PROIECT AL  DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

AFISAT IN DATA DE   12.04.2016.

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA  GHERASENI cu sediul in localitatea Gheraseni, judetu Buzau,  pentru proiectul „Prima infiintare a retelei publice de apa uzata comuna Gheraseni,  judetul Buzau ”, situat in  sat Gheraseni (extravilan si intravilan) , comuna Gheraseni, judetul Buzau,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 2578  din data 25.02.2016.

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul 	şedinţei CAT din data de 12.04.2016 că proiectul„Prima infiintare a retelei publice de apa uzata comuna Gheraseni,  judetul Buzau ”, situat in  sat Gheraseni (extravilan si intravilan) , comuna Gheraseni, judetul Buzau,

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, cu obligativitatea la finalizarea investitiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu/avizului Natura 2000 ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi să obţineţi autorizaţia de mediu , potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2 la pct.10, lit.f

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului: DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE

COLECTOARELE PENTRU PRELUAREA APELOR UZATE MENAJERE

În cadrul satului/localităţii Gherăseni, reţelele publice ale sistemului centralizat de canalizare al apelor uzate menajere urmează a se amenaja în sistem arborescent, respectiv cu un colector principal care se descarcă în staţia de epurare şi mai multe colectoare secundare care se descarcă în colectorul principal.

Coectoarele secundare urmează a se amenaja pe străzile sau drumurile de interes sătesc (D.S.) Rotunzeni, Ion Gherassy (D.N. 2 C sud), Ion Gherassy şi Ion Gherassy (D.N. 2 C nord).

Colectorul principal se va amenaja pe aliniamentele străzilor sau drumurile de interes sătesc (D.S.) Hanului, Legumicultorilor şi Cremenea, toate colectoarele de canalizare însumând o lungime desfăşurată a conductelor de 4.581,7 m.

- COLECTORUL SECUNDAR NR. 1 AMPLASAT PE D.S. ROTUNZENI

Drumul de interes sătesc sau strada Rotunzeni, se află în administraţia autorităţii publice locale. Colectorul de canalizare se va amplasa în axul central al zonei carosabile, el desfăşurându-se între căminele C-28 şi C-42, descărcându-se gravitaţional în primul cămin de intersecţie al colectorului principal, respectiv în C-27.

Pe aliniamentul acestui traseu se va monta în sistem îngropat o tubulatură din ţeavă PVC (SDR 41 = SN 4) 1m, cu un diametru optim de 315 x 7,7 mm.

Pe viitorul colector secundar de canalizare al apelor uzate menajere se vor amenaja 16 cămine cu diametrul de 1.100 mm, acestea urmând a avea următoarele funcţii:

- 1 cămin de cap (notat C-28), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimea de îngroparea a bazinului rezultată din calcul de 1,92 m;

- 6 cămine de vizitare-trecere (notate C-29 - C-41), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinelor rezultate din calcul cuprinse între 2,45 m şi 3,48 m;

- 7 cămine pentru schimbarea de direcţie (notate C-30 - C-38), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinelor rezultate din calcul cuprinse între 2,32 m şi 3,47 m;

- 2 cămine de intersecţie (notate C-42 care primeşte colectorul secundar nr. 2 şi C-27 în care se va descărca şi colectorul secundar nr. 3), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinelor rezultate din calcul cuprinse între 3,87 m şi 3,98 m.

COLECTORUL SECUNDAR NR. 2 AMPLASAT PE D.N. 2 C (strada Ion Gherassy - stânga)

În conformitate cu ridicările topo, dar şi cu datele de cadastru, strada Ion Gherassy, de la km 11 sau borna km 0+339,992 şi până la intersecţia cu strada Hanului şi strada Rotunzeni reprezintă un tronson din drumul de interes naţional care traversează localitatea/satul Gherăseni.

Acest tronson al drumului de interes naţional, sau strada Ion Gherassy, se află în administraţia A.N.D.N.A. Colectorul de canalizare se va amplasa în afara zonei carosabile a drumului, respectiv pe partea stângă a zonei pietonale, el desfăşurându-se între căminele C-101 şi C-108, descărcându-se gravitaţional în primul cămin de intersecţie al colectorului principal, respectiv în C-42.

Pe aliniamentul acestui traseu se va monta în sistem îngropat o tubulatură din ţeavă PVC (SDR 41 = SN 4) 1m, cu un diametru optim de 315 x 7,7 mm.

Pe viitorul colector secundar de canalizare al apelor uzate menajere se vor amenaja 9 cămine cu diametrul de 1.100 mm, acestea urmând a avea următoarele funcţii:

- 1 cămin de cap (notat C-101), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimea de îngroparea a bazinului rezultată din calcul de 1,77 m;

- 7 cămine de vizitare-trecere (notate C-102 - C-108), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinelor rezultate din calcul cuprinse între 2,14 m şi 3,15 m;

- 1 cămin de intersecţie (notat C-42 care primeşte colectorul secundar nr. 1), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinelor rezultate din calcul cuprinse între 3,87.

COLECTORUL SECUNDAR NR. 3 AMPLASAT PE D.N. 2 C (strada Ion Gherassy – dreapta-sud)

În conformitate cu ridicările topo, dar şi cu datele de cadastru, strada Ion Gherassy, de la km 11 sau borna km 0+339,992 şi până la intersecţia cu strada Hanului şi strada Rotunzeni reprezintă un tronson din drumul de interes naţional care traversează localitatea/satul Gherăseni.

Acest tronson al drumului de interes naţional, sau strada Ion Gherassy, se află în administraţia A.N.D.N.A. Pe acest tronson de drum, colectorul de canalizare se va amplasa în afara zonei carosabile a drumului, respectiv pe partea dreaptă a zonei pietonale, el desfăşurându-se între căminele C-18 şi C-26, descărcându-se gravitaţional în căminul de intersecţie al colectorului principal, respectiv în C-27.

La nord de acest tronson de drum naţional, se desfăşoară în continuare drumul de interes sătesc sau strada tot cu numele de Ion Gherassy, drum care se află în administraţia autorităţii publice locale. Colectorul de canalizare se va amplasa între căminele C-1 şi C-18 în axul central al zonei carosabile, iar de la căminul C-18 în aval, el se va amplasa în afara zonei carosabile a drumului naţional, respectiv pe partea dreaptă a zonei pietonale, el descărcându-se gravitaţional în căminul de intersecţie al colectorului principal, respectiv în C-27.

Pe aliniamentul acestui traseu se va monta în sistem îngropat o tubulatură din ţeavă PVC (SDR 41 = SN 4) 1m, cu un diametru optim de 315 x 7,7 mm.

Pe viitorul colector secundar de canalizare al apelor uzate menajere se vor amenaja 27 cămine, acestea urmând a avea următoarele funcţii:

- 1 cămin de cap (notat C-1), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimea de îngroparea a bazinului rezultată din calcul de 1,71 m;

- 22 cămine de vizitare-trecere (notate C-2 - C-25), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinelor rezultate din calcul cuprinse între 1,71 m şi 4,66 m;

- 1 cămin pentru schimbarea de direcţie (notat C-18), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinului rezultat din calcul de 2,59 m;

- 1 cămin pentru staţia intermediară de pompare a apelor uzate menajere (notat SP-1), cu diametrul interior de 1.500 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinului rezultat din calcul de 5,13 m;

- 2 cămine pentru realizarea subtraversării drumului de interes naţional D.N. 2 C cu foraj orizontal dirijat (notate C-26 şi C-27), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinelor rezultate din calcul cuprinse între 3,54 m şi 3,98 m;

COLECTORUL SECUNDAR NR. 4 AMPLASAT PE D.N. 2 C (strada Ion Gherassy – dreapta-nord)

În conformitate cu ridicările topo, dar şi cu datele de cadastru, strada Ion Gherassy, de la km 11 sau borna km 0+339,992 spre nord de intersecţia cu strada Hanului şi strada Rotunzeni reprezintă un tronson din drumul de interes naţional care traversează localitatea/satul Gherăseni.

Acest tronson al drumului de interes naţional, sau strada Ion Gherassy, se află în administraţia A.N.D.N.A. Pe acest tronson de drum, colectorul de canalizare se va amplasa în afara zonei carosabile a drumului, respectiv pe partea dreaptă a zonei pietonale, el desfăşurându-se între căminele C-18 şi C-26, descărcându-se gravitaţional în căminul de intersecţie al colectorului principal, respectiv în C-27. Acest tronson de drum naţional, poartă tot numele de strada Ion Gherassy. Colectorul de canalizare se va amplasa între căminele C-109 şi C-110, iar el se va amplasa în afara zonei carosabile a drumului naţional, respectiv pe partea dreaptă a zonei pietonale, el descărcându-se gravitaţional în căminul de intersecţie al colectorului principal, respectiv în C-27.

Pe aliniamentul acestui traseu se va monta în sistem îngropat o tubulatură din ţeavă PVC (SDR 41 = SN 4) 1m, cu un diametru optim de 315 x 7,7 mm.

Pe viitorul colector secundar de canalizare al apelor uzate menajere se vor amenaja 2 cămine, acestea urmând a avea următoarele funcţii:

- 1 cămin de cap (notat C-109), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimea de îngroparea a bazinului rezultată din calcul de 1,71 m;

- 1 cămin pentru schimbarea de direcţie (notate C-110), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimea de îngroparea a bazinului rezultat din calcul este de 2,40 m;

COLECTORUL PRINCIPAL SUBTRONSONUL 1 (strada Hanului)

Drumul de interes sătesc sau strada Hanului, se află în administraţia autorităţii publice locale. Colectorul de canalizare se va amplasa în axul central al zonei carosabile, el desfăşurându-se între căminele C-27 şi C-52, descărcându-se gravitaţional în căminul colectorului principal C-53.

Pe aliniamentul acestui traseu se va monta în sistem îngropat o tubulatură din ţeavă PVC (SDR 41 = SN 4) 1m, cu un diametru optim de 315 x 7,7 mm.

Pe viitorul colector principal de canalizare al apelor uzate menajere se vor amenaja 12 cămine, acestea urmând a avea următoarele funcţii:

- 1 cămin de intersecţie (notate C-27 care reprezintă şi punctul de începere al colectorului principal), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimea de îngroparea a bazinului rezultat din calcul de 3,98 m;

- 10 cămine de vizitare-trecere (notate C-43 - C-52), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinelor rezultate din calcul cuprinse între 3,64 m şi 5,12 m;

- 1 cămin pentru schimbarea de direcţie (notat C-53), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinului rezultat din calcul de 4,83 m.

COLECTORUL PRINCIPAL SUBTRONSONUL 2 (strada Legumicultorilor)

Drumul de interes sătesc sau strada Legumicultorilor, se află în administraţia autorităţii publice locale. Colectorul de canalizare se va amplasa în axul central al zonei carosabile, el desfăşurându-se între căminele C-59 şi C-68, descărcându-se gravitaţional în căminul colectorului principal C-69.

Pe aliniamentul acestui traseu se va monta în sistem îngropat o tubulatură din ţeavă PVC (SDR 41 = SN 4) 1m, cu un diametru optim de 315 x 7,7 mm.

Pe viitorul colector principal de canalizare al apelor uzate menajere se vor amenaja 17 cămine, acestea urmând a avea următoarele funcţii:

- 1 cămin pentru schimbarea de direcţie (notat C-53), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinului rezultat din calcul de 4,83 m.

- 14 cămine de vizitare-trecere (notate C-54 - C-67), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinelor rezultate din calcul cuprinse între 1,71 m şi 4,02 m;

- 2 cămine pentru realizarea subtraversării drumului de interes naţional D.N. 2 C cu foraj orizontal dirijat (notate C-68 şi C-69), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinelor rezultate din calcul cuprinse între 2,16 m şi 2,31 m;

COLECTORUL PRINCIPAL SUBTRONSONUL 3 (strada Cremenea)

Drumul de interes sătesc sau strada Cremenea, se află în administraţia autorităţii publice locale. Colectorul de canalizare se va amplasa în axul central al zonei carosabile, el desfăşurându-se între căminele C-69 şi C-100, descărcându-se gravitaţional în viitoarea staţie de epurare a apelor uzate de tip menajer, sau similarea acestora.

Pe aliniamentul acestui traseu se va monta în sistem îngropat o tubulatură din ţeavă PVC (SDR 41 = SN 4) 1m, cu un diametru optim de 315 x 7,7 mm.

Pe acest colector principal de canalizare al apelor uzate menajere se vor amenaja 33 cămine, acestea urmând a avea următoarele funcţii:

- 28 cămine de vizitare-trecere (notate C-69 - C-98), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinelor rezultate din calcul cuprinse între 1,71 m şi 4,86 m;

- 3 cămine pentru schimbarea de direcţie (notate C-87, C-95 şi C-99), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinelor rezultate din calcul cuprinse între 1,71 m şi 2,27 m;

- 1 cămin terminal (la intrarea în staţia de epurare a apelor uzate menajere notat C-100), cu diametrul interior de 1.100 mm şi adâncimi de îngroparea a bazinului rezultat din calcul de 2,18 m;

# LUNGIMI TOTALE ŞI DIAMETRE CUMULATE ALE CONDUCTELOR

DE CANALIZARE A APELOR UZATE DE TIP MENAJER

| Nr. crt. | Denumire produs | Lungimi conductă (m)/diametre conductă (mm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 160*9,5 mm (m) | 315*7,7 mm | TOTAL |
| 1 | PE100 SDR 17 (PN 10) la bara | 80,5 | 0,0 | 80,5 |
| 2 | Ţeavă PVC (SDR41=SN4) 1m | 0,0 | 4.501,2 | 4.501,2 |
| TOTAL | 80,5 | 4.501,2 | 4.581,7 |

## Pentru asigurarea unui proces de autocurățire gravitațională a colectoarelor de canalizare s-a asigurat pentru fiecare tronson de conductă o pantă minimă între două cămine de vizitare de 2 %o.

Căminele de vizitare

Căminele de vizitare au fost prevăzute a se confecţiona fie din tuburi de beton prefabricat prevăzut cu mufă de îmbinare între camera de lucru şi coşul acces, fie în funcţie de situaţie, prin turnare sau zidire în loc.Îmbinarea tuburilor prefabricate se va face cu mortar de ciment marca M 100.

Toate căminele de vizitare vor fi prevăzute cu un ansamblu de capac-ramă tip IV A şi IV B – 250 kN.

Pentru protecţia căminelor s-a prevăzut executarea unor lucrări de hidroizolaţiibituminoase a pereţilor cuvelor, care se va realiza pe structura de rezistenţă din beton armat, execuţia efectuându-se dinspre exteriorul construcţiei în spaţiul rezultat din săpătură.Structura hidroizolaţiei la pereţi este aceeaşi cu a hidroizolaţiei orizontale de sub radierul căminului.

# TIPUL ŞI NUMĂRUL DE CĂMINE

| Nr. crt. | Denumire stradă | Cămin de cap | Cămin de vizitare | Cămin de inter-secţie | Cămin schim-bare direcţie | TOTAL CĂMINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. |
| 1. | STRADA ROTUNZENI | 1 | 6 | 1 | 7 | 15 |
| 2. | STRADA ION GHERASSY (D.N. 2 C-sud) | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 3. | STRADA ION GHERASSY | 1 | 22 | 1 | 2 | 26 |
| 4. | STRADA ION GHERASSY (D.N. 2 C-nord) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5. | STRADA HANULUI | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 6. | STRADA LEGUMICULTORILOR | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 7. | STRADA CREMENEA | 0 | 28 | 0 | 3 | 31 |
| TOTAL | 4 | 89 | 2 | 14 | 109 |

Subtraversările de drumuri

Conductele de canalizare care subtraversează artere carosabile vor fi protejate în tuburi concentrice cu diametrul mai mare cu 1,5 din diametrul nominal al tubului conductei de canalizare.

Capetele ţevilor de protecţie trebuie să depăşească cu 3 până la 5 m zona de ampriză a căii de comunicaţie, iar pozarea conductei în subteran se va realiza la adâncimi de minim 1,50 m sub cota platformei carosabile a drumului traversat.

În cadrul proiectului s-a prevăzut realizarea a două subtraversări la drumul de interes naţional D.N. 2 C care însumează o lungime de 50,04 m în următoarele secţiuni:

- o primă subtraversare între căminele cu indicativul C-27 şi C-42 în lungime de 25,88 m;

- o a doua subtraversare între căminele cu indicativul C-68 şi C-69 în lungime de 24,16 m.

Execuţia lucrărilor de subtraversare a zonelor carosabile a drumurilor de interes naţional s-a prevăzut a se realiza prin foraj orizontal dirijat, folosindu-se utilaje speciale de săpare şi împingere atât pentru tubulatura de protecţie, cât şi pentru tubulatura conductelor propriu-zise de canalizare.

Pe aliniamentele stradale descries, conductele de canalizare a apelor uzate menajere nu subtraversează trasee de terasamente ale căilor ferate şi nici cursuri de apă.

Stațiile intermediare de pompare a apelor uzate

La stațiile intermediare de pomopare a apelor uzate, înainte de intrarea fluidelor brute în staţia de pompare, s-a prevăzut un grătar des, pentru reţinerea corpurilor de dimensiuni mai mari care ar putea dăuna funcţionării agregatelor de pompare, precum şi curgerii apei prin conducte sau canale închise.

Pompele propuse a fi utilizate sunt de tip submersibil, prevăzute cu sisteme de glisare pe verticală, astfel încât revizia, repararea sau înlocuirea lor să se facă cu uşurinţă şi în timp scurt.Pe fiecare conductă de refulare au fost prevăzute a se monta clapeți de reţinere şi vană, clapetul situându-se amonte de vană, în sensul curgerii apei pe conducta de refulare.

Automatizarea funcţionării pompelor s-a propus a se face de aşa manieră încât să nu se producă mai mult de 6 porniri/opriri pe oră, la fiecare pompă. O instalaţie de pompare a apelor uzate cu pompe submersibile, constă în principal din:

- bazin de aspiraţie sau de recepţie;

- agregatele de pompare;

- tijele de ghidare/glisare a pompelor;

- golurile/chepengurile de acces;

- instalaţia electrică de forţă şi iluminat;

- instalaţia de automatizare;

- instalaţia hidraulică (conducte de refulare, de aspiraţie, piese speciale, armături, etc.);

- goluri (ferestre) pentru ventilaţie.

Agregatele de pompare, ventilatoarele şi alte echipamente au fost prevăzute a fi dotate cu dispozitive antiexplozie.

Stația de epurare a apelor uzate menajere

Incinta viitoarei staţii de epurare a apelor uzate însumează o suprafaţă minimă de 2.000 m2, terenul aparţinând integral domeniului public al comunei Gherăseni. Această suprafaţă de teren asigură montarea tuturor instalaţiilor tehnologice necesare acestui tip de staţie de epurare modulată mecano-biologică, atât pentru etapa actuală, pentru etapele de perspectivă până la nivelul perioadei 2020-2040, cât şi pentru extinderi ulterioare. Totodată, această suprafaţă de teren asigură şi instituirea perimetrelor de protecţie, respectiv a zonei de protecţie sanitară cu regim sever.

Perimetrul acestei incinte măsoară circa 185,60 m, acesta urmând a fi protejat cu gard din plasă de sârmă zincată, tip Buzău. Gardul va avea o înălţime de minim 2,50 m, respectiv o suprafaţă de 464 m2, acesta urmând a fi susţinut pe circa 80 stâlpi metalici, fiecare stâlp urmând a se încastra într-o fundaţie de beton.

Staţia de epurare a apelor uzate de tip menajer este o instalaţie modulară, care în prima etapă de amenajare se încadrează în clasa instalaţiilor de epurare foarte mici, funcţionând pe principiul mecano-biologic şi bazându-se pe acţiunea comună a proceselor mecanice şi biologice, având în componenţă următoarele trepte:

- treapta mecanică cu următorul scop:

reţinerea corpurilor şi suspensiilor mari, operaţiuni realizate în instalaţii cu grătare şi dezintegratoare;

flotarea (separarea) grăsimilor şi uleiurilor, operaţiune realizată în decantorul cu separator de grăsimi, prevăzut cu dispozitive de reţinere a grăsimilor şi uleiurilor;

sedimentarea sau decantare pentru separarea materiilor solide aflate în suspensie în efluentul uzat în instalaţii de decantare;

prelucrarea nămolurilor rezultate în urma proceselor de epurare, în instalaţii de deshidratare parţială.

- treapta de denitrificare a efluentului uzat preepurat mecanic care se realizează în principal printr-un sistem de recirculare a apei într-un decantor special împreună cu nămolul activ produs în instalaţia de epurare, proces în urma căruia se produce o reducere substanţială a nitraţilor şi asigură eliminarea azotului;

- treapta pentru oxidare biologică, unde se produce reducerea completă a substanţelor organice printr-un proces de oxidare totală, generând cantităţi mici de nămol foarte bine mineralizat, concomitent cu producerea completă a nitrificării substantelor azotate, cât şi cu eliminarea fosforului;

- separatorul cu lamele din cadrul treptei biologice, realizând separarea parţială a fluidului de nămol. Nămolul de reciclare este trimis la instalaţia de denitrificare, iar turtele de nămol rezultate sunt trimise la îngroşare.

Toate obiectele componente acestei stații de epurare (căminul de acces, bazinul de decantare, decantorul secundar și bazinul de denitrificare, treapta modulului biologic și bazinul de stocare a nămolurilor), reprezintă construcții ce se vor poza integral în subteran (construcții în sistem îngropat), la suprafața solului urmând a se realiza doar platforma betonată utilizată pentru deshidratarea parțială a nămolurilor.

###### Căminul de acces şi staţia de pompare a apeor uzate în staţia de epurare.Pentru accesul apelor uzate din ultimul cămin al reţelei de canalizare (C-100) în instalaţiile tehnologice ale staţiei de epurare a fost necesar asigurarea pompării apei prin intermediul unei staţii de pompare (SP-E) care se va executa identic cu staţiile de pompare intermediare şi va avea un debit instalat de 14,00 m3/oră. Caracteristicile tehnice ale acestui agregat de pompare sunt identice cu cele ale pompelor descrise anterior.

Acest echipament este o construcţie subterană, din beton armat, cu adâncimea de 3,60 m şi lăţimea de 2,24 m. Bazinul este prevăzut cu o scară metalică de acces, el fiind acoperit cu un planşeu din beton armat, prevăzut cu gură de vizitare cu capac metalic.

Apa uzată după intrarea în acest bazin se omogenizează şi asigură separarea prin flotabilitate naturală a materialelor solide cu densităţi mici, materiale care împreună cu fluidul sunt dirijate în mod gravitaţonal către canalul cu grătar de colectare a materialelor solide.

Grătarul/sită cu autocurăţire pentru colectarea materialelor solide mari. Grătarul împreună cu echipamentul tehnologic care asigură curăţirea racletelor se procură odată cu modulul biologic de la furnizorul acestor instalaţii, el urmând a se monta pe canalul de legătură dintre bazinul de omogenizare şi decantorul primar. Funcţia acestui echipament este de îndepărtarea mecanică a materiilor solide flotabile şi neflotabile cu granulaţie foarte mare şi mare din apele uzate aduse în incinta staţiei de epurare de colectorul principal al reţelei de canalizare.

Grătarul/sita se montează în sistem înclinat pe direcţia de curgere a efluentului uzat, el fiind executat din bare metalice longitudinale, prevăzute cu un sistem raclete de autocurăţare şi evacuare a materialului colectat, în scopul evitării blocajului accesului apei în bazinul decantor. Autocurăţătorul este racordat la un sistem de evacuare mecanică a deşeurilor direct în pubelele de colectare.

Racletele sunt autoreglabile, în scopul asigurării curăţirii fără blocarea sitei, acestea fiind acţionate de un motor cu angrenaj planetar, mecanism de direcţie şi pârghii pentru asigurarea mişcării în spaţiu a braţelor de colectare.

Materialul solid colectat este dirijat la un recipient de preluare confecţionat din tablă de oţel. Recipientul este bine etanşeizat şi prevăzut cu un clapet pentru accesul materialului care se colectează, de acces (revizie) de dimensiuni mari pe toată lăţimea sitei/grilajului. Recipient cu ştuţuri de alimentare şi evacuare cu racord-flanşă.

Pentru refuzul grătarelor şi sitelor, se poate aprecia o cantitate specifică de materii reţinute -a- de 15 l/om, an pentru interspaţiu b = 5 mm. Aceste reţineri de materiale solide au, de regulă, o umiditate w = 70 .... 80%.

Deversor amplasat amonte de staţia de epurare. Pentru evitarea inundării instalaţiilor tehnologice componente staţiei de epurare, proces care poate fi posibil ca urmare a sistării pe mici perioade a alimentării cu energie electrică, sau datorită unor accidente/incidete produse la obiectele componente staţiei, s-a prevăzut ca de la grătarul de reţinere să se realizeze un by-pass prevăzut cu deversor.

Acest obiect va funcţiona în poziţia „închis”, el urmând a fi deschis numai în situaţia producerii situaţiilor descrise anterior.Debitul specific deversat q(sp) = 0,20 ... 0,80 m3/s, m.

Decantorul primar.După ieşirea efluentului uzat din bazinul prevăzut cu sita/grătarul de colectare a materialului solid, acesta ajunge gravitaţional în primul bazin de decantare. În cadrul acestei instalaţii se realizează omogenizare calităţii efluentului uzat brut, concomitent cu depunerea în sistem gravitaţional a materialului grosier (nisip) şi cu separarea materialelor flotabile sau cu densitate mai mică faţă de densitatea apei (în principal grăsimi).În afara acstor funcţii principale, această instalaţie tehnologică mai îndeplineşte şi alte funcţii secundare cum ar fi:

- eliminarea parţială a gazelor conţinute în efluentul uzat brut;

- oxidarea parţială a materiilor organice prezente în apele efluentului uzat.

- Debitul specific de apă deversat pentru 1 m lungime de deversor nu trebuie să depăşească următoarele valori:

    - q(d)^c<= 60 m3/h, m, la debitul de calcul;

    - q(d)^v<= 180 m3/h, m, la debitul de verificare.

Dimensionarea acestui decantor s-a realizat şi pe baza diagramei variaţiei (cronograme) a debitelor orare de ape uzate care pot ajunge în staţia de epurare şi a încărcărilor fizico-chimice ale efluentului uzat.

Din calcul a rezultat că volumul total maxim al decantorului primar este de 198 m3, respectiv prin rotunjire de 200 m3, iar volumul util minim ocupat permanent cu fluidul de ape uzate şi de materialul decantat este de 108 m3.

Dimensionarea acestui decantor s-a făcut pornind şi de la necesitatea ca apa să aibă un timp minim de retenţie de 1,5 până la 2 ore pentru asigurarea unei flotabilităţi şi a unei sedimentări eficiente.

Acest decantor se va realiza ca o construcţie în sistem îngropat, din beton armat, cu următoarele dimensiuni interioare:

    - lungimea: 12,00 m;

    - lăţimea: 5,00 m;

    - înălţimea efectivă: 3,30 m;

    - înălţimea de retenţie a fluidului: 1,80 m.

# Decantorul secundar şi bazinul de denitrificare.Din calcul a rezultat că volumul total maxim al decantorului secundar/bazinul de denitrificare este de 156,75 m3, respectiv prin rotunjire de 200 m3,iar volumul util minim ocupat permanent cu fluidul preepurat mecanic este de 85,50 m3.

Debitul specific de apă deversat pentru q(d)^v<= 10 m3/h, m în situaţia cea mai dezavantajoasă (la debitul de verificare), iar încărcarea superficială cu materii totale în suspensie (l(ss)) se recomandă să fie de 90-140 kg/m2/zi.

###### Treapta de epurare biologică este asigurată de o instalaţie monobloc (cu lungimea de 11,40 m, lăţimea de 2,16 m şi înălţimea de 2,28 m), care se va achiziţiona din import ca produs finit, ea fiind prevăzută cu discuri imersibile.

Modulul biologic se va instala pe o platformă din beton cu dimensiunile 12,00 m * 3,00 m, aceasta poziţionăndu-se în zona aval a fluxului tehnologic de epurare a apelor uzate de tip menajer.

Această instalaţie este constituită din corpul cu discuri imersibile care este format din discuri rotunde, cu diametru de 2,00 m şi 2 mm grosime, ce sunt aşezate vertical, central şi paralel pe un arbore de antrenare comunǎ. Distanţa între discuri este de 15 mm pentru reducerea eficientă a carbonului şi 11 mm pentru asigurare proceselor de nitrificare. Lungimea unui corp de discuri este de 2,00 m. Primul şi ultimul disc al fiecarui corp are grosimea de 20 mm, asigurând astfel stabilitatea corpului. Volumul de apǎ în carcasa fiecarui corp este de 2,73 m3.

Distanţa constantǎ între discuri este asiguratǎ de 32 de distantiere aşezate la circumferinţa discurilor, iar rigiditatea corpului este dată de 32 tije de oţel inoxidabil tip V4A, cu diametrul de 8 mm, care trec prin tunelul format de distanţiere şi discuri.

Un modul este format din cascade de 2 - 5 corpuri de discuri aşezate pe acelaşi arbore de antrenare. La fiecare doi metrii se gǎseşte un punct de sprijin al arborelui prevazut cu rulmenţi dublii cilindrici, oscilatorii Tip E cu nut şi cu canal de ungere în partea exterioară.

Corpurile de discuri sunt aşezate în carcasa prin care curge apa preepurată. Corpul cu discuri este scufundat la circa 40 % din suprafaţă în apa preepurată şi este învârtit de un motor de propulsie cu circa 3,7 rotaţii/minut. Pe discuri se formează “biomasa” în forma unui biofilm.

Alimentarea treptei biologice se face printr-un disc cu cupe aşezat pe arborele comun. Între discul de alimentare cu cupe şi primul corp de discuri se aflǎ un perete despǎrţitor care împiedicǎ inundarea treptei biologice la supraîncǎrcare hidraulicǎ  (influent abundent). Capacitatea discului cu cupe este cuprinsă între 3 până la 12 m3.

Un distribuitor intern împarte influentul în aşa fel ca încǎrcarea pe corp de disc sǎ nu fie mai mare de 20 g/m2 şi zi, astfel primele 3 corpuri de discuri au funcţie de prim corp. Dupǎ două până la trei săptǎmâni se formeazǎ pe suprafata discurilor un film biologic, iar în carcasa de rotaţie se formeazǎ nămol activ.

Aerarea se face prin difuziune pe toata suprafaţa discurilor, asigurând:

- în poziţia discului deasupra apei - dizolvarea oxigenului din aer şi aerarea biofilmului;

- în poziţia discului scufundat - aerarea nămolului activ din carcasǎ prin difuziunea aerului rămas pe suprafaţa discurilor.

Procesul de epurare al apei are loc atât pe suprafaţa discurilor prin biofilm, cât şi în carcasǎ, prin intermediul nǎmolului activ, după cum urmează:

- în situaţia discurilor scufundate în apă, bacteriile preiau substanţele organice, azotul şi fosforul din masa efluentului, epurând eficient apa;

- în situaţia discurilor ridicate deasupra apei, filmul biologic se încarcă cu oxigenul din aerul înconjurator, iar substanţele poluante sunt fie puternic oxidate, fie sunt transformate în biomasǎ, respectiv în nǎmol suplimentar;

- nǎmolul activ din carcasǎ lucreazǎ ca şi nǎmolul activ din staţiile de epurare prevăzute cu aeratoare.

La ieşirea din treapta biologică, cantitatea dizolvată de oxigen în apă este de circa 5 până la 6 mg/dm3.Prin rotirea discurilor şi a distanţierelor se formează turbulenţe care regleazǎ grosimea biofilmului şi ţine nǎmolul activ şi nămolul dezlipit de pe discuri în stare de plutire.

Îndepǎrtarea apei epurate şi a nǎmolului în suspensie se face prin discul de eliminare cu cupe.Reducerea carbonului se face pe suprafaţa primelor discuri sau a primelor corpuri de discuri, iar pe ultimele discuri sau corp de discuri, se formeazǎ un biofilm din bacterii nitrificatoare.

Limpezirea apei care a trecut prin treapta biologică are loc în separatorul cu lamele care este integrat în modulul biologic al instalaţiei cu discuri imersibile ce se va procura din import.

Apa epurată mecanic şi biologic se dirijează pe partea posterioară a pachetului de lamele şi curge de jos în sus, prin spaţiile dintre lamelele paralele formându-se un curent de apă ascendentă.

Particulele de nămol aflate în suspensie în masa fluidului se depun la început pe suprafaţa lamelelor de contact, pentru ca apoi, datorită propriei greutăţii, să se dezlipească de lamele, fiind dirijate în conul de colectare de la baza instalaţiei.

Apa limpezită care se ridică la partea superioară a suprafeţei lamelelor, se colectează în canalul de scurgere, de unde poate fi dirijată fie la instalaţia de dezinfecţie a fluidului epurat, fie poate fi devarsată direct în colectorul de evacuarea al apelor epurate, spre receptorul natural din zonă.

Nǎmolul acumulat în exces se colectează în conul separatorului cu lamele şi se pompează automat (reglare printr-un ventil electric) în prima treaptă a instalaţiei de epurare, respectiv în bazinul de omogenizare.

Pompa de extras nămol din dotarea instalaţiei este o pompă de tip submersibil, confecţionată din otel inoxidabil, ea având rolul de a extrage nǎmolul suplimentar de la partea superioară a pâlniei separatorului cu lamele şi să-l pompeze în spaţiul de depozitare a nămolului (bazinul de colectare a nămolului). Pompa este manevratǎ prin intermediul unui ceas temporizat, care este comutat de 3 - 4 ori la internale de 1 până la 1,5 minute pe oră.

# Gospodăria de nǎmol. Volumul de nămol V(np) (m3) trebuie evacuat la un interval de maxim 6-8 ore din decantorul primar, în scopul evitării intrării în fermentare anaerobă a acestuia. Nămolul biologic reţinut în decantoarele secundare este utilizat în cea mai mare parte pentru recirculare în scopul menţinerii unei anumite concentraţii c(na) a lichidului din bazinul cu nămol activat.

Nămolul în exces reprezintă diferenţa dintre nămolul reţinut zilnic în decantoarele secundare şi nămolul necesar pentru recirculare. El este nămolul excedentar procesului de epurare biologică şi trebuie îndepărtat din sistem şi prelucrat în linia nămolului concepută şi echipată cu instalaţii şi construcţii prevăzute special în acest scop.

Cantităţile de nămol în exces se colectează şi se stochează temporar într-un bazin din beton cu un volum de circa 198 m3, respectiv prin rotunjire de 200 m3.

Acest bazin decantor se va realiza ca o construcţie în sistem îngropat, din beton armat, cu următoarele dimensiuni interioare:

    - lungimea: 12,00 m;

    - lăţimea: 5,00 m;

    - înălţimea efectivă: 3,30 m;

    - înălţimea de retenţie a fluidului: 1,80 m.

# Platforma de uscare a nămolului. Încărcarea volumetrică a platformelor se va considera în funcţie de umiditatea nămolului influent.

Nămolurile primare şi nămolurile biologice sunt în general fermentate aerob sau anaerob, concentrate (îngroşate), deshidratate şi utilizate pe câmpuri agricole sau silvice ca îngrăşământ, ori compostate împreună cu gunoaiele menajere.

În mod curent, nămolurile provenite din această staţie de epurare nu conţin metale grele sau alte substanţe nocive pentru mediu şi sănătatea oamenilor, astfel încât ele sunt acceptate ca îngrăşământ agricol sau pentru îmbunătăţirea terenurilor silvice degradate.

Controlul sistemului de exploatare al staţiei de epurare se realizează de la un panou central de control. Toate echipamentele pot fi comandate/controlate atât local- prin amplasarea de panouri locale cât şi automat, de la un panou central. Toate semnalele de alarma sunt afisate operatorului pe Panoul de Comandă, astfel încât acesta să poată interveni oricând pentru rezolvarea problemelor apărute.

Cheltuielile de exploatare: consumul de energie electrică, producţia de nămol în exces, piesele de schimb şi personalul necesar, sunt minime datorită eficienţei ridicate a echipamentului folosit şi datorită monitorizării integrale a fluxurilor tehnologice din cadrul staţiei.

Platformele căilor de acces în staţie şi spre toate instalaţiile tehnologice din alcătuirea staţiei de epurare se vor realiza din beton sau se vor pava cu piatră, acestea urmând a fi prevăzute cu borduri marginale.

Toate terenurile din incinta viitoarei staţii de epurare care nu vor fi acoperite cu construcţii, instalaţii şi platforme impermeabilizate se vor amenaja ca spaţii verzi cu plantaţii de arbuşti, arbori, gazon şi plante decorative.

b) cumularea cu alte proiecte: în comuna  Gherasani  nu există sistem centralizat de alimentare cu apă, iar prin prezentul proiect se doreşte realizarea sistemului public centralizat de colectare a apelor uzate menajere si statie de epurare.

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi preluate de operatori autorizaţi

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: lucrările se vor realiza în localitatea Gheraseni, comuna Gheraseni, judeţul Buzău, teren proprietate publică şi privată a comunei Gheraseni;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: Lucrarile care se vor desfasura in interiorul ROSCI0259 Valea Calmatuiului si ROSPA0145 Valea Calmatuiului sunt urmatoarele:

1. Colectorul pentru evacuarea efluentului epurat din statia de epurare spre gura de evacuare care se va amenaja pe malul drept al râului Calmatui.

Colectorul pentru evacuarea efluentului epurat va avea o lungime de circa 38 m (in interiorul siturilor cca. 20m) si se va pozitiona in sistem ingropat.

Conducta de evacuare a efluentului epurat care va subtraversa prin foraj orizontal dirijat tot aliniamentul digulului de apărare și va fi protejată în tuburi concentrice cu diametrul mai mare cu 1,5 din diametrul nominal al tubului conductei, iar lungimea de subtraversare a digului de apărare însumează 15,00 m.

2. Gura de evacuare a efluentului epurat.

Gura de evacuare a efluentului epurat situată în capătul terminal al colectorului, se va amenaja pe malul drept al râului Călmăţui, respectiv în extremitatea nord-estică a zonei de extravilan a localităţii Gherăseni.

Gura de evacuare va asigura o evacuare normală a apelor epurate sub aspect hidraulic, fără a produce degradări ale albiei emisarului, aceasta realizându-se sub un unghi de 30 – 450 faţă de direcţia de curgere a râului, pentru asigurarea unei bune dispersii a efluentului epurat în masa de apă din albia râului Călmăţui.

Radierul gurii de descărcare se va poziţiona pe malul drept al emisarului, deasupra patului emisarului, peste cota nivelelor medii multianuale a apei în albia râului, pentru evitarea deversării în sistem înecat a efluentului epurat, cât şi pentru colmatarea canalului cu sedimentele transportate de râu.

În zona gurii de descărcare, au fost prevăzute a se execuata lucrări de pereere a taluzului albiei cu plăci prefabricate din beton sau cu piatră, pe o lungime de 10 m în amonte şi 30 m în aval de punctul de descărcare, cu o înălţime de 1,00 m. Pereul malului se va realiza în sistem înclinat sub un unghi de circa 500,  el urmând a fi constituit fie din piatră rostuită, fie din elemete prefabricate din beton.

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea

Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul u este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

Se vor respecta conditiile impuse de catre punctul de vedere al CFM din cadrul APM Buzau: - obligativitatea folosirii la placarea gurii de deversare a materialelor naturale (piatră) în conformitate cu Ordinul 1163/2007;

- măsurile de protecție pentru limitarea impactului proiectului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar pentru perioada de implementare și pentru perioada de funcționare.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul se află amplasat şi în zonă locuită, dar va avea efect benefic asupra populaţiei  prin  dezvoltarea infrastructurii de canalizare a apelor uzate menajare pentru populaţie;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta.

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale   anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare şi consultării membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul prevăzut pentru realizarea proiectului este situat în localiatea  Gheraseni, judeţul Buzău, teren proprietate publică şi privată a comunei  Gheraseni ;

- proiectul u intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată.

conține informații potrivit cerințelor Ordinului 19/2010 pentru aprobarea Ghidului    metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- prezintă informații privind existența/inexistența în amplasamentul proiectului a habitatelor și speciilor de interes comunitar pentru care siturile ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmăţuiului au fost desemnate;

- analizează aspectele referitoare la potențialul impact al proiectului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar prezente pe amplasament;

- concluzionează că implementarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra biodiversității dacă sunt respectate măsurile de protecție pentru limitarea impactului proiectului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar pentru perioada de implementare și pentru perioada de funcționare, stabilite la pag. 15 - 16.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:

-lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

-depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

-se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

-se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

-deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va     degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse

petroliere şi uleiuri minerale.

5. Locul unde va fi realizată organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de

manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.).

6.  La finalizarea lucrărilor proiectate  se va aduce la starea iniţială terenul.

7. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor.

8. Titularul proiectului are obligaţia obţinerii şi respectării prevederilor impuse prin avizul de gospodărire a apelor, emis de ABA Buzău-Ialomiţa nr. 36/08.04.2016;

Zonele cu restrictii/interdictii de construire:

-Nu se vor executa constructii(cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe, etc) in zonele de protectie a sursei de apa si a sistemului de alimentare cu apa conform HG. 930/2005.

-Nu se vor executa constructii in zona de protectie a cursului de apa(raul Calmatui): 15 m in lungul cursului de apa, conform Legii Apelor nr. 107/1996.

9.Punerea in functiune a lucrarilor prevazute in prezentul aviz se va face numai dupa finalizarea si punerea in fucntiune a statiei de epurare.

10.Sunt interzise evacuari de ape  uzate neepurate in apele de suprafata, subterane sau terenuri adiacente.

11.Pe toata durata execuţiei se vor respecta prevederile:

- Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- STAS 10009/1988 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-  Legea nr. 311/ 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile;

-    Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea nr.930/ 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică ;

-   Ordinul nr. 119/27.02.2014  care reglementează normele de igienă şi sănătate  privind mediul de viaţă al populaţiei

- În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 alin. 2 lit. a), titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

La finalizarea proiectului titularul are obligaţia solicitării şi obţinerii Autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu

modificările şi completările ulterioare).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari

biolog  Mirela MARIN

Întocmit,

ing.Amalia Consuela NEAGU