PROIECT AL  DECIZIEI  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

AFISAT IN DATA DE   19.06.2015.

Ca urmare a solicitării depuse de  POPA SORIN  cu sediul in localitatea Sapoca, sat Sapoca,  pentru proiectul „Constructie carmangerie P”, situat in sat Sapoca, comuna Sapoca, judetul Buzău.  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 5796 din data 21.05.2015.

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare şi a adresei nr. 70/DCPR/ 14.02.2011 emisa de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 16.06.2015 că proiectul „Constructie carmangerie P”, situat in sat Sapoca, comuna Sapoca, judetul Buzău.

se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2 la pct.13, lit.a;  ;

Justificarea prezentei decizii: DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

1 HALA CARMANGERIE – 4 travei de 5,9 m si o deschidere de 8,7 m.

· Dimensiunile maxime la teren: 24,10*9,10 m.

· Regim de înălţime: P+POD TEHNIC HSTREAŞINĂ = 4,20 m; HTOT. = 6,20 m.

· Suprafata construită – AC = 219,30 mp;

· Suprafata utila – AU = 190,30 mp;

2 AFUMATOARE + DEPOZITARE – 4 travei (2*2,25 + 2*3,75 m) si o deschidere de 3,50 m.

· Dimensiunile maxime la teren: 12,3*5,5 m.

· Regim de înălţime: P; HSTREAŞINĂ = 2,50 m; HTOT. = 3,50 m.

· Suprafata construită – AC = 65,10 mp;

· Suprafata utila – AU = 47,85 mp;

3 FILTRU SANITAR – 4 travei (1,8+2,0+2,5+3,5m) si doua deschideri (2,5+2,4m).

· Dimensiunile maxime la teren: 10,4*5,2 m.

· Regim de înălţime: P; HSTREAŞINĂ = 2,50 m; HTOT. = 3,50 m.

· Suprafata construită – AC = 48,60 mp;

· Suprafata utila – AU = 38,65 mp

Sub acest corp se gaseste bazinul de stocare ape uzate, cu un volum de 85 mc.

ARIE CONSTRUITA PROPUSA = 333,00 mp ;

Situatia ocuparilor definitive de teren

SUPRAFAŢĂ TEREN nr.cad.20111 – ST = 2080 mp ; din care:

CURTI CONSTRUCTII – STCC = 244 mp ; ARABIL – STA = 1836 mp.

1. Profilul si capacitatile de productie;

Capacitatea acestei carmangerii este preconizata, pentru inceput, la 500 kg/zi, dar spatiul proiectat, cu o echipare / dotare corespunzatoare, permite o productie de chiar 2 t/zi, cantitate controlata de cerinta pietei.

2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament - ;

3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Carmangeria este o functiune cu flux impus, materia prima urmand un sens unic, fara intoarcere in procesul de fabricatie.

Materia prima o constituie semicarcasele de oaie, vita si porc, achizitionate de la abatoare autorizate, care sunt stocate in depozitul frig, de unde sunt preluate in hala de transare.

In urma procesului de transare, rezulta carnea pentru productie, depozitata temporar in camera frig pentru semipreparate, de unde urmeaza procesarea si sararea, apoi fierberea sau afumarea, in functie de produs.

Produsele calde se racesc si se usuca intr-o incapere ventilata artificial, dupa care sunt trecute in depozitul frig de produs finit, care are legatura cu spatiul de livrare catre terti si vanzare cu amanuntul (magazin propriu).

Subprodusele care nu se comercializeaza (oase, tendoane, coloana vertebrala de la carcasele de vita, etc) se depoziteaza intr-o camera speciala cu lazi frigorifice, de unde vor fi evacuate periodic spre distrugere, print-o firma autorizata.

Accesul personalului de productie se face tot dupa un flux cu sens unic, fara intoarcere, pe traseul : vestibul, vestiar haine de strada, spalator cu dus, grup sanitar personal, vestiar haine de lucru, sass, receptie marfa, transare / procesare.

Caracteristicile spațiilor se regăsesc în tabelul următor:

INDICATIV, DESTINATIE, SUPRAFATA, ÎNĂLŢIME, VOLUM

CORP 1 _ HALA PRINCIPALA 190,29 mp 627,53 mc

RECEPTIE MARFA 9,84 mp 3,3 m 32,47 mc

DEPOZIT CARCASE 23,70 mp 3,3 m 78,21 mc

TRANSARE 48,00 mp 3,3 m 158,40 mc

DEPOZIT OASE 6,30 mp 3,3 m 20,79 mc

CAMERA SARARE 8,40 mp 3,3 m 27,72 mc

CAMERA FRIG SEMIPREPARATE 11,34 mp 3,3 m 37,42 mc

PROCESARE 41,40 mp 3,3 m 136,62 mc

DEPOZIT PRODUS FINIT 20,00 mp 3,3 m 66,00 mc

MAGAZIN / LIVRARE 21,31 mp 3,3 m 70,32 mc

CORP 2 _ AFUMATOARE 47,86 mp 147,64 mc

HOL 7,20 mp 3,2 m 23,04 mc

AFUMARE 10,14 mp 3,2 m 32,45 mc

FIERBERE 5,48 mp 2,8 m 15,34 mc

SPALARE CARUCIOARE 4,91 mp 2,8 m 13,75 mc

DEPOZIT USCARE / VENTILARE 14,78 mp 3,0 m 44,34 mc

LEMNE / VATRA AFUMATOARE 5,35 mp 3,5 m 18,72 mc

CORP 3 _ FILTRU SANITAR 38,65 mp 117,48 mc

VESTIBUL 2,45 mp 2,8 m 6,86 mc

VESTIAR HAINE STRADA 3,96 mp 2,8 m 11,09 mc

SPALATOR CU DUS 1,48 mp 3,0 m 4,44 mc

W.C. PERSONAL 2,84 mp 3,2 m 9,09 mc

VESTIAR HAINE DE LUCRU 3,96 mp 3,0 m 11,88 mc

SASS 1,81 mp 3,2 m 5,79 mc

CAMERA ODIHNA / PAUZA 5,40 mp 3,2 m 17,28 mc

SPALARE NAVETE 12,75 mp 3,0 m 38,25 mc

GRUP SANITAR PUBLIC 4,00 mp 3,2 m 12,80 mc

TOTAL 276,80 mp 892,65 mc

4. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Materia prima o constituie semicarcasele de oaie, vita si porc, achizitionate de la abatoare autorizate, care sunt stocate in depozitul frig, de unde sunt preluate in hala de transare.

5. Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

APA – alimentarea cu apă potabila se face din reteaua comunala, bransament existent.

CANALIZARE – retea proprie de incinta, cu separator de grasimi si stocare in bazin etans, vidanjabil de 85 mc.

Apele uzate rezultate din igienizarea spatiilor de productie sunt trecute intai printr-un separator de grasimi amplasat pe latura de est a halei, apoi deversate in bazinul de stocare, de unde vor fi evacuate prin vidanjare la o statie de epurare autorizata si omologata.

ENERGIE ELECTRICĂ – Branşament existent la reţeaua de joasă tensiune din zonă.

ENERGIE TERMICA – se va produce cu ajutorul energiei electrice, atat pentru incalzirea vestiarelor, cat si pentru producerea de apa fierbinte pentru igienizare. Apa calda pentru dusuri va fi furnizata de un panou solar amplasat pe acoperisul halei, prin intermediul unui boiler.

Centrala de frig, ce va asigura temperatura de 00 C in camerele frig, este pozitionata pe o platforma adiacenta fatadei est.

Distributia instalatiilor ce echipeaza constructia se face prin podul halei.

Utilităţile necesare activităţii din şantier se vor asigura astfel:

- apă potabilă: din bransamentul existent la reteaua comunala de apa şi din comerţ îmbuteliata.

-grupuri sanitare: se vor folosi cabine ecologice închiriate de la firme autorizate care vor asigura

vidanjarea/dezinfectarea ritmică a acestora.

- energia electrică: din reteaua de joasa tensiune prin bransamentul existent.

- telefonie: cu telefoane mobile din dotare.

- transport personal: cu mijloace proprii sau închiriate.

Pe amplasament nu vor fi locate rezervoare pentru alimentarea cu combustibil a utilajelor,

aceasta realizandu-se din cisterne autorizate destinate transportului/ distributiei.

Accese şi împrejmuiri

Pentru acces la amplasament se vor folosi drumul judetean Sapoca – Berca si drumurile

satesti existente.

b) cumularea cu alte proiecte: proiectul se va realiza  într-o zona în care  sunt  locuinte, spatii comerciale, etc.

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect se vor colecta şi se vor transporta în locuri amenajate şi vor fi preluate de operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul pe care se realizează investiția este domeniu privat .

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede : nu este cazul

b)zonele costiere : nu este cazul

c)zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d)parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul se află amplasat în zonă locuită, dar poate  avea efect benefic asupra populaţiei din zonă .

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a)  extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b)  natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

eu

- amplasamentul proiectului se află la distanta fata de cel mai apropiat sit comunitar, situri desemnate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea  Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile, nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

- deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

-    după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

5. Locul unde va fi realizată organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii  solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.).

6.  La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate,  şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar.

7. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

8. Apele uzate   vor fi colectate în reteaua de canalizare dupa o preepurare .

9. Se vor respecta condiţiile de funcţionare impuse  în avizele emise de celelate instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

10. Solicitantul este obligat ca la finalizarea investiţiei să notifice APM Buzău şi GNM-CJ Buzău şi să solicite  reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului(obţinerea Autorizaţiei de mediu)

11. Pe toata durata execuţiei se vor respecta prevederile:

- Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- STAS 10009/88 coraborat cu Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul

României;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari

biolog  Mirela MARIN

Întocmit,

ing.Amalia Consuela NEAGU

';. .'

. ..