PROIECT  DECIZIE ETAPA  DE  ÎNCADRARE

AFISAT IN DATA DE  22.12.2014

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de     COMUNA  VINTILA  VODA,cu sediul  în sat Vintila Voda,comuna Vintila Voda ,judeţul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 11487/04.11.2014;

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 18.11.2014 că proiectul:”     RETEA  PUBLICA  DE  CANALIZARE   SI  STATIE  DE  EPURARE  IN COMUNA  VINTILA  VODA,JUDETUL  BUZAU”,propus a fi amplasat :- comuna Vintila Voda,satele Sarbesti,Vintila Voda,Niculesti,Podu Muncii,Bodinesti(intravilan si extravilan),jud.Buzau

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,   Anexa 2, pct. 10, lit.f si  pct.11,lit.c

- Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului :

Se propune realizarea retelei de canalizare a apelor uzate menajere, si construirea unei statii de epurare pentru localitatile Sirbesti, Vintila Voda si Bodinesti, comuna Vintila Voda.

In cadrul proiectului sunt prevazute a se realiza:

- retea de canalizare in lungime totala de 21.240,41 m, prevazuta din tuburi PVC, cu diametrul DN 250 mm,amplasata prin sapatura deschisa;

- 1270 racorduri proprietati;

- conducte de refulare prevazute din PEID, De160, Pn 10, avand lungimea totala de 2280 m.

- statii de pompare apa uzata – 8 buc.;

- statie de epurare mecano – biologica pentru un debit de 500 m3/zi.

- Statia de epurare va fi amplasata la circa 150 m de malul stang al paraului Slanic pe teren ce apartine domeniului public, administrat de Primaria comunei Vintila Voda

Sistemul de canalizare pentru comuna Vintila Voda cuprinde:

1) retea de canalizare in lungime totala de 21.240,41 m, prevazuta din tuburi PVC, cu diametrul DN 250 mm;

- racorduri proprietati  1270 buc;

-conducte de refulare prevazute din PEID, De160, Pn 6, avand lungimea totala de 2.280 m;

- camine de intersectie si vizitare carosabile		492 buc;

- camine de spalare					85 buc.

Se vor utiliza camine prefabricate din polipropilena, cu structura corugata. Baza caminului va fi realizata din polipropilena in diferite configuratii dimensionale, functie de diametrele de racord si de sensul de curgere al apei.

Lucrari speciale

a)Subtraversari

| Localitatea | Locatia | Caracteristici subtraversare |
| --- | --- | --- |
| Localitatea Vintila Voda | DJ203K la Km 43+889 | De 250mm, cu lungimea L = 7 m; |
|  | DJ203K la Km 43+481 pe | De 250mm, cu lungimea L = 11 m |
|  | DJ203K la Km 40+349 | De 250mm, cu lungimea L = 10 m |
|  | DJ203K la Km 39+972 | De 250mm, cu lungimea L = 11 m |
|  | DJ204C la Km 40+165 | De 250mm, cu lungimea L = 12 m |
| Localitatea Podu Muncii | DJ203K la Km 37+589 | De 250mm, cu lungimea L = 13,4 m |
|  | DJ203K la Km 36+848 | De 250mm, cu lungimea L = 15 m |
| Localitatea Petrachesti | DJ203K la Km 35+889 | De 250mm, cu lungimea L = 8 m |

Subtraversarile drumurilor asfaltate se vor face prin foraj orizontal dirijat fara a fi necesara desfacerea si refacerea imbracamintii rutiere asfaltice.

In zona subtraversarilor, pozarea conductei se face la o adancime de minim 1,5 m fata de cota ax drum, masurati de la generatoarea superioara a conductei.			La pozarea conductelor se va tine seama de celelalte retele edilitare existente (retele telefonice, electrice, gaze etc.), amplasarea acestora urmand a fi determinata de catre proprietarii acestora, pe planul coordonator. La definitivarea amplasarii retelelor de canalizare se vor avea in vedere prevederile SR 8591 – 97 privind retele edilitare subterane.													Pe traseul conductelor se vor prevedea sisteme de identificare nedistructive conform HG490/2011, respectiv marcatori de tip 3M capabili sa stocheze informatiile esentiale ale retelei de alimentare cu apa si locatori pentru citirea informatiilor: detectarea retelei subterane, adancimea retelei, data ultimei interventii, proprietarul, executantul, etc.

b)  Zid de sprijin din gabioane pe latura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             dinspre cursul de apa, in zona statiei de epurare, cu rol de aparare de mal cu lungime L = 69 m, si inaltimea medie Hmed = 1,0m.		Gabionele cumulate vor avea lungimea de 114m, fiind formate din doua randuri suprapuse. Primul rand de gabioane are lungimea de 45m si se sprijina pe un pat de saltele din gabioane cu dimensunile de 0,3×2,5×3,0m. Al doilea rand se sprijina atat pe primul rand de gabionane cat si pe teren natural.							Caracteristicile tehnice ale gabionanelor:

- Saltea gabioane cu dimensiunile: 0,3 × 2,5 × 3,0m

- Cutie gabioane cu dimensiunile : 1,0 × 1,0 × 5,0m.

- Umplutura gabioanelor se va executa din piatra bruta sustinuta de plasa de sarma zincata cu rame din otel beton OB ø16mm si ø10mm.

- 2)statii de pompare apa uzata – 8 buc. Statiile de pompare sunt constructii subterane dotate cu pompe subterane.

Structura lor constructiva este circulara avand diametrul intre 1,2 si 2,5 m, cu fundatii radier din beton armat, peretii din beton armat monolit, planseu din beton armat si tencuieli interioare de impermeabilizare.

| Denumire statie | Parametrii pompa submersibila |
| --- | --- |
| Spau 1 | Q= 2 m3/h; H = 9 mCA, P = 1,5 kW |
| Spau2 | Q= 2 m3/h; H = 7 mCA, P = 1,1 kW |
| Spau 3 | Q= 4,69 m3/h; H = 7 mCA, P = 1,3 kW |
| Spau 4 | Q= 6,48 m3/h; H = 8 mCA, P = 1,3 kW |
| Spau 5 | Q= 11,16 m3/h; H = 8 mCA, P = 1,3 kW |
| Spau 6 | Q= 2,16 m3/h; H = 2 mCA, P = 1,1 kW |
| Spau 7 | Q= 22,54 m3/h; H = 3 mCA, P = 1,1 kW |
| Spau 8 | Q= 31,07 m3/h; H = 9 mCA, P = 3 kW |

Pentru fiecare statie de pompare apa uzata este prevazuta distributia energiei electrice la receptori dintr-un tablou general, care va fi racordat la reteaua zonala.	Incinta statiei de pompare va fi protejata prin imprejmuire cu gard metalic bordurat H = 2 m. Se va amenaja un acces carosabil pentru interventii ulterioare. 		Statiile de pompare sunt echipate cu 2 pompe cu capacitatea in functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare.

3)statie de epurare mecano – biologica

Statia de epurare ocupa suprafata  S = 1600 m2 din care 425,29m2 suprafata construita, 127,398m2 cai de acces, 1047,31m2 spatiu verde. Cladirea statiei de epurare este constructie in regim de (S+P) din (zidarie) cu acoperis, tamplarie tip termopan, imprejmuire din gard de plasa..

Echipamentele tehnologice sunt montate in bazin de beton inaltimea coloanei de apa fiind de 4500 mm. Sistemul este alcatuit din urmatoarele componente:

- Statie de pompare echipata cu gratar rar actionat electric

- Pre-epurarea mecanica realizata cu echipament integrat de sitare si deznisipare

- Zona anoxica pentru denitrificare cu mixer submersibil

- Compartiment de aerare

- Sistem de aerare cu bule fine in compartimentul de denitrificare

- Sistem de aerare cu bule fine in bazinul de oxidare-nitrificare

- Sistem de aerare cu bule medii in depozitul de namol

- Echipament pentru reducerea fosforului

- Decantor secundar

- Echipament pentru indepartarea spumei de la suprafata decantorului secundar si a grasimilor de la suprafata cilindrului de linistire

- Sistem recirculare namol

- Suflante de aer

- Sonda de oxigen

- Sonda suspensii

- Automatizare

- Pasarela + balustrada interna statiei de epurare

- Ingrosator namol

- Depozitul de namol				210 m3

- Echipamente depozit de namol

- Debitmetru inductiv

- Instalatie pentru deshidratarea namolului

- Dezinfectie efluent cu lampi UV

- Sistem de monitorizare, arhivare si control tip SCADA

- Balustrada externa a statiei de epurare

Volumele/ariile zonelor statiei de epurare pentru prima etapa tehnologica:

- Denitrificare: 342 m3;

- Aerare: 653 m3;

- Decantare: 58 m2;

- Depozitare namol: 245 m3.

Conducta de refulare Conducta de evacuare a apelor menajere la emisar se va realiza din PVC Dn 250 si are o lungime de 55 m. Face legatura intre statia de epurare si gura de descarcare la emisar. Se executa, ca montaj, ingropata la 1,5 m.

Gura de descarcare se va executa din beton armat. Este de tip descarcare de mal si se gaseste amplasata pe malul stang al emisarului, la o cota de +0,2 deasupra nivelului corespunzator debitului +5%Q. In aceasta zona se vor executa lucrari de protectie a malului pe o lungime de 5 m in amonte si aval de gura de descarcare

Capacitatea de productie								 		Debitele de calcul pentru statia de epurare, inclusiv variatiile acestora sunt aceleasi cu cele stabilite pentru retelele de canalizare. Pentru o populatie totala de 3056 locuitori, au reiesit urmatoarele debite:

Q uz zi med 	= 405,24 m3/zi

Q uz zi max 	= 526,81 m3/zi

Q uz orar max 	= 38,82 m3/h

Q uz orar min 	= 10,78 m3/h

Descrierea proceselor de productie

Realizarea sistemului de canalizare 							Conductele de canalizare se vor imbina cu mufa si garnitura de cauciuc.

Conductele se vor monta ingropat sub adancimea de inghet. La amplasarea conductei de canalizare se vor respecta prevederile STAS 8591/91, privind amplasarea reteleleor

edilitare in pamant.

Montarea tronsoanelor de conducte se va face respectand urmatoarea tehnologie:

-desfacerea imbracamintii de uzura a strazii (decaparea se va face ordonat, cu sortarea

materialelor, avind in vedere ca majoritatea lor vor fi refolosite);

-executarea sapaturii (mecanizat si manual) cu sprijinirea malurilor; sapatura mecanizata se va face numai pe portiunile unde nu sunt intersectii cu alte conducte;

-nivelarea (politura) fundului transeei se va face manual;

-dupa executarea sapaturii toate conductele intilnite in sapatura se vor sprijini;

-epuizarea apelor din sapatura provenite din infiltratii sau meteorice  se va realiza cu

pompa de mina sau motopompa;

-realizarea straturilor de nisip necesare pozarii retelei de canalizare

-pozarea conductei in transee si executarea imbinarilor;

-efectuarea probelor de etanseitate si presiune;

-spalarea si dezinfectarea tronsonului executat

Organizarea de santier se va face în apropierea  zonei de execuţie a lucrărilor, prin ocuparea unor suprafete cat mai mici de teren;.

b) cumularea cu alte proiecte:    -     proiectul propus este  in corelare sistemul de alimentare cu apa existent in localitatea Vintila Voda;

c) utilizarea resurselor naturale:

Pentru constructiile ce fac obiectul proiectului ,se vor utiliza materiale de constructii omologate pe piata materialelor de constructii.

-Cea mai mare parte a materialelor de constructie necesare desfasurarii activitatilor de santier vor fi aduse cu masini si utilaje speciale direct de la furnizor.

-Alimentarea cu combustibili a masinilor si utilajelor din dotare se va realiza de la statiile PECO din imprejurimi.

-Antreprenorul proiectului  va fi cel care va alege sursele de aprovizionare cu aceste materiale de constructie, precum si tehnologiile care vor fi utilizate.

Astfel, proiectantul va preciza, in alta faza a proiectarii (Detalii de executie), in caietele de sarcini necesare documentatiei de licitatie pentru alegerea antreprenorului, caracteristicile materiilor prime in vederea atingerii calitatii corespunzatoare, conform actelor legislative in vigoare.

-materialele drenante  si agregatele necesare pentru betoane,mortare,etc., se vor aproviziona de la balastiere autorizate ;

-betoanele se vor asigura de la statia de betoane agreata de constructor ;

-combustibilul si energia necesare in timpul executiei se vor asigura de constructor de la furnizori autorizati.

d) producţia de deşeuri   :

- pamintul  rezultat din sapaturi, va fi depozitat  in spatii special amenajate si utilizat la incheierea lucrarilor.

In perioada de executie, deseurile generate vor fi colectate selectiv si valorificate sau reciclate( resturi de materiale din PEID,PVC). Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si ridicate periodic de o firma specializata.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectate poluarea atmosferei va fi determinată în principal de utilajele şi mijloacele de transport care acţionează în zona analizată. Emisiile de praf variază de la o zi la alta, în funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante.

În timpul realizării obiectivului pot exista surse temporare generatoare de poluanţi în atmosferă, ca urmare a funcţionării motoarelor cu ardere internă şi a operaţiunilor necesare realizării lucrărilor (emisii de praf), însa aceste emisii vor fi în limite admisibile, fără efecte semnificative asupra populaţiei şi biodiversităţii.

Emisiile vor fi locale, şi vor avea impact nesemnificativ datorită dispersiei. Fiind surse nedirijate nu intră sub incidenţa Ord. 462/1993.

-Impurificarea solului şi subsolului poate proveni de la deşeuri depozitate necorespunzător şi /sau pierderi de produse petroliere de la utilajele şi mijloacele de transport.

-Pe perioada execuţiei lucrărilor, deşeurile existente pe amplasament şi cele rezultate din activitatea proiectată vor fi colectate şi depozitate corespunzător în locuri special amenajate, urmând ca apoi să fie preluate de firme specializate.

-Utilajele şi mijloacele de transport folosite vor fi cu inspecţia tehnică la zi.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- In perioada de executie, sursele de zgomot si vibratii sunt grupate dupa cum urmeaza:

- in fronturile de lucru zgomotul si vibratiile sunt produse in fazele de executie de catre functionarea utilajelor de constructii specifice lucrarilor (excavari si curatiri in amplasament, realizarea lucrarilor proiectate etc.) la care se adauga aprovizionarea cu materiale;

- circulatia autobasculantelor, autocamioanelor si a celorlalte utilaje care transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Aceste surse de zgomot si vibratie vor exista doar pentru perioada de timp necesara realizarii investitiei.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:  - materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii.

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existentă a terenului - teren intravilan si extravilan;folosinta actuala:- domeniu public;destinatia  stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate-zona utilitati publice-sistem de canalizare si statie de epurare;

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora :–       nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului – capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede:   – nu este cazul.

- zonele costiere: – nu este cazul .

c) zonele montane şi cele împădurite:- nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale:- nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III - a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

-zone de protectie sanitara şi hidrogeologică,conform HG nr.930/2005- Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica;

h)ariile dens populate:

Daca se vor constata situatii de natura sa afecteze asezarile umane, se vor lua masuri de sistare a lucrarilor, anuntarea organelor si a beneficiarilor, identificarea cauzelor si luarea de masuri preventive, iar in caz de necesitate se vor lua masuri reparatorii.

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -  nu  este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:- potenţial impact, temporar şi local, asupra zonelor de locuit, prin  zgomot şi vibraţii:- nu au fost observaţii din partea publicului în urma anunţului de solicitare a acordului de mediu;

b) natura transfrontieră a impactului: -nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului :- impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului :–  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului :–  perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din Legea 49/2011 care modifică şi completează OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi  nu se supune procedurii de evaluare adecvată. Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Condiţiile de realizare a proiectului

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

- deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va  degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

4. Lucrarile de refacere a amplasamentului vor fi cuprinse in proiectul de executie si vor consta in:

-refacerea spatiului verde pe traseul conductelor de canalizare apa uzata menajera si pe amplasamentul statiei de epurare;

-eliminarea materialelor de constructie de la organizarea de santier;

-dezafectarea si ridicarea obiectelor de la organizarea de santier;

-refacerea spatiului verde in zona parcarii si a caii de acces;

-pamantul rezultat de la realizarea obiectelor prevazute in proiect se va utiliza partial la acoperirea conductelor, la amenajarea spatiului verde aferent statiei de epurare, surplusul va fi evacuat intr-o locatie indicata de catre Primaria Vintila Voda.

5. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

6. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

7. Locul unde va fi realizată organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.).

8.  La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate,  şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar.

9. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

10.Limitele maxime admisibile ale indicatorilor de calitate ai apelor epurate, inainte de evacuare in raul Slanic,se vor incadra in limitele inscrise in Avizul de gospodarire a apelor nr.192/19.12.2014,astfel :-pH -6,5=8,5 ;materii in suspensie-60mg/dmc ;CCO-Cr=125mg/dmc ;CBO5-25mg/dmc ;detergenti sintetici-0,5mg/dmc ;Nt-15mg/dmc ;Pt-2,0mg/dmc ;sulfati-600mg/dmc ;cloruri-500mg/dmc.Alti indicatori de calitate ai apelor uzate nenominalizati se vor incadra in limitele maxime admise de NTPA 001-HG 188/2002,modificata si completata cu HG 352/2005.

11.Namolul  deshidratat , stabilizat biologic , poate fi depozitat conform legislatiei in vigoare, sau poate fi utilizat ca si compost.

12. In conformitate cu prevederile Ordinului comun  MMGA/MAPDR nr.344/708/2004-pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia  mediului si in special a solurilor,cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura,producatorul de namol este responsabil pentru  calitatea,cantitatea,transportul,imprastierea namolului pe suprafetele agricole,precum si pentru efectele acestuia asupra mediului si sanatatii populatiei, dupa utilizare.

13.Transportarea materiilor rezultate in urma procesului de epurare (impuritati de la sita automata, nisip si namol stabilizat) trebuie sa se faca cu mijloace de transport adecvate pentru a pastra curatenia drumurilor.

14. Impuritatile  de la sita automata ,vor fi preluate pe bază de contract, incheiat cu  operatorul de salubritate din zona, în vederea eliminării la un  depozit conform.

15.Containerele de la clorura ferica se vor returna la producator. Sacii de la floculant se va depozita cu deseul menajer.

16. Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si ridicate periodic de o firma specializata.

17. În conformitate cu prevederile OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

18.Inainte de intrarea in functiune,beneficiarul are obligatia depunerii la A.P.M.Buzau a documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu.

19.  Pe toata durata execuţiei şi desfăşurării activităţii se vor respecta prevederile:

-Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G  nr. 195/2005 privind protectia mediului cu  modificarile si completarile ulterioare;

-Legea apelor nr. 107/1996 şi Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor   nr 107/1996;

-H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002),modificată şi  completată cu HG  352/2005;

-STAS 10009/1988 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita incintei unitatii;

-STAS 6156/1986 – Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social–culturale – limite admisibile si parametri de izolare acustica;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-Legea nr. 211 /2011-privind regimul deşeurilor;

-Hotarârea Guvernului 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, completată de HG nr. 210/2007;

-Ordinul nr. 95/2005, privind depozitarea deşeurilor;

-Ordinul nr. 95/2005, privind depozitarea deşeurilor;

-HG 930/2005– Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizatii,

biolog Mirela MARIN

Întocmit,

consilier Dorina BURADA