Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău

PROIECT AL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat în  data de 16.12.2014

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ORTOPELEA DUMITRU cu sediul în municipiul Buzău, str. Dorobanți, nr. 102, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 7704 din data de 09.07.2014,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

# Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 16.12.2014 că proiectul ,, Înființare ciupercărie în satul Cotorca” propus a fi amplasat în sat Cotorca – Satu Nou, comuna Glodeanu Siliștea, judeţul Buzău,, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, cu obligativitatea ca la finalizarea investitiei să se notifice A.P.M. Buzău, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2 la pct. 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b)  Caracteristicile proiectului:

Scopul obiectivului de investitii il reprezinta infiintarea unei ferme pentru cresterea ciupercilor de tipul champignion in sistem intensiv si implementarea procesului tehnologic de cultura al acestora.

Astfel, prin proiect se intentioneaza realizarea urmatoarelor obiective:

●  amenajare ciupercarie, alcatuita din urmatoarele compartimente functionale:

-     camere de cultura (1, 2 si 3) pentru cresterea ciupercilor in sistem intensiv;

-      hol tehnologic de acces la camera de cultură 1;

- hol tehnologic de acces la camerele de cultură 2, 3;

- cameră frigorifică;

- cameră de prerăcire;

- sală de ambalare;

- sală de procesare;

- depozit produse finite;

- sală de livrare.

- amenajare filtru sanitar in cadrul ciupercariei, repartizat pe sexe (barbati si femei);

- achizitionare echipamente necesare dotarii compartimentelor fuctionale din cadrul ciupercariei:

- Echipamente tehnologice:

- automat programabil – 3 buc;

- senzor CO2 cu multiplexare – 1 buc;

- unitate de tratare aer – 3 buc;

- cirucit ventilatie interior/exterior – 3 buc.

- Echipamente auxiliare:

- chiller 63 kW (racitor de apa) – 1 buc;

- agregat frigorific – 1 buc;

- generator electric 40 KVA – 1 buc.

- Echipamente de mecanizare:

- rafturi de cultura – 4 buc pentru pentru fiecare camera (3 camere)

- tragator compost – 1 buc;

- banda transportoare – 1 buc.

- Echipamente pentru procesarea ciupercilor:

- masina pentru spalare – 1 buc;

- masina de feliat ciuperci – 1 buc;

- uscator pentru ciuperci – 1 buc;

- masina de ambalat – 1 buc.

- achizitionare masina frigorifica cu o capacitate de 3,5 tone;

- achizitionare tractor cu 100 CP si remorca de 10 t;

- achizitionare echipamente birotica;

- reabilitare retea perimetrala de alimentare cu apa potabila;

- reabilitare retea canalizare interioara si pentru redirectionarea apelor uzate catre fosele septice C14 si C15 (conform planului general cu toate obiectivele);

- reabilitare alei si platforme interioare situate in jurul constructiilor C2, C3, C4 si C5;

- amenajare spatii verzi.

Profilul si capacitatile de productie:

Prezentarea calculului suprafetei totale de productie pentru camerele de cultura ciuperci:

| Nr. crt. | Denumire camera cultura | Lungime utila (m) | Latime utila (m) | Nr. randuri | Nr. nivele | TOTAL suprafata utila (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | C1 | 18 | 1.34 | 2 | 5 | 241.2 |
| 2. | C2 | 18 | 1.34 | 3 | 5 | 241.2 |
| 3. | C3 | 12 | 1.34 | 4 | 4 | 257.28 |
| 4. | TOTAL | - | - | - | - | 739.68 |

Prezentarea calculului suprafetei construite pentru camerele de cultura ciuperci:

| Nr. crt. | Denumire camera cultura | Lungime (m) | Latime (m) | Inaltime (H) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | C1 | 24.1 | 7.11 | 4.2 |
| 2. | C2 | 15.71 | 8.72 | 4.2 |
| 3. | C3 | 15.71 | 12.22 | 4.2 |

Raportat la un an, se vor putea obține în medie 8 cicluri de producție/an pentru fiecare cameră de cultură.

Capacitati finale proiect:

- suprafata totala utila cultivata va fi de 739,68 mp;

- se vor obtine circa 32,9 kg ciuperci/m.p;

- sistemul de crestere va fi unul intesiv bazat pe 8 cicluri;

- cantitatea totala anuala de ciuperci champignion recoltata va fi de 194683,77 kg (adica 194,683 tone/an).

## Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

Procesul tehnologic de obţinere a recoltei de ciuperci champignon din clasa agaricus bisporus este alcătuit din mai multe faze tehnologice structurate ca durată în zile, ore minute.

Fiecare fază tehnologică este bine definită în durată şi poate fi controlată prin intermediul sistemului automat de control, în care este implementată prin programare, sucesiunea fazelor de cultură.

Materia primă folosită pentru cultura ciupercilor agaricus bisporus este compostul de faza a III a, însămânţat, incubat şi ambalat în saci de polietilenă.

Utilizarea compostului de faza a III a grăbeşte finalizarea ciclului de cultură cu cel puţin două săptămâni, ceea ce înseamnă că raportat la un an de zile se poate obţine o recoltă în plus.

Prin utilizarea acestui tip de compost durata  medie a unui ciclu de cultură este de opt săptămâni.

Prin utilizarea unei reţete de control a procesului optimizată în funcţie de caracteristicile locale ale fiecărei celule de cultură, durata şi calitatea ciclului de cultură poate fi de asemenea optimizată.

- Faza tehnologica celula goala

În această fază, celula de cultură este descărcată de compostul vechi şi supusă unui proces de curăţare şi dezinfectare.

- Faza tehnologica de incarcare

Această fază face parte din prima fază tehnologică şi se execută manual.

În urma trecerii prin procesul tehnologic, ciuperca suportă transformări de formă prin feliere, transformări de culoare şi greutate prin uscare, produsul secundar astfel obţinut fiind utilizat în alte aplicaţii pentru obţinerea unor produse finite destinate unui consumator final.

- Circulaţia materiei prime (MP) – este asigurată prin intermediul holului tehnologic HT din planul general al ciupercăriei. Fluxul de circulaţie poate fi direct din camera de recoltare sau din camera frigorifică.

- Utilajul pentru spălat ciuperci (US) – este un agregat electromecanic prin intermediul căruia ciupercile destinate procesării sunt spălate de particulele de pământ, praf sau alte impurităţi. Ciupercile se depun în buncărul de prespălare de unde prin sistemul controlat de transport se aduc în tamburul de spălare. După ciclul de spălare programat, ciupercile se usucă superficial prin suflare de aer după care se depun în coşul de transport la faza următoare. Capacitatea maximă de spălare este de 500 kilograme de ciuperci pe oră.

- Utilajul pentru feliat ciuperci (FC) – este un utilaj complex electromecanic cu rolul de tăia ciupercile în felii cu grosimea recomandată de 2 ... 3 mm.

Sensul de tăiere este paralel cu lungimea piciorului ciupercii.

Ciupercile se depun pe banda de selecţie şi orientare se trec prin sistemul de feliere şi în final se ajunge în coşul de transport la faza următoare.

Capacitatea maximă de feliere este de 500 kilograme de ciuperci pe oră.

- Utilajul pentru uscarea ciupercilor (UC) – este un agregat electromecanic cu controlul automat al temperaturii şi al umidităţii aerului.

Ciupercile feliate sunt aşezate pe rafturi special construite cu posibilitate de ventilare şi sunt introduse în camera de uscare.

În baza unui program specializat se execută ciclul de uscare care poate dura între 4 şi 8 de ore.

Capacitatea maximă de uscare este de 500 de kilograme pe ciclu.

- Utilajul pentru ambalat ciuperci uscate (MA) – este o maşină de ambalat în folie sau în pungi de plastic în vederea transportului sau depozitării ulterioare.

Ambalarea ciupercilor uscate ca şi produs secundar este necesară pentru a se putea menţine noua stare a acestora la parametrii de umiditate prescrişi prin procedeul de uscare.

Camera frigorifica (CF) – este un spaţiu închis cu temperatură şi umiditate controlate şi este destinat depozitării temporare a produsului secundar rezultat pentru a putea fi livrat.

DESCRIEREA PROCESULUI DE PRODUCTIE

Procesul tehnologic de obţinere a ciupercilor uscate champignon din clasa agaricus bisporus este alcătuit din mai multe faze tehnologice structurate ca durată în ore şi minute.

Fiecare fază tehnologică este bine definită în durată şi poate fi controlată prin intermediul sistemului de urmărire şi succesiune a fazelor de execuţie.

Materia primă folosită este ciuperca de tip champignon rezultată din recoltările curente, cu dimensiuni ale pălăriei cuprinse între 2 şi 5 centimetri.

- Faza tehnologica de spalare

În această fază, ciupercile se depun în buncărul maşinii de spălat de unde sunt trecute în tamburul rotativ de spălare.

Tamburul se roteşte în baia de spălare care conţine apă dedurizată la temperatura de 20 ... 25 grade Celsius.

Ciclul de spălare cuprinde trei faze intermediare :

- prespălare - durata 5 minute - prin care se captează şi se elimină particulele de grosieire de pământ, paie, etc. Temperatura apei se menţine la 20 grade Celsius;

- spălare – durata 5 minute - prin care se face îndepărtarea particulelor minuscule de pământ şi alte impurităţi. Temperatura apei se menţine la 20 grade Celsius;

- clătire – durata 2 minute – cu apă rece;

- uscare în jet de aer – durata 5 minute.

- Faza tehnologica de feliere

În această fază tehnologică se depun ciupercile spălate pe banda de selecţie după care în baza programului selectat , toate operaţiunile se execută automat.

Durata procesului de feliere este variabilă , în funcţie de dimensiunile dominante ale ciupercilor destinate felierii.

- Faza tehnologica de uscare

Durata fazei: 4 ore.

- ciupercile feliate sunt dispuse pe sertare de tip sită cât mai aerisit posibil;

- tăviţele se introduc în ramele unui cărucior de uscare;

- căruciorul este introdus în camera de uscare;

- se închid etanş uşile de acces;

- se programează şi se lansează graficul adecvat de uscare în funcţie de cerinţele beneficiarului.

- se deschid uşile;

- se extrage căruciorul de uscare şi se descarcă ciupercile uscate în coşurile de transport spre următoarea fază tehnologică.

- Faza tehnologica de ambalare ciuperci uscate

Este faza tehnologică în care produsul secundar rezultat prin uscare se ambalează în pungi de plastic şi închise ermetic în vederea păstrării cât mai îndelungate a parametrilor induşi prin uscare.

c)  Localizarea proiectului: terenul pe care se va realiza investitia este situat in intravilanul satului Cotorca, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau, avand o suprafata totala de 20513 m.p. si este detinut de beneficiar (persoana fizica - ORTOPELEA DUMITRU) in baza Contractului de vanzare-cumparare fara nici o rezerva pentru vanzatoare cu nr. 2510 din data de 19 decembrie 2012.

Terenul este compus din 4 loturi, avand categoria de de folosinta, dimensiunile, amplasamentul si vecinatatile urmatoare:

- suprafata de 2662,00 mp, teren categoria curti constructii, amplasat in tarlaua 25, identificat prin nr. cadastral 374, avand urmatoarele vecinatati:

- la Nord – teren Consiliu Local comuna Glodeanu-Silistea, pe o lungime de 71,45 ml; SC VALAHIA INDUSTRY SRL, pe lungimile 11,48 ml + 37,33 ml + 25,23 ml + 1,85 ml + 30,04 ml + 3,76 ml;

- la Sud – drum, pe lungimile 11,59 ml + 58,88 ml + 38,94 ml + 15,30 ml + 20,91 ml;

- la Est – SC VALAHIA INDUSTRY SRL pe lungimile 5,08 ml + 6,57 ml + 1,87 ml;

- la Vest – teren Consiliu Local comuna Glodeanu-Silistea pe o lungime de 10,56 ml.

- suprafata de 9204,00 mp, teren categoria arabil, liber si neconstruit, amplasat in tarlaua 25, identificat prin nr. cadastral 373, avand urmatoarele vecinatati:

- la Nord – teren Consiliu Local comuna Glodeanu-Silistea, pe o lungime de 55,49 ml;

- la Sud – drum, pe lungimile21,35 ml + 125,12 ml + 25,45 ml;

- la Est – teren Consiliu Local comuna Glodeanu-Silistea, pe o lungime de 134,94 ml;

- la Vest – SC VALAHIA INDUSTRY SRL, pe lungimile 29,47 ml + 59,76 ml + 65,53 ml.

- suprafata de 8354,00 mp, teren categoria curti constructii, identificat prin nr. cadastral 147/1, inscris in CF nr. 1107 a localitatii Glodeanu-Silistea, judetul Buzau;

- suprafata de 293,00 mp, teren categoria curti constructii, identificat prin nr. cadastral 147/2, inscris in CF nr. 1108 a localitatii Glodeanu-Silistea, judetul Buzau.

Proiectul se implementează la o distanță de peste 1500m față de cel mai apropiat sit comunitar, ROSPA0118 Gridu Valea Măcrișului, sit desemnat Hotărârea de Guvern nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 în România, modificat și completat de HG971/2011 (conform hărţii anexate);

Proiectul nu poate avea un impact semnificativ asupra speciilor de păsări sălbatice pentru care situl a fost desemnat.

Utilizarea existent a terenului: folosință actual – teren zonă industrial;

Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism: zonă industrială;

Relativa abundență a aresurselor natural din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: utilizarea în cadrul proiectului, atât în faza de constructie, cât şi în faza de desfăşurare a activităţii, a unei cantităţi de apă ce nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; proiectul este amplasat în intravilanul comunei și nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

d) Caracteristicile impactului potenţial:

- în etapa de execuție se identifică următoarele surse potențiale de poluare a solului: depozitarea materialelor de construcție, depozitarea deșeurilor.

- impactul asupra așezărilor umane și a obiectivelor de interes public este redus

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  local, numai în zona de lucru, pe perioada execuției obiectivului;

- natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei , a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului şi a Listei de control – etapa de încadrare;

II.  Justificarea necesitatii proiectului:

Investitia propusa spre finantare se motiveaza ca necesitate privind implementarea si dezvoltarea in cadrul sectorului vegetal, a unui proiect a carui activitate este bazata pe cresterea si productia ciupercilor de tipul champignion in sistem intensiv si de a da utilitate activului ce va fi promovat in cadrul proiectului.

In urma studierii pieteii s-a constat ca deschiderea unei ciupercarii  poate fi o reusita . In Romania cererea de ciuperci este de 26 de ori mai mare decat oferta pentru acest produs. Nefiind o cultura foarte complicata, beneficiarul se axeaza pe cultura de ciuperci in sistem intensiv, care urmeaza a se livra in supermaketurile sau pietile din Buzau, si zonele limitrofe.

Oportunitatea si necesitatea realizarii investitiei de catre societate are in vedere urmatoarele argumente:

- pe lângă valoarea lor alimentară, ciupercile de cultură intesiva constituie şi o cultura rentabilă, care asigura o producţie ridicată (prin proiect se estimeaza o productie medie de 32,9 kg/mp), ce se obţine pe unitate de suprafaţă folosită, in spaţii special amenajate în acest scop;

- cultivarea ciupercilor ocupă spaţii reduse raportat la cantitatea de producţie, deoarece, având talie mică, în anumite perioade de dezvoltare nu au nevoie de lumină sau nu sunt influenţate de lipsa acesteia. În acest scop, in cadrul proiectului se realizeaza cultura ciupercilor pe 4 si 5 nivele, pe acelaşi metru pătrat de suprafaţă, făcându-se astfel economie de spaţiu. Rentabilitatea culturii ciupercilor este dată şi de faptul că se consumă toate părţile componente ale ciupercii. Astfel, procentul de utilizare reprezintă 99-100%;

- ciupercile Champion sunt cele mai cautate din Romania;

- materialele necesare pentru cultivare sunt ieftine si usor de asigurat;

- prin procesare creste valoarea adaugata a ciupercii si in acelasi timp creste si termenul de valabilitate;

- prin proiect, un ciclu de cultură la ciupercile champignion durează circa 45 de zile, (de la însămânţare până la ultimul recoltat). Acesta face ca investiţia să fie amortizată într-un timp scurt, având în vedere ca numărul ciclurilor de cultură este de maxim 0

- existenta fondurilor FEADR ce stimuleaza initiativa de a investi;

- existenta in patrimoniul beneficiarului proiectului, a unei locatii ce dispune de conditii si infrastructura  pretabile pentru realizarea unei investitii noi in domeniu.

III. Condițiile de realizare a proiectului

Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare, drept pentru care beneficiarul va monitoriza permanent realizarea proiectului în scopul verificării modului de respectare a  parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor privind protecţia mediului.

a). Caracteristicile investiției:

Coeficientii tehnici si urbanistici ce caracterizeaza imobilul studiat cu amenajarile nou propuse sunt:

S totala teren = 20513 m.p;

S teren implicata in proiect = 8647 m.p;

S construită existenta =  3027,7 m.p;

S desfasurata existenta = 3168,7 m.p;

S construita implicata in proiect = 1527,7 m.p (formata din: C2-620 mp, C3-242,70 mp, C4-140 mp, C5-242 mp si drum acces-283 mp);

P.O.T. existent = 35,01 %;

C.U.T. existent = 0,36;

Ca amenajare finală, ciupercăria este alcătuită din următoarele compartimente funcţionale:

- camere de cultura (C1, C2 si C3) pentru cresterea ciupercilor in sistem intensiv;

- hol tehnologic de acces la camera de cultură 1;

- hol tehnologic de acces la camerele de cultură 2, 3;

- cameră frigorifică;

- cameră de prerăcire;

- sală de ambalare;

- sală de procesare;

- depozit produse finite;

- sală de livrare.

b) Realizarea organizării de șantier cu respectarea:

- zona frontului de lucru va fi împrejmuită și semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

- descărcarea materialelor se va face în aproprierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului și distrugerea vegetației;

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deșeuri în timpul transportului;

- utilajele de construcții se vor alimenta cu carburanți numai în zone special amenajate fără a se contamina solul cu produse petroliere;

- asigurarea colectării selective a deșeurilor și evacuării ritmice a acestora de pe amplasament;

c) Modul de asigurare a utilităților

1. Alimentarea cu apă: cu apă potabilă este asigurată din comerț în sticle PET. Alimentarea cu aoă în scop igienico-sanitar și tehnologic se face din sursă subterană proprie, foraj cu H = 50 m, Q = 0,5 l/s. Prelevarea apei din subteran se face cu o pompă submersibilă automatizată Grundfos, cu următoarele caracteristici: Q = 0,8 mc/h, H = 40 mCA, P = 2,1 kw,2950 rot/min. Aducțiunea apei se face prin conducte din oțel cu Dn = 65 – 100 m, iar inmagazinarea apei prelevate se face în 2 bazine din fibră de sticlă. Un bazin cu V = 1 mc (apa pentru procesul de procducție) și V = 10 mc (apa necesară în caz de incendii).

2. Evacuarea apelor uzate: din activitate rezultă ape uzare menajere și ape uzate tehnologice. Ape uzate sunt dirijate catre bazinele vidanjabile bicompartimentate, printr-o rețea interioara alcatuita din tuburi de fontă cu Dn 75 mm și lungime de aprox. 15 m și evacuate în rețeaua exterioară de canalizare alcătuită din tuburi de beton cu Dn = 200 – 300 mm și lungime de cca. 50 m. Periodic, apele uzate menajere și tehnologice sunt vidanjate și sunt transportate în stație de epurare.

3. Alimentarea cu energie electrică: este realizata din reateaua publica a comunei Glodeanu-Silistea, prin postul trafo existent in cadrul amplasamentului.

4. Asigurarea agentului termic: de la instalația de tratare aer.

5. Acces la drum. Locatia are acces la drum de exploatare (din piatra sparta) provenit din drumul principal.

VI. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

b) Pentru diminuarea impactului asupra mediului pe perioada desfășurării lucrărilor de construcție, titularul este obligat să respecte următoarele condiții:

- lucrările se vor realiza conform proiectului şi se vor efectua lucrări de refacere prin aducere la forma iniţială a terenului pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces     ( carosabil, drumuri laterale), spaţiul verde şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- organizarea de şantier pentru execuţia lucrărilor se va face fără a depăşi limita  amplasamentului ;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate si de alte lucrări provizorii ;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua masurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale in timpul transportului;

- se vor lua măsuri de securitate în timpul transportului utilajelor şi echipamentelor prin localităţi, acesta realizându-se într-un anumit interval de timp pentru a nu se depăşi nivelul zgomotului;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi             evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, cu precizarea că   deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării; se vor lua toate măsurile necesare ca deşeurile generate să fie gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

c). Pe parcursul derulării lucrărilor de execuție a proiectului de investiție vor fi respectate prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată de O.G. nr. 164/2008, cu modificările și completările ulterioare referitoare la protecția calității apelor, atmosferei, solului și al protecției așezărilor umane.

d). Conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina pericolele de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Măsurile principale de minimizare a impactului potențial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecția calității factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deșeurilor, prevenirea riscului declanșării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătății populației și mediului înconjurător, după cum urmează :

Protecția calității apelor :

În perioada de execuție a lucrărilor proiectului se vor lua măsuri de prevenire și de evitare a poluării apelor- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane;

În perioada de funcționare a obiectivului :

- Se va respecta H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor neorme privind condiţiile de descărcare în mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2002), cu toate modificările şi completăriel ulterioare;

Protecția aerului:

În perioada de execuție a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecției mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcție ce pot elibera în atmosferă particule fine ; transportul acestor materiale și a deșeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanți provenite de la utilajele de construcții se va asigura întreținerea corespunzătoare a acestora, cât și respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea și funcționarea acestora.

În perioada de funcționare a obiectivului :

- Se va respecta Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Protecția împotriva zgomotului:

### În fazele de execuție a lucrărilor de construcții se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor și vibrațiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot șă se încadreze ăn limitele prevăzute de normativele în vigoare. Nivelul de zgomot rezultat din desfășurarea activităților specifice în cadrul organizării de șantier și a desfășurării activității de realizare a proiectului cât și nivelul de zgomot rezultat în perioada de funcționare a obiectivului, va respecta prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbană și ale Ord. MS nr. 119/2014  pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

Protecția solului:

În perioada de execuție a lucrărilorde construcții depozitarea materialelor de construcție și a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulația în zona obiectivului ; se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibil a utilajelorși amijloacelor de transport sau datorită funcționării necorespunzătoare a acestora; la terminarea lucrărilor de execuție se va aduce terenul afectat, la starea inițială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcțiile sale ecologice naturale. Se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea și eliminarea acestora, în funcție de natura lor, se va prin operatori autorizați.

Modul de gospodărire a deșeurilor: colectare deșeurilor se va face la locul de producere al lor.

Producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi preluate de operatori autorizaţi şi vor fi gestionate conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Deşeurile generate vor fi: compost, deșeuri ambalaje mase plastice, deșeuri ambalaje hartie, carton          deşeuri municipale;

- Compostul devenit deșeu, va fi colectat în recipiente și valorificat prin împrăștiere în agricultură (funcție de calitațile nutritive) sau eliminat (material de umplutură) în depozit de deseuri municipale, conform legislației aplicabile (se va solicita acceptul operatorului de depozit și al APM Buzau);

- Deşeuri municipale vor fi colectate în pubele şi eliminate prin societăţi autorizate la un depozit conform;

- Deșeurile de ambalaje hârtie-carton vor fi colectate în recipiente şi valorificate prin operatori autorizați pentru preluarea lor;

- Deșeurile de  ambalaje mase plastice vor fi colectate în recipiente şi valorificate prin operatori autorizați pentru preluarea lor;

De asemenea, titularul are obligația respectării:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilorde acceptare și procedurilor preliminare de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri ;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor neorme privind condiţiile de descărcare în mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2002), cu toate modificările şi completăriel ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, completată de H.G. nr. 210/2007;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Proiectul de investiție se va realiza cu respectarea distanțelor minime de protecție sanitară, recomandate între zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viată al populației.

Prevenirea riscului declanșării unor acciodente sau avarii cu impact asupra sănătății populației și mediului înconjurător :

Pentru evitarea oricăror situații de risc și accident în timpul perioadei de execuție se vor respecta toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite, respectându-se în același timp și normele privind securitatea muncii pe șantier.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                            Întocmit,

biolog  Mirela MARIN                                                          ecolog  Simona PĂUNA