PROIECT  DECIZIE  ETAPA  DE  ÎNCADRARE

AFISAT IN DATA DE  21.10.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de  catre     COMUNA  SCORTOASA,cu sediul  în sat Scortoasa,comuna Scortoasa,judeţul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 2547/24.02.2015    ;

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 20.10.2015 că proiectul: ,,SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE,SATELE SCORTOASA,PLOPEASA SI POLICIORI,COMUNA SCORTOASA,JUDETUL BUZAU”,   propus a fi amplasat :- comuna Scortoasa,jud.Buzau

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,     Anexa 2 , pct. 10, lit.a;lit.f ;pct.11,lit.c;

- Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului :

Prin promovarea investitiei „Sistem integrat de alimentare cu apa si canalizare, satele Scortoasa, Plopeasa si Policiori, comuna Scortoasa, judetul Buzau”, se vor realiza urmatoarele:

1.Un sistem de alimentare cu apa care sa utilizeze mai multe surse:

-Actuala captare realizata in satul Scortoasa cu rezervorul de 80mc aferent;

-Izvoarele din zona “Valea lui Mircea” care se vor capta cu drenuri;

-Forajul proiectat in satul Policiori cu adancimea de 60m si 2 izvoare colectate cu drenuri radiale;

2. Un sistem de canalizare ape uzate cu funcţionare mixta: gravitaţionala si prin pompare, care sa preia in totalitate apele uzate din satele Scotoasa, Policiori si Plopeasa.

3. Statie de epurare mecano-bilogica amplasata in satul Policiori.

## Alimentarea cu apa a satului Scortoasa:

In satul Scortoasa sunt propuse urmatoarele lucrari:

- front de captare alcatuit din 2 izvoare propuse pentru captare cu drenuri amplasate in zona “Valea lui Mircea”.

- aductiune din PEID 63 mm, cu functionare gravitationala, avand lungimea de 800ml;

- rezervor de compensare orara din beton armat, cu volum de 100 mc;

- retea de distributie apa din PEID Dn 63-110mm, SDR 17,6 cu o lungime totala de 5300 ml; Conductele se vor monta subteran, la adancimea minima de inghet-1,20 m, si vor fi inglobate intr-un strat de nisip. Pe traseul conductelor principale, proiectul prevede cămine de vane, cămine de golire si camere de rupere a presiunii. Distribuţia apei se va face prin cişmele amplasate in curţi, cu contorizare individuala la limita proprietăţii. In domeniul public s-au prevăzut 3 cişmele amplasate in zona scolii, bisericii si primăriei.

- gospodarie de apa cu anexa tehnica ce va include: camera clorinare, laborator, camera tablou electric general, birou, grup sanitar.

Pentru captarea existenta se propune  montarea unui aparatul de clorinare  amplasat intr-un container special. Cerinţa de apă a satului Scortoasa:

- maxim zilnic =  114.1 mc;

- mediu zilnic =  74.7 mc.

-minim zilnic=57.4 mc.

## Alimentarea cu apa in satele Policiori si Plopeasa

Pentru satele Policiori si Plopeasa sunt propuse urmatoarele lucrari:

- front de captare alcatuit din 2 izvoare dispersate si un foraj cu adancimea de 60m- toate amplasate in zona “Tarna”. Cabina forajului se va realiza din beton armat, in varianta semiingropata, cu dimensiunile: 2,4m x 2,4m x 2,2m.

- aductiune din PEID Dn 63 mm, cu functionare gravitationala, avand lungimea de 550ml;

- rezervor de compensare orara din beton armat, cu volumul de 150mc;

- retea de distributie apa din PEID Dn 63-110mm, SDR 17,6 cu o lungime totala de 3490 ml; Conductele se vor monta subteran, la adancimea minima de inghet-1,20 m, si vor fi inglobate intr-un strat de nisip. Pe traseul conductelor principale, proiectul prevede cămine de vane, cămine de golire si camere de rupere a presiunii. Distribuţia apei se va face prin cişmele amplasate in curţi, cu contorizare individuala la limita proprietăţii.

- gospodarie de apa cu pavilion de exploatare si instalatii filtrare-clorinare;

- traversarea raului Saratel (doua traversari) cu reteaua de distributie se va realiza pe pod;

- Pavilion de exploatare amplasat in incinta gospodariei de apa Policiori, prevazut cu urmatoarea comparimentare: birou, laborator, depozit, statie clorinare, camera tablou electric general, grup sanitar.

Cerinţa de apă a satelor Policiori si Plopeasa:

- maxim zilnic =  138.7 mc;

- mediu zilnic =  90.7 mc.

-minim zilnic=69.7mc.

## Reteaua de canalizare si statia de epurare

Sistemul de canalizare proiectat va funcţiona prin procedeul divizor, cu evacuarea apelor epurate in raul Saratel, aval de satul Policiori.

In componenta sa sunt incluse : colectorul principal Dn=500mm, colectoarele secundare Dn= 250-315mm, statia de epurare si gura de evacuare in emisar.

Coordonatele STEREO 70 prevazute pentru gura de evacuare in emisar sunt: X: 428500; Y: 630600;

Colectarea apelor uzate din satele Scorţoasa, Policiori si Plopeasa se va face gravitational, configuratia terenului  asigura viteza minima de autocuratire.

Reteaua de canalizare din satul Scortoasa va fi formata din colectoare PVC KG Dn 250mm si Ltotal=4.300ml

Reteaua de canalizare din satele Policiori si Plopeasa, va avea o lungime toata de 4150 ml si va fi formata din:

- PVC KG Dn 250mm- L= 2.895ml,g= 78kg/buc

- PVC KG Dn 315mm- L= 710ml, g= 84,50kg/buc

- PVC KG Dn 500mm- L- 545ml, q= 97,80kq/buc

Reteaua de canalizare din cele trei sate va fi formata din tuburi PVC KG SN8 cu lungimea de 2,5ml îmbinate cu inele de etansare elastomerice si va fi prevazuta cu cămine de vizitare din tuburi circulare beton, carosabile si necarosabile.

Statia de epurare cu doua trepte mecano-biologica este de tip compact, si are Agrementul tehnic 017-05/1954-2011.

Apa uzata este pompata direct in sita automata de unde curge gravitaţional in separatorul de grăsimi si nisip cu flotatie.

Materialul retinut pe sita este presat si deshidratat, putandu-se evacua direct in container sau saci. Grăsimea flotata si sedimentul din separatorul de nisip-grasimi cu flotatie sunt evacuate gravitaţional intr-un rezervor de stocare.De aici sunt pompate in modulul de deshidratare.Sedimentul se poate deshidrata impreuna cu nămolul in exces.

Apa preepurata din separatorul de grăsimi si nisip curge gravitaţional in bazinul cu nămol activat. In acest bazin se face nitrificarea- denitrificarea si defosforizarea biologica.

Aerarea se realizeza automat, cu bule fine, sursa de aer comprimat fiind asigurata cu suflante comandate de senzorul de  oxigen dizolvat.

In bazin se mai realizeaza si defosforizarea biologica, existând posibilitatea reglării reactivilor pentru o operaţie avansata.

Amestecul de apa uzata cu nămol activ este pompat, automat sau programabil,in modulul automat de separare solid-lichid prin ultrafiltrare cu membrane submersibile. In acest modul se face separarea solid- lichid,apa epurata ( permeatul) fiind evacuata gravitaţional, iar nămolul ( retenant) fiind recirculat in bazinul de aerare. Namolul in exces este evacuat automat si trimis in bazinul de stocare sau in instalaţia de deshidratare. Parametrii apei apurate vor fi controlaţi automat ( continuu) cu senzori speciali de proces. Modul de functionare a statiei si parametrii apei epurate se inregistreaza si se transmit la pavilionul administrativ pentru monitorizare.

Statia de epurare de tip modular va fi echipata cu elemente de automatizare si monitorizare de tip SCADA care va înregistra debitul apelor epurate .

Procesul de epurare se desfasoara gradual in următoarele module:

- statie de pompare;

- gratar cu curăţire manuala si sita automata;

- separator de nisip + grăsimi;

- modul biologic cu nămol activat, cu oxidare totala,nitrificare-denitrificare cuplat cu bazin de omogenizare;

- modul de tratare chimica pentru defosforizare;

- modul de separare solid-lichid prin ultrafiltrare cu membrane submersibile;

- bazin de stocare nămol in exces si statie de pompare;

- instalaţie de preparare si dozare biopreparate pentru tratarea grăsimilor si a substanţelor organice de pe nisip;

Volume de ape uzate epurate, evacuate:

Ape uzate sat Scortoasa:

Volum zilnic maxim	=  91.3 mc;

Volum zilnic mediu	=  59.76 mc;

Volum zilnic minim	=  45.9 mc;

V anual                    = 21.8 mii mc.

Ape uzate satele Policiori si Plopeasa:

Volum zilnic maxim	=  110.96 mc;

Volum zilnic mediu	=  72.59 mc;

Volum zilnic minim	=  55.7 mc;

V anual                    = 26.49 mii mc.

Volum total de ape uzate evacuate:

Volum zilnic maxim	=  202.3 mc;

Volum zilnic mediu	=  132.35 mc;

Volum zilnic minim	=  101.6mc;

V anual                    = 48.29 mii mc.

b) cumularea cu alte proiecte:

Nu este cazul, pe amplasamentele  analizate şi in vecinătatea acestora nu există şi nu sunt prevătute alte proiecte.

c) utilizarea resurselor naturale:

      - apa;

      - agregate minerale;

In ceea ce priveste modul de aprovizionare, transport si depozitare temporara a materialelor, antreprenorul va desfasura aceste activitati in conformitate cu legislatia in vigoare .

Cea mai mare parte a materialelor de constructie necesare desfasurarii activitatilor de santier vor fi aduse cu masini si utilaje speciale direct de la furnizor. Alimentarea cu combustibili a masinilor si utilajelor din dotare se va realiza de la statiile PECO din imprejurimi.

Antreprenorul proiectului va fi cel care va alege sursele de aprovizionare cu aceste materiale de constructie, precum si tehnologiile care vor fi utilizate.

Astfel, proiectantul va preciza, in alta faza a proiectarii (Detalii de executie), in caietele de sarcini necesare documentatiei de licitatie pentru alegerea antreprenorului, caracteristicile materiilor prime in vederea atingerii calitatii corespunzatoare, conform actelor legislative in vigoare.

Astfel, aprovizionarea cu materiale se va realiza treptat, pe etape de construire, evitandu-se astfel, stocarea de materii prime pe termen lung, in zona organizarii de santier.

Organizarea de santier se va face in apropierea  zonei de executie a lucrarilor.

La alegerea locatiei organizarii de santier se va avea in vedere urmatoarele aspecte:

- sa fie plasat aproape de zona de lucru pentru a se putea ajunge usor la zona de lucru, cu scopul de a reduce pe cat posibil problemele generate de traficul mijloacelor de transport;

- posibilitatea conectarii usoare la reteaua existenta de utilitati (electricitate)

- sa reduca la minim interferenta potentiala cu zonele inconjuratoare (viata populatiei locale si activitatea sociala).

d) producţia de deşeuri   :

Deseurile rezultate din activitatea zilnica desfasurata in cadrul organizarilor de santier vor fi colectate in pubele  amplasate in locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de catre serviciile de salubritate din zona, pe baza de contract.

Materialul inert (nisipuri si pietrisuri, pamant)va fi transportat pe un amplasament indicat de catre primarie , urmand a fi utilizat ulterior ca material de umplutura.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

-  În perioada de execuţie a lucrărilor proiectate poluarea atmosferei va fi determinată în principal de utilajele şi mijloacele de transport care acţionează în zona analizată. Emisiile de praf variază de la o zi la alta, în funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante.

-În timpul realizării obiectivului pot exista surse temporare generatoare de poluanţi în atmosferă, ca urmare a funcţionării motoarelor cu ardere internă şi a operaţiunilor necesare realizării lucrărilor (emisii de praf), însa aceste emisii vor fi în limite admisibile, fără efecte semnificative asupra populaţiei şi biodiversităţii.

-Emisiile vor fi locale, şi vor avea impact nesemnificativ datorită dispersiei. Fiind surse nedirijate nu intră sub incidenţa Ord. 462/1993.

-Impurificarea solului şi subsolului poate proveni de la deşeuri depozitate necorespunzător şi /sau pierderi de produse petroliere de la utilajele şi mijloacele de transport.

-Pe perioada execuţiei lucrărilor, deşeurile existente pe amplasament şi cele rezultate din activitatea proiectată vor fi colectate şi depozitate corespunzător în locuri special amenajate, urmând ca apoi să fie preluate de firme specializate.

Utilajele şi mijloacele de transport folosite vor fi cu inspecţia tehnică la zi.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- In perioada de executie, sursele de zgomot si vibratii sunt grupate dupa cum urmeaza:

- in fronturile de lucru zgomotul si vibratiile sunt produse in fazele de executie de catre functionarea utilajelor de constructii specifice lucrarilor (excavari si curatiri in amplasament, realizarea lucrarilor proiectate etc.) la care se adauga aprovizionarea cu materiale;

- circulatia autobasculantelor, autocamioanelor si a celorlalte utilaje care transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Aceste surse de zgomot si vibratie vor exista doar pentru perioada de timp necesara realizarii investitiei.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

-  prin executia lucrărilor, care fac obiectul proiectului nu se evacuează în mediul ambiant substante reziduale sau toxice care să altereze calitatea solului, aerului, apei de suprafată sau subterană;

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existentă a terenului :–   curti constructii;intravilan si extravilan comuna Scortoasa-domeniu  public al comunei  Scortoasa.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora :–       nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului – capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede: –  in situatia producerii de poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor, care pot pune în pericol, în mod direct sau indirect factorii de mediu şi/sau sănătatea populaţiei, vor fi comunicate operativ la APM Buzău, acţionandu-se pentru  limitarea  şi   remedierea   poluării  produse.

- zonele costiere: – nu este cazul

c)        zonele montane şi cele împădurite:- nu este cazul

d)       parcurile şi rezervaţiile naturale:- nu este cazul

e)      ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III - a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - zone de protectie sanitara şi hidrogeologică,conform HG nr.930/2005- Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica;

h)ariile dens populate:

Daca se vor constata situatii de natura sa afecteze riveranii, se vor lua masuri de sistare a lucrarilor, anuntarea organelor si a beneficiarilor, identificarea cauzelor si luarea de masuri preventive, iar in caz de necesitate se vor lua masuri reparatorii.

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -  nu  este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:- potenţial impact, temporar şi local, asupra zonelor de locuit, prin  zgomot şi vibraţii:- nu au fost observaţii din partea publicului în urma anunţului de solicitare a acordului de mediu;

b) natura transfrontieră a impactului: -nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului :- impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului :–  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului :–  perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din Legea 49/2011 care modifică şi completează OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi  nu se supune procedurii de evaluare adecvată.

Condiţiile de realizare a proiectului

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

- deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respectiv, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va  degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

5. La terminarea lucrarilor executantul are obligatia curatirii eventualelor zone afectate de orice material sau reziduuri, a refacerii solului in zonele in care acesta a fost afectat de lucrarile de excavare sau  de stationarea utilajelor.

6. Manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in faza de constructie se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la service-uri autorizate;

7. Deseurile rezultate din activitatea zilnica desfasurata in cadrul organizarilor de santier vor fi colectate in pubele  amplasate in locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de catre serviciile de salubritate din zona, pe baza de contract.

8.Materialul inert (nisipuri si pietrisuri, pamant)va fi transportat pe un amplasament indicat de catre primarie , urmand a fi utilizat ulterior ca material de umplutura.

9. Alimentarea cu apa in scop potabil va fi asigurata prin achizitionarea de apa plata imbuteliata. Pentru santier se vor  amenaja  grupuri sanitare  ecologice ce vor  fi vidanjate  periodic de catre firma  ce le va pune la dispozitie. Continutul vidanjabil va fi transportat la o statie de epurare autorizata.

10. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

11. Limitele maxime admisibile ale indicatorilor de calitate ai apelor epurate, inainte de evacuare in raul Saratel,se vor incadra in limitele   maxime admise de NTPA 001-HG 188/2002,modificata si completata cu HG 352/2005.

12.  Nămolul  rezultat din staţia de epurare,  se poate utiliza în agricultura numai cu respectarea  normelor tehnice prevazute în Ordinul nr.344/708/2004,  al MMGA şi MAPDR,  şi în baza permisului de aplicare a nămolului,  eliberat de APM Buzău. Până la găsirea  soluţiei de eliminare /evacuare,  se va stoca în spaţii amenajate care să preia întreaga cantitate generată.

13. În conformitate cu prevederile OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

14. Inainte de  intrarea in functiune,beneficiarul are obligatia depunerii la A.P.M.Buzau a documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu.

15.  Pe toata durata execuţiei şi desfăşurării activităţii se vor respecta prevederile:

-Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G  nr. 195/2005 privind protectia mediului cu  modificarile si completarile ulterioare;

-Legea apelor nr. 107/1996 şi Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor   nr 107/1996;

-H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002),modificată şi  completată cu HG  352/2005;

-STAS 10009/1988 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita incintei unitatii;

-STAS 6156/1986 – Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social–culturale – limite admisibile si parametri de izolare acustica;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-Legea nr. 211 /2011-privind regimul deşeurilor;

- Ordinul Ministerului Sanatatii,nr.119/2014;

-Hotarârea Guvernului 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, completată de HG nr. 210/2007;

-Ordinul nr. 95/2005, privind depozitarea deşeurilor;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Şef Serviciu  Avize,Acorduri,Autorizatii,                                                               Întocmit,

# biolog Mirela MARIN                                                                          consilier Dorina BURADA