PROIECT  DECIZIE  ETAPA  DE  ÎNCADRARE

AFISAT IN DATA DE 11.08.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de  catre    PRIMARIA ORASULUI PATARLAGELE ,cu sediul  în  orasul Patarlagele,str.Nicolae Balcescu,nr.108,judeţul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr.   7074/01.07.2015;

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 11.08.2015 că proiectul:”        REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE MARUNTISU,SIBICIU DE SUS-DRAGANOI SI MUSCEL,ORAS PATARLAGELE,JUDETUL BUZAU”,propus a fi amplasat :-orasul Patarlagele,satele Maruntisu,Sibiciu de Sus-Draganoi,Muscel,jud.Buzau

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,    Anexa 2, pct. 10, lit.e;

- Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului :

-Drumurile de interes local propuse pentru reabilitare pastreaza vechiul amplasament, iar terenul este domeniu public, aflat in administrarea orasului Patarlagele, fără a afecta suprafeţe de teren cu altă destinaţie, conform OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor publice, aflat în administrarea orasului Patarlagele.

- Suprafaţa totală ocupată de drumurile de interes local pentru reabilitare ce se vor executa pe vechiul amplasament în intravilanul satelor Maruntisu, Sibiciul de Sus  si Muscel, orasul Patarlagele, este de  14244.19 mp, astfel:

I.  sat Maruntisu  DS153- intravilan

( 547.21 m x 3.50 ml (parte carosabila +acostamente) =  1915.23 mp

II.          sat Muscel si sat Fundaturile

1823.32 ml x 4.60 ml (parte carosabila +caostamente) =  8387.27 mp

III.       sat Sibiciul de sus  catunDraganoiu

716.67 ml x 5.50 ml (Platforma drum) =  3941.68 mp

Platforma drum = lpc + ac + şanţuri = 4,50 + 2x 0,5 +1x1,0= 5.50 m

TOTAL  = 14244.185 mp

Drumurile de interes local, situate  in intravilanul satelor Maruntisu, Muscel , Fundaturile si Sibiciul de sus – catun Draganoiu , sunt drumuri de clasa tehnica IV,  corespunzatoare unei viteze de 20 - 40 km/ora.         Lucrarea se incadreaza conf. Ord. 31 / N/ 1995 MLPAT in clasa de importanta « C » - normala.

Reabilitarea drumurilor de interes local, in intravilan, are o lungime totala de 3087.20 m  dupa cum urmeaza:

Satul  Maruntisu

- Drumul satesc nr 153 intravilan in lungime de 547.21m

Satul  Sibiciul de sus – catun Draganoiu

- Drumul comunal nr 70, intravilan in lungime de 716.67m

- tronson 1 in lungime de  150.00 m

- tronson 2 in lungime de  566.07 m

Satele  Muscel si Fundaturile

- Drumul comunal nr 91  intravilan in lungime de  1823.32m

- tronson 1 in lungime de   707.32m

- tronson 2 in lungime de  1116.00m

Satul  Maruntis

- Drumul satesc nr 153 intravilan in lungime de 547.21m

Km 0+600.00 - Km 1+147.21

Lăţimea platformei drumului  satesc asigură proiectarea unui  drum  cu  lătimea părţii carosabile, si a elementelor geometrice în profil transversal, după cum urmeaza :

- partea carosabilă de 3.00 m,

- acostamente cu lăţimea de 0.25 m,

- rigole triunghiulare betonate cu adancimea de 25 cm

- panta transversala  unica de 2.5% pentru partea carosabila

- panta de 4% pentru acostamente

Sistemul rutier va fi din:

- îmbrăcăminte din beton asfaltic în grosime de 7cm, din :

- 7 cm BAPC 16

- piatră spartă în grosime de 12 cm

- balast în grosime de 15 cm

- strat din agregate naturale de rau existent in grosime de 15 cm

-În plan, drumul sătesc  nr 153 situat in intravilanul satului Maruntisu  va urmări situaţia existentă încadrându-se în limitele proprietăţilor actuale fara afectarea proprietatilor private. Incadrarea axului drumului satesc proiectat se va face pe axul partii carosabile existente prin aliniamente racordate intre ele prin franturi si curbe circulare. Partea carosabila a drumului va fi de 3.00 m incadrata de doua acostamnte cu latimea de 25 cm  cu intreruperi  pentru zonele in care nu exista spatiu suficiant pentru amplasarea lor sau in zonele in care s-au amplasat rigole triunghiulare  betonate .

Acostamntele sunt amplasate pe ambele parti ale drumului cu exceptia intreruperilor datorate amplasarii rigolelor triunghiulare betonate .

Drumul satesc va avea partea carosabila supralargita  in curbe numai in zonele in care permite spatiul disponibil, situatii ce se regasesc in planul de situatie al proiectului tehnic.

-În profil longitudinal, drumul satesc va urmări situaţia existentă fără a se efectua corecţii ale profilului pentru care se vor executa lucrari de terasamente constand in reprofilare si compactare.Tinand cont de faptul ca drumul se afla situat in intravilan  corectii ale profilului longitudinal nu se pot face  pentru ca nu se mai poate asigura accesul in curti. Corectii ale profilului longitudinal se va face numai in zonele de racordare verticala in limitele asigurarii accesului in curti.  Dupa  executarea lucrarilor de terasamente se va  a adauga sistemul rutier  in grosime de 34.0 cm  astfel:

Sistem rutier

- 7.0 cm beton asfaltic BAPC 16

- 12.0 cm piatra sparta

- 15.0 cm balast

- 15 cm strat existent din agregate naturale de rau

-In profil transversal, drumul sătesc nr.153 va avea următoarele elemente geometrice:

- parte carosabilă de 3.00 m

- panta transversala unica a părţii carosabile de 2.5%;

- acostamente  din balast in grosime de 20 cm, cu latimea de 25cm amplasate  pe ambele parti

- pantă transversală a acostamentelor  de 4%.

- Rigole triunghiulare betonate  cu adancimea de 25 cm –proiectate, santuri betonate proiectate si existente cu adancimea de 40.00 cm  ce se vor racorda  pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor.

-Evacuarea apelor pluviale se realizează  astfel:

  - Podete  din rigole carosabile amplasate la Km 0+655.68 avand lungimea de 6.00 m  ce va prelua apele de la rigola triunghiulara betonata de pe partea dreapta si le va descarca pe partea stanga in santul dalat existent

  - Podet din rigola carosabila  amplasata la Km 0+856.35  avand lungimea de 6.00 m  ce va prelua apele de la rigola triunghiulara betonata cu adancimea de 25 cm si le va descarca in santul dalat existent.

  - Intre Km 0+655.68 si km 0+856.35 pe partea dreapta este amplasata o rigola triunghiulara cu adancimea de 25cm ce asigura scurgerea apelor preluate de la santul dalat existent si de pe partea carosabila si le va descarca in rigola carosabila.

  - Din capatul santului dalat existent si pana la Km 0+856.35 tot pe partea dreapta se va executa un sant trapezoidal betonat cu adancimea de 40 cm ce va asigura continuitatea scurgerii apelor  preluate de rigola carosabila.

  - De la Km 0+856.35 si paina la Km 1+026.00 pe partea stanga se va executa o rigola triunghiulara cu adancime de 25 cm ce se va racorda la rigola carosabila

  - Pe urmatorul tronson de drum nu s-au prevazut santuri sau rigole pentru ca spatiul asigurat de domeniul pubic nu permite.

Betonarea rigolelor triunghiulare si a santurilor trapezoidale  se va face cu beton clasa C 25/30  in grosime de 6.00 cm pentru santuri si o grosime de 10 cm pentru rigole triunghiulare.

Lungimea santurilor betonate pentru drumul satesc este de 30.00 m .

Lungimea rigolelor triunghiulare betonate este de 225.00 m.

Drumurile laterale se vor amenaja  conform planului de situatie pe suprafele mentionate la fiecare drum in parte pe o lungime de 5.00 m iar latimea va fi variabila in functie de spatial disponibil.

Sistemul rutier pentru drumurile laterale va fi:

-12 cm piatra sparta

- 15 cm balast

Avand in vedere ca drumul satesc nr 153 are o parte carosabila ingusta de numai 3.00 m  din cauza latimii reduse a spatiului disponibil, s-a avut in vedere ca in zonele in care se permite sa se prevada supralargirea partii carosabile cu platforme de intersectare a traficului  amplasate astfel:

La Km 0+608.4 –refugiu cu suprafata de 15.00mp asigurand o latime a partii carosabile de 5.00m

La Km 0+926.61 –refugiu cu suprafata de 12.00mp asigurand o latime a partii carosabile de 4.50m

La Km 1+032.85 –refugiu cu suprafata de 10.00mp asigurand o latime apartii carosabile de 4.50m

Pentru situatiile intermediare se vor folosi si intersectiile drumurilor  laterale ca zone de asteptare in trafic.

Sistemul rutier pentru refugii va fi identic cu cel al drumului satesc astfel:

Sistem rutier

- 7.0 cm beton asfaltic BAPC 16

- 12.0 cm piatra sparta

- 15.0 cm balast

- 15 cm strat existent din agregate naturale de rau

Satul  Sibiciul de sus – catun Draganoiu

- Drumul comunal nr. 70, intravilan in lungime de 716.67m

Drumul comunal nr. 70 se desprinde din drumul comunal nr. 69 in intravilanul satului Sibiciul de Sus si asigura  accesul in catunul Draganoiu traversand apa paraului Sibiciu.

Prin tema de proiectare s-a stabilit ca proiectul tehnic sa cuprinda numai tronsoanele de drum situate in intravilanul satelor  astfel:

- tronson 1 in lungime de  150.00 m , Km 0+250.00 – Km 0+400.00- intravilan sat Sibiciul de Sus

- tronson 2 in lungime de  566.07 m, Km 0+ 611.29 - Km1+177.36 – intravilan catun Draganoiu

Lăţimea platformei drumului  comunal nr. 70, asigură proiectarea unui  drum  cu  lătimea părţii carosabile si a elementelor geometrice în profil transversal, după cum urmeaza

- partea carosabilă de 4.50 m,

- acostamente cu lăţimea de 0.50 m, pe ambele parti

- sant trapezoidal din pamant cu adincimea de 40cm amplasat pe o parte

- pante transversale  de 2.5% pentru partea carosabila

- panta de 4% pentru acostamente

a)Sistemul rutier va fi din:

- îmbrăcăminte din beton asfaltic în grosime de 9 cm din :

- 4 cm BAPC 16

- 5 cm BABPC20

- piatră spartă în grosime de 12 cm

- balast în grosime de 10 cm ( competari)

- strat din agregate naturale de rau existent in grosime de 20 cm

- În plan, drumul comunal nr.70 situat in intravilanul satului Sibiciul de Sus si intravilan catun Draganoiu,  va urmări situaţia existentă încadrându-se în limitele proprietăţilor actuale fara afectarea proprietatilor private. Incadrarea axului drumului satesc proiectat se va face pe axul partii carosabile existente prin aliniamente racordate intre ele prin franturi si curbe circulare. Partea carosabila a drumului va fi de 4.50 m incadrata de doua acostamnte cu latimea de 50 cm amplasate  pe ambele parti.

Drumul satesc va avea parte carosabila supralargita  in curbe numai in zonele in care permite spatiul disponibil  situatii ce se regasesc in planul de situatie al proiectului tehnic.

- În profil longitudinal, drumul satesc va urmări situaţia existentă fără a se efectua corecţii ale profilului pentru care se vor executa lucrari de terasamente constand in reprofilare si compactare. Corectii ale profilului longitudinal se va face numai in zonele de racordare verticala in limitele asigurarii accesului in curti.  Dupa  executarea lucrarilor de terasamente se va  a adauga sistemul rutier  in grosime de 31.0 cm  astfel:

Sistem rutier

- îmbrăcăminte din beton asfaltic în grosime de 9 cm din :

- 4 cm BAPC 16

- 5 cm BABPC20

- piatră spartă în grosime de 12 cm

- balast în grosime de 10 cm ( competari)

- strat din agregate naturale de rau existent in grosime de 20 cm

d) în profil transversal, drumul comunal nr. 70 va avea următoarele elemente geometrice:

- parte carosabilă de               4.50 m

- panta transversala a părţii carosabile de 2.5%;

- acostamente  din balast in grosime de 20 cm, cu latimea de 50cm amplasate  pe ambele parti

- pantă transversală a acostamentelor  de 4%.

- sant trapezoidal din pamant amplasat pe partea dreapta

    - Evacuarea apelor pluviale se realizează  pe santuri trapezoidale din pamant amplasate pe partea dreapta a drumului pentru fiecare tronson in parte. Lungimea santurilor pentru ambele tronsoane este de 570.00 m. Pentru asigurarea continuitatii santului de scurgere a apelor , pe tronsonul 2 s-a prevazut doua podete tubulare cu diametrul de 600 m cu lungimea de 5.00 m la drumurile laterale. Podetele vor fi executate cu timpane cu lungimea de 2.00 m si o elevatie a timpanelor masurata peste cota imbracamintii asfaltice de 40 cm.

Drumurile laterale se vor amenaja conform planului de situatie pe suprafele mentionate la fiecare drum in parte, pe o lungime de 5.00 m,  iar latimea va fi variabila in functie de spatial disponibil.

Sistemul rutier pentru drumurile laterale va fi:

-12 cm piatra sparta

- 15 cm balast

Pentru ca, prin tema de proiectare  nu  s-a prevazut  siguranta circulatiei,  vom face recomandarea ca drumul  comunal  conform reglementarilor in vigoare  pentru ca tronsoanele reabilitate  atrage traficul  si mareste viteza de circulatie

Satele  Muscel si Fundaturile

- Drumul comunal nr. 91  intravilan in lungime de  1823.32m

Drumul comunal nr. 91   se desprinde din drumul national nr 10.

Pe un tronson in lungime de 3477.00 m drumul este modernizat  avand o parte carosabila cu latimea de 4.00 m din beton asfaltic asternut in straturi successive in decurs de mai multi ani.

Sectorul de drum stabilit  pentru  reabilitare incepe cu Km 3+477.38  in satul Muscel si se termina in satul Fundaturile la Km 5+473.59.

Pe tronsonul de drum cuprins intre Km 1+184.70 – Km 4+357.69,  drumul comunal nr. 91 are o zona cu alunecari de teren instabila ce nu face parte din cadrul proiectului.

Drumul comunal nr. 91 a fost modernizat in perioada 1995-1997  pe tot traseul  pe baza unui proiect ce cuprindea lucrari de terasamente sistem rutier si scurgere apelor .  Drumul comunal a fost amenajat cu o parte carosabila de 4.00 m din piatra statra impanata.

Drumul comunal nr. 91 situat in intravilanul satelor  Muscel si Fundaturile  se va reabilita pe o lungime de  1823.32 m  alcatuita din doua tronsoane astfel:

TRONSON 1   Km 3 + 477.38 -  Km 4 + 184.70,    L=707.32m

TRONSON 2   Km 4 + 357.69 -  Km 5 + 473.59,  L= 1116.00m

Zona cuprinsa intre Km 4+184.70 si Km 4+357.69  a fost  eliminata pentru ca in aceasta zona sunt prezente alunecari de teren active .

  - TRONSON 1   Km 3 + 477.38- Km 4 + 184.70, L = 707.32m

Lăţimea platformei drumului  comunal nr. 91 pe tronsonul 1 asigură proiectarea unui  drum cu  lătimea părţii carosabile si a elementelor geometrice în profil transversal, după cum urmeaza :

- partea carosabilă de 4.00 m,

- acostamente cu lăţimea de 0.50 m,

- rigole triunghiulare betonate cu adancimea de 25 cm sau sant trapezoidal din pamant

- panta transversala  unica de 2.5% pentru partea carosabila

- panta de 4% pentru acostamente

Sistemul rutier va fi din:

- îmbrăcăminte din beton asfaltic în grosime de 9 cm, din :

- 4 cm BAPC 16

- 5 cm BADPC20

- piatră spartă în grosime de 12 cm

- balast în grosime de 10 cm ( completari)

- strat din agregate naturale de rau existent in grosime de 20cm

-În plan, drumul comunal nr. 91 - tronsonul 1, va urmări situaţia existentă încadrându-se în limitele proprietăţilor actuale fara afectarea proprietatilor private. Incadrarea axului drumului satesc proiectat se va face pe axul partii carosabile existente prin aliniamente racordate intre ele prin franturi si curbe circulare. Partea carosabila a drumului va fi de 4.00 m incadrata de doua acostamnte cu latimea de 50 cm  .

Drumul comunal pe tronsonul 1 va avea parte carosabila supralargita  in curbe numai in zonele in care permite spatiul disponibil, situatii ce se regasesc in planul de situatie al proiectului tehnic.

-În profil longitudinal, drumul comunal – tronsonul 1 va urmări situaţia existentă fără a se efectua corecţii ale profilului pentru care se vor executa lucrari de terasamente constand in reprofilare si compactare. Tinand cont de faptul ca drumul se afla situat in intravilan,  corectii ale profilului longitudinal nu se pot face  pentru ca nu se mai poate asigura accesul in curti. Corectii ale profilului longitudinal se va face numai in zonele de racordare verticala in limitele asigurarii accesului in curti.  Dupa  execurtarea lucrarilor de terasamente se va  adauga sistemul rutier  in grosime de  31.0 cm  astfel:

Sistem rutier

- 4.0 cm beton asfaltic BAPC 16

- 4.0cm beton asfaltic BADPC 20

- 12.0 cm piatra sparta

- 10.0 cm balast pentru competeri

- strat existent din agregate naturale de rau si piatra spatra

- în profil transversal, drumul comunal nr. 91 pe tronsonul 1 va avea următoarele elemente geometrice:

- parte carosabilă de 4.00 m

- panta transversala unica a părţii carosabile de 2.5%;

- acostamente  din balast in grosime de 20 cm, cu latimea de 50cm amplasate  pe ambele parti

- pantă transversală a acostamentelor  de 4%.

- rigole triunghiulare betonate  cu adancimea de 25 cm – proiectate sau  santuri rapezoidale din pamant proiectate si existente cu adancimea de 40.00 cm  ce se vor racorda  pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor.

-Evacuarea apelor pluviale se realizează  astfel:

  - Sant trapezoidal din pamant pe o lungime de 250.00 m amplasat pe partea stanga conform planului de situatie

  - Rigola triunghiulara betonata cu adancimea de 25 cm  amplasata conform planului de situatie pe o lungime de 50 .00 m

  - La  Km 3+653.42 si km 3+940.30 sunt amplasate podete tubulare cu diametrul de  600 m si lungimea de 6.00 m .Timpanele podetelor vor avea  lungimea de 2.00 m si o inaltimea a elevatiilor peste cota imbracamintii asfaltice de 40.00cm

Betonarea rigolelor triunghiulare se va face cu beton clasa C 25/30  in grosime de 10 cm.

Drumurile laterale 2 bucati cu o suprafata total de 55.00 mp se vor amenaja  conform planului de situatie pe suprafele mentionate la fiecare drum in parte pe o lungime de 5.00 m, iar latimea va fi variabila in functie de spatial disponibil.

Sistemul rutier pentru drumurile laterale va fi:

-12 cm piatra sparta

- 15 cm balast

Avand in vedere ca drumul comunal nr. 91 pe tronsonul 1  are o parte carosabila ingusta de numai 4.00 m  s-a avut in vedere ca in zonele in care se permite sa se prevada supralargirea partii carosabile cu platforme de intersectare a traficului  amplasate astfel:

La Km 3 + 960.00 –refugiu cu suprafata de 40.00 mp amplasat pe partea dreapta  asigurand o supralargire a partii carosabile ce permite incrucisarea traficului

Pentru situatiile intermediare se vor folosi si intersectiile drumurilor  laterale ca zone de asteptare in trafic.

Sistemul rutier pentru refugii va fi identic cu cel al drumului satesc astfel:

- 4.00 cm beton asfaltic BAPC 16

- 5.00cm  beton asfaltic  BADPC20

- 12.0 cm piatra sparta

- 10.0 cm balast  pentru competari

- cm strat existent din agregate naturale de rau

Tronsonul 1 al drumului comunal nr. 91 incepe la Km 3 + 477.38 cu un pod existent din beton armat cu lungimea de 12.00 m .

Pe pod nu este turnata  imbracaminte asfaltica .

In cadrul proiectului s-a prevazut decopertarea unui strat de piatra sparta in grosime de 10 cm  si utilizarea lui in zonele invecinate la acostamete .

Pe pod se vor executa lucrari de pregatire a stratului existent  dupa decopertare si asternera unui strat de imbrascaminte asfaltica in grosime de 6 cm pe toata latimea podului conform planului de situatie.

Pentru ca in intravilanul satului Muscel  exista alimentare cu apa  s-au gasit camine de vizitare in numar de 11 bucati ce se vor  aduce la cota prin demontarea capacelor  de la camine , suprainaltarea lor si asezarea lor pe pozite la cota imbracamintii asfaltice..

  - TRONSON 2  Km 4 + 357.69 -  Km 5 + 473.59, L= 1116.00m

Lăţimea platformei drumului  comunal nr. 91 pe tronsonul 2 asigură proiectarea unui  drum cu  lătimea părţii carosabile  si a elementelor geometrice în profil transversal, după cum urmeaza :

- partea carosabilă de 4.00 m,

- acostamente cu lăţimea de 0.30 m,

- rigole triunghiulare betonate cu adancimea de 25 cm sau sant trapezoidal din pamant

- panta transversala  unica de 2.5% pentru partea carosabila

- panta de 4% pentru acostamente

Sistemul rutier va fi din:

- îmbrăcăminte din beton asfaltic în grosime de 9 cm, din :

- 4 cm BAPC 16

- 5 cm BADPC20

- piatră spartă în grosime de 12 cm

- balast în grosime de 10 cm ( completari)

- strat din agregate naturale de rau existent in grosime de 20cm

-În plan, drumul comunal nr. 91 - tronsonul 2,va urmări situaţia existentă încadrându-se în limitele proprietăţilor actuale fara afectarea proprietatilor private. Incadrarea axului drumului satesc proiectat se va face pe axul partii carosabile existente prin aliniamente racordate intre ele prin franturi si curbe circulare. Partea carosabila a drumului va fi de 4.00 m incadrata de doua acostamnte cu latimea de 30 cm.

-Acostamentele vor fi intrerupte de situatiile in care santul existent betonat nu asigura spatiul pentru acostamet  sau amplasarea rigolelor triunghiulare proiectate inlocuiesc acostamentele. Lungimea totala pe care se vor executa acostamentele pe tronsonul 2 va fi de 1782.00 m .

Drumul comunal pe tronsonul 2 va avea parte carosabila supralargita  in curbe numai in zonele in care permite spatiul disponibil, situatii ce se regasesc in planul de situatie al proiectului tehnic.

-În profil longitudinal, drumul comunal – tronsonul 2 va urmări situaţia existentă fără a se efectua corecţii ale profilului pentru care se vor executa lucrari de terasamente constand in reprofilare si compactare.Tinand cont de faptul ca drumul se afla situat in intravilan,  corectii ale profilului longitudinal nu se pot face  pentru ca nu se mai poate asigura accesul in curti. Corectii ale profilului longitudinal se va face numai in zonele de racordare verticala in limitele asigurarii accesului in curti.  Dupa  execurtarea lucrarilor de terasamente se va   adauga sistemul rutier  in grosime de  31.0 cm  astfel:

- 4.0 cm beton asfaltic BAPC 16

- 4.0cm beton asfaltic BADPC 20

- 12.0 cm piatra sparta

- 10.0 cm balast pentru competari

- strat existent din agregate naturale de rau si piatra spatra

- în profil transversal drumul comunal nr. 91 pe tronsonul 2 va avea următoarele elemente geometrice:

- parte carosabilă de 4.00 m

- panta transversala unica a părţii carosabile de 2.5%;

- acostamente  din balast in grosime de 20 cm, cu latimea de 30cm amplasate  pe ambele parti

- pantă transversală a acostamentelor  de 4%.

- rigole triunghiulare betonate  cu adancimea de 25 cm – proiectate sau  santuri rapezoidale din pamant proiectate cu adancimea de 40.00 cm  ce se vor racorda  pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor.

-Evacuarea apelor pluviale se realizează  astfel:

  - Sant trapezoidal din pamant pe o lungime de 70.00 m amplasat pe partea dreapta comform planului de situatie

  - Rigola triunghiulara betonata cu adancimea de 25.00 cm amplasata conform planului de situatie pe o lungime de 230.00 m

  - Pe traseul tronsonului 2 sunt existente podete tubulare 5 podete - fara timpane pentru care s-au prevazut timpane din beton conform detaliului de executie.

Betonarea rigolelor triunghiulare se va face cu beton clasa C 25/30  in grosime de 10 cm.

Drumurile laterale in numar de 7  bucati cu o suprafata totala de 170.00 mp se vor amenaja  conform planului de situatie pe suprafele mentionate la fiecare drum in parte pe o lungime de 5.00 m, iar latimea va fi variabila in functie de spatial disponibil.

Sistemul rutier pentru drumurile laterale va fi:

-12 cm piatra sparta

- 15 cm balast

Avand in vedere ca drumul comunal nr. 91 pe tronsonul 2  are o parte carosabila ingusta de numai 4.00 m  s-a avut in vedere ca in zonele in care se permite sa se prevada supralargirea partii carosabile cu platforme de intersectare a traficului  amplasate astfel:

La Km 4 + 673.00 –refugiu cu suprafata de 22.00mp amplasat pe partea stanga  asigurand o supralargire a partii carosabile ce permite incrucisarea traficului

La Km 4 + 882.00 – refugiu cu suprafata de 32.00 mp amplasat pe partea stanga asigurand o supralargire in curba ce permite incrucisarea traficului

Pentru situatiile intermediare se vor folosi si intersectiile drumurilor laterale ca zone de asteptare in trafic.

Sistemul rutier pentru refugii va fi identic cu cel al drumului satesc astfel:

- 4.00 cm beton asfaltic BAPC 16

- 5.00cm  beton asfaltic  BADPC20

- 12.0 cm piatra sparta

- 10.0 cm balast

- cm strat existent din agregate naturale de rau

Pentru ca, in intravilanul satului Muscel si Fundaturile  exista alimentare cu apa  s-au gasit camine de vizitare in numar de 59 bucati ce se vor  aduce la cotatii asfaltice.

In proiect nu au fost prevazute lucrari de organizare de santier avand in vedere faptul ca materialele folosite la reabilitarea drumului se transporta de la diferite distante si se pun direct in opera ( agregate naturale de rau, agregate sortate, betoane de ciment, betoane asfaltice.).

b) cumularea cu alte proiecte:    -       Nu este cazul, pe amplasamentul analizat şi in vecinătatea acestuia nu există şi nu sunt prevătute alte proiecte.

c) utilizarea resurselor naturale:

Pentru constructiile ce fac obiectul proiectului se vor utiliza materiale de constructii omologate pe piata materialelor de constructii.

Cea mai mare parte a materialelor de constructie necesare desfasurarii activitatilor de santier vor fi aduse cu masini si utilaje speciale direct de la furnizor.

Antreprenorul proiectului  va fi cel care va alege sursele de aprovizionare cu aceste materiale de constructie, precum si tehnologiile care vor fi utilizate.

Astfel, proiectantul va preciza, in alta faza a proiectarii (Detalii de executie), in caietele de sarcini necesare documentatiei de licitatie pentru alegerea antreprenorului, caracteristicile materiilor prime in vederea atingerii calitatii corespunzatoare, conform actelor legislative in vigoare.

-materialele drenante  si agregatele necesare pentru betoane,mortare,etc., se vor aproviziona de la balastiere autorizate ;

-betoanele se vor asigura de la statia de betoane agreata de constructor ;

-combustibilul si energia necesare in timpul executiei se vor asigura de constructor de la furnizori autorizati.

d) producţia de deşeuri   :

- Deseurile menajere vor fi colectate in pubele amplasate la organizarea de santier si ridicate periodic de o firma specializata.

-Surplusul de pamant rezultat din sapaturi,se va utiliza  la colmatarea pragului din beton din aval de pod.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

-  În perioada de execuţie a lucrărilor proiectate poluarea atmosferei va fi determinată în principal de utilajele şi mijloacele de transport care acţionează în zona analizată. Emisiile de praf variază de la o zi la alta, în funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante.

-În timpul realizării obiectivului pot exista surse temporare generatoare de poluanţi în atmosferă, ca urmare a funcţionării motoarelor cu ardere internă şi a operaţiunilor necesare realizării lucrărilor (emisii de praf), însa aceste emisii vor fi în limite admisibile, fără efecte semnificative asupra populaţiei şi biodiversităţii.

-Emisiile vor fi locale, şi vor avea impact nesemnificativ datorită dispersiei. Fiind surse nedirijate nu intră sub incidenţa Ord. 462/1993.

-Impurificarea solului şi subsolului poate proveni de la deşeuri depozitate necorespunzător şi /sau pierderi de produse petroliere de la utilajele şi mijloacele de transport.

-Pe perioada execuţiei lucrărilor, deşeurile existente pe amplasament şi cele rezultate din activitatea proiectată vor fi colectate şi depozitate corespunzător în locuri special amenajate, urmând ca apoi să fie preluate de firme specializate.

Utilajele şi mijloacele de transport folosite vor fi cu inspecţia tehnică la zi.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- In perioada de executie, sursele de zgomot si vibratii sunt grupate dupa cum urmeaza:

- in fronturile de lucru zgomotul si vibratiile sunt produse in fazele de executie de catre functionarea utilajelor de constructii specifice lucrarilor (excavari si curatiri in amplasament, realizarea lucrarilor proiectate etc.) la care se adauga aprovizionarea cu materiale;

- circulatia autobasculantelor, autocamioanelor si a celorlalte utilaje care transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Aceste surse de zgomot si vibratie vor exista doar pentru perioada de timp necesara realizarii investitiei.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

-  prin executia lucrărilor, care fac obiectul proiectului nu se evacuează în mediul ambiant substante reziduale sau toxice care să altereze calitatea solului, aerului, apei de suprafată sau subterană;

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existentă a terenului :–   domeniu public-drumuri satesti si comunale de interes local; proprietatea domeniului public al orasului Patarlagele,conform H.G.R. nr.1348/2001,anexa 55,H.C.L. nr.12/27.01.2005;

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora :–       nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului – capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede: –  in situatia producerii de poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor, care pot pune în pericol, în mod direct sau indirect factorii de mediu şi/sau sănătatea populaţiei, vor fi comunicate operativ la APM Buzău, acţionandu-se pentru  limitarea  şi   remedierea   poluării  produse.

- zonele costiere: – nu este cazul

c)        zonele montane şi cele împădurite:- nu este cazul

d)       parcurile şi rezervaţiile naturale:- nu este cazul

e)      ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III - a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

-DC 70 din sat Sibiciu de Sus pana in catunul Draganoiu,este limitrof sitului de importanta comunitara Lunca Buzaului.

h)ariile dens populate:

Daca se vor constata situatii de natura sa afecteze riveranii, se vor lua masuri de sistare a lucrarilor, anuntarea organelor si a beneficiarilor, identificarea cauzelor si luarea de masuri preventive, iar in caz de necesitate se vor lua masuri reparatorii.

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -  nu  este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:- potenţial impact, temporar şi local, asupra zonelor de locuit, prin  zgomot şi vibraţii:- nu au fost observaţii din partea publicului în urma anunţului de solicitare a acordului de mediu;

b) natura transfrontieră a impactului: -nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului :- impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului :–  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului :–  perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din Legea 49/2011 care modifică şi completează OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi  nu se supune procedurii de evaluare adecvată.

Condiţiile de realizare a proiectului

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

- deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respectiv, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va  degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

5.La  terminarea   lucrarilor ,amplasamentele,vor fi degajate de materiale si deseuri , urmand a se trece la reconstructia ecologica prin lucrari agrotehnice specifice . Se va avea in vedere protectia stratului vegetal, depozitarea lui in spatii special amenajate, aducerea stratului vegetal la pozitia initiala.

6. Manipularea materialelor sau a altor substante utilizate in faza de constructie se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la service-uri autorizate;

7.Surplusul de pamant  rezultat din sapaturi va fi incarcat direct in autobasculante si transportat in zonele special amenajate, indicat de   Primaria orasului Patarlagele.

8.  Constructorul ce va executa lucrarea, are obligatia sa asigure protectia spatiilor verzi intalnite in cale, sa nu blocheze trotuarele si accesul catre intrarile proprietatilor cu pamintul rezultat din sapatura sau cu alte materiale.

9. În plan drumuile  comunale  vor urmări situaţia existentă încadrându-se în limitele proprietăţilor actuale, fara afectarea proprietatilor private.

10. Alimentarea cu apa in scop potabil va fi asigurata prin achizitionarea de apa plata imbuteliata.

11. În conformitate cu prevederile OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

12. Deşeurile  menajere  vor fi eliminate prin operatori de salubritate autorizaţi, pe bază de contract.

13.  Pe toata durata execuţiei şi desfăşurării activităţii se vor respecta prevederile:

-Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G  nr. 195/2005 privind protectia mediului cu  modificarile si completarile ulterioare;

-Legea apelor nr. 107/1996 şi Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor   nr 107/1996;

-H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002),modificată şi  completată cu HG  352/2005;

-STAS 10009/1988 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita incintei unitatii;

-STAS 6156/1986 – Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social–culturale – limite admisibile si parametri de izolare acustica;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-Legea nr. 211 /2011-privind regimul deşeurilor;

-Hotarârea Guvernului 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, completată de HG nr. 210/2007;

-Ordinul nr. 95/2005, privind depozitarea deşeurilor;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizatii,

biolog Mirela MARIN

Întocmit,

consilier Dorina BURADA