Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău

PROIECT AL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat în data de 20.01.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. București cu sediul în municipiul București, sectorul 4, str. Mărășești, nr. 4-6, București, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 11926 din 13.11.2014, în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, precum și a

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

# Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 20.01.2015 că proiectul ,,Înlocuire conducte și branșamente de distribuție a gazelor naturale RP cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11 pe străzile Plevnei, Scânteii, Triumfului, Libertății, 13 Decembrie și bd. Republicii în municipiul Buzău, județul Buzău” propus a fi amplasat în municipiul Buzău, str. Plevnei, Scânteii, Triumfului, Libertății, judeţul Buzău nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecție din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009,  sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităţilor / zonelor industriale;

1. Caracteristicile proiectului:

a). Mărimea proiectului - conform temei de proiectare conductele proiectate se vor construi folosid materiale din polietilena de inalta densitate, PE100 SDR11, pentru a functiona in regim de medie presiune, racordarea acesteia facandu-e in coducta existenta care in prezent are regim de redusa presiune, urmand ca in viitor sa functioneze in regim de medie presiune.

Conductele de gaze naturale de redusa presiune au o lungime totala de 2244 m, repartizata astfel:

| Denumire strada | Material | Diametru Dn | L (m) | Vane OL existente | An PIF | Natura terenului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str. PLEVNEI | OL | 3’’ | 279 | 2 | 1992 | Asfalt-beton |
| Str. SCANTEII | OL | 3’’ | 382 | 1 | 1992 | Asfalt-beton |
| Str. TRIUMFULUI | OL | 3’’ | 327 | 1 | 1994 | Asfalt-beton |
| Str. LIBERTATII | OL | 4’’ | 931 | 1 | 1997 | Asfalt-beton |
| Str. 13 DECEMBRIE | OL | 2’’ | 168 |  | 1994 | Asfalt-beton |
| Str. REPUBLICII | OL | 2’’ | 157 | 1 | 1997 | Asfalt-beton |
| TOTAL |  |  | 2244 | 6 |  |  |

Bransamente existente:

Bransamentele de gaze naturale de redusa presiune existente, sunt in numar de 202 buc. cu lungimea totala de 1450 m, sunt repartizate pe diametre astfel:

| Denumire strada | Bransamente OL | Bransamente PE | An PIF | Natura teren |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. bran. | Diam inch | Lung [m] | Nr. bran | Diam [mm] | Lung [m] |  |  |
| Str. PLEVNEI | 13 | 1 | 87 | 2 | 32 | 10 | 2007 | Asfalt-beton; |
| Str. SCANTEII | 26 | 1 | 168 | 1 | 32 | 18 | 2007 | Asfalt-beton |
| Str. TRIUMFULUI | 40 | 1 | 337 | 2 | 32 | 10 |  | Asfalt-beton |
| Str. LIBERTATII | 80 | 1 | 586 | 4 | 32 | 25 |  | Asfalt-beton |
| Str. 13 DECEMBRIE | 21 | 1 | 157 |  |  |  |  |  |
| Str. REPUBLICII | 13 | 1 | 52 |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 193 |  | 1387 | 9 |  | 63 |  |  |

TOTAL GENERAL RETEA CARE SE VA DEZAFECTA =2244 m + 1450 m = 3694 m

Conductele  vor  functiona in regim de medie presiune si sunt prevazute a functiona ca o retea  tertiara. Conductele propuse vor fi  din PE 100 SDR 11 au diametrele   Dn 125 mm, Dn90 mm si Dn 63 mm , dupa cum urmeaza :

| Denumire strada | Regim pres | Material | Diam Dn (mm) | Lung (m) | Nr. Vane propuse | Natura teren | Categorie retea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str. PLEVNEI | MP | PE | 125 90 | 60 210 |  | Asfalt-beton | Secundara Tertiara Tertiara |
| Str. SCANTEII | MP | PE | 90 | 432 |  | Asfalt-beton | Secundara |
| Str. TRIUMFULUI | MP | PE | 90 | 335 |  | Asfalt-beton | Secundara Tertiara |
| Str. LIBERTATII | MP | PE | 90 125 | 681 243 | 1 | Asfalt-beton | Secundara Tertiara |
| Str. 13 DECEMBRIE | MP | PE | 63 | 174 | 2 | Asfalt-beton | Secundara |
| Str. REPUBLICII | MP | PE | 90 | 173 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 2308 | 3 |  |  |

Conductele  propuse, se vor cupla la conductele existente astfel :

- din reteaua existenta  pe strada Razboieni, conducta din PE cu diam. Dn 250mm ;

- din reteaua existenta  pe strada Maior Petru, conducta din OL cu diam. Ø 3’’ ;

- din reteaua existenta  pe strada Vulturului, conducta din OL cu diam. Ø 2’’ ;

- din reteaua existenta  pe strada Oilor, conducta din OL cu diam. Ø 4’’ ;

- din reteaua existenta  pe strada Leonard Tenor, conducta din OL cu diam. Ø 3’’ ;

- din reteaua existenta pe strada Filantropiei, conducta din PE cu diam . Dn 90 mm;

- Bransamente proiectate :

Bransamentele propuse de medie  presiune sunt in numar de 100 bucati din PE100 SDR11,

cu o lungime totala de 1853 m.

| Denumire Strada | Regim presiune | Material | Diametru (mm) | L (m) | Natura terenului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str. PLEVNEI | MP | PE | 32 63 | 115 12 | Asfalt-beton |
| Str. SCANTEII | MP | PE | 32 | 238 | Asfalt-beton |
| Str. TRIUMFULUI | MP | PE | 32 | 441 | Asfalt-beton |
| Str. LIBERTATII | MP | PE | 32 | 770 | Asfalt-beton |
| Str. 13 DECEMBRIE | MP | PE | 32 | 199 | Asfalt-beton |
| Str. REPUBLICII | MP | PE | 32 | 78 | Asfalt-beton |
| TOTAL |  |  |  | 1853 |  |

Toate posturile de reglare-masurare proiectate vor fi amplasate la limita de proprietate.

Se vor inlocui posturile de reglare-masurare aferente bransamentelor din  OL si PE ce vor fi afectate

Se vor monta vane conform planului anexat temei de proiectare, respectiv o vana de Dn 125mm, la intersectia conductelor secundare cu tertiare (intersectia strada Razboieni cu strada Libertatii).

LUNGIMEA TOTALA PROPUSA = 2308 m + 1853 m   =  4161 m

Traseele conductelor şi branşamentelor au fost stabilite conform prevederilor Normativului NTPEE- 2008, respectând distanţele minime de siguranţă.

Traseele de montare şi diametrele corespunzătoare reţelei de distribuţie gaze naturale nou proiectate vor fi cele indicate în planurile de coordonare.

Conductele nou proiectate vor fi montate, după caz în carosabil, alei, trotuare, spaţii verzi, la o adâncime de 0,9 m de la generatoarea superioară până la cota zero a terenului sistematizat.

La montarea conductei s-a avut în vedere păstrarea distanţelor faţă de locuinte şi canalizări subterane conform Normativ NTPEE- 2008 şi standardelor în vigoare.

Probele de presiune pentru tronsoanele de conducta nou executate, sunt in regim de medie presiune:

Proba de rezistenta – 9 bar timp de 1 ora;

Proba de etanseitate – 6 bar timp de 24 ore.

BREVIAR DE CALCUL

La dimensionarea retelei de distributie gaze naturale s-au luat in calcul cerintele impuse prin tema de proiectare, respectiv dimensionarea retelei in regim de medie presiune.

Dimensionarea noilor conducte si bransamente de distribuţie gaze naturale în zona sus amintită s-a făcut conform Normativ NTPEE- 2008.

b). Cumulare cu alte proiecte – în zona amplasamentului nu se desfășoară alte proiecte;

c). Utilizarea resurselor naturale – se vor utiliza resurse naturale în cantități limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăți autorizate;

d). Producția de deșeuri: deșeurile rezultate în urma execuției lucrărilor  de realizare a noilor conducte, se vor depozita selectiv pe categorii dedeșeu în recipiente  speciale și vor fi predate către operatori autorizați în colectarea/valorificarea/eliminarea lor;

e). Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort: vor fi generate de utilaje și mijloacele de transport, pe perioada de reazlizare a proiectului;

f). Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada  execuției lucrărilor este redus, alimentarea utilajelor cu carburanți se face numai la stațiile de distribuție carburanți autorizate; înainte de darea în funcțiune a conductelor este prevăzută efectuarea de probe presiune și etanșeitate;

2. Localizarea  proiectului

2.1.  utilizarea existentă a terenului – conform certificatului de urbanism nr. 436/13.10.2014, terenul se află în intravilanul municipiului, proprietatea a domeniului public. Conductele (rețelele și branșamente gaze naturale) amplasate subteran,  au o lungime totală de 4161,00 ml;

2.2. relativa  abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: - zone umede, zone costiere, zone montane și cele împădurite, parcurile și rezervațiile naturale, ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, zonele de protecție speciale, ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislația în vigoare au fost deja depășite, ariile dens populate, peisajele cu semnificația istorică, culturală și arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potențial

- extibderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuției proiectului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrărule propuse nu au efecte trensfrontieră;

- mărimea și complexitatea impactului – prezentul proiect tratează lucrările necesare înlocuirii de conducte și branșamente gaze naturale RP, cât și verificarea acestora;

-  probabilitatea impactului – impact temporar, numai pe perioada execuției proiectului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – pe termen scurt pe perioada execuției și impact ocazional în perioada funcționării;

Proiectul Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011, şi nu  se supune procedurii de evaluare adecvată.

4.  Justificarea necesității proiectului:

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

- Protecţia calităţii apelor:

Lucrarile de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de  suprafata ,fiind astfel proiectate incit sa conduca la conservarea gradului de stabilitate generala si locala din zona si sa asigure drenarea corecta a apelor meteorice .

- Protecţia aerului:

In cadrul activitatii de constructie a investitiei, vor rezulta emisii în atmosfera si praf de la utilajele folosite. Conform estimarilor debitele masice ale poluantilor emisi in atmosfera de la utilaje si autobasculante sunt mici .

Concentratia de poluanti depinde de :

- intensitatea traficului si tipurile de autovehicule;

- configuratia drumului ( lungimea, orientarea fata de vânturile dominante, înaltimea si omogenitatea constructiilor care îl marginesc;)

- conditiile meteorologice de dispersie a poluantilor.

5. Condiții de realizare a proiectului:

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile cuprinse in NTPEE-2008 si completarile ulterioare, cu privire la proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu conducte din polietilena, tema de proiectare elaborata de S.C. DISTRIGAZ SUD RELELE S.R.L./BSTR, nr. 1309 din 02.06.2014, precum si celelalte acte normative in vigoare referitoare la activitatea de distributie a gazelor naturale.

Inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea-primirea amplasamentului frontului de lucru si a bornelor de nivelment, conform Normativului C56. Daca in avizele detinatorilor de retele subterane nu s-au precizat cote in plan orizontal si vertical ale traseului conductelor respective, inainte de inceperea lucrarilor de executie se vor chema detinatorii de retele subterane pentu a se incheia procese-verbale de predare a amplasamentului, frontului de lucru si a bornelor de nivelment.

Antreprenorul are obligatia de a-l imprejmui (pe durata executiei lucrarii) cu scopul de a impiedica accesul in santier a publicului, circulatia autovehiculelor, etc.

Se recomanda folosirea panourilor avertizoare, practicandu-se de regula o simpla intrare de acces.

Santierul va fi semnalizat cu indicatoare rutiere, iar pe timp de noapte va fi iluminat cu lumina rosie. Antreprenorul va amenaja parapeti in lungul santurilor deschise si podete provizorii acolo unde sunt intrerupte caile de acces. Deoarece traseele retelelor edilitare subterane sunt cunoscute cu aproximatie, in planuri acestea sunt indicate orientativ. Pentru a se cunoaste pozitia lor exacta, se prevad in proiect sondaje din 30 m in 30 m executate manual. Acestea se vor efectua in mod obligatoriu inainte de inceperea lucrarilor. In cazul in care pozitia retelelor subterane nu corespunde cu cea indicata pe planul anexat, se va solicita prezenta proiectantului precum si a delegatiilor de retele subterane pentru a fixa traseul definitiv al conductei proiectate.

Constructorul pe durata executiei lucrarii de gaze va solicita asistenta tehnica din partea detinatorilor de retele subterane daca considera ca este cazul. La toate cladirile amplasate in localitati in care exista retele de gaze naturale, indiferent daca cladirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea patrunderii in cladiri a eventualelor scapari de gaze, se prevad masuri de etansare la trecerile instalatiilor de orice utilitate (incalzire, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin peretii subterani si prin planseele subsolurilor cladirilor. Este interzisa racordarea la SD a cladirilor care nu au asigurate masurile de etansare. Se vor respecta indicatiile si restrictiile impuse de detinatorii de retele subterane. Se vor utiliza materialele indicate in antemasuratori, corespunzatoare calitativ standardizate si agrementate conform prevederilor legale in vigoare. Materialele vor fi verificate si de beneficiar, vizual si prin certificatele de calitate.

Aparatul de sudura utilizat trebuie sa aiba posibilitatea de a lista protocolul sudurii. Tevile utilizate vor fi din polietilena de inalta densitate PEHD 100 SDR 11, in gama de dimensiuni stabilita prin SR- ISO 4437 grad B cu grosimi de perete rezultate din SDR 11.

Bransamentele si conductele vor fi realizate din polietilena de inalta densitate PE 100 SDR 11.

Se vor folosi elemente de asamblare (teuri, coturi, reductii, capace, fitinguri de tranzitie) realizate din material compatibile cu ale tevilor, conform normelor internationale ISO 8085-11, ISO 8085-2, ISO 8085-3, ISO CD 0836.

Imbinarea conductelor si a elementelor de asamblare din PE se realizeaza prin procedeele agrementate, descrise in NTPEE-2008 cu respectarea stricta a conditiilor de lucru impuse de furnizorul de echipament si material, acestea fiind verificate de delegatul O.S.D. Conductele din PE se monteaza numai subteran, la o adancime de minim 0.90 m masurata de la cota terenului sistematizat la generatoarea superioara a conductei. In cazuri speciale, se poate admite reducerea adancimii minime de montare cu conditia protejarii conductei din PE cu tuburi de productie din otel capabile sa preia eforturile mecanice. In zonele de montaj subteran, la sudurile pe conducta metalica, se vor monta rasuflatori cu capac necesare drenarii eventualelor scapari de gaze. In dreptul rasuflatorilor conducta se va inconjura cu un stat de nisip de 10 cm grosime, pe o lungime de 1,00 m peste care se pune un strat de 15 cm de pietris de rau, strat in care se aseaza calota rasuflatorii.

Rasuflatorile se vor monta: la capetele tuburilor de protectie, la imbinari, la schimbarile de directie, ramificatii. Protectia cupoanelor din otel se va executa conform STAS 7335/3-86, fiind necesara o

izolatie foarte intarita. Teava din otel se va curata in prealabil de rugina. Izolatia conductei se va executa manual la locul de lucru, in dreptul sudurilor, la curbe sau pentru repararea izolatiei deteriorate in timpul lucrului. Legarea bransamentelor nou proiectate la conducta din polietilena, se va realiza cu teu autoperforant avand diametrul egal cu cel al tevii bransamentului.

Racordarea bransamentelor cu diametrul peste 63 mm la conducta de polietilena se va face prin intermediul unui fiting de ramificatie.

Capatul de bransament (reiser) va fi scos la limita de proprietate unde va fi montat si postul de reglare-masurare (acolo unde situatia permite). Capatul de bransament (reiser) va fi prevazut cu manson protector din PVC cu rol de rasuflatoare. Astfel, instalatia cuprinsa intre noua pozitie a contorului si instalatia existenta pe cladire va deveni instalatia de utilizare exterioara. Posturile de reglare- masurare, amplasate la limita de proprietate, vor fi montate in firide tip S300, incastrate in nisa gardului sau pe suportii de sustinere metalici (dupa caz). Pentru capatul de bransament se vor utilize piese special agrementate, fabricate pentru trecerea de la PE la otel. Capul de bransament va avea acelasi diametru cu bransamentul, conform precizarilor din proiect si detaliilor de executie.

Legatura dintre bransamentul propriu-zis si capul de bransament (reiser) se va face cu mufe tip electrofuziune. Avand in vedere constructia acestor piese, proba de presiune a bransamentelor se va face odata cu conducta. Bransamentele cu diametrul pana la Dn 63 vor fi fara anod de protectie iar cele mai mari de Dn 63 vor fi cu izolatie de tip foarte intarita sau echivalenta si anod de protectie.

Capetele de bransament cu diametrul mai mare de Dn 63 mm se realizeaza cu piesa de trecere PE-OL montata subteran in pozitie orizontala. Trecerea de la un diametru la altul se va realize cu ajutorul reductiilor, tipul de sudura adoptat fiind conditionat de alegerea fitingului.

Trecerea de la conductele existente din otel la cele proiectate din polietilena se face prin fitinguri de tranzitie. La intersectia conductelor si bransamentelor cu cabluri telefonice se vor monta tuburi de protetie din polietilena, PVC SN8 sau alte materiale cu caracteristici similare. La intersectia conductelor si bransamentelor cu cabluri electrice se vor monta numai tuburi de protectie din beton sau se va realiza un pat de caramizi.

La intersectia conductelor si bransamentelor cu canale termice se vor monta tuburi de protectie din otel. Diametrul interior al tubului de portectie se va stabili conform paragraf 6.35 din NTPEE-2008:

- di tub=de bra+50mm,

- di tub=de conducta+100mm.

Montarea conductelor in tuburi de protectie se face astfel incat sa nu existe imbinari pe toata lungimea tubului. Montarea tuburilor de protectie se va realiza conform paragrafelor 6.31, 6.33, 6.34, 6.35, 9.6, 10.10, 10.35 din NTPEE-2008.

Saparea santurilor se efectueaza in conditiile prevazute de NTPEE-2008 cu urmatoarele precizari:

- latimea santului va fi de : [de +0,40 m](pentru conducte cu Dn>100 mm);

- latimea santului va fi de : 0,40 m (pentru conducte cu Dn<100 mm);

- adancimea: pat nisip(10-15 cm)+ diametrul exterior conducta + 0,90 m.

Gropile de pozitie vor avea dimensiunile:

- latimea: [latimea santului] + 0,60 m;

- adancimea: 0,60 m sub partea inferioara a conductei;

- lungimea : 1.20m.

In cazul in care schimbarile de directie in montajul conductei se fac cu o raza de curbura mai mica decat 30 Dn (pentru tevile SDR11), se vor utiliza in mod obligatoriu coturi, care se imbina cu conducta prin procedeul de sudura impus de tipul fitingului.

Coborarea conductelor in sant se face cu precautie, utilizand franghii sau chingi, iar pozitia finala a conductei va fi verificata de beneficiar.

Dupa efectuarea operatiilor de montare a conductei de gaze naturale in sant si evaluarea probelor de presiune, constructorul va fi obligat sa ralizeze umplerea si compactarea terasamentelor santurilor si gropilor de pozitie la cota de ralizare a pavajelor.

Dupa pozarea conductei se umple santul cu nisip pana cand grosimea stratului de nisip compactat manual depaseste cu 10 cm generatoarea superioara a conductei. Pentru protejarea conductelor in timpul unor lucrari edilitare se va monta deasupra conductei pe intraga ei lungime, la 35 cm deasupra generatoarei superioare a acesteia, o banda de avertizare de culaore galbena din polietilena inscriptionata “GAZ METAN”. Pentru determinarea traseului conductelor, se va utiliza un conductor de cupru cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de suprapungere de minim 5kV, de sectiune 1,5 mmp, monofilar, montat pe toata lungimea conductei si bransamentelor, fixat pe generatoarea superioara a acestora. Acesta va fi scos in exterior si infasurat pe conducta metalica dupa raiser. Umplerea santului pana la 0.50 m deasupra conductei se va face cu pamantul cel mai marunt rezultat din sapatura. Pamantul introdus in umplutura se ca imprastia uniform. Umplerea santurilor se face in straturi subtiri, cu pamant maruntit sau nisip, prin compactare dupa fiecare stat, cu grosimea maxima de 20 cm, in cazul compactarii manuale si conform prevederilor din cartea utilajului de compactare in cazul compactarii mecanice. Nu se permite adaugarea unui alt strat de umplutura inainte de a se bate cu motomaiul stratul precedent. Se va continua umplutura cu pamantul rezultat din sapatura, in straturi de 20 cm, compacte uniform.

Umplerea santului se va efectua treptat cu realizarea unui coeficient de compactare de 90%-98%.

Pentru alimentarea postului de reglare situate in firide, bransamentele se pot executa cu iesire directa in firide.

Este interzisa montarea bransamentelor zidite in elementele de constructie. Este interzisa intrarea instalatiilor de utilizare din firidele de bransament direct in interiorul cladirilor. Marcarea retelelor de distributie subterane se realizeaza de catre executant si prin inscriptii pe placute amplasate pe constructii, pe stalpi sau pe alte repere fixate din vecinatate; disatanta dintre placutele inscriptionate nu va fi mai mare de 30 de metri. Pe placute/borne se vor specifica urmatoarele caracteristici: regimul de presiune, materialul tubular (OL sau PE), distanta masurata pe orizontala intre axul conductei si placuta/borna (L) si adancimea de pozare a conductei (h). (Exemplu: GNPM-PE, L=2.5m, h=0.9m).

Inainte de darea in functiune, conducta se va sufla cu aer pentru curatirea de impuritati, si se va supune urmatoarelor probe:

- proba de rezistenta;

- proba de etanseitate.

Probele se vor executa cu aer iar durata lor este in conformitate cu prevederile din NTPEE-2008. Durata probelor de presiune se considera din momentul egalizarii temperaturii. In timpul incercarilor nu se admit scaderi de presiune. La verificarea de rezistenta si etansare a conductei va fi chemat beneficiarul, proiectantul si delagatul ISC, aceasta fiind faza determinata a lucrarii.

Demontarea conductei vechi se va face numai după intrarea în funcţiune a conductei noi astfel încât durata întreruperii furnizării gazelor către abonaţi să fie cât mai mică. Conducta şi branşamentele de gaze existente ce se înlocuiesc se vor demonta din pământ, în mod obligatoriu. În cazul în care din motive obiective un tronson de reţea nu poate fi demontat din pământ, se vor lua următoarele măsuri:

- se vor suda capace din tablă de oţel la fiecare capăt liber rezultat ca urmare a secţionării conductei vechi ;

- capătul ţevii la care s-a sudat capacul va fi izolat cu bitum;

- în toate cazurile când reţelele de distribuţie gaze ce se dezafectează nu pot fi demontate din pământ este obligatoriu să se traseze pe planul de situaţie anexat la cartea conductei, poziţia exactă a tronsoanelor ce au rămas în pământ inclusiv partea de branşament. Se va indica obligatoriu prin cote faţă de reperele din teren poziţia reţelelor dezafectate ce nu pot fi demontate pentru a putea evidenţiate în ridicările topo de reţele ;

- vanele din căminele de vizitare montate pe conducta ce se dezafectează vor fi demontate, iar căminele se vor umple cu pământ ;

- sudarea de capace la capetele conductei rămase în pământ după spargerea şi îndepărtarea plăcii căminului. Constructorul are obligatia intocmirii cartii tehnice a constructiei care sa cuprinda planurile cu toate modificarile din tehnologia aplicata, procesele verbale de lucrari ascunse si procesele verbale de receptie.

Categoria de importanta a lucrarii este C, constructii de importanta normala. Proiectul lucrarii, conform Legii nr.10/1995, este obligat sa se prezinte la verificatorii atestati de proiecte pentru verificare.

Punerea in functiune a retelei proiectate se va face numai dupa efecturea probelor de rezistenta si etanseitate, conform Normelor tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - 2008, cap 12. Probele de presiune se vor face cu aer, dupa cum urmeaza:

| PRESIUNE | PROBA REZISTENTA [bar] | PROBA ETANSARE [bar] |
| --- | --- | --- |
| Medie | 9.0 | 6.0 |
| Redusa | 4.0 | 2.0 |
| Joasa | 1.0 | 0.2 |

Probele de presiune se vor executa corespunzator regimului de medie presiune. Timpul de realizare a porbei de rezistenta la presiune este de 1 ora, iar proba de etanseitate la presiune este de 24 ore.

In timpul incercarilor nu se admit pierderi de presiune. Conditiile de incercare si rezultatele obtinute se vor consemna in procesul verbal de receptie a instalatiei in prezenta instaltorului autorizat, al constructorului si a delegatului Sucursalei de Gaze.

Tehnologia de lucru prevede ca executia se face pe tronsoane scurte, astfel incat sa nu ramana sant descoperit sau moluz, ce ar putea crea emisii poluante.

Titularul are obligația de a urmări modul de respecatare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului.

Condiții impuse pentru organizarea de șantier:

- executantul lucrărilor de construcție va semnaliza zona de șantier; va amplasa inscripționări din care să reiasă denumirea lucrării și a executantului acesteia;

- se va amenaja o baracă pentru muncitori și se va instala un grup sanitar ecologic care va vidanja periodic;

- se vor amenaja spații destinate depozitării deșeurilor rezultate din realizarea proiectului în incinta punctului de lucru;

- utilajele se vor alimenta cu carburanți numai în zone special amenajate fără  a se comtamina solul cu produse petroliere;

- întreținerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri/baze de producție autorizate;

Măsurile principale de minimizare a impactului potențial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecția calității factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deșeurilor, prevenirea riscului declanșării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătății populației și mediului înconjurător, după cum urmează :

Protecția calității apelor :

Este interzisă efectuarea excavațiilor sub nivelul stratului freatic; În perioada de execuție a lucrărilor proiectului se vor lua măsuri de prevenire și de evitare a poluării apelor- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane; Apele lichide (condens) se vor transporta la stațiile de epurare autorizate ;

În perioada de funcționare a obiectivului :

- Se va respecta H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor neorme privind condiţiile de descărcare în mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2002), cu toate modificările şi completăriel ulterioare;

Protecția aerului:

În perioada de execuție a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecției mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcție ce pot elibera în atmosferă particule fine ; transportul acestor materiale și a deșeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanți provenite de la utilajele de construcții se va asigura întreținerea corespunzătoare a acestora, cât și respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea și funcționarea acestora.

În perioada de funcționare a obiectivului :

- Se va respecta Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Protecția împotriva zgomotului:

### În fazele de execuție a lucrărilor de construcții se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor și vibrațiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot șă se încadreze ăn limitele prevăzute de normativele în vigoare. Nivelul de zgomot rezultat din desfășurarea activităților specifice în cadrul organizării de șantier și a desfășurării activității de realizare a proiectului cât și nivelul de zgomot rezultat în perioada de funcționare a obiectivului, va respecta prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbană și ale Ord. MS nr. 119/2014  pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei; De asemenea, în timpul execuției lucrărilor toate echipamenyele mecanice vor respecta standardele  referitoare la emisiile de zgomot în mediu, conform H.G.  nr 1756/2006 privind emisiile de zgomot  în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor. Întrucât, amplasamentul se află în extravilanu comunei nu sunt receptori sensibili la zgomot.

Protecția solului:

Lucrările nu necesită defrișări de arbori. În perioada de execuție a lucrărilor de construcții depozitarea materialelor de construcție și a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulația în zona obiectivului; se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibil a utilajelorși amijloacelor de transport sau datorită funcționării necorespunzătoare a acestora; la terminarea lucrărilor de execuție se va aduce terenul afectat, la starea inițială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcțiile sale ecologice naturale. Se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea și eliminarea acestora, în funcție de natura lor, se va prin operatori autorizați.

Modul de gospodărire a deșeurilor: colectare deșeurilor se va face la locul de producere al lor.

Producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi preluate de operatori autorizaţi şi vor fi gestionate conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Deseurile rezultate din realizarea proiectului se vor colecta selectiv pe categorii prin grija executantului lucrării, la locul de producere, și se vor valorifica prin societăți  autorizate în colectarea/valorificarea/eliminarea acestora. Ester interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate, iar pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipul deșeurilor, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea.

De asemenea, titularul are obligația respectării:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor neorme privind condiţiile de descărcare în mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2002), cu toate modificările şi completăriel ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, completată de H.G. nr. 210/2007;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Proiectul de investiție se va realiza cu respectarea distanțelor minime de protecție sanitară, recomandate între zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viată al populației.

Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase :

Vopselele și grundurile vor fi depozitate în magazie prevăzute cu platformă impermeabilă ; Gestionarea substanțelor periculoase se va face conform fișelor de securitate ; Transportul rutier de marfuri periculoase se va face numai cu mijloace de transport autorizate pentru transport substanțe periculoase, conform cerințelor H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în Romania.

Lucrări de refeacere a amplasamentului

După finalizarea lucrărilor, evecuarea deșeurilor și curățarea solului, se va aduce terenul la o stare care să permită desfășurarea activității de transport gaze naturale prin conducte în condiții de siguranță pentru mediu ;

Pe perioada executării lucrărilor se vor lua măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anuntându-se GNM-Cj Buzău ;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului : în scopul eliminării eventualelor disfuncționalități, pe întreaga durată a șantierului vor fi supravegheate :

- respectarea limitelor și suprafețelor destinate organizării de șantier ;

- buna funcționare a utilajelor ;

- modul de depozitare a deșeurilor rezultate din realizarea proiectului și monitorizarea cantităților de deșeuri, conform conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea zonelor afectate la sfârșitul lucrărilor;

La finalizarea proiectului:

Se va verifica calitatea lucrărilor executate ; răspunzător pentru calitatea lucrîrilor executate este conducătorul tehnic al lucrărilor și beneficiarul acestora.

În perioada de exploatare :

- se va monitoriza permanent starea de integritate a conductei, iar funcționarea se va face în limitele parametrilor proiectați ;

- în cazul constatării unor situații de neconformitate cu prevederile legale, reultatele înregistrate prin programul de automatizare vor fi raportate către autoritatea pentru protecția mediului –APM Buzău.

Dispoziții finale :

Documentația nu a fost analizată din punct de vedere al rezistenței și stabilității lucrărilor, responsabilitatea revenind proiectantului și beneficiarului lucrărilor :

Titularul proiectului are obligația de a notifica APM Buzău dacă intervin elemente noi, necunoscute și orice modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei, înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, pănă la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Prevenirea riscului declanșării unor acciodente sau avarii cu impact asupra sănătății populației și mediului înconjurător :

Pentru evitarea oricăror situații de risc și accident în timpul perioadei de execuție se vor respecta toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite, respectându-se în același timp și normele privind securitatea muncii pe șantier.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                            Întocmit,

biolog  Mirela MARIN                                                          ecolog  Simona PĂUNA