CONŢINUTUL-CADRU AL RAPORTULUI DE MEDIU

Informaţiile care trebuie furnizate, conform art. 19 alin. (4), sunt următoarele:

1. expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale planului sau programului, precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante;

2. aspectele relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării planului sau programului propus;

3. caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ;

4. orice problemă de mediu existentă, care este relevantă pentru plan sau program, inclusiv, în particular, cele legate de orice zonă care prezintă o importanţă specială pentru mediu, cum ar fi ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001;

5. obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional, care sunt relevante pentru plan sau program şi modul în care s-a ţinut cont de aceste obiective şi de orice alte consideraţii de mediu în timpul pregătirii planului sau programului;

6. potenţialele efecte1) semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populaţia, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic şi arheologic, peisajul şi asupra relaţiilor dintre aceşti factori;

___________

1) Aceste efecte trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative.

7. posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context transfrontiera;

8. măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului sau programului;

9. expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese şi o descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultăţi (cum sunt deficienţele tehnice sau lipsa de know-how) întâmpinate în prelucrarea informaţiilor cerute;

10. descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului sau programului, în concordanţă cu art. 27;

11. un rezumat fără caracter tehnic al informaţiei furnizate conform prevederilor prezentei anexe.

Cuprins

Informatii generale	4

1. INTRODUCERE – EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ȘI A RELAȚIEI CU ALTE PLANURI ȘI PROGRAME RELEVANTE	5

1.1. Planificarea in domeniul gestionarii deseurilor	5

1.2. Descrierea relației planului cu alte planuri și programe relevante	7

1.3. Elaborarea Raportului de mediu pentru PUZ  ,,Depozit ecologic de deșeuri menajere, stație de tratare mecano-biologică, stație de compostare a deșeurilor și stație de sortare a deșeurilor’’ – T. 25, P. 205, com. Cochirleanca, jud. Buzău	12

1.4. Obiectivele PUZ-ului “Depozit ecologic de deșeuri menajere, stație de tratare mecano-biologică, stație de compostare a deșeurilor și stație de sortare a deșeurilor”	15

1.5. Prevederi ale PUZ	16

1.5.1. Evolutia zonei	16

1.5.2. Încadrarea în localitate + Prevederi ale PUG	16

1.5.3. Concluzii ale studiilor de fundamentare	17

1.5.4. Circulatia + modernizarea circulatiei	18

1.5.5. Ocuparea terenurilor + zonificare functionala	19

1.5.6. Echiparea edilitară + dezvoltarea echipării edilitare	21

1.6. Descrierea planului propus	23

1.7. Descrierea solutiilor propuse pentru amenajarea terenului in vederea construirii depozitului de deseuri	39

1.8. Relatia PUZ-ului cu alte planuri si programe	66

1.9. Surse de documentare	66

2. ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PLANULUI	67

2.1. Incadrarea in zona	67

2.2. Relieful si caracteristicile geotehnice ale amplasamentului	69

2.3. Clima	73

2.4. Date seismice	75

2.5. Aer si zgomot	79

2.6. Resursele de apa	83

2.7. Solurile	87

2.8. Vegetatia, flora, fauna si rezervatii naturale	87

2.9. Patrimoniul cultural	88

3. CARACTERISTICI DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA SEMNIFICATIV	89

3.1. Atmosfera	89

3.2. Sol	90

3.3. Ape subterane si de suprafata	91

3.4. Flora, fauna, rezervatii naturale	91

3.5. Patrimoniul cultural	91

3.6. Populatia; zonele locuite; calitatea locuirii	91

4. ORICE PROBLEMA DE MEDIU EXISTENTA, CARE ESTE RELEVANTA PENTRU PUZ	93

5. OBIECTIVELE DE PROTECTIA MEDIULUI STABILITE LA NIVEL NATIONAL, COMUNITAR SAU INTERNATIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PUZ	93

6. POTENTIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IN CAZUL IMPLEMENTARII PUZ - ULUI	96

6.1. Apa	96

6.2. Aer	105

6.3. Sol	110

6.4. Zgomot si vibratii	113

6.4.1. Zgomot	113

6.4.2. Vibratii	116

6.4.3. Surse de poluare sonora si de vibratii	117

6.4.4. Surse de vibratii, niveluri de vibratii	120

6.5. Gestionarea deseurilor	122

6.6. Flora, fauna, spatiile verzi	127

6.7. Sanatatea populatiei	128

6.8. Peisajul	129

6.9. Efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative	129

6.10. Identificarea si analiza riscurilor	135

7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SANATATII, IN CONTEXT TRANSFRONTIERA	145

8. MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI	146

9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE	148

9.1. Alternative de amplasament	148

9.2. Alternative tehnologice	151

9.3. Dificultati intampinate	157

10. DESCRIEREA MASURILOR AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PLANULUI	158

BIBLIOGRAFIE	170

REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC	172

ANEXA 1 – STUDIU DE MODELARE A DISPERSIEI POLUANTILOR IN ATMOSFERA

Piese desenate:

Plansele PUZ-ului:

1. Incadrare in zona;

2. Incadrare in PUG;

3. Situatia existenta;

4. Reglementari urbanistice;

5. Propunere incinta;

6. Retele edilitare;

7. Proprietatea asupra terenurilor.

# Informatii generale

- Beneficiar:

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, municipiul Buzău, jud. Buzău

Telefon: 0238-414.112 şi 0238-727988

Fax:  0238-725.507 şi 0238-714198

E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro

- Elaborator PUZ:

S.C. GEO DATA ENGINEERING S.R.L.

Bd. Gării nr. 4-6, mun. Buzău, jud. Buzău

Tel. 0338401128, fax 0338401102

- Elaborator Raport de mediu:

S.C D&V ENVIRONMENT S.R.L.

Str. Cosminului, bloc BN8, sc. A, parter

Mun. Slobozia, judeţul Ialomiţa

Tel.: 0243230246; 0744423100

Email: davidmediu@yahoo.com

# 1. INTRODUCERE – EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ȘI A RELAȚIEI CU ALTE PLANURI ȘI PROGRAME RELEVANTE

## 1.1. Planificarea in domeniul gestionarii deseurilor

Prezentul Plan este parte integrantă a Planului de Investiti pe termen lung  - Masterplan „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU”- PLAN DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG – JUDEȚUL BUZĂU – document elaborat în anul 2009.

Scopul Planului de Investitii pe termen lung este acela de a analiza si stabili un set de masuri care sa conduca treptat la un standard de viata ridicat al populatiei, precum si la un mediu mai putin poluat.

Astfel, se poate defini obiectivul general al Planului de Investitii pe termen lung ca fiind urmatorul:

- Cresterea standardelor de viata si de mediu din judetul Buzau, vizand, in principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu.

In ceea ce priveste obiectivele specifice ale acestui plan de investitii pe termen lung, ele sunt definite pe baza obiectivelor DMI 2.1 din cadrul POS Mediu.

Abordarea Consultantului a plecat de la principalele obiective ale proiectului, tinand cont de urmatoarele cerinte:

- Respectarea angajamentelor legale asumate de Romania prin semnarea Tratatului de Aderare la UE. Investitiile propuse vor contribui la respectarea cerintelor acestui Tratat, cu respectarea Directivelor relevante din domeniul gestionarii deseurilor;

- Conformarea cu obiectivele POS Mediu si cu alte obiective nationale, cu planurile regionale si judetene de gestionare a deseurilor;

- Contributia masurilor si a investitiilor previzionate la realizarea obiectivelor propuse prin planurile nationale, regionale si judetene de gestionare a deseurilor;

- Definirea unui Program prioritar de investitii, care sa urmareasca identificarea investitiilor prioritare in vederea conformarii cu cele mai importante termene-limita cerute;

- Dezvoltarea strategica a sistemului de management al deseurilor prin gestionarea integrata a deseurilor solide municipale, din mediul urban si rural - incluzand sortarea, transportul, depozitarea si alte procese de tratare, inchiderea si reabilitarea depozitelor neconforme existente - cuprinse in Planul de investitii pe termen lung;

- Eficienta sistemului propus, tinand cont de serviciile oferite si de suportabilitatea populatiei;

- Contributia la imbunatatirea calitatatii mediului si a conditiilor de viata din zonele respective;

- Dezvoltarea cadrului institutional adecvat pentru seviciile de salubritate, in conformitate cu cerintele UE si legislatia nationala.

Necesitatea implementarii masurilor propuse in acest Plan de Investitii pe Termen Lung este demonstrata de situatia actuala inregistrata in judetul Buzau in ceea ce priveste gradul scazut de acoperire cu servicii de salubritate, precum si de existenta a numeroase depozite de deseuri neconforme in mediul rural. O continuare a situatiei actuale ar conduce in timp la o poluare accentuata a mediului si la un standard de viata scazut, punand in pericol sanatatea populatiei. Astfel, atingerea obiectivelor Planului de Investitii pe Termen Lung este conditionata de realizarea investitiilor propuse.

Obiectivele Planului de Investitii pe Termen Lung vor fi atinse prin furnizarea unui program de investitii in domeniul managementului deseurilor pentru judetul Buzau si prin imbunatatirea capacitatii administrative locale, ajutand astfel Romania sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin transpunerea Directivei Cadru privind Deseurile 75/442/EEC precum si a Directivei privind Deseurile Periculoase 91/689/EEC. Dezvoltarea Planului de Investitii pe Termen Lung la nivel judetean se va face avand in vedere toate aglomerarile urbane si rurale din judet.

Programul este structurat astfel incat sa conduca la respectarea termenelor asumate de tara noastra in timpul negocierilor cu Comisia Europeana privind Tratatul de Aderare. Ca prim pas, planul va dentifica o serie de investitii prioritare care vor fi analizate in detaliu (in conformitate cu termenii Studiului de Fezabilitate), in vederea obtinerii co-finantarii din Fondurile Structurale pentru Romania, incepand cu anul 2009.

Conceptul de abordare integrata a sistemului de management al deseurilor se refera la atenuarea impactului generat de activitatile de colectare, transport, tratare si depozitarea finala, luate ca un intreg. Acest lucru implica estimarea impactului gestionarii deseurilor in toate fazele si, in final, luarea deciziei asupra gestiunii deseurilor pe baza impactului combinat.

## 1.2. Descrierea relației planului cu alte planuri și programe relevante

Prezentul Plan este parte integrantă a Masterplanului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU”- PLAN DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG – JUDEȚUL BUZĂU – document elaborat în anul 2009 și finanțat prin programul Phare CES 2006 în cadrul programului „Asistență tehnică pentru pregătirea Portofoliului de proiecte – sector deșeuri 2”.

Scopul Masterplanului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU” este de a completa infrastructura existenta de deseuri cu investitii care sa permita dezvoltarea unui sistem de management integrat al deseurilor Ia nivel Judetean, care va asigura atingerea standardelor minime pentru conformarea cu legislatia europeana si nationala referitoare Ia protectia mediului si respectarea obligatiilor asumate prin Tratatul de Aderare al Romaniei Ia Uniunea Europeana.

Proiectul analizeaza si stabileste un set de masuri care sa conduca treptat Ia un standard de viata ridicat al populatiei, precum si Ia un mediu mai putin poluat.

Obiectivele generale ale Masterplanului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU” sunt urmatoarele:

• cresterea standardelor de viata si de mediu din judetul Buzau, vizand, in principal,

respectarea acquis-ului comunitar de mediu;

• dezvoltarea unui sistem durabil de management al deseurilor in judetul Buzau, prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate din judet.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza:

• cresterea gradului de colectare selectiva a deseurilor municipale;

• reducerea cantitatii de deseuri depozitate;

• cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate;

• indeplinirea tintelor privind valorificarea deseurilor din ambalaje si reducerea de Ia

depozitare a deseurilor biodegradabile;

• inchiderea depozitelor de deseuri neconforme;

• infiintarea unor structuri eficiente de management al deseurilor;

• dotarea cu infrastructura necesara implementarii sistemului de colectare selectiva;

• servicii de management de calitate corespunzatoare si Ia tarife acceptabile.

Documentele strategice existente Ia nivel national, regional si local avute in vedere in proiectarea sistemului integral de gestionare a deseurilor din judetul Buzau, au fost:

• Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD), impreuna cu Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor ca parte constitutiva, este principalul instrument pentru punerea in aplicare a politicilor UE in cadrul sectorului deseurilor in Romania;

• Planul Regional de Gestionare a Deseurilor (PRGD) pentru Regiunea 2 - Sud - Est

• Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu).

Componentele proiectului, la nivel județean, sunt:

- Colectare: procurare echipamente de colectare deșeuri în județul Buzău (achiziționare pubele de 120 l, 240 l, containere de 1100 l, coșuri de gunoi, containere de 1100 l pentru deșeuri verzi, containere de 660 l pentru fracția de sticlă, compostoare individuale pentru deșeuri biodegradabile);

- Transferul deșeurilor: construire stație de transfer Pirscov (transportul și transferul deșeurilor (construire stație de transfer la Pirscov, achiziționarea a 3 mașini lung curier));

- Tratare deșeuri: construire stație de tratare mecano biologică la Cochirleanca (pe amplasamentul depozitului);

- Compostarea deșeurilor: construirea unei stații de compostare în Cochirleanca (pe amplasamentul depozitului);

- Sortare deșeuri: construirea unei stații de sortare în Cochirleanca (pe amplasamentul depozitului);

- Depozitarea deșeurilor: construirea depozitului de deșeuri pe amplasamentul de la Cochirleanca;

- Închiderea depozitului neconform de deșeuri de la Nehoiu.

Locuitorii beneficiari directi ai proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU” sunt reprezentati de populatia judetului Buzau.

In scopul eficientizarii activitatilor aferente managementului deseurilor, in judetul Buzau, prin proiect, au fost stabilite 5 zone de transport.

• Prima zona de colectare este reprezentata de orasul Pogoanele si include 41 de localitati rurale. Populatia totala a zonei este de 120.361 locuitori, reprezentand circa 26% din total jude! si circa 41% din populatia totala din aria de proiect

•  A doua zona de colectare este reprezentata de Municipiul Ramnicu Sarat si include 13 de localitati rurale. Populatia totala a zonei este de 84.767 locuitori, reprezentand circa 18% din total judet si circa 26% din populatia totala din aria de proiect.

•  Zona 3 de colectare este reprezentata zona proiectului Phare "Sistem de management integral al deseurilor in localitatile din zona Valea Slanicului, cu statie de transfer si sortare in comuna Beceni". Aceasta zona cuprinde un numar de 13 localitati rurale. Populatia totala a zonei este de 16.855 locuitori reprezentand circa 4% din populatia totala a judetului si circa 6% din populatia totala din aria de proiect.

• Zona 4 de colectare este reprezentata zona proiectului Phare "Sistem de management integral al deseurilor in localitatile din Valea Balanesei, Valea Buzaului si Valea Chiojdului, cu statie de transfer si sortare in comuna Cislau". Aceasta zona cuprinde un numar de 7 localitati rurale. Populatia totala a zonei este de 17.839 locuitori reprezentand circa 4% din populatia totala a judetului si circa 6% din populatia totala din aria de proiect.

•  Zona 5 de colectare este reprezentata de cele doua orase Nehoiu si Patarlagele si un numar de 13 localitati rurale. Populatia totala a zonei este de 52.259 locuitori reprezentand circa 11% din populatia total a a judetului si circa 18% din populatia totala din aria de proiect.

Zonele de colectare, facilitățile existente și investițiile propuse în fiecare zonă:

| Zona de colectare | Infrastructura existentă sau realizată prin alte proiecte | Investiții propuse |
| --- | --- | --- |
| Zona 1 Cochirleanca |  | • Statie de sortare Cochirleanca circa 18.000 tone/an; • Statie de tratare mecano – biologica Cochirleanca 53.000 tone/an; • Statie de compostare Cochirleanca 2.000 tone/an • Depozit de deseuri Cochirleanca 900.000 m3, din care prima celula de depozitare 285.000 m3 |
| Zona 2 Râmnicu Sărat | Stație de transfer Râmnicu Sărat | - |
| Zona 3 Beceni | • Stație de transfer și sortare Beceni, capacitate transfer 2200 tone/an și capacitate sortare cca. 600 tone/an • Sistem de colectare a deșeurilor, parțial selectiv | • Alinierea si implementarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor propus • Achizitionarea de containere si pubele pentru colectarea selectiva |
| Zona 4 Cislău | • Statie de transfer si sortare Cislau, capacitate transfer 2.300 tone/an si capacitate sortare circa 630 tone/an • Sistem de colectare a deseurilor, partial selectiv | • Alinierea si implementarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor propus • Achizitionarea de containere si pubele pentru colectarea selectiva |
| Zona 5 Pirscov |  | Statie de transfer Pirscov circa 17.500 tone/an |

## 1.3. Elaborarea Raportului de mediu pentru PUZ  ,,Depozit ecologic de deșeuri menajere, stație de tratare mecano-biologică, stație de compostare a deșeurilor și stație de sortare a deșeurilor’’ – T. 25, P. 205, com. Cochirleanca, jud. Buzău

In acest context s-a realizat acest Raport de Mediu în concordanţă cu prevederile HG 1076/2005 ce transpune în legislaţia naţională Directiva 2001/42/EC (Directiva SEA), dar si cu legislatia specifica deseurilor pentru PUZ “Depozit ecologic de deșeuri menajere, stație de tratare mecano-biologică, stație de compostare a deșeurilor și stație de sortare a deșeurilor” – T. 25, P. 205, com. Cochirleanca, jud. Buzău.

Scopul elaborarii Raportului de mediu este de a asigura un nivel inalt de protectie a mediului si de a contribui la integrarea consideratiilor cu privire la mediu in pregatirea si adoptarea planului propus.

Grupul de lucru constituit pentru elaborarea Raportului de mediu a consultat autoritatile publice responsabile cu protectia mediului (Agentiile de Protectie a Mediului Buzau, Directia apelor Buzau Ialomita, a autoritatilor publice responsabile cu sanatatea oamenilor (Directia Judeteana de Sanatate Publica) cu privire la urmatoarele aspecte:

Abordarea generala propusa a raportului

Structura propusa si gradul de detaliere

Planuri si programe relevante

Date primare

Elemente de mediu specifice

Optiuni strategice si alternative ce urmeaza a fi luate in consideratie

Obiective de mediu propuse, indicatori si tinte

Baza de date

Procesul de evaluare s-a bazat pe datele privind situatia actuala si care ar trebui imbunatatite prin implementarea PUZ.

Informatiile de baza au fost obtinute din PUZ elaborat de S.C. GEO DATA ENGINEERING S.R.L. Buzău, Masterplanul privind SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL BUZĂU, Studiul geotehnic, studiul hidrogeologic, studiul pedologic, evaluari pe amplasament, Rapoarte privind starea factorilor de mediu in zona ale APM Buzău precum și alte date.

Evaluarea obiectivelor si masurilor cuprinse in PUZ s-a realizat avand in vedere:

- Biodiversitate

- Populatie si sanatate umana

- Apa

- Sol

- Aer

- Modificari climatice

- Cultura si amenajre teritoriala

- Managementul deseurilor

Scopul final este ca implementarea PUZ-ului să respecte legislatia nationala si sa nu afecteze factorii de mediu precum si calitatea locuirii in asezarile umane invecinate.

La realizarea prezentului Raport de mediu s-a avut in vedere legislatia in domeniu:

- HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006;

- Legea 211/2011 - privind regimul deseurilor

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor si care transpune Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor;

- Ord. 757/2004 ce aprobă Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;

- OUG nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor.

- HG 856/2002 privind evidenţa deşeurilor în vederea eliminării prin depozitare, conform listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- HG nr. 1061 din 10/09/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

- Ordinul Ministerului Sanatatii  nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

- Ord. MMGA 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri care transpune Decizia Consiliului 2003/33/CE.

- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

- Legea Apelor nr. 107/1996.

- Legea nr. 310/2004, pentru modificarea si completarea Legii 107/1996.

- Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

- Legea nr. 104/2011 - privind calitatea aerului inconjurator

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului in zonele protejate.

- STAS 10009/1998 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- HG nr. 674/2007 pentru modificarea si completarea HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental.

## 1.4. Obiectivele PUZ-ului “Depozit ecologic de deșeuri menajere, stație de tratare mecano-biologică, stație de compostare a deșeurilor și stație de sortare a deșeurilor”

Conform temei de proiectare, obiectivele PUZ cuprind:

- dimensionarea, functionalitatea si aspectul arhitectural al constructiilor;

- amplasarea constructiilor in raport cu limitele terenului;

- rezolvarea circulatiilor carosabile si pietonale in zona si pe amplasament si racordarea acestora, cat mai fireasc, la reteaua urbana a orasului;

- circulatia juridica a terenurilor;

- echiparea cu utilitati edilitare.

Asadar, PUZ-ul are ca obiect determinarea conditiilor de amplasare pentru - ,,DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE, STATIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA, STATIE DE COMPOSTARE A DESEURILOR SI STATIE DE SORTARE A DESEURILOR’’ – T. 25, P. 205, com. Cochirleanca,  jud. Buzau, pe terenul in suprafata de 31,29 ha, situat la limita dintre teritoriile administrative ale comunelor Cochirleanca – Județul Buzău și Galbenu – Județul Brăila, la 1270 m EST de intravilanul satului Roșioru, cu acces dintr-un drum de exploatare.

De asemenea, prezenta documentatie are ca scop determinarea reglementarilor urbanistice ce vor sta la baza intocmirii documentatiei pentru eliberarea autorizatiei de construire:

- Zonificarea funcțională a terenului, identificat ca fiind propice pentru această

funcțiune;

- Organizarea infrastructurii de transport auto, pentru asigurarea accesului la teren;

- Identificarea modului de asigurare a utilităților necesare funcționării obiectivului;

- Crearea premizelor legale, necesare transferurilor de terenuri, din proprietate privată în proprietate publică, pentru a permite derularea investiției;

- modalitatile de utilizare eficienta a terenului.

Asadar, obiectivul planului propus este este analizarea posibilității și stabilirea condițiilor necesare, pentru amplasarea și amenajarea depozitului ecologic de deșeuri menajere al județului Buzău și a funcțiunilor complementare acestuia: sortare, tratare, compostare, în tarlaua 25 din extravilanul comunei Cochirleanca.

## 1.5. Prevederi ale PUZ

### 1.5.1. Evolutia zonei

Zona studiată este teren agricol, arabil și nu a fost niciodată construit.

În apropiere, însă, la S de satul Roșioru, în tarlalele 24, 25, 29 și 30, se găsește un câmp de gaze naturale în exploatare, fapt ce a condus la dezvoltarea unei rețele de drumuri pietruite, într-o zonă aflată în afara circulației majore.

Alimentarea cu energie electrică a sondelor se face cu o LEA de medie tensiune, din satul Roșioru spre sud, aparținând RNGN ROMGAZ Târgu Mureș. La limita vestică a amplasamentului studiat trece și o linie de 0,4 kV, ce alimentează un obiectiv ROMGAZ.

În privința poziției, amplasamentul este, în prezent, capăt de drum, pentru relația cu rețeaua de circulație din județul Buzău.

### 1.5.2. Încadrarea în localitate + Prevederi ale PUG

Tarlaua 25, parcela 205 se află la limita dintre teritoriile administrative ale comunelor Cochirleanca – Județul Buzău și Galbenu – Județul Brăila, la 1270 m EST de intravilanul satului Roșioru, cu acces dintr-un drum de exploatare.

Terenul, luat în calcul ca necesar, de către entitatea care a întocmit studiul de fezabilitate și care a generat PUZ-ul, este, în prezent, proprietate privată a unor persoane fizice. Acesta cuprinde 32 de loturi, cu numere cadastrale consecutive, de la 20613 la 20644, ce însumează o suprafaţă S = 312.888 mp (31,29 ha), dimensiuni şi vecinătăţi conform planului topografic și evidențelor cadastrale:

• NV – 382 m cu drum de exploatare.

• NE – 790 m cu drum de exploatare.

• SE – 448 m cu drum de exploatare / limita administrativă cu com. Galbenu, jud. Brăila.

• SV – 707 m cu rest parcelă 205 – nr.cad. 20612.

Zona studiată în PUZ nu este reglementată prin PUG.

### 1.5.3. Concluzii ale studiilor de fundamentare

• Terenul studiat este orizontal şi stabil, nu este supus fenomenelor de eroziune, nu este inundabil.

• Terenul prospectat din punct de vedere geomorfologic este situat in Campia Ramnicului alcatuit la suprafata din pamanturi loessoide.

• Din punct de vedere hidrogeologic primul nivel freatic este situat la adancimea de cca 6.00 m fata de cota terenului.

• In conformitate cu harta privind tipurile climatice zona se incadreaza in tip climatic I cu indicele de umiditate Im = -20…..0

• Adancimea maxima de inghet este 0.80-0.90 m.

• Valoarea încărcării cu zăpadă pe sol este de 2 KN/mp pentru IMR=50 ani.

• Presiunea de referinta a vantului este 0.5 KPa la 10 m înăltime cu IMR = 50 ani.

• Viteza vântului este 45 m/s la 10 m înăltime, mediată pe 10 min cu IMR = 50 ani.

• Din punct de vedere seismic, amplasamentul se caracterizează prin valori de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0.35(IMR = 100 ani).

• Din punct de vedere al perioadei de control (colt) amplasamentul este caracterizat prin Tc = 1.6 sec. (IMR = 100 ani).

• Din punct de vedere al conditiilor de teren, se încadrează în teren mediu.

• Din punct de vedere al riscului geotehnic terenul prospectat se încadrează în categoria geotehnica II cu risc geotehnic de tip mediu.

### 1.5.4. Circulatia + modernizarea circulatiei

Reţeaua de drumuri, la nivel local, prezintă o configuraţie relativ simplă şi datorită aşezării în serie a satelor componente. Principala arteră de circulaţie (modernizată) este drumul judeţean DJ 220, Poşta Câlnău (DN 2 / E85) – Bălăceanu – Boldu (DN 22).

Accesul la amplasament se face printr-un drum local, care pleacă din DJ 220 în satul Roșioru, traversează Valea Pârâului Măslina prin vad, are o lungime de 2,1 km și este pietruit cca 400 m, până la intersecția cu “drumul sondelor”.

Pentru asigurarea traficului greu la depozitul de deșeuri, este necesară modernizarea drumului de acces, care trebuie să includă și construirea unui podeț peste Valea Măslina.

Astfel, se propune aducerea acestui drum la un prospect de minim 12 m – (platformă carosabilă de 7 m, două fire de circulație de 3,5 m, acostamente de 0,5 m, rigole pentru scurgerea apelor de 1 m și plantație de arbori în aliniament de 1 m pe ambele laturi, pentru protecția împotriva înzăpezirilor) și maxim 14 m – (se adaugă circulații pietonale de 1 m pe ambele laturi).

Îmbrăcămintea acestui drum va fi din categoria “definitive”, beton de ciment, sau beton asfaltic, pe fundație din piatră spartă, pentru a rezista traficului greu la care va fi supus.

La limita vestică a teritoriului administrativ, unde se învecinează cu comuna Poșta Câlnău, trece calea ferată Buzău – Râmnicu Sărat, gara Boboc fiind un element important pentru economia locală, dar nesemnificativ pentru obiectul prezentei lucrări.

### 1.5.5. Ocuparea terenurilor + zonificare functionala

Tarlaua 25, parcela 205, este teren agricol, arabil și nu a fost niciodată construit. Pe amplasament nu există nici sonde de gaz, ca pe tarlalele vecine.

Una din categoriile de intervenție a fost zonificarea terenurilor extravilane din zona studiată, destinate a fi construite, amenajate, sau plantate cu vegetație de diverse tipuri.

Funcţiunea principală este de GOSPODĂRIE COMUNALĂ, cu următoarele subzone:

• G1 – SUBZONA RECEPȚIE SI ADMINISTRARE

• G2 – SUBZONA STATIE DE TRATARE MECANO – BIOLOGICA, STATIE DE

COMPOSTARE A DESEURILOR SI STATIE DE SORTARE A DESEURILOR

• G3 – SUBZONA DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE

• Gr1 – SUBZONA CONSTRUCȚII AFERENTE ECHIPĂRII EDILITARE –

GOSPODĂRIA DE APĂ

• Gr2 – SUBZONA CONSTRUCȚII AFERENTE ECHIPĂRII EDILITARE – STOCARE ȘI TRATARE APE UZATE

• Gc – SUBZONA AFERENTĂ CIRCULAȚIILOR CAROSABILE DIN INCINTĂ

Funcțiunea secundară (complementară) este de SPAȚII VERZI, cu subzonele:

• VP1 – SUBZONĂ FÂȘII PLANTATE DE PROTECȚIE

• VP2 – SUBZONĂ SPAȚII PLANTATE

S-a stabilit limita edificabilului, prin indicarea alinierii (retragerea de la aliniament 8 m) și a retragerii de la limitele laterale și posterioare ale parcelei de 6 m.

Conform OMS 119 / 2014, zona de protecție sanitară a zonelor locuite, față de zonele în care se depozitează deșeuri menajere, este de 1000 m.

Amplasamentul studiat se află la 1270 m de intravilanul aprobat al localității Roșioru.

### 1.5.6. Echiparea edilitară + dezvoltarea echipării edilitare

Parcela care a generat PUZ-ul nu beneficiază de nici o utilitate publică în apropiere, sub o rază de 2,2 km.

Prin urmare, în afară de alimentarea cu energie electrică, ce se va asigura dintr-o rețea publică de medie tensiune, conform soluției date de SDEE BUZĂU, la momentul solicitării, alimentarea cu apă și canalizarea zonei se vor rezolva în sistem propriu.

•  ALIMENTAREA CU APĂ

În comuna Cochirleanca este în execuție un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă a localităților componente, dar care nu a fost dimensionat pentru preluarea unui consumator cum este depozitul conform de deșeuri menajere, împreună cu stațiile de sortare, tratare și compostare a deșeurilor.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va asigura din sursă proprie, subterană.

Gospodăria de apă, amenajată pe amplasament, va cuprinde: foraj de alimentare cu apă, stație de tratare, clorurare și pompare, rezervor de înmagazinare și se va amplasa în poziție centrală, pentru a facilita alimentarea tuturor consumatorilor.

Rețeaua de distribuție a apei va alimenta următoarele subzone funcționale:

• zona administrativă, cu vestiare și grupuri sanitare,

• zona de spălare a roților,

• zona de service pentru utilaje și camioane proprii,

• zonele de sortare și pretratare a deșeurilor,

• zona de depozitare, pentru stropirea materialului de acoperire,

• stația de epurare a levigatului.

Stabilirea necesarului de apă pe amplasament se va face la faza următoare, a întocmirii studiului hidrogeologic preliminar, când se va dimensiona și forajul de alimentare cu apă. Sistemul de alimentare cu apa va fi dotat cu o pompa hidrofor, un sistem de inmagazinare si o retea de distributie.

• CANALIZAREA

Canalizarea incintei va fi compusă din două rețele separate:

-  canalizarea apelor menajere, alcătuită din:

• Rețeaua de colectare ape menajere, care preia apele uzate din zona administrativă, spălare roți, service auto;

• Rețeaua de colectare levigat de la zona de sortare, biocelulele de compostare și hala de pretratare deșeuri reciclabile;

• Bazin retenție levigat.

• Stație de epurare levigat;

• Bazin stocare temporară concentrat.

- canalizarea apelor meteorice, alcătuită din:

• Rețaua de colectare a apelor pluviale de pe platformele betonate din incintă;

• Separator de hidrocarburi;

• Bazin retenție și evaporație + pompe submersibile;

• Rețea de apă și hidranți de grădină, pentru întreținerea spațiilor plantate.

• ALIMENTAREA CU GAZE

Teritoriul comunei este străbătut, de la est la vest, de o conductă de gaze naturale de 10”, care alimentează unitatea militară de la Boboc, dintr-un SRM aflat la cca 2,5 km sud de Roșioru, în câmpul de exploatare GN.

Obiectivul propus nu necesită alimentare cu gaze.

• ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Localitățile comunei sunt alimentate cu energie electrică prin linii aeriene de 20 kV, montate pe stâlpi de beton și având trasee în extravilan. Consumul fiind în scădere, datorită restrângerii unor activități economice, în comună au rămas în funcțiune 8 posturi de transformare.

La limita vestică a amplasamentului există o LEA de 0,4 kV, care alimentează un obiectiv aparținând RNGN ROMGAZ. La solicitarea de informații, SDEE BUZĂU comunică prin adresa nr. 76 / 12.02.2014 că nu dețin rețele de distribuție a energiei electrice în zona studiată.

Linia de medie tensiune se află în satul Roșioru, pe drumul DJ 220, la cca 2,2 km față de amplasament. Alimentarea obiectivului necesită extinderea rețelei de medie tensiune până la limita amplasamentului și înființarea unui post de transformare.

Rețeaua de joasă tensiune din incintă va alimenta zona administrativă, halele de sortare și pretratare, gospodăria de apă, stația de epurare, stația de pompare și instalația de iluminat a incintei.

Soluția de alimentare cu energie electrică va fi stabilită de furnizor, prin societatea de distribuție, la momentul solicitării.

## 1.6. Descrierea planului propus

Date generale

Planul propus ,,Depozit ecologic de deșeuri menajere, stație de tratare mecano-biologică, stație de compostare a deșeurilor și stație de sortare a deșeurilor’’, amplasat în T. 25, P. 205, com. Cochirleanca, jud. Buzău, face parte din sistemul regional / national de gestionare a deseurilor nepericuloase.

Realizarea depozitului de deseuri reprezinta o investie majoră in jud. Buzău.

Accesul rutier se realizeaza prin intermediul unui drum de exploatare ce da in Drumul Judetean DJ220 Posta Calnau – Balaceanu.

Incadrarea activitatilor desfasurate in categoriile de activitati prevazute in legislatia in vigoare

Conform Anexei 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, activitatile propuse prin prezentul plan se încadrează în următoarele categorii:

5.3.

a) Eliminarea deşeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, desfăşurarea uneia sau mai multora dintre următoarele activităţi:

(i) tratarea biologică;

(ii) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare;

b) Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(i) tratarea biologică;

(ii) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare;

5.4. Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte

Depozite de deseuri (depozitare deseuri solide pe sol)

- Cod NOSE-P: 109.06

- Cod SNAP 2:   0904

Regenerarea/recuperarea deşeurilor de materiale (industria de reciclare):

- Cod NOSE-P: 105.14

- Cod SNAP 2:   0910

Conform L. 211/2011- privind regimul deşeurilor:

OPERAŢIUNILE DE ELIMINARE

D 1 - depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea;

D 2 - tratarea solului, de exemplu, biodegradarea deşeurilor lichide sau a nămolurilor în sol şi altele asemenea;

D 8 - tratarea biologică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12;

D 9 - tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea;

D 13 - amestecarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 12. În cazul în care nu există niciun alt cod D corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, uscarea, mărunţirea uscată, condiţionarea sau separarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la D1 la D12;

D 15 - stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor. Stocare temporară înseamnă stocare preliminară potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.

Toate evaluarile privind sistemul constructiv al depozitului, tratarea deseurilor, transportul si depozitarea se vor face tinand cont de legislatia din UE, si Romania.

Directiva 2006/12/CE- privind deşeurile

- OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor (MO nr. 283/22.06.2000), aprobată cu modificări prin Legea 426/2001 (MO nr. 411/25.07.2001), modificată de OUG 61/2006 (MO nr. 790/19.09.2006), aprobată prin Legea 27/2007 (MO nr. 38/18.01.2007)

- Hotărârea de Guvern nr. 1470/2004 (MO nr. 954 bis/18.10.2004) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, modificata prin HG 358/2007 (MO nr. 271/24.04.2007)

- Ordinul comun nr. 1364/1499 din 2006 (MO nr. 232/04.04.2007) al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Integrării Europene de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor

- Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 951/2007 (MO nr. 497/25.07.2007) privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor

Decizia nr. 2000/532/CE privind lista deseurilor, amendată de Decizia nr. 2001/119, (ce înlocuieşte Decizia nr. 94/3/CE privind lista deşeurilor şi Decizia nr. 94/904/CE privind lista deşeurilor periculoase)

- Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

Directiva Consiliului nr. 94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată prin Directiva 2004/12/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje (M.Of. nr. 639 din 20 iulie 2005) ambalaje modificată şi completată prin HG nr. 1872/2006 (M.Of. nr. 15/10.01.2007);

- Ordin nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje (M.Of. nr. 929 din 18 octombrie 2005);

- Ordin nr. 1281 /1121/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective (M.Of. nr. 51 din 19 ianuarie 2006);

- Ordinul nr. 1229 /731/1095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare, şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (M.Of. nr. 27 din 12 ianuarie 2006), modificat prin Ordinul 194/360/1395/2006 (M.Of. nr. 499 din 08 iunie 2006) si Ordinul nr. 968/2006 (M.Of. nr. 836 din 11 octombrie 2006) şi Ordinul nr. 1207/2007 (M.Of. nr. 740 din 01.11.2007);

- Ordin nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (M.Of. nr. 456/25 mai 2006) modificat prinOrdinul nr. 1140/2006 (M.Of. nr. 888/31 oct. 2006) şi Ordinul nr. 978/2009 (M.Of. nr. 978/10 iulie 2009)

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare. Acest regulament a intrat în vigoare incepând cu data de 15 iulie 2007, înlocuind Regulamentul nr. 259/93/CEE pentru supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri - abrogă HG nr. 895/2006 pentru aplicarea Regulamentului CEE 259/93, (M.Of. nr. 255/02.08.2007 modificată şi completată prin HG 1453/2008 (M.Of. nr. 783 din 24 noiembrie 2008);

- HG nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României (M.Of. nr. 672/30.09.2008);

- Ordin nr. 1119/2005 privind delegarea catre Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului (M.Of. nr. 1024 din 18 noiembrie 2005)

Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor

Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. 16 si anexei II la Directiva 1999/31/CE

- Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 (MO nr. 394/10.05.2005) privind depozitarea deşeurilor

- Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.757/2004 (MO nr.86 bis/ 26.01.2005) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor

- Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri (M.Of. nr. 194 din 8 martie 2005);

- Ordin nr. 775/2006 pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (M.Of. nr. 675/07 iulie 2006) completat de Ordinul 27/2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu (M.Of. nr. 194 din 21 martie 2007)

Descrierea componentelor planului propus:

1. Zona de intrare – iesire cat si zona administrativa vor fi comune pentru toate cele trei investitii propuse in cadrul amplasamentului de la Cochirleanca.

Avand in vedere ca toate cele trei investitii sunt amplasate in cadrul amplasamentului de la Cochirleanca, se identifica urmatoarele zone comune:

‐ Intrari si iesiri – Includ benzi pentru accelerare/franare pe drumurile publice si puncte de acces pentru deseurile care sosesc si pleaca la sau de la statia de transfer. Locatia poate fi prevazuta cu acces pentru vizitatori si angajati astfel incat vehiculele acestora sa nu blocheze benzile destinate camioanelor.

‐ Zona pentru camioanele aflate in asteptare;

‐ Locatia cantarului – aici sunt cantarite incarcaturile care intra si ies si tot aici sunt colectate taxele;

‐ Zona de asteptare – Pentru verificarea incarcaturilor care intra si pentru blocarea incarcaturilor necorespunzatoare se prevad zone de stationare speciale;

‐ Zone tampon – Spatiu deschis, teren, copaci, berme si pereti care reduc impactul asupra comunitatii.

2. Construirea depozitului de deseuri Cochirleanca

Depozitul de deseuri Cochirleanca este localizat in cadrul aceluiasi amplasament cu statia de sortare, statia TMB si statia de compostare Cochirleanca.

Strict suprafata depozitului de deseuri Cochirleanca va fi de 193.595 mp.

In cadrul depozitului de deseuri Cochirleanca se vor depozita urmatoarele fluxuri de deseuri:

• refuz de sortare de Ia statia sortare Cochirleanca;

• refuz de sortare de Ia statiile de sortare Beceni si Cislau;

• refuz de sitare de Ia statia TMB Cochirleanca;

• refuz de Ia statia de compostare Cochirleanca;

• CLO* rezultat de Ia statia TMB Cochirleanca;

• deseuri stradale din toate zonele de colectare.

Depozitul de deseuri Cochirleanca va cuprinde 3 celule de depozitare si va avea o durata de viata de 26 de ani pana in anul 2040.

Capacitatea totala a depozitului de deseuri va fi de 900.000 m3, din care prima celula de depozitare va avea circa 285.000 m3, cu o suprafata de 28294 m2 si o durata de depozitare de 8 ani.

Se estimeaza o cantitate de deseuri depozitate de cca. 80 tone/zi.

Amplasamentul depozitului de deseuri va cuprinde:

• zona de depozitare compusa din 3 celule de depozitare;

• zona tehnica si administrativa ce va fi comuna cu celelalte facilitati aflate pe amplasament, respectiv statie de sortare, compostare si TMB si va cuprinde zona de acces, zona de cantarire, caldirea administrativa, statia de sortare, statia de compostare, statia TMB, drumuri interne, zona de parcare, statie mobila de carburanti etc;

• zona de retentie/colectare a levigatului ce cuprinde:

- sistem de colectare levigat;

- statie de epurare levigat;

- bazin de retentie levigat;

- rezervor de stocare concentrat;

• zona de retentie/colectare ape pluviale;

- retea de canalizare pluviale;

• zona de interventii utilaje.

Construirea depozitului de deseuri se va face in conformitate cu prevederi/e HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor si ale OM nr. 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.

Depozitul confom de deseuri Cochirleanca din judetul Buzau va fi realizat in trei etape – fiecare etapa reprezentand construirea unei celule. In cadrul acestui proiect se va realiza construirea primei celule.

Panta generala a celulei de depozitare va fi de 2%, iar panta taluzurilor laterale de 1:3 iar baza celulei a fost configurata in forma de trapez.

Sistemul de impermeabilizare a depozitului include, incepand cu stratul de fundare, urmatoarele:

‐ Bariera geologica construita (din argila)

‐ Geomembrana

‐ Geotextil

‐ Strat de nisip

‐ Strat de drenaj

Bariera geologica de argila

Baza si digurile depozitului de deseuri vor consta dintr-un stat mineral, care satisface cerintele privind permeabilitatea si grosimea cu un efect combinat in ceea ce priveste protejarea solului, apa subterana si apa de suprafata, echivalenta cel putin cu k ≤ 1,0 x 10-9 m/s, grosime ≥ 0,50 m.

Invelis geosintetic – membrana polimer

Tipul de membrana polimer selectata este PEID, deoarece are o rezistenta chimica mai mare in comparatie cu majoritatea altor tipuri de membrane polimer. In plus, PEID are proprietati fizice care pot rezista la cele mai presiuni privind depozitul de deseuri. Grosimea membranei polimer va fi de cel putin 2 mm.

Geotextil

Geotextilul este utilizat pentru protejarea invelisului polimer impotriva ruperii si uzurii in timpul lucrarilor de instalare si impotriva deteriorarilor cauzate de particulele din stratul de drenaj.

Geotextilul va fi un geotextil netesut din polipropilena rezistent impotriva razelor UV, polietilena sau poliester care poate rezista la expunerea la soare timp de minimum 2 ani. Greutatea geotextilului va fi de ≥ 1 000 g/m2.

Strat de nisip

Stratul de nisip este utilizat, pe langa geotextil, pentru protejarea invelisului polimer impotriva ruperii si uzurii in timpul lucrarilor de instalare si impotriva deteriorarilor cauzate de particulele din stratul de drenaj. Stratul de nisip va fi alcatuit din particule mai mici de 0,08 m. Grosimea stratului va fi de cel putin 0,10 m.

Stratul de drenaj

Stratul de pietris-sort 16/32 va servi scopurilor stratului de drenaj. Grosimea stratului de drenaj va fi de 0,5 m. Materialele utilizate pentru stratul de drenaj vor fi din pietris calibrat, fara a fi drenat, fara continut de argila sau namol. Continutul de materiale organice (CaCO3) va fi sub 20%.

Sistemul constructiv al unei celule de depozitare a deseurilor nepericuloase

Legendă:

1 – teren natural;

2 – strat de argilă compactată;

3 – geomembrana PEHD;

4 – geotextil filtrant/de protecţie;

5 – strat filtrant de pietriş;

6 – geotextil filtrant/de protecţie;

7 – nisip;

8 – corpul depozitului (deseuri acoperite zilnic cu pamant);

9 – sistem colectare levigat;

10 – sistem colectare biogaz;

11 – statie pompare levigat;

12 – bazin levigat;

13 – staţie tratare levigat;

14 – puţ monitorizare ape subterane;

15 – cântar – basculă;

16 – utilaje manipulare deşeuri.

Clasa depozitului

In functie de natura deseurilor depozitate, depozitul propus a fi realizat este un depozit pentru deseuri nepericuloase („Depozit de deseuri clasa „b” conform prevederilor art. 4 din HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor).

Deşeuri acceptate la depozitare în depozitele de deşeuri nepericuloase

a) deşeuri municipale;

b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase stabilite potrivit anexei nr. 3;

c) deşeuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalentă cu a celor prevăzute la lit. b) şi care satisfac criteriile relevante de acceptarestabilite potrivit anexei nr. 3; aceste deşeuri periculoase nu se depozitează în spaţii destinate deşeurilor biodegradabile nepericuloase.

Deşeurile acceptate la depozitare vor respecta criteriile impuse de:

- Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 (MO nr. 194 bis/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor în fiecare clasă de depozit

- HG 856/2002 - privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Deşeurile care nu se acceptă la depozitare într-un depozit sunt:

a) deşeuri lichide;

b) deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietăţi ce sunt definite în anexa nr. I E la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001;

c) deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definită în anexa nr. I E şi având categoria prevăzută la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001;

d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite ca materiale în construcţii într-un depozit;

e) orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3 din HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

3. Stația de sortare a deșeurilor Cochirleanca

Pentru sortarea deseurilor reciclabile colectate selectiv in aria de proiect din judetul Buzau si pentru indeplinirea tintelor privind valorificarea deseurilor de ambalaje, pe langa facilitatile existente Ia Beceni si Cislau se propune realizarea unei statii de sortare Ia Cochirleanca.

Statia de sortare Cochirleanca este localizata in cadrul aceluiasi amplasament cu statia TMB, statia de compostare si depozitul de deseuri Cochirleanca.

Suprafata statiei de sortare este de 1.490 mp.

Statia de sortare Cochirleanca va deservi zonele 1, 2 si 5.

Capacitatea statiei de sortare va fi de circa 18.000 tone/an. Statia de sortare va opera 260 de zile/an intr-un schimb/zi.

Statia de sortare Cochirleanca va procesa deseurile reciclabile ce vor fi colectate prin intermediul platformelor de precolectare deseuri reciclabile, fractii ce vor fi de tipul hartie/carton, plastic/metal sticla si lemn.

Statia de sortare Cochirleanca va fi compusa dintr-o hala de sortare pentru deseurile reciclabile, prevazuta cu platforma de descarcare deseuri reciclabile colectate, linie de sortare deseuri reciclabile, instalatie de balotare si zona de incarcare/preluare fractii reciclabile si refuz de sortare.

Statia de sortare Cochirleanca va avea un grad mediu de mecanizare, unde activitatile de incarcare, transport, sortare si prelucrare a fractiilor selectate se realizeaza partial mecanic.

Fluxul tehnologic al statiei de sortare va fi urmatorul:

‐ alimentarea liniei de sortare se va face automat cu mijloace mecanizate (buncar cu snec alimentator, banda transportoare, prelucrare mecanica primara deseu de tip sortare granulometrica);

‐ se va realiza manual sortarea fractiilor de hartie, carton, PET, plastic, sticla, lemn;

‐ se realizeaza mecanizat separarea metalelor feroase si a metalelor neferoase;

‐ transportul fractiilor sortate la instalatiile de balotare se va realiza manual cu containere impinse de personal;

‐ se va realize balotarea tuturor fractiilor prin utilizarea de masini de balotare semi-automate (incarcarea manuala si descarcarea automata) cu legarea balotilor si masini de prelucrare primara a unor fractii;

‐ transportul refuzului de sortare la instalatiile de compactare in containere se va realiza mecanizat cu benzi transportoare;

‐ transportul balotilor si a containerelor de refuz compactat se va realiza mecanizat.

Refuzul rezultat de la procesul de sortare va fi transportat spre depozitare la depozitul de deseuri urban conform Cochirleanca, amplasat in cadrul aceluiasi amplasament.

4. Stația de tratare mecano-biologică (TMB) a deșeurilor Cochirleanca

Statia TMB Cochirleanca este localizata in cadrul aceluiasi amplasament cu statia de sortare, statia de compostare si depozitul de deseuri Cochirleanca.

Suprafata statiei TMB Cochirleanca este de 20.260 mp.

Statia TMB Cochirleanca va procesa deseurile reziduale preluate din toate zonele de colectare si a fost dimensionata astfel incat sa atinga tintele de deviere de Ia depozitare a deseurilor biodegradabile pentru anul 2016.

Capacitatea statiei de tratare mecano- biologica va fi de 53.000 tone/an (2016), respectiv 202 tone/zi.

Refuzul statiei TMB Cochirleanca va fi transportat intern si depozitat in cadrul depozitului de deseuri conform Cochirleanca.

Fluxul tehnologic al statiei de tratare mecano- biologica Cochirleanca va consta in 3 faze:

• faza de pretratare mecanica - va consta in tratarea mecanica, respectiv sitarea deseurilor reziduale;

• faza de fermentare - tratare biologica - va consta in tratarea biologica intensiva a deseurilor reziduale (de descompunere) pe perioada de limp de circa 28 de zile;

• faza de maturare si uscare/finisare - etapa de maturare - 14 zile si etapa de uscare/finisare - 14 zile a materialului biostabilizat.

Statia de tratare mecano - biologica Cochirleanca va cuprinde:

• platforma betonata;

• hala pretratare deseuri de tip sopron H=8.0 m cu 1 ciur rotativ, 1 locator si 1 banda de deferare;

• gramezi cu pereti laterali si membrane de acoperire - 8 bucati - pentru faza de tratare biologica faza de descompunere si 8 bucati pentru fata de finisare/ uscare;

• foraj de alimentare cu apa, rezervor apa potabila si statie de clorinare;

• retea canalizare levigat;

• retea de canalizare ape pluviale, bazin de retentie ape pluviale, separator de hidrocarburi;

• utilaje si echipamente de transport statie TMB Cochirleanca, respectiv 4 camioane de transport containere inter si lung curier, 8 containere de 32 mc, 5 incarcatoare frontale de 2.5 mc si 1 incarcator frontal de 1.5 mc.

5. Stația de compostare Cochirleanca

Suprafata statiei de compostare Cochirleanca este de 4.840 mp.

Statia de compostare Cochirleanca va procesa deseurile verzi (biodegradabile din parcuri, gradini si piete) preluate din toate zonele de colectare.

Refuzul statiei de compostare va fi transportal intern si depozitat in cadrul depozitului de deseuri conform Cochirleanca.

Capacitatea statiei de compostare Cochirleanca va fi de circa 2.000 tone/an (2016).

Fluxul tehnologic al statiei de compostare Cochirleanca va consta in 3 faze:

• faza de pretratare mecanica - va consta in tratarea mecanica, respectiv tocarea deseurilor biodegradabile;

• faza de fermentare - tratare biologica - va consta in tratarea biologica intensiva a deseurilor biodegrabile (de descompunere) pe perioada de limp de circa 28 de zile;

• faza de maturare si uscarelfinisare - etapa de maturare - 14 zile si etapa de uscare/finisare - 14 zile a materialului biostabilizat si de obtinere a compostului.

Statia de compostare Cochirleanca va cuprinde urmatoarele obiecte:

• platforma betonata:

• gramezi cu pereti laterali si membrane de acoperire - 1 bucata pentru etapa de compostare si 2 bucati pentru finisare/uscare deseuri verzi;

• retea canalizare levigat;

• utilaje si echipamente de transport statie de compostare Cochirleanca, respectiv 1 incarcator frontal de 2.5 mc.

## 1.7. Descrierea solutiilor propuse pentru amenajarea terenului in vederea construirii depozitului de deseuri

Capacitatea totala de stocare a depozitului va fi de 900.000 mc. de deseuri ce se vor stoca esalonat in cele 3 celule propuse.

In prima faza se va construi Celula 1 cu o capacitate de stocare de 285 000 mc fiecare si S = 28294 mp, zona administrativa, infrastructura, statia de epurare, statia de sortare a deseurilor, statia de tratare mecano-biologica, statia de tratare-compostare, bazinul colectare levigat si se vor asigura utilitatile.

Depozitul a fost conceput din 3 celule de depozitare a deseurilor in a caror suprafata, de 193 595 mp, sunt incluse si constructiile anexe alcatuite din diguri, canale perimetrale, drumuri, instalatii de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate.

Celulele vor fi asigurate printr-un sistem de  impermeabilizare, unul de drenare şi evacuare a levigatului cu drenuri absorbante şi drenuri colectoare.

Digurile perimetrale vor fi construite cu pamantul rezultat din excavatiile necesare profilarii bazei celulelor. Baza depozitului se va profila prin lucrari de excavatii si umpluturi astfel incat sa se asigure o panta minima longitudinala a drenurilor de 1% si o panta transversala catre drenuri de minim 3%. Dupa profilare, pe baza depozitului ca si pe taluzul interior al digurilor se va realiza o bariera geologica artificiala impotriva infiltrarii levigatului in freatic.

Levigatul colectat (ape pluviale posibil contaminate), al carui debit variaza in functie de precipitatiile atmosferice va fi pompat prin intermediul unei statii de pompare intr-un bazin de levigat de unde acesta va merge la statia de epurare.

Namolul rezultat in urma procesului de tratare a levigatului in statiile de epurare va fi inmagazinat intr-un bazin de concentrat si apoi depus in depozitul de deseuri.

Apele tratate, care se vor incadra in NTPA 001/2005, vor fi utilizate la irigarea spatiilor verzi, la umezirea cailor de acces precum si la umectarea deseurilor din depozit in vederea unei compactari optime.

Apele din precipitatii care se vor scurge de pe digurile exterioare celulelor de depozitare (rigole perimetrale) si cele de pe caile de rulare si constructii vor fi trecute printr-un deznisipator si printr-un separator de produse petroliere apoi dirijate intr-un bazin de ape pluviale in care se va inmagazina rezerva de incendiu.

Apa necesara stingerii incendiilor, va fi preluata din bazinul de ape pluviale (dotata cu o pompa pentru incendiu) si pompata in reteaua de stingere a incendiilor. In cazul cand rezerva de incendiu nu este suficienta din ape pluviale se completeaza din forajul de alimentare cu apa.

De asemenea, toate platformele prevazute prin prezentul plan vor fi prevazute cu rigole perimetrale pentru colectarea apelor posibil contaminate si evacuarea acestora catre statia de epurare.

Accesul camioanelor de transport special in incinta depozitului se va face mai intai prin intermediul drumului acces Rosioru – depozit, drum care va fi modernizat, va avea latimea de 10 m si va fi dotat cu rigole pe margini apoi, pe amplasament, prin intermediul unui drum de incinta asfaltat, cu latimea de 6 m.

Drumurile de incinta si perimetrale au fost prevazute astfel incat autovehiculele de transport sa aiba acces la oricare celula pe drumul cel mai scurt.

Dupa inregistrare si cantarire, in zona de receptie, mijloacele de transport vor fi directionate catre zona aferenta tratarii/depozitarii deseurilor.

La iesirea din depozit fiecare mijloc de transport va trece pe la cantar si apoi prin statia de spalare unde se va face curatirea rotilor autovehiculului.

Cerintele Normativului tehnic aprobat prin Ord. MMGA 757/2004:

În vederea protecţiei solului şi a apei subterane şi de suprafaţă, baza, taluzurile interioare ale digurilor de protecţie şi acoperişul depozitelor trebuie impermeabilizate. Soluţiile de impermeabilizare se stabilesc de către proiectant astfel încât depozitul să răspundă cerinţelor H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor şi Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.

Un depozit trebuie să fie amplasat şi proiectat astfel încât să satisfacă condiţiile necesare pentru a preveni poluarea solului, apei subterane şi/sau de suprafaţă şi să asigure colectarea eficientă a levigatului. Aceasta se realizează prin combinarea barierei geologice naturale cu o impermeabilizare a bazei depozitului în timpul fazei de exploatare/active şi prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare superioară în cursul fazei pasive/postînchidere.

Cerinţe impuse terenului de fundare

Cerinţele impuse terenului de fundare şi impermeabilizării bazei depozitului sunt precizate în cadrul Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ord. 757/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Reglementările tehnice conexe şi STAS-urile ce trebuie utilizate sunt stabilite de normativul menţionat.

Astfel, trebuie avute în vedere prescripţiile prevăzute în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor referitoare la:

• proprietăţile fizice ale terenului de fundare:

- Omogenitatea terenului de fundare,

- Capacitatea portantă şi stabilitatea terenului de fundare,

- Poziţia pânzei freatice în amplasamentul depozitului,

• chimismul terenului de fundare:

- Conţinutul de carbonaţi pentru materialul argilos ce constituie barierele geologice,

- Conţinutul de materii organice pentru materialul argilos ce constituie bariera geologică,

•  cerinţele de ordin biologic

- măsuri de protecţie a barierelor construite, împotriva eventualelor degradări produse de acţiunea rădăcinilor plantelor, animalelor şi microorganismelor,

• mineralogia terenului de fundare.

Bariera geologică

Este creată de condiţiile geologice şi hidrogeologice de sub şi din vecinătatea unui depozit şi trebuie să confere o capacitate suficientă de atenuare şi prevenire a unui potenţial risc ecologic pentru sol şi apa subterană.

Bariera geologică a bazei şi taluzurilor depozitului va consta într-un strat mineral care satisface cerinţele de permeabilitate şi grosime cu un efect combinat din punct de vedere al protecţiei solului, apei freatice şi de suprafaţă cel puţin echivalent cu cel rezultat din următoarele condiţii:

- permeabilitatea K <= 1,0 x 10-9 m/s

- grosimea >= 1 m

Acolo unde bariera geologică nu satisface în mod natural condiţiile menţionate anterior, ea poate fi completată în mod artificial şi întărită prin alte mijloace care să realizeze o protecţie echivalentă.

O barieră geologică construită nu trebuie să fie mai subţire de 0,5 m.

Varianta de impermeabilizare a bazei pentru depozitele de deşeuri

nepericuloase (clasa b)

Cerinţe speciale pentru geomembranele PEHD

Geomembranele PEHD trebuie să asigure îndeplinirea cerinţelor stabilite în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor în ceea ce priveşte:

- proprietăţile fizice: grosimea, densitatea, masa pe unitatea de suprafaţă;

- rezistenţele mecanice: rezistenţa la întindere, rezistenţa la impact (şoc), rezistenţa la poansonare statică, unghiul de frecare la interfaţa dintre geomembranele netede PEHD şi alte materiale, rezistenţa la sfâşiere, rezistenţa îmbinărilor sudate;

- stabilitatea şi durabilitatea: rezistenţa la degradare chimică, rezistenţa la degradarea termică şi prin oxidare (rezistenţă la îmbătrânire), rezistenţa la degradare prin acţiunea factorilor biologici.

Metodele de determinare şi standardele corespunzătoare pentru aceste caracteristici sunt indicate la pct. 3.1.6.3. din Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ordinul nr. 757/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Cerinţe de construcţie pentru barieră, impermeabilizare şi sistemul de drenaj pentru levigat

În proiectarea depozitelor trebuie asigurată respectarea cerinţelor de construcţie pentru barieră, impermeabilizare şi sistemul de drenaj pentru levigat stabilite la pct. 3.2. din Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor referitoare la:

- terenul de pozare al etanşării sintetice,

- pantele bazei depozitului,

- stratul de drenaj aferent etanşării sintetice,

- conductele de drenaj pentru levigat,

- primul strat de deşeuri depozitate,

- construcţia barierelor.

Cerinţe generale de control şi protecţia factorilor de mediu

Controlul apei şi gestiunea levigatului

În corelaţie cu caracteristicile depozitului şi cu condiţiile meteorologice vor fi luate măsurile corespunzătoare pentru:

- controlul cantităţii de apă din precipitaţiile care pătrund în corpul depozitului;

- prevenirea pătrunderii apei de suprafaţă şi/sau subterane în deşeurile depozitate;

- colectarea apei contaminate şi a levigatului;

- epurarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit la standardul corespunzător cerut pentru evacuarea lor din depozit.

În funcţie de condiţiile locale specifice, caracteristicile levigatului şi de receptorul în care se evacuează acesta, epurarea levigatului se realizează în două tipuri de instalaţii, şi anume:

- instalaţie de epurare proprie depozitului, care să permită evacuarea levigatului direct în receptorul natural, cu respectarea legislaţiei în domeniu privind valoarea indicatorilor de calitate a efluentului;

- instalaţie de preepurare a levigatului pentru a fi evacuat într-o staţie de epurare a apelor uzate orăşeneşti, cu respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autoritatea competentă de gospodărirea apelor şi de operatorul de servicii publice.

Şanţurile de gardă trebuie prevăzute pe tot conturul depozitului pentru colectarea apelor meteorice care cad pe suprafeţele învecinate depozitului.

Sistemul de colectare a levigatului cuprinde: stratul de drenaj pentru levigat, conductele de drenaj pentru levigat, conductele de colectare pentru levigat, căminele, staţia de pompare, rezervorul de stocare, conducta de eliminare pentru levigat, instalaţia de transvazare (în cazul tratării pe un alt amplasament). Schema sistemului de colectare a levigatului este prezentată în Figura 4. 3.

Legenda:

1 - bariera geologică ; 2 - impermeabilizare ; 3 - strat de drenaj pentru levigat ; 4 - conducta de drenaj pentru levigat ; 5 - cămin pentru levigat ; 6 - conducta de colectare pentru levigat; 6a - zona în care se amplasează sistemele de control al scurgerilor ; 7 - staţie de pompare pentru levigat; 8 - rezervor pentru levigat ; 9 - conducta de eliminare pentru levigat; 10 - instalaţie de transvazare pentru levigat

Figura 4.3. Schema sistemului de colectare a levigatului

În proiectarea depozitelor trebuie să se asigure respectarea cerinţelor pentru colectarea levigatului stabilite la pct. 3.3. şi 3.4. din Normativul tehnic pentru depozitarea deşeurilor, privind:

- colectarea levigatului: cerinţele generale referitoare la sistemul de colectare a levigatului, dimensionarea sistemului de colectare a levigatului;

- tratarea levigatului: procedeele de tratare a levigatului, materialele din care sunt confecţionate echipamentele de tratare, controlul proceselor şi întreţinerea instalaţiilor.

Controlul gazului de depozit

Principalul scop al degazării la depozitele care acceptă deşeuri biodegradabile este de a preveni emisia de gaz în atmosferă datorită consecinţelor ei negative asupra mediului (gaz cu efect de seră).

Gazul de depozit se colectează în toate depozitele care acceptă deşeuri biodegradabile. Dacă gazul colectat nu poate fi folosit pentru a produce energie, el trebuie ars in facla.

Controlul acumulării şi migrării gazului de depozit, precum şi cantitatea şi compoziţia gazului se realizează conform prevederilor din anexa nr. 4 a Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind

depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Realizarea sistemului de colectare a gazului de depozit, a echipamentelor de tratare, ardere controlată şi valorificare a gazului de depozit trebuie să corespundă cerinţelor stabilite la pct. 3.5. şi 3.6. din Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor.

Sistemul de colectare şi evacuare a gazelor de fermentare constă din conducte, puţuri, drenuri, dispozitive de colectare ce conduc la instalaţii de prelucrare/valorificare. Schema sistemului de colectare şi evacuare a gazului de depozit este prezentată în Figura 4.4.

Schema sistemului de colectare a gazului de depozit

Dimensionarea instalaţiei de degazare se face pe baza prognozei producerii gazului de depozit.

Sistemul de degazare trebuie să fie construit astfel încât să se garanteze siguranţa construcţiei şi sănătatea personalului de operare.

Întregul sistem de colectare a gazului trebuie construit perfect etanş şi trebuie să fie amplasat izolat faţă de sistemele de drenaj şi evacuare a levigatului, respectiv a apelor din precipitaţii.

Poziţionarea elementelor componente ale sistemului de colectare a gazului nu trebuie să afecteze funcţionarea celorlalte echipamente, a stratului de bază ori a sistemului de acoperire al depozitului.

Materialele din care sunt construite instalaţiile trebuie să fie rezistente împotriva acţiunilor agresive generate de:

- temperatura ridicată din corpul depozitului (până la 70°C);

- încărcarea provenită din greutatea corpului deşeurilor, a acoperirii de suprafaţă a depozitului, şi cea provenită din traficul utilajelor (compactor, camioane etc.);

- levigat şi condensat;

- microorganisme, animale sau ciuperci.

Sistemul de colectare şi transport al gazului trebuie amplasat astfel încât să nu obstrucţioneze operarea depozitului.

Tratarea, arderea controlată, valorificarea gazului de depozit

Gazul de depozit generat în urma descompunerii deşeurilor municipale trebuie colectat şi tratat într-un mod care să conducă la diminuarea efectelor negative pe care acesta le poate avea asupra

mediului înconjurător şi la reducerea potenţialului de periculozitate al componentelor principale metan (pericol de explozie) şi dioxid de carbon (pericol de sufocare). Tratarea gazului se face în funcţie de tehnica de captare utilizată - activă sau pasivă.

Tehnicile de tratare, respectiv valorificare a gazului se aleg în funcţie de concentraţia de metan. Principalele posibilităţi de tratare sau valorificare a gazului, în funcţie de conţinutul de metan, conform cu Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor, sunt prezentate în Figura 4.5.

Figura 4.5. Posibilităţi de tratare a gazului de depozit în funcţie de

concentraţia metanului

Asigurarea stabilităţii

Repartizarea deşeurilor în depozit trebuie făcută astfel încât să se asigure stabilitatea masei de deşeuri şi a structurilor asociate (sistemele de impermeabilizare, sistemele de colectare şi evacuare a apelor exfiltrate şi a gazelor etc.), în special pentru evitarea alunecărilor.

Dacă există impermeabilizare artificială, trebuie apreciat dacă substratul geologic - ţinându-se seama de morfologia depozitului – este suficient de stabil pentru a preveni deteriorarea impermeabilizării.

Sisteme de siguranţă şi pază

Depozitele se împrejmuiesc şi se instituie paza lor pentru reducerea posibilităţilor de pătrundere ilegală pe amplasament a oamenilor şi animalelor.

Porţile se închid în afara orelor de lucru.

Sistemul de control şi de acces la fiecare depozit trebuie să conţină un program de măsuri pentru a detecta şi a descuraja aruncarea ilegală de deşeuri în depozit.

Cerinţele necesar de a fi respectate privind zona de acces, zona de staţionare, gardul depozitului sunt stipulate la pct. 3.10.1 din Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor.

Combaterea altor inconveniente şi riscuri

La amenajarea depozitelor trebuie luate măsuri pentru diminuarea şi a altor noxe şi riscuri, precum: emisia de mirosuri şi praf, particule materiale antrenate de vânt, zgomot şi trafic, păsări, paraziţi şi insecte, formarea de aerosoli, incendii, explozii, alunecări.

Depozitul trebuie echipat astfel încât noxele provenite de pe amplasament să nu fie dispersate pe drumurile publice şi în zonele învecinate.

Încadrarea în peisaj

Amenajările pentru reducerea impactului vizual determinat de amplasarea unui depozit de deşeuri se realizează în funcţie de folosinţele terenurilor adiacente, prin:

- realizarea unei perdele vegetale de protecţie cu o lăţime ce se va stabili în proiect şi, dacă este cazul, plantarea unei perdele formate din mai multe etaje de arbori şi arbuşti repede crescători;

- amplasarea în frontul vizual a construcţiilor social-administrative;

- amplasarea unor panouri metalice pentru diverse reclame;

- înierbarea cu plante ierboase (graminee) şi plantarea unor specii rezistente la poluanţi pe suprafeţele acoperite ale depozitului care au ajuns la cota finală, pentru refacerea structurii solului şi a biocenozei, în paralel cu eliminarea poluanţilor şi introducerea treptată a acestor terenuri în

peisajul natural al zonei.

Prin executarea lucrărilor tehnice de închidere a depozitului trebuie să i se confere terenului încadrarea în peisajul zonal.

Procedura de acceptare a deseurilor in depozit

Procedura de acceptare a deseurilor in vederea depozitarii consta din mai multe faze.

Deseurile care pot fi depozitate pe un anumit amplasament trebuie sa se regaseasca in autorizatia de mediu a depozitului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Operatorul depozitului trebuie sa asigure toate masurile necesare pentru ca deseurile pe care le preia in vederea depozitarii sa respecte conditiile prevazute in autorizatia de mediu.

Deseurile acceptate la depozitare trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

- sa se regaseasca in lista deseurilor acceptate pe depozitul, conform autorizatiei de mediu;

- sa fie livrate numai de transportatori autorizati, cu exceptia transportatorilor particulari, care aduc deseuri in cantitati mici;

- sa fie insotite de documentele necesare, conform normativelor in vigoare si criteriilor de receptie prevazute de operatorul depozitului.

Documentele care insotesc un transport de deseuri trebuie sa cuprinda cel putin:

- tipul deseurilor (denumirea si codul, conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea Listei deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase);

- sursa de provenienta si cantitatea transportata;

- analiza de declaratie, vizata de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care sa dovedeasca faptul ca deseurile respective indeplinesc criteriile de acceptare in depozit;

- autorizatia de transport al deseurilor.

Conform Ord. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri:

“[...]

Secţiunea 1, Ord 95/2005
PROCEDURI PRELIMINARE PENTRU ACCEPTAREA DEŞEURILOR LA DEPOZITARE

1. Caracterizarea generală a deşeurilor

1.1. Caracterizarea generală a unui deşeu reprezintă prima etapă în cadrul procedurii de acceptare la depozitare şi ea se realizează prin colectarea tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de depozitare a fiecărui tip de deşeu, pe termen lung, în condiţii de siguranţă. Caracterizarea generală se cere pentru fiecare tip de deşeu.

1.2. Informaţiile generale vizează diferite aspecte, printre care cele mai importante sunt:

a) tipul de deşeu şi sursa din care provine, compoziţia, starea fizică, levigabilitatea şi alte caracteristici;

b) determinarea comportării deşeului la depozitare pentru stabilirea operaţiunilor de tratare, în conformitate cu prevederile art. 7 din H.G. nr. 349/2005;

c) evaluarea caracteristicilor deşeului în raport cu valorile limită;

d) determinarea valorilor limită normale şi excepţionale (critice) între care variază indicatorii caracteristici unui tip de deşeu, respectiv levigatului şi opţiunile pentru simplificarea procedurilor de testare, prin eliminarea parametrilor pentru care există informaţii suficiente. Caracterizarea poate stabili relaţii între caracterizarea generală şi rezultatele testelor simplificate cât şi a frecvenţei testelor pentru verificarea conformării.

1.3. În cazul în care, în urma caracterizării generale a unui deşeu rezultă că acesta îndeplineşte criteriile stabilite pentru o anumită clasă de depozit (a se vedea Secţiunea 2), se consideră că deşeul poate fi depozitat pe un depozit din clasa respectivă.

1.4. Generatorul de deşeuri, sau persoana responsabilă pentru gestionarea lor, are responsabilitatea şi obligativitatea caracterizării fizico-chimice a deşeurilor generate şi este răspunzător pentru corectitudinea datelor de caracterizare a deşeurilor proprii.

1.5. Operatorul depozitului păstrează înregistrări ale informaţiilor necesare pentru fiecare tip de deşeu, pentru o perioadă de timp stabilită de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, dar nu mai puţin de 1 an.

1.6. Caracterizarea generală a unui deşeu/Fişa tehnică a unui deşeu cuprinde următoarele informaţii:

a) sursa şi originea deşeului;

b) date referitoare la procesul care generează deşeul respectiv (descrierea procesului tehnologic cu precizarea punctelor de unde rezultă deşeuri, date privind materiile prime, produsele şi cantitatea de deşeu pe unitatea de măsură a produsului finit obţinut din proces);

c) descrierea modului de tratare aplicat deşeului, în conformitate cu articolul 7 din H.G. 162/2002, sau declararea motivelor pentru care acest mod de tratare nu a fost considerat necesar;

d) date privind compoziţia deşeului şi comportarea la levigare, atunci când acestea sunt considerate relevante;

e) aspectul deşeului (miros, culoare, stare fizică);

f) codul, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi Lista deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, şi alte informaţii considerate necesare;

g) pentru deşeurile periculoase - proprietatea care face ca respectivul deşeu să fie considerat periculos, conform anexei IE din Legea nr. 426/2001;

h) clasa de depozit în care poate fi acceptat deşeul;

i) informaţii suplimentare sau alte restricţii şi precauţii necesare pentru activitatea de depozitare propriu-zisă;

j) testarea dacă deşeul poate fi reciclat sau valorificat.

Ca regulă generală, informaţiile de mai sus se obţin în urma testării deşeului. Pe lângă comportarea la levigare, compoziţia deşeului trebuie să fie cunoscută sau determinată prin analize.

1.7. Cantitatea şi calitatea informaţiilor pentru caracterizarea generală, testele de laborator necesare, precum şi testele de verificare a conformării sunt elemente care se stabilesc în funcţie de tipul de deşeu. Din acest punct de vedere, se poate face următoarea clasificare a tipurilor de deşeuri:

a) deşeuri generate în mod curent din acelaşi proces;

b) deşeuri care nu sunt generate în mod curent.

1.8. Datele de caracterizare generală obţinute pot fi comparate direct cu criteriile de acceptare stabilite pentru fiecare clasă de depozit (ex.: potenţialul poluant al constituenţilor anorganici şi organici) şi pot fi furnizate, dacă este cazul, informaţii suplimentare (ex.: consecinţele depozitării în amestec cu deşeuri municipale).

1.9. Caracterizarea unui deşeu după modul de generare

1.9.1. Deşeuri generate în mod curent din acelaşi proces

1.9.1.1. Această categorie cuprinde deşeurile generate în mod curent din acelaşi proces, unde:

a) funcţionarea instalaţiei şi desfăşurarea procesului generator de deşeuri, în ansamblul său, sunt bine cunoscute;

b) operatorul instalaţiei furnizează toate informaţiile necesare şi informează operatorul depozitului de deşeuri cu privire la schimbările ce apar în procesul generator de deşeuri (în special modificările de materii prime şi materiale care intră în proces).

Procesul din care rezultă deşeul se desfăşoară de obicei la o singură instalaţie, dar el poate rezulta de asemenea de la diferite instalaţii, dacă poate fi identificat ca un flux cu caracteristici comune în limite cunoscute (ex. cenuşa de la incinerarea deşeurilor municipale).

1.9.1.2. Pentru aceste deşeuri caracterizarea generală cuprinde datele de bază enumerate la pct. 1.6 şi în special următoarele:

a) domeniul compoziţiei deşeurilor individuale;

b) domeniul şi variabilitatea proprietăţilor caracteristice;

c) comportarea la levigare, determinată prin teste de levigare rapide şi/sau teste de percolare şi/sau test pe bază de pH, dacă este necesar;

d) indicatorii specifici necesar a fi testaţi în mod regulat.

1.9.1.3. Dacă deşeul este produs în acelaşi proces în diferite instalaţii informaţiile se dau în scopul evaluării. În consecinţă, se realizează un număr suficient de măsurători care să arate domeniul şi variabilitatea proprietăţilor caracteristice ale deşeurilor. Deşeul poate fi apoi considerat caracterizat şi va fi ulterior doar subiectul testării de conformare, dacă nu apar modificări semnificative în procesele de generare.

1.9.1.4. Pentru deşeurile din acelaşi proces în aceiaşi instalaţie rezultatele măsurătorilor pot arăta doar variaţii minore a proprietăţilor deşeului în comparaţie cu valorile limită corespunzătoare. Deşeul poate fi apoi considerat caracterizat şi va fi ulterior doar subiectul testării de conformare, dacă nu apar modificări semnificative în procesele de generare.

1.9.1.5. Caracteristicile generale ale deşeurilor rezultate din instalaţii pentru compactarea/aglomerarea şi amestecarea deşeurilor şi din staţii de transfer, respectiv ale fluxurilor mixte de deşeuri provenite din activitatea agenţilor de colectare pot varia considerabil. Aceasta trebuie luată în considerare în caracterizarea generală. Aceste deşeuri se includ în categoria b) de deşeuri, categorie prezentată la pct. 1.9.2 din prezentul ordin.

1.9.2. Deşeuri care nu sunt generate în mod curent

Aceste deşeuri nu sunt generate în mod curent din acelaşi proces şi aceiaşi instalaţie şi nici nu fac parte din fluxuri de deşeuri bine definite. Fiecare lot de deşeuri de acest tip trebuie caracterizat separat. Caracterizarea generală cuprinde determinarea şi evaluarea indicatorilor de bază pentru fiecare lot şi nu este necesară efectuarea nici unor teste de conformitate, deoarece fiecare lot de deşeuri se analizează separat.

2. Cazuri în care nu sunt necesare teste

Testele şi analizele de laborator nu sunt necesare în următoarele cazuri:

a) deşeul se regăseşte pe o listă de deşeuri pentru care s-a stabilit că nu este necesară efectuarea de analize (a se vedea Secţiunea 2);

b) toate datele necesare, cerute de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, sunt furnizate şi însoţite de documente justificative;

care deşeul este acceptat la acea clasă de depozit.

3. Teste pentru verificarea conformării

3.1. În cazul în care, pe baza informaţiilor de caracterizare generală, rezultă că un deşeu îndeplineşte criteriile de acceptare într-o anumită clasă de depozit, se procedează la teste ulterioare pentru verificarea conformării - pentru a se stabili dacă deşeul respectiv este conform cu datele de caracterizare generală şi cu criteriile de acceptare, prezentate în Secţiunea 2.

3.2. Scopul realizării testelor de conformare este de a verifica periodic fluxurile de deşeuri care vin la depozitare.

3.3. Indicatorii relevanţi, specifici, care trebuie analizaţi sunt stabiliţi în cadrul caracterizării generale şi ei diferă în funcţie de natura deşeului. Verificarea trebuie să arate că deşeurile se încadrează în valorile limită stabilite pentru indicatorii critici.

3.4. Testele şi analizele pentru verificarea conformării se realizează prin aceleaşi metode utilizate în cadrul caracterizării generale şi ele cuprind cel puţin un test de levigare discontinuă. Pentru acest scop se folosesc metodele listate în Secţiunea 3 sau orice alte metode care asigură o calitate ştiinţifică unitară.

3.5. Deşeurile pentru care nu sunt necesare analize de caracterizare generală, conform pct. 2.1, a) şi c) sunt exceptate şi de la efectuarea testelor de conformare. Ele se verifică pentru conformarea cu caracterizarea generală.

3.6. Testele de verificare a conformării se realizează cel puţin anual şi, în orice situaţie, operatorul trebuie să se asigure că efectuarea testelor de conformare se desfăşoară în conformitate cu scopul şi frecvenţa stabilite în cadrul caracterizării generale.

3.7. Înregistrările rezultatelor sunt păstrate pentru o perioadă de timp stabilită de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.

4. Verificarea la locul de depozitare

4.1. Fiecare transport de deşeuri adus la un depozit se inspectează vizual înainte şi după descărcare.

4.2. Se verifică documentaţia însoţitoare.

4.3. Pentru deşeurile pe care generatorul le depozitează pe un amplasament propriu (pe care îl are sub control), verificarea se poate face la punctul de livrare a transportului.

4.4. Deşeul se acceptă la depozitare numai dacă este conform cu cel descris în cadrul caracterizării generale şi testării de conformare, respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente însoţitoare. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, deşeul nu este acceptat în depozit.

4.5. Este necesară testarea aleatoare a deşeului înainte ca acesta să fie depozitat. În acest scop, se utilizează metode corespunzătoare de testare rapidă.

4.6. După depozitarea deşeului, probele se prelevează periodic. Probele prelevate se păstrează după acceptarea deşeului, pentru o perioadă de timp care este stabilită de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, dar nu mai puţin de 1 lună, conform prevederilor H.G. 349/2005.

[…]”

Criterii pentru acceptarea deşeurilor pe depozitele de deşeuri nepericuloase

Conform Ord. 95/2005 modificat cu ord. 3838/2012 - de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, sectiunea 2:

“[…]

3. Criterii pentru acceptarea deşeurilor pe depozitele de deşeuri nepericuloase

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate propune realizarea unor subcategorii pentru depozitele de deşeuri nepericuloase.

În această secţiune sunt prezentate valorile limită doar pentru deşeurile nepericuloase, care sunt depozitate în aceiaşi celulă cu deşeuri periculoase stabile, nereactive.

3.1. Deşeuri care pot fi acceptate fără testare în depozitele de deşeuri nepericuloase

3.1.1. Pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase, fără a fi supuse mei unei testări, deşeurile municipale care îndeplinesc criteriile definite conform H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (anexa 1, litera h), care se regăsesc în Categoria 20 a Listei Europene a Deşeurilor "Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat" precum şi alte deşeuri similare acestora din alte surse. Aceste tipuri de deşeuri nu sunt admise la depozitare dacă nu au fost tratate (conform prevederilor art. 7, alin. 1 din H.G. 349/2005) sau dacă sunt contaminate la un nivel suficient de ridicat încât să determine apariţia de riscuri asociate şi deci să justifice eliminarea lor în alt mod.

3.1.2. Deşeurile municipale biodegradabile nu se depozitează în aceleaşi celule cu deşeurile periculoase stabilizate care, în urma unei operaţii de tratare au căpătat caracter nepericulos (a se vedea şi art. 6, alin. (2) din H.G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor).

3.2. Valori limită pentru caracteristicile de levigabilitate ale deşeurilor nepericuloase

3.2.1. Următoarele valori limită aplicate pentru deşeuri nepericuloase granulate acceptate în aceeaşi celulă ca deşeuri periculoase stabile, deşeuri nereactive, calculate la raportul L/S = 2 şi 10 l/kg pentru emisia totală şi exprimată direct în mg/l pentru C0 (primul eluat al testului de percolare la L/S = 0,1 l/kg). Deşeurile granulare includ toate deşeurile care nu sunt bloc (monolit). Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului decid care din metodele de testare se folosesc (vezi prevederile Secţiunii 3 - Metode folosite pentru prelevarea şi analiza probelor) şi valorile limită corespunzătoare din tabelul 3.1 care se folosesc.

- Caracteristicile de levigabilitate ale deşeurilor nepericuloase conf. Ord. 95/2005 pentru ca deseul sa poata fi eliminat intr-un depozit pentru deseuri nepericuloase

┌─────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│         │     L/S = 2 l/kg     │    L/S = 10 l/kg     │C0 (test de percolare)│
│Indicator├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│         │mg/kg substanţă uscată│mg/kg substanţă uscată│         mg/l         │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│As       │0,4                   │2                     │0,3                   │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Ba       │30                    │100                   │20                    │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Cd       │0,6                   │1                     │0,3                   │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Cr total │4                     │10                    │2,5                   │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Cu       │25                    │50                    │30                    │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Hg       │0,05                  │0,2                   │0,03                  │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Mo       │5                     │10                    │3,5                   │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Ni       │5                     │10                    │3                     │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Pb       │5                     │10                    │3                     │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Sb       │0,2                   │0,7                   │0,15                  │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Se       │0,3                   │0,5                   │0,2                   │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Zn       │25                    │50                    │15                    │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Cloruri  │10.000                │15.000                │8.500                 │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Fluoruri │60                    │150                   │40                    │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Sulfaţi  │10.000                │20.000                │7.000                 │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│DOC(*)   │380                   │800                   │250                   │
├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│TDS(**)  │40.000                │60.000                │-                     │
└─────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
(*) Dacă deşeul nu atinge aceste valori pentru DOC la pH-ul propriu, poate fi testat alternativ la L/S = 10 l/kg şi un pH cuprins între 7,5 şi 8,0. Deşeul poate fi considerat conform criteriilor de acceptare pentru DOC, dacă rezultatul acestei determinări nu depăşeşte 800 mg/kg. (Este disponibilă o metodă în faza de proiect bazată pe prEN 14429).

(**) Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu valorile pentru sulfaţi şi cloruri.

[...]”

Schema procedurii de acceptare  a deşeurilor la depozitare

Metode de depozitare in celula de depozitare

Ca metoda de depozitare se va utiliza metoda zonelor de lucru. Astfel, in cadrul celulei operationale se vor stabili perimetre zilnice (de 500 – 1000 m2) in care vor fi depozitate deseurile. Dupa asternerea deseurilor in zona respectiva ele vor fi compactate cu compactoarele speciale (buldozere sau compactoare tip “picior de oaie”) iar la finalul zilei, zona va fi acoperita cu un strat de pamant pentru a preintampina antrenarea deseurilor de catre vant precum si raspandirea de mirosuri in atmosfera. In urmatoarea zi, o alta zona de lucru va fi utilizata in acelasi fel.

Inchiderea

Inchiderea incepe o data cu incetarea exploatarii depozitului (incetarea depozitarii deseurilor) sau a incetarii depozitarii intr-o celula, dupa o perioada de timp (care poate dura si cativa ani) in care s-a constatat ca procesul de tasare a corpului depozitului s-a terminat.

Astfel, conform Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin Ordinul 757/2004:

“[...]

Imediat după umplerea completă şi nivelarea unei celule de depozit, se aplică un sistem de impermeabilizare conform alternativelor prezentate în figura 3.7.2.

Sistemul de impermeabilizare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să fie rezistent pe termen lung şi etanş faţă de gazul de depozit,

- să reţină şi să asigure scurgerea apei din precipitaţii,

- să formeze o bază stabilă şi rezistentă pentru vegetaţie,

- să prezinte siguranţă împotriva deteriorărilor provocate de eroziuni,

- să fie rezistent la variaţii mari de temperatură (îngheţ, temperaturi ridicate),

- să împiedice înmulţirea animalelor (şoareci, cârtiţe),

- să fie circulabil,

- să fie uşor de întreţinut.

Aşezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafaţă se realizează numai atunci când tasările corpului depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem. În perioada principală de tasare se poate realiza o acoperire temporară conform cu 4.2.2.2. Capul puţului de gaz trebuie însă demontat conform figurii 3.5.2.b. Conductele de gaz trebuie să fie confecţionate dintr-un material rezistent la îngheţ şi să fie poziţionate sub un strat de pământ cu grosime cel puţin egală cu adâncimea maximă de îngheţ, dar nu mai mică de 80 cm.

Imediat după umplerea completă şi nivelarea unei celule de depozit, se aplică un sistem de impermeabilizare conform alternativelor prezentate în figura 3.7.2.

Sistemul de impermeabilizare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să fie rezistent pe termen lung şi etanş faţă de gazul de depozit,

- să reţină şi să asigure scurgerea apei din precipitaţii,

- să formeze o bază stabilă şi rezistentă pentru vegetaţie,

- să prezinte siguranţă împotriva deteriorărilor provocate de eroziuni,

- să fie rezistent la variaţii mari de temperatură (îngheţ, temperaturi ridicate),

- să împiedice înmulţirea animalelor (şoareci, cârtiţe),

- să fie circulabil,

- să fie uşor de întreţinut.

Aşezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafaţă se realizează numai atunci când tasările corpului depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem. În perioada principală de tasare se poate realiza o acoperire temporară conform cu 4.2.2.2. Capul puţului de gaz trebuie însă demontat conform figurii 3.5.2.b. Conductele de gaz trebuie să fie confecţionate dintr-un material rezistent la îngheţ şi să fie poziţionate sub un strat de pământ cu grosime cel puţin egală cu adâncimea maximă de îngheţ, dar nu mai mică de 80 cm.

La proiectarea şi realizarea sistemului trebuie să se respecte cerinţele minime prevăzute în cele ce urmează.

Strat de închidere pentru depozite de deşeuri nepericuloase

Notă: Saltea drenantă cu filtru pe ambele părţi şi folie de protecţie sau alt geocompozit cu protecţie similară.

Strat de închidere pentru depozite de deşeuri nepericuloase

Notă: Saltea drenantă cu filtru pe ambele părţi şi folie de protecţie sau alt geocompozit cu protecţie similară.

Strat de închidere pentru depozite de deşeuri nepericuloase

Notă: Saltea drenantă cu filtru pe ambele părţi şi folie de protecţie sau alt geocompozit cu protecţie similară.

3.7.2.1. Stratul de susţinere

Pe suprafaţa nivelată a deşeurilor se aplică un strat de susţinere cu o grosime minimă de 50 cm şi o grosime maximă de 1,00 m, care se nivelează. Stratul de susţinere trebuie să permită pătrunderea gazului, iar valoarea coeficientului de permeabilitate trebuie să fie >= 1 x 10-4 m/s. Stratul trebuie să asigure preluarea sarcinilor statice şi dinamice, care apar odată cu realizarea sistemului de impermeabilizare. Modulul de elasticitate la suprafaţă trebuie să fie de minim 40 MN/m2.

Ca material pentru stratul de susţinere se pot utiliza deşeurile din construcţii şi demolări, pământul excavat, cenuşa, deşeurile minerale adecvate sau materiale naturale. Conţinutul de carbonat de calciu nu poate depăşi 10% (masă). Stratul de susţinere nu are voie să conţină componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu conţinut de gudron, fier/oţel şi metale. Mărimea maximă a granulelor materialului nu poate depăşi 10 cm. Stratul de susţinere trebuie să fie omogen şi rezistent la eforturi în mod uniform, suprafaţa trebuie să fie plană şi nivelată. Nu se poate utiliza material coeziv.

3.7.2.2. Colectarea gazului de depozit

Pe stratul de susţinere se aplică un strat de drenare a gazului cu o grosime >= 0,30 m. Suprafaţa trebuie să fie nivelată.

Materialul de drenare trebuie să aibă un coeficient de permeabilitate de minim 1 x 10-4 m/s. Mărimea granulelor nu trebuie să fie mai mare de 32 mm, domeniul optim al diametrului granulelor este între 8 şi 32 mm. Procentul de granule superioare şi inferioare nu poate depăşi 5%. Conţinutul de carbonat de calciu trebuie să fie mai mic de 10% (masă).

Siguranţa la sufoziune faţă de stratul de susţinere trebuie să fie asigurată.

La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie dovedită atât rezistenţa acestora faţă de apa din condens şi gazul de depozit, precum şi rezistenţa pe termen lung la eforturile pe care le preia stratul de drenaj.

3.7.2.3. Stratul de impermeabilizare mineral

Stratul de impermeabilizare minerală a suprafeţei trebuie să aibă o grosime minimă de 0,50 m şi un coeficient de permeabilitate < 5 x 10-9 m/s. Conţinutul de carbonat de calciu trebuie să fie mai mic de 10% (masă), conţinutul de argilă cu diametrul granulelor < 0,005 mm să fie minim 20% (masă). Mărimea maximă a granulelor este limitată la 63 mm. Conţinutul de componente organice din argilă este limitat la maxim 5% (masă), iar componentele din lemn (rădăcini, crengi etc.) nu sunt permise.

Impermeabilizarea cu material argilos se aplică în 2 straturi compactate cu compactorul cu role. Stratul de impermeabilizare trebuie să aibă toleranţa la planeitate de maximum 2 cm/4,0 m. Densitatea Proctor trebuie să fie >= 92%.

Alternativ se poate utiliza o impermeabilizare echivalentă. Caracteristicile materialului, rezistenţa acestora pe termen lung şi gradul de echivalenţă trebuie dovedite autorităţii competente înainte de aplicare.

3.7.2.4. Stratul de drenaj pentru apa din precipitaţii

Stratul de drenaj se realizează cu o grosime minimă de 0,30 m. Coeficientul de permeabilitate trebuie să fie > 1 x 10-3 m/s, proporţia de carbonat de calciu nu poate depăşi 10% (masă). Materialul de drenare trebuie să fie stabil pe taluzuri şi să se aplice uniform pe întreaga suprafaţă a depozitului.

Mărimea granulelor materialului de drenare trebuie să fie cuprinsă între 4 mm şi 32 mm.

La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie să se probeze funcţionalitatea hidraulică şi rezistenţa pe termen lung a materialului.

3.7.2.5. Geotextilele ca strat separator

Pe stratul de drenaj pentru apa din precipitaţii se aplică un strat separator, pentru a împiedica pătrunderea componentelor din stratul de recultivare în stratul de drenaj. Geotextilele utilizate sunt din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi polipropilenă (PP) sau polietilenă de înaltă densitate (PEHD), cu masa pe unitatea de suprafaţă >= 400 gr/m2.

Geotextilele trebuie să permită pătrunderea apei şi să respecte cerinţele de calitate conform prevederilor standardelor în vigoare.

Nu este permisă utilizarea materialelor reciclate.

Se poate renunţa la utilizarea stratului de separare, dacă este probată siguranţa la sufoziune.

3.7.2.6. Stratul de recultivare

Stratul de recultivare se realizează cu o grosime totală >= 1,00 m. La realizarea stratului de recultivare, utilajele pot circula numai pe căile de circulaţie amenajate în acest scop. Stratul de recultivare nu se compactează.

Stratul de recultivare constă dintr-un strat de reţinere a apei (d >= 85 cm), din stratul de sol vegetal (d >= 15 cm), precum şi din vegetaţie (gazon).

Plantarea tufişurilor este permisă numai după 2 ani de la plantarea gazonului. Pot fi plantate numai specii de tufişuri cu rădăcini scurte.

Materialul pentru stratul de reţinere a apei constă din nisip uşor coeziv şi din pietriş.

[…]”

LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent proprietăţii printr-un gard ce va rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcţie. Accesul în incintă se va face prin două porţi, una pentru personal şi cealaltă pentru maşini.

Inainte de inceperea lucrarilor se stabilesc urmatoarele:

- sursa de curent electric;

- sursa de apa;

- WC-uri ecologice vidanjate de o firmă specializată;

- Amplasarea magaziei de scule si a materialelor de constructii;

- Amplasarea dotarilor necesare meselor;

- Amplasarea dotarilor necesare pentru dormit;

- Amplasarea locului de depozitare a deseurilor menajere;

- Amplasarea locului de depozitare a deseurilor rezultate din constructii (fier, lemn, resturi de carton etc.).

Materialele de construcţie cum sunt cărămizile, nisipul, se vor putea depozita şi în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie. Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule;

- tablou electric (doar dacă va fi cazul);

- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă);

- platformă depozitare materiale;

- platformă depozitare deseuri menajere;

- platformă depozitare deseuri rezultate din constructii.

Nu se vor face constructii provizorii. Pentru depozitarea materiilor prime, materialelor, uneltelor etc. se vor utiliza platforme provizorii și containere tip birou prevazute cu WC-uri ecologice.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

La executarea lucrarilor de constructie se vor respecta cerintele de calitate stabilite prin Legea 10/1995, privind: Rezistenta si stabilitatea; Siguranta in exploatare; Securitatea la incendiu; Igiena si sanatatea oamenilor; Refacerea si protectia mediului; Izolarea termica si economia energiei; Izolarea hidrofuga; Protectia la zgomot

## 1.8. Relatia PUZ-ului cu alte planuri si programe

In prezent, zona studiata in PUZ nu este reglementata prin PUG.

Astfel, la momentul implementarii proiectului va trebui sa se tina cont de:

- PUG-ul comunei Cochirleanca;

- Planul de Amenajare a Teritoriului National;

- Planul de Amenajare a Teritoriului judetului Buzau.

Pentru abordarea problemelor de mediu ale viitoarei unitati industriale sunt relevante urmatoarele documente:

- Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) judetul Buzau;

- Planul National de Gestiune a Deseurilor;

- Planul Regional de Gestiune a Deseurilor;

- Document de pozitie al Romaniei de aderare la UE - capitolul 22 protectia mediului inconjurator”

## 1.9. Surse de documentare

La elaborarea documentatiei PUZ-ului s-au utilizat urmatoarele surse documentare:

- certificatul de urbanism, eliberat de Consiliul judetean Buzau;

- extrase din Planul Urbanistic General al Comunei Cochirleanca;

- Regulamentul Local de Urbanism;

- releveele retelelor tehnico-edilitare existente in zona;

- avizele de amplasare emise de catre furnizorii locali de utilitati;

- lista monumentelor si siturilor istorice;

- ghidul privind metodologia de elaborare si continut-cadru al Planului Urbanistic Zonal.

# 2. ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PLANULUI

## 2.1. Incadrarea in zona

Comuna Cochirleanca se afla situata la o distanta de aproximativ 16 km NE de municipiul Buzau si la cca. 17 km S de municipiul Ramnicu Sarat.

Limitele localitatii sunt urmatoarele:

• la nord – comunele Ziduri si Balaceanu;

• la est – cu judetul Braila;

•  la sud – cu comunele Sageata si Vadu Pasii;

• la vest cu comuna Posta Calnau.

Principala artera de circulatie este drumul judetean DJ 220 spre DN2 (E85), prin Posta Calnau. Pe teritoriul comunei Cochirleanca, la limita nordica, unde se invecineaza cu comuna Ziduri, trece calea ferata Ramnicu Sarat - Buzau, gara Boboc fiind un element de importanta majora in economia locala. In total, reteaua de drumuri a comunei, inclusiv a celor nemodernizate, insumeaza circa 51 km.

Cu o suprafata teritoriala administrativa de 7.803 ha din care suprafata agricola ajunge la 7.432 ha, comuna Cochirleanca numara o populatie de 5.710 locuitori.

Plan de incadrare in zona – com. Cochirleanca, jud. Buzău

Amplasamentul studiat (Tarlaua 25, parcela 205) este un teren agricol situat la o distanță de cca. 20 km nord de mun. Buzău, în extravilanul satului Roșioru, com. Cochirleanca și se află la limita dintre teritoriile administrative ale comunelor Cochirleanca – Județul Buzău și Galbenu – Județul Brăila, la 1270 m EST de intravilanul satului Roșioru, cu acces dintr-un drum de exploatare.

Terenul luat în calcul ca necesar de către entitatea care a întocmit studiul de fezabilitate și care a generat PUZ-ul, este, în prezent, proprietate privată a unor persoane fizice. Acesta cuprinde 32 de loturi, cu numere cadastrale consecutive, de la 20613 la 20644, ce însumează o suprafaţă S = 312.888 mp (31,29 ha), dimensiuni şi vecinătăţi conform planului topografic și evidențelor cadastrale:

NV – 382 m cu drum de exploatare.

NE – 790 m cu drum de exploatare.

SE – 448 m cu drum de exploatare / limita administrativă cu com. Galbenu, jud. Brăila.

SV – 707 m cu rest parcelă 205 – nr.cad. 20612.

Accesul la amplasament se face prin drumul judetean DJ 220 Boboc – Balaceanu si drum de exploatare.

Terenul studiat are o suprafață stabilă și plană și este de forma unui dreptunghi orientat după laturile mari pe direcția NE-SV.

Zona studiată în prezentul PUZ nu este reglementată prin PUG.

## 2.2. Relieful si caracteristicile geotehnice ale amplasamentului

Cadrul geografic în care este așezată comuna Cochirleanca este identificat în partea înaltă a Câmpiei Râmnicului, localitatea fiind aşezată la o distanţă de aproximativ 23 km pe şosea şi 11 km, pe calea ferată, de municipiul Buzău şi la 30 km de Râmnicu Sărat.

Vecinii Comunei Cochirleanca sunt:

• la nord – comunele Ziduri şi Bălăceanu;

• la est – comuna Galbenu, judeţul Brăila;

• la sud – comunele Săgeata şi Vadu Paşii;

• la vest – comuna Poşta Câlnău.

Topografia

In zona com. Cochirleanca, altitudinea  scade de la vest spre est, de la 120 m la 70 m. Altitudinea medie este de 95 m.

Topografia amplasamentului studiat este netedă și orizontală, cu mici declivități de 0,45% pe direcția V – E, și de 0,23% pe direcția N – S.

Terenul studiat este orizontal şi stabil, nu este supus fenomenelor de eroziune, nu este inundabil. Singurul risc natural major al amplasamentului este reprezentat de seismicitatea relativ ridicată, zona fiind afectată de cutremurele de pământ cu epicentrul în munţii Vrancei.

Geologie si geomorfologie

Din punct de vedere geomorfologic terenul se incadreaza in Campia Ramnicului, reprezentat la suprafata prin depozite devluial-proluviale, alcatutie din pamanturi loessoide de varsta Cuaternar Pleistocen Superior, apartinand podisului Ramnic, urmate in adancime de nisipurile de Mostistea care trec in argile nisipoase, care stau pe formatiuni mai vechi de varsta Pleistocen Mediu, reprezentate prin complexul marnos alcatuit din marne, argile si nisipuri, continuate in adancime de Pleistocenul Inferior, reprezentat prin stratele de Fratesti alcatuite din pietrisuri cu trecere in nisipuri prafoase si stratele de Candesti alcatuite din pietris cu nisip cu intercalatii argiloase cu o trecere in nisipuri argiloase.

Geologie

Teritoriul regiunii studiate reprezinta o parte din Platforma Moesica caracterizata prin aparitia la zi a depozitelor recente de varsta cuaternara (pleistocen superior, holocen inferior si holocen superior).

Sectiune geologica prin regiunea amplasamentului studiat

Pleistocen superior. S-au atribuit pleistocenului superior nisipurile de Mostistea, argilele rosii din zona de contact morfologic dintre coline si campie, depozitele loessoide apartinand campului de la nord de Ialomita, pietrisurile, nisipurile si depozitele loessoide din alcatuirea teraselor.

Holocen inferior. Aluviunile terasei joase constituite din pietrisuri si nisipuri cu grosimi cuprinse intre 5 m si 10 m ca si depozitele loessoide care acopera terasele inferioare au fost atribuite acestei varste.

Holocen superior. Este alcatuit la partea superioara din nisipuri fine, argiloase (2 m grosime) si spre baza din pietrisuri cu stratificatie torentiala cu lentile subtiri de nisipuri grosiere si marunte.

Hidrogeologia

La alcătuirea hidrostructurii în zonă, iau parte următoarele strate acvifere :

1. Stratul acvifer cu nivel liber cantonate in prafuri argiloase nisipoase de varsta Pleistocen Superior la adancimea de cca 6.00 m fata de TN.

2. Complexul acvifer de adancime cantonat in stratele de Candesti, alcatuite din pietris cu nisip cu intercalatii de argila.

3. Stratele acvifere din cuprisul Levantinului manifesta un caracter puternic ascensional sau artezian si sunt situate sub adancimea de 200-250 m. Deosebirea fata de Stratele de Candesti este posibila doar din punct de vedere chimic, apele din formatiunile Levantine depasesc limitele de potabilitate la continutul in fier, sulfati, hidrogen sulfurat si carbonati fiind in general mineralizate, ape nepotabile.

Singurele fire de apă, care traversează teritoriul comunei de la vest la est, sunt pârâul Cochirleanca, cu afluentul său Măslina, care au format împreună Balta Roșioru, aflată la cca 2,5 km NNV de amplasament.

Sarcini climatice şi seismice.

Sarcina dată de vânt – Gv = 0,5 kN/mp. Sarcina dată de zăpadă – Gz = 2,0 kN/mp.

Adâncimea de îngheţ – 0,85 m. Perimetrul face parte din zona de intensitate macroseismică B, are coeficientul de seismicitate Ks = 0,25 şi perioada de colţ Tc = 1,5 sec.

Incadrarea în categoria geotehnică s-a făcut conform indicativ GT-035-2002 şi este II – risc geotehnic mediu.

Sondajul geotehnic, efectuat pe amplasament, a relevat următoarea stratificaţie:

0.00-080 m sol vegetal, cafeniu galbui, cu radacini de plante;

0.80-1.70 m argila prafoasa cafeniu galbuie;

1.70-5.40 m praf argilos, nisipos, galbui, loessoid din grupa A;

5.40-6.40 m praf argilos nisipos, cafeniu, foarte umed;

6.40-7.40 m praf nisipos argilos, galbui, cu concretiuni calcaroase, foarte umed;

7.40-10.0 m praf nisipos argilos galbui , foarte umed.

Capacitatea portanta a terenului de fundare pe baza datelor de laboraror, care stabilesc incadrarea lor in PSU, conform Normativului P7/2000 in cazul fundarii directe la adancimea de 1.00 m si o latime a fundatiei de 1.00 m presiunea conventionala este :

P conv. = 170 Kpa

## 2.3. Clima

Zona cercetata apartine sectorului cu clima continentala, regimul climatic general se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu precipitatii (cel mai adesea sub forma de adverse) si prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar si de frecvente perioade de incalzire, care provoaca discontinuitati stratului de zapada.

Temperatura aerului. Mediile anuale ale temperaturii aerului variaza in jurul valorii de 10.5°C.

Mediile lunii celei mai calde, iulie, inregistreaza 22°C. Mediile lunii celei mai reci, ianuarie, coboara pana la -2.4 °C . Numarul anual mediu al zilelor de inghet este de cca 105 iar cel al zilelor cu strat de zapada sunt de cca 50.

Precipitatii.

Ca si temperatura aerului, precipitatiile atmosferice au o caracteristica tipic continentala, respectiv cu diferentiere pronuntata de Ia o luna Ia alta si de Ia un an la altul. Anual pe teritoriul judetului cad intre 500-518 mm.

Cele mai mari cantitati anuale de precipitatii de Ia 60 la 75 mm cad Ia inceputul verii, in iunie, iar cele mai reduse iarna, in februarie-martie cand totalizeaza doar 26-30 mm. Variabilitatea precipitatiilor de Ia un an la altul este foarte pronuntata, astfel, in unii ani, s-au inregistrat cantitati de precipitatii care au depasit 1040 mm. In alti ani insa cantitatile de precipitatii au fost sub 256-300 mm. Specific zonei judetului Buzau este si caracterul insular, local al precipitatiilor, astfel incat, un an deosebit de ploios sau secetos nu intruneste aceleasi caracteristici pe tot cuprinsul sau. De asemenea este demn de semnalat ca frecventa anilor secetosi si a perioadelor secetoase este mai mare comparativ cu cea a anilor ploiosi si a perioadelor ploioase.

Frecvent se intilnesc 3-4 ani cu precipitatii deficitare dar au fost si perioade de 6-10 ani consecutivi cu cantitati deficitare. Anii ploiosi sunt mai izolati si aproximativ mai rar grupati cite 1-2 maxim 3-4 .

Durata medie anuala a stratului de zapada oscileaza in jurul valorii de 40 zile. Grosimile medii decadale ating valori maxime de cca 7 cm.

Adancimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84, este de 80 - 90 cm.

Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet

Vânturi dominante

Daca caracteristicele reliefului judetului, specific campiei, si deci relativ uniforme, nu determina modificari in circulatia generala a aerului, liniile mari de relief din vecinatatea sa (Carpatii si Subcapatii de curbura in nord si nord-vest respectiv Valea Dunarii si Podisul Dobrogei in est) influenteaza vizibil traiectoria si viteza lor. Astfel, in sudul judetului predomina in tot cursul anului vanturile din sectorul nord-estic, cu frecvente de peste 25-29% toamna, 22-34% iarna, 26-36% primavara si 22-25% vara. Vanturile din directie opusa, repectiv din sectorul sud-vestic, reprezinta o a doua directie predominanta in tot cursul anului cu frecvente cuprinse intre 6-18%. Frecvența medie anuala a calmului la Buzau, 29,3%, este datorata adapostului oferit de muntii invecinati.

Vitezele medii anuale ale vantului oscileaza la Buzau intre 1,4 si 3,4 m/s, iar pe culmile montane intre 2,0 si 6,0 m/s. La sfarsitul iernii si primavara devreme, pe versantii estici si sud-estici ai muntilor, dar mai ales in zona de dealuri si campie de la exteriorul acestora, se face simtita prezenta vantului de tip föhn.

## 2.4. Date seismice

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93, localitatea investigata se incadreaza in macrozona de intensitate 81, cu perioada de revenire de 50 de ani.

Zonarea seismica a teritoriului Romaniei

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2006, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, este ag = 0.28g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.6 sec

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt),

Tc, a spectrului de raspuns

POTENTIALUL PRODUCERII ALUNECARILOR DE TEREN

Conform normativului G.T. 006 – 97, privind zonarea teritoriului functie de potentialul de producere a alunecarilor de teren, localitatea Cochirleanca, este caracterizata cu potential scazut de producere a alunecarilor de teren si probabilitate practic zero.

Zonarea teritoriului Romaniei functie de potentialul producerii alunecarilor de teren

Concluzii ale studiilor de fundamentare efectuate:

• Terenul studiat este orizontal şi stabil, nu este supus fenomenelor de eroziune, nu este inundabil.

• Terenul prospectat din punct de vedere geomorfologic este situat in Campia Ramnicului alcatuit la suprafata din pamanturi loessoide.

• Din punct de vedere hidrogeologic primul nivel freatic este situat la adancimea de cca 6.00 m fata de cota terenului.

• In conformitate cu harta privind tipurile climatice zona se incadreaza in tip climatic I cu indicele de umiditate Im = -20…..0

• Adancimea maxima de inghet este 0.80-0.90 m.

• Valoarea încărcării cu zăpadă pe sol este de 2 KN/mp pentru IMR=50ani.

• Presiunea de referinta a vantului este 0.5 KPa la 10 m înăltime cu IMR = 50ani.

• Viteza vântului este 45 m/s la 10 m înăltime, mediată pe 10 min cu IMR = 50ani.

• Din punct de vedere seismic, amplasamentul se caracterizează prin valori de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0.28 (IMR = 100 ani).

• Din punct de vedere al perioadei de control (colt) amplasamentul este caracterizat prin Tc = 1.6 sec. (IMR = 100 ani).

• Din punct de vedere al conditiilor de teren, se încadrează în teren mediu.

• Din punct de vedere al riscului geotehnic terenul prospectat se încadrează în categoria geotehnica II cu risc geotehnic de tip mediu.

## 2.5. Aer si zgomot

Calitatea aerului

Calitatea aerului în judeţul Buzău este monitorizată prin măsurători continue în două staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente – mun. Buzău și mun. Rm. Sărat.

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limita, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

În anul 2014, Agentia pentru Protectia Mediului Buzau a emis un raport privind calitatea aerului inconjurator si starea radioactivitătii factorilor de mediu in judetul Buzau in care se mentioneaza urmatoarele:

“MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI ÎN JUDEŢUL BUZĂU

Concluzii pentru măsurările automate

Analizând datele determinate automat cu ajutorul staţiei automate de monitorizare a calităţii aerului BZ-1 din municipiul Buzău, în perioada 2008-2013 şi în primele 6 luni ale anului 2014 putem trage următoarele concluzii:

Pentru dioxidul de sulf (SO2):

- valorile medii orare ale concentraţiei SO2, în aerul înconjurător s-au situat mult sub valoarea limită de 350 μg/mc, valorile înregistrate fiind de ordinul 4-6 μg/mc;

- valorile medii zilnice s-au situat mult sub valoarea limită de 125 μg/mc, valorile măsurate fiind de ordinul 4-6 μg/mc;

- nu a existat în această perioadă niciodată pericolul depăşirii pragului de alertă care este 500 μg/mc.

Pentru dioxidul de azot (NO2):

- în perioada 2008-2012, concentraţia NO2, măsurată în aerul înconjurător a fost de ordinul zecilor şi uneori a depăşit valoarea 100 μg/mc, fără a depăşi valoarea limită pentru media orară (de 200 μg/mc), valoarea medie anuală a concentraţiei NO2 în aerul înconjurător s-a situat la circa 75 % din valoarea limită (de 40 μg/mc) iar pragul de alertă nu a fost depăşit (cea mai mare valoare înregistrată a fost de 180 μg/mc faţă de 400 μg/mc cât este pragul de alertă);

- pentru anul 2013 nu se poate trage nici un o concluzie având în vedere că analizorul a fost defect o perioadă de 85 % din an.

Pentru monoxidul de carbon (CO):

- valorile concentraţiilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore, s-au situate cel mai mult la aproximativ 40% din valoarea limită (care este 10 mg/mc), mai ales în perioada de iarnă, când sunt în funcţiune sistemele de încălzire şi când condiţiile climatice nu sunt favorabile dispersiei;

Pentru ozon (O3):

- valoarile maxime ale mediilor pe 8 ore a concentraţiei de ozon în aerul înconjurător s-au situate peste valorile ţintă de 17 ori în anul 2008 şi de 4 ori în anul 2009, iar în rest nu au mai fost depăşiri ale valorii ţintă(care este 120 μg/mc), în general valorile maxime măsurate situându-se la circa 80% din această valoare;

- pragul de informare nu a fost depăşit (cea mai mare valoare înregistrată a fost de 178 μg/mc în anul 2008 faţă de 180 μg/mc cât este pragul de informare);

- nu a existat niciodată pericolul depăşirii pragului de alertă (care este 240 μg/mc).

Pentru benzen:

- valoarea medie anuală a concentraţiei benzenului, în aerul înconjurător s-au situat în fiecare an la aproximativ 65% din valoarea limită( care este 5 μg/mc);

Pentru pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM10):

- valorile medii zilnice ale concentraţiei PM10 (determinate gravimetric) în aerul înconjurător depăşesc uneori valoarea limită pentru media zilnică care este 50 μg/mc (fără a persista perioade mari de timp). În fiecare an, atunci când echipamentul a funcţionat, s-au înregistrat depăşiri ale acestei valori limită;

- chiar dacă nu a existat o captură de date corespunzătoare, se poate trage concluzia că valoarea medie anuală a concentraţiei PM10 (determinată gravimetric) în aerul înconjurător se apropie foarte mult de valoarea limită de 40 μg/mc.

Pentru pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 2.5 microni (PM2,5):

- în perioada 2009-2013 valoarea medie anuală a concentraţiei PM2,5, (determinate gravimetric) în aerul înconjurător se situează în jurul valorii ţintă de 25 μg/mc, iar în anii 2011-2013 această valoare se situează sub valoarea limită conform Legii 104/2011;

- în anul 2014, prelevatorul pentru PM2,5, a fost defect.

Trebuie menţionat faptul că o concluzie corectă asupra evoluţiei calităţii aerului în municipiul Buzău în perioada 2008-2014 nu se poate face deoarece în ultimii doi ani şi în anii anteriori o parte dintre analizoarele automate destinate acestei monitorizări au fost defecte. Se poate observa că în municipiul Buzău nivelul concentraţiei în aer pentru poluanţii SO2, NO2, CO şi O3 a rămas relativ constant, iar numărul de depăşiri pentru valoarea limită a mediei zilnice pentru PM10, are tendinţa de scădere.

Concluzii pentru rezultatele măsurărilor manuale

Ca urmare a determinărilor manuale s-au constatat depăşiri ale valorilor limită pentru pulberi în suspensie PM10, în punctul amplasat în municipiul Râmnicu Sărat, în fiecare an de când s-a înfiinţat acest punct de monitorizare (2011-1014). Şi în primul semestru al anului 2014 s-au înregistrat 15 depăşiri ale valorii limită pentru media zilnică la aceste poluant. În general, cauzele acestor depăşiri sunt reprezentate de arderile rezidenţiale pentru încălzire şi preparare hrană, traficul rutier şi condiţiile meteo nefavorabile dispersiei.

Din analiza calităţii apei din precipitaţii rezultă că aceasta este neutră în cea mai mare parte şi uşor alcalină. Nu au fost înregistrate depăşiri ale normelor existente pentru pulberile sedimentabile. […]”

In zona comunei Cochirleanca nu s-au realizat masuratori privind calitatea aerului.

Pe teritoriul comunei Cochirleanca exista drumuri judetene (DJ220) si drumuri comunale. Acestea reprezinta o sursa de zgomot pentru zonele locuite si o sursa de impurificare a aerului cu gaze de esapament si pulberi.

Ocupatia de baza din zona este agricultura. Se cultivă grâu, porumb și floarea soarelui. Există și suprafețe cu vie hibridă. Se cresc, de asemenea, animale si pasari. Pe raza comunei functioneaza si cateva unitati industriale, cu activitati destul de reduse (unele chiar si-au incetat activitatea): Fabrica de confectii de la Boboc, Fabrica de branzeturi de la Rosioru, abatorul de la Cochirleanca (care, in prezent, nu functioneaza), la care se adauga morile de faină, malai si uruiala existente la Cochirleanca, Boboc si Rosioru.

Asadar, putem afirma ca ca pe teritoriul comunei Cochirleanca nu exista surse majore de impurificare a aerului.

Pot fi mentionate o serie de surse locale cu caracter temporar-accidental, reprezentate prin urmatoarele activitati umane:

- procesele de ardere pentru incalzirea locuintelor si obiectivelor social-economice, care genereaza gaze si pulberi specifice, fum, funingine;

- circulatia si transporturile rutiere, care genereaza prin sursele mobile gaze de esapament, pulberi, zgomot - indeosebi pe drumurile care traverseaza zonele rezidentiale din comuna.

In situatia neimplementarii PUZ-ului zona amplasamentului studiat isi va pastra in continuare aceeasi calitate a aerului caracteristica zonelor de pasune si agrocenozelor.

## 2.6. Resursele de apa

- Ape de suprafata

Principalul curs de apa care dreneaza zona este raul Buzau, care are pe teritoriul judetului, o suprafata de bazin de 4083 km2 si o lungime de 175 km.

Panta generala a raului pe sectorul judetului este de 4‰ si scade foarte mult in zonca de campie (circa 1‰) unde raul meandreaza puternic, albia majora largindu-se mult, uneori pana la cativa km.

Debitul mediu multianual al Buzaului este de 6.5 m3/s, la intrarea in judet si de 29.5 m3/s la iesire.

Debitele maxime cu probabilitatea de depasire de 1% (o data la 100 de ani) sunt de 1650 m3/s, respectiv 2850 m3/s.

Fenomenele de inghet (curgeri de sloiuri, pod de gheata) apar in circa 80% din ierni si dureaza in medie 60 de zile, iar podul de gheata apare mai rar (in circa 55% din ierni) si are o durata medie de 32 zile.

Singurele fire de apă, care traversează teritoriul comunei Cochirleanca de la vest la est, sunt pârâul Cochirleanca, cu afluentul său Măslina, care au format împreună Balta Roșioru, aflată la cca 2,5 km NNV de amplasament.

- Ape subterane

In regiunea Cochirleanca - Rosioru, judetul Buzau, cartarile hidrogeologice de suprafata si analiza datelor provenite din forajele hidrogeologice au pus in evidenta urmatoarele doua acvifere importante, diferentiate pe criterii de adancime, litologie si varsta stratigrafica: acviferul de mica adancime - acvifer freatic (localizat in depozite holocene) si acviferul de medie adancime (localizat in depozite pleistocene).

Acviferul de adancime este localizat in depozitele holocene si pleistocen superioare, constituite din nisipuri argiloase, argile nisipoase, nisipuri si mai rar, pietrisuri.

Acviferul de mica adancime - Acviferul freatic

In regiunea cercetata, depozitele holocene permit acumularea unui strat acvifer cu nivel liber, dezvoltat in toata regiunea.

Suprafatele piezometrice indica o directie de curgere NV - SE.

Acviferul freatic din fantani a fost observat Ia 5,15 m Ia Boldu, intre 2,1 - 3,3 m Ia Cochirleanca si creste catre 6,6 m Ia Balaceanu.

Nivelul hidrostatic at acviferului freatic prezinta valori reduse, apele fiind situate in cea mai mare parte a regiunii intre 2 - 5 m si 5 - 10 m.

Suprafetele reduse de 0 - 2 m sunt de-a lungul vailor Batrana si Cochirleanca. Grosimea stratului acvifer variaza intre 0,5 - 14 m predomina zonele de izobate de 2 - 6 m si doar pe sectoare restranse, cum ar fi Ia Cochirleanca, grosimea aluviunilor depaseste 10 m.

Aprecierea capacitatii acviferului freatic s-a facut tinandu-se seama de debitele inregistrate Ia pomparile facute in forajele hidrogeologice care au incercat stratele freatice.

Conform prevederilor studiului hidrogeologic realizat pentru planul propus, in forajul de observatie de Ia Cochirleanca nord - vest executat in anul 1971 Ia 23 m adancime, stratul acvifer freatic este intre 5,8 - 6,4 m.

Nivelul hidrostatic s-a masurat Ia 2,7 m, iar debitele:

q1 = 1,82 l/s Ia o denivelare de1,4 m;

q2 = 3,12 l/s Ia o denivelare de 2,4 m;

q3 = 4,45 l/s Ia o denivelare de 3,72 m, Ia o denivelare de 22 m.

Un foraj sapat Ia 40 m adancime a interceptat stratul acvifer freatic intre 9 – 19 m, iar urmatorul strat acvifer de medie adancime intre 26,5 - 34,5 m.

Probate impreuna, au debitat 1,1 l/s Ia o denivelare de 7 m, iar nivelul hidrostatic a fost Ia 5 m.

Forajul F1 de observatie executat Ia Rosioru sud - est in anul 1971, executat Ia 20 m adancime a interceptat stratul acvifer freatic intre 7,6 - 10,10 m.

Nivelul hidrostatic a fost Ia 6,55 m, iar debitele:

q1 = 0,37 l/s Ia o denivelare de 0,65 m;

q2 = 0,71 l/s Ia o denivelare de 1,26 m;

q3 = 0,95 l/s Ia o denivelare de 1,85 m, Ia o denivelare de 18m.

Foraje sapate de ISPIF in anul 1984 Ia Rosioru est pana Ia 15 m adancime au interceptat stratul acvifer freatic intre 7,8 - 9,8 m.

Nivelul hidrostatic a fost Ia 3,4 m, iar debitul a fost q = 0, 7 l/s Ia o denivelare de 5,1 m.

Un foraj geotehnic executat recent pe locatia propusa pentru depozitul de deseuri Ia adancimea de H= 10 m, a interceptat stratul acvifer Ia 7 m, stabilizandu-se Ia 6,4 m fata de sol.

Acviferul de medie adancime - se dezvolta in 3 strate poros-permeabile plasate, in general, pana Ia adancimea de 100 m in forajele analizate Ia Bobocu, Cochirleanca, Rosioru si in imprejurimi.

Forajul de alimentare cu apa a satului Rosioru, executat pana Ia 120 m de catre sc CONPRIF SA, a interceptat acviferul de medie adancime intre 67 - 71 m, 73 - 78 m, 81 - 85 m.

Debitul a fost de 2,5 l/s, Ia o denivelare de 15 m, iar nivelul hidrostatic a fost Ia 5 m.

Consideratii hidrochimice

Pentru caracterizarea hidrochimica a apelor de mica adancime au fost analizate aceleasi foraje astfel ca, forajul de Ia Rosioru, sapat pana Ia 20 m a indicat pentru acviferul freatic probat in intervalul 7,6 - 10,10 m, un pH de 7,9, duritatea totala de 18,76 grade germ., Na = 273 mg/l, Ca = 98 mg/l, Mg = 79,2 mg/l, SO4 = 4,8 mg/l, HCO3 = 7012,6 mg/l, Cl = 63,9 mg/l, NO3= 12 mg/l.

In forajul de Ia Cochirleanca acviferul freatic probat in intervalul 5,8- 6,4 m un pH de 7,3, duritatea totala de 30,52 grade germ., Na = 182 mg/l, Ca = 34 mg/l, Mg = 110,4 mg/l, 504 = 216 mg/l, HCO3 = 726 mg/l, Cl = 85,2 mg/l.

Mineralizatia totala a apelor freatice este, in general, cuprinsa intre 1 - 2 g/l, un grad de mineralizare redus pentru aceasta zona de campie joasa cu apa avand o dinamica lenta prin sedimente caracterizate printr-o granulatie fina.

Caracterul hidrochimic al apelor freatice este predominant bicarbonatat - sodic - magnezian sau bicarbonatat - sulfatat - sodic - magnezian.

Apele din acviferul de medie adancime analizate chimic in forajele de Ia Cochirleanca intre 87 - 95 m au aratat urmatoarele valori: pH = 6,5, duritatea totala = 58 grade germ., Na = 239,1 mg/l, Cl = 241,1 mg/l, Ca = 84,2 mg/l, Mg = 74,9 mg/l, 504=508,9 mg/l, HCO3 = 207,4 mg/l. Mineralizatia totala a apelor din acest complex este cuprinsa intre 0,5 - 2,9 g/l.

Resursele de apa de suprafata si subterane isi vor mentine parametrii cantitativi si calitativi actuali.

## 2.7. Solurile

Formarea si evolutia solurilor in perimetrul cercetat este influentata de ansamblul factorilor pedogenetici generali si locali. Factorii principali care au influentat procesul de solificare in perimetrul cercetat sunt: clima, microrelieful, rocile parentale, apele freatice, organismele animale si vegetale, activitatea umana etc. Datorira amplasarii se poate afirma ca solul s-a format in conditii de campie, cu denivelari foarte putin pronuntate pe amplasament, pe materiale parentale alcatuite din loeossuri: soluri cu profile bine dezvoltate, din clasa cernisolurilor: cernoziomul cambic.

Terenul studiat nu are lucrari de imbunatatiri funciare, hidroameliorative.

In situatia neimplementarii PUZ-ului solul isi va pastra aceleasi calitati si functiuni agricole actuale.

Resursele solului si subsolului

- Suprafete intinse de teren agricol.

- Gaze naturale (pe terenurile invecinate exista instalatii de exploatare a zacamintelor de gaze naturale).

## 2.8. Vegetatia, flora, fauna si rezervatii naturale

Vegetatia naturala, in cea mai mare parte inlocuita de culturi, apartine formatiunii de stepa, caracteristica partii estice a campiei Romane (indeosebi in Baragan), cuprinzand pajisti stepice cu graminee (paiusul, colilia, negara, pirul s.a.);

Vegetatia naturala

- asociatii de graminee bine incheiate, inalte.

- sistem radicular bogat si bine inradacinat

- asociatii ierboase raspandite (festuca vallesiaca, agropirum cristatum)

- vegetatia ierboasa-palcuri rare de Prunus spinosa, Roca canina, Amygdalus

nana, Crataegus monogyna

- arbusti: predomina Ligustrum vulgare, Crateegus monogyna

In situatia neimplemetarii PUZ-ului amplasamentul studiat isi va pastra in continuare destinatia de teren agricol, cu flora si fauna spontane caracteristice.

Fauna

Fauna cuprinde rozătoare: iepure de câmp, șoarece de câmp, popândău, hârciog.

- activitatea fazei vii al solului si cresterea nr. de populatii este mult stimulata de materia organica ce se acumuleaza anual in sol;

- numarul mare de populatii: miriapode, moluste, nematoizi, acarieni, furnici;

- se dezvolta o flora bacteriana de echilibru;

- se desfasoara o intensa activitate de descompunere a resturilor organice;

- faza vie este foarte bine reprezentata si este deosebit de activa, avand rol important in formarea si evolutia solurilor;

- numarul mare de lumbricide, rniapode, insecte si rozatoare

- intensa este si activitatea micro organismelor hunificatoare

Rezervatii naturale

Pe amplasamentul studiat precum și pe teritoriul administrativ al comunei Cochirleanca nu se afla nici o rezervatie naturala protejata sau monumente ale naturii.

## 2.9. Patrimoniul cultural

Pe amplasamentul studiat, in vecinatatea acestuia nu exista monumente istorice si de arhitectura in schimb in teritoriul comunei Cochirleanca exista urmatoarele monumentele istorice si de arhitectura: două obiective de pe teritoriul comunei Cochirleanca sunt incluse pe lista monumentelor istorice din județul Buzău, ca situri arheologice de interes local. Ambele se află în zona satului Roșioru. Unul, aflat în punctul „Movila Roșioru”, la 400 sud de sat, cuprinde o așezare aparținând culturii Cerneahov din epoca migrațiilor (secolul al IV-lea e.n.) și niște morminte medievale din secolele al XVI-lea–al XVII-lea. Al doilea, aflat la 1 km est de șoseaua dintre Roșioru și Bălăceanu, în locul numit „Valea Cochirleanca”, cuprinde o așezare și o necropolă din epoca migrațiilor (secolele al IV-lea–al V-lea e.n.).

Monumente memoriale

Pe amplasamentul studiat precum și pe teritoriul comunei Cochirleanca nu există monumente memoriale.

# 3. CARACTERISTICI DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA SEMNIFICATIV

## 3.1. Atmosfera

Se prognozeza afectarea calitatii aerului atmosferic datorita următorilor factori si in urmatoarele etape de dezvolatare ale planului:

1. Pe durata executării lucrărilor de construire:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilajele de transport și de construire (autocamioane, excavatoare, buldozere, compactoare etc.);

- eliminarea gazelor de ardere de la autovehicule se face foarte aproape de sol, fapt care duce la realizarea unor concentratii relativ mari la inaltimi foarte mici, chiar pentru gazele cu densitate mica si capacitate mare de difuziune in atmosfera;

- emisiile de la autovehicule se produc pe intreaga suprafata a localitatii, diferentele depinzand de intensitatea traficului si posibilitatile de ventilatie a strazii.

2. Pe durata funcționării proiectului:

- emisiile in atmosfera provenite de la autospecialele de transport deșeuri precum și de la utilajele de manipulare a deșeurilor pe amplasamentul depozitului (autocamioane, compactoare picior de oaie, excavatoare, buldozere etc.);

- emisiile in atmosfera de gaze / poluanți specifici descompunerii deșeurilor: gaz metan, hidrogen sulfurat, dioxid de carbon, compuși organici volatili.

3. În perioada de inchidere și post-închidere a depozitului:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilajele implicate efectiv in lucrarile de inchidere a depozitului (CO, CO2, NOx, SOx si pulberi);

- emisiile in atmosfera de gaze / poluanți specifici descompunerii deșeurilor: gaz metan, hidrogen sulfurat, dioxid de carbon, compuși organici volatili.

## 3.2. Sol

La vizita pe amplasament s-a constatat ca suprafata de teren pe care urmeaza a se construi Depozitul de deseuri este un teren cu folosinta agricola.

Se prognozează o afectare a solului doar din punct de vedere vizual, intrucat va fi nevoie de excavari pentru realizarea celuelor de depozitare a deseurilor. Nu se prognozeaza o afectare calitativa a solului si/sau subsolului intrucat in faza de construire vor fi respectate prevederile Normativului tehnic din Ord. 757/2004 privind depozitarea deșeurilor.

Solul rezultat din excavările executate pe amplasament va fi utilizat ulterior, in faza de operare a depozitului, la activitatile de acoperire zilnica a deseurilor in vederea limitarii emisiilor de poluanti si de mirosuri precum si la inchiderea finala.

## 3.3. Ape subterane si de suprafata

Prin masurile constructive prevazute (conform Ord. 757/2004 pentru aprobarea normativului tehnic privind depozitarea deseurilor) se estimeaza ca resursele de apa de suprafata si subterane isi vor mentine parametrii cantitativi si calitativi actuali in toate etapele planului propus (construire, operare, inchidere, post-inchidere).

## 3.4. Flora, fauna, rezervatii naturale

Prin trecerea in intravilan a suprafetei de teren studiate si construirea depozitului de deseuri, a statiei de tratare mecano-biologica, a statiilor de sortare respectiv compostare a deseurilor nu sunt afectate caracteristici naturale speciale ale zonei, nefiind identificate endemisme, specii rare si/sau pe cale de disparitie care ar putea fi afectate de dezvoltarea spatiala a planului sau de dispersia poluantilor in mediu.

## 3.5. Patrimoniul cultural

Pe amplasamentul studiat sau in vecinatatea imediata a acestuia nu exista monumente istorice si de arhitectura.

Trecerea in intravilan a suprafetei de teren pe care se va infiinta depozitul judetean de deseuri nu va afecta patrimoniul cultural al comunitatii din zona comunei Cochirleanca.

## 3.6. Populatia; zonele locuite; calitatea locuirii

Populatia poate fi afectata de functionarea obiectivului ca urmare a:

- mirosurilor neplacute cauzate de descompunerea deseurilor.

Pentru prevenirea aparitiei disconfortului produs de mirosuri la nivelul populatiei, s-a respectat, in primul rand, distanta minima a amplasamentului propus fata de cele mai apropiate zone locuite (minim 1000 m, conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei).

Pe de alta parte, calculele de dispersie efectuate si prezentate in anexa la prezentul studiu, nu au evidentiat concentratii de poluanti care sa depaseasca normele legale in vigoare (Legea 104/2011 privind calitatea aerului respectiv STAS 12574/87 privind calitatea aerului in zonele protejate).

Totusi, pe parcursul duratei de operare a depozitului, pot sa apara, la nivelul zonelor locuite, momente in care se va resimti mirosul specific descompunerii deseurilor.

Cauzele pot fi reprezentate de dispersia insuficienta a poluantilor in atmosfera ca urmare a conditiilor atmosferice nefavorabile (inversiuni atmosferice, nebulozitate ridicata, vant care bate inspre zonele locuite, temperaturi foarte ridicate etc.).

Aceste efecte se vor manifesta, insa, pe durate scurte de timp si fara a afecta calitatea locuirii in zona.

- Emisiilor de noxe, a zgomotului si vibratiilor cauzate de cresterea nivelului de trafic din zona.

Pentru limitarea disconfortului produs populatiei se va impune constructorului folosirea de utilaje si mijloace de transport cu norme de poluare cat mai noi. Este de mentionat ca traficul se va desfasura pe drumuri asfaltate iar drumul de acces la depozitul de deseuri va fi modernizat.

# 4. ORICE PROBLEMA DE MEDIU EXISTENTA, CARE ESTE RELEVANTA PENTRU PUZ

In zona nu s-au identificat probleme existente de mediu care sa poata influenta implementarea si functionarea planului si care sa poata fi luate in considerare la intocmirea prezentului raport.

# 5. OBIECTIVELE DE PROTECTIA MEDIULUI STABILITE LA NIVEL NATIONAL, COMUNITAR SAU INTERNATIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PUZ

La elaborarea Raportului de mediu s-au luat in considerare actele normative in vigoare cu referire la protectia mediului: legi, hotarari de guvern, ordine ministeriale.

Actele normative principale care asigura cadrul legislativ pentru protectia si managementul mediului si care au constituit elementul fundamental in evaluarea problemelor de mediu si in elaborarea Raportului de mediu sunt:

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (1999)

- Strategia Naţională pentru Eficienţa Energetică – HG nr. 163/2004 şi Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica.

- HG nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburantilor si a biolichidelor.

- Ordinul MADR nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Hotărârea Guvernului nr. 445 din 08/04/2009- privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

În ultima perioadă are loc un proces evident de reorganizare a sistemelor de amenajare teritoriala din ţările europene.

Direcţia principala a acestui proces ce continua şi astăzi, este îndreptată către descentralizarea planificării şi trecerea responsabilităţilor de la guvern către niveluri locale şi regionale.

Strategiile pentru implementarea proiectelor realizate pentru regiunile din Europa pot fi legate de următoarele cinci obiective majore ale dezvoltării regionale durabile:

- echilibrarea structurii spaţiale urbane;

- îmbunătăţirea calităţii vieţii la nivel urban;

- menţinerea identităţii regionale: renaşterea moştenirii culturale;

- administrarea integrării: cooperarea dintre reţelele de infrastructura regională

- noi parteneriate în planificare şi implementare.

Obiectivele relevante de mediu pentru analiza strategică a PUZ-ului

Aspecte de mediu - obiective de mediu relevante

AER

- Menţinerea calităţii aerului ambiental în cadrul limitelor stabilite de normele legale in vigoare

- Reducerea impactului activitatilor desfasurate asupra calităţii aerului

APĂ

- Menținerea – prin calitatea lucrărilor executate - a unui nivel scăzut al potențialului de poluare a apelor de suprafață și freatice

SOL

- Limitarea poluării punctiforme şi difuze a solului şi luarea tuturor măsurilor pentru eliminarea riscurilor poluării solului

SCHIMBĂRI CLIMATICE

- Scăderea emisiilor care cauzează schimbări climatice (CO2 și CH4)

BIODIVERSITATEA

- Conservarea diversităţii naturale a faunei, florei şi habitatelor din zonele protejate şi potenţiale arii Natura 2000

SĂNĂTATEA UMANĂ

- Protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor amplasamentelor în ceea ce priveşte transportul, mai ales zgomotul, vibraţiile şi noxele

MANAGEMENTUL RISCULUI DE MEDIU

- Creşterea protejării populaţiei în faţa riscurilor asociate cu dezastrele antropice si cele naturale.

CONSERVAREA ŞI GESTIUNEA DURABILĂ A RESURSELOR

- Limitarea utilizării resurselor naturale epuizabile prin reutilizarea, refolosirea reciclarea deseurilor.

- Limitarea cantitatilor de deseuri care ajung la depozitarea finala in depozitul de deseuri

- Utilizarea eficientă a spațiului de depozitare în depozitul de deșeuri

PATRIMONIUL CULTURAL ŞI NATURAL

- Asigurarea protejării patrimoniului cultural şi natural

EFICIENŢA ENERGETICĂ ŞI RESURSE REGENERABILE DE ENERGIE

- Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a utilizării resurselor de energie

- Folosirea de surse alternative de producere a energiei (de ex. Captarea biogazului si utilizarea lui; folosirea, ca sursa alternativa de producerea energiei, a deseurilor care nu se preteaza reciclarii dar care auputere calorica)

POPULARIZAREA ASPECTELOR DE MEDIU

- Îmbunătăţirea comportamentului responsabil faţă de mediu prin implicarea publicului în semnalarea și rezolvarea problemelor de mediu

# 6. POTENTIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IN CAZUL IMPLEMENTARII PUZ - ULUI

## 6.1. Apa

In analiza impactului asupra factorului de mediu „apa”, trebuie avute in vedere  trei etape ale planului:

1) construirea depozitului (si a tuturor celorlalte obiective de pe amplasament) – etapa ce implica o concentrare mai mare de utilaje si forta de munca;

2) functionarea depozitului.

3) inchidere si urmarire post inchidere;

Perioada de construire

Lucrul cu utilajele de construire va reprezenta o posibila sursa de producere a poluarilor accidentale (scurgeri de uleiuri si carburanti si infiltrarea lor in sol si apele subterane). Pentru prevenirea acestora se vor respecta programele regulate de revizie a utilajelor folosite, se va delimita, in cadrul organzarii de santier o zona speciala in care se vor face interventii la utilaje in care se vor asigura uneltele si sculele necesare precum si recipientii necesari colectarii uleiurilor uzate si a altor tipuri de materiale si fluide rezultate in urma lucrarilor de reparatii.

Lucrarile de repararatii se vor face numai de catre personal specializat.

Deseurile rezultate in urma lucrarilor de reparatii vor fi livrate colectorilor autorizati.

Atat lucrarile de organizare de șantier cat si lucrarile de construire (cladiri, drumuri, lucrari edilitare) vor determina antrenarea de pulberi care ajung pe sol si in apele de suprafata.

Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, bitum, agregate etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie.

Traficul de santier, rezultat din circulatia vehiculelor grele pentru transport de materiale si personal la punctele de lucru, utilajele, determina diferite emisii de substante poluante in atmosfera rezultate din arderea combustibilului in motoare (NOx, CO, SOx, COV, particule in suspensie etc.).

Pe de alta parte traficul greu este principala sursa de particule sedimentabile datorita antrenarii particulelor de praf de pe drumurile nepavate, precum si reziduuri din uzura pneurilor, carburanti, uleiuri sau din materialele transportate.

Transportul de materiale este principala sursa potentiala de poluari accidentale.

Dat fiind specificul lucrarilor de construire care nu presupun utilizarea de substante chimice si/sau metode care sa puna in pericol calitatea apelor subterane cat si limitarea in timp a lucrarilor de construire, se apreciaza ca riscul poluarii apelor subterane in timpul implementarii planului este destul de redus.

De asemenea, se va impune constructorului folosirea de utilaje cat mai noi.

La realizarea receptiei lucrarilor se va impune verificarea:

- operatiilor de constructii montaj;

- etanseitatea imbinarilor;

- verificarea debitului de transport;

- verificarea pantelor prin masurarea nivelelor.

Perioada de exploatare

Asa cum s-a prezentat si in capitolele anterioare, sistemul constructiv propus va reduce la minimum riscul poluarii apelor subterane in timpul functionarii proiectului.

Sistemul constructiv al depozitul de deseuri:

‐ Bariera geologica construita (din argila)

‐ Geomembrana HDPE

‐ Geotextil de protectie

‐ Strat de nisip

‐ Strat de drenaj (tubulatura pentru preluarea levigatului)

Sistemul de impermeabilizare va respecta prevederile normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ord. 757/2004.

Toate celelalte activitati (sortarea,tratarea mecano-biologica, compostarea, reparatiile auto) se vor desfasura in incinte acoperite, semi-acoperite sau neacoperite situate pe platforme betonate impermeabilizate si dotate cu rigole de colectare a apelor pluviale si a apelor uzate.

Reteaua de canalizare

Canalizarea incintei va fi compusă din două rețele separate:

-  canalizarea apelor menajere, alcătuită din:

• Rețeaua de colectare ape menajere, care preia apele uzate din zona administrativă, spălare roți, service auto;

• Rețeaua de colectare levigat de la zona de sortare, biocelulele de compostare și hala de pretratare deșeuri reciclabile;

• Bazin retenție levigat complet impermeabilizat.

• Stație de epurare levigat;

• Bazin stocare temporară concentrat complet impermeabilizat.

- canalizarea apelor meteorice, alcătuită din:

• Rețaua de colectare a apelor pluviale de pe platformele betonate din incintă;

• Separator de hidrocarburi;

• Bazin retenție și evaporație + pompe submersibile;

• Rețea de apă și hidranți de grădină, pentru întreținerea spațiilor plantate.

Pricipalele tipuri de ape uzate generate in perioada operarii depozitului de deseuri Cochirleanca vor fi:

- levigatul rezultat in urma procesului de traversare a deseurilor depozitate de apele pluviale; (aceste ape pot dizolva anumite componente din deseuri);

- apele uzate (levigatul) din procesul de tratare mecano biologică și de compostare;

- apa uzata de tip fecaloid – menajer rezultata din activitatile administrative;

- apa uzata tehnologica rezultata de la spalarea rotilor autovehiculelor;

- apa uzata tehnologica rezultata de la igienizarea platformelor;

- ape uzate pluviale drenate de pe amplasament.

Bilantul apelor uzate si pluviale

| Sursa apelor uzate | Tip apa uzata | Debitul mediu de ape uzate generate |
| --- | --- | --- |
|  |  | m3/zi | m3/an | l/s |
| Depozitarea deseurilor | levigat | 19,4* | 7074* | 0,23 |
| Ape pluviale posibil contaminate: statie sortare, statie compostare statie tratare mecano-biologica | Apa uzata tehnologica | 17,5 | 6379 | 0,20 |
| Igienizare platforme tehnologice | Apa uzata tehnologica | 2 | 730 | 0,023 |
| Spalare roti autovehicule | Apa uzata tehnologica | 2 | 730 | 0,023 |
| Activitati igienico – sanitare | Ape uzate menajere | 2,4 | 876 | 0,027 |
| Ape pluviale amplasament | Ape pluviale de pe accese si cladiri | 13,3 | 4858 | 0,15 |

Levigatul

Sistemul de colectare si transport al levigatului este compus din drenuri absorbante, strat filtrant, statie pompare, bazin impermeabil levigat si conducta colectoare ce transporta levigatul spre statia de epurare.

In celulele de depozitare vor fi prevazute drenuri din tevi perforate din HDPE. In vederea facilitarii scurgerii levigatului spre drenurile absorbante, va fi asigurata panta de pozare a drenurilor de 3% iar baza celulei va fi modelata in coame cu panta transversala pe drenuri. Levigatul colectat prin drenuri va fi deversat intr-un dren principal care va evacua levigatul in bazinul de levigat.

In vederea evitarii colmatarii drenurilor, peste geotextil, se va asterne de un strat de pietris cu dimensiunile particulelor de 16-31 mm.

Generarea levigatului pe amplasament

Principalii factori care influenteaza volumul de levigat generat sunt:

- Regimul climatic al zonei in care va fi amplasat depozitul – climatul zonei in care este situat judetul Buzau este de tip continental, cu precipitatii medii multianuale de circa 500 - 550 mm, lunile in care se realizeaza maximele fiind mai-iunie. Temperatura medie anuala este de 10,50 C.

- Suprafata activa a depozitului – cele 3 celule vor fi construite si puse in functiune etapizat; prezentul plan prevede construirea primei celule cu un volum estimat de 285.000 m3 si o suprafata de 28294 m2; celelalte 2 celule vor fi construite ulterior;

- Varsta depozitului – influenteaza atat cantitatea cat si calitatea levigatului generat.

- Cantitatea si calitatea deseurilor depozitate – modul de tratare si tipul depozitarii pot influenta caracteristicile levigatului.

Volumul de levigat generat poate fi calculat pornind de la premisa ca 50% din cantitatea de precipitatii cazuta pe suprafata celulelor va percola masa de deseuri ducand la formarea de levigat.

Cantitatea medie anuala de precipitatii in zona Buzau este de 500 mm/an.

In vederea calcularii volumului maxim de levigat (pentru dimensionarea instalatiilor de colectare si epurare) si corespunzator precipitatiilor maxime inregistrate in perioada mentionata, pentru a asigura un coeficient de siguranta acoperitor, vor fi avute in vedere la proiectare urmatoarele rate de generare a levigatului:

- Celula deschisa:

- media anuala: 6,85 m3/ha/zi

- maxima zilnica: 13,7 m3/ha/zi

Gestionarea levigatului generat pe amplasament

Sistemul de colectare si transport al levigatului este compus din drenuri absorbante, strat filtrant, statie pompare, bazin de levigat, conducta colectoare ce transporta levigatul spre statia de epurare, statie de epurare.

Din bazinul de colectare, levigatul va fi deversat gravitational (daca va fi posibil)  in statia de epurare.

Solutia de epurare aleasa va fi, cel mai probabil, osmoza inversa cu ultrafiltrare. Capacitatea statiei de epurare se estimeaza la cca. 50 m3/zi.

Instalatia de tratarea a levigatului va cuprinde si o etapa de pretratare (decantare) pentru inlaturarea namolului, dispozitive de stocare pentru consumabile si substante chimice, facilitati electromecanice (pompe, mixere, debitmetru etc.).

Apele tratate vor indeplini conditiile NTPA 001/2005 si vor fi folosite la irigarea spațiilor verzi din incintă, la umectarea deșeurilor în vederea realizării proceselor de tratare mecano-biologică și compostare, la umectarea deșeurilor din celula de depozitare în vederea obținerii unui grad optim de compactare.

Concentratul rezultat din procesul de epurare va fi deshidratat si depozitat in celulele depozitului.

In ceea ce priveste eficienta de indepartare prin osmoza inversa a principalilor poluanti, se pot obtine valorile prezentate in tabelul de mai jos.

Eficienta unei statii de epurare prin osmoza inversa

| Tipul de poluant | Osmoza inversa in doua trepte |
| --- | --- |
| Ioni monovalenti | > 99,5 % |
| Ioni polivalenti | > 99,9 % |
| Amoniu la pH = 6,5 | > 99,5 % |
| Compusi organici cu molecule mari | > 99,9 % |

Apele pluviale de pe caile de acces si apele de spalare vor trece prin deznisipator si separator de produse petroliere si vor fi stocate intr-un bazin de ape pluviale si vor fi folosite ca rezerva de incendiu.

La exploatarea retelelor de canalizare se va impune:

- control periodic pentru asigurarea functionarii normale a retelelor de canalizare si a constructiilor aferente lor;

- controlul cantitativ al apelor uzate prin determinarea debitului de apa uzata vehiculata in scopul verificarii capacitatii de preluare;

- controlul calitativ al apelor uzate consta in prelevari de probe si analize fizico-chimice ale indicatorilor de calitate ai apei din reteaua de canalizare, care trebuie sa corespunda conditiilor impuse de normativele legale in vigoare.

Conditiile de baza care se impun apelor uzate evacuate in retele de canalizare:

- sa nu aiba caracter agresiv pentru materialele din care sunt executate retelele;

- sa nu aiba un grad mare de toxicitate sau sa elimine gaze toxice;

- sa nu prezinte pericol de explozie;

- sa nu contina substante care pot sa precipite in sectiunea canalizarii;

- sa nu contina materii sau materiale care ar putea obtura sectiunea de scurgere.

Nerespectarea acestor conditii de baza privind constructia si exploatarea retelelor de canalizare poate duce la:

- poluarea solului si a apei subterane, prin modificarea hidrochimismului apelor freatice;

- denivelari si tasari;

- surparea terenurilor din zona;

- obturarea completa a sectiunii de scurgere;

- depuneri de material in caminele de vizitare.

Poluarea specifica lucrarilor de exploatare

Tipurile de ape evacuate din proces, modul de retinere si evacuare sunt prezentate in tabelul urmator:

| Nr. crt. | Activitatea generatoare | Tip de ape uzate | Mod de stocare | Mod de tratare si evacuare Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea de sortare a deșeurilor | Ape contaminate (spălare platforme și pavimente) | Bazin de levigat, impermeabilizat | Statie de epurare (tratare pentru conformare NTPA-001); folosirea apei epurate la irigarea spațiilor verzi din incintă; la umectarea deșeurilor în vederea realizării proceselor de tratare mecano-biologică și compostare; la umectarea deșeurilor din celula de depozitare în vederea obținerii unui grad optim de compactare |
| 2 | Activitatea de tratare mecano-biologică | Ape contaminate (levigat) | Bazin de levigat, impermeabilizat |  |
| 3 | Activitatea de compostare | Ape contaminate (levigat) | Bazin de levigat, impermeabilizat |  |
| 4 | Activitatea de depozitare a deseurilor in celule | Levigat | Bazin de levigat, impermeabilizat |  |
| 5 | Activitatea personalului administrativ | Apa uzata menajera | - |  |
| 6 | Ape pluviale de pe platformele exterioare | Ape pluviale posibil contaminate cu produse petroliere | Bazin de colectare ape pluviale | Folosirea ca rezerva de incendiu; la irigarea spatiilor verzi |

Inainte de punerea in functiune a depozitului ecologic de deseuri se vor executa 3 foraje de monitorizare avand H= 12 m, din care periodic se vor recolta probe pentru a se urmari variatia parametrilor fizico-chimici ai apei subterane prin comparatie cu probele de referinta care se vor recolta si analiza odata cu definitivarea fiecarui foraj de monitorizare.

Tinand cont de directia de curgere( NW-SE), cele trei foraje vor fi amplasate astfel:

- un foraj in amonte pe directia de curgere,

- 2 foraje in aval, perpendicular pe directia de curgere.

In concluzie, se poate aprecia ca in faza de exploatare, date fiind masurile constructive prevazute, riscurile producerii de poluari accidentale la nivelul factorului de mediu apa este redus.

In ceea ce priveste apele de suprafata, riscurile de poluare sunt aproape inexistente intrucat singurele fire de apă, care traversează teritoriul comunei de la vest la est, sunt pârâul Cochirleanca, cu afluentul său Măslina, care au format împreună Balta Roșioru, aflată la cca 2,5 km NNV de amplasament.

Faza de inchidere si urmarire post inchidere

In faza de inchidere a depozitului posibilele efecte sunt identice cu cele din faza de construire.

Dupa finalizarea lucrarilor de inchidere cantitatile de levigat care vor scadea de la an la an, datorita acoperirii suprafetei depozitului.

In concluzie, in situatia implementarii PUZ-ului, prin masurile ce se vor lua, nu se prognozeaza modificarea calitatii apei de suprafata si/sau a freaticului.

## 6.2. Aer

Conform datelor prezentate in capitolele anterioare, rezulta ca in zona nu este poluata din punct de vedere a factorului de mediu „aer”.

Implementarea PUZ va conduce la o crestere a impurificarii aerului din zona dar fara a o afecta in mod semnificativ. De asemenea, nu va fi afectata calitatea locuirii in zona.

In cazul factorului de mediu aer, se disting trei faze:

1. In perioada de executie a proiectului sursele potentiate de poluare a atmosferei sunt reprezentate de mijloacele auto implicate in realizarea investitiei prin gazele de esapament cu continut de CO, CO2, NOx, SOx, COV si pulberi.

2. In perioada de functionare a depozitului:

- emisiile in atmosfera provenite de la autospecialele de transport deșeuri precum și de la utilajele de manipulare a deșeurilor pe amplasamentul depozitului (autocamioane, compactoare picior de oaie, excavatoare, buldozere etc.);

- emisiile in atmosfera de gaze / poluanți specifici descompunerii deșeurilor: gaz metan, hidrogen sulfurat, dioxid de carbon, compuși organici volatili.

3. In perioada de inchidere si urmarire post inchidere:

- emisiile in atmosfera provenite de la utilajele implicate efectiv in lucrarile de inchidere a depozitului (CO, CO2, NOx, SOx, COV si pulberi);

- emisiile in atmosfera de gaze / poluanți specifici descompunerii deșeurilor: gaz metan, hidrogen sulfurat, dioxid de carbon, compuși organici volatili evacuati prin puturile de colectare a biogazului.

Perioada de construire

Perioada de implementare a proiectului va conduce la o creştere a impurificării aerului din zonă, dar fără a o afecta semnificativ.

Această impurificare va fi cauzată de emisiile utilajelor de construire.

În cele ce urmează s-au estimat emisiile de poluaţii (g/kg de combustibil) pe baza factorilor de emisie indicaţi în Metodologia Copert şi sunt prezentaţi în tabelul de mai jos.

Estimarea unui parc de utilaje s-a făcut după numărul posibil de utilaje folosite, comparativ cu lucrări similare, şi de lungimea traseului, natura terenului, unităţile de relief, structura drumului etc.

Tabel nr. 2  Emisiile de poluanţi pe tipuri de utilaje

| Tip utilaj | Emisii de poluanţi (kg/zi) | Emisii de poluanţi (t/lună) |
| --- | --- | --- |
|  | NOX | CO | COV | particule | NOX | CO | COV | particule |
| excavator | 11,589 | 3,686 | 1,675 | 1,352 | 0,232 | 0,074 | 0,034 | 0,027 |
| autogreder | 14,084 | 4,480 | 2,036 | 1,644 | 0,282 | 0,090 | 0,041 | 0,033 |
| buldozer | 19,436 | 6,182 | 2,809 | 2,268 | 0,389 | 0,124 | 0,056 | 0,045 |
| autoîncărcător | 38,630 | 12,288 | 5,583 | 4,508 | 0,773 | 0,246 | 0,112 | 0,090 |
| Cilindru compresor | 19,315 | 6,144 | 2,792 | 2,254 | 0,386 | 0,123 | 0,056 | 0,045 |
| compactor cu pneuri | 28,973 | 9,216 | 4,188 | 3,381 | 0,579 | 0,184 | 0,084 | 0,068 |

Conform normelor referitoare la combustibili si carburanti, continutul acestora în substante poluante este de:

Tabel nr. 3

| CARACTERISTICI | U.M. | Conţinut maxim |
| --- | --- | --- |
|  |  | Premium I | Premium II | Regular | Normală | COR/RBOE |
| Tetraetil de plumb | mg/l | 0,3 | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 |
| Sulf | % | 0,005 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,05 |

pentru benzine de automobile

| CARACTERISTICI | U.M. | Conţinut maxim roman (ld, -35, -25, -15, -10, -5, +5) | -45 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sulf | mg/l | 0,5 | 0,25 |
| Impurităţi mecanice | % | lipsă | lipsă |

pentru motorina folosita de motoarele Diesel.

Aceste emisii sunt compuse din gaze: CO, SO2, NOX, Pb, VOC, pentru motoarele pe benzină şi CO, SO2, NOX, aldehide, pulberi în suspensie, VOC pentru motoarele pe motorină.

În tabelul nr. 4 se prezintă, conform programului COPERT, debitele masice ale emisiilor orare de poluanţi ale autovehiculelor în amplasamentul analizat.

Pe baza datelor din tabelul 4, în tabelul 5 se prezintă debitele masice ale emisiilor de poluanţi orare (maxime), zilnice şi pe minut (medii). Diferenţele între emisiile maxime si medii apar din ipoteza de funcţionare pe o perioadă de 10 ore/zi la parametrii maximi.

Debitele orare se referă la această perioadă, iar cele pe minut la debitele medii/zi.

Tabelul 4. - Debitele masice ale emisiilor orare de poluanţi [g/ora]

|  | Substanţa poluantă |
| --- | --- |
| Tip combustibil | NOx | CO | NM VOC | CH4 | Pulberi | N2O | NH3 | Pb | CO2 | SO2 |
| Benzina | 10,57 | 762,87 | 68,18 | 1,60 | 0 | 0,034 | 0,016 | 0,236 | - | 1,569 |
| Motorina | 1,847 | 2,569 | 0,5625 | 0,0069 | 0,347 | 0,0208 | 0 | 0 | - | 1,2639 |
| Total | 12,42 | 729,44 | 68,75 | 1,611 | 0,347 | 0,0556 | 0,016 | 0,2361 | - | 2,8333 |

Tabelul 5. -  Debitele masice ale emisiilor de poluanti în perimetrul instalatiei

| Substanţa poluantă | Debit masic |
| --- | --- |
|  | orar (maxim), g | zilnic, g | pe minut, mg |
| NOx | 12,42 | 124,2 | 86,195 |
| CO | 729,44 | 7294,4 | 506,23 |
| NM VOC | 68,75 | 687,5 | 477,125 |
| CH4 | 1,611 | 16,11 | 11,18 |
| Pulberi | 0,347 | 3,47 | 2,408 |
| N2O | 0,0556 | 0,556 | 0,386 |
| NH3 | 0,016 | 0,16 | 0,111 |
| Plumb | 0,2361 | 2,361 | 1,638 |
| SO2 | 2,8333 | 28,333 | 19,661 |

Efectuând calculul de dispersie, pentru substanţele poluante enumerate mai sus, au rezultat valorile concentraţiilor medii în aer, care sunt prezentate în tabelul 6.

Tabelul 6.  - Concentraţii  maxime  calculate, raportate la CMA din STAS 12574 – 87

| Combustibil | NOx | CO | Pulberi în suspensie | NH3 | Plumb | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B + M (valori calculate) | 46 µg/mc | 4,2 µg/mc | 21 µg/mc | 0,00012 µg/mc | 0,08 µg/mc | 45 µg/mc |
| CMA (medie zilnică) | 0,1 mg/mc | 2,00 mg/mc | 0,15 mg/mc | 0,10 mg/mc | 0,0007 mg/mc | 0,25 mg/mc |

Calculul a fost efectuat în concordanţă cu AP 42 şi alte modele EPA (ex. Screen 6).

Dispersia poluanţilor în aer este puternic influenţată de condiţiile climatice. Valorile prezentate în tabelele de mai sus sunt pentru conditii climatice defavorabile, presupunând viteza vântului apropiată dar inferioară valorii de 1 m/s. Se observă că pentru toţi poluanţii ce figurează în STAS 12574/1987, valorile concentraţiilor calculate sunt inferioare valorilor CMA.

Asadar, se constata ca in perioada implementarii proiectului, impactul asupra factorului de mediu aer va fi unul de tip negativ nesemnificativ mai ales ca lucrarile de construire se vor desfasura pe o perioada limitata de timp.

De asemenea, este recomandat ca în perioadele executării de lucrări să se impună constructorilor folosirea de echipamente, utilaje şi mijloace de transport care să respecte cele mai noi norme de emisiile de noxe.

Perioada de exploatare

In perioada de exploatare, sursele de emisii de poluanti in atmosfera vor fi:

- autocamioanele de transport deșeuri;

- utilajele de manipulare a deșeurilor pe amplasament;

- emisiile provenite din descompunerea deșeurilor biodegradabile în celulele de depozitare si emisiile rezultate de la fazele de tratare mecano-biologica si compostare (biogazul)

In ceea ce priveste emisiile autocamioanelor de transport deseuri si ale utilajelor de manipulare a deseurilor ele pot fi asimilate cu cele din perioada de implementare a proiectului si care au fost prezentate mai sus.

In ceea ce priveste emisiile provenite din descompunerea deseurilor, in anexa 1 la prezentul raport se prezinta un studiu de dispersie a poluantilor in atmosfera proveniti din activitatea de management al deseurilor pe amplasament.

Facem mentiunea ca acest calcul de dispersie este valabil pentru toata durata de functionare a depozitului (pentru mai multe celule), chiar daca dispersia a fost calculata pentru o singura celula de depozitare intrucat, intotdeauna, va fi operationala o singura celula de depozitare. Pe masura ce o celula de depozitare va fi umpluta, se va construi alta celula iar cea umpluta se va inchide asa incat emisiile de biogaz de la celula inchisa se vor reduce in mod semnificativ.

Concluziile studiului indica faptul ca nivelul imisiilor de poluanti in atmosfera la nivelul zonelor locuite se va situa sub limitele impuse de legislatia in vigoare (STAS 12574/1987 privind calitatea aerului in zonele protejate respectiv Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator) iar activitatea de pe amplasament nu va contribui la o afectare semnificativa a calitatii aerului in zonele louite.

Perioada de inchidere a celulei de depozitare (a depozitului)

In perioada de inchidere a unei celule de depozitare emisiile in aer vor proveni de la utilajele implicate in lucrarile efective de inchidere. Ele pot fi asimilate cu cu cele din perioada de implementare a proiectului si care au fost prezentate mai sus.

Perioada de post-inchidere a celulei de depozitare (a depozitului)

In perioada de post-inchidere emisiile in aer vor fi reprezentate de biogazul produs in corpul celulei inchise si evacuat in atmosfera prin intermediul puturilor de biogaz.

In aceasta perioada, cantitatile de biogaz sunt reduse intrucat se considera ca deseurile biodegradabile s-au descompus, in mare parte.

Rolul puturilor de biogaz, in faza de post inchidere, este de a elimina in atmosfera biogazul care se mai produce, in timp, in corpul depozitului, eliminandu-se, totodata, riscurile unor acumulari de biogaz ce pot da nastere unor evenimente periculoase (de ex. explozii). De asemenea, se pot monitoriza si anumiti indicatori cum ar fi: compozitia biogazului, cantitatea de biogaz produs, durata de producere a biogazului.

## 6.3. Sol

Perioada de executie

Activitatile din santier implica ocuparea temporara de teren, tasarea solului, manipularea unor cantitati importante de substante posibil poluante pentru sol si subsol.

In categoria acestor substante trebuie inclusi carburantii, combustibilii, vopselele, solventii etc.

O alta sursa potentiala de poluare a solului si subsolului este reprezentata de activitatea utilajelor in fronturile de lucru.

Utilajele, din cauza defectiunilor tehnice, pot pierde carburant si ulei. Observate si remediate, aceste pierderi nu vor reprezenta surse de poluare a solului si subsolului.

Decopertarea solului vegetal se va face in limita strictului necesar, el fiind depozitat temporar si apoi re-asternut pe taluzuri sau folosit pentru amenajarea peisagistica a altor zone.

Deseurile tehnologice provenite din santier vor fi depozitate in locuri special amenajate, protejate ecologic si vor fi evacuate periodic din santier pe baza de contract cu serviciile de salubritate.

De asemenea se va avea o grija deosebita fata de vegetatia din imediata vecinatate a zonei ce se va construi iar dupa amenajare se va avea in vedere amenajarea peisagistica a arterelor de circulatie si a curtilor.

Perioada de exploatare

Prin masurile prevazute in proiect (cai de acces betonate, rigole si camine de colectare a apelor pluviale) consideram ca impactul asupra solului este nesemnificativ in conditiile functionarii corespunzatoare si a respectarii prevederilor legale de protectia mediului.

In situatia implementarii PUZ-ului calitatea solului nu va fi afectata de viitoarea investitie. Pentru prevenirea deteriorarii calitatii solului au fost luate o serie de masuri dupa cum urmeaza:

- Impermeabilizarea minerala si artificiala a bazei depozitului conform normativului tehnic din Ordinul nr. 757/2004;

- Sistemul de colectare si evacuare a levigatului;

- Statia de tratare a levigatului;

- Colectarea tuturor apelor uzate (altele decat levigatul) prin sisteme de canalizare, deznisipator si separator de produse petroliere;

- Platformele betonate unde se vor desfasura diversele activitati (statia de sortare, statia de tratare mecano biologica, statia de compostare) vor avea rigole de scurgere a apelor uzate catre bazinul de levigat .

Apele uzate generate vor fi tratate pe amplasament intr-o statie de epurare si vor respcta prevederile NTPA 001/2005  dupa care vor fi folosite la irigarea spațiilor verzi din incintă, la umectarea deșeurilor în vederea realizării proceselor de tratare mecano-biologică și compostare, la umectarea deșeurilor din celula de depozitare în vederea obținerii unui grad optim de compactare.

Perioada de desfasurare a lucrarilor de inchidere a depozitului

Potentialele surse de poluare a solului sunt similare cu cele descrise la faza de construire.

Perioada de urmarire post-inchidere

Pentru aceasta perioada nu s-au identificat posibile surse de poluare a solului.

Beneficiarul va intocmi un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale in care vor fi prevazute actiunile ce se impun a fi luat, mijloacele de interventie precum si persoanele care se vor implica in cazul aparitiei unui pericol sau a unui eveniment de poluare a vreunui factor de mediu.

## 6.4. Zgomot si vibratii

### 6.4.1. Zgomot

Generalitati

Definit de fiziologi, zgomotul este orice sunet suparator.

Definit de fizicieni, zgomotul este o suprapunere dezordonata de diferite sunete si se datoreaza variatiei rapide a presiunii atmosferice.

Caracteristicile principale ale zgomotului

- frecventa, care pentru domeniul audibil este cuprinsa între 20 Hz si 20 kHz. Sensibilitatea maxima a urechii omenesti este pentru frecvente în intervalul 2000÷5000 Hz.

- lungimea de unda: distanta între doua maxime sau minime succesive undelor sonore. Se defineste prin raportul între viteza sunetului în aer (340m/s) si frecventa

- amplitudinea se refera la:

  - presiunea sonora (variatia presiunii atmosferice datorata undelor sonore), masurata în Pa;

  - intensitatea sonora (fluxul mediu de energie în unitatea de timp, care strabate unitatea de suprafata perpendicular pe directia de propagarea a undelor sonore), masurata în W/m2;

  - puterea sonora (energia acustica totala radiata de o sursa în unitatea de timp), masurata în W.

- nivelul sonor, notat L (level), care caracterizeaza sensibilitatea urechii omenesti la variatia amplitudinii zgomotului. Unitatea de masura a nivelului sonor este decibelul (dB), iar scara de variatie se bazeaza pe legea Weber-Fechner (pentru o crestere de 10 ori a excitatiei sonore, exprimata prin numerele 10n, cu n=0÷12, senzatia auditiva creste cu logaritmul zecimal al excitatiei). Nivelul intensitatii sonore este definit de relatia: ;

  - în care: I este intensitatea sonora, variind între pragurile domeniului audibil: Imin=10-12W/m2 si Imax=1W/m2. Scara nivelului intensitatii sonore este cuprinsa între 0 si 120 dB.

- ponderea zgomotelor, se refera la corectia, în functie de frecventa, ce se aduce valorilor nivelului de zgomot masurat cu aparate acustice, pentru a le apropia de cele percepute de urechea umana. Corectia se realizeaza conform unor curbe (A ÷ D) adoptate în functie de nivelul zgomotului. Pentru zgomotele din transporturile terestre se foloseste curba ponderata A, iar rezultatele masuratorilor sunt forma dB(A), adica decibeli ponderati A;

- analiza statistica a zgomotelor, se foloseste în cazul semnalelor stationare si nestationare (tranzitorii), ca cele din transporturi. Pentru a cuantifica astfel de semnale se recurge la analiza corelatiei timp-amplitudine a zgomotului si reprezentarea acestei corelatii prin histograme sau prin curbe cumulative. Cu ajutorul acestor curbe se stabilesc valorile medii statistice ale nivelurilor de zgomot: maxim (L10), mediu sau de baza (L50) si minim sau de fond (L90), în care indicii 10÷90 reprezinta proportiile procentuale din timpul de masurare, în care nivelurile respective au fost atinse sau depasite;

- zgomotul echivalent (Lech): este notiunea folosita pentru cuantificarea potentialului nociv al zgomotului ambiant. Nivelul zgomotului echivalent este nivelul constant, exprimat în dB(A), deci Lech A, care ar produce aceeasi energie sonora, într-un interval de timp dat, ca si zgomotul real, care are o variatie aleatorie sau în trepte. Nivelul de zgomot echivalent este functie de timpul de masurare: daca acesta este mai scurt Lech are valoare mai mare si invers.

Factorii care influenteaza nivelul de zgomot

Zgomotul produs de circulatia rutiera depinde de doua grupuri de factori: de emisie si de propagare.

Factorii de propagare

- Distanta fata de sursa de zgomot, influenteaza nivelul de zgomot conform relatiei:

; în care:

Ln - nivelul de zgomot la distanta dn (în m), în dB(A);

L7 - nivelul de zgomot la distanta de 7 m de sursa de zgomot;

KS - coeficient;(între 0,9÷1,1)

Efectele zgomotelor

Zgomotele, care însotesc practic permanent activitatile civilizatiei tehnice actuale, genereaza efecte de natura si gravitate diferita în functie de: nivelul acustic, durata de expunere la zgomot, gradul de solicitare psihica a omului, atitudinea omului fata de zgomot.

În functie de nivelul zgomotelor, efectele pot fi urmatoarele:

- la zgomote izolate având nivelul de 40÷50 dB(A), este perturbat somnul normal de noapte, omul fiind lipsit de odihna necesara. În timpul zilei, zgomotele de acelasi nivel perturba munca intelectuala, caracterizata printr-un grad sporit de concentrare si atentie;

- la niveluri mai ridicate ale zgomotelor, de pâna la 65 dB(A), sunt afectati si oamenii care presteaza o munca fizica.

La niveluri de 65÷85 dB(A), zgomotul afecteaza în mod diferit; apar afectiuni psihice (nevroze), afectiuni organice (hipertensiune arteriala). Aceste efecte sunt accentuate de zgomote intermitente, imprevizibile si însotite de vibratii.

Nivelul de poluare sonora din zona Cochirleanca

Nu sunt disponibile informatii privind nivelul de zgomot in zona Cochirleanca.

### 6.4.2. Vibratii

Generalitati

Vibratiile sunt unde elastice transmise prin medii solide, motiv pentru care se numesc si unde solidiene.

Parametrii care caracterizeaza vibratiile, frecvent masurati, sunt:

- deplasarea (d), în m si cm;

- viteza (v), în m/s si cm/s;

- acceleratia (a), în m/s2 si cm/s2;

- frecventa (f), în Hz

Surse de vibratii

Functionarea si circulatia autovehiculelor genereaza vibratii care sunt amplificate prin:

- cresterea sarcinii totale si a sarcinii pe osie;

- repartizarea inegala a sarcinii pe roti sau osii;

- cresterea vitezei de circulatie, valorile maxime ale vibratiilor fiind înregistrate la viteze de 40÷60 km/h;

- variatii rapide ale vitezei de circulatiei;

- starea suprafetei de rulare, caracterizata prin prezenta denivelarilor ca: degradari de suprafata mica (cuiburi de gaina), guri de canalizare denivelate, etc. Din studiile de specialitate rezulta ca o ridicatura de 2,1cm înaltime produce o crestere puternica a vitezei vibratiilor, care ajunge sa fie de 5÷10 ori mai mare decât cele aparute pe calea de rulare neteda;

- circulatie rutiera intensa, cu pondere mare a vehiculelor grele, în functie de alcatuirea structurii rutiere, genereaza vibratii cu frecventa de 19÷30 Hz si cu acceleratia de 0,98÷127cm/s2 . Vibratiile generate de circulatia rutiera, în special de traficul greu, se propaga la cladirile învecinate prin intermediul semispatiului structura rutiera-teren de fundare.

Efectele vibratiilor

Sunt afectate de vibratii in primul rând constructiile vechi datorita fenomenului de oboseala a materialelor din care au fost construite.

Oboseala este intensificata de vibratiile având viteza de peste 2 mm/s si se concretizeaza prin aparitia si extinderea fisurilor.

Efectul de rezonanta, care poate antrena o dublare a vitezei vibratiilor sporeste riscul de oboseala. Efect maxim asupra structurilor de cladiri au vibratiile cu frecventa redusa, de sub 1Hz.

### 6.4.3. Surse de poluare sonora si de vibratii

Lucrarile de constructie implica mai multe surse de zgomot si vibratii:

- Procesele tehnologice de executie a constructiilor, drumului, retelelor utilitare datorita functionarii unor grupuri de utilaje cu functii adecvate, aceste utilaje în lucru reprezinta tot atâtea surse de zgomot;

- Circulatia mijloacelor de transport de la Bazele de Productie la fronturile de lucru;

Nivelul sonor depinde în mare masura de urmatorii factori:

- fenomene meteorologice, viteza si directia vântului, gradientul de temperatura si de vânt;

- absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit „efect de sol”;

- absorbtia în aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa, componenta spectrala a zgomotului;

- topografia terenului;

- vegetatie.

Principala sursa de zgomot si vibratii este reprezentata de functionarea utilajelor. Suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie, cu mase proprii mari, datorita deplasarii si activitatii desfasurate în punctele de lucru, constituie surse de vibratii.

A doua sursa de zgomot si vibratii este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport.

Pentru transportul materialelor (pamânt, balast, prefabricate, beton, asfalt etc.) se presupune ca vor fi folosite basculante/autovehicule grele, cu tonaj ridicat.

Evolutia nivelului sonor depinde de evolutia lucrarilor si marimea fronturilor de lucru.

In cazul planului de fata, afectate de zgomot si vibratii vor fi, în principal zonele de locuit, traversate de traficul de vehicule grele aferent. Se presupune ca lucrarile de construire desfasurate pe amplasament nu vor afecta zonele locuite din punct de vedere al zgomotului si al vibratiilor ca urma a distantei amplasamentului propus fata de cele mai apropiate zone rezidentiale (cca. 1500 m).

Din literatura de specialitate si din observatiile efectuate de-a lungul timpului pe santiere, se poate face afirmatia la parcurgerea unei localitati de catre autobasculantele ce deservesc santierul, se pot atinge niveluri echivalente de zgomot, pentru perioadele de referinta de 24 ore, de peste 50 dB(A), daca numarul trecerilor depaseste 20.

Se înregistreaza nivele echivalente de zgomot de 60 - 65 dB(A) în cazul unui numar de treceri de ordinul a 100 si mai mult de 65 dB(A) în cazul unui numar de treceri de peste 150.

Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza  starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, în exterior, sunt precizate în STAS 10 009-88 si prevad, la limita incintei, valoarea de 65 dB(A) (tabelul 3 din STAS-10009-88), iar în ceea ce priveste amplasarea cladirilor de locuit ((2.5 din acelasi referential), aceasta se va face în asa fel încât sa nu se depaseasca valoarea maxima de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior cladirii, masurat la 2 m de fatada acesteia în conformitate cu STAS  6161/1-89.

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, prevede la art. 16 ca “Dimensionarea zonelor de protecție sanitară se va face în așa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate și respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

a) în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50;

b) în perioada nopții, între orele 23.00 – 7.00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB și, respectiv, curba de zbomot Cz 40.”

Circulatia mijloacelor de transport este însotita de deseuri energetice, sub forma de zgomote si vibratii. La reuniunea de la Paris 1990, s-a conchis ca  ,,transporturile rutiere constituie principala sursa de zgomot în societatea moderna”, cca 80% din zgomotul unui oras fiind cel emis de autovehicule;

În cazul de fata, principala sursa de zgomot si vibratii este reprezentata de functionarea utilajelor si autovehiculelor folosite în perioada de constructie în special în perioada lucrarilor de terasamente si fundatii unde datorita cantitatilor de materii si materiale folosite sunt necesare si utilaje de capacitati mari (cel putin într-o prima parte efectul asupra populatiei va fi neglijabil, deoarece distantele pana la zonele rezidentiale sunt mari, iar transporturile prin localitate sunt reduse. 90% din activitate se va desfasura pe amplasament).

Transporturile de echipamente si de materii prime pe amplasament se va face utilizând rețeaua de drumuri existentă. Trebuie menționat faptul că drumul de acces din satul Roșioru la amplasamentul propus (care este in prezent amenajat ca drum de exploatare) va fi supus unui amplu proces de modernizare, astfel încât tranzitul autospecialelor de transport prin zonele rezidențiale va genera cât mai puțin zgomot.

Un alt lucru ce trebuie menționat este faptul că prezentul proiect prevede achiziționarea de autospeciale și utilaje de manipulare a deșeurilor noi, cu niveluri de zgomot și emisii reduse.

În cele ce urmeaza se prezinta tipurile de utilajele folosite, în lucrari de constructii (terasamente) si puterile acustice asociate:

- buldozere		                 Lw ( 115 dB(A)

- încarcatoare tip Wolla	      Lw ( 112 dB(A)

- excavatoare		      Lw ( 117 dB(A)

- autogredere		      Lw ( 112 dB(A)

- compactoare		      Lw ( 105 dB(A)

- finisoare		                 Lw ( 115 dB(A)

- basculante		      Lw ( 107 dB(A)

In concluzie, avand în vedere că distanța de la amplasamentul propus la cea mai apropiată zona rezidentială este de cca. 1500 m (satul Rosioru), se apreciaza ca functionarea utilajelor pe amplasamentul depozitului de deșeuri nu este în măsură să afecteze calitatea locuirii, din punct de vedere al zgomotului și al vibrațiilor.

### 6.4.4. Surse de vibratii, niveluri de vibratii

Vibratiile generate prin traficul rutier se datoreaza în principal deplasarii vehiculelor grele si sunt influentate de starea suprafetei drumului.

Efectul pe care îl au vibratiile asupra cladirilor si ocupantilor este un subiect tehnic foarte complex. Specialisti din întreaga lume au încercat si încearca în continuare, folosind echipamente stiintifice performante, sa determine cât de mult este influentata structura cladirilor (pereti, tencuiala) de zgomote si vibratii.

Traficul greu poate genera vibratii ale ferestrelor si/sau zornaitul unor obiecte din locuinta dar acest fapt nu conduce si la concluzia ca structura si/sau tencuiala vor fi afectate. Aceste vibratii ale ferestrelor au un efect emotiv puternic asupra ocupantilor.

Studiile arata ca nivelul vibratiilor, generate de traficul rutier este puternic influentat si de nivelul ridicat al apei subterane; se remarca o crestere, în aceleasi conditii de trafic, în lunile de primavara când regimul precipitatiilor este ridicat si o reducere a nivelului vibratiilor în lunile secetoase din timpul verii.

Efectul vibratiilor asupra cladirilor se poate interpreta daca se calculeaza intensitatea lor, pe baza masurarilor, folosind apoi tabelul de mai jos. (Definitia intensitatii, sau nivel de tarie, masurata în vibrar este prezentata (n STAS 12 025 - 1994).

| Intensitatea trepidatiei, [vibrar] | Clasa trepidatiilor | Efectul asupra cladirilor |
| --- | --- | --- |
| 10...20 | Usoare | Nu este pericol |
| 20...30 | Mijlocii | Nu este pericol |
| 30...40 | Puternice | Deteriorari usoare, fisuri (n ziduri |
| 40...50 | Dure | Fisuri (n zidurile de sustinere |
| 50...60 | Foarte dure | Distrugerea cladirilor |

Într-o organizare urbanistica adecvata, zona poate deveni o zona linistita prin izolarea spatiului de zonele cu circulatie intensa si organizarea adecvata a traficului interior.

In cazul activitatii noastre problema principala este a transportului materialelor (in perioada de construire) si a deseurilor de la producator la amplasament (camionele de transport trecand prin localitate), pentru perioada de functionare.

Din literatura de specialitate si din observatiile efectuate de-a lungul timpului pe  santiere, se poate face afirmatia ca la parcurgerea unei localitati de catre autobasculantele ce deservesc santierul, precum si a celor care vor transporta deseuri (in perioada de functionare a proiectului) se pot atinge niveluri echivalente de zgomot, pentru perioadele de referinta de 24 ore, de peste 50 dB(A), daca numarul trecerilor depaseste 20, ori numarul maxim de camioane estimat de noi este de 10 - 15 si la intervale mari de timp, avand in vedere ca prin proiect s-au prevazut autospeciale de transport deseuri de capacitate mare de tip lung-curier.

De asemenea, autospecialele de transport al deseurilor vor fi noi (achizitionate prin prezentul proiect) iar circulatia lor se va face pe o retea de drumuri deja asfaltate (sau care vor fi asfaltate la momentul demararii lucrarilor), lucruri care vor contribui la mentinerea unui nivel scazut de vibratii in localitatile tranzitate.

## 6.5. Gestionarea deseurilor

Gestionarea deseurilor in faza de construire

Principalele tipuri de deseuri care vor fi generate in urma desfasurarii activitatilor de construire a obiectelor de investitii sunt:

- deseuri tehnologice: pamant excavat, deseuri din constructii, uleiuri, acumulatori si anvelope uzate, materiale impregnate cu produsi petrolieri (ex. lavete, filtre auto de ulei)

- deseuri asimilabile deseurilor menajere rezultate din activitatile personalului pe amplasament

| Activitate generatoare | Deseu generat | Cod deseu | Mod gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| Lucrari de excavare si sapaturi | Sol fertil Pamant | 17 05 04 | Solul fertil decopertat va fi utilizat pentru acoperirea ca umpluturi in constructiile de pe amplasament precum si ca strat de acoperire zilnica a deseurilor, in perioada de operare a depozitului |
| Activitati de constructie | Amestecuri de resturi de materiale | 17 01 07 | Vor fi stocate temporar in incinta organizarii de santier in containere metalice de capacitati mari, in zone special desemnate, urmand a fi preluate (pe baza de contract) de catre operatorii economici autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. |
|  | Deseuri din polietilena (HDPE) si PVC – folie si tubulatura | 17 02 03 | Vor fi stocate temporar in incinta organizarii de santier in zone special desemnate, urmand a fi preluate (pe baza de contract) de catre operatorii economici autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. |
| Activitati intretinere vehicule si utilaje | Uleiuri uzate | 13 02 06* | Vor fi colectate separat, pe tipuri, si stocate temporar in recipienti metalici in incinta organizarii de santier intr-o zona special desemnata, urmand a fi preluate (pe baza de contract) de catre operatorii economici autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. Vor fi respectate prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. |
|  | Acumulatori uzati | 16 06 01* | Vor fi colectati si stocati in recipienti metalici in incinta organizarii de santier intr-o zona special desemnata, urmand a fi preluati pe baza de contract de catre operatori autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. Vor fi respectate prevederile HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si a acumulatorilor si a deseurilor de baterii si acumulatori. |
|  | Anvelope uzate | 16 01 03 | Vor fi colectate si stocate temporar pe platforme betonate din incinta organizarii de santier, urmand a fi preluate pe baza de contract de catre operatori autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. Vor fi respectate prevederile HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. |
| Activitati intretinere vehicule si utilaje | Materiale impregnate cu produsi petrolieri (lavete, filtre auto ulei) | 15 02 02* | Vor fi colectate in containere metalice si stocate in incinta organizarii de santier, urmand a fi preluate pe baza de contract de catre operatori autorizati pentru activitatile de eliminare (cel mai probabil prin incinerare). |
| Activitatile personalului angajat | Deseuri asimilabile | 20 03 01 | Vor fi colectate in pubele, urmand a fi transportate si eliminate la facilitatile autorizate. Serviciul va fi contractat unui operator autorizat. |

Constructorul va fi obligat prin documentele de achizitie a serviciului (respectiv caietele de sarcini) sa elaboreze si sa prezinte un Plan de gestionare a deseurilor pentru intreaga durata a santierului.

Planul va trebui sa asigure, ca cerinta minimala, conformitatea deplina cu cerintele legale in vigoare la data atribuirii contractului.

Deseurile cele mai importante din punct de vedere cantitativ si singurele a caror generare poate fi estimata in aceasta etapa sunt reprezentate de pamanturile (inclusiv sol fertil) rezultate in urma operatiilor de decopertare si excavatii.

Gestionarea pamanturilor si a solurilor rezultate

| Obiect de investitie | Cantitati generate | Mod gestionare |
| --- | --- | --- |
| Depozit ecologic Cochirleanca | - sol fertil: 14 150 m3 - pamant: 99 000 m3 | Solul fertil decopertat va fi depozitat temporar pe amplasament pentru inchiderea celulelor, la amenajarea spatiilor verzi de pe amplasamentul depozitului. Restul de pamant va fi utilizati ca umpluturi (modelare baza celula, executie dig perimetral), restul fiind stocati temporar in vederea utilizarii ca material de acoperire zilnica si finala a celulelor. |

Gestionarea deseurilor in faza de operare

- Gestionarea deseurilor nepericuloase care fac obiectul activitatii

1. Deșeurile reciclabile selectate în cadrul stației de sortare de pe amplasament vor fi stocate pe categorii dupa care vor fi compactate, balotate si livrate unitatilor reciclatoare. Refuzul de la statia de sortare (deseurile care nu pot fi reciclate sau care nu se preteaza reciclarii) vor ajunge la depozitarea finală în celula de deșeuri.

2. În cadrul stației de tratare mecano-biologică, refuzul de ciur (deșeurile care nu se pretează tratării mecano-biologice) vor ajunge la depozitarea finală în celula de deșeuri. Produsul finit rezultat din procesul de tratare mecano-biologică va fi livrat pe bază de contract.

3. În cadrul stației de compostare, deșeurile care nu se pretează compostării vor ajunge la depozitarea finală în celula de deșeuri. Produsul finit rezultat din procesul de compostare va fi livrat pe bază de contract.

4. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE-urile) vor fi stocate temporar pe amplasament dupa care vor fi livrate unitatilor reciclatoare;

5. Deșeurile periculoase ajunse în mod accidental pe amplasament vor fi stocate temporar pe amplasament, vor fi depozitate in spatii adecvate dupa care vor fi livrate colectorilor autorizati.

6. Deșeurile din construcții și demolări ajunse pe amplasament vor fi stocate temporar după care vor fi livrate unităților procesatoare.

Tipuri  de deseuri care vor fi generate in urma activitatilor de operare sunt:

- Deseuri  tehnologice:

  - deseuri rezultate din activitatile de intretinere a vehiculelor si utilajelor: uleiuri, acumulatori si anvelope uzate, materiale impregnate cu produsi petrolieri (ex. lavete, filtre auto de ulei), deseuri metalice (resturi metalice rezultate si piese de schimb neutilizabile);

  - deseuri rezultate din activitatile de epurare a apelor uzate – namol.

- deseuri asimilabile rezultate din activitatile personalului angajat.

- deseuri menajere – colectate selectiv

| Activitate generatoare | Deseu generat | Cod deseu | Cantitate (t/an) | Mod gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitati intretinere vehicule si utilaje | Uleiuri uzate | 13 02 06* | 2 | Vor fi respectate prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. |
|  | Acumulatori uzati | 16 06 01* | 0,2 | Vor fi respectate prevederile HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si a acumulatorilor si a deseurilor de baterii si acumulatori. |
|  | Anvelope uzate | 16 01 03 | 0,5 | Vor fi respectate prevederile HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. |
|  | Materiale impregnate cu produsi petrolieri (lavete, filtre auto ulei) | 15 02 02* | 0,05 | Vor fi colectate in containere metalice si stocate in incinta, urmand a fi preluate pe baza de contract de catre operatori autorizati pentru activitatile de eliminare (cel mai probabil prin incinerare). |
|  | Deseuri metalice provenite de la reparatii si intretinere curenta | 16 01 17 | 3 | Vor fi colectate separat si trimise spre valorificare. |
| Activitati de preepurare si epurare | Emulsie si namol colectate in separatoarele de ulei | 19 08 10* | variabil | Tratare/eliminare in incinta |
|  | Ambalaje reactivi chimici utilzati la curatarea membranelor | 15 01 10* | 2 | Tratare/eliminare in incinta |
|  | Concentrat rezultat din procesul de epurare a levigatului | 19 02 05* | 1,5 | Tratare/eliminare in incinta |
| Activitati de protectie a muncii | Echipamente individuale de protectia muncii uzate (materiale textile si cauciuc) | 15 02 03 | 0,07 | Colectate separat si trimise spre valorificare. |
| Activitatile personalului angajat – 50 persoane | Deseuri menajere | 20 03 01 | 4 | Vor fi colectate selectiv in pubele, deseurile reciclabile vor ajunge la statia de sortare, deseurile biodegradabile vor ajunge la statia de tratare mecano-biologică sau la stația de compostare iar cele nereciclabile si care nu se preteaza compostarii sau tratării MB vor fi depozitate in depozitul de deseuri |

## 6.6. Flora, fauna, spatiile verzi

Atat in perioada de executie, cat si dupa punerea in functiune precum si la faza de inchidere, circulatia si functionarea utilajelor si mijloacelor de transport determina un impact negativ asupra vegetatiei si faunei terestre, dar acesta este reversibil.

Mai mult, din punct de vedere al biodiversitatii, zona este populata de specii comune iar pe amplasament si in zona nu se afla specii de fauna si flora ocrotite de lege. Terenul propus pentru derularea investitiei cat si terenurile invecinate sunt folosite, in prezent, pentru agricultura.

Este necesar ca zona de teren afectata de lucrarile de santier sa fie pe cat posibil cat mai putin extinsa, pentru protectia vegetatiei si faunei terestre.

Suprafata de teren ce va fi trecuta in intravilanul comunei Cochirleanca va duce la scoaterea din circuitul agricol a unei suprafete de 31,29 ha.

Trecerea in intravilan a suprafetei de teren mai sus mentionate nu va afecta flora si fauna din zona, data fiind utilizarea actuala a terenurilor din zona si anume agricultura.

Pe amplasamentul studiat la finalizarea lucrarilor de constructie se vor infiinta spatii verzi si perdele de protectie perimetrale, conform PUZ-ului realizat.

In concluzie, vegetatia si fauna nu vor avea de suferit in perioada derularii lucrarilor de construire, a functionarii obiectivului, a derularii lucrarilor de inchidere si a fazei de urmarire post-inchidere.

## 6.7. Sanatatea populatiei

Implementarea PUZ nu va afecta starea de sanatate a locuitorilor comunelor  invecinate. Depozitul se va construi la distanta de peste 1000 m fata de cele mai apropiate zone rezidentiale.

- Amplasamentul si tehnologiile folosite respecta toate cerintelele legislatiei in vigoare (ex. Ordinul ministrului Sanatatii  nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si recomandarilor privind mediul de viata al populatiei; HG 349/2005  privind depozitarea deseurilor, Ord. 757/2004 pentru aprobarea Normativului privind depozitarea deseurilor, Ord 95/2004 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor în fiecare clasă de depozit, NTPA 001/2005-privind deversarea apelor uzate in emisar etc).

Tehnologiile folosite de instalatia de tratare a deseurilor  sunt conforme cu cerintele Directivei IPPC si corespund „Celor mai bune tehnici disponibile – BAT” stabilite.

De asemenea evaluarile facute in sub-capitolele anterioare privind impactul asupra mediului (aer, zgomot, vibratii) nu scot in evideta aspecte semnificative care ar putea afecta implicit sanatatea populatiei.

Ca urmare potentialele efecte asupra sanatatii umane vor fi reduse pe termen scurt, mediu si lung, fara a induce efecte secundare si cumulative.

La nivel European, dar si din experienta de 10 ani acumulata la depozitul similar de la Slobozia, jud. Ialomita, nu au fost semnalate incidente privid afectarea populatiei.

## 6.8. Peisajul

Obiectivul propus a se realiza si activitatea analizata nu afecteaza in mod semnificativ peisajul sau zonele de interes traditional.

Impactul negativ asupra peisajului apare in perioada de executie prin prezenta santierului, dupa care terenul va fi sistematizat cu spatii functionale, drumuri de acces, spatii verzi. De asemenea, amplasamentul va fi imprejmuit cu gard si cu o perdea forestiera.

Datorita distantei si a masurilor propuse privind spatiile verzi si plantatiile perimetrale, activitatea viitoare, din punct de vedere al zgomotelor si vibratiilor, emisiilor de poluanti, nu va afecta peisajul si zonele invecinate rezidentiale.

Proiectul prevede refacerea cadrului natural dupa terminarea executiei lucrarilor dar si la inchiderea depozitului, prin reintroducerea in cadrul natural a terenurilor ocupate de depozitarea deseurilor (inierbarea stratului de acoperire a depozitului).

## 6.9. Efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative

Conform HG nr. 1076/2004 este necesar ca, în evaluarea efectelor asupra mediului ale prevederilor planului, să fie luate în considerare efectele cumulative şi sinergice asupra mediului.

Astfel, efectele cumulative pot apărea în situaţii în care mai multe activităţi au efecte individuale nesemnificative, dar împreună pot genera un impact semnificativ sau, atunci când mai multe efecte individuale ale planului generează un efect combinat.

În cazul planului urbanistic zonal analizat, s-au identificat în comuna Cochirleanca următoarele activități industriale: fabrica de confecții de la Boboc, aerodromul militar de la Bobocu, Fabrica de brânzeturi de la Roșioru, abatorul de la Cochirleanca (care nu functioneaza).

In anumite cazuri, efectele acestor activităţi asupra mediului se pot cumula sau combina, generând un impact semnificativ.

In analiza acestor aspecte s-au avut in vedere :

- activitatile desfasurate conform Anexei I la Legea nr. 278/2013;

- procesele Nose-P alocate

- poluantii posibil a fi emisi in aer

- poluantii posibil a fi emisi in apa

- poluantii emisi in aer de sursele mobile si sursele de zgomot si vibratii datorate cresterii numarului de autovehicule de transport pentru toate aceste activitati

Dintre toți factorii enumerați mai sus, impactul cumulativ se poate manifesta la nivelul localitatilor prin cresterea nivelului de trafic. Astfel, numarul autovehiculelor care vor tranzita localitatile va spori si se poate spune ca este posibila cresterea nivelului de impurificare a aerului in zonele locuite (prin emisiile de noxe cat si prin niveluri de zgomot si vibratii). Acest impact se poate manifesta in toate fazele planului propus (faza de construire, faza de operare, faza de inchidere, mai putin faza de monitorizare post-inchidere in care numarul de transporturi va fi destul de redus).

Analiza impactului cumulativ in perioada de operare a depozitului:

| Factor de mediu posibil a fi afectat | Activitatea propusa prin prezentul plan | Alte activitati care se desfasoara pe teritoriul comunei | Efectul cumulat estimat | Mod de reducere a impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Depozit ecologic de deșeuri menajere, stație de tratare mecano-biologică, stație de compostare a deșeurilor și stație de sortare a deșeurilor’’ | Fabrica de confectii, fabrica de branzeturi, alte activitati mai mici etc. |  |  |
| Apa | Sursele si poluantii posibil a fi emisi: Nu este cazul | Sursele si poluantii posibil a fi emisi: Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Sol | Sursele si poluantii posibil a fi emisi: Nu este cazul | Sursele si poluantii posibil a fi emisi: Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Aer | Sursele si poluantii posibil a fi emisi: Autospecialele de transport materiale, utilaje, deseuri. CH4 CO2 NOX SOx COV H2S Pulberi in suspensie | Sursele si poluantii posibil a fi emisi: Mijloace de transport specifice activitatilor. CO NOX SOx Pulberi in suspensie Poluanti rezultati de la combustibili folositi in activitate de transport | Cresterea nivelului de impurificare a aerului in zonele locuite traversate de autospecialele de transport | Folosirea de mijloace de transport performante, cu niveluri reduse de emisii, zgomot si vibratii. Modernizarea cailor de acces (asfaltarea drumurilor de acces). Impunerea limitelor de viteza la tranzitarea localitatilor. |
| Zgomot si vibratii | Sursele si poluantii posibil a fi emisi: Autogunoiere Buldozere Compactoare Cisterne | Mijloace de transport specifice activitatilor. | Posibile cresteri ale nivelurilor de zgomot si vibratii pe arterele de circulatie din localitati |  |

Precizam că metodele utilizate pentru predicţia impactului au luat în considerare cele mai defavorabile scenarii, considerând simultaneitatea desfăşurării tuturor activităţilor implicate de proiect.

Evaluarea impactului a fost efectuată luând în considerare efectele cumulate şi combinate ale poluanţilor sau ale factorilor de stres asupra factorilor/aspectelor de mediu.

In concluzie analiza efectelor cumulative, corelat cu analiza riscurilor si masurile avute in vedere pentru diminuare impactului vor conduce la un impact negativ nesemnificativ asupra factorilor de mediu in limitele unor activitati industriale desfasurate conform legislatiei in vigoare.

Efectele secundare

Nu s-au identificat efecte secundare ce ar putea sa apara la nivelul factorilor apa, aer si sol, biodiversitate, fauna, flora, valori materiale, patrimoniul cultural si relatiilor dintre toti acesti factori.

In ceea ce priveste populatia, putem afirma ca planul propus va duce la o intensificare a traficului rutier in zona (trafic generator de emisii, de zgomot precum si de vibratii) insa nu in limite care sa afecteze calitatea locuirii din zona. Traficul se va desfasura pe drumuri modernizate cu mijloace de transport dotate cu sisteme cat mai noi de reducere a emisiilor.

Efectele pe termen scurt

Efectele pe termen scurt pot fi considerate cele din perioada de construire. Efectele se pot resimiti la nivelul aerului si populatiei (prin emisiile de noxe generate de trafic, de utilajele de construire dar si prin zgomotul si vibratiile produse).

Amplasamentul se afla la o distanta suficient de mare fata de zonele locuite astfel incat emisiile, zgomotul si vibratiile sa nu afecteze calitatea locuirii in zona.

Cresterea nivelului de trafic din zona poate fi, de asemenea, o problema pentru zonele locuite. Pentru limitarea disconfortului produs populatiei se va impune constructorului folosirea de utilaje si mijloace de transport cu norme de poluare cat mai noi. Este de mentionat ca traficul se va desfasura pe drumuri asfaltate iar drumul de acces la depozitul de deseuri va fi modernizat.

Efectele pe termen mediu si lung

Acestea pot fi considerate cele din perioada functionarii, inchiderii si fazei de post-inchidere ale depozitului.

In perioada functionarii si a inchiderii depozitului efectele se pot resimti la nivelul factorului de mediu aer si la nivelul populatiei.

Factorul de mediu aer poate fi afectat prin:

- emisiile de la mijloacele de transport si de la utilajele aflate in functiune pe amplasament;

- emisiile de biogaz provenite din descompunerea deseurilor.

In ceea ce priveste emsiile provenite de la utilaje, se va impune constructorului folosirea de utilaje si mijloace de transport cu norme de poluare cat mai noi.

In ceea ce priveste emisiile de biogaz, pentru limitarea lor, se va respecta programul de acoperire zilnica a zonelor operationale din cadrul celulei de depozitare iar pe masura ce se vor mai construi celule de depozitare se va stabili o metoda de valorificare/eliminare a biogazului (fie prin instalarea unui sistem de ardere in facla fie prin captarea lui si folosirea in scopuri producerii de energie).

Populatia poate fi afectata de functionarea obiectivului ca urmare a:

- mirosurilor neplacute cauzate de descompunerea deseurilor.

Pentru prevenirea aparitiei disconfortului produs de mirosuri la nivelul populatiei, s-a respectat, in primul rand, distanta minima a amplasamentului propus fata de cele mai apropiate zone locuite (minim 1000 m, conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei).

Pe de alta parte, calculele de dispersie efectuate si prezentate in capitolele anterioare, nu au evidentiat concentratii de poluanti care sa depaseasca normele legale in vigoare (Legea 104/2011 privind calitatea aerului respectiv STAS 12574/87 privind calitatea aerului in zonele protejate).

Totusi, pe parcursul duratei de operare a depozitului, pot sa apara, la nivelul zonelor locuite, momente in care se va resimti mirosul specific descompunerii deseurilor.

Cauzele pot fi reprezentate de dispersia insuficienta a poluantilor in atmosfera ca urmare a conditiilor atmosferice nefavorabile (inversiuni atmosferice, nebulozitate ridicata, vant care bate inspre zonele locuite, temperaturi foarte ridicate etc.).

Aceste efecte se vor manifesta, insa, pe durate scurte de timp si fara a afecta calitatea locuirii in zona.

- Emisiilor de noxe, a zgomotului si vibratiilor cauzate de cresterea nivelului de trafic din zona.

Pentru limitarea disconfortului produs populatiei se va impune constructorului folosirea de utilaje si mijloace de transport cu norme de poluare cat mai noi. Este de mentionat ca traficul se va desfasura pe drumuri asfaltate iar drumul de acces la depozitul de deseuri va fi modernizat.

Efecte permanente si temporare

Efectele temporare se pot resimti la nivelul factorului de mediu aer si la nivelul populatiei atat in perioade de construire, cat si in perioadele de operare respectiv inchidere prin:

- cresterea nivelului de emisii de noxe in atmosfera de la utilajele de construire si de manipulare a deseurilor;

- cresterea nivelului de zgomot si de vibratii in zonele locuite ca urmare a intensificarii traficului;

- mirosurilor neplacute cauzate de descompunerea deseurilor.

Toate aceste efecte pot fi diminuate, asa cum s-a mentionat si mai sus, prin:

- folosirea, de catre constructor, de utilaje si mijloace de transport cu norme de poluare cat mai noi;

- acoperirea zilnica cu pamant a zonelor de depunere a deseurilor din cadrul celulelor de depozitare.

Efectele permanente se pot manifesta doar la nivelul peisajului. Insa si acesta, dupa inchidere, va fi refacut, pe cat posibil, ca urmare a inierbarii stratului vegetal de acoperire a depozitului.

Efecte pozitive si negative

Privind in ansamblu obiectivele planului, efectele pozitive vor consta in:

- gestionarea deseurilor conform normativelor romanesti si europene in vigoare;

- atingerea unui grad ridicat de colectare a deseurilor;

- eliminarea, datorita sistemului constructiv propus, a riscurilor poluarii solului, subsolului si apelor subterane si implicit diminuarea impactului asupra factorilor de mediu apa si sol ca urmare a inchiderii depozitelor neconforme;

- atingerea tintelor de reciclare a deseurilor;

- reducerea cantitatilor de deseuri care ajung la depozitarea finala.

Efectele negative pot consta in:

- cresterea gradului de impurificare a aerului in zona ce poate afecta calitatea locuirii (gaze de esapament, biogaz etc.);

- cresterea nivelului de zgomot si de vibratii ca urmare a intensificarii traficului – lucru ce poate afecta, de asemenea, populatia din zona.

- In mod negativ poate fi afectat si peisajul – cel putin in perioada de construire, de operare si de inchidere a depozitului. Dupa inchidere, peisajul va fi refacut, pe cat posibil, ca urmare a inierbarii stratului vegetal de acoperire a depozitului.

## 6.10. Identificarea si analiza riscurilor

Activitatea analizata se va desfasura in incinte deschise si inchise, cu putine materiale si personal si cu luarea tuturor masurilor de protectia muncii, protectia contra incendiilor etc.

Analiza de risc

Definitia probabilistica a riscului este:

Risc = Pericol ( Expunere

Prin pericol se întelege marimea efectelor produse de un eveniment, iar prin expunere probabilitatea de aparitie a evenimentului.

Factorii evaluarii calitative a riscului tin de triada sursa-cale-receptor si sunt:

- Pericol/sursa (poluanti, toxicitate, efecte particulare);

- Calea de actionare (drumul de la sursa la tinta);

- Tinta/receptor (obiectivele asupra carora se actioneaza).

Obiectivele urmarite prin procedeele de evaluare a riscului sunt:

- identificarea agentilor poluanti sau a pericolelor celor mai importante;

- identificarea resurselor si receptorilor expusi riscului;

- identificarea mecanismelor prin care se realizeaza riscul;

- identificarea riscurilor importante care apar în amplasament;

- identificarea masurilor necesare pentru a reduce gradul de risc la un nivel acceptabil.

În anexa A.4. a Ordinului MAPPM nr. 184/1997 se prezinta un model simplificat prin care probabilitatea de aparitie a evenimentului poluant se clasifica în trei categorii:

  - mare (3 puncte),

  - medie (2 puncte),

  - mica (1 punct).

În acelasi mod se clasifica si gravitatea potentiala a poluarii:

- majora (3 puncte),

- medie (2 puncte),

- usoara (1 puncte).

Conform modelului simplificat, riscul determinat cu formula de mai sus, poate fi gradat între 1 si 9 (dupa cum rezulta din înmultirea punctelor corespunzatoar probabilitatii cu cele corespunzatoare gravitatii).

Modelul este util în cazul compararii între ele a mai multor riscuri.

Identificarea riscurilor comporta în mod obligatoriu:

- delimitarea corecta a zonei supuse studiului;

- stabilirea informatiilor de baza asupra zonei (calitatea mediului, densitatea populatiei, rutele de transport, datele meteo, localizarea posibilelor surse de risc);

- precizarea scenariilor de aparitie a evenimentelor poluante luate în considerare.

Din analiza posibilelor situatii de risc si a efectelor acestora, in cazul activitatii analizate, in tabelul de mai jos, se prezinta rezultatele obtinute, conform metodologiei Agentiei Franceze de protectie a Mediului (ADEME), metodologie care va fi prezentata detaliat in cadrul raportului privind impactul asupra mediului:

| Riscul | Clasificarea probabilitatii (de la 1 – mica la 3 – mare) | Clasificarea gravitatii (de la 1 – usoara la 3 –majora) | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Riscuri naturale | 1 – cutremur | 2 | 2 |
| Accidente industriale | 2 – depozitare | 2 | 4 |

Rezulta ca prin activitatea ce urmeaza a se desfasura, probabilitatea de aparitie a unor accidente naturale sau/si industriale este de nivel mediu, gravitatea este medie dar rezultatele activitatilor de executie si functionare pot fi controlate fara a afecta populatia din zonele invecinate amplasamentului.

Factorii de  mediu „aer”, „apa”, „sol”

Analiza a fost prezentata in paragrafele anterioare prin cumularea si interpretarea datelor obtinute in perioada 2004 – 20013 prin lucrari similare (studii de evaluare a impactului, bilanturi de mediu, monitorizare) realizate de D&V ENVIRONMENT pentru S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A. Slobozia - care detine si opereaza Depozitul zonal conform pentru deseuri nepericuloase Slobozia.

AER

Impactul functionarii unei instalatii de tratare si depozitare deseuri nepericuloase asupra factorului de mediu „aer” pentru zona invecinata amplasamentului se poate considera ca “negativ nesemnificativ”, intrucat investitia respecta toate normele romanesti si europene in vigoare referitoare la gestionarea deseurilor.

APA

Investitia va beneficia de dotari care vor reduce la minimum riscurile poluarii apelor subterane sau de suprafata:

- sistem de impermeabilizare a celuelor de depozitare conform normativului tehnic din Ord. 757/2004 privind depozitarea deseurilor;

- bazin de colectare a levigatului complet impermeabilizat;

- sistem de colectare a levigatului in cadrul celulelor de depozitare;

- platforme betonate impermeabilizate, dotate cu rigole de scurgere și sistem de canalizare ce preia atat apele uzate din procesele tehnologice desfasurate in incinta cat si apele pluviale;

-  statie de epurare a levigatului astfel incat apele epurate se vor incadra in limitele impuse prin NTPA 001/2005;

- deznisipator și separator de produse petroliere (pentru apele pluviale).

SOL

Investitia va beneficia de dotari care vor reduce la minimum riscurile poluarii solului si subsolului:

- sistem de impermeabilizare a celuelor de depozitare conform normativului tehnic din Ord. 757/2004 privind depozitarea deseurilor;

- bazin de colectare a levigatului complet impermeabilizat;

- sistem de colectare a levigatului in cadrul celulelor de depozitare;

- platforme betonate impermeabilizate, dotate cu rigole de scurgere și sistem de canalizare ce preia atat apele uzate din procesele tehnologice desfasurate in incinta cat si apele pluviale;

-  statie de epurare a levigatului astfel incat apele epurate se vor incadra in limitele impuse prin NTPA 001/2005;

- deznisipator și separator de produse petroliere (pentru apele pluviale).

Asadar, modul de impermeabilizare a celulelor depozitului, colectarea, transportul si tratarea levigatului si a celorlalte ape posibil contaminate de pe amplasament cat si managementul deseurilor la transport, tratare, depozitare vor conduce la valori ale concentratiilor maxime, din sol, ale poluantilor specifici activitatii de depozitare mult inferioare celor impuse prin Ordinul 756/1997 - Ordin pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului:

| Parametru | u.m | Valoare normală | CMA conform Ord. 756 / 1997 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pa* | Pi** |
| pH | unit pH | - | - | - |
| Conductivitate | μS/cm | - | - | - |
| Cadmiu | ppm | 1 | 5 | 10 |
| Cupru | ppm | 20 | 250 | 500 |
| Crom | ppm | 30 | 300 | 600 |
| Mangan | ppm | 900 | 2000 | 4000 |
| Nichel | ppm | 20 | 200 | 500 |
| Plumb | ppm | 20 | 250 | 1000 |
| Zinc | ppm | 100 | 700 | 1500 |
| Produse petroliere | ppm | 100 | 1000 | 2000 |

*p.a. - praguri de alerta mai putin sensibile;

**p.i. - praguri de interventie mai putin sensibile.

Populatia

Amplasamentul si tehnologiile folosite respecta toate cerintelele legislatiei in vigoare (ex. Ordinul ministrului Sanatatii  nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei; HG 349/2005  privind depozitarea deseurilor, Ord. 757/2004 pentru aprobarea Normativului privind depozitarea deseurilor, Ord 95/2004 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor în fiecare clasă de depozit, NTPA 001/2005-privind deversarea apelor uzate in emisar etc).

Tehnologiile folosite in instalatia de tratare a deseurilor  sunt conforme cu cerintele Directivei IPPC si corespund „Celor mai bune tehnici disponibile – BAT” stabilite.

De asemenea evaluarile facute in capitolele anterioare privind impactul asupra mediului (in special calculele de dispersie a poluantilor in atmosfera) nu scot in evidenta aspecte care ar putea evidentia efecte negative semnificative asupra sanatatii sau disconfortului populatiei.

Ca urmare, potentialele efecte asupra sanatatii umane vor fi reduse pe termen scurt si mediu fara a induce efecte secundare si cumulative.

La nivel European, dar si din experienta de 10 ani acumulata la depozitul similar de la Slobozia, jud. Ialomita, nu au fost semnalate incidente privid afectarea populatiei.

Criterii pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative

asupra mediului

Categorii de impact

| Categoria de impact | Descriere |
| --- | --- |
| Impact pozitiv semnificativ | Efecte pozitive de lungă durată sau permanente ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact pozitiv | Efecte pozitive ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact neutru | Efecte pozitive şi negative care se echilibrează sau nici un efect |
| Impact negativ nesemnificativ | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact negativ | Efecte negative de scurtă durată sau reversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact negativ semnificativ | Efecte negative de lungă durată sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu |

În vederea identificării efectelor potenţiale semnificative asupra mediului ale prevederilor planului au fost stabilite criterii de evaluare pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu relevanţi/relevante şi care s-au în considerare la stabilirea obiectivelor de mediu.

Criteriile pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Factor/aspect de mediu | Criterii de evaluare | Comentarii | Semnificaţia impactului |
| --- | --- | --- | --- |
| Populaţia | Formele de impact socio-economic pentru următoarele domenii: - terenuri, infrastructură şi demografie; - forţa de muncă; - legături sociale şi calitatea vieţii; - acces; - economie; - siguranţa comunităţii; - confortul comunităţii; - efecte socio-economice după perioada de închidere. Măsurile de diminuare şi de gestionare a impactului. | Implementarea proiectului va determina apariţia unor forme de impact pozitiv sau negativ, pe durate diferite, asupra vieţii sociale şi economice din comunitate. Implementarea proiectului va determina: crearea de noi locuri de munca pe perioada de constructie si exploatare venituri la bugetul local al com. Cochirleanca Masurile de diminuare si de gestionare a impactului sunt in concordanta cu legislatia specifica si au fost avute in vedere cele mai bune tehnici folosite in UE (BAT si BREF) | Impactul pozitiv |
| Managementul deşeurilor | Cantităţile de deşeuri nepericuloase ce se produc in jud. Buzau si in aria de acoperire a depozitului. Mărimea şi localizarea amplasamentelor pentru depozitarea deşeurilor. Măsuri pentru managementul deşeurilor. Modul de respectare a prevederilor legale cu privire la managementul deşeurilor | Implementarea proiectului va determina un flux important de deseuri catre amplasament. Luarea unor măsuri constructive şi de management foarte stricte pentru evitarea afectării mediului şi a sănătăţii populaţiei pe toată durata de viaţă a proiectului, precum şi după închidere şi reabilitare. Localizarea depozitului de deşeuri este importantă deoarece, aceasta realizându-se se evită utilizarea altor terenuri. Implementarea proiectului va determina managementul deseurilor din jud. Buzau, conform legislatiei in vigoare. | Semnificaţia impactului a fost determinată pe baza rezultatelor evaluărilor expert, luând în considerare prevederile proiectului cu privire la soluţiile constructive ale facilităţilor pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor, precum şi măsurile incluse în Planul de management al deşeurilor Impact neutru |
| Apa | Concentraţii de poluanţi în apele uzate evacuate în mediu în raport cu valorile limită prevăzute de legislaţia naţională. Măsuri privind reducerea consumului de apă prin recirculare Sisteme şi măsuri pentru reducerea emisiilor de poluanţi în mediu | Statie de epurare a levigatului. | Impact neutru |
| Aer | Concentraţii de poluanţi în emisiile de la sursele dirijate şi de la sursele mobile în raport cu valorile limită prevăzute de legislaţia naţională. Concentraţii de poluanţi în emisiile de la instalaţiile IPPC în raport cu valorile care pot fi obţinute prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT). Sisteme şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în atmosferă de la sursele majore şi eficienţa acestora în reducerea emisiilor/nivelurilor de poluare. Concentraţii ale poluanţilor relevanţi (TSP, PM10, NO2, NOx, SO2, CO, metale grele) în aerul ambiental din zonele cu receptori sensibili (populaţie, vegetaţie, ecosisteme) în raport cu valorile limită prevăzute de legislaţia naţională. | Implementarea proiectului nu va conduce la cresterea nivelului de poluanti in aer, peste limitele admise de legislatia in vigoare. Nici din cauza mijloacelor de transport nivelul de poluare nu va creste avand in vedere ca autospecialele de transport deseuri vor fi noi iar reteaua de drumuri va fi modernizata. De asemenea, numarul de transporturi va fi limitat (maxim 15 transporturi/zi). | Impact negativ nesemnificativ |
| Zgomotul şi vibraţiile | Sisteme şi măsuri pentru reducerea poluării fonice şi pentru reducerea efectelor vibraţiilor. Niveluri de zgomot în zonele cu receptori sensibili în raport cu valorile limită prevăzute de legislaţia naţională. Niveluri ale intensităţii vibraţiilor care să nu afecteze populaţia din localităţile din vecinătatea limitelor incintei industriale şi să producă avarii asupra construcţiilor sensibile. | Implementarea proiectului presupune utilizarea de echipamente (în principal semimobile şi mobile) având asociate niveluri acustice moderate şi care nu geneaza niveluri ridicate ale zgomotului în zonele cu receptori sensibili. | Impact negativ nesemnificativ |
| Biodiversitatea, flora şi fauna | Modificarea suprafeţelor biotopurilor Modificări ale fondului forestier Pierderi şi modificări de habitate Modificări/distrugeri ale populaţiilor de plante Modificări ale resurselor de specii de plante cu importanţă economică şi ale resurselor de ciuperci Modificarea/distrugerea habitatelor speciilor de animale protejate Alterarea speciilor şi populaţiilor faunei sălbatice Măsuri pentru managementul biodiversităţii | Implementarea proiectului poate determina diferite forme de impact asupra biodiversităţii: direct, indirect, reversibil, parţial ireversibil In zona se intalnesc specii comune care vor suferi in perioada de constructie, dar se vor reface ulterior | Impact negativ nesemnificativ |
| Sănătatea umană | Calitatea factorilor de mediu în raport cu valorile limită specifice pentru protecţia sănătăţii umane (populaţia din zona de impact a proiectului). Măsurile de minimizare a impactului asupra factorilor de mediu | Implementarea proiectului nu genereaza cantitati de emisii in mediu care sa afecteze populatia, iar distantele pana la zonele locuite sunt de peste 1 km. | Impact negativ nesemnificativ |
| Solul | Surse potenţiale de poluare a solului pe durata celor trei etape de viaţă a proiectului, aria probabilă a impactului. Suprafeţe de sol perturbate şi natura perturbării. Măsuri pentru reducerea impactului. Prevederile Planului de management al reabilitării terenurilor | Proiectul va determina producerea unor diverse forme de impact asupra solului: fizic şi mecanic. Prin măsurile luate în proiect, riscurile contaminării solului și subsolului vor fi minime. Proiectul prevede un plan amplu de reabilitare a terenurilor după închiderea Activităţi (spații verzi, perdea forestieră perimetrală). | Impact neutru |
| Factorii climatici | Emisii de gaze cu efect de seră. Măsuri tehnice şi de management pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. | Gazele cu efect de seră sunt reprezentate de CO2 si CH4 rezultate din descompunerea deșeurilor biodegradabile depozitate in celulele depozitului. Pentru limitarea emisiilor de CO2 și CH4 se va respecta programul de acoperire zilnica cu pamant a deseurilor depuse in depozit. | Impact negativ nesemnificativ |

# 7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SANATATII, IN CONTEXT TRANSFRONTIERA

Nu este cazul. Nu s-au identificat efecte posibile in context transfrontiera.

# 8. MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI

FAZA DE CONSTRUIRE

In faza de operare, singurii factori posibil a fi afectati sunt aerul si calitatea locuirii (din cauza intensificarii traficului in zonele locuite).

Masurile propuse:

- folosirea de autoutilitare de transport materiale necesare pe santier cat mai noi, cu niveluri de emisii de noxe si zgomot reduse.

- Modernizarea cailor de acces la incinta depozitului.

FAZA DE OPERARE

In faza de exploatare a planului, factorii posibil a fi afectati sol, subsol, ape subterane, aer, populatia (calitatea locuirii)

Masurile propuse:

Pentru factorii de mediu sol, subsol si ape subterane:

- impermeabilizarea depozitului conform normativului tehnic pentru depozitarea deseurilor aprobat prin Ord. 757/2004:

‐ Bariera geologica construita (din argila)

‐ Geomembrana

‐ Geotextil

‐ Strat de nisip

‐ Strat de drenaj (retea de conducte de colectare a levigatului din celulele de depozitare a deseurilor)

- Platformele betonate vor fi prevazute cu rigole de colectare a apelor uzate si a apelor pluviale;

Canalizarea incintei va fi compusă din două rețele separate:

•  canalizarea apelor menajere, alcătuită din:

• Rețeaua de colectare ape menajere, care preia apele uzate din zona administrativă, spălare roți, service auto;

• Rețeaua de colectare levigat de la zona de sortare, biocelulele de compostare și hala de pretratare deșeuri reciclabile;

• Bazin colectare levigat complet impermeabilizat.

• Stație de epurare levigat;

• Bazin stocare temporară concentrat complet impermeabilizat.

• canalizarea apelor meteorice, alcătuită din:

• Rețaua de colectare a apelor pluviale de pe platformele betonate din incintă;

• Separator de hidrocarburi;

• Bazin retenție și evaporație + pompe submersibile;

• Rețea de apă și hidranți de grădină, pentru întreținerea spațiilor plantate.

- Stație de epurare pentru tratarea levigatului conf. NTPA001;

- Deznisipator si separator de hidrocarburi pentru apele pluviale.

Toate retelele de pe amplasament vor fi verificate periodic pentru a se testa etanseitatea lor si eventualele scurgeri.

Pentru factorii aer, sanatatea populatiei:

- folosirea de autoutilitare de transport deseuri cat mai noi, cu niveluri de emisii de noxe si zgomot reduse;

- acoperirea zilnica, cu pamant, a deseurilor depuse in celulele de depozitare, pentru prevenirea antrenarii deseurilor de vant cat si pentru prevenirea aparitiei mirosurilor;

- evacuarea biogazului aculmulat in corpul celulelor de depozitare cu ajutorul puturilor de colectare a biogazului;

- arderea biogazului in facla sau colectarea lui in vederea folosirii in scopul producerii de energie.

FAZA DE INCHIDERE

In faza de inchidere, singurii factori posibil a fi afectati sunt aerul si calitatea locuirii (din cauza intensificarii traficului in zonele locuite).

Masurile propuse:

- folosirea de autoutilitare de transport materiale necesare pe santier cat mai noi, cu niveluri de emisii de noxe si zgomot reduse.

FAZA DE POST-INCHIDERE

In faza de post-inchidere se va realiza, pentru o perioada de cel putin 30 de ani, monitorizarea factorilor de mediu aer, apa si sol:

- pentru aer: se vor realiza masuratori de emisii la puturile de colectare a biogazului;

- pentru apele subterane: se vor masura parametrii fizico-chimici ai apelor subterane prin intermediul celor 3 foraje de monitorizare realizate in faza de construire (1 foraj in amontele depozitului si 2 foraje in aval de depozit).

- Pentru sol: se vor masura parametrii fizico-chimici ai solului din punctele indicate de autoritatile de mediu.

# 9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE

## 9.1. Alternative de amplasament

Conform Master Planului “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU” elaborat de ROMAIR CONSULTING, au fost identificate si analizate mai multe amplasamente care au fost analizate dupa urmatoarele criterii carora le-a fost asociat un nivel de semnificatie relevanta:

1. Geologic – Hidrogeologic – Hidrologic

1.1. Distanta fata de lucrari de admisie a apei

1.2. Distanta fata de recipientii finali de apa

1.3. Adancimea panzei freatice

1.4. Tip de folosire a apei

1.5. Permeabilitatea sol-apa

1.6. Structura geologica a terenului

1.7. Grosimea subsolului

1.8. Tipul bazinului de drenaj

1.9. Inclinarea solului

2. Criterii de mediu

2.1. Precipitatiile

2.2. Inghetul

2.3. Caderile de zapada

2.4. Altitudinea

2.5. Directia vantului

2.6. Izolarea vizuala

3. Criterii de planificare fizica

3.1. Distanta fata de zone arheologice

3.2. Distanta fata de aeroporturi

3.3. Distanta fata de zonele impadurite

3.4. Distanta fata de zonele protejate natural

3.5. Distanta fata de asezari umane

3.6. Nivelul activitatilor agricole

3.7. Nivelul activitatii de crestere a septelului

3.8. Distanta fata de instalatiile militare

4. Criterii operationale si generale

4.1. Disponibilitatea terenurilor

4.2. Activitati curente in zona – situatia poluarii in zona

4.3. Durata de viata (pentru depozite)

4.4. Prezenta utilitatilor

4.5. Accesul la infrastructura de transport

4.6. Distanta fata de principalii producatori de deseuri (in medie)

4.7. Proprietatea asupra pamantului

5. Criterii financiare

5.1. Valoarea pamantului

5.2. Costurile pentru transferul deseurilor

6. Criterii sociale

6.1. Gradul de acceptabilitate a populatiei

Varianta de amplasament nr. 1

Posta Calnau 1 – teren de cca 30 ha, actuala pasune a localitatii Potarnichesti, cu acces din DN 85 (cca 4 km), distanta fata de prima asezare >2km. In aparenta teren cu prezenta de strat argilos cu relief lejer. Exista posibilitatea creerii unei acces direct si catre zona de colectare 2. Nu exista retele subterane in zona, vecinatatile sunt terenuri agricole sau pasuni.

Varianta de amplasament nr. 2

Posta Calnau 2 terenul constituit din doua suprafete adiacente de 8.2 ha si 1.6 ha, exista posibilitate de extindere prin achizitia suprafetelor limitrofe) este in teritoriul administrativ al comunei Posta Calnau cu acces din DJ 220 cca 800 m drum nemodernizat. In vecinatatea imediata se afla o ferma de cresterea animalelor in exploatare temporara, in stadiu avansat de degradare. Terenul are acces la utilitati.

Varianta de amplasament nr. 3 – sat Rosioru, com. Cochirleanca

Din analiza celor 3 variante de amplasament a rezultat ca varianta optima este varianta nr. 3 - sat Rosioru, com. Cochirleanca intrucat intruneste toate conditiile de mediu, economice, edilitare.

## 9.2. Alternative tehnologice

• Stația de sortare

Dotarea platformei tehnologice a depozitului cu statie de sortare este necesara atat pentru a prelucra deseurile din zona deservita direct de depozit cat si pentru a prelucra deseurile de la statiile de transfer ce nu sunt dotate cu linii de sortare.

Tipul de deseu prelucrat poate fi:

• mixt;

• fractie uscata;

• fractie umeda.

Din cele trei tipuri se va prelucra prin sortare numai deseul uscat pentru obtinere de fractii reciclabile (hartie, carton, PET, plastic, metale feroase, metale neferoase, sticla, lemn); deseul uscat rezulta din colecta duala.

Motivatia acestei decizii este data de:

•  aspectul social inacceptabil implicat de selectarea de tip reciclare din deseul umed sau mixt, datorita insalubritatii excesive a acestei activitati; (nota: a nu se confunda cu activitatea de triere a materiei compostabile, aceasta activitate are cu totul alte caracteristici)

• calitatea insuficienta a materiei din fractiile reciclabile datorita “contaminarii” cu material biodegradabil, umiditate si fractie fina.

- gradul de automatizare a sortarii; dupa acest criteriu, instalatiile se pot clasifica astfel:

• instalatii cu grad minim de mecanizare, unde activitatile de incarcare, transport, sortare si prelucrare a fractiilor selectate se realizeaza preponderent manual; in aceste instalatii se realizeaza manual sortarea tuturor fractiilor, transportul fractiilor sortate (inclusiv a refuzului de sortare) la instalatiile de balotare (daca exista) sau la eliminare si de asemenea transportul balotilor (cu carucioare impinse manual);

• instalatii cu grad mediu de mecanizare unde activitatile de incarcare, transport, sortare si prelucrare a fractiilor selectate se realizeaza partial mecanic, partial manual;

− alimentarea liniei de sortare se face automat cu mijloace mecanizate (buncar cu snec alimentator, banda transportoare, prelucrare mecanica primara deseu de tip sortare granulometrica);

− se realizeaza manual sortarea fractiilor de hartie, carton, PET, plastic, sticla, lemn;

− se realizeaza mecanizat separarea metalelor feroase si a metalelor neferoase (banda magnetica sau electro-magnetica de deferare cu descarcare directa in container, agregat de separare automata cu curent Eddy sau jet de aer comprimat)

− transportul fractiilor sortate la instalatiile de balotare se realizeaza manual cu containere impinse de oameni;

− se realizeaza balotarea tuturor fractiilor prin utilizarea de masini de balotare semiautomate (incarcarea manuala si descarcarea automata) cu legarea balotilor si masini de prelucrare primara a unor fractii (sfaramator de sticla, gauritor de PETuri, etc.);

− transportul refuzului de sortare la instalatiile de compactare in containere se realizeaza mecanizat cu benzi transportoare;

− transportul balotilor si a containerelor de refuz compactat se realizeaza mecanizat

• instalatii cu grad mare de mecanizare si automatizare unde activitatile de incarcare,

transport, sortare si prelucrare a fractiilor selectate se realizeaza preponderent mecanic,

procesele fiind conduse de o centrala de automatizare; instalatia se preteaza pentru

productivitati foarte mari (debite de deseuri uscate prelucrate de peste 30.000 to/an) si nu separa decat fractiile : hartie+carton, plastic+PET, metale feroase si metale neferoase; gradul de reusita a selectarii, definit ca raport dintre masa de material selectat si masa cuprinsa in deseul primar, este mai scazut decat la instalatiile cu grad mediu de mecanizare; costurile de realizare si exploatare sunt mari.

Instalatiile cu grad minim de mecanizare nu corespund cerintelor tehnologice actuale reprezentand variante depasite moral si care nu pot asigura realizarea coeficientilor de selectare preconizati si deci implicit nu ofera performanta ceruta unui sistem modern de management al deseurilor. Din aceasta cauza in analiza de optiuni nu intra aceasta varianta.

De asemenea, nici varianta de automatizare completa nu poate fi luata in considerare deoarece pe de o parte nu se intrunesc nicaieri in judet cerintele de flux de deseu prelucrat necesare eficientizarii unei astfel de tehnologii si nici plafonul de investitie nu permite astfel de tehnologii. Se tine cont de costul unitar de cca. 2 ori mai mare la instalatii sub 100.000 to/an pentru varianta complet automatizata fata de cea semiautomata.

Rezulta din analiza anterioara ca din punct de vedere tehnico-economic si din punct de vedere ecologic (atingerea tintelor de reciclare) nu poate fi implementata decat varianta tehnologica de instalatii semiautomate de sortare.

Asadar, din variantele enumerate a fost aleasa varinata de dotare cu instalatii cu grad mediu de mecanizare unde activitatile de incarcare, transport, sortare si prelucrare a fractiilor selectate se realizeaza partial mecanic, partial manual.

• Compostarea si biostabilizarea deseurilor umede

În alegerea soluției tehnice s-a ținut cont de documentele existene la nivel european si anume:

• European IPPC Bureau “Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries”, August 2005

• Working document 2 nd Draft 12 feb. 2001 biological treatment of biowaste

O atentie deosebita se acorda avantajului reciclarii materialelor, privita din punctul de vedere cost-beneficiu, care tine cont de scaderea impactului asupra mediului ambiant si de cresterea disponibilului de resurse. In acest sens se iau an considerare:

• Eficacitatea instalatiilor referitoare la consumul de energie raportat la cantitatea de material reciclat;

• Nivelul emisiilor in procesele tehnologice de tratare a deseurilor.

Procesele tehnologice trebuie sa garanteze nivelul de calitate al materialelor recuperate cu un minim de impact poluant. Masinile utilizate in procesele tehnologice trabuie sa aiba un grad ridicat de siguranta. Solutiile trebuie sa fie cu un grad de productivitate corespunzator situatiei analizate, cu un minim de cost.

Stabilizarea biologica a deseurilor este un proces carea are multe ooptiuni tehnologice. In alegerea unei tehnologii trebuie maximizata eficienta procesului si minimizat impactul asupra mediului.

Alegerea depinde de:

• Tipul de deseu tratat

• Situatia teritoriala

• Sistemul de procesare

• Criterii de gestionare

In ceea ce priveste tratamentul aerobic, metodele de tratare sunt foarte diverse si alegerea uneia din metode depinde de:

• tipologia deseului

• timpul de stabilizare

• controlul aerarii

• controlul temperaturii

•  tratarea emisiilor de gaze

Sistemele de tratare sunt:

•  Sisteme intensive sau cu timp lung;

•  Sisteme inchise sau deschise, functie de gradul de izolare cerut pentru mediul ambiant;

•  Sisteme statice sau dinamice, functie de necesitatea de rascolire si uniformizare a stratului;

•  Sisteme cu aerare naturala sau fortata.

Sunt trei tipuri generale de instalatii:

•  Halde cu rasturnare periodica

•  Halde statice cu aerare

•  Bioreactoare

Analiza celei mai bune tehnologii disponibile - BAT a fost facuta tinand seama de urmatoarele criterii:

CRITERII EUROPENE

• Experienta tarilor cu industrii de compost desvoltate

• Situatia tehnicii de compostare in tari cu clima apropiata de a noastra (Auatria, Italia, Spania, Franta)

CRITERII SPECIFICE ROMANESTI

• Existenta a doua filiere de tratare a deseurilor organice :

- compostare individuala, aplicata in mediul rural si la gospodarii periferice ale oraselor, cu propriile lor deseuri organice

- Compostare centralizata, aplicata deseurilor organice municipale colectate organizat

•  Generalizarea colectei selective duale, care furnizeaza o cantitate mare de deseu organic

•  Necesitatea de a face compostarea pe toata durata anului, pentru a respecta criteriile de tinte de paln national si pentru a nu incarca excesiv depozitul central de deseuri

• Imposibilitatea de a realiza o colectare larga de material organic fara componente daunatoare (metale grele)

• Solutia de tratare intr-o singura unitate pe judet, amplasata in vecinatatea depozitului judetean de deseuri.

• Dificultatea fizica si economica de a aloca terenuri mari pentru statia de compostare

• Lipsa de experienta in domeniul compostarii, ceaace exclude tehnologiile foarte complicate, de tipul tratarii anaerobe si lipsa posibilitatii de utilizare a energiei electrice furnizate in cogenerare.

• Lipsa unei piete de vanzare a compostului

• Posibilitatea ca in evolutia actiunii de compostare sa fie mari variatii de cantitati de material destinat compostarii, ceeace necesita o instalatie cu flexibilitate mare de dezvoltare

Rezulta recomandarea de alegere tehnologica pentru instalatia de biostabilizare:

• Pentru instalatii mici, sub 15.000 to/an, compostarea aeroba in halde cu rasturnare in mediu deschis sau acoperite cu prelata mobila asigura costul minim de tratare (cca. 80 – 85 euro/to de capacitate anuala); totusi, din considerente de calitate a produsului final si siguranta a procesului de sterilizare si biostabilizare se vor prevedea si sisteme de aerare fortata inferioara a acestor halde, costul ajungand la 90 – 100 euro/to de capacitate anuala.

• Pentru instalatii medii (intre 20.000 si 150.000 to/an) se recomanda instalatii de compostare in hale cu transee de beton si masini automate de rascolire sau in biocontainere (fara constructii, cu ventilare fortata si tratarea emisiilor prin biofiltrare); Costul acestei tehnologii este cuprins intre 65 si 85 euro/to de capacitate anuala. Alegerea intre tehnologia de compostare in transee de beton in hala acoperita si tehnologia de compostare fortata in biocontainere se face pentru fiecare caz in parte, la faza de SF, functie de costurile specifice ale lucrarilor de constructie la amplasament si necesarul de modulare a tehnologiei la aplicatia respectiva.

## 9.3. Dificultati intampinate

Calitatea atmosferei

Pentru determinarea calitatatii atmosferei in zona, punctele de monitorizare sunt in general amplasate in municipiile Buzau respectiv Rm. Sarat, atat datorita concentrarii surselor majore de poluare cat si datorita costurilor reduse in exploatarea acestora.

La nivelul comunei Cochirleanca nu au fost identificate informatii cu privire la calitatea aerului.

In domeniul calitatii si cantitatii apelor subterane vor fi prelevate probe de ape din forajele de monitorizare realizate inainte de inceperea functionarii obiectivului si vor fi realizate determinari de laborator. Rezultatele vor constitui probe martor pentru intreaga durata de viata a obiectivului (inclusiv pentru perioada de monitorizare post-inchidere).

In privinta calitatii apei potabile pentru amplasamentul studiat se vor face determinari ale calitatii apelor la momentul inceperii lucrarilor.

Apa de pe amplasament poate fi folosita ca apa tehnologica iar pentru a putea fi consumata se propune efectuarea de analize de potabilitate.

In ce priveste biodiversitatea de pe amplasamentul studiat aceasta este compusa din specii comune care nu necesita o protectie speciala.

# 10. DESCRIEREA MASURILOR AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PLANULUI

Dezvoltarea socio-economica este un proces firesc din care deriva cresterea calitatii vietii si a mediului inconjurator cand in proiect sunt prevazute toate masurile de integrare in mediul ambiant.

Din acest motiv, monitorizarea trebuie realizata comparativ intre zona unde va functiona noua investitie si zona traditionala, sau intre perioada actuala si cea viitoare pe relatia cu biodiversitatea si sanatatea umana.

In acest fel se vor putea masura efectele la nivelul mediului in variantele de mai sus, care au fost anticipate in studiul de fata pe seama presiunilor care pot fi reduse prin realizarea proiectului.

Concluziile monitorizarii vor oferi informatii utile pentru o planificare judicioasa a modului de dezvoltare urbana pe termen lung. Monitorizarea activitatii se va face la urmatoarele etape:

a) inainte de inceperea lucrarilor;

b) in perioada de exploatare;

c) in perioada post inchidere.

a) inainte de inceperea lucrarilor

Masuratorile efectuate pentru evaluarea starii mediului pe amplasament se vor realiza inainte de inceperea lucrarilor pentru stabilirea „nivelului zero”.

Aceste masuratori vor fi efectuate de un laborator acreditat si acceptat de APM Buzau si vor consta in determinari pe probe :

- sol – minim 4 probe;

- aer – imisii – minim 2 probe;

- zgomot – minim 2 probe (daca este cazul – in punctele unde exista probabilitatea cea mai mare de producere a disconfortului).

-apa subterana – in cele trei foraje de monitorizare propuse

- apa de suprafata – 1 proba aval depozit (daca este posibil)

b) in perioada de exploatare

Dupa implementarea proiectului determinarile ce vor fi facute se vor raporta la aceste prime analize.

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, operatorul va avea urmatoarele obligatii:

- Sa realizeze controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza specifice;

- Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie sa fie exploatate si intretinute asfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologica etc.);

- In cazul unei avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, pina la restabilirea functionarii normale;

- Sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, la termenele solicitate;

- Sa transmita la autoritatile competente orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor legale in vigoare.

- Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii aerului se va organiza in cadrul entitatii de management al activitatii si va fi coordonata de persoane numite cu decizie de catre conducere.

- Monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol, apa subterana) se va face conform standardelor in vigoare, prin laboratoare acreditate.

AER

Emisii din surse dirijate nu se generează din procesul tehnologic desfăşurat pe amplasament.

Emisii din surse nedirijate:

Poluantii care pot contribui la o impurificare a aerului in zona rezultă din descompunerea deseurilor biodegradabile atat in faza de manipulare (compostare, tratare mecano-biologica) cat si in faza de depozitare a lor, in celula de depozitare.

Substantele poluante care vor rezulta din descompunerea deseurilor vor fi:

- CH4;

- CO2;

- Sulfuri (H2S);

- COV;

- Pulberi.

Alte surse de emisii din surse nedirijate sunt reprezentate de gazele de eşapament ale autovehiculelor de transport si a utilajelor de de manipulare a deseurilor pe amplasament.

Pentru diminuarea emisiilor de poluanti in atmosfera se vor lua urmatoarele masuri:

- folosirea de mijloace de transport si de utilaje performante (prezentul proiect prevede achiziționarea de mijloace de transport si de utilaje noi);

- respectarea programului de acoperire zilnica cu pamant a deseurilor depuse in celula de depozitare;

- verificarea functionarii corespunzatoare a puturilor de biogaz din depozitul de deseuri (eventual, dotarea lor cu biofiltre pentru limitarea emisiilor);

- verificarea starii drumului de acces si a drumurilor din incinta;

- stropirea, in perioadele secetoase, a cailor de acces si a drumurilor din incinta pentru prevenirea aparitiei pulberilor in suspensie.

IMISII

Conform Legii nr. 104/2011, operatorul isi poate manifesta intentia de a monitoriza imisiile de poluanti specifici in atmosfera, la nivelul zonelor rezidentiale si/sau la limita amplasamentului.

APA UZATA

Parametrii calitativi ai apelor uzate (menajere si tehnologice epurate) evacuate de statia de epurare se vor încadra in limitele prevăzute in NTPA 001/2002, modificat si completat de HG 352/2005.

| Nr. Crt. | Indicator | um | Valoarea maxima admisa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura | ºC | 35 |  |
| 2. | pH | Unităţi pH | 6,5-8,5 | SR ISO 10523-97 |
| 3 | Materii in suspensie | mg/dmc | 350 | STAS 6953-81 |
| 4. | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mg O2/dmc | 25 | SR EN 1899-2/2002 |
| 5 | CCOCr | mg O2/dmc | 125 | SR ISO 6060/96 |
| 6. | Azot amoniacal (NH4+) | mg /dmc | 2 | SR ISO 7150-1/2001 |
| 7. | Fosfor total (P) | mg /dmc | 1 | STAS 10064-75 SR EN 1189-99 |
| 8. | Cianuri totale | mg/dmc | 0,1 | SR ISO 6703/1- 98-2/00 SR ISO 6703/1-98 STAS 7685-79 |
| 9. | Sulfaţi | mg/dmc | 600 | STAS 8601-70 |
| 10. | Substante extractibile cu solvenţi organici | mg /dmc | 20 | SR 7587-96 |
| 11 | Fenoli antrenabili cu vapori de apa | mg/dmc | 0,3 | SR ISO 6439:2001; SR ISO 8165/1/00 STAS R 7167-92 |
| 12 | Pb | mg/dmc | 0,2 | STAS 8637-79 SR ISO 8288:2001 |
| 13 | Cd | mg/dmc | 0,2 | SR EN ISO 5961:2002 STAS 7852-80 |
| 14 | Cr total | mg/dmc | 1,0 | STAS 7884-91 SR ISO 9174-98 |
| 15 | Cu | mg/dmc | 0,1 | STAS 7795-80 |
| 16 | Ni | mg/dmc | 0,5 | STAS 7987-67 |
| 17 | Zn | mg/dmc | 0,5 | STAS 8314-87 |
| 18 | Mn | mg/dmc | 1,0 | STAS 8662/1-96 SR ISO 6333-96 |

Ape subterane din puturile de monitorizare

Monitorizarea calitatii apelor subterane se va face prin intermediul a 3 foraje de monitorizare care vor fi realizate pe amplasament, pe directia de curgere a apelor subterane (NW -> SE). Astfel, vor fi realizate 1 foraj in amonte de depozitul de deseuri si 2 foraje in aval.

Rezultatele determinărilor pe probe de apa prelevate din forajele de monitorizare se vor compara cu valorile de referinţă si vor respecta valorile impuse de legislaţia naţională.

Determinarile se vor face pentru urmatorii parametrii

| Parametrii | um |
| --- | --- |
| Cadmiu | μg/l |
| Crom total | μg/l |
| Cupru | mg/l |
| Cianuri totale | μg/l |
| Mercur | μg/l |
| Nichel | μg/l |
| Nitraţi | mg/l |
| Nitriţi | mg/l |
| Plumb | μg/l |
| Amoniu | mg/l |
| Alcalinitate "m" | mval/l |
| Cloruri | mg/l |
| Conductivitate electrica la 200C | μS/cm |
| Calciu | mg/l |
| Culoare | - |
| Gust | - |
| Miros | - |
| Duritate totala | grade germane |
| Fosfati | mg PO43-/l |
| Fier | μg/l |
| Mangan | μg/l |
| Magneziu | mg/l |
| Oxidabilitate | mg O2/l |
| pH | unitati |
| Sodiu | mg/l |
| Potasiu | mg/l |
| Sulfaţi | mg/l |
| Zinc | μg/l |

SOL

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii, prezenti in solul terenurilor limitrofe nu vor depasi limitele prevăzute in Ord. MAPPM 756/1997.

| Parametru | u.m | Valori de referinta inainte de inceperea activitatii | Valoare normală | CMA conform Ord. 756 / 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pa* | Pi** |
| pH | unit pH |  | - | - | - |
| Conductivitate | μS/cm |  | - | - | - |
| Cadmiu | ppm |  | 1 | 5 | 10 |
| Cupru | ppm |  | 20 | 250 | 500 |
| Crom | ppm |  | 30 | 300 | 600 |
| Mangan | ppm |  | 900 | 2000 | 4000 |
| Nichel | ppm |  | 20 | 200 | 500 |
| Plumb | ppm |  | 20 | 250 | 1000 |
| Zinc | ppm |  | 100 | 700 | 1500 |
| Produse petroliere | ppm |  | 100 | 1000 | 2000 |

* pa - praguri de alertă soluri mai puţin sensibile.

** pi - praguri de intervenţie soluri mai puţin sensibile.

Pentru prevenirea aparitiei poluarilor accidentale in sol si/sau in apele subterane, va fi necesara intocmirea unui program de automonitorizare tehnologica in care vor fi incluse:

a) Verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor depozitului si anume:

- verificarea impermeabilizarii artificiale a depozitului de deseuri in zonele de ancorare;

- functionarea corespunzatoare a sistemelor de drenaj aferente depozitului de deseuri;

- functionarea corespunzatoare a instalatiilor de evacuare si de tratare a apelor pluviale;

- functionarea corespunzatoare a statiei de pompare a levigatului;

- verificarea sistemului de impermeabilizare si a starii tehnice a bazinului de colectare a levigatului;

- functionarea corespunzatoare a sistemului de canalizarie.

b) Urmarirea gradului de tasare si a stabilitatii depozitului:

- verificarea comportarii taluzurilor si digurilor;

- aparitia unor tasari diferentiate si stabilirea masurilor de prevenire a lor;

- aplicarea masurilor de prevenire a pierderii stabilitatii - modul corect de depunere a straturilor de deseuri.

Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu in perioada de functionare, va cuprinde:

Date meteorologice:

- cantitatea de precipitatii;

- temperatura;

- directia si viteza vantului dominant;

- umiditatea aerului;

- presiunea atmosferica.

Date despre emisii:

- cantitatea de levigat;

- compozitia levigatului;

- emisiile de gaze in atmosfera.

Date despre apa subterana:

- nivelul apei subterane;

- compozitia apei subterane.

Date despre corpul depozitului:

- suprafata ocupata cu deseuri, volumul si compozitia deseurilor, metodele de depozitare aplicate, momentul si durata depozitarii, calculul capacitatii libere la depozitare;

- tasarea corpului depozitului.

Monitorizarea gestiunii deseurilor

Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar, conform HG 856/2002 si va contine urmatoarele informatii:

- tipul deseului

- codul deseului

- producatorul

- documente transport

- cantitatea

- determinari de laborator privind natura deseului

- modul de depozitare temporara

- mod de tratare

- date privind expeditiile respinse

- depozitare finala

Zgomot

Nivelul de zgomot la limita incintei va fi monitorizat periodic pentru verificarea conformarii cu reglementarile in vigoare.

Mirosuri

Activitatea va fi generatoare de mirosuri (in special H2S) rezultate din descompunerea deseurilor biodegradabile.

Pentru limitarea raspandirii mirosurilor in zona, operatorul depozitului va respecta programul de acoperire zilnica cu pamant a deseurilor depuse in celula de depozitare.

c) in perioada post-inchidere.

In ceea ce priveste monitorizarea post-inchidere, conform prevederilor legale (HG 349/2005) operatorul depozitului are obligativitatea monitorizarii post-inchidere a depozitului pe o perioada de cel putin 30 de ani.

Programul de postmonitorizare (parametrii si frecventa masurare) va fi stabilit de catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului.

Rezultatele monitorizarii vor fi pastrate in Registrul depozitului.

Dupa inchidere, depozitul va fi monitorizat cu ajutorul celor 3 puturi de observatie apa subterana.

Capacitatea de functionare a sistemului de impermeabilizare a suprafetei depozitului se controleaza regulat, iar daca se constata exfiltratii se vor lua masuri de remediere. In cadrul programului de monitorizare se vor determina (conform Normativ tehnic privind depozitarea deseurilor):

• cantitatea de precipitatii zilnica si medie lunara

• temperatura zilnica si medie lunara

• evaporarea zilnica si suma lunara

• umiditatea aerului – zilnica si media lunara

• cantitatea de levigat - la 6 luni

• compozitia levigatului - la 6 luni " nivelul levigatului in corpul depozitului - la 6 luni

• cantitatea de apa colectata de pe suprafetele acoperite - la 6 luni

• compozitia apei colectate de pe suprafetele acoperite - la 6 luni

• calitatea apei de suprafata din vecinatatea depozitului - la 6 luni

• nivelul apei subterane - la 6 luni

• compozitia apei subterane - la 6 luni

• tasarea corpului depozitului – anual

Parametrii de control sunt definiti prin Ord. 757/2005 privind aprobarea Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor.

Parametrii monitorizati in perioada post inchidere vor fi cei monitorizati si in timpul desfasurarii activitatii pentru factorii de mediu aer, sol, ape de suprafata si subterane.

CONCLUZII

Principalele avantaje ale implementarii planului constau in beneficiile sociale si economice, gradul ridicat de protectie a mediului privind depozitarea deseurilor la nivel judetean, respectarea legislatiei in vigoare, precum si in impactul redus asupra mediului cu posibilitate de revenire la momentul “zero” intr-un timp relativ scurt avand in vedere dezvoltarea durabila.

Astfel, tehnologiile utilizate respecta normele si standardele Uniunii Europene, urmarindu-se realizarea unor conditii optime pentru depozitarea deseurilor nepericuloase.

In aceste conditii exista un impact redus asupra solului, apei, aerului a faunei si vegetatiei. Prin tehnologia utilizata s-a urmarit respectarea legislatiei in vigoare – HG 349 / 2005 si Ord 757/2004 privind Depozitarea deseurilor si diminuarea tuturor factorilor care pot avea o influenta negativa asupra mediului natural.

Obiective nationale de protectie a mediului

Obiective de protectie a mediului, stabilite la nivel national, comunitar sau international, care sunt relevante pentru plan sau program si modul în care s-a tinut cont de aceste obiective si de orice consideratii de mediu în timpul pregatirii planului sau programului

Obiectivele de protectia mediului stabilite la nivel national de care s-au tinut cont în PUZ, sunt:

- Planul National de Dezvoltare 2007-2013, prin Îmbunatatirea standardelor de viata prin asigurarea serviciilor de utilitati publice la standardele de calitate si cantitate.

- Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor si Planul National de Gestiune a Deseurilor – cu respectarea prevederii de realizare de instalatii zonale (regionale).

- DOCUMENT DE POZITIE AL ROMANIEI-CAPITOLUL 22

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR”

In concluzie, introducerea in intravilan a suprafetei de teren de 31,29 ha, pentru amplasarea si functionarea “Depozitului ecologic de deșeuri menajere, a stației de tratare mecano-biologică, a stației de compostare a deșeurilor și a stației de sortare a deșeurilor’’, in zona analizata prin PUZ, nu va avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu, afectarea sanatatii populatiei, generarea de disfunctionalitati etc.

Impactul generat de depozitarea deseurilor va fi de o intensitate relativ redusa datorita masurilor de protectie luate (in special de distanta amplasamentului fata de zonele locuite) si a monitorizarii permanente, avute in vedere in faza de proiectare, constructie, operare, inchidere si urmarire postinchidere.

Intocmit,

ing. Al. David

ing. Neacsu Andrei

Ec. Varzaru Mihai-Emil

# BIBLIOGRAFIE

1. Memoriu tehnic / Studiu de fezabilitate privind proiectul ”Sistem de management integrat al deseurilor judetul Buzau” intocmit de Romair Consulting;

2. Masterplan SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR, Plan de investitii pe termen lung – Judetul Buzau, intocmit de Romair Consulting;

3. Studiu geotehnic intocmit de ing. Belcescu Lucia;

4. Memoriu de prezentare PUZ intocmit de S.C. GEO DATA ENGINEERING S.R.L. BUZAU;

5. Studiu geotehnic intocmit de Romair Consulting;

6. Studiu hidrogeologic preliminar intocmit de S.C. COMINSANT PROIECT S.R.L. BUZAU;

7. Studiu pedologic si de bonitate intocmit de S.C. TOPOCAD S.R.L. BUZAU;

8. Aviz de gospodarirea apelor nr. 134/05.09.2014;

9. Enciclopedia geografica a Romaniei, Editura Stiintifica si Pedagogica, 1982

10. Ghid privind depozitarea deseurilor menajere, editat de ARPM SIBIU, Asociatia Aautoritatilor Locale si Regionale din Norvegia;

11. Raport privind calitatea aerului inconjurator si starea radioactivitatii factorilor de mediu in judetul Buzau, emis de Agentia pentru Protectia Mediului Buzau;

12. www.epa.gov;

13. www.eea.europa.eu;

14. www.tier.com;

15. www.meteoromania.ro;

16. www.aist-riss.jp;

17. maps.google.ro;

18. Legislatie romaneasca si europeana.

# REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Prezentul Plan  ,,Depozit ecologic de deșeuri menajere, stație de tratare mecano-biologică, stație de compostare a deșeurilor și stație de sortare a deșeurilor’’ este parte integrantă a Masterplanului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU”- PLAN DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG – JUDEȚUL BUZĂU – document elaborat în anul 2009 și finanțat prin programul Phare CES 2006 în cadrul programului „Asistență tehnică pentru pregătirea Portofoliului de proiecte – sector deșeuri 2”.

Scopul Masterplanului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU” este de a completa infrastructura existenta de deseuri cu investitii care sa permita dezvoltarea unui sistem de management integrat al deseurilor Ia nivel Judetean, care va asigura atingerea standardelor minime pentru conformarea cu legislatia europeana si nationala referitoare Ia protectia mediului si respectarea obligatiilor asumate prin Tratatul de Aderare al Romaniei Ia Uniunea Europeana.

Proiectul de fata, urmeaza sa fie amplasat in T. 25, P. 205, com. Cochirleanca,  jud. Buzau, pe terenul in suprafata de 31,29 ha, situat la limita dintre teritoriile administrative ale comunelor Cochirleanca – Județul Buzău și Galbenu – Județul Brăila, la 1270 m EST de intravilanul satului Roșioru, cu acces dintr-un drum de exploatare.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza:

• cresterea gradului de colectare selectiva a deseurilor municipale;

• reducerea cantitatii de deseuri depozitate;

• cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate;

• indeplinirea tintelor privind valorificarea deseurilor din ambalaje si reducerea de Ia depozitare a deseurilor biodegradabile;

• inchiderea depozitelor de deseuri neconforme;

• infiintarea unor structuri eficiente de management al deseurilor;

• dotarea cu infrastructura necesara implementarii sistemului de colectare selectiva;

• servicii de management de calitate corespunzatoare si Ia tarife acceptabile.

Descrierea componentelor planului propus:

1. Zona de intrare – iesire cat si zona administrativa vor fi comune pentru toate cele trei investitii propuse in cadrul amplasamentului de la Cochirleanca.

Avand in vedere ca toate cele trei investitii sunt amplasate in cadrul amplasamentului de la Cochirleanca, se identifica urmatoarele zone comune:

‐ Intrari si iesiri – Includ benzi pentru accelerare/franare pe drumurile publice si puncte de acces pentru deseurile care sosesc si pleaca la sau de la statia de transfer. Locatia poate fi prevazuta cu acces pentru vizitatori si angajati astfel incat vehiculele acestora sa nu blocheze benzile destinate camioanelor.

‐ Zona pentru camioanele aflate in asteptare;

‐ Locatia cantarului – aici sunt cantarite incarcaturile care intra si ies si tot aici sunt colectate taxele;

‐ Zona de asteptare – Pentru verificarea incarcaturilor care intra si pentru blocarea incarcaturilor necorespunzatoare se prevad zone de stationare speciale;

‐ Zone tampon – Spatiu deschis, teren, copaci, berme si pereti care reduc impactul asupra comunitatii.

2. Construirea depozitului de deseuri Cochirleanca

Depozitul de deseuri Cochirleanca este localizat in cadrul aceluiasi amplasament cu statia de sortare, statia TMB si statia de compostare Cochirleanca.

Suprafata depozitului de deseuri Cochirleanca va fi de 193.595 mp.

In cadrul depozitului de deseuri Cochirleanca se vor depozita urmatoarele fluxuri de deseuri:

• refuz de sortare de Ia statia sortare Cochirleanca;

• refuz de sortare de Ia statiile de sortare Beceni si Cislau;

• refuz de sitare de Ia statia TMB Cochirleanca;

• refuz de Ia statia de compostare Cochirleanca;

• CLO* rezultat de Ia statia TMB Cochirleanca;

• deseuri stradale din toate zonele de colectare.

Depozitul de deseuri Cochirleanca va cuprinde 3 celule de depozitare si va avea o durata de viata de 26 de ani pana in anul 2040.

Capacitatea totala a depozitului de deseuri va fi de 900.000 m3, din care prima celula de depozitare va avea circa 285.000 m3, cu o suprafata de 28294 m2 si o durata de depozitare de 8 ani.

Se estimeaza o cantitate de deseuri depozitate de cca. 80 tone/zi.

Amplasamentul depozitului de deseuri va cuprinde:

• zona de depozitare compusa din 3 celule de depozitare;

• zona tehnica si administrativa ce va fi comuna cu celelalte facilitati aflate pe amplasament, respectiv statie de sortare, compostare si TMB si va cuprinde zona de acces, zona de cantarire, caldirea administrativa, statia de sortare, statia de compostare, statia TMB, drumuri interne, zona de parcare, statie mobila de carburanti etc;

• zona de retentie/colectare a levigatului ce cuprinde:

- sistem de colectare levigat;

- statie de epurare levigat;

- bazin de retentie levigat;

- rezervor de stocare concentrat;

• zona de retentie/colectare ape pluviale;

- retea de canalizare pluviale;

• zona de interventii utilaje.

Construirea depozitului de deseuri se va face in conformitate cu prevederi/e HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor si ale OM nr. 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.

Depozitul confom de deseuri Cochirleanca din judetul Buzau va fi realizat in trei etape – fiecare etapa reprezentand construirea unei celule. In cadrul acestui proiect se va realiza construirea primei celule.

Panta generala a celulei de depozitare va fi de 2%, iar panta taluzurilor laterale de 1:3 iar baza celulei a fost configurata in forma de trapez.

Sistemul de impermeabilizare a depozitului include, incepand cu stratul de fundare, urmatoarele:

‐ Bariera geologica construita (din argila)

‐ Geomembrana

‐ Geotextil

‐ Strat de nisip

‐ Strat de drenaj

Sistemul constructiv al unei celule de depozitare a deseurilor nepericuloase

Legendă:

1 – teren natural;

2 – strat de argilă compactată;

3 – geomembrana PEHD;

4 – geotextil filtrant/de protecţie;

5 – strat filtrant de pietriş;

6 – geotextil filtrant/de protecţie;

7 – nisip;

8 – corpul depozitului (deseuri acoperite zilnic cu pamant);

9 – sistem colectare levigat;

10 – sistem colectare biogaz;

11 – statie pompare levigat;

12 – bazin levigat;

13 – staţie tratare levigat;

14 – puţ monitorizare ape subterane;

15 – cântar – basculă;

16 – utilaje manipulare deşeuri.

3. Stația de sortare a deșeurilor Cochirleanca

Pentru sortarea deseurilor reciclabile colectate selectiv in aria de proiect din judetul Buzau si pentru indeplinirea tintelor privind valorificarea deseurilor de ambalaje, pe langa facilitatile existente Ia Beceni si Cislau se propune realizarea unei statii de sortare Ia Cochirleanca.

Statia de sortare Cochirleanca este localizata in cadrul aceluiasi amplasament cu statia TMB, statia de compostare si depozitul de deseuri Cochirleanca.

Suprafata statiei de sortare este de 1.490 mp.

Capacitatea statiei de sortare va fi de circa 18.000 tone/an. Statia de sortare va opera 260 de zile/an intr-un schimb/zi.

Statia de sortare Cochirleanca va procesa deseurile reciclabile ce vor fi colectate prin intermediul platformelor de precolectare deseuri reciclabile, fractii ce vor fi de tipul hartie/carton, plastic/metal sticla si lemn.

Statia de sortare Cochirleanca va fi compusa dintr-o hala de sortare pentru deseurile reciclabile, prevazuta cu platforma de descarcare deseuri reciclabile colectate, linie de sortare deseuri reciclabile, instalatie de balotare si zona de incarcare/preluare fractii reciclabile si refuz de sortare.

Statia de sortare Cochirleanca va avea un grad mediu de mecanizare, unde activitatile de incarcare, transport, sortare si prelucrare a fractiilor selectate se realizeaza partial mecanic.

Refuzul rezultat de la procesul de sortare va fi transportat spre depozitare la depozitul de deseuri urban conform Cochirleanca, amplasat in cadrul aceluiasi amplasament.

4. Stația de tratare mecano-biologică (TMB) a deșeurilor Cochirleanca

Statia TMB Cochirleanca este localizata in cadrul aceluiasi amplasament cu statia de sortare, statia de compostare si depozitul de deseuri Cochirleanca.

Suprafata statiei TMB Cochirleanca este de 20.260 mp.

Statia TMB Cochirleanca va procesa deseurile reziduale preluate din toate zonele de colectare si a fost dimensionata astfel incat sa atinga tintele de deviere de Ia depozitare a deseurilor biodegradabile pentru anul 2016.

Capacitatea statiei de tratare mecano- biologica va fi de 53.000 tone/an (2016), respectiv 202 tone/zi.

Refuzul statiei TMB Cochirleanca va fi transportat intern si depozitat in cadrul depozitului de deseuri conform Cochirleanca.

Fluxul tehnologic al statiei de tratare mecano- biologica Cochirleanca va consta in 3 faze:

• faza de pretratare mecanica – va consta in tratarea mecanica, respectiv sitarea deseurilor reziduale;

• faza de fermentare – tratare biologica – va consta in tratarea biologica intensiva a deseurilor reziduale (de descompunere) pe perioada de limp de circa 28 de zile;

• faza de maturare si uscare/finisare – etapa de maturare – 14 zile si etapa de uscare/finisare – 14 zile a materialului biostabilizat.

Statia de tratare mecano – biologica Cochirleanca va cuprinde urmatoarele obiecte:

• platforma betonata;

• hala pretratare deseuri de tip sopron H=8.0 m cu 1 ciur rotativ, 1 locator si 1 banda de deferare;

• gramezi cu pereti laterali si membrane de acoperire – 8 bucati – pentru faza de tratare biologica faza de descompunere si 8 bucati pentru fata de finisare/ uscare;

• foraj de alimentare cu apa, rezervor apa potabila si statie de clorinare;

• retea canalizare levigat;

• retea de canalizare ape pluviale, bazin de retentie ape pluviale, separator de hidrocarburi;

• utilaje si echipamente de transport statie TMB Cochirleanca, respectiv 4 camioane de transport containere inter si lung curier, 8 containere de 32 mc, 5 incarcatoare frontale de 2.5 mc si 1 incarcator frontal de 1.5 mc.

5. Stația de compostare Cochirleanca

Suprafata statiei de compostare Cochirleanca este de 4.840 mp.

Statia de compostare Cochirleanca va procesa deseurile verzi (biodegradabile din parcuri, gradini si piete) preluate din toate zonele de colectare.

Refuzul statiei de compostare va fi transportal intern si depozitat in cadrul depozitului de deseuri conform Cochirleanca.

Capacitatea statiei de compostare Cochirleanca va fi de circa 2.000 tone/an (2016).

Fluxul tehnologic al statiei de compostare Cochirleanca va consta in 3 faze:

• faza de pretratare mecanica – va consta in tratarea mecanica, respectiv tocarea deseurilor biodegradabile;

• faza de fermentare – tratare biologica – va consta in tratarea biologica intensiva a deseurilor biodegrabile (de descompunere) pe perioada de limp de circa 28 de zile;

• faza de maturare si uscarelfinisare – etapa de maturare – 14 zile si etapa de uscare/finisare – 14 zile a materialului biostabilizat si de obtinere a compostului.

Statia de compostare Cochirleanca va cuprinde urmatoarele obiecte:

• platforma betonata:

• gramezi cu pereti laterali si membrane de acoperire – 1 bucata pentru etapa de compostare si 2 bucati pentru finisare/uscare deseuri verzi;

• retea canalizare levigat;

• utilaje si echipamente de transport statie de compostare Cochirleanca, respectiv 1 incarcator frontal de 2.5 mc.

Procesul tehnologic si tehnologia de depozitare vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor

- Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor – construirea, exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deşeuri, aprobat cu Ordinul MAPM nr. 757/2004.

- Ordinul MAPM 95/2005 privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifica unui depozit si pe lista nationala de deşeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deşeuri

Emisii si reducerea poluarii

Principalele surse de poluanti pentru aer, in situatia analizata sunt: procesul de fermentare, in care deşeurile se descompun si in urma căruia se formează gaze de fermentare (in principal CO2 si CH4); utilajele de transport si exploatare; activitatea umana.

Pentru reducerea emisiilor in atmosfera vor fi luate urmatoarele masuri:

- folosirea de utilaje cu o norme de poluare cat mai ridicate atat la fazele de constructie, de exploatare cat si la faza de inchidere a depozitului;

- acoperirea zilnica cu pamant a deseurilor depuse in celula depozitului.

Principale posibile surse de poluare a apelor subterane si a solului sunt: levigatul din depozitul conform, statia de compost, statia de tratare mecano-biologica, apa uzata de la statia de sortare, apa menajera, apa de la spălat rotile autovehiculelor.

Toate aceste ape uzate de pe amplasament vor fi epurate intr-o statie de epurate intr-o statie de epurare iar apa tratata se va incadra in limitele impuse prin NTPA001.

Apele pluviale vor fi canalizate separat, vor fi trecute printr-un separator de produse petroliere dupa care vor fi stocate intr-un bazin urmand sa fie folosite ca rezerva de incendiu.

Monitorizarea impactului functionarii depzoitului asupra apelor subterane se va realiza prin 3 foraje de monitorizare (cu adancimea de 12 m) din care periodic se vor recolta probe pentru a se urmari variatia parametrilor fizico-chimici ai apei subterane prin comparatie cu probele de referinta care se vor recolta si analiza odata cu definitivarea fiecarui foraj de monitorizare.

Vegetatia, flora, fauna, rezervatiile naturale, patrimoniul cultural nu vor avea de suferit ca urmare a implementarii si functionarii proiectului propus.

Efectul asupra populatiei din zonele locuite se va resimti ca urmare a cresterii nivelului de trafic in localitati (prin emisii de noxe si pulberi, zgomot si posibile vibratii de la mijloacele de transport materii prime si deseuri), atat in perioada de construire, cat si in perioadele de operare si de inchidere, dar nu intr-o masura care sa afecteze calitatea locuirii.

Imisiile gazelor de depozit (CH4, CO2, COVNM, H2S) se vor situa, conform studiului de dispersie prezentat in Raportul de mediu, sub limitele legale asa incat nu va fi pusa in pericol calitatea locuirii in zonele rezidentiale cele mai apropiate.

Concluzie:

Atat in faza de construire, cat si in fazele de exploatare respectiv inchidere, impactul previzionat al proiectului asupra factorilor de mediu si/sau a sanatatii populatiei este nesemnificativ, in conditiile in care se vor respecta legislatia in vigoare, prevederile proiectului si tehnologia de exploatare.

Intocmit,

ing. Al. David

ing. Neacsu Andrei

Ec. Varzaru Mihai-Emil

# Footnotes

* Compost Like Output

* Compost Like Output

# Text boxes

Varianta de impermeabilizare a bazei pentru depozitele de deşeuri nepericuloase (clasa b)