CUPRINS

capitolul i – informatii generale	4

I.1. INFORMAţII DESPRE TITULARUL PROIECTULUI	4

I.2. informatii despre AUTORUL studiului de evaluare a impactului asupra mediului	4

I.3. denumire proiect	4

I.4. Descriere proiect	5

I.4.1. Scopul si importanta proiectului	5

I.4.2.  Utilitatea publică şi modul de încadrare în Planul de Urbanism General	6

I.4.3. Descrierea detaliata a proiectului	6

I.5. Durata etapei de functionare	10

I.6. informatii privind producŢia care se va realiza Şi resursele utilizate	10

1.7. informatii privind materiile prime, substantele si preparatele chimice utilizate in productie	10

I.8. Informatii despre poluanŢii fizici Şi biologici emiŞi	12

I.9. Descrierea principalelor alternative studiate	13

I.10 Informatii privind zona Amplasamentului proiectului	14

I.10.1. Localizare amplasamentului	14

I.10.2. Căi de acces	16

I.10.3. Geologie si geomorfologie	17

I.10.4 Clima	17

I.10.5 Hidrologie	18

I.10.6 Flora	22

I.10.7.  Fauna	24

I.10.8.  Aspecte social economice	24

capitolul ii. procese tehnologice	25

II.1. FLUXUL TEHNOLOGIC AL EXPLOATĂRII DE AGREGATE MINERALE	25

II.2. LUCRĂRI DE REFACERE  A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI	29

capitolul iii. deŞeuri	30

III.1 Tipuri de deseuri generate	30

III.2. GOSPODARIREA DESEURILOR	32

capitolul iv. impactul potential asupra   componentelor de mediu ŞI mĂsuri de reducere a acestuia	35

IV.1. IMPACTUL INVESTIŢIEI ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU	37

IV.1.1. Apa	37

IV.1.1.1. Condiţiile hidrologice ale amplasamentului	37

IV.1.1.2. Calitatea apei freatice	38

IV.1.1.3 Alimentarea cu apă	40

IV.1.1.4. Managementul apelor uzate	41

IV.1.1.5. Prognozarea impactului  asupra factorului de mediu apă	42

IV.1.1.6. Masuri de diminuare a impactului	42

IV.1.2. Aerul	42

IV.1.2.1 Date generale	42

IV.1.2.2. Surse şi poluanţi generaţi în aer	43

IV.1.2.3 Prognozarea poluării aerului	50

IV.1.2.4. Măsuri de reducere a poluării aerului	51

IV.1.3. Solul si subsolul	51

IV.1.3.1 Caracterizarea generală a solului	51

IV.1.3.2. Caracterizarea generală a subsolului	53

IV.1.3.3. Prognozarea impactului asupra solului şi subsolului	54

IV.1.3.4. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu sol	55

IV.1.4. Biodiversitate	56

IV.1.4.1. Prognozarea impactului  asupra biodiversitatii	63

IV.1.4.2. Măsuri de reducere a impactului  asupra biodiversitatii	67

IV.1.5 Peisajul	68

IV.1.5.1. Descrierea peisajului	68

IV.1.5.2. Impactul prognozat	68

IV.1.5.3. Măsuri de diminuare a impactului	68

IV.1.6 Mediul social şi economic	69

IV.1.6.1. Caracterizarea mediului social si economic	69

IV.1.6.2. Impactul prognozat	69

IV.1.6.3. Măsuri de reducere a impactului	69

IV.1.7. Patrimoniu cultural	69

IV.1.7.12. Impactul prognozat	70

IV.1.7.2. Măsuri de reducere a impactului	70

IV.1.8  Concluzii privind impactul în etapa de realizare a proiectului	70

IV.2. IMPACTul cumulativ	70

IV.3. IMPACTul REZIDUAL	79

IV.4. EVALUAREA EFECTELOR POTENŢIALE TRANSFRONTALIERE	79

CAPITOLUL V. MĂSURI PENTRU DIMINUAREA IMPACTULUI ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU	80

capitolul Vi.  analiza alternativelor	84

capitolul VII.  monitorizarea	87

capitolul VIII.  situaŢii de risc	88

capitolul IX.  descrierea dificultatilor	89

capitolul X.  concluzii şi propuneri de măsuri de conformare	90

REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

ANEXE

Copie certificat de înregistrare Zaharia Lăcrămioara

capitolul i – informatii generale

I.1. INFORMAţII DESPRE TITULARUL PROIECTULUI

Studiul de evaluare a impactului a fost elaborat pentru S.C. RIO AGREMAR S.R.L. Mărăcineni, societate cu capital privat, cu sediul în comuna Mărăcineni, judeţul Buzău, care are prevăzută, ca obiect de activitate, în actul constitutiv al societăţii şi „Extracţia  pietrişului şi nisipului” (cod CAEN 0812).

Datele de identificare a societăţii sunt următoarele:

- Adresa sediului: comuna Mărăcineni, judeţul Buzău;

- ORC: J10/267/2012

- Cod unic de înregistrare: RO 30027920

- Persoană de contact: SANDU EMIL;

- Telefon: 0745236367.

I.2. INFORMAŢII despre AUTORUL studiului de evaluare a impactului asupra mediului

Elaborator autorizat de studii de protecţia mediului - Zaharia Lăcrămioara Gabriela,

persoană fizică autorizată înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului postat pe site-ul Ministerului Mediului şi pădurilor (http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/legislatie_orizontala.htm), la poziţia nr. 321.

Adresa: str. Iosif Cocea, bl. 12, sc. B, ap. 14, Bacău;

Telefon: 0745232499, Fax:0334415217

e-mail: lacraro@yahoo.com

I.3. denumire proiect

„Excavare pentru extragere agregate minerale (extravilan), satul Căpățânești, comuna Mărăcineni – perimetrul Mărăcineni T36, comuna Mărăcineni, judeţul Buzău”.

I.4. Descriere proiect

I.4.1. Scopul si importanta proiectului

Scopul investiţiei este acela de a exploata nisipul şi pietrişul din terasa malului stâng în vederea refacerii  infrastructurii căilor de transport rutier din zonă.

Pentru exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Mărăcineni T 36, S.C. RIO AGREMAR S.R.L. va realiza excavaţii ce vor determina îndepărtarea copertei care acoperă depozitele de pietriş şi nisip. Materialul pământos obţinut din decopertare va fi stocat pe laturile perimetrului la nivelul pilierilor de siguranţă urmând a fi ulterior utilizat pentru refacerea ecologică a amplasamentului. Pe suprafaţa amplasamentului vor fi excavate şi depozitate temporar  nisipuri şi pietrişuri care vor fi valorificate ca agregate de balastieră în stare brută către terţi sau vor fi sortate la în staţii de sortare a S.C. RIO AGREMAR S.R.L.

Investiţia este oportună pentru dezvoltarea economică a zonei deoarece determină apariţia unor noi locuri de muncă atât pe plan local cât şi în general la nivel sectorului reprezentat de realizarea diferitelor tipuri de construcţii şi dezvoltări ale infrastructurii.

De asemenea, terenul  având rezerve de nisip şi pietriş  ce pot fi excavate în limitele  prevăzute de lege poate fi exploatat contribuind, astfel, la diminuarea riscului surpărilor.

Terenul fiind în prezent neproductiv, societatea intenţionează să exploateze agregatele minerale urmând ca în final întreaga suprafaţă de teren să fie acoperită cu un stat de sol vegetal propice pentru dezvoltarea speciilor ierboase cu importanţă pentru agricultură – păşunat.

La nivel zonal exploatarea agregatelor din perimetrul Mărăcineni T 36 va determina apariţia unui producător de balast asigurând satisfacerea necesarului de nisip şi pietriş pentru construcţii private şi publice la nivel local. În zonă sunt mai sunt şi alte exploatări de balast (ex. S.C. Xiatrans S.R.L., S.C. Conprif S.A., S.C. Logistic Agregate S.R.L., S.C. Leu Acuacultura  S.R.L., S.C Kronberger S.R.L., SC NIKOST IMPEX SRL etc). Prezenţa unui număr mai mare de societăţi care valorifică agregatele minere are un impact pozitiv din punct de vedere economic prin formarea unei pieţi concurenţiale reale cu efecte benefice asupra economiei locale.

Conform documentaţiei întocmite pentru obţinerea Avizul de gospodărire a apelor, lucrările realizate de S.C. RIO AGREMAR  S.R.L. nu va influența Schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic al râului Buzău.

.

I.4.2.  Utilitatea publică şi modul de încadrare în Planul de Urbanism General

Pentru a realizarea investiţiei propuse S.C. RIO AGREMAR S.R.L. a obţinut Certificatul de urbanism nr. 2/06.02.2015. Societatea comercială a închiriat suprafaţa propusă pentru exploatarea agregatelor minerale de la primăria comunei Mărăcineni  generând astfel venituri la bugetul local.

S.C. RIO AGREMAR S.R.L. va întreţine prin balastare drumurile de acces se face prin lucrări de astupare a gropilor apărute, volume mai mari de piatra şi balast fiind puse în operă în special toamna şi primăvara.

Conform documentaţiei tehnice întocmite pentru obţinerea Avizului de gospodărire a apelor, extracţia se încadrează în Schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic al râului Buzău.

I.4.3. Descrierea detaliata a proiectului

Proiectul „Excavare pentru extragere agregate minerale (extravilan), satul Căpățânești, comuna Mărăcineni” Perimetrul Mărăcineni T36, comuna Mărăcineni,  judeţul Buzău propus de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.. propune valorificarea resurselor de balast prin excavare de pe o suprafaţa de 3 ha teren neproductiv.

S.C. RIO AGREMAR S.R.L. Mărăcineni  va  exploata nisipurile şi pietrişurile din terasa inferioară şi medie a  râului  Buzău pentru a fi valorificate în stare brută,  în vederea utilizării în lucrările de refacere a drumurilor comunale şi judeţene, precum şi lucrări de construcţii.

Perimetrul vizat de proiectul propus se află, din punct de vedere administrativ, în extravilanul comunei Mărăcineni, judeţul Buzău.

S.C. RIO AGREMAR S.R.L. va realiza excavaţii ce vor determina mobilizarea copertei care va fi depozitată pe lateralul perimetrului urmând a fi utilizată la reconstrucţia ecologică a zonei. Agregatele minerale vor fi exploatate prin excavarea zăcământului până la o adâncime de 8 m. Pe suprafaţa amplasamentului vor fi excavate şi depozitate temporar  nisipuri şi pietrişuri care vor fi valorificate ca agregate de balastieră în stare brută către terţi sau vor fi sortate  în staţia de sortare a S.C. RIO AGREMAR S.R.L. aflată în apropiere.

Accesul în perimetru se face din DJ Buzău-Mărăcineni-Vintila Vodă, pe un drum de exploatare amenajat până în dreptul staţiei de sortare aparţinând S.C. Conprif SA Buzău în lungime de cca. 1,0  Km.

Excavarea agregatelor de pe amplasament cuprinde executarea eşalonată a lucrărilor de deschidere, pregătire şi exploatare, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

Lucrările de deschidere şi pregătire sunt minore şi se referă la accesul la zăcământ şi crearea frontului de lucru, cu respectarea pe durata exploatării a limitelor topografice impuse şi a  tehnologiei de derocare mecanică, încărcare şi transport.

Exploatarea nisipului şi pietrişului din zăcământul Mărăcineni T 36 se va face ţinând cont de:

- caracteristicile fizice ale materialului ( depozit heterogen de nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri, cu intercalaţii argiloase, cu o dezvoltare tabulară);

- dotare tehnico - materială;

- prevederile avizului de gospodărire a apelor.

Metoda cadru de exploatare  consta în extracţia nisipului şi pietrişului în două trepte a câte 4 m fiecare. Excavarea agregatelor minerale se va realiza cu 1 m deasupra nivelului hidrostatic.

În stabilirea elementelor geometrice ale treptelor s-a ţinut cont de înălţimea utilajului folosit (încărcător Daewoo Doosan cu cupa inversă, excavator tip Caterpillar, încărcător tip Doosan), înălţimea de lucru de 4 m, de dezvoltarea tabulară a zăcământului şi de natura rocii.

La stabilirea bermei de lucru se va lua în calcul gabaritul mijlocului de transport, al încărcătorului, la care se vor adaugă 3 m siguranţă, în acest mod lăţimea bermei atingând  8 m.

Unghiul de taluz va fi de 450.

Exploatarea se va face deasupra nivelului hidrostatic, nepunându-se problema secării sau evacuării apelor din perimetru. Conform documentației pentru obținerea Avizului de gospodărire a apelor nivelul hidrostatic al apelor subterane este în directă corelare cu H si Q ale râului Buzău. Exploatarea se va face numai deasupra nivelului hidrostatic-acesta fiind situat în jurul cotei de  92,5 mdm, adică cu 10.00 m sub cota cea mai înaltă din perimetru.

Pe perioada efectuării excavaţiilor vor fi luate toate măsurile pentru a se preveni surparea taluzelor şi alunecările de teren.

Suprafaţa va fi împărţită în fâşii paralele, lăţimea acestora fiind de 10 m.

Atacarea fâşiilor se va face în felii excavate dinspre aval către amonte.

Activitatea de extracţie a nisipului şi pietrişului se va desfăşura după următoarea tehnologie de exploatare:

- trasarea   panoului de exploatare  şi materializarea lui în teren prin bornare;

- decopertarea cu ajutorul excavatorului, încărcarea materialului extras, transportul acestuia în locurile de depozitare temporară;

- nivelarea cu ajutorul buldozerului;

- trasarea fâşiilor de exploatare şi materializarea  lor în teren prin bornare;

- excavarea nisipului, pietrişului în fâşii paralele cu latura 4-5, excavatorul  înaintând pe mijlocul fâşiei;

- transportul agregatelor minerale în stare  brută, cu autobasculantele la beneficiari sau la staţia de sortare a societăţii comerciale.

Succesiunea de lucru va fi următoarea:

- decopertare steril făşie nr. 1, stocare temporară a materialului extras, separat  solul vegetal de materialul argilos;

- excavare treapta 1 din fâşia 1;

- decopertare steril fâşie nr. 2 şi stocarea materialului extras în mod identic ca la punctul a.;

- excavare treapta 1 din fâşia 2;

- excavare treapta 2 din fâşia 1;

- excavare steril din fâşia 3 cu stocarea materialului în golul platformei din fâşia 1;

- excavare treapta 1 din fâşia 3;

- excavare treapta 2 din fâşia 2;

- decopertare steril fâşie nr. 4.

În continuare se vor crea fronturi de lucru repetând schema de mai sus, amenajându-se drumuri laterale provizorii de exploatare racordate la drumul principal de acces.

Respectând condiţiile de mai sus va conduce la exploatarea zăcământului pe întreaga grosime, în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică maximă.

În perioada excavaţiilor pe suprafaţa amplasamentului nu vor fi realizate construcţii fiind amenajate numai drumuri de exploatare în interiorul perimetrului care să asigure accesul autobasculantelor până la zona de încărcare a agregatelor minerale. Nu vor exista suprafeţe betonate pentru gararea utilajelor, acestea fiind parcate, după finalizarea programului de lucru zilnic, pe suprafeţe betonate, în afara perimetrului de exploatare, la staţia de sortare a S.C. RIO AGREMAR S.R.L.

Pentru exploatarea nisipului şi pietrişului vor fi utilizate:

    - excavator tip Daewoo Doosan cu cupa inversă, capacitatea cupei de 2,0 mc;

    - excavator tip Caterpillar 329 cu cupa inversă, capacitatea cupei de 1,4 mc;

    - încărcător tip Doosan (2 buc) cu cupa de 4.2 mc-pentru încărcat;

    - autobasculante :2 Volvo 8 *4  de 28 t;

Conform documentaţiei întocmite în vederea obţinerii Avizului de gospodărire a apelor grosimea stratului de sol vegetal este  cuprinsă între 1,0 – 2,0 m, gmed=1,50 m.

Vcopertei  = 1,50 mp x 30 000 mp = 45 000  mc

Evaluarea volumelor de nisip şi pietriş propus pentru exploatare s-a făcut  cu ajutorul următoarelor relaţii de calcul:

Suprafaţa (mp) secţiunea de curgere proiectată ce delimitează unităţile de calcul;

Distanta(m) între două secţiuni succesive sau de la secţiune la marginea perimetrului

Volumul determinat prin relaţia:

VB=(S1+S2)/2  x  d

unde: 	VB         volum unitate de calcul (m3)

S1+S2   suprafaţa secţiunilor de delimitare (m2)

d          distanţa între secţiuni (m)

Volumul total al resurselor a fost determinat cu relaţia :

n

V= Σ  VB 	unde n = numărul blocurilor

1

Rezultatul calcului volumetric, în varianta blocurilor geologice delimitate de secţiuni verticale, al resurselor este prezentat în tabelul de mai jos:

| Unitatea de calcul | Suprafata sectiunilor ce delimiteza blocul m2 | Sectiunea medie m2 | Distanta dintre sectiuni m | Volumul exploatabil m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | S1=413,75 | 413,75 | 28 | 11 585 |
| 2 | S1=413,75 | S2=223,4 | 318,58 | 59 | 18 760 |
| 3 | S2=223,4 | S3=412,5 | 317,95 | 48 | 15 261,6 |
| 4 | S3=412,5 | S4=402,5 | 408,25 | 93 | 37 967,3 |
| 5 | S4=402,5 | S5=384,5 | 393,5 | 102 | 40 137 |
| 6 | S5=384,5 | S6=374 | 379,25 | 73 | 27 685,3 |
| 7 | S6=374 | - | 374 | 25 | 9 350 |
| TOTAL | 160 746,2 |

Adâncimea maximă de exploatare în util a zăcământului va fi de 8,00 m, la care se adaugă o coperta de cca. 1,00 m, exploatarea efectuându-se în 2 trepte, deasupra nivelului hidrostatic.

Pe tot parcursul exploatării se va urmări respectarea adâncimii de exploatare, asigurarea stabilităţii taluzelor. Se vor borna colturile perimetrului solicitat.

Lucrările de refacere a mediului prevăzute costau din decopertarea suprafeţei afectate de lucrările de exploatare prin utilizarea lentilelor de steril întâlnite, a unor deşeuri provenite din construcţii, fără conţinut de substanţe periculoase, precum şi a stratului provenit din coperta zăcământului.

I.5. Durata etapei de FUNCŢIONARE

Lucrările se vor desfăşura pe parcursul mai multor ani, estimându-se o perioada de cca. 3 ani, pentru exploatarea rezervelor de nisip şi pietriş aflate în intervalul 0 - 8,0 m faţă de nivelul solului, cu un 1 m deasupra nivelului hidrostatic.

Anual, vor fi efectuate lucrări de refacere a mediului pentru suprafeţele afectate de exploatarea agregatelor minerale.

I.6. informaŢii privind producŢia care se va realiza Şi resursele utilizate

S.C. RIO AGREMAR S.R.L. are prevăzut în actul constitutiv al societăţii şi activitatea de extracţie a pietrişului şi a nisipului, activitate ce se va desfăşura în terasa râului Buzău, în vederea sortării sau valorificării în stare brută a agregatelor minerale excavate.

Conform documentaţiei tehnice depuse de beneficiar la Administraţia Naţională „Apele Române” – Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa, scopul investiţiei este activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor la nivelul terasei malului stâng al râului Buzău.

Din punct de vedere economic, exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor se face în scopul folosirii lor în construcţii, refacerea de infrastructuri, la drumuri.

Din punct de vedre al gospodăririi apelor, extracţia agregatelor minerale nu va afecta Schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic al râului Buzău.

Capacitatea de extracţie anuală nu va depăşi un volum mai mare de nisipuri şi pietrişuri decât cel stabilit de Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa (conform preliminarului de exploatare), iar extracţia se va desfăşura cu intermitenţă în funcţie de :

- condiţiile meteo, respectiv sezonul rece, când se ating temperaturi negative;

- perioadele cu precipitaţii abundente şi viituri când utilajele tehnologice vor fi îndepărtate de pe amplasament;

- promovarea în zonă a lucrărilor hidrotehnice, regularizări şi consolidări de maluri.

Beneficiarul a solicitat avizările de exploatare a agregatelor minerale de pe perimetrul Mărăcineni T36 pentru perioada 2015 – 2016 .

Resursele energetice necesare desfăşurării extracţiei agregatelor sunt reprezentate de combustibili pentru alimentarea utilajelor şi autovehiculelor. Autocamioanele care vor asigura transportul agregatelor minerale vor fi alimentate de la staţiile de carburanţi. Utilajele terasiere vor fi alimentate din bidoane metalice omologate depozitate pe o platformă betonată acoperită în incinta staţiei de sortare a S.C.RIO AGREMAR S.R.L. aflată la limita nord-estică a perimetrului astfel încât în perimetrul de exploatare nu vor exista rezervoare de carburanţi.

Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice

| Producţia | Resurse folosite în scopul asigurării producţiei |
| --- | --- |
| Denumirea | Cantitatea | Denumirea | Cantitatea | Furnizori |
| Agregate minerale + steril | 205.746 mc | Motorină | 74,06 t (24,68 t/an) (0,36 l/mc) | Staţii autorizate de distribuţie a carburanţilor |

Pentru intervalul  2015 - 2016 se prelimina a se extrage 70 000 mc, defalcati  astfel:

| Total an | Trimestrul: |
| --- | --- |
|  | II 2015 | III 2015 | IV 2015 | I 2016 |
| 70 000 | 5 000 | 30 000 | 25 000 | 10 000 |

1.7. INFORMAŢII privind materiile prime, SUBSTANŢELE Şi preparatele chimice utilizate În PRODUCŢIE

Pentru buna funcționare a utilajelor, în perioada de implementarea a proiectului sunt necesare materiile prime enumerate în tabelul de mai jos.

Materiile prime utilizate pe amplasament

| Nr crt. | Denumire | Cantitate anuală | Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulei hidraulic | 50 | Ateliere service |
| 2 | Ulei de transmisie | 60 | Ateliere service |

În cadrul proiectului propus pe suprafaţa perimetrului de exploatare şi în vecinătatea acestuia nu se vor utiliza alte materii prime.

I.8. INFORMAŢII despre poluanŢii fizici Şi biologici emiŞi

Sursele  tehnologice cu impact potenţial asupra mediului, sunt reprezentate de utilajele deţinute de societate, folosite la procesul de extracţie agregate şi de transport încărcător Daewoo Doosan cu cupa inversă, excavator tip Caterpillar, încărcător tip Doosan.

Aceste utilaje pot avea impact asupra mediului prin emisiile în aer de la funcţionarea motoarelor, scurgeri de carburanţi şi uleiuri, antrenarea în atmosferă a unor pulberi şi prin zgomotul produs.

Cantitatea de noxe eliberată în aer variază periodic în funcţie de volumul exploatat şi de sezon.

Conform studiilor prin arderea unui litru de motorină în motoarele utilajelor care respectă normele tehnice în vigoare  se emană în aer următoarele gaze:

- CO       →  1 1 g;

- NO       →   25 g;

- CO2     →  310 g.

La un consum mediu zilnic de 300 l de motorină rezultă următoarele cantităţi de gaze emanate în atmosferă:

- CO       →   3,3 kg;

- NO       →   7,5 kg;

- CO2     →    93,0 kg.

Emisiile generate de utilajele terasiere şi de autocamioane nu pot fi eliminate, ele provin din arderea combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eşapament. Pentru a reduce impactul asupra factorului de mediu aer camioanele şi utilajele trebuie să respecte prevederile legale în vigoare evaluate odată cu inspecţia tehnică. S.C. RIO AGREMAR S.R.L.va efectuată în mod regulat a reviziile tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, acestea să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

I.9. Descrierea principalelor alternative studiate

Problema analizei mai multor amplasamente alternative pentru perimetrul Mărăcineni T36  nu a fost necesară, amplasarea fiind determinată de utilizarea superioară a unor suprafeţe neproductive pe un teren închiriat de S.C. RIO AGREMAR S.R.L. de la Primăria comunei Mărăcineni.

Alternativele pentru amplasamentul Mărăcineni T 36 sunt:

ALTERNATIVA 0 – menţinerii amplasamentului în stadiul de folosinţă actual

ALTERNATIVA I – excavarea agregatelor minerale cu umplerea excavaţiilor şi nivelarea până la cota terenurilor învecinate.

ALTERNATIVA II – excavarea agregatelor minerale cu realizarea unei amenajări piscicole.

ALTERNATIVA 0 – menţinerea amplasamentului în stadiul de folosită actual

În acest caz terenul îşi va menţine încadrarea în cadrul funcţionalităţii zonale ca suprafaţa teren neproductiv –  folosinţa actuală conform C.U. va fi de teren neproductiv. Pe suprafaţa aferentă se va dezvolta în continuare o vegetaţie ierboasă cu o biodiversitate redusă din cauza păşunatului intensiv.

ALTERNATIVA I – excavarea agregatelor minerale cu umplerea excavaţiilor şi nivelarea până la cota terenurilor învecinate.

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Mărăcineni T 36  determină apariţia de noi locuri de muncă la nivel local şi în general în domeniul construcţiilor.

Prin umplerea excavaţie cu material pământos se poate realiza şi amendarea solului şi îmbunătăţirea calităţii lui astfel încât, în viitor, păşunea să înregistreze o productivitate crescută

ALTERNATIVA II – excavarea agregatelor minerale cu realizarea unei amenajări piscicole.

Amenajarea unui iaz piscicol poate avea un impact pozitiv asupra diversităţii florei şi faunei din regiune dar datorită aspectului zonei, structurii geologice a substratului şi poziţionării amplasamentului  nu este indicată o astfel de amenajare.

I.10 Informatii privind zona Amplasamentului proiectului

I.10.1. Localizare amplasamentului

Suprafaţa de teren care va fi supusă exploatării agregatelor minerale prin excavare din terasă este încadrată în Planul Urbanistic General al comunei Mărăcineni în categoria teren neproductiv – păşuni. În aceiaşi categorie sunt încadrate toate terenurile cu care acest perimetru se învecinează. În strategia de dezvoltare a comunei nu este prevăzută schimbarea folosinţei terenurilor – suprafaţa fiind închiriată în scopul exploatării agregatelor minerale de către S.C. RIO AGREMAR S.R.L. de la Primăria comunei Mărăcineni.

Amplasamentul este:

- situat în extravilanul comunei Mărăcineni, la sud de satul Căpăţâneşti,  judeţul  Buzău;

- perimetrul are o suprafaţă de 30000 mp;

- localizat într-o zonă fără interdicţii;

- aparţine terasei  malului stâng al râului Buzău;

- implementarea proiectului nu influenţează schema cadru de amenajare complexă a bazinului hidrografic Buzău;

Amplasamentul este situat în vecinătatea Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI 0103 Lunca Buzăului. Suprafeţele învecinate sunt acoperite cu vegetaţie ierboasă alcătuită din specii xeroterme.  Suprafaţa amplasamentului este slab acoperită de un covor vegetal cu diversitate specifică redusă datorită păşunatului intensiv.

Delimitarea perimetrului este prezentată în fişele de localizare a perimetrului 1:25 000, de unde rezultă o suprafaţă de 0,030 kmp. Perimetrul de exploatare propus este situat intr-un teren  concesionat de la Primăria  Mărăcineni.

Din punct de vedere al cadastrului apelor, perimetrul Mărăcineni T 36 face parte din bazinul hidrografic al râului Buzău, pe cursul mijlociu al acestuia, cod cadastral XII- 1.082.00.00.00.0.

Punctele topografice (XY) ce delimitează amplasamentul, exprimate în sistem de referinţă STEREO 70 sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Coordonatele STEREO 70  ale perimetrului Mărăcineni T 36

| Punctul | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 410 033 | 639 995 |
| 2 | 411 028 | 640 016 |
| 3 | 411 017 | 640 043 |
| 4 | 411 009 | 640 061 |
| 5 | 411 006 | 640 059 |
| 31 | 410 756 | 639 700 |
| 32 | 410 812 | 639 663 |

Cu ocazia deplasărilor în teren au fost preluate coordonate cu aparat GPS tip Explorist şi prelucrate în programul de hărţi. Astfel suprafaţa pe care se va derula proiectul este delimitată de punctele din figură.

Amplasarea perimetrului Mărăcineni T36 în raport cu ROSCI 0103 Lunca Buzăului

Din punct de vedere geografic perimetrul se încadrează în subţinutul câmpiei de divagare a râului Buzău, fiind situat ca altitudine absolută între 68 m şi 69,2 m, locaţia fiind înconjurată de terenuri neproductive.

Regimul juridic

Conform certificatului de urbanism nr. 2/06.02.2015 terenul este situat în extravilanul comunei Mărăcineni fiind în proprietatea primăriei.

Regimul economic

Folosinţa actuală a amplasamentului pe care S.C. RIO AGREMAR S.R.L. propune excavarea de agregate minerale în scopul valorificării acestora în stare brută sau sortate.

I.10.2. Căi de acces

Drumul de acces pentru punctul de extracţie produse de balastiera perimetrul Mărăcineni T36  este în mare parte amenajat prin balastare şi compactare, acesta făcându-se din DJ Buzău-Mărăcineni-Vintila Vodă, pe un drum de exploatare  amenajat până în dreptul staţiei de sortare aparţinând S.C. Conprif SA Buzău în lungime de cca 1,0  Km.

Pentru implementarea proiectului nu vor fi realizate noi căi de acces şi nici nu vor fi modificate cele deja existente.

Întreţinerea drumului de acces se face prin lucrări de astupare a gropilor apărute, volume mai mari de piatra şi balast fiind puse în operă în special toamna şi primăvara.

I.10.3. Geologie si geomorfologie

Amplasamentul este situat în lunca Buzăului care se desfăşoară în partea nord-vestică, între localităţile Făurei, în amonte şi Racoviţa în aval. În acest sector Lunca Buzăului se suprapune pe zona de subsidenţă a Câmpiei Române.

Lunca Buzăului are lăţimi cuprinse între 2-5 km şi are aspectul unui „culoar” între câmpia piemontană a Râmnicului şi Câmpia Bărăganului de Nord. În această porţiune, albia Buzăului se caracterizează printr-o mare mobilitate, schimbându-şi traseul frecvent. În dreptul localităţii Făurei, Buzăul şi Călmăţuiul au aceiaşi luncă joasă, iar între ele, se găsesc numeroase cursuri părăsite, care în perioada inundaţiilor sunt active, apele trecând dintr-un râu în altul. Buzoelul dintre Surdila-Găiseanca şi Cireşu este artera de legătură cea mai importantă dintre Buzău şi Călmăţui. Pendularea albiei Buzăului în cadrul luncii, mobilitatea depozitelor nisipoase sub acţiunea vântului, determină ca această unitate joasă de relief să fie folosită în proporţie redusă în agricultură.

I.10.4 Clima

Judeţul Buzău are o climă temperat continentală. Aceasta variază însă de la nord la sud datorită altitudinii, orientării generale a reliefului şi configuraţiei locale a acestuia.

Din punct de vedere climatic perimetrul de exploatare Mărăcineni se află într-o zonă influenţată de interacţiune a suprafeţei active subiacente, radiaţiei solare şi circulaţiei generale a maselor de aer.

Datele prezentate în acest capitol corespund înregistrărilor realizate la staţia meteorologică Buzău. Orientarea văii Buzăului, în raport cu relieful deluros din jur, aproximativ pe direcţia SV-NE, face ca în lungul văii să existe o circulaţie locală a maselor de aer şi o circulaţie generală a maselor de aer din regiune.

Temperatura medie anuală în zonă este cuprinsă între 4 şi 6(C. Media lunii ianuarie este de - 5(C, iar media lunii iulie de +23,5(C. Minima absolută poate coborî la  minus 25,5(C, iar maxima poate urca la  37,0(C.

Temperatura aerului, media lunară şi anuală ((C) înregistrate la

Staţia Meteolrologică Buzău

| Luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | XI | X | XI | XII | Media |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp.(C | -1,7 | -0,3 | 3,9 | 9,9 | 14,8 | 18,1 | 20,3 | 19,8 | 15,2 | 10,1 | 4,7 | 0,1 | 9,6 |

Umiditatea relativă medie anuală  este de 76%.

Numărul anual de zile senine este de cca. 101.

Precipitaţiile medii anuale însumează 635,8 mm/mp. În raport cu frecvenţa ploilor, acestea înregistrează un maximum la sfârşitul primăverii-începutul verii şi un minim toamna. Maximul pluviometric se produce în luna iunie (112,3 mm). Cantitatea maximă absolută de precipitaţii în 24 de ore este de aproape 70,0 mm.

Precipitaţiile atmosferice, media cantităţilor lunare şi anuale (mm/mp) înregistrate la staţia meteorologică Buzău

| Luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Media |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm/mp | 44.1 | 42,3 | 25,8 | 42,3 | 81,3 | 112,3 | 95 | 45,2 | 26,7 | 25,3 | 52 | 43,5 | 635,8 |

Pe fondul circulaţiei generale a maselor de aer din sud-estul ţării, unde predominante sunt vânturile de NE, N şi SV, apar unele modificări ale circulaţiei maselor de aer. Astfel, aici curenţii de aer sunt canalizaţi îndeosebi în lungul culoarului de vale al Buzăului în cea mai mare parte a anului. Frecvenţa cea mai mare o au, în ordine, vânturile de NV (26,8%), de SV (12,8%) şi de N. Calmul atmosferic are o frecvenţă de 30,6%. Valorile cele mai mari ale vitezei medii anuale ale vântului se produc, în general, din sectoarele: nord-vestic, nordic şi nord-estic.

I.10.5 Hidrologie

Apele de suprafaţă

Amplasamentul se încadrează din punct de vedere al cadastrului apelor în bazinul hidrografic al văii Buzăului, cursul mijlociu, cod cadastral XII – 1.82.00.00.00.0

Perimetrul în care urmează să se desfăşoare activitatea de exploatare este amplasat în terasa medie şi cea  inferioară  a râului Buzău la aproximativ 60-200 m de talvegul râului Buzău (în funcţie de meandrele realizate de albia râului) în zona localităţii Măteşti, comuna Săpoca, jud. Buzău, în amonte de  confluenţa  pârâului Blăjanca cu  râul Buzău.

În medie în anotimpul de iarnă scurgerea apei reprezintă 11,33 %. Primăvara rezervele de apă din zăpada acumulată iarna, se eliberează în perioade foarte scurte şi, asociindu-se cu ploile căzute în aceast interval, produc cele mai mari volume sezoniere. Pe lângă apele mari de primăvară, în regimul hidrologic se pot constata, în ultimii ani, existenţa unor viituri de vară ca urmare a debitului autohton. Astfel viitura înregistrată în anul 1991 a determinat modificări importante în morfologia râului Buzău.

Râul Buzău are originea în flişul cretacic, la poalele nordice ale conglomeratelor calcaroase din Ciucaş, de la altitudinea de cca 1800 m. De aici râul se îndreaptă, cu pante mari (în medie 50 m/km) spre culoarul erozional al Întorsurii Buzăului, urmând direcţia longitudinală a structurilor spre nord, adică contactul dintre formaţiunile puţin rezistente apţian-albiene şi conglomerate.

În incinta culoarului Întorsurii, pantele Buzăului scad brusc şi râul face o cotitură de aproape 180( spre S-E.

Dintre afluenţii Buzăului, până la pătrunderea acestuia în culoarul Întorsurii, amintim din partea stângă pe: Strâmbul (S=25 km2; L=9 km), Dălghiul (S=50 km2; L=13 km), ambele venind din masivul Ciucaşului, şi Acrişul (S=20 km2; L=7 km), iar din dreapta, dinspre Siriu, pe Buzoelul (S=54 km2; L=15 km), cunoscut şi sub denumirea de Buzăul Mic.

La Sita Buzău se varsă în Buzău, Lădăuţiul (S=102 km2; L=18 km), cu afluentul său Barcani, un sistem dendritic bine dezvoltat spre NV. De aici în aval, valea Buzăului se îngustează, iar de la Crasna începe culoarul Buzăului. Dacă în depresiune pantele variază în jur de 3-5 m/km, în culoar ele cresc din nou la peste 10 m/km, fiind frecvente şi pragurile. Afluenţii din amonte de defileu sunt: Zăbrătăul (S=52 km2; L=12 km) din stânga şi Cuemernicul, Chichirăul (S=24 km2; L=7 km) şi Crasna (S=24 km2; L=9 km) din dreapta. Pe sectorul de culoar primeşte pe Harţagul (S=32 km2; L=6 km) din stânga şi Siriul Mare (S=104 km2; L=17 km) din dreapta.

În aval de Siriul Mare, pe linia depozitelor oligocene s-a adaptat valea Căşoaca Mare (S=57 km2; L=15 km), la vărsarea căruia apare o lărgire a văii Buzăului. Aici îşi primeşte râul Buzău din stânga cel mai mare afluent al său, Bâsca.

Aspectul văii Buzăului se schimbă profund după traversarea culmii Ivăneţului, la intrarea lui în zona subcarpatică, cu depozite neogene puternic cutate. Eroziunea se accentuează aici în mod excesiv, însă relieful nu prezintă aspecte de denudare înaintată sau de nivelare, ceea ce contribuie la accelerarea şi mai mare a eroziunii.

După traversarea culmii Ivăneţului, Buzăul intră în depresiunea Cărbuneşti-Pătârlage, unde primeşte din dreapta afluentul Bâsca Chiojdului (S=348 km2; L=39 km). În aval începe să se resimtă în regimul hidrochimic al afluenţilor din stânga ai Buzăului, influenţa miocenului salifer prin creşterea conţinutului de NaCl. De la vărsarea Slănicului şi Nişcovului începe marele con de dejecţie al Buzăului, care se desfăşoară în evantai spre sud. În acestă zonă începe depletirea râului Buzău în mai multe braţe formând o luncă cu divagări puternice. Divagarea Buzăului, despletirea râului în mai multe braţe se observă până la confluenţa cu ultimul său afluent pe dreapta – Buzoelul.

Pe cursul râului Buzău sunt două amenajări hidroenergetice: barajul şi acumularea Siriu cu centrala hidroenergetică de la Nehoiaşu şi brajul Cândeşti cu amenajarea hidroenergeticâ Câdenşti – Verneşti – Simileasca. În dreptul municipiului Buzău râul are o albie îndiguită cu lărgimea de 200 – 300 m.

În total, în bazinul Buzăului se irigă peste 6708 ha, în marea majoritate în sectorul de câmpie, în aval de localitatea Buzău. Apele freatice sunt puternic mineralizate în lungul cursului inferior.

În zonă au fost realizate sisteme de irigaţii legate de Iazul Morilor şi organizate în două zone de o parte şi de alta a albiei. Pe malul stâng există un calnal de aducţiune (Săpoca – Mărăcineni) cu priză de apă din râul Buzău situată în aval de confluenţa cu Slănicul. De-a lungul malului drept al râului Buzău este amenajat canalul de irigaţii – Canalul Morilor, priza de apă fiind situată în amonte de confluenţa Buzăului cu Nişcovul.

În concluzie, râul Buzău este principalul colector al apelor ce străbat zona, cu direcţie de curgere generală SV-NE, pe acest sector. În secţiunea Baniţa, situată la 18 km în aval de perimetru, râul Buzău are următoarele debite:

Q mediu multianual =   27.4 mc/s

| Parametrul | Cu asigurare 5% | Cu asigurare 10% | Cu asigurare 50% | Q maxim înregistrat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | 1740 mc/s | 1340 mc/s | 399 mc/s | 2200 mc/s (1975) |

Q minim înregistrat a fost 0,582 mc/s (1964).

Cele mai importante viituri au fost înregistrate în următorii ani şi au avut următoarele debite:

| Anul | Debitul |
| --- | --- |
| 1971 | 1860 mc/s |
| 1975 | 2200 mc/s |
| 1991 | 1686 mc/s |

Din punct de vedere hidrochimic, calitatea apei râului Buzău în zona perimetrului de exploatare Mărăcineni se încadrează în limitele categoriei a II-a de calitate conform prevederilor Ordinului nr. 11/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stări ecologice a corpurilor de apă. Apa râului Buzău poate fi utilizată doar pentru consum tehnologic după o tratare prealabilă.

Acviferul de adâncime.

Conform studiului hidrogeologic al zonei elaborat de S.C. COMINSANT PROIECT S.R.L. BUZĂU în regiunea cercetată au fost identificate două complexe acvifere de adâncime, unul acumulat în depozite romanian-pleistocen inferioare şi altul acumulat în depozite pleistocen mediu – pleistocen superioare. Analiza datelor provenite din forajele hidrogeologice au pus în evidenţă în regiunea investigată a unui acvifer de medie adâncime, până la 80 – 100 m.  Complexul acvifer de adâncime din stratele de Cândeşti, aflat sub cel de medie adâncime, a fost interceptat în forajele ce au fost săpate la adâncimi mai mari de 100 m (Mărăcineni, Aliceni, Potârnicheşti).

În zona studiată numărul orizonturilor permeabile oscilează între 4-13, având grosimi cuprinse între 1-20 m.

Orizonturile permeabile din această zonă au fost puse în evidenţă prin foraje până la 120-140 m. Nivelul piezometric în forajele executate în zonă este preponderent ascensional, ajungând frecvent la 5-20 m faţă de sol, existând şi situaţii în care acesta a fost artezian (N-NV de Măteşti, Simileasca).

Acviferul freatic.

Conform studiului hidrogeologic acviferul freatic se dezvoltă în primele 2 – 3 strate poros-permeabile plasate, în general, până la adâncimea de 20 m, în  depozitele pleistocen superioare şi holocene ale teraselor. În lipsa unor foraje, singura sursă de informare fiind o exploatare de balast efectuată în anii anteriori de către S.C. Irisul & Cristalinul S.R.L. Săpoca, în care stratul acvifer freatic a fost interceptat la adâncimea de 15 m faţă de nivelul terenului.

Un foraj săpat numai până la 50,4 m la Mărăcineni a interceptat strate acvifere între: 6,7 – 11 m, 22 – 25 m, şi strate de mică adâncime între 27 – 32 m, 39 – 45 m, 47,5 – 49 m, alcătuite din bolovănişuri la partea superioară şi pietrişuri la partea inferioară a succesiunii. Debitul indicat a fost de 3 l/s (la o denivelare de 3 m) nivelul piezometric la 17,4 m, iar nivelul hidrodinamic la 20,4 m.

Alimentarea stratului acvifer freatic se realizează din precipitaţii atmosferice şi din aportul de apă provenit din drenajul acviferelor cantonate în terasele de 8 – 10 m şi 15 – 20 m pentru acviferul din terasa de 2 – 5 m a Slănicului.

Un aport puternic primesc stratele freatice ale terasei de 2 – 5 m şi luncii Buzăului din infiltraţiile ascensionale ale acviferului de adâncime, acumulat în aşa – numitul complex fluviatil-deltaic-lacustru,  cu care, de cele mai multe ori, vine în contact direct.

I.10.6 Flora

Zona în care se află amplasat perimetrul de exploatare este situată în vecinătatea sitului de importanţă comunitară „Lunca Buzăului” – arie protejată declarată conform anexei nr. 1 a Ordinului M.M.D.D. 1964/2008. Regiunea în care S.C. RIO AGREMAR S.R.L. va realiza exploatarea de agregate de balastieră este în vecinătatea sitului de importanţă comunitară. „Lunca Buzăului” pentru prezenţa  zăvoaielor cu Salix alba şi Populus alb, conform Formularului Standard Natura 2000.

Vegetaţia naturală este reprezentată la nivelul luncii de zăvoaie de plop şi salcie (Populus alba, P. nigra, Salix alba), adesea bordând cursul apelor şi intrând în complex cu aninişurile. Zăvoaiele de plop şi salcie au ca specii de recunoaştere: Salix fragilis, Rubus caesius, Solanum dulcamara, Ranunculus repens, Calamagrostis pseudophragmites, Myricaria germanica. În stratul arborescent bietajat, etajul superior de 20-25 m este constituit din Populus alba, P. nigra, Fraxinus excelsior etc., iar etajul inferior de 15-18 m este din Salix alba, S. fragilis. Alnus glutinosa, A. incana etc. Stratul arbustiv dezvoltat şi dens cuprinde Salix purpurea, S. elaeagnus, S. triandra, Ligustrum vulgare, Frangula alnus, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Prunus spinosa, Crataegus monogyna etc. La perimetrului Mărăcineni şi al terasei străbătută de drumul de exploatare nu există acest tip de vegetaţie naturală.

Perimetrul propus pentru exploatare de balast nu este acoperit de vegetaţiei arborescentă.

Suprafeţele perimetrului propus pentru exploatarea agregatelor minerale prezintă o vegetaţie ierboasă xerotermă cu arbuşti rari.  Pe suprafaţa perimetrului nu au fost identificate specii arborescente.

Identificarea habitatelor s-a realizat prin recunoaşterea fitocenozelor care le caracterizează şi a speciilor edificatoare (în general dominante) şi indicatoare ecologic şi/sau cenologic, precum şi prin recunoaşterea caracteristicilor staţiunii, în primul rând localizare geografică, altitudine, relief, rocă şi sol.

Suprafata prezintă vegetaţie arbustivă alcătuită din exemplare ale speciilor Rosa canina, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, dar şi Hippophae rhamnoides şi  Tamarix ramosissima. Implementarea proiectului propus de S.C. RIO AGREMAR S.R.L. va determina mutarea unui număr mic de arbuşti din speciile Hippophae rhamnoides şi  Tamarix ramosissima  dar fără a afecta habitatele de tip R 4417 - Tufărişuri danubiene de cătină albă (Hippophaë rhamnoides) şi răchită albă (Salix eleagnos) sau habitatului R 4422 – Tufărişuri danubiene de cătină roşie (Tamarix ramosissima). Arbuştii identificaţi pe suprafaţa amplasamentului vor fi replantaţi pe conturul acestuia. Aceste două habitate au valoare conservativă ridicată fiind habitate protejate Emerald dar, deşi suprafaţa amplasamentului prezintă arbuşti din speciile amintite vegetaţia nu este caracteristică color două habitate protejate Emerald R 4417 - Tufărişuri danubiene de cătină albă (Hippophaë rhamnoides) şi răchită albă (Salix eleagnos) sau habitatului R 4422 – Tufărişuri danubiene de cătină roşie (Tamarix ramosissima).

Atât activitatea de extracţie cât şi cea de transport a agregatelor minerale nu vor afecta integritatea habitatelor menţionate în formularul standard Natura 2000. Activitatea de extracţie se va desfăşura în perimetre care nu prezintă pe suprafaţa lor sau în vecinătate vegetaţie de zăvoi. Transportul agregatelor minerale se va realiza pe drumuri existente astfel încât covorul vegetal natural nu va fi influenţat prin reducerea suprafeţei din cauza activităţii de transport.

Conform clasificării din lucrarea Habitatelor din România (Doniţă et col, 2005) vegetaţia de pe suprafeţele din vecinătatea perimetrului de exploatare aparţine habitatului  Pajişti vest-pontice de Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Cynodon dactylon şi Poa angustifolia.

În accepţiunea sistemelor de clasificare a habitatelor (NATURA 2000, EMERALD, CORINE, PALAEARCTIC HABITATS, EUNIS) prin habitat s-a înţeles, de fapt, un ecosistem, adică un ,,habitat” stricto senso şi biocenoza corespunzătoare care îl ocupă.

Compoziţie floristică: Specii edificatoare:  Artemisia austriaca, Cynodon dactylon, Poa bulbosa, Poa angustifolia. Specii caracteristice: Artemisia austriaca, Cynodon dactylon, Poa bulbosa, Poa angustifolia. Alte specii importante: Festuca valesiaca, F. pseudovina, Botriochloa ischaemum, Agropyron cristatum, Medicago falcata, M. lupulina, M. minima, Lotus corniculatus, Coronilla varia, Euphorbia nicaeensis, E. sequierana, Galium humifusum, Ceratocarpus arenarius

Structura este definită prin caracterul geografic, ecologic, fitosociologic al fitocenozei şi descrierea acesteia pe straturi, căreia i-am adăugat şi componenţa animală. Descrierea faunei este realizată atât prin observaţii directe pe teren cât şi prin consultarea bibliografiei referitoare la fauna specifică zonei precum şi a celei cu referire la ecologia şi etologia speciilor identificate.

I.10.7.  Fauna

Biocenozele din zona amplasamentului au în compoziţia faunistică specii caracteristice zonelor de luncă, adaptate să trăiască în ecosisteme cu  vegetaţie preponderent ierboasă, dar şi în zone cu vegetaţie arbustivă care se dezvoltă pe substraturi aluvionare.

Vertebratele terestre sunt reprezentate în principal de specii de amfibieni şi reptile, iar peştii populează mediul acvatic.

Reptilele reprezentative semnalate în zonă sunt Emys orbicularis şi Natrix natrix care populează atât luciul apei cât şi malul râului.

Speciile de batracieni care populează zona malurilor şi luciul apei sunt: Bombina bombina, Bufo bufo şi Rana ridibunda

Fauna de nevertebrate a zonelor este caracterizată de o abundenţă redusă dar o diversitate taxonomică ridicată: viermi, moluşte iar dintre artropode: arahnide, crustacee, miriapode şi insecte.

Zoocenoza sectoarelor deschise fără arbuşti şi vegetaţie redusă are un efectiv numeric şi specific al organismelor de sol mai redus, aici fiind prezente cu precădere specii de insecte.

Zoocenoza câmpurilor agricole este predominată de specii de lumbricide şi raci izopozi. În regiunile cultivate sunt prezente specii dăunătoare în sol dintre elateride şi melolonthidae, precum si omizi de pământ.

Zoocenoza plajelor de nisip şi prundiş, unde va avea loc exploatarea propriu-zisă, are o structură foarte redusă a componenţilor biotici edafici.

I.10.8.  Aspecte social economice

Comuna Mărăcineni se află situată pe malul stâng al râului Buzău, la ieşirea din zona dealurilor subcarpatice şi la o depărtare de numai 2 km spre nord de oraşul Buzău, de care este despărţit de albia largă a râului. La nord-vest se învecinează cu Comuna Săpoca, la nord-est cu Comuna Posta Câlnau, la sud-vest cu Comuna Verneşti, iar la sud cu Municipiul Buzău. De aceşti ultimi doi vecini, Comuna Mărăcineni este despărţită pe o lungime de 5 km de la vest spre est de valea râului Buzău. Prezentat sub forma unei figuri geometrice plane, teritoriul comunei are înfăţişarea unui dreptunghi cu lungimea de 5 km si lungimea de 6 km. Acest dreptunghi orientat spre nord-est pătrunde până departe în zona subcolinara.

Suprafaţa totală a comunei este de 2.947,89 ha din care 2.374,52 ha teren extravilan. Comuna este compusă din 3 localităţi şi anume: Mărăcineni, Căpățânești și Potoceni.

Populaţia rurală a comunei Mărăcineni conform ultimului recensământ, numără 7684 de locuitori.

Din punct de vedere economic activităţile de bază specifice zonei sunt creşterea animalelor şi agricultura, terenurile fiind acoperite de livezi sau folosite pentru păşunat.

capitolul ii. procese tehnologice

II.1. FLUXUL TEHNOLOGIC AL EXPLOATĂRII DE AGREGATE MINERALE

Societatea comercială S.C. RIO AGREMAR S.R.L. va desfăşura pe suprafaţa perimetrului lucrări de extragerea nisipului şi pietrişului în vederea valorificării acestora în stare brută sau sortate. Perimetrul în care se va desfăşura exploatarea este amplasat în terasa malului stâng a râului Buzău.

Suprafaţa din care se va exploata agregate minerale este situată din punct de vedere administrativ, în extravilanul comunei Mărăcineni – judeţul Buzău.

Lucrările de exploatare ale agregatelor minerale din cadrul Mărăcineni T 36 sunt următoarele:

- bornarea perimetrului de extracţie;

- delimitarea fâşiilor de exploatare;

- îndepărtarea copertei;

- excavarea agregatelor minerale două trepte treaptă până la adâncimea de 8 m;

- încărcarea şi transportul nisipului şi pietrişului.

Activitatea de exploatare a agregatelor minerale din perimetrul Mărăcineni T 36 se va desfăşura în următoarele etape:

A. lucrări de deschidere şi pregătire;

B.  lucrări de exploatare;

C.  lucrări de prelucrare;

D.  protecţia zăcământului;

E.  lucrări de închidere.

A. Lucrări de deschidere şi pregătire

Accesul în perimetru se face din DJ Buzău-Mărăcineni-Vintila Vodă, pe un drum de exploatare  amenajat pana in dreptul staţiei de sortare aparţinând S.C. Conprif SA Buzău în lungime de cca 1,0  Km.

La nivelul perimetrului se vor realiza lucrări de decopertare a solului vegetal pe  până la o adâncime maximă de  1,5  m.

Volumul de material pământos rezultat din decopertare va fi haldat lateral, la nivelul taluzurilor, fiind utilizat ulterior la reconstrucţia ecologică a suprafeţei afectate de exploatare.

Balastul va fi livrat în stare brută către beneficiari sau va fi transportat la staţia de sortare  a S.C. RIO AGREMAR S.R.L..

B. Lucrări de exploatare

Pentru perioada 2015-2016 se preconizează  exploatarea unui volum de  cca 70 000  cu copertă.

Tehnologia de exploatare cuprinde următoarele etape:

- trasarea fâşiilor de exploatare, conform planului de situaţie şi materializarea lor în teren;

- deplasarea prin autopropulsie şi fixarea excavatorului în prima fâşie de exploatare; excavatorul va înainta prin retragere succesivă;

- excavarea în cadrul fâşiilor paralele;

- încărcarea materialului depozitat cu ajutorul încărcătorului frontal în autobasculante;

- nivelarea cu buldozerul S 1500;

- transportul nisipului şi pietrişului direct la beneficiari sau la staţia de sortare.

Excavarea se va efectua numai deasupra nivelului hidrostatic, adâncimea maximă de exploatare fiind de 8 m.

C.  Lucrări de prelucrare

Agregatele de balastieră extrase din perimetrul Mărăcineni T 36  vor valorifica fie în stare brută cu furnizare directă la beneficiari sau după ce au fost prelucrate în staţia de sortare a S.C. RIO AGREMAR S.R.L. În cadrul staţiei de sortare agregatele  pot fi separate următoarele sorturi:

- nisip – sortul 0 – 7 mm care poate fi utilizat prin stabilizare cu lianţi puzzolamici şi ciment pentru straturile rutiere;

- pietriş – sortul 7-31 mm care poate fi utilizat pentru straturi rutiere de agregate naturale stabilizate cu ciment şi pentru fundarea sistemelor rutiere rigide şi nerigide indiferent de clasa de trafic;

- sortul > 31 mm care foarte fi utilizat ca perne de balast pentru drumurile pietruite sau poate fi concasat şi folosit în amestecurile bituminoase pentru copertă asfaltică.

D.  Protecţia zăcământului

Pentru a asigura stabilitatea taluzului pe perioada exploatării perimetrului Mărăcineni T 36  se va menţine un unghi de taluz de 45°  şi pilieri de siguranţă de 5 m faţă de conturul perimetrului de exploatare.

Pentru a evita poluarea zăcămintele de pe suprafaţă şi din zonă cu uleiuri şi hidrocarburi rezultate din funcţionarea defectuoasă a utilajelor sau autocamioanelor vor fi luate următoarele măsuri:

- vor fi utilizate numai utilaje terasiere şi autocamioane cu inspecţiile tehnice efectuate la zi;

- personalul care deserveşte utilajele va verifica buna funcţionare a acestora şi va anunţa imediat conducerea S.C. RIO AGREMAR S.R.L. în cazul defectării;

- utilajele defecte vor fi îndepărtate de pe suprafaţa amplasamentului;

- nu se vor realiza intervenţii de întreţinere şi reparare a utilajelor şi autocamioanelor pe suprafaţa amplasamentului.

În vederea protecţiei acviferului din zonă S.C. RIO AGREMAR S.R.L. va respecta adâncimea de excavare impusă prin Avizul de gospodărire a apelor.

E.  Lucrări de închidere.

La finalizarea exploatării agregatelor minerale din perimetrul Mărăcineni T 36, S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  va asigura refacerea ecologică a amplasamentului prin umplerea excavaţiei cu steril de staţia de sortare, materiale pământoase şi coperta rezultată în urma excavării suprafeţei.

După finalizarea umplerii excavaţiei şi nivelarea materialului pământos pe suprafaţa amplasamentului va fi semănată iarbă.

Agregatele minerale din terasa inferioară a râului Buzău formează un complex detritic arenito-ruditic (pietriş mic, mijlociu şi mare, nisip mic, mijlociu şi mare şi bolovăniş mic) dispus sub formă de strate sau lentile cu o oarecare continuitate.

Fracţiunea arenitică este formată din nisip prăfos, micaceu, mediu la grosier granulometric, cu claste de cuarţ subrotunjite la subangulare, de feldspat, paiete de muscovite şi mici litoclaste de şisturi verzi, brecii si calcare.

În ceea ce priveşte compoziţia mineralogica  ea reflecta rocile de provenienţă, având o alcătuire din gresii cu ciment calcaros -40%,  calcare mezozoice-15%, calcare sarmatiene-5%, cuartite-9%, gnaise-4%, microconglomerate-5%, șisturi verzi-3%, marnocalcare-14%, silicolite 5% iar fracţiunea nisipoasă pe lângă granulele de cuarţ prezintă şi minerale grele. În general aceasta compoziţie reflecta provenienţa din roci rezistente la procesele fizico-chimice.

În masa nisipului şi a pietrişului  se mai găsesc intercalaţii sterile,  în special de  argila,  în cantităţi mai mari decât în cazul zăcămintelor din albia minoră.

Aceste intercalaţii sterile apar sub forma unor lentile având grosimi cuprinse între 0.1-0.5 m.

Compoziţia  granulometrică a zăcământului în procente este următoarea:

- nisip  0-2 mm              	 28,75 %  ;

- pietriş 2-20 mm          	 42,25 %;

- bolovăniş 20-200 mm 	 27,75%;

- părţi levigabile             	 1,25%.

Prin prelucrare se pot obţine toate sorturile industriale:

| Sortul 0-3 mm | Sortul 3-7 mm | Sortul 7-16 mm | Sortul 16-31 mm | Sortul 31-70 mm | >70 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 % | 15% | 14% | 12% | 21% | 3 % |

Pentru punctul de extracţie agregate minerale din terasa “Maracineni T36” drumul de acces este  amenajat prin balastare si compactare, acesta fiind utilizat şi de către firma S.C. CoNprif S.A. Buzău.

Pentru utilizarea drumului de acces până în apropiere de staţia de sortare  aparţinând S.C. Conprif SA,  în lungime de cca 1.500 m față de DJ Buzău-Mărăcineni-Vintilă Vodă DJ 203 K exista acceptul Consiliului local  Mărăcineni.

Pentru implementarea proiectului nu vor fi realizate noi căi de acces şi nici nu vor fi modificate cele deja existente.

Întreţinerea drumului de acces se face prin lucrări de astupare a gropilor apărute, volume mai mari de piatra și balast fiind puse în operă în special toamna şi primăvara.

Pentru începerea lucrărilor de exploatare se va sapa o tranşee de atac începând cu latura 5-6 a perimetrului.

Regimul de lucru este de 8-10 ore/zi, 6 zile /săptămână, în intervalul 01 martie – 30 noiembrie. În perioadele cu debite crescute şi în cele de îngheţ, nu se excavează.

II.2. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI

Exploatarea agregatelor minerale se realizează prin excavarea straturilor geologice până la o adâncime de 8 m.

Exploatarea de pietriş şi nisip planificată pentru perioada 2015 - 2016 va implica o suprafaţă de 30000 mp.  Agregatele de balastieră vor fi excavate în două trepte până la adâncimea permisă 8 m.

Lucrări de reconstrucţie ecologică

- lucrările de excavare se vor realiza la unghi de taluz de cca 45°;

- decopertarea şi depozitarea stratului vegetal pe conturul perimetrului;

- după finalizarea exploatării, excavaţia se va umple cu material pământos, argilă rezultată din zăcământ şi nămol de la staţia de sortare, fiind acoperită la suprafaţă cu coperta vegetală îndepărtată la începutul lucrărilor.

- se vor întreţine drumurile de exploatare utilizate de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.   pentru transportul agregatelor;

capitolul iii. deŞeuri

Obiectivele şi măsurile care trebuie urmărite şi respectate în aceeaşi măsură pe toată perioada executării lucrărilor trebuiesc să se concretizeze prin:

- reducerea la sursă şi colectarea selectivă a deşeurilor;

- cunoaşterea cantităţilor şi tipurior de deşeuri, şi gestionarea corespunzătoare a  acestora planificarea încă din fazele iniţiale şi organizarea lucrărilor;

- dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat şi curat.

III.1 Tipuri de DEŞEURI generate

În urma desfăşurării activităţii de extracţie a agregatelor minerale din terasa malului stâng al râului Buzău, extravilanul perimetrul Mărăcineni T 36, vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeurile tehnologice din activitatea de producţie sunt reprezentate de stratul de copertă îndepărtat de pe suprafaţa amplasamentului;

- deşeurile menajere generate pe amplasament în perioada executării lucrărilor propuse prin proiect provin de la personalul care exploatează utilajele;

- deşeurile de ambalaje produse pe amplasament sunt de două tipuri: PET-uri şi ambalaje de hârtie şi carton (produse de muncitori şi turişti);

- nu rezultă ape uzate industrial în perioada de exploatare a agregatelor de balastieră;

- nu rezultă nămoluri din activitatea propusă pe suprafaţa perimetrului Mărăcineni T36.

Ca urmare a decopertării fâşiilor de exploatare rezultă pământ vegetal şi argilă. Cantităţile rezultate vor fi depozitate separat pe lateralele perimetrului de exploatare fiind ulterior utilizate la recopertarea suprafeţei.

În perioada de excavare nu rezultă ambalaje. Astfel de deşeuri sunt produse numai de personalul care deserveşte utilajele şi vor fi în principal reprezentate de PET-uri. Pentru gestionarea corectă va fi amplasat în incinta perimetrului staţiei de sortare a S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  un container pentru colectarea selectivă  a acestora.

### Deşeuri din activitatea de producţie

Ca urmare a folosirii utilajelor terasiere şi a autocamioanelor pentru excavarea şi respectiv transportul agregatelor minerale pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- uleiuri uzate – 110 kg/an

- anvelope uzate –  4 buc/an

- baterii uzate – 1 buc/an

Anvelopele uzate şi bateriile uzate vor fi stocate la sediul S.C. RIO AGREMAR S.R.L. şi predate la achiziţionarea celor noi.

Uleiurile uzate nu vor fi stocate la nivelul amplasamentului deoarece schimburile de uleiuri din angrenajele utilajelor vor fi efectuate la unităţi specializate şi autorizate care vor asigura eliminarea acestor deşeuri conform legislaţiei în vigoare.

Ca urmare a decopertării fâşiilor de exploatare rezultă pământ vegetal şi argilă. Cantităţile rezultate vor fi depozitate pe lateralele perimetrului, pe suprafaţa pilierilor de siguranţă, de exploatare fiind ulterior utilizate la impermeabilizarea taluzurilor – materialele argiloase şi acoperirea acestora cu sol vegetal pentru cultivarea de gazon şi plantare de specii arborescente.

### Deşeuri menajere

Se produc doar de către personalul care asigură exploatarea agregatelor  fiind estimată o cantitate 0,58 t/an.

La limita perimetrului de exploatare vor fi amplasate europubele, etanşe, fără scurgere în mediu.  Personalul care deserveşte punctul de lucru va fi instruit pentru a colecta deşeurile menajere. Deşeurile menajere vor fi eliminate de pe amplasament prin contract cu o firmă prestatoare de servicii. Administratorul S.C. RIO AGREMAR S.R.L.va instala la nivelul pilirilor de siguranţă ai perimetrului de exploatare, în vecinătatea accesului, un container pentru colectarea PET-urilor, care vor fi valorificate prin predare la centre de colectare.

Ca urmare a amenajării iazului piscicol vor rezulta deşeuri menajere generate de turiştii care vor practica acest tip de agrement. Pentru eliminarea acestor deşeuri vor fi instalate containere etanşe, fără scurgere în mediu, pentru colectare selectivă şi se va încheia un contract de prestări servicii cu o firmă specializată în gestionarea acestor tipuri de deşeuri.

III.2. GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR

Pentru gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri generate,  titularul proiectului are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale în domeniu, cu scopul evitării daunelor aduse mediului, biodiversităţii şi oamenilor;

- să ţină evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate şi a modului de eliminare a acestora;

- să instruiască angajaţii care vor deservi perimetrul de exploatare, în vederea gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate.

Deşeuri tehnologice

# Uleiuri uzate

# Aceste deşeuri fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod -  13 02 05*  Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere.

# Schimburile periodice de ulei se vor realiza în service dar în cazul apariţiei unei defecţiuni care necesită remediere imediată schimbul de ulei la utilaje se va face pe o suprafaţă impermeabilizată, fără a afecta solul, apele de suprafaţă sau freatice.

Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face în unităţi de profil autorizate  d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.

Anvelope uzate

Anvelopele uzate sunt deşeuri reciclabile, rezultate ca urmare a schimbării anvelopelor uzate la mijloacele auto şi vor fi predate o dată cu achiziţionarea celor noi, în caz contrar, anvelopele uzate vor fi colectate pe o suprafaţă impermeabilizată în incinta sediului beneficiarului proiectului şi vor fi predate unui operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.

Modul de gestionare a anvelopelor uzate este reglementat de HG nr. 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

Deşeuri din decopertare şi excavare

Deşeul inert rezultat din steril,  bolovani care pot fi interceptaţi în anumite zone, va fi depozitate perimetral la nivelul suprafeței propuse pentru implementarea proiectului și va fi utilizat la refacearea suprafeței afectată de excavații. Deşeul inert este definit ca fiind deşeul care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu arde ori nu reacţionează în nici un fel, fizic sau chimic, nu este biodegradabil şi nu afectează materialele cu care vine în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătăţii omului.

Sol nepoluat - solul care este îndepărtat din stratul superior al unei suprafeţe de teren în perioada activităţii extractive desfăşurate în suprafaţa respectivă şi care nu este considerat poluat conform <LLNK 11997   756 503101   0 75>Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Modul de gestionare al deşeurilor rezultate din excavare şi/sau decopertare este reglementat de HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, act normativ care reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a resurselor minerale, denumite în continuare deşeuri extractive.

Deşeuri menajere

Deşeurile menajere organice rezultate de la personalul care deserveşte amplasamentul analizat vor fi colectate într-un recipient (europubelă) etanş (fără scurgere în mediu), acoperit, pus la dispoziţia personalului de către  beneficiar şi eliminate prin preluarea  lor de către un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia şi să elimine această categorie de deşeuri.

Tipurile de deşeuri, cantităţile medii anuale, modul de colectare şi depozitare şi modul de valorificare

| Deşeuri nepericuloase |
| --- |
| nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu conf. h.g. 856/2002 | Sursa | Cantitatea | Starea fizică | Depozitare/eliminare |
|  | Deşeuri menajere | 20 03 01 | angajaţi | 0,58 t/an | solidă | euopubele |
|  | Deşeuri de ambalaje | 20 01 01 20 01 39 | angajaţi | 0,016 t/an | solidă | containere pentru colectare selectivă |
|  | Anvelope uzate | 16 01 03 | utilajele şi mijloacele de transport | 4 buc/an | solidă | magazie de materiale la sediul societăţii |
|  | Sol vegetal | 01 03 01 | perimetrul de exploatare | 45000 mc | solidă | pe laturile perimetrului, la nivelul pilierilor de siguranţă |
| Destinaţia definitivă a deşeurilor |
|  | Anvelope uzate | 16 01 03 | utilajele şi mijloacele de transport | 4 buc/an | solidă | Firmă autorizată |
|  | Deşeuri menajere | 20 03 01 | întreaga unitate | 0,58 t/an | solidă | Contract cu o firmă specializată care le va transporta la un depozit conform |
|  | Deşeuri de ambalaje | 20 01 01 20 01 39 | angajaţi | 0,016 t/an | solidă | Contract cu o firmă specializată care le va prelua categorii şi utiliza în scopul reciclării. |
|  | Sol vegetal | 01 03 01 | perimetrul de exploatare | 45000 mc | solidă | Umplerea gropii de excavatie si refacerea mediului |

# Pe suprafaţa amplasamentului studiat nu sunt produse deşeuri periculoase pe toată durata implementării proiectului.

capitolul iv. impactul potenŢial asupra   componentelor de mediu ŞI mĂsuri de reducere a acestuia

Dacă în capitolul anterior au fost prezentate condiţiile naturale cu rol în evaluarea impactului uman produs asupra calităţii componentelor mediului pe suprafaţa analizată, capitolul de faţă vizează principalele surse de impact şi modul de propagare a acestuia asupra factorilor de mediu, scopul final fiind determinarea calităţii/gradului de afectare a componentelor factorilor de mediu, în funcţie de activităţile derulate pe amplasamentul studiat.

Abordarea calităţii factorilor de mediu s-a realizat în corelaţie cu direcţiile prioritare de dezvoltare ale arealului, determinate de pretabilitatile sale specifice, în condiţiile minimizării intervenţiilor externe.

Pentru analiza impactului activităţii propuse prin proiect, pe lângă observaţiile din teren şi consultarea bazei de date analitice existentă, s-au utilizat şi documentaţiile cu caracter sintetic oferite de Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău (rapoartele de mediu  anuale).

Evaluarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului generate proiectul „Excavare pentru extragere agregate minerale (extravilan), satul Căpățânești, comuna Mărăcineni” Perimetrul Mărăcineni T36, comuna Mărăcineni, judeţul Buzău a fost efectuată în conformitate cu cele prezentate în capitolele anterioare. Astfel, pentru fiecare dintre cei opt factori de mediu consideraţi relevanţi pentru proiect, a fost efectuată evaluarea impactului potenţial generat de activităţile propuse, prin metoda analitică, în comparaţie cu nivelurile de poluare maxim admisibile în legislaţia naţională.

Studiul privind evaluarea impactului asupra factorilor de mediu necesită identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu asociate implementării proiectului supus analizei.

Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa alterează un factor sensibil de mediu”.

Analiza efectelor potenţiale semnificative asupra factorilor/aspectelor de mediu va include următoarele categorii de impact, pentru etapele de construcţie, funcţionare şi dezafectare:

- cumulativ;

- direct si indirect;

- pe termen scurt si pe termen lung;

- rezidual;

- permanent si temporar;

- pozitiv si negativ.

În vederea evaluării impactului proiectului care face obiectul prezentului studiu a fost luat în consideraţie în mod special posibilul impact asupra sitului de importanţă comunitară Lunca Buzăului, deoarece amplasamentul propus pentru implementarea proiectului se află în vecinătatea acestei arii protejate.

Categorii de impact

| Categoria de impact | Descriere |
| --- | --- |
| Impact pozitiv semnificativ | Efecte pozitive de lunga durată sau permanente ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu. |
| Impact pozitiv | Efecte pozitive ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu. |
| Neutru | Efecte pozitive şi negative ale propunerilor proiectului care se echilibrează, sau, nu au nici un efect. |
| Impact negativ nesemnificativ | Efecte negative minore ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu. |
| Impact negativ | Efecte negative de scurta durata sau reversibile ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu. |
| Impact negativ semnificativ | Efecte negative de lunga durata sau ireversibile ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu. |

Principiul de baza luat în considerare în determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat în evaluarea propunerilor proiectului, în raport cu obiectivele de protecţie a mediului, de protecţie a sănătăţii populaţiei şi cu obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate din zona amplasamentului proiectului analizat. Ca urmare, atât categoriile de impact, cât şi criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu.

Impactul estimat a fost raportat la măsurile de prevenire/diminuare prevăzute prin proiect, pentru ca în final să se evalueze impactul rezidual luând în considerare criteriile de evaluare şi categoriile de impact stabilite. Trebuie menţionat că măsurile de prevenire/diminuare a impactului sunt parte integrantă a prezentului proiect, titularul asumându-si responsabilitatea aplicării acestora.

Rezultatele evaluării de impact vor fi prezentate şi sintetic, sub forma unor matrice, fiecare matrice incluzând formele principale de impact potenţial, măsurile de prevenire/reducere a impactului şi categoria de impact în care se încadrează.

Impactul estimat a fi produs asupra componentelor de mediu va fi prezentat atât pentru etapa de construcţie cât şi pentru etapele de funcţionare şi dezafectare.

IV.1. IMPACTUL INVESTIŢIEI ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU

IV.1.1. Apa

IV.1.1.1. Condiţiile hidrologice ale amplasamentului

Amplasamentul este situat în Bazinul hidrografic al râului Buzău. În total, în bazinul Buzăului se irigă peste 6708 ha, în marea majoritate în sectorul de câmpie, în aval de localitatea Buzău. Apele freatice sunt puternic mineralizate în lungul cursului inferior.

În concluzie, râul Buzău este principalul colector al apelor care străbat zona, cu direcţie de curgere generală SV-NE, pe acest sector. În secţiunea Baniţa, situată în aval de perimetru la cca 18 km, râul Buzău are următoarele debite:

Q mediu multianual =   27.4 mc/s

| Parametrul | Cu asigurare 5% | Cu asigurare 10% | Cu asigurare 50% | Q maxim înregistrat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | 1740 mc/s | 1340 mc/s | 399 mc/s | 2200 mc/s (1975) |

Q minim înregistrat a fost 0,582 mc/s (1964).

Cele mai importante viituri au fost înregistrate în următorii ani şi au avut următoarele debite:

| Anul | Debitul |
| --- | --- |
| 1971 | 1860 mc/s |
| 1975 | 2200 mc/s |
| 1991 | 1686 mc/s |

Acumulările de agregate minerale sunt situate în albia minoră a văii şi prezintă un strat acvifer continuu, permanent, direct influenţat de regimul hidrologic. Având în vedere distanţa relativ mică faţă de talvegul văi, rezultă că acviferul este alimentat de râu, infiltraţia făcându-se rapid.

Apele râului Buzău de încadrează în categoria apelor cu duritate mare ((25,2 grade germane), cu grad ridicat de mineralizare.

Exploatarea nisipului şi pietrişului se va face deasupra nivelului hidrostatic.

Pe tronsonul studiat, râul Buzău are o albie minoră meandrată, cu dese schimbări ale direcţiei de curgere, fapt ce adus la o alternanţă a fenomenelor de eroziune de mal. Albia majoră este largă, cu zone puternic meandrate şi colmatări conducând la o eroziune accentuată.

IV.1.1.2. Calitatea apei freatice

Conform lucrării „Consideraţii privind corpurile de apă subterană din sudul României” publicată în 2008 de  Rodica Macaleţ şi colaboratorii din cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor pe teritoriul Direcţiei Apelor Buzău - Ialomiţa au fost  descrise un număr de 15 corpuri de ape subterane freatice cu dezvoltarea, în marea lor majoritate, în partea sud-estică a României. Toate aceste corpuri de ape subterane  (ROIL04 - Nordul Câmpiei Brăilei, ROIL05 - Conul aluvial  Buzău, ROIL06 - Lunca râului Călmăţui, ROIL07 - Câmpia  Brăilei, ROIL08 - Urziceni, ROIL09 - Călmăţuiul de Sud,  ROIL10 - Lunca Buzăului superior, ROIL11 - Lunca Dunării,  ROIL12 - Câmpia Gherghiţei, ROIL13 - Lunca Ialomiţei,  ROIL14 - Ghimbăşani Sudiţi, ROIL15 - Conul aluvial Prahova, ROIL16 - Câmpia Vlăsiei, ROIL17 - Feteşti şi ROIL18 - Teleajen)  se dezvoltă aproape exclusiv în Câmpia Română.

Dintre corpurile de apă subterană menţionate trei sunt la risc calitativ (ROIL04, ROIL13 şi ROIL15). Corpul de apă subterană ROIL15 - Conul aluvial Prahova, considerat la riscul de neatingere a stării bune până în anul 2015, este afectat de o poluare istorică, dar şi actuală, cu produse petroliere. Poluarea, determinată în cazul celorlalte două corpuri de apă subterană (ROIL04 ROIL13), se datorează, în parte, şi utilizării fertilizatorilor din agricultură.

După cum se poate observa din figura de mai sus amplasamentul propus pentru implementarea proiectului  se află în zona de dezvoltare a corpului de apă subterană ROIL 05 – acvifer care nu a fost identificat ca fiind poluat.

În general apele freatice din această zonă servesc pentru consumul oamenilor şi al animalelor. Calitatea apelor freatice este foarte bună şi în general stratele acvifere se găsesc la suprafaţă. Cu mici excepţii, îndeosebi în perioadele de secetă persistentă şi îndelungată, fântânile nu îngheaţă niciodată. Debitul apelor freatice este relativ bogat, iar nivelul lor prezintă variaţii mici.

În zonă, acviferul freatic este prezent la adâncimi de peste 9,5 m.

Debitele forajelor  ajung pana la 12 l/s la denivelări foarte mici 0,4 -1 m.

La adâncimi sub 100 m se întâlneşte un puternic strat acvifer de adâncime, de mare productivitate, cu debite de 20 - 50 l/s, dezvoltat în pietrişurile „Stratelor de Cândeşti".

Forajele executate în zona de amplasare a perimetrului de exploatare au evidenţiat concentraţii mai mici de 25 mg/l de NO3 şi o mineralizare normală cuprinsă între 0,6 şi 1 g/l ceea ce îi conferă calitatea de acvifer cu apă potabilă.

IV.1.1.3 Alimentarea cu apă

În cadrul lucrărilor de excavare a agregatelor minerale nu este necesară alimentarea cu apă. Pentru apa potabilă societatea va asigura apa plată necesară personalului care va deservi excavarea de balast.

IV.1.1.4. Managementul apelor uzate

În cadrul procesului tehnologic care se desfăşoară într-o balastieră nu este necesară implementarea unui sistem de canalizare şi evacuare a apelor tehnologice deoarece pe amplasament nu se produc astfel de ape uzate.

În cadrul procesului tehnologic de exploatare a agregatelor minerale nu este necesară implementarea unui sistem de canalizare şi evacuare a apelor menajere.

Evacuarea  apelor uzate menajere

Pentru asigurarea apei menajere utilizate pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice ale angajaţilor care vor fi permanent prezenţi la nivelul amplasamentului societatea comercială va amplasa o toaletă ecologică dotată cu rezervor de apă şi rezervor de colectare a apelor uzate. Toaleta ecologică va fi vidanjată periodic, ori de câte ori bazinul de colectare se umple în proporţie de 75 %.

Evacuarea  apelor pluviale

Apele pluviale care vor cădea pe suprafaţa amplasamentului se infiltrează în sol datorită permeabilităţii mari a substratului fără a modifica proprietăţile fizico-chimice ale apei freatice.

Determinare debitelor de apă pluvială se face conform STAS 1846/1990 pe baza relaţiei:

Qp = m x S x Φ x i		unde:

m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul în conformitate cu capacitatea de înmagazinare în timp şi de durata ploii de calcul ”t”, m = 0.,8 pentru t < 40 min;

S = aria bazinului de canalizare aferentă secţiunii de calcul exprimată în ha, în cazul perimetrului Mărăcineni T36  S = 3,0 ha;

Φ = coeficientul de scurgere aferent ariei S (conf. STAS 1846/90) pentru suprafeţe nepavate = 0,10;

i = intensitatea ploii de calcul: i = 65 l/s (conf. STAS 9470/73).

Qp = 0,80 x 3,0 x 0,10 x 65 = 15,60 mc/h pe suprafaţa amplasamentului

Apele pluviale care vor cădea pe suprafaţa perimetrului vor avea un debit de  15,60 mc/h şi nu vor antrena substanţe poluante din punct de vedere chimic – apele pluviale sunt considerate convenţional curate.

IV.1.1.5. Prognozarea impactului  asupra factorului de mediu apă

#### Impactul produs prin funcţionarea balastierei

Activitatea de exploatare a agregatelor minerale nu va avea nici un impact asupra calităţii apelor de suprafaţă. Pentru exploatarea depozitelor până la adâncimea de 8 m  activitatea nu va intersecta acviferul din zonă.

În perioada excavării agregatelor minerale nu există emisii pe factorul de mediu apă, sigurele poluări care pot să apară sunt cele accidentale determinate de funcţionarea necorespunzătoare a utilajelor şi eliminarea în mediu de carburanţi şi/sau lubrefianţi.

IV.1.1.6. Masuri de diminuare a impactului

Pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane se impun următoarele măsuri:

- manipularea şi stocarea materialului util sau a sterilului în aşa mod încât să nu fie antrenat de ape;

- realizarea de drenuri şi canale în jurul perimetrului de exploatare şi a drumurilor de acces pentru colectarea apelor din precipitaţii;

- amplasarea unei toalete ecologice şi vidanjarea acesteia;

- eliminarea deşeurilor prin colectare în europubele sau containere pentru colectare selectivă;

- instruirea angajaţilor care deservesc utilajelor în vederea exploatării corecte a acestora şi de acţiune în cazul apariţiei de poluări accidentale;

- instruirea angajaţilor în vederea raportării imediate a oricărei defecţiuni apărut la utilajele folosite.

IV.1.2. Aerul

IV.1.2.1 Date generale

Lipsa activităţilor industriale din imediata vecinătate a amplasamentului care să afecteze calitatea aerului, traficul rutier de intensitate scăzută, densitatea populaţiei relativ mică şi depărtarea faţă de zone urbane contribuie la menţinerea unei calităţii superioare a aerului. În această zonă nu se fac măsurători de către autorităţile competente în protecţia mediului, în vederea monitorizării calităţii aerului.  Nu sunt semnalate evenimente trecute cu efecte potenţial nocive asupra calităţii aerului.

Nivelul zgomotului este specific comunităţilor rurale, lipsite de activităţi economice cu impact semnificativ asupra mediului pe teritoriul administrativ al comunei sau în imediata vecinătate, în condiţiile unui trafic rutier scăzut şi a lipsei traficului feroviar.

Comuna Mărăcineni se încadrează în zona de climat temperat continental, caracteristică pentru întreaga ţară.

Temperatura medie anuală în zonă este cuprinsă între 4 şi 6(C. Media lunii ianuarie este de - 5(C, iar media lunii iulie de +23,5(C. Minima absolută poate coborî la  minus 25,5(C, iar maxima poate urca la  37,0(C.

Precipitaţiile medii anuale însumează 635,8 mm/mp. În raport cu frecvenţa ploilor, acestea înregistrează un maximum la sfârşitul primăverii-începutul verii şi un minim toamna. Maximul pluviometric se produce în luna iunie (112,3 mm). Cantitatea maximă absolută de precipitaţii în 24 de ore este de aproape 70,0 mm.

Adâncimea maximă de îngheţ este de 0,80 – 0,90 m, conform STAS 6054/1977 - Zonarea României după adâncimea maximă de îngheţ.

Dintre efectele pe care transportul le are asupra sănătăţii umane, florei si faunei sunt importante cele legate de nocivitatea gazelor de eşapament care conţin NOx, CO, SO2, CO2, COV, particule încărcate cu metale grele (plumb, cadmiu, cupru, crom, nichel, seleniu, zinc), poluanţi la care se adaugă pulberile antrenate de pe carosabil.

Traficul greu este generator al unor niveluri ridicate de zgomot şi vibraţii, care determină condiţii de apariţie a stresului si care afectează atât omul cât şi fauna.

Gazele emise din trafic contribuie, atât la creşterea acidităţii atmosferei, cât şi la formarea ozonului troposferic, cu efecte directe şi/sau indirecte asupra tuturor componentelor de mediu (vegetaţie, fauna, sol, apă).

Prezenţa metalelor grele în gazele de eşapament afectează calitatea solului şi a apelor, starea de sănătate a florei şi faunei.

IV.1.2.2. Surse şi poluanţi generaţi în aer

SURSE DE POLUANŢI ŞI EMISII DE GAZE

Potenţialele surse de emisii atmosferice sunt :

- excavarea şi transportul agregatelor de balastieră;

- traficul generat de lucrările desfăşurate.

Emisiile conţin în principal următorii poluanţi:

- pulberi în concentraţii nesemnificative;

- gaze de combustie rezultate din arderea combustibililor de la utilajele ce deservesc exploatarea.

Poluantul specific operaţiilor de construcţie şi excavaţie, care poate afecta terenurile învecinate, este reprezentat de particulele în suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzând şi particule cu diametre aerodinamice echivalente mai mici de 10 μm (particule inhalabile, care pot afecta sănătatea umană).

Sursele asociate lucrărilor de excavare sunt deschise, libere. Se menţionează că din activităţile pentru excavarea agregatelor minerale se produc emisii de poluanţi constând în pulberi şi gaze de eşapament rezultate de la vehiculele utilizate pentru excavarea şi transportul agregatelor minerale.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar şi de nivel redus.

Emisii de particule generate de lucrările de excavare şi umplere pentru refacerea amplasamentului

| Nr. crt. | Categorie lucrare/operaţie | Debite masice pe spectrul dimensional (kg/h) |
| --- | --- | --- |
|  |  | d ( 30 (m | d ( 15 (m | d ( 10 (m | d ( 2,5 (m |
| DECOPERTARE STRAT VEGETAL |
|  | Săpături + strângere în grămezi | 1,489 | 0,338 | 0,257 | 0,155 |
|  | Încărcare în vehicule | 0,122 | 0,034 | 0,027 | 0,0027 |
| SĂPĂTURI |
|  | Excavare | 1,654 | 0,376 | 0,286 | 0,173 |
|  | Încărcare în vehicule | 0,135 | 0,037 | 0,030 | 0,003 |
|  | TOTAL SĂPĂTURI SOL | 3,4 | 0,785 | 0,6 | 0,334 |
| UMPLUTURI |
|  | Descărcare din vehicule | 1,771 | 0,406 | 0,304 | 0,185 |
|  | Împrăştiere + compactare | 0,593 | 0,178 | 0,148 | 0,030 |
|  | TOTAL UMPLUTURI | 2,364 | 0,584 | 0,452 | 0,215 |
|  | TOTAL SĂPĂTURI+UMPLUTURI | 5,764 | 1,369 | 1,052 | 0,549 |
|  | EROZIUNE EOLIANA | 0,048 | ND | ND | ND |

ND = nu exista factori emisie

Măsurile pentru controlul emisiilor de particule sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse. În ceea ce priveşte emisiile generate de sursele mobile acestea trebuie să respecte prevederile legale în vigoare

În perioada derulării lucrărilor prevăzute în proiect (extracţie şi transport) S.C. RIO AGREMAR S.R.L. are obligaţia de a întreţine drumul de exploatare, iar în perioada caldă  va stropi căile de acces din pământ cu utilajele din dotare ori de câte ori este nevoie pentru a evita antrenarea pulberilor acestora în atmosfera. De asemeni mijloacele de transport se vor deplasa cu viteze reduse pe drumurile de exploatare de pământ şi balastate.

Alături de emisiile de particule vor apărea emisii de poluanţi specifici gazelor de eşapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operaţiile de excavare şi de transport. Poluanţii caracteristici motoarelor cu ardere internă cu care sunt echipate utilajele şi vehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, particule cu conţinut de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), compuşi organici (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice – HAP, substanţe cu potenţial cancerigen).

Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă ale vehiculelor care transportă agregatele minerale şi ale utilajelor implicate rezultă gaze de eşapament care sunt eliminate în atmosferă. Cantităţile de substanţe cu potenţial poluant pentru factorul de mediu aer sunt prezentate în tabelul de mai jos. Emisiile vehiculelor şi utilajelor sunt reglementate prin inspecţiile tehnice periodice.

Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă ale vehiculelor care transportă agregatele minerale şi ale utilajelor implicate în realizarea lucrărilor de construcţie rezultă gaze de eşapament care sunt eliminate în atmosferă. Cantităţile de substanţe cu potenţial poluant pentru factorul de mediu aer sunt prezentate în tabelul de mai jos. Emisiile vehiculelor şi utilajelor sunt reglementate prin inspecţiile tehnice periodice.

Consumul mediu de carburanţi

| Nr. Crt. | Utilaj | Nr. bucăţi | Consum specific/ oră de funcţionare | Timp de funcţionare efectiv ore/zi în zona amplasamentului | Consum zi (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Excavator cu cupă inversă/încărcător frontal/excvator | 3 | 14 | 8 (2ore fiecare utilaj) | 112 |
|  | Basculantă | 2 | 8 | 6 | 48 |
| Consum /oră = 22 l |
| Consum total zilnic = 160 l |
| Consum lunar = 160 x 20 zile = 3200 l/lună |

Poluanţii rezultaţi din arderea carburaţilor sub forma gazelor de eşapament sunt:

- particulele;

- dioxidul de sulf (SO2);

- monoxidul de carbon (CO);

- oxizii de azot (NOx);

- compuşii organici volatili(COV).

Prin combustia unei cantităţi de 1000 l motorină rezultă următoarele cantităţi de noxe:

- particule: 0,222 kg;

- SOx: 0,005 kg;

- CO: 0,001 kg;

- hidrocarburi: 0,480 kg;

- NOx: 1,450 kg;

- aldehide şi cetone: 0,120 kg.

Conform datelor din tabelul anterior, consumul total orar de motorină pentru desfăşurarea lucrărilor este de 22 l.

De pe suprafața amplasamentului, pe durata efectuării lucrărilor propuse vor fi emisiile prezentat în tabelul de mai jos.

Cantităţile de poluanţi emişi în atmosferă prin gazele de eşapament

| Combustibil | CO | NOx | COV | SO2 | POPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorină (g/1 l combustibil) | 7 | 11,5 | 16,3 | 0,6 | 0,0028 |
| Benzină (g/ 1 l combustibil) | 275 | 2,6 | 24,0 | 0,2 | 0,0015 |

Menţionăm că utilajele existente nu funcţionează simultan.

Principala zonă de emisie a poluanţilor în atmosferă este suprafaţa perimetrului de pe care vor fi exploatate agregatele minerale, sursele de emisie fiind caracterizate drept:

- surse la sol sau în apropierea solului, cu înălţimi efective de emisie de până la 4 m faţă de nivelul solului;

- surse deschise reprezentate de operaţiile de manipulare ale agregatelor minerale (săpare, excavare, depozitare, încărcare);

- surse mobile reprezentate de totalitatea utilajelor şi mijloacelor de transport care deservesc perimetrul de exploatare a agregatelor minerale şi staţia de sortare.

În etapa de exploatare a agregatelor minerale utilajele şi mijloacele de transport acţionează pe perioade scurte de timp şi în număr redus, maxim 2 pe amplasament simultan. Acestea sunt echipate cu motoare cu ardere internă obişnuite, la care emisiile de noxe în atmosferă se încadrează în prevederile normelor de funcţionare. În concluzie, putem afirma că emisiile de poluaţi atmosferici rezultaţi prin excavarea agregatelor minerale de pe suprafaţa perimetrului şi transportul acestora se încadrează în limitele STAS-ului 1257/87.

Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă al vehiculelor care transportă agregatele minerale şi ale utilajelor implicate în realizarea lucrărilor de exploatare rezultă gaze de eşapament care sunt eliminate în atmosferă. Cantităţile de substanţe cu potenţial poluant pentru factorul de mediu aer sunt prezentate în tabelul de mai jos. Emisiile vehiculelor şi utilajelor sunt reglementate prin inspecţiile tehnice periodice.

Concentraţiile principalelor substanţe poluante din gazele de eşapament,

pentru diferite tipuri de motoare şi regimuri de funcţionare

| Poluant | U.M. | Concentraţie poluant |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mers în gol | Accelerare | Decelare |
|  |  | MAS | MAC | MAS | MAC | MAS | MAC |
| Oxid de carbon | % | 7 | urme | 1,8 | urme | 2 | urme |
| Hidrocarburi | % | 0,5 | 0,04 | 0,1 | 0,01 | 1 | 0,03 |
| Oxizi de azot | ppm | 30 | 60 | 650 | 250 | 20 | 30 |
| Aldehide | ppm | 10 | 20 | 10 | 10 | 200 | 30 |

Notă: 	MAS = motor cu aprindere prin scânteie

MAC = motor cu aprindere prin compresie

ZGOMOTUL ŞI VIBRAŢIILE

Din momentul începerii exploatării agregatelor minerale se vor produce zgomote determinate de funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate pentru excavarea şi transportul pietrişului şi nisipului.

Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii aferente proiectului sunt tipice lucrărilor de exploatare a balastului şi cuprind în general:

- operarea utilajelor folosite pentru excavare;

- operarea vehiculelor pentru transportul agregatelor minerale.

În absenţa măsurătorilor şi prin analogie cu obiective similare, nivelul de zgomot este de cca. 75 db (A) în imediata apropiere a utilajelor care realizează săpături mecanizate.

Conform STAS 10009/86 valorile maxim admise ale nivelului de zgomot sunt:

- 65 db(A) la limita incintei.

- 50 db(A) la limita receptorilor protejaţi.

Standardul românesc STAS 10009-88: Acustica urbană: Limite admisibile ale nivelului de zgomot; acest standard se referă la limitele admisibile de zgomot în zonele urbane, diferenţiate pe zone şi arii cu folosinţă specifică şi pe categorii tehnice de străzi; se conformează cu alte reglementări tehnice specifice referitoare la sistematizare şi protecţia mediului.

Principalele surse şi nivele de zgomot asociate cu diferite utilaje şi operaţii sunt:

- transportul agregatelor minerale:

- autocamioane, basculante 70-90 dB;

  - excavare:

- excavator 80 – 110 dB;

Ord. nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea harţilor strategice de zgomot, specifică următoarea relaţie pentru estimarea zgomotului provenit în acest caz:

Lp = Lw - 10 x log(r2) – 8, unde:

- Lp - nivelul de zgomot

- Lw - puterea acustica

- r - distanta faţă de sursa de zgomot

În aceste condiţii, considerând cel mai defavorabil scenariu - când utilajele sunt folosite la capacitate maximă, vom avea următoarele valori pentru nivelul de zgomot înregistrat pe măsura ce creşte distanţa dintre receptor şi sursă.

Valorile zgomotului produs de utilaje pe suprafaţa amplasamentului

| Utilaj | Nivel de zgomot | Distanta (m) / Nivel de zgomot (dB) |
| --- | --- | --- |
|  | minim | mediu | maxim | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| Autocamion | 70 | 80 | 90 | 52 | 44 | 38 | 32 | 26 | 18 |
| Excavator | 80 | 95 | 100 | 99 | 92 | 86 | 79 | 73 | 66 |

Nivelul de zgomot variază în funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţă orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Cele mai sensibile specii la zgomotul produs de traficul utilajelor sunt păsările deoarece aceste sunete interferează în mod direct cu comunicarea interspecifică prin intermediul sunetelor şi în acest mod afectează indirect comportamentul de teritorialitate şi rata împerecherii. Numeroase studii au documentat densitatea redusă a populaţiilor de păsări din zonele cu trafic intens. Pe pajiştile din zona de trafic intens s-a observat declinul populaţional acolo unde zgomotul de fond depăşeşte 50 db, de asemenea păsările din păduri manifestă efecte la un nivel de 40 db. Cu toate acestea particularităţile terenului precum şi tipurile de habitate de pe marginea drumului (de-a lungul drumurilor de exploatare este în majoritate vegetaţie ierboasă) pot influenţa propagarea zgomotului şi implicit densitatea populaţiilor de  păsări.

Zgomotul, respectiv deranjul determinat de prezenţa fizică a muncitorilor nu cauzează un disconfort mare speciilor de păsări din zona implementării proiectului deoarece majoritatea speciilor folosesc pentru hrănire şi cuibărit tufişuri  sau copaci  - vegetaţie care lipseşte din zona perimetrului de exploatare. Speciile de păsări care utilizează vegetaţia arborescentă şi arboricolă situată dea lungul drumurilor sunt obişnuite cu traficul, ele pot fi afectate dacă se defrişează vegetaţia (nu este cazul) sau în perioada lucrărilor efectuate în imediata vecinătate a cuiburilor. Deoarece pe suprafaţa amplasamentului şi în vecinătate nu există locuri pentru cuibărit şi/sau adăpost (vegetaţie arborescentă absentă şi predominarea speciilor ierboase) şi antropizării ridicate a zonei ornitofauna din regiunea amplasamentului este puţin diversificată fiind constituită din specii tolerante la activităţile antropice. Zgomotele generate de excavarea şi transportul agregatelor minerale nu vor afecta distribuţia şi abundenţa speciilor de păsări în zona amplasamentului.

Drumurile de acces din zonă sunt frecvent folosite de utilajele de exploatare agricolă, sunt tranzitate de locuitorii comunei cu autoturismele sau cu vitele. Suprafeţele adiacente acestor drumuri au fost supuse presiunii antropice din momentul desfăşurării organizării de şantier pentru îndiguirea râului Buzău astfel încât, în prezent, adăpostesc un număr redus de specii adaptate la aceste condiţii.

La limita incintei, se apreciază că nivelul zgomotului emis de utilaje nu va depăşi pe perioada zilei pe perioade scurte de timp 80 dB(A).

Casele din satul Mărăcineni T 36 sunt situate la distanţă de aproximativ 1000 m astfel încât zgomotele produce de exploatarea agregatelor minerale nu vor produce disconfort la nivelul locuitorilor din zonă. Relieful din zonă are suprafeţe cu largă deschidere ceea ce nu permite crearea de culoare care să favorizeze transmiterea zgomotului pe distanţe mari.

Pe suprafaţa amplasamentului singurele surse de vibraţii sunt motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate în procesul tehnologic. Acestea nu vor afecta populaţi umană din zonă şi nu nici un impact asupra factorilor de mediu.

Drumurile de exploatare din zonă sunt frecvent folosite de utilajele de exploatare agricolă, sunt tranzitate de locuitorii comunei cu autoturismele sau cu vitele. Suprafeţele adiacente acestor drumuri au fost supuse presiunii antropice astfel încât, în prezent, adăpostesc un număr redus de specii adaptate la aceste condiţii.

La limita incintei, se apreciază că nivelul zgomotului emis de utilaje nu va depăşi pe perioada zilei pe perioade scurte de timp 80 dB(A), zgomote care nu se vor propaga în zonele populate datorită distanţei de 1,0 km până la primul receptor sensibil.

Exploatarea de balast, prin dotările tehnice, administrative şi sociale de care dispune şi prin tehnologiile utilizate nu constituie o sursă de radiaţii pentru mediu.

Pentru a realiza transportul agregatelor de balastieră de la perimetrul de exploatare până la drumul judeţean se recomandă alegerea unor rute care să evite zonele locuite.

De-a lungul drumului judeţean circulaţia autobasculantelor se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare.

IV.1.2.3. Prognozarea poluării aerului

- Emisiile de gaze de eşapament de la utilajele şi autovehiculele care vor fi implicate în excavarea şi transportul agregatelor minerale sunt reglementate prin inspecţia tehnică periodică şi sunt nesemnificative având în vedere că se vor folosi un număr mic de utilaje.

- Emisiile de praf vor produse prin încărcarea şi transportul agregatelor minerale pe drumurile balastate.

- Zgomotul şi vibraţiile emise în funcţionării utilajelor pe amplasament nu vor produce disconfort la nivelul comunităţii locale datorită distanţei de peste 1000 m până la cel mai apropiat receptor.

Se estimează că implementarea proiectului  „Excavare pentru extragere agregate minerale (extravilan), satul Căpățânești, comuna Mărăcineni” – Perimetrul Mărăcineni T36, comuna Mărăcineni judeţul Buzău are un impact negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu aer din zona amplasamentului.

IV.1.2.4. Măsuri de reducere a poluării aerului

Titularul proiectului trebuie să ia următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor în aer:

În privinţa  zgomotului şi vibraţilor.

- Echipamentele şi utilajele folosite să se încadreze în nivelul de zgomot legal admis. Protecţia împotriva zgomotului se va asigura în conformitate cu prevederile STAS  1009/1998;

- Echipamentele şi utilajele folosite pe suprafaţa amplasamentului să funcţioneze în parametri tehnici normali pentru a evitat producerea de zgomote suplimentare prin funcţionarea defectuoasă a acestora.

În privinţa emisiilor atmosferice.

- Sursele mobile trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

- Se recomandă efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, acestea să se încadreze în prevederile legale.

Măsurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor de către autocamioane sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse. S.C. RIO AGREMAR S.R.L. va lua următoarele măsuri pentru a reduce emisiile de particule în atmosferă:

- stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer în sezonul cald  când precipitaţii sunt reduse;

- stropirea agregatelor minerale excavate şi depozitate temporar pe suprafaţa amplasamentului;

- balastarea drumurilor de exploatare;

- deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h

IV.1.3. Solul şi subsolul

IV.1.3.1 Caracterizarea generală a solului

Perimetrul în care urmează să se desfăşoare activitatea de exploatare se află în terasa inferioară a râului Buzău, pe malul stâng şi aparţine din punct de vedere administrativ comunei Mărăcineni, judeţul Buzău.

Învelişul de soluri de pe amplasament este uniform, reprezentat în totalitate de aluviosoluri entice-calcarice, în alternanţă cu aluviosoluri entice-calcarice-prundice din zonele de grinduri sau entice-calcarice-gleice din lungul unor albii părăsite. Acest înveliş de soluri este format în condiţii naturale în care aportul principal pentru pedogeneză este asigurat de frecvenţa mare a inundaţiilor, în timpul cărora sunt create sau erodate depozitele litologice prezente.

Ca urmare a condiţiilor geografice procesul de pedogeneză de pe amplasament a determinat formarea unui sol de vârstă recentă, care se află în fază incipientă de evoluţie datorită fenomenelor dese de colmatare determinate de inundaţiile frecvente. Având în vedere caracteristicile solului şi procesul tehnologic care se va desfăşura pe amplasament apreciem că prin exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se produce poluarea solului, atât pe amplasament cât şi în vecinătăţi.

REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI

Conform certificatului de urbanism nr. 2/06.02.2015 terenul este situat în extravilanul comunei Mărăcineni fiind în proprietatea primăriei comunei Mărăcineni.

REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI

Folosinţa actuală a amplasamentului pe care S.C. RIO AGREMAR S.R.L. propune excavarea de agregate minerale este păşune.

UTILIZAREA TERENULUI ŞI A CONSTRUCŢIILOR DE PE AMPLASAMENT

Conform certificatului de urbanism suprafaţa propusă este de 3,0 ha, suprafaţă  pe care nu sunt realizate construcţii şi nu se vor realiza nici în perioada de exploatare a agregatelor minerale.

Conform documentaţiei tehnice pentru obţinerea Avizului de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile STAS nr. 4273-2/1983 şi STAS 4068/1987 privind probabilităţile de calcul ale debitelor şi volumele maxime în condiţii normale şi speciale de exploatare  lucrările de amenajare propuse au următoarele încadrări:

- în funcţie de importanţa social-economică a obiectivului – acesta este de  importanţă locală - categoria a IV-a;

- în funcţie de durata de exploatare – 1 an de zile - construcţie provizorie.

- în funcţie de rolul funcţional, construcţia este o construcţie secundară, care prin distrugere nu afectează localităţile învecinate.

Conform încadrărilor de mai sus, obiectivul se încadrează in clasa a 4-a de importanta ceea ce implică dimensionarea conform STAS 4068 /2-1987 pentru un debit maxim de depăşire cu probabilitatea de 5 %

La aceste debite obiectivul nu este inundat, zona fiind neinundabilă.

IV.1.3.2. Caracterizarea generală a subsolului

Perimetrul Maracineni T 36 se afla în marginea externă a flancului intern cutat al Avanfosei Carpatice, in apropierea contactului acesteia cu Platforma Moesica.

Flancul intern al Avanfosei Carpatice prezintă în zonă o structură simplă cu aspectul unei  depresiuni asimetrice cu înclinări mai mari spre interior si mai mici spre exterior, prezentând o umplutura de molasa de vârstă mio-pliocena.

În apropiere, spre exterior se afla falia pericarpatica după care depozitele anterioare ca vârstă ale Sarmatianului superior ale Avanfosei încalecă peste cele de vârstă similare ale Platformei Moesice.

Tectonica regiunii este reprezentata prin falii verticale sau înclinate de orientare generala NW-SE.

Acumularea de sedimente din perimetru se încadrează contextului stratigrafic al unor depozite de vârstă Holocen superior, de grosime apreciabila, aici intervenind si procesul de subsidenta accentuat al zonei.

Formaţiunile care apar la zi aparţin Miocenului superior, respectiv Sarmatianului, Pliocenului si Cuaternarului.

Sarmatianul apare doar in axul anticlinalului Monteoru, fiind reprezentat printr-un pachet de marne fin nisipoase, cenusiu-vinetii, iar la partea superioara un complex grezos.

Pliocenul are prezente toate etajele si afloreaza pe flancurile anticlinalului Berca.

Pliocenul este  constituit  din marne, marne-nisipoase, argile, argile nisipoase si nisipuri bogat fosilifere.

La alcătuirea Cuaternarului participa argile, argile nisipoase, nisipuri, pietrişuri si bolovănişuri (ultimele  reprezentând obiectul exploatării cerute de către S.C. RIO AGREMAR S.R.L.).

O coloana litologica rezultata în urma cartării aflorimentelor rezultate în urma excavaţiilor anterioare  este următoarea:

0.00-0.10 m  strat sol vegetal;

0.10-0.50 m argila nisipoasa  solificata;

0.50-5.00 m  pietrişuri mediu cu nisipuri mediu-grosier şi intercalaţii de nisip mediu-fin, uneori lentile de argila nisipoasa.;

5.00-8.00 m pietriş mediu-grosier cu găleţi de bolovănişuri.

Între aceste strate pot să apară lentile de argile ce pot avea grosimi apreciabile si care in timpul exploatării vor fi pe cat posibil evitate, acestea  urmând a se nivela odată cu refacerea ecologica a terenului.

Zăcământul Maracineni T 36 nu este afectat de accidente tectonice rupturale.

Principalele caracteristici ale zăcământului de pietriş şi nisip Maracineni T 36 sunt similare cu cele din perimetrele alăturate, situate tot în terasa inferioară, sunt cele legate de compoziţia mineralogica, de compoziţia granulometrica, de caracteristicile geometrice cât şi de cele fizico-mecanice.

În ceea ce priveşte compoziţia mineralogica  ea reflecta rocile de provenienţă, având o alcătuire din gresii cu ciment calcaros -40%,  calcare mezozoice-15%, calcare sarmatiene-5%, cuartite-9%, gnaise-4%, microconglomerate-5%, șisturi verzi-3%, marnocalcare-14%, silicolite 5% iar fracţiunea nisipoasă pe lângă granulele de cuarţ prezintă şi minerale grele. În general aceasta compoziţie reflecta provenienţa din roci rezistente la procesele fizico-chimice.

IV.1.3.3. Prognozarea impactului asupra solului şi subsolului

Impactul produs la nivelul solului pentru implementarea proiectului, va fi unul fizic (mecanic) datorită decopertărilor, excavărilor şi compactărilor necesare efectuării următoarelor lucrări:

- decopertarea stratului de sol vegetal;

- excavarea agregatelor minerale;

- umplerea excavaţie;

- nivelarea terenului până la aspectul zonelor adiacente;

- însămânţarea suprafeţei cu iarbă.

Cantitatea de agregate minerale care trebuie exploatată în perimetrul propus prin excavare este de cca.  207570 mc agregate minerale  şi  coperta (steril + sol vegetal). Coperta îndepărtată prin excavare va fi depozitată separat pe amplasament în vederea folosirii ulterioare la reconstrucţia ecologică a amplasamentului.

Deoarece în procesul tehnologic nu se folosesc şi nu rezultă substanţe sau compuşi periculoşi care să fie eliberaţi în mediu sunt posibile numai poluări accidentale ale factorului de mediu sol.

Pe amplasament poluările accidentale pot surveni ca urmare a introducerii accidentale în sol de hidrocarburi şi uleiuri minerale. Pentru a preveni scurgerile combustibilului şi a uleiurilor precum şi infiltrarea acestora în sol administratorul S.C. RIO AGREMAR S.R.L. Mărăcineni  va menţine utilajele în stare de funcţionare bună având inspecţiile tehnice periodice efectuate. De asemenea personalul care deserveşte utilajele de pe amplasament va fi instruit să supravegheze funcţionarea acestora şi să ia măsurile necesare pentru a evita poluarea mediului înconjurător în caz de avarie a acestora.

Eventuale poluări accidentale de pe amplasament nu produc impurificări majore ale solului deoarece cantităţile stocate în rezervoarele şi mecanismele utilajelor sunt mici.

IV.1.3.4. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu sol

Pentru a reduce impactul exploatării de balast vor fi luate următoarele măsuri:

- solul decopertat de pe suprafaţa supusă exploatării va fi depozitat pe suprafaţa taluzurilor urmând a fi utilizat în perioada de reconstrucţie ecologică a amplasamentului;

- pe suprafaţa amplasamentului vor fi descrise trasee tehnologice;

- respectarea tehnologiei de exploatare;

- respectarea pilierilor de siguranţă pentru a nu afecta suprafeţele învecinate;

- respectarea suprafeţei prevăzută prin proiect;

- interzicere deplasării utilajelor în zonele adiacente suprafeţei prevăzute prin proiect cu excepţia drumurilor de exploatare;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor prin colectarea lor în containere de tip europubelă;

- menţinerea utilajelor în stare de funcţionare bună pentru a evita poluările accidentale ale solului cu carburanţi şi/sau lubrefianţi;

- amplasarea la nivelul perimetrului a unei toalete ecologice în scopul asigurării utilităţilor minime pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice ale personalului care va deservi exploatarea de balast şi care va fi prezent pe amplasament;

Se estimează ca implementarea proiectului  „Excavare pentru extragere agregate minerale (extravilan), satul Căpățânești, comuna Mărăcineni”  – Perimetrul Mărăcineni T36, comuna Mărăcineni,  judeţul Buzău are un impact negativ  asupra factorului de mediu sol de pe suprafaţa amplasamentului dar fără a afecta zonele adiacente. Solul şi depozitele aluvionare vor fi excavate pe o adâncime de 8 m.

IV.1.4. Biodiversitate

Perimetrul de exploatare este amplasat în vecinătatea sitului Natura 2000 Lunca Buzăului declarat prin Ordinul M.M.D.D. 1964/2008. Regiunea a fost declarată arie de protecţie sit de importanţă comunitară ca urmare a identificării unui număr de 20 specii de păsări cuprinse în anexa I a Directivei Consiliului European 79/409/CE – Directiva Păsări. Suprafaţa sitului este de 3.991 ha. De asemeni în SCI „Lunca Buzăului” au fost identificate: 1 specie din floră, 1 specie de nevertebrate, 2 specii de peşti şi  3 specii de amfibieni enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE – Directiva Habitate.

Pe suprafaţa Sitului Natura 2000 „Lunca Buzăului” au fost identificate o serie de habitate care necesită protecţie. Conform formularului standard Natura 2000 acestea sunt:

| Nr. crt. | DENUMIRE HABITAT | % | Reprez. | Supr. Rel. | Conservare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio - Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae) | 1 | B | B | B | B |
|  | Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice | 2 | B | C | B | B |
|  | Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane | 20 | C | B | A | A |
|  | Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba | 20 | B | C | B | B |
|  | Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoěto - Nanojuncetea | 0,01 | C | C | B | B |

Atât activitatea de extracţie cât şi cea de transport a agregatelor minerale nu vor afecta integritatea habitatelor menţionate în formularul standard Natura 2000. Activitatea de extracţie se va desfăşura într-un  perimetru care nu prezintă pe suprafaţa sa sau în vecinătate vegetaţie de zăvoi. Transportul agregatelor minerale se va realiza pe drumuri preexistente astfel încât covorul vegetal natural nu va fi influenţat prin reducerea suprafeţei datorate activităţii de transport.

Conform clasificării din lucrarea Habitatelor din România (Doniţă et col, 2005) vegetaţia de pe suprafeţele din vecinătatea perimetrului de exploatare aparţine habitatului  Pajişti vest-pontice de Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Cynodon dactylon şi Poa angustifolia.

În accepţiunea sistemelor de clasificare a habitatelor (NATURA 2000, EMERALD, CORINE, PALAEARCTIC HABITATS, EUNIS) prin habitat s-a înţeles, de fapt, un ecosistem, adică un ,,habitat” stricto senso şi biocenoza corespunzătoare care îl ocupă.

Compoziţie floristică: Specii edificatoare:  Artemisia austriaca, Cynodon dactylon, Poa bulbosa, Poa angustifolia. Specii caracteristice: Artemisia austriaca, Cynodon dactylon, Poa bulbosa, Poa angustifolia. Alte specii importante: Festuca valesiaca, F. pseudovina, Botriochloa ischaemum, Agropyron cristatum, Medicago falcata, M. lupulina, M. minima, Lotus corniculatus, Coronilla varia, Euphorbia nicaeensis, E. sequierana, Galium humifusum, Ceratocarpus arenarius.

Pe suprafaţa amplasamentului se vor face decopertări iar statul de copertă rezultat va fi utilizat pentru reconstrucţia ecologică în etapa de închidere a exploatării.

Valoarea conservativă a acestui tip de habitat este redusă. Exploatare agregatelor minerale din perimetrul Mărăcineni T36 nu determină defrişări ale regiunilor împădurite.

De asemenea exploatarea agregatelor nu determină modificări ale albiilor ale râurilor şi pâraielor.

Activitatea de transport a agregatelor minerale excavate nu va afecta covorul vegetal deoarece autobasculantele se vor deplasa pe drumuri de exploatare existente.

Deşi pe suprafaţa amplasamentului sunt prezente exemplare rare de Tamrix ramosissima  şi Hippophae rhamnoides acestea nu formează vegetaţia caracteristică habitatelor R 4417 - Tufărişuri danubiene de cătină albă (Hippophaë rhamnoides) şi răchită albă (Salix eleagnos) sau   habitatului R 4422 – Tufărişuri danubiene de cătină roşie (Tamarix ramosissima). Aceste două habitate au valoare conservativă ridicată fiind habitate protejate Emerald. Conform formularului standard Natura 2000, cele două habitate sunt frecvente la nivelul luncii Buzăului în zona de deal.

Conform formularului Natura 2000 speciile încadrate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE – Directiva Habitate sunt:

| 3.2.d. Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |
| --- |
| Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj | Sit Pop. Conserv. Izolare Global |
| 1188 Bombina bombina P |  | C | B CB |
| 1193 Bombina variegata P |  | C | B CB |
| 1993 Triturus dobrogicus P |  | C | B BB |
| 3.2.e. Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |
| Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj | Sit Pop. Conserv. Izolare Global |
| 1122 Gobio uranoscopus P |  | C | B CB |
| 1138 Barbus meridionalis P |  | C | B CB |
| 3.2.f. Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |
| Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj | Sit Pop. Conserv. Izolare Global |
| 1088 Cerambyx cerdo P |  | D |  |
| 3.2.g. Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE |
| Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj | Sit Pop. Conserv. Izolare Global |
| 1939 Agrimonia pilosa R |  | B | B CB |

Spermophilus citellus – popândău

Habitat - populează zona de stepă, neîmpădurită, fiind prezent în biotopuri foarte diferite: izlazuri, pajişti, terenuri cultivate sau înierbate, grădini, livezi, râpe, diguri etc. Spre deosebire de alte zone ale arealului, în România nu a fost întâlnit la altitudini mari, urcând numai până la 450 m (dealul Pietricica din Piatra Neamţ). Specia există în afara arcului carpatic, până la graniţele ţării, în Moldova, Muntenia, Oltenia, Crişana, Maramureş, densitatea populaţiei putând atinge 13-17 indivizi/ha în Bărăgan şi Dobrogea. Trăieşte în galerii având fiecare individ o galerie proprie.

Biologie. Popândăul este o specie diurnă, consumă atât hrană animală cât şi vegetală. Hrana vegetală este predominantă, fiind alcătuită din părţile verzi ale plantelor (tulpini, frunze, muguri), rădăcini şi seminţe. Hrana animală consumată preponderent primăvara şi vara este formată din specii mici de vertebrate şi nevertebrate (râme, melci, miriapode, insecte). Perioada de reproducere începe în luna martie, durata gestaţie este de 25-28 zile/an, femelele au o sigură gestaţie/an. Popândăul este vânat de speciile de păsări şi mamifere carnivore diurne.

Relevanţa sitului pentru specie

Conform Formularului Standard Natura 2000 pentru ROSCI0103:

- mărimea şi densitatea populaţiei este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului există o populaţie cu densitate redusă faţă de media la nivel naţional (nesemnificativă la nivel naţional);

- gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru specie şi posibilităţile de refacere este notat cu “B” ceea ce semnifică  trăsături bine conservate sau parţial degradate dar uşor de refăcut;

Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei. Realizarea lucrărilor de decolmatare în perimetrul Mărăcineni T 36, nu va avea nici un fel de efecte asupra  populaţiei de popândău,  datorită faptului că:

- condiţiile de habitat caracteristice speciei sunt afectate de proiectul propus pe o suprafață de 3 ha;

- pe suprafața propusă pentru implementarea proiectului nu su fost identificate orificii de intrare în galeriile de popândăru;

- această activitate este temporară, 1 an, după refacrea amplasamentului, suprafața va fi colonizată de exemplare ale speciei.

Implementarea proiectului va determina reducerea temporară habitatului ocupat de acestă specie cu 1,42 % la nivelul sitului, înregistrându-se astfel modificări temporare ale distribuției populației.

Bombina bombina  – buhai de baltă cu burta roşie

Habitat. Specie nepretenţioasă, populează ochiurile de apă permanente sau temporare, ajungând în regiunea deluroasă până la altitudini de 400 m. Preferă bălţile temporare. În România este răspândită în Câmpia Română, Dobrogea, Delta Dunării, Podişul Transilvaniei, Crişana şi Podişul Moldovei.

Relevanţa sitului pentru specie. În formularul Natura 2000 populaţia speciei este notată cu „C” ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului există o populaţie cu densitate redusă faţă de media la nivel naţional (nesemnificativă la nivel naţional) aflată într-o stare de conservare bună.

Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei. Specia prezintă ca preferinţă ecologică bălţile permanente sau temporare. Suprafaţa perimetrului de exploatare nu prezintă habitate favorabile acestei specii, respectiv zone cu băltiri. Ca urmare a realizării excavaţiei şi deoarece în urma lucrărilor de reconstrucţie ecologică pe suprafaţa afectată va rămâne o declivitate, iar pentru umpluri se vor utiliza şi materiale argiloase, se crează condiţiile formării unei acumulări temporare de apă. În concluzie excavarea realizată pe suprafaţa propusă nu va influenţa negativ abundenţa şi distribuţia speciei la nivelul ROSCI 0103 Lunca Buzăului dar, ulterior, prin crearea de declivităţi determină apariţia unor habitate favorabile acestei specii. Consider că proiectul are impact potenţial pozitiv asupra acestei specii pe suprafeţe situate în vecinătatea ariei naturale protejate. Suprafaţa propusă pentru exploatarea agregatelor minerale nu este inclusă în ROSCI 0103 Lunca Buzăului.

Bombina variegata - buhai de baltă cu burta galbenă

Habitat. Răspândită în vestul şi centrul Europei, cu excepţia Peninsulei Iberice, a Marii Britanii şi a Scandinaviei. Limita estică a arealului este reprezentată de Polonia, vestul Ucrainei, România, Bulgaria şi Grecia. În România este prezentă pretutindeni în zona de deal şi munte (mai frecventă în Munţii Apuseni şi Podişul Transilvaniei). Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică, euritropă. Este sociabilă, foarte mulţi indivizi de vârste diferite putând convieţui în bălţi mici. Trăieşte de preferinţă în smârcuri, în ape stătătoare, apărând pe maluri dimineaţa şi către seară. Prin octombrie - noiembrie se ascund în nămol sau se îngroapă în pământ, pentru iernare. Hrana constă din insecte, viermi, moluşte mici, terestre şi acvatice. Se deplasează bine pe uscat putând coloniza rapid noile bălţi apărute. Este printre primele specii de amfibieni ce ocupă zonele deteriorate în urma activităţilor umane (defrişări, construcţii de drumuri, etc.) unde se formează bălţi temporare.

Relevanţa sitului pentru specie. În formularul Natura 2000 populaţia speciei este notată cu „C” ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului există o populaţie cu densitate redusă faţă de media la nivel naţional (nesemnificativă la nivel naţional) aflată într-o stare de conservare bună.

Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei. Specia prezintă ca preferinţă ecologică bălţile permanente sau temporare. Suprafaţa perimetrului de exploatare nu prezintă habitate favorabile acestei specii, respectiv zone cu băltiri. Ca urmare a realizării excavaţiei şi deoarece în urma lucrărilor de reconstrucţie ecologică pe suprafaţa afectată va rămâne o declivitate, iar pentru umpluri se vor utiliza şi materiale argiloase, se crează condiţiile formării unei acumulări temporare de apă. În concluzie excavarea realizată pe suprafaţa propusă nu va influenţa negativ abundenţa şi distribuţia speciei la nivelul ROSCI 0103 Lunca Buzăului dar, ulterior, prin crearea de declivităţi determină apariţia unor habitate favorabile acestei specii. Consider că proiectul are impact potenţial pozitiv asupra acestei specii pe suprafeţe situate în vecinătatea ariei naturale protejate. Suprafaţa propusă pentru exploatarea agregatelor minerale nu este inclusă în ROSCI 0103 Lunca Buzăului.

Triturus dobrogicus

Habitat.  Este răspândit în mare parte din Europa, din nordul Franţei şi Marea Britanie până în munţii Urali. În nord, în Scandinavia, ajunge până la paralela 65. Această specie habitează în bălţile şi iazurile din regiunile de câmpie până în zona subcarpatică, ascunsă prin printre tulpinile plantelor acvatice. Intră în apă în martie şi, în funcţie de nivelul acesteia, poate rămâne până în mai-iunie. Reproducerea prin aprilie-mai în bălţi şi băltoace. Către iarnă se retrag (adulţi şi tineri) pe sub pietre, rădăcini şi scoarţa arborilor. Este o specie vulnerabilă, în anumite zone chiar periclitată. Reducerea locurilor de reproducere a afectat mult această specie, mai pretenţioasă decât celelalte specii de tritoni. Este o specie predominat acvatică, preferând ape stagnante mari, cu vegetaţie palustră. Deseori poate fi întâlnită în bazine artificiale (locuri de adăpat, iazuri). Este întâlnit la altitudini cuprinse între 100-1000 m.

Relevanţa sitului pentru specie. În formularul Natura 2000 populaţia speciei este notată cu „C” ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului există o populaţie cu densitate redusă faţă de media la nivel naţional (nesemnificativă la nivel naţional) aflată într-o stare de conservare bună.

Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei. Specia preferă apele stagnante, cu vegetaţie palustră sau bălţile temporare. Exploatarea agregatelor din perimetru Maracineni T36 nu va afecta habitatele preferate ale acestei specii astfel că nu va influenţa abundenţa şi distribuţia acesteia la nivelul Sitului de Importanţă Comunitară  ROSCI 0103 Lunca Buzăului. Traseul pe care se deplasează autobasculantele de la perimetrul de extracţie  nu prezintă de-a lungul său habitatele preferate ale acestei specii.

Emys orbicularis – ţestoasa de apă

Habitat. Malurile lacurilor cu vegetaţie acvatică bogată, precum şi zonele mlăştinoase

Relevanţa sitului pentru specie. În formularul Natura 2000 populaţia speciei este notată cu „C” ceea ce semnifică faptul că la nivelul site-ului există o populaţie cu densitate redusă faţă de media la nivel naţional (nesemnificativă la nivel naţional) aflată într-o stare de conservare bună.

Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei. Suprafeţa amplasamentului propus face parte din ROSCI 0103 Lunca Buzăului şi nu  prezintă habitate favorabile acestei specii, astfel încât activitatea de extracţie a agregatelor minerale nu afectează abundenţa şi distribuţia acestei specii la nivelul ariei protejate.

Gobio uranoscopus  -   petroc

Habitat.  Specie prezentă în toate râurile bazinelor hidrografice ale râurilor Prut, Siret, Bistriţa, Cerna până în Dunăre şi Deltă. Preferă fundurile pietroase, se hrăneşte cu larve de chironomide, trichoptere, raci  izopozi, resturi vegetale şi icrele altor specii.

Relevanţa sitului pentru specie. În formularul Natura 2000 populaţia speciei este notată cu „C” ceea ce semnifică faptul că la nivelul site-ului există o populaţie cu densitate redusă faţă de media la nivel naţional (nesemnificativă la nivel naţional) aflată într-o stare de conservare bună.

Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei. Deoarece extracţia nu se va efectua în ape de suprafaţă – respectiv cursul râului Buzău considerăm că activitatea desfăşurată de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.nu va afecta distribuţia şi abundenţa acestei specii la nivelul ROSCI 0103 Lunca Buzăului.

Barbus meridionalis – moioagă.

Habitat.   Întâlnită în Franţa, Spania, România, Ucraina şi Polonia. În România este distribuită în special în vestul ţării, dar a fost observată  şi în râurile din centrul şi sudul ţării. Corpul este alungit şi îndesat, cu solzi mici. Spatele este cenuşiu - vânăt, laturile şi burta argintii. Este punctată cu pete negre. Trăieşte în apele regiunilor muntoase şi deluroase, coborând la şes până la Dunăre. Hrana sa este formată în special din larve de insecte acvatice, viermi, crustacee mici şi resturi vegetale. Formează grupuri mici şi depune icre în zona malurilor.

Relevanţa sitului pentru specie. În formularul Natura 2000 populaţia speciei este notată cu „C” ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului există o populaţie cu densitate redusă faţă de media la nivel naţional (nesemnificativă la nivel naţional) aflată într-o stare de conservare bună.

Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei. Deoarece extracţia nu se va din cursul râului Buzău considerăm că activitatea desfăşurată de S.C. RIO AGREMAR S.R.L. nu va afecta distribuţia şi abundenţa acestei specii la nivelul ROSCI 0103 Lunca Buzăului.

Gobio kessleri – porcuşorul de nisisp

Habitat. Răspândită în cursul inferior al Siretului, Prutului, Argeşului, Ialomiţei, Milcovului şi în Dunăre.

Relevanţa sitului pentru specie. În formularul Natura 2000 populaţia speciei este notată cu „C” ceea ce semnifică faptul că la nivelul site-ului există o populaţie cu densitate redusă faţă de media la nivel naţional (nesemnificativă la nivel naţional) aflată într-o stare de conservare bună.

Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei.  Deoarece extracţia nu se va efectua  în ape de suprafaţă – respectiv cursul râului Buzău considerăm că activitatea desfăşurată de S.C. RIO AGREMAR S.R.L. nu va afecta distribuţia şi abundenţa acestei specii la nivelul ROSCI 0103 Lunca Buzăului.

Cobitis taenia – zvârluga

Habitat.   Ape stătătoare sau lin curgătoare, cu funduri mâloase.

Relevanţa sitului pentru specie. În formularul Natura 2000 populaţia speciei este notată cu „C” ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului există o populaţie cu densitate redusă faţă de media la nivel naţional (nesemnificativă la nivel naţional) aflată într-o stare de conservare bună.

Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei.  Deoarece extracţia nu se va efectua  în ape de suprafaţă – respectiv cursul râului Buzău considerăm că activitatea desfăşurată de S.C. RIO AGREMAR S.R.L. nu va afecta distribuţia şi abundenţa acestei specii la nivelul ROSCI 0103 Lunca Buzăului.

Cerambyx cerdo  - croitorul mare al stejarului

Habitat.   Pădurile bătrâne cu esenţe foioase, preferându-le în special pe cele de cvercinee; uneori poate fi întâlnită şi în parcurile oraşelor. Specia se dezvolta în lemnul stejarului, castanului, fagului, nucului, ulmului, frasinului. Arealul speciei cuprinde: Europa (Belorusia, Italia, Franţa, Grecia, România, Spania, Ucraina, etc.), Crimeea, Caucaz, Transcaucazia, Asia Mica, Siria, Iran, Turcia de Nord-Est, Sicilia, Africa de Nord.

Relevanţa sitului pentru specie. În formularul Natura 2000 populaţia speciei este notată cu „D” ceea ce semnifică faptul că la nivelul site-ului există o populaţie nesemnificativă faţă de media la nivel naţional.

Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei.  Croitorul stejarului trăieşte în ecosisteme forestiere în principal alcătuite din specii de cvercinee. În apropierea exploatării nu au fost identificate exemplare aparţinând genului Quercus sau ale altor specii gazdă preferate iar exploatarea agregatelor de râu din perimetrul Maracineni de către S.C. RIO AGREMAR S.R.L. nu afectează astfel de ecosisteme. În concluzie considerăm că atât activitatea care se va desfăşura pe suprafaţa perimetrului, cât şi transportul agregatelor minerale nu vor afecta abundenţa şi distribuţia acestei specii la nivelul Sitului de Importanţă Comunitară Lunca Buzăului. Realizarea proiectului pe suprafaţa propusă nu va avea nici un impact asupra specii Cerambyx cerdo la nivelul SCI „Lunca Buzăului”.

Agrimonia pilosa

Habitat. Specie perenă, din Familia  Rosacee, prezentă în nordul Asiei şi estul Europei. Preferă habitatele umede, cu soluri calcaroase şi expoziţie însorită.

Relevanţa sitului pentru specie. În formularul Natura 2000 populaţia speciei este notată cu „B” ceea ce semnifică faptul că la nivelul site-ului există o populaţie mai mare decât 2% din media la nivel naţional.

Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei.  Zona în care se află situat amplasamentul proiectului este o pajişte care nu prezintă habitate populate de această. Excavarea agregatelor de balastieră de pe suprafaţa propusă, transportul nisipului şi pietrişului nu vor afecta abundenţa şi distribuţia acestei specii la nivelul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI 0103  Lunca Buzăului.

Eleocharis carniolica -  pipiriguţ

Habitat. Plantă erbacee perenă, răspândită în sudul şi estul Europei, în principal în zona submontană.

Relevanţa sitului pentru specie. În formularul Natura 2000 populaţia speciei este notată cu „C” ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului există o populaţie cu densitate redusă faţă de media la nivel naţional (nesemnificativă la nivel naţional) aflată într-o stare de conservare bună.

Efectul anticipat al activităţii de pe amplasament asupra populaţiei speciei. Implementarea proiectului nu afectează abundenţa şi distribuţia acestei specii la nivelul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI 0103 Lunca Buzăului.

IV.1.4.1. Prognozarea impactului  asupra biodiversitatii

Speciile de interes comunitar citate în formularul standard Natura 2000 pentru Situl de Importanţă comunitară Lunca Buzăului sunt: Bombina bombina, Bombina variegata, Triturus dobrogicus, Gobio uranoscopus, Barbus meridionalis, Cerambyx cerdo şi  Agrimonia pilosa. Aceste specii au un statul de conservare bun la nivelul ROSCI Lunca Buzăului. În capitolele anterioare am argumentat impactul pe care îl poate avea proiectul asupra acestor specii. În concluzie implementarea proiectului nu afectează speciile de importanţă comunitară citate deoarece:

- Spermophilus citellus – exemplare ale speciei nu vor fi afectate, excavarea se va realiza pe o suprafață nepopulată de exemplare dar care prezintă habitat potențial favorabil;

- Emys orbicularis  - preferă proximitatea apei iar proiectul va fi amplasat la cca 200 m de cursul râului Buzău, implementarea proiectului nu va afecta acestă specie;

- speciile Bombina bombina, Bombina variegata, Triturus dobrogicus au ca habitat ochiurile de apă şi bălţile cu vegetaţie iar proiectul se va implementa la nivelul terasei râului Buzău, transportul se va face pe căi de acces existente. La nivelul teraselor râului Buzău există zone declive apărute ca urmare a exploatărilor ilegale de balast în care s-a acumulat apă şi s-au dezvoltat habitate de zone umede – acestea nu vor fi afectate de realizarea proiectului;

- speciile  Gobio uranoscopu, Gobio kessleri,  Cobitis taenia şi Barbus meridionalis  nu sunt influenţate de proiect deoarece investiţia nu afectează cursul râului Buzău;

- specia Cerambyx cerdo este caracteristică pădurilor de stejari – vegetaţie care lipseşte din zonă;

- specia Agrimonia pilosa şi Eleocharis carniolica sunt prezente în zonele  submontane.

În urma implementării corecte a proiectului nu vor exista modificări ale densităţii populaţiilor din flora şi fauna zonei, regiunea a fost supusă presiunii antropice cu mult timp înainte de a fi declarat situl astfel încât speciile identificate în zonă s-au adaptat la condiţiile oferite cadrul natural şi antropic din ultimii zeci de ani.

Nu este cazul evaluării indicatorilor chimici care pot determina modificări legate de factorii naturali deoarece implementarea proiectului nu are ca efect eliminarea de emisii care pot produce poluări ale factorilor de mediu.

Impactul rezidual, rămas în urma aplicării măsurilor de reducere a impactului proiectului, se manifestă prin două componente de intensitatea redusă:

- cantitate redusă de pulberi antrenată în aer de deplasarea autocamioanelor pe drumurile balastate;

- prezenţa utilajelor şi a oamenilor în zonă pe perioada programului de lucru de 8 ore.

Pentru a evalua impactul proiectului asupra speciilor care constituie obiectivele de conservare ale ROSCI0103 Lunca Buzăului a fost realizată o matrice de evaluare a impactului realizată pe baza informaţiilor descriptive prezentate în capitolele anterioare. Valoarea impactului generat de implementarea proiectului propus de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  asupra speciilor va lua în considerare consecinţele şi probabilitatea în funcţie de gradul de afectare şi posibilitatea producerii.

Formula de calcul utilizată va fi:

Impact = probabilitate x consecinţă

Categoriile de probabilitate vor fi definite conform tabelului de mai jos.

Categorii de probabilitate

| Probabilitate | Valoare | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| Inevitabil | 5 | Efectul se va produce cu certitudine |
| Foarte probabil | 4 | Efectul se va manifesta frecvent |
| Probabil | 3 | Efectul va apărea cu frecveţă redusă |
| Improbabil | 2 | Efectul se va manifesta ocazional |
| Foarte improbabil | 1 | Efectul va apărea accidental |

Consecinţele se vor calcula conform tabelului de mai jos luându-se permanent în calcul consecinţele maxim previzibile.

Descrierea consecinţelor

| Grad de afectare | Valoare | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Dezastroase | 5 | Reducerea populaţiilor locale cu 81 – 100 % |
| Foarte importante | 4 | Reducerea populaţiilor locale cu 61 – 80 % |
| Importante | 3 | Reducerea populaţiilor locale cu 41 – 60 % |
| Moderate | 2 | Reducerea populaţiilor locale cu 21 – 40 % |
| Nesemnificative | 1 | Reducerea populaţiilor locale cu 0 – 20 % |

Matricea de impact se va calcula în funcţie de probabilitatea apariţiei IMPACTULUI şi a consecinţelor maxim previzibile.

Matricea probabilităţii apariţiei efectelor negative în perioada implementării proiectului asupra speciilor de interes comunitar din ROSCI 00103 Lunca Buzăului

| Probabilitate | Spermophilus citellus | Bombina bombina | Bombina variegata | Triturus dobrogicus | Emys orbicularis | Gobio uranoscopus | Barbus meridionalis | Cobitis taenia | Gobio kessleri | Cerambyx cerdo | Agrimonia pilosa | Eleocharis carniolica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

Matricea consecinţelor implementării proiectului asupra speciilor de interes comunitar din ROSCI 00103 Lunca Buzăului

| Consecinţe | Spermophilus citellus | Bombina bombina | Bombina variegata | Triturus dobrogicus | Emys orbicularis | Gobio uranoscopus | Barbus meridionalis | Cobitis taenia | Gobio kessleri | Cerambyx cerdo | Agrimonia pilosa | Eleocharis carniolica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

Analiza nivelului impactului implementării proiectului privind decolmatarea şi de recalibrare albiei minore asupra speciilor care constituie obiectivele de protecţie ale ROSCI 0103 Lunca Buzăului a luat în considerare consecinţele şi probabilitatea apariţiei efectelor negative ţinând cont de particularităţile zonei, caracteristicile tehnice ale proiectului, etologia  şi fenologia speciilor de importanţă comunitară, gradul de reversibilitate a efectelor produse şi observaţiile efectuate în teren. Rezultatul este definit ca nivel al impactului conform tabelului de mai jos.

Matricea impactul determinat de implementarea proiectului

asupra speciilor de interes comunitar din ROSCI 00103 Lunca Buzăului

| Impact | Spermophilus citellus | Bombina bombina | Bombina variegata | Triturus dobrogicus | Emys orbicularis | Gobio uranoscopus | Barbus meridionalis | Cobitis taenia | Gobio kessleri | Cerambyx cerdo | Agrimonia pilosa | Eleocharis carniolica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 -25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 – 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |

Nivele de impact

| Valoare | Nivel impact |
| --- | --- |
| 15 -25 | Semnificativ |
| 5 – 12 | Moderat |
| 1 - 4 | Nesemnificativ |

IV.1.4.2. Măsuri de reducere a impactului  asupra biodiversitatii

Pentru protecţia ecosistemelor din zonă se vor lua următoarele măsuri:

- se interzice depozitarea necontrolată a tuturor categoriilor de deşeuri;

- respectarea suprafeţei de exploatare aprobată prin proiect;

- respectarea tehnologie de exploatare;

- plantarea de specii caracteristice zonei în etapa de reconstrucţie ecologică.

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B (specii de interes naţional) din O.U.G. nr.  57/2007, precum şi speciile incluse în Lista Roşie Naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afară lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

IV.1.5 Peisajul

IV.1.5.1. Descrierea peisajului

Zona în care se va implementa proiectul este puternic antropizată având aspectului unui izlaz intens păşunat cu vegetaţie ierboasă xerotermă, străbătut de numeroase drumuri de pământ. În zonă nu există obiective turistice care să fie afectate de implementarea proiectului.

IV.1.5.2. Impactul prognozat

În perioada de excavare a excavare a agregatelor minerale va exista o modificare temporară , defavorabilă a peisajului.

Amplasamentul propus pentru excavarea agregatelor minerale este un teren cu funcţiunea păşune acoperit de vegetaţiei ierboasă xerotermă, în zonă nu există peisaje naturale cu valoare deosebită. În faza de exploatare impactul asupra peisajului este negativ nesemnificativ iar în faza de reconstrucţie ecologică va avea un impact pozitiv nesemnificativ asupra peisajului din zonă.

IV.1.5.3. Măsuri de diminuare a impactului

Următoarele măsuri ce trebuie luate în timpul exploatării vor fi specificate în contracte şi monitorizate:

- săpăturile vor fi controlate pentru a evita împrăştierea prafului;

- se vor acoperi camioanele care transportă materiale;

- se va curăţa zona după încheierea lucrărilor;

- deşeurile generate vor fi depozitate şi eliminate de pe amplasament conform legislaţiei în vigoare;

- solul rezultat din copertare va fi depozitat în mod organizat în vederea reconstrucţiei ecologice a amplasamentului.

IV.1.6 Mediul social şi economic

IV.1.6.1. Caracterizarea mediului social şi economic

Comuna Mărăcineni se află situată pe malul stâng al râului Buzău, la ieşirea din zona dealurilor subcarpatice si la o depărtare de numai 2 km spre nord de oraşul Buzău, de care este despărţit de albia largă a râului. La nord-vest se învecinează cu Comuna Săpoca, la nord-est cu Comuna Posta Câlnau, la sud-vest cu Comuna Verneşti, iar la sud cu Municipiul Buzău. De aceşti ultimi doi vecini, Comuna Mărăcineni este despărţită pe o lungime de 5 km de la vest spre est de valea râului Buzău. Prezentat sub forma unei figuri geometrice plane, teritoriul comunei are înfăţişarea unui dreptunghi cu lungimea de 5 km si lungimea de 6 km. Acest dreptunghi orientat spre nord-est pătrunde până departe în zona subcolinara.

Suprafaţa totală a comunei este de 2.947,89 ha din care 2.374,52 ha teren extravilan. Comuna este compusă din 3 localităţi şi anume: Mărăcineni, Căpățânești şi Potoceni.

Populaţia rurală a comunei Mărăcineni conform ultimului recensământ, numără 7684 de locuitori.

Din punct de vedere economic activităţile de bază specifice zonei sunt creşterea animalelor şi agricultura, terenurile fiind acoperite de culturi agricole sau folosite pentru păşunat.

IV.1.6.2. Impactul prognozat

Exploatarea agregatelor de pe amplasament va determina o creştere  economică în zonă prin crearea de noi locuri de muncă şi furnizarea de materiale pentru realizarea de noi construcţii. Activitatea va determina crearea de noi locuri de muncă atât la nivelul acestui obiectiv cât şi în construcţii. Extracţia se desfăşoară sub controlul A.N. „Apele Române”, Direcţiei Apelor Buzău-Ialomiţa, prin indicarea parametrilor de extracţie.

IV.1.6.3. Măsuri de reducere a impactului

Impactul fiind pozitiv nu sunt necesare măsuri de reducere a acestuia.

IV.1.7. Patrimoniu cultural

În zonă nu există obiective ale patrimoniului cultural de importanţă naţională, regională sau locală.

IV.1.7.12. Impactul prognozat

Amplasamentul propus pentru excavarea agregatelor minerale este un teren cu funcţiunea păşune acoperit de vegetaţiei ierboasă xerotermă şi rare exemplare arbustive, în zonă nu există obiective ale patrimoniului natural sau istoric cu valoare deosebită.

Implementarea proiectului de către S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  . pe amplasamentului perimetrului Mărăcineni T36  nu vor avea nici un impact asupra patrimoniului cultural sau natural al zonei.

IV.1.7.2. Măsuri de reducere a impactului

Deoarece nu a fost identificat nici un impact asupra patrimoniului  nu sunt necesare măsuri de reducere a acestuia.

IV.1.8  Concluzii privind impactul în etapa de realizare a proiectului

Activităţile desfăşurate în perioada de realizare a investiţiei vor avea IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV DIRECT pe TERMEN SCURT asupra calităţii factorilor de mediu din zona amplasamentului.

Lucrările de reconstrucţie ecologică vor avea un efect POZITIV NESEMNIFICATIV asupra factorilor de mediu în zona studiată.

IV.2. IMPACTul cumulativ

Terenurile din vecinătatea amplasamentului sunt utilizate ca imaş comunal, suprafeţele fiind păşunate de ovine (în principal) și bovine ce aparțin  locuitorilor satului Maracineni si Capatanesti.

În zona  sunt si  alte societăţi cu activitate similară cum ar fi SC NIKOST IMPEX SRL și S.C. LEO AQUACULTURA S.R.L.  care desfasoară activitatea de extracție balast și nisip din anul 2012. Impactul activităţii de exploatare asupra ecosistemelor naturale cuprinde două componente principale:

- realizarea excavaţiilor – activitate care atrage după sine îndepărtarea unor suprafeţe acoperite cu vegetaţie;

- umplerea gropii de excavatie si refacerea mediului prin insmantare si aducere la starea inițiala a ternului dar la o cota inferioara.

Pe tronsonul de cca 10 km sutuat amonte pod Mărăcineni – localitatea Săpoca

Impactul excavaţiilor asupra ecosistemelor naturale este minim când acestea se realizează în zone acoperite de vegetaţie ierboasă fără a afecta zonele cu specii arbustive sau arborescente. În contextul ecosistemelor din situl ROSCI 0103 Lunca Buzăului este total nerecomandat să se producă defrişări ale suprafeţelor acoperite de specii de arbori. Zonele acoperite cu vegetaţie ierboasă  prezintă condiţii staţionare caracterizate în principal prin deficitul de umiditate în timpul sezonului cald. Aceste suprafeţe sunt acoperite cu vegetaţie care aparţine habitatului Pajişti vest-pontice de Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Cynodon dactylon şi Poa angustifolia – cu valoare conservativă redusă. Excavarea agregatelor minerale din aceste perimetre va avea un impact negativ redus pe o perioadă limitată asupra unui număr mic de specii fără a determina modificări substanţiale la nivelul diversităţii biologice sau a abundenţei specifice în Situl Lunca Buzăului.

Efectele negative ale dezvoltării economice în zonă sunt cauzate de următoarelor aspecte determinate de exploatările de balast:

- funcţionarea utilajelor;

- prezenţa oamenilor în zonă;

- transportul agregatelor minerale.

Funcţionarea utilajelor, atât pentru excavare cât şi pentru transport, determină zgomot care poate afecta fauna prezentă în zonă.

Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii aferente tuturor proiectelor care presupun excavarea agregatelor minerale sunt tipice pentru o exploatarea balastului şi cuprind în general:

- operarea vehiculelor pentru transportul nisipului şi pietrişului;

- decopertarea unor suprafeţe la nivelul teraselor – în cazul proiectelor care îşi propun excavarea de agregate minerale;

- operarea utilajelor mobile şi staţionare între limitele perimetrului excavatoare, buldozere, încărcătoare.

Drumurile de exploatare din zonă sunt frecvent folosite de utilajele de exploatare agricolă, sunt tranzitate de locuitorii comunei cu autoturismele sau cu vitele. Suprafeţele adiacente acestor drumuri au fost supuse presiunii antropice în ultimii 50 de ani, iar în prezent, adăpostesc un număr redus de specii adaptate la aceste condiţii.

Prezenţa oamenilor în zonă influenţează distribuţia speciilor de păsări reducând densitatea populaţii în apropierea amplasamentelor pe care se desfăşoară exploatările. De asemenea se modifică şi componenţa specifică a avifaunei în ecosistemele supuse presiunii antropice – cum  sunt zonele adiacente balastierei.

Efectul cumulativ al activităţilor prevăzute în proiect cu celelalte activităţi (în derulare sau în etapa de încadrare) cu potenţial impact  asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl ROSCI 0103 Lunca Buzăului.

Parametrii care utilizate în evaluarea efectelor asupra habitatelor/speciilor de interes comunitar, care au justificat desemnarea site-ul (pe baza Melki 2007):

- suma totală a habitatelor afectate şi procentul în raport cu suprafaţa totală estimată de habitat în situl Natura 2000;

- numărul estimat de exemplare afectate şi proporţia populaţiei speciilor de interes comunitar prezente în sit;

- raritate şi tendinţele de ansamblu a habitatelor şi speciilor afectate;

- existenţa unui program de restaurare ale habitatelor sau speciilor care pot fi afectate de proiect;

1. suma totală a habitatelor afectate şi procentul în raport cu suprafaţa totală estimată de habitat în situl Natura 2000

# Pe o distanţă de cca 10 km de la  podul rutier Mărăcineni până la amplasamentul Vadu Pașii există 4 proiecte în derulare care propun decolmatarea albiei, acestea sunt situate aval de investiția analizată.

| Nr. Crt. | Denumire firmă | Perimetru | Suprafaţă (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S.C. LEU AQUACULTURA S.R.L. | MĂTEȘTI | 330000 |
| 2 | S.C. NYCOST IMPEX S.R.L. | CAPAȚÂNEȘTI T 35 | 30000 |
| 3 | S.C. RIOAGERMAR S.R.L. | CAPAȚÂNEȘTI T 36 | 30000 |
| Total | 390.000 |

În total depozitele de aluviuni aflate în exploatate la nivelul teraselor  în segmentul analizat însumează o suprafață de 39,00 ha. În prezent exploatările realizate de S.C. LEU AQUACULTURA S.R.L. și S.C. NYCOST IMPEX S.R.L. La nivelul teraselor malului stâng, aval de podul Mărăcineni, sunt finalizate iar amplasamentul a fost refăcut fir prin aducerea la o folosința inițială la cota inițială sau la o cotă inferioară, fie prin amenajarea unui iaz piscicol administrat de Primăria Vadu Pașii.

Suprafață refăcută după exploatare de  S.C. BAUM CONSTRUCT S.R.L perimetrul Poșta Câlnău 5

Suprafață refăcută după exploatare de  S.C. LARAGE AGREGATE BETAONE S.A.

Lucrările aflate în derulare în albie și terasă în perimetrul analizat

La anivelul albiei există, pe tronsonul analizate, perimetre în care se realizeazăp lucrări de decolmatare și reprofilare. Aceste perimetreme sunt concesionate de S.C. CIFA TOTAL S.R.L., S.C. SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L. și S.C. RIOAGREMAR S.R.L. – perimetre situate în albie și către malul drept  care au accesul de pe malul drept, astfle încât nu va exista efect cumulat datorat utilizării în comun a căilor de acces determinat de lucrările efectuate în albie și cele din terasa malului stâng pe tronsonul analizat.

# În formularul standard Natura 2000 se menţionează următoarele clase de habitate  pe suprafaţa de 3.991 ha a ROSCI „Lunca Buzăului”:

- plaje de nisip – cod N04 – 36 %;

- râuri, lacuri – cod N06 – 9 %;

- mlaştini, turbării – cod N07– 8 %;

- pajişti naturale, stepe – cod N09 – 2 %;

- teren arabil (culturi agricole)  - cod N12 – 4 %;

- păşuni – cod N14 – 20 %;

- alte terenuri arabile – cod N 15 – 15 %;

- păduri de foioase cod N 16 – 12 %;

- alte terenuri artificiale (localităţi, mine, etc) – cod N23 – 2 %

Habitatele de importanţă comunitară citate în formularul standard Natura 2000 pentru ROSCI 0103 Lunca Buzăului sunt:

- Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio - Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae);

- Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice;

- Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane;

- Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba;

- Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoěto – Nanojuncetea;

Habitatele menţionate anterior nu se regăsesc în zona implementării proiectului. La nivelul teraselor din zonă este larg răspândit habitatul  pajişti vest-pontice de Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Cynodon dactylon şi Poa angustifolia cu valoare conservativă redusă, puternic afectat de păşunat şi depozitarea necontrolată a deşeurilor din gospodării.

În zonă, la nivelul terasei malului stâng există suprafeţe acoperite de cătina roşie (Tamarix ramosissima) şi  cătina albă (Hyppophae rhammnoides) acestea care formează vegetaţia caracteristică habitatelor R 4417 - Tufărişuri danubiene de cătină albă (Hippophaë rhamnoides) şi răchită albă (Salix eleagnos) sau   habitatului R 4422 – Tufărişuri danubiene de cătină roşie (Tamarix ramosissima). Aceste două habitate au valoare conservativă ridicată fiind habitate protejate Emerald şi răspândirea lor la nivelul  sitului nu va fi influențată de implementarea proiectului propus de S.C. RIOAGREMAR S.R.L. Conform formularului standard Natura 2000, cele două habitate sunt frecvente la nivelul luncii Buzăului în zona de deal.

În concluzie nu există efect cumulativ al proiectelor asupra suprafeţelor ocupate de habitatele de interes comunitar care sunt citate în formularul standard Natura 2000 pentru care a fost declara ROSCI 0103 Lunca Buzăului şi care constituie obiectivele de protecţie ale acestuia. Exploatările de balast nu afectează aceste habitatele de interes comunitar iar pentru acces sunt utilizate drumuri deja existente.

2. Numărul estimat de exemplare afectate şi proporţia populaţiei speciilor de interes comunitar prezente în sit

Conform formularului standard  Natura 2000  pentru declararea Sitului de Importanţă Comunitară Lunca Buzăului statul de conservare al speciilor de importanţă comunitară este următorul:

- Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

- Spermophilus citellus -  specia are un statul de conservare bun;

- Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

- Bombina bombina -  specia are un statul de conservare bun;

- Bombina variegata  -  specia are un statul de conservare bun;

- Triturus dobrogicus  -  specia are un statul de conservare bun;

- Emys orbicularis -   specia are un statul de conservare bun;

ROSCI 0103 Lunca Buzăului adăposteşte populaţii ale speciilor de amfibieni şi reptile mai mici de 2 % din populaţia prezentă la nivel naţional.

- Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

- Gobio uranoscopus -  specia are un statul de conservare bun;

- Barbus meridionalis -  specia are un statul de conservare bun;

- Cobitis taenia – specia are un statut de conservare mediu;

- Gobio kessleri - specia are un statut de conservare mediu;

ROSCI 0103 Lunca Buzăului adăposteşte populaţii ale speciilor de amfibieni şi reptile mai mici de 2 % din populaţia prezentă la nivel naţional.

- Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

- Cerambyx cerdo -  situl adăposteşte o populaţie nesemnificativă a acestei specii;

- Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

- Agrimonia pilosa -  specia are un statul de conservare bun;

- Eleocharis carniolica -  specia are un statut de conservare mediu;

ROSCI 0103 Lunca Buzăului adăposteşte populaţii peste 2 % pentru specia Agrimonia pilosa şi  mai mici de 2 % pentru Eleocharis carniolica din populaţia prezentă la nivel naţional.

Speciile de amfibieni Bombina bombina, Bombina variegata  şi  Triturus dobrogicus  nu vor fi influenţate de realizarea proiectelor din albia râului Buzău, pe sectorul luat în studiu,  deci nu există efect cumulativ al lucrărilor de reprofilare a cursului râului  cu lucrările propuse de S.C. RIOAGREMAR S.R.L. a fi realizate în terasa.

Proiectul analizat nu are impact cumulat cu alte proiecte asupra celor 4 specii de pești care se numără printre obiectivele de protecție al ROSCI 0103 Lunca Buzăului.

Propiectul propus de S.C. RIOAGREMAR S.R.L. nu are efect cumulat cu alte proiecte la nivelul terasei râului Buzău în zona analizată asupra speciei Spermophilus citellus, pe suprafața amplasamentului nu au fost identificate orificii de intrare în galeriile acestei specii.

3. Raritate şi tendinţele de ansamblu ale habitatelor şi speciilor afectate

Habitatele de importanţă comunitară meționate în formularul standard Natura 2000 pentru ROSCI 0103 Lunca Buzăului nu sunt afectate de lucrările propuse de S S.C. RIOAGREMAR S.R.L.

Exploatarea de agregate propusă de S.C. RIOAGREMAR S.R.L. pe 4,00 ha se va desfășura pe o suprafață acoperită cu vegetație ierboasă, fără exemplare arbustive. Transportul se va realiza în majoritate pe drumuri de exploatare existente astfel încât nici această activitate nu va determina reduceri ale suprafeţei habitatelor.  Efectul cumulativ asupra habitatelor al activităţilor de extragere şi transport care se desfăşoară pe malurile râului Buzău în zona studiată este reprezentat de antrenarea particulelor de praf în atmosferă care poate determina o vegetare deficitară a plantelor din vecinătatea căilor de acces. Pentru reducerea acestui efect au fost propuse o serie de măsuri printre care stropirea drumurilor în perioadele secetoase şi limitarea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport.

4. Existenţa unui program de restaurare ale habitatelor sau speciilor care pot fi afectate de proiect

Pentru proiectul propus de S.C. RIOAGREMAR S.R.L. au fost propuse următoarele măsuri:

- lucrările de refacere a amplasamentului prezentate în capitolele anterior vor determina restaurarea vegetației la cca 1 an de la finalizarea exploatării.

Proiectul propus de S.C. RIOAGREMAR S.A. nu va avea efect cumulat asupra calităţii apei sau solului cu lucrările de decolmatare propuse în albie sau cu alte proiecte similare care se derulează la nivelul terasei în tronsonul analizat. În proiectele  propuse deplasarea vehicolelor care asigură transportul agregatelor minerale se va realiza pe drumuri de exploatare existente. Proiectele care propuns excavarea agregatelor minerale din albie și terasă vor avea impact cumulat negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu aer prin funcţionarea utilajelor şi mijloacelor de transport şi prin particulele antrenate de deplasarea acestora pe drumurile de exploatare. Pentru reducerea impactului au fost porpuse stropirea periodică a drumurilor de exploatare în perioadele secetoase şi menţinerea utilajelor în stare bună de funcţionare astfel încât emisiile în atmosferă generate de funcţionarea acestora să se încadreze în normele tehnice specifice.

Proiectul propus de S.C. RIOAGREMAR S.R.L. se va desfăşura pe o suprafaţă de teren care a fost cuprinsă în ROSCI 0103 Lunca Buzăului. Nu există impact cumulat al proiectelor desfășurate în albie cu propunerea analizată în prezentul studiu asupra diversităţii biologice din aria protejată, cu excepţia deranjului cauzat de prezenţa în zonă a utilajelor şi a personalului care le exploatează. Impactul menţionat anterior va fi  nesemnificativ datorită localizării proiectelor într-o zonă antropizată prin proximitatea localităţilor (municipiul Buzău, satele comunei Mărăcineni), păşunarea intensivă a suprafeţelor de la nivelul teraselor, existenţa a numeroase drumuri de exploatare agricolă tranzitate atât de autovehiculele sătenilor din zonă cât şi mijloce de transport care deservesc alte exploatări de balast, precum şi de depozitarea neconformă a deşeurilor rezultate din gospodării la nivelul teraselor râuilui Buzău în acestă zonă și incendierea frecventă a vegetației.

Ca urmare a implementării proiectului propus de S.C. RIOAGREMAR S.R.L. suprafaţa perimetrului va prezenta, în momentul închiderii exploatării, o declivitate, rezultată din tasarea ulterioară a materialelor de umplutură.  Datorită utilizării şi de materiale argiloase la umplerea excavţiei, în declivitatea formată se poate acumula apă din precipiaţii care va conduce la apariţia unei vegetaţii higrofile şi formarea unui habitat de zone umede. Acesată evoluţie a amplasamentului este posibilă deoarece la nivelul teraselor râului Buzău în zone cu concavităţi naturale sau rezultate ca urmare a exploatărilor ilegale de balast au evoluat astfel de habitate.

IV.3. IMPACTul REZIDUAL

Impactul rezidual asupra factorilor de mediu este NEGATIV NESEMNIFICATIV şi se manifestă prin:

- creşterea emisiilor de gaze de eşapament în atmosferă ;

- antrenarea de pulberi în atmosferă;

- afectarea pe termen scurt a peisajului.

IV.4. EVALUAREA EFECTELOR POTENŢIALE TRANSFRONTALIERE

###### Obiectivul se află la mai mult de 100 km de cea mai apropiată graniţă (cu Republica Moldova). Proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind  evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

# CAPITOLUL V. MĂSURI PENTRU DIMINUAREA IMPACTULUI ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU

Factorul de mediu APĂ

Pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane se impun următoarele măsuri:

- manipularea şi stocarea materialului util sau a sterilului astfel încât să nu fie antrenat de ape;

- menţinerea unui pat de înaintare a utilajelor de exploatare deasupra nivelului hidrostatic pentru a preîntâmpina poluarea stratului acvifer cu combustibili sau lubrefianţi;

- realizarea de drenuri şi canale în jurul perimetrului de exploatare şi a drumurilor de acces pentru colectarea apelor din precipitaţii;

- amplasarea unei toalete ecologice şi vidanjarea acesteia pe perioada executării a lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale;

- eliminarea deşeurilor prin colectare în europubele sau containere pentru colectare selectivă;

- instruirea angajaţilor care deservesc utilajelor în vederea exploatării corecte a acestora şi de acţiune în cazul apariţiei de poluări accidentale;

- instruirea angajaţilor în vederea raportării imediate a oricărei defecţiuni apărut la utilajele folosite.

Factorul de mediu AER

Titularul proiectului trebuie să ia măsuri pentru reducerea emisiilor în aer.

Zgomot şi vibraţii.

- Echipamentele şi utilajele folosite să se încadreze în nivelul de zgomot legal admis. Protecţia împotriva zgomotului se va asigura în conformitate cu prevederile STAS  1009/1998;

- Echipamentele şi utilajele folosite pe suprafaţa amplasamentului să funcţioneze în parametri tehnici normali pentru a evitat producerea de zgomote suplimentare prin funcţionarea defectuoasă a acestora.

Emisii atmosferice.

În ceea ce priveşte emisiile generate de sursele mobile acestea trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

- Se recomandă efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, acestea să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

Măsurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor de către autocamioane sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse. S.C. RIO AGREMAR S.R.L.   va lua următoarele măsuri pentru a reduce emisiile de particule în atmosferă:

- stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer în sezonul cald  când precipitaţii sunt reduse;

- balastarea drumurilor de exploatare;

- deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h

Factorul de mediu SOL/SUBSOL

Măsuri pentru reducerea impactului asupra solului.

Pentru a reduce impactul exploatării de balast în perioada excavare vor fi luate următoarele măsuri:

- solul decopertat de pe suprafaţa supusă exploatării va fi depozitat urmând a fi utilizat in faza de reconstrucţie ecologică;

- respectarea tehnologiei de exploatare;

- respectarea pilierilor de siguranţă pentru a nu afecta suprafeţele învecinate;

- respectarea suprafeţei prevăzută prin proiect;

- interzicere deplasării utilajelor în zonele adiacente suprafeţei prevăzute prin proiect cu excepţia drumurilor de exploatare;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor prin colectarea lor în containere de tip europubelă;

- menţinerea utilajelor în stare de funcţionare bună pentru a evita poluările accidentale ale solului cu carburanţi şi/sau lubrefianţi;

- amplasarea la nivelul perimetrului a unei toalete ecologice în scopul asigurării utilităţilor minime pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice ale personalului care va deservi exploatarea de balast.

Factorul de mediu BIODIVERSITATE

Pentru protecţia ecosistemelor din zona de implementare a proiectului se vor lua următoarele măsuri:

- se interzice depozitarea necontrolată a tuturor categoriilor de deşeuri;

- respectarea suprafeţei de exploatare aprobată prin proiect;

- respectarea tehnologie de exploatare;

- respectarea pilierilor de siguranţă pentru a preveni afectarea suprafeţelor adiacente;

- plantarea de specii caracteristice zonei în faza de reconstrucţie ecologică.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pentru toate speciile de păsări, inclusiv pentru cele migratoare, sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora, în stare vie ori moartă, sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B (specii de interes naţional) din O.U.G. nr.  57/2007, precum şi speciile incluse în Lista Roşie Naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afară lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Factorul de mediu PEISAJ

Următoarele măsuri ce trebuie luate în timpul fazei de construcţie pentru reducerea impactului asupra peisajului:

- săpăturile vor fi controlate pentru a evita împrăştierea prafului;

- se vor acoperi camioanele care transportă materiale;

- se va curăţa zona după încheierea lucrărilor;

- deşeurile generate în perioada de implementare vor fi depozitate şi eliminate de pe amplasament conform legislaţiei în vigoare;

- solul rezultat din copertare va fi depozitat în mod organizat pe suprafaţa amplasamentului.

Mediul SOCIO-ECONOMIC

Impactul fiind pozitiv nu sunt necesare măsuri de reducere a acestuia.

Mediul PATRIMONIUL NATURAL ŞI CULTURAL

Deoarece nu a fost identificat nici un impact asupra patrimoniului  nu sunt necesare măsuri de reducere a acestuia.

- Nu este necesară prezentarea unui calendar al implementării măsurilor de reducere a impactului deoarece acestea sunt de natură operaţională şi vor fi valabile pe toată durata proiectului.

- De asemenea aceste măsuri sunt parte integrantă a proiectului  propus şi sunt direcţionate către sursele de impact.

- Având în vedere caracterul operaţional al măsurilor de reducere a impactului nu există posibilitatea cuantificării financiare a acestora.

- Măsurile operaţionale de reducere a impactului sunt valabile pentru  perioada de exploatare beneficiarul – S.C. RIO AGREMAR S.R.L.   - fiind persoana juridică responsabilă de implementarea şi monitorizarea permanentă a acestora.

capitolul Vi.  analiza alternativelor

Problema analizei mai multor amplasamente alternative pentru perimetrul Mărăcineni T36 nu a fost necesară, amplasarea fiind determinată de utilizarea superioară a unei suprafeţe de teren aflată în proprietatea Primării comunei Mărăcineni  şi concesionat către S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  	Alternativele pentru amplasamentul Mărăcineni T 36 sunt:

ALTERNATIVA 0 – menţinerii amplasamentului în stadiul de folosinţă actual

ALTERNATIVA I – excavarea agregatelor minerale cu umplerea excavaţiilor şi nivelarea până la cota terenurilor învecinate.

ALTERNATIVA II – excavarea agregatelor minerale cu realizarea unei amenajări piscicole.

ALTERNATIVA 0 – menţinerea amplasamentului în stadiul de folosită actual

În acest caz terenul îşi va menţine încadrarea în cadrul funcţionalităţii zonale ca suprafaţa ocupată cu păşune –  folosinţa actuală conform C.U. va fi de teren neproductiv. Pe suprafaţa aferentă se va dezvolta în continuare o vegetaţie ierboasă cu o biodiversitate redusă datorită păşunatului intensiv.

ALTERNATIVA I – excavarea agregatelor minerale cu umplerea excavaţiilor şi nivelarea până la cota terenurilor învecinate.

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Mărăcineni T 36 determină apariţia de noi locuri de muncă la nivel local şi în general în domeniul construcţiilor.

Prin umplerea excavaţie cu material pământos se poate realiza şi amendarea solului şi îmbunătăţirea calităţii lui astfel încât, în viitor, păşunea să înregistreze o productivitate crescută

ALTERNATIVA II – excavarea agregatelor minerale cu realizarea unei amenajări piscicole.

Amenajarea unui iaz piscicol poate avea un impact pozitiv asupra diversităţii florei şi faunei din regiune dar datorită aspectului zonei, structurii geologice a substratului şi poziţionării amplasamentului  nu este indicată o astfel de amenajare.

IMPACTUL ALTERNATIVELOR ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU

| OBIECTIVE DE MEDIU | ALTERNATIVE |
| --- | --- |
|  | ALTERNATIVA 0 | ALTERNATIVA I | ALTERNATIVA II |
| Protecţia calităţii aerului | În prezent pe suprafaţa de teren studiată este păşunată de vitele sătenilor din comuna Mărăcineni | Va fi emanată o cantitate de noxe dublă prin lucrările de acoperire a excavaţiei şi tasare a materialelor de umplutură. Pe perioada execuţiei excavaţiilor dar şi a umplerii lor se produc pulberi care sunt antrenate în atmosferă. | Pe perioada realizării excavaţiilor vor fi antrenate în atmosferă pulberi. Amenajarea spaţiului verde din jurul iazului va avea un impact pozitiv asupra calităţii aerului din zonă. |
| Asigurarea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane | Nu are nici un efect. | Poate determina poluări ale pânzei freatice dacă materialele de umplutură provin din zone expuse unor concentraţii ridicate ale poluanţilor. | Înfiinţarea iazului pe suprafaţa respectivă poate conduce la modificarea calității freaticului. |
| Protecţia calităţii solului | Menţinerea utilizării terenului la o categorie economică inferioară. | În perioada de excavare pot să apară poluări reduse ale solului ca urmare a scurgerilor accidentale de carburanţi şi/sau lubrefianţi. Prin umplerea excavaţie cu material pământos se poate realiza şi amendarea solului şi îmbunătăţirea calităţii lui astfel încât, în viitor, păşunea să înregistreze o productivitate crescută. | În perioada de excavare pot să apară poluări reduse ale solului ca urmare a scurgerilor accidentale de carburanţi şi/sau lubrefianţi. Înfiinţarea iazului pe suprafaţa respectivă nu este posibilă datorită structurii geologice a substratului şi poziţionării amplasamentului. |
| Sănătatea populaţiei | Nici un impact. | Nici un impact. | În perioada funcţionării amenajării piscicole are impact pozitiv prin potenţialul recreativ al iazului. |
| Zgomot şi vibraţii | Nu are nici un impact. | Impact negativ redus în perioada de exploatare şi de umplere cu steril a excavaţiilor. | Impact negativ redus în perioada de exploatare a agregatelor minerale. |
| Asigurarea protecţiei peisajului natural, cultural şi istoric | Nu are nici un impact. | Impact negativ nesemnificativ în perioada de exploatare a agregatelor şi umplere a excavaţiei. | Impact negativ nesemnificativ în perioada de implementare a proiectului. Impact pozitiv asupra peisajului după amenajarea iazului şi a spaţiilor verzi aferente. Nu are impact asupra patrimoniului cultural şi istoric. |
| Aspecte socio - economice | Nici un impact. | Impact pozitiv prin crearea de noi locuri de muncă atât în zonă cât şi în general în construcţii. Formarea unei concurenţe reale la nivel zonal între societăţile care excavează balast cu impact pozitiv asupra pieţii materialelor de construcţii. Asigurarea necesarului de nisip şi pietriş la nivel local. | Impact pozitiv prin crearea de noi locuri de muncă atât în zonă cât şi în general în construcţii. Formarea unei concurenţe reale la nivel zonal între societăţile care excavează balast cu impact pozitiv asupra pieţii materialelor de construcţii. Asigurarea necesarului de nisip şi pietriş la nivel local. Iazul piscicol va reprezenta un punct de atracţie turistică contribuind la dinamizarea economiei din zonă. |
| Biodiversitatea | Nici un impact. | Decopertarea unei suprafeţe acoperite cu vegetaţie ierboasă. Impact negativ redus şi temporar asupra unui număr mic de specii. | În etapa de realizare a excavaţiilor decopertarea unei suprafeţe acoperite cu vegetaţie ierboasă va avea un impact negativ redus şi temporar asupra unui număr mic de specii. Amenajarea iazului şi a spaţiilor verzi din jurul lor prin plantare de specii arbustive şi arborescente are un impact pozitiv asupra biodiversităţii din regiune. |
| Impact transfrontalier | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |

Din prezentarea alternativelor rezultă că cea mai eficientă atât din punct de vedere economic cât şi a protecţiei mediului este  ALTERNATIVA I - excavarea agregatelor minerale cu umplerea excavaţiilor şi nivelarea până la cota terenurilor învecinate.

capitolul VII.  monitorizarea

Monitorizarea activităţii de extragere a agregatelor din terasa malului stâng a râului Buzău de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  este necesară pentru evitarea impactului asupra mediului înconjurător.

Urmărirea activităţii se va face prin verificări periodice care să analizeze modul în care S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  se conformează în perioada de exploatare şi transport a agregatelor minerale.

Înregistrarea volumelor de agregate minerale extrase se va face în fişe speciale, în care se va menţiona cantitatea extrasă şi cea valorificată.

Administratorul S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  va întocmi rapoarte geo-miniere trimestriale şi anuale cu evidenţa extrasului geologic.

Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat.

Periodic se va face inspecţia tehnică a utilajelor care vor fi folosite pe amplasament.

Administratorul S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  . va instrui angajaţii şi va urmări depozitarea corectă şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor menajere produse de personalul angajat.

Evidenţa deşeurilor va fi ţinută lunar conform HG. 856/2002 şi va conţine următoarele informaţii:tipul deşeului; codul deşeului; instalaţia producătoare; cantitatea produsă; data evacuării deşeului din instalaţie; modul de stocare; data predării deşeului; cantitatea predată către transportator; date privind expediţiile respinse; date privind orice amestecare a deşeurilor; minimalizarea cantităţii de deşeuri – prin întocmirea procedurii de gestionare deşeuri interne şi colectare selectivă a acestora.

Administratorul S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  va respecta limita de adâncime impusă prin avizul de gospodărire a apelor respectiv 8 m cu 1 m deasupra nivelul hidrostatic.

De asemeni S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  va respecta pilierii de siguranţă faţă  de limitele perimetrului.

capitolul VIII.  situaŢii de risc

Punctul de lucru Mărăcineni T36, judeţul Buzău va respecta prevederile H.G. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor şi gheţurilor. Beneficiarul va colabora la întocmirea Planului de apărare împotriva inundaţiilor şi va convoca comandamentul local pentru aplicarea măsurilor planului în caz de depăşire a cotei de atenţie la staţia hidrometrică din zonă. În acest caz, datorită amplasării perimetrului în terasa inferioară a râului Buzău, utilajele vor fi retrase de pe amplasament pentru a evita poluări ale apei cu hidrocarburi şi uleiuri.

Administratorul societăţii va întocmi un plan de prevenire şi combatere a poluării accidentale după începerea exploatării în conformitate cu prevederile Legii 465/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi a actelor normative ulterioare.

În concordanţă cu profilul de activitate al unităţii cauzele care pot determina poluarea mediului determinate de:

- păstrarea pe amplasament a utilajelor în perioadele cu viituri;

- funcţionarea anormală a utilajelor utilizate la excavarea, încărcarea  şi transportul a agregatelor exploatate.

Situaţiile amintite anterior pot determina poluări ale pânzei freatice. În scopul prevenirii acestor poluări accidentale pe amplasamentul de exploatare a agregatelor minerale se va asigura funcţionarea în parametri normali a utilajelor din dotare iar agregatele se vor încărca după scurgerea apelor din depozitul litologic.

capitolul IX.  descrierea dificultĂŢilor

Evaluarea impactului asupra mediului s-a făcut pe baza:

- Documentaţiei tehnice a proiectului;

- Rapoartelor anuale elaborate de instituţii cu atribuţii privind factorii de mediu;

- Documentaţia întocmită pentru obţinerea Avizului de gospodărire al apelor şi planşele aferente;

În timpul realizării studiului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Excavare pentru extragere agregate minerale (extravilan), satul Căpăţâneşti, comuna Mărăcineni”  – Perimetrul Mărăcineni T36, comuna Mărăcineni,  judeţul Buzău nu au apărut dificultăţi.

capitolul X.  concluzii şi propuneri de măsuri de conformare

Studiul de evaluare a impactului a fost elaborat pentru S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  societate cu capital privat, cu sediul în comuna Mărăcineni, care are prevăzută, ca obiect de activitate, în actul constitutiv al societăţii şi „Extracţia  pietrişului şi nisipului” (cod CAEN 0812).

Proiectul supus analizei este „Excavare pentru extragere agregate minerale (extravilan), satul Căpățânești, comuna Mărăcineni”  – Perimetrul Mărăcineni T36, comuna Mărăcineni,  judeţul Buzău.

Scopul investiţiei este acela de a exploata nisipul şi pietrişul din terasa malului stâng în vederea refacerii  infrastructurii căilor de transport rutier din zonă.

Investiţia este oportună pentru dezvoltarea economică a zonei deoarece determină apariţia unor noi locuri de muncă atât pe plan local cât şi în general la nivel sectorului reprezentat de realizarea diferitelor tipuri de construcţii şi dezvoltări ale infrastructurii.

Lucrările realizate de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  nu vor afecta schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic al râului Buzău deoarece amplasamentul este situat în terasa inferioară a râului Buzău.

Pentru a realizarea investiţiei propuse S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  a obţinut Certificatul de urbanism nr. 2/06.02.2015. Societatea comercială a închiriat suprafaţa de 3 ha, propusă pentru exploatarea agregatelor minerale, de la primăria Mărăcineni  generând astfel venituri la bugetul local.

Perimetrul vizat de proiectul propus se află, din punct de vedere administrativ, în extravilanul comunei Mărăcineni, judeţul Buzău. Conform certificatului de urbanism nr. 2/06.02.2015 terenul este situat în extravilanul comunei Mărăcineni fiind în proprietatea publică a primăriei. Folosinţa actuală a amplasamentului pe care S.C. RIO AGREMAR S.R.L.   propune excavarea de agregate minerale este teren neproductiv.

Drumul de acces pentru punctul de extracţie produse de balastiera perimetrul Mărăcineni T36 este în mare parte amenajat prin balastare şi compactare, acesta făcându-se din DJ Buzău-Mărăcineni -Vintila Vodă, pe un drum de exploatare  amenajat până în dreptul staţiei de sortare aparţinând S.C. Conprif SA Buzău în lungime de cca 1,0  Km.

Amplasamentul este situat în lunca Buzăului care se desfăşoară în partea nord-vestică, între localităţile Făurei, în amonte şi Racoviţa în aval. În acest sector Lunca Buzăului se suprapune pe zona de subsidenţă a Câmpiei Române.

Temperatura medie anuală în zonă este cuprinsă între 4 şi 6(C. Media lunii ianuarie este de - 5(C, iar media lunii iulie de +23,5(C. Minima absolută poate coborî la  minus 25,5(C, iar maxima poate urca la  37,0(C.

Precipitaţiile medii anuale însumează 635,8 mm/mp. În raport cu frecvenţa ploilor, acestea înregistrează un maximum la sfârşitul primăverii-începutul verii şi un minim toamna. Maximul pluviometric se produce în luna iunie (112,3 mm). Cantitatea maximă absolută de precipitaţii în 24 de ore este de aproape 70,0 mm.

Adâncimea maximă de îngheţ este de 0,80 – 0,90 m, conform STAS 6054/1977 - Zonarea României după adâncimea maximă de îngheţ.

Amplasamentul se încadrează din punct de vedere al cadastrului apelor în bazinul hidrografic al văii Buzăului, cursul mijlociu, cod cadastral XII – 1.82.

Proiectul „Excavare pentru extragere agregate minerale (extravilan), satul Căpățânești, comuna Mărăcineni”  – Perimetrul Mărăcineni T36, comuna Mărăcineni,  judeţul Buzău propus de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  . propune valorificarea resurselor de balast prin excavare  de pe o suprafaţa de 3 ha teren cu folosinţa actuală de păşune.

Conform documentaţiei întocmite  în vederea obţinerii Avizului de gospodărire a apelor volumul stratului care va fi decopertat va fi V= 30 000  mp x 1,0  m =30 000  mc, volum ce se va utiliza la refacerea ecologică a zonei.

Evaluarea volumelor de nisip şi pietriş propus pentru exploatare este prezentată în tabelul de mai jos:

| Unitatea de calcul | Suprafaţa secţiunilor ce delimitează blocul m2 | Secţiunea medie m2 | Distanta dintre secţiuni m | Volumul exploatabil m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | S1=676 | 676 | 100 | 67 600 |
| 2 | S1=676 | S2=622 | 649 | 114 | 73 986 |
| 3 | S2=622 | S3=320 | 471 | 104 | 48 984 |
| 4 | S3=320 | - | 320 | 50 | 16 000 |
| TOTAL | 207 570 |

Adâncimea maxima de exploatare in util a zăcământului va fi de 8,00 m, la care se adaugă o coperta de cca 1,00 m, exploatarea efectuându-se in 2 trepte, deasupra nivelului hidrostatic.

Pe tot parcursul exploatării se va urmări respectarea adâncimii de exploatare, asigurarea stabilităţii taluzelor şi a pilierilor de siguranţă impuşi. Se vor borna colturile perimetrului solicitat.

Beneficiarul a solicitat avizările de exploatare a agregatelor minerale de pe perimetrul Mărăcineni T36 pentru 200 000 mc pentru perioada 2015 – 2016.

În procesul de producţie sau pe amplasament nu vor fi utilizate alte materii prime sau preparate chimice.

Tehnologia de exploatare cuprinde următoarele etape:

- trasarea fâşiilor de exploatare, conform planului de situaţie şi materializarea lor în teren;

- deplasarea prin autopropulsie şi fixarea excavatorului în prima fâşie de exploatare; excavatorul va înainta prin retragere succesivă;

- excavarea în cadrul fâşiilor paralele;

- încărcarea materialului depozitat cu ajutorul încărcătorului frontal în autobasculante;

- nivelarea cu buldozerul S 1500;

- transportul nisipului şi pietrişului direct la beneficiari sau la staţia de sortare.

Sursele  tehnologice cu impact potenţial asupra mediului, sunt reprezentate de utilajele deţinute de societate, folosite la procesul de extracţie agregate şi de transport:

- două excavatoare;

- trei încărcătoare pe pneuri tip Hanomag;

- 2 autobasculante RABA cu capacitatea benei de 16t şi două autobasculante MAN de 28 respectiv 40t.

Aceste utilaje pot avea impact asupra mediului prin emisiile în aer de la funcţionarea motoarelor, scurgeri de carburanţi şi uleiuri, antrenarea în atmosferă a unor pulberi şi prin zgomotul produs.

Exploatarea de agregate minerale va avea o durată de funcţionare de 3 ani perioadă în care se vor executa şi lucrările de refacere a mediului. Acestea costau din acopertarea suprafeţei afectate de lucrările de exploatare prin utilizarea lentilelor de steril întâlnite, a unor deşeuri provenite din construcţii, fără conţinut de substanţe periculoase, precum si a  stratului provenit din coperta zăcământului.

Problema analizei mai multor amplasamente alternative pentru perimetrul Mărăcineni T36 nu a fost necesară, amplasarea fiind determinată de utilizarea superioară a unor suprafeţe de teren aflată în proprietatea Primării comunei Mărăcineni şi concesionat către S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  Alternativele pentru amplasamentul Mărăcineni T 36 sunt:

ALTERNATIVA 0 – menţinerii amplasamentului în stadiul de folosinţă actual

ALTERNATIVA I – excavarea agregatelor minerale cu umplerea excavaţiilor şi nivelarea până la cota terenurilor învecinate.

ALTERNATIVA II – excavarea agregatelor minerale cu realizarea unei amenajări piscicole.

În urma desfăşurării activităţii de extracţie a agregatelor minerale din terasa malului stâng a râului Buzău, extravilanul comunei Mărăcineni – perimetrul Mărăcineni T36 pe această suprafaţă vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeurile tehnologice din activitatea de producţie sunt reprezentate de stratul de copertă îndepărtat de pe suprafaţa amplasamentului;

- deşeurile menajere generate pe amplasament în perioada excavării sunt provenite de la personalul care exploatează utilajele;

- nu rezultă ape uzate industrial în perioada de exploatare a agregatelor de balastieră;

- rezultă ape menajere în perioada de exploatare a zăcământului de agregate minerale.

În perioada de excavare a agregatelor minerale nu este necesară alimentarea cu apă. Pentru apa potabilă societatea va asigura apa plată necesară personalului care va deservi excavarea de balast.

În cadrul procesului tehnologic care se desfăşoară într-o balastieră nu este necesară implementarea unui sistem de canalizare şi evacuare a apelor tehnologice deoarece pe amplasament nu se produc astfel de ape uzate.

Apele pluviale care vor cădea pe suprafaţa perimetrului vor avea un debit de 15,6 mc/h şi nu vor antrena substanţe poluante din punct de vedere chimic – apele pluviale sunt considerate convenţional curate.

În perioada excavării agregatelor minerale nu există emisii pe factorul de mediu apă, singurele poluări care pot să apară sunt cele accidentale determinate de funcţionarea necorespunzătoare a utilajelor şi eliminarea în mediu de carburanţi şi/sau lubrefianţi.

Principala zonă de emisie a poluanţilor în atmosferă este suprafaţa perimetrului de pe care vor fi exploatate agregatele minerale, sursele de emisie fiind caracterizate drept:

- surse la sol sau în apropierea solului, cu înălţimi efective de emisie  de până la 4 m faţă de nivelul solului;

- surse deschise reprezentate de operaţiile de manipulare ale agregatelor minerale (săpare, excavare, depozitare, încărcare);

- surse mobile reprezentate de totalitatea utilajelor şi mijloacelor de transport care deservesc perimetrul de exploatare a agregatelor minerale.

Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii aferente proiectului sunt tipice pentru o exploatarea balastului şi cuprind în general:

- operarea vehiculelor pentru transportul nisipului şi pietrişului;

- operarea utilajelor mobile şi staţionare între limitele perimetrului excavatoare, buldozere, încărcătoare.

Exploatarea de balast, prin dotările tehnice, administrative şi sociale de care dispune şi prin tehnologiile utilizate nu constituie o sursă de radiaţii pentru mediu.

Conform documentaţiei tehnice pentru obţinerea Avizului de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile STAS nr. 4273-2/1983 şi STAS 4068/1987 privind probabilităţile de calcul ale debitelor şi volumele maxime în condiţii normale şi speciale de exploatare  lucrările de amenajare propuse au următoarele încadrări:

- în funcţie de importanţa social-economică a obiectivului – acesta este de  importanţă locală - categoria a IV-a;

- în funcţie de durata de exploatare – 1 an de zile - construcţie provizorie.

- în funcţie de rolul funcţional, construcţia este o construcţie secundară, care prin distrugere nu afectează localităţile învecinate.

Conform încadrărilor de mai sus, obiectivul se încadrează în clasa a 4-a de importanţă ceea ce implică dimensionarea conform STAS 4068 /2-1987 pentru un debit maxim de depăşire cu probabilitatea de 5 %

La aceste debite obiectivul nu este inundat, zona fiind neinundabilă.

Impactul asupra factorului de mediu sol va fi unul fizic concretizat în perioada de exploatare prin îndepărtarea copertei şi prin excavarea agregatelor minerale.

Cantitatea de agregate minerale care trebuie exploată în perimetrul propus prin excavare este V = 207 570  mc.

Perimetrul de exploatare este amplasat în vecinătatea sitului Natura 2000 Lunca Buzăului declarat prin Ordinul M.M.D.D. 1964/2008. Regiunea a fost declarată arie de protecţie sit de importanţă comunitară ca urmare a identificării unui număr de 20 specii de păsări cuprinse în anexa I a Directivei Consiliului European 79/409/CE – Directiva Păsări. Suprafaţa sitului este de 3.991 ha. De asemeni în SCI „Lunca Buzăului” au fost identificate: 1 specie din floră, 1 specie de nevertebrate, 2 specii de peşti şi  3 specii de amfibieni enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE – Directiva Habitate.

Atât activitatea de extracţie cât şi cea de transport a agregatelor minerale nu vor afecta integritatea habitatelor menţionate în formularul standard Natura 2000. Activitatea de extracţie se va desfăşura în perimetre care nu prezintă pe suprafaţa lor sau în vecinătate vegetaţie de zăvoi. Transportul agregatelor minerale se va realiza pe drumuri preexistente astfel încât covorul vegetal natural nu va fi influenţat prin reducerea suprafeţei datorate activităţii de transport.

Extracţia se va realiza pe un perimetrul a cărui vegetaţie aparţine habitatului Pajişti vest-pontice de Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Cynodon dactylon şi Poa angustifolia – cu valoare conservativă redusă, acest habitat este frecvent întâlnit la nivelul terasei râului Buzău.

Pe suprafaţa amplasamentului se vor face decopertări iar statul de copertă rezultat va fi utilizat pentru lucrările de reconstrucţie ecologică în etapa de închidere a exploatării de balast.

Valoarea conservativă a acestui tip de habitat este redusă. Exploatare agregatelor minerale din perimetrul Mărăcineni T36  nu determină defrişări ale regiunilor împădurite.

De asemenea exploatarea agregatelor nu determină modificări ale albiilor ale râurilor şi pâraielor.

Activitatea de transport a agregatelor minerale excavate nu va afecta covorul vegetal deoarece autobasculantele se vor deplasa pe drumuri de exploatare existente.

Deşi pe suprafaţa amplasamentului sunt prezente exemplare rare de Tamrix ramosissima  şi Hippophae rhamnoides acestea nu formează vegetaţia caracteristică habitatelor R 4417 - Tufărişuri danubiene de cătină albă (Hippophaë rhamnoides) şi răchită albă (Salix eleagnos) sau   habitatului R 4422 – Tufărişuri danubiene de cătină roşie (Tamarix ramosissima). Aceste două habitate au valoare conservativă ridicată fiind habitate protejate Emerald. Conform formularului standard Natura 2000, cele două habitate sunt frecvente la nivelul luncii Buzăului în zona de deal.

Proiectul propus de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  . nu are efecte negative supra speciilor citate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE – Directiva Habitate menţionate în formularul standard Natura 2000 pentru SCI „Lunca Buzăului”.

În cadrul formularului Natura 2000 al Sitului de Importanţă Comunitară „Lunca Buzăului” sunt citate două specii de nevertebrate la categoria „Alte specii de floră şi faună importante”: Apatura metis şi Saga pedo (cosaşul de stepă). Exploatarea agregatelor din perimetrul Mărăcineni T36 va determina reducerea nesemnificativă a arealului de răspândire pentru cosaşul de stepă în zone din situl de importanţă comunitară „Lunca Buzăului”.

Dintre speciile de peşti sunt menţionate în formularul Natura 2000 următoarele: Chondrostoma nasus (scobar), Alburnoides bipunctatus (beldiţă), Gobio gobio (porcuşor) şi Sabanejewia balcanica (câră). Speciile menţionate anterior sunt frecvente şi prezente în populaţii numeroase în zona est-carpatică. Leuciscus cephalus (clean) este, menţionat conform formularului Natura 2000, pe lista roşie naţională. Exploatarea nu va afecta proprietăţile fizice şi chimice ale mediului acvatic deoarece se va desfăşura în terasa astfel încât nu va determina modificări ale abundenţei şi distribuţiei populaţiilor acestor specii în  SCI „Lunca Buzăului”.

Alături de specii de amfibieni menţionate în Directiva Habitate în cadrul sitului mai sunt citate, în formularul standard Natura 2000, alte 3 specii aflate pe Lista Roşie Naţională: Bufo bufo (broasca râioasă brună), Salamandra salamandra (salamandra) şi Triturus alpestris (triton de munte). De asemenea mai sunt menţionate şi alte specii de amfibieni citate în Legea 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979: Bufo viridis (broasca râioasă verde), Hyla arborea (brotăcel) şi Pelobates syriacus (broasca de pământ dobrogeană). Speciile genului Bufo, respectiv broaştele râioase dar şi Pelobates syriacus  preferă zonele cu sol umed, cu vegetaţie forestieră. În apropierea perimetrului de exploatare nu există astfel de zone. Activitatea desfăşurată de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  . nu determină fragmentarea habitatelor acestor specii şi nici reducerea numerică a populaţiilor lor la nivelul sitului. În urma studiilor de teren am constatat că în apropierea perimetrului de exploatare nu există habitate preferate ale speciilor: Salamandra salamandra (salamandra) şi Hyla arborea (brotăcel). De asemenea specia Triturus alpestris (triton de munte) este caracteristică pâraielor de munte fiind, probabil, prezentă în situl Natura 2000 „Lunca Buzăului” dar la altitudini mai mari.

Dintre speciile de reptile citate în Lista Roşie Naţională a fost identificată, la nivelul SCI Lunca Buzăului, Lacerta praticola (şopârla de luncă) iar dintre taxonii citaţi în Legea 13/1993 Lacerta viridis (guşter), Lacerta agilis (şopârla cenuşie) şi Natrix tessellata (şarpele de apă). Speciile genului Lacerta  preferă zonele înierbate, uşor xeroterme, deoarece în aceste habitate îşi pot procura mai uşor hrana. Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Mărăcineni T 36 va atrage o reducere nesemnificativă a habitatelor ocupate de aceste specii la nivelul vecinărăţii sitului Natura 2000 Lunca Buzăului. Şarpele de apă (Natrix tessellata) este o specie preponderent acvatică care nu va fi afectată deoarece excavarea nu va influenţa mediul acvatic.

Implementarea proiectului „Excavare pentru extragere agregate minerale (extravilan), satul Căpățânești, comuna Mărăcineni”  – Perimetrul Mărăcineni T36, comuna Mărăcineni,  judeţul Buzău având ca beneficiar S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  nu afectează integritatea Sitului de Importanţă comunitară “Lunca Buzăului” deoarece:

- nu reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară;

- nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară;

- nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea sitului de interes comunitar;

- nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a sitului de interes comunitar;

- nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care definesc structura  şi/sau funcţia sitului de interes comunitar.

Amplasamentul propus pentru excavarea agregatelor minerale este un teren cu funcţiunea păşune acoperit de vegetaţiei ierboasă xerotermă, în zonă nu există peisaje naturale cu valoare deosebită. În faza de exploatare impactul asupra peisajului este negativ nesemnificativ iar în faza de reconstrucţie ecologică va avea un impact pozitiv asupra peisajului din zonă.

Exploatarea agregatelor de pe amplasament va determina o creştere  economică în zonă prin crearea de noi locuri de muncă şi furnizarea de materiale pentru realizarea de noi construcţii. Activitatea va determina crearea de noi locuri de muncă atât la nivelul acestui obiectiv cât şi în construcţii. Extracţia se desfăşoară sub controlul A.N. „Apele Române”, Direcţiei Apelor Buzău-Ialomiţa, prin indicarea parametrilor de extracţie.

Implementarea proiectului de către S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  . pe amplasamentului perimetrului Mărăcineni T36 nu vor avea nici un impact asupra patrimoniului cultural sau natural al zonei.

###### Proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind  evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Monitorizarea activităţii de extragere a agregatelor din terasa malului stâng a râului Buzău de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  este necesară pentru evitarea impactului asupra mediului înconjurător.

În concordanţă cu profilul de activitate al unităţii cauzele care pot determina poluarea mediului determinate de:

- păstrarea pe amplasament a utilajelor în perioadele în care cotele apelor depăşesc cota de atenţie;

- funcţionarea anormală a utilajelor utilizate la excavarea, încărcarea  şi transportul a agregatelor exploatate.

PROPUNERI PENTRU  MĂSURI DE CONFORMARE

Pentru protecţia factorilor de mediu sunt propuse următoarele măsuri de conformare:

- În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS 10009/1998 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot. Nivelul de zgomot la limita perimetrului de exploatare nu va depăşi valoarea de 65 dB.

- Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi.

- De asemenea se interzic schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul tehnologic pe suprafaţa perimetrului de exploatare. Toate intervenţiile privind întreţinerea sau reparaţia utilajelor terasiere sau a celor de transport se vor realiza doar la unităţi specializate.

- Administratorul S.C. RIO AGREMAR S.R.L.   va instrui angajaţii şi va urmări depozitarea corectă şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor menajere produse de personalul angajat.

- Se recomandă efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, astfel încât să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

- Este interzisă utilizarea echipamentelor şi utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi. De asemenea se interzic schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul tehnologic pe suprafaţa perimetrului de exploatare.

- Pentru a asigura condiţiile igienico-sanitare minime S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  . va amplasa o toaletă ecologică la nivelul perimetrului pentru personalul care deserveşte perimetrul de exploatare.

- Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat la societăţi specializate.

- Se recomandă în sezonul cald stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer.

- Monitorizarea activităţii de extragere a agregatelor din terasa malului stâng a râului Buzău de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  . este necesară pentru evitarea generării unui impact negativ semnificativ asupra mediului înconjurător.

- Administratorul S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  . va respecta limita de adâncime impusă prin Avizul de gospodărire a apelor de 8 m.

- Exploatarea agregatelor minerale se va desfăşura prin crearea de fronturi de lucru cu respectarea succesiunii lucrărilor conform planului de situaţie, amenajându-se drumuri provizorii de exploatare la care pot fi accesate din drumul principal.

- Pentru a evita surpările S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  va respecta metodologia de exploatare.

- În zonele pilierilor de siguranţă nu se vor realiza excavaţii iar în cazul degradării acestora S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  va lua măsurile necesare pentru refacerea acestora prin depunere de copertă sau agregate minerale şi compactarea acestor adaosuri.

- Lucrările de excavare se vor utiliza la unghi de taluz de cca. 45°.

- Optimizarea traseelor utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport al materialelor, astfel încât sa fie evitate blocajele şi accidentele de circulaţie.

- Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice.

- Se va urmări evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport.

- Se vor folosi rute de transport care nu tranzitează localităţi.

- Pentru evitarea accidentelor pe suprafaţa perimetrului de exploatare vor fi semnalizate zonelor de lucru cu panouri de avertizare.

- Periodic se vor executa măsurători topografice pentru a urmări încadrarea în documentaţia tehnică a obiectivului.

De asemenea, pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B din OUG 57/2007, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afară lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Speciile de păsări prevăzute în anexa nr. 6 sunt acceptate la vânătoare, în afara perioadelor de reproducere şi creştere a puilor şi pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit.

Pe argumentarea de mai sus ne bazăm şi solicităm aprobarea de a se extrage agregate în vederea realizării unei amenajări piscicole pe amplasamentul Mărăcineni T36, judeţul Buzău.

La prezentul studiu de evaluare a mediului anexăm următoarele documente:

- copie după certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului al S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  .;

- copie după fişa de localizare a perimetrului de exploatare;

- copie după certificatul de urbanism nr. 2/06.02.2015;

- copie contract de închiriere a terenului încheiat între Primăria Comunei Mărăcineni şi S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  copie plan de situaţie – pentru perimetrul de exploatare Mărăcineni T 36.

ÎNTOCMIT,

dr. biolog  Zaharia Lăcrămioara

rezumat fără caracter tehnic

Studiul de evaluare a impactului a fost elaborat pentru S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  societate cu capital privat, cu sediul în Buzău, care are prevăzută, ca obiect de activitate, în actul constitutiv al societăţii şi „Extracţia  pietrişului şi nisipului”.

Proiectul supus analizei este „Excavare pentru extragere agregate minerale (extravilan), satul Căpățânești, comuna Mărăcineni”  – Perimetrul Mărăcineni T36, comuna Mărăcineni,  judeţul Buzău.

Scopul investiţiei este acela de a exploata nisipul şi pietrişul din terasa malului stâng în vederea refacerii  infrastructurii căilor de transport rutier din zonă.

Investiţia este oportună pentru dezvoltarea economică a zonei deoarece determină apariţia unor noi locuri de muncă atât pe plan local cât şi în general la nivel sectorului reprezentat de realizarea diferitelor tipuri de construcţii şi dezvoltări ale infrastructurii.

Pentru a realizarea investiţiei propuse S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  a obţinut Certificatul de urbanism nr. 2/06.02.2015. Societatea comercială a închiriat suprafaţa de 3 ha, propusă pentru exploatarea agregatelor minerale, de la primăria Mărăcineni  generând astfel venituri la bugetul local.

Perimetrul vizat de proiectul propus se află, din punct de vedere administrativ, în extravilanul comunei Mărăcineni, judeţul Buzău. Conform certificatului de urbanism nr. 2/06.02.2015 terenul este situat în extravilanul comunei Mărăcineni fiind în proprietatea publică a primăriei.

Drumul de acces pentru punctul de extracţie produse de balastiera perimetrul Mărăcineni T36 este în mare parte amenajat prin balastare şi compactare, acesta făcându-se din DJ Buzău-Mărăcineni-Vintila Vodă, pe un drum de exploatare  amenajat până în dreptul staţiei de sortare aparţinând S.C. Conprif SA Buzău în lungime de cca 1,0  Km.

Proiectul „Excavare pentru extragere agregate minerale (extravilan), satul Căpățânești, comuna Mărăcineni”  – Perimetrul Mărăcineni T36, comuna Mărăcineni,  judeţul Buzău propus de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  . propune valorificarea resurselor de balast prin excavare  de pe o suprafaţa de 3 ha teren cu folosinţa actuală de păşune.

Pe tot parcursul exploatării se va urmări respectarea adâncimii de exploatare, asigurarea stabilităţii taluzelor. În scopul respectării suprafeţei propuse prin proiect, perimetrul de exploatare va fi bornat.

Pentru a se asigura stabilitatea taluzului exploatării, unghiul de taluz va fi de 450.

Volumul total de agregate = 207 570 m3.

Adâncimea  de exploatare a zăcământului va fi de 8 m, inclusiv grosimea copertei de cca. 1,0 m, exploatarea efectuându-se în două trepte, înaintându-se până la cca. 1,0  m deasupra nivelului hidrostatic.

În procesul de producţie sau pe amplasament nu vor fi utilizate alte materii prime sau preparate chimice.

Tehnologia de exploatare cuprinde următoarele etape:

- trasarea fâşiilor de exploatare, conform planului de situaţie şi materializarea lor în teren;

- deplasarea prin autopropulsie şi fixarea excavatorului în prima fâşie de exploatare; excavatorul va înainta prin retragere succesivă;

- excavarea în cadrul fâşiilor paralele;

- încărcarea materialului depozitat cu ajutorul încărcătorului frontal în autobasculante;

- nivelarea cu buldozerul S 1500;

- transportul nisipului şi pietrişului direct la beneficiari sau la staţia de sortare.

Sursele  tehnologice cu impact potenţial asupra mediului, sunt reprezentate de utilajele deţinute de societate, folosite la procesul de extracţie agregate şi de transport. Aceste utilaje pot avea impact asupra mediului prin emisiile în aer de la funcţionarea motoarelor, scurgeri de carburanţi şi uleiuri, antrenarea în atmosferă a unor pulberi şi prin zgomotul produs.

Exploatarea de agregate minerale va avea o durată de funcţionare de 3 ani perioadă în care se vor executa şi lucrările de refacere a mediului. Acestea costau din acopertarea suprafeţei afectate de lucrările de exploatare prin utilizarea lentilelor de steril întâlnite, a unor deşeuri provenite din construcţii, fără conţinut de substanţe periculoase, precum şi a  stratului provenit din coperta zăcământului.

În urma desfăşurării activităţii de extracţie a agregatelor minerale din terasa malului stâng a râului Buzău, extravilanul comunei Mărăcineni – perimetrul T36 pe această suprafaţă vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeurile tehnologice din activitatea de producţie sunt reprezentate de stratul de copertă îndepărtat de pe suprafaţa amplasamentului;

- deşeurile menajere generate pe amplasament în perioada excavării sunt provenite de la personalul care exploatează utilajele;

- nu rezultă ape uzate industrial în perioada de exploatare a agregatelor de balastieră;

- rezultă ape menajere în perioada de exploatare a zăcământului de agregate minerale.

În perioada implementării proiectului nu este necesară alimentarea cu apă. Pentru apa potabilă societatea va asigura apa plată necesară personalului care va deservi excavarea de balast.

În perioada excavării agregatelor minerale nu există emisii pe factorul de mediu apă, singurele poluări care pot să apară sunt cele accidentale determinate de funcţionarea necorespunzătoare a utilajelor şi eliminarea în mediu de carburanţi şi/sau lubrefianţi.

Principala zonă de emisie a poluanţilor în atmosferă este suprafaţa perimetrului de pe care vor fi exploatate agregatele minerale, sursele de emisie fiind caracterizate drept:

- surse la sol sau în apropierea solului, cu înălţimi efective de emisie  de până la 4 m faţă de nivelul solului;

- surse deschise reprezentate de operaţiile de manipulare ale agregatelor minerale (săpare, excavare, depozitare, încărcare);

- surse mobile reprezentate de totalitatea utilajelor şi mijloacelor de transport care deservesc perimetrul de exploatare a agregatelor minerale.

Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii aferente proiectului sunt tipice pentru o exploatarea balastului şi cuprind în general:

- operarea vehiculelor pentru transportul nisipului şi pietrişului;

- operarea utilajelor mobile şi staţionare între limitele  perimetrului excavatoare, buldozere, încărcătoare.

Exploatarea de balast, prin dotările tehnice, administrative şi sociale de care dispune şi prin tehnologiile utilizate nu constituie o sursă de radiaţii pentru mediu.

Impactul asupra factorului de mediu sol va fi unul fizic concretizat prin îndepărtarea copertei şi prin excavarea agregatelor minerale.

Perimetrul de exploatare este amplasat în vecinătatea sitului Natura 2000 Lunca Buzăului declarat prin Ordinul M.M.D.D. 1964/2008. Regiunea a fost declarată arie de protecţie sit de importanţă comunitară ca urmare a identificării unui număr de 20 specii de păsări cuprinse în anexa I a Directivei Consiliului European 79/409/CE – Directiva Păsări. Suprafaţa sitului este de 3.991 ha. De asemeni în SCI „Lunca Buzăului” au fost identificate: 1 specie din floră, 1 specie de nevertebrate, 2 specii de peşti şi  3 specii de amfibieni enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE – Directiva Habitate.

Extracţia se va realiza pe un perimetrul a cărui vegetaţie aparţine habitatului Pajişti vest-pontice de Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Cynodon dactylon şi Poa angustifolia – cu valoare conservativă redusă, acest habitat este frecvent întâlnit la nivelul terasei râului Buzău.

Proiectul propus de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  . nu are efecte negative supra speciilor citate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE – Directiva Habitate menţionate în formularul standard Natura 2000 pentru SCI „Lunca Buzăului”.

Implementarea proiectului „Excavare pentru extragere agregate minerale (extravilan), satul Căpățânești, comuna Mărăcineni”  – Perimetrul Mărăcineni T36, comuna Mărăcineni,  judeţul Buzău având ca beneficiar S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  ,  nu afectează integritatea Sitului de Importanţă comunitară “Lunca Buzăului” deoarece:

- nu reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară;

- nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară;

- nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea sitului de interes comunitar;

- nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a sitului de interes comunitar;

- nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care definesc structura  şi/sau funcţia sitului de interes comunitar.

Exploatarea agregatelor de pe amplasament va determina o creştere  economică în zonă prin crearea de noi locuri de muncă şi furnizarea de materiale pentru realizarea de noi construcţii. Activitatea va determina crearea de noi locuri de muncă atât la nivelul acestui obiectiv cât şi în construcţii. Extracţia se desfăşoară sub controlul A.N. „Apele Române”, Direcţiei Apelor Buzău-Ialomiţa, prin indicarea parametrilor de extracţie.

Implementarea proiectului propus de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  . pe amplasamentului perimetrului Mărăcineni T36  nu vor avea nici un impact asupra patrimoniului cultural sau natural al zonei.

Monitorizarea activităţii de extragere a agregatelor din terasa malului stâng a râului Buzău de S.C. RIO AGREMAR S.R.L.  . este necesară pentru evitarea impactului negativ semnificativ  asupra mediului înconjurător.

# Text boxes

RAPORT PRIVIND IMPACTUL  ASUPRA MEDIULUI

pentru proiectul

beneficiar

S.C. RIO AGREMAR S.R.L.

ÎNTOCMIT,

Elaborator studii protecţia mediului

dr. biolog Zaharia Lăcrămioara

2010

Drumul de exploatare care asigură accesul către perimetrul Mărăcineni T 36

Râul Buzău

Râul Buzău

Harta surselor de aluviuni în bazinul hidrografic Siret. (Olariu)

Harta transportului de aluviuni în bazinul hidrografic Siret (Olariu)

Corpurile de apă subterană din zonă de implementare a proiectului

(sursa: Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor)

Zona perimetrului Mărăcineni

Evaluarea concentraţiilor de azotaţi în apele subterane

Zona perimetrului Mărăcineni

Habitate de zone umede apărute în declivităţi ale terenului

la nivelul tersaelor râului Buzău

S.C. CIFA TOTAL CONSTRUCT S.R.L.

S.C. LEO AQUACULTURA S.R.L.

S.C. SOMACO  GURP PREFABRICATE S.R.L.

S.C. RIOAGREMAR S.R.L. terasă T36

S.C. RIOAGREMAR S.R.L. albie

S.C. NYKOS IMPEX S.R.L.