RAPORT

PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

pentru Construire fermă îngrăşare porcine şi spaţii de depozitare cereale,

comuna Florica, judeţul Buzău

Titular: SC Agro Nicolescu SRL

2014

RAPORT

PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

pentru Construire fermă îngrăşare porcine şi spaţii de depozitare cereale,

comuna Florica, judeţul Buzău

Titular: SC Agro Nicolescu SRL

ELABORATOR:

ing. Alexandru Daniel Popescu

Elaborator de studii pentru protecţia mediului atestat de Ministerul Mediului

Registrul naţional al el  aboratorilor de studii pentru protecţia mediului – poziţia 306

CUPRINS

1. INFORMATII GENERALE	5

1.1. Descrierea proiectului si descrierea principalelor etape ale acestuia	7

1.1.1. Faza de constuctie	7

1.1.2. Faza de functionare	14

1.1.3. Poluanti fizici si biologici	18

1.1.4. Organizare	19

1.1.5. Managementul de mediu	19

1.2. Localizarea geografica şi administrativa a amplasamnetului	23

2. Procese tehnologice	25

2.1. Procese tehnologice de producţie	25

2.1.1 Diagrama proceselor tehnologice	25

2.1.2 Parametrii cheie privind impactul potential generat de activitatea fermei	26

2.2. Descrierea proceselor	27

2.2.1. Depozitarea cerealelor	27

2.2.2. Procesarea cerealelor – Fabrica de nutreturi combinate	29

2.2.3.  Ferma de crestere si ingrasare a porcinelor	30

2.2.4 Alte activitati	48

2.3. Activităţi de dezafectare	50

3. Deşeuri	52

3.1. Tipuri şi cantităţi de deşeuri rezultate	52

3.1.1. Tipuri şi cantităţi de deşeuri rezultate în perioada de execuţie	52

3.1.2. Tipuri şi cantităţi de deşeuri rezultate în perioada de exploatare	53

3.2. Modul de gospodărire a deşeurilor	55

4. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA	56

4.1. Impactul in timpul perioadei de constructie	56

4.2. Apa	56

4.2.1. Conditiile hidrogeologice ale amplasamentului	56

4.2.2. Hidrologia amplasamentului	57

4.2.3. Alimentarea cu apa	58

4.2.4. Managementul apelor uzate	58

4.2.5. Prognoza impactului in faza de exploatare	61

4.2.6. Masuri de diminuare a impactului in timpul exploatarii	61

4.3. Aerul	63

4.3.1. Date generale	64

4.3.2. Surse şi poluanti generati	68

4.3.3. Prognozarea poluarii aerului	71

4.3.4. Măsuri de protecţie a aerului în perioada de exploatare	74

4.3.5. Emisii de mirosuri	75

4.3.6. Impactul generat de mirosuri	75

4.4. Zgomotul si vibratiile	75

4.4.1. Surse de zgomot şi vibraţii	75

4.4.2. Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	76

4. 5. Solul	77

4.5.1. Tipurile de sol ale zonei cu caracteristicile acestora si modul de folosinta	77

4.5.2. Surse de poluare a solului şi subsolului	79

4.5.3. Prognozarea impactului	81

4.5.4. Măsuri de diminuare a impactului	83

4.6. Geologia subsolului	85

4.6.1 Caracterizare hidrogeologica	85

4.6.2 Impactul prognozat si masuri de diminuare a impactului	86

4.7. Biodiversitatea	86

4.7.1 Situatia existenta	86

4.7.2. Surse de poluare a florei şi faunei	87

4.7.3. Impactul prognozat si masuri de diminuare	87

4.8. Peisajul	88

4.9. Mediul social şi economic	88

4.10. Condiţii culturale şi etnice, patrimoniu cultural	90

5. Analiza alternativelor	91

5.1. ALTERNATIVE PRIVIND DEFINITIVAREA PROIECTULUI	91

5.1.1. Alternative privind data inceperii activitatilor	92

5.1.2. Alternative de tratare şi depozitare a dejectiilor	92

5.1.3. Alternative privind alte facilitati legate de activitatile propuse	93

6. Monitorizarea	95

6.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer	96

6.2. Monitorizarea si raportarea emisiilor in ape de suprafata si   subterane	96

6.3. Monitorizarea si raportarea calitatii solului	97

6.4. Monitorizarea si raportarea deseurilor	97

6.5. Monitorizarea altor elemente ale procesului tehnologic	98

7. Situaţii de risc	99

7.1. Accidente industriale	99

8. Descrierea dificultăţilor	101

9. Rezumat fără caracter tehnic	102

10. Concluzii şi recomandări	113

Anexa nr. 1 - Calculul emisiilor de poluanti	118

ANEXA NR. 2 - MODELAREA DISPERSIEI POLUANTILOR ATMOSFERICI PROVENITI DIN ACTIVITATEA FERMELOR IN ZONA COMUNEI FLORICA, JUDETUL BUZAU	127

Prezenta lucrare reprezintă Raportul privind impactul asupra mediului pentru obţinerea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire fermă îngrăşare porcine şi spaţii de depozitare cereale in comuna Florica, judetul Buzau”.

## Necesitatea întocmirii prezentului studiului decurge din prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordinului nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

## Raportul privind impactul asupra mediului a fost elaborate in conformitate cu recomandarile Ordinului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

1. INFORMATII GENERALE

Denumirea titularului: SC Agro Nicolescu SRL

Sediu social: Comuna Florica, sat Florica, jud. Buzau

Activitatea principala: Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor de seminte oleaginoase - cod CAEN 0111

Cod Unic de Inregistrare: 15210434

Tel./fax: 0238 722 323 / 0338  815  623

E-mail: dbunaziua@yahoo.com

Persoana de contact: Dana Maria BUNAZIUA – administrator.

AUTOR Raport PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI:

Popescu Alexandru – Daniel, Elaborator de studii pentru protecţia mediului atestat de Ministerul Mediului; Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului – poziţia 306

Telefon: 0723 168 004

DENUMIRE PROIECT: Construire ferma ingrasare porcine si spatii de depozitare cereale, comuna Florica, Tarla 59, judetul Buzau.

Capacitatea fermei de crestere si ingrasare a suinelor va fi de 3000 locuri/serie, 3,4 serii/an, aproximativ 10200 capete/an.

Conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, activitatea SC AGRO NICOLESCU SRL se va incadra la punctul 6.6.b):

Creşterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg).

Amplasare

Comuna Florica, alcatuită dintr-un singur sat, este situată în interfluviul Ialomiţa - Călmăţui, zonă aparţinând bazinului hidrografic al râului Ialomiţa, in partea de S-V a judeţului Buzău, in apropierea de DE 85 pe DJ 203 C, ce traversează nucleul comunei şi leagă drumul naţional Buzău - Urziceni cu drumul naţional Buzău - Slobozia prin localităţile Florica – Brădeanu - Smeeni.

Relieful este de câmpie, specific zonei subcarpatice, teritoriul administrativ al comunei având o suprafaţă de 4400 ha.

Amplasamentul proiectului este situat in extravilanul localitatii Florica, Tarla 29, nr. cadastral 20145, la sud-vest de satele Florica, Tarla 59, Parcela 513, nr. cad. 20432, la est de satul Florica (1,2 km), la nord – vest de satul Smardan (4,8 km) si la sud-vest de satul Bradeanu (5,3 km).

Distanta fata de cele mai apropiate zone locuite (satul Florica) este de aproximativ 1,2 km. Distanta între ferma de crestere si ingrasare a porcilor şi cele mai apropiate asezări umane învecinate asigură o zonă de protecţie sanitară care protejează sănătatea populaţiei din localităţile învecinate.

Amplasamentul are urmatoarele vecinatati:

- la nord: drum de exploatare DJ 203C, teren agricol;

- la est: teren agricol, satul Florica;

- la sud: canal de desecare, teren agricol, satul Smardan;

- la vest: teren agricol, satul Bradeanu.

Coordonatele STEREO 70 ale extremitatilor amplasamentului sunt prezentate in tabelul nr. 1.

Tabel 1. Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului

| Nr. punct | Coordonatele punctelor de contur |
| --- | --- |
|  | N [m] | E [m] |
| 1 | 380911,907 | 641085,887 |
| 3 | 380912,883 | 641164,020 |
| 4 | 380242,275 | 641644,377 |
| 5 | 380204,385 | 641592,686 |

Terenul pe care se va amplasa investitia este proprietatea SC AGRO NICOLESCU SRL conform Actului de dezmembrare (divizare) autentificat sub nr. 1180/20.05.2011.

Din totalul de 51 508 mp doar suprafata de 33 641 mp este aferenta activitatii desfasurate, restul de 17 867 mp raman pentru dezvoltari ulterioare ale proiectului.

1.1. Descrierea proiectului si descrierea principalelor etape ale acestuia

1.1.1. Faza de constuctie

Investitia consta in :

- lucrari de constructie a halelor de crestere a porcilor, filtrelor de personal, cladirea Necropsie, lagunelor pentru depozitarea temporara a dejectiilor, gospodariei de apa, Silozurilor pentru depozitarea cerealelor, Fabricii de nutreturi combinate, retelelor de alimentare cu apa, canalizare, electricitate;

- achizitionarea si montarea unor echipamente specifice tehnologiei de crestere a porcilor (adapare, hranire, iluminare, climatizare, instalatie de separare a dejectiilor) si depozitare si procesare a cerealelor.

- amenajare cai de acces.

Planul general cuprinde obiectivele ce asigura desfasurarea activitatilor de depozitare si procesare cereale, precum si cresterea si ingrasarea porcilor, astfel:

- C1 - Fabrica nutreturi combinate

- C2  - Filtru sanitar

- C3 - Filtru sanitar

- C4 - Bucatarie preparare furaje

- C5 - Hala 1 crestere porci,

- C6 - Hala 2 crestere porci,

- C7 - Hala 3 crestere porci

- C8 - Pasarela de legatura

- C9 - Pasarela de legatura

- C10 - Pasarela de legatura

- C11 - Sala necropsie si bazin vidanjabil

- C12 - Copertina descarcare cereale

- C13 - Cantar masini

- C14 - Cabina cantar

- C15, C16 - Groapa dezinfectare (2 buc)

- C17 - Silozuri capacitate redusa cu sisteme aferente (3 buc)

- C18 - Silozuri capacitate ridicata cu sisteme aferente (5 buc.)

- C19 - Bazin precolector dejectii

- C20 – Bazin de colectare a dejectiilor

- C21, C22 - Foraj de observatie (2 buc)

- C23 - Microstatie epurare

- C24 - Foraj put apa

- C25 - Gospodarie de apa

- C26, C27, C28 – rezervoare GPL

- C29 - Grup electrogen

- C30 - Cladire administrativa,

- C31 - Hala depozitare cereale,

- Retele de alimentare cu apa, canalizare, electricitate, distributie GPL

- Cai de acces;

- Imprejmuiri si porti.

A. Lucrari de constructii

Alcatuirea constructiva a constructiilor de pe amplasament este prezentata in continuare.

C1-Fabrica nutreturi combinate

Regim de inaltime P. , H.max. =9.51 m, Arie construita = arie desfasurata= 343.03 mp. Constructia reprezinta spatiu pentru producerea de nutreturi combinate necesare alimentarii porcinelor din halele de ingrasare si vanzarii catre terti. In interiorul constructiei este amplasata o linie automatizata de producere furaje, compusa din sistem de stocare cereale, sistem de transport cereale si microelemente, mixer, moara si  sistem de depozitare furaje.

C2, C3-Filtru sanitar (2 buc)

Regim de inaltime P. , H.max. = 3.12 m, Arie construita = arie desfasurata= 26.19 mp. Constructiile realizate reprezinta spatii necesare pentru igienizarea personalului ce lucreaza in halele de crestere a porcinelor si zona de depozitare si procesare cereale, cu dependintele necesare bunei functionari a activitatilor, in numar de 2,  sunt amplasate in puncte cheie de acces in zonele ce trebuiesc protejate cu precadere, de actiunea oricarui tip de microb sau virus. Filtrele sanitare sunt amplasate in functie de necesitatile activitatii desfasurate astfel ca primul filtru sanitar este amplasat in zona de acces catre si dinspre zona de procesare si stocare a cerealelor iar cel de-al doilea in si dinspre zona de acces la halelor de crestere a porcinelor. Accesul in si din zonele de desfasurare a activitatilor se va realiza numai prin trecerea prin filtrele sanitare.

Prezinta urmatoarea schema functionala:

C9 Zona igienizare: Grup  Sanitar Murdar, Vestiar murdar, Dusuri,  Vestiar curat, Grup sanitar curat

C9’ Zona igienizare: Vestiar Murdar Femei, Dus Femei, Vestiar Curat Femei, Vestiar Murdar Barbati, Dus Barbati, Vestiar Curat Barbati, Grup Sanitar Curat

C4-Bucatarie preparare furaje

Regim de inaltime P. , H.max. = 3.62m, Arie construita = arie desfasurata= 63.29 mp. Constructia reprezinta un spatiu pentru prepararea de hranei lichide necesare alimentarii sistemul de hranire a porcinelor din halele de ingrasare. In interiorul constructiei sunt amplasate rezervoarele pentu amestecul hranei precum si panoul de control al sistemului de hranire a porcilor.

C5-Hala 1 crestere porci, 	C6-Hala 2 crestere porci, 	C7-Hala 3 crestere porci

Regim de inaltime P. , H.max. = 4.46m, Arie construita = arie desfasurata= 924.15 mp. Constructiile reprezinta spatii pentru cresterea si ingrasarea porcinelor. Fiecare hala este prevazuta cu cate doua compartimente, iar in cadrul fiecarui compartiment sunt prevazute 24 de boxe de 4 x 4 m (16 mp), fiecare cu o capacitate de 21 locuri.  Halele pentru cresterea porcilor grasi asigura minim 0,715 mp/porc gras conform Directivei CE 88/2001 privind standardele minime pentru protectia porcilor, cu modificarile ulterioare. Sistemul de adapostire si crestere a porcilor este BAT, fiind descris in sectiunea 4.6.1.1 a BREF ILF – pardoseala complet acoperita cu gratare cu sistem de vacuum.

C8-Pasarela de legatura

Regim de inaltime P. , H.max. = 3.20m, Arie construita = arie desfasurata= 24.57 mp. Constructia face legatura intre C5-Hala 1 crestere porci si C6-Hala 2 crestere porci. Corpul face legatura cu exteriorul prin intermediul unei usi sectionale.

C9-Pasarela de legatura

Regim de inaltime P, H.max. = 3.20m, Arie construita = arie desfasurata= 24.57 mp. Constructia face legatura intre C6-Hala 2 crestere porci si C7-Hala 3 crestere porci.

C10-Pasarela de legatura

Regim de inaltime P, H.max. = 3.20m, Arie construita = arie desfasurata= 24.57 mp. Constructia face legatura intre C7-Hala 3 crestere porci si exterior prin intermediul unei usi sectionale.

C11-Sala necropsie si bazin vidanjabil

Regim de inaltime P, H.max. = 3.07 m, Arie construita = arie desfasurata = 15.60 mp. Constructia reprezinta un spatiu necesar pentru realizarea  investigatiilor in cazul decesului unui animal in ferma.  Bazinul vidanjabil preia apa folosita in procesul de spalare a instrumentarului si a salii de necropsie.  Volumul util al bazinului vidanjabil 3.0 mc. Cadavrele animalelor investigate vor fi depozitate temporar intr-o lada frigorifica si eliminate prin serviciile unei firme specializate.

C12-Copertina descarcare cereale

Regim de inaltime P, H.max. = 8.80m, Arie construita = arie desfasurata = 45.74mp. Constructie acopera groapa de descarcare a cerealelor, pentru realizarea incarcarii descarcarii si in conditii de precipitatii.

C13-Cantar masini

S-a realizat un cantar  necesar cantaririi camioanelor ce intra si ies din incinta, incarcate cu cereale si/sau furaje.

C14-Cabina cantar

Regim de inaltime P, H.max. = 3.12m, Arie construita = arie desfasurata= 20.00 mp. Constructia reprezinta un spatiu necesar pentru birou si pentru echipamentele tehnice ale cantarului auto.

C15, C16-Groapa dezinfectare (2 buc)

Gropile de dezinfectare in numar de 2 sunt  fi amplasate in puncte cheie de acces in zonele ce trebuiesc protejate cu precadere, de actiunea oricarui tip de microb sau virus. Dezinfectorul rutier este o constructie speciala, din beton armat impermeabilizat, cu dimensiunile in plan 9 x 3  m, construit în aşa fel încât dezinfectia rotilor sa se efectueze pe intreaga circumferinta a acestora, prin trecerea de 2,5 ori prin dezinfector. Aceste gropi sunt portiuni adancite 30-35cm in zona de carosabil umplute cu lichid dezinfectant ce vor curata rotile camioanelor ce vor intra in incintele protejate.	Amplasarea gropilor  de dezinfectare s-a realizat conform reglementarilor in vigoare tinandu-se cont de accesul separat in cele doua zone de desfasurare a activitatilor, astfel ca o groapa de dezinfectare va fi amplasata la accesul in zona  de stocare  si procesare cereale  iar cealalta la  accesul in zona de crestere a porcinelor.

C17-Silozuri capacitate redusa cu sisteme aferente (3 buc)

Regim de inaltime P. , H.max. = 11.75m, Arie construita = arie desfasurata= 135.67 mp, Volum util = 374 mc/siloz, Capacitate stocare = 281 t/siloz, Total = 281 t x 3 silozuri = 842 t. Constructiile reprezinta un spatiu pentru depozitarea granelor in conditii controlate prin sisteme complexe de uscare, aerare etc. Sistemele aferente silozurilor reprezinta diferite dispozitive de incarcare-descarcare, de transport.

C18-Silozuri capacitate ridicata cu sisteme aferente (5 buc.)

Regim de inaltime P, H.max. = 16.62 m, Arie construita = arie desfasurata = 569.95 mp, Volum util = 1353 mc, Capacitate stocare = 1015 t /siloz, Total = 1015 x 5 silozuri = 5075 t. Constructiile reprezinta spatii pentru depozitarea cerealelor in conditii controlate prin sisteme complexe de uscare, aerare etc. Sistemele aferente silozurilor reprezinta diferite dispozitive de incarcare-descarcare, de transport si stocare temporara in vederea uscarii .

C19-Bazin precolector dejectii

Volum colectare dejectii = 24,3 mc, Adancime = 3,25 m. Constructia reprezinta un spatiu necesar pentru precolectarea dejectiilor din hale, iar din acest bazin precolector dejectii sunt transportate catre bazinul de dejectii cu ajutorului unui sistem de pompare, dotat cu pompa submersibila .

C20 – Bazin de colectare a dejectiilor

Arie =3116.10mp ,	H.max. = 2.40m, V total = 5676.51mc, Adancime =4m

Sistemul de stocare al dejectiilor consta intr-o laguna deschisa obtinuta prin sapare si prin taluzare fata de cota terenului natural. Laguna este impermeabilizata, materialul folosit pentru impermeabilizare fiind polietilena de inalta densitate cu grosime de 2mm. Aceasta geo-membrana este special realizata pentru acest tip de utilizare avand mare rezistenta la penetrare si fiind deosebit de durabila. Laguna  este  echipat cu 2 mixere cu actionare electrica pentru omogenizarea continutului. Omogenizarea se efectueaza periodic pentru accelerarea degradarii materiei organice si inainte de golire pentru mentinerea in suspensie a substantelor solide. Laguna este  prevăzut cu sisteme de drenaj (colectoare de control) a eventualelor exfiltraţii aşezate transversal pe sub fundul bazinului cu respectarea recomandărilor. Acestea sunt inclinate inspre una din parti cu 1-2%. Capatul cel mai coborat se inchide intr-o conducta plasata vertical (put de control). Dacă există vreo scurgere, conductele de drenaj vor colecta şi conduce lichidul spre puţurile de control unde poate fi observat. Sistemul de drenare serveşte de asemenea ca şi protector împotriva acumulărilor de gaze la capătul mai ridicat al conductei eliberând gazele colectate de sub fundul membranei, prevenind astfel umflarea acesteia.

C21, C22-Foraj de observatie (2 buc)

Forajele de observatie sunt necesare pentru realizarea monitorizarii regulate a calitatii apei subterane. Forajele vor fi realizate la primul strat de apa freatica iar pozitionarea acestora este a fost stabilita conform unui studiu specializat.

C23-Microstatie epurare

Apele uzate menajere provenite de la filtru sanitar C9 sunt preluate de o conducta din PVC DN=110-160 mm ai descarcate intr-o microstatie compacta de epurare, tip Criber SBR Full Control, cu capacitate de 1.2 mc/zi, prevazuta cu bazin colector final, vidanjabil, din PVC cu V=5,0 mc .

C24 Foraj put apa

C25 Gospodarie de apa

S-a realizat un foraj de mare adancime cu H= 72,5 m  ce  asigura debitul de apa necesar pentru consumurile din intreaga incinta. Putul este  echipat cu electropompa submersibila PEDROLLO  tip SUM 4SR 10/7 cu Q=10.0mc/h, H=60 M CA, si P=2.2KW.

Gospodaria de apa reprezinta un rezevor de apa din beton ingropat, bicompartimentat,  cu un V=130.0 mc

C26, C27, C28-GPL

Reprezinta platforme pentru recipientele de stocare combustibil tip gaz petrolier lichefiat GPL in numar de 5 bucati. Sistemul cuprinde o platforma cu 3 recipiente (3 x 4850 litri) amplasate in apropierea silozurilor de cereale, 1 platforma (1 x 4850 litri)  in apropierea C11- Hala Crestere Porcine  si 1 platforma (1 x 9150 litri)  intre  C12 si C13 Hale Crestere Porcine . Aceste sunt amplasate suprateran, la distantele minime admise conform norme fata de alte cladiri. De la rezervoarele GPL este  dezvoltata o retea de alimentare in incinta cu conducte supraterane.

C29-Grup electrogen

Pentru asigurarea unei independente energetice in caz de avarie la sistemul de alimentare cu energie de la retea s-a realizat dotarea fermei cu grup electrogen model FG Wilson model – P250H-2, valoare nominal 250kVA, 200 kW. Grupul electrogen este alimentat cu motorina, stocata intr-un rezervor cu o capacitate de 300 litri

C30 - Cladire administrativa,

Regim de inaltime Parter, SC=SD=225.00mp, H max = 4.00m

Ssoclul se va realiza din beton armat, ulterior se va placa cu polistiren extrudat 5cm si se va tencui aplicandu-i-se la final finisaj decorativ in culoare inchisa; Suprastructura va fi realizata din stalpi si grinzi metalice conform specificatiilor tehnice; Inchiderile laterale se vor realiza din panouri tip sandwich de 10 cm grosime. Acoperisul se va realiza din panouri tip sandwich de 10 cm grosime asezate cu panta de 10%.

Compartimentarile interioare se vor realiza cu pereti din gips carton pe structura metalica specifica. Intre foile de gips carton se va monta vata minerala.

C31 - Hala depozitare cereale,

Regim de inaltime Parter, SC=SD=540.00mp, H max = 6.00m

Soclul se va realiza din beton armat, ulterior se va placa cu polistiren extrudat 5cm si se va tencui aplicandu-i-se la final finisaj decorativ in culoare inchisa; Suprastructura va fi realizata din stalpi si grinzi metalice conform specificatiilor tehnice; Inchiderile laterale se vor realiza din panouritip sandwich de 10 cm grosime; Acoperisul se va realiza din panouri tip sandwich de 10 cm grosime asezate cu panta de 10%; Pardoseala se va realiza din beton elicopterizat.

La interior nu se vor realiza compartimentari.

B. Achizitionarea si montarea unor echipamente moderne, specifice tehnologiei de cresterea porcilor

Halele de crestere si ingasare a porcilor vor fi echipate cu :

- instalatii de climatizare (incalzire / racire) ;

- instalatii de iluminat artificial ;

- instalatii de ventilare ;

- instalatii automate de hranire ;

- instalatii de adapare.

Tehnologia de crestere a porcilor va fi condusa de un calculator care controleaza toate operatiile din hale:

- ventilatia;

- umiditatea, incalzirea si racirea aerului;

- sistemul de hranire;

- perioada de iluminare;

- alarme pentru temperatura, ventilatie, lipsa apa, lipsa furaja, etc.

Depozitarea cerealelor achizitionate sau din productia proprie se va realiza in:

- 3 silozuri capacitate redusa (281 t fiecare) cu sisteme aferente;

- 5 silozuri capacitate ridicata (1015 t fiecare) cu sisteme aferente.

Fabrica de nutreturi combinate (FNC) reprezinta o linie complet automatizata, formata din principal din urmatoarele componente:

- Sistem de transport cereale – un sistem complex de elevatoare si benzi transportoare etanse;

- Buncare de depozitate matarie prima (grau, porumb, orz, srot soia, srot floarea soarelui) – 6 buncare de capacitate de 28,1 mc fiecare;

- Buncare pentru microelemente - 6 buncare cu capacitate de 0,2 mc fiecare pentru depozitare premixuri si microelemente (carbonat de calciu, sare, fosfat monocalcic);

- Rezervor de 300 litri pentru uleiul de foloarea soarelui sau soia;

- Moara -  capacitate de 3t/ora;

- Mixer pentru produs finit (furaje) destinat mixarii produsului obtinut prin macinare cu microcomponentele;

- Sistem de dozare si control ce permite realizarea de dozaje prestabilite, conform cerintelor de productie;

- Buncare depozitare produs finit (furaje) – 2 silozuri cu o capacitate de 28,1 mc fiecare.

C. Amenajare spatiu pentru gospodarirea dejectiilor

Pentru depozitarea temporara a dejectiilor vor fi construite 2 lagune cu radierul si peretii etansi.

Laguna are rolul de a depozita dejectiile, apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor si apele uzate menajere epurate, in vederea fermentarii anaerobe.

Laguna pentru stocarea fractiei lichide a dejectiilor este realizata prin sapatura, taluzare si compactare, dotata cu diguri perimetrale, cu urmatoarele caracteristici:

- panta  = 330;

- adancimea  = 2,1 m;

- inaltimea digurilor = 2,40 m;

- capacitatea totala = 5676,51 mc.

Impermeabilizarea lagunei s-a realizat in urmatorul sistem:

- Strat de argila compactata;

- Izolatie hidrofuga din geomembrana.

Laguna este  proiectata sa depoziteze dejectiile, apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor si transportul dejectiilor si apele uzate menajere epurate supuse unui proces de  fermentatie anaeroba, timp de minim 6 luni pana in momentul extragerii si imprastierii lor pe terenurile agricole.

Laguna  este  echipata cu 2 mixere cu actionare electrica pentru omogenizarea continutului. Omogenizarea se efectueaza periodic pentru accelerarea degradarii materiei organice si inainte de golire pentru mentinerea in suspensie a substantelor solide.

Pentru detectarea si monitorizarea eventualelor exfiltraţii, laguna este dotata cu un sistem de drenuri aşezate transversal pe sub fundul bazinului, dintr-un taluz in celalalt, cu o panta de 1-2%. Capatul cel mai coborat se inchide intr-o conducta plasata vertical. Dacă există vreo scurgere, conductele de drenaj vor colecta şi conduce lichidul spre puţurile de monitorizare unde poate fi observat. Sistemul de drenare serveşte de asemenea ca şi protector împotriva acumulărilor de gaze la capătul mai ridicat al conductei eliberând gazele colectate de sub fundul membranei, prevenind astfel umflarea acesteia.

1.1.2. Faza de functionare

Profilul fermei apartinand SC Agro Nicolescu SRL va fi de crestere si ingrasare a porcilor a porcilor.

Capacitatea fermei de reproductie a suinelor va fi de 3000 locuri / serie pentru porci de productie.

Tabel 2. Situatia efectivelor de animale

| Tip boxe | Suprafata utila boxe [m2] | Suprafata hranitori [m2] | Suprafata libera [m2] | Suprafata minima Dir. CE 88/2001 [m2/cap] | Numar locuri / boxa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comune (4 x 4 m) | 15,92 | 0,88 | 15,04 | 0,715 | 21 |

| Categoria de animale | Tip boxe | Numar boxe/hala | Locuri in boxa | Numar total locuri | Durata de sedere [zile] | Nr. cicluri/an | Nr. porci/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porci la ingrasat | Comune (4 x 4 m) | 48 | 21 | 3000 | 90 | 3,4 | 10 200 |

SC AGRO NICOLESCU SRL desfasoara activitati de depozitare a cerealelor (cod CAEN 5210), fabricarea de nutreturi combinate (cod CAEN 1091), crestere si ingrasare a porcilor (cod CAEN 0146), precum si alte spatii necesare desfasurarii activitatilor principale.

Prin specificul activitatii, principalele materii prime sunt:

  - Cereale;

  - Vitamine, minerale, aditivi furajeri, medicamente de uz veterinar;

  - Apa.

Alte materiale:

- Detergenti, dezinfectanti, deratizanti: materiale cu destinatie pentru uz veterinar; acestea vor fi utilizate in conformitate cu instructiunile inscrise in fisele de securitate corespunzatoare

- Medicamente si vaccinuri: conform practicii sanitar-veterinare si pe baza prescriptiei medicului epizootolog

Resurse folosite:

- Apa – in scop igienico-sanitar, pentru adaparea porcilor si pentru curatarea halelor la sfarsitul fiecarui ciclu de productie. Sursa: foraj de alimentare propriu.

- Energie electrica – Sursa: din reteaua existenta in zona, printr-un post de transformare.

- GPL –se va depozita in 4 butelii de 4850 litri fiecare si 1 butelie de 9150 litri.

Asigurarea utilitatilor

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin constructia unui post de transformare propriu 20/0,4 kV si a unui tronson LEA 20 kV, pentru racordarea acestuia in derivatie 20 kV existenta.

In ceea ce priveste componenta  de producere de energie din surse regenerabile s-a prevazut montarea pe halele de crestere a porcilor a unui sistem panouri solare fotovoltaice cu putere electrica nominala total instalata de 87,60 kW si realizarea unei centrala fotovoltaice de 0,09 MW.

Sistemul este  format din urmatoarele componente:

- module fotovoltaice policristaline 250w/buc;

- Invertor SMA STP 17000TL -10 cu interfata comunicatie

- Sistem monitorizare on-line

- Cablu Solar

- Componenete de montaj - sisteme de sustinere a modulelor solare  concepute ca o unitate modulara, universal aplicabila cu componente de inalta calitate.

Pentru evitarea intreruperilor accidentale in alimentarea cu energie electrica se va monta un grup electrogen de 200 kVA/400V, de exterior, echipat cu un tablou de automatizare AAR (permite oprirea automata a grupului electrogen).

Alimentarea cu apa potabila si tehnologica

Apa este folosita in scop menajer, in procesul de productie pentru adapatul porcilor si igienizarea spatiilor de productie.

Gospodaria de apa va fi compusa din urmatoarele obiecte:

- Un put forat cu adancimea h = 72,5 m;

- Electropompa submersibila pentru put, cu functionare automata, care asigura apa rece pentru consum curent si rezerva de apa, avand Q = 10,0 m3/h, H = 60 mCA, si P = 2,2 kW;

- Rezervor de inmagazinare a apei din beton ingropat, bicompartimentat,  cu un V=130 m3;

- Conducte din PEHD si armaturi specifice pentru apa potabila.

Sursa de apa va fi un foraj amplasat in incinta obiectivului cu urmatoarele caracteristici:

- Nivel hidrostatic (NHs): -5,5 m;

- Nivel hidrodinamic (NHd): -9,0 m;

- Debit de extractie (Qext): 2,3 l/s (8,3 mc/h).

Aductiunea apei de la foraj la rezervorul de apa se va face printr-o conducta PEID PE 80, Pn 6, cu Dn = 50x2.9 mm pe lungime de 18 m.

Inmagazinarea apei se va face intr-un rezervor ingropat, bicompartimentat, cu V = 130 m3.

Distributia apei de la rezervorul de apa la utilizatorii interni ai obiectivului se va face printr-o retea PEID cu Dn = 32 x 2,0 mm – 63 x 3,6 mm, in lungime de 280 m, la presiunea create de un grup de pompare echipat cu 2+1 pompe tip Wilo MVIE 806 -2G, Q= 15,0 mc/h, H= 50 mCA si P= 4,0 kW.

Evacuarea apelor uzate

Colectarea si evacuarea dejectiilor si apelor uzate tehnologice se va realiza prin:

- canale colectoare pentru dejectii, acoperite cu gratare din placi perforate din beton armat;

- conducte din PVC Dn = 250 mm, racorduri canale - conducte obturatoare hidraulice, actionate prin carlig;

- camine exterioare (cate 2 bazine/hala) de cate 0,7 m3;

- conducta exterioare din PVC Dn = 300 mm, racordata la caminul de precolectare cu V = 24,3 m³;

- din bazinul precolector, dejectiile sunt pompate printr-o conducta din PEID PE80, cu Dn = 160 mm catre laguna de dejectii;

- dejectiile sunt stocate intr-o laguna cu V = 5676,5 m3, iar dupa perioada de fermentare se utilizeaza ca ingrasamant natural.

Colectarea apelor uzate menajere, se va face astfel:

- Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar nr. 1, sunt preluate de o conductă din PVC cu Dn = 110 - 160 mm şi sunt descărcate într-o microstaţie compactă de epurare, tip Criber SBR Full Control, cu capacitatea de 1,2 mc/zi, prevăzută cu un bazin colector final, vidanjabil, din PVC, cu V = 5,0 mc.

Apele menajere uzate, epurate, şi nămolul rezultat, stocate temporar în bazinul colector final al microstatiei Criber SBR, sunt vidanjate periodic prin grija beneficiarului apoi sunt transportate si descărcate în laguna de colectare-stocare temporară a dejecţiilor provenite de la halele de îngrăşare a porcilor.

- Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar aferent FNC, bucătăria de preparare furaje şi filtrul sanitar nr. 2, sunt colectate prin conducte din PVC si PEID cu Dn = 40-125 mm şi sunt dirijate într-un bazin vidanjabil din PVC cu V = 1,5 mc.

Periodic, aceste ape sunt vidanjate de către beneficiar şi descărcate în căminul de canalizare C3, prin care ajung în microstaţia de epurare Criber SBR, urmând a fi epurate.

- Apele menajere uzate rezultate de la igienizarea sălii de necropsie şi a instrumentarului aferent, sunt colectate şi stocate temporar într-un bazin vidanjabil îngropat, din beton armat, cu V = 3,0 mc.

De asemenea, aceste ape vor vidanjate periodic de către beneficiar şi descărcate în căminul de canalizare C3, prin care ajung în microstaţia de epurare Criber SBR, urmând a fi epurate.

Apele pluviale de pe cladirile obiectivului si de pe platforma amenajata vor fi deversate gravitational pe terenul natural din incinta.

Evacuarea si depozitarea dejectiilor

Pardoseala halelelor va fi realizata din gratare  de beton prefabricate sau din PVC, in functie de necesarul fazei tehnologice. Se va respecta   latimea fantelor de scurgere conform Ordin 202/2006 privind standardele minime pentru protectia suinelor.

Pentru cresterea suinelor se va utiliza tehnologia de crestere pe perna de apa. Golirea canalelor din adaposturi se va face periodic prin ridicarea dopului,  iar apele uzate si dejectiile vor fi deversate gravitational in bazinul precolector  situat in exteriorul halelor. Din bazinul de precolectare, dejectiile vor fi transferate prin pompare in lagune in vederea depozitarii si tratarii anaerobe.

Lagunele vor fi impermeabilizate si cu o capacitate suficienta pentru depozitarea dejectiilor cel putin 6 luni (un compartiment asigura colectarea dejectiilor pe o perioada de 6 luni, timp in care dejectiile colectate in al doilea compartiment se mineralizeaza).

Conform Ordinului comun al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1182/22.11.2005 si al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 1270/30.11.2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, paragraful 68 “Îngrasamintele organice cu un raport C/N scazut (<15), cum sunt dejectiile fara asternut de paie, evolueaza rapid (de exemplu: nitrificarea gunoiului de porc are loc în trei pâna la cinci saptamâni)” si la paragraful 123 “Depozitele de stocare trebuie sa fie astfel construite, încât sa se evita orice risc a unei astfel de poluari. Cu exceptia unor cazuri speciale, prezentate în continuare, depozitele trebuie sa aiba o capacitate care sa asigure stocarea pentru o perioada de 4 luni (17-18 saptamâni)”.

Dupa fermentare, aceste dejectii sunt preluate de agricultorii din zona, pentru a fi utilizate ca ingrasamant natural.

Asigurarea agentului termic

Incalzirea corpurilor de cladire C2 - Cabina cantar, C9 - Filtru sanitar, C9’ - Filtru sanitar se va realiza cu incalzire electrica in pardoseala.

Corpurile C8 FNC – birou, C10 - Bucatarie preparare furaje si C21 - Sala necropsie precum si C23, C24, C25 Pasarele de legatura vor fi incalzite cu ventiloconvectoare electrice.

Pentru C11, C12, C13 – Hale crestere porci incalzirea se va face cu aeroterme ce functioneaza cu combustibil tip gaz petrolier lichefiat GPL.

Restul cladirilor destinate depozitarii si procesare cereale nu necesita incalzire.

Apa calda menajera este asigurata de panourile solare montate pe cele 2 filtre sanitare.

Uscarea cerealelor se va face cu un uscator in flux continuu care functioneaza automat in baza umiditatii dorite presetate. Astfel, uscatorul dupa calibrare si setarea umiditatii dorite a produsului ce urmeaza a fi uscat, realizeaza descarcarea cerealelor atunci cand acestea ating umiditatea presetata indiferent de umiditatea de intrare.

Uscator in flux continuu cu functionare automata in baza umiditatii presetate:

- Combustibil: GPL

- Numar sectiuni uscare: 6

- Numar sectiuni racire: 2

- Numar sectiuni tampon: 3

- Tip arzator: atmosferic cu flacara in linie, capacitate maxima de 1160 kW, presiune maxima admisa 300 mbar, consum mediu estimat 70 kg/ora. Arzatorul functioneaza cu combustibil in stare gazoasa

- Sistem automat de control al umiditatii;

1.1.3. Poluanti fizici si biologici

Zgomot

Sursele de zgomot sunt:

- Descarcarea cerealelor din camioane in buncare

- Incarcarea si descarcarea porcilor

- Trafic auto

- Instalatia de ventilatie

Poluare biologica potentiala

In general, activitatile de crestere a animalelor si depozitarea cerealelor pot facilita dezvoltarea insectelor si rozatoarelor, care constituie vectori de propagare a poluarii biologice.

De asemenea, dejectiile care se aplica pe camp ca material fertilizant ar putea constitui o sursa de poluare bacteriologica.

Eliminarea poluarii biologice

Masurile de protectie sanitar-veterinara, care se aplica obligatoriu in ferma precum si cele privind managementul dejectiilor in vederea aplicarii acestora pe camp, conduc la eliminarea surselor de poluare biologica de acest fel.

Pentru realizarea securitatii biologice, accesul in cadrul fermei se realizeaza numai prin filtrul sanitar echipat cu dusuri si vestiare, cu schimbarea completa a hainelor de strada cu echipamente de protectie de unica folosinta.

Mortalitatile vor fi pastrate in spatii frigorifice speciale pe perioade scurte de timp, pana se atinge capacitatea unui transport, fiind apoi transportate la firme autorizate in vederea neutralizarii.

Dejectiile sunt colectate in canalele de sub pardoseala halei si evacuate periodic prin reteaua interna de canalizare spre lagunele exterioare. Dupa fermentare, dejectiile sunt folosite ca fertilizanti in agricultura.

Radiatii electromagnetice si ionizante

Activitatea in ferma nu produce radiatii electromagnetice sau ionizante.

1.1.4. Organizare

Nu s-au stabilit inca in detaliu posturile necesare; se estimeaza un numar de 5 locuri de munca.

Se vor utiliza si prestatori de servicii pe baza de contract de exemplu pentru paza si pentru preluarea cadavrelor, deseurilor si apelor uzate , etc.

1.1.5. Managementul de mediu

In ferma vor fi respectate cerintele generale BAT pentru tehnici de management, conform celor prezentate in tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4: Conformarea cu cerintele generale BAT pentru tehnici de management

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Documentul de referinta sau termenul de conformare | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Politica de mediu |  |  |
| 2 | Exista programe preventive/ de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? Exista o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | Se vor intocmi: Planul de prevenire si interventie in caz de incendii Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (anexa la autorizatia de gospodarire a apelor) Regulamentul de intretinere si exploatare a instalatiilor de captare si distributie a apei. Programul de intretinere a celorlalte instalatii | Responsabilul PM la nivel de firma Seful fermei |
| 3 | Monitorizarea si masurarea performantei in domeniul protectiei mediului Sistem de identificare a principalilor indicatori de performanta in domeniul mediului Sistem de stablire si mentinere a unui program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei. | Pe baza conditiilor din Autorizatia Integrata de Mediu. | Responsabilul PM la nivel de firma Seful fermei |
| 4 | Principalii indicatori de performanta de mediu | Se vor stabili pe baza conditiilor din Autorizatia Integrata de Mediu. | Idem |
| 5 | Sistemele de instruire trebuie sa se aplice in interval de 2 luni de la emiterea AIM pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; acestea trebuie sa cuprindA urmatoarele elemente: 1. Aducerea la cunostinta a conditiilor din AIM si a implicatiilor acestora pentru intrega activitate a Companiei si pentru sarcinile de lucru; 2. Constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale; 3. Constientizarea necesitatii de a raporta orice abatere de la conditiile de autorizare; 4. Prevenirea emisiilor accidentale si actionarea cu masuri adecvate in situatii de emisii accidentale; 5. Constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | Va exista un sistem de instruire la nivelul firmei. Copii ale manualului de instruire sunt disponibile la sediul firmei. Manualul de instruire va fi actualizat permanent pentru a acoperi toate necesitatile impuse de conditiile din autorizatie. | Responsabilul PM la nivel de firma Seful fermei |
| 6 | Trebuie sa existe o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie. | Se va intocmi Fisa postului pentru fiecare angajat, in termen de 2 luni de la obtinerea AIM, pentru a raspunde conditiilor din autorizatie | Responsabilul PM la nivel de firma Seful fermei |
| 7 | Standardele de instruire pentru acest sector industrial | Normele din sectorul zootehnic si cele din codul bunelor practici agricole | idem |
| 8 | Procedura scrisa pentru actionare, investigare, comunicare si raportare in caz de neconformare efectiva sau potentiala, inclusiv luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective. | Se va intocmi pana la depunerea documentatiei de solicitare a obtinerii AIM. | idem |
| 9 | Procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii. | Se va intocmi pana la depunerea documentatiei de solicitare a obtinerii AIM. | idem |
| 10 | Audituri (preferabil) independente pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus. (Denumiti organismul de auditare). | Se va face in conformitate cu procedurile din Sistemul de Management al Calitatii | Responsabilul PM la nivel de firma |
| 11 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Managementul de varf al companiei trebuie sa demonstreze printr-un document ca analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare necesar astfel incat sa se garanteze indeplinirea angajamentele asumate prin politica de mediu si relevanta acesteia. Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | Nu exista o inca o Politica de mediu documentata | Directorul tehnic Responsabilul PM la nivel de firma |
| 12 | Managementul de varf al companiei trebuie sa demonstreze printr-un document ca analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an. | Nu exista un document dar Conducerea analizeaza anual realizarea programului de conformare | Responsabilul PM la nivel de firma |
| 13 | Trebuie sa existe o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca in urmatoarele domenii se tine seama de aspectele de mediu (conform cerintelor IPPC): |  |  |
|  | controlul schimbarii procesului in instalatie; | Sarcinile care decurg din conditiile din AIM vor fi incluse in fisa postului fiecaruia dintre toti factorii responsabili in termen de 2 luni de la emiterea autorizatiei. | Responsabilul PM la nivel de firma Seful fermei |
|  | proiectarea si inspectarea noilor instalatii, echipamente sau altor proiecte importante; | idem | Directorul tehnic |
|  | aprobarea de capital; |  | Directorul economic |
|  | alocarea de resurse; |  | Responsabilul PM la nivel de firma Seful fermei |
|  | planificarea si programarea; |  | idem |
|  | includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; |  | Responsabilul PM la nivel de firma Seful fermei |
|  | politica de achizitii; |  | Directorul economic |
|  | evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). |  | Directorul economic |
| 14 | Compania va intocmi rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit) pentru: |  |  |
|  | informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si | Raportul de mediu se include in raportul anual al Companiei. Dupa obtinerea AIM, se va respecta forma ceruta | Responsabilul PM la nivel de firma |
|  | eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | Se va implementa SMM pe baza elementelor enumerate mai sus |  |
| 15 | Rapoartari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul. | Raportul de mediu este inclus in raportul anual al Companiei. |  |

1.2. Localizarea geografica şi administrativa a amplasamnetului

Amplasamentul SC AGRO NICOLESCU  SRL este situat in extravilanul localitatii Florica, Tarla 59, Parcela 513, nr. cadastral 20432, la est de satul Florica (1,2 km), la nord – vest de satul Smardan (4,8 km) si la sud-vest de satul Bradeanu (5,3 km).

Distanta fata de cea mai apropiata zona locuita (satul Florica) este de cca. 1200 m.

Amplasamentul are urmatoarele vecinatati:

- la nord: drum de exploatare, teren agricol;

- la est: teren agricol, satul Florica;

- la sud: canal de desecare, teren agricol, satul Smardan;

- la vest: teren agricol, satul Bradeanu.

Comuna Florica se găseşte în partea estică a Câmpiei Române, în cadrul unei subunităţi a acesteia, Bărăganul Central  (pe interfluviul Ialomiţa - Călmăţui).

Teritoriul comunei Florica corespunde unei câmpii de acumulare recentă, cuaternară, omogenă ca geneză.

Suprafaţa topografică a terenului este cvasiorizontală iar altitudinea înregistrată pe amplasament este de circa 81,0 m.

Terenul pe care se va amplasa investitia (S = 51 508 m2) este proprietatea SC AGRO NICOLESCU SRL conform Actului de dezmambrare (divizare) autentificat sub nr. 1180/20.05.2011.

Accesul la amplasament. Circulatia in incinta

Accesul in incinta se face din drumul de exploatare ce se formeaza din drumul judetean DJ 203 C (Florica – Bradeanu). In incinta va exista o retea de drumuri si platforme care asigura accesul mijloacelor de transport pentru aprovizionarea cu furaje si pentru livrarea porcilor.

Mijloacele de transport la intrarea si iesirea din incinta vor trece printr-un dezinfector rutier care asigura securitatea biologica a fermei.

Accesul personalului se va face prin filtrul sanitar din cadrul corpului social-administrativ.

Ferma va fi imprejmuita cu gard din plasa de sarma pe stalpi metalici de 2 m inaltime.

Accesul in incinta unitatii se va realiza doar cu aprobarea conducerii societatii. In timpul noptii, siguranta se realizeaza cu paznici. Unitatea va fi iluminata pe timpul noptii.

Folosinta şi suprafata de teren ocupata

Amplasamentul fermei SC AGRO NICOLESCU SRL are o suprafata de 51 508 mp, din care, suprafata aferenta desfasurarii activitatilor este de 33 641 mp, restul fiind teren liber de constructii.

Tabelul nr. 5: Bilant teritorial al amplasamentului

| Suprafata totala teren | 51 508 mp | 100 % |
| --- | --- | --- |
| Suprafata construita la sol | 5337 mp | 10,36 % |
| Suprafat abazin dejectii | 3116 mp | 6,05 % |
| Suprafata teren amenajat (platforme betonate, parcaje, alei si circulatii) | 5813 mp | 11,29 % |
| Spatii verzi | 37 242 mp | 72,30 % |

Procentul de ocutare al terenului POTmax = 10,38%, iar coeficientul de utilizare al terenului CUTmax = 0,10.

2. Procese tehnologice

2.1. Procese tehnologice de producţie

2.1.1 Diagrama proceselor tehnologice

Principalele activitati desfasurate pe amplasamentul SC AGRO NICOLESCU SRL vor fi:

- Depozitarea si procesarea cerealelor;

- Cresterea si ingrasarea porcilor.

A.1.Depozitarea cerealelor

Unitatea a realizat construirea unui sistem de preluare, conditionare si depozitare cereale format din 3 silozuri cu o capacitate de  redusa cu un volum util de  374 m3 / siloz  reprezentand o capacitate de stocare 281 tone cereale /siloz (281 tone x 3 silozuri =  842 tone) destinate preluarii, depozitarii si prelucrarii de cereale, 5 silozuri de capacitate mare cu un volum util de  1350 m3 / siloz reprezentand o capacitate de stocare 1015 tone cereale /siloz (1015 tone x 5 silozuri = 5075 tone) si o hala de depozitare, cu o suprafata de 540 m2.

A.2. Procesarea cerealelor – Fabrica de nutreturi combinate

Procesare cereale cu obtinerea de furaje concentrate. Proiectul de investitii realizat cuprinde si o mica fabrica de nutreturi combinate (FNC) complet automatizata  si complet integrata cu sistemul de depozitare (silozuri) si bucataria de pregatire a hranei pentru ferma de ingrasare porcine. Sistemul permite in mod automatizat, prin comanda de la tabloul general, alimentarea fluxului de pregatire furaje cu materie prime -  cereale din silozurile de capacitate ridicate, introducerea acestora pe fluxul de procesare, cantarire, mixare  si transportul produsului finit catre buncarele de stocare furaje ale bucatariei de preparare furaje  sau catre zona de pregatire pentru livrare terti.

Capacitatea maxima a fabricii de nutreturi combinate este de 72 tone/zi medie trimestriala.

B.Ferma de crestere si ingrasare porcine

Ferma de ingrasare porcine are o capacitate de 3000 capete / serie dispuse in mod egal in fiecare din cele trei hale identice.

2.1.2 Parametrii cheie privind impactul potential generat de activitatea fermei

In tabelul nr. 6 de mai jos sunt prezentati parametrii cheie care se au in vedere in legatura cu impactul asupra mediului care ar putea fi generat de activitatile fermei prin consum de resurse si emisii poluante inclusiv miros si zgomot.

Tabelul nr. 6: Parametrii cheie legaţi de mediu pentru activităţi principale din fermă

| Activitatile principale din fermă | Parametrii cheie legaţi de mediu |
| --- | --- |
|  | Consum | Emisie potenţială |
| Adăpostire animale: • sistemul de evacuare şi depozitare temporara (interna) a dejectiilor produse | energie | emisii în aer (NH3), miros, dejectii |
| Adăpostire animale: • echipamentul de control şi menţinere a climatului interior; • echipamentul de hrănire şi alimentare cu apa de baut a porcilor | energie, hrană, apă | zgomot, apă reziduală, praf, CO2, |
| Descărcare şi încărcare porci | - | zgomot |
| Descarcarea/depozitarea / procesarea cerealelor | energie | praf |
| Depozitarea temporara a dejectiilor in vederea fermentarii | - | emisii in aer, miros, accidental infiltratii în sol si in apa freatică |
| Aplicare pe câmp a gunoiului fermentat (fertilizare) | energie | emisii în aer, miros, emisii de N, P şi K, etc., în sol, apa freatică şi apa de suprafaţă zgomot |
| Depozitarea celorlalte tipuri de deseuri |  | mirosuri, poluare sol si apa freatica |
| Izolare mortalitati (depozitare temporara carcase) | energie | miros |
| Incalzirea spatiilor de productie | energie (electrica si GPL) | emisii de gaze arse in atmosfera (CO2, NOx, etc.) |

2.2. Descrierea proceselor

2.2.1. Depozitarea cerealelor

Depozitarea cerealelor achizitionate sau din productia proprie se realizeaza in:

- 3 silozuri capacitate redusa (281 t fiecare) cu sisteme aferente;

- 5 silozuri capacitate ridicata (1015 t fiecare) cu sisteme aferente;

- Hala pentru depozitarea cerealelor, cu o suprafata de 540 m2.

Fluxul tehnologic al acestei activitarti consta in urmatorii pasi:

- Receptia cerealelor

- Precuratare cereale;

- Depozitare cereale pe termen scurt;

- Uscarea cerealelor pana la umiditatea optima de stocare pe termen lung;

- Depozitare cereale  pe termen lung.

Receptia cantitativa si calitativa a cerealelor constă în cantarirea pe cântarul pod-basculă a lotului de cereale sosit de la furnizor, urmata de prelevarea de probe pentru analiza (umiditate, greutate hectolitrica, continutul de impuritati, gluten).

Precuratarea cerelelor este procesul prin care se separa impuritatile din cereale cu scopul obtinerii standardelor de calitate ale produsului precum si pentru optimizarea costurilor de uscare a cerealelor. Precuratarea se va face cu un echipament specific de precuratare cu site cilindrice, fara vibrare, pentru colectarea impuritatilor (praf, seminte de alte plante, sparturi seminte cereale, resturi vegetale de mici dimensiuni).

Capacitati estimative ale precuratitorului:

- 75 t/ora pentru porumb cu umiditatea de 14%;

- 50 t/ora pentru porumb cu umiditatea de 35%

- 75 t/ora pentru grau cu umiditatea de 14%;

- 50 t/ora pentru grau cu umiditatea de 18%

- 75 t/ora pentru porumb cu umiditatea de 14%;

- 50 t/ora pentru porumb cu umiditatea de 20%

Depozitele de cereale cu capacitate redusa au rolul principal de a asigura depozitarea cereale produse sau preluate de la terti, insa pot asigura si functionarea neintrerupta a procesului de uscare in flux continuu, constituindu-se ca spatii de depozitare a cerealelor.

Descriere silozuri capacitate scazuta:

- Numar silozuri: 3 unitati;

- Diametru siloz: 7,28 m;

- Inaltime la varf: 11,09 m;

- Volum util siloz: 374 m3  capacitate stocare 281 tone/siloz.

Uscarea cerealelor se face cu scopul reducerii umiditatii acestora pana la nivelul standardelor in vigoare astfel incat sa se poata face depozitarea acestora pe perioade lungi in conditii de calitate optime. Uscarea se va face cu un uscator in flux continuu cu functionare pe principiul umiditatii presetate.

Pentru eficientizarea procesului de uscare se utilizeaza un uscator in flux continuu care functioneaza automat in baza umiditatii dorite presetate. Astfel, uscatorul dupa calibrare si setarea umiditatii dorite a produsului ce urmeaza a fi uscat, realizeaza descarcarea cerealelor atunci cand acestea ating umiditatea presetata indiferent de umiditatea de intrare.

Uscator in flux continuu cu functionare automata in baza umiditatii presetate:

- Combustibil: GPL

- Numar sectiuni uscare: 6

- Numar sectiuni racire: 2

- Numar sectiuni tampon: 3

- Tip arzator: atmosferic cu flacara in linie, capacitate maxima de 1160 kW, presiune maxima admisa 300 mbar, consum mediu estimat 70 kg/ora. Arzatorul functioneaza cu combustibil in stare gazoasa

- Sistem automat de control al umiditatii;

Capacitatea de uscare este de 7 t/ora pentru porumb de la 22% la 14% umiditate.

Din punct de vedere al protectei mediul selectarea acestui tip de uscator s-a realizat tinand cont de urmatoarele aspecte:

- Uscatorul este dotat cu un sistem de recuperare de caldura si refolosire in procesul de uscare a calduri generate, recuperarea se realizea in proportie de pana la 30%, prin utilizarea acestui tip de usacator se realizeaza o economie de resurse

- Uscatorul este dotat cu sistem de retentie a prafului, astfel ca acesta nu este eliminat in atmosfera.

- Uscatorul este prevazut cu un sistem de ventilatoare cu zgomot redus.

- Evacuarea gazelor arse se realizeaza cu ajutorul unui ventilator cu diametrul de 1130 mm,  situat la inaltimea de 13,4 m.

Depozitarea cerealelor pe termen lung se face numai dupa atingerea parametrilor de umiditate specifici unei depozitari a produselor cerealiere pe termen lung.

Sistemul de aerare este  dimensionat pentru aerarea cerealelor in conditii optime prin canale de aerare echipate cu ventilatoare. Acoperisul silozurilor este echipat cu guri de aerare cu protectie impotriva pasarilor.

Silozurile sunt echipate cu cabluri cu senzori de masurarea temperaturii.

Descriere silozuri capacitate ridicata :

- Numar silozuri: 5 unitati;

- Diametru siloz: 11,82 m;

- Inaltime la varf: 15,76 m;

- Volum util  siloz: 1.353 m3  capacitate stocare 1015 tone/siloz.

Transportul cerealelor in sistemul de depozitare si stocare se refera la toate echipamentele ce asigura transportul cerealelor de la receptia acestora pana la iesirea din sistem. Sistemul de transport este format din transportatoare si elevatoare de cereale, complet inchise.

Intregul sistem de preluare, transport, uscare si depozitare este complet automatizat.

2.2.2. Procesarea cerealelor – Fabrica de nutreturi combinate

Fabrica de nutreturi combinate (FNC) reprezinta o linie complet automatizata, formata in principal din urmatoarele componente:

- Sistem de transport cereale – un sistem complex de elevatoare si benzi transportoare etanse;

- Buncare de depozitate matarie prima (grau, porumb, orz, srot soia, srot floarea soarelui) – 6 buncare de capacitate de 28,1 mc fiecare;

- Buncare pentru microelemente - 6 buncare cu capacitate de 0,2 mc fiecare pentru depozitare premixuri si microelemente (carbonat de calciu, sare, fosfat monocalcic);

- Rezervor de 300 litri pentru uleiul de floarea soarelui sau soia;

- Moara -  capacitate de 3t/ora;

- Mixer pentru produs finit (furaje) destinat mixarii produsului obtinut prin macinare cu microcomponentele;

- Sistem de dozare si control ce permite realizarea de dozaje prestabilite, conform cerintelor de productie;

- Buncare depozitare produs finit (furaje) – 2 silozuri cu o capacitate de 28,1 mc fiecare.

Procesul de procesare a cerealelor pentru obtinerea de furaje consta in alimentarea FNC–ului cu materie prima (grau, orz, porumb) depozitate in cele 5 silozuri de capacitate ridicata si introducerea acestor pe fluxul de procesare.

Sistemul utilizat este un sistem in sarja de 1000kg.

In interiorul FNC-ului, materia prima (grau, orz, porumb) este prestocata in cele 6 silozuri de capacitate 28,1 m3. Din aceste silozuri, materia prima trece pe rand, pe fiecare categorie,  in moara cu ciocanele, cu motor  de 400V, consum 15 kW, nivel de zomot 50 Hz,  unde este macinata si apoi colectata intr-un container de metal, de capacitate 1000 kg. Acest container este dotat cu sistem de cantarire, astfel incat atunci cand se ajunge la cantitatea prestabilita pe fiecare tip de materia prima (de exemplu grau) este automat comandata oprirea alimentarii morii si introducerea pe flux a urmatoarei  categorii de materie prima (de exemplu orz).

Containerul dotat cu sistem de cantarire colecteaza cerealele macinate dar si microelementele necesare retetei (sare, lizina, carbonat de calciu, srot de soia) in cantitatile prestabilite conform retetei. Din acest container, componentele retetei sunt apoi descarcate intr-un mixer, de capacitate de 2000 l, dotat cu motor cu putere de 7,5 kW. Functia de mixare contribuie la omogenizarea componentelor retetei, rezultand astfel un furaj de buna calitate.  In functie de planul de productie prestabilit, furajul va avea 2 destinatii: vanzarea catre terti si consumul in ferma proprie de inrgasare a porcinelor.

Capacitatea maxima a  fabricii de nutreturi combinate este de 72 tone/zi medie trimestriala.

2.2.3.  Ferma de crestere si ingrasare a porcinelor

Fluxul tehnologic al fermei este unul flexibil, uşor adaptabil la nevoile titularului de activitate, diferit in funcţie de situatia pieţei la un moment dat, ca baza este in sistem TOTUL PLIN - TOTUL GOL in serii de 500 capete, pe fiecare compartiment. Aceasta inseamna ca in fiecare ciclu vor fi aduşi 500 capete de purcei la o greutate variabila intre 20 - 25 kg, in funcţie de greutatea la populare se parcurge ciclul de ingrasare de 90 zile, intre 12-13 saptamani, iar dupa ingrasarea unui lot sa existe timpul necesar (vidul sanitar de 15 zile) pentru a asigura toate operaţiunile de pregătire a unei noi populari.

Deasemenea fluxului productiv permite prelungirea pentru o perioada limitata de timp a perioadei de ingrasare pentru anumite exemplare care au ramas in urma in timpul ciclului de ingrasare, lucru ce este posibil prin planificarea unor boxe de rezerva in care se permite realizarea acestor operaţiuni.

Activitatea de productie din ferma se desfasuoaa pe baza unei tehnologii de exploatare, care reprezinta un ansamblu de procese, metode, operatii sau faze ce se desfasoara intr-o anumita ordine si corelare (flux tehnologic), respectand anumite conditii si folosind o gama de utilaje mecanice care se refera la furajare, adapare si microclimat. Tehnologia de exploatare urmareste valorificarea potentialului biologic al animalelor, utilizarea rationala a furajelor, a utilajelor din dotare, a adaposturilor si a fortei de munca, in scopul realizarii unei productii ritmice, constante calitativ si cu costuri controlabile pe unitatea de produs.

Descrierea conditiilor in care se desfasoara si evaluarea conformarii acestora cu cerintele BREF ILF se prezinta in tabelele urmatoare din aceasta sectiune.

Pregatirea fermei, respectiv a grajdurilor pentru populare

Activitatile de pragatire a popularii au ca scop final, asigurarea condiţiilor optime pentru exprimarea intregului potential genetic al materialului biologic cu care se face popularea grajdurilor de ingrasare in vederea obţinerii produsului finit, adica porcul gras, cu greutatea optima de sacrificare, conforma cu solicitarea unitatilor de abatorizare si prelucrare, in condiţii tehnologice si de zooigiena cat mai perfecte.

Aceasta acţiune presupune mai multe etape si activitati precum:

- stabilirea numărului de animale care constituie o serie de ingrasare, aceasta operaţiune este una extrem de importanta si se face tinand cont de mai mulţi factori cum ar fi: disponibilitatea de purcei cu greutatea de 20 - 25 kg pe piaţa, marimea autoutilitarei cu care se face transportul, dimensionarea compartimentelor de ingrasare si nu in ultimul rand necesarul de pe piaţa de carne de porc la un moment dat (adica la momentul estimat de către crescător pentru finalizarea unei serii de ingrasare).

- pregatirea fermei cuprinde un complex de masuri si activitati, cele mai importante sunt pregătirile dezinfectorului (filtrului sanitar), adica curatirea acestuia, realizarea soluţiei de dezinfectare in amestec cu apa, in funcţie de capacitatea bazinului. Aceasta masura este una covarsitoare daca ne gândim ca autoutilitara cu care se transporta materialul biologic destinat ingrasarii parcurge un drum lung intr-o zona posibil contaminata. Trecerea autoutilitarei prin dezinfector (filtru sanitar) la sosirea in ferma este extrem de importanta si obligatorie. Tot in cadrul pregătirii fermei se face si pregatirea halelor de ingrasare, respectiv a compartimentelor si boxelor de ingrasare si nu in ultimul rand a spaţiului propriu- zis destinat ingrasarii.

In cadrul acestei masuri se face in primul rand curatenia mecanica a tuturor spatiilor de producţie, se elimina cat mai bine resturile biologice ramase din ciclul trecut de ingrasare, se face curatirea foarte temeinica si a culoarelor si a aleilor tehnologice si a suprafeţelor pe unde au trecut animalele scoase din boxele de ingrasare pentru a fi livrate, se curata tavanele si pereţii de praf, pânze de paianjeni sau alte impuritati. Dupa o curăţire mecanica perfecta se trece la spalarea si dezinfectarea spatiilor de producţie, aceasta se va face cu aparate speciale de spalare prin presiune, dotate si cu pulverizatoare de substante dezinfectante. Dupa spalarea temeinica a spatiilor si a peretiilor boxelor, hrănitorilor si a tuturor elementelor de tehnica de boxare, dupa uscare se face dezinfectia, deratizarea si dezinsectia dupa caz. Aerisirea si uscarea finala a halei este deosebit de importanta. Ultima operaţiune de pregătire a halei pentru primirea unei noi serii de porci la ingrasare este preincalzirea compartimentelor la o temperatura corelata cu greutatea si varsta animalelor ce vor fi cazate in boxele de creştere si ingrasare. Aceasta operaţiune extrem de importanta, poate insemna succesul sau insuccesul ciclului de ingrasare. Purceii aduşi pentru populare sunt in urma unei lotizări, sub efectul părăsirii locului de naştere, sub influenta stresului de transport, iar primirea lor intr-un spaţiu curat, aersit si preincalzit asigura adaptarea rapida a lor la noile condiţii de exploatare, diminuând astfel considerabil riscurile de imbolnavire.

- efectuarea tuturor reparaţiilor necesare pentru asigurarea funcţionarii perfecte a componentelor tehnologice folosite pentru procesul de ingrasare, astfel se face o inspecţie amanuntita la toate traseele de furajare, urmarindu-se imbinarile ţevilor de transport al furajului, acelaşi lucru se face la reţeaua de apa. Se verifica fiecare ventil de furajare in parte, fiecare sensor de hrănitor, fiecare suzeta de adapare in parte. Foarte importanta este verificarea suzetelor de adapare deoarece ingesta de apa trebuie sa fie asigurata in funcţie de starea de intretinere a fiecărui animal si de stadiul productiv in care se gaseste acesta, apa la discreţie fiind un element tehnologic vital pentru asigurarea unor condiţii biologice necesare creşterii si ingrasarii. In cadrul acestor operaţiuni se incadreaza si verificarea ventilatiei, respectiv sitemului de incalzire. Toate clapetele de admisie de aer, plăcile speciale de admisie prin tavan, căminele de evacuare a aerului viciat trebuie sa funcţioneze perfect inaintea popularii cu o serie noua de purcei.

Recepţia animalelor şi popularea

Animalele sunt directionate spre compartimentul in care sunt cazate pentru ciclul de ingrasare, pe la capatul halei unde se gaseste o rampa de incarcare, respectiv descarcare a animalelor care intra sau ies din ferma, respectiv din hala.

La sosirea purceilor se face o lotizare pe grupe de greutate si de dezvoltare corporala, astfel incat fiecare boxa populata sa fie formata din animale de greutate sensibil egala, aceasta operaţiune este deosebit de importanta pentru procesul producţie, deoarece in cadrul fiecărei grupe de animale se creaza o ierarhie de grup care este pastrata pe intreg parcursul perioadei de ingrasare, astfel evitandu-se bătăile, respectiv rănirile in cadrul grupelor de ingrasare.

Odata facuta lotizarea animalelor si cazarea lor in boxele de ingrasare, este necesara observarea acestora pentru o anumita perioada astfel incat sa se observe orice manifestare care ar putea suspiciona o eventuala imbolnavire. In acest caz se impune interventia imediata a medicului veterinar si dupa caz izolarea exemplarelor suspicionate.

Pentru evitarea stresului de acomodare se pot administra furaje bogate in vitamina C, care ajuta la fortifierea organismului si are efecte benefice si asupra stării generale a animalelor. Instalatia de furajare performanta, permite administrarea oricăror tipuri de aditivi furajeri, de medicatie si mail ales a unui furaj de calitate, animalele fiind deci cazate vor beneficia imediat de apa la discreţie si de furaj. Aceste aspecte ajuta la acomodarea cat mai rapida la noile condiţii de ferma si au ca efect diminuarea pierderilor de greutate in primile zile dupa populare.

Protocol pentru deratizare, dezinfectie, dezinsectie dupa depopulare

In urma depopularii se face o curăţenie mecanica urmata de o spalare cu apa sub presiune a suprafeţelor. Dupa care se face o dezinfectie de fixare, iar la trei zile de la aceasta dupa o noua curăţenie mecanica si o spalare se face dezinfectia finala. In urma dezinfectiei finale se recolteaza probe de sanitatie care se duc spre analiza la LSVJS pentru a se putea urmări eficienta dezinfectiei.

Inainte de populare se fac doua dezinsectii la interval de 3 zile una de alta.

Programul de deratizare urmăreşte plasarea in colturi, in posibilele puncte de intrare in hala, a momelilor pentru rozatoare. O data la 7 zile se controleaza starea momelilor. In locurile unde s-a consumat din momeli se completeaza cu altele noi iar daca exista cadavre de rozatoare acestea sunt adunate, depozitate si apoi preluate spre incinerare de reprezentanţii unei societati de tip Protan.

Fluxul tehnologic prevede cresterea si ingrasarea porcilor de la greutatea de 25 kg pana la 110 kg si la final livrarea porcilor la abator. Ciclul de productie dureaza 90 de zile, urmat de 15 zile pentru igienizarea si pregatirea halelor pentru ciclul urmator. Anual se realizeaza 3,4 cicluri de crestere.

Procesele operationale din cadrul fermei de porci pot fi impartite in secvente dupa cum sunt prezentate in cele ce urmeaza:

- populare cu animale (tineret la 25 kg) aduse din alte ferme si instalarea acestora in halele de productie;

- incarcare animale adulte (110 kg) pentru a fi transportate la abator;

- activitati de asistenta si suport pentru procesele biologice de crestere a greutatii corporale a animalelor ;

- adapostire, constand din: trei hale identice cu boxe comune, cu pardoseala acoperita complet cu gratare de beton, sisteme de ventilatie naturala si artificiala;

- preparare furaje lichide, in bucataria furajera proprie;

- furnizare hrana, prin reteua de distributie, la fiecare boxa;

- alimentare cu apa, prin sistem automatizat cu adapatoare cu suzete;

- curatarea adaposturilor, prin spalarea periodica a boxelor cu apa sub presiune, respectiv cu masini de curatat la sfarsitul fiecarui ciclu de productie; aceasta secventa include colectarea si evacuarea dejectiilor, in amestec cu apa de spalare, din hale catre laguna;

- asistenta veterinara de specialitate.

Perioadele fluxului tehnologic:

- perioada de pregătire - perioada de creştere şi dezvoltare, in care organismul purceilor este în etapa biologică de acumulare, perioadă când componenta proteică joacă un rol deosebit, greutatea de populare fiind 25 kg până la 45 kg

- perioada de îngrăşare propriu zisă - perioada în care procesul biologic de creştere şi dezvoltare corporală este diminuat (la sfârşitul acestei perioade creşterea se încheie), greutatea fiind de 45 kg până la 70 kg

- perioada de îngrăşare finisare - durează până la livrare, funcţie de solicitarea beneficiarului, de obicei între 70-110 kg.

Ferma dispune de trei hale identice pentru cresterea si ingrasarea porcilor cu dimensiunile 185,5 x 55,6 m (Sc = 924,15 mp, Su = 909 mp).

Fiecare hala este prevazuta cu cate doua compartimente, iar in cadrul fiecarui compartiment sunt prevazute 24 de boxe de 4 x 4 m (16 mp) cu o capacitate de cate 21 porci, in scopul respectarii standardelor si a normelor europene privind bunastarea animalelor dar si a unor randamente financiare ridicate.

La nivelul fermei se va mentine o boxa goala destinata izolarii animalelor cu probleme de adaptare, agresive sau cu probleme de sanatate, care urmeaza tratament.

Halele sunt legate intre ele cu o pasarela de legatura cu latimea de 2,5 m, care in interiorul halelor se continua cu un culoar care separa cele doua compartimente ale fiecarei hale.

Halele pentru cresterea porcilor grasi asigura minim 0,715 mp/porc gras conform Directivei CE 88/2001 privind standardele minime pentru protectia porcilor, cu modificarile ulterioare (vezi Anexa nr. 1).

Halele de crestere a porcinelor sunt dotate cu echipamente de ultima generatie, ce asigura controlul tuturor elementelor de baza in activitatea de crestere ingrasare porcine – hranire, adapare, incalzire, venitilatie, umiditate. Toti parametri de microclimat sunt controlati de un sistem centralizat comandat de computer.

Compararea cu cerintele BAT prezentata in Tabelul nr. 16 de mai jos, arata ca sistemul pentru adapostirea animalelor este BAT fara masuri suplimentare de conformare.

2.2.3.1. Descrierea sistemului de boxare

Sistemul de boxare este alcatuit din pereti PVC, stalpi de rezistenta din otel inox si usi de intrare in fiecare boxa si are rolul  de a compartimenta interiorul halei de porci in asa fel incat sa creeze grupe distincte de animale. Inaltimea boxelor  nu permite porcilor sa treaca dintr-o boxa in alta dar totodata conformatia acestora permite o buna organizare a grupelor de animale, zona de odihna, de furajare, de joaca si o  buna circulatie a aerului in interiorul acesteia creând un microclimat optim.

Pardoseala halelor este realizata in totalitate din gratare de beton prefabricate,  de dimensiuni 2000x500x100 mm, obtinute din nisip, piatra concasata, ciment si armatura din otel. Latimea fantelor de scurgere este de 18 mm iar latimea barei de gratar este de 80 mm, parametri conform Ordin 202/2006 privind standardele minime pentru protectia  porcinelor.

Pentru cresterea suinelor se va utiliza tehnologia de crestere pe perna de apa adancimea cuvelor de sub hala fiind de 0,5 m, tubulatura PVC avand o inclinatie  de 0,6%.  Golirea canalelor din adăposturi se va face periodic prin ridicarea dopului,  iar apele uzate şi dejectiile vor fi deversate in bazinul precolector  situat in exteriorul halelor care este racordat la bazinul de dejectii.

Acest sistem de adapostire este BAT, fiind descris in sectiunea 4.6.1.1 a BREF ILF – pardoseala complet acoperita cu gratare cu sistem de vacuum.

2.2.3.2. Nutritie

In cadrul fermei zootehnice AGRO NICOLESCU SRL se are in vedere ingrasarea porcilor pentru carne, urmarindu-se astfel valorificarea potentialului de crestere a animalelor tinere care consuma cantitatea cea mai mica de hrana pentru 1 kg de spor in greutate. Pentru porcul de carne cerintele sunt sa asigure o carcasa cu peste 56% tesut muscular si un strat de grasime sub 15 mm, precum si calitati gustative deosebite ale carnii.

Pe toată perioada de îngrăşare, furajarea se face adlibidum şi este controlată prin senzorii de hrănitor, care adaptează cantitatea după starea fiziologică şi greutatea animalelor precum şi după compoziţia furajului.

Programul de furajare trece de la o reţetă la alta treptat, în mai multe faze de furajare.

Metoda de hranire este furajarea lichida, astfel ca porcii sunt hraniti cu furaje concentrate, produse in FNC-ul propriu, conform retetei  adecvate perioadei de crestere, amestecate cu apa .

Sistemul de control al hranirii lichide este compus dintr-un computer performant  cu functii multiple care realizeaza controlul sistemului de hranire aflat in incinta bucatariei furajere. Setarea lui se face in functie de parametrii ce trebuie programati, varsta si greutatea purceilor, diferite tipuri de furaje pe intreaga perioada de ingrasare, timpul si frecventa administrarilor pe parcursul unei zile. Programul de hranire este reprezentat de softul care proceseaza informatiile transmise catre sistemul de hranire si totodata informatii care vin dinspre sistem inspre computer.

Alimentare cu furaj la tancul de amestecare se face cu transportor elicoidal de la silozurile de stocare a materiei prime.  Sistemul de stocare al furajelor din exteriorul adapostului de porci este compus din 3 silozuri metalice din tabla galvanizata de 11,6mc, 17,4 mc si 39,8 mc (cate unul pentru fiecare reteta de furajare), umplerea acestora facandu-se pneumatic direct din fabrica de producere a furajelor.

Rezervorul pentru amestecul hranei cu o capacitate de 2000 de litri este confectionat dintr-un material special care sa reziste atat presiunilor exercitate inauntru lui cat si actiunilor fizico-chimice. Dupa fiecare operatiune de pregatire se realizeaza curatirea perfecta a rezervorului de amestec si spalarea circuitului de furajare cu apa curata dupa fiecare hranire pentru a indeparta eventualele reziduri ramase pe circuit. Apa folosita pentru indepartarea eventualelor reziduri ramase pe circuit este refolosita in procesul de pregatirea  urmatoarei mese.

Sistemul de hranire cuprinde un numar de 24 hranitori longitudinale din inox pe fiecare hala, cate una la 2 boxe, astfel incat toate animalele au acces la furaj in acelasi timp, ducand la o reducere a consumului de furaj si a pierderilor tehnologice care apar in sistemul ad libidum.

Furajele folosite ca nutreturi combinate conform retetelor sunt in cantitate de  cca. 2130 t/an (2,46 kg furaj / kg spor, respectiv in medie, 2,32 kg/cap/zi).

Tabelul nr. 13 Determinarea cantitatii anuale de hrana

| Numar de animale | Numar de zile /ciclu | Numar cicluri | Cantitate medie de nutreturi [kg /cap/zi] | Cantitatea anuala de nutreturi [tone / an] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 90 | 3,4 | 2,32 | 2130 |

In cadrul unitatii analizate, se are in vedere utilizarea nutreturilor combinate complete specifice fiecarei categorii de virsta si stare fiziologica.

Se utilizeaza retete pentru 3 etape de crestere :

- Nutretul combinat ,,Porkers 25-45 kg’’ se foloseste in alimentatia porcilor incepind cu greutatea de 25 kg pina la 45 kg . Se caracterizeaza printr-un nivel proteic de cca. 15,7% cu 0,96% lizina si un nivel energetic de 15,11 MJ/kg SU.

- Nutretul combinat ,, Porkers 45-70 kg’’ se foloseste in alimentatia porcilor incepind cu greutatea de 45 kg pina la 70 kg . Se caracterizeaza printr-un nivel proteic de cca. 14,0% cu 0,83% lizina si un nivel energetic de 14,57 MJ/kg SU.

- Nutretul combinat ,, Porkers 70-110 kg’’ este folosit in ultima parte a ingrasarii si se caracterizeaza prin cca. 12,8% proteina, 0,73% lizina si energie metabolizabila cca. 14,48 MJ/kg SU.

Tabelul nr. 14. Retetele furajelor combinate utilizate

| Nr. Cod Cod concentrat | U.M. | Porkers 25-45 kg | Porkers 45-70 kg | Porkers 70-110 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orz | kg | 259,336 | 444,333 | 407,407 |
| Porumb | kg | 222,288 | 185,185 | 324,704 |
| Grau | kg | 259,336 | 148,148 | 73,481 |
| Srot soia | kg | 159,381 | 91,719 | 62,963 |
| Srot floare | kg | 48,162 | 88,889 | 100,000 |
| Sare | kg | 6,817 | 6,496 | 6,370 |
| Calciu | kg | 6,113 | 6,081 | 6,074 |
| Fosfat | kg | 6,335 | 4,704 | 3,815 |
| PREMIX 25-50 kg | kg | 17,413 | - | - |
| PREMIX 50-110 kg | kg | - | 17,037 | 15,185 |
| Ulei | kg | 14,819 | 7,407 | - |

Necesarul de energie

Energia este utilizata in toate procesele viului, de la nivel de celula pina la organisme complexe si este furnizata in principal de glucide si lipide . Diferitele categorii de porcine au cerinte diferite de energie . Cele mai ridicate cerinte de energie le au purceii in prima parte a vietii dupa care cerintele scad pina la greutatea de 50-60 kg, in continuare inregistrindu-se o noua crestere a necesarului energetic. Alte categorii la care cerintele de energie sunt de asemenea crescute le reprezinta vierii de reproductie, scroafele gestante si cele lactante.

Necesarul de proteine si aminoacizi

Pentru animale acestea reprezinta substantele plastice de baza intrind in structura tuturor celulelor, enzimelor, hormonilor si altor substante cu actiune biologica activa. In organism, proteinele se afla intr-un proces continuu de reinnoire ceea ce constituie asa numita ,,stare dinamica a proteinei’’. Pentru porcine la care productia principala este carnea, ceea ce inseamna dezvoltarea tesutului muscular, nivelul proteic al ratiei este foarte important, fiind adesea un factor limitativ al cresterii.

Din considerente de pret exista tendinta utilizarii in ratia zilnica a cerealelor si subproduselor acestora in cantitate mai mare, care sunt mai ieftine decit furajele proteice  dar mai sarace in proteine.  Din punct de vedere economic utilizarea furajelor proteice este insa mai eficienta, deoarece acestea nu numai ca formeaza tesutul muscular , pielea , parul, organele, dar si hormonii, enzimele, singele, etc. De asemenea proteinele reprezinta si suportul material al sistemului imunitar si deci, rezistenta la imbolnaviri este corelata cu nivelul proteic al ratiei.

Nivelul scazut de proteina, pe linga influenta negativa asupra dezvoltarii , poate duce la tulburari grave organice, de metabolism si chiar de comportament, de exemplu aparitia canibalismului care este un fenomen prin care organismul simtind deficitul de proteina tinde sa-si refaca rezervele.

Din punct de vedere chimic, proteinele sunt alcatuite din aminoacizi, dar nu toti acesti aminoacizi au aceeasi importanta biologica. Unii dintre acestia pot fi transformati in organism din unul in altul, fiind denumiti neesentiali. Altii, in schimb, care nu pot fi sintetizati de catre organism sau sinteza nu se realizeaza la nivelul cerintelor, au fost denumiti esentiali, deoarece lipsa sau nivelul lor insuficient influenteaza utilizarea tuturor aminoacizilor si deci a proteinei in general.

Dintre aminoacizii esentiali citam: lizina, metionina, triptofanul, arginina, fenilalanina, histidina, izoleucina, leucina, treonina si valina.

Necesarul de vitamine

Pe linga substantele energetice si plastice , organismele vii au nevoie si de o serie de substante asa numite ,,biostimulatoare’’. Dintre acestea, vitaminele detin rolul principal avind un insemnat efect biologic.

Organismul animal poate sintetiza cu ajutorul florei intestinale o serie de vitamine plecind de la provitamine. La porc, asigurarea necesarului de vitamine prin furaje este chiar mai importanta decit la alte specii, deoarece spre deosebire de acestea, porcul poate sintetiza in organismul propriu foarte putine vitamine, deci procurarea lor se bazeaza pe aport exogen.

Vitamina A este importanta pentru buna functionare a tesuturilor epiteliale, celulelor retinei, a sistemelor respirator, reproducator, nervos si genito-urinar. Carenta in vitamina A duce la o receptivitate crescuta la boli, insuccese in reproductie, dezvoltarea necorespunzatoare a purceilor, rahitism, etc.

Vitamina B este importanta pentru o gama foarte larga de procese metabolice, pentru diferite organe, mergind de la tesutul nervos pina la aparatul genital sau ficat, actionind in multe procese oxidative care intervin in cresterea celulara.

Vitamina C are ca rol biologic fenomenele de oxidoreducere celulara si de aici actiunea antiinfectioasa, antitoxica si antialergica, precum si o actiune stimulativa asupra unei serii intregi de activitati enzimatice.

Vitamina D este reprezentata de un complex vitaminic cu rol in metabolismul fosfo-calcic si al nutritiei in general, prin ameliorarea proceselor nutritive dereglate de diferite boli infectioase.

Vitamina E reprezinta principala substanta biostimulatoare care asigura utilizarea de catre organism atit a vitaminelor liposolubile cit si a celor hidrosolubile, prin deosebita ei valoare antioxidanta .

Necesarul de elemente minerale

Elementele minerale iau parte la formarea scheletului, mentinerea presiunii osmotice in organism, a unui anumit pH, a dispersiei coloidale, solubilizarea proteinelor, excitabilitatea muschilor si nervilor, permeabilitatea membranelor celulare.

Mineralele necesare organismelor animale sunt clasificate in macroelemente, care in organism se gasesc in cantitati de ordinul multiplilor de gram si microelemente de ordinul submultiplilor de gram . Din grupa macroelementelor fac parte calciul, fosforul, potasiul, clorul, sulful si magneziul. Grupa microelementelor cuprinde: fierul, manganul, zincul, cuprul, cobaltul, iodul, fluorul si seleniul.

Asa cum s-a aratat in capitolul anterior, in cadrul SC AGRO NICOLESCU SRL se utilizeaza nutreturi combinate complete specifice fiecarei categorii de virsta si stare fiziologica, astfel :

- nutreturi tip « Porkers 25-45 kg» - utilizate pentru porci la ingrasat cu greutati cuprinse intre 25-45 kg ;

- nutreturi tip « Porkers 45-70 kg » - utilizate pentru porci la ingrasat cu greutati cuprinse intre 45-70 kg ;

- nutreturi tip « Porkers 70-110 kg » - utilizate pentru porci la ingrasat peste 70 kg si pina la sacrificare.

Nutreturile utilizate in cadrul fermei studiate, ale caror compozitie a fost aratata in capitolul anterior, se caracterizeaza printr-un nivel mare de energie si un continut scazut de proteina cruda, aminoacizi, minerale (fosfor), grasimi crude si fibra cruda .

Pentru caracterizarea nutreturilor utilizate, sunt prezentate mai jos, sub forma tabelara, valorile parametrilor nutritionali ai acestor furaje comparativ cu cei ai furajelor utilizate curent in U.E. Se observa urmatoarele :

- nutreturile utilizate in cazul fermei studiate au continut energetic ridicat , care se situeaza in valorile ghid indicate de BAT , la limitele superioare ale acestora pentru categoriile de porci corespunzatoare ;

- valoarea proteinei crude este la limita superioara BAT ;

- procentul de grasimi este mult inferior fata de valorile BAT ;

- balanta de aminoacizi este superioara valoric fata de BAT ;

- procentul de minerale se incadreaza in valorile ghid BAT ;

Explicatia diferentelor constatate consta in faptul ca in cadrul fermei utilizate se practica o tehnologie de crestere intensiva, urmarindu-se atingerea unor randamente de productie maxime (caracterizate prin cresterea zilnica in greutate si conversia hranei) in perioade scurte de timp. Acest lucru se realizeaza atit prin scheme de hibridare prin care se urmareste crearea de hibrizi industriali specializati pentru productia de carne, cit si printr-o tehnologie de furajare adecvata, specifica acestor rase de porci .

Compararea tehnicilor utilizate in ferma AGRO NICOLESCU cu tehnicile BAT indicate in BREF ILF se face pentru doua categorii de indicatori:

- tehnici de nutritie (numar de faze de hranire si reteta/compozitia nutretului combinat pentru fiecare categorie de animal)

- consumul de furaje.

Tabelul nr. 15: Conformarea cu cerintele BAT pentru tehnici de nutritie

| Parametrii nutritionali | BREF tab 3.10 | Ferma AGRO NICOLESCU |
| --- | --- | --- |
|  | Porci 35-90 kg | Porci 90-140 kg | Porci 25-45 kg | Porci 45-70 kg | Porci 70-110 kg |
| Proteina cruda (%) | 15-17 | 14-16 | 15,7 | 14,0 | 12,8 |
| Grasimi crude (%) | 4-5 | (5 | 3,02 | 2,18 | 1,65 |
| Total lizina (%) | 0,75-0,90 | 0,65-0,75 | 0,96 | 0,83 | 0,73 |
| Metionina+cistina (%) | 0,45-0,58 | 0,42-0,50 | 0,56 | 0,50 | 0,47 |
| Trionina (%) | 0,42-0,63 | 0,50 | 0,61 | 0,53 | 0,49 |
| Triptofan (%) | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
| Calciu (%) | 0,75-0,90 | 0,75-0,90 | 0,79 | 0,77 | 0,72 |
| Fosfor (%) | 0,62-0,70 | 0,50-0,70 | 0,54 | 0,51 | 0,49 |
| Energie digestibila (MJ/kg) | (13 | (13 | 15,11 | 14,57 | 14,48 |

| Parametrii nutritionali | BREF tab 3.8 | Ferma AGRO NICOLESCU |
| --- | --- | --- |
| Nivel curent de energie (MJ/kg) | Faza 1 ( purcel ) | 12,5-13,5 | 15,11 |
|  | Faza 2 ( porc la crescut ) | 12,5-13,5 | 14,57 |
|  | Faza 3 ( porc la finisat ) | 12,5-13,5 | 14,48 |
| Continutul de proteine (%) | Faza 1 ( purcel ) | 21 – 17 | 15,7 |
|  | Faza 2 ( porc la crescut ) | 18 – 14 | 14,0 |
|  | Faza 3 ( porc la finisat ) | 17 - 13 | 12,8 |
| Continutul de lizina (%) | Faza 1 ( purcel ) | 1,3 – 1,1 | 0,96 |
|  | Faza 2 ( porc la crescut ) | 1,1 – 1,0 | 0,83 |
|  | Faza 3 ( porc la finisat ) | 1,0 – 0,9 | 0,73 |

| Parametrii nutritionali | BREF tab 5.1 si 5.2 | Ferma AGRO NICOLESCU |
| --- | --- | --- |
| Continutul de proteine (%) | 25 – 50 kg | 15 – 17 | 15,7 |
|  | 50 – 110 kg | 14 - 15 | 14 – 12,8 |
| Continutul de fosfor total (%) | 25 – 50 kg | 0,45 – 0,55 | 0,54 |
|  | 50 – 110 kg | 0,38 – 0,49 | 0,51 – 0,49 |
| Parametrii nutritionali | BREF tab. 3.7– categorii porci, kg | SC AGRO NICOLESCU |
|  | 0-25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 25-45 | 45-70 | 70-110 |
| Furaj (kg/zi) | Ad libidum | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | 1,8 | 2,4 | 3,0 |
| Energie digestibila (MJ/kg) | 13,8 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 15,11 | 14,57 | 14,48 |
| Lizina (%) | 1,2 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,96 | 0,83 | 0,73 |

| Activitatea in cadrul AGRO NICOLESCU | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) |
| --- | --- | --- |
| a) Tehnici de nutritie |
| In fermă se utilizează hrana lichida, este transportată de la FNC şi descărcată în silozurile bucatariei furajere prin sisteme inchise, evitându-se emisiile de pulberi. Distributia hranei se face automatizat la fiecare troc. | Sistemul de hrănire este alcătuit din următoarele părţi : depozitarea, prepararea, sistemul de transport-distribuire, sistemul de dozare, hrănirea propriu-zisă Hrana poate fi uscată sau lichidă. Procesarea hranei constă în măcinare sau zdrobire şi amestecare. Hrana produsă la o fermă este stocată în silozuri sau şoproane sub forma cerealelor uscate. Diferitele tipuri de hrană uscată sunt mixate până ajung la conţinutul nutritiv adecvat, fiind apoi distribuită printr-un sistem cu melc, sau mecanic, prin tuburi/spirale ca şi hrană lichidă Procesul de hrănire poate varia de la cel manual la sistemele complet mecanizate şi automatizate. (BREF cap. 2.3.3.2) | Da |
| Animalele sunt hranite in faze diferentiate pe categorii de animale si faze biologice. Se utilizeaza nutret pe baza de cereale, srot, premix vitamino-minerale. Nutreturile utilizate in cadrul fermei studiate, ale caror compozitie a fost aratata in capitolul anterior, se caracterizeaza printr-un nivel mare de energie si un continut scazut de proteina cruda, aminoacizi, minerale (fosfor), grasimi crude si fibra cruda . | Măsurile de hrănire includ hrănirea în faze, formularea dietelor bazate pe nutrienţi digestibili/disponibili, utilizând diete cu cantităţi reduse de proteină şi supliment de amino acid şi utilizand diete cu fosfor redus şi supliment de fitaze şi/sau fosfati anorganici foarte digestibil . In continuare, utilizarea aditivilor (enzime, stimulatori de creştere) în hrană pot crește eficienţa în hrană, astfel crescând reţinerea nutrientului şi reducând cantitatea de nutrienţi rămasă în dejecţii. (BREF 5.2.1). | Da |
| b) Consum de nutret |
| Porci la ingrasat: 2,32 kg/cap/zi (2,46 kg furaj/kg spor) | Porci la ingrasat: 1,5 – 3,0 kg/cap/zi (BREF Sectiunea 3.2.1.2, tabel 3.7) | Da |

2.2.3.3. Sistemul de adapat

Fiecare boxă este dotata cu cate o adăpătoare din inox cu suzeta si cupa pentru evitarea pierderilor de apa.  Aceasta ofera posibilitatea grupului de animale din boxa sa bea apa separat de ceea care este administrata in hranitor, cantitatea de apa necesara fiecarui animal fiind un factor esential in cresterea si eficienta economica.

Instalatia de apa este compusa dintr-un sistem de conducte PVC pentru transportul apei din camera tehnica catre fiecare boxa cu animale, atat pentru hranitori cat si individual in fiecare boxa.

Sistem de adapare a porcinelor din interiorul halelor este conectat la conducta principala de alimentare cu apa si este alcatuit din: manometru de presiune, filtru pentru reducerea impuritatiilor, contor al cantitatii de apa si un medicator destinat medicatiiei animalelor in apa. Astfel, sistemul de adapare are un rol preventiv dar si in caz de inbolnavire dand posibilitatea de actionare rapida si eficienta asupra starii de sanatate a animalelor

Evaluarea BAT si masurile pentru conformare sunt prezentate de asemenea in tabelul nr. 16.

2.2.3.4. Ventilatie şi climatizare

Pentru minimizarea consumului de energie (electrica si termica) s-a făcut o izolare foarte buna a halelor astfel incat sa se evite formarea curenţilor de aer suplimentari si pentru a se asigura un schimb constant intre aerul viciat si aerul proaspat in hala de producţie.

Pe intreg parcursul anului se asigura un climat constant pentru efectivele de animale exploatate in grajduri. Variaţiile de volum de aer intre zi/noapte sau pe anotimpuri sunt adaptate si reglate corespunzător prin comanda computerizata transmisa prin senzori.

Pentru a economisi combustibilul el este controlat de computerul de clima care porneste si opreste sistemul dupa setarea comandata. Computerul de clima este cel care coordoneaza centralizat ventilatia, admisia, incalzirea, racirea in functie de setarea dorita pentru categoria de animale din adapost. Temperatura optima  in interiorul halelor de ingrasare este mentinuta intre 18-200C.

„Salturile" mari de schimbare a aerului in hala de productie sunt evitate asigurandu-se un schimb treptat si uniform, aceasta caracteristica a acestui tip de ventilatie asigura pe langa condiţii de climatizare foarte bune si o sanatate foarte buna a animalelor din exploatare, prin asigurarea unei profilaxii foarte eficiente in prevenirea imbolnavirilor respiratorii.

Pentru a asigura microclimatul cel mai potrivit pentru porcine exista posibilitatea de reglaj, in functie de temperatura si umiditatea din hala si conditiile meteorologice exterioare.

Incalzirea halelor de productie se realizeaza cu 4 aeroterme pe fiecare hala,  care functioneaza cu GPL, cu putere maxima de 33 kW si un consum mediu de 2,4 kg/h.

# Sistemul de racire ofera posibilitatea de a raci aerul in perioada foarte calda cu ajutorul apei si este alcatuit dintr-un sistem de tubulatura de otel prevazuta cu 140  duze pe fiecare hala foarte fine care imprastie apa sub forma de ceata in interiorul adapostului, reusind astfel sa scada temperatura. Acest sistem este controlat de catre computerul de clima fiind foarte eficient in lunile cu temperatura ridicata.

Sistemul de ferestre pentru admisia aerului proaspat in adapost este alcatuit dintr-un numar de ferestre corelat cu numarul de animale si greutatea acestora, un sistem automat de inchidere si deschidere care este conectat la computerul de clima fiind in stransa legatura si cu sistemul de ventilatie in asa fel incat sa creeze in adapost un microclimat optim cresterii si ingrasarii. Aceste ferestre sunt prevazute spre exterior cu plase de protectie impotriva pasarilor. Este deosebit de important sa existe o buna corelatie intre admisia si exaustarea aerului.

Sistemul de ventilatie este alcatuit din 8 ventilatoare/hala si tubulatura de evacuare care permit schimbul de aer proaspat necesar animalelor din adapost. Ventilatoarele sunt controlate de catre computerul de clima, care primeste informatia de la senzorii aflati in interiorul si exteriorul adapostului. Ventilatoarele sunt dotate cu convertizoare pentru econimisirea energiei si optimizarea fluxului de aer.

2.2.3.5. Sistemul de colectare, tratare si eliminare a dejectiilor

Colectarea si transportul apelor uzate si al dejectiilor

Colectarea dejectiilor la nivelul adaposturilor se face la toate categoriile de animale in spatii care nu permit in nici un caz infiltrare apei in sol. Spatiile de colectare au structura se beton armat sclivisit. Sistemele de colectare au fost proiectate pentru eviatrea emisiilor de de gaze (NH3,H2S,CH4, CO2, NO2).

Boxele nu se spala zilnic. Periodicitatea operaţiilor de curăţare/spălare a halelor depinde de categoria de animal care este crescut în hală şi de faza de creştere în care se găseşte acesta.

Halele de productie sunt prevazute cu cuve betonate (h = 500 mm) subterane acoperite cu gratare care asigura pavimentul. Canalele colecteaza apa de igienizare si dejectiile si periodic se deverseaza in canalizarea exterioara.

În canalele colectoare de sub pardoseala halelor de creştere se colectează atât fecalele cât şi urina animalelor, în aceste canale fiind colectate şi pierderile de apă de la sistemele de adăpare, precum şi eventualele pierderi de furaj.

Sistemul de evacuare al dejectiilor este compus din tubulatura PVC de 250 cm prevazuta cu valve si piese de conectare care au menirea de a prelua dejectiile din hala de porci si a le evacua catre bazinul precolector, de unde sunt apoi sunt pompate catre gropile de dejectii. Evacuarea se face prin actionarea dopurilor din fiecare alveola de sub boxa porcilor si datorita presiunii existente in tubulatura de colectare, dejectiile sunt  eliminate din aceste spatii betonate.

Evacuarea dejecţiilor se face prin transport cu apă, gravitaţional si prin pompare, prin reţeaua de canalizare la laguna de dejectii.

Golirea canalelor din adăposturi se va face periodic prin ridicarea dopului,  iar apele uzate şi dejectiile sunt deversate in exteriorul halei in cate 2 bazine/hala, de unde sunt preluate gravitational in bazinul precolector situat in exteriorul halelor iar apoi prin pompare dejectiile sunt  deversate in  laguna.

Transportul dejectiilor spre statia de pompare si mai departe spre laguna se face prin sistem inchis de canale etanse, prevazute cu camine de vizitare acoperite cu capace si conducte ingropate.

Colectarea si evacuarea dejectiilor si apelor uzate tehnologice se realizeaza prin:

- canale colectoare ptentru dejectii, acoperite cu gratare din placi perforate din beton armat;

- conducte din PVC Dn = 250 mm, racorduri canale - conducte obturatoare hidraulice, actionate prin carlig;

- camine exterioare (cate 2 bazine/hala) de cate 0,7 m3;

- conducta exterioare din PVC Dn = 300 mm, racordata la caminul de precolectare cu V = 24,3 m³;

- din bazinul precolector, dejectiile sunt pompate printr-o conducta din PEID PE80, cu Dn = 160 mm catre laguna de dejectii;

- dejectiile sunt stocate intr-o laguna cu V = 5676,5 m, iar dupa perioada de fermentare se utilizeaza ca ingrasamant natural.

Colectarea apelor uzate menajere, se face astfel:

- Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar nr. 1, sunt preluate de o conductă din PVC cu Dn = 110 - 160 mm şi sunt descărcate într-o microstaţie compactă de epurare, tip Criber SBR Full Control, cu capacitatea de 1,2 mc/zi, prevăzută cu un bazin colector final, vidanjabil, din PVC, cu V = 5,0 mc.

Apele menajere uzate, epurate, şi nămolul rezultat, stocate temporar în bazinul colector final al microstatiei Criber SBR, sunt vidanjate periodic prin grija beneficiarului apoi sunt transportate si descărcate în laguna de colectare-stocare temporară a dejecţiilor provenite de la halele de îngrăşare a porcilor.

- Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar aferent FNC, bucătăria de preparare furaje şi filtrul sanitar nr. 2, sunt colectate prin conducte din PVC si PEID cu Dn = 40-125 mm şi sunt dirijate într-un bazin vidanjabil din PVC cu V = 1,5 mc.

Periodic, aceste ape sunt vidanjate de către beneficiar şi descărcate în căminul de canalizare C3, prin care ajung în microstaţia de epurare Criber SBR, urmând a fi epurate.

- Apele menajere uzate rezultate de la igienizarea sălii de necropsie şi a instrumentarului aferent, sunt colectate şi stocate temporar într-un bazin vidanjabil îngropat, din beton armat, cu V = 3,0 mc.

De asemenea, aceste ape sunt vidanjate periodic de către beneficiar şi descărcate în căminul de canalizare C3, prin care ajung în microstaţia de epurare Criber SBR, urmând a fi epurate.

Apele pluviale de pe cladirile obiectivului si de pe platforma amenajata sunt deversate gravitational pe terenul natural din incinta.

Managementul dejectiilor

Sunt implementate doua metode BAT posibile pentru depozitarea / tratarea dejectiilor.

1. Stocarea dejectiilor in lagune / rezervoare (tratare prin fermentare anaeroba BREF 4.9.7)

Depozitarea dejectiilor in lagune / rezervoare supraterane (precedata sau nu de separarea mecanica), este o metoda BAT, care serveste atat pentru stocarea apelor uzate pana in momentul utilizarii la fertirigatii cat si ca metoda de tratare biologica a dejectiilor (BREF ILF Sectiunea 2.6.5). Se considera ca durata necesara pentru fermentarea anaeroba a dejectiilor este 7- 8 luni in conditii de clima continentala (BREF ILF Sectiunea 3.3.1). BAT este sa se asigure capacitatea necesara pentru stocarea dejectiilor pana la aplicarea acestora pe camp (BREF ILF Sectiunea 5.2.5).

După staţionarea în laguna, pe durata a două cicluri de îngrăşare, apele uzate (menajere epurate şi cele tehnologice rezultate de la igienizarea halelor) şi dejecţiile semilichide, vor putea respecta condiţiile din actele normative şi studiile agrochimice şi pedologice şi vor putea fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole proprii şi/sau arendate sau pe cele deţinute de terţi (pe bază de contracte de furnizare-preluare ce vor fi încheiate cu aceştia), conform prevederilor BAT, Ordinelor comune ale M.M.G.A. şi M.A.P.D.R. nr. 344/708/2004, 242/197/2005 şi 1182/1270/2006, STAS nr. 9450-88 şi Codului de bune practici agricole Vol.l „Protecţia apelor împotriva poluării cu fertilizanţi proveniţi din agricultură şi prevenirea fenomenelor de degradare a solului, provocate de practicile agricole" (administrarea pe terenurile agricole se va face de regulă toamna după recoltare şi primăvara înainte de însămânţare).

Administrarea acestui fertilizant pe terenurile agricole se va face în baza prevederilor unui Studiul agrochimic şi pedologic.

2. Utilizarea aditivilor pentru tratarea dejectiilor (BREF 4.9.10)

În scopul prevenirii colmatării canalelor cu fractiunea solidă provenita din fecale se foloseste un tratament bio-enzimatic al dejecţiilor, care  are ca scop schimbarea proprietatilor fizice ale dejectiilot, facandu-le mai usor de monipulat.

Acesti aditivi utilizati nu sunt periculosi si contribuie la descompunerea accelerata a dejectiilor, în special a fracţiunii solide, cu eliberarea apei structurale şi deci cu diluţia naturală a dejecţiilor.

In acelaşi timp datorită descompunerii accelerate a substantelor organice din dejectii are loc degajarea accelerata de gaze sub forma de bule fine, in cantitate mult mai mare decât in cazul dejectiilor netratate, fapt care mentine particulele solide fine in suspensie, împiedicând sedimentarea acestora, formarea crustei si reducerea stratificarii dejectiilor.

In plus, ca urmare a folosirii tratamentului bio-enzimatic este redus puternic nivelul amoniacului si  mirosurilor din cadrul fermei inclusiv cele din zona batalului. De asemenea, curatarea bazinelor este mult mai usoara si rapida, conducand la economia de apa si energie.

Prin mentinerea dejectiilor intr-o stare omogena, utilizarea in agricultura este usurata prin controlul mai bun al dozarii dejectiilor.

Laguna pentru depozitarea dejectiilor si apelor uzate tehnologic

Laguna are rolul de a depozita dejectiile, apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor si apele uzate menajere epurate, in vederea fermentarii anaerobe.

Laguna pentru stocarea fractiei lichide a dejectiilor este realizata prin sapatura, taluzare si compactare, dotata cu diguri perimetrale, cu urmatoarele caracteristici:

- panta  = 330;

- adancimea  = 2,1 m;

- inaltimea digurilor = 2,40 m;

- capacitatea = 5676,51 mc.

Impermeabilizarea lagunei s-a realizat in urmatorul sistem:

- Strat de argila compactata;

- Izolatie hidrofuga din geomembrana.

Laguna este  proiectata sa depoziteze dejectiile, apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor si transportul dejectiilor si apele uzate menajere epurate supuse unui proces de  fermentatie anaeroba, timp de minim 6 luni pana in momentul extragerii si imprastierii lor pe terenurile agricole.

Laguna  este  echipata cu 2 mixere cu actionare electrica pentru omogenizarea continutului. Omogenizarea se efectueaza periodic pentru accelerarea degradarii materiei organice si inainte de golire pentru mentinerea in suspensie a substantelor solide.

Pentru detectarea si monitorizarea eventualelor exfiltraţii, laguna este dotata cu un sistem de drenuri aşezate transversal pe sub fundul bazinului, dintr-un taluz in celalalt, cu o panta de 1-2%. Capatul cel mai coborat se inchide intr-o conducta plasata vertical. Dacă există vreo scurgere, conductele de drenaj vor colecta şi conduce lichidul spre puţurile de monitorizare unde poate fi observat. Sistemul de drenare serveşte de asemenea ca şi protector împotriva acumulărilor de gaze la capătul mai ridicat al conductei eliberând gazele colectate de sub fundul membranei, prevenind astfel umflarea acesteia.

Pentru monitorizarea apei freatice in zona lagunei au fost realizate 2 foraje de  monitorizare a acviferului cu adancimea de 9 m si care intercepteaza acviferul in intervalul 4,5 – 9 m.

Tabelul nr. 16: Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru adapostire, curatirea adaposturilor, colectarea, procesarea si evacuarea dejectiilor

| Activitatea in cadrul AGRO NICOLESCU | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) |
| --- | --- | --- |
| a) Pardoseala |
| Boxe comune cu pardoseala acoperita total cu gratare din beton. Sistemul utilizat reducere emisiile de amoniac cu 25% fata de sistemul de referinta. | Conform BREF ILF sectiunea 5.2.2, BAT pentru cresterea si ingrasarea porcilor este: adapost cu podea acoperita total cu gratare si sistem vacuumatic pentru evacuarea dejectiilor (BREF ILF Sectiunea 4.6.1.1); | Da |
| b) Curatirea boxelor |
| Curatirea generala a halelor si canalelor colectoare se face cu masina de spalat sub presiune, dupa fiecare ciclu de productie. | BAT reprezinta reducerea cantitatii de apa utilizata, prin urmatoarele masuri: - curatarea adaposturilor si echipamentelor cu apa sub presiune mare dupa fiecare ciclu de productie; - in timpul curatirilor zilnice, apa rezultata din spalarea pardoselilor patrunde in canalul de colectare a dejectiilor si, de aceea, trebuie gasita relatia optima intre curatenie si utilizarea unei cantitati cat mai reduse de apa; - monitorizarea si evidenta consumurilor de apa; - detectarea si repararea scurgerilor (BREF ILF Sectiunea 5.2.3) | Da |
| c) Ventilarea halelor |
| Halele sunt prevazute cu sistem automatizat pentru controlul ventilatiei si climatizarii. | BAT reprezinta: reducerea emisiilor de amoniac in hala si reducerea energiei utilizate pentru ventilatie, prin urmatoarele masuri: - aplicarea ventilatiei naturale ori de cate ori este posibil; - pentru ventilatia artificiala: optimizarea proiectarii sistemului de ventilatie in fiecare hala astfel incat sa se realizeze un control adecvat al temperaturii si ventilatie minima in timpul iernii; - evitarea rezistentei la ventilatie prin verificare frecventa si prin curatarea prafului din sistemul de ventilatie si de pe elice (BREF ILF Sectiunea 4.4.2; 5.2.4). | Da |
| d) Colectarea si evacuarea dejectiilor |
| Canale de colectare a dejectiilor situate sub boxe, prevazute cu un sistem de evacuare frecventa a dejectiilor. | Conform BREF ILF sectiunile 5.2.2., pentru toate categoriile de animale BAT este sistem de evacuare fercventa a dejectiilor. | Da |
| e) Depozitarea dejectiilor |
| Dejectiile se depoziteaza intr-o laguna impermeabilizata, in vederea fermentarii anaerobe. Capacitatea lagunei este suficienta pentru a asigura o perioada de mineralizare de minim 6 luni. | Proiectarea spaţiilor de depozitare pentru dejecţiile de porcine cu o capacitate suficientă, până la procesarea ulterioară şi împrăştierea pe câmp. Capacitatea necesară depinde de climă şi de perioadele în care împrăştierea pe câmp nu este posibilă. (BREF cap 4.9.1, 4.9.4, 4.9.7, 5.2.6.) | Da |
| f) Adapare |
| Adaparea se face prin suzete cu cupe instalate in fiecare boxa. Sistemul de adapare este complet automatizat. Consum biologic mediu este 7l/cap/zi pentru porci grasi | Distribuirea la animale se realizează prin: pipe amplasate în troc pipe amplasate într-o cupă pipe de sugere, care se deschid printr-o valvă acţionată de animale Distribuirea apei prin pipe de sugere/suzete este menită să evite pierderile, dar economisirea apei în fermă vizează îndeosebi utilizarea acesteia în alte activităţi – întreţinerea reţelelor de transport apă, utilizarea apei pentru igienizare. (BREF cap. 2.3.3) | Da |
|  | Consum mediu pt. adapat animale: 4 – 10 l/zi pe animal (BREF cap. 3.2.2.2.1, tabel 3.13) | Da |
| g) Curatarea si igienizarea boxelor |
| Curatirea generala a halelor si canalelor colectoare se face cu masina de spalat sub presiune, dupa fiecare ciclu de productie. | Curatirea cu apa sub presiune dupa ciclul de productie. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3) | Da |
| Consumul de apa pentru igienizarea halelor si evacuarea dejectiilor: 496 m3/ an. Reprezinta aproximativ 0,17 m3/loc/an. | Consumul mediu de apa pentru curatenie: 0,07 – 0,3 m3/cap/an (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.2.2; tab. 3.16) Pastrarea unui echilibru intre consumul de apa si mentinerea curateniei. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3). | Da |
| h) Monitorizarea consumului de apa |
| Forajul este dotat cu apometru; consumul de apa se inregistreaza. | Evidente privind consumul de apa. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3). | Da |
| i) Detectarea si remedierea pierderilor necontrolate |
| Scurgerile se detecteaza prin control vizual si eventualele defectiuni se remediaza cat mai repede posibil | Detectarea si remedierea scurgerilor. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3). | Da |

2.2.4 Alte activitati

2.2.4.1. Epurarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere provenite de la filtru sanitar C2 sunt preluate de o conducta din PVC DN=110-160 mm si descarcate intr-o microstatie compacta de epurare, tip Criber SBR Full Control, cu capacitate de 1,2 mc/zi, prevazuta cu bazin colector final, vidanjabil, din PVC cu V=5,0 mc.

Apele menajere uzate provenite de la grupul sanitar aferent FNC, bucataria de preparare furaje si Filtru Sanitar C3 sunt colectate prin conducte din PVC si PEID cu DN=40-125 mm si sunt dirijate intr-un bazin vidanjabil din PVC cu V=1,5 mc. Apele menajere uzate rezultate de la igienizarea salii de necropsie si a instrumentarului aferent sunt colectate si stocate temporar intr-un bazin vidanjabil ingropat, din beton armat cu V= 3,0 mc. Periodic aceste ape vor fi vidanjate si descarcate in caminul de canalizare, prin care ajung in microstatia de epurare Criber SBR, urmand a fi epurate.

Ministatia de epurare CRIBER SBR Full Control este un sistem monobloc. Toate cele 5 etape (alimentare, aerare, decantare, evacuare, recirculare nămol) au loc în interiorul aceluiasi bazin dublu compartimentat (decantor si cameră de aerare). Circulatia apei pe parcursul celor 5 etape se face cu ajutorul air-lift-urilor antrenate de o suflantă, cu ajutorul căreia se face si introducerea aerului:

Etapa 1 – alimentare: O cantitate predeterminată de apă uzată este preluată din bazinul de decantare cu ajutorul unui air-lift si se introduce în bazinul de aerare unde se amestecă cu nămolul activ rămas din ciclul precedent. Datorită formei speciale a air-liftului, numai apa decantată (fără solide si fără grăsimi) este transferată în bazinul de aerare.

Etapa 2 – aerare:  Apa uzată este aerată în intervale regulate si bine definite. Prin oprirea si pornirea aerării au loc procesele de nitrificare-denitrificare, ceea ce duce la o eliminare eficientă a compusilor organici ai azotului. Distributia aerului în masa apei se face cu ajutorul unor membrane de cauciuc cu perforatii fine. Datorită dimensiunii mici a bulelor de aer introduse, o mare cantitate de oxigen poate fi dizolvată în apă. Cu ajutorul acestui oxigen, microorganismele (prezente în nămolul activ) decompun substanta organică (pe care o utilizează ca sursă de hrană) si se înmultesc.

Etapa 3 – decantare: În această etapă se opreste toată instalatia, lăsând timp suficient pentru sedimentarea flocoanelor de nămol care se depun pe fundul bazinului. În acest fel, în partea superioară a bazinului ia nastere o zonă cu apă limpede, epurată.

Etapa 4 – evacuare: Apa epurată decantată se evacuează în cantitate determinată tot cu ajutorul unui air-lift, numai din partea superioară a camerei.

Etapa 5 – recirculare nămol: Datorită faptului că nămolul activ se înmulteste, o parte din acesta este recirculat din bazinul de aerare în decantor.

Microstatia prevazuta cu bazin colector final,  vidanjabil, din PVC cu V=5,0 mc .

Periodic, apele menajere uzate, epurate si namolul rezultat, stocate temporar in bazinul colector final al microstatiei Criber SBR sunt vidanjate prin grija beneficiarului si transportate si descarcate in laguna de colectare-stocare temporara a dejectiilor semilichide provenite de la halele de ingrasare a porcilor .

2.2.4.2. Incalzirea spatiilor de lucru

Incalzirea corpurilor de cladire C2 - Filtru sanitar, C3 - Filtru sanitar, C14 - Cabina cantar si C30 - Cladire administrativa se realizeaza cu incalzire electrica in pardoseala.

Corpurile C1 FNC – birou, C4 - Bucatarie preparare furaje, C8, C9, C10 - Pasarele de legatura C11 - Sala necropsie precum si sunt incalzite cu ventiloconvectoare electrice.

Pentru C5, C6, C7 – Hale crestere porci incalzirea se face cu aeroterme ce functioneaza cu combustibil tip gaz petrolier lichefiat GPL.

Restul cladirilor destinate depozitarii si procesare cereale nu necesita incalzire.

Apa calda menajera pentru filtrele sanitare este asigurata de panori solare montate pe cladirile celor 2 filtre sanitare.

2.2.4.3. Stocarea materialelor – depozite de materii prime, rezervoare subterane

Gama de materiale utilizate în activitatea SC AGRO NICOLESCU SRL este relativ redusă, ea rezumându-se în principal la furaje, apa, GPL si la materialele pentru dezinfectia halelor pentru cresterea porcilor. În cantităti mici, în activitatea fermei sunt utilizate motorina, piese si materiale necesare întretinerii echipamentelor.

GPL-ul se depoziteaza in 4 butelii de 4850 litri fiecare si 1 butelie de 9150 litri. Astfel, capacitatea maxima de depozitare a GPL-ului este de 28 550 litri, respectiv, 15,4 tone.

Cu exceptia furajelor, GPL-ului si apei, toate celelalte materiale necesare desfăsurării activitătii din fermă nu sunt depozitate în ferma; ele se aprovizioneaza cand este nevoie.

Substantele chimice utilizate pentru igienizarea halelor de crestere a porcilor sunt păstrate pe întreaga perioadă de depozitare, în ambalajele în care au fost ambalate de către firmele producătoare. Accesul la aceste substante il au numai persoanele autorizate.

Furajele sunt depozitate în silozuri metalice, amplasate pe platforme betonate. Sunt utilizate silozuri metalice, fiecare din ele fiind echipate cu instalatii etanse de umplere si golire.

Motorina se aprovizioneaza de la statiile de distributie a carburantilor si se depoziteaza direct in rezervoarele utilajelor / echipamentelor.

In incinta unitatii sunt prevazute spatii amenajate pentru depozitarea tuturor categoriilor de deseuri produse.

2.3. Activităţi de dezafectare

Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

In acest scop se va elabora Planul de inchidere a instalatiei are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa in viitor si se bazeaza pe urmatoarele elemente:

- spălarea şi dezinfectarea halelor de crestere a porcilor;

- golirea continutului de ape uzate din toate structurile subterane si supraterane: bataluri, canale colectoare si bazine colectoare;

- spălarea şi dezinfectarea structurilor subterane si supraterane;

- evacuarea apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane si supraterane;

- ambalarea deseurilor si eliminarea acestora;

- colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor menajere şi industriale.

Tabelul nr. 15: Structuri subterane

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Retea de canalizare interioara si exterioara. Camine de vizitare. Lagune, bazin de colectare si pompare dejectii. | Dejectii, ape uzate de la spalarea halei | Golirea preliminara, spalarea si igienizarea retelei de canalizare |

Tabelul nr. 16: Structuri supraterane

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Hale de productie, alte cladiri. | Nu | Nu exista alte pericole potentiale pentru mediu |

Pe amplasament nu exista zone de depozitare a deseurilor periculoase.

Tabelul nr. 17: Zone in care se preleveaza probe

| Zone/ localizari in care se preleveaza probe | Motivatie |
| --- | --- |
| Eventual, din jurul structurilor subterane | Prelevarea de probe de sol din jurul structurilor subterane va avea ca obiect stabilirea gradului de incarcare cu fertilizanti a solului, deoarece acestea servesc la stocarea de ape uzate cu continut de azot si fosfor. |

Nu este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza incetarea activitatii cu minimum de risc pentru mediu.

Inainte de data prevazuta pentru scoaterea din functiune, se va inainta APM Buzau o notificare in vederea stabilirii obligariilor de mediu la încetarea activităţii.

Planul de inchidere a activitatii si de refacere a amplasamentului

- Curătarea şi dezinfectarea halelor

Inchiderea completa a activitatii va fi precedata de curatarea si dezinfectarea halelor de productie respectandu-se aceeasi tehnologie ca in cazul unei depopulari obisnuite, mai putin actiunile de pregatire a halei pentru repopulare.

- Golirea continutului de ape uzate si dejectii lichide din toate structurile subterane si supraterane: bataluri, conducte si bazine colectoare si de stocare.

Se va proceda la golirea prin vidanjare a intregii cantitati de apa cu continut de resturi de dejectii rezultata din spalarea halei si adunata in bazinele colectoare.

- Spălarea şi igienizarea bazinelor colectoare si a celor de stocare

Dupa golirea bazinelor se va face spalarea acestora iar apa rezultata va fi de asemenea vidanjata

- Demolarea halelor si a celorlalte structuri supraterane.

In functie de destinatia ulterioara a amplasamentului, este posibil sa se doreasca demolarea tuturor structurilor supraterane. In acest caz:

  - se va elabora un proiect de demolare;

  - se va obtine autorizatia de demolare;

  - actiunile propriu-zise se vor desfasura pe baza proiectului si in conformitate cu toate normele de securitate specifice;

  - deseurile de constructie vor fi manevrate si eliminate in conformitate cu regulile aplicabile pentru gestionarea deseurilor, in baza prevederilor din proiectul de demolare.

- Gestionarea materialelor de constructie periculoase.

In componenta cladirilor de pe amplasament nu sunt materiale periculoase.

- Colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor menajere şi industriale.

De asemenea in baza prevederilor din proiectul de demolare, toate deseurile ramase in incinta vor fi colectate si eliminate corespunzator.

3. Deşeuri

Pe amplasamentul SC AGRO NICOLESCU SRL, principalele tipuri de deseuri (care in cazul altor tipuri de instalatii IPPC se pot minimiza teoretic printr-o folosire judicioasa a materiilor prime) sunt dejectiile si cadavrele de animale. In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire.

In cazul cadavrelor, mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare. Cadavrele de animale sunt preluate de firme specializate in eliminarea acestor tipuri de deseuri.

Celelalte tipuri de deseuri sunt in general in cantitati nesemnificative si depind de activitatile conexe desfasurate in ferma.

3.1. Tipuri şi cantităţi de deşeuri rezultate

3.1.1. Tipuri şi cantităţi de deşeuri rezultate în perioada de execuţie

Deşeuri inerte şi nepericuloase

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase se stabileşte obligativitatea pentru agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice, de a ţine evidenţa gestiunii deşeurilor.

Conform listei menţionate, deşeurile din construcţii se clasifică după cum urmează:

- 01 04 08 deşeuri de piatră şi spărturi de piatră;

- 17 01 07 beton, cărămizi,  materiale ceramice;

- 17 02 01 lemn;

- 17 02 02 sticlă;

- 17 02 03 materiale plastice;

- 17 04 07 amestecuri metalice;

- 17 09 00 deşeuri amestecate de materiale de construcţie.

Examinand lista de mai sus, se constată că nu apar deşeuri periculoase întrucât această categorie de deşeuri nu se generează prin lucrările de construcţie proiectate.

Deşeurile de lemn, sticlă, materiale plastice, deşeurile de piatră şi spărturi de piatră, beton, cărămizi, materiale ceramice se încadrează în categoria deşeurilor rezultate in urma lucrărilor de construcţii.

Deşeurile solide menajere vor fi colectate în pubele, depozitate în spaţii special amenajate în incintă, selectate şi evacuate periodic la gropile existente sau după caz reciclate.

3.1.2. Tipuri şi cantităţi de deşeuri rezultate în perioada de exploatare

În perioada de exploatare a obiectivului proiectat vor rezulta urmatoarele deşeuri:

- 20 03 01 - deseuri de tip menajer din activitatea personalului care lucreaza in incinta;

- 02 01 06 - dejectii animaliere;

- 02 01 02 - cadavre de animale;

- 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 10* - deseuri de ambalaje;

- 18 02 01, 18 02 02*, 18 02 03, 18 02 05* - deseuri medicale;

- 02 03 99 – corpuri straine;

- 02 01 03 – deseuri de tesut vegetal;

- 13 02 06 * - ulei uzat.

Tabelul 18: Compoziţia medie a bălegarului în kg per 1000 kg de bălegar [BREF ILF, Tabel 3.33]

|  | N total | Nm | Norg | P205 | K20 | MgO | Na20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mixtura de dejectii |
| Porci de sacrificat | 7.2 | 4.2 | 3.0 | 4.2 | 7.2 | 1.8 | 0.9 |
| Scroafe | 4.2 | 2.5 | 1.7 | 3.0 | 4.3 | 1.1 | 0.6 |
| Fractia lichida a dejectiilor |
| Porci de sacrificat | 4.0 – 6.5 | 6.1 | 0.4 | 0.9 – 2.0 | 2.5 – 4.5 | 0.2 – 0.4 | 1.0 |
| Scroafe | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 0.2 |
| Fractia solida |
| Porci (crestere pe asternut de paie) | 7.0 – 7.5 | 1.5 | 6.0 | 7.0 – 9.0 | 3.5 – 5.0 | 0.7 – 2.5 | 1.0 |
| Nm = azot metabolic Norg = azot organic |

Estimarea volumului de dejectii

Tabel 19. Cantitati anuale de dejectii (balegar si urina)

| Categorie de animale | Numar capete | Zile / ciclu | Nr cicluri/an | Factori de emisie1) [kg/ cap/ zi] | Cantitati anuale de dejectii [t/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porci de ingrasat | 3000 | 90 | 3,4 | 5,1 | 4682 |

1) BREF ILF Sectiunea 3.3.1.2 tabel 3.27;

Tabel 20. Volume anuale de dejectii (balegar si urina)

| Categorie de animale | Numar capete | Factor de emisie pt. dejectii1) [m3/ loc/ an] | Volum de dejectii [m3/ an] |
| --- | --- | --- | --- |
| Porci de ingrasat | 3000 | 1,4 | 4200 |

1) BREF ILF Sectiunea 3.3.1.2 tabel 3.27

Tabel 21. Fundamentarea volumului batalurilor

| Sursa | Categorie lichid depozitat | Cantitate [m3/an] |
| --- | --- | --- |
| Dejectii | Dejectii | 4200 |
| Apa pentru evacuarea dejectiilor | Apa uzata | 450 |
| Apa pentru spalarea halelor | Apa uzata | 46 |
| Filtrul sanitar | Apa uzata menajera epurata | 91 |
| TOTAL | 4788 |

Prin urmare, capacitatea proiectata a batalurilor (5676,51 m3) asigura depozitarea in conditii de siguranta a intregii cantitati de dejectii si apa uzata (din evacuarea dejectiilor si igienizarea halei) produse intr-un an.

Tipurile si cantitatile de deseuri generate din activitatea de crestere a porcilor sunt prezentate in tabelul nr. 22.

Tabel 22. Tipurile si cantitatile de deseuri generate

| Nr crt | Cod deseu | Denumire deseu | Sursa/ provenienta | Cantitatea | Starea fizica | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri menajere | Intreaga unitate | Cca 2,7 tone/an | solida | Europubele |
| 2. | 02 01 02 | Deşeuri de ţesuturi animale (mortalitati) | Procesul de crestere si ingrasare porci | Cca 5 tone/an | solida | Containere frigorifice |
| 3. | 02 01 06 | Dejectii animaliere | Procesul de crestere si ingrasare porci | Cca. 4200 m3/an | lichida | Laguna impermeabilizata |
| 4. | 18 02 01 18 02 02* 18 02 03 18 02 05* | Deseuri medicale | Activitatea de asistenta medicala | Cca 200 kg/an | solida | Cutii inscriptionate corespunzator |
| 5. | 15 01 01 15 01 02 15 01 04 15 01 10* | Ambalaje | Procesul tehnologic | 100 kg/an | solida | Se colecteaza in saci, in magazia filtrului sanitar |
| 6. | 02 03 99 | Corpuri straine | Depozitarea cerealelor | 30 kg/an | solida | Saci big-bags, pe platforma betonata |
| 7. | 02 01 03 | Deseuri de tesuturi vegetale | Depozitarea cerealelor | 12 t/an | solida | Saci big-bags, pe platforma betonata |
| 8. | 13 02 06* | Ulei uzat | Grup generator | 30 l/an | lichida | Bidoane de plastic |

3.2. Modul de gospodărire a deşeurilor

Modul de gospodărire a deşeurilor se prezintă sintetic în cele ce urmează.

Tabelul nr. 23: Modul de gospodărire a deşeurilor

| Tip deseu | Cod deseu | Mod de colectare / evacuare |
| --- | --- | --- |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | În interiorul incintei sunt organizate puncte de colectare prevăzute cu containere de tip pubelă. Periodic acestea vor fi golite de maşinile de salubritate. Contract de prestari servicii incheiat cu SC RER Ecologic Service Buzau SA. |
| Deşeuri de ţesuturi animale (mortalitati) | 02 01 02 | Se depoziteaza temporar intr-o lada frigorifica si se elimina prin firme specializate - SC Eco Neutralizare Gringasi SRL Bucuresti |
| Dejectii animaliere | 02 01 06 | Dejectiile se evacueaza periodic din halaele de crestere a porcilor si se depoziteaza temporar in laguna. Se valorifica in agricultura ca fertilizant. |
| Deseuri medicale | 18 02 01 18 02 02* 18 02 03 18 02 05* | Ambalajele de medicamente sau vaccinuri rezultate din activitatea de asistenta veterinara se colecteaza separat de medicul veterinar si se elimina prin firme specializate. Contract de prestari servicii incheiat cu SC Deraty Max SRL |
| Ambalaje | 15 01 01 15 01 02 15 01 04 15 01 10* | Firme specializate in valorificare / eliminare. |
| Corpuri straine | 02 03 99 | Saci big-bags, pe platforma betonata. Se elimina impreuna cu deseurile menajere |
| Deseuri de tesuturi vegetale | 02 01 03 | Saci big-bags, pe platforma betonata. Se utilizeaza ca ingrasamant organic pentru terenurile agricole |
| Ulei uzat | 13 02 06* | Bidoane de plastic. Se elimina prin firme autorizate |

4. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA

4.1. Impactul in timpul perioadei de constructie

Conform celor prezentate, in faza de constructie se vor realiza urmatoarele lucrari:

- lucrari de constructie a halelor de crestere a porcilor, filtrelor de personal, cladirea Necropsie, lagunelor pentru depozitarea temporara a dejectiilor, gospodariei de apa, Silozurilor pentru depozitarea cerealelor, Fabricii de nutreturi combinate, retelelor de alimentare cu apa, canalizare, electricitate;

- achizitionarea si montarea unor echipamente specifice tehnologiei de crestere a porcilor (adapare, hranire, iluminare, climatizare, instalatie de separare a dejectiilor) si depozitare si procesare a cerealelor.

- amenajare cai de acces.

Toate lucrarile se vor desfasura in incinta complexului agro-zootehnic si vor generea doar niveluri reduse de pulberi si zgomot precum si deseuri specifice din  constructii.

Se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi si a zgomotului astfel incat efectul acestora sa nu se resimta in afara amplasamentului.

Deseurile vor fi eliminate in conformitate cu cerintele legale.

4.2. Apa

4.2.1. Conditiile hidrogeologice ale amplasamentului

Din punct de vedere geologic, se intalnesc de jos in sus, stratele de Fratesti situate situate la aproximativ 20,0 m pana la 80,0 m, impartite pe trei orizonturi din doua fasii de argila, peste care sta complexul marnos, gros de 10 ÷ 50 m, urmeaza loessurile vechi, loessurile mai moi, peste care se gasesc nisipurile eoliene şi formatiunile noi de aluviuni.

Soclul cristalin a functionat, in perioada paleozoicului si mezozoicului, ca o paltforma labila subsidenta, peste care s-au acumulat sedimente cu grosimi foarte mari. Sedimentele depuse in intervalul paleozoic – cretacic sunt constituite mai ales din calcare si impreuna cu soclul formeaza asa numitul fundament al Platformei Valahe.

Cercetările geotehnice efectuate au constat din observaţii de ansamblu asupra terenului din incinta amplasamentului, precum si din executarea a 6 foraje geotehnice care au investigat terenul până la adâncimea de 5,00 - 6,00 m de la T.N.

In foraje s-a interceptat urmatoarea succesiune litologica:

- de la suprafaţă -  sol vegetal cu grosimea de 0,70 - 0,80 m;

- apoi un orizont de praf argilos nisipos macroporic, cafeniu la partea superioara, care devine gălbui in adancime, cu CaCO3 si cu grosimea de 2,50 - 3,60 m;

- in continuare, incepand cu adancimea de 3,20 - 4,30 m de a TN, forajele au interceptat un strat de nisip prafos gălbui ruginiu, cu umiditate in jurul adancimii de 4,50 - 5,00 m, intalnit pana la adancimea de 5,00 - 6,00 m de la T.N., unde forajele au fost oprite.

Din punct de vedere hidrogeologic, primul nivel de apa subterana (apa freatica) a fost interceptata la adancimea de 4,5 – 5,2 m de la cota terenului natural cantonata in depunerile nisipoase. Adancimea mentionata variaza cu ± 1-1,5m in functie de precipitatii.

4.2.2. Hidrologia amplasamentului

Principala artera hidrografica ce strabate judetul si care dirijeaza aproape întregul regim hidrologic este Buzaul. Extremitatea estica a judetului Buzau este ocupata de bazinul Râmnicului care, prin suprafata lui redusa, nu prezinta mare importanta sub aspect hidrologic. Buzaul îsi aduna apele de pe culmea estica a Muntilor Ciucas. Bazinul superior al vaii Buzaului se desfasoara pe suprafata a trei judete: Brasov, Covasna si Buzau. De aici raul curge prin Depresiunea Întorsura Buzaului, unde are un curs lenes si sinuos, executând si un cot de peste 90º. Intra apoi în judetul Buzau, unde strabate cele trei mari unitati de relief: munte, deal si câmpie si iese din judetul Buzau la Banita si intra in judetul Braila.

In sectorul de câmpie, Buzaul primeste un numar redus de afluenti si de o importanta minora, a caror dispunere îi confera un caracter simetric. Caracteristic este coeficientul ridicat de sinuozitate si despletire, iar spre aval prezenta limanelor fluviatile (Amara, Balta Alba) si a numeroaselor cursuri parasite (“buzoielele”).

Regimul hidrochimic al râurilor buzoiene este determinat, în principal, de structura geologica si de climat. Prezenta gresiilor, marnelor, argilelor, nisipurilor, loessurilor, a benzilor de sare si gips determina aparitia, în apele râurilor, a anumitor saruri solubile si a unor suspensii minerale. În perioadele secetoase se înregistreaza o crestere a mineralizarii apelor, iar în cele ploioase precipitatiile produc o eroziune puternica a solurilor, fapt ce influenteaza negativ calitatea apelor. De asemenea se constata o crestere a mineralizarii apelor în functie de treapta de relief: în zona de munte, apele au un caracter sulfatat-bicarbonatat, cu mineralizare mijlocie; în zona de dealuri, mineralizarea creste la 350-650 mg/l (din care sulfati 134-250 mg/l si cloruri 30-125 mg/l); în zona de câmpie, mineralizarea atinge 680-1160 mg/l (din care cloruri 350-370 mg/l). O nota aparte o dau izvoarele sulfuroase de la Baile Siriu, Fisici si Nehoiu, precum si unele izvoare Sarate din subcarpati.

4.2.3. Alimentarea cu apa

Apa va fi folosita in scop menajer, in procesul de productie pentru adapatul porcilor si igienizarea spatiilor de productie.

Gospodaria de apa va fi compusa din urmatoarele obiecte:

- Un put forat cu adancimea h = 72,5 m;

- Electropompa submersibila pentru put, cu functionare automata, care asigura apa rece pentru consum curent si rezerva de apa, avand Q = 10,0 m3/h, H = 60 mCA, si P = 2,2 kW;

- Rezervor de inmagazinare a apei din beton ingropat, bicompartimentat,  cu un V=130 m3;

- Conducte din PEHD si armaturi specifice pentru apa potabila.

Sursa de apa va fi un foraj amplasat in incinta obiectivului cu urmatoarele caracteristici:

- Nivel hidrostatic (NHs): -5,5 m;

- Nivel hidrodinamic (NHd): -9,0 m;

- Debit de extractie (Qext): 2,3 l/s (8,3 mc/h).

Aductiunea apei de la foraj la rezervorul de apa se va face printr-o conducta PEID PE 80, Pn 6, cu Dn = 50x2.9 mm pe lungime de 18 m.

Inmagazinarea apei se va face intr-un rezervor ingropat, bicompartimentat, cu V = 130 m3.

Distributia apei de la rezervorul de apa la utilizatorii interni ai obiectivului se va face printr-o retea PEID cu Dn = 32 x 2,0 mm – 63 x 3,6 mm, in lungime de 280 m, la presiunea create de un grup de pompare echipat cu 2+1 pompe tip Wilo MVIE 806 -2G, Q= 15,0 mc/h, H= 50 mCA si P= 4,0 kW.

4.2.4. Managementul apelor uzate

Surse de poluanti pentru ape in perioada de executie

Sursele de poluare a apelor in perioada de executie a proiectului sunt reprezentate de :

  - utilajele de transport ;

  - activitatea umana.

Utilajele de transport pot cauza poluarea apelor prin scurgeri de carburanti sau uleiuri minerale.

Activitatea muncitorilor de pe santier este generatoare de poluanti cu impact asupra apelor prin :

  - producerea de deseuri menajere, care prin depozitare necorespunzatoare pot fi antrenate de vant si ploi sau pot genera levigat care sa afecteze apele de suprafata sau subterane ;

  - evacuarile fecaloid – menajere ale organizarii de santier pot si ele afecta calitatea apelor de suprafata sau subterane daca grupurile sanitare sunt improvizate.

Surse de poluanti pentru ape in perioada de exploatare

In perioada de exploatare sursele de poluare a apelor sunt reprezentate de :

  - utilajele de transport ;

  - apele uzate menajere si rezultate de la igienizarea halelor de productie.

Utilajele de transport pot cauza poluarea apelor prin scurgeri de carburanti sau uleiuri minerale.

Ape uzate rezulta de la filtrul sanitar si din igienizarea halelor la sfarsitul fiecarui ciclu de productie.

Apa menajera rezultata de la grupurile sanitare şi dusurile amplasate in filtrul sanitar este şi ea un potential poluator daca sistemul de canalizare nu functioneaza corespunzator sau daca este evacuata in mediu, in loc sa fie dirijata catre reteaua de canalizare.

Bilantul apelor uzate rezultate din activitatile desfasurate in ferma este prezentat in tabelul nr. 24.

Tabel 24. Ape uzate rezultate in perioada de exploatare

| Folosinta | Debit anual | Receptor |
| --- | --- | --- |
| Igienico-sanitara personal | 91,3 m3/an | Statie de epurare proprie, lagune dejectii |
| Apa pentru spalarea halelor si evacuarea dejectiilor | 496 m3/an | Lagune de depozitare dejectii; fertirigatii |

Bilantul apelor uzate rezultate din activitatile desfasurate in ferma este prezentat in figura nr. 4.

Figura 4. Bilantul apei in incinta

Cantitati şi caracteristici fizico-chimice ale apelor uzate evacuate

Tabel 25. Bilantul apelor uzate

| Sursa | Totalul apelor generate | Ape uzate evacuate din ferma | Ape redirectionate spre utilizate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | industriala | menajera | in acest obiectiv | catre alte obiective |
|  | mc/zi | mc/an | mc/zi | mc/an | mc/zi | mc/an | mc/zi | mc/an | mc/zi | mc/an |
| Apa uzata tehnologica si evacuare a dejectiilor | - | 496 | - | 496 | - | - | - | - | - | 496 |
| Filtru sanitar | 0,25 | 91,3 | - | - | 0,25 | 91,3 | - | - | 0,25 | 91,3 |
| TOTAL |  | 587,3 |  | 496 |  | 91,3 |  |  |  | 587,3 |

Sistemul de colectare a apelor uzate

Colectarea si evacuarea dejectiilor si apelor uzate tehnologice se va realiza prin:

- canale colectoare pentru dejectii, acoperite cu gratare din placi perforate din beton armat;

- conducte din PVC Dn = 250 mm, racorduri canale - conducte obturatoare hidraulice, actionate prin carlig;

- camine exterioare (cate 2 bazine/hala) de cate 0,7 m3;

- conducta exterioare din PVC Dn = 300 mm, racordata la caminul de precolectare cu V = 24,3 m³;

- din bazinul precolector, dejectiile sunt pompate printr-o conducta din PEID PE80, cu Dn = 160 mm catre laguna de dejectii;

- dejectiile sunt stocate intr-o laguna cu V = 5676,5 m, iar dupa perioada de fermentare se utilizeaza ca ingrasamant natural.

Colectarea apelor uzate menajere, se va face astfel:

- Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar nr. 1, sunt preluate de o conductă din PVC cu Dn = 110 - 160 mm şi sunt descărcate într-o microstaţie compactă de epurare, tip Criber SBR Full Control, cu capacitatea de 1,2 mc/zi, prevăzută cu un bazin colector final, vidanjabil, din PVC, cu V = 5,0 mc.

Apele menajere uzate, epurate, şi nămolul rezultat, stocate temporar în bazinul colector final al microstatiei Criber SBR, sunt vidanjate periodic prin grija beneficiarului apoi sunt transportate si descărcate în laguna de colectare-stocare temporară a dejecţiilor provenite de la halele de îngrăşare a porcilor.

- Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar aferent FNC, bucătăria de preparare furaje şi filtrul sanitar nr. 2, sunt colectate prin conducte din PVC si PEID cu Dn = 40-125 mm şi sunt dirijate într-un bazin vidanjabil din PVC cu V = 1,5 mc.

Periodic, aceste ape sunt vidanjate de către beneficiar şi descărcate în căminul de canalizare C3, prin care ajung în microstaţia de epurare Criber SBR, urmând a fi epurate.

- Apele rezultate de la igienizarea sălii de necropsie şi a instrumentarului aferent, sunt colectate şi stocate temporar într-un bazin vidanjabil îngropat, din beton armat, cu V = 3,0 mc.

De asemenea, aceste ape vor vidanjate periodic de către beneficiar şi descărcate în căminul de canalizare C3, prin care ajung în microstaţia de epurare Criber SBR, urmând a fi epurate.

Locul de descarcare al apelor uzate

Dejectiile fermentate vor fi folosite in agricultura prin transportarea si imprastierea acestora cu autovehicule specializate, pe suprafetele agricole ale proprietarilor sau administratorilor de terenuri agricole.

Apele uzate eputate sunt transportate periodic, in lagunele pentru depozitarea dejectiilor.

4.2.5. Prognoza impactului in faza de exploatare

In faza de exploatare impactul previzionat asupra factorilor de mediu şi / sau a sanatatii oamenilor este nesemnificativ, in conditiile in care se respecta:

- prevederile proiectului;

- tehnologia de executie;

- tehnologia de exploatare.

Apele uzate generate pe amplasament pot polua solul şi apele freatice şi de suprafata prin:

- fisurarea sistemul de etansare al depozitului de dejectii (lagune şi platforma);

- fisurarea conductelor de canalizare sau a bazinului microstatiei de epurare a apelor uzate menajere.

In timpul desfasurarii normale a activitatii nu exista evacuari in apele de suprafata sau subterane.

In ce priveste eventualele pierderi, se au in vedere urmatoarele:

a) apele uzate tehnologice sunt ape de spalare a halelor de productie care nu contin cantitati mari de poluanti,

b) sistemul de colectare a acestora va fi nou si va fi bine intretinut, facand improbabila aparitia de exfiltratii,

c) se va mentine curatenia riguroasa pe platformele din jurul halelor de productie nepermitandu-se venirea in contact a apelor meteorice cu eventuale resturi de dejectii. In acest fel, se inlatura riscul de patrundere a apelor uzate in apa freatica. De altfel, aceste ape nu sunt considerate a constitui un risc pentru calitatea apelor freatice iar folosirea lor directa la udarea terenurilor agricole este o practica recunoscuta ca BAT.

4.2.6. Masuri de diminuare a impactului in timpul exploatarii

Masurile luate prin proiectare pentru protectia factorului de mediu apa, vor fi prezentate in functie de sursa de emisie a poluantului.

Apele uzate rezultate de la spalarea si dezinfectia halelor la sfarsitul fiecarui ciclu de productie sunt evacuate printr-o retea de canalizare in doua lagune.

Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar vor fi colectate separat si tratate intr-o microstatie de epurare. Apele uzate provenite de la spatiul pentru necropsie vor fi colectate separat intr-un bazin betonat vidanjabil. Periodic, aceste ape sunt vidanjate de către beneficiar şi descărcate în căminul de canalizare C3, prin care ajung în microstaţia de epurare Criber SBR, urmând a fi epurate.

Este necesar ca utilajle de exploatare şi mijloacele de transport atat in etapa de construire, cea de functionare cat si in etapa de dezafectare:

- sa fie verificate tehnic şi să nu prezinte defecţiuni prin care să aibă loc scurgeri de motorină, uleiuri etc.

- alimentarea cu motorină şi schimbul de ulei se va face în locuri special amenajate (garaje, ateliere).

- reparaţiile se vor executa în ateliere speciale;

- spalarea autovehiculelor se va face în spălătorii special amenajate, cu conditii speciale de protecţie şi colectare a apelor;

- orice utilaj sau autovehicul care nu prezintă siguranţă în exploatare din punct de vedere al protecţiei mediului va fi oprit sa lucreze;

- mecanicii de utilaje şi soferii vor fi instruiti în acest sens.

Batalurile pentru depozitarea dejectiilor vor avea urmatoarele dotari:

- impermeabilizare cu geomembrana PEHD 2 mm;

- diguri perimetrale;

- agitatoare;

- drenaje de control si colectare a exfiltratiilor;

- foraje de monitorizare a calitatii apei freatice.

Materialul folosit pentru impermeabilizare este polietilena de inalta densitate cu grosime de 2 mm, aceasta geomembrana este special realizata pentru acest tip de utilizare avand mare rezistenta la penetrare fiind si deosebit de durabila.

Lagunele vor fi dotate cu sisteme de urmarire si semnalizare a eventualelor scurgeri accidentale (drenaje). Aceste drenuri vor fi asezate transversal pe sub fundul bazinului, asezate  pe latime, dintr-un taluz in celalalt, inclinate inspre una din parti cu 1-2%. Capatul cel mai coborat se inchide intr-o conducta plasata vertical. Aceste tuburi verticale se constituie in puturi de control. Fundul putului de control este bine inchis iar partea superioara este acoperita cu un capac detasabil. Ansamblul de conducte de drenaj si puturi de control se constituie intr-un sistem de control al exfiltratiilor. Daca exista vreo scurgere, conductele de drenaj vor colecta si conduce lichidul spre puturile de control unde poate fi observat. In acest fel exfiltratiile din lagune la nivelul terenului şi care ar putea ajunge in apa de suprafata sau subterana sunt practic excluse.

Tratarea anaeroba a dejectiilor in lagune este o masura BAT descrisa in BREF ILF in capitolele 2.6.5 si 4.9.7.

Activitatea umana

In fapt, ea este cea care influenteaza in mod direct toata strategia de exploatare, monitoring şi eficienta a masurilor de prevedere luate prin solutiile de proiectare.

In etapele de construire, functionare şi dezafectare se vor lua masuri speciale pentru ca:

- Deseurile menajere rezultate din activitatea personalului sa fie depozitate in containere speciale amplasate in locuri protejate;

- Toti salariatii vor fi instruiti cu privire la masurile speciale de protectie a mediului pe care trebuie sa le respecte şi vor fi informati cu privire la masurile coercitive ce vor fi luate in caz de accidente ecologice datorate neglijentei.

Toate emisiile in apa se vor incadra in limitele impuse de legislatia de mediu romaneasca si europeana.

4.3. Aerul

Calitatea aerului in zona amplasamentului este influentata de activitatile antropice actuale şi de fenomenele naturale precum eroziunea solului.

Principala cale de acces in comuna Florica este drumul judetean DJ 203C.

Sursele mobile de poluare a atmosferei sunt utilajele si autovehiculele care se deplaseaza in zona.

Principalele surse fixe de poluanti atmosferici sunt cele specifice perimetrelor localitatilor, si anume: arderea combustibililor solizi (lemne, deseuri lemnoase, deseuri agricole) in sisteme casnice de incalzire si de preparare a hranei, cresterea animalelor in gospodariile individuale si o ferma de pui de carne.

Poluantii principali asociati acestor surse sunt reprezentati de: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf (SO2, SO3), particule, compusi organici volatili si condensabili (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice – substante cu potential cancerigen), metale grele.

Principalele surse antropice de impurificare a atmosferei, care definesc nivelurile initiale (de fond) de poluare atmosferica la inceperea activitatilor aferente planului si care vor continua sa afecteze calitatea aerului pe durata ciclului de viata a planului, sunt reprezentate de arderea lemnului sau a altor combustibili, in sisteme de incalzire casnica, din unitati comerciale sau institutionale aflate in localitate si emisiile de gaze (NH3, CH4, CO2) provenite din activitatea fermei de pui de carne existente in zona comunei Florica.

Nu exista studii privind calitatea aerului in zona comunei Florica, judetul Buzau.

Tinand seama de faptul ca amplasamentul este situat la o distanta de aproximativ 1200 m fata de cea mai apropiata zona locuita si ca in zona comunei Florica, judetul Buzau nu se desfasoara o activitate industriala semnificativa, se poate aprecia ca aerul ambiental din jurul amplasamentului nu este poluat decat de sursele naturale, temporare.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 348/2007 privind aprobarea incadrarii localitatilor din cadrul Regiunii 3 in liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Ramania, comuna Florica este incadrata astfel:

  - Lista 3. – Zonele unde nivelul concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea limita

  - Sublista 3.1. – Zonele unde nivelul concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea limita, dar se situeaza intre acesta si pragul superior de evaluare pentru pulberi in suspensie (PM10);

  - Sublista 3.3. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea limita, dar nu depasesc pragul inferior de evaluare pentru dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOX), plumb (Pb), monoxid de carbon (CO), benzen (C6H6).

Astfel, prin modelarea matematica a dispersiei poluantilor atmosferici (conform Ordinului nr. 348/2007), concentratiile poluantilor amosferici in zona comunei Florica sunt prezentate in tabelul nr. 26.

Tabel 26. Concentratiile poluantilor atmosferici in zona comunei Florica

|  | SO2 | NO2 | NOX | PM10 | Pb | CO | C6H6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maxima orara μg/m3 | 70 – 140 | 32,3 - 50 | - | - | - | - | - |
| Maxima zilnica μg/m3 | 47 - 50 | - | - | 45,1 - 48 | - | - | - |
| Medie anuala μg/m3 | 5,6 - 7 | 8,1 – 10,5 | 10,1 – 12,8 | 30 - 35 | 0,015 – 0,017 | - | 0,48 – 0,75 |
| Maxima zilnica a mediilor pe 8 ore mg/m3 | - | - | - | - | - | 1,5 - 2 | - |

4.3.1. Date generale

Sub aspectul conditiilor climatice, amplasamentul ce face obiectul prezentului studiu se caracterizeaza printr-un climat temperat-continental.

Regimul climatic se caracterizeaza prin veri calduroase (uneori secetoase) şi ierni reci, marcate uneori de viscole.

Clima este mai ales continentală, media fiind de 92 de zile de îngheţ pe an (16 zile cu temperaturi sub -10°C), dar şi cu 92 de zile de vară, calde şi secetoase. Vânturile locale includ Crivăţul, care bate dinspre nord-est spre sud-vest (sau uneori dinspre est spre vest) şi Austrul, vânt care bate dinspre sud-vest şi aduce vara aer uscat şi cald şi iarna conduce la ridicarea temperaturii.

Iarna circulatia atmosferica este mai intensa, iar contrastul termic al diferitelor mase de aer este mai mare. De aceea temperatura aerului prezinta diferentieri diurne importante fata de celelalte anotimpuri. Cele mai mici variatii de la o zi la alta se observa de obicei vara.

Temperatura aerului (oC)

Valorile medii anuale ale temperaturii aerului prezinta caracteristici de interes general din punct de vedere hidrologic.

Temperatura maxima absoluta se înregistreaza în lunile iulie-august. Temperatura minima absoluta se produce de obicei în lunile decembrie-ianuarie.

Temperaturile aerului in perioada calda a anului intensifica procesul de evapotranspiratie, influentand scurgerea de apa.

Tabel 27. Temperatura aerului

| Temperatura medie a aerului (media lunară şi anuală)* |
| --- |
| Perioada | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Anual |
| 1901-2000 | -2,2° | -0,2° | 4,4° | 10,9° | 15,9° | 19,4° | 21,4° | 21,9° | 17,4° | 11,2° | 5,1° | 0,4° | 10,7° |
| 2005 | 1,7° | -1,3° | 4,1° | 10,6° | 17,4° | 19,0° | 22,4° | 22,0° | 18,3° | 11,9° | 4,8° | 1,6° | 11,0° |
| Maxima şi minima absolută lunară în perioada 1901-2000 |
| Anul | 1936 | 1990 | 1947 | 1909 | 1950 | 1908 | 2000 | 1951 | 1946 | 1952 | 1963 | 1989 |  |
| Maxima | 18,4° | 22,2° | 27,9° | 31,5° | 37,3° | 38,5° | 39,8° | 39,7° | 37,0° | 35,3° | 25,0° | 21,6° |  |
| Anul | 1942 | 1929 | 1901 | 1944 | 1915 | 1973 | 1902 | 1939 | 1977 | 1988 | 1975 | 1902 |  |
| Minima | -29,6° | -25,0° | -17,0° | -5,3° | -2,0° | 4,6° | 7,5° | 5,4° | -2,0° | -8,0° | -17,6° | -23,0° |  |

Regimul precipitatiilor

Acesta este determinat de factori generali, ca circulatia maselor de aer, dar si locali, precum pozitia geografica, unitatile de relief vecine, altitudinea reliefului, orientarea principalelor culmi si vai, înclinarea versantilor, gradul de împadurire etc.

Precipitaţiile anuale sunt de 500 mm şi zăpada, iarna, poate ajunge până la 30 cm.

În medie, lunile cu caderi de precipitatii mai frecvente si mai însemnate cantitativ, sunt aprilie - iunie, cu un al doilea maxim in octombrie-noiembrie, acest lucru fiind datorat îndeosebi activitatii ciclonale. În luna iunie se înregistreaza în medie cele mai mari cantitati 60-140 mm lunar , iar minime de cantitati lunare de precipitatii se înregistreaza în luna februarie, 20- 40 mm lunar.

Exceptional, cad cantitati anuale abundente de precipitatii (în anii ploiosi), asa cum a fost în anii 1972, 1975 si 2005, datorita activitatii mai intense a ciclonilor, mai ales a celor de origine mediteraneeana care, ajunsi deasupra Marii Negre, sufera o întoarcere spre partea de SE a tarii noastre (cicloni retrograzi) si a fronturilor reci de origine atlantica.

Astfel, în 24 de ore pot sa cada cantitati însemnate de precipitatii. Cele mai mari cantitati maxime de precipitatii in 24 de ore , cad în lunile iunie - august, iar cele mai mici în februarie - aprilie si octombrie.

Prima bruma se înregistreaza în prima decadã a lunii noiembrie. Ultima brumã cade în luna martie.

În zilele geroase de iarna apare chiciura. Zilele cu ceatã sunt frecvente în lunile de toamna si iarna. Vara se înregistreazã 20 de zile tropicale, datoritã prezentei aerului de origine tropicalã din Africa de Nord.

Tabel 28.Cantitati maxime de precipitatii în 24 ore

| Statia meteorologica | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUZAU | 40,1/31.07 | 40,4/29.08 | 52,2/12.07 | 32,0/14.06 | 69,0/07.08 |
| RM. SARAT | 44,0/11.07 | 57,4/29.08 | 84,8/12.07 | 44,1/11.05 | 61,3/07.08 |
| PATARLAGELE | 22,0/10.06 | 46,4/10.11 | 54,4/20.09 | 44,6/11.08 | 69,7/23.03 |
| BISOCA | 28,3/21.07 | 31,2/28.07 | 89,7/12.07 | 76,8/11.08 | 58,6/23.03 |
| PENTELEU | 30,1/07.06 | 40,4/27.08 | 107,1/12.07 | 46.1/01.07 | 58,7/23.03 |

Tabel 29.Cantitatile de precipitatii si media multianuala (l/mp)

| Statia meteorologica | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUZAU | 412,7 | 500,0 | 753,7 | 548,7 | 542,4 |
| RM. SARAT | 402,4 | 526,8 | 819,8 | 446,6 | 649,2 |
| PATÂRLAGELE | 519,1 | 688,2 | 993,6 | 640,6 | 670,1 |
| BISOCA | 480,0 | 550,4 | 979,5 | 696,3 | 629,2 |
| PENTELEU | 593,1 | 707,0 | 1285,2 | 802,3 | 737,8 |

Regimul vanturilor

Regimul eolian este predominant estic. Iarna se face simtit Crivăţul care provoaca troienirea zapezii. Se mai înregistreza, în cursul anului, vânturi precum Austrul si Băltăreţul.

Tabel 30. Viteza si frecventa vantului la Statia meteo Buzau

| Frecventa medie a vantului (%) |
| --- |
| N | NE | E | SE | S | SV | V | NV |
| 17.8 | 30.5 | 3.7 | 3.0 | 4.3 | 17.8 | 6.2 | 16.8 |
| Viteza medie a vantului (m/s) |
| 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.3 |

Conditii de transport şi difuzie a poluantilor

Din datele preluate de la statia meteo Buzau a rezultat ca frecventa cea mai pronuntata au inregistrat-o vanturile din directia NE, peste 30%.

Vanturile din directia SE au frecventa cea mai mica 3% pe an.

Viteza medie anuala este de 2,71 m/s. Vanturile din directiile E si NE au viteze medii cele mai mari de 3,1 m/s, iar cele din directiile N si NV au vitezele cele mai mici, si anume de 2,3 m/s.

Vanturile dominante sunt pe directiile NE, N, SV şi NV.

Figura 5. Roza vanturilor

Evapotranspiratia

Tabel 31. Evapotranspiratia potentiala şi reala medie lunara şi anuala

| Evapotranspiratia potentiala medie lunara şi anuala |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XII | XII | An |
| 0 | 0 | 16 | 50 | 95 | 121 | 142 | 127 | 83 | 45 | 14 | 0 | 693 |
| Evapotranspiratia reala medie lunara şi anuala |
| 0 | 0 | 16 | 50 | 95 | 121 | 97 | 53 | 41 | 45 | 14 | 0 | 532 |
| Excedentul şi eficitul de apa din sol fata de evaporatia potentiala |
| Excedent de apa |
| 10 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Deficit de apa |
|  |  |  |  |  |  | 45 | 74 | 42 |  |  |  | 161 |

Figura 6: Deficitul şi excedentul de apa in sol

Din figura 6 se poate vedea ca lunile cu evaporatie mare, mai – septembrie, sunt cele in care şi temperaturile inregistreaza valori maxime. In aceleasi luni şi precipitatiile inregistreaza insa valori mari. Cu toate acestea, deficitul de umiditate se inergistreaza incepand cu luna martie şi pana in luna decembrie.

4.3.2. Surse şi poluanti generati

Sursele de poluare a aerului şi emisii de poluanţi în perioada de execuţie

Conform celor prezentate, in faza de constructie se vor realiza urmatoarele lucrari:

- lucrari de constructie a halelor de crestere a porcilor, filtrelor de personal, cladirea Necropsie, lagunelor pentru depozitarea temporara a dejectiilor, gospodariei de apa, Silozurilor pentru depozitarea cerealelor, Fabricii de nutreturi combinate, retelelor de alimentare cu apa, canalizare, electricitate;

- montarea echipamentelor specifice tehnologiei de crestere a porcilor (adapare, hranire, iluminare, climatizare).

- amenajare cai de acces.

Toate lucrarile se vor desfasura in incinta fermei si vor genera doar niveluri reduse de pulberi specifice lucrarilor de constructii.

Sursele de poluare a aerului şi emisii de poluanţi în perioada de exploatare

Cresterea porcilor reprezinta una din activitatile cu profil agricol care, datorita proceselor naturale caracteristice, constituie o sursa de poluare a atmosferei.

Aerul din halele de crestere a porcilor are in compozitie amoniac, metan si protoxid de azot.

Existenta acestor poluanti este legata de digestia hranei si de dejectii.

Prin tehnologia de crestere a porcilor in hale trebuie asigurati parametri normali pentru factorii fizici (temperatura, umiditate, curenti de aer) si factorii chimici (concentratie poluanti).

Pentru mentinerea unei atmosfere de normalitate in hale, poluantii din aer sunt evacuati in exterior printr-un sistem de ventilatie, individual pentru fiecare hala.

Protectia aerului se realizeaza prin amplasarea fermei intr-o zona care respecta zona de protectie sanitara fata de asezarile umane, unde factorul de mediu aer nu este afectat.

În perioada de exploatare, obiectivul analizat nu se constituie în sursă majoră de poluare a atmosferei.

Principalele forme de poluare ale factorului de mediu aer, sunt datorate:

- emisiilor de poluanti din procesele metabolice de crestere a porcilor;

- emisiile de poluanti provenite din depozitele de dejectii;

- emisiile de poluanti datorita arderii GPL pentru asigurarea incalzirii halelor de productie;

- circulaţia vehiculelor care asigură deservirea fermei.

Emisii de poluanti din procesele metabolice

Emisiile de poluanti in aer din hale reprezinta cele mai mari cantitati de emisii din tot procesul tehnologic din ferma, cele mai importante fiind cele de amoniac (NH3), de metan (CH4) si de protoxid de azot (N2O); acestea rezulta din reactia metabolica in animal si din fermentarea dejectiilor excretate. Protoxidul de azot este un produs de reactie secundar in amonificarea ureei care apare ca atare se care poate converti din acidul uric din urina. Amoniacul este principala cauza a mirosurilor neplacute.

Nivelul de emisii in aer este determinat de mai multi factori care pot avea efecte in lant:

- Numarul de porci.

- Proiectarea si constructia cladirilor (hale);

- Formula furajelor (nivelul de proteine si fosfor);

- Sistemul de adapare;

- Sistemul de gestionare a dejectiilor;

Se mentioneaza ca, in cazul instalatiilor de tipul „crestere intensiva a pasarilor si porcilor” documentul de referinta BREF ILF nu contine valori limita de emisie VLE. Sunt prezentate insa valori indicative ale factorilor de emisie din hale pentru NH3, CH4 si N2O, care reprezinta principalii poluanti emisi in aer.

Procesul de fermentare a dejectiilor

Conform studiilor efectuate de Universitatea Iowa avand ca participanti autorii: Dwaine Bundy (Universitatea Iowa), Ken Casey (Queensland Department of Primary Industries, Australia), Ron Miner (Oregon State University), Susan Schiffan (Duke University), John Sweeten (Texas A&M University), au fost identificati peste 160 de compusi in aerul din jurul facilitatilor de crestere a porcilor. Multi dintre acesti compusi au fost detectati la concentratii foarte scazute.

Compusii specifici identificati includ: mercaptan, sulfati, disulfati, amoniac, amine, acizi organici, fenoli, ketone. Acesti compusi se formeaza in urma fermentarii aerobe şi anaerobe a dejectiilor de porcine.

Factorii poluanti in cazul fermelor de porcine sunt: mirosul, gaze, particule. Mirosul provine in primul rand din descompunerea anaeroba a proteinelor din deseurile provenite de la porci, incluzand fecale, urina, celule de piele, par şi hrana. Mirosul este cauza unui numar larg de compusi organici volatili.

Principalele gaze generate de cresterea porcilor sunt: amoniacul, dioxidul de carbon, hidrogenul sulfurat şi metanul.

Tabel 32. Caracterul gazelor produse prin fermentarea dejectiilor de porcine

| Gaz | Caracteristici | Efecte |
| --- | --- | --- |
| Amoniac NH4 | Mai usor decat aerul, rezultat din activitatea aeroba, solubil in apa | Iritarea ochilor şi a gatului la concentratii de 400-700 ppm |
| Dioxid de carbon CO2 | Mai greu decat aerul, greu solubil in apa, rezultat din activitatea aeroba | Marirea ritmului respirator, slabiciune, dureri de cap la concentratii de 20000-40000 ppm |
| Hidrogen sulfurat H2S | Mai greu decat aerul, solubil in apa, rezultat din activitatea aeroba | Iritarea ochilor şi a nasului, dureri de cap, ameteala, insomnie la concentratii de 100-500 ppm |
| Metan CH4 | Mult mai usor decat aerul, greu solubil in apa, rezultat din activitatea anaeroba | Dureri de cap la concentratii de 500000 ppm |

Pentru realizarea studiului mai sus amintit, realizat de catre Universitatea de stat din Iowa s-au facut masuratori ale concentratiilor gazelor in aerul ambiental din jurul depozitelor de dejectii. Valorile inregistrate cu ocazia acestor masuratori au fost:

Tabel 33. Componenta gazelor produse prin fermentarea dejectiilor de porcine

| Parametru detectat | Numar de detectari | Valoarea medie ppm | Valoare minima ppm | Valoare maxima ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbonil sulfit | 36 | 0.0109 | 0.0029 | 0.351 |
| Metil mercaptan | 13 | 0.0085 | 0.0019 | 0.0269 |
| Dimetil sulfit | 8 | 0.0086 | 0.0022 | 0.0444 |
| Carbon disulfit | 49 | 0.0323 | 0.0019 | 0.405 |
| Izopropil mercaptan | 7 | 0.0027 | 0.0012 | 0.0065 |
| Dimetil disulfit | 51 | 0.5680 | 0.007 | 2.4 |
| Hidrogen sulfurat | 48 | 0.4450 | 0.004 | 2.82 |

Emisii din arderea GPL-ului

Din punct de vedere chimic, combustia este un proces exoterm de oxidare, în care anumite substante reactioneazã, mai mult sau mai putin violent, când se combinã cu oxigenul în stare liberã si care duce la producerea unei mari cantitãti de cãldurã si, frecvent, de luminã.

Substantele care reactioneazã în acest mod sunt denumite combustibili, iar reactia este cunoscutã sub numele de combustie. Se considerã cã oxigenul, fãrã de care combustia nu poate avea loc, întretine arderea.

Principalele componente care sunt prezente în combustibilii utilizati în mod curent sunt: carbonul (C), hidrogenul (H2), monoxidul de carbon (CO), metanul (CH4), alte hidrocarburi în afarã de metan (CmHn), oxigenul (O2), azotul (N2), dioxidul de carbon (CO2) si apa (H2O).

Printre aceste componente, cele combustibile reactioneazã în conformitate cu urmãtoarele reactii chimice:

C + O = CO2 + 394 kJ / mol

S + O2 = SO2 + 297 kJ / mol

2 H2 + O2 = 2 H2O + 242 kJ / mol

CO + 1/2 O2 = CO2 + 283 kJ / mol

CH4 + 2 O2 = 2 H2O + CO2 + 803 kJ / mol

CmHn + (m + n/4) O2 = n/2 H2O + m CO2 + xxx kJ / mol

Principalii poluanti gazosi emisi in arderea GPL sunt oxizii de azot, oxizii de carbon si NMVOC.

Oxizii de azot (NOx) si alti compusi cu azot. NOx sunt produsi in special in reactia dintre azotul si oxigenul din aerul de combustie. Aceasta reactie este favorizata de temperaturile mari (in speciale peste 1200 0C) si excesul de oxigen. Reactia se produce in flacara, chiar daca temperatura in cuptor este sub 1200 0C.  Compusii azotului prezenti in combustibilul solid formeaza NOx in timpul arderii la temperaturi mult mai mici.

Oxizii de carbon (CO si CO2). Monoxidul de carbon provine din arderea materiei organice din combustibil, mai ales in conditii de oxigen scazut.

Dioxidul de carbon se formeaza in special in timpul arderii combustibililor solizi.

NMVOC este un termen generic pentru o mare varietate de compusi chimici diferiti, cum ar fi de exemplu, benzen, etanol, formaldehida, ciclohexan, 1,1,1-tricloretan sau acetonă. Toate aceste substante sunt compusi organici cu volatilitate suficientă pentru a exista ca vapori în atmosferă. În esentă, NMVOC sunt identice cu COV, dar cu metanul exclus. Se formeaza in special din arderea incompleta a hidrocarburilor.

Oxizii de sulf (SOx) si alti compusi cu sulf. Concentratii de oxizi de sulf si in special de SO2 este strans legata de continutul de sulf al combustibilului.

Pulberi. In urma arderii combustibililor solizi sunt emisi in atmosfera o serie de compusi solizi sub forma de funingine.

4.3.3. Prognozarea poluarii aerului

Emisii din activitatea de crestere a porcilor

Impactul asupra aerului este cel mai important impact care poate apare in cazul fermelor de cresterea porcilor si se datoreaza in special emisiei de amoniac si mirosurilor neplacute.

Luand in considerare curbele pentru distantele minime descrise de TA Luft 5.4.7.1, pentru capacitatea fermei (3000 porci de productie, GV/cap = 0,13), rezulta 390 GV (unitati de greutate animala). Pentru aceasta valoare, distanta minima fata de zona locuita recomandata de TA Luft este de 360 m.

Folosind factorii de emisie stabiliti de CORINAIR 2009 si IPCC 2006, cantitatile estimate de poluanti atmosferici proveniti din halele de crestere a porcilor si gestiunea dejectiilor pentru ferma studiata sunt prezentate in tabelul nr. 35 (modalitatea de calcul detaliata se gaseste in Anexa nr. 1 la acest document). Comparatia a fost facuta cu valoarea prag de emisie conform HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor  Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi si modificaea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

Tabel 35. Cantitatile estimate de poluanti atmosferici

| Poluant | Factor de emisie (kg/cap/an) | Debit anual (kg/an) | Valoare prag (kg/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| NMVOC | 3,9* | 11 700 | 100 000 |
| NH3 | 6,7* | 20 100 | 10 000 |
| PM10 | 0,5* | 1500 | 50 000 |
| PM2,5 | 0,08* | 240 | - |
| NO | 0,001* | 3,0 | - |
| CH4 | 1,0 fer. ent.** 5,0 man. dej.** | 18 000 | 100 000 |

* 	Valori conform Corinair 2009 (4.8 Animal husbandry and manure management, tabel B-10)

** Factor de emisie conform IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, capitol 10.5.

In concluzie, doar valoarea debitului anual al emisiilor de amoniac depaseste valoarea prag. Astfel, operatorul va trebui sa raporteze anual autoritatilor de mediu valoarea calculata a emisiilor de amoniac.

Totusi, avand in vedere amplasarea fermei si masurile luate pentru reducerea emisiilor, activitatea din ferma nu va avea impact semnificativ asupra aerului.

Utilajele de transport şi exploatare

Pentru buna desfasurare a activitatii in ferma, vor fi folosite urmatoarele utilaje: tractoare şi mijloace auto pentru transportul personalului, furajelor şi porcilor.

Estimarea emisiilor de poluanti de catre utilajele de transport şi exploatare au la baza urmatoarele date:

- Consumul total de carburanti: 26 kg/h;

- Timp de functionare zilnica: 10 h/zi;

- Debit masic CO2 estimat conf AP-42: 20,8 g/kg carburanti;

- Debit masic SO2 estimat conf AP-42: 7,8 g/kg carburanti;

- Debit masic NOx estimat conf AP-42: 4,2 g/kg carburanti;

- Debit masic aldehide estimat conf AP-42: 0,8 g/kg carburanti;

- Debit masic hidrocarburi nearse estimat conf AP-42: 20,8 g/kg carburanti.

Cantitatea de poluanti rezultati de la mijloacele de transport şi utilaje sunt prezentate in tabelul 36.

Tabel 36. Emisii in atmosfera de poluanti generati de utilaje şi mijloace de transport pentru realizarea noilor obiective

| Denumirea sursei | Debite masice [g/h] |
| --- | --- |
|  | CO2 | SO2 | NOx | Aldehide | Hidrocarburi nearse |
| Mijloace de transport şi utilaje | 551 | 199 | 107 | 20 | 551 |

Evaluarea surselor nu poate fi facuta in raport cu prevederile Ordinului MAPPM nr. 462/1993 (sursele nu sunt dirijate), ci pe baza rezultatelor privind impactul asupra calitatii aerului.

Emisii din arderea GPL-ului

Folosind factorii de emisie stabiliti de CORINAIR 2013 (1.A.4.a/c, 1.A.5.a – small combustion, tabel 3-8), pentru o cantitate de 5000 l/an GPL ars pentru uscarea cerealelor, cantitatile anuale estimate de poluanti atmosferici sunt prezentate in tabelul nr. 37.

Tabel 37. Cantitatile estimate de poluanti atmosferici

| Poluant | Factor de emisie | Debit anual (kg/an) |
| --- | --- | --- |
|  | g/GJ | g/mc |  |
| NOx | 74 | 2,7972 | 18,49 |
| CO | 29 | 1,0962 | 7,25 |
| NMVOC | 23 | 0,8694 | 5,75 |
| SO2 | 0,67 | 0,0253 | 0,17 |
| TSP | 0,78 | 0,0295 | 0,19 |
| PM10 | 0,78 | 0,0295 | 0,19 |
| PM2,5 | 0,78 | 0,0295 | 0,19 |

Modelarea dispersiei poluantilor atmosferici proveniti din activitatea fermei

Impactul asupra aerului este cel mai important impact care poate apare in cazul fermelor de cresterea porcilor si se datoreaza in special emisiei de amoniac si mirosurilor neplacute.

Singurul poluant caracteristic analizat a fost amoniacul (NH3), deoarece legislatia nationala nu prevede limite de concentratie in imisie pentru ceilalti poluanti din aer care se emit in cantitati semnificative in fermele de cresterea porcilor si pasarilor, respectiv metan si protoxid de azot.

In Anexa nr. 2 la acest document este prezentata Modelarea dispersiei poluantilor atmosferici proveniti din activitatea fermelor de crestere a animalelor existente sau care se vor construi in zona comunei Florica.

Rezultatele calculelor de dispersie, respectiv concentraţiile maxime de poluanţi la nivelul solului (inclusiv distanţa faţă de sursa/limita amplasamentului) se prezintă comparativ cu valorile limită conform legislatiei de mediu in vigoare în tabelul nr. 38.

Tabelul nr. 38: Comparatie intre concentratiile maxime si valorile limita - Intervale de mediere lungi (24 ore)

| Zona locuita | Concentraţia maxima [(g/m3] | Valoare limită) [(g/m3] | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 38,1 | 100 | < VL |
| Centrul satului Florica | 0,20 | 100 | < VL |
| Limita E a satului Florica | 0,31 |  | < VL |
| Limita S a satului Florica | 0,28 |  | < VL |

Analiza rezultatelor obţinute în urma modelării matematice a dispersiei poluanţilor în atmosferă comparativ cu valorile limită pentru concentraţiile de poluanţi în atmosferă (imisii), prevăzute de legislaţia în vigoare pune în evidenţă faptul că nivelurile de concentraţii în aerul ambiental generate de fermele de crestere a animalelor care se vor construi in zona comunei Florica, judetul Buzau se vor situa mult sub valorile limită.

Concentratia maxima de amoniac in aer calculata este de 38,1 μg/m3 (de aproximativ 3 ori mai mica decat valoarea limita (100 μg/m3) stabilita de STAS 12574/87 pentru perioada de mediere de 24 ore) si va fi intalnita in punctul de coordonate 4900 x 4900, in sudul fermei Agro Nicolescu (extravilanul comunei Florica).

Unii oameni pot detecta concentratii amoniac in aer mai mici de 5 ppm (3,48 mg/m3). In medie insa, valoarea e undeva la 17 ppm in aer (11,82 mg/m3).

Prin urmare, concentratia maxima calculata (0,0381 mg/m3) este mult sub limita de perceptibila de om si prin urmare fermele nu vor genera factori de disconfort pentru populatie.

4.3.4. Măsuri de protecţie a aerului în perioada de exploatare

Aspectul cheie al cresterii intensive a porcilor este cel legat de procesele naturale, deoarece porcii metabolizeaza hrana si excreta aproape toti nutrientii prin dejectii. Calitatea si compozitia dejectiilor, precum si modul de stocare si de manipulare sunt factori determinanti pentru nivelul de emisii.

Nivelul de emisii in aer este determinat de mai multi factori in lant si influenta acestora poate fi din cauza:

- Proiectarea si constructia cladirilor (hale);

- Formula furajelor (nivelul de proteine);

- Sistemul de adapare;

- Sistemul de gestionare a dejectiilor;

- Numarul de porci.

Protectia aerului se realizeaza prin amplasarea fermei intr-o zona care respecta zona de protectie sanitara fata de asezarile umane, unde factorul de mediu aer nu va fi afectat.

Ferma va fi amplasata in extravilanul localitatii, la o distanta de cca. 1200 m fata de cea mai apropiata zona locuita (distanta minima recomandata de Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei este de 1000 m).

Măsurile de minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă vor consta în:

- Aplicarea tehnicilor BAT;

- proiectarea sistemului de adapostire conduce la reducerea emisiilor de amoniac fata de sistemul de referinta cu 25% pentru boxele de scrofite si vieri (BREF ILF, tabelul 4.24),  cu 20-40% pentru Gestatie si Tineret (BREF ILF, tabelul 4.21) si cu 52% pentru Maternitate (BREF ILF, tabelul 4.22);

- hranirea in faze diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala a animalului (BREF ILF sectiunile 5.2.1 si 4.2.2);

- Buna gospodarire a dejectiilor;

- Infiintarea unei perdele vegetale perimetrale;

- Dotarea centralelor termice cu arzatoare moderne cu continut redus de poluanti;

- Controlul traficului auto în interiorul amplasamentului;

- Întreţinerea drumurilor de acces.

4.3.5. Emisii de mirosuri

Mirosurile sunt generate in principal de:

- emisiile de amoniac din halele de productie;

- emisii secundare de H2S care, in adaposturi conforme cu cerintele BAT, sunt nesemnificative fiind sub limita de detectie chiar si in interiorul halei.

Controlul pentru minimizarea emisiilor de amoniac se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adaposturi, compozitia hranei si modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea si eliminarea dejectiilor.

4.3.6. Impactul generat de mirosuri

Impactul advers cel mai frecvent incriminat in legatura cu fermele de cresterea animalelor este mirosul neplacut, datorat in special amoniacului dar si altor compusi ca de ex. hidrogenul sulfurat. In tara noastra nu exista inca legislatie pentru mirosuri.

Ordinul nr. 119/2014 emis de Ministerul Sanatatii recomanda o distanta de minim 1,0 km intre localitati si fermele de porci cu 1000 - 10.000 locuri.

Ferma se afla la distanta mare fata de zonele locuite (aproximativ 1200 m), pe o directie cu frecventa redusa a vantului, astfel incat este putin probabil sa se inregistreze plangeri de la vecini in ceea ce priveste mirosurile.

Deoarece calculul dispersiei amoniacului in aer a evidentiat concentratii mici pentru mediile pe intervale lungi si scurte, se concluzioneaza ca receptorii umani nu vor fi afectati de mirosurile generate de ferma.

4.4. Zgomotul si vibratiile

4.4.1. Surse de zgomot şi vibraţii

Nu exista surse majore de zgomot si vibratii in perioada de executie a investitiei.

Principalele surse de zgomot şi vibratii în timpul lucrarilor de constructii sunt reprezentate de utilajele folosite la excavari şi vehiculele care trasporta materialele de constrctii.

Nivelul de zgomot emis de la ferma este o contributie a mai multor zgomote rezultat din activitatiile de incarcare / descarcare si la primirea hranei, corelat cu durata activitatilor si poate conduce la diferite niveluri de zgomote.

Sursele de zgomot din unităţile de porcine sunt asociate cu:

- lotul de animale

- adăpost

- producţie şi manipulare hrană

- administrare dejectii.

Tabelul nr. 39: Sursele de zgomot tipice şi exemplu de nivele de zgomot la unităţi de porcine

| Sursă zgomot | Durata | Frecvenţa | Activitate de zi/noapte | Nivelul de presiune al sunetului dB (A) | Echivalent continuu Laeq dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivele normale din adăposturi | continuu | continuu | zi | 67 |  |
| Hrănire animale | 1 oră | zilnic | zi | 93 | 87 |
| Pregătire hrană | 3 ore | zilnic | zi/noapte | 90 (interior) 63 (exterior) | 85 |
| Livrare hrană | 2 ore | săptămânal | zi | 92 |  |
| Curăţare şi manipulare bălegar | 8 ore/zi pentru 10 – 14 zile | sezonal /săptămânal | zi | 88 (85 – 100) |  |
| Împrăştiere bălegar | 8 ore/zi pentru 2 – 4 zile | sezonal /săptămânal | zi | 95 |  |
| Ventilatoare | continuu | continuu | zi/noapte | 43 |  |

4.4.2. Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Pentru mentinerea unui microclimat optim in hala de productie se face aerisirea cu ventilatoare actionate de motoare electrice care introduc aer proaspat şi evacueaza aerul incarcat cu emisii, rezultat din activitatea de crestere a porcilor.

Avand in vedere amplasarea fermei departe de zonele locuite, nu sunt necesare amenajari speciale impotriva zgomotelor şi vibratiilor.

În perioada de exploatare, singurele măsuri de reducere a zgomotelor şi vibraţiilor sunt cele legate:

- de buna funcţionare a utilajelor folosite pe amplasament;

- optimizarea tuturor activităţilor desfăşurate în incinta fermei.

Impactul surselor de zgomot şi vibraţii, atât în perioada de construcţie cât şi în perioada de exploatare este minim, avand efecte locale.

Zgomotul si vibratiile se vor incadra in limitele impuse de legislatia de mediu romaneasca si europeana.

4. 5. Solul

4.5.1. Tipurile de sol ale zonei cu caracteristicile acestora si modul de folosinta

Conform Ordinului comun al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1182/22.11.2005 si al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 1270/30.11.2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, zona comunelor Mihailesti – Florica a fost declarata zona vulnerabila la poluarea cu nitrati.

Obiectivul Directivei UE 91/676/EEC - Directiva nitrati este de a reduce aceste riscuri prin reducerea si limitarea aplicarii de azot pe hectarul de teren arabil. In zonele vulnerabile cu concentratii de nitrati crescute in sol imprastierea balegarului pe teren este restrictionata la un nivel maxim de 170 kg N/ha pe an.

Daca se procedeaza corect, aplicarea dejectiilor mineralizate are avantajul de a economisi ingrasamintele minerale, de a imbunatati calitatea solurilor ca o consecinta a adaugarii de materii organice si de a reduce eroziunea solului.

Tipuri si caracteristici ale solului

Judetul Buzau se afla,prin pozitia sa geografica, in cadrul ariei de contact dintre domeniul pedogeografic central-european si cel est-european, situatie reflectata in distributia zonala a solurilor.

In general, repartizarea solurilor, factorul primordial il constituie treptele de relief.

Solurile treptei montane se compun din podzoluri humico-feriiluviale si soluri brune argilo-humice, iar in locurile acoperite cu pajisti apar solurile brune si brun acide de pajiste. Pe pantele accentuate se dezvolta solurile brune acide, pe cand in locurile putin inclinate care permit mentinerea umezelii si chiar dezvoltarea de sfagnete, apar podzoluri de destructie cu mult humus brut. La altitudini mai mici (corespunzator padurilor de fag si fag cu rasinoase)intervine ca factor important si roca.Pe faciesul gresiei de Tarcau se dezvolta solurile brune si brun acide mezobazice bogate in material scheletic cu un grad de podzolire argiloiluviala redus. Faciesul de Kliwa, mult mai variat petrografic, permite dezvoltarea unei game mai largi de soluri podzolice. In luncile raurilor principale (Buzau, Basca Mare, Basca Rozilei, Siriu) se dezvolta soluri aluviale.

Solurile treptei subcarpatice se caracterizeaza printr-o varietate mai mare de tipuri si subtipuri. Solurilor zonale, impuse de altitudine si climat (brune si brune podzolite), li se interpun soluri intrazonale legate de roca (rendzine si pseudorendzine), de panta si de umezeala mai accentuata, de microformele de relief (soluri de lunca); sunt prezente si patrunderi ale solurilor de campie (in podisul Ramnicului, pe pantele sudice ale subcarpatilor).

In nord, la contactul cu zona montana,se dezvolta solurile podzolice. La vest de valea Buzaului, in bazinete depresionare, apar soluri negre de faneata si pseudorendzine. La est de Buzau, procesele de eroziune si alunecarile au dus la aparitia,alaturi de soluri brune, brune galbui si argiloiluviale podzolite si a unor soluri in diferite stadii de degradare. Prezenta rocilor cu un bogat continut in saruri determina, local, in dezvolterea solurilor saraturoase (la Lopatari, valea Sibiciului, Policiori). Baza versantilor, constituita din marne cu gipsuri si tufuri dacitice, este acoperita cu soluri brune de padure si pseudorendzine. In piemontul Ramnicului, solurile formate pe nisipuri, pietrisuri si depozite loessoide fac trecerea de la cele caracteristice dealurilor (soluri brune in diferite grade de podzolire) la cele specifice regiunii de campie (cernoziomuri levigate).

Solurile campiei evidentiaza o succesiune de stadii si faze in procesul de solidificare a aluviunilor. Astfel apar aluviuni, soluri aluviale, cernoziomuri tinere, cernoziomuri in diferite grade de levigare. Solurile tipice - cernoziomurile levigate - se defasoara in toata regiunea. Spre est, locul acestora este luat de cernoziomuri ciocolatii si castanii (soluri tipice stepei). Zona de divagare a Buzaului, prin prezenta stratului acvifer aproape de suprafata, determina gleizari sau salinizari. Aici de formeaza cernoziomuri levigate de faneata, lacoviste, iar in locurile lipsite de drenaj apar saraturi. Acestea din urma se gasesc in doua sectoare: in sudul Campiei Ramnicului (in lungul vailor scurte, secate, dar cu ape freatice la mica adancime) si pe Valea Calmatuiului. Pe nisipurile de la sud de Calmatui exista cernoziomuri levigate nisipoase si nisipuri in solificare.

In judet exista si soluri ingropate si fosile, ce pot fi observate in deschiderile naturale create de Ramnic, Calnau, Slanic, Buzau etc., la trecerea prin piemont, sau in fruntea teraselor; sunt cernoziomuri levigate sau cernoziomuri tinere. Acoperirea lor s-a produs in perioade de aluvionare intensa sau de depuneri importante de praf eolian sau levigat.

Clasificarea tipurilor de folosinta a terenurilor

Evaluarile actuale privind utilizarea terenului sunt limitate la o descriere generala care se refera la impactul suferit de anumite zone in raport cu potentialul productiv al acestora si cu pierderea resurselor pedologice.

Topografia si geologia regiunii determina in mare masura tipul predominant de agricultura si de utilizare a fondului forestier.

Tipurile de sol cele mai intalnite in zona amplasamentului sunt solurile brun – roscate.

Solurile brun – roscate se caracterizeaza prin:

- Continut de humus redus (3 – 9%);

- Tasare usoara;

- Porozitate redusa;

- Profil gros de peste 2 m, de tipul A - AB – B – C - D;

- Orizontul A este relativ afanat cu o structura grauntoasa;

- Orizontul AB are o structura alunara;

- Orizontul B este galbui, in baza are o structura prismatica si este argilos;

- Orizontul C prezinta carbonati sub forma de concretiuni, pete sau vinisoare.

Nu au fost efectuate investigatii asupra calitatii solului de pe amplasament. Avand in vedere utilizarea anterioara a terenului, se presupune cu solul de pe amplasament nu este poluat.

4.5.2. Surse de poluare a solului şi subsolului

Solul este factorul de mediu care preia si transmite majoritatea poluantilor emisi in mediul inconjurator.

Activitatea ce se desfasoara in hale nu are impact direct asupra solului. Ea influenteaza solul in mod indirect prin intermediul altor factori de mediu si in special prin intermediul particulelor in suspensie care, fiind mai grele decat aerul, se depun pe sol.

Forma sub care poate fi afectat direct solul in etapele de construire, functionare si ezafectare este depozitarea pe suprafata solului a deseurilor.

Avand in vedere amplasarea fermei intr-o zona sensibila la poluarea cu nitrati, activitatea se va conforma prevederilor Codului bunelor practici agricole si a legislatiei in vigoare privind reducerea poluarii cu nitrati:

- HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actinue pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole ;

- Ordin nr. 242/197/2005 pentru aprobarea organizarii sistemului national de monitoring integrat al poluarii solului, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati. Terenurile din cadrul comunei Florica sunt inventariate conform Ordinului nr. 743/2008 ca zona poluata cu nitrati din activitati agricole

- Ordin nr. 296/216/2005 privind aprobarea Programului cadrul de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, stabileste criteriile pentru reducerea emisiilor in domeniul managementului dejectiilor.

- Ordinul nr. 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.

In anexa nr. 1 la acest document se prezinta diferite moduri de calcul a cantitatii de nutrienti (N si P) din dejectiile produse in ferma.

Stabilirea cantitatilor adecvate de azot sub forma de îngrasaminte pentru diferite culturi este o operatiune destul de dificil de realizat datorita numerosilor factori care trebuie luati în considerare, cei mai importanti fiind necesitatile în azot ale culturilor si cantitatile de azot asimilabil disponibilizate de sol pe durata ciclului de vegetatie.

Necesitatile de azot variaza considerabil la diferite culturi, iar în cadrul aceleasi culturi cu nivelul recoltei posibil de realizat într-o anumita conjunctura de factori pedoclimatici si tehnologici. Capacitatea de productie a unei culturi, determinata genetic, poate fi atinsa numai în conditii ideale, când prin factorii mentionati mai sus sunt realizate conditii optime de crestere si dezvoltare a plantelor. Din ratiuni economice, interesul agricultorilor este canalizat spre obtinerea unor productii vegetale cât mai apropiate de capacitatea de productie a plantelor pe care le cultiva, ceea ce presupune folosirea unor tehnici ntensive de cultura, inclusiv a fertilizarii. Dar conform legii randamentelor descrescânde, productia maxima nu coincide, de regula, cu productia optima din punct de vedere economic. De acest aspect trebuie sa se tina seama în special în cazul fertilizarii cu azot, deoarece majoritatea culturilor au tendinta de a intra într-un regim de consum de lux, respectiv de a continua sa absorba cantitati importante de azot peste nevoile lor, cantitati care nu se reflecta în sporuri de productie. Din acest motiv dozele de azot trebuie corelate cu un nivelul de productie cel mai avantajos economic.

Având în vedere aspectele economice prezentate mai sus, precum si restrictiile impuse de protectia mediului, cantitatile de azot care se aplica trebuie astfel dimensionate încât sa asigure completarea stocului de azot mineral existent în sol pâna la nivelul necesar obtinerii unor productii profitabile, în conditii de protectie a apelor de suprafata si a celor subterane fata de contaminarea cu nitrati.

Data fiind multitudinea si complexitatea factorilor implicati în determinarea dozelor tehnice corecte de azot de aplicat, se recomanda ca fermierii sa apeleze la seviciile specializate oficiale ale Ministerului Agriculturii (Oficiile judetene de sudii pedologice si agrochimice) care, pe baza unui studiu agrochimic compex, în functie de recolta scontata, elaboreaza informatic recomandari de fertilizare mai adecvate, inclusiv privind dozele de azot, epocile si tehnicile de aplicare.

Fertilizarea rationala cu îngrasaminte minerale si organice trebuie sa fie condusa în acord cu urmatoarele principii:

- 	Pentru ca o cultura sa produca la un nivel cantitativ si calitativ corespunzator potentialului ei, în conditii favorabile de mediu, trebuie sa aiba la dispozitie, pe toata perioada de vegetatie, o serie de nutrienti minerali (azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, sulf, fier, mangan, cupru, zinc, bor, molibden si clor), în cantitati si proportii adecvate;

- 	Cerintele cantitative de nutrienti minerali variaza cu natura culturii, rezerva din sol si recolta scontata;

- 	Solul este principala sursa de apa si de nutrienti pentru plante;

- 	Capacitatea solului de a furniza nutrientii necesari plantelor variaza în functie de tipul de sol, respectiv de nivelul lui de fertilitate;

- 	Nivelul de fertilitate al unui sol se poate degrada daca tehnologiile de cultura sunt incorecte sau, din contra, poate creste daca este cultivat într-o maniera care amelioreaza însusirile lui chimice, fizice si biologice;

- 	Un sol cu fertilitate si productivitate naturala buna se poate deprecia prin saracirea în unul sau mai multi nutrienti sau prin degradarea unor proprietati sau poate fi distrus în totalitate prin fenomene de eroziune; un sol cu fertilitate naturala scazuta poate deveni productiv prin corectarea factorilor limitativi care împiedica cresterea si dezvoltarea normala a plantelor (aciditatea, excesul sau deficitul de nutrienti, s.a.);

- 	Numai o agricultura de înalta tehnica, care conserva si amelioreaza fertilitatea solului si potentialul sau productiv este capabila sa asigure sustenabilitatea sistemelor de cultura si sa protejeze calitatea mediului ambiental.

- 	Conservarea si ameliorarea fertilitatii unui sol si crearea unor conditii adecvate de nutritie minerala se realizaza mai bine printr-o fertilizare rationala, într-un sistem de rotatie a culturilor.

Daca se procedeaza corect, aplicarea balegarului are avantajul de a economisi ingrasamintele minerale, de a imbunatati calitatea solurilor ca o consecinta a adaugarii de materii organice si de a reduce eroziunea solului.

Principalele surse de poluare ale solului si subsolului in perioada de exploatare a fermei sunt reprezentate de:

- exfiltratii ale dejectiilor sau apelor uzate din sistemul de colectare sau depozitare;

- dispersia in sol a apei tratate in microstatia de epurare a apelor uzate menajere

- poluări accidentale prin deversarea unor produse (dejectii, vopsele, produse petroliere) direct pe sol;

- depozitarea necontrolată a deşeurilor provenite din activităţile desfăşurate în amplasament;

- scăpările accidentale de produse petroliere de la utilajele de transport;

- spălarea agregatelor, utilajelor de transport sau a altor substanţe de către apele de precipitaţii poate constitui o altă sursă de poluare a solului.

Conform celor prezentate anterior, in conditii normale, activitatea din ferma nu reprezinta surse de poluare pentru solul de pe amplasament.

4.5.3.	Prognozarea impactului

Amenajarea unui depozit ecologic pentru dejectiile animaliere elimina posibilitatea poluarii solului si subsolului cu diverse substante continute de acestea (azot amoniacal, fosfor, potasiu, substante organice, microelemente – cupru, zinc, mangan, fier, etc.). Poluarea solului si a subsolului nu se poate produce decat accidental.

Dupa fermentarea dejectiilor si transformarea lor in ingrasamant natural, acestea pot fi folosite pentru fertilizarea terenurilor agricole.

Factorii care afecteaza calitatea si proprietatile fizice, chimice si biologice ale dejectiilor sunt in funtie de specia si marimea animalelor, cima, caracteristicile furajelor si sitemul de crestere a animalelor. Deoarece aceste proprietati variaza mult, este necesar ca dejectiile sa faca obiectul unor analize de laborator inainte de a fi utilizate in agricultura.

Valorificarea dejectiilor trebuie sa aiba in vedere conditiile geografice, modul de folosinta a terenurilor limitrofe, relieful, potentialul de irigare, nivelul panzei de apa freatica si masurile de protectie si amelioare a solurilor.

Cantitatea maxima de azot care se aplica cu dejectiile depinde, in special, de cerintele culturilor, rezerva de azot din sol, pierderile de azot prin volatilizare, levigare, denitrificare si pierderea prin scurgerea de suprafata.

Stabilirea dozelor de dejectii pe anumite soluri se face in principal in functie de continutul acestora in azot si saruri.

In concluzie, este necesar un studiu pedologic pe terenurile care urmeaza a fi fertilizate cu dejectii animaliere.

In cazul in care nu se realizeaza o analiza a dejectiilor inainte de a fi folosite ca ingrasamant si nu se intocmeste un studiu pedologic pe terenul care urmeaza a fi fertilizat pot apare efecte daunatoare asupra solului, cum ar fi:

- Aplicarea unor cantitati mari de dejectii, are ca rezultat cresterea excesiva a continutului de saruri solubile in sol ce pot impiedica cresterea plantelor sau pot leviga in apele freatice;

- Dezechilibrele elementelor nutritive in sol duc la dezechilibre metabolice la animalele care consuma furaje cultivate pe asemenea soluri. Furajele cu un continut ridicat de nitrati pot fi daunatoare animalelor.

- Excesul de azot din sol afecteaza si omul prin consumarea in stare proaspata a unor legume cu o capacitate mare de acumulare a nitritilor (morocv, ceapa, sfecla, salata, telina, etc.), precum si a unor legume preparate (cartofi, spanac, etc.). In aceasta situatie in organism are loc formarea nitrozaminelor (substanta cu mare potential mutagen si cancerigen) ca rezultat al unei reactii intre aminele secundare si acidul azotos.

- Excesul de sodiu si potasiu din sol, ca rezultat al aplicarii in exces a dejectiilor, contribuie la marirea continutului de saruri solubile, la degradarea structurii solului si reducerea productiei vegetale.

- Acumularea unor metale grele (zinc, cupru, etc.) in sol.

In cazul aplicarii dejectiilor in stare proaspata, direct pe sol, se poate produce si o poluare biologica a solului. Aceasa este caracterizata prin diseminarea pe sol odata cu diversele reziduuri a germenilor patogeni. Supravieturirea pe sol a acestora este variabila si depinde atat de specia microbiana cat si de calitatile solului si conditiile meteo – climatice.

Indicatorii poluarii biologice a solului sunt reprezentati de o serie de germeni a caror prezenta si mai ales numar arata gradul de poluare.

Numarul total de germeni din sol sau mai als numarul germenilor impurificatori, constituie un indicator global a carui valoare in cazul solului este mult mai redusa decat in cazul apei.

In starea lor proaspata, dejectiile animaliere prezinta pericol atat pentru muncitorii agricultori, cat si pentru culturile care se vor dezvolta pe terenurile tratate cu aceste reziduuri. 	Din aceste considerente, utilizarea dejectiilor in stare proaspata este interzisa.

Fermentarea dejectiilor se realizeaza in 2 – 3 luni vara si in 3 – 4 luni iarna, timp in care sunt distrusi si germenii patogeni, parazitii intestinali si larvele de insecte.

Azotul si fosforul continut in dejectiile imprastiate pe camp in cadrul actiunii de fertilizare sunt componente fertilizante. Insa, in zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati proveniti din surse agricole, azotul este considerat poluant pentru mediu datorita poluarii apelor freatice. In acest caz este necesar să fie respectată norma specifică de 170 - 210 kg de azot pe hectar şi an, ţinand cont in plus de rezervele de azot existente in sol si de tipul plantelor cultivate.

Beneficiarii de material fertilizant, vor fi atentionati sa actioneze in conformitate cu cerintele de protejare a mediului acvatic impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole. Acestia vor fi obligati sa intreprinda demersurile legale necesare pentru efectuarea acestor lucrari, inclusiv aprobarea planului de fertilizare de catre autoritatile agricole si de gospodarire a apelor.

In concluzie, putem spune ca impactul fermei asupra solului si subsolului este pozitiv in conditiile:

- etanseizarii retelei de canalizare, rezervoarelor de depozitare a dejectiilor;

- folosirea dejectiilor ca ingrasamant natural numai dupa fermentare;

- analizarea dejectiilor inainte de a fi folosite ca ingrasamant pentru a vedea pentru ce tipuri de culturi si terenuri se preteaza;

- efectuarea si aplicarea unui studiu pedologic pe terenurile unde urmeaza a fi aplicate ingrasaminte naturale.

4.5.4. Măsuri de diminuare a impactului

Solul este factorul de mediu care preia si transmite majoritatea poluantilor emanati in mediul inconjurator.

Activitatea ce se desfasoara in hale nu are impact direct asupra solului. Ea influenteaza solul in mod indirect prin intermediul altor factori de mediu si in special prin intermediul particulelor in suspensie care, fiind mai grele decat aerul, se depun pe sol.

Forma sub care poate fi afectat direct solul in etapele de construire, functionare si dezafectare este depozitarea pe suprafata solului a deseurilor.

Pentru eliminarea pericolului de poluare a solului si subsolului, in perioada de exploatare, dejectiile sunt evacuate periodic din hale prin intermediul unei retele de canalizare etanse, procesate si folosite in agricultura ca fertilizant. Cantitatea de nutrienti aplicata va fi stabilita pe baza unui studiu pedologic. Integritatea canalizarii si gospodariei de dejectii va fi verificata periodic.

Depozitarea dejectiilor in lagune este o masura BAT (paragraful 5.2.5. din BREF ILF), cu conditia sa aiba baza si pereti impermeabili (continut suficient de argila sau acoperit cu plastic) in combinatie cu detectarea exfiltratiilor si anumite conditii de acoperire.

BAT este acoperirea lagunelor utilizand una din urmatoarele optiuni:

• un acoperis de plastic sau,

• un acoperis plutitor, precum paiele tocate, LECA (agregat de argila usor expandat) sau crusta naturala.

Batalurile pentru depozitarea dejectiilor vor avea urmatoarele elemente de siguranta:

- Etansarea radierului si taluzurilor batalurilor se va face cu geomembrana de poietilena de inalta densitate de 2 mm grosime;

- Diguri perimetrale;

- Drenaje pentru detectarea si colectarea eventualelor scurgeri;

- Foraje de monitorizare a calitatii apei freatice.

In acest fel exfiltratiile din depozit la nivelul terenului şi care ar putea ajunge in apa de suprafata sunt practic excluse.

Conform Ordinului comun al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1182/22.11.2005 si al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr.1270/30.11.2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, revizuit in noiembrie 2005 – la Capitolul VIII, articolul 8.1 Consideratii generale privind exploatatiile agro-zootehnice si a instalatiilor tehnologice, la alineatul 124: „Se recomanda o perioada de stocare a dejectiilor de 5 luni (23 - 24 saptamani) atunci cand se evalueaza un risc de poluare in perioada de imprastiere pe teren a dejectiilor, ca urmare a cresterii debitelor de suprafata sau a infiltratiilor datorita unui drenaj intern rapid. In aceste circumstante, datorita perioadei mai lungi de stocare, solului i se da posibilitatea de a se usca si prin urmare de a-i creste capacitatea de absorbtie a nutrientilor din ingrasamintele organice. Perioada de stocare mai indelungata a dejectiilor este benefica arealelor cu / fara sisteme de drenaj, terenurilor in panta, zonelor umede cu precipitatii mai abundente, precum si arealelor din vecinatatea cursurilor de apa”.

Alineatul 125 precizeaza ca: „In zonele cu risc mare, trebuie asigurate pana la 6 luni de stocare (27 - 28 saptamani). Aceste zone includ regiunile mai reci, cu precipitatii mai abundente. De asemenea, pot fi incluse in aceasta categorie zonele cu folosinta agricola din bazinele lacurilor, cu straturi subtiri de soluri aluviale, slab drenate, precum si a altor areale unde riscul poluarii apelor de la imprastierea dejectiilor este major”.

In cazul concret, al proiectului nou de investitii, lagunele de dejectii proiectate sunt vidanjabile, golirea facandu -se cel mult de doua ori pe an, dejectiile fiind preluate si folosite la fertilizarea terenurilor agricole.

Imprastierea acestora pe terenurile agricole, se va face de doua ori pe an, primavara si toamna,in baza unor studii agrochimice.

Necesarul de teren agricol.

Distribuirea pe teren a dejectiilor mineralizate trebuie sa respecte prevederea din Anexa 2, Capitolul 3, punctul 3, a Ordinului nr. 242/197/2005, privind aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control, decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice rezultate din zootehnie, in zone vulnerabile si potential vulnerabile, la poluarea cu nitrati, si anume, pentru terenurile arabile, limitarea incarcarii cu azot provenit de la animalele crescute in ferme, la 170 kg N/ha, pe an.

Tinand cont de normele din Tabel 3, Anexa 8 a Ordinului nr. 242/197/2005: ,,Suprafata de teren in (ha) necesara pentru un animal crescut in sistem intensiv sau gospodaresc” si de capacitatea proiectata a fermei, dejectiile rezultate din activitatea fermei, in cazul aplicarii a 170 kg N/ha, pot fi distribuite pe un teren agricol cu o suprafata de 195 ha.

Deseurile menajere vor fi depozitate temporar in containere speciale si preluate de firme specializate.

Cadavrele se depoziteaza temporar in spatii frigorifice si eliminate prin intermediul firmelor secializate.

4.6. Geologia subsolului

4.6.1 Caracterizare hidrogeologica

Sub aspect geologic, depozitele care aflorează în zona Florica aparţin, după Murgeanu şi alţii (1967), Pleistocenului superior (alcătuit din depozite loessoide) şi Holocenului (nisipuri aluviale şi nisipuri eoliene). Alcătuirea geologică în adâncime a fost reliefată pe baza datelor provenite de la forajele executate în zonă, în vederea alimentării cu apă subterană, localizate în depozite romanian superior-pleistocen inferioare (Formaţiunea de Frăteşti, definită de E. Liteanu, 1952), pleistocen-medii (Complexul Marnos, definit de Liteanu în 1952 şi similar cu Formaţiunea de Coconi, definită de Alexeeva şi al. în 1983) şi pleistocen-superioare (Nisipurile de Mostiştea definite de Liteanu în 1953 şi 1952).

Nisipurile de Mostiştea s-au depus în continuitate de sedimentare peste Formaţiunea de Coconi, pe un areal redus, în partea de est a Bazinului Dacic. Ele marchează încetarea subsidenţei, ce a condus la depunerea sedimentelor argilos- marnoase. Nisipurile au până la 30 m grosime, fiind reprezentate prin silturi şi nisipuri fine până la grosiere, cu intercalaţii de pietrişuri. Caracteristicile biostratigrafice situează aceste nisipuri în partea inferioară a Pleistocenului superior. Nivelul mediu al acestui etaj stratigrafie este constituit din depozite loessoide alcătuite din prafuri nisipoase-argiloase gălbui, cu concreţiuni calcaroase, cu o grosime de 15-20 m. Ultimul nivel al Pleistocenului superior este reprezentat prin depozite loessoide aparţinând câmpiei de la nord de râul Ialomiţa, cu o grosime de 5-15 m.

Holocenul, constituit din depozitele aluvionare recente ale luncilor râurilor, este alcătuit spre bază din lentile subţiri de nisipuri grosiere şi mărunte iar la partea superioară din nisipuri galbene şi argilă compactă.

Analiza şi compararea datelor rezultate din consultarea literaturii de specialitate şi a documentelor de arhivă, cu cele obţinute în urma cartării hidrogeologice la lucrările anterior menţionate, au evidenţiat condiţiile hidrogeologice din zona amplasamentului analizat.

Datele provenite de la forajele executate în zonă analizată, arată că sub aspect hidrogeologic teritoriul menţionat se caracterizează prin existenţa a două categorii de acvifere:

- strate acvifere din depozitele acumulative cuaternare, care cantonează ape freatice;

- strate acvifere de medie şi mare adâncime, sub presiune, din depozitele cuaternare situate sub patul (complexul) argilos al acviferului freatic.

Nivelul piezometric al acviferului freatic, variază între adâncimile de 4,0 m - 6,5 m, în anii cu umiditate normală.

Din punct de vedere hidrochimic, apa freatică din zonă depăşeşte limitele de potabilitate stabilite de STAS 1342/91. Direcţia de curgere a apelor freatice este aproximativ nord vest - sud est. Alimentarea acviferului freatic se face preponderent din precipitaţiile atmosferice.

Acviferele de adâncime au nivelul hidrostatic între 1,0 m (artezian) şi -6,5 m.

Până la adâncimea de 80,0 m, în zonă se întâlneşte un complex de strate permeabile care pot furniza spre exploatare debite de apă de 1,2 - 2,2 l/s. Gradul de mineralizare al acestor ape relevă o încărcare chimică la limita superioară pentru ape potabile (STAS 1342/91).

4.6.2 Impactul prognozat si masuri de diminuare a impactului

Lucrarile preconizate nu includ extragerea resurselor naturale, altele decat apa extrasa din  forajele de medie adancime pentru alimentarea fermei.

Proiectul propus nu va avea un impact asupra componentelor geologice si nici, prin mediul geologic, asupra elementelor mediului - conditii hidro, reteaua hidrologica, zone umede, biotopuri, etc.

4.7. Biodiversitatea

4.7.1 Situatia existenta

Strict in jurul amplasamentului, biocenoza nu cuprinde nici o specie vegetala sau animala protejata prin reglementarile legale in vigoare. De asemenea, pe amplasament sau in vecinatatea acestuia nu exista arii protejate din ratiuni istorice sau culturale.

Flora in zona amplasamentului este cea specifica stepei si in general, a fost modificata de om si înlocuita pe mari întinderi prin plante cultivate. Terenurile, cu exceptia islazurilor, vailor si saraturilor, sunt cultivate cu cereale, floarea soarelui, leguminoase si, mai putin, cu pomi fructiferi si vita de vie.

Vegetatia naturala este reprezentata de specii ierboase: pelinita (Artemisia austriaca), palamida, pelinul, ciulinul, coada soricelului, colilia (Stipa capillata), scaietele, spinul, brusturul.

Prin si pe lânga terenurile cultivate cresc si plante cu flori frumoase: macul, neghina, cicoarea, musetelul, papadia, codita-soricelului, unele dintre ele având virtuti terapeutice. Foarte raspândite sunt loboda si traista ciobanului.

În stepa vegetatia lemnoasa este rara, reprezentata mai ales de salcâm, dud, ulm, plop, tei si arbusti ca macesul.

Fauna

Printre animalele nevertebrate terestre întâlnite aici se numara o serie de moluste (Helicella, Helix pomatia, Ena montana), insecte, arahnide diverse.

Vertebratele terestre sunt larg reprezentate de amfibieni (broasca bruna de pamânt, salamandra, brotacelul), reptile (sopârla cenusie, gusterul, serpi neveninosi - Natrix n. si, mai rar, vipera), pasari (vrabia, bufnita, cucuveaua, soimul, grangurul, gaita, pupaza, pitigoiul, sitarul, cucul, ciocanitoarea pestrita) , mamifere (orbetele, popândaul, hârciogul, cârtita, liliacul, soarecele de câmp, dihorul, iepurele).

Cele mai apropiate situri protejate sunt :

- ROSPA 0112 Câmpia Gherghiţei, aflat la o distanţă de aprox. 8,9 km V (valea raului Sarata).

- ROSPA 0118 Grindu – Valea Macrisului afata la o distanta de aproximativ 14,8 km SE.

4.7.2. Surse de poluare a florei şi faunei

În capitolul anterior au fost analizate sursele de poluare ale aerului. S-a apreciat că poluanţii chimici din aer, poluanţi rezultaţi din procesele metabolice ale porcilor, arderea combustibililor, în perioada execuţiei lucrărilor de construcţie si in perioada de exploatare, sunt în concentraţii foarte mici. Concentraţiile potenţiale nu sunt periculoase pentru vegetaţie şi animale.

4.7.3. Impactul prognozat si masuri de diminuare

Deoarece activitatea de crestere a porcilor in ferma se desfasoara in spatii inchise, precum si datorita masurilor de biosecuritate specifice, nu va apare un impact advers asupra biodiversitatii avifaunistice.

In ce priveste impactul asupra vegetatiei, se apreciaza ca activitatea fermei nu va avea impact din motivele enumerate in continuare:

- Poluantii cu efecte negative pentru vegetatia forestiera sunt SO2, NO2 si NO3 (conform ghidurilor de calitate a aerului recomandate de Organizatia Uniunii Internationale de Cercetare a Padurilor – IUFRO); pe de o parte acesti poluanti nu sunt generati pe amplasamentul fermei iar pe de alta parte, in imprejurimile fermei nu exista vegetatie forestiera.

- In ce priveste amoniacul, nivelurile critice pentru protectia vegetatiei si ecosistemelor sunt indicate in tabelul 41.; in urma efectuarii studiilor de dispersie se constata ca in zonele rezidentiale in care exista o anumita vegetatie arboricola nu se ating valorile critice.

Tabelul nr. 41: Niveluri critice pentru protectia vegetatiei si ecosistemelor

| Poluant | Concentratia µg/m3 | Valori medii |
| --- | --- | --- |
| Amoniac | 3300 | orare |
|  | 270 | zilnice |
|  | 23 | lunare |
|  | 8 | anuale |
| Sursa: OMS (1994) Working Group on Ecological Effects, Les Diablerets, Switzerland |

Masura esentiala care trebuie luata pentru diminuarea impactului este respectarea cu strictete a tehnologiei de exploatare a fermei, cu respectarea conditiilor de colectare, tratare şi depozitare a dejectiilor şi apelor menajere.

Impactul produs de funcţionarea obiectivului, va fi nesemnificativ, deoarece:

- apele uzate din cadrul amplasamentului vor fi epurate înaintea evacuării acestora în receptori naturali;

- constructiile sunt realizate cu respectarea prevederilor BAT si vor asigura condiţii de operare în siguranţă, pentru a nu afecta factorii de protecţie - mediul şi omul.

4.8. Peisajul

Constructiile amenajate vor avea un aspect agreabil si vor fi permanent ingrijite. Spatiile care nu sunt ocupate de constructii vor fi amenajate ca spatii verzi pe care se vor planta arbusti si plante ornamentale. Perimetral se vor planta perdele de arbori de talie mijlocie-mare avand atat rol estetic, cat si de protectie impotriva zgomotului si emisiilor.

Pentru integrarea armonioasa a cladirilor in peisaj, se va acorda o atentie deosebita pentru alegerea materialelor folosite la finisajele exterioare si ale platformelor de acces.

In vecinatatea obiectivului analizat nu exista zone naturale folosite in scop recreativ sau zone protejate.

4.9. Mediul social şi economic

Comuna Florica este situată la o distanta de aproximativ 39 km de Buzau, 29 km de Urziceni si 35 km de Mizil. Accesul in zona se face pe drumul judetean DJ 203C.

Populatie

Din punct de vedere demografic comuna se incadreaza in randul localitatilor mici, avand o populatie de 1652 de locuitori, predominand grupa de varsta 40 - 50 ani si pensionarii. Din forta de munca disponibila, 78% sunt calificati in agricultura, 12% cu alte ocupatii si 10% forta de munca activa neocupata.

Economia rurală

Economia rurală prezintă caracteristici diferite în funcţie de regiune, determinate de trăsăturile demografico-sociale şi de specificul economic. Starea de sărăcie înregistrată în mediul rural din România este strâns legată de agricultura şi de nivelul de trăi al populaţiei rurale.

Venituri
	Referitor la venitul gospodăriilor, acesta diferă de la o reşedinţa la altă , astfel că în zonele rurale media venitului/persoană/luna este aproximativ 95 de Euro, în timp ce în zonele urbane este stabilit în jurul sumei de 135 Euro. Venitul la nivelul gospodăriilor rurale, provine în special din producţia agricolă şi asigură 43,4% din venitul total, pe când în zonele urbane un procent de 61,1% provine din salarii. 
	Situaţia precară a veniturilor din mediul rural argumentează necesitatea dezvoltării unei economii rurale diversificate, prin urmare, analiza se va concentra asupra acelor surse alternative de venit şi asupra diversificării oportunităţilor de angajare, cu accent pe potenţialul de dezvoltare existent în sectorul non-agricol, ca sursă durabilă pentru nivelul de trai al comunităţilor din mediul rural şi pentru dezvoltarea economiei rurale.

Întreprinderi mici şi mijlocii

Dezvoltarea antreprenorială este slab dezvoltată în zonele rurale care au un nivel scăzut al utilităţilor şi se confruntă cu o migraţie masivă, temporară peste hotare. 
	Analiza micro-întreprinderilor din mediul rural evidenţiază capacitatea relativ redusă a acestora de a răspunde exigenţelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru populaţia din mediul rural.

Analiza activităţilor comerciale, de artizanat şi servicii indică faptul că numărul de locuitori din zona rurală, ocupaţi în toate activităţile de acest tip analizate, e nesemnificativ. Comunităţile suferă atât din lipsa oportunităţilor ocupaţionale în aceste sectoare, care pot ajuta la ameliorarea condiţiilor de trai. 
Informaţiile disponibile privind aceste activităţi reprezintă doar parţial situaţia reală, deoarece acestea se desfăşoară şi în cadrul unei pieţe informale a muncii din zona rurală. Totuşi, venitul care se putea obţine din aceste surse acoperă doar necesarul pentru subzistenţă, existând nevoia de dezvoltare aceste activităţi care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale, în general.

Situaţia acestui sector, ca şi a infrastructurii, reprezintă o barieră în calea dezvoltării altor activităţi rurale, pentru crearea de oportunităţi ocupaţionale alternative. Sprijinirea furnizării serviciilor în comunităţile rurale reprezintă un factor important pentru ridicarea calităţii vieţii şi de sporire a atractivităţii zonelor rurale.

Turism
	Turismul rural şi agro-turismul sunt considerate potenţiale activităţi alternative care, în zonele rurale vor continua să se dezvolte, date fiind peisajele unice, suprafaţa întinsă a peisajelor semi-naturale, ospitalitatea locuitorilor din mediul rural, conservarea tradiţiilor, precum şi diversitatea resurselor turistice rurale, dar şi existenţa unui mare potenţial cultural care nu este suficient exploatat, ca o consecinţă a lipsei centrelor de informare şi promovare turistică, la nivel local. 
	În prezent, turismul rural românesc se confruntă cu o criză puternică privind aspectele tehnice, financiare şi educaţionale, care invocă măsuri de susţinere şi impulsionare a dezvoltării sectorului, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.

Infrastructura rurală şi servicii

România se confruntă cu o discrepanţă majoră între mediul rural şi mediul urban în ceea ce priveşte infrastructura socială şi fizică. Pregătirea şi menţinerea la un nivel adecvat a infrastructurii este fundamentală pentru dezvoltarea economică, socială şi generală echilibrată, la nivel regional. 
Este nevoie de o infrastructura corespunzătoare pentru că zonele rurale să atragă investiţii şi să rămână competitive pentru crearea de noi întreprinderi. De asemenea, acestea ar putea contribui la crearea unor locaţii mai atractive, a unor locuri de muncă şi a unor condiţii de trăi mai bune, în zonele rurale. 
Cu toate acestea, din cauza densităţii scăzute a populaţiei, în zonele rurale, se manifestă un interes scăzut pentru investiţii datorat infrastructurii deficitare.

În mediul rural, drumurile constituie rută de transport cea mai importantă, dar dezvoltarea acestora şi a traficului este încă departe de a îndeplini standardele europene.

Impact potential

Activitatea in ferma va crea un numar de circa 50 locuri de munca in perioada de constructie si 5 locuri de munca in perioada de exploatare ceea ce va avea efecte benefice asupra mediului economic.

Conform normelor de igiena si recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, distantele minime de protectie sanitara sunt respectate de catre prezentul proiect. Activitatea fermei se realizeaza in spatii inchise, departe de zonele locuite (aproximativ 1200 m).

Având în vedere specificul, amplasamentul şi vecinătăţile noului obiectiv se apreciază că impactul realizării şi exploatării acestuia asupra aşezărilor umane este nesemnificativ. Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecţia acestor obiective.

4.10. Condiţii culturale şi etnice, patrimoniu cultural

Realizarea proiectului în zona de amplasament studiată, nu va duce la modificarea condiţiilor etnice şi culturale locale.

5. Analiza alternativelor

Alternativa „zero” a fost luata in considerare ca element de referinta fata de care se compara celelalte alternative pentru diferitele elemente ale proiectului „Infiintare ferma reproductie suine in comuna Florica, judet Buzau”.

Principalele forme de impact asociate adoptarii alternativei „zero” sunt:

• pierderea unor oportunitati majore de locuri de munca (estimate la 20 ÷ 50 angajari directe in etapa de preconstructie si in etapa de constructie, 5 in etapa de operare, la care se adauga angajari suplimentare indirecte);

• pierderea investitiilor efectuate pana in prezent, avand ca rezultat pierderea interesului investitorilor privati, bancilor comerciale si al institutiilor internationale de finantare cu privire la proiectele de dezvoltare industriala viitoare in regiune si in Romania;

• pierderea sprijinului pentru dezvoltarea unei instalatii moderne, conforme reglementarilor.

Cea mai favorabila situatie pentru zona comunei Florica ar fi:

• sa dispuna de solide oportunitati economice si de locuri de munca;

• impactul asupra mediului si cel social generat de activitatea ce se va dezvolta si de celelalte dezvoltari economice majore sa fie minim;

• sa aiba capacitatile si resursele tehnice necesare pentru remedierea aparitiei unor poluarii.

Pentru a realiza aceasta (si a preveni impactul socio – economic negativ generat de neimplementarea planului) este necesara o resursa economica viabila, capabila sa genereze oportunitati pentru locuri de munca in numar semnificativ si suficiente venituri pentru a permite rezolvarea problemelor de mediu.

5.1. ALTERNATIVE PRIVIND DEFINITIVAREA PROIECTULUI

Pentru definitivarea proiectului au fost analizate alternative referitoare la amplasament, dar şi la tehnologia care va fi folosita pentru cresterea porcilor.

Amplasamentul propus are avantajul amplasarii fata de cea mai apropiata localitate la o distanta de aproximativ 1200 m.

Referitor la tehnologie au fost alese optiuni BAT in ceea ce priveste constructia halei, alegerea sistemelor de hranire, adapare, ventilare, iluminat şi incalzire. De asemenea au fost adoptate tehnici BAT şi pentru managementul dejectiilor.

In vederea selectarii celei mai bune alternative de dezvoltare a activitatior din punct de vedere al impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante pentru proiectul analizat au fost evaluate alternativele referitoare la:

- data inceperii activitatilor;

- modalitatea de tratare si depozitare a dejectiilor;

- modalitati de adapostire a porcilor, colectarea, tratarea şi depozitarea dejectiilor si apelor uzate;

- alte facilitati legate de activitatile desfasurate.

5.1.1. Alternative privind data inceperii activitatilor

Cele doua alternative sunt:

• inceperea cat mai curand a activitatilor, imediat dupa obtinerea tuturor documentelor de reglementare necesare;

• intarzierea inceperii activitatilor.

Evaluarea comparativa a celor doua alternative conduce la concluzia ca alternativa intarzierii nu este viabila deoarece aceasta ar conduce la intarzierea realizarii beneficiilor sociale si economice pentru comunitate.

5.1.2. Alternative de tratare şi depozitare a dejectiilor

Au fost analizate trei alternative BAT posibile pentru depozitarea / tratarea dejectiilor.

Stocarea dejectiilor in lagune / rezervoare (tratare prin fermentare anaeroba).

Depozitarea dejectiilor in lagune / rezervoare supraterane (precedata sau nu de separarea mecanica), este o metoda BAT, care serveste atat pentru stocarea apelor uzate pana in momentul utilizarii la fertirigatii cat si ca metoda de tratare biologica a dejectiilor (BREF ILF Sectiunea 2.6.5). Se considera ca durata necesara pentru fermentarea anaeroba a dejectiilor este 7- 8 luni in conditii de clima continentala. (BREF ILF Sectiunea 3.3.1). BAT este sa se asigure capacitatea necesara pentru stocarea dejectiilor pana la aplicarea acestora pe camp (BREF ILF Sectiunea 5.2.5).

Tratarea dejectiilor pe amplasament prin separare mecanica cu urmatorul flux tehnologic:

- separarea fractiei solide prin sitare;

- bazin de colectare a fractiei lichide;

- folosirea fractiei solide şi a fractiei lichide ca ingrasamant in agricultura.

Separarea mecanica este utilizata in fermele de porci pentru a separa fractia solida (cca. 10% volum) de cea lichida (90%). In general, fractia lichida astfel separata este mai usor de stocat, transportat si aplicat la tratamente pe sol decat dejectiile neseparate. Aceasta fractie se poate aplica direct la fertirigatii sau poate fi tratata in continuare. De asemenea, fractia solida obtinuta este mai usor de transportat si se utilizeaza dupa compostare sau uscare (BREF ILF, sectiunile 2.6.1 si 4.9.1).

Se pot folosi diverse instalatii de separare mecanica. Majoritatea functioneaza in sistem inchis ceea ce face ca emisiile de amoniac in aer in timpul separarii mecanice sa fie neglijabile. Printr-un singur procedeu (asa numitul „straw filter”) se pierde in aer sub forma de amoniac cca. 45 % din azotul continut in dejectiile intrate in instalatie.

Tratarea dejectiilor pe amplasament prin statie de epurare

Metoda de tratare a dejectiilor de la porci in statie de epurare se poate aplica atat pentru instalatii noi cat si pentru cele existente; aceasta este BAT in anumite conditii (BREF ILF, Sectiunea 4.9.3):

- existenta suprafetei de teren necesara pentru statia de tratare, platformele de namol si iazurile biologice;

- disponibilitatea de fonduri de investitie si exploatare (BREF ILF mentioneaza un cost de exploatare si intretinere de 6,1 EUR/ tona de dejectii; acest cost include rata de amortizare a investitiei de 7% pe o perioada de 7 ani, avand valoarea de 3,6 EUR/ tona de dejectii);

- dejectii cu un continut ridicat de apa (BREF ILF, Sectiunea 4.9.3 mentioneaza ca aplicarea acestei tehnici se limiteaza la tratarea dejectiilor de la scroafe cu un continut de materie uscata de cel mult 6%, deoarece in general, ingrasatoriile produc o cantitate mai mare de dejectii solide);

- un numar de animale (scroafe) mai mare de 500;

- asigurarea unui control riguros al procesului, mai ales in zonele cu ierni friguroase unde este dificil de realizat temperatura necesara pentru o activitate biologica suficienta; in asemenea cazuri poate creste nivelul de amoniac inhiband astfel nitrificarea.

A fost selectata metoda de  depozitare a dejectiilor in lagune si tratare anaeroba datorita costurilor de investitie mai mici si emisiilor atmosferice mai mici.

5.1.3. Alternative privind alte facilitati legate de activitatile propuse

Asigurarea facilitatilor

Au fost evaluate urmatoarele alternative:

• materii prime asigurate din zonele limitrofe, la preţuri avantajoase

• achiziţie de purcei pentru crestere, la preţ convenabil;

• posibilitatea desfăşurării activităţii pe toată perioada anului.

Ultima alternativa a fost evaluata ca fiind optima, inclusiv din punct de vedere al impactului asupra mediului.

Depozitarea deseurilor municipale

In arealul in care se afla amplasamentul fermei nu exista un depozit autorizat pentru deseuri municipale.

Singura alternativa viabila identificata este colectarea si transportul deseurilor la depozitul zonal autorizat.

Alimentarea cu apa proaspata

A fost identificata si evaluata o singura alternativa: realizarea unui put de medie adancime.

In zona nu exista retea de alimentare cu apa.

Gospodarirea apelor

Obiectivele de gospodarirea apelor necesar a fi atinse sunt:

• asigurarea unei cantitati de apa suficiente pentru operatiile tehologice, cu minimizarea cererii de apa bruta;

• mentinerea separarii intre apele curate si cele poluate;

Alimentarea cu energie electrica

Au fost identificate si evaluate trei alternative:

• construirea unei centrale electrice proprii;

• obtinerea de energie electrica prin oferta de piata;

• obtinerea de energie electrica de la ELECTRICA.

Din considerente economice si de mediu, cea mai buna alternativa este obtinerea de energie electrica de la ELECTRICA, cu prevederea post de transformare. In ceea ce priveste componenta  de producere de energie din surse regenerabile s-a prevazut montarea unui sistem panouri solare fotovoltaice cu putere electrica nominala total instalata de 87,60 kW si realizarea unei centrala fotovoltaice de 0,09 MW. Pentru evitarea intreruperilor accidentale in alimentarea cu energie electrica se va monta un grup electrogen de 200 kVA/400V, de exterior, echipat cu un tablou de automatizare AAR (permite oprirea automata a grupului electrogen).

Gestionarea apei uzate menajere

Au fost identificate si evaluate doua alternative:

• instalarea unei microstatii de epurare;

• construirea unui bazin betonat, etans, vidanjabil.

S-a optat pentru realizarea unei microstatii de epurare si utilizarea apelor epurate impreuna cu dejectiile mineralizate la fertilizarea terenurilor agricole.

Asigurarea energiei termice

Au fost identificate si evaluate trei alternative:

• utilizarea unei centrale termice cu functionarea pe GPL;

• utilizarea unor pompe de caldura;

• varianta mixta.

Din considerente tehnice si de protectie a mediului, s-a optat pentru varianta mixta (incalzire electrica si pe baza de GPL).

6. Monitorizarea

Proiectul este in acord cu standardele nationale, iar investitia va fi in acord cu standardele sanitar – veterinare, de igiena si bunastare a animalelor si de mediu ale UE.

Supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatii se va realiza prin controale periodice efectuate de reprezentantii autoritatilor de mediu si de sanatate publica.

Sistemul de automonitorizare in faza de exploatare are doua componente principale :

- monitorizarea tehnologica ;

- monitorizarea factorilor de mediu in zona de influenta.

Automonitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii de functionare a :

  - utilajelor si autovehiculelor ;

  - sistemului de colectare a apelor uzate ;

  - drumurilor din incinta.

Scopul acestor activitati este asigurarea functionarii in conditiile proiectate ale tuturor echipamentelor si instalatiilor, avand ca rezultat reducerea riscurilor de accidente care pot avea efecte negative pentru mediu si sanatatea oamenilor.

Se vor monitoriza urmatorii parametri tehnologici:

- Numarul de animale;

- Cresterea in greutate;

- Consumul de hrana;

- Compozitia hranei, cu evidentierea continutului de proteina cruda si fosfor;

- Consumul de apa;

- Consumul de energie electrica;

- Cantitatea de deseuri produsa.

Automonitorizarea factorilor de mediu consta in prelevarea si analizarea apei subterane si solului din zona de influenta a fermei.

Analizele si determinarile vor fi realizate de laboratoare acreditate, iar rezultatele vor fi inregistrate pe toata perioada de monitorizare.

Titularul activitatii va raporta autoritatii teritoriale pentru protectia mediului rezultatul activitatii de automonitorizare.

6.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

In conformitate cu precizarile BREF-ului care arata ca trebuie evitata o monitorizare excesiva, actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti atmosferici (amoniac, protoxid de azot si metan) are in vedere nu masurarea acestora ci estimarea prin calcul.

Se vor raporta anual cantitatile de emisii care depasesc valorile prag prevazute in HG nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE.

Pe baza factorilor de emisie corespunzatori sistemului de adapostire si continutului de proteina cruda si fosfor in furaje, se vor estima emisiile semnificative de poluanti in aer (amoniac, protoxid de azot si metan).

Tinand seama de cele prezentate anterior, activitatea din ferma ar putea contribui la poluarea mediului ambiant prin emisiile de poluanti in aer. Contributia este redusa: concentratiile poluantilor in aer sunt sub valorile limita prevazute de legislatia in vigoare, iar distanta fata de zone locuite este suficient de mare. In aceste conditii, se considera ca nu este necesara instituirea unui program de monitorizare a calitatii aerului la limita incintei fermei.

Tabelul 42: Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru monitorizarea emisiilor in aer

| Activitatea la ferma | Cerinte BAT |
| --- | --- |
| In sectiunea 4.3.2 sunt expuse emisiile de poluanti in aer determinate prin calcul (a se vedea si Anexa nr. 1) | In mod curent emisiile in aer nu se masoara. Exceptii fac situatiile cand apar plangeri din partea vecinilor. (BREF ILF Sectiunea 2.14) Masurarea emisiilor este dificila (deoarece nu sunt surse punctiforme, n.a.) si necesita dezvoltarea unor protocoale clare care sa permita compararea rezultatelor din aceste masuratori cu rezultate din masuratori efectuate pentru activitati si situatii similare. (BREF ILF Sectiunea 3.3.8) |

6.2. Monitorizarea si raportarea emisiilor in ape de suprafata si subterane

Monitorizarea calitatii apei freatice se va realiza anual, prin prelevarea de probe de apa din doua foraje amplasate unul amonte şi unul aval de lagunele pentru depozitarea dejectiilor.

Se va monitoriza concentratia indicatorilor fizico – chimici si bacteriologici atat la inceputul activitatii cat si pe parcursul desfasurarii acesteia, conform unui program prestabilit.

Valorile concentratiilor inregistrate inainte de punerea in functiune a fermei vor constitui valori de referinta privind calitatea apei freatice din zona amplasamentului.

6.3. Monitorizarea si raportarea calitatii solului

Calitatea solurilor va fi monitorizata prin efectuarea studiilor pedologice pentru terenurile pe care se aplica ingrasamintele naturale.

6.4. Monitorizarea si raportarea deseurilor

Se vor inregistra si raporta cantitatile anuale de deseuri inclusiv cantitatile de dejectii.

O data pe an, se va face analiza chimica a dejectiilor fermentate inainte de livrarea la terti.

Se va institui un registru de  evidenta: cantitati de dejectii livrate la terti, data livrarii, numele beneficiarului, destinatia dejectiilor

Activitatea de aplicare a dejectiilor pe camp nu este in responsabilitatea fermei.

Se vor stipula clauze contractuale prin care utilizatorul isi insuseste, sub semnatura, obligatiile legale ce ii revin la utilizarea dejectiilor ca fertilizant, inclusiv prelevarea de probe de sol de pe terenul pe care se aplica dejectiile.

Tabelul 43: Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru monitorizarea deseurilor

| Activitatea in ferma | Cerinte BAT |
| --- | --- |
| Se inregistreaza si raporteaza cantitatile anuale de deseuri inclusiv cantitatile de dejectii. O data pe an , se va face analiza chimica a dejectiilor fermentate inainte de livrarea la terti. Se va institui un registru de evidenta: cantitati de dejectii livrate la terti, data livrarii, numele beneficiarului, destinatia dejectiilor Termen: permanent | Inregistrari/ evidente/ monitoring privind: cantitatile de deseuri si compozitia acestora (inclusiv dejectii) (BREF ILF Sectiunea 4.1.4) |
| Activitatea de aplicare a dejectiilor pe camp nu este in responsabilitatea fermei . Se vor stipula clauze contractuale prin care utilizatorul isi insuseste, sub semnatura, obligatiile legale ce ii revin la utilizarea dejectiilor ca fertilizant, inclusiv prelevarea de probe de sol de pe terenul pe care se aplica dejectiile. Termen: permanent | Pentru utilizatorul de material fertilizant, BREF ILF prevede necesitatea de Inregistrari/ evidente/ monitoring privind: a) cantitati de ingrasaminte anorganice si fertirigatii aplicate pe sol (BREF ILF Sectiunile 5.1 si 4.1.4) Cu titlu informativ: b) balanta cantitatilor de fosfat si azot (daca se constata un impact mare asupra mediului inconjurator) si starea generala a solurilor pe care se aplica dejectiile pt. a stabili necesarul de nutrienti de aplicat BREF ILF Sectiunea 2.14 |

6.5. Monitorizarea altor elemente ale procesului tehnologic

Tabelul 44: Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru monitorizarea altor elemente ale procesului tehnologic

| Activitatea in ferma | Cerinte BAT |
| --- | --- |
| Inregistrari si evidente curente: numarul /efectivul de animale se inregistreaza la fiecare data de intrare/iesire greutatea corporala se inregistreaza la fiecare data de iesire cantitatile de nutret intrate se inregistreaza la fiecare data de intrare; consumul lunar se determina prin calcul; reteta nutretului combinat este pastrata la sediul fermei; gospodaria de apa va fi dotata cu debitmetru pentru inregistrarea consumului de apa; consumul lunar de energie; cantitati de deseuri si compozitia acestora (inclusiv dejectii); integritatea retelei de canalizare exterioare, a caminelor de vizitare si a batalelor. | Inregistrari/ evidente/ monitoring privind: numar de animale cresterea in greutate consum de hrana, compozitie hrana cu evidentiere continut de proteina cruda si fosfor, consum de apa, consum de energie, cantitati de deseuri si compozitia acestora (inclusiv dejectii), (BREF ILF Sectiunea 4.1.4) h) evidenta verificarii integritatii bazinelor de stocare a dejectiilor lichide care se efectueaza la fiecare golire completa, precum si a rezultatelor controlului si a masurilor de remediere, dupa caz (BREF ILF Sectiunea 2.14) |

7. Situaţii de risc

Ferma este situata intr-o zona in care pana in prezent nu s-au inregistrat incidente legate de inundatii.

Cladirile sunt încadrate într-un areal amplasat in zona seismica D, caracterizata de o intensitate seismică de gradul VIII pe scara MSK. În conformitate cu normativul P100/92 parametrii sunt:

- Coeficientul de seismicitate:	KS = 0,16

- Perioada de colţ: TC = 1,5.

7.1. Accidente industriale

Tipurile de accidente potentiale, marimea riscului estimat si tehnicile de prevenire instituite se prezinta in tabelul 45.

Se va institui un registru pentru evidenta tuturor accidentelor/ incidentelor, schimbarilor de procedura, evenimentelor  anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere (a se vedea sectiunea 1.1.5).

Tabelul 45: Tipuri de accidente si tehnici de prevenire

| Tip de accident | Cauze potentiale | Impact potential | Probabilitate de producere | Risc estimat | Tehnici preventive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendii | Scurtcircuit electric; neglijenta; intretinere necores punzatoare a echipamente lor | Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale | mica | mic | Se respectă instructiunile de prevenire si interventie in caz de incendii. La acestea se adauga masurile de prevenire adoptate in faza de proiectare si descrise mai jos. |
| Explozii | Avarie la reteaua de GPL | Pierderi umane Pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare a retelei; instruirea personalului |

Situatiile de risc sunt generate de indisciplină şi de nerespectarea de către personalul angajat a regulilor şi normativelor de protecţia muncii sau/şi de neutilizarea echipamentelor de protecţie, acestea fiind posibile în legătură cu următoarele activităţi:

- lucrul cu utilajele şi mijloacele de transport;

- circulaţia pe drumurile de acces;

- incendii din felurite cauze;

- electrocutări, arsuri, orbiri de la aparatele de sudură;

- inhalaţii de praf sau de gaze;

- striviri de elemente în cădere.

Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului înconjurător, având caracter limitat în timp şi spatiu, dar pot produce pierderi de vieţi omeneşti sau pot conduce la invaliditate temporară sau definitivă. De asemenea, ele pot avea şi efecte economice negative prin pierderi materiale şi întârzierea finalizării lucrărilor.

Este necesară securizarea locaţiei pe toată perioada de viaţă a obiectivului, pe perioada lucrărilor de execuţie cat şi in perioada de exploatare.

Măsuri de reducere a riscului

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în ferma: instructajul periodic, portul echipamentului de protecţie, verificări privind consumul de alcool sau chiar de droguri, prezenţa numai la locul de muncă unde este alocat;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor, echipamentelor, mecanismelor şi sculelor pentru a constata integritatea şi buna lor funcţionare;

- verificarea la perioadele normate, a instalaţiilor electrice;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a plăcuţelor indicatoare cu însemne de pericol;

- realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul şi restricţionarea accesului persoanelor în ferma;

- intocmirea unui plan de intervenţii în caz de situaţii neprevăzute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitaţii, furtuni) ; planul va prevedea în special măsurile de alertare, informare, punere la adăpost a bunurilor degradabile, soluţii pentru minimizarea efectelor ; se vor asigura mijloacele materiale pentru intervenţia în astfel de cazuri.

Plan de urgenta cu masuri de interventie

Planul de urgenta stabileste competentele specifice şi procedurile de urmat in caz de accidente.

Urgenta apare ori de cate ori exista o situatie diferita de cea normala, de natura sa creeze o conditie de pericol, imediat sau potential, pentru persoane, mediu sau bunuri.

Planul de urgenta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

- responsabilul pentru siguranta activitatii;

- personalul şi atributiile lor specifice;

- sarcinile echipei de interventie pentru urgente;

- procedurile operative de tratare a diferitelor situatii;

- colaborarea cu echipele de interventie externe.

Sistemul de administrare al fermei va dispunde de un plan de urgenta adecvat şi de echipamente şi/sau dotarile specifice pentru urgente. De aceea pe langa eliminarea riscului producerii unui accident se elimina şi riscul imposibilitatii de a interveni pentru prevenirea sau ameliorarea lui.

Cu toate ca echipamentele şi mijloacele de urgenta se utilizeaza din fericire rar, atunci cand sunt necesare, ele trebuie sa functioneze perfect, intrucat de acest lucru poate depinde siguranta uneia sau mai multor persoane. Ele trebuie sa fie la indemana pentru a putea fi folosite imediat.

De aceea este necesar ca zonele din fata lor sa fie intotdeauna libere de orice obstacol, astfel incat accesul sa fie imediat.

8. Descrierea dificultăţilor

În procesul efectuării evaluării impactului asupra mediului nu s-au pus probleme deosebite de culegere de informaţii, consultare documente si documentaţii, vizite pe teren, etc., managementul SC AGRO NICOLESCU SRL asigurând condiţiile necesare realizarii lucrarii.

Datele tehnice furnizate de beneficiar sunt considerate reale, raspunderea pentru aceste date revenindu-le acestuia.

9. Rezumat fără caracter tehnic

1. INFORMATII GENERALE

Localizare

Ferma de crestere a porcilor a SC AGRO NICOLESCU SRL este amplasata comuna Florica, judetul Buzau. Comuna Florica, alcatuită dintr-un singur sat, este situată în interfluviul Ialomiţa - Călmăţui, zonă aparţinând bazinului hidrografic al râului Ialomiţa, in partea de S-V a judeţului Buzău, in apropierea de DE 85 pe DJ 203 C.

Amplasamentul fermei de crestere si reproductie a porcilor este situat in extravilanul comunei Florica, sat Florica, judetul Buzau, nr. cadastral 20145, Tarla 59, Parcela 513, la est de satul Florica.

Distanta fata de cea mai apropiata localitate (Florica) este de cca. 1200 m.

Categoria de activitate (IPPC) si operatorul

Amplasamentul SC AGRO NICOLESCU SRL va fi constituit din:

  - spatii pentru depozitarea cerealelor (cod CAEN 5210):

    - 3 silozuri cu o capacitate de  redusa cu o capacitate de stocare 281 tone cereale /siloz;

    - 5 silozuri de capacitate mare cu o capacitate de stocare 1015 tone cereale /siloz;

    - o hala de depozitare, cu o suprafata de 540 m2;

  - fabrica de nutreturi combinate (cod CAEN 1091), cu o capacitate maxima de 72 tone/zi medie trimestriala;

  - ferma pentru cresterea si ingrasarea porcilor (cod CAEN 0146), alcatuita din trei hale identice, cu o capacitate de 1000 locuri/hala. Astfel, capacitatea fermei este de 3000 locuri/serie, 3,4 serii/an, aproximativ 10200 capete/an

  - alte spatii necesare desfasurarii activitatilor principale.

Conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale activitatea fermei se va incadra la punctul 6.6.b):

Creşterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate mai mare de 3000 de locuri pentru porci de productie.

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

Faza de constructie

Investitia consta in :

- lucrari de constructie a halelor de crestere a porcilor, filtrelor de personal, cladirea Necropsie, lagunelor pentru depozitarea temporara a dejectiilor, gospodariei de apa, Silozurilor pentru depozitarea cerealelor, Fabricii de nutreturi combinate, retelelor de alimentare cu apa, canalizare, electricitate;

- achizitionarea si montarea unor echipamente specifice tehnologiei de crestere a porcilor (adapare, hranire, iluminare, climatizare, instalatie de separare a dejectiilor) si depozitare si procesare a cerealelor.

- amenajare cai de acces.

Planul general cuprinde obiectivele ce asigura desfasurarea activitatii din cadrul fermei, astfel:

- 3 hale pentru cresterea porcilor;

- Bucatarie furajera;

- Spatiu pentru necropsii;

- Laguna pentru depozitarea dejectiilor (V = 5676,5 m3);

- Bazin precolector dejectii (V = 24,3 m3);

- Fabrica nutreturi combinate;

- 5 silozuri capacitate ridicata (1015 t fiecare) cu sisteme aferente;

- 3 silozuri capacitate redusa (281 t fiecare) cu sisteme aferente;

- Hala depozitare cereale;

- Copertina descarcare cereale;

- Cladire administrativa;

- 2 Filtre sanitare;

- Microstatie de epurare (1,2 m3/zi), prevazuta cu bazin colector final, vidanjabil (V = 5 m3);

- 2 bazine vidanjabile (V = 1,5 m3 la filtrul sanitar nr. 2 si V = 3 m3 la spatiul pentru necropsii);

- Gospodarie de apa (foraj, bazin de inmagazinare a apei, pompe);

- Retele de alimentare cu apa, canalizare, electricitate;

- Cantar auto;

- 5 rezervoare GPL;

- Grup electrogen;

- 2 foraje pentru monitorizarea calitatii apelor subterane;

- Retele de alimentare cu apa, canalizare, electricitate.

Faza de functionare

Principalele activitati desfasurate pe amplasamentul SC AGRO NICOLESCU SRL sunt:

- Depozitarea si procesarea cerealelor;

- Cresterea si ingrasarea porcilor.

A.1.Depozitarea cerealelor

Unitatea a realizat construirea unui sistem de preluare, conditionare si depozitare cereale format din 3 silozuri cu o capacitate de  redusa cu un volum util de  374 m3 / siloz  reprezentand o capacitate de stocare 281 tone cereale /siloz (281 tone x 3 silozuri =  842 tone) destinate preluarii, depozitarii si prelucrarii de cereale, 5 silozuri de capacitate mare cu un volum util de  1350 m3 / siloz reprezentand o capacitate de stocare 1015 tone cereale /siloz (1015 tone x 5 silozuri = 5075 tone) si o hala de depozitare, cu o suprafata de 540 m2.

A.2. Procesarea cerealelor – Fabrica de nutreturi combinate

Procesare cereale cu obtinerea de furaje concentrate. Proiectul de investitii realizat cuprinde si o mica fabrica de nutreturi combinate (FNC) complet automatizata  si complet integrata cu sistemul de depozitare (silozuri) si bucataria de pregatire a hranei pentru ferma de ingrasare porcine. Sistemul permite in mod automatizat, prin comanda de la tabloul general, alimentarea fluxului de pregatire furaje cu materie prime -  cereale din silozurile de capacitate ridicate, introducerea acestora pe fluxul de procesare, cantarire, mixare  si transportul produsului finit catre buncarele de stocare furaje ale bucatariei de preparare furaje  sau catre zona de pregatire pentru livrare terti.

Capacitatea maxima a fabricii de nutreturi combinate este de 72 tone/zi medie trimestriala.

B.Ferma de crestere si ingrasare porcine

Ferma de ingrasare porcine are o capacitate de 3000 capete / serie dispuse in mod egal in fiecare din cele trei hale identice.

SC AGRO NICOLESCU SRL desfasoara activitati de depozitare a cerealelor (cod CAEN 5210), fabricarea de nutreturi combinate (cod CAEN 1091), crestere si ingrasare a porcilor (cod CAEN 0146), precum si alte spatii necesare desfasurarii activitatilor principale.

Prin specificul activitatii, principalele materii prime sunt:

  - Cereale;

  - Vitamine, minerale, aditivi furajeri, medicamente de uz veterinar;

  - Apa.

Alte materiale:

- Detergenti, dezinfectanti, deratizanti: materiale cu destinatie pentru uz veterinar; acestea vor fi utilizate in conformitate cu instructiunile inscrise in fisele de securitate corespunzatoare

- Medicamente si vaccinuri: conform practicii sanitar-veterinare si pe baza prescriptiei medicului epizootolog

Resurse folosite:

- Apa – in scop igienico-sanitar, pentru adaparea porcilor si pentru curatarea halelor la sfarsitul fiecarui ciclu de productie. Sursa: foraj de alimentare propriu.

- Energie electrica – Sursa: din reteaua existenta in zona, printr-un post de transformare.

- GPL – se va depozita in 4 butelii de 4850 litri fiecare si 1 butelie de 9150 litri.

Asigurarea utilitatilor

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin constructia unui post de transformare propriu 20/0,4 kV si a unui tronson LEA 20 kV, pentru racordarea acestuia in derivatie 20 kV existenta.

In ceea ce priveste componenta  de producere de energie din surse regenerabile s-a prevazut montarea unui sistem panouri solare fotovoltaice cu putere electrica nominala total instalata de 87,60 kW si realizarea unei centrala fotovoltaice de 0,09 MW.

Sistemul este  format din urmatoarele componente:

- module fotovoltaice policristaline 250w/buc;

- Invertor SMA STP 17000TL -10 cu interfata comunicatie

- Sistem monitorizare on-line

- Cablu Solar

- Componenete de montaj - sisteme de sustinere a modulelor solare  concepute ca o unitate modulara, universal aplicabila cu componente de inalta calitate.

Pentru evitarea intreruperilor accidentale in alimentarea cu energie electrica se va monta un grup electrogen de 200 kVA/400V, de exterior, echipat cu un tablou de automatizare AAR (permite oprirea automata a grupului electrogen).

Alimentarea cu apa potabila si tehnologica

Apa este folosita in scop menajer, in procesul de productie pentru adapatul porcilor si igienizarea spatiilor de productie.

Gospodaria de apa va fi compusa din urmatoarele obiecte:

- Un put forat cu adancimea h = 72,5 m;

- Electropompa submersibila pentru put, cu functionare automata, care asigura apa rece pentru consum curent si rezerva de apa, avand Q = 10,0 m3/h, H = 60 mCA, si P = 2,2 kW;

- Rezervor de inmagazinare a apei din beton ingropat, bicompartimentat,  cu un V=130 m3;

- Conducte din PEHD si armaturi specifice pentru apa potabila.

Sursa de apa va fi un foraj amplasat in incinta obiectivului cu urmatoarele caracteristici:

- Nivel hidrostatic (NHs): -5,5 m;

- Nivel hidrodinamic (NHd): -9,0 m;

- Debit de extractie (Qext): 2,3 l/s (8,3 mc/h).

Aductiunea apei de la foraj la rezervorul de apa se va face printr-o conducta PEID PE 80, Pn 6, cu Dn = 50x2.9 mm pe lungime de 18 m.

Inmagazinarea apei se va face intr-un rezervor ingropat, bicompartimentat, cu V = 130 m3.

Distributia apei de la rezervorul de apa la utilizatorii interni ai obiectivului se va face printr-o retea PEID cu Dn = 32 x 2,0 mm – 63 x 3,6 mm, in lungime de 280 m, la presiunea create de un grup de pompare echipat cu 2+1 pompe tip Wilo MVIE 806 -2G, Q= 15,0 mc/h, H= 50 mCA si P= 4,0 kW.

Evacuarea apelor uzate

Colectarea si evacuarea dejectiilor si apelor uzate tehnologice se va realiza prin:

- canale colectoare pentru dejectii, acoperite cu gratare din placi perforate din beton armat;

- conducte din PVC Dn = 250 mm, racorduri canale - conducte obturatoare hidraulice, actionate prin carlig;

- camine exterioare (cate 2 bazine/hala) de cate 0,7 m3;

- conducta exterioare din PVC Dn = 300 mm, racordata la caminul de precolectare cu V = 24,3 m³;

- din bazinul precolector, dejectiile sunt pompate printr-o conducta din PEID PE80, cu Dn = 160 mm catre laguna de dejectii;

- dejectiile sunt stocate intr-o laguna cu V = 5676,5 m, iar dupa perioada de fermentare se utilizeaza ca ingrasamant natural.

Colectarea apelor uzate menajere, se va face astfel:

- Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar nr. 1, sunt preluate de o conductă din PVC cu Dn = 110 - 160 mm şi sunt descărcate într-o microstaţie compactă de epurare, tip Criber SBR Full Control, cu capacitatea de 1,2 mc/zi, prevăzută cu un bazin colector final, vidanjabil, din PVC, cu V = 5,0 mc.

Apele menajere uzate, epurate, şi nămolul rezultat, stocate temporar în bazinul colector final al microstatiei Criber SBR, sunt vidanjate periodic prin grija beneficiarului apoi sunt transportate si descărcate în laguna de colectare-stocare temporară a dejecţiilor provenite de la halele de îngrăşare a porcilor.

- Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar aferent FNC, bucătăria de preparare furaje şi filtrul sanitar nr. 2, sunt colectate prin conducte din PVC si PEID cu Dn = 40-125 mm şi sunt dirijate într-un bazin vidanjabil din PVC cu V = 1,5 mc.

Periodic, aceste ape sunt vidanjate de către beneficiar şi descărcate în căminul de canalizare C3, prin care ajung în microstaţia de epurare Criber SBR, urmând a fi epurate.

- Apele menajere uzate rezultate de la igienizarea sălii de necropsie şi a instrumentarului aferent, sunt colectate şi stocate temporar într-un bazin vidanjabil îngropat, din beton armat, cu V = 3,0 mc.

De asemenea, aceste ape vor vidanjate periodic de către beneficiar şi descărcate în căminul de canalizare C3, prin care ajung în microstaţia de epurare Criber SBR, urmând a fi epurate.

Apele pluviale de pe cladirile obiectivului si de pe platforma amenajata vor fi deversate gravitational pe terenul natural din incinta.

Evacuarea si depozitarea dejectiilor

Pardoseala halelelor va fi realizata din gratare  de beton prefabricate sau din PVC, in functie de necesarul fazei tehnologice. Se va respecta   latimea fantelor de scurgere conform Ordin 202/2006 privind standardele minime pentru protectia suinelor.

Pentru cresterea suinelor se va utiliza tehnologia de crestere pe perna de apa. Golirea canalelor din adaposturi se va face periodic prin ridicarea dopului,  iar apele uzate si dejectiile vor fi deversate gravitational in bazinul precolector  situat in exteriorul halelor. Din bazinul de precolectare, dejectiile vor fi transferate prin pompare in lagune in vederea depozitarii si tratarii anaerobe.

Lagunele vor fi impermeabilizate si cu o capacitate suficienta pentru depozitarea dejectiilor cel putin 6 luni (un compartiment asigura colectarea dejectiilor pe o perioada de 6 luni, timp in care dejectiile colectate in al doilea compartiment se mineralizeaza).

Conform Ordinului comun al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1182/22.11.2005 si al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 1270/30.11.2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, paragraful 68 “Îngrasamintele organice cu un raport C/N scazut (<15), cum sunt dejectiile fara asternut de paie, evolueaza rapid (de exemplu: nitrificarea gunoiului de porc are loc în trei pâna la cinci saptamâni)” si la paragraful 123 “Depozitele de stocare trebuie sa fie astfel construite, încât sa se evita orice risc a unei astfel de poluari. Cu exceptia unor cazuri speciale, prezentate în continuare, depozitele trebuie sa aiba o capacitate care sa asigure stocarea pentru o perioada de 4 luni (17-18 saptamâni)”.

Dupa fermentare, aceste dejectii sunt preluate de agricultorii din zona, pentru a fi utilizate ca ingrasamant natural.

Asigurarea agentului termic

Incalzirea corpurilor de cladire C2 - Cabina cantar, C9 - Filtru sanitar, C9’ - Filtru sanitar se va realiza cu incalzire electrica in pardoseala.

Corpurile C8 FNC – birou, C10 - Bucatarie preparare furaje si C21 - Sala necropsie precum si C23, C24, C25 Pasarele de legatura vor fi incalzite cu ventiloconvectoare electrice.

Pentru C11, C12, C13 – Hale crestere porci incalzirea se va face cu aeroterme ce functioneaza cu combustibil tip gaz petrolier lichefiat GPL.

Restul cladirilor destinate depozitarii si procesare cereale nu necesita incalzire.

Apa calda menajera este asigurata de panouri solare montate pe filtrele sanitare.

Uscarea cerealelor se va face cu un uscator in flux continuu care functioneaza automat in baza umiditatii dorite presetate. Astfel, uscatorul dupa calibrare si setarea umiditatii dorite a produsului ce urmeaza a fi uscat, realizeaza descarcarea cerealelor atunci cand acestea ating umiditatea presetata indiferent de umiditatea de intrare.

Uscator in flux continuu cu functionare automata in baza umiditatii presetate:

- Combustibil: GPL

- Numar sectiuni uscare: 6

- Numar sectiuni racire: 2

- Numar sectiuni tampon: 3

- Tip arzator: atmosferic cu flacara in linie, capacitate maxima de 1160 kW, presiune maxima admisa 300 mbar, consum mediu estimat 70 kg/ora. Arzatorul functioneaza cu combustibil in stare gazoasa

- Sistem automat de control al umiditatii;

3. CONFORMAREA CU CERINTELE BAT

Tehnicile folosite in ferma respecta in totalitate cerintele BAT (cele mai bune tehnici disponibile) si sunt conforme cu cerintele autoritatilor pentru protectia mediului.

Tehnici de management

Organizare: se estimeaza un numar de 5 locuri de munca.

Activitatea de Protectie a Mediului este in competenta compartimentului tehnic si a celui de protectia muncii la nivelul firmei. Cerintele legislatiei de mediu sunt bine cunoscute, conducerea companiei fiind preocupata sa asigure dotarea si functionarea tuturor instalatiilor IPPC pe care le are in exploatare in conditiile protejarii mediului ca intreg, astfel incat sa se respecte toate cerintele legislatiei nationale. Se intentioneaza implementarea Sistemului de Management de Mediu conform ISO 14001.

Folosirea apei

Vor fi utilizate toate tehnicile BAT de evitare a pierderilor de apa atat in ce priveste consumul biologic cat si a apei folosite pentru spalarea si igienizarea halei. Sistemul de adapare a animalelor este mecanizat evitandu-se risipa de apa. Spalarea halei se face doar la sfarsitul fiecarui ciclu de productie, dupa colectarea dejectiilor si evacuarea acestora in exteriorul halei, folosind masina de spalat cu apa sub presiune si cu consum redus de apa.

Adapostirea animalelor

Sistemul de adapostire folosit consta in 3 hale de productie identice, comparimentate in boxe comune pentru cresterea si ingrasarea porcilor. Sistemele de adapostire sunt BAT, fiind descrise in sectiunile 4.6.1.1 a BREF ILF.

Instalatia de furajare pentru fiecare sectiune, consta din silozuri amplasate in exteriorul halelor de crestere a porcilor, bucataria furajera pentru prepararea hranei si sistemul de distributie al furajelor in interiorul halelor.

Instalatia de adapare din interiorul fiecarei hale contine o linie de adapare automata pe fiecare compartiment.

Ventilatia se realizeaza prin intermediul unor fante de admisie si a ventilatoarelor exhaustoare. Admisia de aer proaspat se face prin inlet-uri amplasate pe peretii verticali ai halelor.

Microclimatul va fi condus de un sistem automat (calculator) independent, pe fiecare compartiment.

Iluminatul se va realiza cu becuri economice cu sistem de protectie impotriva umiditatii.

Dupa fiecare ciclu de productie se face o pauza pentru curatarea generala si dezinfectarea compartimentului; se parcurg urmatoarele faze:

- se evacueaza dejectiile colectate sub pardoseala;

- tavan, pereti, stalpi, pardoseala se degreseaza cu solutie detergenta, se inmoaie, se spala cu masina automata cu jet de apa sub presiune si dezinfectant;

- compartimentul se usuca;

- compartimentul se dezinfecteaza.

Tehnici de nutritie

Furajarea porcilor se face cu furaje combinate. Se aplica furajarea dupa retete diferentiate pe faze de crestere.

Atat continutul de proteina cruda si fosfor in furaje cat si cantitatea zilnica de hrana administrata sunt conforme cu cerintele BAT.

Managementul dejectiilor

Pardoseala halelelor va fi realizata din gratare  de beton prefabricate sau din PVC, in functie de necesarul fazei tehnologice.

Pentru cresterea suinelor se va utiliza tehnologia de crestere pe perna de apa. Golirea canalelor din adaposturi se va face periodic prin ridicarea dopului,  iar apele uzate si dejectiile vor fi deversate gravitational in bazinul precolector  situat in exteriorul halelor. Din bazinul de precolectare, dejectiile vor fi transferate prin pompare in lagune in vederea depozitarii si tratarii anaerobe.

Lagunele vor fi impermeabilizate si cu o capacitate suficienta pentru depozitarea dejectiilor cel putin 6 luni (un compartiment asigura colectarea dejectiilor pe o perioada de 6 luni, timp in care dejectiile colectate in al doilea compartiment se mineralizeaza).

Periodic, după mineralizare, dejecţiile vor fi preluate de terţi şi va fi utilizat la fertilizarea terenurilor agricole din zonă, cu respectarea prevederilor Ordinelor comune nr. 344/708/2004, 242/197/2005 şi 1182/1270/2006 ale M.M.G.A. şi M.A.P.D.R. şi STAS nr. 9450-88, privind managementul reziduurilor organice provenite din zootehnie şi Codului bunelor practici agricole.

Se folosesc tehnici BAT pentru modul de tratare al dejectiilor.

Apele rezultate de la spalarea halelor sunt colectate in canalizarea fermei urmand acelasi proces ca şi dejectiile.

Avand in vedere amplasarea fermei intr-o zona sensibila la poluarea cu nitrati, activitatea se va conforma prevederilor Codului bunelor practici agricole si a legislatiei in vigoare privind reducerea poluarii cu nitrati.

Imprastierea acestora pe terenurile agricole, se va face de doua ori pe an, primavara si toamna,in baza unor studii agrochimice.

Controlul emisiilor

Principalele emisii sunt reprezentate de pierderile de amoniac si gaz metan in atmosfera, care rezulta din procesele metabolice si din dejectii. Sursele de emisii in atmosfera sunt halele de productie si sistemul de management al dejectiilor.

Emisiile de azot se pot minimiza doar prin respectarea cerintelor BAT pentru adapostirea porcilor in hale, compozitia hranei si modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ stocarea si eliminarea dejectiilor.

Dupa cum s-a prezentat mai sus, tehnicile utilizate in ferma pentru adapostirea si furajarea porcilor sunt conforme cu cerintele BAT, rezultand astfel ca atat productia de azot si fosfor cat si emisiile de amoniac din hale sunt cele mai mici posibile. Celelalte emisii in atmosfera (bioxid de sulf, bioxid de azot, hidrogen sulfurat, pulberi) sunt in cantitati nesemnificative.

Nu exista descarcari de ape uzate direct in receptori naturali.

Eventualele emisii necontrolate de poluanti in ape subterane sau pe sol (potentialele exfiltratii din sistemul de canalizare) sunt foarte mici si nu prezinta risc de poluare.

Mirosuri

Mirosurile sunt generate in principal de emisiile de amoniac si vor fi minime in conditiile in care si emisiile de amoniac sunt reduse. Emisiile secundare de hidrogen sulfurat genereaza de asemenea mirosuri dar, in conditiile respectarii cerintelor BAT de adapostire a animalelor, cum este cazul fermei, aceste emisii sunt nesemnificative fiind sub limita de detectie chiar si in interiorul halei.

Distanta fata de cele mai apropiate zone locuite este mult mai mare decat cea recomandata de Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014.

Deseuri

Pe langa dejectiile solide si lichide, principalele deseuri periculoase sunt cele sanitar veterinare: ambalaje de la vaccinuri si cadavre de porci. Acestea se elimina in afara fermei conform normelor sanitar-veterinare.

Energie

Energia electrica si termica se va folosi eficient, in conformitate cu cerintele BAT.

Accidente

Masurile luate pentru intretinerea si exploatarea tuturor instalatiilor, inclusiv a celor de colectare, transport si eliminare a dejectiilor, asigura prevenirea accidentelor de tip industrial.

Zgomot

Nivelul zgomotului va fi redus. Se vor avea in vedere respectarea recomandarilor BAT (privind transportul si descarcarea hranei, incarcarea animalelor trimise la sacrificare, manipularea dejectiilor, instalarea si functionarea ventilatoarelor, functionarea celorlalte utilaje) pentru reducerea zgomotului specific precum si mentinerea acestuia in limitele acceptate.

Monitorizare; Raportare

Monitorizarea va fi de asemenea in conformare cu cerintele BREF. Se vor mentine urmatoarele inregistrari si evidente curente:

- numarul/ efectivul de animale la fiecare data de intrare/iesire

- greutatea corporala la fiecare data de iesire

- cantitatile de furaj intrate; consumul lunar se determina prin calcul;

- cantitatea de cadavre de porci.

Reteta nutretului combinat va fi pastrata la sediul companiei.

Forajele de alimentare cu apa vor fi dotate cu apometre, fiind posibila evidenta consumului de apa.

In scopul conformarii cu alte cerinte ale legislatiei nationale (referitoare la prevenirea poluarii apelor cu nitrati din surse agricole), se vor mai intreprinde o serie de actiuni dintre care se mentioneaza:

- pastrarea unei evidente stricte a cantitatilor de dejectii livrate la terti pentru a fi folosite ca material fertilizant, si a datelor de livrare;

- stipularea unor clauze contractuale prin care utilizatorul isi insuseste, sub semnatura, obligatiile legale ce ii revin la utilizarea dejectiilor ca fertilizant, inclusiv prelevarea de probe de sol de pe terenul pe care se aplica dejectiile.

Actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti (amoniac, protoxid de azot si metan) are in vedere nu masurarea ci estimarea acestora prin calcul.

Se va monitoriza calitatea apei subterane din forajele de monitorizare.

Scoaterea din functiune

Activitatea desfasurata nu este de natura sa conduca la poluarea chimica a amplasamentului. De asemenea, pe amplasament nu vor exista zone de depozitare a deseurilor periculoase.

Pentru incetarea activitatii se are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa in viitor. In acest scop s-au identificat elementele constituente ale  Planului de inchidere a instalatiei.

Reglementarile privind protectia habitatelor

Pe amplasament si in imprejurimile acestuia nu exista specii de plante sau animale protejate.

4. ALTERNATIVE STUDIATE

Tehnicile utilizate au fost alese dintre alternativele BAT care asigura cel mai mare beneficiu pentru mediu, fara antrenarea unor costuri excesive.

5. EVALUAREA IMPACTULUI

Singurul impact potential semnificativ este cel asupra calitatii aerului si se datoreaza in special emisiei de amoniac din halele de crestere a porcilor si din stocarea dejectiilor. Pe langa efecte asupra sanatatii receptorilor umani, amoniacul conduce si la producerea mirosurilor neplacute. Datorita amplasarii fermei, departe de zonele locuite si pe o directie minora a vantului, impactul asupra calitatii aerului in zonele locuite este nesemnificativ. Ca urmare a crearii de noi locuri de munca si crearea unor oportunitati de dezvoltare ulterioara a unor alte proiecte, impactul construirii fermei este unul pozitiv.

10. Concluzii şi recomandări

Raportul privind impactul asupra mediului a relevat următoarele aspecte:

  - Ferma SC AGRO NICOLESCU SRL are ca profil de activitate depozitarea si procesarea cerealelor si cresterea si reproductia porcilor.

  - Depozitarea cerealelor se va realiza princonstruirea unui sistem de preluare, conditionare si depozitare cereale format din 3 silozuri cu o capacitate de  redusa cu un volum util de  374 m3 / siloz  reprezentand o capacitate de stocare 281 tone cereale /siloz (281 tone x 3 silozuri =  842 tone) destinate preluarii, depozitarii si prelucrarii de cereale, 5 silozuri de capacitate mare cu un volum util de  1350 m3 / siloz reprezentand o capacitate de stocare 1015 tone cereale /siloz ( 1015 tone x 5 silozuri = 5075 tone) si o hala de depozitare, cu o suprafata de 540 m2.

  - Fabrica de nutreturi combinate va fi complet automatizata  si complet integrata cu sistemul de depozitare (silozuri) si bucataria de pregatire a hranei pentru ferma de ingrasare porcine. Capacitatea maxima a fabricii de nutreturi combinate este de 72 tone/zi medie trimestriala.

  - Ferma de ingrasare porcine va avea o capacitate de 3000 capete / serie dispuse in mod egal in fiecare din cele trei hale identice.

  - In unitate sunt aplicate procese tehnologice ce asigura realizarea produselor in conditii economice si de protectie a mediului, in conformitate cu BREF, normele si standardele in vigoare.

  - In sectorul de crestere in ingrasare a porcilor sunt implementate tehnici BAT referitoare la proiectarea sistemului de adapostire a animalelor, hranirea diferentiata pe faze de crestere in functie de greutatea corporala a animalului, tratamentul bio-enzimatic al dejectiilor, buna gospodarire a dejectiilor.

  - Produsele sunt valorificate integral in unitatea proprie sau prin vanzare la terti (cereale si nutreturi combinate). Porcii ingrasati (110 kg) sunt livrati abatoarelor. Deseurile menajere sunt preluate periodic pe baza de contract de unitatea de salubritate comunala. Dejectiile, dupa tratare, se folosesc in agricultura ca ingrasamant natural. Cadavrele si celelalte tipuri de deseuri sunt preluate de firme autorizate pentru eliminarea acestor tipuri de deseuri.

  - Titularul detine in proprietate sau arenda, terenuri agricole pentru utilizarea dejectiilor ca ingrasamant organic, dupa mineralizare.

  - Sunt organizate constructii si recipiente pentru colectarea selectiva a tuturor deseurilor produse. Laguna pentru depozitarea dejectiilor are o capacitate suficienta sa stocheze dejectiile si apele uzate pe o perioada de minim 6 luni.

  - Toate apele uzate vor fi colectate prin reţeaua de canalizare. Nu exista surse dirijate de poluanţi pentru apele subterane şi de suprafaţă, astfel ca apele de suprafaţă şi subterane nu vor fi afectate.

  - Reteaua de canalizare, bazinele de colectare a apelor uzate si dejectiilor sunt betonate, astfel că solul sau subsolul nu este afectat;

  - Utilitatile vor fi asigurate prin contracte incheiate cu furnizorii de energie electrica, Apele Romane, prestare servicii colectare si tratare deseuri, etc.

  - Emisiile rezultate de la motoarele utilajelor implicate în lucrările de realizare a obiectivelor nu vor implica depăşirea concentraţiilor maxime admisibile pentru zonele protejate;

  - Concentratiile de poluanti se incadreaza sub valorile limita admisibile prevazute in normativele in vigoare, respectiv STAS 12574/1997 si Legea nr. 104/2011.

  - Impactul unitatii analizate asupra poluarii fonice este nesemnificativ. Se apreciaza ca nivelul sonor in jurul perimetrului se inscrie in prevederile STAS 10.009/1988.

  - Ferma fiind amplasată, la o distanţa de aproximativ 1200 m de zonele locuite, nu va fi afectată calitatea vieţii sau starea de sănătate a populaţiei;

  - In activitatile desfasurate in ferma se aplica un plan de biosecuritate. Nu va fi afectată vegetaţia sau fauna din zona amplasamentului, atât în perioada de construcţie cât şi după darea în folosinţă;

  - Impactul acestei investiţii în ceea ce priveşte mediul social şi economic va fi pozitiv, se vor crea noi locuri de munca.

Grila de apreciere a impactului asupra factorilor de mediu se bazează pe cuantificarea a doi parametrii care caracterizează impactul asupra mediului.

Astfel, pentru fiecare factor de mediu analizat se poate stabili:

- probabilitatea poluării;

- intensitatea poluării.

Probabilitatea poluării se va cuantifica ţinând cont de fluxul tehnologic specific obiectivului şi de posibilitatea afectării factorilor de mediu.

Cuantificarea probabilităţii se va face prin stabilirea unui coeficient subunitar după următoarele criterii:

| Coeficient | Probabilitatea |
| --- | --- |
| 0 | Nulă |
| 0,1 - 0,4 | Minimă |
| 0,5 - 0,9 | Medie |
| 1 | Certă |

Intensitatea poluării se va cuantifica separat pentru fiecare factor de mediu, ţinând cont de valoarea şi volumul emisiilor şi imisiilor:

1. Ape de suprafaţă şi subterane

Cuantificarea poluării apelor de suprafaţă şi subterane se va face prin estimarea modificărilor posibile ale calităţii acestora în urma unor eventuale deversări de poluanţi.

Astfel, se acorda note între 1 şi 4, după cum urmează:

| Nota | Grad de afectare |
| --- | --- |
| 1 | Neafectare |
| 2 | Uşoara |
| 3 | Medie |
| 4 | Inacceptabila |

2. Aerul

Cuantificarea se va face în funcţie de valoarea emisiilor cât şi a imisiilor, astfel:

| Nota | Intensitatea |
| --- | --- |
| 1 | Încadrare în limitele prevăzute de Ord. 462/1993, STAS 12574/87, Legea 278/2013 şi/sau Legea 104/2011 |
| 2 | Depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile <100% |
| 3 | Depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile între 100% - 200% |
| 4 | Depăşiri ale concentraţiei max. admisibile > 200% |

3. Solul

Cuantificarea se va face în funcţie de gradul de afectare astfel:

| Nota | Intensitatea |
| --- | --- |
| 1 | Modificarea configuraţiei terenului fără scoaterea lui din circuitul agricol |
| 2 | Degradarea minora a fertilităţii solului |
| 3 | Degradarea medie a fertilităţii solului |
| 4 | Degradarea majora a fertilităţii solului |

4. Fauna şi vegetaţia

Cuantificarea se va face în funcţie de gradul de afectare al speciilor care îşi au habitatul în zona de amplasare şi în zonele învecinate:

| Nota | Intensitatea |
| --- | --- |
| 1 | Nul |
| 2 | Minim |
| 3 | Mediu |
| 4 | Inacceptabil |

5. Construcţii învecinate

Cuantificarea se va face în funcţie de gradul de risc pe care îl reprezintă desfăşurarea activităţii faţă de construcţii învecinate şi faţă de aşezările omeneşti din zona:

| Nota | Risc |
| --- | --- |
| 1 | Inexistent |
| 2 | Minim |
| 3 | Mediu |
| 4 | Major |

6. Populaţia

Cuantificarea se va face în funcţie de gradul de risc pe care îl reprezintă activitatea faţă de populaţia din zona:

| Nota | Intensitatea |
| --- | --- |
| 1 | Inexistent |
| 2 | Minim |
| 3 | Mediu |
| 4 | Major |

Modul de calcul

Notele acordate privind intensitatea poluării factorilor de mediu vor fi corectare cu coeficientul de probabilitate. În funcţie de punctajul rezultat, se poate determina gradul de afectare al factorilor de mediu astfel:

- grad de afectare minim		   0 - 6

- grad de afectare mediu		> 6 - 12

- grad de afectare acceptabil		> 12 - 18

- grad de afectare inacceptabil	> 18 – 24

Valoarea probabilităţii de afectare şi a intensităţii poluării pentru fiecare factor de mediu este prezentată în tabelul următor:

| Factor de mediu afectat | Probabilitate de afectare | Intensitatea poluării | Nota finală |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape de suprafaţă şi subterane | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Aerul | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Solul | 1 | 1 | 1 |
| Fauna şi vegetaţia | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Construcţii învecinate | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Populaţie | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Total | 1,5 |

Punctajul total obţinut în urma însumării notelor finale privind afectarea factorilor de minim în timpul realizării şi punerii în funcţiune a instalaţiei este de 1,5.

In concluzie, se apreciaza ca investitia „Construire fermă îngrăşare porcine şi spaţii de depozitare cereale in comuna Florica, judetul Buzau” este in concordanta cu legislatia in vigoare, iar impactul asupra mediului este redus pe plan local si fara consecinte in context transfrontiera, iar impactul social-economic fiind pozitiv în ceea ce priveşte modul de viaţă, aspectele psihologice, comunicaţiile etc.

Având în vedere calitatea proiectului propus, condiţiile de amplasament, procesul tehnologic, calitatea echipamentelor, instalaţiilor şi materialelor ce vor fi utilizate, împreună cu măsurile prevăzute pentru evitarea afectării factorilor de mediu, apreciem că investiţia propusă poate primi Acordul de mediu pentru a putea fi implementata.

Bibliografie:

- Industrial pollution – N. Irving Sax, SUA, 1980;

- Epurarea apelor uzate – M. Negulescu, 1968;

- Evacuarea si epurarea apelor uzate din industria alimentara – Ion Teodorescu, Radu Antoniu , 1979

- Air Pollution Modelling, Zannetti, P. - Von Nostrand Reinhold, New York, 1990;

- TA Luft. Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, Hansmann, K.- Verlag C.H. Beck, 1987

- CORINAIR 2009 / 2013

- Combustibili. Teoria arderii – I. Cernica, UTM, 2008

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) – Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, 2003;

- IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use

- Studiu hidrogeologic preliminary – SC EKART SRL Buzau, 2013

Anexa nr. 1 - Calculul emisiilor de poluanti

CUPRINS

1. Generalitati ..............................................................................................119

2. Productia de azot si fosfor ....................................................................119

2.1. Factori de emisie ..........................................................................................119

2.2 Calculul productiei anuale de azot si fosfor la Agro Nicolescu ............121

3. Emisii de poluanti atmosferici .............................................................122

3.1 Emisiile din hale............................................................................................122

3.2. Emisii de elemente odorizante....................................................................126

1. Generalitati

Principalele emisii sunt cele de amoniac (NH3), protoxid de azot (N20) si metan (CH4). Marimea acestora depinde de caracteristicile (cantitatea, structura si compozitia) balegarului care la randul lor sunt afectate in primul rind de calitatea furajelor (continutul de materie uscata si concentratia nutrientilor N si P) si de eficienta cu care animalul transforma furajele in procesul de dezvoltare (FCR). Masurile aplicate pentru a reduce emisiile generate la adapostirea, depozitarea si tratarea balegarului afecteaza structura si compozitia acestuia si in final influenteaza emisiile generate la aplicarea balegarului pe camp.

2. Productia de azot si fosfor

Cantitatea/productia de minerale azot si fosfor (N si P) excretate in balegar se poate determina prin folosirea factorilor de emisie.

2.1. Factori de emisie

Factorii de emisiei se pot determina astfel:

- prin calculare cu formule empirice (BREF ILF Sectiunea 3.3.1, tabel 3.25),

- preluare din BREF ILF Sectiunea 3;

- preluare din IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

2.1.1 Factori de emisie determinati prin calcul

Prima metoda de determinare a factorilor de emisie se foloseste de ex. in Belgia aplicand  formulele de calcul din tabelul nr. 1 in care P ingerat si N ingerat se calculeaza din continutul de fosfor si proteina cruda dintr-un kg hrana, inmultit cu cantitatea de hrana consumata.

Tabelul nr.1: Exemple de calcul a productiei brute de minerale din balegar

| Faza de dezvoltare a animalelor | Productia bruta de minerale in balegar [kg/animal /an ] |
| --- | --- |
|  | P2O5 | N |
| Porci 7-20 kg. | 2,03x(P ingerat)-1,114 | 0,13x(N ingerat)-2,293 |
| Porci 20-110 kg. | 1,92x(P ingerat)-1,204 | 0,13x(N ingerat)-3,018 |
| Porci > 110 kg | 1,86x(P ingerat) +0,949 | 0,13x(N ingerat)+0,161 |
| Scroafe, inclusiv cu purcei <7kg | 1,86x(P ingerat) +0,949 | 0,13x(N ingerat)+0,161 |
| P ingerat: in kg.P/animal/an N ingerat: in kg.proteina cruda/animal/an. |

(Tabel 3.25, BREF ILF, Sectiunea 3.3.1)

2.1.2 Factori de emisie conform BREF ILF

In BREF ILF, factorii de emisie sunt indicati pe categorii si stadii de dezvoltare a animalelor, valorile variind in Statele Membre in functie de diversi factori locali cum ar fi numarul de cicluri de productie pe an. De exemplu, pentru porcii la ingrasare, in Italia se aplica 1,5 cicluri de productie pe an, in timp ce in alte State Membre numarul obisnuit de cicluri este de 2,5 – 3, porcii atingand o greutate de 90 – 120 kg la sfarsitul perioadei de ingrasare/finisare.

A. Excretia de azot

A1. Scroafe

Factorii de emisie indicati in BREF ILF pentru toate categoriile de scroafe se prezinta in tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2: Cantitate anuala de N excretat [kg/an] pentru o scroafa de 205 kg si un numar diferit de purcei (pana la 25 kg)

| Factor care influenteaza excretia de azot | Numarul mediu de purcei |
| --- | --- |
|  | 17,1 | 21,7 | 25,1 |
|  | N11) | N22) | N11) | N22) | N11) | N22) |
| Hrana Purcei | 29,0 | 27,4 | 29,0 | 27,4 | 29,0 | 27,5 |
| Hrana Scroafe gestante | 22,0 | 20,4 | 22,0 | 20,4 | 22,0 | 20,4 |
| Hrana Scroafe lactante | 25,5 | 23,9 | 25,5 | 23,9 | 25,5 | 23,9 |
| N excretat (kg/an) | 28,7 | 26,2 | 29,5 | 26,7 | 29,5 | 26,6 |
| 1) continut mai mare de N in hrana 2) continut mai redus de N in hrana |

(Tabel 3.29, BREF ILF, Sectiunea 3.3.1.2)

A2. Tineret

Tabelul 3.28 din BREF ILF indica factori de emisie de azot pentru porcii in crestere:

Tabelul nr. 3: Consumul zilnic, retentia si pierderile de azot pentru porcii de crestere si ingrasare

| Categorie | Nivel de azot (g/zi) |
| --- | --- |
|  | Consum | Retentie | Pierderi |
|  | CP scazut | CP inalt | CP scazut | CP inalt | CP scazut | CP inalt |
| in crestere | 48.0 | 55.6 | 30.4 | 32.0 | 17.5 | 23.7 |
| la sacrificat | 57.1 | 64.2 | 36.1 | 35.3 | 21.0 | 28.9 |
| Total | 105.1 | 119.8 | 66.5 | 67.3 | 38.5 | 52.6 |
| Raport (%) | 88 | 100 | 99 | 100 | 73 | 100 |

A3. Porci la ingrasare

Factorii de emisie pentru azot (FEN) din BREF ILF, Sectiunea 3.3.1.2, pentru porcii la ingrasare/finisare, se prezinta in tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4: Cantitate anuala de N excretat [kg/animal] si [kg/loc] pentru porcii la ingrasare

| Porci la ingrasare/finisat | Statele Membre |
| --- | --- |
|  | Franta | Danemarca | Olanda | Italia |
| perioada finisare(kg) | 28 - 108 | 30 - 100 | 25 - 114 | 40 - 160 |
| excretie (kg/animal) | 4,12 | 3,38 | 4,32 | - |
| excretie anuala(kg/loc) | 10,3 - 12,36 | 8,45 - 10,14 | 10,8 - 12,96 | 15,4* |
| *) 1,5 cicluri de productie/an |

(Tabel 3.31, BREF ILF, Sectiunea 3.3.1.2)

B. Excretia de fosfor: factorul de emise pentru fosfor (FEP), conform BREF ILF, Sectiunea 3.3.1.2, se prezinta in tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5: Exemplu de consum, retinere si excretie de fosfor [kg/animal]

|  | Zile | Consum | Retinere | Fosfor excretat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fecale | Urina | Total | % |
| Scroafe |
| Lactante | 27 | 0,78 | 0,35 | 0,34 | 0,09 | 0,43 | 55 |
| In afara perioadei de alaptare + gestante | 133 | 1,58 | 0,24 | 0,79 | 0,55 | 1,34 | 85 |
| Total ciclu | 160 | 2,36 | 0,59 | 1,13 | 0,64 | 1,77 | 75 |
| Total pe an | 365 | 5,38 | 1,35 | 2,58 | 1,46 | 4,04 | 75 |
| Porci |
| Purcei 1,5-7,5 kg1) | 27 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,07 | 0,19 | 75 |
| Purcei intarcati 7,5-26 kg | 48 | 0,157 | 0,097 | 0,053 | 0,007 | 0,06 | 38 |
| La ingrasare 26-113 kg | 119 | 1,162) | 0,43 | 0,653) | 0,08 | 0,73 | 63 |
| 1) pentru o medie de 21,6 purcei/scroafa/an 2) consum hrana 2,03 kg/zi si 4,8 g P/kg hrana 3) consum hrana 2,03 kg/zi si 2,1 g dP/kg hrana |

(Tabel 3.32, BREF ILF, Sectiunea 3.3.1.2)

2.1.3. Factori de emisie conform IPCC

Conform IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 4.B Animal husbandry and manure management factorii de emisie sunt prezentati in tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6: Factori de emisie conform IPCC

| Categoria de animale | FEN [kg/1000 kg animal/ zi] |
| --- | --- |
| Tineret | 0,46 |
| Porci grasi | 0,55 |

2.2 Calculul productiei anuale de azot si fosfor la AGRO NICOLESCU

A. Productia de azot

Productia anuala de azot calculata folosind factorii de emisie din BREF ILF si din IPCC se prezinta in tabelul nr 7.

Tabelul nr. 7: Productia anuala de azot, functie de factorul de emisie exprimat in [kg/an]

| Categoria de animale | Nr. animale | FEN [kg/loc/an] | Productia de azot [tone/an] | FEN [kg/1000 kg animal/zi] | Productia de azot [tone/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BREF ILF | IPCC |
| Porci la ingrasare | 3000 | 11,49 | 34,47 | 0,55 | 25,2 |

B. Productia de fosfor

Tabelul nr. 8: Productia anuala de fosfor, functie de factorul de emisie exprimat in [kg/animal/an]

| Categoria de animale | Nr. animale | FEP | Productia de fosfor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kg/animal/ an)] | [kg/an] |
|  |  | BREF ILF 1) |
| Porci la ingrasare | 3000 | 0,73 | 7446 |
| 1) conform tabelului nr. 5 |

3. Emisii atmosferice

Cele mai importante emisii de poluanti sunt cele de compusi ai fosforului, azotului si carbonului.

Fosforul continut in balegarul excretat este transferat in instalatia de stocare si de aici pe camp fara a genera compusi in emisii atmosferice.

Azotul continut in balegarul excretat se pierde partial in atmosfera sub forma de amoniac (NH3) si protoxid de azot (N2O) in trei faze/puncte principale din procesul de productie:

- halele de adapostire,

- sistemul de tratare si stocare a dejectiilor

- imprastierea pe camp a fractiilor lichida si solida dupa fermentare.

Restul azotului si fosforul continute in dejectiile imprastiate pe camp se amesteca in sol si este preluat partial de plante.

Din hale si din sistemul de tratare si stocare a dejectiilor in cadrul fermei se mai emite in cantitati semnificative metan (CH4).

Procesul de fermentare anaeroba poate conduce, de asemenea, la emisii de fenoli si H2S dar in cantitati nesemnificative (Emission Inventory Guidebook, sectiunea 3.1, pg.70), motiv pentru care nu sunt tratati in calculele care urmeaza.

3.1 Emisiile de poluanti atmosferici

Din hale se produc emisii de poluanti in aer si evacuari de dejectii in sistemul de canalizare.

Emisiile de poluanti in aer din hale reprezinta cele mai mari cantitati de emisii din tot procesul tehnologic din ferma, cele mai importante fiind cele de amoniac (NH3), de metan (CH4) si de protoxid de azot (N2O); acestea rezulta din reactia metabolica in animal si din fermentarea dejectiilor excretate. Protoxidul de azot este un produs de reactie secundar in amonificarea ureei care apare ca atare se care poate converti din acidul uric din urina. Amoniacul este principala cauza a mirosurilor neplacute.

Amestecul de dejectii lichide formate din balegar, urina si apa de spalare este transferat prin pompare/canalizare la sistemul de tratare si stocare.

Nivelul de emisii in aer este determinat de mai multi factori care pot avea efecte in lant:

- sistemul de constructie a halelor si de colectare a dejectiilor;

- sistemul si rata de ventilare;

- temperatura interioara si sistemul de incalzire;

- cantitatea si compozitia dejectiilor care depind de:

- strategia de furajare;

- compozitia furajelor (nivelul de proteine);

- ne/folosirea asternutului de paie;

- sistemul de adapare;

- numarul de animale.

3.1.1 Factori de emisie

3.1.1.1 Factori de emisie conform BREF

Nivelurile de emisie uzuale exprimate in kg/loc/an si stabilite in functie de conditiile din hale, se prezinta in tabelul nr. 9 de mai jos.

Tabelul nr. 9: Factori de emisie in aer de la halele de porci [kg/loc/an]

| Categorii de animale | NH3 1) | NH3 2) | NH3 3) | CH43) | N2O 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scroafe la monta si gestante | 3,12 – 4,2 a) | 2,3 | 0,4 – 4,2 | 21,1 | fara date |
| Scroafe care fata | 8,7 – 8,3 b) | 4,9 | 0,8 – 9,0 | fara date | fara date |
| Tineret < 30 kg | 0,6 – 0,8 c) | 0,4 | 0,06 – 0,8 | 3,9 | fara date |
| Porci la ingrasare > 30 kg | 2,39 – 3,0 d) | 1,79 | 1,35 - 3,0 | 2,8 - 4,5 | 0,02 - 0,15 |

1) Sistem de referinta:	a) Tabel 4.21, BREF ILF, Sectiunea 4.6.1

b) Tabel 4.22, BREF ILF, Sectiunea 4.6.2

c) Tabel 4.23, BREF ILF, Sectiunea 4.6.3

d) Tabel 4.24, BREF ILF, Sectiunea 4.6.4

2) cu reducere de 40% fata de valoarea maxima din sistemul de referinta

3) Tabelul 3.35, BREF ILF, Sectiunea 3.3.2.2

3.1.1.2 Factori de emisie din CORINAIR 2009 - Emission Inventory Guidebook

Tabelul nr. 10. Factori de emisie din managementul dejectiilor conform CORINAIR 2009 - 4.B Animal husbandry and manure management

| Categoria de animal | FENH3 1) [kg/cap/an] | FENO 2) [kg/cap/an] | FEPM10 3) [kg/cap/an] | FEPM2,5 3) [kg/cap/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scroafe | 15,8 | 0,004 | 0,58 | 0,09 |
| Porci | 6,7 | 0,001 | 0,50 | 0,08 |

1) CORINAIR 2009– 4.B Animal husbandry and manure management, tabelul 3-1

2) CORINAIR 2009 – 4.B Animal husbandry and manure management, tabelul 3-2

3) CORINAIR 2009 – 4.B Animal husbandry and manure management, tabelul 3-4

3.1.1.3 Factori de emisie din IPCC – Emissions from Livestock and Manure Management

Tabelul nr. 11. Factori de emisie conform IPCC - Emissions from Livestock and Manure Management

| Categoria de animal | FECH4 1) [kg/cap/an] | FECH4 2) [kg/cap/an] |
| --- | --- | --- |
| Scroafe | 1 | 8 |
| Porci | 1 | 5 |

1) IPCC - Emissions from Livestock and Manure Management, Fermentare enterica, tabelul 10.10

2) IPCC - Emissions from Livestock and Manure Management, Managementul dejectiilor, tabelul 10.14

3.1.2 Emisii la AGRO NICOLESCU (cantitati anuale)

A. Emisii calculate pe baza factorilor de emisie din BREF ILF

Pentru amoniac, emisiile s-au calculat cu valorile factorilor de emisie alese corespunzator tipului de pardoseala folosit in halele din ferma AGRO NICOLESCU, care asigura o reducere a emisiilor de amoniac din hale fata de sistemul de referinta.

Pentru metan si protoxidul de azot, in cazul porcilor la ingrasare, s-au folosit valorile medii ale factorilor de emisie din tabelul 7, coloanele 4 si 5.

Rezultatele se prezinta in tabelul nr. 12.

Tabelul nr. 12: Emisii din hale calculate pe baza factorilor de emisie din BREF ILF

| Categoria de animale | Locuri | NH3 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FE [kg/loc/an] | Emisia [kg/an] | FE [kg/loc/ an] | Emisia [kg/an] | FE [kg/loc/ an] | Emisia [kg/an] |
| Porci la ingrasare | 3000 | 1,79 | 5370 | 3,65 | 10 950 | 0,08 | 240 |

NOTA: Valorile pentru CH4 si N2O din BREF ILF Sectiunea 3.3.2.2 Tabelul 3.35 sunt doar cu caracter orientativ si pot fi utilizate numai in conditii limitate.

Tabelul nr. 13: Emisii amoniac [kg/an] din procesarea si depozitarea dejectiilor conform BREF ILF

| N produs | Emisii in hale | N transferat in bazine | Emisii din fractia lichida |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NH31) | N2O1) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | (1)-(2)-(3) | (7) x 10/100[5] |
| 34 470 | 4422 | 153 | 29 895 | 2989 |

1) Calculat ca azot (cantitatea de NH3 inmultita cu 0,823 pentru NH3, respectiv 0,636 pentru N2O)

[5] 10% reprezinta procentul din azotul continut in fractia lichida care se emite in atmosfera sub forma de amoniac din lagune (conform sistemului danez de calcul).

Prin urmare, cantitatea totala de azot emisa sub forma de amoniac din managementul dejectiilor este 2989 kg/an, ceea ce reprezinta 3630 kg/an de amoniac.

Deci, cantitatea totala (hale si managementul dejectiilor) de amoniac emisa ca urmare a activitatii  AGRO NICOLESCU este de 9000 kg/an.

B. Emisii calculate cu factorii de emisie din CORINAIR

Tabelul nr. 14: Emisii de amoniac din hale calculate cu factorii de emisie din CORINAIR

| Categoria de animal | Numar de capete | FENH3 [kg/cap/an] | Emisia de NH3 [kg/an] |
| --- | --- | --- | --- |
| Porci la ingrasare | 3000 | 6,7 | 20 100 |

Tabelul nr. 15: Emisii de oxid de azot din hale calculate cu factorii de emisie din CORINAIR

| Categoria de animal | Numar de capete | FENO [kg/cap/an] | Emisia de NO [kg/an] |
| --- | --- | --- | --- |
| Porci la ingrasare | 3000 | 0,001 | 3,0 |

Tabelul nr. 16: Emisii de pulberi PM 10 si PM2,5din hale calculate cu factorii de emisie din CORINAIR

| Categoria de animal | Numar de capete | FEPM10 [kg/cap/an] | Emisia de PM10 [kg/an] | FEPM2,5 [kg/cap/an] | Emisia de PM2,5 [kg/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porci la ingrasare | 3000 | 0,5 | 1500 | 0,08 | 240 |

C. Emisii calculate cu factorii de emisie din IPCC

Tabelul nr. 17: Emisii de metan calculate cu factorii de emisie din IPCC

| Categoria de animal | Numar de capete | FECH4 1) [kg/cap/an] | Emisia de CH4 1) [kg/an] | FECH4 2) [kg/cap/an] | Emisia de CH4 2) [kg/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porci la ingrasare | 3000 | 1 | 3000 | 5 | 15 000 |

1) IPCC - Emissions from Livestock and Manure Management, Fermentare enterica, tabelul 10.10

2) IPCC - Emissions from Livestock and Manure Management, Managementul dejectiilor, tabelul 10.14

D. Compararea rezultatelor obtinute prin diferite metode de calcul

Emisii de amoniac

Emisiile anuale de amoniac (din hale si managementul dejectiilor) obtinute cu factorii de emisie din BREF ILF (folosind factorii de emisie redusi datorita utilizarii tehnicilor BAT) si din CORINAIR sunt de valori foarte diferite: 9000 kg/an si respectiv 20 100 kg/an amoniac.

Emisii de metan

Cantitatile anuale ale emisiilor de metan calculate cu factorii de emisie indicati de BREF ILF si IPCC sunt de valori diferite: 10 950 kg/an, respectiv 18 000 kg/an.

Factorii de emisie indicati in BREF ILF sunt doar cu caracter orientativ si utilizarea lor este limitata la conditiile specifice in care au fost determinati.

E. Necesarul de teren agricol pentru imprastierea dejectiilor

Conform Ordinului comun al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1182/22.11.2005 si al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 1270/30.11.2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, zona comunei Florica a fost declarata zona vulnerabila la poluarea cu nitrati, este necesar să fie respectată norma specifică de 170 - 210 kg de azot pe hectar şi an, ţinand cont in plus de rezervele de azot existente in sol si de tipul plantelor cultivate.

Conform tabelului nr. 2 din Anexa nr. 8 a Ordinului nr. 1182/1270/2005, incarcatura de porci la ingrasat cu greutatea de 68 kg crescuti in sistem intesiv, este de 15,4 capete/ha pentru aplicarea a 170 kgN/ha.

Prin urmare, utilizand modalitatile anterioare de calcul a cantitatii generate de azot (BREF si IPCC) se poate determina cu aproximatie suprafata de teren agricol necesara pentru aplicarea dejectiilor.

Tabelul nr. 18: Necesarul de teren agricol pentru imprastierea dejectiilor

| BREF | IPCC | Cod bune practici |
| --- | --- | --- |
| N [kg/an] | ha | N [kg/an] | ha | ha |
| 34 470 | 203 | 25 245 | 149 | 195 |

Asadar, din calcul se estimeaza un necesar de 149 – 203 ha pentru aplicarea dejectiilor fermentate; totusi necesarul de nutrienti si planul de fertilizare va fi stabilit in baza unui studiu agrochimic.

3.2 Emisii de elemente odorizante

Emisiile de mirosuri provenite din activitatiile descrise in sectiunea anterioara contribuie ca surse individuale la totalul emisiilor odorizante din ferma si depind si de factori precum activitatiile de intretinere si organizare a fermei, compozitia balegarului si tehnicile folosite pentru manevrarea si depozitarea balegarului. Emisiile odorizante sunt masurate in Europa prin unitati (OUe). BREF ILF indica urmatoarele valori indicative pentru emisiile odorizante, calculate cu luarea in considerare a mai multor surse printre care si experimentele cu diete cu continut scazut de proteina.

Tabelul nr. 19: Niveluri de emisii odorizante la balegarul de porc

| Emisii | Proteine scazute | “Normal” proteine |
| --- | --- | --- |
| Unitate miros (OUe per secunda) | 371 | 949 |
| H2S (mg pe secunda) | 0,008 | 0,021 |

(Tabel 3.42, BREF ILF, Sectiunea 3.3.6)

Deoarece in tara noastra nu exista legislatie pentru mirosuri, ar fi relevanta doar emisia de H2S si NH3.

Pentru NH3 nivelul emisiilor a fost determinat in paragrafele anterioare. Pentru H2S BREF ILF nu indica factori de emisie.

ANEXA NR. 2 - MODELAREA DISPERSIEI POLUANTILOR ATMOSFERICI PROVENITI DIN ACTIVITATEA FERMELOR IN ZONA COMUNEI FLORICA, JUDETUL BUZAU

CUPRINS

1.CONSIDERATII GENERALE	128

2.DESCRIEREA MODELULUI	128

3.APLICATIE PENTRU FERMELE DE CRESTEREA ANIMALELOR, COMUNA FLORICA	...................................................130

3.1 Poluanti analizati	130

3.2 Grila de calcul	130

3.3 Date privind cantitatile de poluanti emise	130

3.4 Date privind punctele de emisie	131

3.5 Date privind parametrii meteorologici	131

3.6 Rezultate	131

# 1.	CONSIDERATII GENERALE

Prognozarea nivelurilor de poluare a aerului ambiental generate de ansamblul surselor fermelor existente sau care se vor construi in zona comunei Florica s-a efectuat prin modelarea matematică a câmpurilor de concentraţii.

Evaluarea nivelurilor de concentraţii s-a efectuat prin raportarea la valorile limită prevăzute de reglementările în vigoare, in cazul de fata acestea fiind STAS 12574/1987 care prevede valori maxime admisibile (CMA) pentru amoniac in zone rezidentiale.

# 2.	DESCRIEREA MODELULUI

Modelele matematice folosite pentru dispersia polauntilor atmosferici sunt folosite pentru estimarea concentraţiilor de poluant pe termen lung sau scurt de mediere. Aceste modele sunt aplicabile pentru surse continue punctiforme sau de suprafaţă si se bazeaza pe presupunerea că distribuţia spaţială a concentraţiilor este dată de formula gaussiană a penei: Modelul CLIMATOLOGIC Martin şi Tikvart.

Concentraţia medie CA într-un receptor aflat la distanţa ( de o sursă de suprafaţă şi la înălţimea z este de sol este dată de relaţia:

unde:	k = indice pentru sectorul direcţiei vântului;

qk(() = (Q((,()d(  pentru sectorul k;

Q((,() = emisia în unitatea de timp a sursei de suprafaţă;

( = distanţa de receptor pentru o sursă de suprafaţă infinitezimală;

( = unghiul în coordonate polare centrat pe receptor;

l = indice pentru clasa de viteză a vântului;

m = indice pentru clasa de stabilitate;

((k,l,m) = funcţia de frecvenţă a stărilor meteorologice;

S((,z;Ul,Pm) = funcţia care defineşte dispersia;

z = înălţimea receptorului deasupra solului;

ul = viteza vântului reprezentativă;

Pm= clasa de stabilitate.

Pentru surse punctiforme, concentraţia medie CP datorită a “n” surse, este dată de relaţia:

unde:	kn  = sectorul de vânt pentru a n-a sursă;

Gn = emisia pentru sursa n;

(n  = distanţa de receptor a sursei n.

Dacă receptorul este la sol (nivel respirator), atunci z=0 şi forma funcţiei S((,z;ul,Pm) va  fi:

dacă (z(() < 0,8 L

şi

dacă (z(() > 0,8 L

unde:	(z(() = funcţie de dispersie verticală;

h	= înălţimea sursei;

Δh	= supraînălţarea penei de poluant, calculată cu relaţiile lui Briggs;

L	= înălţimea de amestec;

T1/2	= timpul de înjumătăţire a poluantului.

Posibilitatea dispariţiei poluantului prin procese fizice sau chimice este dată de expresia:

exp (-0,692ρ/ul T1/2 )

Sursele de suprafata sunt considerate un numar n de surse punctiforme.

Concentraţia totală pentru o perioadă de mediere este suma concentraţiilor datorate tuturor surselor pentru acea perioadă.

Datele de intrare cuprind informaţii privind:

grila de calcul;

datele de emisie;

parametrii meteorologici.

Grila de calcul - Modelul permite calculul concentraţiei medii a poluantului în orice punct aflat la anumite distanţe de sursa/surse, prin luarea în considerare a contribuţiei tuturor surselor.  Ca urmare, este posibil să se calculeze concentraţiile pe o arie în jurul sursei.  În acest scop, se limitează aria de interes, iar pe suprafaţa ei se fixează o grilă, de regulă pătratică, ale cărei noduri constituie receptorii.  Numărul de noduri şi pasul grilei se aleg în funcţie de caracteristicile sursei, ale ariei de interes şi ale problematicii la care trebuie să se răspundă.  Grila va avea o origine şi un sistem de coordonate cu axa OX spre est şi axa OY spre nord, în funcţie de care se stabilesc coordonatele surselor şi ale nodurilor.

Datele de emisie cuprind caracteristicile surselor: concentraţiile noxelor evacuate, înălţime geometrică, diametrul sau suprafaţa de emisie, viteza şi temperatura de evacuare a poluanţilor.

Parametrii meteorologici se introduc sub forma funcţiei de frecvenţă F(k,l,m) a tripletului direcţia vântului, clasa de viteză a vântului şi clasa de stabilitate, stabilită pe şiruri lungi de date (plurianuale). De exemplu, dacă se lucrează pe 16 sectoare de vânt, 8 clase de viteză şi 7 clase de stabilitate, tabelul de valori ale funcţiei de frecvenţă cuprinde 896 de intrări.

# 3.	APLICATIE PENTRU FERMELE DE CRESTEREA ANIMALELOR, COMUNA FLORICA

## 3.1 Poluanti analizati

Principalii poluanti atmosferici specifici activitatii de crestere a porcilor si pasarilor, care se emit in cantitati semnificative sunt: amoniacul, metanul si protoxidul de azot.

Singurul poluant caracteristic analizat a fost amoniacul (NH3), deoarece legislatia nationala nu prevede limite de concentratie in imisie pentru ceilalti poluanti atmosferici.

## 3.2 Grila de calcul

S-a utilizat o grilă cu dimensiunile 10 km x 10 km cu pasul de 100 m.

## 3.3 Date privind cantitatile de poluanti emise

In zona comunei Florica, judetul Buzau, sunt in constructie si in diferite stadii de avizare mai multe ferme de crestere a pasarilor si porcilor.

In tabelul nr. 1 sunt prezentate fermele existente si propuse din vecinatate.

Cu ajutorul metodologiei CORINAIR 2009 au fost calculate emisiile de amoniac provenite din hale si din managementul dejectiilor (depozitare si compostare) pentru fermele de pasari si ferma de porci existente sau care se vor construi in zona comunei Florica, judetul Buzau.

Tabelul nr. 1: Tipul, capacitatea si valoarea emisiei de amoniac din activitatea  fermelor zootehnice din zona comunei Florica, judetul Buzau

| Ferma | Tipul fermei | Capacitate [capete/serie] | Factor de emisie [kg/cap/an] | Valoarea emisiei de NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [kg/an] | [kg/h] |
| SC Agro Nicolescu SRL | Crestere si ingrasare porci | 3000 | 6,7 | 20 100 | 2,295 |
| SC Ceres Nova SRL | Crestere si reproductie porci | 945 | 15,8 | 16405 | 1,873 |
| SC Avisag SRL | Crestere pui de carne | 39 000 | 0,22 | 8580 | 0,979 |

## 3.4 Date privind punctele de emisie

Au fost considerate ca puncte de emisie ventilatoarele (exhaustoare) amplasate in peretii halelor.

## 3.5 Date privind parametrii meteorologici

S-au utilizat datele meteorologice plurianuale provenite de la Staţia Meteorologică Buzau. Valorile concentratiilor maxime in imisie calculate reprezinta cele mai mari concentratii care pot aparea, in cele mai defavorabile conditii meteorologice.

## 3.6 Rezultate

Rezultatele calculelor de dispersie, respectiv concentraţiile maxime de poluanţi la nivelul solului (inclusiv distanţa faţă de sursa/limita amplasamentului) se prezintă comparativ cu valorile limită conform legislatiei de mediu in vigoare în tabelul nr. 2 şi sub forma unor harţi de izoconcentraţii in figura nr. 1.

Tabelul nr. 2: Comparatie intre concentratiile maxime si valorile limita - Intervale de mediere lungi (24 ore)

| Zona locuita | Concentraţia maxima [(g/m3] | Valoare limită) [(g/m3] | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 38,1 | 100 | < VL |
| Centrul satului Florica | 0,20 | 100 | < VL |
| Limita E a satului Florica | 0,31 |  | < VL |
| Limita S a satului Florica | 0,28 |  | < VL |

Analiza rezultatelor obţinute în urma modelării matematice a dispersiei poluanţilor în atmosferă comparativ cu valorile limită pentru concentraţiile de poluanţi în atmosferă (imisii), prevăzute de legislaţia în vigoare pune în evidenţă faptul că nivelurile de concentraţii în aerul ambiental generate de fermele de crestere a animalelor care se vor construi in zona comunei Florica, judetul Buzau se vor situa mult sub valorile limită.

Concentratia maxima de amoniac in aer calculata este de 38,1 μg/m3 (de aproximativ 3 ori mai mica decat valoarea limita (100 μg/m3) stabilita de STAS 12574/87 pentru perioada de mediere de 24 ore) si va fi intalnita in punctul de coordonate 4900 x 4900, in sudul fermei Agro Nicolescu (extravilanul comunei Florica).

Unii oameni pot detecta concentratii amoniac in aer mai mici de 5 ppm (3,48 mg/m3). In medie insa, valoarea e undeva la 17 ppm in aer (11,82 mg/m3).

Prin urmare, concentratia maxima calculata (0,0381 mg/m3) este mult sub limita de perceptibila de om si prin urmare fermele nu vor genera factori de disconfort pentru populatie.

Figura nr. 1: Harta curbelor de izoconcentratii pentru amoniac [μg/m3]

# Footnotes

) timp mediere 24 ore, STAS 12574/87

1) timp mediere 24 ore, STAS 12574/87

# Text boxes

Reteaua de alimentare cu apa proprie (puturi forate)

Foraj alimentare

Hale productie

Retea de incendiu

Grupuri sanitare

Lagune

Statie de epurare

apa uzata

Terenuri agricole

91,3 mc/an

496 mc/an

91,3 mc/an

fertilizare

apa menajera

15

18

A.2. Procesare  -  fabricarea de nutreturi combinate

A.1. Depozitare cereale

B. Activitatea de crestere a porcinelor

0

Ceres Nova

Agro Nicolescu

Avisag

N

500 m

9

Florica

A. Activitatea de depozitare si procesare cereale

PROCESE TEHNOLOGICE

12

A.2. Procesare  -  fabricarea de nutreturi combinate

A.1. Depozitare cereale

B. Activitatea de crestere a porcinelor

A. Activitatea de depozitare si procesare cereale

PROCESE TEHNOLOGICE

3

6

SC AGRO NICOLESCU SRL

1 km