RAPORT DE AMPLASAMENT

Fermă de creştere şi îngrăşare a puilor de carne

S.C. VIS CAMPI  S.R.L.

FERMA  2

Punct lucru:

sat Dulbanu, comuna Amaru, judeţ Buzău

CUPRINS

CAPITOLUL I

INTRODUCERE	3

I.1. CONTEXT	3

I.2. OBIECTIVE	4

I.3. SCOP ŞI ABORDARE	4

CAPITOLUL II

DESCRIEREA TERENULUI	7

II.1. LOCALIZAREA TERENULUI	7

II.2. DREPTUL ACTUAL DE PROPRIETATE	10

II.3. UTILIZAREA ACTUALĂ A TERENULUI	10

II.4. FOLOSIREA TERENULUI DIN ÎMPREJURIMI	38

II.5. UTILIZAREA CHIMICĂ	38

II. 6. TOPOGRAFIE ŞI SCURGERE	39

II.7. GEOLOGIE ŞI HIDROGEOLOGIE	40

II.8. HIDROLOGIE	44

II.9. AUTORIZAŢIE ACTUALĂ	45

II.10. DETALII DE PLANIFICARE	46

II.11. INCIDENTE LEGATE DE POLUARE	46

II. 12. VECINĂTATEA CU ZONE SENSIBILE, HABITATE PROTEJATE SAU EXISTENŢA DE SPECII PROTEJATE ÎN APROPIERE	46

II. 13. CONDIŢIILE CLĂDIRILOR	50

II.14. RĂSPUNS DE URGENŢĂ	53

CAPITOLUL III

ISTORICUL TERENULUI	54

CAPITOLUL IV

RECUNOAŞTEREA TERENULUI	55

IV.1. PROBLEME IDENTIFICATE	55

IV.2. PROBLEME RIDICATE	55

IV.3. DEPOZITUL CHIMIC	55

IV.4. INSTALAŢIA DE TRATARE A REZDUURILOR	55

IV.5. ARIA INTERNĂ DE DEPOZITARE	56

IV.6. SISTEMUL DE CANALIZARE	59

IV. 7. ALTE DEPOZITE CHIMICE ŞI ZONE DE FOLOSIRE	60

IV.8. ALTE POSIBILE IMPURITĂŢI REZULTATE DIN FOLOSIREA ANTERIOARĂ A TERENULUI	60

CAPITOLUL V	61

INTERPRETAREA DATELOR ŞI RECOMNDĂRI	61

# CAPITOLUL I

# INTRODUCERE

## I.1. CONTEXT

Raportul de amplasament pentru S.C. VIS CAMPI  S.R.L. a fost întocmit de S.C. ECOPROJECT CONSULTING S.R.L. elaborator studii pentru protecţia mediului și dr. biolog Zaharia Lăcrămioara Gabriela şi are ca scop evidenţierea situaţiei amplasamentului şi a activităţilor care se vor desfăşura în cadrul fermei de creştere şi îngrăşare a puilor de carne nr. 2 din satul Dulbanu, comuna Amaru, judeţul Buzău – punct de lucru care aparţine societăţii comerciale amintite anterior.

Titularul proiectului

- Numele companiei: SC VIS CAMPI SRL

- Sediul Social-Adresa poştală:sat Dulbanu comuna Amaru judetul Buzau

- Număr de înregistrare la ORC: 	J10/672/2014

- Cod fiscal: 				CUI 15462288

- Număr de telefon, de fax si adresa de e-mail: tel: 0243 255 444; fax. 0243 254 210; e-mail: office@alcoprod.ro

- Numele persoanelor de contact:

  - KIZILCELIK EDA - Asociat unic;

  - Corodeanu Cleopatra - Responsabil proiect FEADR;

  - BUSUIOC OANA - Responsabil mediu.

SC VIS CAMPI S.R.L. Urziceni este o societate cu răspundere limitata (S.R.L.) care are ca obiect principal de activitate – creșterea păsărilor cod CAEN  - 0147.

Activitatea desfăşurată pe amplasamentului fermei nr. 2 se încadrează la punctul 6.6. - Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru păsări din Anexa L EGII NR.278/2013 PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE. Conform prevederilor Legii nr.278/2013 pentru această activitate este obligatorie obţinerea autorizaţiei integrate de mediu.

Raportul de amplasament este elaborat pentru ferma de creştere şi îngrăşare a puilor de carne din satul Dulbanu şi prezintă o situaţie de referinţă pentru calitatea terenului amplasamentului fermei. Acest raport a fost întocmit pentru a îndeplini cerinţele de prevenire, reducere şi control al poluării, conform cu Legea 278/2013 privind emisiile industriale astfel încât să ofere informaţii relevante, de sprijin pentru solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

Raportul de amplasament pentru obiectivul analizat a fost elaborat în concordanţă cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul M.A.P.A.M. 36/2004.

## I.2. OBIECTIVE

Principalul obiectiv al raportului de amplasament este acela de a furniza date privind calitatea factorilor de mediu de pe amplasamentul pe care se află instalaţia supusă analizei în conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii şi controlului integrat al poluării. Obiectivele specifice acestei etape a evaluării sunt:

- să prezinte care au fost utilizările anterioare şi actuale ale terenului pentru a identifica zonele contaminate sau cu potenţial de contaminare;

- să furnizeze informaţii privind cadrul natural al terenului pentru a realiza o prezentare a modalităţilor de propagare a poluanţilor;

- să furnizeze informaţii privind vulnerabilităţile terenului pe care este amplasată instalaţia;

- să prezinte suficiente informaţii care să permită dezvoltarea iniţială a unui model conceptual privind interacţiunea dintre activitatea desfăşurată şi componentele de mediu;

- să furnizeze dovezi ale unei investigaţii anterioare în vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor în domeniul protecţiei calităţii apelor.

Raportul de amplasament cuprinde suprafaţa terenului pe care funcţionează ferma de creştere şi îngrăşare a puilor de carne din sat Dulbanu administrată de S.C. VIS CAMPI S.R.L., precum şi regiunea din jur care poate fi afectată de funcţionarea instalaţiei.

## I.3. SCOP ŞI ABORDARE

## Raportul de amplasament a fost realizat prin studierea informaţiilor furnizate de beneficiar şi de autorităţile publice privind utilizarea anterioară şi actuală a terenului, posibile zone contaminate, prezentarea investigaţiilor anterioare privind calitatea terenului.

## Raportul de amplasament este structurat pe următoarele capitole:

Capitolul 1

– Prezentarea titularului de activitate

Capitolul 2

– Descrierea terenului – descrierea utilizărilor actuale şi decorul terenului

Capitolul 3

– Istoricul terenului - descrierea trecutului terenului

Capitolul 4

– Recunoaşterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate ca făcând parte din descrierea terenului.

Capitolul 5

– Interpretarea datelor – efectul obiectivului analizat asupra factorilor de mediu şi recomandări pentru acţiuni viitoare

În cadrul studiului de baza al terenului a fost efectuată o recunoaştere a terenului. Detalii ale acestuia sunt date în capitolul 4 şi au fost folosite pentru a oferi o descriere amănunţită a terenului şi pentru a identifica orice posibilă sursă de contaminare.

Pentru elaborarea raportului de amplasament au fost studiate şi preluate informaţii din următoarele documente şi documentaţii:

- Raport privind impactul asupra mediului elaborat de Zaharia Lacramioara pentru obţinerea acordului de mediu;

- Informaţii privind tarea factorilor de mediul şi biodiversitatea din judeţul Buzău preluate de site-ul oficial al APM Buzău;

- Documentaţia  realizată în vederea obţinerii autorizaţiei pentru gospodărirea apelor;

- Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs din Ordinul nr. 169 din 2 martie 2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 din 9 martie 2004;

- Contracte încheiate de S.C. VIS CAMPI S.R.L. cu furnizorii de utilităţi şi prestatorii de servicii în domeniul deşeurilor şi a apelor uzate

  - Contract nr. 7/07.02.2011 privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale încheiat cu S.C. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE S.R.L.;

  - contractului de prestări servicii nr. 868 din 11.08.2014 încheiat între S.C. Vis Campi S.R.L. şi  S.C. Vis Agri S.RL. Glodeanu Siliştea),

  - Contract nr. 431/29.01.2015 încheiat cu S.C. ECOAQUA S.A. Călărași în vederea preluării apelor menajere uzate;

  - Contract FN  încheiat in data de 16.07.2012 cu S.C.Clean Tech Int  S.RL SI ACT ADITIONAL LA CONTRACT INCHEIAT IN DATA DE 11.08.2014. în vederea preluării cadavrelor de pui provenite ca pierderi din procesul de producție;

  - Contractul nr. 820/03.12.2010 încheiat cu S.C. ROSAL GRUP S.R.L. în vederea preluării gunoiului menajer;

  - Act adițional nr. 1/30.09.2013 la contractul 820/03.12.2010 încheiat cu S.C. ROSAL GRUP S.R.L. în vederea preluării selective a deșeurilor rezultate din activitatea personalului  pe amplasamentul fermei;

  - Contract nr. 4495/01/09.2014 încheiat cu S.C. DERATY MAX S.R.L. în vederea colectării, transportului și incinerării deșeurilor periculoase provenite în urma acțiunilor de dezinfectare.

  - Contract de vanzare cumparare nr.319 din 17.09.2014 cu SC GREENWEE INT.SA pentru preluarea deseurilor electrice si electronice

  - Contract nr.281E din 31.03.2014 cu SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA pentru furnizarea energiei electrice

  - Autorizatie de construire nr.64 din 24.10.2012 emisa de CJ buzau

  - Proces verbal de receptie finala a lucrarilor din data de08.08.2014 si 01.04.2015

# CAPITOLUL II

# DESCRIEREA TERENULUI

## II.1. LOCALIZAREA TERENULUI

Amplasamentul analizat aferent Fermei nr. 2  a S.C. VIS CAMPI S.R.L. este situat în extravilanul satului Dulbanu, comuna Amaru, judeţul Buzău, între DJ 102 H la sud şi drumul de pământ care deserveşte canalul de desecare la nord, Tarlaua 59, P 317, având numărul cadastral 4256.

Comuna Amaru se afla la cca. 40 km sud-vest de Municipiul Buzău, pe drumul judeţean 102 H, desprins din DE 85.

Vecinătăţile amplasamentului analizat sunt:

- la nord - nord-vest – comuna Movila Banului;

- la nord - nord-est – comuna Săhăteni;

- la est – comuna Mihăileşti;

- la sud – comuna Glodeanu Sărat.

Terenul are o suprafaţă de 50 ha, fiind în proprietatea S.C. VOX AGRI S.R.L., identificat astfel:

    - teren cu suprafaţa totală de 40 ha, numere cadastrale 345 (12,5 ha) şi 4144 (27,5 ha);

Terenul, pe care sunt amplasate halele de producţie şi anexele corespunzătoare acestora, este proprietatea SC VOX AGRI SRL, conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat între Giurea Natalia și S.C. VOX AGRI S.R.L. cu Încheierea de autentificare nr. 576 din 27.05.2010.

Ferma ocupă suprafaţa totală de 40 ha din care 6,62 ha sunt scoase din circuitul agricol conform  avizelor O.C.P.I. Buzău nr. 157/2010 și 158/2010, este situată în extravilanul satului Dulbanu, com Amaru, jud.Buzău.

Amplasamentul analizat se află la peste 1000 m faţă de zonele protejate considerate conform prevederilor Ordinului 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare. Prin zone protejate, în sensul normelor ordinului 119/2014, se înţelege: zonele de locuit, parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită factori de mediu lipsiţi de impurităţi. Prin acelaşi act normativ se stabileşte ca distanţa minimă de protecţie sanitară dintre zonele protejate şi ferme de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexe avicole industriale să fie de 1.000 m.

## II.2. DREPTUL ACTUAL DE PROPRIETATE

COMPLEXUL DE CREŞTERE A PUILOR DE CARNE S.C. VIS CAMPI S.R.L. urma a fi amplasat în 2 incite, una situată pe terenul în suprafaţă de 40 ha (nr. cadastral 4256), pe care urmau a fi construite  2 ferme, una de 9 hale și una de 8 hale,. Prin Convenţia-contract de superficie nr. 1264 din data de 28.10.2010 SC VOX AGRI SRL  a vândut către S.C. VIS CAMPI S.R.L. suprafaţa de teren de 40 ha (număr cadastral 4256), pe care s-a realizat o fermă compusa din 8 hale de creştere pui de carne, denumită în prezenta documentaţie Ferma 2.

Terenul, pe care sunt amplasate halele de producţie şi anexele corespunzătoare acestora, este proprietatea SC VOX AGRI SRL, conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat între Giurea Natalia și S.C. VOX AGRI S.R.L. cu Încheierea de autentificare nr. 576 din 27.05.2010.

Ferma ocupă suprafaţa totală de 40 ha din care 6,62 ha sunt scoase din circuitul agricol conform  avizelor O.C.P.I. Buzău nr. 157/2010 și 158/2010, este situată în extravilanul satului Dulbanu, com Amaru, jud.Buzău.

Pentru realizarea investiţiei “Construcţia fermei de  creştere  a puilor de carne” aparţinând S.C. VIS CAMPI S.R.L., din Com. Amaru, Jud .Buzau a fost emis acordul de mediu nr.51 din 07.11.2011 emis de ARPM Galati

## II.3. UTILIZAREA ACTUALĂ A TERENULUI

II.3.1. DATE DESPRE ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

II.3.1.1. Activitatea desfăşurată, capacităţi, materii prime, produse finite

Activitatea care se va desfăşura pe suprafaţa Fermei 2 propusă pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu este – creșterea păsărilor cod CAEN  - 0147.

Activitatea desfăşurată pe amplasamentului fermei se încadrează la punctul 6.6. - Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru păsări din Anexa I aLegii nr.278/2013 privind emisiile industriale. Conform prevederilor  Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, pentru această activitate este obligatorie obţinerea autorizaţiei integrate de mediu.

Pe amplasamentul propus vor funcţiona:

- Ferma  compusă din 8 hale şi construcţiile – obiectiv construit care se supune avizării prin prezenta documentaţie;

- Ferma 1 alcătuită din 9 hale şi construcţiile – obiectiv cuprins in acordul d emediu nr.51/2011 dar nerealizat pana in prezent,care va face obiectul unei documentaţii ulterioare .

Capacitatea unei hale de creştere a puilor de carne va fi de 40.000 locuri, astfel încât capacitatea totală a complexului avicol Amaru din cadrul S.C. VIS CAMPI S.R.L. va fi de 320.000 locuri; într-un an calendaristic vor fi 6 serii,. Conform procesului tehnologic se acceptă o mortalitate de max. 4,5% înainte de abatorizare. Prin prezenta documentaţie se propune pentru autorizare doar capacitatea de producţie a Fermei 2 care este de 320.000 locuri , astfel încât într-un an calendaristic capacitatea va fi de 1920.000 capete.

Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice

| Producţia | Resurse folosite în scopul asigurării producţiei |
| --- | --- |
| Denumire | Cantitate | Denumire | Cantitate anuală | Furnizor |
| Pui pentru carne | 320.000 locuri (17600.000 capete/an) | Gaz natural | 40 mii Nmc/an | GDF Gaz du France |
|  |  | Energie electrică | 7.500 MWh/an | S.C. GDF Suez Energy România S.A. |
|  |  | Apă brută captată din subteran | 44,3 mii mc/an | sursă proprie |
|  |  | Carburanţi auto | 20 mii litri/an | Furnizori combustibil |

Materiile prime şi preparatele chimice utilizate

| Denumirea materiei prime, substanţei | Cantitatea anuală | Clasificarea şi etichetarea substanţelor |
| --- | --- | --- |
|  |  | categorie | periculozitate | Fraze de risc |
| Furaje combinate | 9.000 t/an | Materie prima | - | - |
| Pui de o zi | 1.7600 mii buc/an | Materie prima | - | - |
| Aşternut | 10.000 mc/an | Material auxiliar | - | - |
| Substanţe dezinfectante | 2.500 kg/an | Material auxiliar | - | - |
| Medicamente | 600 kg/an | Material auxiliar | - | - |

### II.3.1.2. Fluxul tehnologic

În cadrul fermei de pui carne procesul tehnologic începe cu popularea halelor cu puii de o zi şi se termină cu livrarea lor către abator după 36-42 zile şi efectuarea curăţeniei mecanice şi chimice a adăposturilor.

Între seriile de pui pentru carne, halele sunt pregătite sanitar-veterinar, timp de trei săptămâni, după care acestea se populează cu pui de o zi, obţinuţi de la terţe firme.

Creşterea  puilor pentru carne începe cu aducerea puilor de o zi, care sunt crescuţi până la vârsta de 35-40 zile, timp în care puii ajung la greutatea de sacrificare, de cca. 2,2 kg.

Furajul folosit este asigurat de la fabricile nutreţuri concentrate ale Grupului de societăţi din care face parte şi S.C. VIS CAMPI S.R.L. Amaru .Programul de furajare prevede raţii de nutreţuri combinate de la 14 g/zi, în prima săptămâna, la 150 g/zi în săptămâna a 8-a, cantitatea de apă pentru băut fiind dublă faţă de cantitatea de hrana.

Randamentul de asimilare al hranei (raportul spor greutate/consum hrană) are o valoare de 40 %.

În fermele complexului S.C. VIS CAMPI  S.R.L. din sat Dulbanu, comuna Amaru producţia constând în creşterea puilor de carne se va realiza pe principiul „totul plin - totul gol” şi va dura maxim 60 de zile din care 37 – 40 sunt pentru creştere. În perioada de creştere puii vor fi aduşi la o greutate medie 2,00 – 2,40 kg.

Fluxul tehnologic de creşterea a puilor de carne cuprinde următoarele etape:

- popularea halelor;

- perioada de creştere propriu-zisă;

- aspecte veterinare;

- depopularea;

- curăţenia, dezinfectarea şi pregătirea halelor pentru populare.

## Densitatea populării

Numărul păsărilor introduse depinde de controlul asupra halei. Deşi puii pot demara la o densitate de 40 păsări/m2, densitatea populării va fi determinata de către densitatea în kg greutate vie/m2 la abatorizare. În halele cu mediu bine controlat va fi avut in vedere un maxim de 30-35 kg greutate vie/m2. Spaţiul de hrănire şi adăpare trebuie să fie suficient pentru densitatea de populare obţinuta.

Etapele fluxului tehnologic

1. Popularea halelor

Înainte de popularea halelor cu pui vor fi executate următoarele operaţiuni:

- halele, echipamentele şi zonele înconjurătoare vor fi curăţate şi dezinfectate;

- aşternutul va împrăştiat pe suprafaţa pardoselilor cu o grosime de 2 – 8  cm;

- pentru a asigura încălzirea aşternutului se porneşte sistemul de încălzire al halelor;

- se verifică temperatura pardoselilor şi a aşternutului;

- furajele vor fi introduse în instalaţia de hrănire;

- hrănitorile vor fi umplute şi plasate la înălţimea minimă;

- se va introduce apă în instalaţia de adăpare.

În ziua populării halelor cu pui vor fi executate următoarele operaţiuni:

- vor fi aduşi pe toată suprafaţa amplasamentului pui de aceiaşi vârstă şi preferabil din aceiaşi sursă;

- puii vor eliberaţi în hale cât mai repede în apropierea surselor de hrană şi apă până se asigură densitatea optimă;

- intensitatea maximă a luminii în hale va fi de 20 lux;

- se va asigura temperatura optimă pentru dezvoltare în hale.

## Densitatea populării halelor depinde de tipul de monitorizare şi control al halei. În halele fermei va exista la abatorizare o densitate de 33 - 42 kg vie/m2.

2. Perioada de creştere propriu zisă

Perioada de creştere începe practic din ziua în care puii sunt introduşi în hală şi se întinde până la livrarea lor la abator.

Etapele tehnologice ale creşterii puilor o serie de etape tehnologice prezentate în tabelul de mai jos.

Etapele tehnologice ale creşterii puilor

| Nr.crt | Perioada | Nr. zile |
| --- | --- | --- |
|  | Perioada de starter | 0 – 7 |
|  | Perioada de creştere | 8 – 21 |
|  | Perioada de finalizare | 21 – 42 |
|  | Livrarea puilor la abator | 2 – 3 |
|  | Evacuarea gunoiului din hale | 1 |
|  | Măturarea pardoselilor, spălarea, igienizarea şi dezinfectarea halelor | 3 - 5 |
|  | Introducerea aşternutului şi formolizarea | 3 - 5 |
|  | Asigurarea vidului sanitar | 1 - 5 |

Pe toată perioada de creştere loturile de pui  vor fi controlate de 2 ori pe zi.

## Administrarea apei

Consumul de apă şi cel de furaje sunt în legătură directă, iar fără o aprovizionare corespunzătoare cu apă consumul de furaje şi creşterea vor fi diminuate. Pentru evitarea deshidratării, apa proaspăta trebuie să fie accesibilă permanent. În condiţii normale de temperatură raportul dintre numărul de adăpători şi cel de hrănitori trebuie să fie de 1,6 : 1. Consumul de apă creste cu aproximativ 7 % per grad când temperatura aerului depăşeşte 20 °C. Consumul de apă se va înregistra zilnic.

Înălţimea sistemului de adăpători cu picurători trebuie controlată zilnic. La începutul perioadei de creştere liniile de apă trebuie astfel plasate încât puii să ajungă la ele.

Sistemul de adăpare din hale este format din:

- 5 linii de adăpători cu picurătoare tip JUMBO, suspendate, cu manşoane de joncţiune, nipples şi tăviţe pentru picături (proiectat astfel încât să fie circa 12 păsări/adăpătoare);

- racordul la reţeaua de alimentare, cu dozator de medicamente, tip Dozatronum 9-3400L/h 0,2-2,5% -1 bucată, 0,27-6,00 bar

- sisteme de ridicare a circuitelor manuale

- panou de control;

- manşoane de joncţiune şi tăviţe pentru picături;

- dispozitiv anticăţărare;

- filtru decantor, dozator de medicamente, regulator de presiune

## Administrarea furajelor

Furajul este o componentă importantă în procesul de creştere iar reţetele trebuie formulate astfel încât să ofere un echilibru între energie, proteină şi aminoacizi, minerale, vitamine şi acizi graşi esenţiali. Stimularea apetitului furajer prin acces uşor la furaje şi apă şi folosirea de furaje de bună calitate, preferabil granulate, sunt esenţiale pentru obţinerea unor rezultate bune. Forma preferabilă a furajului de creştere şi finisare sunt granulele de 3 mm, deoarece stimulează consumul furajer. Puii de carne sunt hrăniţi la discreţie. Chiar dacă păsările sunt hrănite la discreţie, începând cu vârsta de o săptămâna sistemul de hrănire trebuie golit o dată pe zi, pentru a permite păsărilor să termine furajul şi să fie introdus furaj proaspăt în hală. Reglarea înălţimii hrănitorilor şi nivelul furajului se face pentru a preveni atât risipa cât şi accesul limitat al pasărilor la furaje.

Forma şi mărimea furajului diferă în funcţie de vârstă:

- până la 10 zile: forma va fi de brizură sau minigranule;

- între 11 - 24 zile: diametrul granulelor va fi de 2 - 3,5 mm sau furaj măcinat - făină;

- de la 25 zile până la procesare: diametrul granulelor va fi de 3,5 mm sau furaj măcinat - făină.

Furajele şi materia primă pentru furaje vor fi analizate periodic în laboratoarele autorizate, conform unui protocol de autocontrol.

Aprovizionarea cu nutreţuri se face cu autocamioane, prevăzute cu un buncăr care descărca furajul, prin intermediul unui şnec, în buncărele de stocare, metalice, amplasate câte unul la fiecare hală a fermei. Distribuirea nutreţurilor din aceste buncăre se realizează prin intermediul transportoarelor cu spiră, care funcţionează în interiorul unei tubulaturi metalice şi descărcă în buncărele tampon.

Sistemele de alimentare cu furaje ale halelor sunt alcătuite din:

- buncăr exterior din tablă galvanizată, cu capacitatea de 25 mc. prevăzut cu deschidere de la pământ cu coardă, chepeng cu capac cu role pentru o deschidere uşoară, scară cu protecţie, bandă de nivel transparentă, tiranţi cu expansiune pentru fixare; toată partea metalică este realizată din fier zincat la cald;

- linie de alimentare cu hrana, tip Feed supply Flex Vey 90, pentru transportul hranei de la siloz la minibuncărele liniilor de alimentare. Linia de alimentare este alcătuită din:

  - casetă de scoatere din siloz;

  - spirale din oţel zincat;

  - grup de tracţiune prevăzut cu motoreductor şi micro de siguranţă.

    - linie furajare, tip Augermatic with FLUXX , automate, suspendate

Sistemele de hrănire din hale sunt:

- câte 4 linii/hală, lungime de 114 metri având 125 hrănitori pe linie, incluzând acţionare electrica, sistem de control, sistem de ridicare manuală la înălţimea de 4 m.

## Asigurarea temperaturii în hale

În halele de pui asigurarea confortului termic are o importanţă decisivă pentru creşterea şi dezvoltarea acestora. Comportamentul puilor este un indicator al confortului termic:

- dacă temperatura în hală este prea scăzută aceştia se vor înghesui sub sursa de căldura;

- dacă temperatura este prea ridicată aceştia se vor răspândi spre pereţi;

- dacă există curenţi de aer puii se vor grupa în zona opusă formării curenţilor.

În funcţie de sezon şi climat, sistemul de încălzire trebuie pus în funcţiune în perioada de demaraj cu minimum 24 de ore înaintea sosirii puilor, pentru a permite încălzirea aşternutului. Pentru folosirea întregii hale drept creşă, încălzirea trebuie să înceapă cu 48 de ore înainte de sosire. Pe măsura ce pasările cresc, temperatura va fi scăzută iar ventilaţia trebuie sporită. Sunt instalaţi  senzori de temperatura la circa 30 cm deasupra pardoselii.

## Temperatura necesară în funcţie de perioadă

| ziua 1 | 32-33°C |
| --- | --- |
| ziua 2 | 32°C |
| zilele 3-7 | 29-30°C |
| săptămâna 2 | 26-28°C |
| săptămâna 3 | 24-25-C |
| săptămâna 4 | 23°C |
| săptămâna 5 | 20°C |
| săptămâna 6 şi după | 17-18°C |

Încălzirea halelor se face prin intermediul unor centrale termice care funcţionează utilizând gazul metan ca şi combustibil câte 3 centrale termice pe gaz metan/hală care funcționează în cascadă în funcție de necesarul termic al halei

Parametrii de funcţionare a centralei termice sunt:

- puterea de 48kw

- Tmax.=95(C

- Qcombustibil = max. 12,7 Nmc/h

Pentru încălzirea spaţiilor din filtrul sanitar s-a prevăzut montarea  unei centrale termice murale, care funcţionează cu gaz natural, cu puterea calorifică de 48 kw, având parametri:

- putere 			48 kw

- Tmax.				95(C

- Qcombustibil 		max. 12,7 Nmc/h

În zonele temperate în cursul verii, caniculă poate spori mortalitatea şi reduce ritmul de creştere. Efectele negative ale caniculei vor fi reduse prin reglarea microclimatului, management şi compoziţia furajelor.

### Reglarea microclimatului

Sistemul de control al climatizării instalat în hale cuprinde senzor de umiditate, variator de turaţie, sonda de presiune, senzori de temperatură, panou de control.

Păsările elimina căldura determinând creşterea temperaturii astfel încât  acestea trebuie să se bazeze mai mult pe eliminarea căldurii prin evaporare decât pe radiaţie şi convecţie. Pentru a elimina căldura prin evaporare, păsările trebuie sa gâfâie, ceea ce necesită energie şi are, deci, un efect negativ asupra asimilării furajelor. Când peste 10 % din păsări gâfâie vor fi  măsuri de reducere a temperaturii. La nivele mari de umiditate, pierderea de căldură prin evaporare nu va mai fi eficientă astfel încât păsările nu mai pot elimina suficientă căldură. Aceasta va duce la stress canicular, creşterea temperaturilor corporale şi a mortalităţii.

Pentru prevenirea stresului canicular au fost adoptate următoarele soluţii constructive:

- izolarea acoperişului şi zidurilor, prevenirea radiaţiei solare directe, folosirea de acoperişuri de culoare deschisă;

- izolarea rezervoarele şi conductele de apă pentru a asigura temperatura scăzută a apei;

- sistem de răcire şi umidificare a aerului cu sistem” pad cooling”, în sistem de faguri, distribuiţi în faţa gurilor laterale inferioare de admisie situate în primi 18 m ai fiecarei hale.

## Asigurarea ventilaţiei

Obiectivul ventilaţiei este eliminarea căldurii, prafului şi gazelor reziduale precum dioxidul de carbon, amoniacul şi umiditatea, şi introducerea de aer proaspăt. Oricare din aceste puncte poate determina rata ventilaţiei, depinzând mai ales de condiţiile exterioare. Ratele ventilaţiei sunt determinate adesea de starea aşternutului. Deşi supraventilaţia duce la risipă de energie şi trebuie evitată, asigurarea unui microclimat optim este esenţial pentru maximizare rezultatelor de producţie. Ventilaţia slabă va determina probleme respiratorii  (datorită prafului, contaminării bacteriene, amoniacului, calităţii proaste a aşternutului), va spori ascitele, va diminua ritmul de creştere şi eficienta asimilării furajelor şi va duce la mortalitate şi indice de asimilare a furajelor ridicat.

Încă din prima zi trebuie asigurată o minimă ventilaţie pentru înlăturarea dioxidului de carbon produs prin respiraţie. Când puii sunt proaspăt eclozaţi, se va menţine o umiditate relativă de 60 %, pentru prevenirea deshidratării. La vârste mai înaintate, este preferabilă o umiditate relativă sub 60 %, pentru menţinerea calităţii aşternutului.

Rata ventilaţiei trebuie determinată, în primul rând, de cantitatea de aer ce trebuie înlocuită în hală. Aceasta va fi determinată de condiţiile climatice interioare şi exterioare şi de starea aşternutului. Direcţia şi viteza de pătrundere a aerului vor determina efectele de răcorire şi amestecare. Când va fi necesară o împrospătarea maximă, viteza aerului va fi mare iar acesta va fi direcţionat spre păsări. Când este necesară o amestecare maximă cu aerul existent în hală, viteza aerului trebuie să fie mare iar acesta trebuie direcţionat spre tavan.

Gurile de aerisire vor fi prevăzute capacele de sârmă care vor fi permanent curăţate de praf.

Sistemul de ventilaţie pentru fiecare hală este alcătuit din:

- ventilatoare 6 buc tip CL 2400 FLEX  cu deschidere automată (13.800 mc/ora), plasă de protecţie a părţii interne, amplasate pe coama halei; 12 buc aşezate pe spatele halei (35.000 mc/oră), 18 m x 2 buc admisiile de aer pentru ventilaţia tunel, admisia aerului se va face prin intermediul a 78 calpe de admisie/hală, uniform distribuite pe pereţii laterali;

- 1  calculator AMACS  pentru  comanda climatizării, fără monitor;

- un motor pentru deschiderea şi închiderea ferestrelor;

- alarmă de semnalizare a nivelului de minim şi maxim al temperaturii şi a lipsei de curent, cu sirenă acustică;

- termostat.

## Asigurarea iluminării

Pentru maximizarea sporului mediu zilnic puii broiler sunt crescuţi în iluminat continuu dar zilnic va fi asigurată o perioada de întuneric de 1 oră astfel încât păsările să fie obişnuite cu întunericul în eventualitatea unei pene de curent.

În prima săptămâna, pentru un start bun, puii de carne vor beneficia de lumină puternică cu intensitatea minimă de 30 lucşi. Pentru creşterea activităţii, poate fi introdusă, începând de la vârsta de trei zile, o perioadă de întuneric de 15 minute la fiecare 2-4 ore. După prima săptămână, intensitatea luminii va fi scăzuta treptat la un nivel de 15 lucşi, care menţine pasările docile, fără a le afecta comportamentul de hrănire.

Alimentarea complexului se va face de la SEN, prin intermediul următoarelor obiective:

- racord de la LEA la transformator;

- transformatoare 20/0, 4kV, P = 400 KVA, montate într-o clădire specială specifică,

- staţie  electrică;

- reţea de distribuţie la consumatori;

- instalaţii interioare de alimentare cu energie electrica;

Pentru situaţii accidentale, fermele sunt prevăzute cu grupuri electrogene, cu parametrii:

- putere - min. 250 kWA,

- tensiune furnizată min. 400V în curent alternativ.

Sistemul de iluminare este alcătuit din:

- 5 linii de lumină, tip Light w/energy sav. lămpi  60 P 300 lm, IP54;

- sistem de reglare a intensităţii luminii, inclusiv cablu.

Asigurarea aşternutului

Calitatea aşternutului influenţează sănătatea puilor; niveluri mai reduse ale umidităţii reduce emisia de amoniac permiţând o mai bună respiraţie puilor.

Grosimea aşternutului va fi de 2 cm vara şi maximum 8 cm iarna. Materialul folosit va îndeplini următoarele condiţii:

- asigurarea unei bune absorbţii a umezelii;

- să fie confortabil;

- să asigure o emisie redusă de pulberi;

- să nu conţină corpuri contondente (bucăţi de lemn, pietre sau fier);

- să provină dintr-o sursă care îndeplineşte normele de biosecuritate.

3. Aspecte  veterinare

Pentru optimizarea activităţii fermei, toţi puii beneficiază de un proiect veterinar de sănătate. Medicul veterinar va superviza toate acţiunile din fermă. Pentru a putea preveni răspândirea rapidă a bolilor la pui,  personalul este instruit pentru recunoaşterea principalelor semene de boală. Vaccinurile cu aerosoli sunt administrate de către tehnicieni, care vor încerca astfel să nu streseze puii iar vaccinările din apă  vor respecte timpii de însetare.

Zilnic se vor efectua 2 controale pentru ca puii morţi să  fie îndepărtaţi imediat. Puii care au dificultăţi de adăpare sau de hrănire, datorita problemelor fizice vor fi izolaţi iar tehnicianul veterinar care prezintă îndemânarea, abilitatea şi cunoştinţele profesionale necesare, le va disloca gâtul într-o maniera corectă. După ucidere puii vor fi dirijaţi către depozitare în spații frigorifice din cadrul grupului de firme, fiind ulterior eliminați de amplasament de către S.C CLEAN TECH INT.SRL în baza contractului  fn  DIN 16.07.2012 .

4. Depopularea

Puii vor fi livraţi către abatorul de păsări când au ajuns la vârsta şi greutatea stabilite pentru sacrificare. Mijloacele de transport speciale vor asigura transportul puilor. Încărcarea lor se va face manual, respectând condiţiile tehnice de manipulare.

Trebuie să se respecte planificarea şi orarul stabilit pentru încadrarea în timpul de înfometare al puilor şi pentru reducerea stresului de depopulare.

Pentru a se evita înghesuirea lor, puii se vor prinde în condiţii de semi-obscuritate.

Introducerea puilor în containerele de transport se va face cu blândeţe din poziţia “de sus în jos”, astfel la eliberare aceştia să stea în poziţie normală.

Pentru a se evita lovirea, înghesuirea şi stresarea puilor de către utilajele de transport containerele pentru încărcare vor fi staţionate cât mai aproape de ieşirea din hală.

În condiţii de ger, viscol, ploaie, caniculă, containerele încărcate cu pui nu vor fi scoase afară din hală.

Pentru respectarea regulilor de bunăstare personalul care manipulează pasările va fi instruit de către şeful de fermă, la fiecare serie.

5. Curăţenia, dezinfectarea şi pregătirea halelor pentru populare

Sistemele de furajare vor fi golite iar aşternutul din hale îndepărtat şi transportat la platforma de gunoi. Se îndepărtează tot praful şi impurităţile de pe axele ventilatoarelor, grinzi, conducte de apă.

Sistemele care deservesc halele vor fi curăţate şi reparate, fiind înlocuite piesele defecte acolo unde este cazul, şi se va face o probă de funcţionare.

Pardoseala, suprafeţele şi echipamentul din hală trebuie înmuiate cu apă şi detergent corespunzător lăsate câteva ore. Pentru pulverizarea pereţilor şi tavanelor toate echipamentele electrice vor fi debranşate şi izolate. Curăţarea se va face de sus în jos cu multa apă și detergent cu pompe specializate ce folosesc jet de apă sub presiune.

Pentru dezinfecţia liniilor de apă, acestea sunt golite şi umplute cu dezinfectant, acesta fiind îndepărtat după 24 ore.

Sistemul de hrănire se curăţă cu apă şi detergenţi,  apoi se va dezinfecta.

Zona din afara halei trebuie de asemenea curăţată bine, în special şanţurile, intrările şi ieşirile pentru aer.

Prima dezinfecţie a halelor se poate face cu un dezinfectant dizolvat în apă, realizându-se controlul prin teste de sanitaţie.

Aşternutul nou va fi adus în hala şi va avea loc o a două dezinfecţie prin aerosoli.

Insecticidele, detergenţii utilizaţi la curăţenie şi substanţele dezinfectante vor fi utilizaţi în concordanţă cu instrucţiunile fabricantului.

II. 3. 2. CLĂDIRILE DE PE AMPLASAMENT

Clădirile, construcţiile şi instalaţiile auxiliare prezente pe amplasament sunt prezentate în cele ce urmează şi se regăsesc în planşele anexate prezentului raport de amplasament.

Complexul de creştere a puilor de carne este format din 8 hale, cu o capacitate de 40000 pui/hală, adică un total de 320.000 capete/complex. Prin prezenta documentaţie se solicită autorizaţie de mediu pentru ferma 2 din cadrul complexului avicol – fermă constituită din 8 hale, care va avea o capacitate de 30.000 pui.

Construcţii anexe aferente halelor de creştere pentru fiecare fermă sunt: incinerator, filtru sanitar şi birouri, depozit paie, post trafo, magazie şi atelier mecanic, farmacie şi cabină poartă, dezinfector rutier.

Suprafaţa amplasamentului este de 40  ha din care 6,62 ha sunt scoase din circuitul agricol conform  avizelor O.C.P.I. Buzău nr. 157/2010 și 158/2010, este situată în extravilanul satului Dulbanu, com Amaru, jud.Buzău. Suprafața de 6,62  ha din care 20566  mp suprafaţă totală construită, 300 mp parcări și 750 mp căi de acces, restul suprafeței va fi cultivată cu lucernă.

Hale de creştere a puilor

Pe suprafaţa complexului avicol a S.C. VIS CAMPI S.R.L. (40  ha)  funcţionneaza  Ferma  care cuprinde 8 hale de creştere a puilor .Pe direcţie longitudinală halele sunt structurate pe 24 de traveei de 5,00 m iar în sens transversal au o deschidere de 18,00 m. Înălţimea la cornişă este de 3,20 m iar cea maximă de 6,00 m. Aria construită este de 2.160,00 mp pentru o hală.

Hala este o construcţie de tip "parter" având următorul sistem constructiv:

- fundaţii izolate din beton armat;

- suprastructura este realizată din stâlpi din beton armat şi stâlpi metalici;

- învelitoarea este din tablă şi va fi aşezată pe o structură formată din ferme metalice tip grinzi cu zăbrele.

Filtrul sanitar şi birourile este o construcţie de tip „parter” cu dimensiunile în plan de 12,00 m x 24,00 m şi un regim de înălţime de 3,00 m. Aria construită este de 288,00 mp. Sistemul constructiv este:

- fundaţii continue din beton armat;

- suprastructură realizată din zidărie portantă din cărămidă, întărită cu sâmburi şi centuri din  beton armat;

- acoperiş tip „şarpantă” din lemn, prevăzut cu învelitoare din tablă.

Această clădire cuprinde și farmacia cu o suprafață de 24 mp.

Postul trafo este compus din doua  camere, camera trafo şi camera grup electrogen, toate având dimensiunile în de plan de 6,00 m x 4,00 m şi un regim de înălţime de 6,00 m. Postul trafo este o  construcţie de tip „parter” cu o arie construită de 72,00 mp şi un sistem constructiv de tipul:

- fundaţii continue din beton armat;

- suprastructura realizată din zidărie portantă din cărămidă, întărită cu sâmburi şi centuri din beton armat;

- acoperiş tip „şarpantă” din lemn, prevăzut cu învelitoare din tablă.

Cabina poartă sunt realizate din panouri rompan, întărită cu sâmburi şi centuri de beton, fundaţii continue din beton armat şi acoperiş tip şarpantă din tabla, prevăzut cu învelitoare din tablă.

Dimensiunile în plan sunt de 4,00 m x 6,00 m iar regimul de înălţime este de 3,00 m. Aria construită este de 24,00 mp atât pentru farmacie cât şi pentru cabina poartă.

Acordul de mediu a prevazut construirea unei cladiri in care se va monta incineratorul.Aceasta constructie nu a fost realizata si nici incineratorul nu a fost montat.

Magazia - depozit piese de schimb au un sistem constructiv asemănător incineratoarelor, astfel:

- fundații din beton armat;

- suprastructura realizată din confecții metalice;

- închideri perimetrale din panouri termoizolante;

- învelitoarea este din tablă și pe o structura formata din ferme  metalice tip grinzi cu zăbrele.

Aria construita este de 50,00 mp – în clădirea filtrului.

Gospodăria de apă

Staţia de apă şi bazinul de apă menajeră au un sistem constructiv de tipul:

- fose de formă pătrată sau dreptunghiulară din beton armat;

- pereţi structurali din beton armat;

- acoperiş tip "terasă" din beton armat.

Pentru bazinele tehnologice de apă uzată rezultată din procesul de producţie, fosele sunt tot din beton armat de formă dreptunghiulară dar fără acoperiş.

Bazinul de apă potabilă este un rezervor metalic suprateran cu volumul de 300 mc  care asigură și rezerva intangibilă pentru incendiu.

Depozitul de paie are un sistem constructiv asemănător halelor de creștere  pui.  Este structurat pe travei de 5,00 m pe direcție longitudinală iar în sens transversal au o deschidere de 20,00 m. Înălțimea la cornișa este de 4,20 m iar cea totală de 6,00  m. Aria construită este de 60,00 mp. Depozitele de paie sunt construcții de tip "parter" având  următorul sistem constructiv:

  - fundații izolate  din beton armat;

  - suprastructura este realizata din stâlpi din beton armat și  stâlpi  metalici;

  - închideri perimetrale din panouri termoizolante;

  - învelitoarea este din tablă așezată pe o structură formată din ferme  metalice tip grinzi cu zăbrele;

Parcări betonate

Pe suprafața amplasamentului există două parcări amenajate cu suprafața totala de cca 300 mp, una amenajata la poartă și cealaltă lângă clădirea filtrului sanitar.

Dimensiunile în plan şi regimul de înălţime pentru obiectivele gospodăriei de apă sunt:

- rezervorul de apă tehnologică este amplasat subteran, are capacitatea de 500 mc, este alcătui din bazinul propriu zis,  cu dimensiunile în plan de 12,00 m x 20,00 m şi înălţimea de 2,15 m şi staţia de pompare care are dimensiunile de 6,00 x 4,00 m şi o înălţime de 2,15 m;

- bazinele vidanjabile subterane – în număr de două aferente fermei, au capacitate de 100,00 mc, cu dimensiunile în plan de 6,00 m x 6,00 m şi înălţimea de 3,00 m. Aceste bazine sunt situate în incinta Fermei 1 astfel unul în faţa filtrului şi colectează apele menajere de la sectorul administrativ, filtru birouri, bucătărie şi unul în apropierea porţii de intrare în fermă în dreptul dezinfectorului rutier;

Aria construită este de 264,00 mp pentru bazinele tehnologice respectiv 36,00 mp pentru bazinele vidanjabie.

În incinta Fermei 1 este amenajat un dezinfector rutier din beton cu o suprafaţă de 90,00 mp.

În fermă sunt realizate două foraje pentru captarea apei, ale căror cabine subterane sunt clădiri cu un sistem constructiv de tip pătrat, din beton armat, pereţi structurali din beton armat şi planşeu din beton armat.

Dimensiunile în plan ale cabinelor sunt de 3,00 m x 3,00 m iar regimul de înălţime este de 2,50 m. Aria construită este de 9,00 mp.

II.3.3. INSTALAŢIILE DE PE AMPLASAMENT

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

Destinaţia obiectivului impune folosinţa de apă pentru:

- nevoi igienico-gospodăreşti;

- consum biologic-pui;

- consum de apă tehnologică (igienizare hale);

- prevenirea şi stingerea incendiilor;

Sistemul de alimentare cu apă al fermei 2 este alcătuit din:

- sursă de apă este constituită din două foraje cu următoarele caracteristici tehnice:

    - F1 cu H = 33,0;  Q = 1,1 l/sec; NHs = - 8,0 m; NHd= - 19,0;

    - F2 cu H = 350,0;  Q = 1,6 l/sec; NHs = - 8,0 m; NHd= - 17,0;

- fiecare foraj este echipat cu câte o pompă submersibilă de tip DAB cu următoarele caracteristici tehnice: Q = 6 mc/h, H = 36-75 mCA şi P = 1,1 kw;

- o instalaţie de tratare fizico-chimica a apei tip INTELLIFILTER capacitate de 8 mc/h;

- aducţiune apă, de la sursă la rezervorul de înmagazinare apă potabilă, din PEI, Dn 80 mm, L = 150 ml;

- rezervor de înmagazinare semiîngropat,  din beton armat, cu volumul de 200 mc;

- staţie de pompare de tip hidrofor;

- reţea de distribuţie apă potabilă, care se va realiza din ţevi PEI, Dn 32 mm – 63 mm, cu lungimea totala de 900 ml;

Alimentarea cu apă în scop potabil

Qzi max.	93,5 mc/zi-30,855 mc/an

Qzi min	58,4 mc/zi-19270 mc/an

Volume şi debite de apă care vor fi utilizate în scop tehnologic si menajer

Vzi max =  83,3 mc;

Vzi med = 69,4 mc;

Vzi min  =  52  mc;

Cerinţa totală la nivelul fermei 2 va fi:

- Zilnic maxim = 93,5 mc

- Zilnic mediu = 77,9  mc;

- Zilnic minim =  58,4 mc.

- V an 	          = 30,9 mii mc.

Distribuţia apei la consumatorii Fermei 2, se va face printr-o reţea de conducte din PEID la presiunea creată de staţiile de hidrofor care vor fi amplasate adiacent rezervoarelor de înmagazinare a apei

Presiunea în reţeaua de distribuţie a apei se asigură prin intermediul instalaţiei de hidrofor, presiunea la plecare fiind de 45 mCA.

Pe suprafaţa amplasamentului nu există instalaţii pentru recircularea apei.

Apa pentru stingerea incendiilor:

Apa pentru stingerea incendiilor se asigură din sursa subterană proprie prin intermediul instalaţiei de hidrofor şi a reţelei de hidranţi exteriori şi interiori. Rezerva intangibilă de apă de incendiu este păstrată în rezervorul de apă potabilă.

Volumul intangibil de apă pentru stingerea incendiilor este de 200 mc.

Apa folosită se va asigura din sursele de apă existente (apa potabilă şi cea tehnologică), care respectă LMA prevăzuţi în Legea 458/2002 la toţi indicatorii de potabilitate.

LINIILE DE ADĂPARE

Liniile de adăpare din fiecare hală sunt alcătuite din:

- 5 linii de adăpători cu picurătoare , suspendate, cu manşoane de joncţiune, nipples şi tăviţe pentru picături

- racordul la reţeaua de alimentare, cu dozator de medicamente, tip Dozxatronum 9-3400L/h 0,2-2,5% -1 bucată, 0,27-6,00 bar

- sisteme de ridicare a circuitelor manuale cu lanţ din oţel fixat pe structura halei

- manşoane de joncţiune şi tăviţe pentru picături

- dispozitiv anticatarare

- filtru decantor

SISTEMUL ELIMINARE APĂ UZATĂ

Sistemul de canalizare al Fermei este alcătuit din:

- reţele exterioare de canalizare

  - reţele exterioare de ape uzate menajere, din conducte PEID, Dn 200 mm, lungime totală de 60 ml;

  - reţele exterioare de ape uzate tehnologice, sunt reprezentate de rigole  betonate până în capătul halelor după care sunt preluate de  conducte PVC, cu lungimea totală de 750 ml;

    - bazine de stocare a apelor uzate

      - bazin vidanjabil pentru ape uzate menajere, din beton armat, cu volumul de 100 mc;

      - bazin din beton armat (subteran), cu volumul de 500 mc, pentru colectarea apelor uzate tehnologice şi a apelor de ploaie.

Apele uzate provenite de la punctele de folosinţă apă din filtrul sanitar, clădire birouri, etc. sunt ape uzate cu caracter menajer, ce se colectează printr-o instalaţie de canalizare interioară şi se evacuează şi colectează la exterior prin colectoare orizontale de serviciu, în bazine vidanjabile. Apele uzate se vor încadra în parametri normativului N.T.P.A. 02/2005, pentru descărcarea în sisteme de canalizare orăşeneşti. Instalaţia de canalizare se va executa din tuburi de polipropilenă pentru canalizare îmbinate elastic cu inele de cauciuc.

În procesul tehnologic de creştere, pe pardoseală, pe aşternutul permanent, la finele ciclului de producţie se produc deşeuri solide care sunt evacuate mecanic din hale, încărcate și preluate de către mijloacele de transporta ale S.C. ALCOPROD SERVICE S.R.L. și transportate la batalul impermeabilizat a S.C. VIS AGRI S.R.L. Glodeanu Siliștea în vederea stocării și utilizării ca îngrășământ natural (conform contractului de prestări servicii nr. 868 DIN 11.08.2014

Apele uzate rezultate din igienizarea halelor la încheierea unui ciclu de producţie şi apele meteorice sunt colectate prin rigole deschise trapezoidale din beton şi descărcate în colectoarele principale amplasate la capetele halelor.

Apele menajere uzate, provenite de la grupurile sanitare şi filtrele sanitare ale fermei  din complexul zootehnic Dulbanu, sunt colectate, prin intermediul unor conducte din PEID, cu Dn = 200 mm, în lungime totală de 60 m, într-un bazin vidanjabil etanş, din beton armat, fiecare cu V = 100 mc. Periodic aceste ape vor fi vidanjate, transportate şi descărcate în staţia de epurare a municipiului Urziceni (cf. contractului nr. 418 din 24.09.2014 privind preluarea şi epurarea apelor uzate, încheiat între S.C. Vox Agri S.R.L. Urziceni şi S.C. Ecoaqua S.A. Călăraşi).

Parametrii de calitate ai apelor uzate transportate la staţia de epurare se vor încadra, în limitele legale, conform Normativului privind condiţiile de descărcare în reţelele publice de canalizare a apelor uzate, normativul NTPA 002/2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare şi H.G. 352/2005  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate și a prevederilor contractului încheiat între cele două societăți comerciale.

Apele tehnologice uzate rezultate de la igienizarea periodică a halelor de creştere-îngrăşare a puilor, din fermă, vor fi colectate gravitaţional prin intermediul a 9 rigole exterioare, fiecare prevăzută cu câte un separator de nămol. Apele uzate vor fi preluate de o conductă din PVC KG cu Dn = 250 – 315 mm şi dirijate gravitaţional spre un bazin, etanş, din beton armat, cu V = 500 mc.Lungimea retelei de ape uzate tehnologice este de 1100 m.

Apele meteorice colectate de pe clădirile fermei şi din incinta amenajată a acesteia, se vor scurge gravitaţional, prin intermediul unei conducte din PVC KG cu Dn = 160 mm, în reţeaua de canalizare pentru apele tehnologice uzate, prin intermediul căreia vor ajunge în bazinele de colectare-stocare temporară a apelor tehnologice uzate, realizându-se astfel o diluţie naturală a apelor rezultate de la igienizarea periodică a halelor de creştere a puilor.

Concentraţii admise poluanţilor în apele uzate menajer evacuate de pe amplasamentul fermei

| Poluanţi eliminaţi în apa uzată tehnologic | Concentraţii admise conform NTPA 002/2002 şi HG 352/2005 (mg/l) |
| --- | --- |
| pH | 6,5 – 8,5 |
| Materii în suspensie (MS) | 250,0 |
| CBO5 | 250,0 |
| Substanţe extractile cu eter de petrol | 20,0 |
| CCOCr | 350,0 |
| CCO- Mn | 235 |
| NH4 | 30,0 |
| Fosfor total (P) | 5,0 |
| Detergenţi sintetici biodegradabili | 30,0 |
| Sulfuri și H2S | 0,50 |
| Reziduu filtrat, uscat la 105°C | 2000 |
| Temperatura | 30°C |

După o staţionare de 3 – 4 luni în bazinul de stocare temporară, apele uzate tehnologic diluate în amestec cu apele meteorice, vor respecta condiţiile din actele normative şi studiile agrochimice şi vor putea fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole ale terţilor (cf. contractului de prestări servicii nr. 868 din 11.08.2014 încheiat între S.C. Vis Campi S.R.L. şi  S.C. Vis Agri S.RL. Glodeanu Siliştea), conform prevederilor BAT, ordinele comune ale M.M.G.A. şi M.A.P.D.R.  nr. 344/708/2004, 242/197/2005 şi 1182/1270/2006, STAS nr. 9450 – 88 şi Codului bunelor practici agricole vol. I „Protecţia apelor împotriva poluării cu fertilizanţi proveniţi din agricultură şi prevenirea  fenomenelor de degradare a solului, provocate de practicile agricole”.

Administrarea apelor pe terenurile agricole se va realiza cu o vidanjă specială.  Înaintea utilizării acestor ape tehnologice se vor face analize privind încadrarea în prevederile studiului agrochimic întocmit de Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău.

Nămolul rezultat în urma stocării temporare a acestor ape în bazinul vidanjabil şi cel colectat  periodic din cele 8 separatoare de nisip ale reţelei de rigole, va fi administrat pe terenurile agricole ale terţilor,  împreună cu apele uzate tehnologic.  Cu respectarea aceloraşi măsuri.

Volume de apă uzate  evacuate din Ferma 2:

- ape menajere uzate, Qm:

    - volum zilnic maxim = 2,3 mc;

    - volum zilnic mediu =  1,9 mc;

    - volum zilnic minim =  1,4 mc;

    - Q orar maxim = 0,00003 mc/s;

    - V anual = 0,76 mii mc.

- ape tehnologice uzate, Qtm:

    - volum zilnic maxim = 5,4 mc;

    - volum zilnic mediu = 4,5 mc;

    - volum zilnic minim = 3,4 mc;

    - Q orar maxim = 0,00006 mc/s;

    - V anual = 1,78 mii mc.

Instalaţiile de preepurare existente pe amplasamentul fermei 2:

      - un bazin vidanjabil etanş din beton armat cu V = 100 mc, pentru apele menajare uzate, provenite de la filtrul sanitar şi grupul sanitar al Fermei nr. 2;

      - un bazin etanş, din beton armat cu volumul V = 500 mc, pentru colectarea – stocarea temporară a apelor tehnologice uzate rezultate de la igienizarea periodică  a halelor de creştere – îngrăşare a puilor, precum şi colectarea apelor meteorice căzute pe clădiri şi în incinta amenajată a Fermei;

      - 8 separatoare de nisip, îngropate, etanşe, din beton armat, situate la capătul celor 8 rigole  exterioare deschise folosite pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate rezultate de la igienizarea periodică a halelor de creştere ale Fermei2.

LINIA DE HRĂNIRE

- buncăr exterior din tablă galvanizată, cu capacitatea de 25 mc prevăzut cu deschidere de la pământ cu coardă, chepeng cu capac cu role pentru o deschidere uşoară, scară cu protecţie, bandă de nivel transparentă, tiranţi cu expansiune pentru fixare; toată partea metalică este realizată din fier zincat la cald;

- linie de alimentare cu hrană, tip Feed supply Flex Vey 90, pentru transportul hranei de la siloz la minibuncărele liniilor de alimentare. Linia este alcătuită din:

- casetă de scoatere din siloz;

- spirale din oţel zincat;

- grup de tracţiune prevăzut cu motoreductor şi micro de siguranţă.

- linie furajare, tip Augermatic with FLUXX , automate, suspendate, 4 /hală.

## SISTEMUL DE ILUMINAT

Sistemul de iluminat din hale este  alcătuit din:

- 5  linii de lumină, tip Light w/energy sav. lămpi  60 P 300 lm, IP54

- sistem de reglare a intensităţii luminii.

## SISTEMUL DE VENTILAŢIE

Sistemul de ventilaţie, format din:

- ventilatoare tip CL 2400 FLEX) cu deschidere automată, plasă de protecţie a părţii interne, amplasate pe coama halei; admisia aerului se va face prin intermediul a 78 clape de admisie/hală, uniform distribuite pe pereţii laterali

- 6 ventilatoare de coamă/hală cu capacitatea de 13.800 mc/ora;

- 12 ventilatoare, montate pe frontonul din spate al fiecărei hale, cu capacitatea de 35.000 mc/oră;

- calculator proces fără monitor, pentru  comanda climatizării:

- ventilatoare cu automate de protecţie, cu viteză fixă cu pornire pe blocuri;

- 1 piston pentru deschiderea şi închiderea ferestrelor;

- alarmă de semnalizare a nivelului de minim şi maxim al temperaturii şi a lipsei de curent, cu sirenă acustică;

- termostat.

## GRUPUL ELECTROGEN

În eventualitatea unor întreruperi ale alimentării cu energie electrică datorate unor incidente care afectează rețeaua electrică din zonă, ferma a fost dotată cu un generator electric  Generatorul electric este amplasat în incinta postului trafo într-o incintă cu dimensiunile 6,00m x 4,00.

Generatorul electric este de tip CATERPILLAR OVERSEAS S.A.,   Model= GEH 250-2,  200KW 0,80 COS  400/230VOLT 50Hz. Pentru producerea energiei electrice utilizează motorină  și este dotat cu un rezervor de 200 l.  Consumul este de 32 l/h.

## DEPOZITUL DE COMBUSTIBIL

Pe suprafața amplasamentului este un rezervor de 200 l atașat generatorului electric.

## PARCUL AUTO

Parcul auto al fermei cuprinde un singur agregat  - tractor cu încărcător frontal – utilizat la scoaterea așternutului îmbibat cu dejecții din hale. Mijloacele de transport care asigură aprovizionarea cu furaje și transportul dejecțiilor aparțin grupului de firme din care face parte S.C. VIS CAMPI S.R.L. și nu staționează pe amplasament decât atât cât este necesar pentru încărcare/descărcare.

Pe suprafața amplasamentului fermei nu se vor executa reparații ale utilajelor sau mijloacelor de transport – unitatea nu dispune de spații sau personal calificat în acest sens.

Defecțiunile apărute la utilajul din dotare sau la mijloacele auto care asigură aprovizionare și preluarea deșeurilor vor fi remediate la unități specializate și autorizate în vederea executării acestor lucrări.

Reviziile utilajelor și mijloacelor de transport vor fi realizate la unități specializate.

## II.4. FOLOSIREA TERENULUI DIN ÎMPREJURIMI

## Terenurile din vecinătatea amplasamentului analizat au folosinţă agricolă.

## II.5. UTILIZAREA CHIMICĂ

Toate produsele chimice folosite sunt achiziţionate numai de la furnizori autorizaţi pentru care va fi ţinută o evidenţă completă. Inofensivitatea chimică şi documente privind siguranţa sunt obţinute de la fabricanţi şi ţinute într-un dosar de evidenţă. O prezentare a produselor chimice care vor fi folosite pe amplasament sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Produsele chimice folosite pe amplasament

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau a preparatului chimic | Clasificarea substanţelor sau a preparatelor chimice |
| --- | --- |
|  | Categorie Periculoase/nepericuloase (P/N) | Periculozitate | Faze de risc |
| ACIFOAM HI | P | Coroziv – provoacă arsuri | R 34 |
| SANIBIOTEC | P | Provoacă arsuri; Iritant pentru sistemul respirator; Toxic prin inhalare şi prin înghiţire; Provoacă sensibilitate prin inhalare şi în contact cu pielea. Risc pentru mediu – foarte toxic pentru organismele acvatice. | R 34 , R37, R23/25 R42/43 R50 |
| SANITAS FORTE VET | P | Nociv prin inhalare si prin înghiţire; Provoacă arsuri; Poate provoca sensibilizare prin inhalare si in contactul cu pielea. O diluţie de sub 10 ppm glutaraldehida nu are efect negativ asupra mediului sau asupra sistemului de tratare a deşeurilor. Produsul diluat se biodegradează rapid. | R20/22 R34 R42/43 |
| VIREX | P | Dăunător daca este înghiţit. Cauzează arsuri grave. Produsul este biodegradabil imediat. Este improbabil ca produsul sa se bioacumuleze | R22 R35 |
| VIRAKIL NG | P | Foarte toxic pentru organismele acvatice; Provoacă sensibilitate prin inhalare şi în contact cu pielea; Nociv în caz de inhalare sau înghiţire; Cauzează arsuri grave. | R 50 R 42/43 R 20/22 R 35 |
| DM – CID – S | P | În contact cu acizii degajă gaze toxice; Provoacă arsuri grave; Foarte toxic pentru organismele acvatice; | R 31 R 34 R 35 R 50 |

Gospodărirea substanţelor chimice se va face numai de personalul autorizat şi în conformitate cu recomandările din fişele de securitate. Depozitarea temporară acestor produse se va face în încăperi special amenajate. În Ferma 2 nu se vor exist substanţe chimice periculoase în stoc, acestea se vor comanda în funcţie de necesităţi şi vor fi consumate în scurt timp de la livrare.

Ambalajele substanţelor dezinfectante, după golire, sunt colectate selectiv în recipiente speciale și eliminate printr-o firmă specializate – S.C. DERATY MAX S.R.L. conform contractului nr. 4495 din 01.09.2014.În anexe sunt prezentate fişele tehnice de securitate ale substanţelor dezinfectante şi ale detergenţilor.

Pe suprafaţa amplasamentului nu vor fi făcute stocuri din aceste substanţe. Acestea vor fi achiziţionate înainte de a fi utilizate cantităţile necesare pentru o perioadă de timp.

## II. 6. TOPOGRAFIE ŞI SCURGERE

Sub aspect fizico – geografic zona Dulbanu – Amaru este amplasată în partea estică a câmpiei Române, în cadrul unei subunităţi a acesteia, Câmpia Sărată. Configuraţia terenului pe amplasamentului fermei este cvasiplană.

Sub aspect morfologic zona este o câmpie de acumulare recentă - cuternară, neomogenă din punct de vedere al genezei. Suprafaţa topografică a acestei câmpii este slab ondulată, fiind constituită, în mare parte, prin îngemănarea glacisurilor şi conurilor de dejecţie create de cursurile de apă care au traversat acest teritoriu. Panta generală a terenului din zonă este înclinată uşor spre S – SE.

Din punct de vedere morfometric, altitudinea medie înregistrată pe amplasamentul analizat variază între 76,2 şi 78,5 m.

## II.7. GEOLOGIE ŞI HIDROGEOLOGIE

Geologic, zona de studiu se încadrează în partea nord-estică a Platformei Moesice, al cărui fundament paleozoic apare la zi pe malul drept al Dunării. Deasupra fundamentului s-au depus depozite neogene cu grosimi de peste 1000 m, dar importanţă hidrogeologică prezintă numai formaţiunile cuaternare şi pliocene.

Foraje executate în zona de studiu la adâncimi de 100 – 120 m au interceptat depozite constând dintr-o alternanţă de argile şi nisipuri heterogene care suportă, la suprafaţă, o pătură de depozite deluvial-proluviale cu aspect loessoid având grosimi de 5 – 15 m şi considerată de vârstă holocen inferioară.

Grosimea stratului de sol este relativ mare, ajungând la cca. 1,0 m. Cernoziomurile au un potenţial de fertilitate foarte ridicat, fapt ce determina folosirea lor la numeroase culturi, dintre care grâul şi porumbul ocupă cea mai mare parte a terenurilor agricole; în zona se mai cultivă şi alte plante, cum ar fi floarea soarelui, sfeclă de fermă, pomi fructiferi, etc.

În vederea constatării gradului de poluare a solului au fost efectuate probe 2 probe de sol pe suprafaţa amplasamentului astfel:

- proba 1 – sol din zona în care va fi platforma de depozitare temporară a dejecţiilor;

- proba 2 – martor din zona limitrofă.

Conform raportului de încercare prezentat în anexă nu au fost înregistrate depăşiri ale indicatorilor analizaţi pentru pragurile de alertă ale arealelor mai puţin sensibile conform Ordinului M.A.P.P.M. 756/1997 – tip de folosinţă în care se încadrează Ferma 2 Dulbanu.

Sub depozitele loessoide, fluviatile şi cele eoliene care alcătuiesc primul orizont de la suprafaţa, cuaternarul mai este reprezentat şi prin:

    - stratele de Cândeşti, constituite din nisipuri şi pietrişuri cu intercalaţii argiloase;

    - stratele de Frăţeşti cu nisipuri şi pietrişuri;

    - complexul marnos;

    - nisipuri de Mostiştea.

Apele subterane vor constitui sursa de alimentare cu apă pentru complexul de creştere a puilor pentru carne, prin intermediul celor două foraje, aferente fiecărei ferme.

APĂ  POTABILĂ,  FERMA 2 AMARU

PARAMETRI FIZICO-CHIMICI

| Nr. crt. | Caracteristica, UM | Metoda de analiza | Valoare CMA cf. Legea 458/2002 | Valoare determinata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proba nr.1-F1 | Proba nr.2-F2 |
| 1. | Caracteristici senzoriale -culoare,grade **) | STAS6322-61 IL-FC-0 | Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala |  |  |
|  | -miros,grade**) | SRISO1622/2000 IL-FC-036 |  |  |  |
|  | - gust,grade**) |  |  |  |  |
| 2. | Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) | SRISO10523/2009 IL-FC-019 | 6.5…9.5 | 7.67 | 7.40 |
| 3. | Conductivitate electrica,µs/cm la 200C | SREN27888/97 IL-FC-020 | Max. 2500 | 1140 | 1140 |
| 4. | Temperatura,0C | STAS 6322-87 IL-FC-036 | - | 17.6 | 17.6 |
| 5. | Turbiditate, UNT | SR EN ISO 7027/2001 IL-FC-041 | Max. 5 | 1.13 | 1.24 |
| 6. | Alcalinitate p si m, mval/ l | SRISO9963-1:2002 IL-FC-021 | - | 20,20 | 24.99 |
| 7. | Azotaţi (NO3-),mg/l | SR ISO 7890-2:2000 IL-FC-023 | Max. 50 | 5.29 | 5.74 |
| 8. | Azotiţi (NO2-),mg/l | SR EN 26777:2002; SR EN 26777:2002 /C91:2006 IL-FC-024 | Max. 0.5 | 0.12 | 0.08 |
| 9. | Amoniac (NH4+),mg/l | SR ISO 5664/2001 IL-FC-022 | Max. 0.5 | lipsa | Lipsa |
| 10. | Cloruri (Cl-),mg/l | SR ISO 9297/2001 IL-FC-027 | Max. 250 | 67.5 | 65.57 |
| 11. | Clor rezidual liber, mg/l | SR EN ISO 7393/2002 IL-FC-034 | Max.0,5 | - | - |
| 12. | Duritate totala,grd.germane**) | STAS3026-76 IL-FC-028 | Min. 5 | 19,79 | 19.79 |
| 13 | Oxigen dizolvat (O2),mg/l | SR EN 25814:1999 IL-FC-032 | Min. 5 | 7.1 | 6.0 |
| 14. | Substanţe organice oxidabile (permanganat de potasiu) | STAS 3002-85 IL-FC-025 | Max. 5,0 | 3.16 | 4.42 |
| 15 | SODIU,mg/L | AAS | - | 27.61 | 27.59 |
| 16 | Calciu,mg/L |  | - | 4.2 | 4.33 |
| 17 | Magneziu, mg/L |  | - | 5.33 | 4.38 |
| 18 | Potasiu, mg/L |  | - | 0.87 | 0.86 |
| 19 | Mangan, mg/L |  | MAX.0.05 | <0.04 | <0.04 |
| 20 | Fer, mg/L |  | Max.0.3 | <0.04 | <0.04 |
| 21 | Zinc, mg/L |  | - | <0.04 | <0.04 |
| 22 | Cupru,mg/L |  | Max. 0.01 | <0.001 | <0.001 |
| 23 |  |  |  |  |  |

După cum se observă din tabelul de mai sus, în puţurile cu adâncimi cuprinse între 45  şi 50 m, nu au fost înregistrate poluări ale freaticului.

Sub raportul mineralizării, apele subterane au o mineralizare medie, aceste ape fiind în general potabile, parametrii de calitate încadrându-se în prevederile Legii 458/2002, care stabileşte calitatea apei potabile; aceste ape se folosesc pentru alimentarea cu apă a locuitorilor din zonă și pentru adăparea animalelor.

Datele provenite de la forajele executate în zonă arată că sub aspect hidrogeologic, teritoriul menţionat se caracterizează prin existenţa a două categorii de acvifere:

a) complex acvifer freatic;

b) complex acvifer de adâncime, sub presiune.

a. Complexul acvifer freatic are nivelul piezometric al pânzei freatice la adâncimi de 3 – 4 m. Din punct de vedere hidrochimic apa freatică din zonă înregistrează depăşiri frecvente în ceea ce priveşte duritatea, clorurile, azotaţii, materiile organice şi fierul.  Alimentarea acestui strat acvifer se face direct din  precipitaţiile atmosferice şi din afluxul provenit din zona colinară. Sub aspectul calităţii fizico-chimice apele freatice de la baza loessului nu se încadrează în normele de potabilitate, apa fiind puternic mineralizată (gust sărat).

b. Stratele acvifere sub presiune se întâlnesc de la adâncimea de peste 40,0 m şi constau dintr-un orizont de nisipuri heterogene cu pietrişuri, groase de cca. 10-20 m şi din două-strate de nisipuri de 2 – 5 m grosime; astfel forajul existent în incinta fostei Ferme zootehnice Amaru având talpa la 60,0 m a interceptat şi captat acviferul sub presiune între 45,0 - 55,0 m. Nivelul hidrostatic a fost întâlnit la adâncimea de - 9 m, cel hidrodinamic s-a stabilizat la – 10,0 m. În urma pompărilor experimentale s-a obţinut un debit de cca. 20 mc/h (5,5 l/s) revenind cu un debit specific egal cu 5,5 l/s/m denivelat; referitor la calitatea apei s-a constat că aceasta se încadrează în prevederile Legii 458/2002, care stabileşte calitatea apei potabile.

## II.8. HIDROLOGIE

Amplasamentul fermei este situat în bazinul hidrografic Ialomiţa – cod cadastral XI – 1. (subbazinul Sărata, cod cadastral XI-1.22.), cursul de apă – pârâul Ghighiu, afluent al Săratei, cod cadastral XI -  1.22.4. Pârâul. Pârâul Ghighiu are lungimea de 44 km şi  un bazin hidrografic cu o suprafaţă de 573 kmp, porneşte de la Istriţa şi curge în direcţie sudică.

Zona de amplasament se situează la distanta faţă de ape de suprafaţa.

## II.9. AUTORIZAŢIE ACTUALĂ

Pentru realizarea investiţiei “Construcţia Fermei de  creştere  a puilor de carne aparţinând S.C. VIS CAMPI S.R.L., din comuna Amaru, Jud. Buzău” societatea a obtinut Acordul de mediu nr.51/2011.

În prezent, terenul în suprafaţa de 40 ha identificat prin numărul cadastral 4256, obţinut prin contractul de superficie nr. 1264 din data de 28.10.10 de S.C. VIS CAMPI S.R.L., are întocmit PUZ fiind trecut din categoria de folosinţă agricol în  categoria de folosinţă intravilan (curţi-construcţii).

Planul urbanistic zonal pentru obiectivul analizat a primit Avizul de mediu de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău.

Proiectul propus a fost supus avizării de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi parcurgând procedura de evaluare a impactului şi a obţinut acordul de mediu.

## II.10. DETALII DE PLANIFICARE

Acţiunile planificate pentru supravegherea calităţii amplasamentului sunt prezentate în planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat care conţine măsuri şi activităţi pentru prevenirea poluărilor accidentale şi supravegherea calităţii mediului pe amplasament.

## II.11. INCIDENTE LEGATE DE POLUARE

Conform informaţiilor deţinute de S.C. VIS CAMPI S.R.L. şi raporturilor anuale ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, în zonă şi pe amplasamentul fermei nu au fost semnalate poluări semnificative ale factorilor de mediu sau poluări accidentale.

## II. 12. VECINĂTATEA CU ZONE SENSIBILE, HABITATE PROTEJATE SAU EXISTENŢA DE SPECII PROTEJATE ÎN APROPIERE

## Amplasamentul Fermei 2 Dulbanu este amplasat la 1,4 km faţă de ROSPA 0112 Câmpia Gherghiţei. Suprafaţa ariei Natura 2000 este de 7588  ha şi cuprinde următoarele clase de habitate:

N06	 21%		 511, 512 Râuri, lacuri

N07 	5 4 %		11, 412 Mlaştini, turbării

N12 	48 %		211 - 213 Culturi (teren arabil)

N14 	21 %		231 Păşuni

N15	  2 %		 242, 243 Alte terenuri arabile

## N22  	   3 % 		332, 333 Stâncării, zone sărace în vegetaţie

## La nivelul ROSPA 0112 Câmpia Gherghiţei sunt prezente lacurile Boldeşti-Grădişte, Sălciile şi Fulga, reprezentative ca arii de reproducere, hrănire, pasaj de migratei pentru un număr mare de specii de păsări protejate. Au fost observate 116-132 specii in perioada 2008-2010. Aici se întâlnesc colonii mixte de stârci galbeni, roşii, cenuşii şi pitici, lopătari şi ţigănuşi. Prin observaţiile de teren ale reprezentanţilor SOR a fost identificată prezenţa unei specii rare în România, fugaciul mare (Calidris canutus) dar şi specii rare de răpitoare de zi aflate în pasaj cum ar fi codalbul, uliganul pescar, şerparul. Gârliţa mare (Anser albifrons) se aglomerează pe timpul iernii în perimetrul sitului şi se hrăneşte pe câmpurile din zona Sălciile-Rudeanu. Zona adiacenta luciului de apă prezintă suprafeţe suficient de mari, compacte, de stuf, oferind condiţii de adăpost şi cuibărire pentru numeroase specii de păsări acvatice.

Zona a fost declarată arie de protecţie specială avifaunistică  prin HG 971 privind modificarea şi completarea H.G. 1284 din 2007 privind declararea ariilor speciale de protecţie avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Conform formularului standard Natura 2000 obiectivele de protecţiei ale ROSPA 0112 Câmpia Gherghiţei sunt specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, prezentate mai jos.

În formularul standard Natura 2000 pentru ROSPA 0112 Câmpia Gherghiţei  sunt menţionate specii de păsări cu migraţie regulată nemenţionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Specii de păsări cu migraţie regulată nemenţionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Suprafaţa ocupată de ROSPA 0112 Câmpia Gherghiţei a fost declarată şi sit de importanţă comunitară prin ordinul Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

## II. 13. CONDIŢIILE CLĂDIRILOR

Suprafața de 6,62  ha din care 20566  mp suprafaţă totală construită, 300 mp parcări și 750 mp căi de acces, restul suprafeței va fi cultivată cu lucernă.

Cele 8 hale de pe amplasamentul S.C. VIS CAMPI S.R.L. în care se va monta echipamentul tehnologic sunt construcţii de tip ‘’parter’’ având următorul sistem constructiv:

- fundaţii izolate din beton armat;

- suprastructura din pereţi din beton armat, respectiv stâlpi din beton armat şi stâlpi metalici;

- închideri perimetrale din panouri termoizolante;

- ferme metalice grinzi cu zabrele;

- învelitoare din tablă;

Celelalte obiective existente în cadrul fermelor sunt de tip „parter” ca regim de înălţime şi au următorul sistem constructiv:

    - filtrul sanitar

      - fundaţii continue  din beton armat;

      - zidărie portantă din cărămida, întărită cu sâmburi şi centuri din beton armat;

      - acoperiş tip „şarpantă” din lemn, prevăzut cu învelitoare din tablă;

            - postul trafo:

              - fundaţii continue  din beton armat;

              - zidărie portantă din cărămidă, întărita cu sâmburi şi centuri din beton armat;

              - acoperiş tip ”şarpantă” din lemn, prevăzut cu învelitoare din tablă;

                - cabină poartă

- fundaţii continue  din beton armat;

- zidărie portantă din cărămidă, întărită cu sâmburi şi centuri din beton armat;

- acoperiş tip „şarpantă” din lemn, prevăzut cu învelitoare din tablă;

- magazia - depozit piese de schimb

- fundații din beton armat;

- suprastructura realizată din confecții metalice;

- închideri perimetrale din panouri termoizolante;

- învelitoarea este din tablă și pe o structura formata din ferme  metalice tip grinzi cu zăbrele.

          - rezervoarele, fosele vidanjabile şi fosele apă tehnologică au următorul sistem constructiv:

            - radier general din beton armat;

            - pereţi structurali din beton armat;

            - acoperiş tip „terasă” din beton armat.

Încadrarea construcţiilor în categorii şi clase de importanţă:

              - potrivit „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor’’ aprobat cu HGR nr. 766/1997, construcţiile cu regimul de înălţime „parter” fac parte din categoria de importanţă „C” – clădiri de importanţă normală;

              - din punct de vedere al Normativului P 100/1992 privind proiectarea antiseismica a construcţiilor, clădirile se încadrează în clasa a III-a, importanţă normal.

Exigenţa de performanţă

- legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, a legalizat constituirea în România a sistemului calităţii în construcţii;

- prin acest sistem se urmăreşte ca realizarea şi exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente să fie de o calitate superioară, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de confort şi de siguranţa a utilizatorilor, a protejării mediului înconjurător;

- astfel, au devenit obligatorii realizarea şi menţinerea pe toată durata de existentă a construcţiilor aferente, a următoarelor cerinţe de calitate obligatorii:

  - rezistenţa şi stabilitate;

  - siguranţa în exploatare;

  - siguranţa la foc;

  - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

  - izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie;

  - protecţia împotriva zgomotului;

    - în procesul de exploatare, obiectivului îi vor fi asigurate valorile prescrise de durabilitatea faţă de factorii de exploatare subiectivă, precum şi faţă de agenţii climatici ai mediului;

Executarea săpăturilor

- săpăturile au fost realizate conformitate cu prevederile din „Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale” indicativ C 169/88.

Executarea umpluturilor

- umpluturile de pământ în jurul fundaţiilor sau sub pardoseli au fost executate conform normativ C 169-88;

- umpluturile au fost executate în straturi elementare de 10-15 cm care ulterior au fost compactate cu maiul mecanic sau manual, până la atingerea unui grad de compactare mediu de 95% şi minim de 92%;

Executarea fundaţiilor

- lucrările de fundaţii au fost executate în conformitate cu prevederile din “Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii la construcţii” indicativ P10-86;

- rosturile de turnare se încadrează în prevederile din ‘’Prescripţii tehnice - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat”, indicativ NE 012-99, aprobat de M.L.P.A.T. cu ordinul nr. 59/N din 24 august 1999;

- lucrările au fost recepţionate în conformitate cu normativul C 56-85;

## II.14. RĂSPUNS DE URGENŢĂ

Ferma 2 a S.C. VIS CAMPI  S.R.L. nu intră sub incidenţa prevederilor Directivei SEVESO transpusă în legislaţia naţională prin H.G. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

# CAPITOLUL III

# ISTORICUL TERENULUI

Utilizarea anterioară a suprafeţelor propuse pentru construcţia fermei 2 a S.C. VIS CAMPI S.R.L. a fost teren agricol şi nu au fost identificate poluări istorice ale amplasamentului.

Pentru schimbarea utilităţii terenului a fost solicitată elaborarea unei documentaţii P.U.Z. care a parcursul evaluarea de mediu SEA pentru planuri şi programe prin elaborarea raportului de mediu.

Pentru obţinerea acordului de mediu a fost parcursă procedura EIA şi a fost emis „Acordul de mediu ” nr. 51 din 07.11.2011.

# CAPITOLUL IV

# RECUNOAŞTEREA TERENULUI

## IV.1. PROBLEME IDENTIFICATE

Pe suprafaţa amplasamentului nu au fost identificate probleme în sensul menţionat de Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul 36 din 7 ianuarie 2004.

## IV.2. PROBLEME RIDICATE

Pe suprafaţa amplasamentului nu există probleme în sensul menţionat de Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul 36 din 7 ianuarie 2004.

## IV.3. DEPOZITUL CHIMIC

Ferma 2 a S.C. VIS CAMPI SR.L. nu va avea depozit chimic, preparatele chimice utilizate pentru dezinfecţie vor fi procurate în cantitate mică, suficientă pentru a satisface necesităţile din perioada de vid sanitar, vor fi stocate perioade scurte de timp în clădirea filtrului sanitar.

## IV.4. INSTALAŢIA DE TRATARE A REZDUURILOR

Dejecţiile de la activitatea de creştere a păsărilor, evacuate de la Ferma 2 sunt livrate pentru folosirea ca fertilizant pe terenuri agricole; cantitatea de dejecţii rezultate va fi de cca.  3500 to/an.  Conţinutul de substanţe active ale dejecţiilor de pasăre este:

- azot		8-23 kg/to

- fosfor		12-20kg/to

- potasiu	7-12kg/to

Cantitatea anuală de dejecţii de pasăre va fi de 3.500 t/an.

Cantitatea medie totală de azot din dejecţiile de pasăre:

15 kg/t x 3.500 t/an = 52.500 kg/an

- suprafaţa de teren necesară se calculează cu relaţia:

Sta=Ct az./Doz.az., în care:

Sta = suprafaţa de teren agricol necesar în vederea 					fertilizării

Ct az.= cantitatea anuală de azot rezultat ă de la fermă  					(52.500 kg/an)

Doza de azot/ha = 210 kg/an (17 0kg/an după primii patru ani)

Sta1= 52.500 kg/an : 210 kg/an = 250,0 ha (primii 4 ani)

Sta2= 105.000 kg/an : 170 kg/an = 308.8 ha (după primii patru ani)

## IV.5. ARIA INTERNĂ DE DEPOZITARE

SPAȚII DE DEPOZITARE MATERII PRIME

Pe suprafața amplasamentului există următoarele spații de depozitare:

    - în clădirea filtrului sanitar sunt amenajate spații de depozitare temporară pentru substanțele utilizate la igienizare;

    - farmacia, situată în clădirea filtrului sanitar, cuprinde spații de depozitare temporară pentru medicamente și vaccinuri;

    - rezervorul de apă tehnologică este amplasat subteran, are capacitatea de 500 mc,

    - buncăr exterior din tablă galvanizată, cu capacitatea de 25 mc pentru stocarea temporară a nutrețurilor/hala.

SPAȚII DE DEPOZITARE DEȘEURI ȘI APE UZATE

Pe suprafaţa amplasamentului nu există depozite de deşeuri în conformitate cu prevederile H.G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, ci doar facilităţi de stocare temporară.

depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;

- spaţii interne de depozitare a deşeurilor, adică depozite în care un producător de deşeuri execută propria eliminare a deşeurilor la locul de producere;

- o suprafaţă permanent amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a deşeurilor, dar exclusiv:

- instalaţii unde deşeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte;

- stocarea deşeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deşeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an;

Din activitatea Fermei  – creșterea puilor pentru carne la sol vor rezulta următoarele categorii de deşeuri:

- deşeuri menajere, provenite de la angajaţii care lucrează în cadrul fermei, inclusiv cele rezultate din activitatea de întreţinere a curăţeniei în amplasament; cantitatea medie de deşeuri menajere rezultată este cca 50,0 kg/zi (cca. 18,00 t/an); deşeurile menajere se depozitează în containere, de unde sunt apoi preluate periodic şi transportate la Depozitul de deşeuri, societatea urmând să încheie un contract cu o societate specializata; conform HGR 856/2002, deşeurile menajere se încadrează în categoria 20 (produse pe care deţinătorul nu le mai utilizează), grupa 20 03 01 (deşeuri municipale amestecate) – contract nr. 873/03.12.2010 cu S.C. ROSAL GRUP S.A.;

- cadavrele pasărilor, care vor fi livrate pentru îndepărtarea în siguranţă; conform HGR 856/2002, aceste deşeuri se încadrează în categoria 02 (deşeuri de la prepararea şi procesarea alimentelor), grupa 02 02 03 (deşeuri care nu se pretează consumului sau procesării); cantitatea de astfel de deşeuri este variabilă, funcţie de mortalitatea în halele de creştere; la o capacitate de 50.000 capete pe an şi o mortalitate de 2,5% rezulta o cantitate de cadavre de:

- 1 920.000 capete/an x 4,5/100 x 1,60 kg/buc/1000 = 76.,8to/an – aceste deșeuri vor eliminate de pe amplasament prin incinerare în incineratorul propriu sau prin contract nr. 1532/18.07.2012 -  fiind preluate de S.C. CLEAN TECH S.R.L.

- dejecţiile de la activitatea de creştere a păsărilor, evacuate de la Ferma 2 sunt livrate pentru folosirea ca fertilizant pe terenuri agricole; cantitatea de dejecţii rezultate va fi de cca.  3500 t/an SU; conform HGR 856/2002, acest tip de deşeuri se încadrează în categoria 02 (deşeuri de la creşterea animalelor), grupa 02 01 06 (dejecţii de la animale); dejecţiile vor fi evacuate în stare uscată la un depozit al grupului de firme, putând fi folosite la fertilizarea terenurilor agricole, conform condiţiilor impuse în BAT (Best avaible tehnology), precum şi de Ord. MMGA nr. 344/2004 şi al Ordinului comun al MMGA nr. 242/2005 şi MAPDR nr. 197/2005; așternutul și dejecțiile puilor vor fi evacuate din hală la sfârșitul fiecărei perioade de creștere și vor fi preluate de către S.C. ALCOPROD SERVICE S.R.L. și transportate la batalul impermeabilizat al S.C. VIS AGRI S.R.L. din comuna Glodeanu Siliștea (conform contractului  anexat)

    - deşeuri de ambalaje (hârtie, carton, plastic) provenite de la medicamente și substanțe folosite pentru igienizare – cod deșeu 02 01 09   și ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase – cod deșeu 15 01 10* – vor fi eliminate prin contract cu contract cu firma autorizată

    - deșeurile reciclabile colectate selectiv cca 0,5 t /an: hârtie și carton (cod 20.10.01), materiale plastice (cod 20.01.39) și sticlă (cod 20.10.02) vor fi eliminate de către S.C. ROSAL GRUP S.A. conform actului adițional nr. 1/02.05.2011 la contract nr. 873/03.12.2010;

    - deșeuri de tuburi flurescente – cod deșeu 20 01 21* și deșeuri de la echipamente electrice si electronice cu conținut de componente periculoase cod deșeu 16 02 13* - vor fi eliminate de pe amplasament prin contractul nr. 319/17.09.2014 încheiat cu S.C. GREEN WEEE INTERNATIONAL S.A ;

    - uleiul uzat – cod deșeu 13 02 65* - va fi preluat de societatea comercială care asigură service-ul utilajului de pe amplasament.

    - bazinele vidanjabile subterane – în număr de două aferente fermei, au capacitate de 100,00 mc

Pe suprafața amplasamentului nu mai există alte spații pentru depozitare permanentă.

## IV.6. SISTEMUL DE CANALIZARE

Apele menajere uzate, provenite de la grupurile sanitare şi filtrele sanitare ale fermei 1 din complexul zootehnic Dulbanu, sunt colectate, prin intermediul unor conducte din PEID, cu Dn = 200 mm, în lungime totală de 60 m, într-un bazin vidanjabil etanş, din beton armat, fiecare cu V = 100 mc. Periodic aceste ape vor fi vidanjate, transportate şi descărcate în staţia de epurare a municipiului Urziceni (cf. contractului nr. 431din 29.01.2015 privind preluarea şi epurarea apelor uzate, încheiat între S.C. Vis Campi  S.R.L. şi S.C. Ecoaqua S.A. Călăraşi).

Apele tehnologice uzate rezultate de la igienizarea periodică a halelor de creştere-îngrăşare a puilor, din fermă, vor fi colectate gravitaţional prin intermediul a 8 rigole exterioare, fiecare prevăzută cu câte un separator de nămol. Apele uzate vor fi preluate de o conductă din PVC KG cu Dn = 250 – 315 mm şi dirijate gravitaţional spre un bazin, etanş, din beton armat, cu V = 500 mc.

Apele meteorice colectate de pe clădirile fermei şi din incinta amenajată a acesteia, se vor scurge gravitaţional, prin intermediul unei conducte din PVC KG cu Dn = 160 mm, în reţeaua de canalizare pentru apele tehnologice uzate, prin intermediul căreia vor ajunge în bazinele de colectare-stocare temporară a apelor tehnologice uzate, realizându-se astfel o diluţie naturală a apelor rezultate de la igienizarea periodică a halelor de creştere a puilor.

După o staţionare de 3 – 4 luni în bazinul de stocare temporară, apele uzate tehnologic diluate în amestec cu apele meteorice, vor respecta condiţiile din actele normative şi studiile agrochimice şi vor putea fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole ale terţilor ( cf. contractului de prestări servicii nr. 868 din 11.08.2014 încheiat între S.C. Vis Campi S.R.L. şi  S.C. Vis Agri S.RL. Glodeanu Siliştea), conform prevederilor BAT, ordinele comune ale M.M.G.A.  şi M.A.P.D.R.  nr. 344/708/2004, 242/197/2005 şi 1182/1270/2006, STAS nr. 9450 – 88 şi Codului bunelor practici agricole vol. I „Protecţia apelor împotriva poluării cu fertilizanţi proveniţi din agricultură şi prevenirea  fenomenelor de degradare a solului, provocate de practicile agricole”.

Colectoarele se vor executa din tuburi de polipropilena pentru canalizare îmbinate elastic, cu inele de cauciuc.

Colectoarele canalizării au fost montate cu pante de scurgere, pentru asigurarea vitezei de autocurăţire impusă de STAS 1795 si 4163.

## IV. 7. ALTE DEPOZITE CHIMICE ŞI ZONE DE FOLOSIRE

Nu este cazul – pe suprafaţa amplasamentului nu există depozite chimice sau zone de folosire sau zone de folosire.

În incita fermei sunt amenajate facilităţi pentru a depozita temporar cantităţi minime de medicamente, vaccinuri, soluţii dezinfectante sau utilizate la igienizate. Aceste facilități sunt situate în clădirea filtrului sanitar.

Obiectivul analizat nu intră sub incidenţa Directivei SEVESO aprobată prin H.G. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Cantităţile de substanţe şi preparate chimice prezente pe amplasament sunt în cantităţi reduse deoarece medicamentele vor fi procurate în momentul constării unei necesităţi iar detergenţii şi substanţele utilizate pentru dezinfecţie vor fi aduse în incinta fermei la finalul fiecărei serii de pui.

## IV.8. ALTE POSIBILE IMPURITĂŢI REZULTATE DIN FOLOSIREA ANTERIOARĂ A TERENULUI

Nu au fost identificate ale posibile impurităţi rezultate din folosirea anterioară a terenului.

# CAPITOLUL V

# INTERPRETAREA DATELOR ŞI RECOMNDĂRI

Pe baza informaţiilor oferite de beneficiar şi a observaţiilor din teren, având în vedere totalitatea aspectelor analizate în prezenta documentaţie se poate afirma că amplasamentul care a făcut obiectul prezentului raport de amplasament nu prezintă suspiciuni de potenţiale poluări ale factorilor de mediu determinate de activităţile desfăşurate anterior construcţiei Fermei 2 a S.C. VIS CAMPI S.R.L.

Pentru evidenţierea nivelului de contaminare a amplasamentului au fost prelevate două probe de sol. Acestea au fost analizate pentru a identifica substanţele chimice prezente. Analiza a fost efectuată de către laboratoarele Tonnie Ploieşti. În urma analizei nu au fost identificate depăşiri ale indicatorilor analizaţi pentru tipul de folosinţă studiat (raportul de în cercare  în anexă).

În scopul constatării nivelului de emisii rezultate din activitate au fost efectuate buletine de încercare pentru zgomot, emisii de la gazele de ardere şi imisii în aer.

De asemenea pentru a evidenţia calitatea apei subterane au fost prelevate probe din cele două foraje care vor alimenta ferma constatându-se că indicatorii analizaţi se încadrează în concentraţiile admise pentru apa potabilă.

Pentru perioada de funcţionare a fermei vor fi implementate o serie de măsuri de protecţie a factorilor de mediu astfel încât nu există probabilitatea modificării semnificative a proprietăţilor factorilor de mediu în zonă.

Prin tehnologia propusă sunt respectate prevederile BAT / BREF privind tehnologia utilizată , consumul de apă şi energie electrică, managementul deşeurilor.

Se recomandă utilizarea unor substanţe dezinfectante cu degradare rapidă după folosire pentru a evita eliminarea în mediul natural (odată cu apa tehnologică utilizată ca fertilizant natural) a unor cantităţi de produse  toxice

Pe baza informaţiilor cuprinse în Raportul de amplasament au fost identificate zonele considerate în această etapă ca fiind cele mai importante pentru realizarea monitorizării calității factorilor de mediu.

Zone/locaţii în care se prelevează probe de sol/apă subterană. Motivaţie.

- probele de apă vor fi prelevate din următoarele locaţii:

        - puţul de apă – identifica eventuale impurificări ale freaticului;

        - în zona bazinului subteran de stocare a apelor uzate – pentru a se depista eventualele impurificări ale freaticului;

        - amplasarea unui foraj de observație în avalul amplasamentului.

- probele de sol vor fi prelevate din următoarele locaţii:

        - vecinătatea căilor de acces - identificarea poluărilor accidentale determinate de pierderile de dejecţii din mijloacele de transport;

- nivelul de zgomot va fi măsurat la limita nordică a amplasamentului, în cel mai apropiat punct de locuințele din satul Dulbanu;

- probele pentru factorul de mediu aer vor fi prelevate astfel

    - pentru imisii  din 4 locații situate astfel: 1 pe limita sudică a amplasamentului, 2 – limita vestică în spatele halelor, 3 – limita estică și 4 – nordul amplasamentului;

    - pentru emisii – coșul de evacuare a gazelor de ardere din centralele pe gaz metan.

Parametri monitorizați pentru apele subterane

| Parametrul | Punct de prelevare probă | Frecvenţa prelevărilor |
| --- | --- | --- |
| pH | Foraj de monitorizare | Semestrial |
| Reziduu filtrabil uscat la 1050 C | Foraj de monitorizare | Anual |
| Sodiu (Na+) | Foraj de monitorizare | Anual |
| Cloruri (Cl-) | Foraj de monitorizare | Anual |
| Hidrocarburi petroliere | Foraj de monitorizare | Semestrial |
| Fenoli | Foraj de monitorizare | Semestrial |
| Sulfaţi (SO42-) | Foraj de monitorizare | Anual |
| Magneziu (Mg2+) | Foraj de monitorizare | Anual |
| Calciu (Ca2+-) | Foraj de monitorizare | Anual |
| Bicarbonaţi (HCO3-) | Foraj de monitorizare | Anual |
| CBO5 | Foraj de monitorizare | Anual |
| CCO-Cr | Foraj de monitorizare | Anual |
| Nivelul apei subterane | Foraj de monitorizare | Semestrial |

Parametri monitorizați pentru factorul de mediu aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecvența de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| CO | Coș evacuare centrale termice | Anual |
| NOx |  |  |
| SO2 |  |  |
| Pulberi |  |  |
| CO | Limita amplasamentului | Anual |
| H2S |  |  |
| NO2 |  |  |
| SO2 |  |  |
| NH3 |  |  |
| Pulberi |  |  |

Parametri monitorizați pentru factorul de mediu sol

| Parametrul | U.M. | Frecvenţa prelevărilor |
| --- | --- | --- |
| pH | unități pH | Anual |
| Carbon organic | % | Anual |
| Plumb | mg/kg s.u. | Anual |
| Cadmiu | mg/kg s.u. | Anual |
| Cupru | mg/kg s.u. | Anual |
| Zinc | mg/kg s.u. | Anual |

# Text boxes

- golirea sistemelor de furajare;

- scoaterea aşternutului din hale şi transportul lui la platforma de gunoi;

- curăţarea ventilatoarelor, grinzilor, conductelor de apă;

- debranşarea instalaţiei electrice;

- dezinfecţia halelor;

- asigurarea vidului sanitary.

- încărcarea manuală a puilor în mijloace de transport;

- transportul către abator

- furajarea puilor conform reţetarului;

- asigurarea apei pentru adăpare;

- asigurarea condiţiilor de microclimat (temperatură, umiditate, ventilaţiei, iluminatului);

- controlul veterinar;

- eliminarea cadavrelor;

- medicaţie – dacă este necesar.

- transportul puilor de la staţia de incubare;

- dezinfectarea autospecialei la intrarea în fermă;

- descărcarea puilor şi introducerea lor în hale

- aşezarea aşternutului

- încălzirea halelor

- pornirea liniilor de hrănire şi adăpare

- pornirea instalaţiei interioare de iluminat

1. Pregătirea halelor pentru populare

5. Lucrări de curăţenie şi dezinfecţie a halelor

4.Depopularea halelor

3. Perioada de creştere

2. Popularea halelor

Amplasarea adăpătorilor şi hrănitorilor în ferma 1 a S.C. VIS CAMPI S.R.L.

Dozator de medicamente amplasat pe linia de adăpare

în ferma 2 a S.C. VIS CAMPI S.R.L.

Buncăr exterior din tablă galvanizată

Ventilatoare amplasate în spatele halei

Tunelul de pe lungimea halei care deserveşte sistemul de ventilaţie

Gospodăria de apă

Amplasarea Fermei 2 Dulbanu a S.C. VIS CAMPI  S.R.L.

în raport cu ariile naturale  protejate din zonă

Amplasarea Fermei 2 Dulbanu

Amplasarea Fermei 2 Dulbanu

Amplasarea forajelor

Amplasarea  Fermei 2 în cadrul unităţilor de relief din zonă

Structura subsolului pe suprafaţa amplasamentului

Amplasarea Fermei 1 Dulbanu în cadrul bazinelor hidrografice Ialomiţa – Călmăţui – Buzău

Probe aer - emisii

Probe aer - imisii

Probe apă freatic

Analize sol

Nivel zgomot

Amplasarea punctelor de prelevare a probelor

Legendă