PROIECT AL

DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat in 18.07.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. S.D.E.E. Muntenia Nord S.A – S.D.E.E. Buzau cu sediul în mun. Buzău, b-dul Mareșal Al. Averescu, nr. 3, jud. Buzău,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 7610 din data 29.06.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 18.07.2017 că proiectul ,, Lucrări de întărire LEA JT pentru alimentare pompă consumator Mocanu Florin Cosmin, sat Clondiru de Sus, com. Pietroasele, jud. Buzău’’ propus a fi amplasat în sat. Clondiru de Sus, com. Pietroasele, jud. Buzău,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului:

Intarirea retelei electrice de distributie in zona vizata va consta din realizarea urmatoarelor lucrari :

- Montare set siguranțe MPR 50A, in cutia de distributie, ultrarapide pe circuitul proiectat

- Inlocuirea conductoarelor existente bifazate de pe ax, L= 675m (exclusiv conductoare de iluminat, nul si faza iluminat, care raman in solutia de conductoare neizolate), cu fascicol trifazat de conductoare izolate torsadate

- Inlocuirea stalpilor necorespunzatori, care nu mai corespund functiei in linie si nu pot prelua eforturile induse de reteaua noua.

- Adaptarea bransamentelor existente la noile conductoare, 18 buc. bransamente monofazate.

- Montare prize de pamant

- Lucrari de demontare

Elemente  specifice caracteristice proiectului propus:

- Profilul şi capacităţile de producţie;

    - Lucrari de montare stalpi (inlocuire stalpi existenti) si montare conductoare electrice izolate de joasa tensiune pe stalpii retelei existente .

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

    - Se sapa manual pentru montarea stalpilor din beton si se planteaza cu ajutorul unei automacarale. De asemenea,  se sapa manual pentru montarea prizelor de pamant.

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Inlocuire conductoare , stalpi necorespunzatori

Se vor monta conductoare izolate torsadate noi pe axul liniei. Pe tronsoanele PT-0, 0-2, se vor inlocui conductoarele existente, cuconductoare noi, izolate, torsadate, tip T2X 50 OLAL+3x70AL mmp. Montarea conductoarelor electrice si a armaturilor metalice se face manual, conform fiselor tehnologice specifice.

Se vor inlocui stalpii necorespunzatori si care nu mai corespund functiei in linie. Stalpii noi se vor planta in domeniul public , pe marginea drumului , la limita de proprietate .

Stalpii nr. 5 si 6, tip SE4 T, sunt inclinati si deteriorati, se vor inlocui cu stalpii de sustinere tip SE4, plantati in fundatie burata.

Stalpii nr. 8 si 9, tip SE4 T, inclinati si  deteriorate, care nu respecta functia in linie, fiind in curba, se inlocuiesc cu stalpi speciali tip SE 10T, plantati in fundatie turnata.

Stalpul nr. 9 tip SC 10005 si stalpul nr. 14, tip SE 10T, inclinati, se va indrepta si se vor intari fundatiile turnate

Stalpii nr. 11, nr. 13, tip SE4 T, inclinati, se vor indrepta in fundatie burata ce se va intari cu un pahar din beton.

Stalpul nr. 12, tip SE10 T, inclinat si deteriorat, se inlocuieste cu stalp tip SE 11T in fundatie turnata, pentru prelua tragerile in colt din retea.

Stalpii nr. 15 si 16, tip SE4 T, sunt inclinati si amplasati pe proprietate private, se vor reamplasa pe domeniul public, fapt ce va conduce la schimbarea functiei lor in linie. Acesti stalpi se vor inlocui cu 2 stalpi tip 10T, plantati in fundatie turnata.

Stalpul nr. 16 existent, tip SE4T se va indrepta si va ramane ca stap intermediar pentru bransamentul existent

Se va trifaza reteaua pe axul principal 0 – 2, prin inlocuirea conductoarelor din aluminiu neizolat existente, pe lungimea de 680 m. In acest scop, se vor inlocui conductoarele bifafazate existente, cu conductoare noi, in sistem de distributie trifazat. Conductoarele utilizate vor fi torsadate cu izolatie din polietilena de tipul T2X 50 OlAl+3x70Al mmp,L=680 m.

Se vor realiza 4 prize de pamant la stalpii nr. : 1, 8, 15, 20. Prizele de pamant proiectate se vor realiza ca prize liniare, utilizand electrozi din teava zincata ф = 2.5 ‘’ si banda de otel zincata de 40x4 mm.

Sapaturile pentru realizarea fundatiilor si a prizelor de pamant se vor realiza manual. Dupa efectuarea lucrarilor, terenul  se va aduce la starea initiala.

Adaptarea  bransamentelor existente la noile conductoare , pe tronsoanele pe care se inlocuiesc conductoarele :

Bransamentele existente se  vor racorda la noile conductoare . Se vor adapta la reteaua izolata bransamente existente, utilizand  cleme noi de derivatie.Celelalte elemente componente ale bransamentelor existente se pastreaza

Iluminat public

Pe ax, pentru asigurarea iluminatului public se vor pastra doua din conductoarele neizolate existente: un conductor pentru faza iluminat AL 50 sau 35 mmp si un conductor pentru nul AL 50 mmp. Se vor pastra conductoarele aflate intr-o stare fizica buna. Se vor refolosi consolele cu izolatoarele existente , rezultate din demontare , prinse cu  bratari noi, corespunzatoare tipului de stalp.

Lucrari demontare

Stalpii demontati si materialele demontate, respectiv conductoarele neizolate, consolele si izolatorii care nu se refolosesc, se vor transporta si preda la magazia SDEE Buzau. Dupa efectuarea lucrarilor de demontare, terenul  se va aduce la starea initiala.

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale: În faza de organizare de șantier, alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se va realiza din surse amenajate.

d) producţia de deşeuri:

-  deșeurile menajere vor fi colectate în europubele și preluate de un serviciu autorizat;

- deșeurile rezultate din execuția lucrărilor vor fi colectate selectiv, și preluate în vederea valorificării – eliminării prin societăți autorizate.

-deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasament vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane) şi anume: apele menajere generate din realizarea proiectului vor fi colectate în toaletă ecologică în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii .

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului:lucrarile se vor realiza in intravilanul satului Clondiru de Sus, com. Pietroasele;

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul se află  în intravilan, teren domeniul public – destinația-străzi,trotuare, zone dotări;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- pe parcursul procedurii nu s-au inregistrat observații din partea publicului;

- pe parcursul procedurii au fost afișate la sediul administrației locale (Primaria Pietroasele) si publicate in presă anunțurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de  investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luata ca urmare a analizarii documentației, a verificării amplasamentului in teren, intocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de incadrare si consultarilor membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2.Se vor impune măsuri de diminuare a impactului asupra mediului pentru faza de realizare a investiţiei :

-     lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

-   depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

-    se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

-    se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

-   deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate, în vederea valorificării;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile SR 10009/2017 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Locul unde va fi realizată  organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural ( prin afectarea vegetaţiei, structurii solului, emisii atmosferice, producerea de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, producerea zgomotului, etc.).

5. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

6. La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate.

7. In conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

8. La execuţia lucrărilor proiectate se vor respecta prevederile normativelor în vigoare privind coexistenţa, intersecţia şi paralelismul instalaţiilor electrice proiectate cu instalaţiile si obiectivele  existente (apa-canal, gaze, LTc, termice, etc.).

9. Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile următoarele acte normative:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii 			          Întocmit,

Ing. Elena Badii                                                 ing. Dorina Desdemona Tamara Drăghici