PROIECT AL

DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat in 18.07.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. S.D.E.E. Muntenia Nord S.A – S.D.E.E. Buzau cu sediul în mun. Buzău, b-dul Mareșal Al. Averescu, nr. 3, jud. Buzău, prin S.C. ROMPROIECT ELECTRO S.R.L. cu sediul în mun. Cluj Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 23- 25, jud. Cluj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 7783 din 04.07.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 11.07.2017 că proiectul ,, Modernizare – INT consumatori  din sat Sibiciu de Jos, comuna Pănătău, județul Buzău’’ propus a fi amplasat în Județul Buzău, comuna Pănătău, satul Sibiciu de Jos; orașul Pătârlagele, satul Sibiciu de Sus,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului:

Pentru modernizarea  LEA 0,4kV si a bransamentelor,  in vederea imbunatatirii nivelului de tensiune la consumatori,  lucrarile se vor realiza pe 5 obiective astfel:

Lucrari pentru Obiectiv nr.1(a se vedea plan de situatie nr.1) :

- Racord LEA20kV, L=10m + 5m =15m, separator orizontal STE2MPno-400/50A ptr.derivatie si plecare in LES  spre PTA1(Ob.1) si un separator vertical STE2MPn-400/50A montat in apropiere(amonte) de PTA 1 ptr. plecare in LES spre PTA 0508(OB. 2) .

- LES 20kV = 350m, DRV-ZnO, cablu A2XS(FL)2Y - 3x70/25mmp pozat la 0,7m in sant profil M.

- PTA – 63kVA , separator orizontal STE2MPno-400/25A la PTA, cadru cu sigurante+DRV-ZnO, coloane,CD 1-4, priza de pamant Rdpp ≤ 4 Ω.

- LEA JT preluata din PTA 0508 prin sectionarea unui circuit.

- CD 1-4 va alimenta 3 circuite LEA jt.:  Lc1 = 473m, alimenteaza 20 cons.monf ;

Lc2=342m, alimenteaza 16 cons. monf. ;  Lc3=366m, alimenteaza 30 cons. monf.+1 cons.trif.

Ltotal LEA = 1181m ; Cons. monf. = 66, Cons.trif = 1.

Caderile maxime de tensiune pe circuite sunt :  Δu C1 = 0,91%, Δu C2 = 0,7%, Δu C3 = 1,1%.

Curentii de scurtcircuit de la capetele circuitelor si derivatiilor, asigura declansarea sigurantelor de protectie in timpi optimi.

Gradul de incarcare al transformatorului este  58%.

Lucrari pentru Obiectiv nr.2 (a se vedea plan de situatie nr.1) :

PTA-0508 – Sn=250kVA aflat pe teren propietate privata si la o distanta de 100m fata de strada ,cu acces deosebit de dificil pentru executare lucrari de interventii,etc., acesta se va dezafecta impreuna cu plecarea pe  circuit LEA JT si se va monta/reamplasa la strada(a se vedea plan de situatie nr.1), drept pentru care se vor realiza :

- Racord LEA 20kV, L=5 m, separator vertical STE2MPn-400/50A montat in apropiere(amonte) de  PTA-0508 ptr.plecare LES spre PTA 2(Ob.3)

- LES 20kV = 650m,DRV-ZnO,cablu tip A2XS(FL)2Y-3x70/25mmp pozat la 0,7m in sant profil M.

- PTA – 160kVA ,separator orizontal STE2MPno-400/25A la PTA , cadru cu sigurante+ DRV-ZnO, coloane,CD 1-4,priza de pamant Rdpp ≤ 4 Ω.

- CD 1- 4 va alimenta 3 circuite de LEA JT, Lc1 = 738m, alimenteaza 32 cons.monf +3 cons.trif;

Lc2 =1289m, alimenteaza 74 cons.monf+ 2 cons.trif ; Lc3=1367m, alimenteaza 63 cons.monf.+7 cons.trif.   Ltotal LEA = 3394m ; cons. monf. = 169, cons.trif = 12.

Caderile maxime de tensiune pe circuite sunt :  Δu C1 = 1,92%, Δu C2 = 2,2%, Δu C3 = 1,8%.

Curentii de scurtcircuit de la capetele circuitelor si derivatiilor asigura declansarea sigurantelor de protectie in timpi optimi.

Gradul de incarcare al transformatorului este  55%.

Racordul LEA 20kV(L=500m) ce alimenteaza PTA 0508 cat si PTA 0508 se vor desfiinta/casa.

Lucrari pentru Obiectiv nr.3(a se vedea plan de situatie nr.2) :

- Racord LEA 20kV,L=5m, separator vertical STE2MPn-400/50A montat in apropiere(amonte) de PTA 2  ptr.plecare LES spre PTA 3(Ob.4).

- LES 20kV=1100m,DRV-ZnO,cablu tip A2XS(FL)2Y-3x70/25mmp,pozat la 0,7m in sant profil M.

- PTA – 63kVA ,separator orizontal STE2MPno-400/25A la PTA, cadru cu sigurante+DRV-ZnO, coloane,CD1-4,priza de pamant Rdpp ≤ 4 Ω.

- LEA JT preluata din PTA 0508 prin sectionarea unui circuit.

- CD 1-4 va alimenta 2 circuite LEA jt :  Lc1 = 589m, alimenteaza 50 cons.monf + 2 cons.trif. ;

Lc2=183m, alimenteaza 1 cons. monf. + 2 cons.trif.

Ltotal LEA = 1181m ; Cons. monf. = 66, Cons.trif = 1.

Caderile maxime de tensiune pe circuite sunt :  Δu C1 = 3%, Δu C2 = 2,8%.

Curentii de scurtcircuit de la capetele circuitelor si derivatiilor asigura declansarea sigurantelor de  protectie in timpi optimi.

Gradul de incarcare al transformatorului este  48%.

Lucrari pentru Obiectiv nr.4 (a se vedea plan de situatie nr.2) :

- Racord LEA 20kV,L=5m, separator de post, orizontal STE2MPno-400/25A montat in apropiere(amonte) de PTA .

- LES 20kV = 900m,DRV-ZnO,cablu tip A2XS(FL)2Y-3x70/25mmp,pozat la 0,7m in sant profil M.

- PTA – 100kVA,cadru cu sigurante+DRV-ZnO,coloane,CD1-4,priza de pamant Rdpp ≤ 4 Ω.

- LEA JT preluata din  PTZ 09305 prin sectionare circuit si PTA 0409 prin sectionare circuit.

- CD 1-4 va alimenta 2 circuite LEA jt :  Lc1 = 843m, alimenteaza 66 cons.monf + 1 cons.trif. ;

Lc2=698m, alimenteaza 46 cons. monf. + 3 cons.trif.

Ltotal LEA = 1541m ; cons. monf. = 112, cons.trif = 4.

Caderile maxime de tensiune pe circuite sunt :  Δu C1 = 3,55%, Δu C2 = 2,13%.

Curentii de scurtcircuit de la capetele circuitelor si derivatiilor asigura declansarea sigurantelor de protectie in timpi optimi.

Gradul de incarcare al transformatorului este  63%.

Lucrari pentru Obiectiv nr.5 – PTA-0409 – 100kVA (a se vedea plan de situatie nr.3) :

-  La PTA  se inlocuieste CD 1-4( ruginita si deformata) cu CD 1-4 noua, se inlocuiesc coloanele

pricipale 2 buc si colaoana generala cu noi coloane, se va realiza priza de pamant, Rdpp ≤ 4 Ω.

- CD 1-4 va alimenta 3 circuite LEA jt :  Lc1 = 1248m, alimenteaza 69 cons.monf + 2 cons.trif. ;

Lc2= 826m, alimenteaza 47 cons. monf. + 1 cons.trif.  Circuitul LEA nr.3 este realizat pe un traseu  separat ,ce alimenteaza un consumator privat, acesta se va reconecta.

Ltotal LEA =  2074m ; cons. monf. = 119, cons.trif = 3.

Se pastreaza la PTA cadrul nou/modernizat cu sigurante 20 kV+DRV-ZnO ,transformatorul si separatorul de post care este nou STE2MPno(2 manete pt. actionare) montat pe stalpul din  amonte. Alimentarea se face in LES 20kV.

Caderile maxime de tensiune pe circuite sunt: Δu C1 = 3,67%, Δu C2 = 0,7%, Δu C3 = 1,7%.

Curentii de scurtcircuit de la capetele circuitelor si derivatiilor asigura declansarea sigurantelor de protectie in timpi optimi.

Gradul de incarcare al transformatorului este  66%.

CPT total proiectat  = 4%.

Lucrari la LEA 0,4kV :

Dupa  sectionarea circuitelor  si reorganizarea lor :

- se vor  monta conductoare torsadate T2X-50/8mmp Al/Ol-3x50mmp Al , T2X-50/8mmp Al/Ol-3x70mmp Al si T2X-50/8mmp Al/Ol -3x95mmp Al ;

-  PTA-0508 va alimenta 3 circuite care au  stalpi din beton  tip SE-4, SE-10 si  SE-11. Acesti stalpi nu sunt inclinati, nu prezinta fisuri, insa 4 stalpi de retea tip SE-4  se vor inlocui cu stalpi tip SE-11 si 2 stalpi de bransament tip SE-4.

Circuitul nr. 1, Lax+derv.= 738m, alimenteaza 32 consumatori monofazati si 3 trifazati.

Circuitul nr. 2, Lax+deriv = 1289m ,alimenteaza 74 consumatori monofazati si 2 trifazati.

Circuitul nr. 3, Lax+deriv= 1367m, alimenteaza 63 consumatori monofazati si 7 trifazati.

LtotLEA jt = 3394m, 169 consumatori monofazati si 12 consumatori trifazati.

Pe  circuit nr.1 se va monta o cutie de sectionare Infuz=40A.

Se vor  monta  la derivatii  si la capetele  circuitelor,  prize de pamant de protectie in constructie liniara tip 2C3 cu Rdpp ≤ 4 Ω.

Conductoarele vor fi prinse pe stalpi cu elemente specifice retelelor torsadate: legaturi de sustinere in aliniament, legaturi de intindere si legaturi terminale pe stalpii speciali.

Derivatiiile se vor realiza cu cleme de derivatie tip CDD 160A.

Pentru iluminatul existent se pastreaza 2 conductoare(F+N) si consolele.

Bransamente electrice

La bransamentele electrice aeriene monofazate fara stalp intermediar s-a schimbat conductorul vechi tip AFY 10+16 dintre retea si tabloul abonatului, cu conductor coaxial din aluminiu ACCBYY 16+16 mmp. Legarea conductorului la retea se va realiza cu cleme tip CDD-45( 2 cleme pe nul si 1 clema pe faza).

La  bransamentele electrice aeriene monofazate cu  stalp intermediar si un singur bransament, s-a schimbat conductorul vechi tip AFY 10+16 dintre stalpul retelei, stalpul de bransament si tabloul abonatului, cu conductor coaxial din aluminiu tip ACCBYY10+16mmp.

La  bransamentele electrice aeriene monofazate cu  stilpi intermediari la care sunt racordate mai multe bransamente s-a inlocuit conductorul vechi tip AFY 16+25 dintre stilpul retelei si stilpul intermediar, cu conductoare izolate torsadate T2X 16+25 mmp, iar bransamentele racordate la stilpul intermediar  se va realiza cu conductor coaxial din aluminiu tip ACCBYY  16+16 mmp. Legarea conductoarelor se va face cu cleme tip CDD-45( 2 cleme pe nul si 1 clema pe faza).

Conductorul coaxial din aluminiu tip ACCBYY 16+16 mmp se va racorda in BMP.

La branşamentele monofazate se vor  reface aparent coloanele de la blocul de măsură la tabloul de abonat cu 2 x AFY10 mm2 (F + N) + FY 6 mm2 (nul de protecţie PE) .

La  bransamentele electrice aeriene trifazate s-a inlocuit conductorul vechi tip AFY 3x16+25mmp, cu conductoare noi tip T2X 3x16+25 mmp. Legarea conductorului torsadat la retea se va face cu cleme tip CDD-45( 2 cleme pe nul si 1 clema pe faza).          Coloanele trifazate de la blocul de masura  la tabloul de abonat fiind scurte (3-5m) , nu se inlocuiesc, acestea au fost inlocuite  recent de consumatori

Blocul de măsura şi protecţie

Blocul de măsura şi protecţie pentru branşamentul electric monofazat si trifazat, ca parte a instalaţiei de alimentare cu energie electrică a consumatorilor, reuneşte într-o singură incintă echipamentul de măsurare şi de protecţie care asigură conexiunea dintre branşamentul furnizorului şi coloana individuală a instalaţiei de utilizare a consumatorului .

Blocul de măsura şi protecţie asigură protecţia la suprasarcină, scurtcircuit, curenţi diferenţiali reziduali I∆=300 mA, supratensiuni de frecvenţă industrială.

Intreruptorul ( disjunctor ) de branşament monofazat sau trifazat va avea curent nominal: 32 A (2P) monofazat, 16 A trifazat(3P).

La fiecare bransament monofazat proiectat  la BMP, se va realiza o priza de pamant de protectie cu Rdpp ≤ 166 Ω si o priza de pamant auxiliara pentru DPST cu Rdpp ≤ 1500 Ω.

La fiecare bransament trifazat  proiectat la BMPT se va realiza o priza de pamant de protectie cu Rdpp ≤ 4 Ω .

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale: În faza de organizare de șantier, alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se va realiza din surse amenajate.

d) producţia de deşeuri:

-  deșeurile menajere vor fi colectate în europubele și preluate de un serviciu autorizat;

- deșeurile rezultate din execuția lucrărilor vor fi colectate selectiv, și preluate în vederea valorificării – eliminării prin societăți autorizate.

-deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasament vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane) şi anume: apele menajere generate din realizarea proiectului vor fi colectate în toaletă ecologică în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii .

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului:lucrarile se vor realiza in intravilanul și extravilanul  comuna Pănătău, satul Sibiciu de Jos; orașul Pătârlagele, satul Sibiciu de Sus;

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul se află  în intravilan, teren domeniul public – destinația-străzi,trotuare, zone dotări;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- pe parcursul procedurii nu s-au inregistrat observații din partea publicului;

- pe parcursul procedurii au fost afișate la sediul administrației locale (Primaria comunei Pănătău și Primaria orașului Pătârlagele) si publicate in presă anunțurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de  investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luata ca urmare a analizarii documentației, a verificării amplasamentului in teren, intocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de incadrare si consultarilor membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2.Se vor impune măsuri de diminuare a impactului asupra mediului pentru faza de realizare a investiţiei :

-     lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

-   depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

-    se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

-    se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

-   deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate, în vederea valorificării;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile SR 10009/2017 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Locul unde va fi realizată  organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural ( prin afectarea vegetaţiei, structurii solului, emisii atmosferice, producerea de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, producerea zgomotului, etc.).

5. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

6. La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate.

7. In conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

8. La execuţia lucrărilor proiectate se vor respecta prevederile normativelor în vigoare privind coexistenţa, intersecţia şi paralelismul instalaţiilor electrice proiectate cu instalaţiile si obiectivele  existente (apa-canal, gaze, LTc, termice, etc.).

9. Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile următoarele acte normative:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii 			          Întocmit,

Ing. Elena Badii                                                  ing. Dorina Desdemona Tamara Drăghici