PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 18.10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT COMUNA MOVILA BANULUI, cu sediul în sat Movila Banului, comuna Movila Banului, judeţul Buzău înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 11282 din 28.09.2017  ,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul 	şedinţei CAT din data de 17.10.2017 că proiectul:   “ Realizare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Movila Banului”, cu amplasamentul în intravilan și extravilan sat Movila Banului, comuna Movila Banului, judeţul Buzău,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea la finalizarea investiţiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţie de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10, lit.f) și pct. 11, lit. c)

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului: proiectul prevede realizarea unei rețele de canalizare și a unei stații de epurare în satul Movila Banului, cu posibilitatea de extindere în viitor și pentru celelalte două sate componente ale comunei, Limpeziș și Cioranca; reţelele colectoare de canalizare vor fi în sistem gravitațional cu lungimea totală 13257 m și vor colecta apele uzate menajere de pe teritoriul satului Movila Banului din comuna Movila Banului.

Efluentul de apă epurată va fi deversat în emisar / canal de desecare

proiectul presupune:

- Rețea canalizare PVC Dn 250 mm cu lungimea de 13257 m,

- Conductă refulare de la SPAU ( stații pompare ape uzate) la colectorul principal PEHD PN6 – cu lungimea de 1002 m,

- Conductă de refulare de la SPAU 5 ( stația de pompare ape uzate 5)  la stația de epurare PEHD PN6 – cu lungimea de 780 m,

- Cămine de vizitare PE Dn 1000 mm – 213 buc.

- Cămine de vizitare din beton Dn 1000 – 104 buc.

- Subtraversări de drum județean (cu conductă PVC Dn 250mm) – 5 buc.

- Subtraversare drum județean (cu conductă PEHD De 140 mm) – 1 buc.

- Subtraversare de viroagă cu lungimea de 9 m,

- Stații de pompare apă uzată ( SPAU) – 5 buc.

- Stație de epurare ape uzate menajere cu Qmed = 275 mc/zi – mecano biologică, care funcționează cu tehnologia defosforizare prin precipitare chimică, cu o linie tehnologică care cuprinde: epurarea mecanică, epurarea biologică, epurarea chimică, treapta de dezinfecție și treapta de prelucrare și deshidratare nămol.

Rețeaua de canalizare va fi pozată pe domeniul public, în lungul DJ 203C, pe o parte sau pe cealaltă a acestuia și pe drumurile comunale sau de interes local, în acostament.

Proiectul prevede de asemenea, refacerea sistemului rutier al DJ 203C, dacă, pe parcursul derulării lucrărilor se constată că pozarea rețelei în acostament sau spațiul verde este imposibilă.

Căminele de vizitare vor fi din polietilenă pentru adâncimi cuprinse între 1,3 m și 2,5 m iar cele din beton vor fi folosite pentru adâncimi cuprinse între 2,5 m și 6,00 m și vor fi echipate cu capac și ramă carosabile pentru trafic greu.

Cele cinci subtraversări pentru racordarea la colectorul principal, cu lungimea totală de 48 m, se vor realiza prin foraj orizontal cu conductă PVC Dn 250 mm protejată ce țeavă de protecție din oțel Dn 350mm.

Rețeaua de canalizare va transporta gravitațional apele uzate colectate din satul Movila Banului până la cele cinci stații de pompare care vor fi amplasate, 4 dintre ele pe marginea DJ 203C și una la drum de interes local.

SPAU 1÷5 vor fi montate în cămine de beton, în spațiul verde al străzii și vor fi dotate cu două pompe submersibile (1+1).

Stația de epurare se va amplasa în extravilanul comunei, în partea de nord a satului Movila Banului, pe un teren cu suprafața de 1000 mp.

Terenul este amplasat în T6, P31, nr. cad. 21200, cu suprafața totală măsurată de 377103 mp (încheiere nr. 63385/31.08.2017) care are în prezent categoria de folosință pășune – domeniul privat al Comunei Movila Banului).

Amplasamentul stației de epurare este la cca. 150 m față de cea mai apropiată locuință.

Terenul va fi împrejmuit cu gard alcătuit din panouri din plasă bordurată galvanizată pe stâlpi metalici dispuși în fundații izolate cu L = 123 m.

Împrejmuirea va fi dotată pe partea sudică cu porți de acces auto și pietonal.

Proiectul prevede, de asemenea, realizarea unui drum de exploatare de acces la amplasamentul stației de epurare, balastat, cu lungimea de 217 m, lățimea de 4m și rigole de pământ triunghiulare pe ambele părți.

Apele uzate epurate vor fi deversate în emisar – canal de desecare, gura de vărsare fiind amenajată și protejată.

Stația de epurare monobloc este un sistem de epurare proiectat compus din unitate de tratare mecanică, unitate de tratare biologică, unitate de epurare chimică, treapta de dezinfecție și treapta de deshidratare nămol.

Coordonatele în STEREO ‘70 ale amplasamentului stației de epurare:

| Nr. ctr. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1. | 389791,471 | 632606,207 |
| 2. | 390169,689 | 632439,014 |

1. Unitatea de tratare mecanică

a). Canal grătar

- grătar manual

- stăvilar

b). Bazin de sedimentare primară

- pompă de alimentare sită rotativă

- sită rotativă

c). Bazin de pompare /omogenizare/egalizare

- mixer submersibil

- senzori de nivel

- pompa de alimentare reactor

2.Treapta de epurare biologică

- reactor biologic.

- mixer

- suflantă

- difuzoare

- sistem de sedimentare tubular

- pompa recirculare amestec lichid

3.Treapta de epurare chimică

a). bazin preparare și stocare soluție clorură ferică

b). pompă dozatoare clorură ferică

4. Treapta de sterilizare

- unitate de sterilizare a apei cu UV

5.Treapta de prelucrare și deshidratare a nămolului

a). unitatea de sedimentare a nămolului

- pompă exces nămol

b). unitate de preparare soluție polielectrolit

- bazin preparare și stocare polielectrolit

- mixer bazin preparare polielectrolit

- pompă dozare polielectrolit

c). unitate de deshidratare cu filtru presă

- bazin îngroșare nămol excedent

- mixer bazin îngroșare nămol

- pompă alimentare filtru presă

- filtru presă

- amenajări conexe: platformă betonată pentru amplasare containere, platformă pentru depozitare saci din ploietilenă cu nămol deshidratat (platformă betonată hidroizolată și acoperită cu acoperiș din panouri metalice (tip sandwich), cu dimensiunile la sol de 3,00x3,00mp), rigolă exterioară de colectare – evacuare ape pluviale, rețele și instalații pentru furnizare utilități.

6.Cabina de echipamente

Dimensiuni               		          :	2,0 x 9 ,8 x 2,1 m

Cabina de echipamente va fi dotata cu grup sanitar (cu spălător).

Toate echipamentele vor fi controlate prin intermediul panoului de comandă.

Sistemul va funcționa în totalitate automat, iar panoul de comandă va fi instalat în spațiul tehnic din cabina de echipamente.

În cadrul panoului sau în apropierea echipamentelor sunt poziționate toate accesoriile pentru situațiile de necesitate cum ar fi releele de protecție pentru supraîncărcare, butoanele de oprire de urgență, indicatoare în caz de avarie și funcționare, relee de protecție motor, siguranțe, relee, comutatoarele principale, releele pentru perioadele de timp, control electropneumatic, control nivel, canale pentru cablurile de metal.

În containerul pentru echipamente, după trecerea prin filtrul presă, turtele de nămol deshidratat sunt depozitate în saci din polietilenă.

Sacii din polietilenă umpluți cu turte de nămol deshidratat vor fi depozitați, până la valorificare, pe o platformă betonată hidroizolată și acoperită cu acoperiș din panouri metalice (tip sandwich), cu dimensiunile la sol de 3,00 x 3,00 mp.

Amplasamentul stației de epurare, a modulelor, pavilionului de exploatare și a celorlalte elemente caracteristice se va face pe o platformă de balast compactat, cu înălțimea de 0,50m, față de cota generală a terenului sistematizat.

Incinta stației de epurare va fi sistematizată și amenajată cu alei balastate și spații verzi amenajate și împrejmuită pe tot conturul cu gard din plasă de sârmă bordurată pe stâlpi metalici cu L = 123m.

Prin proiect se propune și amenajarea unui drum de acces balastat cu L = 217m, care se va racorda cu DJ 203C.

Evacuarea apei uzate epurate în albia emisarului/canal de desecare se va realiza printr-un cămin final (de derivație) care va colecta apa de la căminul de by-pass și de la cel de prelevare probe.

Apele epurate vor fi deversate în canalul de desecare prin intermediul a două trasee, unul cămin prelevare probe – cămin derivație – gură deversare și celălalt, de avarie cămin by pass – cămin derivație – gura de vărsare.

Ambele conducte sunt realizate din PVC SN4, Dn 315mm, cel normal având lungimea de 80,38m, iar cel de urgență – 85,71m.

Apărarea malului emisarului la descărcare (zona de racord a evacuării / descărcării / debușeului apelor uzate epurate) se va realiza dintr-un pereu din dale de beton de 6 cm grosime pe o distanță de 10 m din axul conductei de deversare atât în amonte cât și în aval.

Evacuarea efluentului stației de epurare în emisar se va realiza printr-un jgheab de scurgere din beton armat profilat, armat cu plasă sudată STPB d = 5 mm și ochiuri 100x100 mm, cu lungimea de 3,68 m în plan orizontal.

Valorile indicatorilor de calitate normați conform NTPA 002/2002:

Parametrii Apei Uzate la Intrare

Debit (Q)								       :	500		m3/zi

pH									              :	8,5		mg/dm3

Materii in suspensie (MTS)					:	350		mg/dm3

Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5 )	:	300		mg/dm3

Consum chimic de oxigen (CCOcr)				:	500		mg/dm3

Azotat amoniacal (NH4+)					       :	30		mg/dm3

Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2-)				:	1		mg/dm3

Sulfiți (SO32-)							       :	2		mg/dm3

Sulfați (SO42-)							       :	600		mg/dm3

Fenoli antrenabili cu vapori de apa (C6H5OH) 	:	30		mg/dm3

Substanțe extractibile cu solvenți organici  		:	30		mg/dm3

Fosfor total (P)							       :	5		mg/dm3

Detergenți sintetici							:	25		mg/dm3

Parametrii apei epurate, conform carte tehnică stație de epurare propusă și NTPA 001/2002

:

pH									              :	6,5		mg/dm3

Materii in suspensie (MTS)					:	35		mg/dm3

Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5 )  	:	25		mg/dm3

Consum chimic de oxigen (CCOcr)				:	125		mg/dm3

Azotat amoniacal (NH4+)					       :	2		mg/dm3

Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2-)				:	0,5		mg/dm3

Sulfiți (SO32-)							       :	1		mg/dm3

Sulfați (SO42-)							       :	600		mg/dm3

Fenoli antrenabili cu vapori de apa (C6H5OH) 	:	0,3		mg/dm3

Substanțe extractibile cu solvenți organici  		:	20		mg/dm3

Fosfor total (P)							       :	1		mg/dm3

Detergenți  								       :	0,5		mg/dm3

Suprafaţa totală a terenului ocupat definitiv:   1900,00mp.

| Nrcrt | Obiective de investiții | Suprafaţa ocupata mp | Din care: | Proprietar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Intravilan mp | Extravilan mp |  |
| 1 | Stația de epurare | 1000 | - | 1000 | Comuna Movila Banului |
| 2 | Drum de acces balastat | 900 | - | 900 | Comuna Movila Banului |
| Total | 1900 | - | 1900 |  |

Stația de epurare și cele cinci stații de pompare ape uzate care vor deservi sistemul de canalizare al apelor uzate menajere vor fi alimentate cu energie electrică de la reţeaua existentă în comună prin cablu subteran 20 kV tip CyABy 5x4, reţeaua fiind prevăzută cu transformator de curent 20/0,4 kV, separator tripolar şi cadru de siguranţe;

Alimentarea cu apă potabilă a amplasamentul stației de epurare se va realiza de la rețeaua comunei Movila Banului, respectiv satul Movila Banului.

Plan de execuţie

Pentru execuţie se propune următoarea ordine tehnologică:

- execuție organizare de șantier,

- alimentare cu apă potabilă organizare de șantier

- săpătură 80% mecanizat şi 20% manual şanţ,

- aşternere pat de protecţie nisip,

- montare conductă PVC,

- aşternere strat de nisip peste conductă,

- umplutură cu pământ în şanţ şi compactare,

- execuţie cămine de vizitare,

- montare instalaţii hidraulice aferente căminelor de vizitare,

- execuție SPAU –uri și montare conductă refulare PEHD,

- refacere prin balastare trama stradală drumuri comunale,

- refacere prin asfaltare porţiuni afectate la DJ 203C,

- execuție subtraversări DJ (conductă PEHD),

- execuţie, montare şi dotare staţie de epurare,

- amenajări în incintă la staţia de epurare,

- alimentare cu energie electrică staţie de epurare,

- refacere spaţii verzi şi readucere teren ocupat temporar la starea iniţială.

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale: apa utilizată pentru consumul potabil și menajer a organizării de șantier și amplasamentului stației de epurare va fi asigurată  prin branșament la rețaua de alimentare cu apă a localității; apa utilizată în scop tehnologic pentru umectarea drumurilor în vederea reducerii emisiilor de pulberi va fi asigurată prin transport cu autocisterne de la surse de alimentare autorizate; agregatele minerale și betonul asfaltic necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de mixturi asfaltice autorizate din zona amplasamentului;

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate din construcţii şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect,  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasament vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; sacii din polietilenă umpluți cu turte de nămol deshidratat vor fi  depozitați, până la valorificare, pe o platformă betonată hidroizolată și acoperită cu acoperiș din panouri metalice (tip sandwich) proprusă prin proiect în incinta amplasamentului stației de epurare; deşeurile vor fi gestionate conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate din realizarea proiectului vor fi colectate în toaletă ecologică în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; apele menajere generate din desfășurarea activității de personalul aferent stației de epurare ( dacă este cazul) după realizarea proiectului vor fi evacuate direct în stația de epurare propusă; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament în faza de organizare de șantier și realizare a proiectului, depozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasamentul stației de epurare în spații speciala amenajte prin proiect, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: destinaţia actuală a terenului pe care se va realiza proiectul este  de domeniu pulbic pentru rețelelel de canalizare și pășune pentru amplasamentul stației de epurare;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: amplasamentul proiectului se află în imediata vecinătate a zonei rezidenţiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de organizare de şantier a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii dintre cele mai silenţioase existente pe piaţă) și solicitarea și obținerea de către titularul de proiect a avizul DSP Buzău - Notificarea nr. 5881/22.09.2017, conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială);

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta.

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Movila Banului) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, avizului DSP Buzău- Notificarea nr. 5881/22.09.2017 și avizului AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița, a Listei de control – etapa de încadrare şi consultării membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se la o distanță de aproximativ 3200 m față de situl ROSPA0112 Câmpia Gherghiței;

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism, inclusiv prin Avizul de gospodărire a apelor emis de AN Apele Române, ABA Buzău - Ialomiţa.

Avizul de gospodărire a apelor emis de AN Apele Române, ABA Buzău - Ialomiţa va fi obținut și depus la APM Buzău până la emiterea prezentului act de reglementare.

Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate și/sau organizarea de șantier, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, co modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- se va realiza sistematizarea verticală şi înierbarea terenului adiacent staţiei de epurare folosindu-se specii autohtone specifice cadrului natural al zonei, se vor reface zonele afectate de traseul reţelelor de canalizare astfel încât să nu se reducă suprafeţele de spaţiu verde existent, întreţinerea  şi  dezvoltarea  spaţiilor verzi şi a unor  perdele  de  protecţie  vegetală  adecvată  zonei perimetral acesteia ;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în constructii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurare a activității după realizarea proiectului:

- indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice în timpul realizării proiectului şi evacuate într-o staţie de epurare autorizată se vor  încadra în limitele stabilite de prevederile acordului de deversare emis de operatorul staţiei de epurare;

- indicatorii apelor uzate epurate evacuate din stația de epurare în emisar - canalul de desecare, se vor  încadra în limitele stabilite de prevederile avizului de gospodărire a apelor emis de AN Apele Române, ABA Buzău - Ialomiţa; se va realiza verificarea permanentă a   calităţii apelor epurate, în vederea respectării limitelor maxime impuse;

- se va verifica periodic traseul rețelelor de canalizare, stațiile de pompare a apelor uzate și  starea punctului de evacuare iar titularul are obligaţia să refacă apărarea de mal și gura de descărcare a apelor uzate epurate dacă apar situaţii neprevăzute, astfel încât deversarea apelor uzate în canalul de desecare să se realizeze conform normelor în vigoare;

- se vor respecta regulamentele de întreţinere şi exploatare a sistemului de canalizare şi staţiei de epurare astfel încât eventualele neetanşeităţi apărute pe parcursul exploatării să fie depistate şi remediate rapid înainte de apariţia unei poluări accidentale a solului şi apei;

- valorile indicatorilor pentru factorul de mediu sol vor respecta valorile limită pentru pragurile de alertă şi de intervenţie impuse de Ord. MAPPM nr. 756/1997 ;

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului ( rețelelor de canalizare și stației de epurare), nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS 10009/88 coraborat cu prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice autorizate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

- substanţele și preparatele periculoase ( reactivii)  utilizate la staţia de epurare vor fi gestionate conform prevederilor legale în vigoare, prin depozitarea în condiţii de siguranţă conform normelor în vigoare, într-un spaţiu special amenajat securizat ( cameră reactivi) din incinta amaplasamentului stației de epurare.

- deşeurile tehnologice generate din stația de epurare vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate, cu precizarea că deşeurile reţinute pe grătare ( site) vor fi eliminate în baza contractului de salubrizare, iar nămolul deshidratat rezultat ce va fi depozitat temporar pe în spațiul special amenajt cu platformă betonată în vederea valorificării/utilizării în agricultură cu respectarea prevederilor Ord. nr. 344/708/2004 pentru aprobarea ,, Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură” şi în baza permisului de aplicare a nămolului,  eliberat de APM Buzău;

- deşeurile rezultate în urma procesului de întretinere/reparare a sistemului de canalizare vor fi colectate pe sorturi, stocate temporar în spaţii special amenajate şi valorificate/eliminate prin societăţi autorizate;

- se va asigura personal calificat  pentru exploatarea staţiei de epurare, pentru monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere intrate în staţie şi/sau ai apelor epurate evacuate şi oprirea promptă a funcţionării staţiei de epurare,  atunci când valorile acestora depăşesc  limitelor impuse de prevederile HG nr. 188/2002 – Anexa 3 (NTPA 001/2002), modificată şi completată cu HG nr. 352/2005 ( NTPA 011/2002) precizate în avizul de gospodarire a apelor;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( art. 16, alin. (1) din OUG nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

ing. Elena BADII

Întocmit,

ing. Titel  PENEŞ