PROIECT -DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

AFISAT IN DATA DE 20. 06. 2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA LOPĂTARI, cu sediul în sat Lopătari, comuna Lopătari, judeţul Buzău înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 3531 din 17.03.2016 ,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul 	şedinţei CAT din data de 20.06.2017 că proiectul:   “  Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi gospodărie de apă în satele Brebu şi Lopătari, comuna Lopătari, judeţul Buzău”, cu amplasamentul în satele Brebu şi Lopătari, comuna Lopătari, judeţul Buzău,

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, cu obligativitatea la finalizarea investitiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct.2, lit. d.iii) .

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului: proiectul prevede realizarea sistemului de alimentare cu apa al comunei Lopătari, localităţile Brebu şi Lopătari, judeţul Buzău

Proiectul de investiţie cuprinde lucrări hidrotehnice, hidroedilitare, civile şi de instalaţii, după cum urmeaza:

- Sursa de apa

-	S-a proiectat un foraj cu adancimea de 150 m, pentru care se estimeza un debit de 8,2 l/s.Acesta va fi amplasat în cadrul gospodăriei de apă si vor fi asigurate zone de protectie sanitară cu regim sever .Forajul va fi amplasat în intravilanul localităţii Lopătari, în aproprierea şcolii, la aproximativ 80 m de malul stâng al pârâului Slănic.

Forajul va fi echipat cu cabina subterana si instalatii hidraulice, electrice si de automatizare si se va amplasa în incinta gospodariei de apa. Putul va fi prevazut cu o cabina din beton armat in care se vor monta: un contor de apa, o clapeta de retinere, o vana, un manometru si un robinet pentru prelevarea probelor de apa.

2 .Aducţiune şi reţele de distribuţie:- aductiune PEID PE Dn 100mm, SDR 11( Pn 16 bari),montaj subteran, L= 120 ml, functionare sub presiune;

Reteaua  de distributie proiectată se va executa din conducte de polietilenă de inaltă densitate PEID PE80 SDR17 PN10, cu diametre cuprinse intre De 63mm şi De 160mm.

Lungimea totală proiectată a reţelei de distribuţie a apei potabile este de L = 8.457 m.

Reţeaua va fi de tip mixt, artera principala fiind amplasata pe drumul judetean DJ203K. Din aceasta artera se desfăşoară bretelele secundare pe restul tramei stradale a localităţiilor.

Conductele se vor amplasa in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. Traseul retelelor proiectate va respecta planurile de situatie, iar adancimea de montaj conform detaliilor din profilele longitudinale anexate, intocmite pe fiecare strada in parte. Profilele longitudinale s-au elaborat cu respectarea cotelor din ridicarile topografice executate pe teren.

Hidrantii se vor monta in intersectiile importante si in aliniamente la distante de maxim 100m, conform NP133-1/2013. Hidrantii prevazuti sunt supraterani cu coloana din fonta, racordati la conducte cu adaptor flansa, teu, montati pe cot cu picior. S-a prevazut un numar de 55 hidranti supraterani cu DN 80 mm. Pentru hidrantii de incendiu, se va furniza o cheie de manevra pentru fiecare 10 hidranti instalati.

Hidrantii se vor amplasa lateral fata de conducta retelei in afara spatiului carosabil, intre conducta si limita proprietatilor sau cladirilor din zona.

Proiectul nu prevede realizarea de cişmele stradale.

Pe reţeaua de distribuţie s-au prevăzut 34 cămine ce conţin:

- Camine de vane – 10 buc;

- Camine de vane si golire – 1 buc;

- Camine de vane si aerisire – 0 buc;

- Camine de golire – 11 buc;

- Camine de aerisire – 12 buc.

3.Statia de tratare

Staţia de clorinare este amplasată în incinta imprejmuită a rezervorului, este dimensionată pentru debitul de calcul corespunzător alimentării şi este echipată astfel:

Se va dimensiona pentru un debit de tranzit de:

Q tranzit = 8,2 l/s;

Echipamentul pentru tratarea apei include:

- pompă dozatoare cu membrană şi microprocesor pentru hipoclorit de sodiu;

- un recipient cu capacitatea de 120 l pentru stocarea soluţiei de hipoclorit de sodiu;

- un agitator manual;

- debitmetru electromagnetic cu transmitator de impulsuri;

- unitate automata de comanda și control al dozarii;

- celula de masurare clor rezidual liber cu filtru de impuritati;

- pompa recirculare;

- instalaţii de legătură între debitmetrul electronic, pompa dozatoare, unitatea de control şi tabloul de alimentare cu energie electrică.

- se prevăd instalaţii electrice pentru alimentarea instalaţiei de tratare şi pentru iluminat interior şi exterior.

Racordul instalaţiei de clorinare la sistemul de alimentare cu apă se face la conducta de aducţiune, imediat înainte de rezervor.

Staţia de clorinare este practic complet automatizată fiind necesare doar activităţi de supraveghere.

De la instalaţia de clorinare, dozajul de hipoclorit de sodiu se va transporta în aducţiune printr-o conductă furnizată odată cu instalaţia de clorinare. Pentru a fi protejată împotriva îngheţului, conducta va fi fixată cu spumă polimetanică în interiorul unei conducte de protecţie.

A fost prevăzută trecerea prin peretele clădirii instalaţiei de clorinare, precum şi racordul la conducta de aducţiune.

Constructiv, este o clădire parter, intr-o construcţie tip container (L=6,00m; l=2,40m; h=2,50m) montat pe o fundaţie continua de beton simplu amplasată lângă rezervorul de înmagazinare în cadrul aceleiaşi incinta împrejmuita. Construcţia în suprafaţa construita de 14,40mp dispune de trei încăperi:

- un compartiment instalatie clorinare;

- un compartiment birou;

- un compartiment grup sanitar.

Clorinarea se va realiza direct in conducta de aductiune inainte de rezervorul de inmagazinare, volumul acestuia asigurind perioada de contact de minimum 30 minute.

Tehnologia de exploatare a sistemului de clorinare va fi corelata si cu instructiunile tehnice de exploatare si intretinere date de firma producatoare a utilajului.

Înmagazinarea: pentru înmagazinarea apei se prevede un rezervor suprateran cu capacitatea de V=450 mc; reyervorul va fi cilindric cu Dn=10,14 şi H=6,06 m.

Staţia de pompare: va fi o construcţie supraterană, tip container cu dimensiunile la interior : 6 m x 2,4 m şi înălţimea 2,5 m, montat pe o fundaţie continuă din beton simplu, amplasat lângă rezervorul de înmagazinare în incinta gospodăriei de apă.

Echipamentul hidromecanic constă într-un grup de pompare pentru consum menajere, alcătuit din două pompe active şi una de rezervă având următorii parametri:

Debit total maxim =14,96l/s = 53,85mc/h

Debit pompa consum = 7,48l/s = 26,93mc/h

Înălțimea de pompare =54mCA

Putere nominala electropompe = 5,50 kW n=2900rpm

Tensiunea de alimentare 400 V / 3 Faze

Frecventa 50 Hz

Grad de protectie IP 55

Utilităţi:

-alimentarea cu apa – pe perioada de realizare a proiectului se va folosi în scop potabil apa imbuteliată;

-evacuarea apelor uzate menajere provenite de la organizarea de şantier vor fi colectate în toalete ecologice;

-alimentarea cu energie electrică – branşament la reţeaua electrică din zonă

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale: apa utilizată pentru consumul potabil, menajer  va fi asigurată prin branșament la rețeaua de alimentare cu apă a comunei Lopătari; agregatele minerale, betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere şi staţii de betoane autorizate din zona amplasamentului;

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi preluate de operatori autorizaţi în vederea eliminării/valorificării acestora; deşeurile menajere  si deşeurile reciclabile generate în faza de desfăşurare a activităţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: folosinta actuală a terenului este domeniu public şi are destinaţia de constrtucţii aferente lucrărilor edilitare;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  utilizarea în cadrul proiectului, atât în faza de constructie, cât şi în faza de desfăşurare a activităţii,  a unei cantităţi de apă mică nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea

Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate : proiectul se află în intravilanul şi extravilanul comunei Lopătari, judeţul Buzău, dar va avea efect benefic asupra populaţiei  prin  dezvoltarea infrastructurii de apă pentru populaţie;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor

afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta.

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Comunei Lopătari) anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, respectării avizelor emise de DSP Buzău, ABA Buzău-Ialomiţa şi consultării membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele consideraţii:

- în zona amplasamentului proiectului nu există arii naturale protejate sau de interes comunitar sau zone cu regim special de protecţie;

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:

-lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

-depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- pe perioada realizarii lucrarilor prevazute in proiect, constructorul are obligatia umectarii terenurilor, mai ales in perioada calduroasa,  pentru a se evita disconfortul populatiei ;

-se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

-se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

-deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va     degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

Respectarea prevederile impuse prin avizul de gospodărire a apelor, emis de ABA Buzău-Ialomiţa;

Titularul proiectului are obligaţia respectării condiţiilor impuse prin actul de reglementare emis de DSP Buzău.

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

5. Locul unde va fi realizată organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de

manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.).

6.  La finalizarea lucrărilor proiectate  se va terenul la starea iniţială terenul.

7. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor.

8..Pe toata durata execuţiei se vor respecta prevederile:

- Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- STAS 10009/1988 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

-  Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-  Legea nr. 311/ 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile;

-    Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea nr.930/ 2005 pentru aprobarea Normelor privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică ;

-   Ordinul nr. 119/27.02.2014  care reglementează normele de igienă şi sănătate  privind mediul de viaţă al populaţiei

- În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 alin. 2 lit. A), titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

La finalizarea proiectului titularul are obligaţia solicitării şi obţinerii Autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Întocmit,

geograf Mădălina Elena ION