PROIECT AL

DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat in 19.08.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de   CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, cu sediul  în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, judeţul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr.  8609/18.07.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 19.09.2017, că proiectul: ”Reabilitare drum județean DJ 203L, între KM 29 + 400 – 50 + 000, Cozieni- Bozioru- Brăești, județul Buzău’’ propus a fi amplasat în jud. Buzău, com. Cozieni, com. Bozioru, com. Brăiești, com. Odăile ,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, cu obligativitatea la finalizarea investitiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,     Anexa 2 ,  pct. 13, lit.a;

- Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului :

Sectorul de drum județean DJ203L este poziționat între km 29+400-50+815, rezultând o lungime L= 21,415 km.

Categoria de importanță în conformitate cu HG577/1995 este C normală.

Clasa tehnică a drumului este IV în conformitate cu Ordinul 46/1998.

Lucrările de reabilitare și modernizare ale drumului vor consta din îndeplinirea următoarelor obiective:

Lucrările de bază care se vor executa sunt structurate conform următoarelor categorii de lucrări

A - Lucrări de drumuri

B - Lucrări de poduri

A - Lucrări de drumuri

Amenajarea traseului în plan

Amenajarea traseului în plan s-a făcut în conformitate cu cerințele STAS 863-1985.

Lucrările de reabilitare și modernizare proiectate, urmăresc elementele geometrice existente, racordarea aliniamentelor făcându-se cu ajutorul curbelor arc de cerc sau dupa caz curbe progresive de tip clotoidă, dezvoltarea spațială a secțiunii transversale a drumului făcându-se cu respectarea prevederilor STAS 863-1985 și a spațiului disponibil.

Profil longitudinal

Profilul longitudinal a fost stabilit ținând cont de soluțiile de execuție ale structurilor rutiere și de cotele obligate la poduri, accese, puncte cu cotă impusă din localități.

Profilul longitudinal urmărește pasul minim de proiectare de 50,0 m, excepțional de 30,0 m pentru a evita lucrări de exproprieri, iar racordările verticale convexe și concave au raza corespunzătoare vitezei de proiectare de 40,0 km.

Profilul transversal

Drumul este clasificat ca drum județean, având câte două benzi de 3,00 m lățime fiecare pe sensul de circulație, aparține clasei tehnice IV, conform Normelor Tehnice aprobate prin Ordinul M.T. nr. 46/1998.

Forma în secțiune transverală este de tip acoperiș, cu pante transversale de 2,5% în aliniament, iar în curbe deverul va fi adaptat funcție de viteza de proiectare iar lățimea părții carosabile funcție de raza curbei.

Acostamentele vor avea lăţimea de 1,00 m, lăţimea totală a platformei rezultând de 8.00 m. Acostamentele vor fi impermeabilizate complet având aceeaşi structură rutieră ca şi a părţii carosabile. Acostamentele vor avea pante de 4%.

Structura rutieră

Dimensionarea structurii rutiere s-a facut pentru perioada de perspectivă anul 2032, în concordanță cu normativul PD177/2001 “Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide” și a fost verificat la acțiunea din îngheț-dezgheț, conform STAS 1709/1 și STAS 1709/2.

- Solutia 1 – SRN - Pentru tronsoanele de drum care se vor reconstrui, în special pe tronsoanele cu degradări structurale majore, precum si pe tronsoanele pietruite, structura rutieră se va dimensiona pentru un trafic de perspectiva de 15 ani, în conformitate cu „Normativul de dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide PD155-2001 şi va fi verificat la îngheţ-dezgheţ, avand urmatoarea succesiune recomandata si consta in :

- săparea si evacuarea pe adancimea de cca. 50 cm a structurii existente in cazul imbracamintilor asfaltice / scarificarea si stabilizarea zestrei existente in cazul sectoarelor pietruite

- asternerea urmatoarelor straturi rutiere (de sus in jos):

  - beton asfaltic BA16 in strat de uzura			  	4 cm

  - beton  asfaltic deschis BADPC20 in strat de legatura	  	6 cm

  - strat de piatra sparta						25 cm

  - strat de fundatie din balast 					            30 cm

  - material geotextil cu rol anticontaminant

  - stabilizarea solului/pietruirii cu produse agrementate		10 cm

- Solutia 2 – Pentru tronsoanele de drum care se vor reabilita, se vor freza straturile din mixturi, se va scarifica fundația existentă şi va fi următoarea succesiune recomandată:

    - stratul de uzura din BA16 în grosime de 4 cm;

    - stratul de legătura din BADPC20  în grosime de min. 6 cm

    - strat superior de fundatie din piatră spartă 20 cm;

- Soluţia 3 : ranforsarea structurii rutiere pe sectoare cu degradari de suprafata, cu două straturi din mixturi bituminoase, dupa reparatia stratului suport prin plombare:

    - stratul de uzura din BA 16 în grosime de 4 cm;

    - stratul de legătura din BADPC20  în grosime de min. 6 cm+2 cm strat de reprofilare, după frezarea denivelărilor si a făgaşelor, conform si cu dimensionarea si verificarea la îngheţ-dezgheţ.

| Nr.crt | KM | KM | L | SR propus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | km 29+400 | km 32+070 | 2670.00 m | Soluția 1 |
| 2 | km 32+070 | km 32+420 | 350.00 m | Soluția 2 |
| 3 | km 32+420 | km 34+090 | 1670.00 m | Soluția 1 |
| 4 | km 34+090 | km 34+645 | 555.00 m | Soluția 2 |
| 5 | km 34+645 | km 35+135 | 490.00 m | Soluția 1 |
| 6 | km 35+135 | km 35+300 | 165.00 m | Soluția 2 |
| 7 | km 35+300 | km 35+710 | 410.00 m | Soluția 1 |
| 8 | km 35+710 | km 36+050 | 340.00 m | Soluția 2 |
| 9 | km 36+050 | km 36+300 | 250.00 m | Soluția 1 |
| 10 | km 36+300 | km 36+775 | 475.00 m | Soluția 1 |
| 11 | km 36+775 | km 41+500 | 4725.00 m | Soluția 2 |
| 12 | km 41+500 | km 41+860 | 360.00 m | Soluția 3 |
| 13 | km 41+860 | km 41+950 | 90.00 m | Soluția 2 |
| 14 | km 41+950 | km 42+790 | 840.00 m | Soluția 3 |
| 15 | km 42+790 | km 42+885 | 95.00 m | Soluția 2 |
| 16 | km 42+885 | km 42+985 | 100.00 m | Soluția 3 |
| 17 | km 42+985 | km 50+815 | 7830.00 m | Soluția 2 |

Pentru realizarea amprizei proiectate, se va executa caseta drumului, în vederea extinderii structurii rutiere şi consolidarea acostamentelor. Se recomandă ca stratul de formă al casetelor să fie stabilizat cu lianţi hidraulici rutieri pentru sporirea capacităţii portante. Alcătuirea propusă pentru caseta de extindere a structurii rutiere şi pentru consolidarea acostamentelor prevede realizarea următoarelor straturi:

    - strat de bază din mixtura bituminoasă tip ABPC31,5		min 6 cm

    - strat superior de fundaţie din piatră spartă 			            min 15 cm,

    - strat inferior de fundaţie din balast 				min 40 cm

Aceste trei straturi vor fi realizate până la nivelul superior al structurii actuale.

Deasupra rostului dintre casetă şi suprafaţa structurii rutiere existente, se va prevedea un material geosintetic pentru întârzierea transmiterii fisurilor şi armarea covorului bituminos pe lăţimea de 1,0 m.

Intersecții cu drumuri publice și conectarea la drumurile locale

Drumurile laterale vor fi amenajate pe o lungime de 20,0 m cu structuri rutiere adaptate la carosabilul existent, iar intersecţiile vor fi sistematizate în funcţie de traficul atras de acestea conform normativului AND 600-2010.

Structurile rutiere adoptate:

- drumuri laterale pietruite:

    - strat uzură BA16 			-  4 cm

    - strat de legătură BADPC20 	-  6 cm

    - strat fundație balast		            - 20 cm

- drumuri laterale asfaltate:

    - strat uzură BA16 			- 4 cm

    - strat de legătură BAD20 	            - 6 + 2 cm

Lucrări de colectare și evacuare ape

Pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale, se vor proiecta şanţuri sau rigole pereate pe toată lungimea cuprinsă în extravilan, în intravilan prevăzându-se rigole cu placuță carosabilă.

| Rigola cu placuta carosabila |
| --- |
| km inceput | Lungime (m) | km sfarsit | Amplasare |
| km 30+430 | 45 | km 30+475 | dr |
| km 30+490 | 50 | km 30+540 | dr |
| km 30+490 | 50 | km 30+540 | stg |
| km 31+980 | 95 | km 32+075 | dr |
| km 33+990 | 115 | km 34+105 | dr |
| km 34+675 | 65 | km 34+740 | stg |
| km 34+275 | 18 | km 34+293 | stg |
| km 34+900 | 120 | km 35+020 | stg |
| km 34+755 | 265 | km 35+020 | dr |
| km 36+500 | 215 | km 36+715 | dr |
| km 36+500 | 95 | km 36+595 | stg |
| km 39+908 | 22 | km 39+930 | dr |
| km 41+544 | 321 | km 41+865 | dr |
| km 42+020 | 130 | km 42+150 | dr |
| km 42+175 | 440 | km 42+615 | dr |
| km 42+240 | 345 | km 42+585 | stg |
| km 42+640 | 350 | km 42+990 | dr |
| km 45+085 | 180 | km 45+265 | dr |
| km 45+105 | 131 | km 45+236 | stg |
| km 46+375 | 235 | km 46+610 | stg |
| km 46+485 | 565 | km 47+050 | dr |
| km 46+650 | 635 | km 47+285 | stg |
|  | 4487 |  |  |

Șanțurile au secțiunea trapezoidală cu lățimea la fund adaptată la ampriza existentă, pante către acostament de 2:3 și spre exteriorul amprizei de 1:1, iar rigolele sunt triunghiulare.

Protecția șanțului sau rigolei pereate este din beton de ciment C30/37 în grosime de 10 cm, așezat pe un strat de nisip de 5 cm.

Pe unele sectoare se pot amplasa și rigole ranforsate:

| Rigola ranforsata |
| --- |
| km inceput | Lungime | km sfarsit | Amplasare |
| km 29+984 | 30 | km 30+014 | dr |
| km 30+797 | 30 | km 30+827 | dr |

Continuitatea șanțurilor în zonele din extravilan se va realiza prin intermediul podețelor dalate cu lumina de 0,40 m. Infrastructura podețelor este realizată din beton turnat monolit, iar suprastructura este executată din dale prefabricate din beton armat. Numărul de dale este variabil în funcție de lungimea podețului. Lățimea dalelor marginale este de 1,00 m iar lățimea dalelor centrale este de 0,50 m.

Pentru descărcarea spre emisar a unor podețe sunt necesare execuția de canale pereate cu lățimea la fund de 1,0 m:

| Canal pereat lf = 1.00m |
| --- |
| km inceput | Lungime | km sfarsit | Amplasare |
| km 49+750 | 380 | km 50+130 | dr |
| km 50+125 | 250 | km 50+375 | stg |

Se vor înlocui podeţele tubulare cu lumina mai mică de 1,0 m, precum şi cele cu structuri foarte degradate, cu podeţe din elemente prefabricate tip P2 sau C2. Preluarea apelor se va face, dacă este cazul, în amonte prin amenajarea unei camere de captare, iar în aval descărcarea se va amenaja cu pereu din beton (care se continuă și în deschiderea liberă a podețului) și blocaje din bolovani de râu. Stabilitatea terasamentului în zona de descărcare se va asigura prin montarea de aripi prefabricate tip AP 2-2 bucăți  asezate pe fundație din beton.

Toate celelalte podeţe se vor repara prin lucrări adaptate la situația existentă, tencuieli, interventii la camerele de cădere, timpane și racordări cu terasamentele, canale de descărcare, etc.

Se vor utiliza pentru înlocuirea podețelor cu deschideri mai mari, structuri prefabricate, având avantajul unui timp de execuție mai scurt. Se vor folosi elevații prefabricate din beton armat tip L și dale prefabricate din beton precomprimat.

Amplasarea și soluțiile constructive pentru podețe sunt după cum urmează:

| Podete casetate tip P2 |
| --- |
| Nr | km | amonte | aval | Lungime |
| 1 | km 29+580 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 2 | km 29+840 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 3 | km 29+955 | camera de cadre+ 25m canal | Aripi + 25 m canal | 8.40m |
| 4 | km 30+222 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 5 | km 31+952 | camera de cadre+ 25m canal | Aripi | 8.40m |
| 6 | km 32+260 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 7 | km 32+555 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 8 | km 32+875 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 9 | km 33+100 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 10 | km 33+200 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 11 | km 33+400 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 12 | km 33+460 | camera de cadre+ 25m canal | Aripi | 8.40m |
| 13 | km 33+730 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 14 | km 34+115 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 15 | km 34+515 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 16 | km 34+550 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 17 | km 35+200 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 18 | km 35+325 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 19 | km 36+775 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 20 | km 37+785 | camera de cadre | Aripi | 19.20m |
| 21 | km 39+280 | Aripi | Prin gabioane | 8.40m |
| 22 | km 39+555 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 23 | km 39+688 | camera de cadre | Prin gabioane | 8.40m |
| 24 | km 39+845 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 25 | km 40+110 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 26 | km 40+445 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 27 | km 41+025 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 28 | km 41+535 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 29 | km 41+650 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 30 | km 42+150 | Aripi | Aripi | 15.60m |
| 31 | km 42+640 | camera de cadre | Aripi | 13.20m |
| 32 | km 42+935 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 33 | km 43+040 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 34 | km 43+350 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 35 | km 44+505 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 36 | km 44+690 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 37 | km 45+285 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 38 | km 45+870 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 39 | km 47+145 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 40 | km 47+620 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 41 | km 47+790 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 42 | km 48+865 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |
| 43 | km 49+570 | camera de cadre | Aripi | 8.40m |

| Podet tubular D-1000 |
| --- |
| km | amonte | aval | Lungime |
| km 30+310 | camera de cadre + canal 15m | Aripi + canal 25m | 10.00m |
| km 32+160 | camera de cadre | Aripi | 10.00m |
| km 36+400 | camera de cadre | Aripi | 10.00m |
| km 36+505 | camera de cadre | Aripi | 10.00m |
| km 46+070 | camera de cadre | Aripi | 10.00m |
| km 47+007 | camera de cadre | Aripi | 10.00m |
| km 47+105 | camera de cadre | Aripi | 10.00m |
| km 47+285 | camera de cadre | Aripi | 10.00m |
| km 47+290 | camera de cadre | - | 8.00m |
| km 47+345 | camera de cadre | Aripi | 10.00m |
| km 50+375 | camera de cadre | Aripi | 10.00m |

| Podet casetat tip C2 |
| --- |
| km | amonte | aval | Lungime |
| km 30+490 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |
| km 30+795 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |
| km 31+980 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |
| km 36+995 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |
| km 37+735 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |
| km 38+480 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |
| km 40+750 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |
| km 44+365 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |
| km 44+940 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |
| km 49+760 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |
| km 50+455 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |

| Podet cu elevatii prefabricate |
| --- |
| km | Elevatii | amonte | aval | Lungime |
| km 30+110 | L3 | Aripi A2 | Aripi A2 | 11.20m |
| km 35+690 | L2 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |
| km 43+580 | L3 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |
| km 43+770 | L3 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |
| km 44+060 | L3 | Aripi A2 | Aripi A2 | 9.60m |

Lucrări de consolidare corp drum

- Structuri de sprijin cu fundare direct:

| Ziduri de sprijin |
| --- |
| km inceput | Lungime | km sfarsit | elevatie |
| km 29+400 | 45m | km 29+445 | 1.50 m |
| km 30+200 | 20m | km 30+220 | 1.50-2.00m |
| km 31+022 | 15m | km 31+037 | 1.50-2.00m |
| km 33+325 | 60m | km 33+385 | 1.50-2.00m |
| km 33+505 | 140m | km 33+645 | 1.50-2.00m |
| km 34+235 | 65m | km 34+300 | 1.50-2.00m |
| km 34+308 | 195m | km 34+503 | 1.50-2.00m |
| km 35+825 | 35m | km 35+860 | 1.50-2.00m |
| km 35+875 | 35m | km 35+910 | 1.50-2.00m |
| km 37+645 | 50m | km 37+695 | 1.50-2.00m |
| km 39+870 | 40m | km 39+910 | 2.00 - 2.50m |
| km 39+930 | 45m | km 39+975 | 2.00 - 2.50m |
| km 40+360 | 60m | km 40+420 | 2.00 - 2.50m |
| km 40+645 | 50m | km 40+695 | 2.00 - 2.50m |
| km 41+870 | 110m | km 41+980 | 2.00 - 3.00m |
| km 43+082 | 20m | km 43+102 | 1.50-2.00m |
| km 43+113 | 60m | km 43+173 | 1.50-2.00m |
| km 43+292 | 45m | km 43+337 | 1.50-2.00m |
| km 43+468 | 110m | km 43+578 | 2.50 - 3.00m |
| km 43+595 | 165m | km 43+760 | 2.50 - 3.00m |
| km 44+175 | 175m | km 44+350 | 2.50 - 3.00m |
| km 44+545 | 40m | km 44+585 | 2.00 - 2.50m |
| km 44+600 | 85m | km 44+685 | 2.00 - 2.50m |
| km 44+700 | 55m | km 44+755 | 2.00 - 2.50m |
| km 44+780 | 25m | km 44+805 | 2.00 - 2.50m |
| km 44+893 | 40m | km 44+933 | 2.00 - 2.50m |
| km 44+896 | 25m | km 44+921 | 1.50-2.00m |
| km 45+306 | 110m | km 45+416 | 2.00 - 2.50m |
| km 45+495 | 350m | km 45+845 | 2.50 - 3.00m |
| km 47+985 | 45m | km 48+030 | 2.00 - 2.50m |

- Structuri de sprijin din piloți forați din beton armat încastrați în roca de bază (marnă).

| Consolidare cu fundatii indirecte |
| --- |
| km inceput | Lungime | km sfarsit | elevatie | Piloti | L pilot |
| km 29+610 | 55 | km 29+665 | 2.40 m | d = 1080 mm | 10.00 m |
| km 30+775 | 40 | km 30+815 | 2.40 m | d = 1080 mm | 10.00 m |
| km 33+640 | 40 | km 33+680 | 2.40 m | d = 1080 mm | 10.00 m |
| km 34+180 | 130 | km 34+310 | 1.50 m | d = 1080 mm | 11.00 m |
| km 34+390 | 80 | km 34+470 | 1.50 m | d = 1080 mm | 20.00 m |
| km 34+555 | 110 | km 34+665 | 2.40 m | d = 1080 mm | 10.00 m |
| km 35+802 | 75 | km 35+877 | 2.40 m | d = 1080 mm | 10.00 m |
| km 37+545 | 60 | km 37+605 | 2.40 m | d = 1080 mm | 10.00 m |
| km 38+100 | 80 | km 38+180 | 2.00 m | d = 1080 mm | 10.00 m |
| km 41+440 | 50 | km 41+490 | 2.40 m | d = 1080 mm | 10.00 m |
| km 41+905 | 45 | km 41+950 | 2.40 m | d = 300 mm | 5.00 m |
| km 42+855 | 30 | km 42+885 | 1.25 m | d = 800 mm | 8.00 m |
| km 48+475 | 45 | km 48+520 | 2.40 m | d = 1080 mm | 10.00 m |

Pentru asigurarea amprizei drumului s-au prevăzut fundații adâncite de parapet (FAP) pe următoarele sectoare:

| FAP |
| --- |
| km inceput | Lungime | km sfarsit | Amplasare |
| km 30+574 | 80 | km 30+654 | stg |
| km 32+135 | 100 | km 32+235 | stg |
| km 37+270 | 75 | km 37+345 | stg |
| km 37+420 | 75 | km 37+495 | stg |
| km 37+568 | 15 | km 37+583 | stg |
| km 37+616 | 20 | km 37+636 | stg |
| km 37+676 | 20 | km 37+696 | stg |
| km 42+810 | 40 | km 42+850 | stg |
| km 43+358 | 110 | km 43+468 | stg |

- Pe unele sectoare ale drumului, terasamentul este afectat de răul Bălăneasa, fiind necesare pentru protecția și consolidarea acestuia, de lucrări din gabioane umplute cu piatră brută sau bolovani de râu, fundate pe blocuri din beton.

| Gabioane |
| --- |
| km inceput | Lungime | km sfarsit | Elevatie | Amplasare |
| km 33+245 | 130 | km 33+375 | 3.00 m | dr |
| km 38+650 | 90 | km 38+740 | 2.00 m | stg |
| km 39+050 | 100 | km 39+150 | 2.00 m | stg |
| km 39+200 | 165 | km 39+365 | 2.00 m | stg |
| km 39+450 | 75 | km 39+525 | 2.00 m | stg |
| km 39+575 | 270 | km 39+845 | 2.00 m | stg |

Lungimile de aplicabilitate ale lucrarilor de consolidare a drumului afectat de alunecarile de teren, țin cont de datele culese de pe teren și de evoluția acestora în următorii 1,5ani – 2 ani, daca nu apar fenomene extreme (cutremure de pamant, ploi deluviale, săpături în corpul drumului pentru montarea unor rețele și lăsate nefinalizate).

Lungimile acestor lucrări vor fi reanalizate și stabilite în cadrul proiectului tehnic, în funcție de evoluția acestora.

La realizarea drenurilor longitudinale sub șanțuri, s-au prevăzut cămine de vizitare și evacuare transversal drumului, sectorizarea acestora fiind următoarea:

| Dren sub sant |
| --- |
| km inceput | Lungime | km sfarsit | Amplasare |
| km 32+070 | 145 | km 32+215 | dr |
| km 33+655 | 145 | km 33+800 | stg |
| km 34+375 | 130 | km 34+505 | stg |
| km 35+700 | 400 | km 36+100 | dr |
| km 36+720 | 2000 | km 38+720 | dr |

Pe lungimea lucrărilor de consolidare, acostamentele au aceeași alcătuire ca și structura rutieră.

Pe coronamentul structurilor de sprijin, se vor monta parapete metalice.

Lucrări de siguranța circulației, marcaje și indicatoare rutiere

Proiectele de Reglementarea circulației rutiere prin indicatoare și marcaje rutiere se realizează în conformitate cu prevederile Convenției Europene asupra semnalizării rutiere (Viena-8 Noiembrie 1968), Ordonanței de Urgență privind circulația pe drumurile publice nr.195 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 și a Standardelor românești din seria SR 1848.

Semnalizarea rutiera pe timpul execuției - în perioada de execuție se va  asigura siguranța circulației prin montarea de indicatoare de reglementare a circulației, pentru presemnalizarea și semnalizarea zonelor de lucru.

De asemenea, în periodele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor în care se lucrează,  piloți  de dirijare a traficului, instruiti in  mod corespunzator, dotați cu stație de emisie recepție și cu bastoane reflectorizante de dirijare a circulatiei.

Se vor monta și semafoare electrice, iar constructorul va asigura funcționarea corespunzatoare a acestora. În cazul în care este necesară închiderea temporară a unui tronson de drum, este necesară anunțarea din timp a factorilor din administrația locală de care aparține tronsonul de drum închis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului închis cu precizarea intervalului de timp în care se va inchide și traseul ocolitor de urmat pentru depășirea  acestuia.

Semnalizarea rutiera dupa execuția lucrărilor - dupa execuția lucrărilor de amenajare a părții carosabile, este necesară realizarea marcajelor longitudinale și a marcajelor transversale, montarea indicatoarelor de circulație. Marcajele longitudinale au rolul de a delimita benzile de circulație și pentru marcarea zonelor de interdicție a depășirilor. Marcajele transversale au rolul de a marca zonele în care este posibilă traversarea drumului cu  asigurarea protecției pietonilor.

Ca elemente de siguranță rutieră s-au prevăzut parapete metalice cu nivel de protectie ridicată de tip H1 sau H4b asigurându-se și lățimea de lucru pentru parapet.

Parapeții de protecție vor respecta ”Normativul pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri și autostrăzi-AND 593” și standardele SR EN 1317/1-5– dispozitive de protecție la drumuri.

Soluțiile de amenajare ale intersecțiilor s-au realizat conform ”Normativului pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice” – AND 600-2010.

Pentru a ajuta conducătorii auto să perceapă mai ușor și rapid schimbarea caracterisiticilor mediului de trafic, la intrările în localități, în ambele sensuri se vor prevedea ca măsuri de calmarea traficului, trei seturi a cîte 6 benzi rezonatoare.

Semnalizarea verticală și orizontală s-a făcut în conformitate cu seria de standarde 1848.

Borne kilometrice și hectometrice -  la finalizarea lucrărilor de execuție, traseul se va kilometra, se vor identifica zonele în care se pot monta bornele corespunzatoare poziției de pe traseu și se vor monta în conformitate cu normele de amenajare din normativele legale în vigoare .

B - Lucrări de poduri

La podurile existente se va interveni, utilizându-se acțiunile și modelele de calcul în conformitate cu SR EN 1991:1 (Eurocod 1) și SR EN 1992:2 (Eurocod 2), pentru dimensionarea elementelor noi din beton structural și cu respectarea cerințelor clasei ”E” de încărcare pentru reabilitarea sau consolidarea structurilor existente.

Soluțiile tehnice sunt în concordanță cu cele recomandate în expertiza tehnică elaborată de dl expert tehnic dr.ing. Teodor Broșteanu.

Solutiile recomandate de expertul tehnic :

| Nr.crt | Poz.km | Soluție recomandată |
| --- | --- | --- |
| 1 | 31+100 | Înlocuire pod existent |
| 2 | 31+415 | Înlocuire pod existent |
| 3 | 31+715 | Înlocuire pod existent |
| 4 | 31+870 | Înlocuire pod existent |
| 5 | 32+375 | Înlocuire pod existent |
| 6 | 34+750 | Reabilitare prin înlocuirea suprastructurii |
| 7 | 35+490 | Înlocuire pod existent |
| 8 | 37+150 | Înlocuire pod existent |
| 9 | 38+250 | Înlocuire pod existent |
| 10 | 40+260 | Înlocuire pod existent |
| 11 | 41+225 | Înlocuire pod existent |

| Nr. crt | Poz.km | Lpod / oblicitate | Infrastructuri | Suprastructura | Aparare mal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31+100 | 1x36,0+2x4,0+2x0,07 m L= 44,14 m Pod drept | 2 culei masive b.a.hel=5,40 m, chesoane deschise h= 4,0 m | 4 grinzi b.p. L=36m, h=2,10 m, îmbinate prin placă și suprabetonare Cale 7,80 m | Ziduri din beton amonte + aval L=100,0 ml |
| 2 | 31+415 | 1x36,0+2x4,0+2x0,07 m L= 44,14 m Pod drept | 2 culei masive b.a.hel=4,40 m, chesoane deschise h= 4,0 m | 4 grinzi b.p. L=36m, h=2,10 m, îmbinate prin placă și suprabetonare Cale 7,80 m | Ziduri din beton amonte + aval L=100,0 ml |
| 3 | 31+715 | 1x36,0+2x4,0+2x0,07 m L= 44,14 m Pod drept | 2 culei masive b.a. hel=5,40 m, chesoane deschise h= 4,0 m | 4 grinzi b.p. L=36m, h=2,10 m, îmbinate prin placă și suprabetonare Cale 7,80 m | Ziduri din beton amonte + aval L=100,0 ml |
| 4 | 31+860 | 1x36,0+2x4,0+2x0,07 m L= 44,14 m Pod drept | 2 culei masive b.a. hel=5,40 m, chesoane deschise h= 4,0 m | 4 grinzi b.p. L=36m, h=2,10 m, îmbinate prin placă și suprabetonare Cale 8,80 m | Ziduri din beton amonte + aval L=100,0 ml |
| 5 | 32+375 | 1x36,0+2x4,0+2x0,07 m L= 44,14 m Pod oblic dreapta 70 | 2 culei masive b.a. hel=5,40 m, chesoane deschise h= 4,0 m | 4 grinzi b.p. L=36m, h=2,10 m, îmbinate prin placă și suprabetonare Cale 7,80(8,30) | Ziduri din beton amonte + aval L=100,0 ml |
| 6 | 34+750 | 1x15,0+2x4,0+2x0,05 m L= 23,10 m Pod drept | Reparații locale, cămășuială și subzidiri culei | 9 grinzi b.p. L=15,0m, h=0,72m suprabetonare Cale l=7,80 m | Ziduri din beton amonte și aval L=60,0 ml |
| 7 | 35+490 | 1x18,0+2x14,0+4x0,05+2x4,0 L=54,10 m Pod drept | 2 culei masive(hel 4,70m) și 2 pile lamelare (hel=5,0) din b.a., chesoane deschise h= 4,0 m | 9 grinzi b.p. L=18m pe deschiderea centrala si 2x14m, pe deschiderile de capăt, h=0,80 m, suprabetonare Cale 7,80 m | Ziduri din gabioane amonte și aval L=220,0 ml |
| 8 | 37+150 | L=5,90 Podeț drept | Elevații L3-6 buc Fundații directe tip bloc h= 1,50 m | 10 dale centrale și 2 marginale tip D5 din bp, L=5,90 m, Cale 9,16 m | Aripi prefabricate |
| 9 | 38+250 | 1x10,0+2x4,0+2x0,05 m L= 18,10 m Pod drept | 2 culei masive b.a.hel=4,50 m, chesoane deschise h= 4,0 m | 16 grinzi din b.p. L=10,0 m, h=0,42 m suprabetonare Cale 7,80 m | Ziduri din gabioane amonte și aval L=60,0 ml |
| 10 | 40+260 | 1x36,0+2x4,0+2x0,07 m L= 44,14 m Pod oblic dreapta 70 | 2 culei masive b.a., chesoane deschise h= 4,0 m | 4 grinzi b.p. L=36m, h=2,10 m, îmbinate prin placă și suprabetonare | Ziduri din beton amonte și aval L=60,0 ml |
| 11 | 41+225 | 1x36,0+2x4,0+2x0,07 m L= 44,14 m Pod oblic dreapta 70 | 2 culei masive b.a., chesoane deschise h= 4,0 m | 4 grinzi b.p. L=36m, h=2,10 m, îmbinate prin placă și suprabetonare | Ziduri din beton amonte și aval L=60,0 ml |

Pentru execuția acestor lucrări se vor respecta următoarele specificații tehnice

- Semnalizarea corespunzătoare a sectorului în lucru;

- Execuția unei variante de circulatie provizorie;

- Podurile noi vor fi dimensionate în conformitate cu prevederile SR EN 1991-2, la modelul de calcul LM1, iar consolidările celor existente vor respecta cerințele clasei E de încărcare;

- Deschiderea podurilor noi a rezultat dintr-un calcul hidraulic, la debitele de calcul cu asigurarea de 5% pentru extravilan și 1% pentru intravilan.

- Gabaritul podurilor este corespunzator STAS 2924/91, la care s-a avut în vedere conditiile de amplasament și de amenajarea în plan a drumului corespunzatoare conform STAS 863(oblicitate, supralărgire, etc.);

- Podurile noi urmăresc evitarea amplasării infrastructurilor în albia minoră;

- Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilataţie se vor realiza într-o variantă modernă și funcţională, agrementate pentru o viabilitate de 50 de ani.

- Straturile căii (mortar de pozare, hidroizolaţie modernă, șapă de protecţie, îmbracăminte bituminoasa), vor fi realizate conform prescripțiilor AND 546-2013;

- Podurile prezintă două trotuare denivelate, delimitate de parapet metalic cu protecție foarte ridicată tip H4b și un parapet pietonal din material metalic zincat.

- Fundațiile podurilor sunt directe, de tip cheson deschis, având în vedere prevederile studiului geotehnic aferent;

- Rampele de acces și racordarea podurilor cu acestea, sunt adaptate în consecință și au fost prevăzute cu lucrări de susținere corelate cu noul gabarit al podului;

- Albia râului Bălăneasa asigură în general pe 2 lungimi de pod în amonte și una în aval, aceeași deshidere ca a podurilor proiectate, fără a fi nevoie de lucrări de calibrare sau reprofilare, protecția rampelor de acces la pod cu lucrări specifice (gabioane), făcându-se în limita strict necesară pentru punerea în siguranță a structurilor;

- Lucrări pe rampe: structura rutiera, parapet, rigole pe acostament etc;

- Lucrări de semnalizare definitiva;

Desfacere varianta provizorie de circulatie.

La km 46+300 exista un pod peste raul Balaneasa (Saratel), in stare buna, la care nu se intervine prin prezentul proiect. Podul are o singura deschidere, iar în amonte si aval, pe ambele maluri, exista ziduri din gabioane placate cu beton.

b) cumularea cu alte proiecte:    -       Nu este cazul, pe amplasamentele analizate şi în vecinătatea acestora nu există şi nu sunt prevăzute alte proiecte.

c) utilizarea resurselor naturale:

Principalele resurse naturale folosite sunt:

- nisip;

- balast;

- piatră;

- apă.

Materiile prime necesare executiei lucrarilor de reabilitare drum județean DJ 203L, între KM 29 + 400 – 50 + 000, Cozieni- Bozioru- Brăești, județul Buzău, sunt:

Materii prime

Otel beton OB37 si PC52

Beton

Mortar de ciment

Elemente prefabricate din beton

Piatra bruta si piatra sparta

Parapet metalic deformabil

Nisip

Apa

In ceea ce privește modul de aprovizionare, transport și depozitare temporară a materialelor, antreprenorul va desfășura aceste activități în conformitate cu legislatia în vigoare .

Materiile prime necesare desfășurării activităților de șantier vor fi aduse cu autovehicule specifice, autobasculante etc. în funcție de ordinea etapelor de lucru, evitandu-se astfel, stocarea de materii prime pe termen lung, în zona organizării de șantier.

Betonul se va aduce pe șantier cu betoniera, în momentul utilizării acestuia.

Alimentarea cu combustibili a autovehiculelor, se va realiza la stațiile de carburanți autorizate sau la stația de carburanți autorizată, proprietate a constructorului(dacă acesta are în dotare).

Locurile unde vor fi amenajate organizarile de santier trebuie sa fie stabilite astfel incat sa nu aduca prejudicii asupra mediului prin emisii atmosferice, prin producere de accidente cauzate de traficul rutier din santier, de manevrarea materialelor. Trebuie evitata amplasarea organizarilor de santier in apropierea unor zone sensibile, cum ar fi cursurile de apa care constituie surse de alimentare cu apa, langa captarile de apa subterana, sau trebuie asigurata respectarea conditiilor de protectie a acestora.

La alegerea locației organizarii de șantier se va avea în vedere urmatoarele aspecte:

- sa fie plasat aproape de zona de lucru pentru a se putea ajunge ușor la zona de lucru, cu scopul de a reduce pe cât posibil problemele generate de traficul mijloacelor de transport; Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica diminuând zonele de impact si favorizând o exploatare controlata si corecta.

- sa reducă la minim interferența potentială cu zonele înconjuratoare (viața populației locale si activitatea socială).

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în stare de funcționare având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrefianți. Schimbarea lubrifianților se va executa dupa fiecare sezon de lucru în ateliere specializate, unde se vor efectua și schimburile de anvelope.

Alimentarea cu combustibili a autovehiculelor, se va realiza la statii de carburanti autorizate sau la statia de carburanti autorizata proprietate a constructorului (daca acesta are in dotare). In cazul alimentarii pe santier a diferitelor utilaje, acest lucru se va realiza din cisterna autorizata, in incinta organizarii de santier.

Energia electrica va fi asigurata de un generator electric.

d) producţia de deşeuri   :

In perioada de executie, deșeurile generate vor fi colectate selectiv și valorificate prin societăți de profil ;

- Deșeurile menajere vor fi colectate în pubele amplasate în locuri special amenajate în organizarea de șantier și preluate periodic de serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

- In timpul executarii lucrarilor vor rezulta deseuri din dezafectarile efectuate si anume:

- pamantul rezultat din sapatura – se va cuprinde in lucrarile de umpluturi;

- betoane degradate – se vor transporta la depozitul de deseuri autorizat;

- material fieros - se va putea transporta la centre de colectare autorizate materiale feroase si neferoase;

- alte materiale marunte care rezulta din activitatea de constructii care se vor strange si vor fi duse la groapa de gunoi autorizata, cea mai apropiata de punctul de lucru analizat.

Constructorul mai are obligatia de a-si organiza activitatea de santier astfel incat sa fie respectate normele de igiena si de sanatate a oamenilor dar si de depozitare a deseurilor si de evacuare ritmica spre zonele autorizate. Daca din activitatea de executie rezulta materiale necorespunzatoare cuprinderii in lucrarea noua (betoane segregate, armaturi cu rugina, etc.) se vor lua masuri ca acestea sa fie indepartate din zona de lucru in zone autorizate si nu la intamplar;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectate poluarea atmosferei va fi determinată în principal de utilajele şi mijloacele de transport care acţionează în zonele analizate. Emisiile de praf variază de la o zi la alta, în funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante.

În timpul realizării obiectivului pot exista surse temporare generatoare de poluanţi în atmosferă, ca urmare a funcţionării motoarelor cu ardere internă şi a operaţiunilor necesare realizării lucrărilor (emisii de praf), însa aceste emisii vor fi în limite admisibile, fără efecte semnificative asupra populaţiei şi biodiversităţii.

Emisiile vor fi locale, şi vor avea impact nesemnificativ datorită dispersiei. Fiind surse nedirijate nu intră sub incidenţa Ord. 462/1993.

-Impurificarea solului şi subsolului poate proveni de la deşeuri depozitate necorespunzător şi /sau pierderi de produse petroliere de la utilajele şi mijloacele de transport.

Pe perioada execuţiei lucrărilor, deşeurile existente pe amplasament şi cele rezultate din activitatea proiectată vor fi colectate şi depozitate corespunzător în locuri special amenajate, urmând ca apoi să fie preluate de firme specializate.

Utilajele şi mijloacele de transport folosite vor fi cu inspecţia tehnică la zi.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

In perioada de executie, sursele de zgomot si vibratii sunt grupate dupa cum urmeaza:

- în fronturile de lucru zgomotul și vibrațiile sunt produse în fazele de execuție de către funcționarea utilajelor de construcții specifice lucrărilor (excavări și curățiri în amplasament, realizarea lucrarilor proiectate etc.) la care se adaugă aprovizionarea cu materiale;

- circulația autobasculantelor, autocamioanelor și a celorlalte utilaje care transportă materiale necesare execuției lucrării.

Aceste surse de zgomot și vibrație vor exista doar pentru perioada de timp necesară realizării investiției.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

- materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii.

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existentă a terenului :– domeniu public;

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora :–       nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului – capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede: –  nu este cazul;

- zonele costiere: – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite:- lucrarile se vor executa evitandu-se pe cât posibil  tăierea de arbori și a vegetației caracteristice zonei;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale:- nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III - a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

-se vor lua masuri de protectie in vederea eliminarii poluarii apei.

h)ariile dens populate: -Daca se vor constata situații de natură să afecteze riveranii, se vor lua masuri de sistare a lucrărilor, anunțarea organelor și a beneficiarilor, identificarea cauzelor și luarea de masuri preventive, iar în caz de necesitate se vor lua măsuri reparatorii.

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -  nu  este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:- potenţial impact, temporar şi local, asupra zonelor de locuit, prin  zgomot şi vibraţii:- nu au fost observaţii din partea publicului în urma anunţului de solicitare a acordului de mediu;

b) natura transfrontieră a impactului: -nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului :- impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului :–  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului :–  perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

- pe parcursul procedurii nu s-au inregistrat observații din partea publicului;

- pe parcursul procedurii au fost afișate la sediul administrației locale (Primariile comunelor: Cozieni, Bozioru, Brăești, Odăile) și publicate în presă anunțurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de  investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizarii documentației, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare și consultărilor membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din Legea 49/2011 care modifică şi completează OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi  nu se supune procedurii de evaluare adecvată.

Condiţiile de realizare a proiectului

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul executarii lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

- utilizarea eficienta a masinilor/utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca la maximum emisiile din gaze de esapament;

- spalarea roţilor masinilor, la iesirea din șantier, pentru evitarea împrăștierii pământului și nisipului pe suprafeţele carosabile;

- menţinerea și mărirea unor suprafeţe verzi la finalizarea lucrarilor de construcţie;

-    după realizarea lucrarilor, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va  degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile SR 10009/2017 – Acustica în construcţii.Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

5. La terminarea lucrarilor executantul are obligatia curatirii eventualelor zone afectate de orice material sau reziduuri, a refacerii solului în zonele în care acesta a fost afectat de lucrarile de excavare sau  de staționarea utilajelor.

6. Manipularea materialelor sau a altor substante utilizate în faza de construcție se va realiza astfel încât sa se evite dizolvarea și antrenarea lor de către apele provenite din precipitatii;reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la service-uri autorizate.

7. Deșeurile rezultate din activitatea zilnică desfașurată în cadrul punctului de lucru , vor fi colectate în pubele  amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zona, pe bază de contract.

8.Materialul inert (nisipuri si pietrisuri, pamant) va fi  utilizat  ca material de umplutura.

9. Alimentarea cu apă în scop potabil va fi asigurată prin achiziționarea de apă plată îmbuteliată. Pentru punctul de lucru se  vor  amenaja  grupuri sanitare  ecologice ce vor  fi vidanjate  periodic iar conținutul vidanjat transportat la o stație de epurare autorizată de către firma  ce le va pune la dispozitie.

10.Punctul de lucru se va stabili în apropierea  zonei de execuție a lucrărilor.La alegerea locatiei   vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

- sa fie plasat aproape de zonele de lucru pentru a se putea ajunge ușor, cu scopul de a reduce pe cat posibil problemele generate de traficul mijloacelor de transport;

- posibilitatea conectarii ușoare la rețeaua existentă de utilități (electricitate);

- sa reduca la minim interferența potențială cu zonele înconjuratoare (viața populației locale și activitatea socială).

11.  Constructorul ce va executa lucrarea, are obligatia să asigure protecția spațiilor verzi întalnite în cale, sa nu blocheze trotuarele și accesul către intrările proprietaților .

12. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

13. În conformitate cu prevederile OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

14.  Pe toata durata execuţiei şi desfăşurării activităţii se vor respecta prevederile:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G  nr. 195/2005 privind protectia mediului cu  modificarile si completarile ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996 şi Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor   nr 107/1996;

- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002),modificată şi  completată cu HG  352/2005;

- SR 10009/2017 – Acustică urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecția impotriva zgomotului in constructii civile si social–culturale – limite admisibile si parametri de izolare acustica;

- Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul Ministerului Sănătății, nr.119/2014;

- Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Hotarârea Guvernului 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, completată de HG nr. 210/2007;

- Ordinul nr. 95/2005, privind depozitarea deşeurilor;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Răspunerea privind corectitudinea calculelor  şi a pieselor  desenate, încorporate în documentaţia tehnică  de fundamentare a DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE, revine în totalitate elaboratorului memoriului de prezentare  .

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Titularul proiectului are obligația de a notifica APM Buzău dacă intervin elemente noi, necunoscute și orice modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei, înainte de realizarea modificării.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prezenta  decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii 			                 Întocmit,

Ing. Elena Badii                                                      Ing. Dorina Desdemona Tamara Drăghici