PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 23.10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT COMUNA AMARU, cu sediul în sat Amaru, comuna Amaru, judeţul Buzău înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 11959 din 13.10.2017  ,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul 	şedinţei CAT din data de 23.10.2017 că proiectul:   “ Alimentare cu apă în satele Lacu Sinaia și Scorțeanca în comuna Amaru, județul Buzău”, cu amplasamentul în intravilan și extravilan satele  Lacu Sinaia și Scorțeanca, comuna Amaru, judeţul Buzău,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,

cu obligativitatea la finalizarea investiţiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţie de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 2, lit.d), (iii)

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului: proiectul prevede realizarea unui sistem de alimentare cu apă cu accesul la apa potabilă al locuitorilor din comuna Amaru, satele Lacu Sinaia şi Scorţeanca, proiectul desfășurându-se de-a lungul străzilor din comună; realizarea pe viitor a extinderilor alimentării cu apă potabilă pentru toate strazile celor două sate nu va implica execuția unei alte surse de apă, a extinderii gospodăriei de apă potabilă si nici redimensionarea reţelei propuse prin prezentul proiect;

Se propune realizarea sistemului de alimentare cu apă utilizând o tehnologie modernă, prin folosirea de conducte din tubulatura din PEID, pozate în sol în pat de nisip.

## Amplasarea rețelei de alimentare cu apă se va face pe o singură parte a drumului; zona de amplasament a rețelei este în afara carosabilului, pe trotuar, unde acesta există, sau în spațiul verde între carosabil și limitele de proprietate; asigurarea accesului la rețeaua de alimentare cu apă a gospodăriilor de pe partea pe care nu este dispusă reţea se va face prin realizarea de traversări de drum la distanțe convenabil alese (aproximativ 300 ml), astfel încât dupa realizarea investiției nu se vor mai face traversări de drum și implicit deteriorarea carosabilului.

Ca varianta de tehnologie de tratare pentru a se asigura gradul de tratare necesar la debitele de apă calculate, s-a optat pentru realizarea unei stații de tratare prin osmoză inversă.

## Se asigură procesarea unui debit Qorar max= 19 m3/h.

## Schema de tratare aleasă pentru staţia de tratare a apei propusă, corespunde debitelor caracteristice de apă şi concentraţiilor indicatorilor avuţi în vedere pentru acestea şi urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (SS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea compuşilor fierului şi azotului.

## Înmagazinarea se va face în rezervor metalic suprateran cu capacitatea de 150 mc, iar distribuţia apei va fi prin pompare.

Alimentarea cu energie electrica a statiei de tratare se va putea realiza cu executarea unui racord de joasă tensiune din postul de transformare propus.

Lucrările propuse sunt următoarele :

Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă este de distribuţie prin pompare.  Apa este captată prin două foraje de captare de adâncime amplasate în incinta gospodăriei de apă, protejate de o cabină subterană realizată din beton armat monolit. Din foraje apa este pompată în staţia de tratare a apei.

Reţeaua de aducţiune se compune din conductele montate între captare și gospodăria de apă, respectiv între foraj, statia de tratare și rezervorul de înmagazinare. Rețeaua de aducțiune este montată îngropat. Rezervoarele au funcţia de acumulare apă pentru consum menajer şi de incendiu.

Rezervorul este de formă cilindrică, amplasat suprateran. Rezervorul propus este din tablă de oţel de tip suprateran vertical, cu volumul util de 150 mc, cu următoarele elemente :

- Fundaţii izolate din beton armat monolit din beton B300 cu grad de impermeabilitate P8. Aceste fundaţii transmit la teren forţe concentrate importante, variabile în timp.

- Rezervoul de 150 mc este prevăzut cu racordurile necesare direct din fabricaţie. Pereţii rezervorului vor avea termoizolaţie realizată din saltele de vată minerală protejată la exterior cu o cochilie de tablă galvanizată.

Sursa de apă

Soluţia proiectată este realizarea a două puţuri forate la o adâncime de 150 m după cum este indicat în studiul hidrogeologic ce trebuie să asigure un debit necesar de 1,0 l/s, de unde apa urmează să fie direcţionată către staţia de tratare şi rezervorul de înmagazinare amplasat adiacent.

Puţul este format dintr-o coloană filtrantă pe porţiunea stratelor permeabile, continuată la baza stratului, pe ( 1-3 m adâncime, cu o piesă de fund pentru depunerea nisipului, iar pe porţiunea stratelor de nisipuri foarte fine sau a stratelor impermeabile el este continuat cu o coloană plină. Puţul are la partea superioară un cămin de vizitare, prin care se amplasează pompa de puţ. Filtrele puţului vor fi din material plastic. Suprafaţa golurilor se recomandă să reprezinte 15-30% din suprafaţa totală a coloanei.

Din punct de vedere funcţional, construcţiile aferente captării sunt:

- foraj Dn 280 la o adâncime de 150 m	- 2 bucăţi

- cabină foraj				           - 2 bucăţi

Cabina puţului este o construcţie subterană cu structura de rezistenţă realizată din beton armat monolit, respectiv pereti din beton  armat, armați cu plasa legată F8/20; F6/20; radier din beton armat cu grosimea de 20 cm.

Amplasarea în teren, precum şi a constucţiilor conexe s-a făcut pe baza studiului geotehnic, ţinând cont şi de prevederile Normativului P100-1/2013.

Alegerea materialului pentru coloana filtrantă s-a făcut ţinând seama de natura şi compoziţia chimică a apelor subterane, astfel încât coloana să nu sufere degradări sau colmatări ale fantelor în timpul exploatării.

Coloana filtrantă trebuie să reziste la presiunea exterioară a stratelor şi de asemenea trebuie să fie capabilă să suporte în cursul exploatării, operaţiile de regenerare a puţului.

Datorita poziționării sale, subteran, se impune realizarea unei hidroizolații ce se va proteja prin realizarea unei zidării din cărămidă.

Suprateran se va realiza un chepeng, care permite accesul in interiorul casei putului, acces ce se va realiza pe o scara cu vanguri.

La executie se va avea in vedere realizarea golurilor tehnologice prin montarea unei tevi de protectie.

Se mentioneaza ca planseul casei putului este necarosabil.

Radierul cabinei nu etanşează direct pe coloana definitivă a puţului forat ci pe un burlan de protectie a acesteia, care face parte din capul de put si care îmbracă coloana de exploatare. În cazul în care cabina s-ar putea sa se încline din cauza umidităţii sau a unor tasări inegale, aceasta înclinare nu afectează coloana forată ci numai burlanul de protecție. Etansarea între coloane se va face cu un material elastic, cum ar fi sfoara gudronata si bitum. Capul de puţ nu trebuie sa transmită vreo sarcina coloanei puţului ci trebuie sa închidă etanş gura puţului forat pentru a împiedica orice pătrundere a impurităţilor din cabină sau din infiltraţii în puţ precum şi între coloana de protectie şi coloana puţului propriu-zis. Flansa capacului de puţ trebuie să fie situată la cca 0,5 m deasupra radierului.

Planșeul cabinei puțului va fi prevăzut cu o gura de intrare cu capac metalic etanș dotat cu lacăt precum și cu o gură de intervenţie la puţul forat, prevazută de asemenea cu capac etanş şi lacăt deasupra puţului forat.

Cabina va fi izolată de aşa natură încât temperatura din interior să nu scadă sub 10C pentru a evita îngheţarea conductei de refulare.

Montarea pompei si a instalatiilor hidraulice auxiliare

Pentru a asigura o exploatare rațională a puțului forat, este necesar ca la aceasta sa fie, montată o pompa corespunzatoare caracteristicilor constructive și hidrologice ale lui. Se folosește o pompă centrifugă cu ax vertical, care poate fi acționată cu motor electric scufundat în apă (pompă submersibilă) sau poate fi acționată cu motor electric de la suprafața prin intermediul unor tije. Aceste pompe sunt mai scumpe, atât din punct de vedere constructiv, cât și ca exploatare și întreținere.

La terminarea forajului, în puțul forat este coborâtă pompa submersibilă. Pe lânga pompa, la exploatarea forajului este necesar sa se asigure instalatiile hidraulice.

Instalația  hidraulică auxiliară necesară în afara de capul de puț, conducte, coturi, flanșe, etc. se compune din următoarele :

a) Conducta de refulare din interiorul forajului se realizeaza din tronsoane imbinate prin flanșe, care au fiecare degajare pentru cablul electric al pompei.

Se recornandă ca pompa să fie asigurată prin cablu de tracțiune de capul puțului, pentru a se evita scăparea acesteia în foraj, în timpul manevrelor de introducere sau extragere. Conducta de refulare se izolează anticoroziv la interior și exterior sau este alcatuită din materiale anticorozive

b) manometru pentru masurarea presiunii pe conducta de refulare

c) vana cu sertar pană și corp plat din fontă pentru presiuni până la 4 atm., cu sertar pană si corp oval din fontă pentru presiuni până la 10 atm.;

d) apometru – pentru determinarea debitului;

e) robinet de serviciu pentru luare de probe de apa de pe conducta de refulare;

f) pompă pentru evacuarea apei scurse în bașa din cabină.

Staţia de tratare a apei

Apa transportată de la captare la rezervor va fi potabilizată cu ajutorul unei staţii de tratare cu osmoză inversă.

###### Osmoza inversă este o tehnologie de purificare a apei care utilizează membrane semi-permeabile pentru a îndepărta 98-99,7% din elementele dizolvate în apă. Se obține astfel apă pură. Când două lichide de concentratii diferite sunt separate de o membrana semipermeabilă, apare așa numita presiune osmotică și lichidul se deplasează în mod natural din zona cu concentrație scăzută către zona cu concentrație mai mare, tinzând să stabilească echilibrul concentrațiilor. Acest proces se numește osmoză și este modul în care se hrănesc celulele vii.

###### În procesul de osmoză inversă, se aplică o presiune mare în zona lichidului cu concentratie mai mare pentru a depăși presiunea osmotică și a schimba sensul de curgere natural, și anume dinspre zona cu concentrație mare către zona cu concentrație mică. Datorită dimensiunilor porilor membranelor 0,0001 microni=0,1 nanometri prin membrane trec moleculele de apă și cele care au o dimensiune mai mică. Se elimină astfel substanțele dizolvate în apă în proporție de peste 98-99,7% inclusiv bacterii și virusuri și este utilizată atât în procese industriale cât și la producerea de apa potabilă. Rezultatul este că aceste substanțe dizolvate sunt reținute în partea cu presiune mare a membranei (concentrat), iar apa pură este lasată să treacă în cealaltă parte (permeat).

Staţia de tratare are următoarele caracteristici :

Intrare :

Contaminanți : Na, Fe, Mn, NH4, Cl-, SO4, NO3

Flux tratare :  stația tratare 576 m3/zi apă potabilă

Proces tehnologic :

1. Pompare apa brută 4 m3/h

2. Filtrare  mecanică sedimente > 125 microni – filtru automat cu curățare în funcție de presiunea diferențială.

3. Preclorinare cu hipoclorit de sodiu PD+DI DN80

4. Rezervor reacție/contact presurizat cu dispersor intern

5. Deferizare/Demanganizare la viteza de 10 m/h cu mediu catalitic Pyrolox  – 2 coloane cu D=1600 mm H=2500 mm cu tablou comandă cu PLC și display color touchscreen + sitem de 6 valve automate motorizate

6. Eliminare clor rezidual după deferizare – filtrare cu carbon activat – timp de contact 4,5 minute – coloană cu tablou comandă cu PLC și display color touchscreen + sitem de valve automate motorizate.; ambele sisteme de filtrare se autocurăță cu apă deferizată/demanganizată din rezervorul de 10 m3 .

Faze autocurățare :

- Reducere nivel apă în coloană

- spălare inversă cu aer

- spălare inversă cu apă curată

- clătire cu apă curată

- revenire în lucru

7. Stocare apă deferizată/demanganizată – rezervor 10 m3 – pentru apă spălare filtre și alimentare osmoză inversă

8.   Suflantă 150-160 m3/h P = 300-350 mbar

9.   Grup Pompare 1A+1R pentru spălare filtre

10. Grup Pompare 1A+1R pentru alimentare stație de Osmoza Inversă la 3 bar

11. Dozare antiscalant

12. Dozare biocid

13. Osmoza Inversă capacitate permeat 2 m3/h cu modul și pompă

14. Remineralizare apa osmozată

15. Clorinare pentru distribuție - pentru asigurarea cantității de clor rezidual la capetele rețelei de distribuție (0.1 mg/l), conform Legii nr. 458/2002, completată şi modificată cu Legea nr.311/2004.

Conducta de aducţiune

Reţeua de aducţiune se compune din următoarele trasee:

- Din puţurile propuse F1 si F2 apa va fi pompată spre staţia de tratare, iar de acolo la rezervorul de 150 mc proiectat, printr-o conductă, Pn 16, DN 110, SDR 11.

Diametrele și clasa de presiune a reţelei de aducțiune a rezultat în urma calculului hidraulic, funcție de debitele de dimensionare pe fiecare tronson și de configurația topografică a rețelei.

Reţeaua de aducţiune se va realiza din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate (PEID) care, prin caracteristicile lor, sunt superioare tuburilor metalice având :

- densitate mica 0,93-0,94 g/cm3

- rezistență mare la coroziune

- rugozitatea de aproximativ 0,03 mm - rezultând pierderi de sarcina si implicit  diametre mai mici ca la conductele metalice

- rezistență mare la presiune hidraulică

- posibilitati de sudare-montare simple si rapide

- costuri de fabricatie relativ scazute, etc.

- durata de serviciu de 50 de ani pentru conductele de apa.

Montarea și îmbinarea prin sudare a conductelor din PEID se poate realiza conform mai multor tehnologii din care enumerăm : sudarea cu corpuri solide, sudarea cu gaze încălzite, sudarea cu material topit, sudarea cu energie mecanică, sudarea prin rezistență electrică, sudarea cu radiații. Pentru realizarea derivațiilor din conductele principale se vor folosi racorduri sudate tip sa. Pozarea conductelor în șanturi se va efectua în mod obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm sub și deasupra acestora, lateral umplutura de nisip va fi de minim 20 cm grosime, ce rezultă din condiția lățimii șantului de pozare Bmin = Dext + 0.40 m, indicat de producătorii de conducte.

În final, dupa terminarea operațiunilor de montare, probe, se reface stratul de pamânt de deasupra. Dupăterminarea execuției rețelei, aceasta se va spăla și dezinfecta (prin umplere cu apă cu clor 1-2 % timp de 2-3 zile). Darea în funcțiune se va face după obținerea avizelor și autorizațiilor conform prevederilor legale.

Rezervor de înmagazinare

Rezervorul de înmagazinare a apei este metalic şi se amplasează adiacent staţiei de tratare. Rezemarea rezervorului se face pe fundaţie din beton. Elementele de rezemare urmăresc afin forma rezervorului.

Fundațiile rezervorului sunt fundații continui, realizate din beton armat. Adâncimea minimă de fundare este determinată de adâncimea de îngheţ din zonă. respectiv 1,20 m, măsurată de la cota terenului natural.

Elementele de rezemare se vor realiza din beton armat turnat monolit.

Construcţia se încadrează în categoria C de importanţă conform prevederilor din normativul P 100-1/2013

Instalaţii hidraulice.

Instalaţia hidraulică aferentă rezervorului se axează pe următoarele ipoteze:

- rezervorul este suprateran;

- asigură acumularea volumelor de apă necesare pentru :

- rezervă de incendiu sau avarie tehnologică.

- volumul rezervorului, inclusiv volumul rezervei de incendiu (avarie) : 150 mc

- conductă preaplin

- conductă de golire Dn 100;

- conductă racord PSI pentru alimentarea maşinilor PSI direct din rezervor tip A

- conducta de umplere rezervor Dn 110

- conducta aspiratie pentru grupul de pompe de incendiu, Dn 110

Golirea rezervorului se va realiza prin conducta prevăzută în acest scop în valea torentului adiacentă amplasamentului stabilit pentru rezervor. Conducta de golire se va executa conform prescripţiilor din documentaţie..

Staţia de pompare a apei potabile

Reţeaua de distribuţie este prevăzută cu staţie de ridicare a presiunii deoarece nu se poate asigura altfel presiunea de utilizare în reţeaua de distribuţie. Echipamentele au scopul de a suplimenta presiunea gravitaţională dată de rezervor când valoarea acesteia este sub valoarea necesară asigurării presiunii de serviciu minime la branşamentele clădirilor.

Staţie de ridicare a presiunii a fost prevăzută cu 3 agregate de pompare, cu convertizor de frecvenţă pentru o funcţionare economică, cu vas de expansiune închis suplimentar pe refularea pompelor şi cu vas de expansiune închis cu membrana ce este în dotarea agregatelor pe refulare.

Modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii conform DIN 1988 Partea 5+6, pentru racordare directa si indirecta, compus din: 2 pâna la 4 pompe centrifuge de înaltă presiune, cu aspirație normală, verticale, din oțel inoxidabil, rotoare și roți conducătoare precum și toate componentele aflate în contact cu agenții de lucru din oțel inoxidabil resp. din materiale rezistente la coroziune, etanșare mecanică independentă de sensul de rotație și motor trifazic cu convertizor de frecvență integrat pentru reglajul continuu al turației între 24 și max. 60 Hz.

Unitate de reglaj (VR) este complet electronică pentru reglarea și integrarea tuturor pompelor cu un rotor montate, cu reglarea turației prin intermediul convertizorului de frecvență, cu ecran LCD pentru afișarea stării și a presiunii efective precum și utilizarea cu un buton pentru parametrizarea nivelului de presiune și a tuturor valorilor nominale. Este dotată cu memorie de evenimente pentru mesaje de funcționare și de eroare, interfață pentru conectarea GLT conform VDI 3814, întrerupător principal, comutator pentru operare manuală a tuturor pompelor cu un rotor, cu reglarea turației cu ajutorul unui potențiometru şi cu ecran LCD pentru afișarea stării și a presiunii efective precum și utilizare cu un buton pentru parametrizarea nivelului de presiune și a tuturor valorilor nominale.

Grupul de pompare se va amplasa în container metalic. Având în vedere instrucțiunile de montaj ale acestor grupuri de pompare, nu sunt necesare măsuri speciale în ceea ce privește modul de amplasare al utilajului. Datorită modului în care este construită, staţia de ridicare a presiunii poate fi amplasată pe o suprafaţă de beton plană. Cadrul de bază sprijinit pe amortizoare de vibraţii cu înălţime reglabilă asigură izolarea sunetelor transmise prin corpuri.

Conductele si fitingurile folosite sunt din polipropilenă reticulară (PPR). Îmbinarea conductelor se va face prin termofuziune după tehnologia indicată de producătorul acestor conducte, sau prin îmbinări demontabile cu flanșe sau piese speciale.

Confecțiile metalice pentru susținerea conductelor și a vanelor în stațiile de hidrofor  vor fi galvanizate. Robineții sertar până și robineții sferici care se vor monta în instalațiile mai sus menționate vor fi PN 16. Conductele și fittingurile din PPR care se vor monta în instalație vor fi PN 20, SDR 9.

Reţea de distribuţie a apei potabile

Conducta de distribuţie va urma un traseu de-a lungul drumului. Sistemul de distribuţie principal al reţelei de alimentare cu apă se compune din următoarele trasee :

| Conducte PEID DN 110 intravilan | m | 4.280,00 |
| --- | --- | --- |
| Conducte PEID DN 110 extravilan | m | 2.170,00 |

Cămine de vane					- 10 bucăţi

Hidranți de incendiu				- 15 bucăţi

Dimensionarea şi verificarea reţelelor de distribuţie se va face cu condiţia asigurării în cel mai îndepărtat punct de consum, debitul şi presiunea minimă de 7 m CA, în caz de incendiu.

Diametrele și clasa de presiune a rețelei de aducțiune a rezultat în urma calculului hidraulic, funcție de debitele de dimensionare pe fiecare tronson și de configurația topografică a rețelei.

La stabilirea traseului conductei de alimentare cu apă, în urma studiilor topografice, s-a ales un traseu cu lungime eficientă. Astfel s-a dimensionat un traseu principal, din care se vor face racordări pentru viitoare extinderi pe celelalte străzi ale comunei.

Diametrele și clasa de presiune a rețelei de distribuţie a rezultat în urma calculului hidraulic, funcție de debitele de dimensionare pe fiecare tronson și de configurația topografică a rețelei.

Montarea și îmbinarea prin sudare a conductelor din PEID se poate realiza conform mai multor tehnologii din care enumerăm : sudarea cu corpuri solide, sudarea cu gaze încălzite, sudarea cu material topit, sudarea cu energie mecanică, sudarea prin rezistență electrică, sudarea cu radiații. Pentru realizarea derivațiilor din conductele principale se vor folosi racorduri sudate tip șa. Pozarea conductelor în șanturi se va efectua în mod obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm sub și deasupra acestora, lateral umplutura de nisip va fi de minim 20 cm grosime, ce rezultă din conditia lățimii șantului de pozare Bmin = Dext + 0.40 m, indicat de producătorii de conducte.

Piesele de branşare vor fi montate în sistem şa prin sudură, cu un diametru de ieşire de 32 mm (echivalent 1 ‘’) sau 50 mm în cazul în care clădirile sunt echipate cu hidranţi interiori.

În final, dupa terminarea operațiunilor de montare, probe, se reface stratul de pamânt de deasupra. După terminarea execuției rețelei, aceasta se va spăla și dezinfecta (prin umplere cu apă cu clor 1-2 % timp de 2-3 zile). Darea în funcțiune se va face după obținerea avizelor și autorizațiilor conform prevederilor legale.

Subtraversarea drumurilor judeţene se va realiza prin foraj orizontal la cotele specificate în detaliile de subtraversări. Conducta va fi montată în tub de protecţie.

Lucrări speciale - subtraversări

Subtraversarea drumurilor asfaltate - se va face prin foraj orizontal. Conform STAS 9312-87 - conducta de distribuţie a apei potabile va fi montată într-o ţeavă de protectie respectând pantele din profilele longitudinale și planurile de detaliu.

Subtraversările drumurilor locale se va face prin săpare de tranșee, montate fără tub de protecție, având în vedere că la adâncimea de montaj a conductei nu apare pericolul de deformare din sarcini exterioare.

Alimentarea cu energie electricăa a gospodăriei de apă din localitatea Lacu Sinaia  se va putea realiza cu executarea unui nou post de transformare în zonă, ce va fi alimentat printr-un racord electric de 20 kV, din racordul electric de medie  tensiune 20 kV - LEA 20 kV Amaru, soluție care constă în :

- Executarea unui nou post de transformare 20/0,4 KV, 35 KVA, pe un stâlp de beton SC 14014.

- Executarea unui racord de 20 KV în lungime de 0,3 Km ce se va racorda la stâlpul tip SE 8  din LEA 20 kV Amaru.

- Din PTA 20 / 0,4 kV nou se va executa plecarea în cablu subteran tip CYABY 4x16 mmp în lungime de 20 m, până la tabloul electric general din incinta gospodăriei de apă.

Postul de transformare proiectat va fi pe un stâlp de beton tip SC 14014 și va fi echipat cu transformator 20/0,4 KV, 35 KVA, cu cadru de siguranțe și descărcători cu oxid de zinc ale cărui izolatoare suport sunt izolatoare compozite, iar siguranțele fuzibile sunt de 20 kV ; 6,3 A și cu cutie de distribuție CD 1-4 echipată cu întrerupător tip USOL 630 cu releu termic 100 A și releu electromagnetic 1000 A. Priza de pămant a postului de transformare va avea valoarea sub 4 Ω.

Amplasarea postului de transformare proiectat s-a facut ţinând cont de poziția noului loc de consum, iar locul de amplasare s-a ales pe domeniul public, în incinta gospodăriei de apă, functie de configurația terenului și de alte instalații edilitare existente în zonă.

Racordul de 20 Kv proiectat ce va alimenta  noul post de transformare va avea o lungime de 0,3 Km și va fi construit pe stâlpi de beton centrifugaţi a căror fundaţie turnată are dimensiuni mai reduse.

Instituirea în jurul forajelor și a gospodăriei de apă a zonelor de protecţie sanitară cu regim sever, conform prevederilor legale în vigoare.

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale: apa utilizată pentru consumul potabil și menajer a organizării de șantier, apa utilizată în scop tehnologic pentru umectarea drumurilor în vederea reducerii emisiilor de pulberi va fi asigurată prin transport cu autocisterne de la surse de alimentare autorizate; betonul și  agregatele minerale necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și stații de betoane autorizate din zona amplasamentului;

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate din construcţii şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect,  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasament vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; apele tehnologice ( noroiul de foraj=apă și bentonită) vor fi colectate în bataluri adiacente forajelor şi eliminate prin societăți autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate din realizarea proiectului vor fi colectate în toaletă ecologică în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; apele menajere generate din desfășurarea activității de personalul aferent gospodăriei de apă ( dacă este cazul) după realizarea proiectului vor fi în toaletă ecologică în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament în faza de organizare de șantier și realizare a proiectului, depozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasamentul gospodăriei de apă în spații special amenajte prin proiect, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: destinaţia actuală a terenului pe care se va realiza proiectul este  de domeniu public pentru rețelele de canalizare și gospodăria de apă;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede : nu este cazul

b) zonele costiere : nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: amplasamentul proiectului se află în imediata vecinătate a zonei rezidenţiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de organizare de şantier a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii dintre cele mai silenţioase existente pe piaţă) și solicitarea și obținerea de către titularul de proiect a avizul DSP Buzău - Notificarea nr. 6351/16.10.2017, conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială);

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta.

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Amaru) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, avizului DSP Buzău- Notificarea nr. 6351/16.10.2017 și avizului AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița, a Listei de control – etapa de încadrare şi consultării membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului ( rețea de distribuție) aflându-se la o distanță de aproximativ 30 m față de situl ROSPA0112 Câmpia Gherghiței;

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism, inclusiv prin Avizul de gospodărire a apelor emis de AN Apele Române, ABA Buzău - Ialomiţa.

Avizul de gospodărire a apelor emis de AN Apele Române, ABA Buzău - Ialomiţa va fi obținut și depus la APM Buzău până la emiterea prezentului act de reglementare.

Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- locul/locurile unde vor fi realizate organizările de şantier trebuie să fie astfel stabilite încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman ( prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.). Se va evita amplasarea organizărilor de şantier în apropierea unor zone sensibile (ape de suprafaţă, etc. );

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate și/sau organizarea de șantier, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, co modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- se va realiza sistematizarea verticală şi înierbarea terenului adiacent gospodăriei de apă folosindu-se specii autohtone specifice cadrului natural al zonei, se vor reface zonele afectate de traseul reţelelor de canalizare astfel încât să nu se reducă suprafeţele de spaţiu verde existent, întreţinerea  şi  dezvoltarea  spaţiilor verzi şi a unor  perdele  de  protecţie  vegetală  adecvată  zonei perimetral acesteia ;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS 10009/1998– Acustica în constructii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurare a activității după realizarea proiectului:

- indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice în timpul realizării proiectului şi evacuate într-o staţie de epurare autorizată se vor  încadra în limitele stabilite de prevederile acordului de deversare emis de operatorul staţiei de epurare; indicatorii apelor tehnologice ( noroiul de foraj=apă și bentonită) vor fi colectate în bataluri adiacente forajelor şi eliminate prin societăți autorizate;

- se vor respecta regulamentele de întreţinere şi exploatare a sistemului de alimentare cu apă astfel încât eventualele neetanşeităţi apărute pe parcursul exploatării să fie depistate şi remediate rapid înainte de apariţia unei poluări accidentale a solului şi apei;

- valorile indicatorilor pentru factorul de mediu sol vor respecta valorile limită pentru pragurile de alertă şi de intervenţie impuse de Ord. MAPPM nr. 756/1997 ;

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului ( rețelelor de alimentare cu apă și gospodăriei de apă), nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS 10009/88 coraborat cu prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice autorizate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

- substanţele și preparatele periculoase utilizate la gospodăria de apă vor fi gestionate conform prevederilor legale în vigoare, prin depozitarea în condiţii de siguranţă conform normelor în vigoare, într-un spaţiu special amenajat securizat din incinta amaplasamentului gospodăriei de apă.

- deşeurile rezultate în urma procesului de întretinere/reparare a sistemului de alimentare cu apă vor fi colectate pe sorturi, stocate temporar în spaţii special amenajate şi valorificate/eliminate prin societăţi autorizate;

- se va asigura personal calificat  pentru exploatarea gospodăriei de apă, pentru monitorizarea indicatorilor de calitate ai apei potabile şi oprirea promptă a funcţionării gospodăriei de apă,  atunci când valorile acestora depăşesc  limitelor impuse de prevederile legale precizate în avizul de gospodarire a apelor; se vor întreține zonele ciu regim sever aferente gospodăriei de apă și forajelor propuse;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( art. 16, alin. (1) din OUG nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

ing. Elena BADII

Întocmit,

ing. Titel  PENEŞ