ACORD DE MEDIU

Nr. 7 din data de 27.07.2017

Revizuit în data de 23.01.2018

Ca urmare a cererii adresate de SC AVICOLA  BUZĂU SA cu sediul mun. Buzău, DN 2B  km 9+270- km 9+527(partea stângă), jud. Buzău, înregistrată la A. P.M. Buzău cu nr. 86  din data 04.01.2018,

în baza Ordonanţei de Urgenţǎ a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatǎ cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 265/2006, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, dupǎ caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

# pentru proiectul: ”Construire fermă creștere pui de carne” cu amplasamentul în extravilanul, comunei Boldu,sat Boldu, T. 20, P. 133/1, N.C. 20768, județul Buzău

# în scopul stabilirii condiţiilor şi a mǎsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute în proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

Proiectul prevede inființarea  unei ferme de crestere a puilor de gaina din rase de carne, cu o capacitate anuala de 2.893.842 capete pui, pe un teren in suprafata de 104.790  mp situat in  extravilanul orasului Boldu, judetul Buzau.

Ferma de pui de carne va avea urmatoarea capacitate nominala:

428.400 capete pui de carne/serie, 7 serii /an ceea ce inseamna 2.893.842 capete pui/an.

Capacitatea de productie dezvoltata la finalul implementarii proiectului va fi de 35.700 locuri/hala, astfel ca se vor obtine 428.400 capete pui de carne/serie, 7 serii/an ceea ce reprezinta 2.893.842 capete pui/an, cu o greutate de cca 1.9 kg/cap, respectiv o cantitate de cca 5.498,300 t pui vii/an la livrare la o rata a mortalitatii de 3.5%

Categoria de activitate, cu capacitatea rezultată în urma implementării proiectului propus, se va  încadra  în anexa 1 a Legii 278/2011 privind emisiile industriale, la punctul 6.6 a.Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru păsări

In cadrul fermei se va folosi principiul ,, totul plin-totul gol”. Durata unui ciclu de productie va fi de 38 de zile. Dupa fiecare ciclu de crestere halele vor fi complet golite, spalate si igienizate. Durata perioadei de vid sanitar este de aproximativ 10-14 zile.

Terenul este liber de constructii si are ca vecinatati:

- NE: -drum de exploatare

- SE: -drum de exploatare

- SV: –drum de exploatare

- NV:- teren la dispozitia Comisiei Locale Boldu, fost CAP .

Investitia va consta in:

-lucrari de constructie 12 hale crestere pui de carne cu anexele corespunzatoare-filtru sanitar,platforma dejectii , gospodarie apa,retele de alimentare cu apa, canalizare, electricitate;

- achizitionare si montare echipamente specifice tehnologiei de crestere (adapare, hranire,iluminare,climatizare)

-amenajare cai de acces.

Constructii propuse :

Hale de crestere pui de carne - 12 hale de crestere a puilor de carne

-suprafata construita/hala - 2100.00mp; suprafata utila -1890.00mp;-capacitate hala: 35.700 capete pui/hala /serie;

Halele  vor avea regim de inaltime P si se vor construi pe structura metalica, stâlpi si cadre din profile de otel(fiecare stalp de sustinere  va avea fundatii individuale din beton )  si vor fi  legate cu grinzi de fundatie;  inchiderile laterale verticale si invelitoarea se vor realiza cu panouri    termoizolante,  tip sandwich. Amplasarea acestora,  se va face  tinandu-se cont de normele de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, exigentele sanitar-veterinare, etc..

Fiecare hala va fi prevazuta cu:

a) o camera deservita de un hol de acces, in care se vor monta    instalatiile de control electronic(pentru  masurarea temperaturii , pornirea sistemului de ventilatie, sistemului de incalzire si spreiere a aerului cand este cazul);

b) instalatie de alimentare cu furaje alcatuita din :

- 4 linii de hranire dispuse in lungul halei  pe care vor fi montate hranitori,

- un buncar de otel cu o  capacitate de 35 mc in care se depoziteaza furajul si de unde cu ajutorul unui sistem transportor  va ajunge la  buncarasele din hala;

c) instalatie de adapare compusa din:

- 5 linii de adapare echipate cu picuratori cu cupita recuperatoare.

- alimentator de apa dotat cu un contor de apa si un medicator care asigura doze de medicamente pentru pui, corespunzator varstei.

d) sistem de ventilatie format din:

- 11 ventilatoare de capacitatea  41.930 mc/h  in fronton , prevazute cu deflectoare de dirijare a aerului spre sol, amplasate pe peretele orientat spre NORDUL  amplasamentului;

- 6 ventilatoare de capacitate 12.000 mc/h  in coama prevazute cu deflectoare de dirijare a aerului spre sol, utilizate in perioada in care pasarile sunt mici, dupa ce cresc sunt utilizate numai ventilatoarele de fronton.

- admisia aerului va fi asigurata printr-un sistem de clapeti admisie amplasati pe  lateralele halei. Volumul de aer se regleaza prin ajustarea deschiderii clapetilor;

- un calculator pentru comanda climatizarii,

e)  sitemul de incalzire a halelor  se va realiza cu 4 turbosuflante de 100 kw prevazute cu cos de evacuare a gazelor arse, alimentate cu gaze naturale cu ardere integral sau GPL până la finalizarea lucrărilor de racordare lareteaua de gaze naturale.

f) sistem de racire - sistem de racire tip pad cooling.   Prin intermediul unor duze   aceasta  spreiaza  apa in pulbere final  la  o temperatura de   aproximativ  18 0C, asigurand o scadere a temperaturii in hala la pana 4-50 C. De asemenea, acest sistem de racire va diminua si cantitatea de praf in suspensie din aerul eliminat.

g) instalatia de iluminat din fiecare hala va fi  alcatuită  din 2 linii de iluminat cu 28 lămpi LED de 32,5 W fiecare (56 becuri/ hala) .

Constructii aferente  halelor de crestrere:

- Platforma pentru paie(depozitare paie)

- S construita= 2788,50 mp.

Se va realiza prin amenajarea platformei din  beton existenta pe teren.

- Filtru sanitar

S construita =287.70 mp; S utila = ~ 230.16mp

Cladirea va avea regim de inaltime parter, urmand a fi utilizat de catre personalul fermei, va fi construita cu structura metalica,  cadre din beton armat (stalpi si grinzi) pe fundatii individuale din beton pentru fiecare stalp de sustinere, legate cu grinzi de fundatie, pereti exteriori din zidarie din BCA/caramida, pereti de compartimentare din gipscarton pe structura de sustinere metalica, sarpanta din lemn sprijinita pe  popi si invelitoare tigla metalica de acoperis. Spatiile interioare vor avea urmatoarele functiuni: vestiare cu filtre sanitare pe sexe, grupuri sanitare pe sexe, spatii pentru servirea mesei pentru personalul fermei si pentru angajatii TESA, birou administrativ, camera de necropsie, farmacie cu magazie, centrala termica, spalatorie, precum si doua garsoniere.

- Put forat

– se vor fora doua puturi pentru asigurarea necesarului de apa fiecre foraj  va fi echipat cu electropompa submersibila si pompa hidrofor in vederea asigurarii debitelor de apa necesare functionarii obiectivului. Apa va fi pompata la gospodaria de apa de unde prin intermediul pompelor va fi distribuita in retea.

Casa pompelor - cladire cu regim de inaltime parter, avand structura de rezistenta din beton armat, inchiderile din din zidărie și acoperiș pe șarpanta cu învelitoare din tiglă metalică.

- Gospodaria de apa

- S construita = 381.59mp;

Se vor realiza doua rezervoare  metalice, supraterane, amplasate pe platforme de beton si izolate, avand capacitatile de:

- rezerva de apa de incendiu – 350 mc;

- rezerva de apa pentru ferma – 350 mc.

Accesul in clădirea pompelor , clădire supraterană,  va fi la aceeasi cota cu cele doua rezervoare.

- Inel apa

Se va realiza inelul de apa pentru intreaga ferma asigurandu-se numarul necesar de hidranti si debitul de apa stabilit in masurile de prevenire si stingere a incendiilor.

- Sistemul de colectare ape tehnologice

Se va construi un bazin de retentie ape uzate rezultate din spalari ( 29 m x24 m) protejat impotriva scurgerilor si infiltratiilor cu un strat de hidroizolatie, imprejmuit cu un gard de protectie si un mal de pamant cu inaltimea de 1m. care sa previna eventualele accidente. Bazinul se va executa subteran, betonat, se vidanjeaza periodic

- Platforma de gunoi

- S construita =1440 mp; S utila =1368.00 mp.

Se va construi o platforma de depozitare temporara a gunoiului de grajd ,  inchisa perimetral pe 3 laturi cu pereti cu inaltimea de 2 m, cu  acces dintr-o singura directie. Platforma de neutralizare a asternutului este prevazuta cu drenaj si racordata la bazin vidanjabil prin reteaua de canalizare ape tehnologice.

- Camera frigorifica si cabina poarta

Se vor amenaja fiecare în câte un container prefabricat (3,2 m x 1,70m, respectiv 1,70 x 1,85 m). Acestea  vor fi dotate corespunzător celor două funcțiuni  In zona care va reprezenta camera de frig va fi amplasata o lada frigorifica. Containerele vor fi asezate pe câte  o platforma de beton.

- Aleile si platformele betonate interioare

Se vor realiza din beton rutier . Incinta fermei va fi impartita in 2 zone, curata si murdara, accesul spre zona  curata facandu-se dupa ce automobilele trec prin rampa de dezinfectare. Aleile caile de acces sunt o parte carosabile si o parte necarosabile; in zona carosabila va fi realizat si un cantar auto, iar in zonele fara trafic rutier drumuri (aleile, caile de acces ) vor fi pavate cu piatra sparta.

Drumurile si platforma de beton propuse vor avea pante de scurgere si rigole pentru scurgerea apelor pluviale catre spatiul verde.

Accesul la ferma de pasari se va realiza pe un drum de exploatare existent care va fi reabilitat la finalizarea lucrarilor.

- Imprejmuire

Terenul se va imprejmui cu gard de protectie in vederea evitarii patrunderii din exterior a persoanelor straine sau a animalelor. Lungimea totala a gardului de imprejmuire va fi de 1267,94ml. Constructia va fi din plasa de gard si un parapet de beton de 40cm inaltime asezat pe fundatii continue.

- Dezinfector auto

Se va realiza la intrarea principala in ferma  si va avea rolul de a spala  si dezinfecta  total  mijloacele de transport  care intra in ferma.

Retelele de utilitati necesare:

## Alimentarea cu apă în scop potabil si  tehnologic

Sursa de apă: subterană proprie, constituită din doua foraje ce vor fi executate în incinta obiectivului de investiţii.

Debitele de apă ce vor fi captate din sursa subterană proprie,  vor fi următoarele:

Volume şi debite de apă solicitate a fi avizate:

V. zilnic maxim=110 mc;Qzilnic maxim=1.27 l/s; V.anual=40.15 mii mc.

V. zilnic mediu =91.67 mc; Q zilnic mediu  =1.06 l/s;V. anual  = 33.45 mii mc.

V. zilnic minim = 76.39 mc;Q zilnic minim=0,88 l/s;V. anual = 27.88 mii mc.

Instalaţii de captare: doua foraje de  adâncime, cu următoarele caracteristici tehnice prognozate: H = 150 m; Q = 2.5 l/s, NHs = -8si -10m, NHd = -30 m si -40m.

Forajele vor fi echipate cu o pompe submersibile.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare:

Aductiunea apei de la foraje la rezervoarele de inmagazinare se va realiza prin intermediul unei conducte  din PEHD, Dn 50 mm.

Apa captata din foraje va fi pompata in rezervorul de inmagazinare (constructie din beton semiingropat) cu capacitatea de 360 mc.

Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor va fi stocata intr-un rezervorul de inmagazinare (constructie din beton semiingropat) cu capacitatea de 495 mc.

Instalaţii de distribuţie :

Distribuţia apei la utilizatorii interni ai fermei, se va face printr-un inel de apa format din   conducte din PEHD cu Dn = 100 mm .

Modul de folosire a apei va fi următorul:

Necesarul total de apă:

- Zilnic maxim   =  98.05 mc;

- Zilnic mediu    =  81.71 mc;

- Zilnic minim    =  68.09 mc.

Cerinţa totală de apă:

- Zilnic maxim   = 110 mc;

- Zilnic mediu    = 91.67  mc;

- Zilnic minim    = 76.39 mc;

- V an		    = 33.45 mii mc.

Apa pentru stingerea incendiilor:  se va asigura din aceeasi sursa subterană proprie(doua foraje de adancime),si va fi stocata rezervorul de înmagazinare a apei cu capacitatea de 495 mc.

- Evacuarea apelor  uzate:

- Apele uzate menajere vor fi colectate într-un bazin etanş vidanjabil, îngropat, din beton armat,  cu V = 5 mc, prin intermediul unei retele de canalizare formate din  din  conducte de polipropilena Dn = 110 mm. Periodic, vor fi vidanjate de catre de societati autorizate pe baza de contract incheiat cu acestea;

- Apele uzate tehnologice vor fi colectate într-un bazin etanş vidanjabil, îngropat, din beton armat,  cu V = 300 mc, prin intermediul unei retele de canalizare formate din  din  conducte PVC-KG Dn = 160 mm-250mm. Periodic, vor fi vidanjate de catre de societati autorizate pe baza de contract incheiat cu acestea;

- Asternutul cu dejectii va fi stocat pe o o platforma de depozitare temporara a gunoiului de grajd cu o suprafata construita de 1440 mp. Aceasta va fi inchisa perimetral pe 3 laturi cu pereti cu inaltimea de 2 m. Levigatul colectat pe pe platforma va fi dirijat catre bazinul de stocare a apelor uzate tehnologice.

După o staţionare timp de 4 - 6 luni pe platforma betonata, aşternutul cu dejecţii de pasăre, mineralizat, va putea fi preluat şi utilizat la fertilizarea terenurilor agricole, conform prevederilor Ordinelor comune nr.344/708 / 2004, 242/197 / 2005 şi 1182/1270 / 2006 ale M.M.G.A. şi M.A.P.D.R. şi STAS nr.9450-88, privind managementul reziduurilor organice provenite din zootehnie şi Codului bunelor practici agricole. Înainte de administrarea ca fertilizant, se vor face analize privind încadrarea în prevederile Studiului agrochimic , întocmit de  Oficiul JudețeanBuzău pentru studii pedologice si agrochimice.

Instalaţii de preepurare:

•Bazin betonat etans vidanjabil pentru stocarea temporara a apelor uzate menajere V=5 mc;

•Bazin betonat etans vidanjabil pentru stocarea temporara a apelor uzate tehnologice si a levigatului V=300 mc;

•Platforma de depozitare a asternutului de paie cu dejectii cu Sutila=1368.00 mp cu o imprejmuire de 2 m.

- Alimentare cu energie electrica: prin racord la reteaua de distributie energie electrica din sistemul national prin intermediul unui post de transformare 20/06 kV,1200 KVA 20/04 KV amplasat la limita de proprietate in partea de sud .Pentru furnizarea energiei electrice în caz de avarii societatea va dispune de 4 grupuri electrogene, de cate 300 kVA cu un consum de combustibil de 60 l/h (motorină). Grupul electrogen este amplasat în clădirea postului trafo( încăpere special amenajată, închisă şi cu acces restricţionat). Capacitate rezervor motorina la grupul electrogen = 200 l.

- Alimentarea cu gaze: prin  racordarea la reteaua de distributie  aflata in apropierea obiectivului, racordata la sistemul naţional, conform  contractului  de furnizare a gazelor naturale pentru consumatori finali încheiat cu DISTRIGAZ SUD EST.

- Managementul deşeurilor

Deseurile rezultate din activitatea zilnica desfasurata in cadrul organizarilor de santier si a bazelor de productie vor fi colectate in pubele  amplasate in locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de catre serviciile de salubritate din zona, pe baza de contract. Materialul inert va fi utilizat ulterior ca material de umplutura pentru sistematizarea terenului, la amenajarea drumurilor sau în alte locuri stabilite de catre Primărie. Materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de constructii, se vor transporta la un depozit de deseuri.

Reparatiile utilajelor ce vor lucra pe amplasament  se vor realiza in service auto autorizate, astfel incat pe amplasament nu se vor genera aceste tipuri de  deseuri. Materialul absorbant utilizat la eventualele poluari accidentale va fi predat unui operator autorizat.

Modul de gospodarire a deseurilor în timpul realizǎrii proiectului

| Denumire deseu | Cantitatea prevazuta a fi generate | Starea fizica (S,L,SS) | Cod deseu | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri provenite din activitatea de amenajare a fermei |
| Betoane din fundatii | 1500 mc | S | 17 01 07 | Valorificat ca material de umplutura -amenajarea drumurilor de acces |
| pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03(Pamant excavat) | 700 mc | S | 17 05 04 | Valorificat ca material de umplutura, refacere drumuri de acces |

| Deseuri provenite din activitatea fermei |
| --- |
| Activitate | Denumire deseu | Cod deseu | Managementul deseurilor |
| Cresterea pasarilor | Dejectii animaliere | 02 01 06 | Depozitare temporara pana la stabilizare pe platforma betonata, dupa care se vor distribui pe terenurile agricole in baza contractelor incheiate cu utilizatorii dejectiilor fermentate |
| Cresterea pasarilor | Deseuri de tesuturi animale | 02 01 02 | Stocate temporara in camera frigorifica urmand a fi preluate in vederea eliminarii sau valorificarii intr-o instalatie de biogaz de catre o societate autorizata. |
| Cresterea pasarilor | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10 * | Colectare selectiva si depozitare temporara in spatiu special amenajat pana la preluarea de catre o firma autorizata in vederea eliminarii |
| Gestionare materii prime | Deseuri de ambalaje hartie carton | 15 01 01 | Stocare pe amplasament intr-un spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata pentru valorificare |
| Gestionare materii prime | Deseuri de ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | Stocare pe amplasament intr-un spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata pentru valorificare |
| Activitate de intretinere curenta | Deseuri metalice | 16 01 17 | Stocare pe amplasament intr-un spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata pentru valorificare |
| Activitate de intretinere curenta | Tuburi fluorescente | 20 01 21 * | Colectare selectiva si depozitare temporara pana la preluarea de catre o firma autorizata |
| Inlocuire ulei uzat grup electrogen | Ulei uzat | 13 03 07 * 13 02 05* | Depozitat in bidoane amplasate in spatiu special amenajat pana la livrarea catre firme specializate pentru colectarea/valorificaeea uleiurilor uzate |
| Activitati gospodaresti | Deseuri menajere | 20 03 01 | Depozitat in pubele de deseuri menajere si ridicate zilnic de catre o firma de salubritate |
| Activitati veterinare | Deseuri din activitati veterinare-medicamente expirate | 18 02 02* | Stocate in spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata in vederea eliminarii |

- Lucrări de închidere la încetarea activităţii:

Activităţi de dezafectare

Încetarea activităţii şi aducerea amplasamentului în starea care sa permită utilizarea sa în viitor, se vor face astfel încât să nu se genereze efecte negative în timpul acţiunii de închidere şi să se minimizeze impactul potenţial remanent după încetarea activităţii

În acest scop se va elabora Planul de închidere a instalaţiei care in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa in viitor si se bazeaza pe urmatoarele elemente:

- spălarea şi dezinfectarea halelor;

- golirea continutului de ape uzate din toate structurile subterane si supraterane

- spălarea şi dezinfectarea structurilor subterane si supraterane;

- evacuarea apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane si supraterane si tratarea intr-o sttaie de epurare

- eliminarea/valorificarea deseurilor.

-testarea solului si a apei subterane in vederea stabilirii gradului de incarcare cu fertilizanti, substante organice sau substante petroliere

-decontaminarea,sau refacerea mediului in cazul identificarii poluarii solului

-scarificarea,fertilizarea si insamantarea suprafetelor ocupate de constructii.

Pe amplasament nu există zone de depozitare a deşeurilor periculoase.

Nu este necesară realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza încetarea activităţii cu minimum de risc pentru mediu.

Înainte de data prevazută pentru scoaterea din funcţiune, se va înainta APM Buzău o notificare în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu la încetarea activităţii.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului

1. Motivele/criteriile pe baza cǎrora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologicǎ şi de amplasament sunt urmǎtoarele:

- Categoria de activitate, cu capacitatea rezultată în urma implementării proiectului propus, se va  încadra  în anexa 1 a Legii 278/2011 privind emisiile industriale, la punctul6.6 a.Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru păsări

- procesul tehnologic, sistemul de creştere propus, tipurile de echipamente şi modul de colectare, evacuare şi tratare a dejecţiilor sunt în concordanţǎ cu cele mai bune tehnici disponibile prevǎzute în documentele de referinţǎ BAT/BREF după cum urmează:

Compararea cu cerinţele BAT a situaţiei propuse în ferma de creştere pui de carne

| Cerintele Deciziei de stabilire a concluziilor BAT | Aplicabilitate in cadrul fermei |
| --- | --- |
| Sisteme de management de mediu |
| BAT 1. Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu(EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare: 1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; 2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; 3. planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile; 4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația in domeniul mediului; 5. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al JRC privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM); (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; 6. revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; 7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; 8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare; 9. aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS). În mod specific pentru sectorul de creștere în sistem intensiv a păsărilor sau a porcilor, BAT trebuie să includă, de asemenea, următoarele elemente în sistemul de management de mediu: 10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9); 11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 12). | RECOMANDARE: Implementarea sistemului de management integrat de mediu in vederea demonstrarii performantelor de mediu, a controlului propriilor activitati, produse sau servicii asupra mediului. |
| Buna organizare internă |
| BAT 2.Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. b) Educarea și formarea personalului, în special pentru: — reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; — transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; — planificarea activităților; — planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; — repararea și întreținerea echipamentelor. c) Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: — un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenți; —planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere, scurgeri de combustibil); — echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). d) Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi: — depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; —pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare; — sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; — sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; —silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); — sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecții periodice). Acestea pot include curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor. e) Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | Tehnicile indicate in BAT 2 au ca scop imbunatatirea performantei globale prin utilizarea tehnicilor indicate in principal a celor cu aplicabilitate generala. In acest sens in cadrul fermei se va intocmi: -Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale cu rol in planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta -Plan de interventie la incendiu -Plan de intretinere a echipamentelor si instalatiilor ce contine -Registru de evidenta a defectiunilor -Instructiuni de lucru pentru echipamente si instalatii In cadrul planului este prevazut: Camera frigorifica si cabina poarta Se vor amenaja fiecare în câte un container prefabricat (3,2 m x 1,70m, respectiv 1,70 x 1,85 m). Acestea vor fi dotate corespunzător celor două funcțiuni In zona care va reprezenta camera de frig va fi amplasata o lada frigorifica. Containerele vor fi asezate pe câte o platforma de beton. |
| MANAGEMENT NUTRITIONAL |
| BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. |  |
| Azotul total excretat asociat BAT |
| Azotul total excretat, exprimat ca N Categorie de animale Azot total excretat asociat BAT(1)(2) (kg de N excretat/spațiu pentru animal/an) Pui de carne 0.2-0.6 Monitorizarea aferentă este prevăzută în BAT 24. Tehnicile –sectiunea 4.10.1 4.10.1. Tehnici de reducere a emisiilor de azot excretat Tehnica Descriere Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili Reducerea exceselor în ceea ce privește furnizarea de proteine brute, prin asigurarea faptului că nu depășesc recomandările privind furajele. Regimul alimentar al animalelor este echilibrat pentru a răspunde nevoilor animalelor în ceea ce privește aportul de energie și aminoacizi ușor digerabili. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de producție. Amestecul de furaje răspunde mai bine nevoilor animalelor în ceea ce privește aportul de energie, aminoacizi și mineralele, în funcție de greutatea animalului și/sau etapa de producție Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. O anumită cantitate de furaje bogate în proteine este înlocuită cu furaje cu un conținut scăzut de proteine, în scopul reducerii suplimentare a conținutului de proteine brute. Regimul alimentar este completat cu aminoacizi sintetici (de exemplu lizină, metionină, treonină, triptofan, valină), astfel încât să nu existe nicio deficiență în profilul aminoacizilor Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. Se adaugă în furaje sau în apă substanțe, microorganisme sau preparate autorizate [în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului(1)], cum ar fi enzimele (de exemplu enzime NSP, proteaze) sau probioticele, pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale, de exemplu prin ameliorarea digestibilității furajelor sau prin influențarea florei gastrointestinale. | BAT 24 constau in monitorizarea cantitatii de fosfor si azot total excretat rezultata din dejectiile animaliere .In cadrul societatii se va realiza monitorizarea o data pe an pentru fiecare categorie de animale prin estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere sau prin calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentara conform tehnicilor prevazute la punctul 4.9.1.prin calcul sau estimare Tehnica de reducere a emisiilor de azot este descrisa la sectiunea 4.10.1. In cadrul societatii se va aplica tehnica de reducere a exceselor in ceea ce priveste furnizarea de proteine brute, regimul alimentar va fi echilibrat functie de varsta: Faza 1(1 – 10 zile): Proteina – 21-22 % Fosfor total – 0,70% Faza 2 (11 – 29 zile): Proteina – 21,3 % Fosfor total – 0,65% Faza 3 (30 – 112 zile): Proteina – 20% Fosfor total – 0,60% Se vor utiliza enzime autorizate conform Reg CE 1831/2003 in vederea favorizarii asimilarii eficiente a nutrientilor si reducerea pierderilor prin excretie a acestor nutrienti. De asemenea se vor utiliza retete adaptate etapelor de crestere. |
| BAT 4.Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. Monitorizarea aferentă este prevăzută în BAT 24. Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.10.2. Fosfor total excretat asociat BAT Categorie de animale Fosfor total excretat asociat BAT(1)(2) (kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an) Pui de carne 0.05-0.25 Monitorizarea aferentă este prevăzută în BAT 24. Tehnici de reducere a fosforului excretat Tehnica Descriere Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de producție. Hrana este alcătuită dintr-un amestec de furaje care răspunde mai bine nevoilor animalelor în ceea ce privește aportul de fosfor, în funcție de greutatea animalului și/sau etapa de producție Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc fosforul total excretat (de exemplu fitază). Se adaugă în furaje sau în apă substanțe, microorganisme sau preparate autorizate [în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003], cum ar fi enzimele (de exemplu fitaza), pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale, de exemplu prin ameliorarea digestibilității fosforului fitic sau prin influențarea florei gastrointestinale. |  |
| Utilizarea eficientă a apei |
| BAT 5.Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a)Menținerea unei evidențe a utilizării apei. b)Detectarea și repararea scurgerilor de apă. d)Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). f)Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | Halele vor fi dotate cu adapatoare cu nipluri . La nivelul societatii se vor tine evidente de intretinere ce constau in: -intocmirea Planului de intretinere a echipamentelor si instalatiilor. Sistemul de adăpare utilizat în fermă va fi unul performant, cu pierderi minime; spălarea halelor se va face cu jet sub presiune, cu un consum mic de apă. Spălarea adăposturilor după fiecare ciclu de producţie se va face cu ajutorul jeturilor de înaltă presiune. Instalaţiile vor fi întreţinute şi verificate corespunzător. Se va realiza măsurarea consumului de apă folosind contoare electronice cu alarmă pentru măsurarea consumului de apă la instalațiile de adăpare. |
| Emisii provenite din ape uzate |
| BAT 6 Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a)Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. b)Reducerea la minimum a consumului de apă. c)Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. Tehnici de reducere a emisiilor provenite din apele uzate-sectiunea 4.1. Tehnica Descriere Reducerea la minimum a consumului de apă. Volumul apelor uzate poate fi redus prin utilizarea unor tehnici cum ar fi curățarea prealabilă (de exemplu curățarea mecanică uscată) și curățarea la presiune ridicată. Separarea apei de ploaie de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. Separarea se efectuează prin punerea în aplicare a colectării separate sub formă de sisteme de canalizare proiectate și întreținute în mod adecvat Epurarea apelor uzate Epurarea poate fi realizată prin sedimentare și/sau tratare biologică. Pentru apele uzate cu o încărcare scăzută de poluanți, epurarea poate fi realizată prin intermediul șesurilor mlăștinoase, a iazurilor, a mlaștinilor construite, a bazinelor de depozitare a apelor uzate etc. Un prim sistem de spălare sub presiune poate fi utilizat pentru separare înainte de tratarea biologică. Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere. Fluxurile de ape uzate pot fi stocate, de exemplu în rezervoare sau lagune, înainte de a fi împrăștiate pe teren. Fracțiunea solidă rezultată poate fi împrăștiată, de asemenea, pe sol. Apa poate fi pompată din depozite și direcționată printr-o conductă care este conectată, de exemplu, la un aspersor sau la o stropitoare mobilă, care împrăștie apa pe sol la o rată redusă de aplicare. Irigarea poate fi efectuată, de asemenea, prin utilizarea unor echipamente cu aplicare controlată pentru a asigura o traiectorie redusă (tipar cu dispersie pe distanță mică) și picături de apă de mari dimensiuni. | In cadrul societatii tehnica de reducere a emisiilor provenite din apele uzate constau din reducerea volumului de apa uzata prin utilizarea procedurii de curatare mecanica si spalare cu jet de apa sub presiune a halelor dupa depopulare. Apele uzate menajere si tehnologice vor fi canalizate catre bazine betonate vidanjabile si vor fi transportate la o statie de epurare autorizata. |
| BAT 7.Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a)Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide. b)Epurarea apelor uzate |  |
| Utilizarea eficientă a energiei |
| BAT 8.Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos b)Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. d) Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. Tehnicile sunt descries in sectiunea 4.2. Tehnica Descriere Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. Aceasta ia în considerare cerințele privind bunăstarea animalelor (de exemplu concentrația de poluanți atmosferici, temperaturile corespunzătoare) și poate fi obținută printr-o serie de măsuri: — automatizarea și reducerea fluxului de aer, menținând în același timp zona de confort termic pentru animale; — ventilatoare cu cel mai redus consum specific posibil de energie; — rezistența fluxului este menținută la un nivel cât mai redus posibil; — convertoare de frecvență și motoare comutate electronic; — ventilatoare cu un consum redus de energie în funcție de concentrația de CO2 din adăposturi; — distribuirea corectă a echipamentelor de încălzire/răcire și de ventilație, senzori de temperatură și zone încălzite separat. Izolarea pereților, a podelelor și/ sau a plafoanelor adăposturilor Materialul izolant poate fi impermeabil în mod natural sau poate fi prevăzut cu un strat impermeabil. Materialele permeabile sunt prevăzute cu o barieră împotriva vaporilor, întrucât umiditatea reprezintă o cauză principală a deteriorării materialului izolant. O variantă de material izolant pentru fermele de păsări pot fi acoperitorile reflectoare de căldură, care constau în folii de plastic laminat utilizate pentru protejarea adăpostului împotriva pierderilor de aer și a umidității.. Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. Un iluminat mai eficient din punct de vedere energetic poate fi obținut prin: (i)înlocuirea becurilor cu tungsten convenționale sau a altor becuri cu eficiență redusă cu surse de iluminat mai eficiente din punct de vedere energetic, cum ar fi becurile fluorescente, lămpile cu vapori de sodiu și LED- urile; (ii)utilizarea unor dispozitive pentru ajustarea frecvenței intensității luminoase mici, regulatoare ale intensității luminoase care să ajusteze iluminatul artificial, senzori sau întrerupătoare la intrarea în încăperi pentru controlarea iluminatului; (iii)permiterea pătrunderii în mai mare măsură a luminii naturale, de exemplu prin utilizarea orificiilor de aerisire sau a lucarnelor. Lumina naturală trebuie să compenseze potențialele pierderi de căldură; (iv) aplicarea unor sisteme de iluminat, prin utilizarea unei perioade variabile de iluminat. Utilizarea unor sisteme care asigură transferul de căldură. Poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme: — aer-aer; — aer-apă; — aer-sol. Prin utilizarea unui sistem care asigură schimbul de căldură de tip aer-aer, aerul care intră absoarbe căldura aerului care iese din instalație. Acesta poate fi format din plăci din aluminiu anodizat sau țevi PVC. Prin utilizarea sistemului de tip aer-apă, apa trece prin aripioare din aluminiu situate în conductele de evacuare și absoarbe căldura din aerul evacuat. Prin utilizarea sistemului de tip aer-sol, aerul proaspăt este transportat prin conducte îngropate (de exemplu la o adâncime de aproximativ doi metri), valorificând variațiile scăzute de temperaturi sezoniere ale solului.. Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii Căldura este absorbită din diferite medii (apă, noroi, sol, aer etc.) și este transferată în altă locație prin intermediul un fluid care străbate un circuit închis prin utilizarea principiului ciclului de refrigerare inversă. Căldura poate fi utilizată pentru a produce apă epurată sau pentru a alimenta un sistem de încălzire sau de răcire. Tehnica poate funcționa prin absorbția căldurii în diverse circuite, cum ar fi sistemele de răcire a dejecțiilor lichide, energia geotermală, apa utilizată pentru spălare, reactoare pentru tratarea biologică a dejecțiilor lichide sau gazele de evacuare ale motorului cu biogaz. Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck”). Un circuit de apă închis este instalat sub podea, iar un alt circuit este construit la un nivel mai jos pentru stocarea căldurii în exces sau pentru a o redirecționa spre adăpostul de păsări atunci când este necesar. O pompă de căldură asigură legătura între cele două circuite de apă. La începutul perioadei de creștere, podeaua este încălzită prin căldura stocată pentru a păstra așternutul uscat prin prevenirea condensării; în timpul celui de al doilea ciclu de creștere, păsările produc un exces de căldură care este conservat în circuitul de stocare, în timp ce podeaua este răcită, ceea ce reduce descompunerea acidului uric prin reducerea activității microbiene. Utilizarea unei ventilații naturale. Ventilația naturală în adăpostul pentru animale este cauzată de efectele termice și/sau vânt. Adăposturile pentru animale pot avea orificii în coama acoperișului și, dacă este necesar, pe frontoane, pe lângă deschiderile controlabile din pereții laterali. Deschiderile pot fi prevăzute cu plase de protecție împotriva vântului. Pe timpul condițiilor meteorologice cu temperaturi ridicate, pot fi utilizate, de asemenea, ventilatoare | Alimentarea cu energie electrica se va realiza pe baza de contract. Energia va fi folosita pentru sistemul de iluminat, climatizare,ventilatie si functionare a instalatiilor pentru halele de crestere a pasarilor. Punctul de transformare energie electrica va fi dotat cu 1 transformator cu puterea de 250kVA , fara continut de compusi bifenilpoliclorurari . Instalatia de iluminat din fiecare sala va fi formata din becuri incandescente cu consum redus de energie electrica . |
| Emisii de zgomot |
| BAT 9.Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor sonore anterioare și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele sonore. Aplicabilitate BAT 9 sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizează și/sau s-a dovedit o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili | In principal BAT 9 se aplica doar in cazul in care se preconizeaza si/s-a dovedit o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili . Anual in cadrul societatii se efectueaza masuratori ale nivelului de zgomot la limita incintei, valorile trebuie sa se incadreaza in limitele prevazute de legislatia in vigoare. |
| BAT 10.Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. c)Măsuri operaționale: Acestea includ măsuri cum ar fi: închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. d) Echipamente silențioase Acestea includ echipamente cum ar fi: (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). | In vederea prevenirii emisiilor de zgomot in cadrul societatii se vor evita activitățile generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână. |
| Emisii de pulberi |
| BAT 11.Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: 2. aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); 3. alimentarea ad libitum 4. utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; 5.montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. (1) Tehnicile sunt descrise în secțiunile 4.3 și 4.11. 4.3. Tehnici de reducere a emisiilor de pulberi Tehnica Descriere Ceață de apă Apa se pulverizează prin duze la o presiune ridicată pentru a produce picături fine care absorb căldura și cad sub forța gravitației pe podea, umezind particulele de pulberi, care devin la rândul lor suficient de grele pentru a cădea pe podea. Este necesar să se evite așternutul umed. Ionizare În adăpost se creează un câmp electrostatic pentru a produce ioni negativi liberi. Particulele de pulberi din aer aflate în mișcare se încarcă cu ioni negativi; particulele se adună pe podea și pe suprafețele încăperii sub acțiunea forței gravitaționale și a atracției câmpului electrostatic. Pulverizare cu ulei Uleiul vegetal pur se pulverizează prin duze în interiorul adăpostului. Pentru pulverizare se poate utiliza, de asemenea, un amestec de apă și aproximativ 3 % ulei vegetal. Particulele de pulberi aflate în mișcare sunt prinse de picăturile de ulei și se depun în așternut. Se aplică, de asemenea un strat subțire de ulei vegetal pe așternut pentru a preveni emisiile de pulberi. Este necesar să se evite așternutul umed. 4.11Tehnici de tratare a emisiilor în aer provenite din adăposturile pentru animale Tehnica Descriere Biofiltru Aerul evacuat este condus printr-un strat de filtrare compus dintr-un material organic, cum ar fi rădăcini sau așchii de lemn, scoarță groasă, compost sau turbă. Materialul de filtrare este întotdeauna menținut umed prin stropirea intermitentă a suprafeței. Particulele de pulberi și compușii mirositori din aer sunt absorbiți de stratul umed și sunt oxidați sau descompuși de microorganismele care trăiesc pe suprafața umedă a așternutului Epurator biologic (sau filtru „biotrickling”) Un turn de filtrare căptușit cu un material inert care, de obicei, este menținut umed în permanență prin stropirea cu apă. Poluanții atmosferici sunt absorbiți în faza lichidă și, ulterior, sunt descompuși de microorganisme prezente pe elementele de filtrare. Se poate obține o reducere a emisiilor de amoniac de 70 %-95 %. Filtru uscat Aerul evacuat este suflat către un ecran, format, de exemplu, din plastic cu mai multe straturi amplasat în fața ventilatorului montat pe peretele din capăt. Fluxul de aer își poate modifica semnificativ direcția, ceea ce duce la separarea particulelor sub acțiunea forței centrifuge Sistem de purificare a aerului în două sau trei etape Într-un sistem în două etape, prima etapă (epuratorul umed cu acid) este utilizată adesea în combinație cu un epurator biologic (a doua etapă). Într-un sistem în trei etape, prima etapă, care constă într-un epurator de apă, este adesea utilizată în combinație cu o a doua etapă (epurator umed cu acid), urmată de un biofiltru (a treia etapă). Se poate obține o reducere a emisiilor de amoniac de 70 %-95 %. Epurator de apă Aerul evacuat trece printr-un mediu de filtrare căptușit prin fluxul transversal. Materialul de ambalare este stropit în permanență cu apă. Pulberile sunt evacuate și se depun în rezervorul cu apă, care este golit înainte de reumplere. Captator de apă Aerul evacuat este direcționat de ventilatoare într-un rezervor de apă, unde particulele de pulberi sunt umezite. Ulterior, fluxul de aer este redirecționat în sus cu 180 de grade. Nivelul apei este completat periodic pentru a compensa evaporarea. Epurator umed cu acid Aerul evacuat este direcționat printr-un filtru (de exemplu perete căptușit), pe care se pulverizează un acid (de exemplu acid sulfuric). Se poate obține o reducere a emisiilor de amoniac de 70 %-95 %. | In cadrul fermei alimentarea va fi ad libitum. |
| Emisiile de mirosuri |
| BAT 12.Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri. Monitorizarea aferentă este prevăzută în BAT 26. Aplicabilitate BAT 12 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. BAT 13.Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. 2.amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide Tehnicile sunt descrise în secțiunile 4.4 și 4.11 Tehnici de reducere a emisiilor de mirosuri Tehnică Descriere Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/fermă și receptorii sensibili. În etapa de planificare a instalației/fermei, distanțele adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distanțelor minime standard sau prin realizarea unei modelări a dispersiei pentru a prevedea/a simula concentrația de mirosuri în zonele înconjurătoare. Acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării. secțiunea 4.6 Reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. secțiunea 4.6.1 Fermentarea aerobă (aerare) a dejecțiilor lichide. secțiunea 4.7 Compostarea dejecțiilor solide Fermentarea anaerobă | BAT 12 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. Aplicabilitate BAT 12 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. Se va construi o platforma de depozitare temporara a gunoiului de grajd cu o suprafata construita de 1440 mp. Aceasta va fi inchisa perimetral pe 3 laturi cu pereti cu inaltimea de 2 m. Platforma de neutralizare a asternutului va fi prevazuta cu drenaj si racordata la un bazin vidanjabil. |
| Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor solide |
| BAT 14.Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a)Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide. c) Depozitarea dejecțiilor uscate solide într-un hambar. Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.5. Tehnică Descriere Depozitarea dejectiilor solide pe o podea impermeabila echipata cu un system de scurgere si un rezervor de captare a scurgerilor Depozitul are o podea impermeabila solida, un sistem de scurgere cum ar fi canale de scurgere si este conectat la un rezervor pentru colectarea fractiilor lichide si a oricaror scurgeri cauzate de ploi. Alegerea unei instalatii de depozitare cu capacitate suficienta pentru a pastra dejectiile animaliere pe durata perioadelor in care nu este posibila imprastierea pe sol Perioadele în care este permisă împrăștierea pe sol dejecțiilor animaliere depind de condițiile climatice locale, de legislație etc.; prin urmare, este necesară o zonă de depozitare cu o capacitate adecvată. Capacitatea de depozitare disponibilă permite, de asemenea, alinierea perioadelor de împrăștiere pe sol a deșeurilor animaliere le cerințele de azot ale culturilor. Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții animaliere Dejecțiile animaliere pot fi compactate sau se poate utiliza un depozit cu trei pereți | Se va construi o platforma de depozitare temporara a gunoiului de grajd cu o suprafata construita de 1440 mp. Aceasta va fi inchisa perimetral pe 3 laturi cu pereti cu inaltimea de 2 m. Platforma de neutralizare a asternutului va fi prevazuta cu cu podea impermeabila , cu drenaj si racordata la un bazin vidanjabil. |
| BAT 15.Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol și apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos, în următoarea ordine de prioritate. a)Depozitarea dejecțiilor uscate într-un hambar. b) Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejecțiilor solide. c) Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. d) Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. Tehnicile sunt descrise în descrise în secțiunea 4.5. |  |
| Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor lichide |
| BAT 16.Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a)Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin utilizarea mai multor tehnici prezentate mai jos: 3.reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. c) Acidifierea dejecțiilor lichide Tehnicile sunt descrise în secțiunile 4.6.1 și 4.12.3. 4.6.1 Tehnici de reducere a emisiilor de amoniac provenite din depozitele de dejecții lichide și depozitele subterane Tehnică Descriere Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejecții lichide. Pentru depozitele de dejecții lichide de formă dreptunghiulară, proporția înălțimii și a suprafeței este echivalentă cu 1:30-50. Pentru depozitele de formă circulară, dimensiunile corespunzătoare ale containerului sunt obținute printr-un raport înălțime/diametru cuprins între 1:3 și 1:4. Pereții laterali ai depozitului de dejecții lichide pot avea o înălțime mai mare. Reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejecțiilor lichide prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere. Mărirea spațiului liber (distanța dintre suprafața dejecțiilor lichide și marginea superioară a depozitului pentru dejecții lichide) al depozitului neacoperit oferă protecție împotriva vântului Reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide Menținerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. Această practică constă în: — umplerea depozitului sub nivelul suprafeței; —realizarea procesului de golire cât mai aproape posibil de baza depozitului; —evitarea omogenizării care nu este necesară și a circulației dejecțiilor lichide (înainte de golirea depozitului de dejecții lichide). Acoperitoare rigidă. Un acoperiș sau un capac poate fi făcut din beton, panouri de fibră de sticlă sau folii de poliester cu o suprafață plană sau o formă conică, fiind așezat peste rezervoare sau silozuri din beton sau oțel. Acesta este bine sigilat și etanș pentru a reduce la minimum schimbul de aer și pentru a împiedica pătrunderea ploii și a zăpezii. Acoperitori flexibile. Acoperitori de tip cort: o acoperitoare cu un stâlp de sprijin central și spițe care pornesc din vârf. O învelitoare din material textil este întinsă de-a lungul spițelor și legată de un cadru. Numărul deschiderilor care nu sunt acoperite trebuie să fie cât mai mic. Acoperitoare sub formă de cupolă: o acoperitoare cu un cadru structural curbat montat pe depozitele circulare cu ajutorul componentelor de oțel și al balamalelor fixate prin buloane. Acoperitoare plată: o acoperitoare care constă într-un material compozit flexibil și autoportant susținut de dispozitive de fixare pe o structură de metal. Tehnica 4.12.3 Tehnici de reducere a pH-ului dejecțiilor lichide Tehnică Descriere Acidifierea dejecțiilor lichide În dejecțiile lichide se adaugă acid sulfuric pentru a reduce pH-ul la aproximativ 5,5 în fosa pentru dejecții lichide. Adăugarea se poate efectua într-un bazin de tratare, urmat de procesul de aerare și omogenizare. O parte din dejecțiile lichide tratate sunt pompate înapoi în fosa de depozitare de sub podelele adăpostului. Sistemul de tratare este complet automatizat. Înainte de (sau după) împrăștierea pe soluri acide, poate fi necesar să se adauge var pentru a neutraliza pH-ul solului. În mod alternativ, acidifierea se poate efectua direct în depozitul pentru dejecții lichide sau în mod continuu. în timpul împrăștierii pe sol. | Nu este cazul. |
| BAT 18.Pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a)Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice. b) Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. c) Construirea de instalații etanșe și echipament pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de scurgere, stații de pompare). f)Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an. Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.6.2. Tehnici de reducere a emisiilor în sol și în apă provenite din depozitele de dejecții lichide Tehnică Descriere Utilizarea de depozite care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice. Se pot utiliza amestecuri de beton corespunzătoare și, în multe cazuri, căptușeli pentru pereții de beton ai depozitului sau straturi impermeabile pentru tablele de oțel. Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile animaliere pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora A se vedea secțiunea 4.5. Tehnici de reducere a emisiilor provenite din depozitarea dejecțiilor solide | Nu este cazul. |
| Prelucrarea dejecțiilor animaliere în ferme |
| BAT 19.În cazul în care se utilizează prelucrarea în ferme a dejecțiilor animaliere, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri și organisme patogene microbiene în aer și apă și pentru a facilita depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea pe sol, BAT constau în prelucrarea dejecțiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. Separare mecanică a dejecțiilor lichide. Aceasta include, de exemplu: separator cu presă cu filet; — separator cu decantor și centrifugă; — coagulare-floculare; — separare prin site; — filtru-presă. Sectiunea 4.7. Tehnici de prelucrare a dejecțiilor animaliere în cadrul fermei Tehnică Descriere Separarea mecanică a dejecțiilor lichide. Separarea fracțiunilor lichide de fracțiunile solide cu un conținut de materie uscată diferit prin utilizarea, de exemplu, a separatoarelor cu presă cu filet, a separatoarelor cu decantor și centrifugă, a separării prin site și filtru-presă. Separarea poate fi îmbunătățită prin coagularea-flocularea particulelor solide. Fermentare anaerobă a dejecțiilor animaliere într-o instalație de biogaz. Microorganisme anaerobe descompun materia organică a dejecțiilor animaliere într-un reactor închis în absența oxigenului. Biogazul este produs și colectat pentru a servi la generarea de energie, și anume producția de căldură, cogenerarea de căldură și energie electrică și/sau combustibil pentru mijloacele de transport. O parte din căldura produsă este reciclată în cadrul procesului. Reziduul stabilizat (digestatul) poate fi utilizat ca îngrășământ (cu digestat solid suficient după compostare). Dejecțiile solide pot fi codigerate împreună cu dejecțiile lichide și/sau alte cosubstraturi, asigurând totodată un conținut de materie uscată mai mic de 12 %. Utilizarea unui tunel extern pentru uscarea dejecțiilor animaliere. Dejecțiile animaliere sunt colectate din adăposturile pentru găinile ouătoare și evacuate cu ajutorul benzilor care le transportă în exterior către o structură închisă special concepută, care conține o serie de benzi perforate suprapuse care formează tunelul. Aerul cald este suflat în benzi, uscând dejecțiile animaliere în aproximativ două-trei zile. Tunelul este ventilat cu aerul extras din adăpostul găinilor ouătoare. Fermentare aerobă (aerare) a dejecțiilor lichide. Descompunerea biologică a materiei organice în condiții aerobe. Dejecțiile lichide depozitate sunt aerate prin intermediul unor aeratoare scufundate sau plutitoare în cadrul unui proces continuu sau discontinuu. Variabilele operative sunt controlate pentru a preveni evacuarea azotului, cum ar fi menținerea la minimum a agitării dejecțiilor lichide. Reziduul poate fi utilizat ca îngrășământ (compostat sau nu) după procesul de concentrare. Nitrificarea – denitrificarea dejecțiilor lichide. O parte din azotul organic este transformat în amoniu. Amoniul este oxidat prin nitrificarea bacteriilor în nitrit și nitrat. Prin aplicarea unor perioade anaerobe, nitratul poate fi transformat în N2 în prezența carbonului organic. Într-un bazin secundar, nămolul se sedimentează, o parte din acesta fiind reutilizat în bazinul de aerare. Reziduul poate fi utilizat ca îngrășământ (compostat sau nu) după procesul de concentrare. Compostarea dejecțiilor animaliere solide. Descompunerea aerobă controlată a dejecțiilor solide de microorganismele care produc un produs final (compost) suficient de stabil pentru transportarea, depozitarea și împrăștierea pe sol. Mirosul, organismele patogene microbiene și conținutul de apă din dejecțiile animaliere sunt reduse. Fracțiunea solidă a dejecțiilor lichide poate fi transformată, de asemenea, în compost. Furnizarea de oxigen este realizată prin inversarea mecanică a șirurilor sau prin aerarea forțată a grămezilor. Pot fi utilizate, de asemenea, butoaie și rezervoare de compostare. Inoculul biologic, reziduurile verzi și alte reziduuri organice (de exemplu digestatul) pot fi compostate împreună cu dejecțiile solide. | Dupa perioada de mineralizare ,dejectiile vor fi preluate de pe platforma si utilizat ca fertilizant natural pe terenurile agricole cu respectarea stricta a prevederilor cuprinse in Ordinul nr. 344/2004 emitent Ministerul Mediului si Padurilor cu completarile si modificarile din Ordinul nr. 27/2007. |
| Împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere |
| BAT 20.Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. a)Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: — tipul de sol, condițiile și panta terenului; — condițiile climatice; — drenarea și irigarea terenului; — rotațiile culturilor; — resursele de apă și zonele de apă protejate. b) Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) și: 1. zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; 2. proprietățile învecinate (inclusiv împrejmuirile). c) Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejecțiile animaliere nu se aplică atunci când: 1. terenul este inundat saturat de apa, înghețat sau acoperit de zăpadă; 2.condițiile solului (de exemplu saturația apei sau tasarea) în combinație cu panta terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3. scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate. d) Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. e) Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor. f) Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere și intervenția corespunzătoare atunci când este necesar. g) Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor animaliere fără a avea loc scurgeri. h) Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. | Societatea va detine contracte in vederea asigurarii de ingrasamant natural incheiate atat cu persoane fizice cat si juridice |
| Emisiile provenite din întregul proces de producție |
| BAT 23.Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție pentru creșterea porcilor (inclusiv scroafe) sau păsări de curte, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei. |  |
| Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces |
| BAT 24.BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. a)Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. b) Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.1. Tehnici de monitorizare a excreției de azot și fosfor Tehnică Descriere Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. Bilanțul masic se calculează pentru fiecare categorie de animale crescute în fermă, la sfârșitul unui ciclu de creștere, pe baza următoarelor ecuații: Nexcretat = Nregim alimentar – Nretenție Pexcretat = Pregim alimentar – Pretenție Nregim alimentar este bazat pe cantitatea de hrană ingerată și pe conținutul de proteine brute din regimul alimentar. Pregim alimentar este bazat pe cantitatea de hrană ingerată și pe conținutul total de fosfor din regimul alimentar. Conținutul de proteine brute și conținutul total de fosfor poate fi obținut prin utilizarea uneia dintre următoarele metode: — în cazul aprovizionării cu furaje din exterior: din documentul însoțitor; —în cazul producției proprii de furaje: prin prelevarea de probe ale compușilor din furaje în silozuri sau în sistemele de alimentare pentru a analiza conținutul total de fosfor și proteine brute sau, alternativ, din documentul însoțitor sau prin utilizarea valorilor standard ale conținutului total de fosfor și proteine brute din furaje. Nretenție și Pretenție pot fi estimate prin utilizarea uneia dintre următoarele metode: — ecuații sau modele rezultate din statistici; — factorii standard de retenție pentru conținutul de azot și fosfor din corpul animalului (sau din ouă, în cazul găinilor ouătoare); —analiza conținutului de azot și fosfor al unei probe reprezentative din corpul animalului (sau din ouă, în cazul găinilor ouătoare). Bilanțul masic ia în considerare, în special, orice modificare semnificativă a regimului alimentar utilizat în mod obișnuit (de exemplu modificarea unui furaj). Estimare – prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru stabilirea conținutului de azot total și de fosfor total. Se măsoară conținutul total de azot și de fosfor al unei probe-agregat reprezentative a dejecțiilor animaliere – și se estimează excreția totală de azot și de fosfor – pe baza evidențelor privind volumul (în cazul dejecțiilor lichide) sau greutatea (în cazul dejecțiilor solide) dejecțiilor animaliere. În cazul sistemelor de dejecții solide, se ia în considerare și conținutul de azot. Pentru a fi reprezentative, probele-agregat trebuie prelevate din cel puțin 10 locuri și/sau adâncimi diferite. În cazul așternutului pentru păsările de curte, se prelevează probe de la baza așternutului. | Se va realiza o estimare anuala a cantității de azot și fosfor total excretat |
| BAT 25.BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.2. Tehnici de monitorizare a amoniacului și a pulberilor Tehnică Descriere Estimare – prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe nitrogenul (sau azotul amoniacal) total prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. Emisiile de amoniac se estimează pe baza cantității de azot excretat de fiecare categorie de animale și prin utilizarea fluxului total de azot (sau a debitului total de azot amoniacal – TAN) și a coeficienților de volatilizare (CV) pentru fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere (adăpost, depozit, împrăștiere pe sol). Ecuațiile aplicate pentru fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere sunt: Eadăpost = Nexcretat · VCadăpost Edepozit = Ndepozit · VCdepozit Eîmprăștiere = Nîmprăștiere · VCîmprăștiere unde: Eeste emisia anuală de NH3 provenită din adăpostul de animale, din depozitarea dejecțiilor animaliere sau din împrăștierea pe sol (de exemplu exprimată în kg de NH3/spațiu pentru animal/an). Neste cantitatea totală anuală de azot sau TAN excretat, depozitat sau aplicat în timpul procesului de împrăștiere pe sol (de exemplu exprimată în kg de N/spațiu pentru animal/an). Dacă este cazul, se pot lua în considerare aporturile de azot (de exemplu cele legate de așternut, reciclarea lichidelor de spălare) și/sau pierderile de azot (de exemplu cele legate de prelucrarea dejecțiilor animaliere). CVeste coeficientul de volatilizare (adimensional, legat de sistemul de adăpost, depozitarea dejecțiilor animaliere sau tehnicile de împrăștiere pe sol a dejecțiilor) care reprezintă proporția de TAN sau de N total emis în aer. CV rezultă din măsurătorile concepute și efectuate conform unui protocol național sau internațional (de exemplu protocolul VERA) și este validat pentru o fermă cu același tip de tehnică și condiții climatice similare. În mod alternativ, informațiile pentru calculare pot fi preluate din orientările europene sau din alte orientări recunoscute la nivel internațional. Bilanțul masic ia în considerare, în special, orice modificare semnificativă a tipului de animale crescute în fermă și/sau tehnicilor aplicate pentru adăpostire, depozitare și împrăștiere pe sol. Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. Probele de amoniac (sau de pulberi) sunt prelevate timp de șase zile, cel puțin, de a lungul unui an. Zilele pentru prelevarea probelor sunt repartizate după cum urmează: —pentru categoriile de animale cu un tipar stabil de emisii (de exemplu găinile ouătoare), zilele pentru prelevarea probelor se aleg în mod aleatoriu, o dată la două luni. Media zilnică se calculează ca media tuturor zilelor de prelevare a probelor; — pentru categoriile de animale cu o creștere liniară a emisiilor pe parcursul ciclului de creștere (de exemplu porcii pentru îngrășare), zilele de prelevare a probelor sunt repartizate uniform pe parcursul perioadei de creștere. În acest scop, jumătate din măsurători sunt efectuate în prima jumătate a ciclului de creștere, iar restul sunt efectuate în cea de a doua jumătate a ciclului de creștere. Zilele de prelevare a probelor din cea de a doua jumătate a ciclului de creștere sunt repartizate în mod egal în cursul anului (același număr de măsurători pentru fiecare sezon). Media zilnică se calculează ca medie a tuturor zilelor de prelevare a probelor; — pentru categoriile de animale cu o creștere exponențială a emisiilor (de exemplu puii de carne), ciclul de creștere este împărțit în trei perioade cu o lungime egală (același număr de zile). În prima perioadă se efectuează o măsurătoare, în a doua perioadă se efectuează două măsurători, iar în a treia perioadă se efectuează trei măsurători. În plus, zilele de prelevare a probelor din cea de a treia perioadă a ciclului de creștere sunt repartizate în mod egal în cursul anului (același număr de măsurători pentru fiecare sezon). Media zilnică se calculează ca media celor trei perioade. Probele sunt bazate pe perioade de prelevare a probelor cu o durată de 24 de ore și sunt efectuate la supapele de admisie/evacuare a aerului. Concentrația de amoniac (sau de pulberi) de la supapa de evacuare a aerului este ulterior măsurată, corectată cu concentrația de admisie a aerului, iar emisiile zilnice de amoniac (sau pulberi) sunt obținute prin măsurarea și înmulțirea ratei de ventilație și a concentrației de amoniac (sau de pulberi). Pornind de la media zilnică a emisiilor de amoniac (sau de pulberi), se poate calcula media anuală a emisiilor de amoniac (sau de pulberi) provenite din adăpostul de animale, în cazul în care este înmulțită cu 365 și corectată pentru orice perioadă de neocupare. Rata de ventilație, necesară pentru determinarea debitului masic al emisiei, este determinată fie prin calcul (de exemplu cu ajutorul unui anemometru pentru măsurarea vitezei rotorului ventilatorului sau al evidențelor sistemului de control al ventilației) efectuat în adăposturile cu ventilație forțată sau prin utilizarea gazelor cu efect de marcare (excluzând utilizarea SF6 și a oricărui gaz care conține clorofluorocarburi) în adăposturile ventilate natural, care permit o amestecare corespunzătoare a aerului. Pentru instalațiile cu multiple supape de admisie sau de evacuare a aerului, sunt monitorizate numai punctele de prelevare considerate reprezentative (în ceea ce privește emisiile masice preconizate) pentru instalație. Estimarea prin utilizarea factorilor de emisie. Emisiile de amoniac (sau de pulberi) se estimează pe baza factorilor de emisie rezultați din măsurătorile concepute și efectuate conform unui protocol național sau internațional (de exemplu protocolul VERA) într-o fermă cu același tip de tehnică (privind sistemul de adăpostire, depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea de sol) și condiții climatice similare. În mod alternativ, informațiile privind factorii de emisie pot fi preluate din orientările europene sau alte orientări recunoscute la nivel internațional. Utilizarea factorilor de emisie ia în considerare, în special, orice modificare semnificativă a tipului de animale crescute în fermă și/sau tehnicilor aplicate pentru adăpostire, depozitare și împrăștiere pe sol. | Se va realiza o monitorizare anuala a emisiilor de amoniac in aer printr-o estimare prin utilizarea factorilor de mediu. |
| BAT 26.BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer. Descriere Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate prin utilizarea: — Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri). — În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. Aplicabilitate BAT 26 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. BAT 27. BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. O dată pe an. Tehnicile sunt descrise în secțiunile 4.9.1 și 4.9.2. BAT 28.BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac, pulberi și/sau mirosuri generate de fiecare adăpost pentru animale echipat cu un sistem de purificare a aerului, prin utilizarea tuturor tehnicilor următoare, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. Verificarea performanței sistemului de purificare a aerului prin măsurarea amoniacului, a mirosurilor și/sau a pulberilor în condițiile practice din fermă și conform unui protocol de măsurare prevăzut și prin utilizarea metodelor de standard EN sau a altor metode (ISO, naționale ori internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. O singură data Controlul eficienței funcționării sistemului de purificare a aerului (de exemplu prin înregistrarea în mod continuu a parametrilor de funcționare sau prin utilizarea unor sisteme de alarmă). Zilnică Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.3. Tehnici de monitorizare a sistemelor de purificare a aerului Tehnică Descriere Verificarea performanței sistemului de purificare a aerului prin măsurarea amoniacului, a mirosurilor și/sau a pulberilor în condițiile practice din fermă, conform protocolului de măsurare prevăzut și prin utilizarea metodelor de standard EN sau a altor metode (ISO, naționale ori internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. Verificarea se efectuează prin măsurarea amoniacului, a mirosurilor și/sau a pulberilor din aerul care intră și care iese și a tuturor parametrilor suplimentari relevanți pentru operațiune (de exemplu fluxul de aer, scăderea presiunii, temperatura, nivelul pH-ului, conductivitatea). Măsurătorile se efectuează în condiții climatice de vară (pentru o perioadă de cel puțin opt săptămâni cu o rată de ventilație mai mare de 80 % din rata maximă de ventilație a aerului) și în condiții climatice de iarnă (o perioadă de cel puțin opt săptămâni cu o rată de ventilație mai mică de 30 % din rata maximă de ventilație), cu o gestionare reprezentativă și la capacitatea maximă a adăpostului și numai în cazul în care a trecut o perioadă de timp adecvată (de exemplu patru săptămâni) de la ultima modificare privind apa de spălare. Se pot aplica diferite strategii de prelevare a probelor. Controlul funcționării eficace a sistemului de purificare a aerului (de exemplu prin înregistrarea în mod continuu a parametrilor de funcționare sau prin utilizarea unor sisteme de alarmă). Utilizarea unui jurnal electronic pentru a înregistra toate datele operaționale și de măsurare pe o perioadă cuprinsă între 15 ani. Parametrii înregistrați depind de tipul de instalație de curățare a aerului și pot include: 1. pH-ul și conductivitatea lichidului pentru spălare; 2. fluxul de aer și scăderea de presiune a sistemului de reducere a emisiilor; 3. timpul de operare a pompei; 4. consumul de apă și de acid. Alți parametri pot fi înregistrați manual. | BAT 26 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. |
| BAT 29.BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an. a)Consumul de apă. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Principalele procese consumatoare de apă din adăposturile pentru animale (curățarea, hrănirea etc.) pot fi monitorizate separat. b)Consumul de energie electrică. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Consumul de energie electrică al adăposturilor pentru animale este monitorizat separat de cel al altor instalații din fermă. Principalele procese consumatoare de energie din adăposturile pentru animale (încălzire, ventilație, iluminat etc.) pot fi monitorizate separat. c)Consumul de combustibil Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. d)Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. e)Consumul de furaje Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente. g) Generarea de dejecții animaliere Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente | In cadrul societatii va avea loc evidenta permanenta a consumurilor de apa, energie electrica , combustibil , furaje , productie. |
| CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU CREȘTEREA ÎN SISTEM INTENSIV A PORCILOR |
| Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru pasari de curte |
| BAT 31. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru găini ouătoare, pui de carne sau puicuțe, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. 5.General aplicabila: Uscare forțată a așternutului prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele cu suprafață solidă cu așternut adânc). Tehnicile sunt descrise în secțiunile 4.11 și 4.12. | In cadrul fermei se aplica o ventilatie corespunzatoare in vederea mentinerii climatului favorabil cresterii puilor de carne , de evitare a cresterii umiditatii asternutului. |
| BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost puii de carne cu o greutate finala de pana la 2.5 kg Parametru BAT-AEL(1) (kg NH3/spațiu pentru animal/an) Amoniac, exprimat ca NH3 0.01-0.08 | Conform estimarilor efectuate emisiile de amoniac pe pasare este de 0,062 kg/pasare incadrandu-se in valorile recomandate prin BAT la amoniac |

- sunt respectate cerinţele Directivei 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

- capacitatea proiectată a fermei respectǎ cerinţele Directivei 2007/43/CE  care stabileşte norme minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, transpusǎ prin Ord. ANSVSA nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne;

- sunt respectate prevederile Directivelor 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva

poluǎrii cu nitraţi proveniţi din surse agricole şi 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în particular a solurilor când se utilizeazǎ nǎmoluri provenite din epurare în agricultură,

tehnicile de nutriţie propuse respectǎ cerinţele BAT/BREF în acest fel asigurându-se dejecţii cu un conţinut scǎzut de azot şi fosfor;

2. Sistemul de creştere şi adǎpostire, modul de colectare, evacuare şi tratare a dejecţiilor respectǎ cerinţele BAT/BREF;

3. Alegerea amplasamentului platformei depozitare dejecţii în cel mai îndepǎrtat punct al amplasamentului faţǎ de zona locuitǎ şi perdeua de protecţie vegetalǎ existentă rǎspund obiectivelor de protecţie a mediului pentru factorul de mediu aer şi pentru sanǎtatea populaţiei;

4. Proiectarea unei capacităţi  de stocare suficiente a platformei depozitare dejecţii, preepurarea apelor uzate menajere şi tehnologice şi executarea în zona platformei de depozitare a dejecţiilor   a

3 foraje de  observaţie pentru apa freaticǎ rǎspund obiectivelor de protecţie a mediului pentru factorii de mediu sol, apǎ şi apǎ freaticǎ;

5. Realizarea perdelei perimetrale de protecţie vegetală răspunde obiectivelor de protecţie a mediului pentru factorul de mediu aer şi pentru sănătatea populaţiei.

5. Avizele favorabile emise de celelalte autorităţi: 2/15.02.2017 emis de Primaria Comunei Boldu, Notificarea nr. 2992/10.05.2017 emisă de Direcţia de Sănătate Publică Buzău, Aviz sanitar veterinar de principiu nr. 13478/23.05.2017 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău pentru „Construire ferm[ pentru cresterea puilor de carne”, Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 80/20.06.2017 emis de Administraţia Bazinală de Apă Buzău Ialomiţa, Acord de principiu in vederea deversarii apelor uzate nr. 7/30.05.2017 emis de SC Compania de Apa sa Buzau, Aviz de initiere nr. 6/23.02.2017 pentru elaborarea PUZ  ,, Construire Ferma Crestere pui de carne’’ emis de CJ Buzau, Aviz de principiu nr 3966/03.03.2017 emis de SDEE Muntenia Nord, Avizul de principiu  emis de DISTRIGAZ Sud retele (ENGIE), Avizul favorabil nr. 475/02.03.2017 emis de Comuna Boldu, Avizul favorabil nr. 47479/09.03.2017 emis de SRI UM 0362 Bucuresti, Aviz favorabil nr. 504/06.03.2017 emis de ANIF  Buzau, Aviz prealabil nr. 5382/24.05.2017 emis de MADR- Directia Silvica Buzau, Aviz de Securitate la incendiu nr. 53/17/SU-BZ/ 09.06.2017 emis de ISUJ “ Neron Lupascu” al judetului Buzau;

Avizul de mediu nr. 2/ 17.07.2017 emis de APM Buzau  pentru PUZul    şi Regulamentul  local aferent pentru  obiectivul de investitii  ,, Construire Ferma Crestere pui de carne’’ situate in T20, P 133/1, extravilan , comuna Boldu, jud Buzau, emisă de Consiliul Local al Comunei Boldu, judeţul Buzău;

Hotărârea privind aprobarea PUZ ului şi Regulamentului local aferent pentru  obiectivul de investitii  ,, Construire Ferma Crestere pui de carne’’ situate in T20, P 133/1, extravilan , comuna Boldu, jud Buzau, emisă de Consiliul Local al Comunei Boldu, judeţul Buzău;

6. Terenul pe care se va implementa proiectul este pe amplasamentul fostului CAP al comunei Boldu,  teren  agricol – folosință actual   arabil necultivat,   intr- o stare avansata de degradare  . In imediata apropiere se afla o alta ferma de crestere pui care apartine  SC SIKVET SRL, societate care  functioneaza si este  autorizata cu Autorizatie integrat de mediu  si societatea SC AMC ROYAL AVIS srl  care detine Acord de mediu pentru construire unei alte ferme de pui, titularul proiectului are obligația respectării  vecinatăților si cu respectarea  masurile incluse in „Studiul de evaluare a impactului activitatilor care se vor desfasura la obiectivul de investitie construire ferma crestere pui de carne, situat in localitatea Boldu, judetul Buzau asupra confortului si sanatatii

populatiei din zona” intocmit de Institutul National de Sanatate Publica, Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi, in baza caruia a fost emisa Notificarea   DSP Buzau nr. 2992/10.05.2017.

III. Mǎsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

- Mǎsuri în timpul realizǎrii proiectului

Pentru factorul de mediu aer:

- folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe şi zgomotele, în stare bună de funcţionare şi cu toate reviziile efectuate la zi;

- curăţirea zilnică a căilor de acces;

- management corespunzător al deşeurilor conform legislaţiei de mediu;

- se va impune constructorului stropirea drumurilor de acces in incinta santierului pentru evitarea ridicării prafului in timpul perioadei de decopertare si construcţie;

- materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;materialele se vor aproviziona treptat pe masura utilizarii acestora;

- stropirea cu apa a materialelor (pamant, nisip), program de control al prafului in perioadele uscate pentru suprafetele de teren cu imbracaminte asfaltica nedecvata, cu ajutorul camioanelor cisterna;

- asigurarea functionării motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză si incărcătură);

- utilizarea unor carburanti cu continut redus de sulf;

- masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe drumurile de acces;

- se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate.

Pentru factorul de mediu apă:

- spaţiu special amenajat destinat depozitării deşeurilor generate;

- toalete ecologice pentru personalul implicat în lucrările de construcţii;

- pancarte de avertizare în toate locurile ce par a fi periculoase, atât timp cât sunt implicate aspecte de mediu şi de sănătate,

- facilităţi de spălare pentru vehiculele care utilizează drumurile publice după părăsirea zonei,

- prevenirea evacuărilor necontrolate de ape uzate;

- în conformitate cu prevederile HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, în zona forajului de alimentare cu apă şi a perimetrului rezervorului de stocare a apei potabile, se prevede instituirea unei zone de protecţie sanitară cu regim sever.

- prevenirea patrunderii oricarei substante poluante greu degradabile sau nedegradabile in apele subterane prin intretinerea si verificarea permanenta a tuturor traseelor de conducte de ape, astfel incat sa se evite orice defectiune, neetansietate care ar duce la pierderi ale acestor ape in sol sau subsol;

- respectarea prevederilor avizului de gospodărire a apelor;

- execuţia reţelelor, a bazinelor de colectare in conformitate cu proiectele de execuţie;

- verificarea tehnică periodică a reţelelor, a etansării acestora;

- masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa ;

- evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol si substante chimice, prevederea de materiale absorbante pentru scurgerile accidentale,  in perioada de executie a investitiei  ;

- realizarea obligatorie a spatiilor amenajate pentru stocare temporara si selectiva a deseurilor si gestionarea corespunzatoare a acestora ;

- pe amplasamentul studiat nu se vor efectua lucrari de intretinere,reparatii ale utilajelor , mijloacelor de transport nici in perioada de constructie nici in perioada de functionare

- pe amplasamentul studiat nu vor exista depozite de carburanti, alimentarea cu combustibil a autoturismelor  se va realiza prin statii de distributie carburanti ;

- in cazul in care apar poluari accidentale se vor lua in cel mai scurt timp masuri pentru eliminarea sursei de poluare si pentru indepartarea efectelor acestora.

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere poluari accidentale cu produse petroliere

- depozitarea materialelor de constructie se va face in incinta organizarii de santier, in spatii special amenajate

- se va mentine curatenia riguroasa pe platformele din jurul halelor nepermitandu-se venirea in contact a apelor meteorice cu eventuale resturi de dejectii.

Pentru factorul de mediu sol/subsol:

- lucrările de construcţii se vor realiza de firme specializate, autorizate;

- societăţile care asigura construcţia obiectivului şi montajul instalaţiilor specifice îşi asuma sarcina de a colecta şi elimina sau reutiliza deşeurile specifice din construcţii;

- nu se vor realiza depozite exterioare neorganizate de deşeuri;

- la finalizarea lucrărilor terenul va fi curăţat şi eliberat de deşeuri;

- circulaţia se va realiza pe drumuri deja existente, minimizând astfel impactul asupra solului;

- decoperta va fi utilizată în totalitate pentru amenajarea spaţiilor verzi;

- pământul în exces din excavaţii va fi folosit în totalitate pentru umpluturi și amenajarea drumurilor;

- amenajarea unor spaţii corespunzătoare pentru depozitarea temporară a deşeurilor rezultate;

- aplicarea de material absorbant pe suprafeţele de sol afectate de scurgerile de produse petroliere. Dacă s-au produs scurgeri importante pe sol, va fi decopertată porţiunea afectată şi se va reface cu sol vegetal;

- înlăturarea imediată a deşeurilor şi materialelor depozitate direct pe sol;

- măsuri adecvate de prevenire a răspândirii materialelor (sol, argilă, deşeuri) în zonele publice sau în alte locuri unde ar putea reprezenta risc pentru sănătate sau mediu;

- înainte de punerea în funcţiune a obiectivului să se efectueze testarea calităţii solului pentru poluanţii specifici amplasamentului rezultatele urmând a constitui referinţa pentru evaluările ulterioare;

Pentru zgomot, vibraţii, radiaţii:

- activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai pe durata zilei şi în afara zilelor de sărbătoare legală;

- utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot şi pentru care s-a realizat revizia tehnică;

- limitarea la minim a timpului de lucru a utilajelor grele de construcţii;

Pentru deşeuri:

- deşeurile generate vor fi colectate selectiv şi depozitate temporar corespunzător prevederilor legislaţiei specifice în spaţii special amenajate, în vederea eliminării/valorificării prin societăți autorizate;

- deşeurile menajere şi cele asimilabile, colectate separat în containere tip pubelă vor fi predate periodic către societăţi autorizate;

- deşeurile refolosibile vor fi valorificate;

Deşeurile generate în perioada de construcţie vor fi gestionate conform tabelului:

| Denumire deseu | Cantitatea prevazuta a fi generate | Starea fizica (S,L,SS) | Cod deseu | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri provenite din activitatea de amenajare a fermei |
| Betoane din fundatii | 1500 mc | S | 17 01 07 | Valorificat ca material de umplutura-amenajarea drumurilor de acces |
| pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03(Pamant excavat) | 700 mc | S | 17 05 04 | Valorificat ca material de umplutura, refacere drumuri de acces |

Pentru protecţia  biodiversităţii

Amplasamentul  nu se afla în  interiorul  vreunui situl de importanță comunitară;

Pentru factorul de mediu sănătatea populaţiei:

- activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai pe durata zilei şi în afara zilelor de sărbătoare legală;

- utilizarea de utilajele performante cu nivel redus de zgomot;

- spălarea vehiculelor care utilizează drumurile publice după părăsirea zonei;

- folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe şi zgomotele;

- umectarea suprafeţelor în scopul evitării dispersiei prafului;

Pentru patrimoniu cultural şi istoric

În zona amplasamentului nu există elemente de patrimoniu cultural şi istoric care să fie afectate de implementarea proiectului.

- Măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora

Pentru factorul de mediu aer :

- aplicarea tehnicilor de hrănire conform BAT-BREF pentru reducerea conţinutului de azot și fosfor din dejecţii şi care asigură reducerea emisiilor de amoniac;

- evitarea umezirii aşternutului existent în halele de creştere a puilor, pentru reducerea emisiilor de amoniac;

- evacuarea aerului din hale să se facă pe direcţii şi la înălţimi, faţă de cota terenului, care să asigure o bună diluare a aerului evacuat din hale în vederea reducerii mirosurilor;

- utilizarea sistemelor  de ventilatie prevazute cu tubulaturi si ventilatoare de exhaustare în scopul reducerii emisiilor difuze de metan, protoxid de azot, amoniac;

- evitarea debitelor prea mari de ventilare care pot duce la creşteri semnificative ale concentraţiilor de pulberi în aerul evacuat şi la consumuri sporite de energie pentru ventilaţie şi pentru încălzirea halelor;

- asigurarea unui corect management al materialelor pulverulente;

- curăţarea zilnică a căilor de acces;

- menţinerea în bună stare a căilor rutiere în zonă;

- aplicarea bunelor practici agricole la împrăştierea pe câmp a dejecţiilor care conduc la minimizarea emisiilor de amoniac respectiv a mirosurilor;

- se va creea o perdea   vegetală perimetrală la limita amplasamentului ca măsură suplimentară de reducere a mirosurilor;

- pentru  reducea mirosului este  importanta locatia depozitului de dejectii pe amplasamentul fermei fata de receptorii sensibili . De asemenea, peretii  utilizati pentru a imprejmui depozitul de dejectii vor  servi ca panouri anti-vant, cu deschiderea depozitului pe partea ferita de vant.

- se va avea in vedere renuntarea utilizarii platformei de depozitare dejectii, urmand a se identifica  solutii pentru transportul acestora catre o statie de compostare  a dejectiilor

- Conform Notificarii DSP nr.2992/10.05.2017 beneficiarul va implementa proiectul cu respectarea conditiilor si concluziilor stabilite prin Studiul de impact asupra sanatatii populatiei printre care mentionam:

- exploatarea se va face cu respectarea conditiilor de biosecuritate astfel incat sa nu produca poluarea mediului si risc pentru sanatatea vecinilor

- impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de evntuale zgomot , vibratii,mirosuri,praf,fum a investitei propuse care afecteaza linistea publica sau locatarii adiacenti obiectivului se vor asigura mijloace adecvate de limitare a nocivitatii , astfel incat sa  se incadreze in normele din standardele in vigoare

- nu se va recurge la depozitari necontrolate de reziduri solide sau lichide rezultate din procesul tehnologic. Depozitarea dejectiilor pe platforma se va face doar pentru o perioada limitata de timp dupa care acestea vor fi evacuate pe un alt amplasament situat la distanta de locuinte ; depozitul de dejectii va fi acoperit pentru a impiedica precipitatiile sa antreneze substante la nivelul solului si apelor fapt car va determina si reducerea emisiilor in atmosfera

- se va intocmi un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- se va implementa un program de monitorizare a calitatii factorilor de mediu

- se va crea o perdea de verdeata perimetrala amplasamentului , arbori si arbusti , perdea dubla siinalta (peste inaltimea ferestrelor de exhaustare, pe latura vestica (dinspre locuinte)se recomanda ca terenurile libere din vecinatatea fermei(in zona de protectie sanitara)sa fie impadurite,pentru a crea zona tampon, in vederea minimizarii disconfortului pentru sanatatea populatiei.

Pentru factorul de mediu apă:

- curăţarea halelor și a utilajelor cu apă se va face sub presiune în vederea asigurării reducerii consumului de apă;

- se va face calibrarea permanentă a instalațiilor pentru apă de băut pentru evitarea pierderilor prin scurgere;

- contorizarea consumului de apă;

- controlul permanent al reţelelor de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor uzate pentru detectarea şi repararea posibilelor pierderi prin scurgere;

- nu se vor evacua de pe amplasament ape tehnologice și menajere epurate necorespunzator,

- reducerea impurificării apelor pluviale printr-un management corespunzator al dejectiilor,

- evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol și substanțe chimice;

- asigurarea materialelor absorbante pentru scurgerile accidentale de produse petroliere,

- controlul şi asigurarea etanşeităţii bazinelor aferente reţelei de canalizare pentru prevenirea impurificării apelor subterane,

- monitorizarea periodică a calităţii apei subterane prin intermediul unui a 3 foraje de observaţie amplasate amonte și aval de platforma de stocare temporară a aşternutului cu dejecţii;

- depozitarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deşeuri conform prevederilor legislaţiei specifice pentru evitarea cointaminării apei şi apei freatice;

Pentru factorul de mediu sol/subsol:

- furajarea animalelor se va face  conform unor tehnici nutritionale care reduc cantitătile de nutrienţi din dejecţii,

- planificarea operaţiilor de întreţinere şi reparare pentru instalatiile/echipamentele şi amenajările din halele de crestere a animalelor;

- se vor realiza  pardoseli  impermeabile în halele de crestere a animalelor şi desfăşurarea activitaţilor pe suprafeţe betonate;

- transportarea aşternutului cu dejecţii direct pe platforma amenajată în acest scop cu mijloace de transport etanşe;

- construirea sistemului de drenaj amplasat în lungul platformei de stocare temporă a aşternutului cu dejecţii pentru preluarea levigatului rezultat din apele meteorice şi din umiditatea dejecţiilor cu asigurarea unei capacităţi de stocare suficiente a levigatului în başa de stocare;

- dotarea platformei de stocare dejecţii cu pereţi laterali cu înălţimea de 2 m, în scopul evitării poluării solului şi apei freatice datorate materialelor pulverulente antrenate de vânt de pe suprafaţa platformei;

- planificarea şi urmărirea operaţiilor de verificare, întreținere şi reparare a instalaţiilor de colectare, transport şi epurare a apelor uzate;

- respectarea Codului bunelor practici agricole, care stabileşte perioadele şi condiţiile optime de împrăştiere a dejecţiilor, având ca efect reducerea emisiilor în aer şi a mirosurilor;

- folosirea dejecţiilor ca îngrăşământ natural numai după fermentarea acestora;

- pentru împrăştierea dejecţiilor pe terenurile agricole se vor utiliza mijloace auto speciale pentru împrăştierea fertilizanţilor, care vor asigura încorporarea rapidă şi eficientă a acestora în terenul arabil, având ca efect reducerea mirosurilor;

- efectuarea unui studiu pedologic pe terenurile unde urmează a fi aplicate îngrăşăminte naturale;

- efectuarea de analize a dejecţiilor şi levigatului înainte de distribuirea pe terenurile agricole, cartarea pedologică a terenurilor, elaborarea Planului de fertilizare pentru evitarea depăşirii cantităţilor optime de N şi P şi a poluării solului;

- staţionarea mijloacelor de transport şi efectuarea lucrărilor de reparaţii, în cazuri deosebite, numai pe platformă betonată, în scopul evitării poluării solului/subsolului;

- utilizarea materialelor de absorbţie în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substanţe chimice, pe căile de acces;

- nămolul rezultat din başa aferentă platformei de stocare temporară a aşternutului cu dejecţii va fi stocat temporar pe o platformă betonată în vederea fermentării aerobe şi transformării în îngrăşământ natural;

- levigatul colectat în başa aferentă platformei de stocare temporară a aşternutului cu dejecţii va putea fi folosit ca fertilizant pe terenurile agricole cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare;

Pentru zgomot, vibraţii, radiaţii:

- mentenanţă adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creşterea zgomotului, o planificare adecvată a activităţii în fermă, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot;

- se vor folosi  tehnici  de control a zgomotului care sa asigure ca zgomotul produs de instalaţie nu conduce la cauze rezonabile de sesizări ale populaţiei din vecinătate;

- se vor utiliza  ventilatoare silenţioase cu turaţie reglabilă;

- manipularea şi manevrarea dispozitivelor de încărcare a remorcilor din afara clădirii ar trebui organizate astfel încât sa se reducă amploarea operării maşinilor. Daca spaţiul permite se va avea în vedere încărcarea remorcilor în interiorul adăposturilor;

- reducerea vitezei autovehiculelor grele în zonele mai „sensibile” (viteza scăzută poate reduce nivelul de zgomot cu pana la 5dB);

- conducere preventivă a autovehiculelor grele (conducerea calmă creează mai puţin zgomot decât frecventele schimbări de acceleraţie şi frână);

Pentru deşeuri:

- monitorizarea utilizării eficiente a  materialelor;

- identificarea continuă şi punerea în practică a posibilităţilor de prevenire a generării deşeurilor;

- participarea activă şi angajamentul personalului de la toate nivelurile cu privire la minimizarea generării deşeurilor;

- deşeurile generate ca urmare a desfăşurării activităţii vor fi colectate selectiv şi stocate  temporar, corespunzător prevederilor legislaţiei specifice, în spaţiile special amenajate, în vederea eliminării/valorificării;

- asigurarea unei capacităţi de stocare suficiente a dejecţiilor în cadrul platformei de stocare temporară a aşternutului cu dejecţii;

- depozitarea corespunzătoare a cadavrelor de pasări în pungi de material plastic, în containere etanşe în spaţiu frigorific;

Deşeurile generate în perioada de funcţionare vor fi gestionate conform tabelului:

| Deseuri provenite din activitatea fermei |
| --- |
| Activitate | Denumire deseu | Cod deseu | Managementul deseurilor |
| Cresterea pasarilor | Dejectii animaliere | 02 01 06 | Depozitare temporara pana la stabilizare pe platforma betonata, dupa care se vor distribui pe terenurile agricole in baza contractelor incheiate cu utilizatorii dejectiilor fermentate |
| Cresterea pasarilor | Deseuri de tesuturi animale | 02 01 02 | Stocate temporara in camera frigorifica urmand a fi preluate in vederea eliminarii sau valorificarii intr-o instalatie de biogaz de catre o societate autorizata. |
| Cresterea pasarilor | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10 * | Colectare selectiva si depozitare temporara in spatiu special amenajat pana la preluarea de catre o firma autorizata in vederea eliminarii |
| Gestionare materii prime | Deseuri de ambalaje hartie carton | 15 01 01 | Stocare pe amplasament intr-un spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata pentru valorificare |
| Gestionare materii prime | Deseuri de ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | Stocare pe amplasament intr-un spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata pentru valorificare |
| Activitate de intretinere curenta | Deseuri metalice | 16 01 17 | Stocare pe amplasament intr-un spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata pentru valorificare |
| Activitate de intretinere curenta | Tuburi fluorescente | 20 01 21 * | Colectare selectiva si depozitare temporara pana la preluarea de catre o firma autorizata |
| Inlocuire ulei uzat grup electrogen | Ulei uzat | 13 03 07 * 13 02 05* | Depozitat in bidoane amplasate in spatiu special amenajat pana la livrarea catre firme specializate pentru colectarea/valorificaeea uleiurilor uzate |
| Activitati gospodaresti | Deseuri menajere | 20 03 01 | Depozitat in pubele de deseuri menajere si ridicate zilnic de catre o firma de salubritate |
| Activitati veterinare | Deseuri din activitati veterinare-medicamente expirate | 18 02 02* | Stocate in spatiu special amenajat pana la ridicarea acestora de catre o firma autorizata in vederea eliminarii |

Pentru siguranta instalaţiei.

Societatea va  întocmi Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

In cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNN – Comisariatul Judeţean Buzău, APM Buzău,  ANAR Administraţia Bazinală Buzău - Ialomiţa.

- Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitare a terenului în vederea utilizării ulterioare şi efectul implementării acestora:

- În timpul închiderii activităţii:

Se va elabora Planul de închidere a instalației în vederea aducerii amplasamentului la la stadiul de funcţionalitate avut anterior, bazat pe următoarele elemente:

- punerea în siguranţă a instalaţiei,

- oprirea alimentării cu energie electrică, energie termică  şi apă,

- golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

- demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin societăți autorizate;

- investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane;

- la demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- evitarea traseului de transport a materialelor de construcţii sau a deşeurilor generate în urma activităţii de dezafectare în interiorul localităţii, în zona locuită;

- anunţarea oricărui eveniment la A.P.M. Buzău şi G.N.M. Comisariatul Judeţean Buzău.

- executarea lucrărilor de închidere şi asigurare a tuturor construcţiilor care rămân pe amplasament, personalul de conducere va stabili modalitatea de realizare a lucrărilor după luarea în prealabil a tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu şi măsurilor de siguranţă şi securitate în muncă, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a aerului, solului, subsolului, apelor de suprafaţă  şi a apei subterane şi la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor;

- În timpul dezafectării/demolării proiectului

În vederea dezafectării obiectivelor şi demolării construcţiilor de pe amplasament sunt prevăzute a fi luate următoarele măsuri:

  - Interzicerea depozitării dezorganizate sau neautorizate în incinta amplasamentului şi în jurul amplasamentului, a deşeurilor generate din lucrările de dezafectare şi demolare, va conduce la diminuarea riscului de poluare a aerului, solului, subsolului, apei subterane şi a apelor de suprafaţă;

  - Depozitarea temporară a deşeurilor generate din lucrările de dezafectare şi demolare şi a altor materiale, substanţe şi preparate periculoase  în locurile special amenajate, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a aerului, solului, subsolului şi a apei subterane ;

- În timpul lucrărilor de demolare a obiectivelor existente pe amplasament se va avea în vedere ca pulberile – care potenţial pot fi antrenate în atmosferă – să fie reţinute la sol prin stropire cu apă a terenului aferent lucrărilor de demolare. Aceste pulberi vor fi adunate prin măturare şi aspirare mecanică şi vor urma drumul către depozitul de deşeuri menajere şi inerte. Traseele parcurse de către mijloacele de transport care vor transporta materialele ( utilaje valorificabile, deşeuri, etc.) rezultate din dezafectare şi demolări vor fi întreţinute periodic prin măturare şi stropire, pentru a se împiedica antrenarea în atmosferă a pulberilor. La ieşirea de pe amplasament anvelopele autovehiculelor vor fi spălate pe o platformă betonată special amenajată dotată cu rigole şi un microdecantor/separator de produse petroliere care va reţine suspensiile din apa de spălare, apele uzate fiind evacuate într-o staţie de epurare autorizată, va conduce la un risc minim de poluare a aerului, solului, subsolului şi a apelor subterane.

- Întreaga activitate se va desfăşura sub supravegherea atentă a coordonatorilor activităţii de dezafectare şi demolare a construcţiilor şi sancţionarea drastică a oricăror abateri disciplinare de la normele, regulamentele şi cerinţele proiectului, va conduce la un risc minim de poluare a aerului, solului, subsolului şi a apelor subterane.

- Finalizarea execuţiei proiectului de dezafectare şi demolare în perioade cât mai scurte, dar cu respectarea timpilor tehnologici necesari, va conduce la un risc minim de poluare a aerului, solului, subsolului şi a apelor subterane;

- Realizarea lucrărilor de dezafectare şi demolare prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitaţii conduce la un risc minim de poluare a solului, subsolului şi a apelor subterane;

- Depozitarea temporară a deşeurilor generate ( deşeuri de demolare, deşeuri menajere, etc.), se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele meteorice, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane ;

- Utilizarea unor utilaje şi transport moderne, fără grad de uzură avansat, care vor avea o stare tehnică corespunzătoare, cu revizia tehnică efectuată în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii poluante în gazele de eşapament, fără scurgeri accidentale de motorină şi lubrifianţi conduce la un efect pozitiv asupra calităţii solului, subsolului şi a apei subterane ;

- Utilizarea unor utilaje şi transport moderne, fără grad de uzură avansat, care vor avea o stare tehnică corespunzătoare, cu revizia tehnică efectuată în ceea ce priveşte nivelul de zgomot va conduce la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor ;

- Desfăşurarea activităţilor de şantier pentru activităţile de dezafectare şi demolare a construcţiilor în limitele parametrilor normali de lucru va conduce la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor;

- Lucrările de demolare a construcţiilor care produc pulberi ( praf) vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va asigura o umectare a suprafeţelor pe care se desfăşoară lucrările respective ; drumurile de şantier vor fi permanent întreţinute prin nivelare şi stropire cu apă sau lianţi chimici pe bază de apă pentru reducerea prafului, ceea ce va conduce la un risc minim de poluare a aerului.

- Toate suprafeţele pe care vor fi amplasate echipamentele, instalaţiile sau utilajele dezafectate vor fi betonate sau acoperite cu dale de beton, ceea ce va conduce la un risc minim de poluare a solului, subsolului şi apelor subterane.

- Dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri - scăpaţi accidental de la autovehiculele de transport deşeuri de construcţii - şi utilizarea acestora în caz de nevoie, ceea ce va conduce la un risc minim de poluare a solului, subsolului şi apelor subterane.

- Circulaţia rutieră se va desfăşura cu respectarea restricţiilor de viteză şi tonaj impuse de indicatoarele rutiere aflate pe acest traseu pentru atenuarea vibraţiilor  datorate traficului existent pe perioada  realizării dezafectării şi demolării construcţiilor; se va urmări – permanent – ca deplasările autovehiculelor grele să se facă numai în intervalul orar de 7-19; se va limita viteza de deplasare a vehiculelor grele pe străzile localităţii la 15 km/h, iar in incinta amplasamentului la 5 km/h; se vor monta indicatoare de circulaţie/avertizoare cu limitare de viteză pe tot parcursul menţionat, ceea ce va conduce la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor;

- Se va urmări – permanent – starea/integritatea caselor, a gardurilor şi a drumului aflate pe traseul pe care sunt făcute deplasările auto grele şi se vor face intervenţii prompte ori de câte ori nivelul vibraţiilor pot – potenţial - influenţa în mod negativ integritatea/calitatea construcţiilor si a drumurilor.

- Utilajele de transport  vor fi dotate cu prelate de protecţie, contra antrenării pulberilor de deşeuri de construcţii; Circulaţia rutieră se va desfăşura cu respectarea  restricţiilor de viteză  pentru a respecta  nivelul de zgomot echivalent măsurat conform STAS 10009-88 corabotat cu Ordinul nr. 119/2014;

- Spălarea utilajelor sau a autovehiculelor se va face numai în unităţi autorizate, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane;

- Repararea şi întreţinere utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei se va face numai în locuri special amenajate sau în unităţi autorizate, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane;

- Respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane şi la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor;

- Operaţiile de întreţinere şi alimentare a vehiculelor se vor efectua pe amplasament în locaţii cu dotări adecvate, ceea ce va  conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane.

- Stocarea motorinei sau a uleiurilor proaspete şi uzate se va face numai în recipienţi omologaţi şi depozite amenajate ceea ce va  conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane;

- Amplasamentul organizărilor de şantier privind lucrările de dezafectare şi demolare a construcţiilor şi traseul drumurilor de acces la amplasaament vor fi astfel stabilite încât să aducă prejudicii minime mediului natural ceea ce va conduce la un risc minim de afectare a biodiversităţii ( florei şi faunei prezente în zona amplasamentului);

- Suprafaţa de teren ocupată temporar în perioada de execuţie a  lucrările de dezafectare şi demolare a construcţiilor trebuie limitată la strictul necesar ceea ce va conduce la un risc minim de afectare a biodiversităţii ( florei şi faunei prezente în zona amplasamentului);

- În timpul refacerii mediului

Măsurile care se impun în timpul refacerii mediului în vederea retrocedării terenului, către proprietari sunt următoarele:

- Reconstrucţia  ecologică a terenurilor ocupate sau afectate temporar în timpul construcţiei va  conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane;

- Utilajele folosite pentru reconstrucţia ecologică vor acţiona strict pe terenul amplasamentului şi a căilor de acces la acesta, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane şi la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor;

- Conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina pericolele de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

IV. Condiţii care trebuie respectate:

1.În timpul realizării proiectului:

a) condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice ( româneşti şi comunitare), după caz

- Proiectul de realizare a fermei privind colectarea/evacuarea apelor uzate menajere şi respectiv apelor uzate tehnologice ( dejecţii şi ape de spălare), evacuarea şi dispersia emisiilor în atmosferă,  sistemul de control şi protecţia factorilor de mediu, organizarea tehnică a fermei şi asigurarea utilităţilor, instrucţiunile de exploatare, procedura de închidere, sistemul de control şi de supraveghere, măsurile de siguranţă în timpul exploatării, măsuri pentru asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, măsuri de protecţie a muncii, va asigura echivalenţa cu sistemul impus de prevederile legislative (Legea Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 310/2004, Hotărârea Guvernului României nr. 930/11.08.2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, Legea nr. 112/2006 şi OUG nr. 12/2007, H.G. nr. 188/2002, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002), Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, Ordinul MAPPM nr. 462/1993 privind Normele de limitare generală a emisiilor de poluanţi în atmosferă şi  Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, Legea 278/2013 privind emisiile industriale);

- Condiţiile de realizare a halelor de adăpostire, respectă cerinţele Directivei 2007/43/CE  şi BAT/BREF: halele vor fi etanşe, cu podea betonată, ventilate forţat, dotate cu sisteme de alimentare cu apă fără scurgeri. Podeaua va fi acoperită în totalitate cu aşternut vegetal (paie mărunţite, talaj sau hârtie mărunţită);

- Se va realiza  zonei de protecţie sanitară cu regim sever pentru captare din subteran  și vor fi respecatate zonele de resrtricții/ interdicții de construire 6 m fața de limita de proprietate și 12 m in zona liiniilor electrice LEA  pentru forajul de alimentare cu apa;

- Se vor realiza forajele de observaţie aferente platformei de dejecții( două aval și unul în amonte) in vederea monitorizarii calitații apelor subterane. Înaintea intrării în exploatare a fermei se vor preleva probe de apă subterană din forajele de observaţie pentru a stabili valorile de referinţă(probe martor) pentru prelevările ulterioare;

b) Condiţii de realizare a platformei pentru depozitarea dejecţiilor, conform Codului de Bune Practici Agricole aprobat prin Ord. MMGA nr. 1182/ 2005:

- bază betonată, cu pantă de scurgere a apei pluviale;

- pereţi din beton cu înǎlţimea de min 2 m;

- sistem de colectare a apei pluviale, dimensionat corespunzător;

- capacitate suficientă de stocare pentru 6 luni;

- nu se va amplasa în vecinǎtatea cursurilor de apǎ, pǎdurilor, surselor de apǎ sau pe teren cu apa freaticǎ la micǎ adâncime;

- căi de acces corespunzătoare;

- Condiţii necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- amplasarea tuturor echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor care sunt necesare organizării de şantier şi a echipamentelor necesare executării obiectivului numai în interiorul amplasamentului aprobat pentru această activitate; toate barăcile şi containerele vor fi amplasate pe traverse de beton sau lemn; organizarea de şantier se va amplasa în incinta fermei la o distanta cât mai mare fata de zonele rezidentiale;

- organizarea de şantier se va realiza pe o perioadă scurtă de timp şi pe o suprafaţă limitată;

- organizarea de şantier se va amplasa în incinta fermei la o distanţă cât mai mare faţă de zonele rezidenţiale;

- organizarea de şantier nu se va amplasa în zonele de protecţie sanitară a forajelor de alimentare cu apă;

- se vor folosi materiale şi utilaje care au agrement tehnic de specialitate;

- circulaţia cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;

- operaţiile de întreţinere, alimentare cu combustibil sau curăţare a vehiculelor şi utilajelor nu se vor efectua pe amplasament, ci numai în locaţii cu dotări adecvate;

- muncitorii vor locui în barăci, iar încălzirea acestora se va realiza electric pentru a nu exista emisii de poluanţi în aer;

- barăcile vor fi aşezate pe suprafeţe betonate, deşeurile menajere vor fi precolectate în europubele, apele uzate menajere se vor colecta în toalete ecologice cu bazine vidanjabile;

- titularul are obligaţia de a lua măsuri de prevenire a evacuărilor necontrolate de ape uzate în perioada de execuţie a investiţiei;

- vor fi luate măsuri de depozitare separată a substanţelor periculoase (uleiuri, lubrifianţi) care să asigure managementul eficient al acestora şi protecţia mediului;

- se va evita decopertarea solului şi îndepǎrtarea vegetaţiei pe o suprafaţǎ mai mare decât cea strict necesarǎ;

- gestiunea deşeurilor se va realiza cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare;

- apa necesară lucrărilor de şantier se va aproviziona numai din surse proprii – foraje propuse sau surse autorizate;

- respectarea strictă a proiectului şi a tehnologiei de construcţii-montaj;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încat să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale), spaţiul verde şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

- apele uzate menajere ce vor fi generate pe amplasamentul organizării de şantier aferent amplasamentului proiectului vor fi colectate în toalete tip cabine ecologice.

- pentru apele uzate menajere care vor rezulta din şantier se va impune respectarea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate într-o staţie de epurare autorizată, concentraţiile maxime admise vor fi cele stabilite de NTPA-002/2002;

- circulaţia rutieră se va desfăşura cu respectarea restricţiilor de viteză  şi tonaj impuse de indicatoarele rutiere aflate pe acest traseu pentru atenuarea vibraţiilor  datorate traficului existent pe perioada  realizării investiţiei; utilajele de transport  vor fi dotate cu prelate de protecţie, contra antrenării pulberilor de materiale de construcţii; circulaţia rutieră se va desfăşura cu respectarea  restricţiilor de viteză  pentru a respecta  nivelul de zgomot echivalent măsurat conform STAS 10009-88 corabotat cu Ordinul nr. 119/2014;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective în baza unor contracte, cu precizarea că   deşeurile reciclabile vor fi predate la unităti specializate în vederea valorificării; deşeurile rezultate din lucrări de construcţie vor fi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările de construţie ori de o altă persoană, pe baza unui contract, Primăria indicând amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor, modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport moderne, fără grad de uzură avansat, care vor avea o stare tehnică corespunzătoare, cu revizia tehnică efectuată în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii poluante în gazele de eşapament, fără scurgeri accidentale de motorină şi lubrifianţi ;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport moderne, fără grad de uzură avansat, care vor avea o stare tehnică corespunzătoare, cu revizia tehnică efectuată în ceea ce priveşte nivelul de zgomot;

- desfăşurarea activităţilor de şantier în limitele parametrilor normali de lucru;

- dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri - scăpaţi accidental de la autovehiculele de transport materiale de construcţii şi deşeurile rezultate din lucrările de demolare şi construcţii - şi utilizarea acestora în caz de nevoie;

- este strict interzisă aruncarea deşeurilor pe sol; acestea vor fi colectate selectiv şi vor fi evacuate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

- depozitarea provizorie a pământului excavat se va realiza pe suprafeţe cât mai reduse; refacerea solului (dacă este cazul) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă iniţială;

- spălarea utilajelor sau a autovehiculelor se va face numai în unităţi autorizate;

- repararea şi întreţinere utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei se va face numai în locuri special amenajate sau în unităţi autorizate;

- respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor;

- stocarea motorinei sau a uleiurilor proaspete şi uzate se va face numai în recipienţi omologaţi şi depozite amenajate; nu se vor crea depozite de carburanţi în cadrul organizărilor de şantier.

- organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

Răspunderea privind corectitudinea calculelor  şi a pieselor  desenate, încorporate în documentaţia tehnică  de fundamentare a acordului de mediu revine în totalitate elaboratorului documentaţiei precum şi elaboratorului raportului la studiul de impact asupra mediului.

- planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.

în timpul realizării lucrărilor de execuţie a fermei de reproducţie se vor monitoriza:

Factorul de mediu aer:

- Automonitorizarea nivelului imisiilor în aer la limita amplasamentului ori de câte ori este necesar în scopul aplicării de măsuri corective privitoare la poluarea aerului din vecinătatea amplasamentului ( zona rezidenţială).

Factorul de mediu apă:

Apa subterană:

- Se impune verificarea calităţii apelor subterane de pe amplasament  la începutul activităţii:

- înaintea intrării în exploatare a fermei se vor preleva probe de apă subterană din forajele de observaţie pentru a stabili valorile de referinţă(probe martor) pentru prelevările ulterioare; Indicatorii de calitate ai apei freatice vor fi: pH, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, azot total, fosfor total şi substanţe extractibile cu solvenţi organici. Prima analiză a calităţii apei freatice va constitui proba martor.

- Indicatorii de calitate ai apelor subterane care se vor monitoriza prin intermediul forajelor de observaţie aferente platformei de dejecții( două aval și unul în amonte), valorile obținute se vor compara cu probele martor. Monitorizare pe perioada de funcționare a fermei se va fi semestrială  conform Avizului de Gospodărirea Apelor  nr. 80/2017 emis de ANAR ABA Buzau Ialomita

Ape uzate menajere:

- Monitorizarea calităţii apei menajere deversate în staţia de epurare autorizată

Monitorizarea apelor uzate menajere se va face în conformitate cu cerinţele exprimate în contractul de preluare a apelor uzate menajere de către operatorul staţiei de epurare autorizată în care vor fi deversate apele uzate menajere colectate în toaletele ecologice.

Zgomot:

- Automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului ori de câte ori este necesar în scopul aplicării de măsuri corective privitoare la poluarea sonoră excesivă.

* când, prin determinările efectuate pe probele prelevate, se va constata atingerea unui prag de alertă, se va repeta prelevarea şi se reia determinările efectuate; dacă nivelul de poluare va fi confirmat, va trebui să fie urmat planul de intervenţie;

Determinările prevăzute mai sus se efectuează de laboratoare acreditate, conform prevederilor legale în vigoare, iar rezultatele acestor determinări se păstrează într-un registru pe toată perioada de monitorizare.

- modul de transport al materialelor pulverulente;

- modul de gestionare a deşeurilor rezultate.

2. În timpul exploatării

a) Condiţii necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

- capacitatea proiectată pe fiecare sector de producţie va respecta prevederile Directivei 2007/43/CE care stabileşte standardele minime pentru protecţia puilor, transpusǎ prin Ord. ANSVSA nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne;

- sistemul constructiv al halelor va respecta cerinţele BAT/BREF;

- sistemul de evacuare al dejecţiilor din halele de producţie va respecta cerinţele BAT/BREF;

- gestionarea aşternutului cu dejecţii, a levigatului colectat din aria platformei de depozitare a dejecţiilor, a apelor tehnologice uzate şi a nămolului rezultat în urma preepurării apelor uzate menajere şi tehnologice se va realiza în conformitate cu prevederile:

  - Ordinului MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 pentru aprobarea normelor tehnice  privind  protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările ulterioare, aşa cum este precizat în Avizul de gospodărire a apelor nr. 80/20.06.2017 emis de către ANAR Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa

  - Ordinului M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 şi Ordin 197/07.04.2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

  - Codului de bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat de Ord. MMGA nr. 1182/ 2005;

  - STAS nr. 9450/88 - Apă pentru irigarea culturilor agricole;

- fertilizarea terenurilor agricole se va realiza pe baza Planului de fertilizare întocmit  de OSPA şi numai după perioada de mineralizare (3- 6 luni);

- se vor respecta perioadele şi condiţiile optime de împrăştiere stabilite în Codul de bune practici agricole;

- generatorul de dejecţii are obligaţia sǎ furnizeze utilizatorului de dejecţii, cu regularitate, informaţii privind disponibilul de dejecţii şi caracteristicele dejecţiilor, conform indicatorilor de caracterizare prevǎzuţi în Ord. MMGA nr. 344/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi să realizeze studiul OSPA  pentru terenul pe care se va aplica nǎmolul;

- generatorul de dejecţii are obligaţia sǎ realizeze analiza dejecţiilor şi a fracţiei lichide înainte de împrǎştierea acestora pe terenurile agricole;

- generatorul de dejecţii va deţine un borderou pentru fiecare livrare externă a dejecțiilor, care să cuprindă producătorul, destinatarul, cantitatea livrată, tipul și provenienţa dejecțiilor, data livrării. (Ordin comun MMGA/MAPDR 296/2005, privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, art. 2.1.).

- titularul/operatorul activitǎţii are obligaţia de a asigura teren suficient pentru împrǎştierea dejecţiilor şi de a încheia contract cu OSPA, în vederea cartǎrii pedologice şi agrochimice a terenurilor şi realizǎrii planului de fertilizare;

b) Condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice:

- la orientarea halelor, respectiv la amplasarea ventilatoarelor cu care se face aerarea, este recomandat să se ţină cont de existența receptorilor care ar putea fi deranjați de mirosurile din halele de crestere şi, implicit de direcţia predominantă a vântului;

- se vor realiza 3 foraj de observaţie a apei freatice amonte și aval de  platforma de depozitare dejecţii pe direcția de curgere  a apelor subterane, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi Directivei 91/676/EEC privind reducerea poluării apelor freatice şi de suprafaţă cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- este necesară realizarea unei perdele vegetale de protecţie perimetrale din arbori şi arbuşti repede crescători din specii specifice zonei.

c) Cerinţe BAT

- studierea permanentǎ a progreselor în domeniul creşterii puilor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

- existența pardoselilor impermeabile în halele de crestere a animalelor;

- izolarea corespunzǎtoare a clǎdirilor;

- iluminarea halelor cu sisteme care utilizeazǎ un consum redus de energie;

- funcţionarea şi întreţinerea eficientǎ a sistemului de ventilaţie a halelor în scopul asigurǎrii microclimatului optim;

- utilizarea de instalaţii automatizate pentru controlul microclimatului;

- folosirea sistemelor de adǎpare cu pierderi cât mai reduse,

- calibrarea periodică a instalaţiilor pentru apa de bǎut pentru evitarea pierderilor prin scurgere;

- respectarea tehnicilor de nutriţie care ţin seama de vârsta animalelor;

- aplicarea unor tehnici nutriţionale care să minimizeze cantitatea de fosfor şi de azot din dejecţii;

- evidenţa lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare;

- contorizarea consumului de apǎ ;

- reducerea consumului de apǎ prin utilizarea apei sub presiune la igienizarea halelor;

- depozitarea dejectiilor solide în aşa fel încât să se prevină umectarea acestora;

- reducerea pierderilor de apǎ prin neetanşeitǎţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor;

- planificarea operaţiilor de verificare şi întretinere/reparare a instalaţiilor din fermă;

- existenţa unor bazine de colectare a exfiltraţiilor din dejecţiile solide depozitate și tratarea părţii lichide colectate;

- respectarea Codului de Practici Agricole,

- depozitarea dejecţiilor pe o platformǎ de stocare cu capacitate suficientǎ pentru perioadele când acestea nu se pot aplica pe teren.

d) Respectarea normelor impuse prin legslaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot

Emisiile punctiforme de poluanţi în atmosferă, rezultate din activitatea centralelor termice care vor funcționa cu combustibil solid se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul de mai jos:

Centrala termică

| Instalaţia | Sursa | Combustibil utilizat | Poluant | VLE Combustibil gazos (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrală termică | Coş | Combustibil gazos (gaz natural) | Nox | 350 |
|  |  |  | CO | 100 |
|  |  |  | Pulberi | 5 |
|  |  |  | SO2 | 35 |

VLE se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazosi de 3% vol

Emisiile de poluanţi în factorul de mediu apă - indicatori de calitate a apelor uzate menajere şi tehnologice preepurate în instalația de  preepurare se vor încadra în valorile limită admisibile prevăzute în NTPA 002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002 cu modificările ulterioare înainte de descărcarea într-o stație de epurare autorizată.

Indicatorii de calitate ai apei freatice vor fi : pH, CBO5 , CCOCr, azot amoniacal, azot total, fosfor total şi substanţe extractibile cu solvenţi organici.După executarea forajelor de observație pentru apele freatice și înainte de punerea în funcțiune a obiectivului se vor analiza indicatorii menționați mai sus.  Prima analiză a calităţii apei freratice va constitui proba martor.

Indicatorii de calitate ai dejecţiilor solide utilizate la fertilizarea terenurilor agricole se vor încadra în prevederile Ord. MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 pentru aprobarea normelor tehnice  privind  protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările ulterioare.

| Nr.crt | Parametrii | VLE mg/kg materie uscată |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cd | 10 |
| 2 | Cu | 500 |
| 3 | Ni | 100 |
| 4 | Pb | 300 |
| 5 | Zn | 2.000 |
| 6 | Hg | 5 |
| 7 | Cr | 500 |
| 8 | Co | 50 |

Calitatea solului

Valorile concentraţiilor poluanţilor specifici activităţii, prezenţi în solul din incinta societăţii şi în solul terenurilor limitrofe perimetrului societăţii, nu vor depăşi limitele prevăzute în Ordinul MAPPM  756/1997, pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor.

Zgomotul produs de activitǎţile de pe amplasament nu trebuie sǎ depǎşeascǎ  limitele prevǎzute de SR 10009/2017 e) Planul de monitorizare a mediului:

Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din tabelelor următoare:

| Punctul de prelevare a probei | Poluanti analizati | VLE (mg/Nm3) | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanti |
| --- | --- | --- | --- |
| Coș centrală termică | Nox | 350 | anual |
|  | CO | 100 |  |
|  | Pulberi | 5 |  |
|  | SO2 | 35 |  |

VLE se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazosi de 3% vol.

Monitorizarea emisiilor de  poluanţi în apă :  - ape  uzate menajere şi tehnologice vidanjate si transportate la sta’ia de epurare a Municipiului Ramnicu Sarat.

Conform Acordului de principiu nr. 7/30.05.2017, valorile limită admise pentru deversarea apelor uzate vidanjate in stafia de epurare, sunt următoarele :

| Nr. crt | Indicator | Limitele maxime admise |
| --- | --- | --- |
| 1. | PH | 6,5 -8,5 |
| 2. | Materii îh suspensii ( mg/1) | 200 |
| 3. | Consum biochimic de oxigen - CB05 (mg/1) | 150 |
| 4. | Consum chimic de oxigen - CCO-Cr (mg/1) | 300 |
| 5. | Azot amoniacal (mg/1) | 30 |
| 6. | Substanţe extractibile cu solvenţi organici (mg/1) | 30 |
| 7. | Fosfor total (mg/1) | 5 |
| 8. | Detergenţi sintetici ( mg/1) | 20 |
| 9. | Reziduu filtrat la 105° C | 2000 |

Ceilalţi indicatori nenominalizati in tabelul de mai sus se vor incadra in prevederile H.G. nr. 188/2002 - NTPA 002, modificat si completat cu H.G. nr. 351 si 352/2005.

Monitorizarea emisiilor de poluanţi apă freatică se va realiza prin intermediul celor 3 foraje de observaţie situate  unul amonte și doua aval de platforma de stocare temporară aşternut cu dejecţii.

Indicatorii de calitate a apei featice monitorizaţi vor fi: pH, CBO5 , CCOCr, azot amoniacal,  azot total,  fosfor total şi substanţe extractibile cu solvenţi organici. Valorile obţinute se vor compara cu valorile de referinţă (proba martor – prima analiză de caliate a  apei freatice realizată după efectuarea forajelor).

Monitorizarea deşeurilor

Evidenta deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor HG 856/2002 privind evidenţa gestionării deşeurilor şi pentru aprobarea listei privind deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare şi va conţine următoarele informaţii: tipul deşeului, codul deşeului, instalaţia producătoare, cantitatea produsă, data evacuării deşeului din instalaţie, modul de stocare, date privind expediţiile respinse, data predării deşeului. Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile de dejecţii pentru împrăştierea pe terenuri agricole.

Monitorizarea calitatii solului

Punctele de prelevare  a probelor pentru monitorizarea calităţii solurilor vor fi: în zona platformei de stocare temporară a aşternutului cu dejecţii.

Primele analize efectuate înainte de începerea activităţii vor constitui probele martor. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referintă prevazute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997, cu modificările ulterioare.

Monitorizarea nivelului de  zgomot  se va realiza la limita incintei  în caz de sesizări si reclamații.

V. Informaţii cu privire la participarea publicului în procedura derulată:

- Anunţul privind depunerea solicitării a fost afişat la sediul Primǎriei Comunei Boldu , judeţul Buzău în data de   30.05.2017 publicat în ziarul “Sansa buzoiana” din data de 30.05.2017;

- Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul ,, Sansa buzoiana”  din data de 06.06.2017, afişat la sediul Primǎriei Comunei Boldu judeţul Buzău în data de 06.06.2017;

- Anunţul privind şedinţa de dezbatere publică a fost publicat în ziarul , “Sansa buzoiana”” din data de 19.06.2017, la sediul Primǎriei Comunei Boldu,  judeţul Buzău în data de 19.06.2017;

- A.P.M. Buzău a afişat pe site-ul propriu anunțul privind depunerea solicitării în data de 29.05.2017; anunţul privind decizia etapei de încadrare în data de 30.05.2017 anunţul privind şedinţa de dezbatere publică în data de 16.06.2017;

- Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primǎriei Comunei Boldu  în data de 05.07.2017.  În perioada de 60 minute alocată şedinţei de dezbatere publică nu s-au prezentat persoane fizice şi juridice interesate de proiect;

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii din partea publicului.

-Raportul privind impactul asupra mediului, a fost afişat pe site-ul A.P.M. Buzău. Pânǎ la data deciziei nu au fost înregistrate observaţii/propuneri din partea publicului.

- Anunţul privind emiterea acordului de mediu revizuit a fost afişat la   pe site-ul APM Buzău  în data de 11.07.2017, a fost publicat în ziarul ,, Sansa buzoiana” din data de 14-16.07.2017 şi a fost afişat la sediul Primăriei Comunei Boldu , judeţul Buzău în data de 13.07.2017.

- Memoriul  favorabil de infiintare de ferme de crestere pasari in fostul CAP al comunei Boldu, transmis de Comuna Boldu , inregistrat la APM Buzau sub nr. 4557/05.04.2017  impreuna cu Declaratiile notariale (acord) ale familiilor riverane  de amplasare a fermelor avicole in tarlaua 20, parcela 133/1, fost CAP;

La finalizarea investiției titularul are obligația săsolicite efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Acordului de mediu în conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010  şi   înainte de începerea activitatii  să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Răspunerea privind corectitudinea calculelor  şi a pieselor  desenate, încorporate în documentaţia tehnică  de fundamentare a acordului de mediu ,revine în totalitate elaboratorului documentaţiei tehnice precum şi elaboratorului Raportului la studiul de impact asupra mediului.

În cazul în care proiectul suferǎ modificǎri, titularul este obligat sǎ notifice în scris autoritatea publicǎ pentru protecţia mediului emitentǎ asupra acestor modificǎri.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toatǎ perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, dupǎ caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotǎrârii Guvernului nr.445/2009, cu modificările ulterioare şi ale Legii contenciosului administrativ 554/2004, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.

Director Executiv,

biolog Mirela MARIN

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii,                                                         Întocmit,

ing. Elena BADII                                                                              ing. Elena BADII