Numărul autorizaţiei

/ . 03.2018

Valabila pana la /03.2028

Titular: SC RER SERVICII ECOLOGICE SRL

Depozitul ecologic de deşeuri menajere şi industriale asimilabile acestora

Comuna Gălbinaşi, Judeţul Buzău

Categoria de activitate conform  Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

5.4. Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la <LLNK 12005   349 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte.

clasa depozitului: depozit de deşeuri nepericuloase

cod CAEN ( rev.2): 3821 – Tratarea și eliminarea deseurilor nepericuloase;

Cod NOSE –P 109.06

Cod SNAP – 2 09 04

Director Executiv,

VASILE OȘEAN

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari,

Biolog Mirela MARIN

Intocmit,

Ing. Viorica ȘTEFĂNICĂ

# CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ........................	pag. 	6

2. TEMEIUL LEGAL ………………………………………………………………..	pag.	6

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE ..........................................................................	pag.	10

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII .......................................................................	pag. 	11

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII ……………………………………………	pag. 	13

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE ......................................................................	pag.	19

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE .............................................	pag. 	22

7.1. APA .............................................................................................................	pag.	22 
7.1.1. Alimentarea cu apa: ..................................................................................	pag. 	22
7.1.2. Evacuarea apelor uzate: ............................................................................	pag. 	23
7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI .................................................	pag. 	24
7.3. GAZE NATURALE ....................................................................................	pag.	24

8. DESCRIEREA INSTALATIEI

SI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT …….	pag. 	26

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA,

EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

- ELEMENTE DE CONFORMARE …………………………. ................................	pag. 	36

9.1. AER .............................................................................................................	pag. 	36
9.2. APA ……………………………………………………………………….	pag. 	36

9.3. SOL ………………………………………………………………………..	pag. 	37

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA

IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT ........................................	pag. 	38

10.1. EMISII IN AER .........................................................................................	pag.	38 
10.1.1. Emisii dirijate ………………………………………………………….	pag. 	39
10.1.2. Emisii fugitive ………………………………………………………….	pag. 	39
10.2. EMISII IN APA ……………………………………………......................	pag. 	40

10.3. ZGOMOT SI MIROSURI ………………………………………………..	pag. 	41

11. GESTIUNEA DESEURILOR ..............................................................................	pag.	43

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANEGEMENTUL

SITUATIILOR DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI ………………….	pag.	53

12.3. SITUATII DE URGENTA ………………………………………………	pag.	53

12.4. PROCEDURI DE URGENTA …………………………………………..	pag. 	54

12.5. NOTIFICAREA AUTORITATILOR ……………………………………	pag. 	55

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII ……………………………………………	pag. 	58
13.1. PROCEDURI DE CONTROL SI URMARIRE A DEPOZITULUI……	pag. 	58
13.2. AUTOMONITORINGUL.........................................................................	pag.	59

13.2.1. Monitoringul tehnologic ……………………………………………….	pag. 	60

13.2.2. Monitorizarea emisiilor ………………………………………………..	pag.	61

13.2.3. Monitorizarea post-închidere ………………………………………….	pag. 	65

14. INREGISTRAREA SI RAPORTAREA CATRE AGENTIE       ....... …….	pag. 	67

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII ................................................	pag.	72

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI……………………………	pag.	75

17. GLOSAR DE TERMENI ………………………………………………………….	pag.	80

18. ANEXA

A.P.M. Buzău, în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- HG nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

Ca urmare a cererii adresate de SC RER SERVICII ECOLOGICE  SRL, înregistrată la A.P.M. Buzău  cu nr. 9133 din 27.08.2015 autorizează  SC RER SERICII ECOLOGICE  SRL, punctul de lucru din extravilanul localitatilor Galbinasi, tarlaua 1, parcel 6 si Vadu Pasii, tarlaua 56, parcela 728, judeţul Buzău.

# Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile / propunerile primite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor Colectivului de Analiză Tehnică - A.P.M.  Buzau, din data de 06.03.2018 a luat decizia de emitere a  autorizaţiei integrate de mediu.

Introducere ,

Această autorizaţie conţine 81 de pagini  şi anexele sale  şi este valabilă de la  06.04.2018, data reactualizarii, până la 00.04.2028.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea/anularea acesteia, respectiv la încetarea activităţii, după caz, conform art.17 din OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu  produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

- Energia este utilizată eficient

- Sunt respectate principiile B.A.T.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului anexat cu limitele trasate conform Anexei 2.

## Prezenta autorizaţie include acte de reglementare emise de celelalte autorităţi ale administraţiei publice.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se va face conform prevederilor legale, respectiv art.7 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare.

### Scopul autorizaţiei

Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului. Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

Revizuirea autorizaţiei

Conform art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă emite autorizaţii integrate de mediu, le revizuieşte şi  actualizează condiţiile prevăzute de acestea.

Revizuirea prezentei autorizaţii integrate de mediu se face în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care prevede:

„ Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

- din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun.”

# DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular de activitate

SC RER SERVICII ECOLOGICE SRL cu sediul social in com. Galbinasi, sat. Galbinasi, jud. Buzău

Telefon: 0238.436.912

Fax: 0238.720.037

e-mail: office@rerbuzau.ro

Adresa amplasament: extravilanul Comuna Gălbinaşi, sat.Galbinasi ( tarlaua 1, parcela 6), si extravilanul Comunei Vadu Pasii, sat. Vadu Pasii ( tarlaua 56, parcela 728),  judeţul Buzău.

Nr. de înmatriculare Registrul Comerţului: J10/269/2004

Cod fiscal: R16259533

Depozitul este situat la 10 km SE de municipiul Buzău, pe DN 2B Buzău-Brăila în extravilanul localităţilor Gălbinaşi( tarlaua 1, parcela 6) şi Vadu Paşii( tarlaua 56, parcela 728), judeţul Buzău, pe malul drept al râului Buzău, la circa 500 m de albia majoră.

Distanţa minimă faţă de zonele locuite 1,1 km

Vecinătăţile sunt:

- la Est:

- drum de exploatare;

- pasune, proprietate comuna Galbinasi

- comuna Dambroca la cca. 2,5 km;

- la Nord, Nord-Est, Nord – vest:

- teren pasune , proprietatea Primariei Vadu Pasii

- Raul Buzau la cca. 500 m;

- Balastiera si statie de sortare agregate la cca. 332m;

- Locuinte comuna  Vadu Pasii ( sat. Stancesti) la cca. 2 km

- Municipiul Buzau la cca. 6 km:

- la Vest:

- statie de sortare deseuri reciclabile , in imediata vecinatate;

- societatea UNISEM la cca. 1,5 km;

- localitatea Pogonele la cca. 4,2 km sud-vest;

- la Sud, Sud – Est:

- teren agricol

- zona agro-industriala la cca. 500 m;

- depozit deseuri periculoase SC Cord sa Buzau la cca. 400m;

- TEMEIUL LEGAL

##### Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu  în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative :

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 (M.O. nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului, aprobată cu modificari si cmpletari prin Legea nr. 265/29.06.2006 (M.O. nr. 586/06.07.2006), cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;

- Ordin MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat prin Ordinul MMGA 1230/2005 ;

- Ordin MMGA 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare si lista naţionala de deşeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deşeuri;

- Hotărârea de Guvern nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Legea nr. 278/01.11.2013 ( M.O. 671/01.11.2013) privind emisiile industriale;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Legea nr. 104/ 2011 ( M.O. 452/28.06.2011) privind calitatea aerului înconjurător;

- H.G. nr. 140/ 06.02.2008 (M.O. 125/18.02.2008) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordinul MAPPM nr.  462/1993 ( M.O. 190/10.08.1993) pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03.2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Ordin M.M.G.A. nr. 678/30.06.2006 (M.O 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor;

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.O. 19/10.01.2008) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant*) – Republicată în 2008

- STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea 211/2011 (M.O. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr. 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor  uzate;

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa  gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Legea apelor nr. 107 / 1996 ( M.O. 244/08.10.1996) cu modificările si completările ulteriore;

- Legea nr. 458/02.07.2002 ( M.O. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile, cu modificările ulterioare;

- Ordinul 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/16.02.2006 (M.O. nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă (Anexă publicată în M.O. nr. 511 bis/13.06.2006) ;

- HG 53/2009 ( M.O. 96/18.02.2009) pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord.MMSC nr. 621/2014 pentru aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

- Legea nr. 544/12.10.2001 (MO nr. 663/ 23.10.2001) privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.M nr. 1182/2002 ( M.O. 331/15.05.2003) pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului ,

- H.G. nr. 123/2002 ( M.O. 167/08.03.2002) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 ( M.O. 127/21.02. 2014) pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă a populaţiei;

- Ordonanţei Guvernului nr. 9 /2011 aprobata prin Legea nr. 252 / 2011  privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului  ( CE ) nr. 1005 / 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon ,

- Ordinul MMGA nr. 95/12.02.2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de  depozit de deşeuri;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 35/11.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase , cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul ( CE) nr. 649/2012 privind exportul si importul de produse chimice care prezinta risc;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. nr. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/25.04.2006 (M.O. nr. 393/08.05.2006),  cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. 578/06.06.2006 ( M.O. 516/14.06.2006) pentru aprobarea  Metodologiei de calcul al contribuţiilor  şi taxelor datorate la Fondul  pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O. nr. 446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 (M.O. nr. 629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

Alte acte normative şi documente de referinţă de care s-a ţinut seama la eliberarea autorizaţiei integrate de mediu:

- Documentul de referinta pentru cele mai bune tehnici disponibile  - BREF/BAT

# Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz, conform O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare .

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Cod CAEN | 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase; |
| --- | --- |
| Cod NOSE-P | 109.06 |
| Cod SNAP 2 | 09 04 |
| Clasa depozitului | depozit de deşeuri nepericuloase |
| Conform Anexa 1 a Legii 278/2013 | 5.4. Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la <LLNK 12005 349 20 301 0 33>Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte. |

Autorizaţia se refera la  un depozit de deşeuri nepericuloase  cu următoarele caracteristici:

- Depozitul a fost infiintat la 01.12.2003;

- Numarul locuitorilor deserviţi – populatia judetului Buzau si  a unor localitati din judete limitrofe judetului cu respectarea principiului proximitatii;

- Durata anticipata de functionare: 20 ani;

- suprafaţa totală  – 13,87 ha, ( 4 celule): celula 1+2 - 7,67 ha,  celula 3 - 2,64 ha, celula 4 - 3,55 ha;(  la data reactualizarii sunt 3 celule construite);

- suprafaţă celulă în exploatare( celula 3) – 2,64 ha;

- capacitate celula în exploatare( celula 3) -  228.000 mc

- Capacitate finală de depozitare dupa realizarea tuturor celulelor – 1.455.143 mc,

- DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

  - Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, întocmită de SC RER SERVICII ECOLOGICE SRL Buzău, înregistrată la APM Buzau cu nr.9120//01.08.2017;

  - Raport de amplasament pentru Depozitul ecologic de deşeuri menajere şi industriale RER SERVICII ECOLOGICE SRL, comuna Gălbinaşi, Jud. Buzău; elaborat de SC ARGIF PROIECT SRL;

  - Formular de Solicitare a Autorizaţiei Integrate de Mediu elaborat de SC RER SERVICII ECOLOGICE SRL;

  - Anunturi publice solicitare de reinoire/reactualizare autorizatie integrata de mediu, aparut in ziarul „ OPINIA”  in 24 iulie - 07  august2017;

  - Buletine de analiză apa subterana 2016-2017;

  - Plan de inchidere a instalatiei;Instructiuni pentru depozitarea deseurilor in Depozit; Instructiuni pentru prelevarea probelor de apa din forajele de observatie; Instructiuni pentru prelevarea probelor de apa din separatorul de produse petroliere si pentru exploatarea decantorului; Instructiuni pentru monitorizarea levigatului; Innstructiuni pentru intocmirea registrelor pentru evidenta analizelor de laborator;Instructiuni pentru exploatarea gospodariei de carburanti; Instructiuni pentru exploatarea sursei de apa;

  - Fise cu date de securitate: hidroxid de sodiu, acid sulfuric;

  - Contract pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice nr. I_A9_23_Asset 9 /11.08.2014;

  - Acord de deversare pentru beneficiarii vidanjarii apelor uzate reactualizare nr.44/25.07.2017, pentru preluarea apelor uzate menajere si a apelor tehnologice ( rampa de spalare a masinilor);

  - Contract pentru preluarea in Statia de epurarea a apelor uzate vidanjate nr. 30485 BZ /14.04.2010, incheiat cu SC COMPANIA De APA SA;

  - Contract de prestari servicii nr. 1212/22.06.2009 ( operatiuni de service si intretinere la cilindrul compactor Bomag) , incheiat cu SC GENCO 93 SA Bucuresti;

  - Contract de service/piese de schimb nr. 15244/29.01.2010 incheiat cu SC MARCOM RMC 94 SRL;

  - Contract de vanzare – cumparare nr.5528/25.11.2014 pentru carburanti si combustibili lichizi , incheiat cu SC OSCAR DOWNSTREAM SRL;

  - Plan de Prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

  - Adresa APM Buzău  inregistrata la nr. 11853/11.10.2017  de acceptare a solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru Depozitul ecologic de deşeuri menajere şi industriale RER SERVICII ECOLOGICE SRL, comuna Gălbinaşi, Jud. Buzău;

  - Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 11690/09.10.2017;

  - Proces verbal nr.1/22.02.2018, inregistrat la nr. 1354/22.02.2018  la Primaria Galbinasi, încheiat la dezbaterea publică a documentaţiei de solicitare a  autorizaţiei integrate de mediu ;

  - Anunţ public apărut în ziarul „Opinia” privind dezbaterea publică a documentaţiei de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu;

  - Ordin nr. 554/23.11.2015 al  Presedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile  Comunitare de Utilități Publice, de aprobare a eliberării licenţei nr.3477/23.11.2015, clasa 1, pentru activitatea de administrare a depozitelor de deseuri și/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare;

  - Autorizaţia IPPC nr. 24/02.11.2006, reactualizata in 22.10.2007, eliberată de Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Galati;

  - Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 94/12.05.2017 emisă de AN „Apele Române” Bucureşti;

  - Notificare nr.257/06.10.2014 – MS - Directia de Sanatate Publica a judetului Buzau, pentru proiectul – Construire celula nr.3 in depozitul de deseuri nepericuloase , satele Tabarasti, Vadu Pasii, comunele Galbinasi, Vadu Pasii, judetul Buzau;

  - Avizul de securitate la incendiu nr. 249/14/SU-BZ/02.10.2014 pentru proiectul – Construire celula nr.3 in depozitul de deseuri nepericuloase , satele Tabarasti, Vadu Pasii, comunele Galbinasi, Vadu Pasii, judetul Buzau;

  - Abonament de utilizare/ exploatare a resurselor de apa nr. 3513/2017 intre AN Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita;

  - Contract de concesiune nr. 1839/29.10.1999 încheiat cu Primăria comunei Gălbinaşi, judeţul Buzău; Act aditional nr. 1 /09.07.2002;

  - Contract de concesiune nr. 3053/23.05.2001 încheiat cu Primăria comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău;Act aditional nr.4 la contract incheiat in 29.12.2017;

  - Certificat de Înregistrare şi anexe CUI 16259533, J10/269/2004, emis de ORC Buzău

  - Dovada constituirii fondului pentru închiderea şi urmărirea post-închidere a depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia post-închidere conform art. 12 din HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

  - Lista Deşeurilor acceptate la depozitare in cadrul Depozitul ecologic de deşeuri menajere şi industriale RER SERVICII ECOLOGICE SRL, comuna Gălbinaşi, Jud. Buzău codificate conform HG 856/2002.

  - Contract de prestari servicii nr. 2028/01.03.2013 ( preluare uleiuri uzate si materilale filtrante), incheiat cu SC ALLIED GREEEN CO. SRL;

  - Contract de vanzare – cumparare nr. 4522/09.03.2007( deseuri de ambalaje PET), incheiat cu SC GREENTECH SA;

  - Licenta nr.3477/23.11.2015 Clasa 1 pentru Activitatea de administrare a depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor minicipale si a deseurilor similare; Ordin nr.554/23.11.2015 al ANRSC de eliberare a licentei pentru SC RER SERVICII ECOLOGICE SRL;

  - Punct de vedere nr. 1767/10.02.2017 emis de Serviciul CFM din cadrul APM Buzau cu privire la acceptarea in depozit a deseurilor provenind din alte judete;

Scopul

- Instalaţia va fi monitorizată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu conţine 81 de pagini şi este valabilă, de la 06.04.2018 data obţinerii  până la data de 06.04.2028, cu obligativitatea îndeplinirii prevederilor din prezenta autorizaţie.

- Cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Buzău reînnoirea acesteia.

- Se va notifica APM Buzău în cazul când intervin elemente noi necunoscute la data emiterii actelor de reglementare precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare înainte de realizarea modificării. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Buzău.

- Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

- Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere a protecţiei mediului;

- Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat a poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;

Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, art. 21: „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

- din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18, care prevede ca ,, în situaţia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu impune, în autorizaţia integrată de mediu, măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplică pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului’’;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun.”

„Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare’’.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie integrată de mediu  va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei autorizaţii integrate de mediu.

- Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Buzău cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C.

- Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite;

- Prezenta autorizaţie integrată de mediu  se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare /colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

- MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Sistemul de Management de Mediu

Operatorul are implementat un Sistem de Management de Mediu conform standardului ISO 14001:2005 editia 2, ISO 9001/2008 editia 4, SR OHSAS 18001:2008, pentru domeniul : Depozitare deseuri municipale nepericuloase si industriale asimilabile acestora.

# Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

## 5.1.  Conştientizare şi instruire

5.1.1. Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale societatii.

5.1.2. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.1.3. Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aduca la cunostinta tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii, continutul si conditiile prezentei Autorizatii.

### 5.1.4. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele PSI şi de protecţia muncii în vigoare.

### Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

### 5.1.6. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată confirmată.

### 5.1.7. Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

## 5.1.8.   În cazul raportării unei neconformări cu condiţiile prezentei autorizaţii integrate de mediu , trebuie declarate responsabilitatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

### În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

### Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

## 5.2. Responsabilităţi

### 5.2.1. Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

5.2.2. Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

### 5.2.3. Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

5.2.4. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

5.2.5. Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure prin decizie o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului care va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/ 2006 cu toate completările şi modificările ulterioare, SC RER SERVICII ECOLOGICE SRL prin  persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

5.2.6. Titularul autorizaţiei va transmite, ca parte a RAM, rapoartele întocmite  conform Registrului European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi (EPRTR) în concordanţă cu precizările cap.13 „Monitorizarea activităţii” şi cap.14 „ Raportări către autorităţile de mediu”.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul/operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii competente pentru protecţia mediului, cantităţile anuale, împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

5.2.7. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute prin prezenta autorizaţie integrată de mediu şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit b), ,, în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu’’.

5.2.8. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, ,, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile şi să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate de A.P.M. Buzău şi GNM – CJ Buzău, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.2.9. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.2.10. Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2.11. Operatorul este obligat să ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor principii:

a) luarea tuturor  măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

b)aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

c) prevenirea  generarii unei  poluării semnificativă;

d) prevenirea  generarii de deşeuri;

e) în cazul generării deşeurilor, în ordinea priorităţii şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau dacă acest lucru este imposibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului,

f) utilizarea eficienta a energiei;

g) luarea  măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

h) luarea  măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

5.2.12. Titularul are obligaţia să țină evidența cantităților de substanţe/amestecuri chimice periculoase gestionate și a deșeurilor de ambalaje rezultate după utilizarea acestora.Se vor respecta obligatoriu condiţiile de utilizare, manipulare, depozitare, eliminare a substanţelor/amestecurilor periculoase utilizate conform indicațiilor înscrise în fişele cu date de securitate.

5.2.13 .Acceptarea deseurilor municipale generate in alte judete in depozit se poate realiza daca sunt respectate urmatoarele conditii:

- Titularul este obligat sa asigure capacitatea de depozitare necesara cantitatilor de deseuri nepericuloase generate pe raza judetului Buzau pe o perioada de minim 20 de ani de la punerea in functiune;

- Titularul este obligat sa respecte principiul proximitatii;

- Titularul trebuie sa se asigure ca operatorii serviciilor de salubritate din alte judete au dreptul prin actele de reglementare pe care le dețin să elimine deșeurile în alte depozite decât cele de origine;

- Titularul trebuie sa se asigure ca exista acordul autoritatilor administratiei publice locale pentru ca operatorii de salubritate care desfasoara activitati de precolectare, colectare si transport sa depuna deseuri la alt depozit decat cel la care a fost arondata localitatea in care isi desfasoara activitatea conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune ( privit prevederilor HG nr.349/2005, art.10, alin.3);

5.3. Acţiuni de control

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie integrată de mediu şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.4.  Raportări

5.4.1. Un raport privind modernizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la A.P.M. Buzău ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format electronic (Anexa II).

Titularul Autorizaţiei trebuie să depună la APM Buzău şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzău în fiecare an, dar nu mai târziu de 01 Februarie, un R.A.M. (Raport anual de mediu) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele impuse de APM Buzău. Acest raport va fi transmis operatorului în format electronic şi trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în cap 14: „RAPORTĂRI cĂtre aPM BuzĂu şI ANEXA II„.

5.4.2. Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.4.3. Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia  mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

5.4.4. Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

5.4.5. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite APM Buzău raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

5.5.  Notificarea autorităţilor

5.5.1. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii :

- a oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- a oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament ;

- a încetării provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- a reluării exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- a oricărei modificări planificate în exploatarea instalaţiei.

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.2. Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Buzau raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Buzau, ca parte integrantă a RAM.

5.5.3. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, ,, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia de a informa imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului ( APM Buzău) şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local ( GNM – CJ Buzău)’’.

5.5.4. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit. a), ,, în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu ( APM Buzău)’’.

5.5.4. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

5.5.4. Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza      emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

5.5.5. Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentruconformitatecuoriginalul.

- MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Materiile prime si materialele prezentate in tab. 6.1. sunt conforme cu cele mai bune practici atât în ce priveşte cantităţile cat si modul de depozitare. Datorita specificului activităţii, cantităţile de materiale folosite sunt mici. Cu excepţia motorinei folosite pentru alimentarea utilajelor, celelalte materiale nu sunt periculoase nici prin compoziţia chimica şi nici prin modul de depozitare.

6.1.Materii prime si materiale utilizate:

Tab.6.1. Materii prime

| Materii prime | Proces tehnologic/activitate in care se utilizeaza | Natura chimică/ Compoziţia | Cantitati anuale/ Capacitati maxime | Mod de depozitare | Periculozitate pentru mediu (datorita naturii chimice sau modului de depozitare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol steril | Acoperirea deşeurilor depuse zilnic | Material inert | 5 mc existenti in permanenta | Pe amplasament: in halda de sol steril rezultat din excavarile efectuate pentru amenajarea depozitului si sol primit de la terti. | Nepericulos |
| GPL | Ardere in centrala termica pentru producerea agentului termic necesar la încălzirea spatiilor administrative | Hidrocarburi R10 | Maxim 3000 litri | Rezervor suprateran amplasata in cuva de beton, impermeabilizată, prevăzută cu cămin de control cu fante de comunicare la nivelul radierului, putându-se depista eventuala fisurare a acestuia. Recipientul pentru combustibil GPL, ce este furnizat şi montat de firma autorizată să comercializeze astfel de produse. Este delimitat perimetru de protecţie şi securitate | periculos |
| Motorină | Pentru funcţionarea utilajelor | Hidrocarburi R10 | 54000 l | Rezervor subteran 16000 l amplasat în cuvă de beton impermeabilizată, prevăzută cu cămin de control cu fante de comunicare la nivelul radierului, putându-se depista eventuala fisurare a acestuia. | periculos |
| Apa | Consum menajer | Apa potabilă | 1,4 m3/zi | -rezervor polstif V = 10 m3 amplasat subteran într-o cuvă din beton Bazin de cca. 250 m3 Hidrofor | Nepericulos |
|  | Rezerva pentru caz de incendii | Apa industrială | 500mc |  | Nepericulos |
|  | Spălare autovehicule şi utilaje | Apa industrială | 14,7 m3/zi |  | Nepericulos |
| Energie electrica | Iluminat interior si exterior, funcţionare electropompe | - | P instalat 20kW Consum 6800KWh/an |  | - |
| Substante si elemente filtrante necesare pentru statia de tratare levigat | -acid sulfuric - Hidroxid de sodiu - cleaner A - cleaner C - elemente filtrante de 20” Rohib | concentratie96% concentratie 30-35% | 40800litri 8700litri 4700 litri 960 litri 144 buc 160 litri | Rezervor PEID - V-0,5 mc. Rezervor PEID- V-0,1mc Ambalaj producator V-200l Ambalaj producator V-200l Rezervor PEID V-0,1mc | Periculos Periculos Periculos periculos |
| Ulei de motor | Functionarea utilajelor mobile pentru exploatarea depozitului |  | 400litri | Nu se stocheaza pe amplasament. | Periculos |
| Ulei hidraulic | Functionarea utilajelor mobile pentru exploatarea depozitului |  | 200litri | Nu se stocheaza pe amplasament.Schimbul de ulei se face in service autorizat. | Periculos |
| Anvelope | Functionarea utilajelor mobile pentru exploatarea depozitului |  | 6buc | Nu se stocheaza pe amplasament. | Nepericulos |
| Acumulatori | Functionarea utilajelor mobile pentru exploatarea depozitului |  | 3buc | Nu se stocheaza pe amplasament. | Periculos |

6.2. Substante chimice periculoase utilizate pe amplasament:

Tabel 6.2. Substanţele chimice  utilizate:

| Nr. crt | Substanta/ Preparatul | Stare de agregare | Categoria de periculozitate/ toxicitate | Cantitate folosita/an 2016 | Locul de utilizare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid sulfuric | Lichid/ concentratie 96% | Periculos/ corosiv | 40800 l/an kg | Staţia de epurare | Rezervor PEHD, V = 0,5 mc |
| 2 | Hidroxid de sodiu | Lichid/ concentratie 30 - 35% | Periculos / corosiv | 8700 l/an | Staţia de epurare | Rezervor PEHD, V = 0,1 mc |
| 3 | Cleaner A | Solutie hidroxid de sodiu/ Concentratie 2-5% | Periculos / corosiv | 4700 l/an | Staţia de epurare | Ambalaj producator, V = 200 l |
| 4. | Cleaner C | Lichid | Periculos / corosiv | 960 l/an | Staţia de epurare | Ambalaj producator, V = 200 l |
| 5. | Rohib | Lichid | Periculos / corosiv | 160 l/an | Staţia de epurare | Rezervor PEHD, V = 0,1 mc |
| 6. | Motorină | Lichid | Periculos / inflamabil | 54000 l/an | Rezervorul de combustibil | Rezervor metalic, in cuva de beton |
| 7. | GPL | Lichid | Periculos / inflamabil | 3000 l/an | Rezervor GPL | Rezervor metalic |

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE,GAZE NATURALE

# 7.1. Apa

# 7.1.1. Alimentare cu apa

      - Alimentarea cu apă în scop menajer(grup sanitar, dusuri) si tehnologic( spalare roti autovehicule).

- sursa de apă: un foraj  de medie adancime  de 63,5m

7.1.1.1.2.  volume şi debite de apă autorizate:

    - Qzi max = 27,1 m3/zi ;     Vanual = 7.046  mc/an;

    - Qzi min = 16,9 m3/zi ;     Vanual = 4.394 mc/an;

        - instalaţii de captare :

-  foraj cu adâncimea de 20 m, NHs = 2,8 m, NHd =3,5 m, Q = 0,5l/s - in conservare;

-  foraj de medie adancime cu H-63,5m, NHs- artezian, NHd- 2 m, Qcap.-5,5 l/s ecipat cu o electropompa tip Flygt cu Qp-1,6 – 6,3 mc/h, Hp- 16-32 mCA, p-0,37KW;

Coordonate stereo 70 foraj: X - 65.11.41/ Y- 40.32.41

7.1.1.1.4. instalaţii de aducţiune şi înmagazinare : conductă PEHD Dn 2˝ , lungime de 3,0 m şi rezervor polstif  V = 10 m3 amplasat subteran într-o cuvă din beton.

        - instalaţii de distribuţie a apei: distribuţia se realizează prin intermediul unei instalaţii de hidrofor Q= 6m3/h, H = 25 mCA,P= 1,25 kW, având capacitatea vasului tampon de 25 l şi conductă PEHD Dn 2˝ cu lungimea de 9,0 m.

Forajul se exploatează conform Instrucţiunilor pentru exploatarea sursei proprii de alimentare cu apă şi este dotat cu aparat de măsură a debitelor şi volumelor. De asemenea are instituită zona de protecţie sanitară cu regim sever.

7.1.1.1.6.Apa necesara pentru stingerea incendiilor este asigurata prin pompare (Pompa submersibila cu P-1,8 KW, Q-19 mc/h, Hpompare- 30mCA), din bazinul de permeat, prin intermediul unei retele de incendiudin conducte PEHD Dn 50mm, L-200m, la capatul careia exista 4 iesiri dotate, fiecare, cu robinet.

7.1.1.1.7 Alimentarea cu apa in scop potabil: furnizare de apa imbuteliata.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

7.1.2.1 Evacuarea apelor uzate menajere

Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 94/12.05.2017 emisă de AN Apele Române Bucureşti şi contractului încheiat cu SC COMPANIA de APA SA, apele uzate vidanjate si deversate in Statia de Epurare a municipiului Buzau, trebuie sa îndeplinească condiţiile de calitate prevăzute in  acordul de deversare nr. 44/25.07.2017, incheiat cu SC Compania de Apa SA.

Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar aflat în pavilionul administrativ  (Q = 0,6 mc/zi) sunt colectate într-un bazin betonat vidanjabil  V = 12 m3.

Rampa de spălare a maşinilor este prevăzută şi cu rigolă pentru preluarea apelor de pe platforma pe care este amplasată rampa şi cu canal (între braţele rampei)  în care se realizează o primă reţinere a suspensiilor din apele de spălare.  Apele uzate tehnologice de spălare auto sunt colectate în decantorul cu V = 20 m3, după care trec printr-un separator de grăsimi cu V = 20 m3. În decantorul rampei de spălare auto sunt colectate şi apele uzate menajere provenite de la duşuri.

Apele uzate colectate în bazinele betonate sunt vidanjate ori de câte ori este nevoie şi evacuate în descărcătorul staţiei de epurare administrată de SC Copmania de Apa SA Buzău (conform acordului 44/25.07.2017)

Produsul petrolier colectat din compartimentul de separare se depozitează într-un recipient închis şi se predă numai către societăţi specializate şi  autorizate.

7.1.2.2. Evacuarea apelor pluviale

Apele ce cad pe suprafata depozitului de deseuri se infiltreaza in masa acestora si formeaza impreuna cu apele provenite din fermentatia  levigatul( punctul 7.1.2.4 Evacuarea levigatului ).

Apele meteorice colectate de pe platformele betonate ale incintei, sunt dirijate spre decantorul existent si bazinul beton vidanjabil de la rampa de spalare a masinilor de unde sunt vidanjate periodic .

Apele meteorice necontaminate colectate de rigola perimetrala dalata, de la baza taluzului exterior al digului de protectie a celulelor 1 si 2, sunt dirijate in canalul perimetral si de aici sunt conduse spre rigolele drumului de exploatare a balastierelor din zonă.

Pentru apele meteorice din exteriorul celulei nr.3 , la baza taluzului exterior al digului perimetral, s- a amenajat o rigola pluviala de tip trapezoidal, cu baza de 50 cm, in lungime de 506 m. Rigola este betonata pe laturile de vest si sud ale celulei, iar pe latura de nord( spre viitoarea celula nr.4) , rigola este impermeabilizata cu geomembrana de PEID de 1,00 mm grosime.Apele meteorice colectate de rogola perimetrala se scurg gravitational intr-un bazin de colectare realizat in sapatura cu un taluz de 1:3 peste care s-a asternut un strat din geotextil de 200 g/mp, atat pe taluzuri cat si pe radierul bazinului. Dupa colectare apele meteorice din bazin se infiltreza in substrat si / sau se evapora.

7.1.2.3. Statia de epurare

Este in functiune o statie de tratare a levigatului de tip PALL cu functionare pe principiul osmozei inverse in doua trepte, cu capacitate de 18 mc/zi.

Statia de tratare levigat este amplasata intr-un container standardizat si consta din:

- Prefiltrare:filtre cu nisip si filtre cartus

- Etapa de tratare a levigatului cu 10+4 module , inclusiv un sistem local de control (PLC): osmoza inversa treapta i si asmoza inversa treapta II

- Dozarea acidului in statia de dozare

- Rezervoare de curatire

- Corelatia pHului in rezervorul de conditionare

- Containere

Namolul colectat din bazinul de omogenizare si cel încadrat ca deşeu nepericulos rezultat din functionarea statiei de epurare a levigatului este depozitat in celula.

7.1.2.4 Evacuarea levigatului

Levigatul colectat de reteaua de drenaj a celor trei celule de depozitare ajunge  printr-un sistem de drenaj din conducte PEHD cu Dn =150 - 300 mm şi L =2690 m în staţia de pompare a levigatului echipată cu 2 electropompe submersibile tip Flygt cu Q = 4 -12 m3/h, Himersie =  - 20 m, P = 0,9 kW. de unde este pompat în statia de tratare PALL tip ROAW 9121 DTG4/1. Permeatul  este stocat in bazinul din beton cu capacitatea V-500mc  și va fi utilizat pentru udarea spatiilor verzi din incinta depozitului, ca apa pentru stingerea incendiilor sau pentru umectarea deseurilor depuse ( exclusiv prin stropire).

7.1.2.5. Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa evacuata

Statia de epurare levigat este prevazuta cu instalatii de masurare a debitului / volumului de apa epurata.

7.1.3. Ape subterane

Pentru urmarirea calitatii apelor din stratul freatic s-au executat 12 foraje de observatie tubate, cu tuburi din PEID cu fante cu Dn 200mm cu adancimea de 3,5 m, amplasate la nord, est si vest fata de celulele depozitului.

# 7.2.Energia electrica

# Alimentarea cu energie electrica se face din sistemul national prin contract  cu OMV PETROM( contract de furnizare a energiei electrice nr. I.A9_23/Asset 9 din 11.08.2014) si a unui grup electrogen propriu  model TJ 34MS5A, cu curent trifazic cu P-34 KVA( 27 KW) ce foloseste carburant motorina si  care este dotat cu un rezervor V-16000l , consum carburant – 100% sarcina max. 8,2 l/ora.

7.3.Energie termica

Alimentarea cu energie termica  pentru incalzirea pavilionului administrativ se asigura de o centrala proprie de tip Lamborghinii ( P-8,45 KW, consum mediu orar -0,7 l/h), alimentata cu GPL. Cobbustibilul GPL este asigurat din rezervor GPL propriu de 3 mc.

| Nr. | Tipul de energie utilizat | Cantitate | Emisii | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electricitate | 350 kW/lună | Nu este cazul | Echiparea cu becuri si aparatura cu consum economic. |
| 2 | Motorina | 54000 l/an | Nesemnificative | Nu este cazul. |
| 3 | GPL | 3000 l/an | Nesemnificative | Nu este cazul: centrala este echipata cu termostat; reglarea functionarii se face automat in functie de temperatura ambientala. |

## Datorita capacitatii reduse a rezervoarelor de combustibili si consumului anual mic, depozitul nu intra sub incidenta directivei SEVESO II ( HG. 804/2007).

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele:

- Urmarirea periodica si contorizarea cantitatii de energie consumata;

- Izolarea corespunzatoare a constructiilor pentru anotimpul rece;

- Functionarea corespunzatoare a  sistemului de incalzire;

- Asigurarea iluminarii spatiilor cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

Conform BAT exista posibilitatea recuperarii gazului de depozit si folosirea lui ca sursa de energie pentru producerea caldurii.In momentul in care se va produce o cantitatea suficienta , aplicarea acestei tehnici va necesita un studiu de investitii.

Anual operatorul va intocmi un raport privind consumul de energie , identificarea si aplicarea masurilor de utilizare eficienta a energiei.

## Trebuie identificate toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările auditului vor fi preluate în autorizaţia integrată de mediu.

7.4. Gaze naturale

Nu este cazul

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Date generale, descrierea instalaţiei, sistem constructiv

Tabel. 8.1. Date generale, descrierea instalaţiei, sistem constructiv

| Nr. | Prescripþii din normativ (OM 757/2004) | Modul de conformare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prescripţii generale referitoare la instalaţiile şi echipamentele fixe principale din componenta depozitului şi la amplasarea acestora. | Depozitul are următoarele părţi componente: Pavilionul administrativ(birouri, vestiar, grup sanitar) si cabină poartă; Depozitul propriu-zis ( compus din 4 celule de depozitare); Filtrul sanitar (decantor –separator) pentru autovehiculele care parasesc incinta depozitului; Cantar bascula; Magazie de lubrifianţi si rezervor GPL Rezervor motorina Generator electric Foraje de observatie Bazine stocare şi omogenizare levigat, Puţ sec pentru cadavre de animale( in conservare) Plarforma depozitare materiale refolosibile Perdele de arbusti de protectie Drum de acces, drumuri tehnologice Împrejmuire depozit, iluminat, sistem de pază Statie de epurare levigat PALL si container de depozitare acid sulfuric Bazin pentru permeat Bazin pentru colectarea apelor pluviale din rigola perimetrala Celula 3 |
| 2 | Cerinţe privind impermeabilizarea bazei depozitului,a taluzelor si amenajarea celulelor | 1) Cerinţe privind proprietăţile ale terenului: Alternanţă de nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri cu lentile din argilă Nivel acvifer freatic : 1,7-2,3 m 2) Platforma bazei celula nr.1 şi taluzele sunt izolate prin: Barieră geologică naturală (argilă prăfoasă) completată la bază şi pe taluzurile depozitului cu 4 straturi de argilă compactată, în grosime totală de 1 m. Impermeabilizare artificială: geomembrană PEHD, cu grosimea de 2 mm; geotextil 1000 g/mp, ancorate pe coronamentul digurilor; Taluz exterior pereat cu dale din beton, sprijinite pe un pinten din anrocamente, pe o adâncime de 50 cm; Strat drenant din agregate de râu (nisip şi pietriş cu granulometria de 16-32 mm), cu o grosime de 0,5 m şi prevăzut cu reţea de tuburi drenante, din PEHD, cu fante; Geotextil de separare de 350 g/mp; Strat de impermeabilizare taluze interioare: Strat de argila compacta de 0,8 m grosime; Geomembrana din PEHD de 2, 0 m grosime; Geotextil de protectie de 1000 g/mp; 3) Platforma bazei celula nr.2 si taluzele sunt izolate prin: Barieră geologică naturală (argilă prăfoasă) completată la bază şi pe taluzurile depozitului cu 4 straturi de argilă compactată, în grosime totală de 1 m. Impermeabilizare artificială: geomembrană lisa din PEHD, cu grosimea de 2 mm; geotextil 2000 g/mp; strat de pietris drenaj levigat cu grosimea de 50cm; Sub conductele de drenaj se mai adauga: Pat de nisip sort 2-8 mm grosime 10 cm; Geomembrana lisa PEID 1,5 mm; Strat de impermeabilizare taluze interioare: Geomembrana rugoasa de PEHD, grosime 2 mm Geotextil drenant, cu filtru pe ambele fete, cu rol de protectie geomembrana si de drenare levigat; 4) Platforma bazei celula nr.3 si taluzele interioare sunt izolate prin: Barieră geologică naturală (argilă prăfoasă) completată la bază şi pe taluzurile depozitului, în grosime totală de 50 cm. Impermeabilizare artificială cu materiale geosintetice: strat bentonitic cu masa de 4900g/mp; geomembrană lisa din PEHD, cu grosimea de 2 mm; geotextil de protectie cu densitatea de 1000 g/mp;strat de pietris drenaj levigat cu grosimea de 50cm; geotextil de separatie cu masa minima de 400 g/mp; Strat de impermeabilizare taluze interioare: Strat bentonitic cu masa de 4900g/mp; Geomembrana lisa din PEHD cu grosime de 2 mm; Geotextil de protectie cu densitatea de 1000g/mp; Geocompozit drenant, protejat la exterior cu geotextil cu filtru pe ambele fete; |

| 3 | Realizarea sistemului de drenare şi evacuare a levigatului. | Celula nr.1: Strat drenant din agregate de râu (nisip şi pietriş cu granulometria de 16-32 mm), cu o grosime de 0,5 m şi prevăzut cu reţea de tuburi drenante, din PEHD, cu fante cu Dn = 300 mm şi L =236 m; Geotextil de separare de 350 g/mp Reţea radială de drenuri pentru colectarea levigatului, compusă din drenuri principale şi transversale în formă de V, cu o înclinare generală de 5%0 către drenurile secundare. Dren perimetral, din tuburi de PEHD cu fante, pozat la piciorul digului, pentru colectarea apelor subterane. Celula nr.2: Strat drenant din agregate de rau ( nisip cu granulatia 2-8 mm), cu o grosime de 10 cm, peste care se aseaza o geomembrana lisa cu grosimea de 1, 5mm si prevazut cu drenuri colectoare cu Dn =250mm, cu L=280m si drenuri absorbante cu Dn=150mm, L=1940m; Retea radiala de drenuri pentru colectarea levigatului, compusa din doua colectoare centrale in care se vor racorda tuburile drenante cu diametrul de 150 mm, cu fante, cu o panta generala de 5%0.Cele doua colectoare de levigat se racordeaza cu colectoarele existente in celula nr.1 si care subtraverseaza digul dintre cele doua celule. Drenaj perimetral din tuburi de PEHD cu fante la partea superioara , avand imprejur un strat de pietris cu granualtia de de 16-32mm, de 20 cm grosime, pozat in interiorul celulei nr.2, de-a lungul digului, pentru colectarea apelor freatice, cu diametrul de Dn=200mm si lungime de 450m.Drenurile perimetrale sunt racordate cu cele din celula nr.1 si conduc apele catre caminul C2 si apoi sunt dirijate in statia de pompare existenta. Celula nr.3: Sistem de drenaj levigat realizat din PEHD prevazute cu fante, amplasate intr-un strat drenant de pietris sort. 16-32 mm, amplasate deasupra geomembranei de impermeabilizare, la baza celulei: Reteaua este din conducte PEHD cu Dn=160mm , L=942m, iar colectorul este din PEHD Dn-250mm, L=194m, panta este de 0,5%. Colectorul de levigat se descarca in caminul existent in coltul de nord-est al celulei3 ( care preia si colectorul de levigat al celulei 2 ce subtraverseaza digul dinspre celula 2) de unde ajunge gravitational in statia de pompare. Staţie de pompare şi 2 bazine pentru colectarea levigatului (cu capacitatea de 500 mc fiecare) şi omogenizare; Levigatul captat de reteaua de drenaj este tratat in statia PALL. |
| --- | --- | --- |
| 4 | Realizarea sistemului de captare a biogazului rezultat din descompunerea anaerobă a deşeurilor. | Puţuri realizate din tuburi PVC, perforate, prevăzute cu arzătoare cu ventil, cu protecţie metalică sub formă de con şi introduse în masa de deşeuri. Fiecare puţ are o rază de acţiune de 50m. |
| 5 | Echipamente mobile pentru exploatarea depozitelor. | Depozitul are în dotare urmãtoarele utilaje specifice activitatii: 2 buldozer – compactor pentru activitatea de depozitare ; 1 excavator 335 FIAT KOBELCO; |
| 6 | Elemente pe conturul rampei . | Depozitul este amenajat la limita terasei de câmpie şi este delimitat de un dig perimetral cu următoarele caracteristici: Celula nr.1 : Dig perimetral de contur din argila compactata ( L=0,676 km, Hfinal= 5m); Celula nr. 2: Dig perimetral de contur cu inaltimea finala de 3m in prima etapa si de 6 m in etapa a doua, care este coordonat cu digul celulei 1, coronamentul fiind común la cota de 76, 45 mdMN. Celula nr. 3: Dig perimetral de contur , cu inaltimea medie de 5, 78 m si cota de coronament de 77,00mdMN. Cota la coronament a digului interior ( spre celula nr.2) este de 74,5mdMN; Latimea la coronament a digului perimetral este de 4,00m; Panta taluzuri: 2:3; Protectia taluzurilor exterioare: taluzul exterior al digului perimeteal este echipat cu pereu din dale de beton pana la cota de 72,22 mdMN, care este sprijinit pe un pinten din anrocamente fundat sub adancimea de afluieré; Rigolă perimetrală dalată, pentru colectarea apelor meteorice, cu h= 0,5 m( celula nr.1). Rigole trapezoidale in exteriorul digului dinspre drumul existent de acces in depozit , precum si pe mal, la cota de 78 m adiacent gardului incintei , pentru colectarea apelor pluviale din exteriorul celulei nr. 2 si evacuarea acestora in raul Buzau. Rigola perimetrala pentru colectarea apelor pluviale , cu baza de 50 cm si lungimea de 506 m, betonata pe laturile de vest si sud ale celulei nr.3 iar pe latura nord ( spre viitoarea celula 4) , rigola este impermeabilizata cu geomembrana din PEID de 1,00 mm grosime, care se descarca intr-un bazin de cca. 90 mc. |
| 7 | Perdea vegetalã din jurul depozitului. | Perdeaua vegetalã este în curs de dezvoltare. |
| 8. | Monitoring calitate ape subterane | 12 foraje de observaţie, din care 4 amplasate în amonte, 4 în aval şi 4 lateral de depozit, pe direcţia de curgere a apei subterane |
| 9. | Strat de inchidere pentru depozite de deseuri nepericuloase | - strat de sustinere ( suport) realizat din deseuri din constructii si demolari: pamant excavat, deseuri minerale sau materiale naturale, cenusa, - 0,5 m - strat de drenaj biogaz ( sort. 8-32 mm) - 0,3 m - strat de impermeabilizare din geocompozit bentonitic cu g-6000gr/mp - strat de drenaj pluvial din material geocompozit de drenaj pluvial, rezistent UV min. 3 ani. - strat de pamant argilos 0,85 m –prima etapa - strat pamant vegetal - 0,15 m – a doau etapa, care se va insamanta cu ierburi perene si arbusti cu radacini scurte( dupa min. 2 ani de la insamantarea cu ierburi). |

8.2. Activităţile şi procesele desfăşurate pe depozit

Activităţile si procesele desfăşurate pe depozit se pot urmări pe figura 1. iar descrierea acestora se prezintă in tabelul nr. 8.2.

Tab. nr. 8.2. Descrierea activităţilor si proceselor

| Nr. | Denumirea procesului / Frecventa procesului | Descrierea procesului si subproceselor | Parametri | Emisii/Evacuari |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controlul intrarii deseurilor/zilnic |  | 500 t/zi (val. medie) | - |
| 2 | Transport deşeuri in incinta depozitului de la cantar la celula/zilnic | Transport de la poarta pana la cantar si apoi pana la punctul de descărcare | 500 t/zi (val. medie) | Particule de praf; Gaze de eşapament de la mijloacele de transport deşeuri |
| 3 | Depunerea deşeurilor in celula/zilnic | Descărcare din mijloacele de transport |  | Particule de praf; Gaze de eşapament de la utilaje. |
|  |  | Împrăştierea cu buldozer si nivelarea in straturi |  |  |
|  |  | Împingerea cu încărcătorul frontal |  |  |
|  |  | Compactarea prin treceri repetate ale utilajului pe doua direcţii. |  |  |
| 4 | Acoperirea stratului de deşeuri depuse zilnic/periodic | Deşeurile depuse zilnic se acoperă periodic cu un strat de material steril in grosime de cca 15-20 cm; periodicitatea acoperirii este in funcţie de starea deşeurilor (miros, pulverulenta) si a condiţiilor atmosferice, reali |  | Particule de praf Gaze de eşapament de la utilaje |
| 5 | Spălarea şi dezinfecţia roţilor mijloacelor de transport deşeuri care părăsesc incinta depozitului / zilnic | Se realizează dezinfecţia roţilor şi a apărătorilor de la roţi | V=20 m3 | Ape uzată şi nămol de la separatorul de produse petroliere |
| 6 | Descompunerea anaeroba a deşeurilor / permanent | Proces natural |  | Levigat; Biogaz |
| 7 | Ridicarea coşurilor de colectare a biogazului/când e cazul | Tuburile de colectare a biogazului se ridică treptat o dată cu ridicarea cotei deşeurilor depuse |  |  |

| 8 | Producerea agentului termic pentru încălzirea pavilionului administrativ / iarna si a apei calde menajere / in tot timpul anului | Centrală termică proprie tip Lamborghini | 8,45kW, respectiv 2767 kcal/h, consum mediu orar – 0,7 l/h, combustibil GPL | Debit masic gaze arse: 15 g/sec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Colectarea apelor uzate menajere de la pavilionul administrativ si decantarea acestora în în bazinul betonat/ permanent | Sunt colectate într-un bazin betonat vidanjabil cu V=12m3 | 0,6 m3/zi | Ape uzate menajere ce se vidanjează şi se evacuează în staţia de epurare a municipiului Buzău |
| 10 | Colectarea apelor uzate menajere de la staţia de spălare auto şi tratarea acestora în separatorul de ulei/ permanent | Apele uzate de pe rampa de spălare sunt colectate în separatorul de produse petroliere, ce este constituit din cameră de distribuţie şî două linii de decantare separare, cu exploatare alternativă, pentru asigurarea condiţiilor de curăţire în regim de funcţionare continuuă | V=20 m3 | Ape uzate şi nămol de la separatorul de produse petroliere. |
| 11 | Vidanjarea apei uzate menajere / periodic | Vidanjarea si transporul se face de catre compania cu care s-a incheiat contractul de prestari servicii. Pentru prevenirea degajării mirosurilor dezagreabile vidanjarea apelor uzate se face regulat, funcţie de necesităţi, al intervale mai mici în perioadele calde |  | Ape uzate; emisii fugitive in aer |
| 12 | Colectarea levigatului prin sistemul de drenaj si pomparea acestuia in bazinele de omogenizare/periodic | Levigatul rezultat în urma depozitării şi a precipitaţiilor sau a topirii zăpezii care se infiltrează în depozit, se colectează prin sistemul de drenaj din conducte PEHD , ajung în staţia de pompare a levigatului echipată cu 2 electropompe submersibile tip Flygt cu Q = 4 -12 m3/h, Himersie = - 20 m, P = 0,9 kW. De aici levigatul este pompat în cele două bazine de omogenizare ( fiecare având V = 500 m3) unde este stocat temporar şi omogenizat prin amestec. | V=500m3 (fiecare bazin) | Levigat; emisii fugitive de gaz de depozit in aer |
| 13 | Tratarea levigatului/permanent | Statie PALL de tratare a levigatului tip ROAW 9121 DTG 8/2 prin sistemul de osmoza inversa. | Qmax = 18mc/zi. | Levigat; emisii fugitive in aer |
| 14 | Colectarea namolului din bazinul de colectare levigat / periodic | Colectare, incarcare in auto si transport pe depozit | - | Namolul se readuce pe celula de depozitare. |
| 15 | Alimentarea cu apa / permanent | sursa de apă: un foraj cu adâncimea de 63,5 m, NHs = 2,8 m, NHd =3,5 m, Q = 0,5l/s, echipat cu o pompă submersibilă tip Flygt cu Q = 1,6-6,3 m3/h, H = 16-32mCA, P = 0,37 kW. volume şi debite de apă autorizate: Qzi max = 27,1 m3/zi ; Vanual = 7.046 mc Qzi min = 16,9 m3/zi ; Vanual = 4.394 mc instalaţii de aducţiune şi înmagazinare : conductă PEHD Dn 2˝ , ungime de 3,0 m şi rezervor polstif V = 10 m3 amplasat subteran într-o cuvă din beton. instalaţii dedistribuţie a apei: hidrofor Q= 6m3/h, H = 25 mCA,P= 1,25 kW, având capacitatea vasului tampon de 25 l şi conductă PEHD Dn 2˝ cu lungimea de 9,0 m. |  |  |
| 16 | Evacuarea apelor meteorice / cand e cazul | Apele pluviale căzute pe suprafeţele limitrofe depozitului sunt colectate într-o rigolă perimetrală digului de contur, după care sunt dirijate gravitaţional spre rigole de scurgere ale drumului de exploatare a balastierelor din zonă. |  | Ape conventional curate |

8.3.Conditii anormale

Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentane ale statiei de epurare.

- In cazul aparitiei conditiilor anormale de functionare a parametrilor de exploatare, personalul de urmarire opreste functionarea utilajului respectiv.

- Datele calendaristice si cauzele probabile ale opririi utilajelor sunt inregistrate in fise specifice pentru fiecare utilaj.

- In caz de avarii si accidente neprevazute( intreruperea curentului electric, orirea statiei de epurare) levigatul brut va fi vidanjat, transportat si deversat in sectiunea canal-aport a statiei de epurare apartinand SC Compania de Apa SA Buzau.

diagrama Procedurii de acceptare a deseurilor la depozitare

Fişa proces 1. - INSTALAŢII PENTRU PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU FACTOR DE MEDIU Instalaţia/ activitatea Măsura Filtru cu diafragmă de Φ= 92 mm şi Centrala termică conductă pentru evacuarea forţată a gazelor arse cu L = 3m.l. Incinta Celulei 1 Puţuri perforate prevăzute cu arzătoare AER cu ventil,cu protecţie metalică şi Incinta Celula 2 rază individuală de acţiune - 50m. Puţ sec În conservare (din 01.01.2007) Depozitare temporară deşeuri metalice Depozitare pe platformă betonată SOL Rezervor motorină Cuvă betonată Dig perimetral Colectare ape pluviale Grupuri sanitare din Bazin betonat vidanjabil clădirea adminis. V= 24 mc APĂ Rezervă incendiu Rezervor V= 10 mc Rampă spălare Decantor –separator cu două linii şi Bazin betonat vidanjabil cu V=20 mc Monitorizare 12 foraje de observaţie Incintă celule 1si 2 Levigat 2 bazine de colectare7 şi Omogenizare a levigatului , V=1000 mc Statie tratare levigat

9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU – ELEMENTE DE CONFORMARE

Directiva 96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, transpusa in tara noastra prin OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării aprobată prin Legea 84/2006, cere ca instalatiile IPPC sa instituie un sistem de masuri pentru prevenirea sau reducerea emisiilor de poluanti in aer, ape si pe sol, inclusiv masuri privitoare la deseuri, astfel incat sa se asigure un inalt nivel de protectie a mediului considerat ca intreg. In acest scop, urmeaza sa se stabileasca valori limita de emisie bazate pe cele mai bune tehnici disponibile (BAT).

In unele cazuri, printre care si cel al depozitelor de deseuri, valorile limita de emisie pot fi inlocuite cu parametri sau masuri tehnice echivalente care trebuie sa fie de asemenea conforme cu BAT. Cerintele tehnice BAT pentru depozitele de deseuri sunt cele din HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor si respectiv prin Ordinul MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor si acopera intreg ciclul de viata unui depozit (proiectare, construire, exploatare, inchidere si post-inchidere).

Contaminarea actuala este posibila doar in cazul nerespectării tehnologiei de depozitare sau in caz de accidente si anume:

- infiltrarea levigatului in sol si in pânza freatica in cazul unei neetanşeităţi a impermeabilizării sau a defecţiunii drenurilor;

- producerea de explozii sau de arderi necontrolate ale deşeurilor in cazul nefuncţionării corespunzătoare a sistemului de colectare a gazelor de depozit;

Din activitatea obiectivului rezulta ape uzate si gaze de descompunere a deseurilor depozitate.Pentru evacuarea acestora s-au prevăzut instalatii speciale astfel:

## 9.1 Aer. Evacuarea gazelor de descompunere

Gazele de fermentaţie se evacuează din masa deşeurilor prin intermediul tuburilor de evacuare amplasate conform proiectului tehnic. Puţurile realizate din tuburi PVC,  perforate, prevăzute cu arzătoare cu ventil, cu protecţie metalică sub formă de con sunt introduse în masa de deşeuri. Fiecare puţ are o rază de acţiune de 50m.

## Apa. Evacuarea apelor uzate

9.2.1. Sistemul de canalizare al apelor uzate menajere este format dintr-o reţea de tuburi PVC ( Dn 250mm) in lungime totala de cca. 100 m cu cămine la schimbările de direcţie, asigurând scurgerea acestor ape către bazinele betonate vidanjabile.

9.2.2. Apele uzate menajere

- de la grupul sanitar din pavilionul administrativ sunt evacuate intr-un bazin betonat cu V=24m3, care se vidanjeaza periodic. Debitul evacuat zilnic este Q= 0,6 m3,

- de la spălare auto şi de la duşuri  sunt colectate în decantorul de la rampa de spălare auto cu V=20m3 şi trecute printr-un separator de grăsimi cu V=20m3

Rampa de spălare a maşinilor este prevăzută şi cu rigolă pentru preluarea apelor de pe platforma pe care este amplasată rampa şi cu canal (între braţele rampei)  în care se realizează o primă reţinere a suspensiilor din apele de spălare.

9.2.3. Apele din bazinul de dezinfecţie a autovehiculelor sunt completate cu apa si soluţie dezinfectantă pe măsura ce aceasta se evapora.

9.2.4. Apa pluviala care se scurge de pe spatiile betonate aflate in incinta platformei administrative , a cailor de acces, sunt direcţionate prin intermediul canalelor de scurgere şi se descarcă in decantorul existent , de unde periodic sunt vidanjate. Apele pluviale necontaminate colectate de rigola perimetrala dalata, de la baza taluzului exterior al digului de protectie a celulelor 1 si 2, sunt dirijate in canalul perimetral si de aici sunt conduse spre rigolele drumului de exploatare a balastierelor din zonă.

9.2.5. Levigatul se colectează prin sistemul de drenaj din conducte PEHD cu Dn = 300 mm şi L =2690 m care ajung în staţia de pompare a levigatului echipată cu 2 electropompe submersibile tip Flygt cu Q = 4 -12 m3/h, Himersie =  - 20 m, P = 0,9 kW., de unde este pompat în cele două bazine de omogenizare ( fiecare având V = 500 m3) unde este stocat temporar şi omogenizat  prin amestec si de aici in statia de tratare PALL tip ROAW 9121 DTG4/1.Levigatul epurat ( permeatul) este stocat in bazinul din beton cu capacitatea V=500mc aflat langa bazinul de omogenizare si va fi utilizat pentru stropirea spatiilor verzi din incinta depozitului sau ca apa pentru stingerea incendiilor.

Instalatiile de drenaj si de evacuare a levigatului sunt formate dintr-o retea de drenaje, realizate din tuburi de polietilena de inalta densitate, riflate, cu diametre de 250- 300 mm, amplasate pe platforma deponeului. Lungimea totala a drenurilor dintr-o celula variaza functie de suprafata celulei si poate fi intre 500 - 800 m. Conductele de drenaj sunt pozate intr-un strat de pietris de rau (16-30 mm) cu o grosime de 30 cm. Sistemul de drenaj este prevazut cu camine de colectare.

9.2.6. In corelaţie cu caracteristicile depozitului si cu condiţiile meteorologice se vor asigura permanent  prin măsuri corespunzătoare:
a) controlul cantităţii de apa din precipitaţiile care pătrund in corpul depozitului;
b) prevenirea pătrunderii apei de suprafaţa si/sau subterane in deşeurile depozitate;
c) colectarea apei contaminate si a levigatului;
d) epurarea apei contaminate si a levigatului colectat din depozit la standardul corespunzător cerut pentru evacuarea lor din depozit.

9.3 Sol

Construcţiile au fost realizate conform proiectului si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.  Nu s-au folosit materiale periculoase. Toate construcţiile se afla in perfecta stare de funcţionare.

Impermeabilizarea radierului celulei nr. 1 :

- strat de baza de argila compacta de 1 ,00 m grosime

- geomembrană din PEHD de 2,0 m grosime,

- geotextil de protecţie de 1000 g/mp;

- strat de nisip de 10 cm  grosime;

- strat drenant din pietriş de 7-30 mm cuprinzând sistemul de drenaj constituit din tuburi din PEHD cu fante, dispus pe un substrat modelat în V cu pantă continuă de 5%0.

Impermeabilizate taluze interioare:

- strat de argilă compactată de 0,8 m grosime;

- geomembrană din PEHD de 2,0 m grosime,

- geotextil de protecţie de 1000 g/mp.

Impermeabilizarea radierului celulei nr.2 a depozitului:

- Barieră geologică naturală (argilă prăfoasă) completată la bază şi pe taluzurile depozitului cu 4 straturi de argilă compactată, în grosime totală de 1 m.

- Impermeabilizare artificială: geomembrană lisa din PEHD, cu grosimea de 2 mm; geotextil  2000 g/mp; strat de pietris drenaj levigat cu grosimea de 50cm;

Sub conductele de drenaj se mai adauga:

- Pat de nisip sort 2-8 mm grosime 10 cm;

- Geomembrana lisa PEID 1,5 mm;

Impermeabilizare taluze interioare:

- Geomembrana rugoasa de PEHD, grosime 2 mm

- Geotextil drenant, cu filtru pe ambele fete, cu rol de protectie geomembrana si de drenare levigat;

Impermeabilizarea radierului celulei nr. 3 a depozitului:

- strat de 50 cm , bariera geologica( argila prafoasa);

- strat bentonitic , cu masa de 4.900g/mp,

- geomembrana lisa din  – PEID de 2 mm grosime;

- geotextil de protectie ( geomembrana), cu masa de 1000g/mp;

- strat drenant din pietris ( granulatie 16/32mm) cu grosimea de 50cm, prevazut cu o retea de drenaj din tuburi PEID;

- geotextil de separatie , cu masa de minim 400g/mp;

Impermeabilizare taluze interioare:

- strat bentonitic cu masa de 1000g/mp;

- geomembrana rugoasa din PEID, cu grosimea de 2 mm;

- geotextil de protectie , cu masa de 1000 g/mp;

- geocompozit drenant, protejat la exterior cu geotextil;

Apele colectate prin reţeaua de drenaj a celulelor sunt pompate de 2 electropompe tip Flygt (Q = 4-12 m3/h, H = 20m, P = 0,9 kW) în două bazine betonate de omogenizare şi stocare a levigatului, având capacitatea totală de 1000 m3.

Spaţiile de acces betonate, şanţurile perimetrale de garda de la baza taluzelor, platformele betonate pentru depozitarea deşeurilor recuperate precum şi bazinele betonate pentru preluarea apelor uzate şi a levigatului, bazinele şi cuvele de retenţie ale rezervoarelor asigură protecţia solului.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIU ÎNCONJURĂTOR, NIVELUL DE ZGOMOT

10.1 Emisiile în aer

10.1.1. Emisiile dirijate

10.1.1.1. În conformitate Ordinului MAPM 1144/2002 privind înfiinţarea Registrului poluanţilor emişi pentru emisiile de gaze cu efect de sera:  bioxid de carbon (CO2),  metan (CH4 exprimat ca echivalent CO2),  şi compuşi organici volatili nonmetanici (CONM) titularul de activitate are obligaţia de raportare a acestora la  APM Buzău

Determinarea cantităţii de gaz de depozit nu este posibilă în această fază de dezvoltare a depozitului deoarece puţurile de extracţie sunt realizate din conducte deschise la capăt, prevăzute cu fante până la partea superioara. Construcţia actuală a acestor puţuri nu permite măsurarea corectă a concentraţiilor de componenţi principali ai gazului de depozit şi nici debitele volumice/masice de gaz evacuat, pentru a permite calculul cantităţilor de CH4, CO2 şi H2S emise din depozit.

10.1.1.2. Titularul de activitate are obligaţia de plată a  taxelor la fondul de mediu conform OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu obligaţia de a face dovada achitării sumelor la APM Buzău.

10.1.1.3. In cazul instalaţiilor IPPC de tipul “depozite de deşeuri” nu sunt prevăzute valori limita de emisie pentru emisiile provenite din activitatea principala, adică pentru emisia de gaz de depozit/biogaz.

10.1.1.4. Informaţii privind emisiile dirijate.

Deoarece emisiile de la centrala termica sunt extrem de mici, singura sursa semnificativa de emisii in aer o constituie masa de deseuri depozitate in care se produce fenomenul de descompunere. Datorita sistemului de colectare a biogazului prin puturile de colectare aferente fiecarei celule, emisia de biogaz se evacueaza in atmosfera aproape in totalitate dirijat.

Tabel 10 Debitul masic al emisiei de biogaz estimat prin calcul de SC ENVIRO SC Călărăşi în Studiul de impact asupra mediului

| Anul/luna de exploatare a depozitului | CH4 (mc/an) | CO2 (mc/an) | Subst. organice nonmetanice volatile (kg/an) | Anul/luna de exploatare a depozitului | CH4 (mc/an) | CO2 (mc/an) | Subst. organice nonmetanice volatile (kg/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul 1 |  |  |  | Anul 7 |  |  |  |
| 1 | 77.9 | 121.5 | 236.5 | 72 | 199.1 | 301.1 | 4044.2 |
| 6 | 109.8 | 123.8 | 449.3 | 78 | 286.5 | 292.6 | 3819.3 |
| Anul 2 |  |  |  | Anul 8 |  |  |  |
| 12 | 158.7 | 171.9 | 898.7 | 84 | 267.8 | 298.3 | 3594.8 |
| 18 | 168.6 | 152.1 | 1325.5 | 90 | 276.8 | 248.9 | 3370.9 |
| Anul 3 |  |  |  | Anul 9 |  |  |  |
| 24 | 113.1 | 120.4 | 1730.0 | 96 | 242.6 | 225.6 | 3063.2 |
| 30 | 115.5 | 122.6 | 2156.9 | 102 | 227.1 | 216.3 | 3063.2 |
| Anul 4 |  |  |  | Anul 10 |  |  |  |
| 36 | 102.6 | 189.9 | 2561.3 | 108 | 207.5 | 220.7 | 2920.8 |
| 42 | 116.3 | 174.8 | 2943.9 | 114 | 140.2 | 145.4 | 2696.1 |
| Anul 5 |  |  |  | Anul 11 |  |  |  |
| 48 | 262.3 | 183.1 | 3325.2 | 120 | 139.4 | 148.3 | 2471.4 |
| 54 | 167.2 | 186.6 | 3707.2 | 126 | 93.2 | 96.5 | 2246.2 |
| Anul 6 |  |  |  | Anul 12 |  |  |  |
| 60 | 172.6 | 186.8 | 4089.1 | 132 | 91.7 | 98.4 | 1921.2 |
| 66 | 236.8 | 359.1 | 4044.2 | 138 | 45.7 | 46.7 | 1734.5 |

Pentru fiecare din cei 20 ani de funcţionare a depozitului s-a calculat rata de generare a metanului, funcţie de care s-au evaluat şi substanţele organice nonmetanice volatile.

Eventualele modificări semnificative ale cantităţii anuale depozitate sau ale compoziţiei deşeurilor vor conduce la reevaluarea cantităţii anuale a gazului de depozit produs.

10.1.2 Emisii fugitive

Emisiile fugitive sunt în cantităţi nesemnificative.

Informatiile privind emisiile fugitive in aer sunt prezentate in tabelul 10.2. Se poate vedea ca acestea sunt in cantitati nesemnificative.

Tab. 10.2 Emisii fugitive/nedirijate in aer

| Nr. | Sursa de emisii | Cantitati | Echipament pentru reducerea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scăpări de biogaz necaptat prin cămine | cantităţi nesemnificative; nu se pot nici controla nici estima; | Nu este cazul. |
| 2 | Fosa septica | cantităţi presupuse mici dar neestimate | Capac etanş existent. |
| 3 | Bazinul de levigat | depind de cantitatea de levigat colectata | Nu este cazul |
| 4 | Traficul autovehiculelor si funcţionarea utilajelor | cantităţi mici datorita nr. redus de utilaje | Conformare cu prevederile HG 1209/2004. |

## 10.1.2.1 Toate echipamentele de control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute corespunzător.

10.1.2.2. Monitorizarea emisiilor de gaz produs in procesul de fermentare anaeroba a deşeurilor se asigura conform Cap. 13 Monitorizare  a prezentei Autorizaţii. O data pe an analizele specificate în cap. 13 vor fi realizate o data pe an de către laboratoare autorizate RENAR.

10.1.2.3. Un raport privind rezultatele monitorizării de la punctul 10.1.2.2. trebuie depus la  APM Buzău semestrial şi anual ca parte a RAM.

# 10.2. Emisiile în apă

## 10.2.1. Nici o emisie în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Cap.13 Monitorizarea. al prezentei Autorizaţii. Se vor respecta prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 94/12.05.2017 emisă de AN „Apele Române” Bucureşti

## 10.2.2. Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în Cap.13 Monitorizarea  a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la  Agenţia de Protecţie a Mediului Buzau cu frecventa stabilita.

### 10.2.3. Evacuari in ape de suprafata si canalizari

#### 10.2.3.1 Evacuari punctiforme

Apele uzate menajere preluate de la pavilionul adminstrativ si rampa de spalare auto sunt vidanjate si se descarca in influentul statiei de epurare Buzău. Conform contractului incheiat cu SC Compania de Apa SA, aceste ape trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate prevazute de HG 188/2002  cu modificarile şi completările ulterioare si prevederile anexei 1 din HG 1038/2010.  Cap.13 Monitorizare

## 10.2.3.2. Apele uzate vor fi vidanjate de către o firmă specializată, autorizată în acest sens cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare.

## 10.2.3.3. Bazinele betonate trebuie verificate în fiecare an şi nămolul evacuat cel puţin anual, iar titularul autorizaţiei trebuie să păstreze documente doveditoare ale acestor inspecţii.

Levigatul produs în lunile cele mai favorabile formării acestuia (februarie-martie) a fost estimat la 11 mc/zi. Acesta este epurat in statia PALL tip ROAW 9121DTG4/1 iar permeatul este stocatin bazinul betonatcu capacitatea V=500mc aflat lamga bazinul de omogenizare si este utilizat pentru stropirea spatiilor verzi din incinta depozitului sau ca apa pentru stingerea incendiilor.

Tab. 10.2.3.1 Evacuari punctiforme in ape de suprafata si canalizari

| Nr. | Sursa de ape uzate | Mod de tratare | Natura efluentului | Cantitate (m3/zi) | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape menajere de la pavilionul administrativ si tehnologice de la rampa de spalare auto | Decantare in bazinele betonate | Ape uzate | 15,8 m3/zi (Vmediu) | Transportate periodic cu vidanja la staţia de epurare SC Compania de Apa SA Buzău |
| 2 | Levigat | Decantat in bazin betonat si epurat in statia PALL | Apă epurata | Levigat neepurat 1,6 mc/zi (Vmediu) | Permeat utilizat ca rezerva in caz de incendiu sau pentru udarea spatiilor verzi sau pentru umectarea deseurilor depuse . |

10.2.4. Emisii fugitive/scapari in apele de suprafata, subterane si pe sol

Nu exista posibilitatea unor emisii fugitive in apele de suprafata (râul Buzău se  afla la distanta de cca. 500m).

Pot sa apara astfel de emisii in subteran si pe sol datorita exfiltratiilor de ape uzate menajere din reteaua de canalizare si din bazinul colector de levigat precum si, datorita scurgerii apelor meteorice, eventual poluate. Prin exploatarea corectă a instalaţiilor deţinute, aceasta posibilitate este foarte redusa.

Tab. 2.4.2.2 Emisii fugitive/scapari in apele de suprafata, subterane si pe sol.

| Nr. | Sursa | Natura emisiei | Cantitate | Echipament de control/ mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exfiltraţii din reteaua de canalizare | Apa uzata menajera | Val. estimată a exfiltratiilor = 0 | S-au folosit materiale de construcţie noi si teoretic impermeabile. Masuri de prevenire: control periodic vizual pentru depistarea eventualelor deteriorări ale pereţilor si fundului căminelor. |
| 2 | Exfiltraţii din bazinele colectoare (bazinul de levigat) | Faza lichida din levigat | Val. estimată a exfiltratiilor= 0 | Bazine de omogenizare betonate. Bazin permeat betonat |
| 3 | Ape meteorice colectate de pe suprafaţa platformei tehnologice | Apa convenţional curata | In funcţie de cantitatea de precipitaţii | Suprafaţa platformei este betonata; apa se colectează prin rigole si se evacuează in canalul perimetral de unde ajung in rigolele drumului. |

10.3. Zgomot şi mirosuri

10.3.1. Zgomotul generat de sursele prezentate in tabelul urmator se manifesta continuu, pe durata activitatii care, de la caz la caz, are frecventa prezentata in col. 2. Datorita masurilor de control intreprinse si amplasarii depozitului la o distanta mare fata de receptorii umani, contributia la zgomotul ambiental este nesemnificativa.

Tab. 10.3. Surse de zgomot

| Nr. | Sursa | Frecventa activitatii in 24 ore; nr. Total ore de functionare | Distanta fata de receptori | Masuri de control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transportul deseurilor pe traseul poarta de acces – depozit; descarcarea deseurilor | In functie de cantitatea de deseuri colectata | externi (localitatile invecinate): 1 km; personalul din pavilionul administrativ: 20 m | Interzicerea claxonatului; ambalarea la minim a motoarelor; optimizarea traseelor pt a reduce durata de manifestare a zgomotului |
| 2 | Functionarea utilajelor care lucreaza la depozitarea deseurilor | luni – sambata : 8 ore/zi | externi (localitatile invecinate): 1km; personalul din pavilionul administrativ: 200 m | Nu este cazul |
| 3 | Functionarea electropompe pentru pompare levigat | Intermitent | externi (localitatile invecinate): 1km; personalul din pavilionul administrativ: 50 m | Nu este cazul |

10.3.2. Activităţile de pe amplasament  vor respecta limitele nivelului de zgomot pentru incinte industriale conform STAS 10009/88:

In timpul zilei - 65 dB(A) curba de zgomot Cz60.

10.3.3. Măsurătorile de zgomot se vor efectua semestrial de către laboratoare autorizate.

Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a RAM.

10.3.4. Mirosurile sunt din categoria celor care se simt numai in interiorul depozitului.

10.3.5. Surse, categorii, măsuri de control şi prevenire a mirosurilor

| Nr. | Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeurile descărcate si depozitate in cursul zilei, pana la acoperirea periodica cu strat de pământ | Miros puternic in zona platformei de descărcare | Acoperirea periodica a straturilor de deşeuri depozitate cu un strat de pământ de 15 – 20 cm grosime, prin pudrare |
| 2 | Bazine betonate, cămine de vizitare ale sistemului de canalizare ape uzate menajere | Practic insesizabil | Acoperirea cu capace etanşe; |
| 3 | Bazine omogenizare levigat | Practic insesizabil | Nu este cazul, nu se practica acoperirea |

Pentru reducerea mirosurilor se vor efectua plantari de copaci, arbusti si flori pentru realizarea perdelei vegetale de protectie care are ca scop si  reducerea perceperii mirosurilor.

- GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1. Eliminarea si valorificarea deşeurilor  se va face in conformitate cu prevederile următoarelor acte legislative:

- Legea 211/2011  privind regimul deşeurilor cu modificarile ulterioare;

- HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor,cu modificarile ulterioare;

- Ordin MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat prin Ordinul MMGA 1230/2005;

- Ordin MMGA 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând      deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata prin HG.201/2007;

- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

- Ordinul ministrului mediului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

11.2. Clasa depozitului: depozit de deşeuri nepericuloase

11.3 Capacitate finală de depozitare 1.455.143 mc,

11.4 Cerinţele pentru pregătirea depozitului

## Au fost respectate cerinţele pentru pregătirea depozitului prevăzute în legislaţia de mediu privind depozitarea deşeurilor, în vigoare la data realizării investiţiei şi au fost cuprinse în Acordul de mediu nr. 430/14.06.2002 emis de APM Buzău pentru celula 1 si din Acordul de mediu nr. 16 din 29.11.2006 emis de ARPM Galati pentru celulele 2 si 3.

11.5 Deşeurile primite la depozitare se regăsesc în Tabel 11.5

11.5.1. Nu este permisă depozitarea următoarelor deşeuri:

a) deşeuri lichide;
b) deşeuri explozive,  corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietăţi ce sunt definite in anexa nr. 4 la Legea 211/2011;
c) deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale sau veterinare cu proprietatea HP9;
d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite ca materiale în construcţii într-un depozit;
e) orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei 3 la HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor municipale.

11.5.2. Este permisa depozitarea următoarelor deşeuri:

a) deşeuri municipale;
b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase stabilite prin Anexa 3 la H.G. 349/2005. Acceptarea deşeurilor la o anumită clasă de depozite se bazează pe liste de deşeuri acceptate, definite după natură şi origine şi caracteristicile deşeurilor determinate prin metode de analiză standardizate, excepţie făcând deşeurile menajere.

Criteriu preliminar de acceptare a deseurilor în clasa de depozitare a deşeurilor nepericuloase: deşeurile nu trebuie sa prezinte constituenţi periculoşi peste limita admisă şi/sau niciuna dintre proprietăţile de pericol definite în Regulamentul 1357/2014.

Deşeurile industriale nepericuloase, pot fi depozitate după efectuarea testelor de levigabilitate, conform Ordinului 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare si lista naţionala de deşeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deşeuri;

11.5.3. Deşeurile primite trebuie sa fie:

- clasificate în funcţie de natura şi sursa de provenienţa

- aduse de transportori autorizaţi;

- însoţite de documente doveditoare, in conformitate cu normele legale  şi cu cele impuse de operatorul  depozitului;

- cântărite;

- verificate pentru stabilirea conformării cu documentele însoţitoare.

Tabel 11.5.

| LISTA DEŞEURILOR ADMISE LA DEPOZITARE ÎN DEPOZITUL DE DEŞEURI MENAJERE ŞI INDUSTRIALE ASIMILABILE ACESTORA GĂLBINAŞI JUD. BUZĂU LA DATA DE 08.02.2016 |  |
| --- | --- |
| Nr. crt. | Coduri deşeuri acceptate | Denumirea cf.H.G. 856/2002 şi Ordinului M.M.G.A. 95/2005 | Observaţii |  |
| 1. | 01 03 06 | Reziduuri altele decat cele specificate la 01 03 04 si 01 03 051) |  |  |
| 2 | 01 04 08 | Deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele decat 01 04 07*1) |  |  |
| 3 | 01 05 04 | noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare. |  |  |
| 4 | 01 05 08 | noroaie de foraj si deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06. 1) |  |  |
| 5 | 02 01 04 | deşeuri de mase plastice(cu excepţia ambalajelor). |  |  |
| 6 | 02 01 99 | Alte deseuri nespecificate ( praf mineral si plevuri vegetale) . 2) |  |  |
| 7 | 02 02 03 | materii care nu se pretează consumului sau procesării. |  |  |
| 8 | 02 03 01 | nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separare. |  |  |
| 9 | 02 03 04 | materii care nu se pretează consumului sau procesării. |  |  |
| 10 | 02 03 05 | namoluri de la epurarea refluentilor proprii |  |  |
| 11 | 02 03 99 | alte deşeuri nespecificate2). |  |  |
| 12 | 02 04 03 | nămoluri de la epurarea efluenţilor propii. |  |  |
| 13 | 03 01 01 | deşeuri din scoarţă şi plută. |  |  |
| 14 | 03 01 05 | rumegus, talaj, aschii, resturi de scandura si furnituri, altele decat 03 01 04*1) |  |  |
| 15 | 04 01 08 | deşeuri de piele tăbăcită(razaturi, stutuituri,tăieturi, praf de lustruit cu conţinut de crom). |  |  |
| 16 | 04 02 09 | deşeuri de materiale compozite(textile impregnate, elastomeri, plastomeri). |  |  |
| 17 | 04 02 15 | deseuri de la finisare |  |  |
| 18 | 04 02 20 | Deseuri de la epurarea efluentilor din incinta |  |  |
| 19 | 04 02 21 | deşeuri de fibre textile neprocesate. |  |  |
| 20 | 04 02 22 | deşeuri de fibre textile procesate. |  |  |
| 21 | 06 08 99 | alte deşeuri nespecificate1) 2) |  |  |
| 22 | 06 09 04 | Deseuri pe baza de calciu, altele decat cele specificate la 06 09 03 ( material poros pe baza de calciu) |  |  |
| 23 | 07 02 13 | deşeuri de materiale plastice. |  |  |
|  | 07 02 17 | Deseuri cu continut de siliconi altele decat cele mentionate la 07 02 16*1) |  |  |
| 24 | 07 02 99 | alte deşeuri nespecificate 2). |  |  |
| 25 | 10 01 01 | cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan(cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04*).1) |  |  |
| 26 | 10 02 02 | zgura neprocesată |  |  |
| 27 | 10 02 08 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decît cele specificate la 10 02 07*.1) |  |  |
| 28 | 10 09 03 | zgură de topitorie. |  |  |
| 29 | 10 09 08 | miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decît cele specificate la 10 09 07*.1) |  |  |
|  | 10 09 99 | alte deşeuri nespecificate. 2) |  |  |
|  | 10 10 08 | miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decît cele specificate la 10 10 07*.1) |  |  |
|  | 10 11 03 | deşeuri din fibră de sticlă. |  |  |
|  | 10 11 20 | deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii, altele decît cele specificate la 10 11 19*.1) |  |  |
|  | 10 13 11 | deşeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decît cele specificate la 10 03 09* şi 10 13 10. 1) |  |  |
|  | 12 01 15 | nămoluri de la maşini unelte, altele decît cele specificate la 12 01 14*.1) |  |  |
|  | 12 01 17 | deşeuri de materiale de sablare, altele decît cele specificate la 12 01 16*.1) |  |  |
|  | 12 01 21 | piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, altele decît cele specificate la 12 01 20*.1) |  |  |
|  | 12 01 99 | alte deşeuri nespecificate. 2) |  |  |
|  | 15 01 01 | ambalaje de hîrtie şi carton. |  |  |
|  | 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice. |  |  |
|  | 15 01 03 | ambalaje de lemn. |  |  |
|  | 15 01 06 | ambalaje amestecate. |  |  |
|  | 15 02 03 | absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decît cele specificate la 15 02 02*.1) |  |  |
|  | 16 01 19 | materiale plastice. |  |  |
|  | 16 03 06 | deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 16*.1) |  |  |
|  | 16 11 04 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 03*.1) |  |  |
|  | 16 11 06 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05*. 1) |  |  |
|  | 17 01 01 | beton. |  |  |
|  | 17 01 02 | cărămizi. |  |  |
|  | 17 01 07 | amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06*.1) |  |  |
|  | 17 02 02 | lemn, sticlă şi materiale plastice. |  |  |
|  | 17 03 02 | asfalturi, altele decît cele specificate la 17 03 01*.1) |  |  |
|  | 17 05 04 | pământ şi pietre, altele decît cele specificate la 17 05 03*.1) |  |  |
|  | 17 06 04 | materiale izolante , altele decît cele specificate la 17 06 01* şi 17 06 03*.1) |  |  |
|  | 17 08 02 | Materiale de constructie pe baza de gips , altele decat 17 08 011) |  |  |
|  | 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decît cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* şi 17 09 03*.1) |  |  |
|  | 19 01 12 | cenuşi de ardere şi zguri, altele decît cele menţionate la 19 01 11*.1) |  |  |
|  | 19 02 06 | Namoluri de la tratarea fizico-chimica , altele decat cele specificate la 19 02 051) |  |  |
|  | 19 03 07 | deşeuri solidificate, altele decît cele specificate la 19 03 06*.1) |  |  |
|  | 19 06 06 | Faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale ( namol de la statia de biogas) |  |  |
|  | 19 08 01 | deseuri retinute pe site |  |  |
|  | 19 08 02 | deşeuri de la deznisipatoare. |  |  |
|  | 19 08 05 | Namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti |  |  |
|  | 19 08 12 | nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decît cele specificate la 19 08 11. 1) |  |  |
|  | 19 08 14 | nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decît cele specificate la 09 08 13* . 1) |  |  |
|  | 19 08 99 | Alte deseuri nespecificate. 2) |  |  |
|  | 19 10 04 | fracţii de şpan uşor şi praf, altele decît cele specificate la 19 10 05*. 1) |  |  |
|  | 19 11 06 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, decît cele specificate la 19 11 05*. 1) |  |  |
|  | 19 12 01 | hîrtie şi carton. |  |  |
|  | 19 12 04 | materiale plastice şi cauciuc. |  |  |
|  | 19 12 05 | sticlă. |  |  |
|  | 19 12 08 | Deseuri textile |  |  |
|  | 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor altele decît cele specificate la 19 12 11*. 1) |  |  |
|  | 20 01 01 | hârtie şi carton. |  |  |
|  | 20 01 11 | textile. |  |  |
|  | 20 01 39 | materiale plastice. |  |  |
|  | 20 02 01 | deşeuri biodegradabile. |  |  |
|  | 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate. |  |  |
|  | 20 03 02 | deşeuri din pieţe. |  |  |
|  | 20 03 04 | nămoluri de la fosele septice. |  |  |
|  | 20 03 99 | Deseuri municipale , fara alta specificatie. 2) |  |  |

1) încadrarea pe aceste coduri, se stabileşte potrivit art. 8 alin. 2 al Legii 211/2011 şi va fi demonstrată de către deţinătorul deşeului în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante.

2) se stabileşte tipul de depozit pentru fiecare caz în parte, în funcţie de caracteristicile deşeurilor incluse.

Se pot primi la depozitare şi alte deşeuri nepericuloase asimilabile cu cele de mai sus provenite din domenii industriale, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase, cu acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi al operatorului conform Ordinului MMGA 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare si lista naţionala de deşeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deşeuri.

11.6. Operatorul depozitului trebuie să se asigure ca deşeurile pe care le primeşte la depozitare se încadrează în condiţiile impuse de autorizaţia de mediu şi respectă cerinţele legate de protecţia mediului şi a sănătăţii umane.

11.7. Operatorul depozitului de deşeuri trebuie să asigure garanţia financiară, conform legislaţiei in vigoare, pentru siguranţa depozitului şi pentru respectarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din autorizaţie.  Această garanţie va fi menţinută pe toată perioada de operare, închidere şi urmărire post-închidere a depozitului.

11.8 La depozitarea deşeurilor se vor avea în vedere următoarele cerinţe:

- Deşeurile periculoase stabilizate care, în urma unei operaţii de tratare au căpătat caracter nepericulos, sunt acceptate pe depozitele pentru deşeurile nepericuloase numai dacă îndeplinesc criteriile specifice corespunzătoare prevederilor legale şi dacă pot fi depozitate în celule separate faţă de deşeurile biodegradabile.

- Deşeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (nămol, deşeuri prăfoase, deşeuri industriale, deşeuri voluminoase) se depun numai amestecate cu deşeuri menajere. Nămolul se depozitează amestecat cu deşeuri menajere în proporţie de 1:10.

11.8. Operaţiile de depozitare

Operatorul depozitului are obligaţia să respecte, la primirea deşeurilor în depozit, următoarele proceduri de recepţie în conformitate cu cerinţele BAT:
a) verificarea documentaţiei privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor, originea şi natura lor, inclusiv buletine de analiză pentru deşeurile industriale, iar pentru deşeurile municipale, când există suspiciuni, precum şi date privind identitatea producătorului sau a destinatorului deşeurilor;
b) inspecţia vizuală a deşeurilor la intrare şi la punctul de depozitare şi, după caz, verificarea conformităţii cu descrierea prezentată în documentaţia înaintată de destinator, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa 3 la HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.
c) păstrarea, cel puţin o luna, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse conform prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa 3 la HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, precum şi înregistrarea rezultatelor determinărilor;
d) păstrarea unui registru cu înregistrările privind cantităţile, caracteristicile deşeurilor depozitate, originea şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a colectorului - in cazul deşeurilor municipale. Pentru depozitele de deşeuri zonale, datele se introduc şi pe suport electronic tip bază de date.

In mod obligatoriu, operatorul depozitului eliberează celui care predă deşeurile o confirmare scrisă a recepţiei fiecărei cantităţi livrate acceptate la depozit, conform anexei 3 la HG. 1061/2008 privind transportul desurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

11.9. Proceduri preliminare pentru acceptare la depozitare
11.9.1 Caracterizarea generală a deşeurilor :
Generatorul de deseuri, are responsabilitatea si obligativitatea caracterizarii fizico-chimice a deseurilor generate si este raspunzator pentru corectitudinea datelor de caracterizare a deseurilor proprii.

11.9.1.2. Caracterizarea generala a unui deseu/Fisa tehnica a unui deseu cuprinde urmatoarele informatii:
a) sursa si originea deseului;
b) date referitoare la procesul care genereaza deseul respectiv (descrierea procesului tehnologic cu precizarea punctelor de unde rezulta deseuri, date privind materiile prime, produsele si cantitatea de deseu pe unitatea de masura a produsului finit obtinut din proces);
c) descrierea modului de tratare aplicat deseului, sau declararea motivelor pentru care acest mod de tratare nu a fost considerat necesar;
d) date privind compozitia deseului si comportarea la levigare, atunci cand acestea sunt considerate relevante;
e) aspectul deseului (miros, culoare, stare fizica);
f) codul, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si Lista deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, si alte informatii considerate necesare;
h) clasa de depozit in care poate fi acceptat deseul;
i) informatii suplimentare sau alte restrictii si precautii necesare pentru activitatea de depozitare propriu-zisa;
j) testarea daca deseul poate fi reciclat sau valorificat.

11.9.1.3.Dacă în urma caracterizării generale a deşeului rezulta ca acesta indeplineste criteriile stabilite pentru clasa de depozit de deşeuri nepericuloase, se considera ca deseul poate fi depozitat pe un depozit din clasa respectiva.

11.9.1.4. Operatorul depozitului pastreaza inregistrari ale informatiilor necesare pentru fiecare tip de deseu, pentru o perioada de 1 an.

11.9.2. Teste pentru verificarea conformarii
În vederea verificării periodice a fluxurilor de deşeuri care vin la depozitare, în cazul in care, pe baza informatiilor de caracterizare generala, rezulta ca un deseu indeplineste criteriile de  acceptare în depozit, se va proceda la teste ulterioare pentru verificarea conformarii - pentru a  se stabili daca deseul respectiv este conform cu datele de caracterizare generala si cu criteriile de acceptare din Ordinul 95/2005, Sectiunea 2.

11.9.2.1 Indicatorii relevanti, specifici, care trebuie analizati sunt stabiliti in cadrul caracterizarii generale si ei difera in functie de natura deseului. Verificarea trebuie sa arate ca deseurile se incadreaza in valorile limita stabilite pentru indicatorii critici.
11.9.2.2. Testele si analizele pentru verificarea conformarii se realizeaza prin aceleasi metode utilizate in cadrul caracterizarii generale si ele cuprind cel putin un test de levigare discontinua. Pentru acest scop se folosesc metodele listate in Ordinul 95/2005 Sectiunea 3 sau orice alte metode care asigura o calitate stiintifica unitara.
11.9.2.3. Deseurile pentru care nu sunt necesare analize de caracterizare generala, conform Ordinului 95/2005 sunt exceptate si de la efectuarea testelor de conformare. Ele se verifica pentru conformarea cu caracterizarea generala.
11.9.2.4. Testele de verificare a conformarii se realizeaza cel putin anual si, in orice situatie, operatorul trebuie sa se asigure ca efectuarea testelor de conformare se desfasoara in conformitate cu scopul si frecventa stabilite in cadrul caracterizarii generale.
11.9.2.5. Inregistrarile rezultatelor sunt pastrate pentru o perioada de 1 an.

11.9.3. Verificarea la locul de depozitare

11.9.3.1. Fiecare transport de deseuri adus la un depozit se inspecteaza vizual inainte si dupa descarcare.
11.9.3.2. Se verifica documentatia insotitoare.
11.9.3.3. Deseul se accepta la depozitare numai daca este conform cu cel descris in cadrul caracterizarii generale si testarii de conformare, respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente insotitoare. Daca nu sunt indeplinite aceste conditii, deseul nu este acceptat in depozit.

11.9.3.4. Dacă în urma caracterizării generale a deşeului rezultă că acesta îndeplineşte criteriile stabilite pentru clasa de depozit de deşeuri nepericuloase se consideră că deşeul poate fi depozitat.
11.9.3.5. Este necesara testarea aleatoare a deseului inainte ca acesta sa fie depozitat. In acest scop, se utilizeaza metode corespunzatoare de testare rapida.
11.9.3.6. Dupa depozitarea deseului, probele se preleveaza periodic. Probele prelevate se pastreaza dupa acceptarea deseului, timp de 1 luna

11.9.3.7. La controlul efectuat de autoritatea competenta pentru protecţia mediului, operatorul depozitului este obligat sa demonstreze cu documente ca deşeurile au fost acceptate in conformitate cu condiţiile din autorizaţie si ca îndeplinesc criteriile pentru clasa de depozit respectiva.
11.9.3.8. In cazul in care deşeurile nu sunt acceptate in depozit, operatorul are obligaţia de a informa imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului cu privire la refuzul de a accepta deşeurile.

11.9.3.9.Se interzice amestecarea deşeurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumita clasa de depozite.
11.9.3.10. Este interzisa recircularea levigatului in corpul depozitului.

11.10. Criterii de acceptare a deşeurilor

11.10.1. Deseuri care pot fi acceptate fara testare 
Pot fi acceptate fara a fi supuse unei testari, deseurile municipale care indeplinesc criteriile definite conform HG 349/2005, care se regasesc in Categoria 20 a Listei Europene a Deseurilor "Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat" precum si alte deseuri similare acestora din alte surse.

Aceste tipuri de deseuri nu sunt admise la depozitare daca sunt contaminate la un nivel suficient de ridicat incat sa determine aparitia de riscuri asociate si deci sa justifice eliminarea lor in alt mod.

11.11. Operatorul de la recepţia deşeurilor trebuie sa fie instruit astfel încât sa aibă competenta necesara pentru verificarea transporturilor de deşeuri si a documentelor însoţitoare si pentru a sesiza neconformările, de exemplu:

- documentele însoţitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzătoare;

- deşeurile transportate nu corespund cu cele descrise in documentele însoţitoare, sau nu se încadrează in condiţiile impuse de autorizaţia de mediu sau de normele legislative in vigoare.

In caz de neconformare, operatorul trebuie sa aplice procedurile stabilite, vehiculul de transport fiind direcţionat către  o zona special amenajata, unde va rămâne pana ce autoritatea competenta de control a depozitului ia o decizie in ce priveşte deşeurile  transportate. In cazul in care deşeurile au fost deja descărcate, acestea vor fi izolate pe cat posibil, iar vehiculul de transport va rămâne in depozit pana la luarea unei decizii.

11.12. In Registrul depozitului vor fi consemnate toate neconformările înregistrate, împreuna cu date referitoare la acţiunile întreprinse, cine a luat deciziile si daca au fost înregistrate daune.

11.13. Înregistrarea deşeurilor acceptate la depozitare se face conform formularului de înregistrare a transportului de deşeuri prevăzut in HG. 1061/2008 privind transportul deşeurilor  periculoase si nepericuloase pe teritoriul României, Anexa 3 ( Se întocmesc doua exemplare, unul pentru transportatorul de deşeuri si unul pentru operatorul depozitului, conform Ordinului MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor ).

11.14. Titularul de activitate trebuie sa asigure gospodărirea deşeurilor in conformitate cu definirea clasei de depozit prevăzută de proiect:

- depozitarea deşeurilor se va face în celule , ce se vor acoperi periodic ( zilnic, daca condiţiile climatice si mirosul degajat o impun)  cu un strat de materiale inerte de aproximativ 10-20 cm;

- deşeurile se vor compacta imediat după depozitare, urmărindu-se obţinerea unui grad de compactare de 0,8-1,1 t/m3.

11.15. La recepţia deşeurilor pentru depozitare  se vor respecta prevederile legii 211/2011privind regimul deseurilor precum si prevederile planurilor naţional si regional de gestiune a deşeurilor privind colectarea selectiva a acestora.  Operatorul poate institui un sistem diferenţiat de taxe pentru deşeurile colectate selectiv. De asemenea  poate realiza,  sistemul propriu de selectare a deşeurilor folosind tehnici si instalaţii agreate de autoritatea pentru protecţia mediului si autoritatea de sănătate publica.

  - O copie a registrului privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la  APM Buzău ca parte a RAM pentru amplasament

11.17  Gospodărirea deşeurilor proprii.

| Nr. | Sursa | Codurile deseurilor conform Codului European al deseurilor | Tipul deseului | Cantitati | Modalitati de colectare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea de intretinere utilaje | 13.02.06* | Periculoase: ulei uzat | cca.300l/an | - gestionat de service-ul auto care realizeaza schimbul de uleiuri la utilajele folosite in activitate |
| 2 | Activitatea de intretinere utilaje | 16.06.01* | Periculoase : baterii si acumulatori | cca.3 buc/an | - colectare separata - predare in sistem de depozit / colectati de operatorii economici la cere se face inlocuirea. |
| 3 | Activitatea de intretinere utilaje | 16 01 03 | Nepericuloase: Anvelope uzate | cca.6 buc/an | - colectare separata - valorificare prin agenti economici autorizati/ colectati de operatorii economici la cere se face inlocuirea |
| 4 | Activitatea desfasurata in statia de spalare auto | 13 05 02* | Periculos: nămol de la separator la rampa auto | Cca. 150 kg/an | valorificate/eliminate prin firme autorizate |
| 5 | Activitatea desfasurata in statia de spalare auto | 13 05 06* | Periculos: uleiuri separator la rampa auto | 100kg/an | valorificate/eliminate prin firme autorizate |
| 6 | Activitatea de tip domestic a personalului care lucreaza in incinta depozitului | 20.01.01 15.01.01 | Nepericuloase: Hartie- carton | cca.70kg/an | - colectare separata - valorificare prin agenti economici autorizati. |
| 7 | Activitatea de tip domestic a personalului care lucreaza in incinta depozitului | 15.01.02 | Nepericuloase: Ambalaje plastice | Cca.10kg/an | - colectare separata - valorificare prin agenti economici autorizati. |
| 8 | Activitatea de tip domestic a personalului care lucreaza in incinta depozitului | 20.03.01 | Nepericuloase: Municipale amestecate | Cca.120kg/an | Eliminare in depozit |
| 9 | Levigat provenit din celula de depozitare | 19 07 03 | Nepericulos : Levigat din depozitul de deseuri | Cca.5300kg/an | - Tratare prin osmoza inversă in statie proprie - In sitiatia in care exista surplus de levigat peste capacitatea de tratare in statie , acesta se va trata in instalatii ale altor operatori autorizati , pe baza de contract. |
| 10 | Statia de epurare a levigatului: curatirea periodica a bazinului de levigat | 19.08.14 | Nepericulos : namol rezultat din decant.particolelor grosiere | Reduse : cca. 300 kg/o curatare | Depozitare direct in depozit. |
| 11 | Statia de epurarea a levigatului:concentrat rezultat din epurarea levigatului | 19.02.06 | Nepericulos: namol concentrat rezultat de la prima etapa de epurare a levigatului | 1580mc | Depozitare direct in depozit. |
| 12 | Curatirea periodica a membranelor statiei de epurare | 19.02.05* | Periculos : solutii de acizi si baze | reduse | Eliminare prin operatori autorizati |
| 13 | Cartuse filtrante ( statia PALL) | 19 02 99 | Nepericulos | 144 buc/an | Gestionate de opeartorul economic care realizeaza mentenanta statiei PALL. |

Avand in vedere cantitatea mica de deseuri rezultate din activitatea proprie , nu este cazul amenajarii unor zone speciale de depozitare pe amplasament.

### 11.18 Minimizarea deseurilor proprii.

Nu este cazul.

11.19. Conditii privind acceptarea deseurilor la depozitare:

- pentru accceptare la depozitare a deseurilor municipale  din alte judete, titularul va solicita acordul  de principiu al APM Buzau cu mentiunea ca la punerea in functiune a unor noi depozite mai aproape de locul de generare sa se aplice principiul proximitatii in conformitate cu prevederile Legii 211/2011;

- pentru deseurile industriale nepericuloase, incadrate la alte coduri decat cele cuprinse in Lista deseurilor acceptate la depozitare din prezenta AIM , titularul/detinatorul deseurilor va solicita acceptul APM Buzau inainte de incheierea contractului cu operatorul depozitului Galbinasi;

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

## 12.1. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure un Plan operativ de prevenire si management al situaţiilor de urgenta, care trebuie să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Acest plan trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute in urma oricărei situaţii de urgenţă.

## 12.2. Planul operativ de prevenire si management al situaţiilor de urgenta menţionat la punctul 12.1 trebuie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.3. Situaţii de urgenţă

12.3.1. Situaţii de urgenţă din cauze naturale

Depozitul este situat intr-o zona care nu poate fi afectata de inundatii ci doar de averse de ploaie de mare intensitate si durata.

12.3.2.Protectia muncii si sanatatea publica

Avand in vedere microclimatul specific depozitelor de deseuri controlate nu este necesara o monitorizare ambientala in cadrul careia sa se efectueze masuratori de noxe fizice si chimice la locurile de munca si sa se compare cu valorile limita admise șa locurile de munca conform NGPM privind:

- Calitatea aerului( microclimat),

- Noxe specifice locului de minca : pulberi,

Factorii de risc ce apar in indeplinirea sarcinilor de serviciu si gradul de protectie al echiamentelor care trebuie purtate in diferite zone ale amplasamentului sunt prezentati in urmatorul tabel:

| Nr.crt. | Denumirea poluantului | Factorii de risc in indeplinirea sarcinilor de serviciu;Periculozitate la manipulari | Echipament individual de protectie care se acorda: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | levigat | Toxicitate prin: - ingerare - inhalare - atingere | -manusi antiacide -salopeta de protectie - bocanci speciali - cizme speciale |
| 2. | Acid sulfuric | - coroziv - iritant | -sort antiacid -salopeta - vizeta - manusi antiacide |
| 3. | Soda caustica | - coroziv | -manusi - salopeta - cizme |

12.3.3.Situatii de urgenta provocate de accidente industriale:

| Nr. | Sursa potentiala | Cauze | Impact potential | Probabilitate de producere | Marime impact | Masuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Explozie la rezervorul de motorină/GPL | Uzura | Rănirea personalului | mica | mic | Amplasarea si montarea rezervorului conform prescriptiilor tehnice si a cerintelor Comandamentului de Paza contra incendiilor |
| 2 | Incendii | Scurtcircuit electric | Poluare atmosferica; Impact vizual; pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare |
| 3 | Avarii la instalatii hidro-edilitare | Montaj/intreti-ere improprii | Poluarea solului si a apei freatice | mica | foarte mic | Coform Regulamentului de exploatare si intretinere |
| 4 | Scurgerea sau deversarea levigatului din bazinele de levigat | Montaj/intreti-ere improprii, nefunctinarea statiei de epurare, | Poluarea solului si a apei freatice | mica | mic | Inspectarea periodica a starii impermeabilizarii si observarea eventualelor infiltratii Supravegherea nivelului apei in bazinul de levigat si Pornirea statiei de epurare cand se atinge volumul necesar Planul de interventie in caz de poluari accidentale |
| 5 | Ruperea hidroizolatiei din baza depozitului | Seism; uzura; montaj impropriu | Poluarea apei freatice | mica | mare | Materiale de calitate superioara. S-au luat toate masurile pentru asigurarea unui montaj corespunzator conform Agrementelor Tehnice |

## 12.4. Proceduri de urgenţă

În conformitate cu  Planul de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale se stabilesc:

- Componenţa colectivelor constituite pentru combaterea poluării accidentale

- Lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluări accidentale;

- Fişa poluantului potenţial;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa echipelor de intervenţie;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

- Programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie;

- Responsabilităţile conducătorilor.

12.4. 1. Protectia muncii si prevenirea incendiilor pe depozitele de deseuri
Toate activitatile de administrare a unui depozit de deseuri se executa in baza prevederilor legale referitoare la protectia muncii si prevenirea incendiilor.

12.4.2.  Toate persoanele care desfasoara o activitate pe depozit trebuie sa fie instruite corespunzator in ceea ce priveste prevenirea incendiilor si protectia muncii. Instruirea trebuie sa se realizeze pentru urmatoarele aspecte:
- drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului in ceea ce priveste protectia muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte,
- cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor pe timpul tuturor fazelor de functionare ale depozitului, atat pentru functionarea normala cat si pentru accidente sau cazuri de urgenta,
- echipamentul de protectie necesar,
- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor,
- masurile de prim-ajutor,
- alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (utilaje, cantar, curatarea anvelopelor, laborator etc.).

12.4.3. Personalul angajat trebuie sa fie instruit anual in urmatoarele domenii si sa fie informat imediat la aparitia de noi legi, aprobari si reglementari legate de functionarea depozitului:
- organizarea activitatilor pe depozit (planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de alarma etc.)
- modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat, in vederea asigurarii conditiilor de protectie a mediului;
- modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta.

12.4.4.  Constructiile si instalatiile, in special cele pentru depozitarea si/sau utilizarea combustibililor, se proiecteaza, amenajeaza, functioneaza si se verifica conform normelor legale si standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor.

12.4.5. In functie de tipul deseurilor acceptate si de marimea depozitului, si conform prevederilor legale, administratorul depozitului asigura functionarea in incinta depozitului a unei unitati PSI.

12.4.6. Pe depozitele unde este permisa depozitarea deseurilor cu risc de autoaprindere (clasa a si b), trebuie sa existe o rezerva de minimum 200 m3 de pamant, pentru stingerea eventualelor incendii.

12.5 Notificarea autorităţilor

## 12.5.1. Titularul Autorizaţiei trebuie să notifice fără întârziere prin fax si/sau nota telefonica şi electronic, dacă este posibil, APM Buzău, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

### 12.5.1.1. Orice emisie în aer, semnificativă pentru  mediu, de la orice punct potenţial de emisie.

### 12.5.1.2. Orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament, inclusiv cele precizate la pct. 10.1Emisile în Aer:

### 12.5.1.3. Orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau care necesită un răspuns de urgenţă din partea Autorităţii Locale (Municipalităţii).

### 12.5.1.4. Orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

## Titularul Autorizaţiei trebuie să includă, ca parte a notificării, data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei, conform Cap. 14 Raportari

Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator.

## 12.5.2. Titularul Autorizaţiei trebuie să înregistreze orice incident, aşa cum este precizat în Condiţia 4.1 de mai sus. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei. După notificarea incidentului, titularul Autorizaţiei trebuie, cât mai curând posibil, să depună la  APM Buzău  raportul privind incidentul.

## 12.5.3. Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la  APM Buzău ca parte a RAM.

## 12.5.4. În cazul oricărui incident precizat în Condiţiile 12.5.1 de mai sus care are legătură cu deversările în apă, titularul autorizaţiei trebuie să notifice Apele Române imediat după incident.

12.5.5. In cazul oricarui incident sau situatia de urgenta, persoanele autorizate de titularul activitatii vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului , apelor subterane, apelor de suprafata:  Directia Apelor.

- in cazul incendiilor: Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă

- in cazul susceptibilitatii unei imbolnaviri sau mortalitatii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara .

- in caz de  imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica .

## 12.5.6. În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă:

- Încetarea permanentă a oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate;

- Încetarea oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- Reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate după oprire.

## 12.5.7. Orice modificare privind următoarele detalii depuse de operator în solicitare trebuie notificată Agenţiei în scris în 14 zile de la apariţia ei:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comerţului, adresa sediului social al Operatorului;

- modificări privind aspecte specifice ale ultimului deţinător al instalaţiei, acţionariatului (inclusiv detalii ale unui consorţiu final în cadrul căruia Operatorul a devenit o sucursală)

- măsuri luate privind implicarea Operatorului în administraţie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare;

## 12.5.8. Orice modificare care se referă la Condiţia 2.1.2 trebuie notificată Agenţiei anterior implementării.

12.5.9   Termenele de raportare si frecventa raportărilor poate fi modificata la solicitarea scrisa a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

12.5.10. Activitatea nu se incadreaza in prevederile HG. nr. 804/2007 privind controlul asupra periclolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase( SEVESO II).

# 13.  MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

Titularul autorizaţiei trebuie să asigure realizarea prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, întreţinerii şi calibrării in vederea conformarii cu  prevederile prezentei autorizaţii. O data pe an analizele specificate în cap. 13 vor fi realizate o data pe an de către laboratoare autorizate RENAR.

13.1.Proceduri de control si urmărirea depozitelor de deşeuri în exploatare şi după închidere 
 Prin activitatea de urmărire si control trebuie sa garanteze ca:
a) depozitul este realizat conform proiectului si sistemele de protecţie a mediului funcţionează integral;
b) depozitul îndeplineşte condiţiile din autorizaţie;
c) deşeurile acceptate la depozitare sunt cele ce îndeplinesc criteriile pentru categoria respectiva de depozit.

Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea si analiza probelor sunt cele standardizate la nivel national sau european ori sunt metodologii cuprinse in Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor.
Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu va pune accentul pe:

- cantitatea si calitatea levigatului evacuat, pana la epuizarea producerii acestuia;

- analiza principalilor indicatori caracteristici ai apelor subterane – se vor preleva probe din forajele de observatie situate in amonte, respectiv in aval de depozit, pe direcţia de curgere a apei subterane

- calitatea aerului si productia de biogaz;

- regimul de tasare si comportarea stratelor din acoperisul depozitului;

- calitatea solului in zona de influenta a depozitului si urmarirea evolutia  florei si faunei in zonele invecinate depozitului precum si a gradului de inierbare a zonelor care ating cota finala de depozitare deseuri si a dezvoltarii perdelei vegetale de protectie.

Sistemul de control si urmarire va cuprinde datele meteorologice care vor servi la realizarea balantei apei din depozit si implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumuleaza la baza depozitului sau se deverseaza din depozit.

Titularul de activitate trebuie sa instaleze intr-o locatie mai inalta pe amplasament o sageata rotativa sau alt indicator al directiei vantului, care trebuie sa fie vizibil de pe drumul public din afara amplasamentului.

Datele necesare intocmirii balantei apei se colecteaza de la cea mai apropiata statie meteorologica sau prin monitorizarea depozitului. Frecventa urmaririi atat in faza de exploatare, cat si in cea de urmarire postinchidere este prezentata in tabelul 13.1.

Tab 13.1.

| Nr. crt. | Date meteorologice | In faza de funcţionare | In faza de urmărire postinchidere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cantitatea de precipitaţii | zilnic | zilnic, dar si ca valori lunare medii |
| 2 | Temperatura minima, maxima, la ora 15,00 | zilnic | medie lunara |
| 3 | Direcţia si viteza dominanta a vântului | zilnic | nu este necesar |
| 4 | Evapotranspiratia | zilnic | zilnic, dar si ca valori lunare medii |
| 5 | Umiditatea atmosferica, la ora 15,00 | zilnic | medie lunara |

Rezultatele determinărilor sunt consemnate intr-un registru si vor fi arhivate pe toata durata monitorizării. Ele vor demonstra evoluţia procesului de reconstrucţie ecologica si vor permite stabilirea momentului finalizării acestuia.

- Utilizarea ulterioara a amplasamentului se va face tinand seama de conditiile si restrictiile specifice impuse de existenta depozitului acoperit, in functie de stabilitatea terenului si a gradului de risc pe care acesta il poate prezenta pentru mediu si sanatatea umana.

- Suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri se inregistreaza in registrul de cadastru si se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale.

## In cazul in care capacitatea de măsurare a parametrului unui poluant este afectată de amestecul înaintea emisiei, atunci, cu acord prealabil scris al APM, parametrul poluantului poate fi măsurat înainte ca amestecarea să se producă.

## Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

## Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al Agenţiei după evaluarea rezultatelor testărilor.

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- Puncte de prelevare a emisiilor în aer,

- Sursele de zgomot pe amplasament,

- Zone de depozitare a deşeurilor pe amplasament,

- Evacuarea apelor meteorice,

- Puţuri de monitorizare a apei subterane pe amplasament,

- Puncte de prelevare a probelor de apa potabila, uzata tehnologic si meteorica,

- La orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de ARPM Galaţi

13.2.Automonitoringul

Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deşeuri şi să suporte costurile acestuia.

Automonitoringul are urmatoarele componente:

- monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces  Cap.13, punctul 13.2.1;

- monitoringul emisiilor si calitatii factorilor de mediu Cap.13,punctul 13.2.2;

- monitoringul post – inchidere, dupa capsularea fiecarie celule Cap.13, punctul 13.2.3

Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizeaza conform prevederilor din Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor. Determinarile prevazute in Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor se efectueaza de laboratoare acreditate, conform prevederilor legale in vigoare, iar rezultatele acestor determinari se pastreaza intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.

### 13.2.1Monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces

Monitoringul tehnologic este o actiune distincta si are ca scop verificarea periodica a starii si functionarii amenajarilor din Depozitul de deşeuri menajere şi industriale asimilabile acestora SC RER SERVICII ECOLOGICE SRL Buzău, comuna Gălbinaşi, respectiv:

a)   Verificarea permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor depozitului  si anume:

- starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;

- starea impermeabilizarii depozitului

- starea sistemelor de drenaj – levigat;

- starea taluzurilor si a digurilor;

- urmarirea anuala a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;

- functionarea instalatiilor de epurare a levigatului;

- functionarea instalatiilor de captare (si ardere) a gazelor de depozit;

- functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale;

- starea basei de dezinfectie a rotilor masinilor de transport deseuri;

- Urmărirea gradului de tasare şi stabilităţii depozitului:

- comportarea taluzurilor si digurilor;

- apariţia unor tasări diferenţiate si stabilirea masurilor de prevenire a lor;

- aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităţii – modul corect de depunere a straturilor de deşeuri;

- Controlul intrărilor de deşeuri:

- verificarea documentelor care însoţesc transporturile de deşeuri;

- verificarea calităţii deşeurilor in scopul stabilirii încadrării în condiţiile prevăzute de autorizaţia de mediu;

Controlul intrării deşeurilor se face prin procedura de acceptare/recepţie a deşeurilor primite pe depozit,Cap.11.Gestiunea Deseurilor , fiind efectuate instruiri ale personalului in acest scop.

Monitoringul tehnologic asigura reducerea riscului de accidente datorate următoarelor cauze:

- incendii si explozii;

- distrugerea integrităţii straturilor de impermeabilizare a compartimentelor de depozitare;

- colmatarea sistemelor de drenaj;

- tasări inegale după închiderea depozitului;

- fenomene de sărăturare prin stagnarea apei din precipitaţii in zonele mai puternic tasate;

### 13.2.2. Monitorizarea emisiilor şi al calităţii factorilor de mediu

Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile competente (autorizaţia de mediu, autorizaţia de gospodărire a apelor) si consta in următoarele acţiuni:

- controlul levigatului şi al apelor uzate:Cap.13, punctul 13.2.2.2.

- urmărirea producerii gazului de fermentare si a emisiilor la cosul centralei termice Cap.13, punctul 13.2.2.4

- urmarirea poluarii solului:Cap.13,punctul 13.2.2.5

- urmarirea nivelului zgomotului:Cap.13, punctul 13.2.2.6

13.2.2.1 Punctele de automonitorizare pe perioada functionarii depozitului

Puncte monitorizare emisii poluanti in apa uzata:

- intrare si evacuare statie epurare in ape uzate

- bazine betonate care colecteaza apele menajere

Puncte monitorizare a emisiilor in aer:

- sistemul de evacuare a gazelor de depozit pe sectiuni reprezentative

- cosul de evacuare a gazelor arse de la centrala termica;

Puncte de monitorizare emisii poluanti apa freatica : 12 foraje de observatie (Cap.13,punctul 13.2.2.3)

Puncte de monitorizare nivel zgomot: limita incintei

Puncte monitorizare emisii poluanti in sol:aceleasi ca in Bilantul de mediu de nivel II

13.2.2.2.Emisiile de poluanti in apa

Apele uzate menajere colectate in bazinele sunt vidanjate si transportate la statia de epurare SC Compania de Apa SA.

Determinarea volumelor de apa uzata evacuata la statia de epurare SC Compania de Apa SA se realizeaza prin cantarirea fiecarei vidanje.

Tabel B.13.2.2.2 a) Valori de referinţă pentru emisii din apa uzata vidanjata( ape uzate menajere)

| Tipul apei uzate. | Caracteristici de calitate normate | U.M. | Valoarea limita admisibila si temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CMA | Autorizatia de gospodarire a apelor/Acordul de deversare |
| Ape menajere/Ape tehnologice de la rampa de spalare a masinilor | pH | Unitati pH | 6,5- 8,5 | NTPA -002 aprobat prin H.G.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificata si completata prin H.G.352/2005. |
|  | Materii in suspensii | mg/dm³ | 200 |  |
|  | CBO5 | mgO2/dm³ | 150 |  |
|  | CCOCr | mgO2/dm³ | 300 |  |
|  | Azot amoniacal | mg/dm³ | 30 |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm³ | 30 |  |
|  | Fosfor total | mg/dm³ | 5 |  |
|  | Detergenti sintetici | mg/dm³ | 15 |  |
|  | Reziduu filtrat la 105 grade C | mg/dm³ | 2000 |  |

Ceilalti indicatori de calitate ai apei uzate deversate in Statia de Epurare Buzau, nenominalizati in tabelul de mai sus, se vor incadra in valorile limita admisibile prevazute de NTPA 002.

Frecventa de determinare de catre operator a indicatorilor de calitate :la fiecare vidanjare sau conform Acordului de deversare nr. 127/19.08.2015.

Levigatul este colectat in bazinul de levigat cu capacitatea de 500mc.

Monitorizare levigat generat de depozit:

| Parametri urmariti | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| Volumul de levigat generat de depozit | lunar |  |
| Compozitia levigat | trimestrial | standardizata |

Levigatul epurat( permeatul) este colectat in bazinul de permeat cu capacitate de 500 mc.

Permeatul se utilizeaza astfel:

- parte pentru rezerva de incendiu

- parte pentru stripitul spatiilor verzi din incinta depozitului

Valorile limita de incarcare cu poluanti a levigatului epurat( permeat) se vor incadra in prevederile NTPA 001- H.G. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Frecventa de determinare de catre beneficiar a indicatorilor de calitate a levigatului epurat se face inaintea fiecareai utilizare pentru udarea spatiilor verzi, luandu-se masurile necesare pentru incadrarea indicatorilor in prevederile HG. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare( Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 94/2017).

13.2.2.3.Protectia apei subterane
Urmarirea calitatii apei subterane ofera informatii privind contaminarea acesteia datorata depozitarii deseurilor. Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin 12 foraje cu adâncimea de 20 m, 4 în amonte, 4 în aval şi 4 lateral Cap.7, punctul 7.1.2

Indicatorii care se analizeaza in probele prelevate( pH, conductibilitate,CCO-Cr, CBO5, amoniu( NH4+), azotati( NO3-), azotiti( NO2-) substante extractibile , fosfor total( P), fier total ionic( Fe2+, Fe 3 +), reziduu fix se aleg pe baza calitatii apei freatice din zona si a compozitiei prognozate a levigatului (vezi tabelul de mai jos) se aleg pe baza calitatii apei freatice din zona si a compozitiei prognozate a levigatului (vezi tabelul de mai jos).

Tab. 13.2.2.3.

| Nr. crt. | Parametrii urmăriţi | In faza de funcţionare | In faza de urmărire postinchidere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nivelul apei subterane | Pentru forajele de obs. Nr. 1-6 si 10 trimestrial, pentru restul forajelor semestrial | la fiecare sase luni |
| 2 | Compoziţia apei subterane | frecventa in funcţie de viteza de curgere 1) | frecventa in funcţie de viteza de curgere 1) |

1)Cand, prin determinarile efectuate pe probele prelevate, se constata atingerea unui prag de alerta, se repeta prelevarea si se reiau determinarile efectuate. Daca nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de interventie specificat in autorizatie.

Pragurile de alerta se determina tinandu-se cont de formatiunile hidrogeologice specifice zonei in care este amplasat depozitul si de calitatea apei. Nivelul de control al poluarii se bazeaza pe compozitia medie determinata din variatiile locale ale calitatii apei subterane pentru fiecare foraj de control ţinând cont de nivelul de referinţă (buletine de analiză efectuate pentru susţinerea documentaţiei de autorizare). ??????

Rezultatele obtinute se vor compara cu valorile de prag pentru corpul de apa subterana ROIL05 conul aluvial al Buzaului ( conform Ordinului 621/2014 privind aprobarea Valorile prag pentru corpurile de apa subterana din Romania).
Toate punctele de monitorizare a apei subterane trebuie incluse in programul de intretinere a amplasamentului.

13.2.2.4.Emisiile de gaz de depozit

In cazul instalaţiilor IPPC de tipul “depozite de deşeuri” nu sunt prevăzute valori limita de emisie pentru emisiile provenite din activitatea principala, adică pentru emisia de gaz de depozit/biogaz.

Emisiile care vor fi măsurate provin de la gazul produs in procesul de fermentare anaeroba a deşeurilor. Indicatorii urmăriţi si frecvenţa de analiză pentru urmărirea cantităţii şi calităţii gazului de depozit sunt prezentaţi in tabelul de mai jos.

Tab.13.2.2.4.

| Indicatori urmariti | Frecvenţa de analiză |
| --- | --- |
| CH4 (mg/m3) | Anual funcţie de apariţia gazului de depozit |
| CO2 (mg/m3) | Anual funcţie de apariţia gazului de depozit |
| H2S (mg/m3) | Anual funcţie de apariţia gazului de depozit |
| Compuşi organici volatili (mg/m3) | Anual funcţie de apariţia gazului de depozit |

Urmărirea cantităţii si calităţii gazului de depozit se efectuează pe secţiuni reprezentative ale depozitului.
Urmarirea cantitatii si calitatii gazului de depozit se efectueaza prin masuratori la caminele de colectare a gazului de depozit ( biogazul) pe sectiuni reprezentative ale depozitului.

Frecventa prelevării probelor se adaptează morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.)
Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat în faza realizare şi de urmărire postînchidere.

Asa cum rezulta din rezultatele privind dispersia poluantilor din Bilantul de mediu de nivel II , activitatea unitatii nu afecteaza atmosfera in afara amplasamentului si nu este necesara monitorizarea calitatii aerului.

Se va realiza monitorizarea la cosul centralei termice dupa cum urmeaza:

| Punctul de prelevare a probei | Poluanti analizati | VLE | Frecventa de prelevarea probe si analiza poluanti | Metoda de prelevare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coș centrala termica | SOx | 1700 | anual | Ordin 462/1993 sau SRISO10396/2001 | ISO7934/89 sau ISO11632/98 |
|  | NOx | 450 |  |  | ISO11564/98 |
|  | CO | 170 |  |  | Se afla in lucru CEN/TC264WG16 |
|  | Pulberi | 50 |  |  | SREN13284/1,2-02 |

Poluantii specifici activitatii desfasurate de titular , incadrata in Anexa 1 a Regulamentului ( CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, care trebuie raportati  pentru factorul de mediu aer in cazul in care valorile prag sunt depasite sunt urmatorii:

| Nr. Crt. | Parametru analizat | Valoari prag pentru aer cf. Registru poluanti emisii( kg/an) |
| --- | --- | --- |
| 1 | CH4 | 100.000 |
| 2 | CO2 | 100.000.000 |
| 3 | NOx | 100.000 |
| 4 | SOx | 150.000 |
| 5 | Hexaclorbenzen(HCB) | 10 |
| 6 | Tetraclormetan(TCM) | 100 |
| 7 | Tricloretan-1,1,1,(TCE) | 100 |

13.2.2.5 Monitorizarea solului

Pe amplasament nu sunt depasite limitele pentru pragul de alerta la continutul in metale grele pentru zone mai putin sensibile impuse de Ordinul MAPPM 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

Activitatea unitatii nu afecteaza calitatea solului in afara amplasamentului deoarece rezultatele privind dispersia poluantilor in aer ne indica un risc de poluare a solului cu pulberi sub limitele impuse de reglementari.In concluzie nu este necesara monitorizarea calitatii solului in afara amplasamentului pentru a evalua efectele emisiilor de pulberi.

13.2.2.6. Monitorizare zgomot

Activităţile de pe amplasament  vor respecta limitele nivelului de zgomot pentru incinte industriale conform STAS 10009/88:

In timpul zilei - 65 dB(A) curba de zgomot Cz60.

Măsurătorile de zgomot se vor efectua anual de către laboratoare autorizate.

Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a RAM.

#### 13.2.2.7. Generalitati

- Analizele şi determinările necesare pentru automonitorizarea emisiilor vor fi realizate de către  laboratoare acreditate pe baza de contract, pentru gazul de depozit

- Se vor folosi metodele de analiză standardizate prevăzute in Ord. 757/2004 - Normativul Tehnic privind depozitarea deşeurilor. Valorile determinate în urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse în autorizaţia integrata de mediu, în conformitate cu normele legale în vigoare.

- Rezultatele determinarilor vor fi înregistrate pe toată perioada de monitorizare.

- Rezultatele activităţii de automonitorizare se vor raporta semestrial de catre operatorul depozitului de deşeuri către i APM Buzău. Orice efect negativ înregistrat prin programul de automonitorizare va fi raportat către  APM Buzău în maximum 12 ore.

- Anual se vor raporta catre  APM Buzău valorile emisiilor pentru toti poluanti mentionati in tabelul de la punctul 13.2.2.4 .

### 13.2.3. Monitorizarea post – inchidere

Monitorizarea post – inchidere se va realiza conform prevederilor din Ord.MMGA 757/2004 si HG 349/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

Emisia de poluanti in apa si aer va continua si dupa inchiderea finala a depozitului, fapt pentru care monitorizarea acestora va trebui sa continue pe o perioada de minim 10 ani.

Se va pune accentul pe:

- cantitatea si calitatea levigatului evacuat, pana la epuizarea producerii acestuia;

- analiza principalilor indicatori caracteristici ai apelor subterane – se vor preleva probe din forajele de observatie situate in amonte, respectiv in aval de depozit, pe direcţia de curgere a apei subterane

- calitatea aerului si productia de biogaz;

- regimul de tasare si comportarea stratelor din acoperisul depozituului;

- calitatea solului in zona de influenta a depozitlui si evolutia noilor biocenoze dezvoltate pe suprafetele redate circuitului natural.

Numărul de puncte de recoltare, precum şi frecvenţa de analiză, in cazul acestui depozit se vor stabiliîn autorizaţia pentru închidere, în conformitate cu cele mai bune practici pe plan international

3.2.4. Puncte de monitorizare post- inchidere

Tab. A.13.2.4.

| Ce se analizează | Numărul de puncte de recoltare/ supraveghere |
| --- | --- |
| Apa subterană | 12 foraje cu adâncimea de 20 m, 4 în amonte, 4 în aval şi 4 lateral. |
| Gazul de fermentare | 4 coşuri / ha, respectiv 7-11 cosuri/celula, in functie de marimea suprafetei acoperite a celulei |
| Gradul de tasare | 4 borne pe acoperisul si taluzurile depozitului, cate 1 la fiecare 5000 mp |

Principalii indicatori care trebuie urmăriţi în cadrul activităţii de monitorizare postînchidere pentru caracterizarea levigatului, a apelor subterane şi a gazului de depozit sunt:

Tab. B.13.2.4.

| Parametrii urmăriţi | Frecvenţa de analiză |
| --- | --- |
| Volumul levigatului si compoziţia levigatului | o dată la 6 luni |
| Compoziţia apei subterane | o dată la 6 luni |
| Volumul şi compoziţia gazului de depozit (CH4, CO2, H2S, etc.) | o dată la 6 luni |

(*) – Indicatorii de analizat se stabilesc în conformitate cu prevederile autorizaţiei de mediu de închidere a depozitului

Tab. C.13.2.4. Datele meteorologice necesare pentru întocmirea balanţei apei

| Parametrii urmăriţi | Frecvenţa de analiză |
| --- | --- |
| Cantitatea de precipitaţii | zilnic + valori medii lunare |
| Temperatura min. şi max. la ora 1500 | valori medii lunare |
| Direcţia dominantă şi viteza vântului | conform practicilor de urmărire meteorologică |
| Evapotranspiraţia | valori medii lunare |
| Umiditatea atmosferică la ora 1500 | valori medii lunare |

# 14.  ÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA CĂTRE AGENŢIE

## 14.1. Toate documentele, informaţiile şi instrucţiunile care se refera la activităţile depozitului începând cu faza de proiect pana la reconstrucţia ecologica se păstrează într-un registru de funcţionare. Registrul va  consta din:
a) documentele de aprobare
b) planul organizatoric
c) instructiunile de functionare
d) manualul de functionare
e) jurnalul de functionare
f) planul de interventie
g) planul de functionare/de depozitare
h) planul starii de fapt
Registrul de functionare se realizeaza in forma scrisa si in forma electronica si se prezinta, la cerere, autoritatii competente pentru protectia mediului.
Documentele registrului se completeaza in timp. Documentele mentionate mai sus trebuie sa contina urmatoarele date:

## a) documentele de aprobare
La depozit trebuie sa existe un exemplar complet si autentificat al documentelor care au stat la baza obtinerii tuturor autorizatiilor si aprobarilor.

## b) planul organizatoric
Organizarea activitatii in cadrul depozitului de deseuri se va prezentata intr-un plan organizatoric, care va contine numele si responsabilitatile fiecarei persoane. La inlocuirea persoanelor se va actualizeaza planul organizatoric.

## c) instructiunile de functionare
Instructiunile de functionare contin prevederile relevante pentru siguranta si ordine. Ele reglementeaza intregul proces de functionare de la depozit si sunt valabile pentru toti utilizatorii. De aceea ele se vor afisa la loc vizibil, in zona de acces. In instructiunile de functionare se includ si reglementari de manipulare a deseurilor de la transportatorii de cantitati mici. De asemenea, se va prevedea interzicerea fumatului in incinta depozitului.

## d) manualul de functionare
In manualul de functionare se stabilesc toate masurile pentru functionarea in stare normala, pentru intretinere si pentru cazuri anormale de functionare. Masurile necesare in cazurile neobisnuite se coreleaza cu planul de interventie.
Sarcinile si domeniile de responsabilitate ale personalului conform pct. b), instructiunile de lucru, masurile de control si intretinere, obligatiile de informare, documentare si pastrare a documentelor se stabilesc in manualul de functionare.

## e) jurnalul de functionare
Jurnalul de functionare contine toate datele importante pentru functionarea zilnica a depozitului, in special:
- date despre deseurile preluate (determinarea greutatii, stabilirea tipului de deseuri inclusiv codul

## deseurilor, rezultatele controalelor vizuale si ale analizelor efectuate),
- formularul de inregistrare (confirmarea de primire) pentru receptia deseurilor,
- cazurile de neacceptare a deseurilor la depozitare, inclusiv cauzele si masurile intreprinse,
- rezultatele controalelor proprii si a celor efectuate de autoritati,
- evenimente deosebite, in special defectiuni de functionare, inclusiv cauzele si masurile intreprinse,
- programul de functionare al depozitului,
- rezultatele programului de monitorizare.
Jurnalul de functionare se realizeaza in forma electronica si trebuie sa fie asigurat impotriva accesului neautorizat. Jurnalul trebuie sa fie controlat periodic de conducatorul depozitului, pana la sfarsitul perioadei de monitorizare post-inchidere.

## f) planul de intervenţie
Pentru fiecare depozit se întocmeşte un plan de intervenţie care descrie toate masurile in cazuri de incendiu, accidente, poluările accidentale produse pe raza de activitate a depozitului si alte situaţii de necesitate. In planul de intervenţie se menţionează persoanele responsabile si sunt descrise masurile care trebuie luate. In planul de intervenţie se menţionează si datele de contact pentru următoarele instituţii: pompieri, salvare, apărare civila. Planul de intervenţie trebuie sa fie cunoscut de toţi angajaţii si sa fie afişat intr-un loc vizibil. Planul de intervenţie se întocmeşte in acord cu toate autorităţile implicate, iar un exemplar se preda autoritarii competente pentru protecţia mediului.

## g) planul de functionare/de depozitare
Se intocmeste un plan de functionare, care contine toate reglementarile importante despre:
- procedura de acceptare si control al deseurilor,
- modul de depozitare si realizare a corpului depozitului,
- gestionarea levigatului,
- gestionarea gazului de depozit,
- colectarea si gestionarea apei din precipitatii,
- colectarea si gestionarea apelor uzate menajere.
Planul de functionare contine un plan referitor la modul de depozitare, inclusiv impartirea celulelor de depozitare in zone de maximum 2.500 m2. Marimea celulelor de depozitare trebuie sa fie cat se poate de mica, pentru a reduce cantitatea de levigat formata. Daca se depoziteaza tipuri de deseuri diferite (nepericuloase, deseuri cu azbest etc.), atunci aceste informatii trebuie sa fie cuprinse in planul de depozitare.

## h) planul starii de fapt
Dupa incheierea umplerii unei celule de depozit se intocmeste un plan al starii de fapt. Planul se prezinta intr-un raster de 60 m x 60 m si la o scara adecvata (M = 1:500).
Planul starii de fapt se inainteaza autoritatii competente, la cel tarziu 6 luni dupa incheierea umplerii celulei.
Pentru depozitele pe care se depoziteaza un singur tip de deseuri (depozite de deseuri municipale, depozite pentru un anumit tip de deseuri de productie), cerintele de continut pentru jurnalul de functionare si pentru planul de functionare se pot reduce dupa analizare si aprobare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.

14.2. Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR )

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Buzău, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior raportării.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

#### 14.3.Vor fi înregistrate în registre special înfiinţate:

#### orice disfuncţie, avarie sau funcţionare anormală a instalaţiei, echipamentului sau tehnicilor, inclusiv timpul de nefuncţionare şi orice măsuri de remediere pe termen scurt sau lung şi care pot crea un risc de mediu,

#### monitorizarea, prelevările, analizele, calibrările, examinările, măsurătorile, testele şi controale efectuate si orice evaluare realizata pe baza unor asemenea date realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţiei;

#### orice plângere privind efectul instalaţiei sau pretinsul efect asupra mediului.

#### 14.4. Operatorul trebuie să înregistreze şi să investigheze sesizările referitoare la mediu. Registrul trebuie să precizeze data sesizării, timpul sesizării, un rezumat al oricărei investigaţii şi rezultatele unei astfel de investigaţii precum şi orice acţiune întreprinsă.

### 14.5. Vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu în vederea inspecţiei oricând registrele specificate mai sus şi orice alt registru realizat de către operator cu referire la funcţionarea instalaţiei autorizate.

Se va ţine evidenţa situaţiei deşeurilor şi a substanţelor toxice şi periculoase în conformitate cu HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

14.6. O copie a oricăror înregistrări specificate sau alte registre vor fi furnizate autorităţii de mediu la cerere si fără taxă.

## 14.7. APM Buzau va plasa informaţiile furnizate de operator în Registrul Public conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificarile ulterioare,  HG 123/07 02 2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, HG 878/28 07 2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si Ordinului MAPM 1182/2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita APM Buzau ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în legislaţie. Pentru a da posibilitatea agenţiei să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## 14.8. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Buzau  în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

## 14.9. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de APM. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe o perioadă de minim 7 ani şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate  în orice moment.

14.10. Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor trebuie depuse la sediul APM Buzau din  strada Democratiei  nr. 11 Formatul acestor rapoarte trebuie agreat de APM Buzau. Un original şi 3 copii trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

## 14.11. Trebuie stipulate, de asemenea, prevederi privind transferul informaţiilor de mediu în legătură cu prezenta autorizaţie în format electronic către APM Buzău.

## 14.12. Toate rapoartele trebuie certificate ca fiind precise şi reprezentative de către managerul agentului economic titular al autorizaţiei sau de către altă persoană desemnată de managerul instalaţiei.

## 14.13. Toate procedurile scrise de control al funcţionarii, care pot afecta prezenta autorizaţie, trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autoritarilor de specialitate.

14.14. Operatorul depozitului este obligat sa raporteze autoritatii competente pentru protectia mediului dupa cum urmeaza:

a) semestrial, datele inregistrate in urma monitorizarii, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu,

b) in maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.

## 14.15. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate cu acordul scris al APM Buzau după evaluarea rezultatelor test.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator.

## 14.16. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere, la  APM Buzău şi la sediul instalaţiei.  Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între APM Buzau şi titularul autorizaţiei

- Autorizaţia

- Solicitarea

- Raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate

## 14.16. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie depus trimestrial la ARPM Galaţi şi APM Buzău iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a RAM. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apa: potabila, uzata, meteorica, pe categorii.

## Rapoartele trebuie depuse astfel:

| Raportările | Frecventa raportărilor | Data limita a raportării |
| --- | --- | --- |
| Raportul anual asupra calităţii mediului (RAM) | anual | 31ianuarie |
| Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emişi si transferati ( E-PRTR). | anual | 30 aprilie |
| Raport privind monitorizarea emisiilor în aer | semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea |
| Raport privind monitorizarea emisiilor in apa | Trimestrial/semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea |
| Reclamaţii (când ele exista). | ocazional | In termen de o luna de la depunerea reclamaţiei |
| Raportarea incidentelor semnificative | ocazional |  |
| Alte raportări: Raportarea lunara cu privire la cantităţile de deşeuri recepţionate, deşeuri reciclabile recuperate in cadrul activităţii si a cantităţii de deşeuri depozitate Raportarea potrivit HG 856/2002 | lunar anual | Data de 15 a lunii următoare 30 ianuarie |
| Orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare. | la max 12 ore de la constatare |  |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Operatorul are obligaţia:

- să respecte prevederile prezentei autorizaţii şi să anunţe Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzau asupra modificărilor intervenite în activitatea desfăşurată,

- să asigure personal calificat responsabil cu protecţia mediului cât şi perfecţionarea continuă a acestuia,

- să asigure accesul sigur şi permanent al autorităţii competente de protecţie a mediului la punctele de prelevare probe şi monitorizare solicitate de ARPM Galaţi, la zonele de depozitare a deşeurilor şi sursele de zgomot de pe amplasament,

- să solicite reactualizarea autorizaţiei de mediu cu minim 20 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al acesteia,

- să declare, să calculeze şi să verse, în termenul legal, sumele rezultate în urma desfăşurării activităţilor care intră sub incidenţa OUG 196/2005 aprobată prin Legea 1005/2006 cu modificările ulterioare.

- să identifice împreună cu administraţia publică locală modalităţi de îmbunătăţire a gestiunii deşeurilor prin adoptarea unor soluţii de colectare selectivă a deşeurilor

15.1 Protecţia apei de suprafaţa si a celei subterane

- se va respecta tehnologia de depozitare in vederea păstrării integrităţii hidroizolatei din baza si de pe taluzele depozitului si verificarea periodica a acesteia;

- se va asigura întreţinerea si verificarea sistemului de drenaj al levigatului, a pompei de evacuare a levigatului in bazinul de acumulare  precum si a etanşeităţii acestui bazin;

- se va asigura întreţinerea corecta a puţurilor de observaţie (zona de protecţie sanitara) si se va urmări calitatea apei subterane conform prevederilor prezentei autorizaţii;

- se va asigura evacuarea ritmica a apelor uzate din bazinele betonate;

- se va asigura respectarea tehnologiei de vidanjare si deversare a levigatului in influentul staţiei de epurare RAM Buzău (conform autorizaţiei de gospodărirea apelor);

- se va asigura buna funcţionare a  staţiei de epurare a levigatului

## 5.1.1.Instalaţii pentru protecţia calităţii apei subterane şi de suprafaţă

### Toate zonele de depozitare, rezervoarele şi cisternele trebuie impermeabilizate pentru materialele pe care le depozitează. Zonele de amplasare a rezervoarelor şi cisternelor trebuie să fie prevăzute cu cuve de retenţie, la un volum nu mai mic decât:

- 110% din capacitatea celui mai mare rezervor sau a celei mai mari canistre inclusă în cuva de retenţie,

- 25% din volumul total de substanţă care poate fi depozitată, inclusă în cuva de retenţie.

### Toate cuvele de retenţie trebuie testate cel puţin o dată la 3 ani. Un raport al acestor testări trebuie inclus în RAM.

### Integritatea şi rezistenţa la apă a tuturor structurilor de retenţie, precum şi rezistenţa lor la penetrarea de către apă sau alte materiale pe care le depozitează, trebuie testate şi demonstrate de către titularul autorizaţiei într-un mod agreat de APM Buzau şi trebuie raportate acesteia.

### Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor din scurgeri şi levigat.

### Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane. Un program de testare şi verificare trebuie iniţiat pentru a asigura faptul că toate structurile sunt testate cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în RAM.

### Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale săptămânale sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor agreate de ARPM Galaţi. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un dosar care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

### Toate puţurile de alimentare cu apa sau de monitorizare a apelor subterane trebuie etanşate corespunzător, pentru a preveni contaminarea  de la suprafaţă.

### Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru ţinerea sub control şi absorbţia oricărei pierderi prin scurgere.

## 15.2 Protecţia aerului :

15.2.1. Se va asigura verificarea funcţionarii coşurilor de evacuare gaze in vederea evitării riscului de incendii datorita acumulării gazului metan in spatii închise;

15.2.2. Se va asigura acoperirea zilnica cu materiale minerale care să împiedice antrenarea materialelor uşoare la viteze mari ale vântului in special in sezonul cald;

15.2.3. Deşeurile cu risc de dezvoltare excesiva a prafului vor fi umezite după descărcarea din autoutilitare;

15.2.4. Utilajele de împrăştiere si compactare vor fi verificate tehnic periodic pentru a respecta normele de emisii conform Conformare cu prevederile HG 1209/2004.

15.2.5. O data cu dezvoltarea depozitului, se vor realiza puţurile de captare a gazului de depozit care vor fi menţinute în stare de funcţionare conform proiectului de execuţie, funcţie de stadiul depunerilor, pentru evitarea formarii efectului de sera care se datorează evacuării CH4 si CO2, se va urmării arderea completa a gazelor la facla.

## 15.3 Protecţia solului si subsolului:

## 15.3.1. Se va asigura păstrarea integrităţii impermeabilizării cuvei depozitului prin respectarea prevederile Ordinului MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat prin Ordinul MMGA 1230/2005 pct. 3.7.2

15.3.2. Pământul excavat pentru amenajarea viitoarelor celule, va fi folosit ca pământ tehnologic si de acoperire a celulelor care se închid;

15.3.3. Se va sigura îngrijirea si plantarea in continuare a perdelei vegetale pe conturul depozitului;

15.3.4. Se va urmări ca sa se respecte întocmai traseul autogunoierelor, astfel încât sa se evite descărcările necontrolate pe terenurile agricole din zona sau pe altele de pe traseu;

15.3.5. În etapa de închidere a celulelor, se va realiza reintegrarea terenului in mediu prin plantare, pe suprafaţa superioara acoperita cu pământ, de specii vegetale adaptate zonei climatice;

15.3.6. Se va realiza controlul periodic al stabilităţii digului de contur şi a stării canalului colector a apelor pluviale şi se vor lua măsuri de combatere a cârtiţelor şi a altor dăunători care pot afecta stabilitatea digului prin galeriile săpate. Se va controla dezvoltarea plantelor (vegetaţiei arboricole) mai ales in zonele unde stratul de deşeuri depozitate este mai mic, deoarece in aceste zone exista posibilitatea ca arborii sa facă rădăcini adânci care sa afecteze hidroizolaţia.

15.3.7. Se va menţine înierbarea taluzelor

15.4 Protecţia cadrului natural si vegetaţiei:

15.4.1. Se va sigura evitarea afectării biotopurilor învecinate prin plantarea şi refacerea perdelei vegetale silvice pe tot perimetrul depozitului prin plantarea în perioadele optime de vegetaţie a unor specii de arbori corespunzători pedo-climatic;

15.4.2. După acoperirea cu pământ a acoperişului si a taluzelor depozitului, la închiderea acestuia, se vor face înierbări si plantari forestiere pentru stabilizarea zonei afectate si reintegrarea ei in mediu;

15.4.3 Se va asigura supraînălţarea gardului de protecţie pe direcţia predominantă a vântului;

15.4.4 Periodic se vor contacta firme specializate pentru operaţiile de deratizare si dezinsecţie;

Respectarea proiectelor si a obligaţiilor care revin operatorului conform prezentei autorizaţii si o monitorizare adecvata a tuturor factorilor de mediu vor conduce la păstrarea actuala a calităţii factorilor de mediu astfel încât depozitul sa nu afecteze zonele adiacente si nici localităţile învecinate respectiv comunele Gălbinaşi şi Vadu Paşii.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

16.1. În conformitate cu art.10 din OUG  195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea 265/ din 29 06 2006 în caz de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, este obligatorie solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţilor desfăşurate pe amplasament.

La încetarea operării pe depozit se va solicita la APM Buzău Avizul de mediu pentru închiderea depozitului care se va emite în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

16.2. Inchiderea depozitelor se realizeaza conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor si ale Ordin MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat prin Ordinul MMGA 1230/2005

## 16.3. Proceduri de inchidere a depozitelor de deseuri si urmarirea postinchidere a acestora

16.3.1. Depozitul sau o sectiune a depozitului se inchide in urmatoarele situatii:
a) cand sunt indeplinite conditiile cuprinse in autorizatia integrata de mediu referitoare la perioada de functionare;
b) la cererea operatorului depozitului si dupa analiza si aprobarea acesteia de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului;
c) prin decizie motivata a autoritatii competente pentru protectia mediului.

16.3.2. Închiderea depozitului se realizează după ce  autoritatea competenta pentru protectia mediului comunica operatorului depozitului decizia de inchidere luată în urma inspecţiei finale a amplasamentului şi a evaluării tuturor rapoartelor înaintate de operator conform HG 349/2005, art. 20.

16.4. Operatorul depozitului are obligaţia să îşi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitului, denumit Fond pentru inchiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere.

Operatorul depozitului are constituită garanţia financiară, conform legislatiei in vigoare, pentru  asigurarea îndeplinirii obligaţiilor privind siguranta depozitului, pentru respectarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din autorizaţie. Această garanţie va fi menţinută pe toată perioada de operare, închidere şi urmărire postînchidere a depozitului.

16.4.1. Fondul prevazut la 16.4. se pastreaza într-un cont purtator de dobandă deschis la o banca comerciala. Dobanda obtinuta constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.
16.4.2. Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului şi se realizează prin eşalonarea anuală a acestei sume, astfel:
a) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrarii în functiune a depozitului unde se realizează depozitarea deşeurilor pentru terţa persoană;
b) cota-parte anuală din suma stabilită prin proiectul depozitului la depozitele unde operatorii realizeaza eliminarea propriilor deseuri.
16.4.3. Cota-parte din tarifele de depozitare care alimenteaza fondul stabilită prin proiect se recalculeaza la cel mult 3 ani în vederea asigurării sumei stabilite conform 16.4.2.
16.4.4. Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasarilor contravalorii operatiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toată perioada exploatării depozitului; aceste sume sunt previzionate.
16.4.5. Consumul fondului se face pe baza situatiilor de lucrari care se intocmesc o data cu realizarea lucrarilor, la inchiderea depozitului sau a unei parti a depozitului. Operatorul utilizeaza fondurile previzionate constituite în acest scop pe baza situatiilor de lucrari justificative.
16.4.6. Fondul nu se include la masa credala în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit.
16.4.7. Controlul alimentării şi utilizării fondului se realizează de către autorităţile competente ale administraţiei publice locale pentru finanţe publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
16.4.8. Autoritatile administratiei publice locale asigura transparenta informatiei privind costul depozitarii deşeurilor şi al implicaţiilor realizării depozitului de deşeuri.

## 16.5.  Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului Autorizaţiei.

16.6. Cerinţe pentru închiderea depozitelor (celulelor) pentru deşeuri nepericuloase/municipale

(clasa b)
Se vor respecta prevederile Ordinului MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat prin Ordinul MMGA 1230/2005 pct. 3.7.2 atât pentru închiderea celulei 1, cat si pentru celulele care se vor realiza

Imediat după umplerea completa şi nivelarea unei celule de depozit, se aplică un sistem de impermeabilizare conform alternativelor prezentate în Ordinul MMGA 757/2005.

16.6.1. Sistemul de impermeabilizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- sa fie rezistent pe termen lung si etans fata de gazul de depozit,

- sa retina si sa asigure scurgerea apei din precipitatii,

- sa formeze o baza stabila si rezistenta pentru vegetatie,

- sa prezinte siguranta impotriva deteriorarilor provocate de eroziuni,

- sa fie rezistent la variatii mari de temperatura (inghet, temperaturi ridicate),

- sa impiedice inmultirea animalelor (soareci, cartite),

- sa fie circulabil,

- sa fie usor de intretinut.

Asezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafata se realizeaza numai atunci cand tasarile corpului depozitului sunt intr-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem. In perioada principala de tasare se poate realiza o acoperire temporara conform cu 4.2.2.2. Capul putului de gaz trebuie insa demontat conform Ordinul MMGA 757/2005 modificat prin Ordinul MMGA 1230/2005 figurii 3.5.2.b. Conductele de gaz trebuie sa fie confectionate dintr-un material rezistent la inghet si sa fie pozitionate sub un strat de pamant cu grosime cel putin egala cu adancimea maxima de inghet, dar nu mai mica de 80 cm.
La proiectarea si realizarea sistemului trebuie sa se respecte cerintele minime prevazute in Ordinul MMGA 757/2005 modificat prin Ordinul MMGA 1230/2005.
 
16.6.2. Stratul de sustinere
Pe suprafata nivelata a deseurilor se aplica un strat de sustinere cu o grosime minima de 50 cm si o grosime maxima de 1,00 m, care se niveleaza. Stratul de sustinere trebuie sa permita patrunderea gazului, iar valoarea coeficientului de permeabilitate trebuie sa fie >= 1 x 10-4 m/s. Stratul trebuie sa asigure preluarea sarcinilor statice si dinamice, care apar odata cu realizarea sistemului de impermeabilizare. Modulul de elasticitate la suprafata trebuie sa fie de minim 40 MN/m2.
Ca material pentru stratul de sustinere se pot utiliza deseurile din constructii si demolari, pamantul excavat, cenusa, deseurile minerale adecvate sau materiale naturale. Continutul de carbonat de calciu nu poate depasi 10% (masa). Stratul de sustinere nu are voie sa contina componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu continut de gudron, fier/otel si metale. Marimea maxima a granulelor materialului nu poate depasi 10 cm. Stratul de sustinere trebuie sa fie omogen si rezistent la eforturi in mod uniform, suprafata trebuie sa fie plana si nivelata. Nu se poate utiliza material coeziv.

16.6.3. Colectarea gazului de depozit
Pe stratul de sustinere se aplica un strat de drenare a gazului cu o grosime >= 0,30 m. Suprafata trebuie sa fie nivelata.
Materialul de drenare trebuie sa aiba un coeficient de permeabilitate de minim 1 x 10-4 m/s. Marimea granulelor nu trebuie sa fie mai mare de 32 mm, domeniul optim al diametrului granulelor este intre 8 si 32 mm. Procentul de granule superioare si inferioare nu poate depasi 5%. Continutul de carbonat de calciu trebuie sa fie mai mic de 10% (masa).
Siguranta la sufoziune fata de stratul de sustinere trebuie sa fie asigurata.
La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie dovedita atat rezistenta acestora fata de apa din condens si gazul de depozit, precum si rezistenta pe termen lung la eforturile pe care le preia stratul de drenaj.

16.6.4. Stratul de impermeabilizare mineral
Stratul de impermeabilizare minerala a suprafetei trebuie sa aiba o grosime minima de 0,50 m si un coeficient de permeabilitate < 5 x 10-9 m/s. Continutul de carbonat de calciu trebuie sa fie mai mic de 10% (masa), continutul de argila cu diametrul granulelor < 0,005 mm sa fie minim 20% (masa). Marimea maxima a granulelor este limitata la 63 mm. Continutul de componente organice din argila este limitat la maxim 5% (masa), iar componentele din lemn (radacini, crengi etc.) nu sunt permise.
Impermeabilizarea cu material argilos se aplica in 2 straturi compactate cu compactorul cu role. Stratul de impermeabilizare trebuie sa aiba toleranta la planeitate de maximum 2 cm/4,0 m. Densitatea Proctor trebuie sa fie >= 92%.
Alternativ se poate utiliza o impermeabilizare echivalenta. Caracteristicile materialului, rezistenta acestora pe termen lung si gradul de echivalenta trebuie dovedite autoritatii competente inainte de aplicare.

16.6.5.  Stratul de drenaj pentru apa din precipitatii
Stratul de drenaj se realizeaza cu o grosime minima de 0,30 m. Coeficientul de permeabilitate trebuie sa fie > 1 x 10-3 m/s, proportia de carbonat de calciu nu poate depasi 10% (masa). Materialul de drenare trebuie sa fie stabil pe taluzuri si sa se aplice uniform pe intreaga suprafata a depozitului.
Marimea granulelor materialului de drenare trebuie sa fie cuprinsa intre 4 mm si 32 mm.
La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie sa se probeze functionalitatea hidraulica si rezistenta pe termen lung a materialului.

16.6.6. Geotextilele ca strat separator
Pe stratul de drenaj pentru apa din precipitatii se aplica un strat separator, pentru a impiedica patrunderea componentelor din stratul de recultivare in stratul de drenaj. Geotextilele utilizate sunt din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi polipropilena (PP) sau polietilena de inalta densitate (PEHD), cu masa pe unitatea de suprafata >= 400 gr/m2.
Geotextilele trebuie sa permita patrunderea apei si sa respecte cerintele de calitate conform prevederilor standardelor in vigoare.
Nu este permisa utilizarea materialelor reciclate.
Se poate renunta la utilizarea stratului de separare, daca este probata siguranta la sufoziune.

16.6.7. Stratul de recultivare
Stratul de recultivare se realizeaza cu o grosime totala >= 1,00 m. La realizarea stratului de recultivare, utilajele pot circula numai pe caile de circulatie amenajate in acest scop. Stratul de recultivare nu se compacteaza.
Stratul de recultivare consta dintr-un strat de retinere a apei (d >= 85 cm), din stratul de sol vegetal (d >= 15 cm), precum si din vegetatie (gazon).
Plantarea tufisurilor este permisa numai dupa 2 ani de la plantarea gazonului. Pot fi plantate numai specii de tufisuri cu radacini scurte.
Materialul pentru stratul de retinere a apei consta din nisip usor coeziv si din pietris.

16.6.8. Protectia cadrului natural si vegetal.

- se va evita afectarea biotopurilor invecinate prin realizarea unei perdele verzi pe laturile

- depozitului, amenajata pe randuri succesive de arbusti si arbori cu inaltimi si coronamente

- diferite; anual se va urmari dezvoltarea perdelei vegetale.

- in urma lucrarilor de inchidere si reamenajare se va reface vegetatia si se vor amenaja zone verzi in spatiile care delimiteaza diferite activitati din incinta;

- se va inierba si planta cu arbusti taluzurile digului exterior;

- se vor recultiva cu plante ierboase,   terenurile eliberate de sarcini tehnologice;

- se vor contacta firme specializate pentru operatiile de dezinsectie si deratizare;

- se va preveni inmultirea vectorilor de agenti patogeni sau a pasarilor, prin acoperirea  celulelor de lucru cu material inert si folosirea numai in cazuri extreme a insecticidelor si raticidelor.

16.7. Operatorul depozitului este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere al depozitului.

16.7.1. Perioada de urmarire postinchidere se stabileşte de autoritatea competenta pentru protectia mediului şi este de minimum 30 de ani si putând fi prelungita daca prin programul de monitorizare postinchidere se constata ca depozitul nu este inca stabil si prezinta un risc potential pentru factorii de mediu.

16.7.2. Monitorizarea postinchidere va fi efectuata conform procedurilor prevazute in anexa 4 din HG 349/2005, Cap.13 Monitorizare iar rezultatele determinarilor efectuate vor fi pastrate de operator intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.

16.7.3. Operatorul depozitului este obligat să anunţe în mod operativ autorităţii competenţe pentru protecţia mediului producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control, şi să respecte decizia autoritatii teritoriale pentru proteţia mediului privind măsurile de remediere impuse în perioada postînchidere.

# Glosar de termeni

| acoperire provizorie | Strat de acoperire care se aplica peste deşeurile depozitate in primii ani după sistarea activităţii, atunci când au loc cele mai importante tasări |
| --- | --- |
| ARPM Galaţi | Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi |
| anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| APM | Agenţia pentru Protecţia Mediului |
| autoritatea locală | Municipalitatea Constanţa |
| autoritate competenta | Autoritatea teritoriala (regionala sau locala) căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi ce decurg din prezenta hotărâre |
| BAT | Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| colectare | Strângerea, sortarea şi/sau regruparea (depozitarea temporară) a deşeurilor, în vederea transportului lor |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| DEDMI | Depozitul ecologic de deşeuri menajere şi industriale |
| depozit | Un amplasament pentru eliminarea finala a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran |
| deşeu | Definit in anexa I A la O.U.G. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 426/2001 |
| deşeuri biodegradabile | Deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de gradina, hârtia şi cartonul |
| deşeuri municipale | Deşeuri menajere şi alte deşeuri, care, prin natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere |
| eliminare | Orice operaţiune prevăzută în anexa nr. II A Legea 426/2001 |
| eluat | Soluţia obţinuta printr-un test de levigare a deşeurilor efectuat in laborator |
| gaz de depozit | Amestecul de compuşi în stare gazoasă generat de deşeurile depozitate |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin OM 36/2004 |
| IPPC | Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării |
| levigat | orice lichid care a percolat deşeurile depozitate şi este eliminat sau menţinut în depozit |
| lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| operatorul depozitului | orice persoana juridica, investita cu atribuţii şi responsabilităţi pentru administrarea unui depozit conform legislaţiei naţionale; aceasta persoana juridică poate fi alta la faza de pregătire faţă de cea de la urmărirea postînchidere |
| operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea 426/2001 |
| operaţiunea de recuperare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de recuperare inclusă în legea 426/2001 |
| prag de alerta | nivelul peste care există un risc pentru sănătatea oamenilor în urma unei expuneri de scurtă durată şi faţă de care trebuie să se ia măsuri imediate conform legislaţiei în vigoare |
| program de modernizare | Programul activităţilor identificate de către titularul activităţii în cadrul Sistemului propriu de Management de Mediu |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| rambleu | Lucrare de terasament executată în scopul ridicării unui teren la nivelul necesar construcţiei unei căi ferate, unei şosele, unui dig etc |
| REP | Registrul Emisiilor de Poluanţi |
| săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| sistem de colectare a gazului | totalitatea instalaţiilor şi echipamentelor prin care circulă gazul de depozit, din corpul depozitului până la exhaustor |
| semestrial | Toată perioada sau o părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| SMA | Sistem de Management al Autorizaţiei |
| solicitant | Orice persoană care solicită un acord sau o autorizaţie de mediu pentru depozitarea deşeurilor, conform prezentei hotărâri |
| titularul autorizaţiei | SC RER SERVICII ECOLOGICE SRL Buzău |
| tratarea levigatului | Procesul sau succesiunea de procese fizico-chimice şi biologice prin care valorile indicatorilor caracteristici levigatului sunt aduse în limite care să permită evacuarea acestuia în canalizare sau receptori naturali |
| trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie |
| zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi |

# Footnotes

Punct emisie: coşul de dispersie al gazelor de ardere

Punct prelevat probe pentru ape uzate menajere

Punct prelevat probe pentru ape uazte tehnologice preepurate

# Text boxes

Inapoiere deseuri catre client

Acoperire zilnica cu material inert

NU

DA

NU

DA

NU

DA

Izolarea deseuri, reincarcarea lor si refuz depozitare

or

i

o

icitare

e

larificari suplimentare

Modelare si compactare cu utilajele depozitului

Necesita verificari suplimentare

Verificare vizuala

Transport si descarcare in celula de depozitare

Cantarire

Se inregistreaza neconformarea

Se ia legatura cu producatorul si/sau autoritatile competente

Se informeaza administratorul depozitului

Retinerea documentelor si directionarea masinii catre zona de parcare

Documente corespunzatoare

Verificarea documentelor de provenienta

Deseuri nepericuloase  sosite la Depozit

Se decide actiunea corespunzatoare