AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei:  8 din 10.08.2018

Termenul de valabilitate al autorizaţiei:  de la data emiterii și îsi păstrază valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală (conform art.I, alin. 2 din OUG nr. 75/19.07.2019).

Titularul autorizaţiei:  SC GLOBAL PRO SUIN SRL, cu sediul în sat Podgoria, comuna Podgoria, DN2, E85, km 148,5, nr. 378, jud. Buzău.

Locaţia activităţii: sat Stâlpu, comuna Stâlpu, T5, P 40/1, NC 21262,judetul Buzau.

Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: Pct.  6.6., lit. b) creșterea intensivă a porcilor, cu capacităţi de peste 2000 de locuri pentru porci de producţie ;

lit. c) 750 locuri pentru scroafe;

COD CAEN rev. 2:   0146  -  creşterea porcinelor

Activitate PRTR conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați

Codul NFR – 3.B3 ?????????

Codul Nose - P: 110.04 Fermentaţie enterică

110.05 Managementul dejecţiilor animaliere

Codul SNAP 2:  1004 Fermentaţie enterică

1005 Managementul dejecţiilor animaliere

Director Executiv,

Doru Florin PANĂ

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii 			                            Întocmit,

biolog Mirela MARIN                                                                      ing. Elena BADII

CUPRINS

|  |  | Date de identificare a titularului activităţii ................................................... | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temeiul legal .................................................................................................... | 6 |
|  |  | Categoria de activitate .................................................................................... | 7 |
|  |  | Documentaţia solicitării .................................................................................. | 8 |
|  |  | Managementul activităţii ............................................................................... | 10 |
|  |  | Materii prime şi auxiliare ............................................................................... | 12 |
|  | 6.1 | Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate ..................... | 12 |
|  | 6.2 | Substanţe chimice utilizate pe amplasament :............................................... | 13 |
|  |  | Apă, energie, combustibili .............................................................................. | 13 |
|  | 7.1 | Apă ................................................................................................................... | 13 |
|  | 7.1.1 | Alimentarea cu apă ........................................................................................ | 13 |
|  | 7.1.2 | Evacuarea apelor uzate ................................................................................... | 14 |
|  | 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei ......................................................................... | 15 |
|  | 7.3 | Gaze naturale/Combustibili .......................................................................... | 16 |
|  |  | Descrierea activităţii şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament . | 16 |
| . |  | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu... | 24 |
|  | 9.1 | Aer .................................................................................................................... | 24 |
|  | 9.2 | Apa .................................................................................................................... | 24 |
|  | 9.3 9.4 | Sol ...................................................................................................................... Alte dotări ......................................................................................................... | 24 |
|  |  | Concentraţii de poluanţi admişi la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot .......................................................................................................... | 25 |
|  | 10.1 10.1.1 10.1.2 | Aer ..................................................................................................................... Emisii ................................................................................................................ Imisii ................................................................................................................. | 25 |
|  | 10.2 | Apă (inclusiv în apă subterană) ..................................................................... | 26 |
|  | 10.3 | Sol ..................................................................................................................... | 27 |
|  | 10.4 | Zgomot .............................................................................................................. | 29 |
|  |  | Gestiunea deşeurilor ........................................................................................ | 29 |
|  | 11.1 11.1.1 11.1.2 11.2 11.3 11.4 | Deşeuri generate, colectate, stocate temporar .............................................. Deșeuri nepericuloase ...................................................................................... Deșeuri periculoase ......................................................................................... Deșeuri refolosite ............................................................................................. Deșeuri comercializate .................................................................................... Depozitarea defivnitivă a deseurilor | 30 |
|  |  | Gestiunea subproduselor ................................................................................ | 31 |
|  |  | Subproduse generate, colectate, stocate temporar ..................................... | 30 |
|  |  | Intervenția rapidă/Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă, siguranța instalației ........................................................................................ | 32 |
| 3 |  | Monitorizarea activităţii ................................................................................. | 33 |
|  | 13.1.1 13.1.2 | Aer- emisii ........................................................................................................ Aer imisii ........................................................................................................ | 34 |
|  | 13.2 | Apă (inclusiv apă subterană) ......................................................................... | 35 |
|  | 13.3 | Sol ..................................................................................................................... | 35 |
|  | 13.4 13.4.1 13.4.2 | Deşeuri ............................................................................................................. Deșeuri tehnologice ......................................................................................... Ambalaje .......................................................................................................... | 36 |
|  | 13.5 | Zgomot ............................................................................................................ | 37 |
|  | 13.6 | Mirosuri ........................................................................................................... | 37 |
|  | 13.7. | Subproduse ...................................................................................................... |  |
|  | 13.8 | Registrul EPRTR ............................................................................................ | 37 |
|  |  | Raportări la unitatea teritorială pentru protecția mediului și periodicitatea acestora ............................................................................................................ | 38 |
|  |  | Obligaţiile titularului activităţii ..................................................................... | 41 |
|  |  | Managementul închiderii instalaţiei,managementul reziduurilor .............. | 43 |
|  | 16.1 | Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului ........................................ | 43 |
|  | 16.2 | Planul de închidere al instalaţiei .................................................................... | 43 |
|  |  | Glosar de termeni ........................................................................................... | 44 |
| Anexa I | Plan de încadrare în zonă ............................................................................... | 45 |
| Anexa II | Planul de situatie ............................................................................................. | 46 |
| Anexa III | Modelul raportului anual de mediu (RAM).................................................. | 47 |

A.P.M. Buzău , în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteea,

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, actualizat,

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

ca urmare a cererii adresate de SC GLOBAL PRO SUIN SRL de obținere a Autorizaţiei Integrate de Mediu  , înregistrată la A.P.M. Buzau  cu nr. 12472 / 06.12.2016,

autorizează  SC GLOBAL PRO SUIN SRL punct de lucru – Ferma de purcei, sat Stâlpu, comuna Stâlpu, T5, P 40/1, NC 21262, judetul Buzau, pentru activitățile :

-  de creșterea intensivă a purceilor, cu capacitate de peste 2000 de locuri pentru  purcei între 7-25 kg.

- de creşterea si reproductia porcilor, cu capacitate de peste 750 de locuri pentru scroafe.

# Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile / propunerile primite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor Colectivului de Analiză Tehnică - A.P.M.  Buzau, din data de 05.06.2018  a luat decizia de emitere a  autorizaţiei integrate de mediu.

Introducere

Această autorizaţie conţine  59 pagini şi este valabilă de la data emiterii  10.08.2018 și îsi păstrază valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală (conform art.I, alin. 2 din OUG nr. 75/19.07.2019).

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- În caz de încetare a activităţii vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială;

- Energia este utilizată eficient;

- Sunt respectate principiile B.A.T. privind creşterea intensivă a porcilor, ediţia februarie 2017.

Nerespectarea prevederilor prezentei Autorizatii  integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului anexat cu limitele trasate conform Anexei 2.

## Prezenta autorizaţie include acte de reglementare emise de celelalte autorităţi ale administraţiei publice.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se va face conform prevederilor legale, respectiv art.7 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

### Prezenta autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală (conform art.I, alin.2 din O.U.G. nr.75/19.07.2018);

DATE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI  ACTIVITĂŢII

SC GLOBAL PRO SUIN SRL

Sediul administrativ: Sat Podgoria, comuna Podgoria, DN2, E85, km 148,5, nr. 378, jud. Buzău

Punct de lucru:  sat Stâlpu, comuna Stâlpu, T5, P 40/1, NC 21262, judetul Buzau

Email: office@globalgrup.ro

Cod CAEN: 0146 – Creşterea porcinelor

Cod unic de înregistrare: 30959494

Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J10/988/2012

TEMEIUL  LEGAL

##### Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor;

- Legea nr. 278/2014 privind emisiile industriale;

- Ordinul M.A.P.A.M. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat prin Ordinul M.M.G.A. nr.1158/2005 şi Ordinul MAPAM nr. 3970/2012;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind  evaluarea poluării mediului;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu O.U.G. nr. 15/2009;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate;

- Ordonanţa Guvernului nr. 9 /2011 aprobata prin Legea nr. 252 / 2011  privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului  ( CE ) nr. 1005 / 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediu ambiant;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 458/02.07.2002 privind calitatea apei potabile, republicată în 2011;

- H.G. nr. 188/2002  privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 53/2009 completata cu H.G. nr. 449/2013 privind Planul de protectie a apelor subterane;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.P.D.R. nr. 344/708/2004 pentru aprobarea normelor tehnice  privind  protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările ulterioare;

- Ordonanta nr 24/2016  privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, modificata si completata de Legea nr. 55 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi  proveniţi din surse agricole, modificată şi completată de H.G. nr. 1360/2005

- Ordinul M.M.G.A. nr. 242/2005 comun cu Ordinul MAPDR nr. 197/2005 privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu completările și modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Ordinului MMGA nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață;

- Ordinul M.M.P. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi  deşeuri de ambalaje;

- Legea nr.  249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de  ambalaje;

- Ordonanta nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 930/2005  pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitara şi hidrogeologică;

- H.G. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 din 15 .02.2017 a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- STAS 9450/1988 - apa pentru irigarea culturilor agricole.

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de  depozit de deşeuri;

- Ordinul Autoritatii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor;

- HG nr. 1175/2007 penfu aprobaREA NoRmeLor de efectuare activității de transport rutier de mărfuri periculoase in Romania

- Ordinul M.M.P. nr. 3299 / 2012  pentru aprobarea metodologiei  de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti în atmosferă;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Ordinul M.A.P.M nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului;

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

- Regulamentul CE 1069/2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1774/2002 ( Jurnalul Oficial al UE 300/14.11.2009 );

- Regulamentului CE nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 1069/2009 (Jurnalul Oficial al UE 54/26.02.2011);

- Alte acte normative şi documente de referinţă de care s-a ţinut seama la eliberarea autorizaţiei integrate de mediu:

- Documentul de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile pentru creşterea intensivă a păsărilor şi porcilor (BREF/BAT- februarie 2017);

- Codul bunelor practici agricole pentru  protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole aprobat prin Ordinul M.M.G.A. / M.A.P.D.R. nr. 1182/1270/2005;

- Codul bunelor practici în fermă aprobat prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1234/2006.

# Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea autorizată desfăşurată pe un amplasament cu suprafaţa de 69026 mp: creșterea intensivă a purceilor între 7-25 kg.

Capacitatea fermei este de 2000 locuri pentru scroafe, 22 locuri pentru vieri, 4200 locuri pentru purcei < 30 kg si 13 200 locuri pentru ingrasarea porcilor., la un regim de funcţionare de 24 h/zi, 365 zile/an.

Activitatea încadrată la pct. 6.6. b  și c , conform Anexei nr. 1 din Legea nr.  278/2013

Cod CAEN rev. 2:  0146 - Creşterea porcinelor

COD NOSE-P:  110.04 , 110.05 Conform Ord. M.A.P.M. nr. 1144/2002

COD SNAP 2: 1004 , 1005 Conform Ord. M.A.P.M. nr. 1144/2002

Alte activități    ,  desfăşurate pe amplasament:

COD-uri CAEN rev. 2 activităţi care necesită autorizație de mediu:

-    0162 – Activități auxiliare pentru crșterea animalelor;

- 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate (doar pentru  activitatea proprie);

- 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase (doar pentru activitatea proprie);

- 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase (doar pentru activitatea proprie);

COD-uri CAEN rev. 2 activităţi care necesită autorizație de mediu dar care nu se desfășoara pe amplasament:

- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

- 4677- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

Activităţi care  nu necesită autorizație de mediu,  desfăşurate pe amplasament:

COD-uri CAEN rev. 2 care  n u necesită autorizație de mediu:

- 4611  -  Intermedieri  în comerțul cu materii prime  agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;

- 4623 – Comert cu ridicata al animalelor vii;

- 4632 – Comert cu ridicata al cărnii și produselor de carne;

- 4722 - Comert cu amănuntul al cărnii și produselor de carne, în magazine specializate;

DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu  cuprinde:

- Cerere pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu, întocmită de SC GLOBAL PRO SUIN SRL, înregistrată la A.P.M. Buzau cu nr. 12472 din data 06.12.2016;

- Raport de amplasament, înregistrat la APM Buzău cu nr. 12472 din data 06.12.2016 elaborat de  dr. ing. APOSTU Fănel  și de dr biolog ZAHARIA Lăcrămioara elaboratori de studii pentru protecţia mediului atestat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, înregistrat în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, poziţia163;

- Formularul de solicitare a AIM înregistrat la APM Buzău cu nr. 12472 din data 06.12.2016 elaborat de  dr. ing. APOSTU Fănel  și de dr biolog ZAHARIA Lăcrămioara;

- Raport de amplasament, înregistrat la APM Buzău cu nr.  632/18.12.2017 şi 3064/01.03.2018 elaborat de ing. Alexandru Daniel Popescu, elaborator de studii pentru protecţia mediului atestat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, înregistrat în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, poziţia 306;

- Formularul de solicitare a AIM înregistrat la APM Buzău cu nr. 632/18.12.2017 şi 3064/01.03.2018  întocmit de ing. Alexandru Daniel Popescu;

- Anunţ public privind depunerea solicitării de obținere a autorizaţiei integrate de mediu, apărut  în ziarul „Șansa Buzoiana”   în perioadea 20.01- 06.02.2017;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3403864 având CUI: 30959494, J10/988/28.11.2012–emis de ORC Buzău;

- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău  în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 14734 din 16.06.2017 pentru activităţile încadrate în clasa CAEN: 0146, 0162 1091, 3700, 3811, 3821, 4611, 4623, 4632, 4677, 4722;

- Acord de mediere încheiat  între Dascălu  Carmen Mironel și Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Stâlpu, cu încheierea de autentificare nr. 1734/06.04.2017;

- Plan de situaţie;

- Plan de încadrare în zonă-localizare geografică;

- Acordul de mediu nr. 7  din data 19.12.2014 titular Dascălu Carmen Mironel emis de APM Buzău;

- Proces verbal nr. 119/06.12.2016 întocmit de APM Buzău de verificare a respectării condiţiilor din Acordul de mediu nr. 7 din data 19.12.2014  pentru proiectul: „Construire grajduri, anexe utilități și împrejmuire- extravilan comuna Stâlpu” amplasat în comuna Stâlpu, sat Stâlpu , NC 21262, P 4011, jud Buzău;

- Proces verbal nr. 1/17.02.2015 de recepția la terminarea lucrărilor întocmit comisia de recepție a lucrărilor a comunei Stâlpu;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenții economici nr. 4062/20.06.2017 încheiat cu SC RER ECOLOGIC SERVICE SA;

- Contract de prestări servicii sanitar veterinare nr. 164/01.05.2016 încheiat cu SC SEPTEL SANVET SRL;

- Contract de perstări servicii nr. 28/01.09.2016 încheiat cu SC DAN 24 COM SRL privind serviciul de vidanjare + actul adițional;

- Raport de încercări/analize nr. 60323AEE/ 06.07.2017- aer -pulberi totale  hală maternitate,  emis de SC BIOSOL PSI SRL- Laborator de mediu Biosol;

- Raport de încercări/analize nr. 60322AEE/ 06.07.2017- aer - pulberi totale hală gestație,  emis de SC BIOSOL PSI SRL- Laborator de mediu Biosol;

- Raport de încercări/analize nr. 60321AEE/ 06.07.2017- aer- pulberi totale  hală H1, emis de SC BIOSOL PSI SRL- Laborator de mediu Biosol;

- Raport de încercări/analize nr. 60320AEE/ 06.07.2017- aer - pulberi totale hală H2, emis de SC BIOSOL PSI SRL- Laborator de mediu Biosol;

- Raport de încercări/analize nr. 60319AEE/ 06.07.2017- aer - pulberi totale hală H3, emis de SC BIOSOL PSI SRL- Laborator de mediu Biosol;

- Contractul de închiriere nr. 1/28.12.2015 încheiat între Dascălu Carmen Mironel și SC GLOBAL PRO SUIN SRL  privind închirierea construcției C1, C2, și C3 cu dotările și accesoriile aferente, teren, clădiriși hală de îngrășare suine pentru desfășurarea activitășii din sat Stâlpu, comuna Stâlpu, T5, P40/1

- Contract de dare în plată încheiat între Dascălu Carmen Mironel și SC AGRICOLA DAS AGRO SRL cu incheierea de autentificare nr. 3686/07.07.2016 a construcțiilor: adăpost de îngrășare suine C1, magazie C2, birou medic veterinar+ filtru sanitar C3, siloz furaj C4,  siloz furaj C5, bazin apă C6  ;

- Contract de dare în plată încheiat între Dascălu Carmen Mironel și SC POLIVALENT AGROFERM COM SRL cu incheierea de autentificare nr. 3786/12.07.2016 a construcțiilor:  adăpost de îngrășare suine C1, magazie C2, birou medic veterinar+ filtru sanita rC3, siloz furaj C4,  siloz furaj C5;

- Contract de perstări servicii nr. 62/07.10.2015 încheiat cu SC LUKY COMPROD SRL   în vederea preluării și neutralizării(incinerarea) deșeurilor de origine animală;

- Contract de perstări servicii nr. 177/14.11.2017 încheiat cu SC  ENAL PETRICRIS SRL   în vederea preluării și neutralizării(incinerarea) deșeurilor de origine animală;

- Contract nr. 422/12.02.2018 de prestări servicii de salubrizare pentru utilizatorii casnici încheiat  cu SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ STÎLPU SRL;

- Contract prestări servicii nr. 611/01.09.2017 încheiat cu PFA DEDIU V. OVIDIU EUGEN privind executarea lucrărilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare;

- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. BZ180/2017 emis de ANAR ABA Buzău- Ialomița;

- Act adițional nr. 3/16.10.2017 la contractul de furnizare a energiei electrice la clienți eligibili noncasnici nr. 20363406/29.05.2016 încheiat cu Societatea ”Electrica Furnizare” SA ;

- Anunţ public privind dezbaterea publică a solicitării de obținere a AIM publicat în 16-19.03 2018 în ziarul Șansa Buzoiană şi afişat la sediul Primariei Comunei Stâlpu  în data de 15.03.2018;

- Proces verbal încheiat cu ocazia dezbaterii publice a solicitării nr. 3/29.03.2018;

- Anunt public privind decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu  publicat în  data 12.06.2018 în ziarul Şansa Buzăului;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Plan de întreținere și verificare a instalațiilor și echipamentelor;

- Autorizatie sanitar-veterinară nr. 261/14.08.2015 emisă de DSVSA Buzău;

- Autorizație zootehnică de funcționare nr. 57/30.12.2018  emisă de MADR –Agenția Națională pentru zootehnie;

- Autorizație colectivă pentru însămâțări artificiale

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 33/15.03.2017 emisă de A.N.A.R – Administraţia Bazinală de Apă Buzău Ialomiţa;

- Studiu agrochimic al solului la SC GLOBAL PROD SUIN SRL;

Scopul

- Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

- În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

(1) Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

(2) În cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu;

b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu.

(3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Buzău) impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformităţii.

(4) Operatorul are obligaţia să întrerupă operarea instalaţiei, sau a unor părţi relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării, prin aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b) şi alin. (3).

3) Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine  59 pagini şi este valabilă pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală. Operatorul trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor din prezenta autorizaţie.

4) Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006);

5) În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel putin în următoarele situații:

a) poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alți poluanți;

b) din motive de siguranță în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situatia în care un standard de calitate a mediului prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

(8) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

6)     În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează;

7)     Operatorul are obligatia să informeze APM Buzău cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului

8)     	Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Buzău, și fără autorizație de construire/desființare emisă în condițiile legii;

9)    	Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului;

10) 	 Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite;

11)    Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare;

12)   	Operatorul va avea în vedere normele şi standardele de calitate a mediului în special cele care ar putea fi atinse prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Activitatea se va desfășura în următoarele conditii:

# 5.1. Conștientizare și instruire

# 5.1.1. Titularul Autorizației trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obține informații privind performanțele de mediu ale societății.

# 5.1.2. Titularul/operatorul activității are obligația să stabilească și să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecția mediului, pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate. Periodic, instucțiunile de lucru se vor prelucra personalului care deservește instalația.

# 5.1.3. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să aducă la cunostința tuturor angajaților ale căror sarcini sunt legate protecția mediului conținutul și condițiile  prezentei Autorizații.

# 5.1.4.  Personalul trebuie să cunoască și să respecte normele PSI și de protecția muncii învigoare. Se vor prelucra instrucțiunile de lucru atât pentru operare cât și pentru procesele de pornire/oprire și pentru lucrările de reparație/revizie a instalației.

# 5.1.5.  În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile de semnalizare se va scrie și numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

# 5.1.6.   Fiecare instalație va fi prevăzută cu un plan de evacuare și salvare în caz de urgență

# 5.2. Responsabilități

# 5.2.1. Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului,  care va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu.

# În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, SC GLOBAL PRO SUIN  SRL , prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei  mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora.

# 5.2.3. Titularul prezentei Autorizații integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia și întretinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare și a instalațiilor ce servesc direct sau indirect protecției mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanți în aer, apă și sol apărute ca urmare a scurgerilor.

# 5.2.4. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziție în orice moment piesele de schimb pentru părțile de instalație ce servesc direct protecției aerului, apei și solului.

# 5.2.5. Titularul/operatorul activității are obligația de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăților sau mediului în general.

# 5.2.6.  Titularul autorizaţiei va transmite, ca parte a RAM, rapoartele întocmite  conform Registrului European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi (EPRTR) în concordanţă cu precizările cap.13 „Monitorizarea activităţii” şi cap.14 „ Raportări către autorităţile de mediu”.

# În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligația să întocmească și să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) și ale art.16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

# Titularul /operatorul activității trebuie să raporteze autorității sale competente, cantitățile anuale împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer și apă a oricărui poluant specificat în Anexa II din Regulamentul EPRTR pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăsită;

# În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică si/sau metoda de calcul.

# Emisiile specificate în Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidența punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

# Raportul trebuie să cuprindă și informații privind emisiile și transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitățile, prevăzute, accidentale, obișnuite sau excepționale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

# Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR și să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis.

# 5.2.7. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu. şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit b), ,, în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu’’.

# 5.2.8. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, ,, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile şi să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate de A.P.M. Buzău şi GNM – CJ Buzău, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

# 5.2.9.  Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

# 5.2.10.  Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

# 5.2.11.  Operatorul este obligat să ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor principii:

# a) luarea tuturor  măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

# b) aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

# c) prevenirea  generarii unei  poluării semnificativă;

# d) prevenirea  generarii de deşeuri;

# e) în cazul generării deşeurilor , în ordinea priorităţii şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau dacă acest lucru este imposibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului,

# f) utilizarea eficienta a energiei;

# g) luarea  măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

# h) luarea  măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

# 5.2.12. Titularul are obligaţia să țină evidența cantităților de substanţe/amestecuri chimice periculoase gestionate și a deșeurilor de ambalaje rezultate după utilizarea acestora. Se vor respecta obligatoriu condiţiile de utilizare, manipulare, depozitare, eliminare a substanţelor/amestecurilor periculoase utilizate conform indicațiilor înscrise în fişele cu date de securitate.

# Împrăştierea dejecţiilor solide provenite din activitate (creşterea păsărilor ) va fi realizată pe terenurile agricole aflate în proprietate sau în folosinţă societăţilor cu care există contract de fertilizare ca îngrăşământ natural după o perioadă prevăzută de autorităţile competente pentru stabilizare(fermentare) . Împrăştierea dejecţiilor va fi realizată de către deţinătorul terenurilor agricole în perioadele optime de împrăştiere conform prevederilor „Codului bunelor practici agricole” şi studiului privind administrarea dejecţiilor provenite din activitatea de creştere a păsărilor  realizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) Buzău şi respectiv, realizarea planului de fertilizare pentru suprafeţele pe care vor fi împrăştiate dejecţiile.

# 5.3. Acțiuni de control

# 5.3.1. Titularul/operatorul activității are obligația să respecte condițiile impuse prin prezenta autorizație și va iniția investigații și acțiuni de remediere în cazul unor neconformități cu prevederile acesteia.

# 5.3.2. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici o poluare asupra mediului.

# 5.3.3. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

# 5.3.4.  Titularul/operatorul activității trebuie să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

# 5.4.  Raportări

# 5.4.1. Titularul autorizației trebuie să depună la APM Buzău şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzău, în fiecare an, nu mai târziu de 31 martie în fiecare an, un Raport anual de mediu (R.A.M. ) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerințele APM Buzau Acest raport va transmis de titular  în format electronic și trebuie să includă cel putin informațiile menționate în Cap, 14. Raportări către autoritățile de mediu și anexa II a prezentei autorizații

# 5.4.2.  Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze și să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în prezenta autorizație.

# 5.4.3. Registrul va fi pus la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorității de control pentru verificări.

# 5.4.4.  Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puțin 7 ani și vor fi puse la dispoziția persoanelor cu drept de control conform legislației în vigoare.

# 5.4.5. Persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului va transmite la APM Buzǎu raportările solicitate la datele stabilite, conform cerințelor prezentei autorizații.

# 5.5.  Notificarea autorităților

# 5.5.1.  Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzău) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

# În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

# 5.5.2. Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzau) cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte natura şi cantităţile de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu, precum şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului (art. 20, alin. 1, coroborat cu art. 12, alin. 1, litera f din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale).

# 5.5.3. În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.;

# 5.5.4. Operatorul va notifica APM Buzău orice modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor.

# 5.5.5. Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Buzău cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C.

# 5.5.6.   Operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major;

# Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

# 5.5.7.  Operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Buzău raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Buzău, ca parte integrantă a RAM.

# 5.5.8.  În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

# 5.5.9.  Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

# - încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

# - încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate

# - reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

# - orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

# - orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu

# 5.5.10. Conform prevederilor  O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularul de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, titularii activităților au obligația de a notifica autoritatea competentǎ pentru protecția mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

6.1. Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate:

- materii prime - cantităţi anuale:

- Purcei întărcați 30528 capete/an și purcei îngrășați 26640 capete pe an ;

- Scroafe 2000 locuri;

- Vieri 22 locuri;

- Nutreţuri combinate: cca 7409 t/an;

- Medicamente –  cca 100 kg/an

- materiale utilizate în activitate:

- apă pentru adapat animalele și igienizarea halelor – cca 20666 mc/an;

- Apă consum menajer –cca 573mc/an

- energie electrică pentru iluminat şi funcţionare pompe – cca 761 MWh/an;

- materiale dezinfectante, detergenți, biocide, raticide -  cca 2500 l/an;

- carburant pentru  mijloacele de transport, grupul electrogen: motorina –cca 25 000 l/an;

- lemne de foc pentru încălzirea halelor de producție – cca 65 t/an;

- materiale diverse de întreţinere şi reparaţii.

6.2.  Substanţe chimice utilizate pe amplasament :

Tabel nr. 1

| Denumirea comerciala /compoziţie | Categoria | Impactul asupra mediului |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie | Periculozitate | Fraze de risc |
| BICLOSOL | Biocid, dezinfectant | Periculos | Xn- nociv N – periculos pentru mediu | H302, H319, H335, H410 |
| FENDONA 15 SC | Biocid, insecticid | Periculos | N – periculos pentru mediu | H400, H410 |
| BRODIBLEU PASTA | Raticid | Nu este periculos | - | - |
| RAT KILLER | Biocid, raticid | Nu este periculos | - | - |
| CIPEX 10 E | Insecticid | Periculos | Xn- nociv N – periculos pentru mediu | H400, H410 |
| JACLOR | Dezinfectant | Periculos | Xn- nociv N – periculos pentru mediu | H302, H319, H335, H400, H410 |

RESURSE de APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE/combustibili

## APA

### Alimentarea cu apă în vederea potabilizarii în scop menajer și în scop tehnologic

Sursa de apă: subterană proprie constituită din 2 foraje de medie adâncime amplasate în incinta Fermei de creştere si ingrasare a porcilor.

Coordonatele Stereo 70 ale celor doua foraje sunt următoarele: FI ( X = 402482,07 Y = 637811,10 ) ; F2 ( X = 402281,96, Y = 637891,75 ).

Volume și debite de apă  autorizate:

| Volume si debite de apa autorizate în vederea potabilizarii în scop menajer | Volume si debite de apa autorizate îm scop tehnologic |
| --- | --- |
| Q zilnic max = 0,80 mc/zi = 0,009 1/s = 0,292 mii mc/an; | Q zilnic max = 164,8 mc/zi = 1,90 1/s = 55,20 mii mc/an; |
| Q zilnic med = 0,67 mc/zi = 0,0077 1/s = 0,244 mii mc/an; | Q zilnic med = 137,3 mc/zi =1,59 1/s = 46,00 mii mc/an; |
| Q zilnic min = 0,54 mc/zi = 0,0062 1/s = 0,197 mii mc/an | Q zilnic min = 109,8 mc/zi = 1,27 1/s = 36,78 mii mc/zi |

- Instalaţii de captare:

Sursă subterană proprie constituită din 2 foraje de medie adâncime, cu următoarele caracteristici tehnice:

-  Foraje FI, F2 cu H = 80,0 m; Q = 2,5 1/s, NHs = -4,0 m, NHd = -9,0 m echipate cu cate o pompă având următoarele caracteristici tehnice: Q = 6,0 mc/h (1,71/s), P = 7,5 kw, N = 2900 rot/min.

- Instalații  de aducțiune și înmagazinare a apei:

- Aducţiunea apei de la foraj la rezervoarele de înmagazinare se realizează prin amplasate in imediata apropiere, printr-o conducta PEID cu Dn 32 mm, în lungime de 5,0 m, respectiv 7,0 m.

- Înmagazinarea apei se face în:

Gospodăria de apa la forajul nr. 1

- Apa din foraj este pompata in rezervorul de inmagazinare suprateran amplasat in imediata apropiere, avand V - 20 mc, din fibra de sticla si prevăzut cu pompa cu hidrofor, asigurând cerinţa necesara de apa pentru filtrul sanitar, hala nr. 1 de creştere a porcilor si maternitatea de scroafe.

- Din rezervor apa ajunge la consumatori prin pompare cu ajutorul celor 2 pompe TAIFU JET 60, funcţionarea acestora fiind controlata de un hidrofor TAIFU cu o capacitate de 50 litri.

- Caracteristicile celor 2 pompe sunt: Qmax = 45 1/min ( 2,7 mc/h), Hmax = 38 m, P = 0,45kw.

Gospodăria de apa la forajul nr. 2

- Apa din foraj este pompata in rezervorul de inmagazinare suprateran amplasat in imediata apropiere, avand V = 20 mc, din fibra de sticla si prevăzut cu pompa cu hidrofor, asigurând cerinţa necesara de apa pentru filtrul sanitar, halele nr. 2 si nr. 3 de creştere si ingrasare a porcilor.

- Din rezervor apa ajunge la consumatori prin pompare cu ajutorul celor 2 pompe TAIFU JET 60, funcţionarea acestora fiind controlata de un hidrofor TAIFU cu o capacitate de 50 litri.

- Caracteristicile celor 2 pompe sunt: Qmax = 45 1/min (2,7 mc/h), Hmax = 38 m, P = 0,45kw.

- Reţeaua de distribuţie a apei:

- reţea  de distribuţie a apei de la forajul nr. 1 la filtrul sanitar, este realizata din conducta PEID cu Dn 40 x 6,3 mm in lungime de cca. 10 m;

- reţea  de distribuţie a apei de la forajul nr. 1, cu conducte PEID cu Dn 63 mm, in lungime de cca. 120 m, asigura distribuţia apei la hala de creştere a porcilor nr. 1 si la maternitatea de scroafe;

- Reţea  de distribuţie a apei de la forajul nr. 2, cu conducte PEID cu Dn 40x6,3 mm, in lungime de cca. 120 m, asigura distribuţia apei la filtru sanitar si halele de creştere si ingrasare a aporcilor nr. 2 si nr. 3.

Apa pentru stingerea incendiilor :

Se asigură direct din sursă. Pe traseul reţelei de distribuţie a apei sunt montați hidranți exteriori de suprafaţă pentru a se asigura posibilitatea de racordare în caz de incendiu la obiectiv.

Volume de apa asigurate în surse pentru alimentarea cu apa in vederea potabilizarii si folosirii ei in scop menajer si tehnologic:

-  în regim nominal: 165,6 mc/zi = 55,47 mii mc/an;

-  în regim minim: 110,4 mc/zi = 36,98 mii mc/an.

Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apa cu caracter potabil:

-   Q zilnic max =	 147,6 mc/zi =	 1,71 1/s 	= 49,44 mii mc/an;

- Q zilnic med =	 123,0 mc/zi =	 1,42 1/s	 = 41,20, mii mc/an;

- Q zilnic min  = 98,4 	mc/zi = 	1,14 1/s =32,96 mii mc/zi

-   Q orar max    =	6,15 mc/h =	1,71 1/s.

Cerinţa totala de apa cu caracter potabil:

- Q zi max = 165,6 mc/zi = 1,91 1/s 	= 55,47 mii mc/an;

- Q zi med = 138,0 mc/zi = 1,60 1/s 	= 46,23 mii mc/an;

- Q zi min  = 110,4 mc/zi = 1,28 1/s	 = 36,98 mii mc/an;

Gradul de recirculare interna a apei = 0,00% ( Apa nu se recirculă).

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere care provin din consumul igienico sanitar(de la grupurile sanitare și filtrele sanitare), sunt preluate prin reţeaua de canalizare interioară și evacuate în 2 bazine vidanjabile betonate etanş, cu capacitatea de 12 mc fiecare, amplasate în zona filtrelor sanitare. Apele uzate menajere vor fi vidanjate de către S.C. DAN 24 COM S.R.L Râmnicu Sărat în baza contractului de prestări servicii nr. 28/01.09.2016, transportate și deversate în Stația de epurare municipală Buzău

Deversarea în Stația de epurare municipală Buzău se face în baza contractului nr. 32156 /16.09.2016 încheiat cu S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, pentru preluarea în stația de epurare a apei uzate vidanjate și a acordului de deversare pentru beneficiarii vidanjarii apelor uzate nr. 91/15.09.2016, incheiat cu S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău.

Volumele de ape uzate menajere, evacuate de la filtrele sanitare și instalaţiile sanitare interioare:

Q uz max = 0,72 x 0,80 = 0,576 mc/zi = 210 mc/an.

Q uz med = 0,60x0,80 = 0,480 mc/zi = 175 mc/an.

Q uz min = 0,48x0,80 = 0,432 mc/zi = 158 mc/an.

Apele uzate tehnologice

Dejecţiile solide și lichide provenite de la animalele adăpostite în cele 3 hale de creştere și îngrășare a porcilor se scurg prin intermediul fantelor practicate în pardoseala din beton (gratare metalice) în bazinele situate sub hale.

Dejecţiile se colectează în acest spaţiu, pe un pat de apa, toata perioada şederii animalelor în hale.

Bazinele au capacitatea de 3430 mc fiecare, asigură o pernă de apă de 2,5 m înălțime și sunt realizate din beton armat cu grosimea pereţilor și a pardoselii de 25 cm.

După fiecare serie de creştere, dejecţiile semilichide sunt eliminate din bazinele amplasate sub cele 3 hale, vidanjate și transportate la bazinul de stocare dejecţii (laguna) și apoi folosite  în agricultura ca  îngrășământ natural.

Apele uzate tehnologice (dejecţiile lichide și solide) provenite de la creşterea porcilor și cele provenite de la spălarea halelor se colectează prin intermediul canalelor betonate amplasate sub pardoseala, prevăzute cu dopuri cu cârlig. Când nivelul dejecţiilor ajunge la nivelul maxim dopurile sunt ridicate cu ajutorul unor cârlige și dejecţiile se scurg în reţeaua de canalizare interioară, din conducte PVC-KG cu Dn 200 mm, de aici în reţeaua exterioara realizată  din ţevi PVC -KG cu Dn 315 mm, de unde sunt vidanjate și depuse în laguna.

Laguna pentru depozitarea și stocarea dejecţiilor semilichide rezultate din activitatea de creştere și îngrășare a porcilor are dimensiunile 45m x 25m x 3m și capacitatea de stocare de 3.375 mc. Impermeabilizarea cuvetei lagunei și a taluzurilor interioare s-a realizat cu geotextil și geomembrană.

Volumele și debitele de ape uzate tehnologice ( dejecţii semilichide) rezultate din activitatea de creştere și îngrășare a porcilor pentru efectivul de 20.000 capete în 3 serii pe an în 3 hale de creştere:

V = 3.430 mc x 3 hale = 10.290 mc/serie x 3 serii/an = 30.870 mc/an.

Dejecţiile solide și lichide provenite de la animalele adăpostite în hala de creştere a scroafelor colectate în bazinul situat sub hală, sunt evacuate ori de cate ori va fi nevoie direct in laguna de unde se vidanjează si se transporta  pe terenurile agricole în vederea fertilizarii acestora.

Hala de creştere a scroafelor are o suprafaţa utila de 3.505,62 mp si o perna de apa de cca. 30 cm.

Volumele de dejecţii semilichide evacuate din hala maternitatii sunt:

V = 3.505,62 mp x 0,30 m = 1.051,6 mc x 2 evacuari/an = 2.103,3 mc/an.

Volumele totale de dejecţii semilichide pe intregul obiectiv = 30.870 mc + 2.103,3 = 32.973,3 mc/an

Vidul sanitar

Fiecare ciclu de producţie este urmat de o perioada de vid sanitar de 10 zile în care se efectuează decontaminarea fermei. Halele vor fi spalate, dezinfectate și pregătite pentru repopulare și un nou ciclu de creştere și îngrășare.

Tehnica efectuării decontaminării curente se desfasoara in modul următor :

-  se evacuează animalele din boxe;

- se scoate de sub tensiune reţeaua electrică a adăpostului;

- se umezeşte întreaga suprafaţă decontaminabilă cu apa; suprafaţa decontaminabilă se curata atent de resturile organice aderente, cu ajutorul unui jet de apa sub presiune, al aerului comprimat, al periilor, al măturilor sau al unor soluţii decapante;

- se efectuează reparaţiile curente necesare reluării procesului de producţie, în conformitate cu tehnologia de creştere și cu prevederile programului sanitar veterinar ;

- se face curăţenia mecanica; se aplica decontaminantul cu ajutorul personalului specializat din cadrul fermei.

Apele meteorice căzute pe amplasamentul obiectivului (construcţii, drumuri și platforme ) sunt dirijate spre terenul natural unde se infiltrează.

Instalaţii de preepurare și de epurare finală

- 2 bazine vidanjabile betonate etanşe, cu capacitatea de 12 mc fiecare, pentru apele menajere uzate, provenite de la filtrele sanitare şi grupurile sanitare;

- 3 bazine din beton armat, hidroizolate, de colectare-stocare temporară a apelor tehnologice uzate                     (dejecţiilor semilichide), cu capacitatea de 3.430 mc fiecare, amplasate sub cele 3 hale de îngrăşare și creştere a porcilor;

- 1 bazin din beton armat, hidroizolat, de colectare-stocare temporară a apelor tehnologice uzate (dejecţiilor semilichide), cu capacitatea de 1.051,6 mc, amplasat sub hala de creştere a scroafelor (hala gestaţie);

- 1 bazin din beton armat, hidroizolat, de colectare-stocare temporară a apelor tehnologice uzate (dejecţiilor semilichide), amplasat sub hala maternitate;

-  1 bazin pentru stocare dejecţii semilichide (laguna) cu dimenciunile 45m x 25m x 3m, si capacitatea de stocare de 3.375 mc, rezultate din activitatea de creştere si ingrasare a porcilor.

Indicatori de calitate ai apelor uzate:

Indicatorii de calitate a apelor uzate menajere se vor încadra în limitele maxime precizate în Contractul nr. 32156 /16.09.2016 pentru preluarea în stația de epurare a apei uzate vidanjate și Acordul de deversare pentru beneficiarii vidanjarii apelor uzate nr. 91/15.09.2016, încheiate cu S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, cu respectarea NTPA 002 - H.G. 188/2002, modificata si completata cu H.G. 352/2005.

S.C. GLOBAL PRO SUIN S.R.L. deţine în zonă o suprafaţa de teren de cca. 12 ha, în arenda.

Administrarea și folosirea la fertirigații a dejecţiilor semilichide pe terenurile deţinute în arenda de către benefiaiar, se va face conform  Studiul agrochimic si pedologic

După fermentare și mineralizare, apele uzate din laguna pot fi folosite ca îngrășământ în agricultură, numai după efectuarea analizelor fizico-chimice la un laborator de specialitate.

Se va stabili de comun acord cu specialiştii în agrotehnica, gradul de diluție al apelor uzate din laguna, norma de udare și tehnologia de udare pentru fiecare tip de sol, conform prevederilor Ordinelor comune nr. 344/708/2004, 242/197/2005 și 1182/1270/2006 ale M.M.G.A. si M.A.P.D.R., STAS-ului nr. 9450-88 privind utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură, managementul reziduurilor organice provenite din zootehnie si Codului de bune practici agricole.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice înainte de fertirigare, trebuie să respecte prevederile Ordinelor comune nr. 344/708/2004, 242/197/2005 și 1182/1270/2006 ale M.M.G.A. si M.A.P.D.R., STAS-ului nr. 9450-88 privind utilizarea nămolurilor de epurare in agricultura, managementul reziduurilor organice provenite din zootehnie, Codului de bune practici agricole și Studiului agrochimic și pedologic.

Linia nămolului:

Dejecţiile semilichide si nămolul sunt folosite ca îngrășământ în agricultură.   Monitorizarea  calităţii apei subterane în zona bazinului de stocare a dejecţiilor biologice semilichide(laguna) se va face din cele 3 foraje de monitorizare, "unul amonte, doua aval, pe direcţia de curgere a apelor subterane în conformitate cu prevederilor Ordinelor comune nr. 344/708/2004, 242/197/2005 și 1182/1270/2006 ale M.M.G.A. si M.A.P.D.R., STAS-ului nr. 9450-88 privind utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură, managementul reziduurilor organice provenite din zootehnie si Codului de bune practici agricole.

Probele de apă  prelevate , din fiecare foraj de monitorizare, pe baza cărora s-au  efectuat analize fizico-chimice de către un laborator acreditat pentru stabilirea stării iniţiale a calității acviferului freatic, vor fi utilizate ca probe martor , apoi semestrial se vor preleva probe de apa şi se vor efectua analize fizico-chimice de către un laborator acreditat pentru următorii indicatori : pH, O2 dizolvat, Conductivitate, cloruri (CF), SOF , CCO-Cr ( oxidabilitate ), azot amoniacal ( NH4+ ), Nitrati, Nitriti, Fosfaţi, Fenoli, pentru a urmări influenta activitatilor desfăşurate la adăpostul pentru creşterea suinelor, asupra pânzei freatice prin compararea cu probele martor.

7.1.3 Ape subterane

Pentru respectarea recomandărilor BAT/BREF ediţia 2017 privind utilizarea eficientă a apei, se au în vedere următoarele:

- cantitatea de apă consumată va fi contorizată şi monitorizată;

- curăţirea adapostului animalelor se face cu echipamentul cu spălare cu presiune după fiecare ciclu de producţie pentru utilizarea unei cantităţi cât mai mici de apă;

- apa de spălare rezultată la spălarea halei se tratează împreună cu dejecţiile;

- se va realiza reglarea echipamentelor de utilizare a apei astfel încât să se evite scurgerile;

- se vor detecta scurgerile în termen cât mai scurt de la producere şi se vor remedia defecţiunile.

## UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI

Alimentarea cu energie electrică se realizează 2 PTA 20/0,4 kV de 110 kW, amplasate in ferma. Energia electrica consumata este contorizata în blocul de masura si protectie BMP amplasat, montat pe bramşament.

Pentru respectarea recomandărilor BAT/BREF ediţia 2003 privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele:

- cantitatea de energie consumată va fi urmărită periodic şi contorizată;

- iluminarea halelor pe timpul zilei va fi realizată în mod natural prin intermediul ferestrelor laterale ale halelor;

- iluminarea halelor pe timpul nopţii se va face utilizând sisteme ce asigură un consum redus de energie;

- iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigură consum mic de energie;

- controlul computerizat al sistemului de încălzire şi ventilaţie;

- prevenirea rezistenţei  în sistemul de ventilatoare prin inspectarea frecventă, curăţarea suflantelor;

- izolarea halelor şi a ţevilor de încălzire.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi aplica măsurile de utilizare eficientă a energiei.

Pentru furnizarea energiei electrice în caz de avarii societatea dispune de  un generator diesel de 110 kW amplasat pe platforma betonata, care functioneaza cu motorina.

Tabelul nr. 3: Necesarul resurselor energetice:

| Producţia | Resurse |
| --- | --- |
| Denumire | Cantitatea anuală | Denumire | Cantiatatea anuală |
| Purcei Scroafe Vieri | - întărcați 30528 capete/an - îngrășați 26640 capete/ an ; - 2000 locuri; - 22 locuri | Energie electrică | 761MWh |
|  |  | Motorină | 25 000 l (370MWh) |
|  |  | Lemn | 65t(260 MWh) |

Conformarea cu cerinţele BAT pentru folosirea energiei

| Activitatea în cadrul fermei | Cerinţe BAT |
| --- | --- |
| Sistemul de ventilatie in hale este total mecanizat. Halele de ingrasare a porcilor sunt dotate cu pereti cortina care se deschid vara pentru ventilarea naturala. | Folosirea ventilatiei naturale daca este posibil (BREF IRPP paragraful 4.5.6). Proiectare optima a adaposturilor ventilate mecanic pt. a obtine un control bun al temperaturii si a atinge rate minime de ventilare in timpul iernii (BREF IRPP Sectiunea 4.5.4). |
| Ventilatoarele sunt inspectate periodic. | Frecventa inspectare si curatire a tubulaturii si ventilatoarelor (BREF IRPP Sectiunile 4.5.4). |
| Iluminat electric cu tuburi de neon; durata si intensitatea iluminatului sunt controlate automat. | Sisteme de iluminare artificiala cu consum redus de energie. (BREF IRPP Sectiunea 4.5.3). |
| Consumul de energie electrica si termica este de aproximativ 26 kWh/purcel vandut/an | Valori indicative pentru consumul mediu de energie (BREF IRPP Sectiunea 3.2.3.2 Tabel 3.24) 48 kWh/porc vandut/an, 983 kWh/scroafa/an |

## GAZE NATURALE / COMBUSTIBILI– în societate nu se folosesc gazele naturale

## Alti combustibili

## Alimentarea cu carburanţi ce sunt utilizaţi pentru funcţionarea autovehiculelor si utilajelor din dotarea societăţii (motorină şi benzina) se face de la staţiile de distribuţie.

## Pentru asigurarea agentului termic necesar încălzirii spaţiilor (hala de producţie, filtru sanitar) din cadrul fermei de porci s-au  montat o de 4 centrale termice de 30 kW fiecare,   cu functionare pe lemne depozitate într-o magazie special amenajată.

## - aeroterme mobile care functioneaza cu motorina pentru încălzirea halelor în cazuri speciale când popularea halelor se realizeaza iarna

Generator Diesel de 110 kW amplasat pe platforma betonata, care functioneaza cu motorina aprovizionată de la staţiile de distribuţie.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Amplasamentul  fermei de de creștere, reproducție și îngrașare a porcilor  a SC GLOBAL PRO SUIN SRL este situat în partea de nord - est a comunei Stâlpu, Tarla 5, parcela 40/1, fiind înconjurata de terenuri agricole.

Distanta între ferma de crestere a porcilor şi cele mai apropiate asezări umane învecinate este de aproximativ 2400 m (satul Lipia, comuna Merei).

Accesul la fermă se realizează din DN 2 pe un drum de acces pietruit de aproximativ 1200 m.

Amplasamentul fermei SC GLOBAL PRO SUIN SRL are o suprafata de 69026 m2, din care, suprafata construita este de 24 040 m2, restul fiind teren liber de constructii.

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului sunt:

| Nr. pct. | N(m) | E(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 637734,47 | 402515,93 |
| 2 | 637935,56 | 402592,60 |
| 3 | 637966,17 | 402385,65 |
| 4 | 637984,88 | 402259,14 |
| 5 | 637985,93 | 402252,05 |
| 6 | 637829,06 | 402191,95 |
| 7 | 637826,07 | 402198,30 |
| 8 | 637802,27 | 402248,81 |
| 9 | 637768,94 | 402300,61 |
| 10 | 637763,22 | 402321,59 |

Terenul este proprietatea SC GLOBAL PRO SUIN SRL. Suprafaţa deţinută de 69026 m2, din care, suprafata construita este de 24 040 m2, cuprinde: 5 hale pentru cresterea porcilor cu diferite destinatii; anexa tehnico – administrativă; 3 filtre acces personal; 3 săli necropsie ;magazie generală; 1 lagună pentru depozitarea temporara a dejeciilor (Vtotal = 3375 mc); gospodărie de apă (foraje de alimentare cu apa, bazine de înmagazinare a apei, pompe); 15 silozuri pentru depozitarea furajelor; 3 foraje pentru monitorizarea calității apelor subterane; rețele de alimentare cu apa, canalizare, electricitate  și  restul fiind teren liber.

SC GLOBAL PRO SUIN SRL are ca obiect activitatea de creşterea intensivă a purceilor de la greutatea de 7 la 25 kg , care cuprinde urmatoarele :

  - Instalaţii şi dotări existente pe amplasament

- Hale pentru creşterea porcilor - construcții cu regim de înălțime parter realizate dintr-o structură formată din stâlpi și grinzi din beton armat prefabricat, cu fundații izolate formate din talpă și cuzinet din beton armat; pereții de închideri sunt realizati din panouri sandwich.

Halele de producție sunt dotate cu echipamente specifice tehnologiei de creștere a porcilor: adăpare, hrănire, iluminare, climatizare, colectare și evacuare a dejectiilor.

Halele sunt construcții realizate din fundație și podea din beton, cu structura de rezistență din beton și pereții exteriori termoizolanți, din panouri de tablă cutată, iar acoperișul din tablă cu izolație din vată minerală.

Închiderile laterale longitudinale ale halelor pentru îngrășarea porcilor sunt completate cu pereți cortină din prelată cauciucată, iar frontoanele sunt realizate din tablă și vată minerală.

Închiderile halelor pentru reproducția porcilor sunt executate din panouri sandwich din tabla și vată minerală.

Sistemele de boxare pentru cresterea porcilor  au pereţii despărţitori ai boxelor cu înalțimea de cca. 1,2 m,  din panouri de PVC și ţeavă metalica, elementele de legătură si profilele cu canturi sunt confecţionate din metal, rotunjite  și toate mecanismele de deschidere si balamalele porţilor sunt metalice.

Pentru a respecta recomandările BAT/BREF ediţia 2017 sistemul de adăpostire are următoarele caracteristici:

- pardoseala boxelor este complet acoperita cu gratare și sistem vacuumatic pentru evacuarea frecventa a dejectiilor;

- sistemul de boxare şi compartimentare sunt din metal ;

- în canalele colectoare de sub pardoseală se colectează atât dejecţiile  cât şi urina animalelor, în aceste canale fiind colectate şi pierderile de apă de la sistemele de adăpare, apa rezultata la igienizarea boxelor, precum şi eventualele pierderi de furaj.

Sistemul de adăpare

Instalaţia de adăpare este dotată cu: regulator de presiune și filtru automat de dedurizare.Distribuţia apei la utilizatorii interni ai fermei se face prin pompare, printr-o rețea de conducte care alimentează adăpătorile din boxele de creştere. Fiecare boxă este dotată cu adăpători cu suzeta și cupă, pentru prevenirea împroșcării.

Sistemul de hranire automat

Constă în furajarea porcilor cu furaje speciale. Furajele sunt depozitate în 19 silozuri metalice amplasate în exteriorul halelor de creştere a porcilor. Din silozuri furajul este preluat automat de şnecuri transportoare carcasate care deverseaza în hrănitoarele automate aflate în fiecare boxa.

Furajarea este controlată prin senzorii de hrănitor, care adaptează cantitatea după starea fiziologică şi greutatea animalelor precum şi după compoziţia furajului.

Sistemul de iluminat

Soluția aleasa pentru toate spaţiile este cea a iluminatul direct. S-a optat pentru iluminatul cu lampi fluorescente montate pe tavan.

Sistemul de ventilatie / climatizare

Microclimatul cel mai potrivit pentru porcine se va realiza în funcție de temperatura și umiditatea din hală și condițiile meteorologice exterioare.

Încălzirea halelor :

- pentru reproducția porcilor se realizează cu registre de încălzire din teava de oțel cu aripioare, montate pe pereții halelor, ce funcționeaza cu agent termic apă caldă 80/60°C, furnizat de 4 centrale termice de 30 kW fiecare, pe lemne.

- boxele din Maternitate sunt dotate suplimentar cu plăci încălzite electric în compartimentul purceilor.

- halele pentru ingrasarea porcilor în general nu se încălzesc,în situații deosebite, când popularea halelor se realizează iarna, pentru încălzirea halelor se utilizează aeroterme mobile care functioneaza cu motorina.

Hale  sunt prevăzute  cu sonde de masurare a temperaturii,  iar întregul sistem de admisie și evacuare a aerului este automatizat (în fiecare hala), prin intermediul unui calculator de proces climatizare.

Ventilarea halelor de producție se realizează cu ajutorul ventilatoarelor amplasate în pereți pentru asigurarea distribuția aerului în interior, fără a produce curenți în zona de odihnă.

Ventilatoarele sunt de tip cabinet și își modifică debitul de aer prin modularea frecvenței tensiunii de alimentare.

Sistemul de ventilație folosit utilizează presiunea negativă creată de ventilatoarele de evacuare. Amplasarea ventilatoarelor asigură spălarea cu aer proaspat a întregii suprafețe și curgerea aerului în mod omogen. Aspirația aerului proaspat se realizeaza prin prize de aer realizate în tavanul halei.

Sistemul de control al microclimatului este centralizat și este format dintr-ul modul electronic. El controlează viteza ventilatoarelor în funcție de temperatura din interiorul halei.

# Încalzirea filtrului de personal se face cu radiatoare de oțel ce funcționează cu agent termic apă caldă 80/60°c,   centrală termică care functioneaza cu lemne.

Sistemul de colectare a dejecțiilor și apelor uzate

Fiecare hală de producție este prevăzută cu canale subterane acoperite cu grătare care asigură pavimentul.

În canalele colectoare de sub pardoseala halelor de creştere se colectează atât fecalele cât şi urină animalelor, în aceste canale fiind colectate şi pierderile de apă de la sistemele de adăpare, apă rezultată la igienizarea boxelor, precum şi eventualele pierderi de furaj.

Colectarea dejecțiilor la nivelul adăposturilor se face la toate categoriile de animale în spații care nu permit în nici un caz infiltrare apei în sol. Spațiile de colectare au structura se beton armat sclivisit și asigura un spațiu de depozitare temporara a dejecțiilor și apelor uzate rezultate de la spălarea halelor la sfârșitul fiecarei serii de creștere.

Apele uzate tehnologice împreună cu dejecţiile provenite de la halele de gestație și maternitate sunt colectate de o reţea de canalizare în sistem unitar, prin intermediul căreia ajung în laguna. Cuvele amplasate sub halele de îngrășare a porcilor se vidanjează periodic.

- Filtru sanitar

Construcție parter având o structură realizată din stâlpi, grinzi, fundații și placa de bază din beton armat și compartimentări din zidărie;  închideri exterioare din zidărie; tâmplărie din profile PVC culoare albă și geam termopan.

Filtrul sanitar este prevăzut cu birouri, vestiare și grupuri sanitare pentru angajați.

Apele menajere uzate sunt colectate gravitaţional de canalizarea menajera în bazine din beton armat, etanşeizat.

- Clădiri  pentru necropsii

Construcții  parter având o o structură realizată din fundații și placă de bază din beton armat; închideri exterioare din panouri sandwich.

Clădirea Necopsie este alimentată cu apă, dotată cu chiuvetă și ladă frigorifică (-5 ÷ 00C). Apele uzate rezultate sunt coelctate în rezervoare supraterane și eliminate prin firme specializate.

- Gospodăria de apă

Gospodaria de apa este compusa din urmatoarele obiecte:

- 2 foraje de medie adancime;

- 2 rezervoare de inmagazinare a apei;

- conducte din PEHD si armaturi specifice pentru apa potabila.

Sursa de apa ce deserveşte activitatea fermei este o sursa de apa subterana proprie, alcatuita din 2 foraje de medie adâncime, amplasate în incinta obiectivului, cu urmatoarele caracteristici tehnice:

- Forajul F1 cu H = 80 m, Q cap. = 2,5 l /s, Nhs = 4,0 m, Nhd = 9 m este echipat cu o electropompă submersibilă cu Q = 6,0 mc/h, P = 7,5 kw.

- Forajul F2 cu H = 80 m, Q cap. = 2,5 l /s, Nhs = 4,0 m, Nhd = 9 m este echipat cu o electropompă submersibilă cu Q = 6,0 mc/h, P = 7,5 kw.

Debitul de apă asigurat in surse:

- in regim nominal = 165,6 mc/zi = 55,47 mii mc/an;

- in regim minim = 110,4 mc/zi = 36,98 mii mc/an.

Aductiunea apei de la foraje la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza prin două conducte din PEID, cu Dn = 32 mm, în lungime de 5 m, respectiv 7 m.

Inmagazinarea apei se face în 2 rezervoare supraterane, din fibra de sticla, fiecare cu V = 20 mc amplasate în incinta fermei.

Distributia apei la utilizatorii interni ai obiectivului se asigura cu ajutorul a 2 grupuri de pompare fiecare cu 2 pompe cu Qmax = 45 l/ min, Hmax = 38 m si P = 0,45 kW si vas hidrofor de 50 l, prin intermediul unei retele de conducte din polietilena (PEID) Dn = 40 - 63 mm.

Apă pentru stingerea incendiilor se asigură din sursa subterană proprie. Pe traseul retelei de distributie a apei sunt montati hidranti exteriori de suprafata.

Retele de evacuare a apelor uzate

-2 bazine vidanjabile betonate etanşe, cu capacitatea de 12 mc fiecare, pentru apele menajere uzate, provenite de la filtrele sanitare şi grupurile sanitare;

- 3 bazine din beton armat, hidroizolate, de colectare-stocare temporară a apelor tehnologice uzate                     (dejecţiilor semilichide), cu capacitatea de 3.430 mc fiecare, amplasate sub cele 3 hale de îngrăşare și creştere a porcilor;

- 1 bazin din beton armat, hidroizolat, de colectare-stocare temporară a apelor tehnologice uzate (dejecţiilor semilichide), cu capacitatea de 1.051,6 mc, amplasat sub hala de creştere a scroafelor (hala gestaţie);

- 1 bazin din beton armat, hidroizolat, de colectare-stocare temporară a apelor tehnologice uzate (dejecţiilor semilichide), amplasat sub hala maternitate;

-  1 bazin pentru stocare dejecţii semilichide (laguna) cu dimenciunile 45m x 25m x 3m, si capacitatea de stocare de 3.375 mc, rezultate din activitatea de creştere si ingrasare a porcilor

- 1 lagună  pentru depozitarea dejecțiilor și apelor uzate tehnologic

Laguna este o  constructie semiingropata realizata prin sapatura, taluzare si compactare, dotata cu diguri perimetrale. Impermeabilizarea bazinului s-a realizat cu geotextil si geomembrana cu următoarele caracteristici geometrice:dimensiuni in plan: 50 m x 27 m;dimensiuni radier: 43 m x 20 m; adancime: 3,5 m;volum: 3375 m3.

Laguna are rolul de a colecta temporar dejectiile precum si apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor in vederea mineralizari. Dupa mineralizare, dejecţiile (lichide si solide) sunt utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole.

- Magazie generală ;

- 15 silozuri metalice pentru depozitarea furajelor, amplasate în exteriorul halelor de crestere a porcilor, echipate cu instalatii de umplere și cu instalatii  de alimentare a liniilor de hrănire,  carcasate, pentru ca  pierderile de furaj în timpul umplerii/golirii să fie mici.

- 4 centrale termice, puterea instalata de 30 kW/fiecare, combustibil   lemn de foc;

- 3 foraje pentru monitorizarea calităţii apelor subterane (1 amonte si 2 aval de lagună) cu adancimea de 6 m.

- Retele de alimentare cu apa, canalizare, electricitate

  - Procese tehnologice desfăşurate pe amplasament

Procesele de productie din ferma SC GLOBAL PRO SUIN SRL sunt:

- procese biologice de creştere a greutăţii corporale a animalelor care se bazează pe procesele metabolice;

- activităţi de asistenţă şi suport a proceselor biologice care constau în:

    - adăpostire şi curăţarea adăposturilor;

    - colectarea şi transferul dejecţiilor către terenurile agricole unde sunt folosite ca fertilizanţi;

    - administrarea hranei;

    - adăpat;

    - asistenta medicală de specialitate;

- activităţi de stocare, tratare şi eliminare a deşeurilor.

Fluxul tehnologic prevede inseminarea scroafelor, cresterea purceilor pana la greutatea de 25 kg, ingrasarea acestora in ferma proprie sau livrarea purceilor catre fermele de ingrasare.

Ciclul de producţie cuprinde urmatoarele etape: monta - 6 zile; gestatie individuala - 28 - 35 zile; gestatie grup - 80 zile; maternitate - 28 - 35 zile; tineret - 42 zile; ingrasare - 95 zile

Procesele operaţionale din cadrul fermei de creştere a purceilor sunt:

- populare cu animale (scrofite si vieri) aduse din alte ferme si instalarea acestora in hala de receptie;

- inseminarea scroafelor si cresterea purceilor pana la intarcare;

- ingrasarea purceilor intarcati (de la 25 - 30 kg pana la 90 - 110 kg) sau livrarea lor la fermele de ingrasare a porcilor;

- activitati de asistenta si suport pentru procesele biologice de crestere a greutatii corporale a animalelor:

- adapostire, constand in 5 hale, cu diverse destinatii, cu pardoseala acoperita complet cu gratare, sisteme de colecare a dejectiilor, ventilatie naturala si artificiala;

- furnizare hrana, constand din: aprovizionare cu mijloace auto, descarcare in 15 silozuri aplasate in exteriorul halelor si administrare din silozuri, prin reteua de distributie, la fiecare boxa;

- alimentare cu apa, prin sistem automatizat cu adapatoare cu suzete;

- curatarea adaposturilor, prin spalarea periodica a boxelor cu apa sub presiune, respectiv cu masini de curatat la sfarsitul fiecarui ciclu de productie; aceasta secventa include colectarea si evacuarea dejectiilor, in amestec cu apa de spalare;

- asistenta veterinara de specialitate.

    - Adăpostirea

Constă în: in 5 hale, cu diverse destinatii, cu pardoseala acoperita complet cu gratare, sisteme de colecare a dejectiilor, ventilatie naturala si artificiala

Situatia detaliata a efectivelor de animale din ferma GLOBAL PRO SUIN se regaseste in tabelul nr. 8.2.1.  in care se prezinta pentru fiecare hala informatii privind categoria de animale, tipul de boxe, numarul de locuri in boxa, durata de sedere, numarul de cicluri per an si numarul de capete per an.

Tabel 8.2.1. Destinatia tehnologica a halelor

| Hala | Destinația tehologica | Categorie animale | Nr și caracteristicile boxelor | Numar de locuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Îngrășare porci | Porci > 30 kg | 22 boxe comune pentru 100 capete fiecare | 2200 |
| 2 | Îngrășare porci | Porci > 30 kg | 22 boxe comune pentru 100 capete fiecare | 2200 |
| 3 | Îngrășare porci | Porci > 30 kg | 22 boxe comune pentru 100 capete fiecare | 2200 |
| 4 | Gestație individuală | Scroafe | 360 boxe individuale | 360 |
|  |  | Vieri > 30 kg | 22 | 22 |
|  | Gestație grup | Scroafe | 12 boxe comune pentru 37 capete fiecare | 440 |
| 5 | Maternitate | Scroafe | 400 boxe individuale pentru scroafe si purceii sugari | 400 |
|  | Creșa | Purcei < 30 kg | 400 boxe comune | 2544 |

Gestatie individuala

Hala cu destinatia monta si gestatie individuala este prevazuta cu boxe individuale care au pardoseala complet acoperita cu gratare din beton.

Dejectiile sunt colectate in canalele de sub pardoseala boxelor, racordate la canalizarea exterioara prin intermediul unui camin, amplasat in exteriorul halei.

Scroafele pot fi monitorizate cu usurinta si se pot insaminta artificial.

Cazarea scroafelor, scrofitelor, vierilor

Cazarea scroafelor se face în boxe individuale în primele 28 - 35 de zile de gestație după care sunt mutate în boxe comune (gestație grup) până la trasferul în maternitate. Boxele eliberate prin mutarea scroafelor se igienizeaza si raman libere o perioada de 7 zile. Astfel, fiecare ciclu dureaza 35 - 40 zile, aproximativ 10 cicluri/an. Pentru creșterea scrofițelor sunt prevăzute boxe comune. Vierii sunt cazați în boxe individuale. Acest sistem de adapostire (pardoseala complet acoperita cu gratare si sistem vacuumatic pentru evacuarea frecventa a dejectiilor) este BAT, fiind descris in sectiunea 4.7.3.2.a BREF IRPP.

Gestatie grup

Halele de gestatie in grup sunt prevazute cu boxe de crestere a scroafelor in grupuri de 37 capete/boxa. Podeaua boxelor este prevazuta integral cu gratare din beton armat usor de spalat. Dejectiile sunt colectate in canalele de sub pardoseala boxelor, racordate la canalizarea exterioara prin intermediul unui camin, amplasat in exteriorul halei. De asemenea, pentru igienizare, boxele eliberate prin mutarea fiecarei grupe de scroafe se igienizeaza si raman libere o perioada de 7 zile. Astfel, fiecare ciclu dureaza aproximativ 87 zile, realizandu-se 4,2 cicluri/an.

Acest sistem de adapostire (pardoseala complet acoperita cu gratare si sistem vacuumatic pentru evacuarea frecventa a dejectiilor)este BAT, fiind descris in sectiunea 4.7.2.2. a BREF IRPP.

Maternitate

Halele de maternitate asigura cele mai bune conditii atit prentru scroafa cit si pentru purcei. Podeaua este prevazuta cu gratare din fonta in compartimentul scroafelor si din plastic in compartimentul purceilor, avand incorporat un sistem de incalzire electric din fibra de sticla armat cu plastic prevazut cu senzor pentru incalzirea purceilor. Dejectiile sunt colectate in canalele de sub pardoseala boxelor, racordate la canalizarea exterioara prin intermediul unui camin, amplasat in exteriorul halei.

In sectorul Maternitate scroafele stau 28 - 35 de zile pana la intarcarea purceilor, dupa care scroafele sunt mutate in sectorul Gestatie individuala pentru inceperea unui nou ciclu de productie, iar purceii in sectorul Cresa. Pentru igienizare, boxele eliberate prin mutarea fiecarei grupe de scroafe se igienizeaza si raman libere o perioada de 7 zile. Astfel, fiecare ciclu dureaza aproximativ 35 - 40 zile, realizandu-se 10 cicluri/an.

Acest sistem de adapostire (pardoseala complet acoperita cu gratare si sistem vacuumatic pentru evacuarea frecventa a dejectiilor) este BAT, fiind descris in sectiunea 4.7.3.2. a BREF IRPP.

Cresa

Fiecare hala de maternitate are cate un compartiment de cresa cu cate 400 boxe comune pentru cazarea purceilor intarcati (7 kg).

Pardoseala este din gratare de PVC pe suport de platbanda din otel, lavabile. Dejectiile sunt colectate in canalele de sub pardoseala boxelor, racordate la canalizarea exterioara prin intermediul unui camin, amplasat in exteriorul halei.

Purceii intarcati stau in acest sector de la varsta de 28 zile pana la 70 zile. Boxele se igienizeaza prin rotatie, dupa livrarea fiecarei serii de purcei, ramanand libere 7 zile. Astfel fiecare ciclu de crestere a purceilor dureaza 49 zile, anual realizandu-se 7 - 7,5 cicluri/an.

Productia de purcei la capacitatea maxima a fermei va fi de 30 528 capete/an.

Acest sistem de adapostire (pardoseala complet acoperita cu gratare si sistem vacuumatic pentru evacuarea frecventa a dejectiilor) este BAT, fiind descris in sectiunea 4.7.4.2. a BREF IRPP.

Ingrasare

Halele in care sunt crescuti porcii la ingrasat sunt dotate cu boxe pentru cresterea porcilor in grupuri. Halele nu sunt compartimentate.

Porcii sunt crescuti in aceste hale de la varsta de la varsta de 65 zile si o greutate de 25 kg pana la varsta de 160 zile si o greutate de 90 - 110 kg cand sunt livrati abatoarelor. Durata unui ciclu de crestere este de aproximativ 95 - 100 zile, dupa care urmeaza perioada de igienizare de aproximativ 7 zile. Anual se realizeaza 3,3 serii de crestere/an.

Pardoseala boxelor este in totalitate formata din gratare de beton.

Dejectiile sunt colectate in canalele de sub pardoseala boxelor, periodic acestea sunt vidanjate si se utilizeaza ca fertilizant in agricultura.

Acest sistem de adapostire este BAT, fiind descris in sectiunea 4.7.5.1 a BREF IRPP.

    - Furajarea

Furajele sunt aduse in ferma gata preparate, cu autospeciale. Cantitatea si compozitia furajului administrat sunt diferentiate in functie de categoria animalelor (scroafe, vieri, purcei, etc.) si faza biologica (gestatie, maternitate, etc.).Furajele folosite ca nutreturi combinate conform retetelor sunt in cantitate de aproximativ 7409 t/an.

Hrana este aprovizionata conform reţetelor solicitate (inclusiv amestecate cu polivitamine şi minerale), cu mijloace auto si depozitata in 15 buncarele de stocare aflate in incinta fermei.

    - Nutriţia

Toate halele sunt echipate cu instalatii tehnologice automatizate pentru furajare. Se aplica tehnica de furajare bat care inseamna cantitate si compozitie a furajului in sistem diferentiat pe categorii de animale si faze biologice. Se utilizeaza nutret combinat pe baza de cereale, srot, ulei, pvm (premix vitamino-minerale), sare, CaCO3. Atat continutul de proteina cruda si fosfor in furaje cat si cantitatea zilnica de hrana administrata sunt conforme cu cerintele bat.

Se utilizeaza hranirea diferentiata in functie de categoria animalelor (scroafe, vieri, purcei, etc.) si faza biologica (gestatie, maternitate, etc.).

Gestatie individuala

Alimentarea se face restrictionat si concomitent pentru fiecare scroafa, pentru evitarea stresului. Sunt prevazute recipiente volumetrice individuale pentru dozarea furajului, functie de evolutia animalelor. Furajul este distribuit uniform, de la buncarul de furaj la hranitori prin conducte de furaj. Se asigura posibilitatea distribuirii de medicamente in furaj si este prevazuta posibilitatea ajustarii ratiei.

Gestatie grup, scrofite

Alimentarea cu furaj se face din hranitori automate cu cadere gravitationala, cite o hranitoare la fiecare boxa. Furajul este distribuit uniform, de la buncarul de furaj la hranitori prin conducte de furaj. Este asigurata posibilitatea distribuirii de medicamente in furaj si este prevazuta posibilitatea ajustarii ratiei.

Maternitate

Alimentarea se face restrictionat si concomitent pentru fiecare scroafa, pentru evitarea stresului. Sunt prevazute recipiente volumetrice individuale pentru dozarea furajului, functie de evolutia animalelor. Furajul este distribuit uniform, de la buncarul de furaj la hranitori prin conducte de furaj. Se asigura posibilitatea distribuirii de medicamente in furaj si se prevede posibilitatea ajustarii ratiei.

Cresa

Alimentarea cu furaj se face din hranitori automate cu cadere gravitationala. Furajul este distribuit uniform, de la buncarul de furaj la hranitori prin conducte de furaj. Este asigurata posibilitatea distribuirii de medicamente in furaj si este prevazuta posibilitatea ajustarii ratiei.

Ingrasatorie

Alimentarea cu furaj se face din hranitori automate cu cadere gravitationala. Furajul este distribuit uniform, de la buncarul de furaj la hranitori prin conducte de furaj. Este asigurata posibilitatea distribuirii de medicamente in furaj si este prevazuta posibilitatea ajustarii ratiei.

Nutreturile utilizate in cadrul fermei,  se caracterizeaza printr-un nivel mare de energie, continut mare de proteina cruda, aminoacizi si minerale, precum si printr-un continut scazut de grasimi crude si fibra cruda .

Valorile parametrilor nutritionali ai furajelor folosite în fermă,  comparativ cu cei ai furajelor recomandate BREF sunt:

| Parametrii nutritionali | BAT IRPP (tab. 3.5 - 3.9) | SC GLOBAL PRO SUIN SRL |
| --- | --- | --- |
|  | Lactatie | Gestatie | Tineret porcin < 25 kg | Ingrasare | Lactatie | Gestatie | Tineret porcin < 25 kg | Ingrasare |
| Nivel curent de energie (MJ/kg) | 12,5-13,5 | 12 - 13 | 13,8 | 12,5 -13,5 | - | - | - | - |
| Proteina totala (%) | 16 - 18 | 13 - 16 | 17 - 21 | 13 - 17 | 17,21 | 15,01 | 19,87 | 14,57 - 16,98 |
| Lizina (%) | 1,0 - 1,15 | 0,7 - 1,7 | 1,1 - 1,3 | 0,9 - 1,0 | - | - | 1,29 | - |
| Nivel de fosfor, % | 0,79 - 0,85 | 0,64 - 0,70 | 0,77 - 0,99 | 0,70 - 0,81 | 0,55 | 0,53 | 0,49 | 0,47 |
| Cantitati furaje, kg/cap | 5 - 8 | 2,2 - 2,7 | Ad. Lib | 1,5 - 3,1 | 6 | 2,5 | 1 | 2,5 |

Compararea tehnicilor utilizate in ferma GLOBAL PRO SUIN cu tehnicile BAT indicate in BREF IRPP se face pentru doua categorii de indicatori:

- tehnici de nutritie (numar de faze de hranire si reteta/compozitia nutretului combinat pentru fiecare categorie de animal)

- consumul de nutret

    - Distribuţia apei în incita fermei se realizează prin:

- reţea  de distribuţie a apei de la forajul nr. 1 la filtrul sanitar, este realizata din conducta PEID cu Dn 40 x 6,3 mm in lungime de cca. 10 m;

- reţea  de distribuţie a apei de la forajul nr. 1, cu conducte PEID cu Dn 63 mm, in lungime de cca. 120 m, asigura distribuţia apei la hala de creştere a porcilor nr. 1 si la maternitatea de scroafe;

- reţea  de distribuţie a apei de la forajul nr. 2, cu conducte PEID cu Dn 40x6,3 mm, in lungime de cca. 120 m, asigura distribuţia apei la filtru sanitar si halele de creştere si ingrasare a  porcilor nr. 2 si nr. 3.

    - Adăparea porcilor

Instalaţia de adăpare din fiecare hala de producţie este formată din: regulator de presiune, filtru, dozatoare de medicamente şi contoare electronice cu alarmă pentru măsurarea consumului de apă.

Boxele sunt dotate cu adapatori individuale din otel inox cu guler, pentru prevenirea improscarii, (câte o adapatoare pentru fiecare boxa individuala si cate 2 adapatoare in boxele comune).

Adapatorile pentru purcei sunt cu pipeta, pentru evitarea contaminarii si sunt montate la o inaltime de 8-10 cm. Cele pentru scroafe sunt montate contra zidului si alimentate de la inaltime, prin teava.

    - Ventilaţia/climatizara

Incalzirea halelor de reproductie se realizeaza cu registre de incalzire din teava de otel cu aripioare, montate pe peretii halelor, ce functioneaza cu agent termic apa calda 80/60°C, furnizat de 4 centrale termice de 30 kWh pe lemne.

Boxele din Maternitate sunt dotate suplimentar cu placi incalzite electric amplasate la fiecare boxa, in compartimentul purceilor.

Halele pentru ingrasarea porcilor in general nu se incalzesc. In situatii deosebite, cand popularea halelor se realizeaza iarna, pentru incalzirea halelor se utilizeaza aeroterme mobile care functioneaza cu motorina.

Sunt prevazute sonde de masurare a temperaturii in hala, iar intregul sistem de admisie si evacuare a aerului este automatizat, in fiecare hala, prin intermediul unui calculator de proces climatizare.

Incalzirea Filtrelor de personal se face cu radiatoare de otel ce functioneaza cu agent termic apa calda 80/60°C, furnizat de aceeasi centrala termica care functioneaza cu lemne.

Fiecare centrala termica este prevazuta cu un cos de dispersie a gazelor arse cu urmatoarele caracteristici: inaltime la varf: 10 m;diametru interior: 11 cm. Consumul anual de lemne de foc este de 65 tone.

8.2.7. Colectarea, tratarea şi eliminarea dejecţiilor

Colectarea şi transportul apelor uzate şi al dejecţiilor

Periodicitatea operaţiilor de curăţare/spălare a halelor depinde de categoria de animal care este crescut în hală şi de faza de creştere în care se găseşte acesta.

Fiecare hala de productie este prevazuta cu canale subterane acoperit cu gratare care asigura pavimentul și colectează apa de igienizare, dejecțiile si periodic se deverseaza in canalizarea exterioara prin intermediul unui camin exterior.

În canalele colectoare de sub pardoseala halelor de creştere se colectează atât fecalele cât şi urina animalelor, în aceste canale fiind colectate şi pierderile de apă de la sistemele de adăpare, precum şi eventualele pierderi de furaj.

Colectarea dejectiilor la nivelul adaposturilor se face la toate categoriile de animale in canale din beton armat sclivisit, care nu permit in nici un caz infiltrare apei in sol și pentru  evita  emisiile de de gaze (NH3,H2S,CH4, CO2, NO2).

Apele uzate tehnologice impreuna cu dejectiile provenite de la cresterea porcilor in halele de gestatie si maternitate se colecteaza prin intermediul canalelor betonate amplasate sub pardoseala, prevazute cu dopuri cu carlig. Cand nivelul dejectiilor ajunge la nivelul maxim dopurile sunt ridicate cu ajutorul unor carlige si dejectiile se scurg in reţeaua de canalizare interioara, din conducte PVC-KG cu Dn 200 mm, de aici in reteaua exterioara realizata din tevi PVC -KG cu Dn 315 mm, de unde sunt dirijata catre laguna (V = 3375 mc).

Dejectiile provenite din cele 3 hale de crestere si ingrasare a porcilor se scurg prin intermediul fantelor practicate in pardoseala din beton (gratare metalice) in bazinele situate sub hale,pe un pat de apa, toata perioada sederii animalelor in hale. Bazinele au o capacitate totala de 10 300 mc, asigura o perna de apa de 2,5 m inaltime si sunt realizate din beton armat cu grosimea peretilor si a pardoselii de 25 cm.

O data pe an, dejectiile sunt vidanjate din bazinele amplasate sub cele 3 hale de ingrasare a porcilor si utilizate in agricultura pentru fertilizarea terenurilor

În activitatea de igienizare, spalare spatii, utilaje si instalatii productive, se folosesc detergenti biodegradabili care nu afecteaza procesul natural de fermentare. Canalele de colectare a dejectiilor sunt de tip inchis, iar caminele de vizitare si interventie sunt acoperite, conductele de transport dejectii sunt ingropate.

Batalurile pentru depozitarea dejecţiilor si apelor uzate tehnologic

Batalul(laguna)  are  rolul de a depozita in vederea fermentarii aerobe a dejectiilor, precum si apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor si transportul dejectiilor, este o constructie semiingropata realizata prin sapatura, taluzare și compactare, diguri perimetrale. Impermeabilizarea bazinului s-a realizat cu geotextil si geomembrana.

Caracteristici geometrice ale lagunei sunt: dimensiuni in plan: 50 m x 27 m, dimensiuni radier: 43 m x 20 m, adancime: 3,5 m, volum: 3375 m3

Radierul si taluzurile sunt impermeabilizate cu geotextil si geomembrana.

Pentru monitorizarea apei freatice au fost realizate 3 foraje de monitorizare (1 amonte si 2 aval de bataluri) cu adancimea de 6 m si care intercepteaza acviferul in intervalul 3 - 5,5 m.

8.2.8. Colectarea şi eliminarea apelor menajere

Apele uzate menajere care provin din consumul igienico-sanitar (de la grupurile sanitare si filtrele sanitare), sunt preluate prin reteaua de canalizare interioara si evacuate in 2 bazine vidanjabile betonate etans, cu capacitatea de 12 mc fiecare, amplasate in zona filtrelor sanitare. Periodic vor fi vidanjate,  transportate  și descărcate într-o stație de epurare autorizată pe bază de contract

8.2.9.  Colectarea şi eliminarea apelor uzate  de la sălile de necropsie

Apele uzate rezultate de la salile de necropsie sunt colectate in rezervoare supraterane si sunt eliminate prin firme specializate.

8.2.10. Colectarea şi eliminarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe acoperişul halei şi anexei tehnice sunt colectate cu jgheaburi şi burlane, fiind deversate la terenul natural.

8.2.11. Deratizarea, dezinfecţia, dezinsecţia după depopulare

In urma depopulării se face o curăţenie mecanică urmată de o spălare cu apă sub presiune a suprafeţelor. Dupa aceea se face o dezinfecţie de fixare, iar la trei zile de la aceasta dupa o nouă curăţenie mecanică şi o spălare se face dezinfecţia finală. In urma dezinfecţiei finale se recoltează probe de sanitaţie care se duc spre analiza la LSVJS pentru a se putea urmări eficienta dezinfecţiei.

Inainte de populare se fac doua dezinsectii la interval de 3 zile una de alta.

Programul de deratizare urmăreşte plasarea în colţuri, în posibilele puncte de intrare în hală a momelilor pentru rozătoare. O dată la 7 zile se controlează starea momelilor. In locurile unde s-a consumat din momeli se completează cu altele noi iar daca există cadavre de rozătoare acestea sunt adunate, depozitate şi apoi preluate spre incinerare de reprezentanţii unei societati autorizate.

Igienizarea şi dezinfecţia spatiilor de productie se execută periodic la sfârşitul ciclului de producţie. Materialele de dezinfecţie trebuie să deţină fişe de securitate, care se vor pune la dispoziţia autorităţilor.

Substanţele pentru dezinfecţie vor fi depozitate in camere bine închise și manipulate doar de personal autorizat.

INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

## AER  
9.1.1. Centrala termică

Încalzirea halelor de reproductie se realizeaza cu registre de incalzire din teava de otel cu aripioare, montate pe peretii halelor, ce functioneaza cu agent termic apa calda 80/60°C, furnizat de 4 centrale termice de 30 kWh pe lemne.

Boxele din Maternitate sunt dotate suplimentar cu placi incalzite electric amplasate la fiecare boxa, in compartimentul purceilor.

Halele pentru ingrasarea porcilor in general nu se incalzesc. In situatii deosebite, cand popularea halelor se realizeaza iarna, pentru incalzirea halelor se utilizeaza aeroterme mobile care functioneaza cu motorina.

Sunt prevazute sonde de masurare a temperaturii in hala, iar intregul sistem de admisie si evacuare a aerului este automatizat, in fiecare hala, prin intermediul unui calculator de proces climatizare.

Incalzirea Filtrelor de personal se face cu radiatoare de otel ce functioneaza cu agent termic apa calda 80/60°C, furnizat de aceeasi centrala termica care functioneaza cu lemne.

Fiecare centrala termica este prevazuta cu un cos de dispersie a gazelor arse cu urmatoarele caracteristici :inaltime la varf: 10 m; diametru interior: 11 cm. Consumul anual de lemne de foc este de 65 tone

Principalele emisii evacuate în atmosferă, ce provin din arderea combustibilului în centrala termică sunt: pulberi, CO, NOx, SO2, C  organic total.

9.1.2. Sistemul de ventilaţie în hală

Pentru a asigura microclimatul cel mai potrivit pentru porcine exista posibilitatea de reglaj, in functie de temperatura si umiditatea din hala si conditiile meteorologice exterioare.

Pentru a asigura microclimatul cel mai potrivit pentru porcine exista posibilitatea de reglaj, in functie de temperatura si umiditatea din hala de productie si conditiile meteorologice exterioare. Nu se recomanda reglarea manuala a conditiilor de microclimat, deoarece acestea se modifica de-a lungul zilei, in functie de activitatea animalelor si climatul exterior.

Ventilarea spatiilor de productie se va realiza printr-un sistem mecanic, intrucat asigura distributia aerului in interior, fara a produce curenti in zona de odihna.

Sistemul de ventilatie folosit utilizeaza presiunea negativa creeata de ventilatoarele de evacuare amplasate in peretii halei. Amplasarea ventilatoarelor in peretii halei asigura spalarea cu aer proaspat a intregii suprafete si curgerea aerului in mod omogen.

Aspiratia aerului proaspat se realizeaza prin prize de aer realizate in tavanul halei.

Ventilarea halelor de productie se realizeaza in fiecare hala cu ajutorul unor ventilatoare amplasate in pereţii halei pentru asigurarea distribuţia aerului in interior, fara a produce curenti in zona de odihna.

Numarul si debitul nominal al ventilatoarelor difera in functie de destinatia halei si capacitatea acesteia.;

## APA

# Instalaţiile de canalizare au următoarea componenţă:

## 9.2.1. Apele menajere provenite de la grupurile sanitare și filtrele sanitare sunt preluate prin reţeaua de canalizare interioară și evacuate în 2 bazine vidanjabile betonate etanş, cu capacitatea de 12 mc fiecare, amplasate în zona filtrelor sanitare.

## 9.2.2. Apele uzate tehnologice de la spălarea şi igienizarea halelor se colectează şi evacuează împreună cu dejecţiile în:

## - 3 bazine din beton armat, hidroizolate, de colectare-stocare temporară a apelor tehnologice uzate                     (dejecţiilor semilichide), cu capacitatea de 3.430 mc fiecare, amplasate sub cele 3 hale de îngrăşare și creştere a porcilor;

## - 1 bazin din beton armat, hidroizolat, de colectare-stocare temporară a apelor tehnologice uzate (dejecţiilor semilichide), cu capacitatea de 1.051,6 mc, amplasat sub hala de creştere a scroafelor (hala gestaţie);

## - 1 bazin din beton armat, hidroizolat, de colectare-stocare temporară a apelor tehnologice uzate (dejecţiilor semilichide), amplasat sub hala maternitate;

## 9.2.3. Apele uzate tehnologice de la igienizarea sălilor de necropsie  sunt colectate in rezervoare supraterane si sunt eliminate prin firme specializate.

## 9.2.4. Apele pluviale: de pe acoperișul halelor și anexelor tehnice sunt colectate cu jgheaburi și burlane, fiind deversate la terenul natural.

## 9.3. SOL

## Dejecţiile împreună cu apele de spălare rezultate de la igienizarea halelor  sunt stocate într-un bazin pentru stocare dejecţii semilichide (laguna) cu dimenciunile 45m x 25m x 3m, si capacitatea de stocare de 3.375 mc.

9.4. ALTE DOTĂRI

Containerele pentru depozitarea selectivă a deşeurilor se vor depozita în spații special amenajate.

CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUARE ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## AER

    - Emisii în aer şi mirosuri

Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul nr. 6 a prezentei autorizaţii. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

#### Emisii atmosferice rezultate din activitate:

Sursele de emisie din activitatea de creştere a porcilor, evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul

Tabelul nr. 5: Poluanţi emişi

| Sursa generatoare | Punct / loc de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de reproducție și creştere a porcilor în hala | Sistemele de ventilaţie a halelor de reproducție și creştere | NH3, CH4, N2O, Pulberi Mirosuri |
| Funcţionarea centralelor termice cu combustibil solid(lemn de foc) | Sistemul de evacuare a gazelor arse / Coş evacuare | CO, SO2, NOX, Pulberi |
| Stocarea temporară a dejecţiilor semilichide și a dejecţiilor lichide în lagună | Laguna pt stocarea dejecţiilor semilichide și lichide | NH3, CH4, N2O, H2S, Mirosuri |
| Împrastierea dejecţiilor | Terenurile agricole | NH3, CH4, N2O, Mirosuri |

#### Valori limită de emisie :

a) Emisii punctiforme:

Emisiile de poluanţi în atmosferă, rezultate din desfăşurarea activităţii se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul nr. 10.1.1.2.

Monitorizarea emisiilor de la coşul de evacuare gaze arse centrale termice se va realiza anual.

Tabelul nr. 10.1.1.2. Valori limită de emisie ale poluanţilor emişi

| Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE (mg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisii provenite de la centrale termice cu combustibil solid | Sistemul de evacuare a gazelor arse (coş) | CO SO2 NOX Pulberi | 250 2000 500 100 |

Notă:

- valori conform prevederilor Ordinului  MAPPM nr. 462/1993 cu modificările prevăzute de Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 6% vol;

b) Emisii difuze şi mirosuri :

Emisiile difuze de poluanţi în atmosferă, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul 10.1.1.3.

Tabelul nr. 10.1.1.3.  Valorile sunt exprimate în kg/cap/an, conform BREF  2017 ale poluanţilor emişi

| Categoria | NH3 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- |
| scroafe | gestante | 0,42 - 4,2 | 21,1 | - |
|  | maternitate | 0,8 - 9,0 | fara date | - |
| Purcei la îngrăşat sub 30 kg | < 30 kg | 0,8 | 3,9 | - |

Emisiile difuze şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri :

- înfiinţarea şi întreţinerea unei perdele perimetrale vegetative de protecţie;

- aplicarea dejecţiilor pe terenurile agricole în vederea fertilizării acestora se va face astfel încât să nu creeze disconfort olfactiv locuitorilor din zonă (recomandându-se o distanţa de siguranţa de minim 2 km între zona de locuinţe şi terenul agricol de aplicare a dejecţiilor);

- măsuri de igienă a producţiei prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creşterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutriţional adecvat în vederea reducerii emisiilor rău mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejecţiilor, evitând stagnarea lor în adăposturi;

- nu se vor împrăştia dejecţiile pentru fertilizarea solurilor în perioade secetoase şi cu vânt;

- evitarea împrăştierii dejecţiilor şi apelor uzate de la igienizarea halelor după precipitaţii abundente

- încorporarea rapidă în sol a dejecţiilor folosind utilajele mecanice specifice activităţii;

- se vor lua măsuri de organizare a sistemului de monitorizare / urmărire la teren a tuturor operaţiilor de încărcare / transport / aplicare a dejecţiilor pe terenurile agricole

Conform  “STAS 12574/ 1987 - Condiţii de calitate pentru aerul din zonele protejate” se consideră că emisiile de  substanţe  puternic mirositoare depăşesc concentraţiile maxime admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil şi persistent este sesizabil olfactiv. 
Managementul mirosului

Mirosurile sunt generate în principal de:

- emisiile de amoniac şi gaz metan din hala de producţie;

- emisiile corespunzătoare ,,gestionării dejecţiilor”;

- emisiile secundare de H2S în halele de producţie;

Operatorul se va asigura ca toate operaţiile de pe amplasament sa fie realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Operatorul, în condiţiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menţinerea zonelor de protecţie sanitară definite conform O.M.S. 119/2014 si Legii nr. 204/2008, cu modificările ulterioare .

Operatorul îşi va planifica activităţile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecţiilor, anumite lucrări de întreţinere) ţinând  seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanţe mari.

10.1.2. Imisii

Imisiile în atmosferă provin din activitatea de creştere a porcilor în hala, stocarea temporară a dejecţiilor pe platforma betonată și în lagune și din împrastierea dejecţiilor pe terenurile agricole.

### Imisiile în atmosferă provenite din desfășurarea activității sunt NH3, CH4, N2O, H2S, Pulberi

Pentru a respecta recomandările BAT/BREF editia 2017 privind managementul deşeurilor se vor respecta urmatoarele măsuri:

- evacuarea dejectiilor din canalele de colectare de sub hală se face gravitational periodic, ca să se evite aerarea/amestecarea dejectiilor şi reducerea concentratiilor mari de amoniac;

- evacuarea dejectiilor maturate din bazin de stocare pt imprastiere se face cu vidanje

- nu se vor împrăştia dejecţiile pentru fertilizarea solurilor în perioade secetoase şi cu vânt;

- se va evita împrăştierea dejecţiilor şi apelor uzate de la igienizarea halelor după precipitaţii abundente;

- se va face instruirea personalului pentru a desfăşura activităţile astfel încât nivelul emisiilor sa fie cat mai redus;

- se va anunţa prin toate mijloacele publicul posibil afectat de disconfortul ce poate fi produs cu precizarea clară a datei, intervalului orar, prin toate mijloacele mass media cât şi autorităţile publice locale.

## APĂ( inclusiv in apa subterană)

## Apă uzată

Indicatorii de calitate a apelor uzate menajere  se vor încadra în prevederile H.G. nr. 352 / 2005 (NTPA 002 / 2005 şi în contractul cu operatorul staţiei de epurare).

Monitorizarea calitatii apei uzate menajere vidanjate se va realiza anual.

Întreaga cantitate de dejecţii lichide / semilichide şi apele de uzate de spălare se vor folosi ca fertilizant în agricultură.

In situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apă pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- să notifice  incidentul la  APM Buzau  cât mai curând posibil.

10.2.2. Apa subterană:

Monitorizarea calitatii apei freatice se va realiza conform Autorizației de gospodărirea Apelor emisă de ANAR ABA Buzău - Ialomița, prin prelevarea de probe de apă din cele 3 3 foraje de monitorizare (1 amonte si 2 aval de bataluri) cu adancimea de 6 m. Indicatorii de calitate a apelor subterane se vor încadra în valorile de referinţă înregistrate la începutul activităţii(probe martor), limite precizate mai jos :

- Tabelul nr. 10.2.2.  Valori limită de emisie pt indicatorii apei freatice

| Indicatorul | UM | Foraj amonte lagună | Foraj aval 1 lagună | Foraj aval 2 lagună |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Amoniu | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Azotati | mg/l | 6,43 | 6,31 | 6,32 |
| Azotiti | mg/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| Cloruri | mg/l | 46 | 47,44 | 44,23 |

Se impune respectarea limitelor conform Ordinului 621/2014 de aprobare a valorilor de prag aplicabile corpurilor de apa din Romania si ale HG 53/2009 completata cu HG 449/2013 privind Planul de protectie a apelor subterane .

Măsuri pentru prevenirea poluării  apelor subterane

- Operatorul trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.;

- Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare;

- Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie să fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă;

- Reţeaua de canalizare, bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor face la timp;

## SOL

Monitorizarea calitatii solului se va realiza anual. Se va preleva câte o probă de sol din vecinătatea a lagunei.

Indicatorii de calitate ai solului se vor încadra în valorile de referinţă prevăzute în Ordinul nr. 756/1997/ valorile de referinţă înregistrate la începutul activităţii(probe martor)

Tabelul nr. 10.3. Valori limită de emisie pt indicatorii la sol

| Ind. | UM | Ordin 756/1997 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Val.normală | Prag de alertă | Prag intervenţie |
| Cu | mg/kg s.u | 20 | 100/250 | 200/500 |
| Zn | mg/kg s.u | 100 | 300/700 | 600/1500 |
| N total | mg/kg s.u | - | - | - |
| P total | mg/kg s.u | - | - | - |

## Surse posibile de poluare a solului

- Scurgeri de ape uzate din reţeaua de canalizare;

- Evacuarea apelor uzate de pe amplasament;

- Pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare;

- Depunerea dejecţiilor pe terenurile agricole, neconformă cu codul bunelor practici agricole;

- Fisurări accidentale ale conductelor de canalizare;

- Scurgeri de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale datorate circulaţiei acestora;

- Stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, industriale

### Măsuri pentru prevenirea poluării solului

- Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile în sol;

- Punctele de prelevare a probelor de sol trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM  nr. 756/1997 aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Operatorul trebuie să aibă în depozit un număr adecvat de dispozitive de absorbţie şi o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru ţinerea sub control şi absorbţia oricărei pierderi prin scurgere;

- Se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul;

- În cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- Reţeaua de canalizare, bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor face la timp;

### Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide şi lichide pentru fertilizarea terenurilor agricole

- În situațiile în care dejecțiile solide și lichide provenite de la animale de fermă sunt incinerate/coincinerate, depozitate în depozite de deșeuri sau utilizate într-o instalaţie de producere a biogazului ori a compostului, precum și atunci când aceste materii au fost contaminate astfel încât prezintă riscuri pentru sănătatea publică și animală și/sau efecte potenţial dăunătoare asupra mediului, acestea vor fi încadrate/clasificate și gestionate ca deșeuri.

- Diferențele anuale dintre cantitățile de gunoi de grajd generate și cantitățile utilizate ca fertilizatori organici/amelioratori în agricultură sau pentru producerea acestora, vor fi încadrate/clasificate și gestionate potrivit legislației din domeniul deșeurilor.

- Dejecţiile solide şi lichide se vor utiliza la fertilizarea terenurilor agricole conform prevederilor Codului de Bune Practici Agricole. Prestatorul de servicii desemnat pentru aplicarea dejecţiilor ca ingrasamânt natural pe terenurile agricole proprietate şi luate în arenda este obligat ca anual să întocmească planul de fertilizare pentru terenurile pe care se va realiza fertilizarea cu respectarea condiţiilor prevăzute în studiul OSPA. Operatorul instalației va intocmi anual planul de imprăștiere a dejectiilor animaliere produse in fermă;

- Procesul de fertilizare a terenurilor agricole cu îngrăşăminte organice se va face după analizarea  de către generatorul de deşeuri a calităţii dejecţiilor fermentate precum şi a calităţii terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic şi pedologic;

- Producătorul şi prestatorul de servicii pentru aplicarea dejecţiilor dejecţiilor sunt obligaţi să respecte condiţiile prevăzute/menţionate în studiul pedologic şi  agrochimic întocmit de OSPA;

- Nu se vor depozita dejecţii solide pe câmp, chiar şi pentru  un timp relativ scurt, pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin;

- Se va evita administrarea dejecţiilor solide stabilizate (îngrăşăminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejecţiile solide stabilizate dacă: solul este puternic îngheţat, solul este crăpat (fisurat) în adâncime sau  săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură, câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

- Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

- Se interzice golirea sau spălarea bazinelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie/împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau în apropierea lor;

- Utilizarea dejecţiilor/nămolurilor stabilizate (fermentate) pe păşuni sau pe culturi furajere se va face în anumite condiţii. Se interzice utilizarea lor pe culturile de legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie şi pe solurile destinate culturilor de legume şi fructe care sunt în contact direct cu solul;

- Producătorul de dejecţii va urmări continuu starea impermeabilizării platformelor de stocare a dejecţiilor şi bazinelor de stocare a apei uzate pentru prevenirea poluării solului cat şi de a întreţine lagunele de stocare dejecţii şi platforma de stocare a fracţiei solide;

- Răspunderea pentru transportul dejecţiilor şi modul de aplicare ca fertilizant al acestora revine prestatorului de servicii cu care producătorul are contract de prestări servicii;

- Aplicarea dejecţiilor pe terenurile agricole în vederea fertilizării acestora se va face cu respectarea permanentă a distanţelor minime de protecţie sanitară faţă de zonele de locuit, cu respectarea restricţiilor impuse de Ordinul M.S. nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Conform Codului de bune practici agricole şi a Programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, în acord cu cerinţele Directivei Nitraţi, se impune ca stocarea dejecţiilor să se asigure pe o perioada de 4 – 7 luni (în laguna cu capacitatea de depozitare de Vtotal = 3375mc ) pe perioada de interdicţie a aplicării gunoiului de grajd (indiferent de starea sa : solida , lichida , semisolida). Aceasta perioada de interdicţie este cuprinsă între data apariţiei primului îngheţ de toamnă şi data de apariţie a ultimului îngheţ în primăvară.

## ZGOMOT

## Emisiile de zgomot se vor încadra în SR 10009/2017  acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot  în mediul ambiant. Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, acreditate, în cazul înregistrării de sesizări sau reclamaţii. Nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute în de SR 10009/2017 – Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014-pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deşeurilor şi a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Operatorul instalaţiei autorizate trebuie să respecte următoarele condiţii:

- Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al APM Buzău;

- Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate specializată, autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale;

- Cadavrele vor fi stocate temporar în camera de necropsie şi eliminate în condiţii specifice impuse de normele sanitar-veterinare;

- Deşeurile medicale provenite de la îngrijirile medicale vor fi preluate de către o firmă autorizată pentru eliminarea/incinerarea deşeurilor periculoase;

- Dejecţiile vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole conform prevederilor Codului de bune practici agricole;

- Se va păstra evidenţa cantităţilor de cadavre trimise spre incinerare;

- Operatorul trebuie sã întocmeascã un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor împuternicite din cadrul A.P.M. Buzau, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Buzău;

## Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la :

- Cantităţile şi codurile deşeurilor;

- Sursa deşeurilor;

- Modul de stocare şi tratare a deşeurilor;

- Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare;

- Datele de identificare ale agentului economic care realizează valorificarea /eliminarea deşeurilor;

- Detalii privind expedierile respinse;

- Detalierea privind orice amestecare voluntară a deşeurilor;

- O copie a  acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la APM Buzau ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

- Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare;

- Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza astfel încât să fie respectate programele şi termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare.

## DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Toate deşeurile generate vor fi stocate temporar astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer.

Zonele de stocare temporară vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate.

Nu se va depăşi capacitatea de stocare a containerelor şi spațiilor de stocare.

Deseurile periculoase vor fi stocate separat si vor fi etichetate corespunzator.

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea fermei și modul de manipulare şi depozitare:

11.1.1.  Deșeuri nepericuloase

Tabelul nr. 11.1.1 : Deșeuri nepericuloase

| Cod deseu | Denumire deseu | Sursa/ provenienta | Cantitatea | Starea fizica | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri menajere | Intreaga unitate | cca 10 t/an | solida | europubele |
| 02 01 02 | Deseuri de țesuturi animale (mortalitati) | Procesul de reproducție, crestere si ingrasare porci | cca 6 t/an | solida | lada frigorifica in camera de necropsie |
| 02 01 06 | Materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale | Procesul de reproductie, creștere și îngrășare porci | 13463 mc/an | Semilichid/lichid | Lagună de fermentare / bazine sub hală |
| 18 02 03 | Deseuri medicale | Activitatea de asistenta medicala | 1,5 t/an | solida | cutii inscriptionate |
| 100101 | Cenusa de vatra | Ardere lemn foc | cca 1,5 t/an | solida | Containere metalice |

11.1.2.	Deșeuri periculoase

Societatea nu produce deseuri medicale

11.2. DEȘEURI REFOLOSITE

Nu sunt deșeuri refolosite

11.3. DEȘEURI COMERCIALIZATE

Deșeurile reciclabile sortate (hârtie-carton, plastic, metalice) generate din desfășurarea activității se colectează selectiv și se valorifică prin operatori autorizați, pe bază de contract.

11.4. DEPOZITAREA DEFINITIVĂ A DEȘEURILOR

Deșeurile menajere se elimină prin depozitare definitivă într-un depozit autorizat.

Dejecțiile care nu pot fi utilizate ca fertilizatori organici/amelioratori în agricultură (excedent cantitativ sau care prezintă de răspândire a oricăror boli transmisibile) vor fi eliminate în instalații autorizate, cu respectarea regimului de gestionare a deșeurilor.

GESTIUNEA SUBPRODUSELOR

## SUBPRODUSE GENERATE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Potrivit prevederilor art. 2, 3, 9 și 13 ale Regulamentului (CE) 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, „gunoiul de grajd” destinat utilizării în agricultură, inclusiv prin aplicarea pe soluri fără prelucrare, ca fertilizator organic/ameliorator despre care autoritatea competentă nu consideră că prezintă un risc de răspândire a oricăror boli transmisibile grave, este subprodus de origine animală și intră sub incidența Regulamentului premenționat, fiind încadrat ca material de categoria 2.

„Gunoiul de grajd” conform definiției reprezintă orice fel de excremente și/sau urină provenite de la animale de fermă, altele decât peștii de crescătorie, cu sau fără așternut.

Potrivit art. 2 al Directivei 2008/98/EC, transpus prin  art. 2 al Legii 211/2011, sunt excluse din domeniul de aplicare al legii cadru privind deșeurile:

- materiile fecale, în cazul în care acestea nu intră sub incidența Regulementului (CE) nr. 1069/2009,  paiele și alte materii naturale nepericuloase folosite în agricultură, în exploatarea forestieră sau pentru producerea de energie din biomasă prin procese sau metode care nu dăunează mediului și nu pun în pericol sănătatea populației (art. 2, alin 1, lit f);

- subprodusele de origine animală, inclusiv produse transformate care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1069/2009  de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman, cu excepţia produselor care urmează să fie incinerate, depozitate sau utilizate într-o instalaţie de producere a biogazului ori a compostului (art. 2, alin. 2, lit. b);

Dejecțiile solide și lichide provenite de la animale de fermă, cu sau fără așternut, utilizate în agricultură ca fertilizatori organici/amelioratori de sol, nu vor fi încadrate ca deșeuri ci ca subproduse de origine animală, în condițiile furnizării probelor corespunzătoare cu privire la utilizarea certă și conformă (contracte şi planuri de împrăştiere dejecţii pe baza planurilor de fertilizare şi a studiilor pedologice întocmite pentru terenurile pe care se aplică dejecţiile).

În situațiile în care dejecțiile solide și lichide provenite de la animale de fermă sunt incinerate/coincinerate, depozitate în depozite de deșeuri sau utilizate într-o instalaţie de producere a biogazului ori a compostului, precum și atunci când aceste materii au fost contaminate astfel încât prezintă riscuri pentru sănătatea publică și animală și/sau efecte potenţial dăunătoare asupra mediului, acestea vor fi încadrate/clasificate și gestionate ca deșeuri.

Diferențele dintre cantitățile de gunoi de grajd generate și cantitățile utilizate ca fertilizatori organici/amelioratori în agricultură sau pentru producerea acestora, vor fi încadrate/clasificate și gestionate potrivit legislației din domeniul deșeurilor.

Tipurile de SUBPRODUSE rezultate din activitatea fermei, modul de manipulare, depozitare şi valorificare

Tabelul 12

| Cod | Denumire SUBPRODUS | Sursa/ provenienta | Cantitate | Starea fizica | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejecții animaliere fractie lichida | Procesul de reproducție, crestere si ingrasare porci | 13463 mc/an | Semilichid/lichid | lagună |

INTERVENȚIA RAPIDĂ / PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, siguranța instalației

Prin natura activităţii, în cadrul fermei pot apare situaţii de urgenţă generate de incendii, calamităţi, întreruperea energiei, îmbolnăviri în rândul porcilor.

Pentru prevenirea acestor situaţii şi intervenţia în cazul apariţiei lor, activitatea este organizată astfel :

- unitatea este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislaţiei specifice PSI;

- unitatea deţine sursa de rezerva pentru furnizarea de energie electrica şi rezervă de apă PSI;

- personalul este instruit la angajare si periodic;

# Ferma  este imprejmuita cu gard, iar paza fermei si a celorlalte instalaţii conexe se asigură de personal specializat în domeniul de activitate. Accesul în ferma este permis numai pe porţile de acces, în conditii stabilite prin regulament de ordine interioara. Sunt asigurate mijloacele de comunicare cu conducerea societatii şi cu autorităţile locale.

Masuri luate in situaţia apariţiei unor condiţii anormale de funcţionare:

În situaţii speciale, cum ar fi îmbolnăviri masive în rândul porcilor, deşeurile de origine animală şi dejecţiile se vor colecta, manipula şi elimina din activitate conform dispoziţiilor autorităţilor sanitar-veterinare, elaborate în acest sens.

- Defecţiunile apărute la sistemul de ventilaţie al halelor se vor remedia imediat, astfel încât microclimatul necesar pentru creşterea şi întreţinerea porcilor sa fie asigurat;

- Se vor aplica prevederile planurilor pentru situaţii de urgenţă;

- Se vor sigura permanent mijloace de comunicare cu personalul din cadrul societăţii şi cu autorităţile locale;

- Orice situaţie anormală de funcţionare ce necesită remedierea operativă a acestora va fi comunicată imediat, telefonic şi în scris, următoarelor autoritati:  APM Buzău, GNM – CJ Buzău, Primăria Glodeanu Siliştea, Prefectura Buzău.

Activitatea intra sub incidenta OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului; în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum şi în cazul unui prejudiciu asupra mediului, operatorul va acţiona şi va informa autorităţile de mediu conform obligaţiilor ce îi revin, în baza prevederilor Capitolului II – Masuri preventive si reparatorii, din OUG 68/2007.

În conformitate cu  Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat prezentei autorizaţii pentru SC GLOBAL PRO SUIN SRL au fost stabilite:

- Programul de instruire al lucrătorilor de la punctele critice şi al echipelor de intervenţie;

- Procedura de acţiune în cazul producerii unei poluări accidentale;

- Lista punctelor critice unde pot proveni poluări accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de intervenţie;

- Măsurile şi lucrările aferente pentru prevenirea poluărilor accidentale;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale;

- Responsabilităţile conducerii.

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase  (SEVESO III).

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Deficientele intervenite în funcţionarea obiectivului care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii;

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare);

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior;

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzau;

- urgent autorităţilor pentru protecţia mediului judeţene

MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

- Se vor înregistra datele privind activitatea reproducție și  creştere a purceilor: numărul de animale, creşterea în greutate; consumul de hrană; compozitia hranei (evidentierea continutului de proteină crudă şi fosfor), medicamente, vaccinuri, combustibili, consumul de apă, consumul de energie electrică, cantitatea de deşeuri generate;

- Se va tine evidenţa reviziilor şi reparaţiilor efectuate în instalaţii;

- Se vor înregistra ieşirile din instalaţie: porci, ape uzate (vidanjări), dejecţii, deşeuri;

- Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analize specifice/ menţionate în prezenţa autorizaţie;

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie;

- Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Buzau după evaluarea rezultatelor testărilor;

- Monitorizarea factorilor de mediu se va realiza doar de laboratoare specializate;

- Operatorul instalatiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

### aer

### Aer – emisii

### Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.1. : Poluanţi analizaţi la coşul centralelor termice

| Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecvenţa de prelevare probe şi analiză poluanţi | Metoda de prelevare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosul centralelor termice | SO2 | Anual | SR ISO 9096/2005 | SR ISO 9096/2005 |
|  | NOx |  |  | STAS 10846 |
|  | CO |  |  | SR ISO 9096/2005 |
|  | Pulberi |  |  | STAS 11 103-78 |

La analiza emisiilor în aer se vor înregistra următoarele date de referinţă în cazul unor depăşiri ale valorilor limită la emisii:

| Locul recol tării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capac. de function. a instal. | Noxe | Val. calculata a emisiilor în cond. de referinţa | Parametri auxiliari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Valorile determinate în urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizaţia integrată de mediu, în conformitate cu normele legale in vigoare.

Monitorizarea indicatorilor de calitate a aerului se va realiza conform prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător .

### Aer - imisii

Monitorizarea imisiilor  în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.2.

Tabelul 13.1.2. : Puncte de prelevare  imisii în aer

| Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecvenţa de prelevare probe şi analiză poluanţi | Metoda de prelevare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La limita incintei halei de cresterea porcilor, in directia zonei rezidentiale cea mai apropiata | NH3 | Anual | STAS 10331/89 | STAS 10812/76 |
| La limita bazinelor de depozitare a dejectiilor, in directia zonei rezidentiale cea mai apropriata . | NH3 | Anual | STAS 10331/89 | STAS 10812/76 |

Monitorizarea  mirosului caracteristic acestui poluant specific activităţii desfăşurate, până la apariţia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentraţiilor de amoniac şi compararea se va face cu limitele prevazute de STAS 12574 / 1987 .

### apa (inclusiv apa subterană)

### Apa uzată menajeră

Monitorizarea calitatii apelor uzate menajere se va realiza anual prin prelevarea de probe din bazinul vidanjabil.

În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- să notifice incidentul la APM Buzau şi GNM - CJ Buzau cât mai curând posibil.

Indicatorii de calitate a apelor uzate menajere se vor incadra in prevederile HG nr. 352 / 2005 (NTPA 002 / 2005)

Descărcarea apelor uzate menajere vidanjate la staţia de epurare se va face in condiţiile de calitate impuse in contractul de prestări servicii încheiat intre operatorul care vidanjează bazinele de colectare a acestor ape si operatorul staţiei de epurare (cu respectarea NTPA - 002 / 2005, aprobat prin H.G nr.188/2002, modificată şi completată cu H.G. nr.352/2005 si a  Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 25 din 05.03.2018.

Beneficiarul are obligatia automonitorizării evacuării apelor uzate  şi a dejecţiilor utilizate la fertilizarea terenurilor agricole înainte de utilizarea acestora la fertilizarea terenurilor agricole (analizarea indicatorilor de calitate a apelor uzate înainte de utilizarea acestora la fertilizarea terenurilor agricole pentru a se verifica încadrarea indicatorilor de calitate a acestora în prevederile Studiului agrochimic întocmit de către Oficiul Judetean pentru Studii pedologice si agrochimice).

### Apa subterană

Monitorizarea calitatii apei subterane se face  semestrial, prin prelevarea de probe de apă din cele  3 foraje de monitorizare a acviferului cu adancimea de 6 m., amplasate în zona lagunei de dejectii Se vor analiza urmatorii indicatori: pH, O2 dizolvat, conductivitate, cloruri, sulfați , CCO-Cr ( oxidabilitate ), azot amoniacal ( NH4+ ), nitrati, nitriti, fosfaţi, fenoli, pentru a urmări influenta activitatilor desfăşurate la adăpostul pentru creşterea suinelor, asupra pânzei freatice prin compararea cu probele martor.

Rezultatele obtinute sunt comparate cu rezultatele inregistrate pentru proba martor analizată înainte de începerea activităţii.

Tabel nr. 14: Indicatori de calitate pt. apă subterană

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metode de analiză | Valori de referinta (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraje de monitorizare din zona lagunei de dejecţii | pH | Semes- trial | SR ISO 10523:2012 | Valori înregistrate la începutul activităţii. |
|  | O2 dizolvat |  |  |  |
|  | conductivitate |  |  |  |
|  | cloruri |  | SR ISO 9297:2001 |  |
|  | sulfați |  |  |  |
|  | CCO-Cr( oxidabilitate ) |  | Merck 14895 |  |
|  | azot amoniacal (NH4+) |  | SR ISO 7150:2001 |  |
|  | nitrati |  | SR ISO 7890/1-98 |  |
|  | nitriti |  | SR EN 2677:2002 |  |
|  | fosfaţi |  |  |  |
|  | fenoli |  |  |  |

  - SOL

Monitorizarea calitatii solului se face anual, prin prelevarea de probe de sol din perimetrul lagunei. Se analizează următorii indicatori:, Azot total, Fosfor total, Cupru şi Zinc. Rezultatele obţinute sunt comparate cu valorile înregistrate de către proba martor analizată înainte de începerea activităţii.

Prelevarea şi analizarea probelor se va face de către laborator autorizat.

### Tabel nr. 12: Indicatori de calitate pt analiza solului

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metode de analiză | Prag de alertă pt. soluri mai puţin sensibile (mg/kg s.u) | Prag de intervenţie pt. soluri mai puţin sensibile (mg/kg s.u) | Valori de referinta (mg/kg s.u) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limitrof lagunelor și platformei de dejectii | Cu | Anual | SR EN ISO 11885:2009 | 250 | 500 | Valorile din proba martor analizată înainte de începerea activităţii |
|  | Zn |  | SR EN ISO 11885:2009 | 700 | 1.500 |  |
|  | N total |  | Merck 14537 | - | - |  |
|  | Pt |  | Merck 14543 | - | - |  |

Calitatea solurilor pe care se vor imprastia dejectiile fermentate, va fi monitorizata prin efectuarea studiilor agropedologice.

## Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii APM Buzau, G.N.M -C.J Buzau. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie anual depus, la termenele solicitate ca parte a RAM.

### DEŞEURI

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor HG 856/2002 şi va conţine următoarele informaţii: tipul deşeului; codul deşeului; instalaţia producătoare; cantitatea produsă; data evacuării deşeului din instalaţie; modul de stocare; data predării deşeului; cantitatea predată către transportator; date privind expediţiile respinse; date privind orice amestecare a deşeurilor;

Deşeurile vor fi stocate temporar pe amplasament şi apoi eliminate/predate pentru valorificare la agenţi autorizaţi în baza contractelor încheiate.

Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deşeurilor, recuperarea si eliminarea lor.

Un registru complet cu probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe acest amplasament va fi păstrat de către titularul autorizaţiei si va fi pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru realizarea inspecţiei. Acest registru va conţine minimum de detalii cu privire la:

- cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de codul din Catalogul European al Deşeurilor pentru deşeurile transportate;

- date despre preluarea şi transportul deşeurilor, în vederea eliminării sau valorificării, după caz (deşeuri metalice, deşeuri menajere, s.a.);

- date despre dejecţiile utilizate ca fertilizant: cantităţi depuse în iazurile biologice, contractanţii care preiau dejecţiile în vederea fertilizării terenurilor agricole, cantităţi preluate, rute de transport.

### Deșeuri tehnologice

### Se ține evidența deșeurilor de tesuturi animaliere rezultate în procesul de creștere și îngrășare porci

### Ambalaje

### Se va ține evidența deșeurilor de ambalaje generate din activitatea desfășurată.

### ZGOMOT

Monitorizarea zgomotului nu este impusă datorită distanţei de 2400 m la care se află amplasată ferma faţă  de cele mai apropiate asezări umane învecinate (satul Lipia, comuna Merei).

## Monitorizarea zgomotului se va face la solicitarea APM Buzau în cazul apariţiei unor sesizări sau reclamaţii,  de către laboratoare acreditate, la limita amplasamentului.

Activităţile de pe amplasament vor respecta limitele nivelului de zgomot pentru incinte industriale conform SR 10009/2017.

### MIROSURI

Conform STAS 12574/87 - Condiții de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se consideră că emisiile de substanțe puternic mirositoare depășesc concentrațiile maxim admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil și persistent este sesizabil olfactiv.

### Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi (E-PRTR)

    - Operatorul are obligaţia de a raporta la APM Buzău (în cadruL RAM), conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri referitoare la:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registrul poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

    - Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

    - La pregătirea raportului, titularul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

    - Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

    - Operatorul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

    - Poluanţii specifici activităţii de creştere a porcilor care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

Tabelul nr. 13.8.6.: Valorile de prag ale poluanţilor

| Nr. crt. | Nr. cas | Poluant | prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | în aer (coloana 1a) (kg/an) | în apă (coloana 1b) (kg/an) | pe sol (coloana 1c) (kg/an) |
| 1. | 7664-41-7 | NH3 | 10.000 | - | - |
| 2. | 10024-97-2 | N2O | 10.000 | - | - |
| 3. | 74-82-8 | CH4 | 100.000 | - | - |

    - Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează de către titularul activităţii respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

    - Operatorul va calcula emisiile pentru toţi poluanţii menţionaţi în tabelul de la pct-ul 14.3.6. şi va transmite la APM Buzău datele în formatul cerut de aceasta în Sistemul Integrat de Mediu SIM.

RAPORTĂRI  LA  UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA

## a) Operatorul instalaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

## b) Operatorul instalaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

## c) Operatorul instalaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei.

## De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Buzau  în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## d) Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de APM Buzau. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al  A.P.M. Buzau si G.N.M.C.J Buzau în orice moment.

## e) Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor trebuie depuse la sediul APM Buzau  în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

## f) Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment .

## g) Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Buzau , după evaluarea rezultatelor test.

## h) Operatorul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Buzau şi la sediul unităţii.  Acest dosar trebuie să conţină minimum :

-Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.PM Buzau şi operatorul instalaţiei;

- Autorizaţia integrată de mediu;

- Solicitarea;

- Raportările către APM Buzău;

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie depus anual la APM Buzău  iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă pe categorii.

Raportul privind Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi (E-PRTR):

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice APM Buzau, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente. La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu art.9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile. Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art.9 alin (2), art.12 alin (2), art.13 si 15 din Regulamentul EPRTR vor respecta ordinul conducătorului APM Buzau. Documentele se vor transmite la APM Buzau, cu respectarea prevederilor art.2 alin (5) din HG nr.140/2008, în format electronic şi pe hârtie până la termenele pe care le va comunica APM Buzau. Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat,potrivit art.11 din Regulamentul EPRTR.Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art.5 alin (5) din Regulamentul EPRTR  şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III a Regulamentului EPRTR.

Raportul privind EPRTR va fi inclus in RAM.

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 14.1., Tabel 14.2. Rapoarte singulare, Tabel 14.3. Model notificare.

Tabel nr. 14.1.:  Rapoartele transmise

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) care cuprinde: Monitorizarea emisiilor în aer; Monitorizarea solului; Monitorizarea apelor uzate menajere; Monitorizarea apelor subterane; Evidenţa gestiunii deşeurilor; Evidenţa gestiunii subproduselor; Evidenţa gestiunii produselor periculoase; Reclamaţii | anual | anual până la 31martie |
| Plan de imprastierea a dejecţiilor, ca ingrasamint natural, pe terenurile agricole Conform studiului OSPA si planului de fertilizare | anual | anual anual până la 31martie ca parte a RAM |
| Rezultatele verificării stării tehnice a rezervoarelor şi construcţiilor subterane | anual | anual până la 31martie a fiecărui an pentru anul anterior |
| Monitorizarea apei uzate (transmitere buletinele de analiză) | anual | 20 ianuarie a fiecărui an rezultatele monitorizării incluse în RAM; |
| Monitorizarea apei subterane (transmitere buletinele de analiză) | semestrial și anual | semestrial: 20 zile de la incheierea semestrului pentru care se face raportarea; anual: rezultatele monitorizării incluse în RAM; |
| Monitorizarea emisiilor şi imisiilor în aer (transmitere buletinele de analiză) | anual | - anual anual până la 31martie ca parte a RAM; |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | lunar şi anual | lunar până la data de 20 a fiecărei luni anual până la 31martie a fiecărui an pentru anul anterior |
| Raportarea privind gestiunea uleiurilor proaspete şi uzate conform H.G. nr. 235/2007 | semestrial și anual | semestrial: 10 a lunii următoare încheierii fiecărui semestru anual: 31 mai a anului următor celui de raportare, sau la solicitarea A.P.M; |
| Raportarea privind gestiunea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje conf. Ordin 794/2012 | anual | Până la 25 februarie al fiecărui an şi raportare electronică în SIM |
| Raportarea evidenţei gestiunii deşeurilor la APM Buzau | anual | Raportare GD PRODES până la 31 martie pe hârtie la APM şi raportare electronică în SIM |
| Raportarea contribuţiei la E PRTR şi IPPC | anual | Până la 30 aprilie pe hârtie la APM şi raportare electronică în SIM |
| Reclamaţii (când apar) | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii aferente reclamaţiei |

Tabel nr. 14.2. Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Tabel nr. 16: Model notificare

| Denumirea Operatoru-lui | Data notifi-cării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunz ătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunză-toare | Data remedie-rii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunză-toare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OBLIGAŢIILE  TITULARULUI ACTIVITĂȚII

## Operatorul are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Operatorul are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Operatorul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită. Autorizaţia integrată de mediu include şi Autorizaţia de gospodărire a apelor, în vigoare. Revizuirea acesteia implică şi actualizarea condiţiilor din prezenta autorizaţie

## Operatorul are obligaţia de a întreţine construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire epurare şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimalizării pierderilor de apă.

## Operatorul trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

## Operatorul are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## Programul de combatere a efectelor poluarilor accidentalela trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Buzau, G.N.M.C.J Buzau, autorităţilor de specialitate.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor operatorul este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Operatorul are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora.

## Operatorul are obligaţia să asigure personal calificat responsabil cu protecţia mediului cât şi perfecţionarea continuă a acestuia.

## Operatorul are obligaţia să asigure accesul sigur şi permanent al autorităţii competente de protecţie a mediului la punctele de prelevare probe şi monitorizare solicitate de APM Buzau, la zonele de depozitare a deşeurilor şi sursele de zgomot de pe amplasament.

## Operatorul are obligaţia să solicite reactualizarea autorizaţiei de mediu cu minim 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al acesteia(dacă este cazul).

## Operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind protecţia calităţii aerului:

- de a verifica periodic starea de funcţionare a centralelor termice;

## Operatorul are următoarele obligaţii privind protecţia apei de suprafaţă şi a celei subterane:

- de a verifica periodic starea fizică a impermeabilizării lagunei pentru depozitarea dejecţiilor şi a bazinelor vidanjabile;

- de a asigura respectarea tehnologiei de vidanjare;

- de a asigura buna funcţionare a lagunei.

## Operatorul are următoarele obligaţii privind protecţia solului şi apei subterane:

- se va asigura păstrarea integrităţii impermeabilizării lagunei pentru depozitarea  dejectiilor;

- se va urmări ca să se respecte întocmai traseul vidanjelor, astfel încât să se evite descărcările necontrolate pe terenurile de pe traseu;

- operatorul instalatiei va iniţia un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la doi ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M. Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

- sunt interzise deversările de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor;

- încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze;

- stocările temporare de materiale şi deşeuri proprii se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane;

- toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului;

- operatorul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 2 ani, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare;

- operatorul trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol;

- se va asigura întreţinerea corectă a puţurilor de observaţie (zona de protecţie sanitară) şi se va  urmări calitatea apei subterane conform prevederilor prezentei autorizaţii;

- operatorul va încheia un contract ferm de asistenţă tehnică cu OSPA Buzău cu următoarele obligaţii contractuale:

- realizarea periodica a planului de management a deşeurilor organice ce cuprinde şi perioadele de interdicţie şi de aplicare (administrare) a deşeurilor pe terenmurile agricole precum şi aprobarea lui de către instituţiile abilitate;

- realizarea cartării pedologice şi agrochimice a terenurilor agricole;

- realizarea periodica a Studiului agrochimic în vederea refacerii Planului de management cu etapizare anuală;

- realizarea Planului de fertilizare, a Planului de Cultură, a bilanţului de azot la nivelul fermei;

- se va întocmi şi ţine evidenta la Fişa parcelei şi caietele de bilanţ ale nutrientilor aplicaţi pe fiecare sola.

## Operatorul are următoarele obligaţii privind  privind protecţia cadrului natural si vegetaţiei:

- se va sigura evitarea afectării biotopurilor învecinate prin plantarea şi refacerea perdelei vegetale silvice pe tot perimetrul amplasamentului şi lagunelor prin plantarea în perioadele optime de vegetaţie a unor specii de arbori corespunzători pedoclimatici;

- periodic se vor contacta firme specializate pentru operaţiile de deratizare si dezinsecţie;

- să dispună măsurile necesare astfel încât Prestatorul de servicii să realizeze întreţinerea (spălarea)  utilajelor / autovehiculelor care asigură transportul / aplicarea dejecţiilor de fiecare data când se efectuează astfel de operaţii. Se interzice circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor de transport / utilajelor din dotare având rotile necurăţate

## Operatorul  are următoarele obligaţii privind managementul mirosurilor:

- operatorul autorizaţiei va elabora anual un plan de management al mirosurilor. Acesta se va prezenta către autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

- se va limita expunerea la miros a receptorilor sensibili, sub nivelul acceptabil de disconfort;

- se vor limita mirosurile utilizând tehnici eficiente de împrăştiere a dejecţiilor sau alte măsuri de minimizare a emisiilor (când prevenirea nu este posibilă);

- se va institui un sistem de bune practici pentru controlul şi diminuarea mirosurilor provenite de la producerea / aplicarea dejecţiilor incluzând sisteme eficiente de depozitare a deşeurilor şi de reţinere a mirosului:

- pentru reducerea mirosurilor se vor efectua plantări de copaci, arbuşti şi flori pentru realizarea perdelei vegetale de protecţie care are ca scop şi  reducerea perceperii mirosurilor.

MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului

După încetarea activităţii,  se impune  luarea următoarelor măsuri:

- închiderea instalaţiei se va face în siguranţă pentru comunitatea locală şi pentru mediu;

- asigurarea securităţii obiectivului;

- punerea în siguranţă a instalaţiilor;

- oprirea alimentării cu energie electrică şi apă industrială;

- debranşarea de la reţelele de energie electrică;

- golirea tuturor instalaţiilor;

- demontarea construcţiilor metalice ale instalaţiei;

- valorificarea uleiurilor uzate, motoarelor electrice și deşeurilor metalice la societăți autorizate de colectare;

- spălarea şi dezinfectarea halelor;

- golirea continutului de dejectii lichide din toate structurile subterane şi supraterane: canale colectoare şi bazine colectoare;

- spălarea şi dezinfectarea structurilor subterane şi supraterane;

- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane şi supraterane;

- demolarea halelor în conformitate cu normele de securitate specifice;

- ambalarea deşeurilor şi eliminarea acestora;

- colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor menajere şi industriale;

- testarea solului şi a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri în vederea redării zonei aşa cum este definită în Raportul iniţial de amplasament.

## -  dejecţiile din bazinele de stocare vor fi eliminate, iar bazinele de stocare golite de materiale vor fi spălate;

## - apele uzate rezultate vor fi evacuate conform contractelor de deversare încheiate;

## - se vor preleva probe din pânza de apă freatică din forajele de pe amplasament în vederea determinării unei potenţiale poluări;

## - măsurile de refacere, în eventualitatea identificării unei poluări a solului: porţiunea de sol poluată se va decoperta şi se va înlocui cu sol fertil. Solul contaminat, considerat deşeu periculos, va fi dus în centre speciale de tratare / eliminare;

## - in cazul dezafectării  unor construcţii / spaţii depozitare se vor lua măsuri astfel încât  deşeurile rezultate sa fie valorificate / eliminate în conformitate cu prevederile  Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deşeurilor.

## PLANUL DE ÎNCHIDERE AL INSTALAŢIEI

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, operatorul  trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin O.M. nr. 36/2003.

## Planul de închidere trebuie să includă minim :

## - planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane;

## - orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului;

## - acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor;

## - eliminarea tuturor substanţelor periculoase de pe amplasament;

## - valorificarea/eliminarea deşeurilor;

## - măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului Autorizaţiei.

## Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia  pentru Protecţia Mediului Buzau împreună cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Buzau .

GLOSAR DE TERMENI

| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| --- | --- |
| APM | Agenţia pentru Protecţia Mediului |
| Administraţie locală | In cazul de fata Primăria comunei Stâlpu |
| AIM/Autorizaţie | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| BAT | Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| I.P.P.C. | Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| PM10 | PM10 - particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este definit de metoda de referinţă pentru prelevarea şi măsurarea PM10, SR EN 12341, cu un rand. de 50% pentru un diametru aerodinamic de 10 m conform Legii 104/2011 privind calittaea aerului înconjurător |
| Ppm | Părţi per milion |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| CMA | Concentraţie maxima admisibila |

ANEXA  I – PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

ANEXA  II  Plan situatie

# ANEXA III. –  Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM)

Va fi pus la dispoziţie operatorului în format electronic – Exemplu.

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| a |  |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord | Est |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |

Emisii in aer

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3 ) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

Nota*

- Pentru monitorizarea  discontinue se vor anexa buletinele de analiza emise de către laboratorul propriu/terţi;

- Se vor preciza condiţiile de temperatură proces / monitorizare emisii

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa la adâncimea de 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Gestiunea deşeurilor Nr. crt. Sursa Denumire deşeu Cod deşeu conform H.G. 856/2002 Generat (t) Valorificare (t) Eliminare (t) Stoc luna luna cumulat luna cumulat Agent economic valorificator/ eliminator luna cumulat Agent economic valorificator/ eliminator Gestiunea subproduselor Tip subprodus Denumire subprodus Stoc la începutul lunii (t) Cantitate produsă (t) Cantitate produsa cumulat de la începutul anului (t) Cantitate valorificată (t) Cantitate valorificată, cumulat de la începutul anului (t) Stoc la sfârşitul lunii (t) Nume transportator Nume operator valorificator |
| --- |
| REGISTRU SUBSTANTE/PREPARATE CHIMICE PERICULOASE |
| intocmit conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, Cap. III, Atr. 28, lit. b |
| Nr. crt. | Substanta chimica periculoasa (Preparatul ch. Peric.) | Data intrarii in societate | Cantitate intrata, (unit.mas.) | Caracteristici | Ambalaje/tip SP intrata | Loc asigurare | Fise tehnice de securitate | Observatii | Nume prenume | Semnatura |