AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: ?? din ??. 07. 2018

Termenul de valabilitate al autorizaţiei: ??.07.2028

Titularul activităţii:  SC DUCTIL STEEL SA – societate în reorganizare judiciară

cu sediul în municipiul Buzău, aleea Industriilor, nr. 1, judeţul Buzău

Locaţia activităţii: municipiul Buzău, aleea Industriilor, nr. 1, judeţul Buzău

Categoria de activitate conform Anexei 1. la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

- 2.3. (a) – exploatarea laminoarelor la cald cu o capacitate de peste 20 de tone de  oţel brut pe oră;

- 2.3. (c) – aplicarea de straturi protectoare de metale topite cu un flux de intrare de peste două tone de oţel brut pe oră;

Cod CAEN rev. 2: - 2410 – producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje;

- 2561 – tratarea și acoperirea metalelor;

# Cod NOSE-P:  105.12 şi 105.01

Cod SNAP:  04 02 08 – pentru procesul de laminare a ţaglelor;

03 03 02 – pentru procesul de zincare a sârmelor;

Director executiv                                              Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații

ing. Vasile OȘEAN                                                      biolog Mirela MARIN

Întocmit

Referent de specialitate

Alexandru ANGHELACHE

CUPRINS

1.  DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII ……………………… 5

2. TEMEIUL LEGAL ..………………………………………………………………......... 6

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE  ………………………………………………………  9

4. DOCUMENTATIA SOLICITĂRII ……………………………………………………… 10

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII   ………………………………………………….. 12

6. MATERII PRIME ŞI AUXILIARE ……………………………………………..............17

7. RESURSE DE APĂ, ENERGIE, COMBUSTIBILI       ...........………………………...19

8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE

PE AMPLASAMENT  …………………………………………………………………....24

9.  INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR

ÎN MEDIU  ……………………………………………………………………………... 34

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL

ÎNCONJURATOR , NIVEL DE ZGOMOT …………………………………………..  38

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR ………………………………………………………….. 44

12. PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  …………… 52

13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII   …………………………………………………  54

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITĂŢILE DE MEDIU………………………………… 58

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ………………………………………………………  62

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI   ....................................................      64

17.  GLOSAR DE TERMENI  ……………………………………………………………    65

A.P.M. Buzău, în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

ca urmare a cererii adresate de SC DUCTIL STEEL SA – societate în reorganizare judiciară,

înregistrată la A.P.M. Buzău  cu nr. 6149 din 19.05.2017,

autorizează  SC DUCTIL STEEL SA – societate în reorganizare judiciară,

din municipiul Buzău, aleea Industriilor, nr. 1, judeţul Buzău

# Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile/propunerile primite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor Colectivului de Analiză Tehnică, A.P.M.  Buzău a luat decizia de emitere a  autorizaţiei integrate de mediu.

Introducere

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu  produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială;

- Energia este utilizată eficient;

- Sunt respectate principiile B.A.T.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului anexat cu limitele trasate conform Anexei I.

## Prezenta autorizaţie include acte de reglementare emise de celelalte autorităţi ale administraţiei publice.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se va face conform prevederilor legale, respectiv art.7 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzău) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzău) cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte natura şi cantităţile de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu, precum şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului (art. 20, alin. 1, coroborat cu art. 12, alin. 1, litera f din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

### Scopul autorizaţiei

Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului. Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

Revizuirea/actualizarea autorizaţiei

•  Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17 alin. 2 din OUG nr.195/2005 aprobată prin Legea 265/2006)

Conform art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă emite autorizaţii integrate de mediu şi  actualizează condiţiile prevăzute de acestea.

Revizuirea/actualizarea prezentei autorizaţii integrate de mediu se va face în conformitate cu art. 21, alin. 7 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

„ Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

- din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare’’.

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: SC DUCTIL STEEL SA – societate în reorganizare judiciară

Sediul: municipiul Buzău, aleea Industriilor, nr. 1, judeţul Buzău

Locaţia activităţii: municipiul Buzău, aleea Industriilor, nr. 1, judeţul Buzău

Telefon: 0238 405104

Fax: 0238 722055

E-mail: office@ductilsteel.ro

Cod unic de înregistrare: RO 11845183

Număr de ordine în registrul comerţului: J 10/216/10.06.1999

2. TEMEIUL  LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor și Regulamentelor corespunzătoare:

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 (M.O. nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/29.06.2006 (M.O. nr. 586/06.07.2006), cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Legea nr. 278/01.11.2013 (M.O. 671/01.11.2013) privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- Legea nr. 104/ 2011 (M.O. 452/28.06.2011) privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinul MAPPM nr.  462/1993 (M.O. 190/10.08.1993) pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03.2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- SR 10009/2017 – acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Legea 211/2011 (M.O. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa  gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Legea apelor nr. 107/1996 (M.O. 244/08.10.1996) cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.O. nr. 398/11.05.2005) și H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate – care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane –modificată de Directiva 98/15/CE .

- HG 53/2009 (M.O. 96/18.02.2009) pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/12.10.2001 (MO nr. 663/ 23.10.2001) privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.M nr. 1182/2002 (M.O. 331/15.05.2003) pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului ,

- H.G. nr. 123/2002 (M.O. 167/08.03.2002) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 (M.O. 127/21.02. 2014) pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă a populaţiei;

- Ordinul MMGA nr. 95/12.02.2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de  depozit de deşeuri;

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. nr. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/25.04.2006 (M.O. nr. 393/08.05.2006),  cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. 578/06.06.2006 (M.O. 516/14.06.2006) pentru aprobarea  Metodologiei de calcul al contribuţiilor  şi taxelor datorate la Fondul  pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O. nr. 446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 (M.O. nr. 629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completările și modificările ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a

Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a

amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicată;

- Legea 59/11.04.2016 ( MO 290/18.04.2016)  privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- H.G. nr. 140/06.02.2008 (M.O. 125/18.02.2008) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

- Legea nr. 24/06.05.1994 (M.O. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Convenției – cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Ordinul MMP nr. 794/2012 (M.O. 130/23.02.2012)  privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- HG nr. 1132/2008 (M.O. nr. 667 din 25.09.2008) privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, care transpune Directivele 91/157/CEE si  DC 93/86/CEE, cu completările şi modificările ulterioare;;

- OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (republicată) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea și managementul zgomotului în mediul înconjurător – Declarația Comisiei formulată în cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea și managementul zgomotului; cu completările şi modificările ulterioare;

- Ordin M.M.G.A. nr. 678/30.06.2006 (M.O 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenolilor policlorurati şi ale altor compuşi similari, cu modificările ulterioare.

Alte acte normative şi documente de referinţă de care s-a ţinut seama la eliberarea autorizaţiei integrate de mediu.

- Documentele de Referinţă asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile în Industria Prelucrătoare a Metalelor Feroase, ediţia decembrie 2001,

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate conform Anexei 1. la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

- 2.3. (a) – exploatarea laminoarelor la cald cu o capacitate de peste 20 de tone de  oţel brut pe oră;

- 2.3. (c) – aplicarea de straturi protectoare de metale topite cu un flux de intrare de peste două tone de oţel brut pe oră;

Capacitatea maximă proiectată a instalației/activității:

- Laminor la cald cu capacitatea proiectată de 80t/h;

- Instalaţie de zincare termică compusă din 3 linii de zincare – capacitatea totală a instalaţiei fiind de 6,25 t/h  (4500 to/lună);

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasamentul menţionat sunt producerea de sârme laminate, oţel beton în bare şi colaci, sârme zincate, sârme tratate termic, sârme trefilate, plase sudate, cuie și caiele, produse din sârmă.

• Activități autorizabile desfășurate pe amplasament - Cod CAEN rev. 2:

- 2410 - producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

- 2434 - trefilarea firelor la rece

- 2561 - tratarea și acoperirea metalelor

- 2593 - fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

- 3312 - repararea maşinilor

• Activitate autorizabilă care nu se desfășoară pe amplasament - Cod CAEN rev. 2:

- 4677 - comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor

Activitatea de comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor se desfășoară fără a intra fizic în posesia lor. Deșeurile metalice achiziționate (care, conform Deciziei Comisiei 2014/955/CE, au următoarele coduri: 12 01 01, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05, 19 10 01, 19 12 02 și 20 01 40) sunt transportate de la generatori/colectori direct la operatori autorizați pentru valorificarea deșeurilor, (pe amplasamentul societății din mun. Buzău, aleea Industriilor, nr. 1, nu se efectuează nici un fel de manipulări, depozitări, etc.), aceștia urmând ca, pe bază de contract, din deșeurile achiziționate să producă și să livreze S.C. DUCTIL STEEL S.A. țagla, ce este utilizată ca materie primă în instalațiile autorizate din municipiul Buzău. Operatorii cu care se încheie contracte pentru prestarea serviciilor de valorificare a deșeurilor, trebuie să dețină autorizații de mediu și să facă dovada înscrierii la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri  (conform prevederilor Ordinului nr. 1422/2016).

• Activități neautorizabile desfășurate pe amplasament - Cod CAEN rev. 2:

- 4671 - comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoşi și al produselor derivate

(fără instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice)

- 4778 - comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

# 4.  	DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu  cuprinde:

- Cerere pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu, întocmită de S.C. DUCTIL

STEEL S.A., înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 6149 din 19.05.2017;

- Anunţ public privind depunerea solicitării de obținere a autorizaţiei integrate de

mediu, apărut 10 zile consecutiv, în perioada de 17.05.2017-30.05.2017,  în ziarul

Opinia.

- Raport de amplasament elaborat de  Fundația Centrul de Prevenire a Poluării

București;

- Formularul de solicitare întocmit de S.C. DUCTIL STEEL S.A.;

- Proces verbal verificare amplasament – solicitare  AIM nr. 14 din 12.12.2017;

- Anunţ public privind dezbaterea publică a solicitării de obţinere a AIM apărut în data

de 05.03.2018 în ziarul Opinia şi la sediul Primăriei mun. Buzău,

- Proces verbal nr. 2 din 15.03.2018, încheiat cu ocazia dezbaterii publice a solicitării de

emitere AIM;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, emis de SC S.C. DUCTIL

STEEL S.A.;

- Fişe tehnice de securitate ale substanțelor și preparatelor periculoase utilizate;

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 111 din 01.09.2017, emisă de A.N. ,,Apele

Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa;

- Actul Constitutiv al S.C DUCTIL STEEL SA;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1097697 / 21.03.2008, având CUI: 11845183,

emis de ORC Buzău;

- Certificat constatator  conform Legii nr. 359/2004 , eliberat în baza declarației pe

propria răspundere nr. 43153/14.00.2017, emis de ORC Buzău;

- Plan de încadrare în zonă;

- Planuri de situaţie;

- Contract de vânzare-cumpărare clădiri și construcții speciale, încheiat cu SC DUCTIL SA Buzău

- Contract de vânzare-cumpărare spaţiu, cu încheiere de autentificare nr. 2039/1999, emis de BNI Vișinoiu E.

- Autorizaţia integrată de mediu nr. 17/06.07.2007, revizuită în data de 24.10.2011,

emisă de ARPM Galați;

- Autorizaţie nr. 26/18.12.2012, privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru

perioada 2013-2020, revizuită în data de 03.05.201, emisă de ANPM;

- Declarația locațiilor pentru operațiuni cu substanțe clasificate din categoria 2 –

permanganat de potasiu – înregistrată sub nr. 274/1683591 din 2007, emisă de Agenția

Națională Antidrog

- Declarația locațiilor pentru operațiuni cu substanțe clasificate din categoria 3 – acid

clorhidric, acidsulfuric, acetonă, eter etilic – înregistrată sub nr. 2559/II/1520876 din

2008, emisă de Agenția Națională Antidrog

- Autorizaţie ISCIR nr. PL/CR4/O/25,25/0039/0/29.04.2010, emisă de Inspecția

Teritorială Ploiești

Contract nr. 12913/03.10.2016 și act adițional nr. 2/2017 – prestare servicii de preluare a responsabilității realizării obiectivelor anuale privind valorificarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje, încheiat cu SC ECO-X SA jud. Vrancea

- Contract nr. 30319/2008 – prestări servicii de alimentare cu apă și de canalizare și  acord de racordare nr. 57/2015, încheiat cu SC COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU

- Contract nr. E68/2015 și act adițional nr. 2/2016 – furnizare energie electrică, încheiat cu SC MET România Energy Trade SRL

- Contract – abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă, nr. 131/2016 și act

adițional nr. 1/2017, încheiat cu A.N. ,,Apele Române” – Administraţia Bazinală de

Apă Buzău-Ialomiţa;

- Contract nr. 3006693414/2015 și acte adiționale: nr. 3/2016 și nr. 4/2017 – vânzare-cumpărare gaze naturale, încheiat cu SC ENGIE România SA

- Contract nr. 2232/19.05.2014 – prestare servicii de salubrizare (colectare și  transport deşeuri menajere și vidanjare), încheiat cu SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA

- Contract nr. 202/06.03.2016 și act adițional nr. 1/2016 – prestare servicii de depozitare finală în ,,Depozitul ecologic de deșeuri nepericuloase Gălbinași”, a unor deșeuri și reziduuri industriale, încheiat cu SC RER SERVICII ECOLOGICE SRL Gălbinași

- Contract nr. 36/2017 – prestare servicii de colectare, transport, valorificare/eliminare deșeuri, încheiat cu SC GEB RICICLA SRL Covasna;

- Contract cadru nr. 15/12.03.2007 și acte adiționale – prestări servicii (prelevare, analize de laborator, emitere buletine de analiză), încheiat cu SC CAST SA București

- Contract nr. 321/15.05.2007 și acte adiționale – prestare servicii de preluare, transport și eliminare finală deșeuri, încheiat cu SC API SORELIA SRL Piatra Neamț;

- Contract nr. 5749/17.11.2016 și act adițional nr. 1/2018 – preluare și valorificare/reciclare deșeuri de ambalaje, încheiat cu SC ECO-METAL RECYCLING SRL Galați;

- Raport anual – 2016, înregistrat la APM Buzău sub nr. 1307/01.02.2017 privind

respectarea monitorizării impuse în A.I.M. nr. 17/06.07.2007, revizuită la data de

24.10.2011, întocmit de SC DUCTIL STEEL SA;

- Dovada achitării tarifelor și a taxei de mediu pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu,

- Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu  apărut în

data 07.04.2018 în ziarul Opinia;

- Regulamente de întreținere și exploatare a gospodăriei de apă-laminor și a Stațiilor de Pompe SP1 și SP2

- Planul de management al echipamentelor cu PCB existente la SC DUCTIL STEEL SA, înregistrat la APM Buzău cu nr. 3645/17.03.2015 care a fost aprobat de Directorul executiv al APM Buzău în data de 18.03.2015.

Scopul

- Instalaţiile vor fi monitorizate, exploatate şi întreţinute, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu conţine 71 de pagini şi este valabilă, de la 16.07.2018 data obţinerii,  până la data de 16.07.2028, cu obligativitatea îndeplinirii prevederilor din prezenta autorizaţie.

- Cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Buzău reînnoirea acesteia.

Se va notifica APM Buzău în cazul când intervin elemente noi necunoscute la data emiterii actelor de reglementare precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare înainte de realizarea modificării. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Buzău.

- Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

- Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere a protecţiei mediului;

- Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat a poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie integrată de mediu  va însemna zona planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei autorizaţii integrate de mediu.

- Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Buzău cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C.

- Prezenta autorizaţie integrată de mediu  se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare/colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

•  Operatorul va avea în vedere normele şi standardele de calitate a mediului în special cele care ar putea fi atinse prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

## 5.1.  Conştientizare şi instruire

5.1.1. Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu.

5.1.2. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.1.3. Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii integrate de mediu tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

### 5.1.4. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele PSI şi de protecţia muncii în vigoare.

### Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţiile.

### 5.1.6. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată confirmată.

### 5.1.7. Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

## 5.1.8.   În cazul raportării unei neconformări cu condiţiile prezentei autorizaţii integrate de mediu, trebuie declarate responsabilitatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

### În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

## 5.2. Responsabilităţi

### 5.2.1. Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

5.2.2. Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

5.2.3. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

5.2.4. Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure prin decizie o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului care va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/ 2006 cu toate completările şi modificările ulterioare, SC DUCTIL STEEL SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

5.2.5. Titularul autorizaţiei va transmite, ca parte a RAM, rapoartele întocmite  conform Registrului European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi (EPRTR) în concordanţă cu precizările cap.13 „Monitorizarea activităţii” şi cap.14 „ Raportări către autorităţile de mediu”.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul/operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii competente pentru protecţia mediului, cantităţile anuale, împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul depozitului.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

5.2.6. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute prin prezenta autorizaţie integrată de mediu şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit b), ,, în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu’’.

5.2.7. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, ,, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile şi să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate de A.P.M. Buzău şi GNM – CG-SCJ Buzău, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.2.8. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.2.9. Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2.10. Operatorul este obligat să ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor principii:

a) luarea tuturor  măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

b) aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

c) prevenirea  generarii unei  poluări semnificative;

d) prevenirea  generarii de deşeuri;

e) în cazul generării deşeurilor, în ordinea priorităţii şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011privind regimul deşeurilor, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau dacă acest lucru este imposibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului,

f) utilizarea eficienta a energiei;

g) luarea  măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

h) luarea  măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

5.2.11. Titularul are obligaţia să țină evidența cantităților de substanţe/amestecuri chimice periculoase gestionate și a deșeurilor de ambalaje rezultate după utilizarea acestora. Se vor respecta obligatoriu condiţiile de utilizare, manipulare, depozitare, eliminare a substanţelor/amestecurilor periculoase utilizate conform indicațiilor înscrise în fişele cu date de securitate.

5.3. Acţiuni de control

5.3.1 Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie integrată de mediu şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

5.3.2 Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

5.3.3 Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.3.4 Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.4.  Raportări

5.4.1. Un raport privind modernizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la A.P.M. Buzău ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format electronic (Anexa II).

Titularul Autorizaţiei trebuie să depună la APM Buzău şi GNM – Comisariatul General, Serviciul Comisariatului Judeţean Buzău în fiecare an, dar nu mai târziu de 31 Martie, un R.A.M. (Raport anual de mediu) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele impuse de APM Buzău. Acest raport va fi transmis operatorului în format electronic şi trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în cap. 14. Raportări către autoritățile de mediu și anexa II a prezentei autorizații

5.4.2. Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre informații privind toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.4.3. Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia           mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

5.4.4. Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

5.4.5. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite APM Buzău raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

5.5.  Notificarea autorităţilor

5.5.1. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii:

- a oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major;

- a oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- a încetării provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- a reluării exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- a oricărei modificări planificate în exploatarea instalaţiei;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.2. Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Buzau raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Buzău, ca parte integrantă a RAM.

5.5.3. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, ,,în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia de a informa imediat autoritatea

competentă pentru protecţia mediului (APM Buzău) şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local (GNM – CG-SCJ Buzău)’’.

5.5.4. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit. a), ,,în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu (APM Buzău)’’.

5.5.5. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

5.5.6. Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza      emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

5.5.7. Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia

de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Titularul/operatorul activității are obligația ca recepția, manipularea și depozitarea tuturor materiilor prime și a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui tip de material, a fișelor cu date de securitate (unde este cazul), în condiții de siguranță pentru personal și pentru mediu.

Principalele materii prime utilizate în activitatea IPPC (laminare; zincare):

| Materii prime | Utilizări | Inventarul complet al materialelor t/an | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Tagle de oțel | Laminare | 325 000 | Depozit descoperit |
| Sârmă tare mată (Semifabricat STM) | Zincare | 32 000 | Depozit acoperit |
| Placi de zinc | Zincare | 750 | Depozit acoperit |

Principalele materii prime utilizate în activitatea non IPPC (trefilarea sârmelor; tratamentul termic al sârmelor; fabricarea cuielor și caielelor; fabricarea produselor de sârmă; fabricarea plaselor sudate):

| Materii prime | Utilizări | Inventarul complet al materialelor t/an | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Sârmă tare mată (Semifabricat STM) | Sectoare non IPPC | 45 000 | Depozit acoperit |

Substanțe și preparate chimice potențial relevante utilizate în activitate:

| Substanța | Utilizare Locul utilizării | Cantitate to/an | Caracteristici | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acid clorhidric 33% | Proces tehnologic- zincare | 750 | H314, H335, H290 | Depozit acid |
| Vermiculit | Proces tehnologic- zincare | 60 mc | H315, H319, H335 | Depozit special |
| Panflux S1 Agent fluxare | Fluxare sarme - atel. zincare | 20 | H302, H319, H315 | Depozit special |
| Degripant Black Magic S411 | Proces tehnologic- Secția plase, întreținere | 0,5 | H315, H411, H413 | Depozit special |
| Lubrifiant MolyWay Li 732 | Întreţinere utilaje de producție | 5,0 | H319, H226, H411, H318 | Depozit |
| Degresant Dexet | Întreţinere utilaje | 2,0 | H319, H226, H336, H315 | Depozit |
| Antigel | Utilaje de producție | 1,0 | H302, H373 | Depozit special |
| Gaz petrolier lichefiat | Combustibil mijloace de transport intern | 5,0 | H220, H280, H340, H350 | Depozit special |
| Lubrifiant Panlube S37 | Trefilare TOM | 170 | H335, H319, H315 | Depozit |
| Lubrifiant Panlube S2000 | Proces tehnologic-secţia plase | 40 | H319 | Depozit special |
| Lubrifin H 46 EP | Proces tehnologic- Întreținere TOM, plase | 10 | H304, H315, H400, H410 | Depozit special |
| Lubrifin 320 EPS | Proces tehnologic – cuie, caiele | 10 | R53, R51/53, R22, R38, R41, R50/53 | Depozit special |
| Ulei Mobil vacuoline 525 | Proces tehnologic - laminor | 70 | H315, H317, H318 | Depozit special |
| Motorină | Combustibil mijloace de transport intern | 15 | H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411 | Depozit special |
| Ulei CylWay 1000 | Proces tehnologic -laminor | 2,5 | - | Depozit special |
| Ulei hidraulic H46 | Ateliere întreţinere TOM, plase | 1,5 | H319, H400, H335, H315, H410 | Depozit apecial |
| Var calcic hidratat | Proces tehnologic- zincare | 200 | R36, R37, R38, R41, R66 | Depozit special |
| Ulei mineral TIN 220 EPS | Întreţinere utilaje de producție | 2,5 | R53, R51/53, R50/53, R22, R38, R41 | Depozit special |
| Ulei mineral TIN 320 EPS | Atelier întreți- nere cuie | 10 | R43, R52/53 | Depozit special |
| Lubrefiant WLR-S60 | Proces tehnologic TOM | 20 | R41, R37/38 R36/38 | Depozit special |

Cerinte BAT -laminare- privind stocarea materiei prime și materialelor auxiliare:

- păstrarea produselor petroliere în depozite asigurate contra scurgerilor și PSI și verificare preventivă a tancurilor de stocare;

Practica Ductil Steel:

Depozitarea uleiului necesar procesului tehnologic de laminare a țaglelor se face în depozitul special amenajat în acest scop, depozit care este amplasat într–o incintă închisă, betonată prevăzută cu împământare. Depozitul de ulei a început să funcţioneze o dată cu Secţia Laminor (1976) şi este constituit din 3 rezervoare de ulei cu capacitatea de 2 x 40m3 şi 1 x 50m3 unde se depozitează ulei de transmisie şi motor, şi un rezervor de ulei uzat de capacitate 60 m3.

# 7. 	RESURSE de APĂ, ENERGIE, Combustibili

## 7.1. APA

### 7.1.1. Alimentarea cu apă

## Instalațiile de captare a apei potabile și tehnologice sunt:

- sursă subterană proprie – foraj de adâncime H=150m, NHs= - 11m, Qcap=15l/s. Forajul este echipat cu o pompă submersibilă, având Q=100mc/h, H=45mCA, P=32kw.

## - branșament cu Dn=200 mm, la rețeaua de apă potabilă a SC COMPANIA DE APĂ SA Buzău, situat în zona porții 2 (menținut ca sursă de rezervă, în caz de avarie sau alte situații deosebite)

## Apa potabilă

Volume şi debite de apă autorizate:

- V zilnic maxim = 401,7 mc

- Q zilnic maxim =  4,65 l/s

- V anual = 146,6 mii mc

Instalaţii de tratare: instalație de clorinare de tip Dozaclor 2000, cu sistem automat de dozare, distribuție, urmărire și analizare a cantității de clor

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare:

- aducțiune – apa captată din foraj este pompată printr-o conductă din oțel cu Dn=100 mm și L= 30 m, care face legătura între foraj și rezervoarele de înmagazinare a apei potabile

- înmagazinare – 2 rezervoare din beton armat, fiecare cu V= 300 mc

Reţeaua de distribuţie a apei potabile: distribuția apei la utilizatorii interni se realizează prin pompare, prin intermediul unei rețele de conducte din fontă, cu Dn=150 mm și L=1800 m

## Apă tehnologică

Volume şi debite de apă autorizate:

- V zilnic maxim = 1012,4 mc

- Q zilnic maxim =  11,7 l/s

- V anual = 369,5 mii mc

Instalaţii de tratare: procesul tehnologic nu necesită tratarea apei captate din forajul propriu

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare:

- aducțiune – conducta de legătură între foraj și bazinul de înmagazinare a apei industriale din cadrul stației de pompare SP2, este din oțel cu Dn=100 mm și L=150 m

- înmagazinare: – 1 bazin, amplasat lîngă stația de pompare SP1, cu capacitatea de 400 mc

- 1 bazin pentru apă rece, în cadrul stației de pompare SP2, cu capacitatea de 200 mc

- 1 bazin pentru apă caldă, în cadrul stației de pompare SP2, cu capacitatea de 600 mc

Reţeaua de distribuţie a apei industriale: distribuția apei se realizează prin pompare, prin  conducte din oțel, cu Dn=400 mm și L=2000 m, care se ramifică spre consumatori cu conducte cu Dn=150-200 mm.

Apă pentru stingerea incendiilor:

Volumul intangibil: 54 mc în cele 2 rezervoare de înmagazinare de câte 300 mc fiecare.

Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din surse: conform normelor PSI.

Gradul de recirculare internă a apei: peste 90%

### Gradul foarte avansat de recirculare a apei industriale se realizează printr-un sistem de recuperare, răcire și recirculare a apelor de răcire, compus din:

### - bazin de colectare ape calde

### - stație de pompare ape calde recuperate

### - turnuri de răcire cu tiraj forțat – 500 mc/h

### - stație de pompare apă curată rece

### - rețele de transport și distribuție apă

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Din cadrul societăţii se evacuează următoarele tipuri de ape:

- ape uzate tehnologice;

- ape uzate menajere;

- ape meteorice;

Sistemul de canalizare al societăţii este realizat în sistem divizor, existând o rețea de canalizare menajeră și o rețea de canalizare pluvial-industrială.

Apele uzate menajere – sunt colectate gravitațional de o rețea de canalizare din tuburi de beton cu Dn=150-400 mm și sunt evacuate în colectorul zonal municipal de ape menajere uzate prin care ajung în Stația de epurare ape uzate a municipiului Buzău.

Apele uzate tehnologice rezultate din procesul de zincare – sunt colectate de la instalațiile tehnologice în rețeaua de canalizare ape acide și sunt dirijate într-o stație de epurare mecano-chimică, pentru a fi neutralizate cu lapte de var și agenți de floculare, după care sunt trimise în

canalizarea pluvial-industrială a unității, prin intermediul căreia sunt evacuate în colectorul pluvial-industrial al SC Compania de Apă SA Buzău și apoi în râul Buzău.

Apele uzate tehnologice (ape de răcire) provenite de la laminor – sunt colectate de o rețea de canale și trimise pentru epurare în gospodăria de apă a laminorului, după care sunt recirculate (refolosite) în procesul tehnologic al laminorului.

Apele meteorice colectate de pe clădirile unității, platformele amenajate și căile de acces interioare sunt preluate de canalizarea pluvial-industrială a obiectivului, prin intermediul căreia ajung în colectorul pluvial-industrial al SC Compania de Apă SA Buzău și apoi în râul Buzău. Lungimea totală simplă a rețelei de canalizare a SC Ductil Steel SA Buzău este de circa 2400 m.

### 7.1.3. Linia nămolului – Nămolul rezultat de la epurarea (neutralizarea) apelor uzate tehnologice provenite de la secția de zincare a sârmei, se depozitează, după deshidratare într-un filtru presă, în propriul Depozit ecologic de nămoluri tehnologice periculoase amplasat în sat Tăbărăști, comuna Gălbinași, județul Buzău.

## 7.2.  EFICIENŢA  ENERGETICĂ

Alimentarea cu energie electrică este asigurată în baza contractului de furnizare, încheiat cu SC MET România Energy Trade SRL.

## Pe amplasament există următoarele echipamente cu PCB, situate la Staţia TRAFO-LAMINOR:

- 190 buc. condensatori electrici în funcțiune – tip VEB ELKPF 100-6,3 E, dimensiune 350 mm*130 mm*440 mm, producător ISOKOND RDG, an achiziție 1981(30 buc) și 1982 (160 buc), care conțin în total o cantitate de 5,29 m3 ulei cu PCB în concentrație mai mare decât cea minimală (50 ppm);

- 18 buc. transformatori electrici în funcțiune - tip THP 1600, producător URSS, an achiziție 1977, care conțin în total o cantitate de 54 m3 ulei SOVTOL cu PCB în concentrație mai mare decât cea minimală (50 ppm).

Conform prevederilor Ordinului MMP nr. 1179 /05.08.2010 și Planului de management al PCB, întocmit de S.C. Ductil Steel S.A și aprobat de Directorul executiv al APM Buzău în data de 18.03.2015, utilizarea echipamentelor cu conținut PCB se poate face până în anul 2025, cu condiția respectării măsurilor de securitate și precauție (întreținere, prevenire și control al deversărilor, măsuri de remediere) cuprinse în acest plan și conform prevederilor HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenolilor policlorurati şi ale altor compuşi similari, cu modificările ulterioare.

Eliminarea deșeurilor cu PCB rezultate, se poate face până în anul 2028, prin firme autorizate.

## Consumul mediu anual pentru pentru S.C. Ductil Steel S.A este de  50000 MWh, din care pentru Secția Laminor este de 30000 MWh iar pentru Secția Zincare este de 10000 MWh.

Titularul autorizației trebuie să identifice și să aplice toate oportunitățile pentru reducerea consumului de energie și creșterea eficienței energetice.

## 7.3.  COMBUSTIBILI

## La S.C. Ductil Steel S.A se folosește gazul natural (metan) achiziționat prin contract cu firma  SC GDF Suez Energy România SA.

## Consumul mediu anual pentru pentru  S.C. Ductil Steel S.A este de 15 000 000 Nmc, din care pentru Secția Laminor este de 9 000 000 Nmc iar pentru Secția Zincare este de 2 000 000 Nmc.

Cerinte BAT -laminare- privind încălzirea țaglelor în vederea laminării:

a) Cuptorul si gradul de izolare al acestuia trebuiesc astfel proiectate încât să aibă un efect important asupra eficienței termale; proprietățile de izolare a materialului refractar sunt importante, drept consecință măsuri constructive ar trebui luate pentru a prelungi durata de rezistență a materialului refractar deoarece deteriorările din materialul refractar nu pot fi reparate imediat;

Practica Ductil Steel

## În vederea menținerii gradului de izolatie a cuptorului și caracteristicilor sale tehnice, la fiecare lucrare de mentenanță, conform planificărilor efectuate, acesta este verificat, iar refacerea izolației termice a cuptorului se face numai cu firme specializate și materiale refractare de calitate.

b) Echipamentul adecvat ar trebui să fie disponbil pentru a limita emisiile și consumul de energie în cazul unei opriri bruște ceea ce presupune că temperatura poate fi controlată cu ușurință sau arzătoarele închise în anumite sectoare ale cuptorului;

Practica Ductil Steel

Secţia laminor este unul din sectoarele de activitate unde consumurile de utilităţi şi emisiile generate sunt constante, iar în cazul unei opriri, pentru reducerea consumului de gaz și energie electrică se execută următoarele operaţii:

-se închid toate arzătoarele din zona I (11 buc);

-se reduce flacăra în zonele II și III astfel încât temperatura cuptorului să se reduca la 950oC;

-se oprește ventilatorul de ejecție;

- se închid și se etanșează suplimentar ușile de vizitare;

Automatizarea cuptorului constă din regulatoare automate conectate la P.C. care reglează automat raportul aer /gaz, presiune cuptor, temperaturi pe zone. La S.C. Ductil Steel S.A excesul de aer (raportul aer /gaz) este reglat și menținut constant permanent de calculator, astfel încât este asigurată protecţia în cazul căderilor bruşte de energie electrică sau gaze.

c) Recuperarea căldurii pierdute prin utilizarea energiei gazului de combustie/rezidual (exhaust gas) în alte scopuri (‘externe’, producerea aburului, preîncălzirea aerului de combustie);

Practica Ductil Steel

## În laminorul SC Ductil Steel, recuperarea căldurii gazelor arse se face pentru încălzirea aerului de combustie necesar arderii, pentru reducerea consumului de gaz metan (sunt trei recuperatoare montate în canalul de fum). După ieșirea din recuperator, temperatura gazelor arse scade sub 200 grade, și nu mai este posibil să mai producă abur cu ajutorul unui alt recuperator (au fost încercări în acest sens în anii 1980-1985). Aburul necesar laminorului se produce, când este cazul, de către o centrală termică complet automatizată.

d) Conservarea căldurii în timpul opririlor de producție și în perioadele neproductive (week-end);

Practica Ductil Steel

Când este cazul unei opriri, pentru reducerea consumului de gaz și energie electrică se executa urmatoarele operaţii:

- se închid toate arzătoarele din zona I (11 buc);

- se reduce flacăra în zonele II și III astfel încât temperatura cuptorului să se reduca la 950oC;

- se oprește ventilatorul de ejecție;

- se închid și se etanșează suplimentar ușile de vizitare;

e) Alegerea combustibilului;

Practica Ductil Steel

## La S.C. Ductil Steel S.A se foloseste gazul natural (metan) achiziționat prin contract cu firma SC GDF Suez Energy România SA.

f) Automatizare cuptor, control cuptor (evitare exces aer și pierderi de căldură);

Practica Ductil Steel

Automatizarea cuptorului constă din regulatoare automate conectate la P.C. care reglează automat raportul aer/gaz, presiune cuptor, temperaturi pe zone. La S.C. Ductil Steel S.A excesul de aer (raportul aer /gaz) este reglat și menținut constant permanent de calculator, astfel încât este asigurată protecţia în cazul căderilor bruşte de energie electrică sau gaze.

g) Alegerea tipului de arzătorare precum și dispunerea acestora pentru emisii minime și tehnici de redure a emisiilor (Oxy-fuel, SCR și SNCR,  recuircularea gazului de combustie extern – FGR);

Practica Ductil Steel

Tipuri de arzătoare existente la cuptorul de laminare al S.C. Ductil Steel S.A sunt de tipul cu jet paralel, de joasă presiune, cca. 100 mm H2O în fața arzătorului atât pentru aer cât și pentru gaz, arderea amestecului de combustibil și aer făcându-se în afara arzătorului.

Caracteristici tehnice ale arzătoarelor cuptorului:

ARZATOR tip I

Debit instalat: 280 Nm3 /h gaz natural;

-capacitatea calorică  2.380.000 kcal/h;

-debit aer combustie  2.665 Nm3 /h;

-presiunea gazului si a aerului in fata arzatorului ~100 mm H2O;

ARZATOR tip II

Debit instalat: 130 Nm3 /h gaz natural;

-capacitatea calorică  1.105.000 kcal/h;

-debit aer combustie  1.238 Nm3 /h;

-presiunea gazului și a aerului in fața arzătorului ~100 mm H2 O

# 8.  	DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

  - Descrierea amplasamentului.

Pe amplasamentul S.C. Ductil Steel S.A Buzău, activitatea desfăşurată este constituită din  procese care au drept scop: laminarea ţaglelor din oţel pentru obţinerea  diferitelor tipodimensiuni de sârmă şi oţel beton lis și profilat în bare şi colaci, precum şi obţinerea  sârmelor zincate termic – aceste două activităţi fiind activităţile IPPC ale societăţii şi activităţile non-IPPC care constau din: obţinerea sârmelor trefilate, sârmelor tratate termic, a plaselor sudate, a cuielor şi caielelor şi a produselor de sârmă.

Pentru desfăşurarea activităţilor de mai sus, fie ele aflate sub incidenţa reglementărilor IPPC sau nu, societatea mai desfăşoară activităţi de aprovizionare cu servicii, materii prime şi materiale, combustibil, depozitare atât a produselor aprovizionate cât şi a produselor finite şi a deşeurilor, testare în laboratoarele societăţii a produselor aprovizionate, a unor parametri tehnologici a produselor finite, a calității factorilor de mediu, întreţineri curente, revizii şi reparaţii a utilajelor precum şi activităţi de transport intern.

S.C. DUCTIL STEEL S.A. Buzău este amplasată în perimetrul platformei industriale din municipiul Buzău. În afară de vecinătăţi industriale mai întâlnim:

- în partea de nord, la limita incintei se află un cămin de nefamilişti, iar la cca 900 m un cartier de locuinţe, cu unităţile de deservire necesare (comerciale, şcoli etc).

- la limita incintei unităţii, şi anume în partea de Vest, se află şoseaua Bucureşti – Urziceni – Buzău, iar la o distanţă de cca. 500 m nord-vest de amplasament se află calea ferată.

Regimul de lucru

Sectoarele de activitate sunt dimensionate pentru un regim de lucru de “flux continuu” însă în contextul actual regimul de lucru se desfășoară 5 zile/săpt., 50 săpt./an

## 8.2 Dotări

Suprafaţa totală a incintei:  163953 m2 din care:

- suprafaţă construită:  78899 m2;

- suprafeţe alei, drumuri, platforme: 76654 m2;

- suprafeţe libere: 8400 m2

Principalele construcții existente pe amplasament sunt:

Laminorul de sârmă şi bare deţine o suprafaţă de 17220 m2 ocupată astfel:

- hala laminorului (sârmă + bare) 					- 9490 m2

- depozit materii prime 						- 800 m2

- depozit produse finite 						- 3940 m2

- gospodăria de apă 							- 3000 m2

- platformă de deshidratare ţunder umed, betonată cu o suprafaţă de aprox 135 m2 şi o capacitate de aprox 200 m3

Secţia TOM

-  Depozit materii prime 						- 1008 m2

- Depozit produse finite (împreună cu Secţia de Plase Sudate, Secţia Zincare)  - 756 m2                                                                                -  Hala TOM								- 6418 m2

Sector Tratamente Termice

- Hală tratamente Termice						- 1814 m2

- Staţia ICEM								- 108 m2

Atelier Zincare

- Staţia de epurare mecano-chimică 				             - 1772 m2

- Hală secţia Zincare						            - 4320m2

- Sector APS + plasă împletită					            - 624 m2

- Magazie materiale						            - 32 m2

- Magazie materiale 						            - 24 m2

- Laborator 							            - 17 m2

- Magazie reactivi 						            -  5,2  m2

Secţia Plase Sudate

- Depozit produs finit                          		  		         - 2500 m2

- Depozit produs finit                          		  		         - 3000 m2

- Magazie                                              	  		         - 50 m2

- Hala plase sudate                               	  		         - 7200 m2

Atelier Cuie – caiele

- Hală producţie					  	         - 1140 m2

- Depozit cuie							         - 200 m2

- Magazie Atelier Caiele				                     - 192 m2

Toate clădirile de mai sus au un regim de înălțime parter

Sediul administrativ este o clădire în regim de înălțime P+1 cu o suprafață de cca. 1500mp

Depozite:

- depozitul de uleiuri aferet secției Laminor conține:

- rezervor metalic suprateran de ulei - 2 buc cu capacitatea 40 m3 fiecare;

- rezervor metalic suprateran de ulei - 1 buc cu capacitatea 50 m3;

- rezervor metalic suprateran de ulei uzat - 1 buc cu capacitatea 60 m3;

- depozitul de acid este format din 3 rezervoare de acid clorhidric din care unul este rezervor tampon, capabil să preia cantitatea de acid clorhidric în cazul în care unul dintre rezervoare este deteriorat. Rezervoarele au  25 m3 fiecare.

- depozitul de carburanți în care există următoarele rezervoare:

- rezervoare metalice motorină subterane - 3 buc. cu capacitate: 8,5 m3; 7,5 m3; 5 m3

- rezervoare metalice motorină supraterane - 1 buc., cu capacitate: 26 m3

Se menţionează faptul că, societatea nu mai utilizează aceste rezervoare datorită faptului că nu mai utilizează motorină pentru mijloacele de transport intern, acestea utilizând buletii cu GPL, motorina utilizându-se într-o cantitate mică, aprovizionarea făcându-se în butoaie.

8.3.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

8.3.1. Activități IPPC

Laminarea țaglelor

### Laminarea reprezintă procesul de deformare plastică ce se realizează între două scule (cilindri de lucru ai laminorului) ce se rotesc în sensuri contrare, antrenând prin frecare materialul metalic în spaţiul dintre acestea.

##### Descrierea activităților și proceselor desfășurate la laminarea țaglelor

| Numele activității | Descriere |
| --- | --- |
| Depozitare țagle * | Descărcarea din vagoane și depozitarea țaglelor în depozitul descoperit |
| Încălzire țagle * | Încălzire în cuptorul cu propulsie până la 1200-1250(C |
| Laminare în trenul pregătitor* | Răsturnarea țaglelor pe muchie și introducerea forțată în calibrul rombic al primei caje de laminare |
| Laminare în trenul intermediar * | Laminare în trenul intermediar format din 8 caje |
| Laminare în bloc finisor a colacilor | Laminare în blocul finisor format din 8 caje conf schemelor de laminare în sistemul de calibrare oval – rotund |
| Formarea colacilor | Formarea spirelor colacilor |
| Presarea, legarea și marcarea colacilor | Împingerea spirelor sub presă, legarea și marcarea colacilor |
| Depozitarea sârmei laminate | Depozitarea colacilor în depozitul semi-descoperit |
| Laminare în tren finisor bare | Laminare în trenul finisor format din 2 caje |
| Debitare la cald | Tăierea barelor cu foarfeca volantă |
| Răcire bare | Răcirea barelor pe placă de la temperatura de sfârșit de laminare, liber, până când parcurg pas cu pas toată lățimea plăcii (10 m). |
| Debitare la rece bare | Tăierea barelor la lungimea de livrare de către dispozitivul de tăiere |
| Legarea și marcarea pachetelor bare | Legarea cu bandă metalică a pachetelor de bare și marcarea acestora în vederea livrării |
| Depozitare bare | Depozitare în depozitul acoperit de bare |
| Tratare și recirculare ape * | Tratarea apelor uzate în vederea recirculării acestora |

##### * activități comune proceselor de obținere a sârmelor și barelor laminate

Principalele dotări-utilaje din acest flux de fabricaţie sunt următoarele:

- 1 depozit descoperit de materie primă (ţagle) cu capacitate de aprox. 15 000 t;

- 1 instalaţie pentru laminarea la cald cu capacitatea proiectată de 80 t/h. Aceasta este formată din:

  - Cale cu role pentru alimentare cuptor;

  - 1 dispozitiv de încărcare cuptor (maşină de împins).

  - 1 cuptor cu propulsie cu productivitatea de 80 t/h – functional;

  - 1 maşină de evacuat şagle din cuptor;

  - Tren pregătitor format din 6 caje duo-reversibil de tip inchis;

  - Tren intermediar format din 8 caje duo-reversibil de tip inchis;

  - Trenul finisor de bare este format din 2 caje de laminare (cajele 15 A si 16 A) cu cilindri orizontali cu diametre nominale de 330 mm. Aceste două caje sunt

primele caje ale liniei de bare, în acest punct făcându-se despărţirea de fluxul tehnologic de fabricare al colacilor de sârmă.

  - Spiralizator care este destinat formarii spirelor de sârmă și depunerii acestora pe transportorul de spire;

  - Formator de colaci;

  - Transportorul de colaci cu şenile;

  - Instalaţia de presare şi legare colaci;

  - Instalaţia de răcire a barelor;

  - Foarfecă de tăiere a barelor;

  - Pat de răcire a barelor laminate;

  - Staţia de ungere centralizată;

- 1 depozit acoperit de produse finite – bare – capacitate de aprox. 10 000 tone

4.  1 depozit descoperit de produse finite – colaci – capacitate de aprox. 10 000 tone

### Zincarea termică

Zincarea are ca scop combaterea coroziunii metalului în contact cu atmosfere oxidante. Zincarea termică a sârmelor – constã în trecerea sârmelor recoapte şi decapate printr-o baie de zinc topit, obţinându-se astfel un strat protector de zinc pe suprafaţa sârmei.

##### Descrierea activităților pentru procesul de zincare termică a sârmei

| Numele activitatilor | Descriere |
| --- | --- |
| Recepția materiei prime | Recepția materiei prime (STM) |
| Alimentarea cu sârmă trefilată | Alimentarea celor 40 de posturi ale desfășurătorului cu coșuri cu sârmă trefilată |
| Recoacerea sârmei | Încălzire în cuptorul cu vatră fixă până la 1000(C |
| Răcirea sârmei | Răcirea cu jet de apă rece a sârmei, operație care are și rolul de a îndepărta o parte din țunder, ca urmare a răcirii bruște, în vederea ușurării procesului ulterior de decapare chimicã |
| Decaparea chimică | Decaparea în soluție de HCl în vederea obținerii unei suprafețe perfect curate a sârmei |
| Spălarea sârmei | Sârma decapată este spălată cu jeturi de apă rece și prin imersionare în băile de spălare, pentru îndepărtarea acidului de pe sârmă |
| Fluxarea sârmei (dezoxidarea) | Fluxarea sârmei are ca scap final curățarea sârmei de eventualii oxizi formați în timpul spălării după decapare și creșterea aderenței zincului topit pe suprafața sârmei |
| Uscarea sârmei | Uscarea sârmelor și preîncălzirea acestora în vederea zincării |
| Zincarea termică a sârmei | Trecerea prin baia de zinc topit a sârmei decapate și fluxate |
| Înfășurarea sârmei zincate | Înfășurarea sârmei zincate în colaci sau rozete. Sârmele se înfășoară pe tobe, spirele acumulate fiind descãrcate pe coșuri |
| Lotizarea și depozitarea sârmei zincate | După acumularea pe coșuri a unei cantități de sârmă suficiente pentru formarea unui colac/rozeta, conform programelor de fabricație, aceasta se taie, se rabatează (scoate) coșul în vederea leagării în 3-4 locuri echidistante |

Instalaţie de zincare termică este compusă din 3 linii de zincare. O linie de zincare este compusă din următoarele utilaje.

- desfăşurător cu 40 posturi de desfăşurare

- 1 cuptor de recoacere cu vatră fixă, cu incălzire directă. Recoacerea se face in flux continuu, prin cuptor trecând simultan 40 de fire;

- 1 baie de răcire cu perdea de apă;

- 1 baie de decapare chimică.  Solutia de decapare  este solutia de acid clorhidric în apã, în concentratie de 5 – 7 % la  temperaturã mediului ambiant;

- baie de spălare a sărmei decapate. Baia de spălare funcţionează în cascada, aceasta fiind formată din 2 compartimente de spălare;

- baie de fluxare a sârmei. Ca agentul de fluxare se utilizeaza solutie de Panflux S1 și Panflux PC;

- 1 uscător încălzit  cu ajutorul gazelor arse rezultate la baia de zinc, în vederea uscării şi preîncălzirii acestora;

- 2 băi de zincare confecţionate din tablã din 0L32 de grosime 40 mm sau din ARMCO cu dimensiunile de 4500 x 1300 x 850 mm; încãlzirea băilor se face cu arzătoare cu gaz metan, gazele arse fiind recirculate cu ajutorul unui ventilator monoaspirant;

- un infășurător de tip Albert, alcătuit din patru tronsoane a câte 10 tobe de infășurare fiecare si/sau pe câte două tronsoane a câte 10 posturi independente;

Cerinte BAT  privind tehnicile de zincare la cald:

a)   decaparea sârmei

- baie de decapare capsulată;

- decapare în cascadă;

- recuperarea acidului clorhidric prin evaporare;

- recuperarea fracțiunii de acid proaspăt;

- regenerare externă a acidului consumat;

- reutilizarea acidului consumat ca materie primă secundară;

- monitorizarea concentrației băii de decapare (Fe, HCl);

Practica Ductil Steel

La S.C. Ductil Steel S.A baia de decapare este capsulată și prevãzutã cu hotã. La capetele hotei sunt prevãzute perdele de apã. Pãrțile laterale ale hotei sunt imersate în apã asigurându-se etanșarea. Periodic, apa care asigurã etanșarea lateralã este împrospãtatã. Baia de decapare are douã compartimente principale: baia inferioarã (rezervorul) și baia superioarã (baia de proces). Legãtura între ele se face cu ajutorul pompelor de recirculare. Temperatura se regleazã prin intermediul bãii de rãcire. Baia superioarã închide perfect baia inferioarã iar aceasta din urmã la rândul ei este închisã de o hotã care lateral și frontal este etanșatã cu apã astfel încât sã fie împiedicate emisiile de acid clorhidric.

Ca parte a tehnologiei de fabricaţie a sârmei zincate termic se realizează şi o monitorizare a parametrilor de proces, parametri care includ şi băile de decapare.

- spălarea sârmei după decapare

- optimizarea procedurii de spălare și spălarea în cascadă;

Practica Ductil Steel

Tehnologia de fabricație a sârmei zincate de la S.C. Ductil Steel S.A presupune spălarea în cascadă a sârmei după decapare, apa utilizată fiind apa de rãcire. Sârma decapată este spălata cu jeturi de apă rece și prin imersionare în băile de spălare, pentru îndepărtarea acidului de pe sârmă. Instalațiile sunt prevazute cu 2-3 băi de spălare la  temperatura mediului ambiant. Fiecare baie este prevazută cu două rânduri de piepteni din porțelan sau gresie, la intrarea și la ieșirea firelor din baie. Bãile de spãlare sunt realizate din metal placat cu fibră de sticlă și lucreazã ca bãi de deversare, prevãzute cu pompe de recirculare cu debit de 20 m3/h acționate de motoare de 3 kw, având un recipient de colectare a apei de spãlare.

- fondarea sârmei

- optimizarea consumului de fondant printr-o corectă decapare a sârmei, controlul periodic al concentracției băii de fondant;

- regenerarea băilor de fondant la fața locului;

- reutilizarea externă a soluției de fondant;

- monitorizarea băii de fluxare în ceea ce privește conținutul de Fe;

Practica Ductil Steel

Se face menţiunea că din anul 2007 pentru tratamentul de fluxare a sârmelor în vederea zincării termice, în locul “clasicului” amestec de clorură de zinc şi clorură de amoniu se utilizează un produs – panflux S1 – care este, (conform fişei tehnice de securitate), un amestec de săruri anorganice de amoniu şi alcaline, ethoxylaţi polimerici şi răşini naturale, utilizat pentru prepararea băii de fluxare în cazul sârmelor de oţel zincate prin imersie («hot dip»). Produsul este capabil să reducă drosul din partea de jos şi formarea de oxid de zinc în comparaţie cu produsele de zinc convenţionale cu 2 săruri. Actiunea băii de PANFLUX S1 este mai mare decât cea a produselor pe bază de cloruri tradiţionale de zinc – amoniu. Folosind PANFLUX S1 se poate obţine reducerea formării drosului de aprox. 3 ori, comparativ cu cantitatea produsă prin folosirea produselor tradiţionale de flux. O altă caracteristică a acestui produs este rapiditatea mare de uscare care evită formarea spray-ului la primul contact cu zincul topit.

Optimizarea consumului de fondand precum şi monitorizarea concentraţiei băii de fondant şi în ceea ce priveşte conţinutul de Fe se realizează conform tehnologiei de control al zincării termice a sârmelor.

Băile de fondant consumate sunt colectate împreună cu toate apele uzate rezultate în urma procesului de zincare termică și epurate apoi în stația proprie de epurare mecano-chimică nerealizându-se regenerarea acestora sau reutilizarea externă a lor;

- zincarea sârmei

-    menţinerea unui strat protector (macroparticule) sau un acoperiş pe baia de Zn. Aceasta minimizează pierdera Zn prin oxidare, minimizează formarea fumului de fondant şi reduce drastic pierderile de energie în baia de Zn.

- Controlul emisiilor la baia de zinc (hota sau acoperiș)

- Nivelele de emisie asociate cu aceste BAT sunt: praf < 10 mg/Nm3 şi Zn < 5 mg/Nm3;

- Dacă apa de răcire este necesară după baia de Zn se consideră BAT circuitele închise sau utilizarea acestei ape relativ curate ca apă de adaos ptr. alte aplicaţii;

- Deșeurile specifice operației de zincare la cald precum și emisiile să fie monitorizate;

Practica Ductil Steel

Baia de zinc este acoperitã cu un strat de protector (în practica societăţii se utilizează vermiculitul care este un polisilicat de Mg şi Fe) cu rolul de a reduce oxidarea suprafeței zincului topit. Același strat are și rol de izolator termic, reducând pierderile de cãldurã de la suprafața zincului topit. În același timp reduce și emisiile de fum în atmosfera halei.

Emisiile de oxid de zinc (fumuri) se monitorizează periodic ca parte a monitorizării condiţiilor de muncă, rezultatele determinărilor efectuate fiind mult mai mici decât limitele actelor normative în vigoare (10 mg/mc conform HG 1218/2006 cu completările și modificările ulterioare).

Aşa cum s-a menţionat şi mai sus, tehnologia de fabricatie a sârmei zincate de la S.C. Ductil Steel S.A presupune spălarea în cascadă a sârmei după decapare, apa utilizată fiind apa de rãcire;

Ca urmare a implementării şi certificării Sistemului de Management de Mediu, toate deşeurile tehnologice sunt colectate selectiv, depozitate în spaţii special amenajate şi apoi sunt valorificate prin agenţi valorificatori autorizaţi.

8.3.2. Activități non-IPPC

Trefilarea sârmei

##### Inventarul activităților pentru procesul de trefilare a sârmei

| Numele activităților | Descriere |
| --- | --- |
| Recepția materiei prime | Recepția materiei prime (SL) |
| Decapare mecanică | Curăţirea prin îndoirea alternantă a sârmei laminate |
| Trefilarea sârmei | Trecerea sârmei de un anumit diametru printr-o filieră cu diametru calibrat pentru a obţine o sârmă cu un diametru mai mic |
| Formare colaci/rozete/bobine/ coşuri | Colacii de sârma cu greutăți cuprinse între 40 – 150 kg se scot de pe toba finală cu ajutorul macaralelor pivotante de 0,3 – 0,5 to și se așează pe masa de legat unde vor fi legați cu 3 – 4 legături. După ce s-a legat, colacul de sârmă se dă jos de pe masa de legat și se depozitează lângă mașină. Pentru bobinele și rozetele cu greutăți cuprinse între 600 – 700 kg, sârma se leagă direct pe coș, în 4 locuri cu bandă metalică. Greutatea colacilor, bobinelor, rozetelor, variazã între 2 – 700 kg. |
| Depozitarea sârmei trase | Colacii, rozetele sau bobinele formate se transportă cu motostivuitoarele în depozitul de sârmă |

Dotările acestui sector de activitate sunt următoarele:

- mașină de trefilat greu HB – 1 buc;

- mașină de trefilat mijlociu 2500/1;2 – 4 buc;

- mașină de trefilat mijlociu 2500/4;5 – 7 buc;

- mașină de trefilat mijlociu 2500/6 – 4 buc;

- mașină de trefilat mijlociu 2500/8 – 6 buc;

- mașină de trefilat ușor 630/5;6 – 10 buc;

- mașină de trefilat ușor 630/7;9 – 4 buc;

- linie de trefilat TD 610 – 2 buc;

- linie de trefilat TD 400 – 2 buc;

- mașină de trefilat ușor II/5 – 4 buc

##### Tratament termic al sârmelor

##### Inventarul activităților pentru procesul de tratament termic al sârmelor

| Numele activitatilor | Descriere |
| --- | --- |
| Recepția materiei prime | Recepția materiei prime (ST) |
| Încărcare grătare | În cazul cuptoarelor CVR, grătarul cu sârmă se întroduce în ecluza de intrare dupã ce precedentul grătar a intrat în zona caldă a cuptorului. În cazul cuptoarelor tip VACUUM, colacii de sârmă cu greutatea de 10 – 15 kg sunt așezați pe suporți din oțel refractar. Rozetele cu greutatea de cca. 700 kg se așează pe un dorn, câte o bucată pe fiecare zonă caldă. Dupa încărcarea suporților sau a dornului, peste cărucior se așează oala de recoacere și apoi se va etansa bine sistemul oala-carucior Toate operațiile sunt automatizate până la ieșirea grătarelor din cuptor. |
| Tratament termic în atm. de CO în cazul cuptoarelor tip CVR şi atm. de azot în cazul cuptoarelor tip VACUUM | Încălzirea sârmelor la o temp. de 700 – 850ºC în cazul cuptoarelor tip CVR şi 650 – 75ºC în funţie de diametrul sârmelor în cazul cuptoarelor tip VACUUM |
| Descărcare grătare/oale | CVR – grãtarele sunt preluate de pe rampa de descarcare (cu ajutorul grinzii rulante 3.2 tof) si se aseazã pe pardoseală. Colacii de pe grãtare se ridică cu grinda și se depoziteazã jos, provizoriu VACUUM – colacii de sârmă sunt descărcați manual, iar rozetele cu ajutorul grinzii rulante și sunt depozitate pe hârtie curată sau pe paleți de lemn. |
| Lotizare, ambalare, etichetare, depozitare | După tratamentul termic, colacii sunt lotizaţi, ambalaţi şi marcaţi după care sunt predaţi la magazia de produse finite |

Principalele utilaje din acest flux de fabricaţie sunt următoarele:

- 2 cuptoare vatră cu role (CVR) de tratament termic; încălzirea cuptoarelor vatră cu role se face indirect cu ajutorul a 76 tuburilor radiante (arzătoare)/cuptor; fiecare tub radiant are doua debitmetre: unul pentru aer si unul pentru gazul combustibil, aceasta pentru a putea regla raportul corect aer/gaz;

- 2 staţii de gaz de protecţie tip ICEM (ICEM 3 şi ICEM 4) care sunt sunt generatoare de gaz de protectie tip exogaz;

- 6 cuptoarele în vid – tip VACUUM (cu încălzire electrică)

Fabricarea cablului

Tot în cadrul acestui sector de activitate se mai realizează şi fabricarea cablului, activitate care constă în realizarea unor produse din sârmă: SMN şi SMZ în gama 0,9-1,25 mm.

Procesul de fabricaţie constă în operaţii de răsucire executate cu maşini specifice de răsucire. Dotările sunt constituite din cele 18 mașini de cablat.

##### Fabricarea cuielor

##### Inventarul activităților pentru procesul de fabricare a cuielor

| Numele activitatilor | Descriere |
| --- | --- |
| Recepția materiei prime | Receptia materiei prime (STM) |
| Presare | Sârma tare mată (STM) se desfășoară de pe coșurile așezate sub desfășurătoarele tip "peste cap" fiind trasă de dispozitivul de alimentare al mașinii de presat cuie. Se execută capul și tăierea cuielor, care printr-un jgheab cad în containerul de colectare. Când containerul se umple, cuiele se descarcă în containerele pentru tobare. |
| Tobarea cuielor | Operația de tobare se execută în tobe special constituite cu scopul de a îndepărta urmele de lubrefiant de pe cuie, utilizându-se, ca material de stergere, rumegușul |
| Cântărirea şi ambalarea automată | Ambalarea cuielor se face pe mașina automata de ambalat în cutii din carton, câte 2,5; 5,0; 10,0 kg. Cutiile sunt inscripționate și poartă etichete cu dimensiunea cuielor. În fiecare cutie se încarcă cantitatea de cuie prevăzută cât mai exact posibil. Cutiile se așează pe paleți, ținându-se cont ca toate să conțină același tip și dimensiune de cuie (pe același palet). |

Dotările acestui sector de producție sunt următoarele:

- Mașină confecționat cuie ENKOTEK – 3 buc;

- Mașină confecționat cuie Ukraina – 10 buc;

- Mașină confecționat cuie THA – 6 buc;

- Mașină tobat cuie – 5 buc;

- Linie automată de ambalare – 1 buc

##### Fabricarea caielelor

Fluxul tehnologic constă în următoarele operaţii tehnologice:

- decapare mecanică sârmă laminată;

- laminarea profilului (5,25 x 4,25 mm; 5,75 x 4,75 mm);

- formare;

- tratament termic (după caz);

- ascuţire;

- tobare;

- ambalare

Dotările existente sunt următoarele:

- Mașină presat caiele – 4 buc

- Mașină ascuțit caiele – 4 buc

- Mașină ascuțit scule – 1 buc

- Mașină tobat caiele – 1 buc

##### Fabricarea plaselor sudate

##### Inventarul activităților pentru procesul de fabricare plaselor sudate

| Numele activităților | Descriere |
| --- | --- |
| Recepția materiei prime | Recepția materiei prime (SL) |
| Decapare mecanică | Curăţirea prin îndoirea alternantă a sârmei laminate |
| Trefilarea sârmei | Trecerea sârmei de un anumit diametru printr-o filieră cu diametru calibrat pentru a obţine o sârmă cu un diametru mai mic |
| Îndreptarea şi debitarea sârmei în vergele | Această operație se execută pe mașini de debitat de tipul WAFIOS – R3 (MIDV 1) R4 (MIDV 2) |
| Sudarea vergelelor | Vergelele debitate se depozitează pe rastele special amenajate, vergelele transversale sunt introduse în magazinul de alimentare al mașinii de confecționat plase. Vergelele longitudinale sunt dirijate printre doi electrozi de sudare. Peste aceste vergele, un dispozitiv de ghidare aduce sub electrozii superiori vergeaua transversală, moment în care, prin coborârea electrozilor, se produce sudarea vergelei transversale de fiecare din vergelele longitudinale. |
| Formare pachete | Plasele sudate se stivuiesc automat în cazul liniilor cu întorcător de panouri, sau manual în vederea depozitării și livrării |
| Depozitare | Transportul pachetelor în depozitul de produse finite |

Dotările acestui sector de activitate sunt următoarele:

- Mașini de confecționat plase sudate – 6 buc;

- Mașini de confecționat plase sudate tip Schlatter – 1 buc;

- Mașini de confecționat plase sudate tip IDEAL – 1 buc;

- Mașini de debitat și îndreptat vergele – 26 buc;

- Mașină de trefilat tip Teurema – 1 buc;

- Mașini de trefilat tip CSG – 2 buc;

- Mașini de trefilat tip SMEI – 4 buc;

- Mașină de trefilat tip Norton – 1 buc;

Fabricarea produselor din sârmă

In cadrul acestui sector se realizează împletiturile din sârmă care sunt produse sub formă de plase sau ţesături obţinute prin mijloace mecanice și sârmă ghimpată.

Fluxul tehnologic constă în desfășurarea următoarelor activități:

- Alimentare mașini confecționat plase împletite;

- Fabricare plase împletite;

- Lotizare;

- Ambalare și depozitare produs finit.

Dotările acestui sector de activitate sunt următoarele:

- Mașini de confecționat plase împletite tip ANGELI MG2 – 4 buc;

- Mașini de confecționat sîrmă ghimpată – 2 buc

Comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor

Activitatea de comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor se desfășoară fără a intra fizic în posesia lor. Deșeurile metalice achiziționate (care, conform Deciziei Comisiei 2014/955/CE, au următoarele coduri: 12 01 01, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05, 19 10 01, 19 12 02 și 20 01 40) sunt transportate de la generatori/colectori  direct la operatori autorizați pentru valorificarea deșeurilor, (pe amplasamentul societății din mun. Buzău, aleea Industriilor, nr. 1, nu se efectuează nici un fel de manipulări, depozitări, etc.), aceștia urmând ca, pe bază de contract, din deșeurile achiziționate să producă și să livreze S.C. DUCTIL STEEL S.A. țagla, ce este utilizată ca materie primă în instalațiile autorizate din municipiul Buzău.

# INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

## AER

| Sursa de emisii | Punctul de evacuare | Scurtă descriere a punctului de evacuare a emisiilor coșuri de evacuare (înălțime / diametru) metri | Combustibil |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuptor CP 80 t/h - încălzire țagle | S1 | C1 (42/1,0 - 1,6) |  |
| Instalaţie de zincare termică | S2, S3 | C1,C2 (De= 15/1,0+1,0) C3 (De= 15/1,0+1,0) |  |
| Instalație încălzire băi zincare termică | S14, S15, S16 | C1,C2,C3 (De=15/1,0+1,0) |  |
| Instalaţie de tratament termic sârme | S4; S5 | CVR3 (De= 15/0,5+0,5) CVR4 (De= 15/0,5+0,5) | Gaze naturale |
| Centrale termice (CT) pentru preparare apă caldă menajeră și încălzire birouri administrative cu puteri variabile cuprinse între 0,027-0,93 MW | S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13 | CT1 (15/0,35) CT2 (15/0,35) CT3 (15/0,35) CT4 (15/0,40) CT5 (1,5/0,09) CT6 (15/0,40) CT7 (1,5/0,09) CT8 (1,5/0,09) |  |

Cerinte BAT -laminare- privind controlul emisiilor de praf și gaze arse;

Practica Ductil Steel

Emisiile de gaze arse în aer provenite în urma procesului tehnologic de laminare a țaglelor la S.C. Ductil Steel S.A sunt în principal constituite din NOx, SO2 și pulberi în suspensie. Pentru pulberi în suspensie nivelul de emisie se situează in intervalul 0,1 – 0,16 mg/Nmc. Monitorizarea emisiilor de pulberi şi gaze arse se realizează conform actului de reglementare.

  - APĂ

Apele uzate rezultate din procesul de laminare a ţaglelor în blocurile pregătitoare și finisoare sunt colectate printr-o reţea de canale și trimise pentru epurare în gospodăria de apă a laminorului care cuprinde:

- un bazin de predecantare cu capacitatea proiectată pentru o producţie de 80t/h;

- o platformă betonată, cu o suprafaţă de aproximativ 200m2 pentru depozitarea temporară a ţunderului;

- un decantor prevăzut cu opt compartimente pentru colectarea primară a uleiului şi un compartiment de concentrare a uleiului;

- o  instalaţie de filtrare prevăzută cu filtre de 5000 mm;

- trei turnuri de răcire prevăzute fiecare cu cate un ventilator de tip axial.

Apele uzate rezultate din procesului de zincare a sârmelor sunt dirijate printr-o reţea de canale pentru ape acide intr-un bazin colector şi transferate prin pompare în staţia de epurare mecano-chimică, care cuprinde:

- un bazin colector cu o capacitate de 56m3;

- 3 bazine de neutralizare-aerare, fiecare cu capacitatea de 116 m3;

- 2 decantoare radiale cu pod raclor;

- filtru presă cu plăci pentru deshidratare mecanică a şlamului tehnologic;

- instalație (2 vase cilindrice verticale, de 4 m3 fiecare) de preparare lapte de var pentru

neutralizare ape acide;

Apele industriale de la sectoarele non-IPPC ale societăţii nu se deversează, acestea se recirculă, drept pentru care nu este necesară epurarea acestora. Totuşi, pentru o mărire a gradului de reutilizare a apei şi pentru o protecţie avansată a circuitelor de recirculare a apei se utilizează 2 filtre cu autocurăţire tip FILTOMAT, filtre care sunt destinate eliminării prin filtrare a suspensiilor solide din apa recirculată, filtrarea realizându-se în mod continuu, complet automatizat, în regim de autocurăţire. Principiul de funcţionare al acestor filtre este următorul: apa impurificată este introdusă prin racordul de intrare şi este evacuată după filtrare prin filtrul grosier şi elementul filtrant fin. Odată cu trecerea apei prin aceste două componente de filtrare, se formază treptat un stat de impurităţi reţinute, strat care cauzează creşterea căderii de presiune la trecerea prin elementul filtrant. Când această cădere de presiune atinge o valoare presetată se declanşează un ciclul de autocurăţire.

Cerinte BAT – laminare – privind tratarea și recircularea apei:

a) apa uzată din procesul de laminare trebuie să fie epurată astfel încât aceasta să fie reutilizată în proces; conform BAT prevenirea completă a contaminării apei și țunderului, cu hidrocarburi, uleiuri și grăsimi este, chiar prin aplicarea măsurilor de precauție, aproape imposibilă;

- recirculare apă;

- tratare și separare țunder și ulei din apele uzate ale laminorului în stația de tratare apă;

- pentru răcire (mașini, etc) sistemele separate de răcire cu apă lucrează în bucle închise, acest lucru fiind considerat tehnici de vârf (apa de răcire a mașinilor unelte se recirculă în circuit închis);

- în procesul de laminare la cald, se obțin cantități mari de țunder și ulei conținute în apa de răcire. Minimizarea consecințelor și a eliminărilor prin utilizarea buclelor închise cu o rată de recirculare > 95% este considerată tehnică de vârf ;

- verificări periodice și întrețineri preventive ale etanșeității garniturilor, pompelor și conductelor;

- Controlul parametrilor apelor uzate și reintegrate în proces;

Practica Ductil Steel

Toate apele utilizate în procesul de laminare se recirculă, înainte de aceasta efectuându-se o epurare a apei în vederea recuperării țunderului și a uleiului intrat în apă. Gradul de recirculare al apei pentru procesul de laminare utilizat la S.C. Ductil Steel S.A este de aprox. 95%, adaosul de apă făcându-se numai pentru pierderile suferite prin evaporare.

Țunderul rezultat în urma procesului de laminare de la S.C. Ductil Steel S.A din apele uzate rezultate din proces se depozitează pe o platformă asigurată împotriva scurgerilor și infiltrațiilor de apă uzată și se valorifică prin unități specializate conform reglementărilor în vigoare;

Pentru a asigura o bună funcționare a tuturor utilajelor și subansamblelor se planifică și se execută operații de mentenanță în funcție de numărul de ore de funcționare a liniei de laminare;

Cerinte BAT – zincare – privind tratarea apei:

a) tratarea apei utilizând și agenți de floculare polielectroliți;

b) pentru apa reziduală rămasă este necesară tratarea. Pentru acest proces, BAT este reprezentat de tratarea fizico-chimică a apei reziduale provenite de la liniile de acoperire la cald a sârmelor şi din procesele asociate. Concentraţiile de poluanţi asociaţi în efluent sunt

Fe: 	<10 mg/l

Zn: 	 <2 mg/l

Ni:		 <0,2 mg/l

Cr tot: 	<0,2 mg/l

Pb: 	 <0,5 mg

Practica Ductil Steel

Apa acidă este tratată în stația de epurare mecano-chimică unde are loc o neutralizare cu lapte de var pentru a corecta pH-ul și a precipita cationii metalici, aerare în vederea reducerii Fe2+ la Fe3+ forma stabilă, și tratare cu agent de floculare pentru a sedimenta mai ușor materiile în suspensie, deshidratarea nămolului rezultat.

Fe: 	0,17 – 1,13 mg/l

Zn: 	 0,06 – 1,13 mg/l

Ni:	 0,11 – 0,18mg/l

Cr tot: 0,02 – 0,08 mg/l

Pb: 	 0,12 – 0,16 mg/l

## 9.3.     SOL

Posibile surse de poluare a apelor subterane și a solului/Măsuri pentru minimizarea probabilității de producere:

a) Scurgeri accidentale de acid în cazul fisurării unui rezervor de acid din depozitul de acizi industriali;

Pentru minimizarea probabilității de producere au fost luate următoarele măsuri:

- înlocuirea vaselor de stocare din polstif cu vase din polietilenă rezistentă la atacul chimic;

- utilizarea unui vas tampon care să preia acidul din vasele avariate;

- căptușirea canalelor colectoare  din interiorul depozitului de acid cu geomembrană de înaltă

densitate rezistentă la atacul chimic;

- posibilitatea de preluare a scurgerilor de acid colectate în canalele colectoare direct în stația

de epurare proprie;

- depozitul este betonat antiacid

b) Scurgeri accidentale de ulei în cazul fisurării unui rezervor din depozitul de uleiuri al laminorului;

Pentru minimizarea probabilității de producere  au fost luate următoarele măsuri:

- realizarea rezervoarelor din metal;

- amplasarea acestora într-o incintă închisă, betonată, prevăzută cu canale și bașă colectoare;

c) Exfiltrații din bazine (predecantor și decantor), precum și din sistemul de conducte și vane aferente gospodăriei de apă a laminorului;

Pentru minimizarea probabilității de producere au fost luate următoarele măsuri:

- predecantorul și decantorul sunt realizate din beton tratat anticoroziv iar sistemul de conducte, vane și pompe se verifică și întrețin periodic prin programul de revizii și reparații;

d) Exfiltrații din rețeaua de canalizare menajeră și pluvial industrială;

Pentru minimizarea probabilității de producere  au fost luate următoarele măsuri:

- se realizează  întreținerea și curățarea periodică a rețelelor de canalizare cu înlocuirea, acolo unde este cazul, a unor tronsoane de conducte;

e) Exfiltrații din țunderul depozitat pe platforma de deshidratare;

Pentru minimizarea probabilității de producere  au fost luate următoarele măsuri:

- platformă cu S= 200 mp este prevăzută cu pereţi protejaţi cu şină CF şi cu posibilitatea de scurgere în bazinul de predecantare;

Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia solului:

- containere metalice pentru colectare deşeuri menajere

- cuve betonate pentru colectarea scurgerilor accidentale de ulei de transformator;

- spaţii special amenajate pentru colectare şi depozitare temporară deşeuri reciclabile;

- suprafața amplasamentului este betonată în proporție de 95% (reprezentând suprafețele halelor de producție precum a drumurilor, aleilor, depozitelor și platformelor betonate);

- suprafața secției de producție laminor și a secției de zincare sunt betonate în proporție de 100%;

- celelalte secții de producție nu au rețele de canalizare interioare, suprafața acestora fiind   betonată în proporție de 100%;

- toate depozitele societății au suprafața betonată în proporție de 100%;

10. 	CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUARE ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1.  AER

## Emisii în aer şi mirosuri

## Emisiile în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul nr. 10.1.2 a prezentei autorizaţii

## Toate echipamentele trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii.

## Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare prevăzute şi valorile limită de emisie stabilite.

## Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzător, în scopul evitării şi minimizării emisiilor difuze.

## Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura ca transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise (recipiente închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise).

## Emisiile difuze de pulberi şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- prin respectarea strictă a procesului tehnologic;

- întreţinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice;

- etanşarea armăturilor şi a conductelor prin care circulă produse chimice;

## Emisii atmosferice punctiforme rezultate din activitate. Valori limită de emisie

Emisiile punctiforme de poluanţi în atmosferă, rezultate din desfăşurarea activităţii SC DUCTIL STEEL SA Buzău, se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul 10.1.2

Tabelul 10.1.2.1 – Activități IPPC

| Sursa de emisii | Punctul de emisie | Indicatori | Valoare limită de emisie mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Conform Ord. 462/1993 | Conform BREF 2001 |
| Cuptor CP 80 t/h – încălzire țagle | S1 | pulberi |  | 4 - 20 |
|  |  | SOx |  | < 100 |
|  |  | NOx |  | 250-400 |
|  |  | CO | 100 |  |
| Instalaţie de zincare termică | S2, S3 | Pulberi | 5 |  |
|  |  | SOx | 30 |  |
|  |  | NOx | 350 |  |
|  |  | CO | 100 |  |
| Instalaţie încălzire băi zincare termică | S14, S15, S16 | Pulberi | 5 |  |
|  |  | SOx | 30 |  |
|  |  | NOx | 350 |  |
|  |  | CO | 100 |  |

Tabelul 10.1.2.2 – Activități non-IPPC

| Sursa de emisii | Punctul de emisie | Indicatori | Valoare limită de emisie conform Ord. 462/1993 mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaţie de tratament termic sârme | S4; S5 | pulberi | 5 |
|  |  | SOx | 30 |
|  |  | NOx | 350 |
|  |  | CO | 100 |
| Centrale termice (CT) preparare apă caldă menajeră și încălzire birouri administrative | S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13 | pulberi | 5 |
|  |  | SOx | 30 |
|  |  | NOx | 350 |
|  |  | CO | 100 |

Notă:

- Concentraţiile emisiilor de poluanţi conţinuţi în gazul evacuat de coşurile instalaţiilor nu au voie să depăşească limitele stabilite în tabelul nr. 10.1.2, cu excepţia perioadelor de pornire şi oprire. Valorile concentraţiilor emisiilor se raportează la gazul evacuat în stare normală (00C, 101,3 kPa uscat) şi la un conţinut de oxigen de 3%.

- Pentru măsurătorile discontinue se respectă valorile limită impuse. Pentru măsurătorile discontinue valorile limită de emisie se consideră respectate dacă rezultatele fiecărei serii de măsurători sau ale altor proceduri de determinare aprobate de autorităţile competente pentru protecţia mediului nu depăşesc aceste valori limită de emisie (excluzând perioadele de pornire şi oprire).

Măsurătorile vor fi efectuate de laboratoare specializate.

## 10.2.  APĂ

## Emisii în apă

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul nr. 10.2.2 și Tabelul nr. 10.2.3. Nu trebuie să existe emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta Autorizaţie;

- Valorile limită sunt stabilite in conformitate cu prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 111/01.09.2017, emisă de A.N. Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Buzău Ialomiţa;

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, neutralizare şi evacuare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare;

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

- În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apă (pompe, armături, puncte de umplere şi transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

- Se vor păstra la îndemâna şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

- Se va verifica periodic (la fiecare 2 ani) starea următoarelor recipiente/rezervoare:

- uleiuri proaspete

- uleiuri uzate

## Limite maxime admisibile a apelor tehnologice epurate și apelor pluviale, evacuate în râul Buzău:

## Tabelul nr. 10.2.2

| Indicatori de calitate conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 111 din 01.09.2017 | U.M. | Valori limită admisibile |
| --- | --- | --- |
| Azotați | mg/dm3 | 25 |
| pH | unități pH | 6,5 – 8,5 |
| Materii în suspensie | mg/dm3 | 60 |
| Reziduu filtrat | mg/dm3 | 2000 |
| CCO-Cr | mgO2/dm3 | 125 |
| Produse petroliere | mg/dm3 | 5,0 |
| Fier total | mg/dm3 | 5,0 |
| Zinc (Zn2+) | mg/dm3 | 0,5 |
| Cupru | mg/dm3 | 0,1 |
| Cloruri (Cl-) | mg/dm3 | 500 |
| Nichel (Ni2+) | mg/dm3 | 0,5 |
| Plumb (Pb2+) | mg/dm3 | 0,2 |
| Crom total (Cr3+,6+) | mg/dm3 | 1,0 |
| Detergenți | mg/dm3 | 0,5 |
| Fluoruri | mg/dm3 | 5,0 |
| Cianuri | mg/dm3 | 0,1 |

## Limite maxime admisibile a apelor uzate menajere, evacuate în rețeaua publică de canalizare:

## Tabelul nr. 10.2.3

| Indicatori de calitate conform Acordului de racordare nr. 57/12.05.2015, emis de SC COMPANIA DE APĂ SA Buzău | U.M. | Valori maxime admise |
| --- | --- | --- |
| Consum biochimic de oxigen CBO5 | mgO2 /dm3 | 150 |
| Consum chimic de oxigen CCO-Cr | mgO2 /dm3 | 300 |
| Materii în suspensie | mg/dm3 | 300 |
| Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/dm3 | 30 |
| Reziduu filtrat la 105o C | mg/dm3 | 2000 |
| Azot amoniacal | mg/dm3 | 30 |
| pH | unități pH | 6,5-8,5 |
| Zinc | mg/dm3 | 1 |
| Detergenți sintetici | mg/dm3 | 15 |
| Fosfor total | mg/dm3 | 5 |

Notă:

- Ceilalţi indicatori nenominalizaţi se vor încadra in VLE prevăzute în NTPA 001/2002, aprobata prin H.G. 188/2002, privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare pentru apele tehnologice epurate şi apele pluviale, iar pentru apele menajere indicatorii nenominalizaţi se vor încadra în VLE prevăzute în NTPA 002/2002.

- Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a

mediului;

- notifice incidentul la APM Buzău în termen de 24 ore.

## 10.3.  SOL ŞI APE SUBTERANE

## - Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## - Punctele de prelevare a probelor de sol trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/1997 aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

## - Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la doi ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

## - Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

## - Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## - Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## - Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## - Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## - Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 2 ani, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare

## -Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

Monitorizarea calităţii solului se va realiza prin prelevarea de probe din cele 4 puncte, la 2 adâncimi diferite (5 și 30 cm). Valorile poluanților specifici activității, prezenți în solul din incinta societății, se vor încadra în valorile prevăzute de Ordinului MAPPM 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, menționate în tabelul nr. 10.3.

Tabelul 10.3.1

| Locul de prelevare Cod probă | Poluant determinat | Valori măsurate în BM nivel II (mg/kg s.u.) | Valori conform Ord. 756/1997 Soluri mai puțin sensibile (mg/kg s.u.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Adîncimea (cm) |  |
|  |  | 5 | 30 | Prag alertă | Prag intervenţie |
| Vecinătate depozit țagle d= 4m SE A1 | Cu | 71,5 | 43,7 | 250 | 500 |
|  | Mn | 662 | 606 | 2000 | 4000 |
|  | Cr | 33,1 | 29,7 | 300 | 600 |
|  | Ni | 28,8 | 29 | 200 | 500 |
|  | Fe | 28486 | 21152 | - | - |
|  | pH | 8,64 | 8,71 | - | - |
| Vecinătate depozit țagle d= 6m NV A2 | Cu | 70,6 | 42,3 | 250 | 500 |
|  | Mn | 635 | 597 | 2000 | 4000 |
|  | Cr | 32,9 | 28,7 | 300 | 600 |
|  | Ni | 28,2 | 28,7 | 200 | 500 |
|  | Fe | 27335 | 20978 | - | - |
|  | pH | 8,53 | 8,66 | - | - |
| Spațiu verde poarta II – pompieri d= 30m NE A3 | Zn | 226 | 214 | 700 | 1500 |
|  | Pb | 56,9 | 53,2 | 250 | 1000 |
|  | Fe | 27396 | 29789 | - | - |
|  | pH | 8,05 | 8,09 | - | - |
| Spațiu verde poarta II – pompieri d= 50m NE A4 | Zn | 248 | 264 | 700 | 1500 |
|  | Pb | 56,9 | 58,3 | 250 | 1000 |
|  | Fe | 27396 | 28143 | - | - |
|  | pH | 7,33 | 7,94 | - | - |

## ZGOMOT

## - Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

## - Operaţiile generatoare de zgomot se vor desfăşura în halele sau în zonele speciale destinate sau se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot.

- Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate /autorizate, o dată pe an într-un punct la limita incintei în locul cel mai apropiat de zona locuită.

## - În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

## Emisiile de zgomot la limita incintei unității se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform Ordinului MMGA  nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor, coraborat cu SR 10009/2017 și cu Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare și ale celorlalte actelor normative subsecvente și/sau aplicabile fluxurilor speciale de deșeuri.

11.1. Titularul activității are obligația să ia toate măsurile pentru a preveni producerea deșeurilor și, dacă acest lucru nu este posibil, să acorde prioritate valorificării lor, iar în cazul în care valorificarea nu este fezabilă din punct de vedere tehnic și economic, să asigure tratarea și apoi eliminarea acestora, în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației.

11.2. În conformitate cu prevederile în vigoare, titularul activității are următoarele obligații:

- să efectueze operaţiunile de tratare a deșeurilor sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor ca ordine de prioritate în cadrul legislaţiei şi a politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, precum şi fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului.

- să colecteze deşeurile separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului şi să nu se amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare/valorificare/eliminare;

- să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora. Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se fac potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE și Directivei 2008/98/CE.

- să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

- să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului;

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului

(CE) nr. 1.272/2008, iar transferul acestora pe teritoriul Comunității Europene să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) 1.013/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea 211/2011 sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

11.3. Pe tot parcursul colectării, recuperării sau valorificării/eliminării, toate deșeurile trebuie depozitate temporar în zone și locuri special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

11.4. Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau valorificare/eliminare, pot fi transportate numai de agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure ca deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/valorificare/eliminare, fără a afecta semnificativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare/ stocare temporară/ tratare/ valorificare/ eliminare, fără respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel încât să nu creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deșeuri.

11.6. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilități şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

11.7. Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deşeuri care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include şi diluarea substanţelor periculoase.

11.8. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că livrarea deşeurilor de producţie generate, a deşeurilor menajere, a deşeurilor din construcţii şi demolări şi a deşeurilor care pot fi

considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în vederea eliminării acestora, se face numai pe bază de contract.

11.9. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament,care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control, iar o copie a acestuia se depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

## Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## - Cantităţile şi codurile deşeurilor

- Sursa deşeurilor

- Modul de stocare/tratare/transport a deşeurilor

- Operaţia de valorificare/eliminare aplicată deşeurilor

## - Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia

## - Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare

## - Datele de identificare ale agentului economic care realizează valorificarea/eliminarea

## deşeurilor

## - Detalii privind expedierile respinse

11.10. Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

11.11.  Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura că stocarea temporară a deşeurilor este permisă pentru o perioadă de maxim 1 an, în cazul în care deşeurile stocate urmează să fie eliminate şi de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează să fie valorificate.

11.12. Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza potrivit prevederilor legale în vigoare.

11.13. Titularul se va asigura că prin contractele încheiate cu operatorii de transport autorizați,  conform H.G. nr. 1061/2008, vor fi respectate condițiile:

- să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, care să nu permită împrăştierea deşeurilor şi emanaţii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător;

- să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii;

- să nu abandoneze deşeurile pe traseu;

- să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului şi care au fost aprobate de autorităţile competente;

- să posede dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor periculoase sau, în cazul în care nu deţin dotarea tehnică şi de personal corespunzătoare, să asigure acest lucru prin unităţi specializate;

- deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase;

- să respecte pentru transportul deşeurilor periculoase reglementările specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleaşi caracteristici;

- pentru deşeurile periculoase generate în cantitate mai mică de 1 t/an, formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase, nu trebuie să conţină aprobarea agenţiei pentru protecţia mediului în raza căreia se află destinatarul deşeurilor periculoase;

- ruta de transport al deşeurilor periculoase se stabileşte de către expeditor şi transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea oraşelor şi se autorizează de către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă al judeţului în a cărui rază teritorială se află expeditorul, înscriindu-se în documentele de însoţire ale transportului deşeurilor periculoase;

-  titularul este obligat să prezinte formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor periculoase;

- transportul deşeurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie, trebuie să fie însoţit de formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase şi de formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase;

- personalul angajat trebuie să deţină echipament special şi să fie instruit asupra utilizării acestuia, precum şi pentru luarea primelor măsuri de intervenţie în cazul unei poluări accidentale, în conformitate cu prevederile legale privind transportul mărfurilor periculoase;

- transportatorul deşeurilor periculoase va anunţa imediat în cazul producerii unui accident pe timpul transportului, inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi autorităţile pentru protecţia mediului de pe raza judeţului unde s-a produs incidentul;

-să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului despre orice transport de deşeuri periculoase, înaintea efectuării acestuia, precum şi unităţile de pompieri, în cazul transportului deşeurilor cu pericol de incendiu sau explozie;

- în cazul în care se realizează transporturi de deşeuri periculoase din aceeaşi categorie către acelaşi destinatar, urmând aceeaşi rută de transport stabilită în formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase, cu o frecvenţă mai mare de un transport pe lună, expeditorul este obligat să transmită către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase numai la efectuarea primului transport. Începând cu cel de-al doilea transport de deşeuri periculoase expeditorul este obligat să informeze inspectoratul pentru situaţii de urgenţă cu 48 de ore înaintea efectuării fiecărui transport de deşeuri periculoase, prin fax, notă telefonică sau e-mail. În informarea transmisă inspectoratului pentru situaţii de urgenţă se va preciza cantitatea de deşeuri periculoase care se transportă, numărul formularului de aprobare a transportului deşeurilor periculoase în baza căruia se realizează acesta şi date pentru identificarea transportatorului, aşa cum sunt prevăzute în formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase;

## DEŞEURI GENERATE,  STOCATE TEMPORAR,  MOD DE GESTIONARE

| Sursa | Cantități | Cod | Categoria | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valorifica re | Eliminare | Stocare |
| Fabricarea cuielor şi caielelor | 150 to/an | 15 02 02* | Rumeguş uzat | Prin societăţi autorizate (R12) | Prin societăţi autorizate pentru incinerare (D10) | Depozitare temporară în containere,amplasate pe locuri marcate în spațiile de producție |
|  | 80 to/an | 12 01 01 | Bavură metalică | Prin societăţi autorizate (R4) | - |  |
|  | 6,0 to/an | 12 01 99 | Cuie, caiele rebutate | Prin societăţi autorizate (R4) | - |  |
| Procese de laminare și trefilare | 5500 to/an | 10 02 10 | Țunder | Prin societăţi autorizate (R12) | - |  |
| Zincarea termică a sârmelor | 100 to/an | 11 05 01 | Drojdie de zinc | Prin societăţi autorizate (R4) | - | Depozitare temporară în cuve speciale, amplasate pe locuri marcate în spațiile de producție |
|  | 250 to/an | 11 05 02 | Cenușă de zinc | Prin societăţi autorizate (R4) | - |  |
|  | 3,0 to/an | 11 05 99 | Ștregători uzați | Prin societăţi autorizate (R12) | - | Colectare în saci și depozitare temporară în depozit centralizat de deșeuri |
| Neutralizare ape acide | 400 to/an | 11 01 09* | Nămol tehnologic | - | Eliminare prin depozitare definitivă în depozitul Gălbinași (D5) | Depozitare temporară, după deshidrata- re, în cuve speciale, amplasate în spațiu amenajat |
| Laminarea țaglelor | 6000 to/an | 12 01 99 | Șutaje | Prin societăţi autorizate (R4) | - | Spații amenajate în secția de producție |
|  | 0,5 to/an | 13 05 06* | Ulei uzat | Prin societăţi autorizate (R13 ) | - | Depozitul de ulei, în butoaie și rezervor special |
|  | 10 to/an | 13 02 08* | Ulei uzat | Prin societăţi autorizate (R13 ) | - | Depozitul de ulei, în butoaie și rezervor special |
|  | 75 to/an | 17 04 05 | Cilindri uzați laminor | Prin societăţi autorizate (R4) | - | Depozit betonat |
| Toate procesele de producție | 3500 to/an | 12 01 99 | Deșeu sârme (baloți) | Prin societăţi autorizate (R4) | - | Spații amenajate în secțiile de producție |
|  | 10 to/an | 15 01 01 | Deșeuri de hârtie și carton | Prin societăţi autorizate (R12) | - |  |
|  | 3,0 to/an | 15 02 02* | Deșeuri textile și echipamente de protecție, filtre de ulei | Prin societăţi autorizate (R12) | Prin societăţi autorizate pentru incinerare (D10) | Colectate în huse tip big-bag și depozitare temporară în depozit centralizat special amenajat |
|  | 0,01 to/an | 16 03 03* | Substanțe tehnologice nefolosite | - | Prin societăţi autorizate (D10) | Depozitare temporară în depozitul centralizat de deșeuri |
| Toate procesele neproducti ve | 0,05 to/an | 16 02 13* | DEEE (monitoare) | Prin societăţi autorizate (R12) | - | Depozit betonat |
|  | ,05 to/an | 16 02 14 | DEEE | Prin societăţi autorizate (R12) | - |  |
| Descărcarea țaglelor | 10 to/an | 15 01 04 | Capete legături țagle | Prin societăţi autorizate (R4) | - | Spații amenajate în secțiile de producție |
| Laboratoare chimice | 2,0 to/an | 15 01 10* | Deșeuri de ambalaje contaminate | Prin societăţi autorizate (R12) | Prin societăţi autorizate (D10) | Colectate în huse tip big-bag și depozitare temporară în depozit centralizat special amenajat |
|  | 0,005 to/an | 16 05 07* | Substanțe chimice de laborator expirate | Prin societăţi autorizate (R12) | Prin societăţi autorizate (D10) | Depozitare temporară în depozitul centralizat de deșeuri |
| Trefilare sârmă | 70 to/an | 16 03 04 / 16 03 03* | Deșeu lubrifiant impurificat | Prin societăţi autorizate (R12) | Prin societăţi autorizate (D5) | Colectat în huse tip big-bag și depozitare temporară în spațiul de producție în loc amenajat |
| Rectificare filiere | 0,1 to/an | 17 04 05 | Deșeu carbură filiere | Prin societăţi autorizate (R4) (R12) | - | Colectare în butoaie și depozitare temporară în spațiul de producție în loc amenajat |
| Activități de aprovizionare, ambalare | 3,0 to/an | 15 01 02 | Deșeu folie | Prin societăţi autorizate (R12) | - | Depozit amenajat |
|  | 21 to/an | 15 01 03 | Deșeuri de ambalaje lemn | Prin societăţi autorizate (R12) | - |  |
| Toate procesele | 5,0 to/an | 17 02 01 | Deșeu de lemn | Prin societăţi autorizate (R12) | - | Depozit amenajat |
|  | 0,5 to/an | 20 01 39 | Deșeu plastic PVC | Prin societăţi autorizate (R12) | - |  |
|  | 50 to/an | 20 03 01 | Deșeuri menajere | - | Eliminare prin societate de salubritate (D5) | Containere speciale |
| Tratament termic sârmă | 0,5 to/an | 16 11 02 | Deșeuri de inele ceramice | Prin societăţi autorizate (R12) |  | Colectare în saci și depozitare temporară în depozit centralizat de deșeuri |
|  | 0,01 to/an | 16 11 04 | Deșeu de oțel refractar | Prin societăţi autorizate (R12) (R4) | - | Depozitare temporară în spațiul de producție în loc amenajat |
| Activități de birou | 0,5 to/an | 20 01 01 | Deșeuri de hârtie-carton | Prin societăţi autorizate (R12) | - | Colectate în huse tip big-bag și depozitare temporară în depozit centralizat special amenajat |

Notă:

- Codurile deșeurilor sunt stabilite conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

- În cazul în care, din activități auxiliare (mentenanță, reorganizare, casare, demolare), se vor genera și alte tipuri de deșeuri, operatorul este obligat să asigure gestionarea acestora în conformitate cu legislația de mediu în vigoare.

Cerinte BAT -laminare- privind  managementul deșeurilor:

- încadrarea țunderului în funcție de conținutul de ulei, depozitare în locuri sigure indiferent de conținutul de ulei;

- reciclare internă și/sau externă, vânzare, depozitare permanentă;

- refolosirea oțelului și a fierului în procesul de producție;

##### Practica Ductil Steel

Țunderul rezultat în urma procesului de laminare de la S.C. Ductil Steel S.A din apele uzate rezultate din proces se depozitează pe o platformă asigurată împotriva scurgerilor și infiltrațiilor de apă uzată și se valorifică prin unități  autorizate conform reglementărilor în vigoare.

Deşeurile tehnologice feroase (şutajele, balorii de sârmă, deșeurile feroase) se valorifică  prin topire în scopul producerii ţaglelor.

Deşeurile nevalorificabile se colectează selectiv şi se elimină prin agenţi economici autorizaţi.

Cerinte BAT -zincare- privind  managementul deșeurilor:

- colectarea reziduurilor cu conţinut de Zn, depozitarea separată, protejarea de vânt şi ploaie şi reutilizarea în ind. metalelor neferoase;

Practica Ductil Steel

Aceste tipuri de deșeuri care rezultă de la zincarea termică sunt colectate selectiv în containere speciale și depozitate în zone bine delimitate în secția de producție, astfel ele sunt protejate de ploaie și vânt, valorificarea acestora se face prin vânzare către terți autorizați conform reglementărilor în vigoare.

# 12.  	INTERVENȚIA RAPIDĂ/	PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ.  SIGURANȚA INSTALAȚIEI

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă menţionat trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. Acesta trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Planul de management al accidentelor

Prin natura activităţii, pot apare situaţii de urgenţă generate de accidente/incidente de tipul:
a) Scurgeri accidentale de acid în cazul fisurării unui rezervor de acid din depozitul de acizi industriali;

- Pentru minimizarea probabilității de producere au fost luate următoarele măsuri:

- înlocuirea vaselor de stocare din polstif cu vase din polietilenă rezistentă la atacul chimic;

- utilizarea unui vas tampon care să preia acidul din vasele avariate;

- căptușirea canalelor colectoare  din interiorul depozitului de acid cu geomembrană de înaltă

densitate rezistentă la atacul chimic;

- posibilitatea de preluare a scurgerilor dfe acid colectate în canalele colectoare direct în stația de epurare proprie;

- Acțiunile planificate în eventualitatea că un astfel se eveniment se produce sunt:

- transvazarea substanței din rezervorul avariat în rezervorul tampon;

- limitarea ariei de răspândire a poluării prin dirijarea substanței scurse în stația de neutralizare;

- remedierea zonei afectate;

b) Scurgeri accidentale de ulei în cazul fisurării unui rezervor din depozitul de uleiuri al laminorului;

- Pentru minimizarea probabilității de producere  au fost luate următoarele măsuri:

- realizarea rezervoarelor din metal;

- amplasarea acestora într-o incintă închisă, betonată, prevăzută cu canale și bașă colectoare;

- Acțiunile planificate în eventualitatea că un astfel se eveniment se produce sunt:

-transvazarea substanței din rezervorul avariat în rezervorul tampon;

- remedierea zonei afectate;

c) Scurtcircuit electric sau prezența focului deschis la subsolul de ungere de la laminor;

-Pentru minimizarea probabilității de producere  au fost luate următoarele măsuri:

- instalație fixă de stingere cu abur și praf FLOREX;

- instalații fixe de semnalizare (detectoare de fum și detectoare de temperatură);

- centrala de semnalizare este amplasată la centrul de interventie rapidă;

- dotări PSI – stingătoare;

- interdicția prezenței focului deschis;

- monitorizare, control periodic prin firmă specializată;

-Acțiunile planificate în eventualitatea că un astfel se eveniment se produce:

- evacuarea uleiului din tancuri;

- întreruperea alimentării cu energie electrică;

- intervenția rapidă a echipei specializate

d) Dezastre naturale (cutremur) care produc distrugerea parţială sau totală  a amplsamentului;

-Pentru minimizarea probabilității de poducere au fost luate următoarele măsuri

- folosirea în faza de construcție a depozitelor a materialelor adecvate;

- s-au luat toate măsurile pentru asigurarea unui montaj corespunzător și a funcționării corecte

a depozitelor;

-Acțiunile planificate în eventualitatea că un astfel se eveniment se produce sunt:

- se sistează utilizarea substanțelor/preparatelor;

- se ridică diguri provizorii din material local, pentru oprirea sau prevenirea scurgerilor;

- reconstrucţia zonelor avariate potrivit unui proiect de specialitate conform soluţiilor impuse

de situaţia reală (mărimea şi gravitatea avariei);

În conformitate cu  Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, anexat prezentei autorizaţii, pentru SC Ductil Steel SA Buzău, au fost stabilite:

- Componenţa colectivului constituit pentru combaterea poluărilor accidentale

- Lista punctelor critice unde pot proveni poluări accidentale

- Fişa poluantului potenţial

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluărilor accidentale

- Componenţa echipelor de intervenţie

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluărilor accidentale

- Programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie

- Modul de acţionare în cazul producerii unei poluări accidentale;

- Responsabilităţile conducătorilor

- Lista unităților care acordă sprijin în cazul apariției unei poluări accidentale

- Lista folosințelor din aval care pot fi afectate

Deficienţele intervenite în funcţionarea obiectivului care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare)

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior

- Toate măsurile iniţiate

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău

- urgent autorităţilor pentru protecţia mediului judeţene

13.	MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Prevederi generale privind monitorizarea:

- Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

- Monitorizarea fiecărei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

- Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor, imisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere

- Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/menţionate în prezenta autorizaţie.

- Prelevarea probelor se va face cu respectarea standardelor în vigoare, iar buletinele de analiză vor avea precizată obligatoriu incertitudinea metodei de analiză.

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

- Instalarea şi funcţionarea corespunzătoare a echipamentului automat de monitorizare a emisiilor în aer, prelevarea şi analiza tuturor poluanţilor, precum şi metodele de măsura de referinţă pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN, sau se vor aplica standarde naţionale.

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu  precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologică, etc.). Se vor păstra duplicate ale rapoartelor asupra calibrării şi verificarea funcţionării aparaturii de monitorizare continuă, precum şi a valorilor măsurate.

- Se va completa un registru pentru toate intervenţiile realizate la dispozitivele de monitorizare a emisiilor, acesta va fi la dispoziţia APM Buzău la cerere. În registru se vor consemna:

- lucrările de întreţinere menţionate de producător,

- perioada dintre lucrările de întreţinere programată

- lucrările efectuate

- timpul alocat lucrărilor de întreţinere

- data şi momentul defectelor constatate, respectiv transmiterea comenzii de reparaţie către producător,

- data realizării reparaţiei,

- numele responsabilului pentru întreţinere.

- Operatorul este responsabil cu întreţinerea şi verificarea regulată a capacitaţii de funcţionare a echipamentelor de măsurare continuă şi a unităţilor de evaluare.

## - Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

## Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- Coşurile de dispersie prevăzute în Tabelul 10.1.2.

## Zgomot la limita  amplasamentului instalaţiei;

## Puncte de prelevare a  probelor de sol conform Raportului de Amplasament

## Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apă:

  - La evacuarea apei uzate menajere de pe amplasament (racord final canalizare ape menajere)

  - La evacuarea apei uzate tehnologice epurate şi pluviale de pe amplasament (racord final canalizare ape tehnologice şi pluviale)

- Activitatea de supraveghere și monitorizare a calității mediului va fi asigurată de responsabilul de mediu, numit cu decizie de conducătorul unității.

### 13.1.  Monitorizarea Emisiilor În aer

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.1. - Emisii din surse dirijate

| Punctul de prelevare a probei | Poluanți analizaţi | Frecvenţa de prelevare probe și analiză indicatori | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuptor laminor (coș de evacuare sursa S1) | CO | lunar | CEN/TC 265WG16 |
|  | NO2 |  | ISO 11564/98 |
|  | SO2 |  | ISO 11632/98 |
|  | pulberi |  | EN 13284-2/03 |
| Cuptoare de zincare (coșuri de evacuare surse S2,S3) | CO | lunar | CEN/TC 265WG16 |
|  | NO2 |  | ISO 11564/98 |
|  | SO2 |  | ISO 11632/98 |
|  | pulberi |  | EN 13284-2/03 |
| Cuptoare tratament termic (coșuri de evacuare surse S4,S5) | CO | lunar | CEN/TC 265WG16 |
|  | NO2 |  | ISO 11564/98 |
|  | SO2 |  | ISO 11632/98 |
|  | pulberi |  | EN 13284-2/03 |
| Centrale termice (coșuri de evacuare surse S6,S7,S8,S9, S10,S11,S12, S13) | CO | anual | CEN/TC 265WG16 |
|  | NO2 |  | ISO 11564/98 |
|  | SO2 |  | ISO 11632/98 |
|  | pulberi |  | EN 13284-2/03 |
| Instalație încălzire băi zincare termică (coșuri de evacuare surse S14,S15,S16) | CO | trimestrial | CEN/TC 265WG16 |
|  | NO2 |  | ISO 11564/98 |
|  | SO2 |  | ISO 11632/98 |
|  | pulberi |  | EN 13284-2/03 |

Notă:

- Monitorizarea discontinuă a emisiilor  dirijate în aer se va face de către titular printr-un laborator specializat, conform precizărilor stabilite în tabelul 13.1.1.

- Monitorizare se realizează în vederea evaluării conformării cu valorile limită stabilite în tabelul 10.1.2.

La analiza emisiilor în aer se vor înregistra următoarele date de referinţă în cazul unor depăşiri ale valorilor limită la emisii:

| Locul recol-tării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capac. de function. a instal. | Noxe | Val. calculata a emisiilor in cond. de referinţa | Parametri auxiliari: -debitul gazelor evacuate - temperatura gazelor evacuate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Monitorizarea emisiilor În apa EVACUATĂ

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.2.1.

## Tabelul nr.13.2.1

| Categoria apei | Indicatori analizaţi | Frecvenţa de prelevare probe si analiza indicatori | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape tehnologice epurate și ape pluviale, evacuate în râul Buzău | pH | lunar | SR EN ISO 10523-12 |
|  | Materii în suspensii |  | SR EN 872-05 |
|  | Azotați |  | SR ISO 7150/1-01 |
|  | CCO – Cr |  | SR ISO 6060-96 |
|  | Produse petroliere |  | SR 7587-96 |
|  | Fier total |  | SR ISO 6332-96 |
|  | Zinc (Zn2+) |  | STAS 8314-87 |
|  | Cupru |  | SR ISO 8288-01 |
|  | Cloruri (Cl-) |  | EPA 427C |
|  | Nichel (Ni2+) |  | SR ISO 8288-2001 |
|  | Plumb (Pb2+) |  | SR EN ISO 6878-05 |
|  | Fluoruri |  | STAS 8910-71 |
|  | Reziduu filtrat |  | STAS 9187-84 |
|  | Cianuri |  | SR ISO 6703-1/1998 |
|  | Detergenţi |  | SR EN 903/2003 |
|  | Crom total (Cr3+ + Cr6+) |  | STAS 9187-84 |
| Ape uzate menajere, evacuate în rețeaua publică de canalizare | Zinc | trimestrial | STAS 8314-87 |
|  | pH |  | SR EN ISO 10523-12 |
|  | Materii în suspensii |  | SR EN 872-05 |
|  | CBO5 |  | SR ISO 1899/1-03 |
|  | CCO – Cr |  | SR ISO 6060-96 |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150/1-01 |
|  | Substante extractibile cu solvenţi organici |  | SR 7587-96 |
|  | Fosfor total |  | SR EN ISO 6878-05 |
|  | Detergenţi sintetici |  | SR EN 903/2003 |
|  | Reziduu filtrat la 1050C |  | STAS 9187-84 |

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2. și Tabelul 10.2.3

- Metodele de analiză corespunzătoare standardelor menţionate mai sus au caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limita de detecţie.

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în reţelele de canalizare de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

  - realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

  - ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la APM Buzău în termen de 24 ore.

## Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## 13.3.  Monitorizarea calitĂŢii solului  Şi a apei  subterane

Monitorizarea calităţii solului

Monitorizarea calităţii solului se va realiza în punctele analizate în Bilanțul de mediu nivel II, o dată pe an. Prelevarea probelor se va face de către reprezentanții unui laborator autorizat iar rezultatele analizelor se vor raporta la valorile menționate în Tabelul 10.3.1.

### 13.4. Monitorizarea  ZGOMOT

## Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an, la limita incintei spre zona rezindențială.

## Emisiile de zgomot la limita incintei unității nu trebuie să depășească limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A).

## 13.5.  DEŞEURI

- Titularul este obligat să monitorizeze permanent activitățile de gestionare a deșeurilor și să adopte măsuri adecvate pentru respectarea legislației europene și naționale din acest domeniu.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## Cantităţile şi codurile deşeurilor;

  - Sursa deşeurilor.

  - Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

-     Cantitatea predată către transportator;

-     Date privind expediţiile respinse;

## Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

## Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

## Datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

## O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

## - Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.

13.6  MONITORIZAREA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

- Titularul/operatorul activităţii realizeză monitorizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

-  Titularul/operatorul activităţii păstrează o evidenţă a cantităţilor de substanţe periculoase vehiculate și raportează datele, la solicitarea APM Buzău.

- Titularul/operatorul activităţii este obligat să raporteze datele și informațiile privind substanțele/amestecuri/articolele periculoase importate, exportate, utilizate, după caz, la solicitarea APM Buzău.

# RAPORTĂRI  cĂtre autoritĂŢile de mediu

## a) Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

## b) Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează      exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

c) Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie

să depună un raport la APM Buzău  în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## d) Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de APM Buzău. Având în vedere specificul instalației registrele trebuie păstrate la sediul social şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al  A.P.M. Buzău şi GNM – CG-SCJ Buzău în orice moment.

## e) Toate raportările, aşa cum sunt ele menţionate în capitolul 14. „RAPORTĂRI cĂtre autoritĂŢile de mediu” a prezentei Autorizaţii, vor fi transmise de preferință în format electronic protejat împotriva modificării datelor şi pe suport hârtie, atunci când legea prevede această obligație și/sau, după caz, prin aplicațiile Sistemului Integrat de Mediu, ce pot fi accesate din pagina web http://raportare.anpm.ro.

## f) Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## g) Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Buzău, după evaluarea rezultatelor test.

## h) Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului la sediul unităţii.  Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.PM Buzău şi titularul autorizaţiei

- autorizaţia integrată de mediu;

- solicitarea;

- raportările către APM Buzău;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante;

## i) A.P.M. Buzău va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. DUCTIL STEEL S.A. Buzau în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediu. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Buzău ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Buzău să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## j) Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu. Raportul anual de mediu (RAM) este un document ce sintetizează toate informațiile privind desfășurarea activității în condiții normale și anormale de funcționare, impactul asupra mediului și modul de respectare a prevederilor autorizației integrate de mediu.

## k) Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie transmis lunar/trimestrial, la APM Buzău, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă, pe categorii.

## l) Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului (emisii) trebuie transmis lunar/anual, la APM Buzău, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

m) Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii solului trebuie transmis anual, la APM Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu.

n) Un raport privind rezultatele monitorizării zgomotului trebuie transmis anual, la APM Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu.

Raportul privind Registrul European al Poluanţilor Emişi și Transferaţi (E-PRTR):

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice APM Buzău, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente. La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu art.9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile. Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin (2), art.12 alin (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR vor respecta ordinul conducătorului APM Buzău. Documentele se vor transmite la APM Buzău, cu respectarea prevederilor art. 2 alin (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe hârtie până

la termenele pe care le va comunica APM Buzău. Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit art. 11 din Regulamentul EPRTR. Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art.5 alin (5) din Regulamentul EPRTR  şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III a Regulamentului EPRTR.

Raportul privind EPRTR va fi inclus în RAM.

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 14.1. Rapoarte obligatorii, Tabel 14.2. Rapoarte singulare, Tabel 14.3. Model notificare.

Tabel 14. 1.  Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvența raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea zgomotului | Anual | Anual ca parte integrantă RAM |
| Monitorizarea solului | Anual | Anual ca parte integrantă a RAM |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Lunar/Trimestrial | Până la data de 10 a fiecărei luni/trimestru, pentru luna anterioară/trimestrul anterior |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Anual | Anual ca parte integrantă RAM |
| Monitorizarea emisiilor în apă | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară |
| Monitorizarea emisiilor în apă | Trimestrial | Până la data de 10 a fiecărui trimestru, pentru trimestrul anterior |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori este cazul | Zece zile de la înregistrarea reclamaţiei |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 31 martie al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru pentru Registrul IPPC și Registrul european al poluanţilor emişi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la data 30 aprilie a fiecărui an |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit Legii 211/2011 și HG 856/2002 | Anual | Până la data de 31 martie a fiecărui an |
| Raportarea investiţiilor si cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară |
| Raportarea privind gestionarea uleiurilor proaspete și uzate generate, potrivit HG 235/2007 | Semestrial | Până la data de 10 ianuarie, respectiv 10 iulie a fiecărui an |
| Raportarea datelor privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, potrivit prevederilor Ordinului nr. 794/2012 | Anual | Până la data de 25 februarie a fiecărui an |
| Raport privind gestionarea echipamentelor cu PCB | Anual | Până la data de 15 martie a fiecărui an |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | - | Conform prevederilor legale |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | În maxim 24 de ore de la momentul producerii |

Tabel 14.2. Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Tabel 14.3. Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15.  	OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

## - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## - Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor sau a altor documente relevante și să le transmită la APM Buzău.

## - Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

## - Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## - Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Buzău, GNM – CG-SCJ Buzău, autorităţilor de specialitate.

## - În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi (perdelele vegetale de protecție) de pe amplasament precum şi obligaţia de întreţinere permanentă a acestora;

## - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure personal calificat responsabil cu protecţia mediului cât şi perfecţionarea continuă a acestuia,

## - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure accesul sigur şi permanent al autorităţii competente de protecţie a mediului la punctele de prelevare probe şi monitorizare solicitate de APM Buzău, la zonele de depozitare a deşeurilor şi la sursele de zgomot de pe amplasament,

## - Operatorul are obligaţia de a întreţine construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire epurare şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimalizării pierderilor de apă;

- Operatorul activității trebuie să planifice și să realizeze activitățile de revizii și reparații la elementele de construcții subterane: conducte, cămine.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii AIM, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii, efectuare de teste ) care au stat la baza emiterii AIM - înainte de realizarea modificării.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica APM Buzău în cazul următoarelor situații:

- încetarea permanentă a funcționării oricărei părți sau a întregii Instalații autorizate;

- încetarea funcționării oricărei părți sau a întregii Instalatii autorizate pentru o perioadă care poate depăși un an;

- reluarea exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate, după oprire.

- După modernizări/retehnologizări şi imediat după punerea în funcţiune a instalaţiei/părţi de instalaţie, titularul are obligaţia de a prezenta APM Buzău şi CG-SCJ Buzău dovada încadrării în valorile limită de emisie stabilite prin prezenta autorizaţie integrată de mediu.

- Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să înregistreze orice incident care implică factorii de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul incidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deșeurilor generate și a efectelor asupra mediului și evitarea reapariției. După notificarea incidentului, titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să depună la APM Buzău și CG-SCJ Buzău raportul privind incidentul.

- MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu

toate modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la SC DUCTIL STEEL SA Buzău, după oprirea definitivă a activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri de punere în siguranţă:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei

- marcarea zonei prin afişare de plăcuțe avertizoare şi interzicerea accesului personalului care

nu are împuterniciri privind operarea în zonă

- respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI

- notificarea APM Buzău după implementarea măsurilor de punere in siguranţă.

- oprirea alimentării cu energie electrică, gaze naturale şi apă industrială;

- golirea tuturor instalaţiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformare şi

predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

#### - eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

#### - dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/materiale;

#### - colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane cu substanțe      periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație şi compararea rezultatelor cu   valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament privind situația de referință; în cazul în care se constată o poluare semnificativă operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare,  astfel încât să readucă amplasamentul la starea iniţială, luând în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

- deșeurile provenite de la demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase  şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi           autorizate;

- ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor

evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău.

Planul de închidere al instalaţiei

- În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. MAPAM. nr. 36/2004

- Planul de închidere trebuie să includă minim:

- planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

- orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

- acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

- valorificarea/eliminarea deşeurilor,

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

- Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularuIui/operatorului activităţii.

- La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

- Dezafectarea, demontarea instalaţiilor, demolarea construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

## 17. 	GLOSAR DE TERMENI

| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| --- | --- |
| APM Buzău | Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa I din Legea nr. 278/2013 |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor- limită de emisie şi a altor condiţii de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său. |
| BREF | Document de referinţă BAT |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| Deșeuri periculoase | Orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor; |
| Emisie | Evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Eliminare deşeuri | Orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie |
| I.P.P.C. | Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării |
| Instalaţie IPPC | O unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013, precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexa 1 şi care pot genera emisii şi poluare. |
| Operator | Orice persoana fizică sau juridică care exploatează ori deţine controlul total sau parţial asupra instalaţiei ori a instalaţiei de ardere sau a instalaţiei de incinerare a deşeurilor ori a instalaţiei de coincinerare a deşeurilor sau, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, căriea i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot, în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări legitime ale acestuia. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa, exprimată prin anumiţi parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp. |
| Valorificare deşeuri | Orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util pentru înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general a instalaţiei de incinerare a deşeurilor ori a instalaţiei de coincinerare a deşurilor |
| AIM | autorizaţia integrată de mediu |
| PCB | bifenili policloruraţi |
| CMA | Concentraţie maximă admisibilă |
| Prag de alertă | Nivelul peste care există un risc pentru sănătatea oamenilor în urma unei expuneri de scurtă durată și față de care trebuie să se ia măsuri imediate conform legislației în vigoare |
| G.N.M. – CG, SCJ Buzău | Garda Naţională de Mediu - Comisariatul General, Serviciul Comisariatului Județean Buzău |

ANEXA  I – Planşe - Plan amplasament

# ANEXA II. –  Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM)

Va fi pus la dispoziţie operatorului în format electronic – Exemplu.

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord | Est |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe lună/an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei integrate de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea 1 | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie primă | Unitate de măsură | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsură | Producţie maximă proiectată | Producţie anuală realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrică si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apă |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii in aer

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3 ) | Valoare masurată (mg/Nm3) | Tip monitorizare continuă/ discontinuă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

Notă:

- Pentru monitorizarea  discontinue se vor anexa buletinele de analiză emise de către laboratorul propriu/terţi;

- Se vor preciza condiţiile de temperatură proces/monitorizare emisii;

- În RAM, în coloana „Valoare măsurată” se va completa sub formă de intervale: valoare minimă măsurată – valoare maximă masurată.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Notă:

- se vor anexa buletinele de analiză emise de către laboratorul propriu/terţi.

- În RAM, în coloana „VLE măsurat” se va completa sub formă de intervale: valoare minimă masurată – valoare maximă măsurată.

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa in adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurată (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestiunea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE | Generat | Valorificare | Eliminare | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (t) | (t) | (t) |  |
|  |  |  |  | Lu n a | cumulat | Lu n a | cumulat | Agent economic valorifica tor/ eliminator | L u na | cumulat | Agent economic valorificator/ elimina tor |  |
| EGISTRU SUBSTANȚE/PREPARATE CHIMICE PERICULOASE |
| întocmit conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Cap. III, Atr. 28, lit. b |

| Nr crt | Substanța chimică pericu loasă (Prepa ratul ch. peric.) | Data intrării în societate | Cantitate intrată, (unit. măs.) | Caracteristici | Ambalaje/ tip SP intrată | Loc asigurare | Fise tehnice de securitate | Observații | Nume prenume | Semnă tură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |