DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.  116 din data de: 22.06.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC  CIFA TOTAL CONSTRUCT SRL, cu sediul în  orașul Pătârlagele, nr. 956,  jud. Buzău înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 2848 din data 27.02.2018,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 15.05.2018 că proiectul : „Exploatare agregate minerale în terasă cu amenajare bazin piscicol- Perimetru Brădeanca” cu amplasamentul în comuna Vernești , N.C. 22504, T 83, P11,  județul Buzău u, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi solicitaţi şi să obţineţi autorizaţie de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 2, lit. a;

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului: proiectul prevede lucrări de exploatare a nisipurilor și  pietrișurilor din terasa medie a malul drept al râului Buzău, la cca. 7,5 m diferenţa de nivel fata de albia minora a râului -  perimetrul Brădeanca  extravilanul comunei Vernesti, sat Bradeanca Tarlaua 83, Parcela 11, judeţul Buzău, pe o suprafaţa totala studiata de 23.101 mp.

Perimetrul pe care urmeaza a se realiza lucrările de exploatare agregate minerale si amenajare bazin piscicol are o suprafaţa totala de 22,707 mp, din care vor fi afectaţi de exploatare cca. 17.500 mp, cu creerá unui luciu de apa de cca. 12.610 mp.

Coordonatele de delimitare a perimetrului de exploatare:

| Nr. pct. | Coordonate |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 411.320 | 637.741 |
| 2 | 411.342 | 637.792 |
| 3 | 411.350 | 637.788 |
| 4 | 411.482 | 637.115 |
| 5 | 411.427 | 637.133 |
| 6 | 411.278 | 637.763 |

Accesul în zona amplasamentului, se realizează pe DN 10 Buzău - Braşov, până în localitatea Vernești. Din zona ce a a aparţinut cătunului Brădeanca, inclusă în prezent în satul Vernești, se desprinde din drumul naţional un drum de exploatare ce trece pe lângă abatorul de ovine și care după cca. 300 m ajunge în partea vestică a terenului proprietate.

În cadrul amplasamentului, dezvoltat pe o lungime de cca 500 m și lățimea de cca. 58 m, deplasarea se va realiza pe drumuri temporare amplasate la partea superioara a terenului. Drumul de exploatare are îmbrăcăminte provizorie, nu este modernizat, circulaţia pietonală desfășurându-se pe terenul neproductiv adiacent drumului.

Proiectul se va implementa prin desfășurarea activităților de excavare a agregatelor din terasa râului Buzău, pe o grosime de cca. 8,0 m, pana la cca. + 1,0 m deasupra nivelul hidrostatic al acviferului freatic, în scopul utilizării ca  balast şi ca sorturi folosite în lucrările de refacere a drumurilor din judeţ, precum şi în construcţii,  după care zona va fi redata ca bazin piscicol.

Perimetrul de exploatare este situat la o distanță de peste 400 m față de cele mai apropiate situri de interes comunitar, ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, desemnate prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007, cu modificările și completările ulterioare respectiv HG nr. 663/2016.

Amenajarea obiectivului presupune realizarea etapizata a următoarelor lucrări tehnologice, dimensionate după scopul urmărit si anume:

- trasarea zonei de excavare, conform planului de situaţie si materializarea lui pe teren prin bornare;

- decopertarea cu ajutorul buldozerului din dotare si haldarea lui in apropiere.

- excavarea propriu-zisa in cadrul fâşiilor a agregatelor, pe direcţie generala de avansare de la vest la est.

- incarnarea agregatelor in autobasculante si transportul la beneficiari;

- modelare talize si berma, realizare de umpluturinpe fundul excavatiei;

- realizare sistem de alimentare si evacuare apa din iazul Morilor;

- umplerea bazinului si popularea cu fauna piscicola;

Activitatea de exploatare în cadrul perimetrului analizat presupune realizarea următoarelor lucrări:

Lucrări de deschidere

În etapa I - de exploatare a agregatelor, circulaţia autovehiculelor de transport greu și accesul în zona amplasamentului se vor realiza pe drumul de exploatare existent, care porneşte din DN 10 Buzău - Braşov, la limita localităţii Brădeanca, drum ce trece pe lângă abatorul de ovine și care după cca. 300 m ajunge în partea vestică a terenului proprietate.

Acest drum public de interes local, drum vicinal pentru trafic greu, este în stare mediocra, și urmeazăa fi reabilitat, modernizat si întreţinut permanent in stare buna de funcţionare cu aportul tuturor utilizatorilor din zonă.

În cadrul incintei, circulaţia autovehicolelor grele se va realiza pe drumuri temporare amplasate perimetral.

In etap II - realizarea si exploatarea bazinului piscicol, drumurile din incinta vor fi amenajate corespunzător, cu platforma carosabilă și pietonală realizate din balast compactat și covor de griblură, calibrat pentru tonaj de până la 3 tone, pentru autovehicole SUV, de teren și autospeciale, cu şanţuri de scurgere ape pluviale realizate din dale de beton prefabricate.

Lucrări de pregătire

Pentru pregătirea resursei (frontului de exploatare) sunt necesare lucrări de decopertare, deoarece în zona de extracţie, roca utilă prezintă o copertă cu grosimi medii de cca. 0,50 m .

Având în vedere suprafaţa terenului ce urmează a fi decopertată este de 17.500 mp și grosimea medie a sterilului, apreciata la cca. 0,50 m,  volumul de steril decapat  17.500 mp x 0,50 m = 8.750 mc, care va fost utilizat în totalitate la reconstrucţia ecologică a perimetrului de exploatare. Decopertarea se va realiza cu ajutorul excavatorului din dotare care va încarca materialul steril în autobasculante și haldat în prealabil, în afara frontului de exploatare, în cadrul perimetrului, urmând a fi relocate pentru rambleerea zonelor marginale (contur) ale bazinului.

În faza de decopertare și până la rambleerea pe contur a excavației, pentru a preveni eventualele prăbuşiri și infestarea balastului, se va păstră o berma de siguranţa de cca. 1,0 m între subtreapta de steril și cea de util.

Amplasamentul zonelor de haldare se va alege în strânsă concordanta cu metodologia de exploatare aleasa, ţinând cont de următoarele criterii:

- să nu imobilizeze rezervele de agregate;

- distanța mică de deplasare a materialului;

- acces uşor pentru utilajele folosite la decopertare și transportul sterilului;

- evitarea alunecărilor de teren;

- să nu afecteze procesul tehnologic de exploatare;

- să nu afecteze drumurile de acces;

- să asigure o scurgere a apelor pluviale;

- să asigure utilizarea în bune condiţii a materialului la reconstrucţia ecologică a zonelor exploatate.

Deci,  mateialul va fi haldat temporar în zonele laterale, nordică și sudică și în extremitatea vestică a perimerului, care vor rămâne insitu, pentru a asigura reconstrucţia ecologică.

Având în vedere ca ampriza (patul de haldare) este aproximativ orizontal, iar materialul din halda nu va depăşi înălțimea de 3,0 m, urmând a fi periodic terasat cu utilaje specifice, este exclusa posibilitatea unor alunecări, care sa afecteze zonele învecinate (cuveta excavata), prin dilutie cu steril.

Lucrări de exploatare

Metodologia de exploatare este cea a fâşiilor cu lungime de până la 500 m (lungimea maxima a zonei de excavare), lăţimea de pana la 10 -15 m şi adâncimea de pana la 8,0 m, în două trepte. Direcţia de exploatare în cadrul fâşiilor va fi alternativă, de la est la vest și retur.

Excavarea agregatelor se va dezvolta în cadrul a doua trepte orizontale, în totalitate deasupra nivelul freatic.

Exploatarea se va realiza mecanizat cu ajutorul Excavatorului Komatsu cu cupa de 2,5 mc aflat în dotarea titularului care va executa și operaţia de încărcare. Lucrările de exploatare se vor desfășura în două trepte, cu următoarele elemente geometrice:

- treaptă superioară

- înălțime	= 1,50 m (1,00 în util);

- unghiul de taluz în lucru	= 60°;

- unghiul de taluz final (rambleere și taluzare)      = 45°;

- berma de siguranţa în lucru	= 3,0 m;

- berma de siguranţa finală (după rambleere)       = 2,0 m;

- treaptă inferioară:

-    înălțime	= 6,50 m în util;

-    unghiul de taluz in lucru	= 60°;

-    unghiul de taluz final	=27°;
 -    adâncime medie apa (după rambleere)               = 4,0 m.

Excavația se va realiza de astfel îincât să se asigure unghiul de taluz  al versantilor în lucru, care va fi de 45 0 în treapta superioară și 27 0 în treapta inferioară, pentru a asigura stabilitatea pe perioada executării lucrărilor, după care se vor realiza umplturi și taluzari la unghiuri finale de 27 0  .

Lucrări de transport

Lucrările de transport a materialului rezultat din excavaţii ce constituie materia prima pentru umpluturi, se vor realiza cu autobasculante. Tot cu autobasculanta se va transporta balastul către locul de punere în opera.

Pe perioada executării lucrărilor se intenţionează excavarea unui volum de nisip si pietriş de 70.500 mc si 8.750 mc steril.

Eşalonarea lucrărilor de exploatare si volume excavate în perioada 2018-2021:

| Perioada | Volum extras (mc) | Umpluturi si terasamente (mc) |
| --- | --- | --- |
|  | nisip si pietriş | sterii | levigabil | decoperta |
| 2018-2019 | 40.000 | 8.750 | - | 2.000 |
| 2019 - 2020 | 30.500 | - | 2.000 | 3.000 |
| 2020 - 2021 | - | - | 2.900 | 3.750 |
| Total | 70.500 | 8.750 | 4.900 | 8.750 |

Materialul exploatat se va valorifica sub formă de balast brut şi prin prelucrare sub formă de sorturi.

Nu sunt prevăzute lucrări de regularizare a albiei cursului de apa din zonă

Extracţia agregatelor se va face cu respectarea stricta a pilierilor de protecţie a zonelor  învecinate și a tehnologiei  de exploatare;

Beneficiarul este obligat sa nu deterioreze prin activitatea de exploatare a balastului din terasa râului Buzău obiectivele social - economice, construcţiile hidrotehnice situate în zonă sau terenurile riverane din proprietatea publică sau privată.

Pentru prevenirea poluării apelor subterane şi de suprafaţă precum si a solului , schimburile de ulei şi alimentarea cu carburanţi a utilajelor se vor efectua numai în locuri special amenajate.

Perimetrul Brădeanca  nu se suprapune peste zonele de protecţie sanitară cu regim sever sau cu restricţii ale surselor de alimentare cu apă din zonă.

Oportunitatea amplasării  unui punct de extracţie de agregate minerale în terasă mal drept  a râului Buzău, în perimetrul Brădeanca  este motivată  de  următoarele:

-    terenul  are rezerve de nisip şi pietriş  ce pot fi exploatate în limitele  prevăzute de lege;

-  terenul în prezent este neproductiv, societatea intentionează exploatarea agregatelor minerale pe întreaga  suprafaţă cu amenajare de bazin piscicol.

b) cumularea cu alte proiecte: În zonă au fost avizate lucrări de extracţie agregate minerale şi functionează staţii de sortare agregate minerale; perimetrul Brădeanca nu se suprapune peste zonele de protecţie sanitară cu regim sever sau cu restricţii ale surselor de alimentare cu apă din zonă

c) utilizarea resurselor naturale: se va exploata un volum de 70500 mc de nisip  si pietriş după metoda stabiltă prin Avizul de gospodarirea apelor si prin Permisul de exploatare .

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor  colectate selective si depozitate la statia  de sortare spălare  din apropiere si vor  fi preluate de operatori autorizaţi

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: lucrările cuprinse în prezentul proiect se vor executa din terasa mal drept al râului Buzău - perimetrul Brădeanca  extravilanul comunei Vernesti, sat Bradeanca Tarlaua 83, Parcela 11, judeţul Buzău;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)   zonele umede : nu este cazul

- zonele costiere : nu este cazul

- zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

- parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul.

e)   ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc: amplasamentul proiectului este la o distanță de peste 400 m față de cele mai apropiate situri de interes comunitar, ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, desemnate prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007, cu modificările și completările ulterioare respectiv HG nr. 663/2016; în zonă există amenajări piscicole  rezultate în urma excavărilor de balast;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi

faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate- Perimetrul de exploatare este la o distanță de peste 400 m față de cele mai apropiate situri de interes comunitar, ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, desemnate prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007, cu modificările și completările ulterioare respectiv HG nr. 663/2016;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul nu este amplasat   în zonă locuită, dar va avea efect benefic asupra populaţiei a locuitorilor din zonă prin creerea de locuri de muncă;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c)mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

- Perimetrul de exploatare este situat la o distanță de peste 400 m față de cele mai apropiate situri de interes comunitar, ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, desemnate prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007, cu modificările și completările ulterioare respectiv HG nr. 663/2016.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

- deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

-    după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va

degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile SR 10009/2017–Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot  în mediu ambiant.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

5. Locul unde va fi realizată organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.). Constructorul  va depune la autorizare grafic de lucrări pentru justificarea suprafeţei ocupate pe perioada execuţiei lucrarii, pe perioada executiei lucrarilor.

6.  La finalizarea lucrărilor proiectate  se va aduce la starea iniţială terenul din jur, drumurile. Se vor reface şi remedia toate deficientele şi eventualelor stricăciuni produse  prin realizarea proiectului

7. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

8. Beneficiarul este obligat sa nu deterioreze prin activitatea de exploatare a balastului din terasa râului Buzău obiectivele social - economice, construcţiile hidrotehnice situate în zonă sau terenurile riverane din proprietatea publică sau privată.

Lucrările de refacere a mediului prevăzute constau din acopertarea suprafeţei afectate de lucrările de exploatare prin utilizarea lentilelor de steril întalnite, a unor deşeuri provenite din construcţii, fără continut de substanţe periculoase, precum şi a  stratului provenit din coperta zăcământului.

Pentru efectuarea acestor lucrări, societatea va institui  o garanţie bancară pentru efectuarea acestor lucrări. Anual,  vor fi efectuate lucrări de refacere a mediului pentru suprafeţele afectate de exploatarea agregatelor minerale. Decoperta şi solul vegetal nu vor fi depozitate pe o perioadă mai mare de 6 luni, nu va fi amenajată o haldă pentru depozitarea decopertei şi aceasta va fi utilizată anual la umplerea golului de excavare.

9. Se vor respecta condiţiile de funcţionare impuse  în avizele emise de celelate instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

10. Solicitantul este obligat ca la finalizarea investiţiei să notifice APM Buzău şi GNM-CJ Buzău şi să solicite  revizuirea  Autorizaţiei de mediu pe care o deține.

11. Pe toata durata execuţiei se vor respecta prevederile:

- Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;

-  Legea nr.  249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-  Ordinului  nr.  119/27.02.2014  care reglementează normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei,

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările.

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Vasile OȘEAN

Şef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizaţii,                                                              Întocmit,

biolog Mirela MARIN                                                                                  ing. Elena BADII