PROIECT  DE   DECIZIE  A  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

AFIȘAT ÎN DATA DE 04.09.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de  catre   SC TRANZIT  RALEA  COMPANY  SRL ,cu sediul  în  sat Alexandru Odobescu,comuna Buda , judeţul Buzau, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr.  10680/29.08.2018    ,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 04.09.2018 ,că proiectul:” EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN PERIMETRUL  TOPLICENI,CURS DE APĂ-RÂUL RÂMNICU SĂRAT,ÎN VEDEREA DECOLMATĂRII  ALBIEI  MINORE”,propus a fi amplasat în:- albia minoră a râului Rm.Sărat,comuna Topliceni și comuna Podgoria,județul Buzău

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,    Anexa 2, pct. 10, lit.f;

- Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului :

Resursa minerala exploatata si valorificata  o consituie nisipul si pietrisul  ce va fi  exploatat din albia minora a raului Ramnicu Sarat.

Perimetrul in care urmeaza sa se desfasoare activitatea de exploatare   a agregatelor de balastiera din albia minora a  raului  Rm. Sarat, pe centru albiei, in partea mediana a perimetrului de licenta, amonte cca.1,5 km de podul rutier de pe E 85, intre CSA 61 +000 – CSA 63+ 000

Pentru inceperea activitatii s-a emis Certificatul de Urbanism nr.112/20.08.2018 emis de C.J. Buzau.

Documente legale pe care  S.C.TRANZIT RALEA COMPANY S.R.L le detine,  justifica desfasurarea activitatii de exploatare nisipuri si pietrisuri din albia minora a raului Ramnicu Sarat in perimetrul Topliceni :Licenta de concesiune  nr. 2378/2001, emisa de catre ANRM Bucuresti, suprafaţa  de S = 0,405 km2 , cu număr  topografic 5091-02, care prin Ord Președintelui ANRM nr. 359/16/10/2017 si Actul aditional nr. 5/28.10.2017 a fost trasferata de la SC Serbanica Petrotrans SRL catre SC Tranzit Ralea Company SRL.

Avizul nr. 16/25.07.2018- emis de CITRM Ploiesti.

Contract de inchiriere nr. 52/22.06.2018, pentru S= 19 212 mp emis de Administratia Bazinala de Apa Siret

Lucrarile proiectate,de exploatare a rezervelor de nisip si pietris, de decolmatare si reprofilare a albiei minore se vor derula pe o perioada de 5 luni( pana la 31.12. 2018).

In cazul in care se vor extrage cei  16 500 mc preliminati extractia se va face dintr-un panou cu o suprafata  de 0.019 Kmp, in care se va lucra in   trimestrele   III-IV 2018.

Pentru 2018  perimetrul de exploatare are forma unui paralelogram, cu L =  445 m, l = 45  m si   S = 19 057 mp,  suprafata   reiesind  din calculul coordonatelor, Vrezervei= 16 689 m3.

Punctele in coordonate Stereo 70 care delimitează perimetrul în amonte și aval conform planului de situaţie din documentaţia tehnică sunt următoarele:

| Nr. punct | Coordonate STEREO 1970 | Nr. punct | Coordonate STEREO 1970 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 435.573 | 658.416 | 13 | 435.205 | 658.594 |
| 2 | 435.581 | 658.452 | 14 | 435.161 | 658.591 |
| 3 | 435.555 | 658.459 | 15 | 435.156 | 658.564 |
| 4 | 435.516 | 658.471 | 16 | 435.171 | 658.550 |
| 5 | 435.496 | 658.474 | 17 | 435.242 | 658.530 |
| 6 | 435.474 | 658.489 | 18 | 435.254 | 658.526 |
| 7 | 435.422 | 658.534 | 19 | 435.311 | 658.510 |
| 8 | 435.407 | 658.539 | 20 | 435.364 | 658.503 |
| 9 | 435.357 | 658.553 | 21 | 435.418 | 658.482 |
| 10 | 435.322 | 658.553 | 22 | 435.483 | 658.440 |
| 11 | 435.301 | 658.556 | 23 | 435.555 | 658.417 |
| 12 | 435.277 | 658.561 |  |  |  |
| Suprafata = 19.212 mp |

Accesul în perimetrul de exploatare se realizează din   DN 2( E 85) Bucuresti - Ramnicu Sarat – Suceava, apoi pe DJ 203 H Ramnicu Sarat-Buda-Dumitresti,  in continuare pe  un drum de exploatare pietruit, cca 0,8 km pana, drum care este executat la baza malului stang- utilizat de localnici, amenajat in albia majora si cea minora a raului Ramnicu Sarat.

Tehnologia de exploatare va fi urmatoarea:

- trasarea fasiilor de exploatare, conform planului de situatie si materializarea  lor in teren;

- deplasarea prin autopropulsie  si fixarea excavatorului in prima fasie de exploatare;

- excavarea in cadrul fasiilor cu ajutorul excavatorului, din aval catre amonte si dinspre firul apei spre  malul drept si depozitarea(in unele cazuri) temporara a materialului lateral(2-3 ore);

- incarcarea materialului depozitat  in autobasculante de 16 t;

- nivelarea cu buldozerul S 1200 in anumite situatii cand se impune aceasta  operatie;

- transportul nisipului si pietrisului direct la beneficiari.

Utilaje, instalaţii şi mijloace de transport

În cadrul exploatării, vor funcţiona următoarele utilaje independente necesare activităţilor de extracţie, încărcare şi transport a agregatelor minerale de râu:

- excavator 2 buc.

- buldozer 1 buc.

- încărcător frontal 1 buc.

- autobasculante transport 2 buc.

Utilităţi tehnologice

În toată perioada de realizare a obiectivului nu sunt necesare dotări administrative şi sociale. În cadrul obiectivului se vor executa numai lucrări de excavare agregate.

Alimentarea cu apă

Funcţionarea obiectivului nu presupune utilizarea apei în scop tehnologic.

Apa potabilă va fi asigurată din comerţ (apă minerală sau plată în pet-uri) sau din surse autorizate  .

b) cumularea cu alte proiecte:   Nu este cazul, pe amplasamentul analizat şi in vecinătatea acestuia nu există şi nu sunt prevătute alte proiecte.

c) utilizarea resurselor naturale:

Resursele naturale exploatate de S.C.TRANZIT  RALEA  COMPANY SRL de pe suprafaţa perimetrului de exploatare Topliceni, sunt agregatele minerale(nisip și pietriș).

Zăcămintele au o compoziţie granulometrică caracteristică acumulărilor de nisipuri şi pietrişuri cu bolovăniş (STAS 1273/74)  .

d) producţia de deşeuri   :

În urma desfăşurării activităţii de executie a senalului din perimetrul de exploatare:

- singurele deşeuri generate pe amplasament sunt cele menajere, provenite de la personalul care exploatează utilajele;

- Ca urmare a decopertării fâşiilor de exploatare rezultă pământ vegetal şi argilă. Cantităţile rezultate vor fi depozitate separat pe lateralele perimetrului de exploatare fiind ulterior utilizate la impermeabilizarea taluzelor  șenalului sau la realizarea umpluturilor din zonele de deviere a cursului pe noul traseu.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:   Sursele de poluare a aerului de pe suprafaţa amplasamentului sunt reprezentate de utilajele care execută excavaţia şi temporar de autobasculantele care pătrund în perimetrul pentru a prelua cantităţi de balast.

Cantitatea de noxe eliberată în aer variază periodic în funcţie de volumul exploatat şi de sezon.

Emisiile generate de utilajele terasiere şi de autocamioane nu pot fi eliminate, ele provin din arderea combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eşapament. Pentru a reduce impactul asupra factorului de mediu aer, camioanele şi utilajele trebuie să respecte prevederile legale în vigoare evaluate odată cu inspecţia tehnică. Societatea  va efectua în mod regulat  reviziile tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, acestea să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

O altă sursă de poluare a aerului o reprezintă particule de nisip antrenate de către autobasculante la tranzitarea drumurilor de exploatare. Măsurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor de către autocamioane sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse .  Societatea  va lua următoarele măsuri pentru a reduce emisiile în atmosferă:

- stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer în sezonul cald  când precipitaţiile sunt reduse;

- balastarea drumurilor de exploatare;

- deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h

## Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Ca urmare a activităţii de extracţie a agregatelor minerale pe suprafaţa amplasamentului vor fi generate zgomote şi vibraţii rezultate din funcţionarea utilajelor de excavare şi transport.  Nu sunt necesare măsuri de protecţie deoarece exploatarea este amplasată la peste  500 m faţă de orice zonă locuită astfel încât funcţionarea utilajelor nu va constitui un factor de stres pentru populaţia din zonă. De asemenea deschiderea largă a reliefului din zonă permite disiparea rapidă a zgomotului fără a se realiza propagarea direcţionată la distanţe mari.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

-  prin executia lucrărilor, care fac obiectul proiectului nu se evacuează în mediul ambiant substante reziduale sau toxice care să altereze calitatea solului, aerului, apei de suprafață sau subterană;

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existentă a terenului :– albie minora râu Râmnicu Sărat.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora :– Datorită viiturilor ,albia minoră a râului se va colmata cu aluviuni ,realizându-se astfel,regenerarea resurselor naturale.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului – capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede: –  în situatia producerii de poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor, care pot pune în pericol, în mod direct sau indirect factorii de mediu şi/sau sănătatea populaţiei, vor fi comunicate operativ la APM Buzău, acţionandu-se pentru  limitarea  şi   remedierea   poluării  produse.

- zonele costiere: – nu este cazul

c)        zonele montane şi cele împădurite:- nu este cazul

d)       parcurile şi rezervaţiile naturale:- nu este cazul

e)      ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III - a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:-nu este cazul

h)ariile dens populate:

Daca se vor constata situatii de natura sa afecteze riveranii, se vor lua masuri de sistare a lucrarilor, anuntarea organelor si a beneficiarilor, identificarea cauzelor si luarea de masuri preventive, iar in caz de necesitate se vor lua masuri reparatorii.

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -  nu  este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:- potenţial impact, temporar şi local, asupra zonelor de locuit, prin  zgomot şi vibraţii:- nu au fost observaţii din partea publicului în urma anunţului de solicitare a acordului de mediu;

b) natura transfrontieră a impactului: -nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului :- impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului :–  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului :–  perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din Legea 49/2011 care modifică şi completează OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi  nu se supune procedurii de evaluare adecvată.

Condiţiile de realizare a proiectului

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism,cu preponderență a avizului de gospodărire a apelor.

2. Utilajele de excavare se vor retrage  din albia râului  la sfarsitul fiecarei zile de lucru,in vederea evitarii unei situatii neprevazute,ocazionate de cresteri  bruste ale debitului  si implicit pentru prevenirea poluarii apelor cu  cu produs petrolier provenit de la utilajele inundate.

3. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

4.Mentinerea  salubritatii albiei si malurilor pe sectorul de curs de apa pe care este autorizat sa lucreze.Nu se vor face depozite de balast si gropi in albia minora a raului si  pe suprafata pilierilor de siguranta.

5. Se interzice defrişarea vegetaţiei spontane de pe suprafeţele învecinate amplasamentului aprobat pentru toate activităţile specifice legate de excavarea mineralelor, care se vor desfăşura strict în perimetrul aprobat.

6.Se interzice exploatarea agregatelor mai jos de cota existentă a talvegului .

7.Este strict interzis manipularea sau depozitarea deşeurilor, reziduurilor sau substanţelor chimice, inclusiv a produselor petroliere,fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane, aerului sau solului.

8.Pentru protecţia ecosistemelor din zona de implementare a proiectului se vor lua următoarele măsuri:

- se interzice depozitarea necontrolată a tuturor categoriilor de deşeuri;

- respectarea suprafeţei de exploatare aprobată prin proiect;

- respectarea tehnologiei de exploatare ;

9.Respectarea pilierului de siguranţă (minim  50 m fata de malul stâng al râului).In pilierul de siguranta nu se va desfasura activitatea de extractie a agregatelor minerale.

10.Pilierul de siguranta al malului stâng se va supraveghea permanent si se vor reface,daca va fi cazul,prin impingerea balastului sau copertei/sterilului rezultat si compactarea acestuia.

11. Racordarea albiei noi create(senalul de recalibrare),la albia naturala a raului Râmnicu Sărat,amonte si aval prin excavarea si prin impingerea materialului excavat in pilierul de protectie .

12. pentru protecţia aşezărilor umane, beneficiarul are obligaţia să asigure:

- funcţionarea la parametrii optimi proiectaţi a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport, pentru reducerea noxelor şi a zgomotului;

- optimizarea traseelor utilajelor şi mijloacelor de transport, astfel încât să se evite blocajele şi accidentele de circulaţie;

- respectarea limitelor de viteză legale şi a capacităţii maxime de transport pe drumurile publice;

- stropirea zilnică a drumurilor de exploatare, pentru diminuarea emisiilor de particule de praf;

- luarea tuturor măsurilor pentru evitarea pierderilor de materiale pe timpul transportului;

- evitarea rutelor de transport ce traversează localităţile prin utilizarea variantelor ocolitoare;

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

13.La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate,  şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar.

14. Deseurile rezultate din activitatea zilnica desfasurata in cadrul perimetrului,vor fi colectate in saci PE,urmand a fi transportate la statia de sortare-spalare a societății situată în vecinătate,de unde vor fi preluate periodic de catre serviciile de salubritate din zona, pe baza de contract.

15. Autovehiculele care deservesc activitatea vor fi curatate la iesirea din perimetru pentru a nu murdari drumurile publice.

16.Transportul  agregatelor minerale catre beneficiari si /sau la statia de sortare-spalare, se va  realiza numai pe drumurile existente in zona,in bene cat mai bine inchise,la capacitatea optima a autovehiculului,urmarindu-se reducerea la minim a pierderilor de transport.

17.Având in vedere ca activitatea de transport agregate minerale cu autobasculantele se va realiza si prin   localitati, se vor respecta urmatoarele conditii tehnice :

-Circulatia rutiera se va desfasura cu respectarea restrictiilor de viteza  si tonaj impuse de indicatoarele rutiere aflate pe acest traseu pentru atenuarea vibratiilor  datorate traficului existent pe perioada  realizarii investitiei si pe perioada exploatarii;

-Utilajele de transport  vor fi dotate cu prelate de protectie,contra spulberarii agregatelor minerale  pentru a nu afecta circulaţia rutieră prin angrenarea particulelor de agregate ,de vânturi sau precipitaţii,precum şi pentru a evita distragerea atenţiei şoferilor aflaţi în  tranzit pe drumul naţional;

18. Alimentarea cu apa in scop potabil va fi asigurata prin achizitionarea de apa plata imbuteliata.

19.Deoarece lucrarile de excavare se vor executa numai in albia minora este necesar ca zilnic utilajele de transport si cele de lucru sa fie retrase zilnic pe platforme mai inalte, iar accesul utilajelor si al mijloacelor auto de transport sa se faca pe diguri provizorii de 1 m inaltime, care vor asigura protectie fata de oscilatiile de nivel ale apei.

20.Intretinerea drumului de acces se face prin lucrari de astupare a gropilor aparute, volume mai mari de piatra si balast fiind puse in opera in special toamna si primavara.

21. În conformitate cu prevederile OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

22.  Pe toata durata execuţiei şi desfăşurării activităţii se vor respecta prevederile:

- Ordonanta de Urgenta  a Guvernului nr.195/2005-privind protectia mediului,aprobata

,modificata  si completata prin Legea 265/2006   ;

- Legea apelor nr. 107/1996 si Legea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor   nr 107/1996;

- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 si NTPA 002/2002),modificata si  completata cu HG  352/2005;

- SR 10009/2017-Acustică-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Legea nr. 211 /2011-privind regimul deşeurilor;

- Ordinul nr. 95/2005 privind depozitarea deşeurilor;

- Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;

- Legea calitatii aerului,nr.101/2011;

- Hotararea Guvernului 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;

- Ordinul MAPPM 756/1997 privind valorile de referinta pentru urme de elemente chimice in soluri prin punctele de masurare ;

- Legea minelor nr 85/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr 1208/2003, privind aprobarea normelor pentru aplicarea Legii minelor nr.

85/2003;

- Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordin ANRM nr. 94 din 30 aprilie 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea

permiselor de exploatare,cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul comun nr. 202 din 4 decembrie 2013 -Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ;nr. 2.881 din 3 decembrie 2013-Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice ;nr. 2.348 din 5 decembrie 2013-Ministerul Economiei- pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

- Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, modificată şi completată prin Legea nr. 263/2005;

-Răspunerea privind corectitudinea calculelor  şi a pieselor  desenate, încorporate în documentaţia tehnică  de fundamentare a DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE ,revine în totalitate elaboratorului memoriului de prezentare  .

-Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

biolog Mirela MARIN

Întocmit,

consilier superior Dorina Burada