PROIECT AL

DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat in 14.11.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de  U.A.T. COMUNA LOPĂTARI, cu sediul  în com. Lopătari, judeţul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr.  13035/26.10.2018,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 13.11.2018, că proiectul:” Consolidare alunecare de teren în punct Luncile și refacere corp drum comunal DC 159 pe lungimea de 100 ml”, amplasat în com. Lopătari, jud. Buzău,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, cu obligativitatea la finalizarea investitiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,     Anexa 2 ,  pct. 13, lit.a;

- Caracteristicile proiectului

a)mărimea proiectului :

Documentația tratează lucrările pentru refacerea sistemului rutier și a dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor meteorice, precum și realizarea unui zid de sprijin fundat indirect în satul Luncile din comuna Lopătari, judetul Buzau.

Obiectivul ce urmează a fi realizat se va executa pe amplasamentul existent, pe domeniul public, fără a se aduce atingere domeniului privat.

Drumul local DC 159 nu asigura conditiile necesare desfășurării unui trafic auto și pietonal în condiții de siguranță și confort, de aceea se recomandă aducerea sa la starea initială, prin realizarea lucrărilor de pietruire, dar și punerea lor în siguranță, prin realizarea unui podeț tubular și a unui zid de sprijin.

Pentru asigurarea colectării apelor de pe platforma drumului s-au prevăzut șanțuri din beton cu secțiune trapezoidală ce se vor realiza conform STAS 10796/1/77 şi STAS 10796/2/79.

Șanturile se vor realiza dintr-un strat de beton C25/30 cu grosimea de 10 cm peste un strat drenant din nisip cu grosimea de 5 cm. Șanțurile vor avea lățimea de 1.40 m și o adancime medie de 0.30 m. Pe zonele cu taluz mai înalt de 1,5 m, șanțurile pot fi ranforsate pentru a asigura protecția taluzului.

Evacuarea apelor meteorice este asigurată prin pantele longitudinale și transversale către punctul de minim unde se regăsește dispus un podeț tubular cu diametrul de 800 mm.

Pentru protecția corpului drumului se va realiza un zid de sprijin din beton fundat indirect.

Zidul de sprijin din gabioane este fundat indirect pe țevi din oțel laminate la cald cu diametrul de 273 mm si grosime 8 mm, ce au fost introduse în gropile forate la o adancime de 12.00 m cu diametrul de 400 mm, și umplute ulterior cu beton C12/15H. Solidarizarea acestora s-a facut la o distantă de 2.00 m. față de nivelul superior al acestora cu o grindă de beton armat C30/37 cu lățimea de 1.80 m. și o grosime de 40 cm.

In interiorul gabioanelor țevile metalice cu diametrul de 273 mm vor fi legate între ele prin două randuri de țeavă metalică cu diametrul de 152 mm și grosimea de 8 mm.

Conturul zidului de sprijin este realizat din plasă sudată cu diametrul de 8 mm, și dimensiunile ochiului de 100x100 mm. Dupa montarea plasei sudate s-a realizat umplerea acestora cu piatra brută.

Zidul de sprijin se va executa pe tronsoane de 5 m.

Având în vedere influența negativă a pârâului Slănic care erodează baza versantului, se propune realizarea unui zid de sprijin de gabioane cu o lungime de 100 m.

Lucrările proiectate au în vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toată perioada anului.

b) cumularea cu alte proiecte: -Nu este cazul, pe amplasamentele analizate şi în vecinătatea acestora nu există şi nu sunt prevăzute alte proiecte.

c) utilizarea resurselor naturale:

Principalele resurse naturale folosite sunt:

- agregate minerale (piatră spartă, balast, pietriş, nisip);

- apă.

In ceea ce privește modul de aprovizionare, transport și depozitare temporară a materialelor, antreprenorul va desfășura aceste activități în conformitate cu legislatia în vigoare .

Cea mai mare parte a materialelor de construcție necesare desfășurării activităților de șantier vor fi aduse cu mașini și utilaje speciale, direct de la furnizor. Alimentarea cu combustibili a mașinilor și utilajelor din dotare se va realiza de la stațiile PECO din împrejurimi.

Aprovizionarea cu materiale se va realiza treptat, pe etape de construire, evitandu-se astfel, stocarea de materii prime pe termen lung, în zona organizării de șantier.

Organizarea de șantier se va face în apropierea  zonei de execuție a lucrarilor.

La alegerea locației organizarii de șantier se va avea în vedere urmatoarele aspecte:

- sa fie plasat aproape de zona de lucru pentru a se putea ajunge ușor la zona de lucru, cu scopul de a reduce pe cât posibil problemele generate de traficul mijloacelor de transport;

- posibilitatea conectarii ușoare la reteaua existenta de utilitati (electricitate)

- sa reducă la minim interferența potentială cu zonele înconjuratoare (viața populației locale si activitatea socială).

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în stare de funcționare având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrefianți. Schimbarea lubrifianților se va executa dupa fiecare sezon de lucru în ateliere specializate, unde se vor efectua și schimburile de anvelope.

Energia electrică necesară desfașurării activităților de construcție va fi furnizată din sistemul energetic national, prin branșarea la rețeaua locală de energie electrică.

d) producţia de deşeuri   :

-  In perioada de executie, deșeurile generate vor fi colectate selectiv și valorificate prin societăți de profil ;

- Deșeurile menajere vor fi colectate în pubele amplasate în locuri special amenajate în organizarea de șantier și preluate periodic de serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

- Materialul inert va fi transportat pe un amplasament indicat de către primărie, urmând a fi utilizat ulterior, ca material de umplutură.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectate poluarea atmosferei va fi determinată în principal de utilajele şi mijloacele de transport care acţionează în zonele analizate. Emisiile de praf variază de la o zi la alta, în funcţie de operaţiile specifice, condiţiile meteorologice dominante.

În timpul realizării obiectivului pot exista surse temporare generatoare de poluanţi în atmosferă, ca urmare a funcţionării motoarelor cu ardere internă şi a operaţiunilor necesare realizării lucrărilor (emisii de praf), însa aceste emisii vor fi în limite admisibile, fără efecte semnificative asupra populaţiei şi biodiversităţii.

Emisiile vor fi locale, şi vor avea impact nesemnificativ datorită dispersiei. Fiind surse nedirijate nu intră sub incidenţa Ord. 462/1993.

-Impurificarea solului şi subsolului poate proveni de la deşeuri depozitate necorespunzător şi /sau pierderi de produse petroliere de la utilajele şi mijloacele de transport.

Pe perioada execuţiei lucrărilor, deşeurile existente pe amplasament şi cele rezultate din activitatea proiectată vor fi colectate şi depozitate corespunzător în locuri special amenajate, urmând ca apoi să fie preluate de firme specializate.

Utilajele şi mijloacele de transport folosite vor fi cu inspecţia tehnică la zi.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

In perioada de executie, sursele de zgomot si vibratii sunt grupate dupa cum urmeaza:

- în fronturile de lucru zgomotul și vibrațiile sunt produse în fazele de execuție de către funcționarea utilajelor de construcții specifice lucrărilor (excavări și curățiri în amplasament, realizarea lucrarilor proiectate etc.) la care se adaugă aprovizionarea cu materiale;

- circulația autobasculantelor, autocamioanelor și a celorlalte utilaje care transportă materiale necesare execuției lucrării.

Aceste surse de zgomot și vibrație vor exista doar pentru perioada de timp necesară realizării investiției.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

- materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii.

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existentă a terenului :– domeniu public;

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora :–       nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului – capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede: –  nu este cazul;

- zonele costiere: – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite:- lucrarile se vor executa evitandu-se pe cât posibil  tăierea de arbori și a vegetației caracteristice zonei;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale:- nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III - a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

-se vor lua masuri de protectie in vederea eliminarii poluarii apei.

h)ariile dens populate: -Daca se vor constata situații de natură să afecteze riveranii, se vor lua masuri de sistare a lucrărilor, anunțarea organelor și a beneficiarilor, identificarea cauzelor și luarea de masuri preventive, iar în caz de necesitate se vor lua măsuri reparatorii.

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: -  nu  este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:- potenţial impact, temporar şi local, asupra zonelor de locuit, prin  zgomot şi vibraţii:- nu au fost observaţii din partea publicului în urma anunţului de solicitare a acordului de mediu;

b) natura transfrontieră a impactului: -nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului :- impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului :–  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului :–  perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

- pe parcursul procedurii nu s-au inregistrat observații din partea publicului;

- pe parcursul procedurii au fost afișate la sediul administrației locale (Primaria comunei Lopătari) și publicate în presă anunțurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de  investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizarii documentației, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare și consultărilor membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din Legea 49/2011 care modifică şi completează OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi  nu se supune procedurii de evaluare adecvată.

Condiţiile de realizare a proiectului

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul executarii lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

- utilizarea eficienta a masinilor/utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca la maximum emisiile din gaze de esapament;

- spalarea roţilor masinilor, la iesirea din șantier, pentru evitarea împrăștierii pământului și nisipului pe suprafeţele carosabile;

- menţinerea și mărirea unor suprafeţe verzi la finalizarea lucrarilor de construcţie;

-    după realizarea lucrarilor, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va  degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile SR 10009/2017 – Acustica în construcţii.Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

5. La terminarea lucrarilor executantul are obligatia curatirii eventualelor zone afectate de orice material sau reziduuri, a refacerii solului în zonele în care acesta a fost afectat de lucrarile de excavare sau  de staționarea utilajelor.

6. Manipularea materialelor sau a altor substante utilizate în faza de construcție se va realiza astfel încât sa se evite dizolvarea și antrenarea lor de către apele provenite din precipitatii;reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la service-uri autorizate.

7. Deșeurile rezultate din activitatea zilnică desfașurată în cadrul punctului de lucru , vor fi colectate în pubele  amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zona, pe bază de contract.

8.Materialul inert (nisipuri si pietrisuri, pamant) va fi  utilizat  ca material de umplutura.

9. Alimentarea cu apă în scop potabil va fi asigurată prin achiziționarea de apă plată îmbuteliată. Pentru punctul de lucru se  vor  amenaja  grupuri sanitare  ecologice ce vor  fi vidanjate  periodic iar conținutul vidanjat transportat la o stație de epurare autorizată de către firma  ce le va pune la dispozitie.

10.Punctul de lucru se va stabili în apropierea  zonei de execuție a lucrărilor.La alegerea locatiei   vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

- sa fie plasat aproape de zonele de lucru pentru a se putea ajunge ușor, cu scopul de a reduce pe cat posibil problemele generate de traficul mijloacelor de transport;

- posibilitatea conectarii ușoare la rețeaua existentă de utilități (electricitate);

- sa reduca la minim interferența potențială cu zonele înconjuratoare (viața populației locale și activitatea socială).

11.  Constructorul ce va executa lucrarea, are obligatia să asigure protecția spațiilor verzi întalnite în cale, sa nu blocheze trotuarele și accesul către intrările proprietaților .

12. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

13. În conformitate cu prevederile OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

14.  Pe toata durata execuţiei şi desfăşurării activităţii se vor respecta prevederile:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G  nr. 195/2005 privind protectia mediului cu  modificarile si completarile ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996 şi Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor   nr 107/1996;

- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu  acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002),modificată şi  completată cu HG  352/2005;

- SR 10009/2017 – Acustică urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita    incintei unităţii;

- STAS 6156/1986 – Protecția impotriva zgomotului in constructii civile si social–culturale – limite admisibile si parametri de izolare acustica;

- Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul Ministerului Sănătății, nr.119/2014;

- Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Hotarârea Guvernului 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, completată de HG nr. 210/2007;

- Ordinul nr. 95/2005, privind depozitarea deşeurilor;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Răspunerea privind corectitudinea calculelor  şi a pieselor  desenate, încorporate în documentaţia tehnică  de fundamentare a DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE, revine în totalitate elaboratorului memoriului de prezentare  .

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Titularul proiectului are obligația de a notifica APM Buzău dacă intervin elemente noi, necunoscute și orice modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei, înainte de realizarea modificării.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prezenta  decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii 			                 Întocmit,

biolog Mirela Marin                                                Ing. Dorina Desdemona Tamara Drăghici