Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău

PROIECT AL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat în data de 20.02.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA ZĂRNEȘTI, cu sediul în comuna Zărnești, sat Fundeni, judetul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 12338 din data de 23.10.2017, în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.02.2018, că proiectul ,,Rețea publica de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitățile Zărnești, Fundeni și Vadu Sorești, comuna Zărnești, județul Buzău” propus a fi amplasat în comuna Zărnesti, judeţul Buzău,

# nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, cu obligativitatea ca la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010), cât și autorizaţie de mediu pentru desfășurarea activității, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecție din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009, sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2 la pct. 10, lit. f și pct. 11, lit. c;

b).

1. Caracteristicile proiectului:

Mărimea proiectului: prin prezentul proiect se doreste realizarea urmatoarelor constructii si lucrari:

- sistemul de canalizare pentru localitatile zarnesti, Fundeni si Vadu Soresti, comuna Zarnesti, care prevede:

- retea de canalizare in lungime totala de 23.967 m, prevazuta din tuburi PVC, cu  diametrul DN 250 mm;

- racorduri proprietati in numar de 1800

- conducte de refulare pravazute din PEHD, PE 100, DE 110 si DE 125, PN 8 avand lungimea totala de 3.678 m

- 9 statii de pompare apa uzata – echipate cu 1+1 pompe cu caracteristicile: statie de epurare mecani-biologica pentru un debit de 929,50 mc/zi care cuprinde:

- statie de pompare ape uzate inclusiv pre-epurare mecanica grosiera,		              -pre-epurare mecanica fina realizata cu echipament integrat pentru sitare si deznisipare,

- denitrificare,

- oxidare-nitrificare

- reducerea fosforului,

- decantare finala,

- ingrosare namol,

- depozitare namol,

- control aerare cu sonda oxigen,

- control eliminare namol in exces cu sonda de suspensii,

  - deshidratare namol,

  - masurare debit,

  - dezinfectie efluent cu lampi UV,

  - sistem de monitorizare, arhivare si control tip SCADA.

Statia de epurare va fi amplasata in intravilanul localitatii Fundeni, la circa 150 m de malul stang al raului Cîlnau, pe teren ce apartine domeniului public, administrat de Primaria comunei Zarnesti

statii de pompare apa uzata – 9 buc. Statiile de pompare sunt constructii subterane dotate cu pompe subterane. Statiile de pompare sunt constructii subterane in care apa se va acumula pana la un maxim, nivel la care un senzor va transmite comanda de pornire a pompelor ce vor goli incinta cu un debit mai mare decat debitul influent. Pompele sunt dotate cu senzor de sesizare a lipsei de lichid in incinta si cu un senzor de nivel minim care sa comande oprirea pompei in momentul atingerii unui nivel de la care sa reinceapa acumularea. Statiile de pompare Spau 1-9 sunt preuzinate, capsulate avand toate instalatiile interioare premontate pe un corp din polietilena din inalta densitate, in santier executandu-se doar operatiuni de montaj si de conectare la retelele deja realizate. Functionarea lor este complet automatizata, in functie de nivelul de apa colectata in bazinul receptor al statiei si refuleaza apa uzata printr-una din cele doua pompe, printr-o conducta de refulare, pana la cel mai apropiat camin de canalizare al retelei ce functioneaza gravitational. Structura constructiva este circulara avand diametrul de 1,1m, cu fundatii radier din beton armat, peretii din beton armat monolit, planseu din beton armat si tencuieli interioare de impermeabilizare. Statia de pompare este echipata cu 1+1 pompe. Componentele tehnologice principale sunt:

- pompe submersibile;

- bazin beton;

- inel beton;

- capac beton;

- capace de acces;

- scara acces inox;

- coș de gunoi inox cu suport;

- platforma de lucru;

cuplaj cu cot de refulare

accesorii de montaj (supape, vane,conducte)

- tablou automatizari de exterior

- comutatoare de nivel

- suport tablou automatizari din inox

- ventilatie cu filtru anti-miros

Pentru fiecare statie de pompare apa uzata este prevazuta distributia energiei electrice la receptori dintr-un tablou general, care va fi racordat la reteaua electrica zonala. Pentru realizarea vitezei minime de 1,0 m/s pe conducta de refulare, debitele de calcul fiind mici, debitul pompat a fost determinat prin aplicarea unui spor la debitul de calcul, fiind ales diametrul minim de 110 - 125 mm.

| Specificatii tehnice | SPau1 | SPau2 | SPau3 | SPau4 | SPau5 | SPau6 | SPau7 | SPau8 | SPau 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q(l/s) | 0,32 | 0,92 | 0,64 | 3,34 | 5,01 | 0,53 | 3,80 | 12,65 | 14,79 |
| Hp(mCA) | 10,83 | 7,31 | 13,33 | 16,35 | 19,91 | 33,97 | 14,38 | 15,67 | 19,35 |
| D.cond. Refulare(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 |
| H.sp.(m) | 2,56 | 3,97 | 2,48 | 5,30 | 5,09 | 2,26 | 4,29 | 5,18 | 5,18 |

3)statie de epurare mecano – biologica

Statia de epurare va ocupa suprafata  S = 1600 m2 din care:

- suprafata construita   S = 462,86 m2, 								-drumuri si alei  S = 60 m2 									-       platforme  S = 377,14 m2,

- spatiu verde S = 700 m2.

Statia de epurare va cuprinde cladirea statiei, platforma pentru namol deshidratat, drumuri si alei, platforma, spatiu verde. Cladire statiei va fi de forma dreptunghiulara (lungimea este L = 27.6 m, latimea este l=16.20 m) cu regimul de inaltime D+P. Demisolul va avea suprafata construita S = 447.12 m2  si va adaposti bazinul din beton armat. Parterul va fi din zidarie, cu suprafata construita S == 447.12 m2 va fi destinat cladirii tehnice. Suprafata desfasurata a cladirii este S = 894.24 m2. Platforma de namol deshidratat acoperita va ocupa o suprafata S = 15.745 mp (4.50mx3.35m) va fi acoperita. Perimetrul statiei va fi imprelmuit cu gard L = 210 m.

Constructia statiei de epurare

Echipamentele tehnologice sunt montate in bazin de beton (conform desen anexat), inaltimea coloanei de apa fiind de 5000 mm.

Sistemul este alcatuit din urmatoarele componente:

- Statie de pompare echipata cu gratar rar actionat electric

- Pre-epurarea mecanica realizata cu echipament integrat de sitare si deznisipare

- Zona anoxica pentru denitrificare cu mixer submersibil

- Compartiment de aerare

- Sistem de aerare cu bule fine in compartimentul de denitrificare

- Sistem de aerare cu bule fine in bazinul de oxidare-nitrificare

- Sistem de aerare cu bule medii in depozitul de namol

- Echipament pentru reducerea fosforului

- Decantor secundar

- Echipament pentru indepartarea spumei de la suprafata decantorului secundar si a grasimilor de la suprafata cilindrului de linistire

- Sistem recirculare namol

- Suflante de aer

- Sonda de oxigen

- Sonda suspensii

- Automatizare

- Pasarela + balustrada interna statiei de epurare

- Ingrosator namol

- Echipamente depozit de namol

- Debitmetru inductiv

- Instalatie pentru deshidratarea namolului

- Dezinfectie efluent cu lampi UV

- Sistem de monitorizare, arhivare si control tip SCADA

Conducta de evacuare a apelor menajere epurate la emisar se va realiza din PVC–KG Dn 250 si are o lungime de 180 m. Face legatura intre statia de epurare si gura de descarcare la emisar. Se executa, ca montaj, ingropata respectand adancimea de inghet a zonei. Gura de descarcare, este de tip descarcare de mal si se va realiza pe malul emisarului, la o cota de +0,2 deasupra nivelului corespunzator debitului +5%Q. In aceasta zona se vor executa lucrari de protectie a malului pe o lungime de 5 m in amonte si aval de gura de descarcare

Capacitatea statiei de epurare, exprimata in locuitori echivalenti 5700 LE:				 	    debit zilnic mediu de apa uzata = 715, 00 mc/zi

debit zilnic maxim de apa uzata = 929,50 mc/zi

debit orar maxim de apa uzata = 63,90 mc/h

Localizarea statiilor de pompare si a statiei de epurare in coordonate STEREO 70 este urmatoarea:

Spau1:

X=   646552.2964  Y=   426421.4366

X=   646560.9646  Y=   426426.4228

X=   646565.9508  Y=   426417.7546

X=   646557.2826  Y=   426412.7684

Spau2:

X=   647036.3851  Y=   426114.2507

X=   647046.3826  Y=   426114.0268

X=   647046.1588  Y=   426104.0293

X=   647036.1613  Y=   426104.2532

Spau3:

X=   647707.5200  Y=   426185.7043

X=   647713.1151  Y=   426193.9925

X=   647721.4034  Y=   426188.3974

X=   647715.8083  Y=   426180.1092

Spau4:

X=   646932.5150  Y=   425755.5948

X=   646939.8789  Y=   425762.3604

X=   646946.6445  Y=   425754.9966

X=   646939.2807  Y=   425748.2310

Spau5:

X=   647347.0564  Y=   424830.5341

X=   647356.6245  Y=   424833.4414

X=   647359.5318  Y=   424823.8734

X=   647349.9638  Y=   424820.9660

Spau6:

X=   647135.7265  Y=   424421.8018

X=   647143.0690  Y=   424415.0129

X=   647136.2802  Y=   424407.6705

X=   647128.9377  Y=   424414.4593

Spau7:

X=   647289.1985  Y=   423351.3352

X=   647299.1985  Y=   423351.3352

X=   647299.1985  Y=   423341.3352

X=   647289.1985  Y=   423341.3352

Spau8:

X=   647403.0901  Y=   423309.3584

X=   647413.0901  Y=   423309.3584

X=   647413.0901  Y=   423299.3584

X=   647403.0901  Y=   423299.3584

Spau9:

X=   647126.0247  Y=   422877.7549

X=   647126.0247  Y=   422877.7549

X=   647126.0247  Y=   422877.7549

X=   647118.0092  Y=   422871.7756

Statia de epurare  		 X=   646827.2760  Y=   421667.5650

X=   646865.4582  Y=   421656.1112

X=   646853.9642  Y=   421617.7972

X=   646815.6512  Y=   421629.2912

Gura de descărcare a efluentului are punctul de coordonate: 					X=   646668.4858  Y=   421661.6132

Descrierea  fluxului  tehnologic  şi  a  componentelor  schemei  de  epurare

Schema tehnologica a stației de epurare:

- apa uzată este adusă gravitațional în grătarul rar (acționat manual) al stației de pompare de unde este pompată în echipamentul integrat pentru reținerea impurităților mecanice fine, a nisipului și a grăsimilor (sitare + deznisipare + îndepartare grăsimi). Nisipul reținut ajunge într-o pubelă mobilă ce are rolul de a îndepărta apa de nisip, iar impuritățile mecanice fine ajung într-o altă pubelă mobilă. În cazul în care apa uzată conține o cantitate mai mare de grăsimi, uleiuri, produse petroliere, etc. - datorită principiului de funcționare cu insuflare de aer - acestea vor pluti la suprafața cilindrului de liniștire din cadrul deznisipatorului de unde pot fi îndepartate, manual, de către operator și depozitate intr-un recipient special de grăsimi. Grăsimile vor fi preluate de către o firmă specializată și autorizataă în acest scop. Reținerile din treapta de pre-epurare mecanică sunt depozitate într-un container, iar în caz de depozitare pe o perioadă mai mare de timp acestea trebuiesc dezinfectate cu clorură de var. Pe conducta de refulare a stației de pompare este montat și un debitmetru inductiv ce realizează monitorizarea debitului influent în stația de epurare.

- Apa pre-epurată mecanic ajunge în zona de denitrificare care este conectată prin orificii cu cele două bazine cu nămol activat. În zona de denitrificare apa este menținuta în mișcare de un mixer submersibil fixat pe un dispozitiv de ghidaj, echipat cu mecanism de ridicare. Compartimentul de denitrificare este prevăzut și cu un sistem de aerare cu bule fine utilizat în situația reviziei mixerului. Eliminarea azotului din apa uzată se realizează în zona de denitrificare, principiul procesului fiind acela că în condiții anoxice populația de bacterii din nămolul activat folosește oxigenul fixat din nitrați în procesele de respirație. Nitrații sunt reduși la azot molecular gazos care este eliberat în atmosfera.

- Poluarea organică este eliminată biologic din apa uzată în zonele cu nămol activat, aerate cu sisteme de aerare cu bule fine. Compușii organici sunt oxidați și reduși cu dioxid de carbon și apa; carbonul organic este parțial folosit pentru creșterea biomasei din nămolul activat. Tot în zonele aerate cu nămol activat ionii de azot amoniacal NH4+ sunt oxidați și ei și redusi la nitrați. O condiție a bunei desfășurări a acestor procese este asigurarea condițiilor optime de viață a biomasei combinată cu stabilizarea aerobă a nămolului.

- Apa uzată epurată este separată de nămolul activ în cele două decantoare secundare din bazinele cu nămol activat, iar apa rezultată din decantare este descărcată prin conducta de evacuare în receptor. Dezinfecția efluentului se va realiza cu hipoclorit de sodiu. De pe fundul decantoarelor secundare nămolul activ este pompat în zona de denitrificare ca și nămol de recirculare. Spuma

- de la suprafața decantoarelor secundare și  grăsimile din cilindri de liniștire sunt evacuate în mod automat.

- Combinația dintre denitrificare în zona anoxică și nitrificare realizată în zonele aerate conduc la eliminarea eficientă a azotului din apa uzată. Capacitatea mărită a zonei de decantare permite sistemului să funcționeze în condiții variabile de flux hidraulic.

- Din bazinele cu nămol activat, periodic, trebuie indepărtat nămolul în exces, prin pomparea acestuia în îngroșatorul (concentratorul) de nămol și ulterior în bazinul de stocare nămol. Nămolul în exces reprezintă o fracție din nămolul de recirculare care este pompat cu două pompe hidro-pneumatice în bazinul de denitrificare. Din concentratorul de nămol,acesta este pompat în depozitul de nămol cu o pompă submersibilă, controlată cu ajutorul unei sonde de suspensii. Bazinul de stocare nămol este aerat cu un sistem de aerare cu bule medii, ce

contribuie la o mai bună omogenizare și stabilizare a nămolului și previne fermentarea acestuia.

Sursa de aer pentru depozitul de nămol este asigurată de o suflantă FPZ tip SCL R40-MD MOR.

- Controlul suflantei se realizează din tabloul de comandă printr-un dispozitiv cu timer. Nămolul din depozitul de nămol va fi deshidratat cu ajutorul unei instalații de deshidratare a nămolului în saci, echipament ce reduce volumul nămolulului de aprox. 4 ori (intr-un ciclu de 24 de ore de deshidratare, din depozitul de nămol sunt pompați în unitatea de deshidratare aprox. 12-18 m3 de nămol, iar rezultatul este aprox. 600 kg de nămol deshidratat în 12 saci).

- Sistemul de aerare funcționează în mod automat conform informațiilor primite de la sonda de oxigen. Acest echipament dictează pornirea/oprirea suflantelor în funcție de concentrația de oxigen dizolvat măsurată în bazinele de oxidare-nitrificare astfel încât această concentrație să fie menținută la valori cuprinse între 1.5-2.5 mgO2/l, concentrație optimă pentru desfășurarea proceselor biologice din reactor.

- Sursele de aer sunt poziționate deasupra bazinului de denitrificare și constau din suflante ce alimentează cu aer stația de epurare printr-un sistem de conducte.

- Realizarea bazinului de beton al stației de epurare revine în sarcina beneficiarului și va fi realizat conform indicațiilor furnizorului. Stația de epurare va fi parțial acoperită.

- Statiile de epurare funcționează asigurând condițiile optime pentru dezvoltarea biomasei și stabilizarea aerobă a nămolului. Vârsta nămolului poate atinge în condiții reale peste 30 de zile. Cunoscând faptul că pentru stabilizarea aerobă a nămolului nu se folosesc substanțe dăunătoare, acesta se poate folosi ca îngrășământ în agricultură.

- Stația de epurare este echipată cu o instalație pentru îndepărtarea chimică a fosforului, pe baza de coagulanți care sunt dozați în apa uzată.

Deshidratarea namolului stabilizat se va realiza intr-o instalatie de deshidratare a namolului in saci. Functionarea statiei de epurare va fi automata.  Evacuarea apelor uzate epurate in raul Calnau se va face gravitational, printr-o conducta PVC-KG, Dn = 250 mm, L = 180 m.

Gura de descarcare, este de tip descarcare de mal si se va realiza pe malul emisarului, la o cota de +0,2 deasupra nivelului corespunzator debitului +5%Q. In aceasta zona se vor executa lucrari de protectie a malului pe o lungime de 5 m in amonte si aval de gura de descarcare.

Functionarea statiei este permanenta: 365 zile/an, 24 ore/zi.

Conform actului de reglementare emis de autoaritatea de gospodarire a apelor, indicatorii de calitate aia apei evacuate in emisar (raul Calnau) se vor incadra in limitele  prevazute de NTPA 001/2002, HG 352/2005 si HG 351/2005, modificata si completata cu HG 1038/2010, parametrii apei epurate vo fi:

- CBO5 = 25 mg/l

- CCOCr = 125 mg/l

- Suspensii = 60 mg/l

Alte precizari specifice: subtraversari drumuri si cursuri de apa

Pe traseul retelei de canalizare vor fi executate si urmatoarele subtraversari:

- Subtraversare de Drum judetean SDJ 220-1, conducta canalizare De 250mm, cu lungimea L = 8,50m;

- Subtraversare de Drum judetean SDJ 220-2, conducta canalizare De 250mm, cu lungimea L = 10,00m;

- Subtraversare de Drum judetean SDJ 220-3, conducta canalizare De 250mm, cu lungimea L = 10,50m;

- Subtraversare de parau (Parau Harboaca) SPR1, conducta canalizare De 250mm, cu lungimea L = 50,00m;

- Subtraversare drum comunal SDC 131, conducta canalizare De 250mm, cu lungimea L = 10,20 m; Subtraversare de rau (raul Cîlnau) SR1, conducta de refulare PEHD, PE 100, Pn 8_110, cu lungimea L = 45,00m;

- Subtraversare de rau (raul Cîlnau) SR2, conducta de refulare PEHD, PE 100, Pn 8_110, cu lungimea L = 32,00m;

De-a lungul retelei de refulare

- Subtraversare de rau (raul Cîlnau) SR1, conducta de refulare PEHD, PE 100, Pn 8_110, cu lungimea L = 45,00m;

- Subtraversare de rau (raul Cîlnau) SR2, conducta de refulare PEHD, PE 100, Pn 8_110, cu lungimea L = 32,00m;

Alte dotări şi amenajări:

b). Cumulare cu alte proiecte – nu este cazul;

c). Utilizarea resurselor naturale – se vor utiliza resurse naturale în cantități limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăți autorizate;

- apa utilizată pentru consumul potabil și menajer va fi asigurată prin branșament la sursa de alimentare cu apă a localitatii;

d). Producția de deșeuri: deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile generate în faza de organizare de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de şantier şi preluate în vederea valorificării/eliminării de operatori autorizaţi; titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuției lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă și predarea spre valorificare a deșeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă și a celor din construcții și demolări; deșeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare; deşeurile reciclabile generate în faza de desfăşurare a activităţii

vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în europubele în spații special amenajate şi preluate în vederea valorificării de operatori autorizaţi;

Deșeurile rezultate în urma desfășurării activitații:

-  deşeuri menajere: variabil;

-  deşeuri ambalaje hîrtie-carton:   variabile;

-  deşeuri ambalaje mase plastice:  variabile;

-   deseu metalice: variabil;

-  nămolul deshidratat - deshidratarea namolului stabilizat se va realiza intr-o instalatie de deshidratare a namolului in saci.: variabil;

Deşeurile  menajere se colectează în europubelă şi se vor prelua de către operatorul de serviciu specializat, cu depozitare finală la depozitul  de deşeuri autorizat, iar deseurile reciclabile vor merge catre valorificare.

e). Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort: vor fi generate de utilaje și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului; lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele uzate menajere vor fi colectate într-un bazin etanș vidanjabil propus și evacuate prin vidanjare într-o stație de epurare autorizată; apele pluviale sunt evacuate pe terenurile adiacente construcției; emisiile poluante sub formă de gaze de ardere de la centrala termică vor fi evacuate în atmosferă printr-un coș de evacuare și dispersie; emisiile poluante sub formă de pulberi rezultate din traficul mijloacelor de transport vor fi reduse prin umectarea periodică cu ajutorul autocisternelor specializate a părţii carosabile a drumului; curăţarea pneurilor mijloacelor de transport de pământ sau alte reziduuri din şantier, la ieşirea acestora în drumul public va conduce la un impact minor

asupra solului şi apelor subterane prin nepreluarea de pe partea carosabilă de către apele meteorice a acestora şi deversarea în şanţurile perimetrale; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje

specifice  având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare, executarea lucrărilor de construcţie într-un interval orar precizat și utilizarea de materiale de construcție fonoabsorbante, va conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f). Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie autorizate sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g). Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de

distribuţie autorizate sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

h). Justificarea necesitatii proiectului: conform situației actuale se impune realizarea unei reţele de canalizare a apelor uzate menajere în sistem centralizat pentru comuna Zarnesti, având în vedere atingerea următoarelor obiective:

- mărirea gradului de confort al populaţiei şi ridicarea nivelului de igienă prin crearea posibilităţilor de racordare a gospodăriilor la reţeaua de canalizare;

- asigurarea extinderii reţelei de canalizare pentru populaţie, corespunzătoare unei etape de dezvoltare de 20 de ani;

- realizarea unui sistem de canalizare în concordanţă cu prevederile standardelor și normativelor în vigoare;

- protejarea mediului înconjurător și susținerea principiului de dezvoltare durabilă prin epurarea apelor uzate menajere înainte ca acestea sa fie deversate în emisar.

2. Localizarea  proiectului

2.1.  utilizarea existentă a terenului – conform Certificatului de urbanism nr. 16/20.09.2017, terenul se află în intravilanul comunei, proprietate publica, folosință actuală:  domeniu public, drumuri locale. Ca poziţionare, în plan, prin sistemul de coordonate STEREO 70, obiectivul de investiţii ocupa următorul perimetru:

X=   646230.9227  Y=   427327.9107

X=   648168.6840  Y=   427327.9107

X=   648168.6840  Y=   421100.6333

X=   646230.9227  Y=   421100.6333

Descrierea terenului pe care este amplasat imobilul: terenul este  domeniu public.

2.2. relativa  abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: - zone umede, zone costiere, zone montane și cele împădurite, parcurile și rezervațiile naturale, ariile clasificate sau zonele

protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, zonele de protecție speciale, ariile în care standardele de

calitate a mediului stabilite de legislația în vigoare au fost deja depășite, ariile dens populate, peisajele cu semnificația istorică, culturală și arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuției proiectului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrărule propuse nu au efecte trensfrontieră;

- mărimea și complexitatea impactului – zona studiată în cadrul proiectului menţionat nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până acum, conform legislaţiei în vigoare; planul creează

cadrul pentru un viitor proiect de realizare a unui sistem de canalizare si statii de epurare, care nu poate avea un impact semnificativ asupra zonei;

-  probabilitatea impactului – impact temporar, numai pe perioada execuției proiectului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impact cu durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Zarnesti) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a punctului de

vedere din partea D.S.P., a Avizului de gospodarire a apelor, a Listei de control – etapa de încadrare şi consultării membrilor CAT;

II. Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin

Legea 49/2011, şi nu  se supune procedurii de evaluare adecvată, din urmatoarele considerente, conform punctului de vedere nr. 177/31.10.2017, emis de Serviciul CFM:

- amplasamentul proiectului  se află la o distanţă minimă de aproximativ 2500 metri faţă de cel mai apropiat sit de interes comunitar, ROSCI0404 Dealurile Racoviteni , sit desemnat prin Ordinul M.M.D.D. nr. 46/2016;

- activităţile ce urmează să se desfăşoare conform proiectului nu pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru care situl a fost instituit.

Modul de asigurare a utilitatilor.

-   Alimentarea cu apă: în perioada de functionare - alimentarea cu apa rece se face de la reteaua stradala de alimentare cu apa existenta in zona, iar asigurarea cu apă potabilă necesară in punct de lucru organizare de santier se va realiza prin alimentare cu apa imbuteliata.

- Evacuarea apelor uzate: toalete ecologice in timpul executiei lucrarilor, cu vidanjarea continutului in statie de epuare autorizata.

Energia electrică: - alimentarea cu energie electrica a cladirii se va  face de la  reteaua stradala, prin firida de bransament si tabloul electric general.

Energia termică: nu este cazul.

Modul de gospodărire a deșeurilor: colectare deșeurilor municipale se va face la locul de producere al lor. Producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect

vor fi preluate de operatori autorizaţi şi vor fi gestionate conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Deseurile rezultate din realizarea proiectului se vor colecta selectiv pe categorii prin grija executantului lucrării, la locul de producere, și se vor valorifica prin societăți  autorizate în colectarea/valorificarea/eliminarea acestora. Este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea

în locuri neautorizate, iar pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipul deșeurilor, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea.

4. Condiții de realizare a proiectului

- Titularul are obligația de a urmări modul de respecatare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului.

- Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare, drept pentru care beneficiarul va monitoriza permanent realizarea proiectului în scopul verificării modului de respectare a  parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor privind protecţia mediului.

- Locul unde va fi realizată organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.). Totodată, se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii.

- Deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în baza unor contracte, cu precizarea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităti specializate în vederea valorificării;

pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului; deşeurile rezultate din lucrări de construcţie vor fi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările de construire ori de o altă

persoană, pe baza unui contract;

- Titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- În cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- Titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- După realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

Pe toata durata realizarii si functionarii obiectivului, se vor respecta urmatoarele acte normative:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita incintei unităţii;

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, completată de H.G. nr. 210/2007;

- Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulteriorare;

-    Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de

stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a

Consiliului;

-     Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului

European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

-      LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de

interes public;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată cu O.U.G. nr. 15/2009;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 privind Normele de limitare generală a emisiilor de poluanţi în atmosferă;

- Hotarârea Guvernului 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

Titularul proiectului are obligația de a notifica APM Buzău dacă intervin elemente noi, necunoscute și orice modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei, înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului ( art. 16, alin. (1) din OUG nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privin protecția mediului).

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Prevenirea riscului declanșării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătății populației și mediului înconjurător :

Pentru evitarea oricăror situații de risc și accident în timpul perioadei de execuție se vor respecta toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de

exploatare și întreținere a utilajelor folosite, respectându-se în același timp și normele privind securitatea muncii pe șantier.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare, cât și cele menționate în Certificatul de Urbanism nr. 16/20.09.2017.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                                           Întocmit,

ing. Elena BADII                                                                                  ecolog  Simona PĂUNA