PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 03.12.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT COMUNA GHERĂSENI cu sediul în sat Gherăseni, str. Ioan Gherassy, nr. 467A, comuna Gherăseni, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 13783 din 09.10.2019,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 03.12.2019, că proiectul ,, Extindere rețele de canalizare în comuna Gherăseni, județul Buzău” propus a fi amplasat în sat Gherăseni, comuna Gherăseni,  judeţul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.  .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune extinderea rețelei de canalizare existentă ( conductă de canalizare existentă, 4582 m, pe teritoriul satului Gherăseni (str. Drumul Conacului, Rotunzeni, Hanului, Legumicultorilor, Cremenea) ce colectează apele uzate menajere și le deversează într-o stație de epurare Q = 200 mc/zi, în sistem separativ amplasată în partea de N-E a comunei, la distanța de circa 300 m depărtare de zona rezidențială) prin:

- rețea de canalizare a apelor uzate menajere – PVC Dn 250 - 26500 m (din care 1860 m pe o parte și pe alta a DN 2C, prin săpătură manuală deschisă);

- SPAU – 5 bucăți;

- conductă de refulare – PEHD Dn 90÷110 - 2370m;

- cămine de vizitare cu capace carosabile – 636 buc;

- branșamente la proprietăți – cămine de branșare cu capace necarosabile - 700 buc;

- subtraversări de DN 2C – 3 buc. pe o lungime totală de 45 m prin foraj orizontal dirijat.

- Subtraversări drumuri de interes local – 436 m prin foraj orizontal dirijat.

Conducta se va amplasa pe ambele părți ale drumurilor de interes local din intravilanul comunei și a DN 2C ( care străbate comuna de la vest la est).

Coordonatele Stereo 1970 al amplasamentului studiat în cadrul acestui proiect sunt:

| Nr. crt. | X (N) | Y (E) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 393935 | 640100 |
| 2 | 394240 | 642218 |
| 3 | 393433 | 641761 |
| 4 | 392402 | 641657 |

Proiectul propune extinderea sistemului existent de canalizare a apelor uzare menajere din satul Gherăseni - 1853 locuitori(preconizat an 2039 – 2048 locuitori)

Debitele de ape uzate sunt următoarele:

Quz zi med = 163,84 mc/zi =   1,90 l/s

Quz zi max = 196,61 mc/zi =   2,28 l/s

Quz orar max = 27,16 mc/h =  7,54 l/s

Rețelele de canalizare propuse se vor realiza în intravilanul comunei Gherăseni de o parte și de alta atât a drumului național DN 2C cât și a drumurilor comunale (DC 241, DC 156) si de interes local (străzi) din satul Gherăseni.

Rețelele de canalizare propuse pentru colectarea apelor uzate menajere, se vor executa din țeavă PVC SN 4 Dn 250 mm în lungime totală de 26 500 ml.

Acestea au fost dimensionate în funcție de debitele care circulă prin ele ce trebuie să asigure viteza de autocurățire  ≥ 0,7 m/s și să nu depășească viteza maximă ≤ 5 m/s.

Tuburile de canalizare se vor executa în mare parte prin săpătură cu tranșee deschise.

- Conducte canalizare gravitațional[       PVC SN 4 (Dn =250mm)     L= 26 500 m

Total rețea colectoare canalizare gravitațională                            L= 26 500 m

În zona drumului național DN 2C, acolo unde conducta de canalizare nu se poate amplasa în afara zonei de siguranță a drumului, aceasta se va monta prin foraj orizontal dirijat.

Rețele de refulare

Conductele de refulare ce transportă apele uzate menajere au o lungime totală de 2370 m și se vor realiza cu țeavă PEHD, Dn 50-110 mm.

În plan, conductele de refulare s-au amplasat în spațiul cuprins între acostamentul drumului și gardurile proprietăților sau în trasee comune cu conducta de canalizare.

| SPAU1 – N305: L= 492 m | PEHD PN6 |
| --- | --- |
| SPAU2 – SPAU4: L= 610 m | PEHD PN6 |
| SPAU3 – N354: L= 430 m | PEHD PN6 |
| SPAU4 – N625: L= 352 m | PEHD PN6 |
| SPAU5 – N676: L= 486 m | PEHD PN6 |

Poziția colectoarelor și căminelor de acces la colectoare se va adopta ținând seamă de poziția celorlalte rețele subterane și de condițiile specifice impuse de funcționalitatea acestora.

Cămine de vizitare

Amplasarea căminelor de vizitare se va face la intersecții de străzi, la schimbări de direcție și în linie, la o distanță aproximativă de cca. 50 m.

Căminele de vizitare cu diametrul de Dn 1000 mm, sunt construcții prefabricate din beton și cuprind:

-Radier cămin

-Inele cămine

-Cap tronconic

-Capace carosabile

-Placi pentru acoperire

Căminele de vizitare se va realizare concomitent cu montajul traseelor de conductă.

Stații de pompare

Structura reliefului din satul Gherăseni a determinat amplasarea a 5 stații de pompare noi pe traseul rețelelor de canalizare nou propuse, care pompează apele uzate menajere către cămine de vizitare de unde apa este transportată gravitațional către stația de epurare.

Stațiile de pompare se vor amplasa în intravilanul comunei Gherăseni, pe terenuri aparținând domeniului public al comunei.

Stațiile de pompare sunt construcții subterane prefabricate PEHD, complet echipate:

- 2 electropompe submersibile (1a+1r)

- Panou de comandă și control

- Instalații hidromecanice

- Scară acces

- Bridă lanț

- Capac cămin carosabil

- Coș de reținere a materialelor solide  din oțel inoxidabil

| SPAU | Coordonate | Q (l/s) | Hp (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| SPAU 1 | x=392395.4 y=641655.68 | 0.7 | 8 |
| SPAU 2 | x=393814.20 y=641519.93 | 2 | 5 |
| SPAU 3 | x=393963.00 y=641055.03 | 1 | 5 |
| SPAU 4 | x=394114.98 y=641958.97 | 2.7 | 5 |
| SPAU 5 | x=393552.53 y=642216.15 | 0.7 | 7 |

Alimentare cu energie electrică a stațiilor de pompare:

Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare (SPAU), se va realiza prin racorduri electrice de joasă tensiune cu cablu tip ACYABY pozat îngropat în șanț pe pat de nisip, la adâncimea de 0,8-0,9 m.

Se va monta câte un bloc de măsură ce se va echipa cu întrerupător trifazat de 16 A și cu contor electric trifazat.

Măsurarea energiei electrice se va realiza în BMP-T amplasat la post.

La fiecare stație de pompare se va realiza o priză de pământ cu rezistența de dispersie mai mică de 4 ohmi. La această priză se vor lega toate părțile metalice ale instalației electrice aferente stației de pompare.

Protecția instalațiilor electrice se realizează prin legarea la priza de pământ a tuturor părților metalice ale instalației care în mod normal nu sunt sub tensiune dar care accidental pot fi puse sub tensiune. Priza de pământ se va executata din electrozi din țeavă de otel zincat de 2 ½” cu lungimea de 1,5 m legați între ei cu platband din OL Zn 40x4 mm.

Branșamente la gospodării

La sistemul  de canalizare se vor branșa un număr de 700 de gospodării individuale (1853 locuitori).

Branșarea se va realiza prin conductă Dn 160 mm cu cămin din PVC Dn 315 mm, cu capac ne carosabil.

În această etapă, 700 de branșamente este numărul maxim admis,  pentru că stația de epurare existentă este dimensionată la capacitatea de 200 mc/zi.

Mărirea numărului de branșamente duce la mărirea capacității stației de epurare iar acest lucru se va realiza într-o etapă viitoare odată cu extinderea sistemului și în satul Sudiți.

Subtraversări

Subtraversarea drumului național DN 2C (45 ml) și a drumurilor de interes local (436 ml) se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

Pentru realizarea forajului orizontal sunt necesare executarea a două puțuri tehnologice, unul de lansare a echipamentului și un altul  de ieșire.

Executarea forajelor orizontale nu creează disconfort în traficul rutier și nu periclitează siguranța circulației.

Subtraversarea drumului național DN 2C:

| Subtraversarea | Coordonate | Cămine | Diametru (mm) | Lungime(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SN1 | x=393696,38 y=641387,76 | N 366- N 424 | 250 | 16 |
| SN2 | x=393570,92 y=641574,29 | N 350 – N526 | 250 | 16 |
| SN3 | x=393497,47 y=641674,01 | N 346 - N 544 | 250 | 13 |

Pentru execuție se propune următoarea ordine tehnologică:

- săpătură 80% mecanizat și 20% manual șanț, foraje orizontale,

- așternere pat de protecție nisip,

- montare conductă PVC (26500m) și PEHD (2370m),

- așternere strat de nisip peste conductă,

- umplutură cu pământ în șanț și compactare,

- execuție cămine de vizitare (636 buc.),

- montare instalații hidraulice aferente căminelor,

- execuție SPAU și echipare hidraulică (5 buc),

- execuție cămine de branșare (700 buc.),

- spații verzi și readucere teren ocupat temporar la starea inițială,

- punere în funcțiune (efectuare probe),

- urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate.

Principalele materii prime și auxiliare folosite în construcție vor fi:

- agregate naturale de balastieră;

- beton;

- metal (armături, parapet).

-    pământ;

-    conductă PVC și PEHD;

-   carburanți ( motorină, benzină);

Valoarea investiției (fara TVA): 19224702,48 lei

Perioada de execuție a proiectului : 24 luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul propus reprezintă o extindere a proiectului existent și aprobat ce presupune colectoare principale (4582m) și stație de epurare cu Q = 200 mc/zi;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil, tehnologic și menajer ( uz sanitar), va fi asigurată din surse autorizate;  agregatele minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere și staţii de betoane autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile generate în faza de organizare de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de şantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect şi preluate în vederea valorificării –eliminării de operatori autorizaţi sau vor fi transportate de operatori autorizaţi în locurile precizate prin autorizaţia de construire; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului și desfășurare a activității vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în locația organizării de șantier și evacuate prin vidanjare și transport în stații de epurare autorizate; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare executarea lucrărilor de construcţie într-un interval orar precizat, solicitarea și obținerea avizului DSP Buzău în vederea realizării investiției, inclusiv punctul de vedere exprimat în ședința CAT de către reprezentantul DSP Buzău în vederea realizării investiției și desfășurării activității,  conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind realizarea proiectului, privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului și desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană; solicitarea și obținerea avizului DSP Buzău în vederea realizării investiției, , inclusiv punctul de vedere exprimat în ședința CAT de către reprezentantul DSP Buzău conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de domeniu public ( DN 2C, drumuri comunale, drumuri locale), având destinația de zonă construcții aferente lucrărilor edilitare;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : proiectul se va realiza peste rîul Buzău, având elemente constructive ( piloții, radierele) ce se vor realiza în albia minoră/majoră a râului Buzău ;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:  proiectul se va realiza la o distanță minimă de aproximativ 220 m ( str. Călmățuiului) față de cele mai apropiate situri de interes comunitar ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmățuiului, desemnate prin MMDD nr. 1964/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 663/2016 ;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul este amplasat la o distanță minimă de aproximativ 220 m ( str. Călmățuiului) față de cele mai apropiate situri de interes comunitar ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmățuiului; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere exprimat de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în ședința CAT;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în intravilanul satului Gherăseni, măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort zonei rezidenţiale și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău exprimat în CAT;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere emis de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Gherăseni) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se la o distanță minimă de aproximativ 220 m ( str. Călmățuiului) față de cele mai apropiate situri de interes comunitar ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmățuiului;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere exprimat în ședința CAT de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, dar este necesar solicitarea și obținerea avizului de gospodărire a apelor și respectarea prevederilor acestuia;

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 55% în anul 2019, respectiv de minim 70% începând cu anul 2020.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurării activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  indicatorii apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

-  indicatorii apelor uzate menajere colectate în timpul desfășurării activității și evacuate în staţia de epurare existentă se vor încadra în limitele impuse prin autorizația de gospodărire a apelor emisă de autoritatea competentă pentru gospodărirea apelor înainte de punerea  în funcțiune a proiectului;

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășită (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.  Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Elena BADII

Întocmit,

Titel  PENEŞ

# Având în