PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 14.05.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT Comuna Costești cu sediul în sat Costești, comuna Costești, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 4787 din 26.03.2019,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 14.05.2019, că proiectul ,, Reabilitare drum comunal 156, Costești-Budișteni, comuna Costești, județul Buzău” propus a fi amplasat în satele Costești, Budișteni și drumul de legătură dintre cele două sate, comuna Costești,  judeţul Buzău

- continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

proiectul presupune reabilitarea drumului comunal DC 156 Costești-Budișteni prin:

- reparatii prin plombare a suprafețelor degradate  din intravilanul satelor Costești și Budișteni;

- repararea suprafețelor degradate ce constă în frezarea suprafețelor identificate,  amorsarea și așternerea unui strat de mixtură asfaltică.

- eliminare zone degradate cu pungi de argilă și faianțări zone din extravilanul celor două sate Costești și Budișteni datorate excesului de apă ce nu este evacuat din cauza lipsei șanturilor și a podețelor  sau a colmatării și înerbării excesive a șanțurilor din pământ existente;

Drumul comunal DC 156 se va supralărgi cu două benzi de încadrare cu lățimea minimă de 2 x 0,50 m, pe tot traseul, cumulând o lățime totală a îmbrăcăminții asfaltice de 6,00 m.

Având în vedere că  lățimea părții carosabile existente  a drumului comunal este cuprinsă între 4,80 m și 5,00 m iar acostamentele sunt din pământ  au lățimi variabile cuprinse între 0,30 m și 0,70 m, s-a avut în vedere ca supralărgirea cu benzile de încadrare să fie de minim 50 cm .

Calculul suprafeței benzilor de încadrare s-a făcut pe suprafața calculată  ce are o lățime medie de 60 cm.

Pentru ambele benzi de încadrare  se vor săpa casete pentru sistemul rutier  proiectat  cu adâncimea de 0,55 m.

Sistemul rutier pentru  fundație benzi de încadrare  va fi din:

- 20 cm piatră spartă

- 25 cm balast

- geotextil pentru drumuri

- 10 cm strat  de formă din balast

Pentru tronsonul din extravilan unde sunt  zone degradate cu pungi de argilă și faianțări s-a avut în vedere înlocuirea sistemului rutier existent cu un sistem rutier nou identic cu cel al benzilor de încadrare pentru o lungime de drum de 750,00 m echivalent a 3750 mp parte carosabilă.

Sistemul rutier pentru  fundație drum în zonele degradate va fi din:

- 20 cm piatră spartă

- 25 cm balast

- geotextil pentru drumuri

- 10 cm strat  de formă din balast

După executarea săpăturilor, nivelare și compactare se va așterne un strat de formă din balast peste care se va așterne  geotextil pentru drumuri peste care se va executa sistemul rutier stabilit în expertiza tehnică.

Lățimea de calcul a zonelor  cu degrădari este de 5,00 m iar adâncimea casetei va fi de 55,00 cm.

Pe zona din extravilan a drumului comunal  la faza de proiectare s-a avut în vedere corectarea cotei roșii a tronsonului de drum .

Dupa executarea fundației supralărgirii și refacerii fundațiilor pe zona din extravilan  pe zonele cu degradări a drumului comunal, se va trece la executarea suprastructurii din:

Sistem rutier  suprastructură din:

- îmbrăcăminte din beton asfaltic în grosime de 12 cm, din :

- 4 cm BAPC 16

- 8 cm BADPC 22,4

Cele două straturi din beton asfaltic în grosime totală de 12 cm se vor  arma cu geogril – antifisură pentru preluarea eventualelor transmiteri la noua îmbrăcăminte asfaltică a efectelor nedorite ale situației existente.

Pentru corectarea pantelor transversale  a îmbrăcămintii existente  s-a avut în vederea ca stratul prevăzut de 8 cm din BADPC 22,4 să acopere și consumul de mixtură asfaltică  suplimentară și preluarea denivelărilor.

Scurgerea apelor pluviale se va face pe  șanturi trapezoidale betonate, rigole triunghiulare betonate, podețe traversări–rigole carosabile cu adâncimea de 50 cm, podețe tubulare noi și șanț colector de descărcare, astfel :

Pentru că spațiul disponibil pe domeniul pubic nu permite deschideri mari la șanțuri  s-a prevăzut ca scurgerea apelor pluviale să se faca pe rigole triunghiulare betonate cu adâncimea de 20 cm  astfel:

- pe traseul drumului comunal în zona de intravilan al celor două sate Costești și Budișteni s-a prevăzut pentru preluarea și scurgere apelor, rigole triunghiulare betonate cu adâncimea de 20 cm din beton clasa C25/30 în grosime de 10 cm, astfel:

- între Km 0+000 și Km 0+025,00 drumul comunal nu se amenajează ca parte carosabilă, dar  are prevăzut  rigole tringhiulare betonate pe ambele părți pentru preluarea apelor pluviale din aceasta zonă.

- între Km 0+ 025,00 și Km 0+767,69 pe ambele părți ale satului Costesti s-au prevăzut rigole triunghiulare betonate pentru preluarea apelor pluviale din zona intersecției.

- între Km 1+805-Km 2+528,84 pe partea stângă în satul Budișteni s-au prevăzut pentru preluarea și scurgere apelor pluviale rigole triunghiulare betonate cu adâncimea de 20 cm din beton clasa C25/30 în grosime de 10 cm;

- între Km 1+780,00-Km 2+528,84 pe partea dreaptă în satul Budișteni s-au prevăzut pentru preluarea și scurgerea apelor pluviale rigole triunghiulare betonate cu adâncimea de 20 cm din beton clasa C25/30 în grosime de 10 cm;

- în satul Budișteni datorită stâlpilor de lumină pe partea dreaptă rigola triunghiulară nu are spațiu suficient  și a fost înlocuita cu rigolă carosabilă cu secțiune redusă de 0,25 m adâncime;

- în zona de extravilan a celor două sate  scurgerea apelor pluviale se va face pe șanțuri trapezoidale betonate cu adâncimea de 50 cm  din beton clasa C20/25 astfel:

- pe partea stângă între Km 0+767,79 până la Km 1+225,00 și între Km 1+500,00 și Km 1+795,00;

- pe partea dreaptă între Km 0+767,79 și Km 1+776,00;

- pe partea stângă între Km 1+223,00 și Km 1+497,00 în situația existentă este un șanț cu secțiune variabilă din pămât cu adâncime de la 0,40 m la 1,10 m înerbat excesiv ce colectează apele pluviale din zonă; pe acest tronson pe partea dreaptă s-a prevăzut un canal colector cu secțiune și  adâncime variabilă amplasat la 80 cm de marginea drumului ce va constitui zona de siguranță amenajată cu un strat de balast în grosime de 30 cm; pe această zonă se va monta un parapet direcțional de tip ușor în lungime de  273,00m;

Descărcarea rigolelor triunghiulare betonate și a șanțurilor trapezoidale se face prin intermediul podețelor de traversare – rigole carosabile din beton cu lungimi diferite ce traversează partea carosabilă și asigură deversarea pe drumuri laterale sau la podețe tubulare.

Podețele tubulare existente de la Km 0+449,00 și Km 1+226,00 se vor înlocui cu podețe noi care vor avea amenajare pentru preluare și descărcare.

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 20,00 m cu o parte carosabilă   variabilă în funcție de spațiul disponibil având lățimi cuprinse între 3,00  m și 5,00 m încadrate de unu sau două  acostamente cu lățimea de 50 cm din balast.

Sistemul rutier pentru drumurile laterale va fi:

- îmbrăcăminte din beton asfaltic în grosime de 10 cm, din :

- 4 cm BAPC 16

- 6 cm BADPC 22,4

- piatră spartă în grosime de 15 cm

- balast în grosime de 25cm

Terasamentele la drumurile laterale vor consta în săpături pentru caseta cu adâncimea de 40 cm.

Scurgerea apelor pe drumurile laterale se face pe șanțuri trapezoidale betonate cu adâncimea de 40- 50 cm, pe rigole triunghiulare betonate cu deschidere normală și cu deschidere redusă amplasate în funcție de spațiul disponibil pe domeniul public.

În zona de racordare s-a prevăzut câte o rigolă carosabilă pentru asigurarea continuității surgerii apelor  cu lungimi diferite.

Podete acces în curți

Pe traseul drumului comunal  DC 156 pe ambele părți ale drumului sunt poziționate proprietăți cu acces în curți cu lățimi diferite:  pentru poarta mică cu lățimea de 2,00 m și pentru poarta mare cu lățimea de 5,00 m, luându-se în calcul:

- 110 buc. intrări cu deschiderea de 5,00 m pentru poarta mare

- 20,00 buc intrări pentru poarta mică cu deschiderea de 2,00  m

Intrările în curți se vor amenaja cu rigole carosabile pentru asigurarea continuității șantului sau a rigolei și cu o placă din beton armat în grosime de 15 cm ce va avea o lățime medie de 2,50 m.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Pentru asigurarea unei circulaţii în condiţii de siguranţă, drumul comunal DC 156 se va  semnaliza vertical  și orizontal  pe întreaga lungime.

Se vor prevedea indicatoare specifice de semnalizare și marcaje rutiere de dirijare  a traficului rutier în zona intersecțiilor cu drumurile sătești .

Se va avea în vedere ca partea carosabilă drumului prevazută de 5,00 și benzi de încadrare cu lățime medie de 0,50 m,  vor fi marcate corespunzător normativelor în vigoare privind delimitatea părții carosabile a drumurilor.

Pe partea stângă între Km 1+223,00 și Km 1+497,00 s-a prevăzut un parapet direcțional de tip ușor pentru protecția zonei cu canalul colector.

Se va avea în vedere reglementările  stabilite prin avize de către  poliția rutieră ce se vor executa.

LUCRĂRI DE DRUM

- Lungimea drumului                                           2528,84m -25,00m=  2503,84 m

- Lațime parte carosabilă                                                                         5,00 m

- Panta transversală unică a părţii carosabile                                           2,5%;

- Benzi de încadrare                                                                                  2x 0,50m

- Pantă transversală a benzilor de încadrare                                           2,5%.

- Îmbrăcăminte asfaltică în grosime de 12 cm                                   2503,84 m

- 4 cm BAPC 16

- 8 cm BADPC 22.4

- Rigole triunghiulare betonate                                                               2687,0 m

- Șanțuri trapezoidale betonate                                                               2078,0 m

- Canal colector betonat                                                                          273,0 m

- Repararea suprafețelor degradate prin plombare                                  200,0 mp

- Eliminare zone degradate cu pungi de argilă                                        750,0 ml

- Podețe traversare –rigolă carosabilă: 8 buc.                                           76,50 ml

- Rigolă carosabilă racordare șanțuri în zona stâlpilor de iluminat          8,0 ml

- Podeț tubular Ø 600 mm, L = 7,50 m                                                      1 buc.

- Podeț tubular Ø 1000 mm, L = 8,0 m                                                      1 buc.

- Drumuri laterale                                                                                       21 buc.

- Accese în curți cu rigole carosabile

- mari                                                                                          110 buc.

- mici                                                                                            20 buc.

- Siguranta circulatiei                                                                               2,53 km

- Etapele principale pentru realizarea proiectului vor fi:

- Semnalizarea lucrărilor de drumuri conform planului de semnalizare pe timpul execuției elaborat de constructor și vizat de Poliția rutieră;

- Trasarea lucrărilor conform planului de situatie;

- Executarea lucrărilor de terasamente ce constă în săparea casetelor pentru benzile de încadrare, compactarea patului, executarea rigolelor triunghiulare din pământ cu autogrederul;

- Executarea podețelor tubulare  conform planului de situație și a detaliilor de execuție;

- Executarea stratului de formă din balast pentru casete conform caietului de sarcini pentru strat rutier din balast sau amestec optimal;

- Așternerea geotextilului pentru drumuri;

- Executarea stratului de balast pentru fundație conform caietului de sarcini pentru strat rutier din balast sau amestec optimal;

- Executarea stratului de fundație din piatră spartă pentru casete conform caietului de sarcini pentru strat rutier din piatră spartă-amestec optimal;

- Executarea suprastructurii din îmbrăcăminte din beton asfaltic în două straturi  BAPC 16 și BADPC 22,4, în grosime de 12 cm pentru întreaga suprafață a părții carosabile și a benzilor de încadrare;

- Așternerea de geogril – antifisură  între cele două straturi de îmbrăcăminte asfaltică;

- Definitivarea șanțurilor trapezoidale betonate și a rigolelor triughiulare betonate, executarea rigolelor carosabile cu rol de podețe;

- Executarea drumurilor laterale;

- Executarea acostamentelor pentru drumuri laterale;

- Executarea șanțurilor trapezoidale betonate;

- Executarea siguranței circulației conform planului de semnalizare;

Materii prime utilizate:

- agregate naturale de balastieră sau de carieră;

- filer;

- ciment;

- bitum;

Coordonatele  geografice ale amplasamentului proiectului, care sunt  prezentate sub formă  de vector în format digital cu referință  geografică, în sistem de proiecție  naționala  Stereo 1970:

Început proiect                                      Sfârșit proiect

X = 396570,60                                         x = 394936,40

Y = 639195,89                                          y = 641055,79

Perioada de execuție a proiectului : 12 luni.

Valoarea investiției= 4.297.491,29 inclusiv TVA

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil va fi asigurată din comerţ prin apă plată îmbuteliată,  apa utilizată în perioada de realizare a proiectului în organizarea de șantier pentru consumul menajer ( uz sanitar) va fi asigurată  cu cisterne de la surse de alimentare autorizate şi apa utilizată în perioada de realizare a proiectului în scop tehnologic pentru umectarea drumurilor în vederea reducerii emisiilor de pulberi şi pentru compactare va fi asigurată prin transport cu autocisterne de la surse de alimentare autorizate;  agregatele minerale și betonul asfaltic necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de mixturi asfaltice autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate din construcţii şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect în organizarea de șantier,  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de șantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; apele pluviale de pe platforma carosabilă a drumului vor fi preluate de șanturile și rigolele prevăzute prin proiect, de unde vor fi evacuate pe terenurile adiacente; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind  colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe platforma carosabilă a drumului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de domeniu public, zonă de comunicație rutieră;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se la o distanță de aproximativ 250 m  față de siturile de interes comunitar ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmățuiului; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița ;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în imediata vecinătate a zonei rezidenţiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere emis de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Costești) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se la o distanță de aproximativ 250 m  față de siturile de interes comunitar ROSCI0259 și ROSPA0145 Valea Călmățuiului;

b) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

c) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

biolog Mirela MARIN

Întocmit,

ing. Titel  PENEŞ

# Având în