Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 01.10.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. BUCUREȘTI cu sediul în mun. București, bd-ul Iuliu Maniu, nr. 401 A, sector 6, prin S.C. Bridge Consult S.R.L., cu sediul în mun. București, șos. Gheorghe Ionescu Sisești, nr. 260 A, sector, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 10637/28.07.2020,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 22.09.2020, că proiectul ,, Pod pe DN 10 KM 90+265( 88+808) peste Valea Grămătic la Lunca Jariștei – Lot 3”, propus a fi amplasat în com. Siriu, jud. Buzău

-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 13, lit a (proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

Lucrari de reparatii curente executate la nivelul suprastructurii

Lucrarile de reparatii curente la nivelul suprastructurii podului se vor executa pe jumatate din latimea caii pe pod, prin devierea alternativa, semaforizata, a circulatiei rutiere pe cate o banda de circulatie.

- Se deviaza circulatia rutiera pe o banda de circulatie.

- Se demoleaza imbracamintea caii pe jumatate din latimea caii.

- Se desface parapetul pietonal de pe pod.

- Se demoleaza grinda parapetului.

- Se executa lucrari de reparatii la nivelul grinzilor principale din beton precomprimat, a antretoazelor, la intradosul si extradosul placii carosabile si a consolelor de trotuar: demolarea stratului de beton degradat, pe alocuri pe toata grosimea, curatarea de rugina a barelor de armatura corodate si pasivizarea lor, inchiderea si injectarea fisurilor, refacerea sectiunii cu betoane speciale. Pentru accesul la intradosul placii carosabile se va prevedea o schela suspendata de pod.

- Se executa o placa de suprabetonare care sa asigure un gabarit de 7,80 pentru zona carosabila si de 1,50m pentru trotuare.

- Se va continuiza suprastructura la nivelul placii de suprabetonare in dreptul pilei P1 si P2, se lasa rost in dreptul pilei P3 si se continua in dreptul pilei P4.

- Se va acorda o atentie deosebita executiei lucrarilor de reparatii la capetele grinzilor principale, adiacente in rosturile de dilatatie.

- Se extinde consola trotuarului si se realizeaza grinda parapetului astfel incat sa se asigure o parte carosabila de 7,80m si 2 trotuare de 1,50m.

- Se repeta aplicarea lucrarilor de reparatii la nivelul suprastructurii, pe cealalta jumatate din latimea caii pe pod.

Lucrari de reparatii curente executate la nivelul infrastructurilor

Lucrarile de reparatii curente la nivelul infrastructurii podului se vor executa in urmatoarea ordine tehnologica, fara intreruperea circulatiei rutiere pe pod.

- Se asigura accesul la fiecare element de infrastructura.

- Se executa lucrari de reparatii curente la nivelul fundatiei pilei 3 demolarea stratului de beton degradat, inchiderea si injectarea fisurilor, realizarea unei camasuieli cu grosimea de cel putin 25 cm pe fata vazuta si pe cca 1-2m sub nivelul terenului. demolarea stratului de beton degradat, inchiderea si injectarea fisurilor, refacerea sectiunii cu betoane speciale.

- Se subzideste fundatia descoperita de la pila 1.

- Se executa lucrari de reparatii curente la nivelul tuturor elevatiilor pilelor, prin demolarea betonului degradat si realizarea unei camasuieli de cel putin 25 cm armata cu bare de armatura dispuse in 2 plane si conectori. Armarea se va face cu bare de armatura dispuse la 10 cm pe inaltimea zonei cu sectiune dreptunghiulara, prelungita apoi tot la 10 cm pana la 3m, urmata de un tronson de 3m cu bare la 15 cm pe zona cu sectiune H de la partea inferioara. De la partea

- superioara barele se vor dispune pe o inaltime a de 1,5m la 10 cm, iar apoi la 20 cm pana. Armarea pilelor va tine cont de eforturile produse de actiunea seismica.

- Se executa lucrari de reparatii curente la nivelul fetei vazute a culeelor si la nivelul elevatiei pilei: demolarea stratului de beton degradat, curatarea de rugina a barelor de armatura corodate si pasivizarea lor, inchiderea si injectarea fisurilor, refacerea sectiunii cu betoane speciale.

- Se executa lucrari de reparatii curente la nivelul banchetei de rezemare a tuturor elementelor de infrastructura: demolarea stratului de beton degradat, curatarea de rugina a barelor de armatura corodate si pasivizarea lor, inchiderea si injectarea fisurilor, refacerea sectiunii cu betoane speciale, cu asigurarea pantelor necesare asigurarii scurgeri apelor.

- Se executa lucrari de reparatii curente la nivelul zidului de garda si a zidurilor intoarse ale culeelor: demolarea stratului de beton degradat, curatarea de rugina a barelor de armatura corodate si pasivizarea lor, inchiderea si injectarea fisurilor, refacerea sectiunii cu betoane speciale.

- Se repara pe fiecare bancheta de rezemare dispozitive de protectie antiseismica.

Lucrari de reparatii curente executate la nivelul caii pe pod

Lucrarile de reparatii curente la nivelul caii pe pod se vor executa in urmatoarea ordine tehnologica:

- Se monteaza un parapet pietonal metalic zincat nou pe pod.

- Se anuleaza gurile de scurgere existente pe pod.

- Se realizeaza sapa suport a hidroizolatiei cu pante transversale care sa conduca apele din precipitatii pe lateralele podului. Trotuarul se va realiza la nivel cu zona carosabila, fara borduri.

- Se realizeaza o sapa hidrofuga pe pod, compusa din sapa suport, hidroizolatie si sapa de protectie. Se asigura racordarea sapei la rigola de evacuare de la marginea trotuarului si la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie.

- Executia caii pe pod va respecta prevederile impuse de CNAIR.

- Se executa imbracamintea caii pe zona carosabila si pe zona trotuarelor in conformitate cu AND546.

- Se monteaza un parapet de protectie a circulatiei rutiere pe pod tip H4b, astfel incat sa se asigure un gabarit de pentru circulatia vehiculelor de 7,80 m, prelungit pe rampe.

- Se monteaza cordoane de impermeabilizare a caii pe pod, in jurul stalpilor parapetului de siguranta a circulatiei rutiere pe pod, la nivelul dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie.

Lucrari de reparatii curente executate la nivelul albiei

Lucrarile de reparatii curente la nivelul albiei ce vor consta in calibrarea albiei si executia unui prag de fund in aval de pod pentru a reduce afuierile de la pila 3.

Lucrari de reparatii curente executate la nivelul rampelor de acces

Lucrarile de reparatii curente la nivelul rampelor de acces se vor executa in urmatoarea ordine tehnologica:

- Se executa lucrari de reparatii curente la nivelul sferturilor de con care asigura racordarea elevatiei culeelor cu terasamentele din rampele de acces: indepartarea vegetatiei existente, demolarea pereului de protectie degradat, completarea, racordarea si compactarea terasamentelor, refacerea pereului de protectie.

- Se executa lucrari de reparatii curente la nivelul caii pe rampele de acces.

- Se executa lucrari de reparatii curente la nivelul acostamentelor pe lungimea rampelor de acces.

- Se executa lucrari de reparatii curente la nivelul casiurilor de descarcare a apelor pluviale pe la capetele podului si pe lungimea rampelor de acces.

Hidroizolatia

S-a prevazut a fi realizata din membrane bituminoase aplicate prin lipire la cald. Aplicarea ei se va face direct pe stratul suport. Avand in vedere clasa superioara a betonului din stratul suport, se poate obtine o suprafata fara denivelari.

Stratul hidroizolator va trebui sa fie in concordanta cu prescriptiile caietului de sarcini. Protectia hidroizolatiei se va realiza din 3cm BA8.

## Stratele caii pe pod

Corespunzator caii pe pod se propune solutia de beton asfaltic etans utilizat pentru poduri, in doua strate 2x4 cm BAP 16.

Amenajarea caii pe rampe

Pentru racordul caii pe rampe a fost prevazuta refacerea stratelor caii dupa cum urmeaza:

- stratul de uzura din MAS16 in grosime de 4 cm conf.AND 605;

- stratul de legatura din BAD20  in grosime de 6 cm conf.AND 605;

strat de baza din AB31,5 in grosime de 10 cm conf.AND 605 (aplicabil doar pentru Scenariului II);

La culee se vor monta placi de racordare, noi, cu lungimea de 5,00m pentru imbunatarirea tranzitiei de la mediul rigid pe mediul elastic.

Peste placile de racordare se va realizeza hidroizolatia din emulsie cationica, pana de racord din beton si stratele asfaltice prevazute pentru racordul caii pe rampe.

Se executa lucrari de reparatii la nivelul acostamentelor pe lungimea rampelor de acces. Acostamentele se vor impermeabiliza cu 4cm MAS16.

Echipamente

La limita partii carosabile pe pod si cate 25,00 m pe rampe, s-au prevazut parapeti directionali, metalici, zincati, de tip elastic, nivel de siguranta asigurat H4b.

Pentru pietoni s-a prevazut un parapet de protectie metalic, zincat, cu mana curenta, de tip pietonal.

La capetele structurii si pe pila P3 au fost prevazute rosturi de dilatatie, de tip etans care vor asigura deplasari maxime de  +/-100mm la culee si de  +/-50mm pe pila P3.

Pe infrastructuri se vor monta dispozitive de protectie la actiuni seismice.

Se vor repara santurile pereate cu beton pe lungimea de racord a caii pe rampe.

Infrastructuri

Lucrarile de reparatii prevazute pentru infrastructuri se vor realiza dupa asigurarea accesului la fiecare element de infrastructura.

Se subzideste fundatia descoperita de la pila 1 prin injectare la baza in incinta inchisa.

Se executa lucrari de reparatii la nivelul fundatiilor pilelor prin demolarea stratului de beton degradat, inchiderea si injectarea fisurilor, realizarea unei camasuieli cu grosimea de cel putin 50 cm, armata.

Se executa lucrari de reparatii la nivelul elevatiilor pilelor, prin demolarea betonului degradat si realizarea unei camasuieli de minim 25 cm, armata.

Se executa lucrari de reparatii la nivelul banchetei de rezemare a tuturor elementelor de infrastructura prin demolarea stratului de beton degradat, curatarea de rugina a barelor de armatura corodate si pasivizarea lor, inchiderea si injectarea fisurilor, refacerea sectiunii cu mortare speciale, cu asigurarea pantelor necesare asigurarii scurgeri apelor.

Se executa lucrari de reparatii la nivelul fetei vazute a elevatiilor culeelor. Lucrarile vor consta in demolarea stratului de beton degradat, curatarea de rugina a barelor de armatura corodate si pasivizarea lor, inchiderea si injectarea fisurilor, refacerea sectiunii cu mortare speciale.

Se executa lucrari de reparatii la nivelul zidului de garda si a zidurilor intoarse ale culeelor: demolarea stratului de beton degradat, curatarea de rugina a barelor de armatura corodate si pasivizarea lor, inchiderea si injectarea fisurilor, refacerea sectiunii cu mortare speciale.

Lucrari la nivelul albiei

Conform studiului hidrologic prezentat in anexa, au fost intocmite 5 profile transversale perpendiculare pe albie. Profilul nr. 3 corespunde pozitiei viaductului.

Lucrari la nivelul racordurilor cu terasamentele

Se executa lucrari de reparatii curente la nivelul sferturilor de con care asigura racordarea elevatiei culeelor cu terasamentele din rampele de acces prin indepartarea vegetatiei existente, demolarea pereului de protectie degradat, completarea, racordarea si compactarea terasamentelor, refacerea pereului de protectie.

Refacerea casiurilor de descarcare a apelor pluviale la capetele podului si a scarilor de acces pe taluz.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul ;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate minerale care vor fi achiziționate din surse autorizate; Pe perioada de exploatare a obiectivului nu se utilizează resurse naturale;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor:

-	gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicată), avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică) și eliminarea;

-	gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

o	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

o	fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

o	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-	toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați și etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat;

-	se va asigura în cadrul organizărilor de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor;

-	deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă;

-	se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;

-	evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

-	toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens;

-	transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României;

-	pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicată), cu modificările și completările ulterioare;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, lucrările urmând a se desfăşura în general la distanță de zonele rezidențiale, iar activitățile asociate perioadei de execuție se vor constitui ca surse temporare de discomfort; în condițiile respectării măsurilor prevăzute pentru exploatarea în siguranță a conductei, nu va exista o influență directă asupra populației și sănătății umane;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul lucrărilor prevăzute prin proiect se situează pe teritoriul administrativ al județului Buzău, în extravilan. Podul se află pe tronsonul de drum care trece pe lângă barajul și lacul de acumulare de la Siriu, între localitățile Lunca Jariștei, Gura Siriului, Băile Siriu până la intrare în județul Covasna.

Categoria de folosință a terenului: domeniu public – pod pe DN 10;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (piatră spartă, balast, nisip, pietriș) pentru realizarea de lestări, ancoraje, fundații, ranforsări și alte structuri conexe; în perioada de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele considerente:

  - amplasamentul proiectului se află  o distanţă de circa 180 metri faţă de situl de importanță comunitară, ROSCI0229 Siriu, sit care a declarat prin Ordinul MMDD. nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare;

  - activităţile ce urmează să se desfăşoare conform proiectului nu pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru care situl a fost declarat;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

- zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află la distanta de zone rezidenţiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( si/sau zone rezidenţiale) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Comunei Siriu) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere al A.B.A. Buzau Ialomița, prin adresa nr. 15034/09.09.2020 s-a solicitat  de către titular emiterea avizului de gospodărire a apelor. Se va obtine și se vor respecta condițiile din Avizul de gospodarire a apelor, emis de A.B.A. Buzau Ialomița;

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- Pentru diminuarea impactului asupra mediului, pe parcursul lucrarii se vor respecta prevederile legale in domeniul gestiunii deseurilor, astfel:

- in calitate de titular al proiectului aveti obligatia să asigurati colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% începând cu anul 2020.

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare (A.N. ,,Apele Romane” Administratia Bazinală de Apă Buzău - Ialomița).

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                         Întocmit,

Mirela Marin                                               Dorina - Desdemona - Tamara Drăghici