DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 4 din 27.01.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de GMS CEREAL BOLDU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ cu sediul în sat Balta Albă, comuna Balta Albă, str. Stațiunii, nr. 6, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 7473 din 20.05.2019,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 17.12.2019, că proiectul ,, Construire moară” propus a fi amplasat în sat Boldu ( intravilan), comuna Boldu, T 41/1, P 381, nr. cad. 20084,  judeţul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

- Crearea unei capacități pentru recepția cantitativă și calitativă a materiei prime destinate procesării, respectiv porumb, după cum urmează:

  - construire infrastructura construcții și instalații:

    - platformă tehnologică pe care se va amplasa un container cu funcțiunea de „Recepție cantitativă, Laborator”

    - platformă tehnologică pe care se va amplasa cântarul pod basculă; cântarul este compus din sistemul de cântărire, așezat pe o platformă din beton armat, iar accesul autovehiculelor pentru cântărire se face cu ajutorul unei rampe din beton armat, poziționată la capătul dinspre acces a cântarului.

  - achiziție echipamente tehnologice și dotări specifice pentru recepția cantitativă și calitativă a produselor agricole: cântar pod basculă – 1 buc. container recepție

cantitativă, laborator – 1 buc., dotări laborator: sondă prelevare – 1 buc,. instrument NIR – 1 buc.;

- Crearea unei capacități pentru procesarea porumbului (moară), după cum urmează:

  - construire infrastructură construcții și instalații:

- Corp <Moara> - construcție rectangulară formată din 7 travee de 3,00 m, 5,00 m, 7,00 m și 4 deschideri de 3,00 m, 7,00 m și 2,50 m pe zona de moară și 2 deschideri de 9,75 m pe zona de depozitare; regimul de înălțime proiectat este parter + 4 niveluri tehnologice pentru zona de moară și parter pe zona de depozitare.

- Fundații pentru amplasarea instalației de recepție, condiționare și stocare porumb;

- Corp <Cabina tablou comanda> - construcție parter, formată din 1 travee de 4,20 m și 1 deschidere de 2,70 m, destinată amplasării tabloului comandă aferent instalației de recepție, condiționare și depozitare porumb;

- Platforma GPL -  platformă tehnologică din beton armat prevăzută cu împrejmuire din plasă galvanizată, care va adăposti rezervoarele de gaz petrolier lichefiat necesare funcționării uscătorului de porumb;

  - achiziție echipamente tehnologice:

    - linie procesare porumb în vederea obținerii de mălai și produse secundare de măciniș -1 buc, cu o capacitate de 5-6 t/h, inclusiv silozurile pentru produse și subproduse pe flux;

    - instalație recepție, condiționare și stocare porumb  - 1 buc, formată din: 4 celule de depozitare cu o capacitate unitară de cca. 600 tone și capacitate de încărcare, descărcare de cca. 100 t/h;

    - centrală termică și boiler pentru funcționarea instalației termice, respectiv asigurarea agentului termic în spațiile destinate angajaților;

    - echipament destinat manipulării produselor finite – electrostivuitor 1 buc.

- Împrejmuire, platforme carosabile și alei pietonale;

- Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului, respectiv:

- Rețea de alimentare cu apă;

- Rețea de canalizare;

- Rețea de alimentare cu energie electrică;

Principalele obiecte propuse sunt:

| Obiect | Caracteristicile principale ale construcţiilor |
| --- | --- |
| 1. Moară | Dimensiuni maxime 32,15 m x 20,00 m Neregulată, formată din 7 travee de 3,00 m, 5,00 m, 7,00 m și 4 deschideri de 3,00 m, 7,00 m și 2,50m pe zona de moară și 2 deschideri de 9,75 m pe zona de depozitare. Regimul de înălțime proiectat este parter + 4 niveluri tehnologice pentru zona de moară. Sc = Sd = 598,72 mp Su = 920,50 mp V = 7.445,00 mp H min. = +22,12 m H max. = +23,20 m |
| 2. Siloz materie primă | Dimensiuni maxime: 46,11 m x 27,81 m S = 1.219,22 mp |
| 2.1 Cabină tablou comandă | Dimensiuni maxime 4,50 m x 3,00 m Rectangulară, formată din 1 travee de 4,20 m și 1 deschidere de 2,70m Regimul de înălțime proiectat este parter Sc = Sd = 13,50 mp Su = 12,00 mp V = 45,00 mp H min. = +3,065 m H max. = +3,525 m |
| 3. Recepție cantitativă, laborator | Dimensiuni maxime: 6,40 m x 2,80 m S = 17,92 mp |
| 3.1 Cântar pod basculă | Dimensiuni maxime: 26,50 m x 4,00 m S = 106,00 mp |
| 4. Platformă GPL | Dimensiuni maxime 8,125 m x 6,50 m S = 45,96 mp |
| 5. Platforme, alei, împrejmuire; |  |
| Platforme carosabile | S platformă 4.280,50 mp |
| Alei pietonale | S alei 324,00 mp |
| Împrejmuire | L împrejmuire 558,50 m |
| 6. Rețele exterioare |  |
| Rețea de alimentare cu apă |  |
| Rețea de canalizare Bazin vidanjabil (1 buc.) | Dimensiuni maxime 2,90m x2,90m Regim de înălțime: subteran Sc = Sd = 8,41mp Su = 6,25mp V = 12,50 mc |
| Rețea exterioară de alimentare cu energie electrică |  |

Structura funcțională pentru Moară este:

| Hol acces | 11,30 mp |
| --- | --- |
| Cabină tablou | 6,80 mp |
| Camera comandă | 6,24 mp |
| Moară cota +0,00 | 168,64 mp |
| Moară cota +4,50 | 88,22 mp |
| Moară cota +9,00 | 88,22 mp |
| Moară cota +13,00 | 88,22 mp |
| Moară cota +17,50 | 88,22 mp |
| Hol acces | 1,34 mp |
| Vestiar | 12,40 mp |
| Hol distribuție | 8,20 mp |
| Birou gestionar | 9,88 mp |
| Birou șef unitate | 12,38 mp |

- Structura constructivă

- Fundațiile: fundații izolate sub stâlpi pe zona de depozitare și fundații continue pe zona de moară din beton armat.

Materialele prevăzute:

  - beton de clasa C8/10 pt. egalizare;

  - beton de clasa C20/25;

  - armături din oțel PC52/ Bst500S;

  - tipul de ciment: CEM II/A–S 32.5R;

- Suprastructura este o structură metalică ân cadre, contravântuită, alcătuită din stâlpi și grinzi metalice cu inima plină, acoperiș metalic cu pane contravântuite în plan orizontal.

Materialele prevăzute:

  - oțel laminat tip S355J2.

- Închiderile și compartimentările sunt din panouri de tip sandwich cu miez de spumă poliuretanică, grosime 10 cm. Învelitoarea va fi din panouri pentru învelitoare tip sandwich cu miez de spumă poliuretanică cu grosime de 10 cm;

Materialele prevăzute:

  - panouri pentru pereți tip sandwich cu miez de spumă poliuretanică cu grosime de 10 cm;

  - panouri pentru învelitoare tip sandwich cu miez de spumă poliuretanică cu grosime de 10 cm;

  - confecții metalice pentru montarea și protejarea panourilor tip sandwich;

  - jhgeaburi și burlane din tablă.

- Finisaje:

Finisaje interioare. Vor fi realizate: pardoseli din ciment sclivisit; tencuieli și vopsitorii cu vopsea pe bază de apă la soclu; tâmplărie PVC și geam termopan;

Materialele prevăzute:

  - ciment sclivisit;

  - tencuieli și vopsitorii cu vopsea pe bază de apă;

Finisaje exterioare: vor fi realizate termoizolații la soclu, se va folosi termoizolație din polistiren extrudat de 5 cm, iar sub placă de la parter, de asemenea, se va folosi polistiren extrudat de 5 cm. Finisaj cu tencuială tip similipiatră la soclu. Tâmplărie PVC și geam termopan.

Materialele prevăzute:

  - tâmplărie PVC;

  - tencuiala similipiatră.

- Instalații:

În vederea unei bune funcționări a funcțiunii propuse vor fi prevăzute instalații sanitare, instalații termice și instalații electrice.

Instalația recepție, condiționare și stocare cereale constă în 4 celule x cca. 600 tone pentru depozitare, un uscător și instalații de curățare a cerealelor.

Instalația recepție, condiționare și stocare cereale este un ansamblu de echipamente tehnologice și construcții care permit preluarea, condiționarea și stocarea materiei prime în condiții optime de ventilare și umiditate.

Stocarea materiei prime se va face în celule metalice.

- Structură constructivă

- Fundațiile structurii

Materialele prevăzute:

- beton de clasa C8/10 pt. egalizare;

- beton armat de clasa C20/25;

- armături din oțel PC52/ Bst500S

- tipul de ciment: CEM II/A–S  32.5R;

- Suprastructura celule metalice, prefabricate, montate pe fundații.

Structura functională a Cabinei tablou comandă este:

- Structura constructivă

- Fundațiile: fundații izolate sub stâlpi alcătuite din cuzinet din beton armat și bloc din beton simplu.

Materialele prevăzute:

  - beton de clasa C8/10 pt. egalizare;

  - beton de clasa C16/20; C20/25;

  - armături din oțel PC52/ Bst500S;

  - tipul de ciment: CEM II/A–S 32.5R;

- Suprastructura este o structură metalică în cadre, contravântuită, alcatuită din stâlpi și grinzi metalice cu inima plină, acoperiș metalic cu pane contravântuite în plan orizontal.

Materialele prevăzute:

  - oțel laminat tip S355J2.

- Închiderile și compartimentările sunt din panouri de tip sandwich cu miez de spumă poliuretanică, grosime 10 cm. Învelitoarea va fi din panouri pentru învelitoare tip sandwich cu miez de spumă poliuretanică cu grosime de 10 cm;

Materialele prevăzute:

  - panouri pentru pereți tip sandwich cu miez de spumă poliuretanică cu grosime de 10 cm;

  - panouri pentru învelitoare tip sandwich cu miez de spumă poliuretanică cu grosime de 10 cm;

  - confecții metalice pentru montarea și protejarea panourilor tip sandwich;

  - jhgeaburi și burlane din tablă.

- Finisaje:

Finisaje interioare. Vor fi realizate: pardoseli din ciment sclivisit; tencuieli și vopsitorii cu vopsea pe bază de apă la soclu; tâmplărie PVC și geam termopan;

Materialele prevăzute:

  - ciment sclivisit;

  - tencuieli și vopsitorii cu vopsea pe bază de apă;

Finisaje exterioare: vor fi realizate termoizolații la soclu, se va folosi termoizolație din polistiren extrudat de 5 cm, iar sub placa de la parter, de asemenea, se va folosi polistiren extrudat de 5 cm. Finisaj cu tencuială tip similipiatră la soclu. Tâmplărie PVC și geam termopan.

Materialele prevăzute:

  - tâmplarie PVC;

  - tencuiala similipiatră.

- Instalații:

În vederea unei bune funcționări a funcțiunii propuse vor fi prevăzute instalații sanitare, instalații termice și instalații electrice.

- Structura constructivă a containerului cu funcțiunea de „Recepție cantitativă, Laborator”:

- Fundațiile structurii sunt fundații tip dală groasă din beton armat, pozată pe un strat de balast compactat.

Materialele prevăzute:

- beton de clasa C20/ 25;

- armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/ A–S 32.5R.

- Suprastructura este un echipament prefabricate, preechipat, care se montează pe fundația din beton armat

Cântarul se va așeza în zona de acces a autovehiculelor în incinta. Cântarul este compus din sistemul de cântărire, așezat pe o platformă din beton armat, iar accesul autovehiculelor pentru cântărire se face cu ajutorul unei rampe din beton armat, poziționată la capătul dinspre acces a cântarului. Dimensiunile maxime sunt 26,50 m x 4,00 m din care o rampă de 4 metri lungime.

- Structura constructivă

- Fundațiile structurii sunt fundații continue din beton armat, alcătuite din grinda din beton armat, pozată pe o talpă din beton simplu.

Materialele prevăzute:

- beton de clasa C8/10 pentru egalizare;

- beton armat clasa C20/25;

- armături din oțel PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/A–S 32.5R;

- Suprastructura este alcatuită din două rampe de acces egale, din beton armat.

Materialele prevăzute:

- beton de clasa C8/10 pentru egalizare;

- beton armat clasa C20/25;

- armături din oțel PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/A–S 32.5R;

Platforma GPL

Platforma tehnologică din beton armat prevăzută cu împrejmuire din plasă galvanizată, care va adăposti rezervoarele de gaz petrolier lichefiat necesare funcționării uscătorului de cereale.

- Structura constructivă

- Fundațiile structurii sunt fundații tip grindă continuă din beton armat, cu placă de pardoseală din beton armat.

Materialele prevăzute:

- beton de clasa C8/10 pt. egalizare;

- beton armat de clasa C16/20;

- armături din oțel PC 52/BST 500S

- tipul de ciment: CEM II/A–S  32.5R;

Platformele carosabile propuse pentru circulațiile din incintă vor avea acces principal din partea de Nord a terenului.

Structura constructivă

Alegerea structurii rutiere s-a făcut ținând seama de Normativul privind alcătuirea structurilor rutiere rigide NP 081/2002 și a structurilor rutiere flexibile pentru străzi NP 116/ 2005, a normativului AND 177/ 2001, STAS 1709/ 1990.

Structura rutieră propusă pentru platformele carosabile și parcare este din macadam:

- macadam simplu

- strat de balast

- strat de nisip

Pentru realizarea platformelor, se propun următoarele operații tehnologice:

- săpătură/umplutură până la cota de fundare a structurii rutiere;

- execuție strat de nisip;

- realizare strat de balast;

- montare borduri 20x25 cm ;

- execuție strat de macadam simplu;

Structura pentru alei pietonale este următoarea:

- fundație de balast;

- strat de beton de ciment C12/15;

Pentru realizarea aleilor pietonale se propun următoarele operații tehnologice:

- săpătură până la cota de fundare a structurii rutiere;

- execuție strat de balast;

- montarea bordurilor 10x15 cm;

- realizare îmbrăcăminte din beton de ciment C12/15.

Împrejmuirea incintei este realizată din plasă împletita montată pe stâlpi din țeavă metalică cu secțiune pătrată, cu înălțimea de 1,90 m.

Coordonatele  geografice ale amplasamentului proiectului, care sunt  prezentate sub formă  de vector în format digital cu referință  geografică, în sistem de proiecție  naționala  Stereo 1970:

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 677269,930 | 421429,016 |
| 2 | 677445,495 | 421375,971 |
| 3 | 677440,070 | 421353,970 |
| 4 | 677451,086 | 421349,995 |
| 5 | 677488,844 | 421339,507 |
| 6 | 677482,910 | 421303,300 |
| 7 | 677423,871 | 421316,080 |
| 8 | 677403,510 | 421224,541 |
| 9 | 677396,110 | 421179,510 |
| 10 | 677459,525 | 421161,269 |
| 11 | 677458,942 | 421159,277 |
| 12 | 677209,714 | 421234,579 |

Valoarea investiției = 18.972.822 lei (fara TVA)

Perioada de execuție a proiectului : 36 luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul este adiacent unui proiect de construire fermă pui carne cu capaitatea 22321 capete pui/hală, 3 hale, respectiv 66963 capete pui de carne/serie, 6 serii/an, 401778 capete pui/an, proiect reglementat din punct de vedere al protecției mediului prin Acordul de mediu nr. 4/27.12.2018 emis de APM Buzău;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului și desfășurare a activității pentru consumul potabil și menajer ( uz sanitar), inclusiv pentru stingerea incendiilor, va fi asigurată din sursa proprie propusă pe amplasament; agregatele minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de betoane autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate din construcţii, tehnologice rezultate din activitate şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect și vor fi  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de șantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice, al căror conținut va fi vidanjat și evacuat întro stație de epurare autorizată; apele menajere generate în desfășurare a activității vor fi colectate în bazinul etanș vidanjabil propus prin proiect, în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; apele pluviale de pe învelitoarea construcțiilor propuse vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor și burlanelor din tablă zincată și apele pluviale colectate de pe platformele betonate vor fi direcționate prin pante către spațiile verzi din incintă; pulberile rezultate din procesul tehnologic de curăţire și măcinare al cerealelor sunt reţinute prin intermediul sistemelor de filtrare cu care sunt dotate curăţitorul de cereale și moara; uscătorul de cereale este cu uscare indirectă, prin masa de cereale va trece un sistem de conducte prin care va circula agentul termic folosit pentru uscarea cerealelor, uscătorul fiind dotat cu un coș de evacuare și dispersie a gazelor arse; utilizarea unor mijloace de transport și manipulat ( încărcat/descărcat), a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare, amplasamentul proiectului cu destinaţia de zonă industrială aflat limitrof zonei rezidențiale, amplasarea surselor generatoare de zgomot în incinte închise, utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim, solicitarea și obținerea avizului DSP Buzău, conduce la un nivel de zgomot sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului și desfășurarea activității realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității, privind  colectarea și evacuarea apelor pluviale, privind reținerea pulberilor de la procesul tehnologic de curăţire al cerealelor cu ajutorul sistemelor de filtrare, privind utilizarea unor mijloace de transport și manipulat ( încărcat/descărcat), a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de zonă unități de producție;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se la o distanță de aproximativ 1700 m  față de cel ami apropiat sit comunitar ROSCI0005 Balta Albă-Amara -Jirlău-Lacu Sărat-Câineni și ROSPA 0004 Balta Albă-Amara -Jirlău; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița ;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află la cca. 2000 m față de cea mai apropiată zonă rezidenţială, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului și desfășurarea a activității a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă, emisii în apă și atmosferă reduse spre nesemnificative), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectarea normele de igienă privind mediul de viață al populației și respectarea condițiilor stabilite conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere emis de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Boldu) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, fiind necesar solicitarea și obținerea avizului de gospodărire a apelor și respectarea prevederilor acestuia;

Condițiile de realizare a proiectului

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% începând cu anul 2020.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

- indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

-  indicatorii apelor uzate menajere, colectate în bazinul etaș vidanjabil propus şi evacuate prin vidanjare într-o staţie de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul de preluare a acestora încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

- emisiile  rezultate în urma arderii GPL se vor înscrie în următoarele valori limită admise:

VLE pulberi totale 5 mg /Nmc

VLE CO 100 mg /Nmc

VLE SOx 35mg /Nmc

VLE NOx350 mg /Nmc

alţi poluanţi se admit conform valorilor din Ord. MAPPM nr. 462/1993.

Mărime de referinţă:  valorile limită  se raportează  la un conţinut  în oxigen  al efluenţilor  gazoşi de 3% vol.

- emisiile  rezultate în urma arderii combustibililor lichizi se vor înscrie în valorile limită admise conform valorilor din Ord. MAPPM nr. 462/1993.

-  emisiile sub formă de pulberi totale de la instalaţia de condiționare și moară nu trebuie să depăşească 50 mg/m3 la o dimensiune a diametrului mediu al particulelor ( dp)  5 nm, pentru un debit masic Q> 0,5 kg/h;

-  după realizarea proiectului, monitorizarea emisiilor în aer se va face cu frecvența  prevăzută de autorizația de mediu pentru instalația de depoluare aferente procesului tehnologic de curăţire al cerealelor în instalația de condiționare și de măcinare și la coșul de evacuare a emisiilor din gazele arse la uscătorul de cereale.

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

  - deşeurile de construcție vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

  - deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p. Director executiv,

Sanda- Cătălina POSTOLACHE

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                                     Întocmit,

Mirela MARIN                                                                            Titel  PENEŞ

# Având în