Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 52 din data de 06.04.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de D.R.D.P. BUCURESTI prin Augustin Daniel Dinu – Director General, cu sediul în municipiul Bucuresti, sector 6, str. Iuliu Maniu, nr. 401A, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 16585 din 09.12.2019,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 25.02.2020, că proiectul ,,Pod pe DN 2 KM 116+764, calea 1+2, peste pârâul Câlnău la Mărăcineni” propus a fi amplasat în comunele Mărăcineni și Vadu Pașii, judeţul Buzău

-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 13, lit a (proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

- proiectul presupune pe teritoriile administrative aparținătoare comunelor Mărăcineni, Vadu Pașii, lucrari de interventie necesare aducerii podurilor la parametrii normali de exploatare, care să asigure conditii optime de sigurantă și confort pentru circulatia rutiera și pietonala.

Lucrari de interventie vor consta in:

lucrări de interventie executate la nivelul suprastructurii

Lucrările de reabilitare la nivelul suprastructurii se vor executa prin devierea circulatiei pe Calea II, pe toata lățimea podului, dupa cum urmeaza:

- Se executa semnalizarea lucarilor de interventie.

- Se deviaza circulatia rutiera si pietonala pe podul Calea II.

- Se demonteaza parapetul pietonal.

- Se demoleaza grinda parapetului.

- Se demolează imbracamintea caii inclusiv grinda parapetului.

- Se executa lucrări de reabilitare la nivelul suprastructurii din beton armat,

- se demolează stratul de beton degradat;

- se curăța de rugina barele de armatura corodate si se pasivizează;

- se înlocuiesc barele de armatura puternic corodata (cu secțiunea transversala redusa prin coroziune, cu mai mult de 25%);

- se închide fisurile si se injectează crăpăturile;

- se reface secțiunea cu betoane speciale cu întărire rapida;

- Se reface grinda parapetului pietonal, inclusiv consola trotuartului, cu beton armat C30/37, astfel incat sa se asigure spatiul de lucru pentru parapetul tip H4b (w5=1,70 m).

- Se aplica o vopsea de protecție anticoroziva pe fata văzută a suprastructurii podului (grinda parapetului, consola trotuarului, intrados placa carosabila, antretoaze si grinzile principale), conform prevederilor Normativ pentru protecția anticoroziva a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor expuse factorilor climatici, noxelor si acțiunii fondanților chimici utilizați pe timp de iarna – indicativ CD 139-2002.

lucrări de interventie executate la nivelul infrastructurilor

La nivelul culeelor si pilelor se vor executa lucrări de reabilitare, in următoarea ordine tehnologica:

  - Se executa drumul de acces in albie, in zona amonte mal drept, pana la  pragul de fund.

  - Se executa sapatura in jurul pilelor in vederea realizarii lucrarilor de reparatii locale la nivelul fundatiilor, pe o adancime de 1,00 m.

  - Se executa lucrari de reparatii locala la nivelul elevatiilor infrastructurilor:

- se demolează stratul de beton degradat;

- se curăța de rugina barele de armatura corodate si se pasivizează;

- se înlocuiesc barele de armatura puternic corodata (cu secțiunea transversala redusa prin coroziune, cu mai mult de 25%);

- se închide fisurile si se injectează crăpăturile;

  - Se executa lucrari de reabilitare la nivelul banchetelor de rezemare:

- se demolează stratul de beton degradat;

- se curăța de rugina barele de armatura corodate si se pasivizează;

- se înlocuiesc barele de armatura puternic corodata (cu secțiunea transversala redusa prin coroziune, cu mai mult de 25%);

- se închide fisurile si se injectează crăpăturile;

- se reface secțiunea cu betoane speciale cu întărire rapida;

- se executa o sapa cu panta catre exteriorul banchetei, pentru evacuarea eventualelor ape, infiltrate;

- se monteaza dispozitivele antiseismice.

  - Se vopsește cu o vopsea de protecție anticoroziva fata văzută a elevației fiecărui element de infrastructura.

lucrări de reabilitare executate la nivelul caii pe pod

Lucrările de întreținere periodica la nivelul caii pe pod se vor executa in următoarea ordine tehnologica:

  - Se desfiinteaza trotuarul de 60 cm din zona amonte, si se reface grinda parapetului directioanl.

  - Se monteaza parapetul directional tip H4b pe grinda nou executata, in zona amonte..

  - Se monteaza parapetul pietonal. Parapetul pietonal se executa din profile laminate cu sectiune deschisa (C, U, L, etc).

  - Se executa o sapa suport din beton de ciment C25/30, armata cu plasa sudata 100x100x6, cu panta unica de 2 %, in sens transversal spre aval;

  - peste sapa suport se monteaza hidroizolatie preformanta de tip „poliuretanica”, bicomponenta si/sau alte tipuri similare. Hidroizolatia va avea durata de exploatare normala de minim 10 ani.

  - se monteaza gurile de curgere tip T1G2. Se va monta cate o gura de scurgere pe fiecare deschidere, in centrul acesteia, doar in zona aval (banda 1).

  - se executa stratul de protectie al hidroizolatiei din  beton asfaltic – BA8 – 3 cm;

  - se monteaza bordurile din granit cu dimensiunile 20x25 pe ambele parti;

  - se executa mixtura asfaltica pe pod MAS16 – 4 cm + BAP16 - 4 cm;

  - se executa umplutura din beton simplu C25/30 la trotuare;

  - se executa cale pe trotuare din beton asfaltic BA8 – 3 cm;

  - se monteaza parapetul de protectie din otel zincat – tip H4b pe grinda parapetului care se va continua 25.00 m pe rampele de acces, plus terminatia parapetului.

  - se monteaza dispozitivele de acoperire a rosturilor pe carosabil si trotuare, deasupra culeelor. Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie vor avea viabilitatea de 50 ani si durata de exploatare normala de minim 10 ani.

  - se executa cordoanele de etansare in lungul podului (de o parte si de alta a bordurilor si la baza grinzii parapetului pietonal).

  - se monteaza stalpii de iluminat conform „SR 13433 – Iluminatul cailor de circulatie”

lucrări de întreținere executate la nivelul albiei raului Calnau

În amplasamnetul podului, albia râului Câlnău prezintă malurile protejate cu ziduri de sprijin de gabioane protejate cu beton. Scurgerea apelor mici se face prin deschiderea din spre Focșani.

Aval de pod pe malul stâng în continuarea culeeie, malul raului este pereat pe o lungime de 13,10m. In continuarea pereului, malul este protejat cu zid de sprijin pe o lungime de 78,60m.

Pe malul drept în continuarea culeeie, malul raului este pereat pe o lungime de 13,55m. In continuarea pereului, malul este protejat cu zid de sprijin pe o lungime de 56,75m.

Aval de pod la distanta de 29,00m este realizat un prag de fund cu o treaptă.

Lucrări executate la nivelul albiei:

- se executa lucrari de decolmatare, pe lungimea  de 50 m in amonte de pod si 50 m in aval de pod;

- se executa devierea cursului de apa, prin mijlocul deschiderii centrale. Astfel se va executa o albie regulată cu sectiune dreptunghiulară, avand deschiderea de 8,00 m. Malurile vor fi protejate cu ziduri din gabioane. Zidul din gabioane va fi realizat dintr-un rand de gabioane cu sectiunea 0.70x0.70 m, dispus pe o saltea din gabioane cu dimensiunile (5,00x3,00x0,30) m. In zona aval zidul va fi comdus pana la pragul de fund existent, iar in zona amonte zidul va fi executat pe lungimea de 40,00 m, masurati din axul drumului. In total, lungimea regularizata a albiei va fi de 80,00 m. Aval de pragul de fund se executa o protective de anrocamente.

- se execută lucrări de reparații locale la pragul de fund existent.

lucrări de întreținere executate la nivelul rampelor de acces

- se executa hidroizolatia in spatele culeelor, cu solutie pe baza de bitum, aplicata in doua straturi;

- se executa drenul in spatele culeelor. Drenul va fi compus dintr-un geocompozit drenant, care va fi montat vertical pe spatele culeei, iar la capatul inferioar va fi prevazut cu un tub drenant infasurat in geotextil si rezemat pe o consola de dren. Tubul drenant se va scoate in fata taluzului pereat, depasind pereul cu minim 10 cm.

- se executa: umplutura in spatele culeei, prismul din piatra sparta, grinda de rezemare a dalelor de racordare, stratul de nisip cuartos de 10 cm grosime pe care se monteaza dalele de racordare prefabricate; Dalele de racordare a podului cu terasamentele vor fi din beton armat C30/37 – L = 6,00 m, iar grinda de rezemare va avea sectiunea de 40x40 cm);

- se amenajeaza sistemul rutier pe rampele de acces, pe lungime de 10.00 m, dupa cum urmeaza:

- geotextil cu rol anticontaminant;

- strat de fundatie din balast – 40 cm grosime

- strat de fundatie din balast stabilizat lianti hidraulici - 25 cm grosime;

- strat de baza din AB31.5 – 10 cm grosime;

- geocompozit cu rol antifisura;

- executie binder din BAD 22,4 – 6 cm grosime;

- executie uzura din MAS16 – 4 cm grosime;

- executie acostamente din piatra sparta – 20 cm grosime;

- se racordeaza sistemul rutier pe rampele de acces pe o lungime de 15,00 m la sistemul rutier existent, utilizant urmatoarea tehnologie:

- se frezeaza pe adancimea de cca. 10 cm;

- se monteaza un geocompozit antifisura;

- se asterne un binder BAD 22,4 – 6 cm grosime;

- se executa uzura din MAS16 – 4 cm grosime.

- se executa protectia terasamentelor pe rampele de acces, din pamant vegetal cu grosimea 20 cm inierbat;

- se reabiliteaza sferturile de con/taluzurile pereate, cu beton C30/37;

- se construiesc casiuri de descărcare a apelor pluviale, la capetele podului (unde este cazul);

- se construiesc scări de acces sub pod a personalului de întrețineri, la fiecare capat al podului.

- se monteaza parapetul de protectie tip H4b (L=25,0 m + terminatia parapetului);

- inainte de montarea parapetului tip H4b, parapetul tip N2, existent, va fi demontat, iar pe o zona de 12,00 m (zona de suprapunere cu parapetul tip H4b)  acesta va fi repozitionat, conform planului de situatie,

Coordonatele  geografice ale amplasamentului proiectului, care sunt  prezentate sub formă  de vector în format digital cu referință  geografică, în sistem de proiecție  naționala  Stereo 1970: Localizarea proiectului în raport cu localitățile traversate este prezentată sintetic în tabelul de mai jos:

Coordonate STEREO 70

S1 – X = 644219.76     Y = 411411.58

S2 – X = 644336.61     Y = 411475.31

Perioada de execuție a proiectului:  lucrările de reparaţii se vor desfăşura pe perioada a 8 luni de zile.

Valoarea investiției ( fără TVA):  Valoarea estimată a investiției: 	5.806.550,29 lei.

## Justificarea necesității proiectului

In perioada de serviciu 2000-2019 – pentru podul de pe Calea I si 1981 – 2019 – pentru podul de pe Calea II, podurile au suferit o serie de procese majore de degradare, atât la nivelul structurii de rezistență a suprastructurii si infrastructurii podului, cat si la nivelul albiei.

Ca urmare a acestei situații a fost necesara expertizarea podului care sa pună in evidenta procesele de degradare existente si sa indice lucrările de intervenție necesare pentru îndepărtarea acestora si readucerea podului la o stare tehnica care sa asigure condiții corespunzătoare de siguranță si confort pentru circulația rutiera si pietonala.

Conform “Instrucțiunilor pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” indicativ AND 522-2002 elaborate de Administrația Națională a Drumurilor, Podul aval – calea I Buzău – Focșani se încadrează in clasa tehnica III si prezinta o stare tehnica satisfăcătoare, Podul amonte– calea II Focșani - Buzău se încadrează in clasa tehnica IV si prezinta o stare tehnica nesatisfăcătoare.

Asigurearea utilitatilor:

Alimentarea cu apa: necesarul de apă în perioada de execuție se va asigura de constructor din surse autorizate cu cisterne, iar potabil prin apa îmbuteliată din comert.

Evacuarea apelor uzate: managementul apelor uzate menajere, generate de personal atât în organizările de șantier cât și pe parcursul desfășurării activităţilor de construcţie, va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatori autorizaţi;

Alimentarea cu energie termica: nu este cazul.

Alimentarea cu energie electrica: se va face bransament la reteaua LEA din zona- in caz de necesitate;

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: în zonă a fost aprobat proiectul privind conducta de transport gaze naturale ce se va cupla în conducta existentă de transport gaze DN 400 Bărbucești - Moisica, racordată la magistrala DN 500 Siliștea – București și în conducta existentă DN 250 PM Roșior – PM Boboc;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate minerale care vor fi achiziționate din surse autorizate; Pe perioada de exploatare a obiectivului nu se utilizează resurse naturale;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor:

-	gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicată), avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică) și eliminarea;

-	gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

o	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

o	fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

o	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-	toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați și etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat;

-	se va asigura în cadrul organizărilor de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor;

-	deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă;

-	se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;

-	evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

-	toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens;

-	transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României;

-	pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicată), cu modificările și completările ulterioare;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, lucrările urmând a se desfăşura în general la distanță de zonele rezidențiale, iar activitățile asociate perioadei de execuție se vor constitui ca surse temporare de discomfort; în condițiile respectării măsurilor prevăzute pentru exploatarea în siguranță a conductei, nu va exista o influență directă asupra populației și sănătății umane;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul lucrărilor prevăzute prin proiect se situează pe teritoriul administrativ al județului Buzău, în extravilan pe teritoriile administrative ale comunelor Mărăcineni și Vadu Pașii.

Categoria de folosință a terenului: domeniu public – pod PE DN2;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (piatră spartă, balast, nisip, pietriș) pentru realizarea de lestări, ancoraje, fundații, ranforsări și alte structuri conexe; în perioada de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele considerente:

  - amplasamentul proiectului se află  o distanţă minimă de aproximativ 1570 metri faţă de cele mai apropiate situri de interes comunitar, ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, situri desemnate prin Ordinul MMDD. nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin H.G. 663/2016;

  - activităţile ce urmează să se desfăşoare conform proiectului nu pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru care situl a fost instituit;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

- zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află la distanta de zone rezidenţiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( si/sau zone rezidenţiale) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Maracineni, Vadu Pasii) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) se va obtine si se vor respecta conditile din Avizul de gospodarire a apelor, emis de A.B.A. Buzau Ialomița;  Conform adresei institutiei nr. 1259/DI/25.03.2020 pentru proiectul propus nu este necesara elaborarea SEICA.

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- Pentru diminuarea impactului asupra mediului, pe parcursul lucrarii se vor respecta prevederile legale in domeniul gestiunii deseurilor, astfel:

- in calitate de titular al proiectului aveti obligatia să asigurati colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% începând cu anul 2020.

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

h) de asemenea, aveti obligativitatea obtinerii tuturor avizelor prevazute in Certificatul de Urbanism prezent la documentatie (A.N. ,,Apele Romane” Administratia Bazinală de Apă Buzău - Ialomița).

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare (A.N. ,,Apele Romane” Administratia Bazinală de Apă Buzău - Ialomița).

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv,

Florin DIACONU

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                                      Întocmit,

Mirela MARIN                                                                                        Simona PĂUNA