DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 53 din data de 13.04.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C: POWER DESIGN S.R.L. pentru S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A.- S.D.E.E. BUZĂU, cu sediul social în mun. Buzău, str. Mareșal Al. Averescu, nr. 3, jud. Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 1805 din 04.02.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 31.03.2020, că proiectul ,, Modernizare RED sat. Păltineni, oraș Nehoiu, jud. Buzău”, propus a fi amplasat în sat. Păltineni, oraș Nehoiu, jud. Buzău,

- nu se supune impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune impactului asupra corpurilor de apă;

- continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

Sunt necesare lucrari de modernizare a instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice si de imbunatatire a nivelului de tensiune la consumatorii din zona PTA 0525, 20/0,4 kV, 160 kVA, PTA 0527, 20/0,4 kV, 100 kVA.

LUCRARI DE MONTARE POSTURI AERIENE SI RACORDURI DE MEDIE TENSIUNE IN ZONA POSTURILOR DE TRANSFORMARE EXISTENTE SI LUCRARI LA POSTURILE EXISTENTE:

A. Lucrari de montare pta si racorduri de medie tensiune Tn zona posturilor de transformare:

Linii electrice aeriene de medie tensiune LEA mt Linii electrice subterane de medie tensiune LES mt Posturi de transformare

Linii electrice subterane de joasa tensiune LES jt Linii electrice aeriene de joasa tensiune LEA jt bransamente

In urma realizarii unei LES 20 kV in lungime de L=900 m se va realiza un curent capacitiv de 2,7 A, fapt ce incarca bobina de la 81 A la 83,7 A

Solutia propusa - pentru modernizarea instalatiilor sint necesare urmatoarele lucrari: Racordul de medie tensiune aerian proiectat, realizare derivatie pentru PTA 1 nou, tot =

70 m.

Racordul posturilor de transformare PTA 1 nou, se va alimenta cu energie electrica din LEA 20 kV Paltineni, realizat cu trei stilpi:

Stilp nr 1 - introdus in linia existenta, stilp din beton centrifugat precomprimat echipat cu consola coronament intindere CIT 1400, lanturi duble cu izolatie compozit, conductor Al/Ol - 50/8 mmp.

Stilpul nr. 2 echipat cu consola coronament intindere CIT 1400, lanturi duble cu izolatie compozit, conductor Al/Ol - 50/8 mmp separator vertical tip STE2APn 24 kV/400A/50 A.

Stilpul nr. 3 echipat cu consola coronament intindere CIT 1400, lanturi duble cu izolatie compozit, conductor Al/Ol - 50/8 mmp separator orizontal tip STE2APno 24 kV/400A/31,50 A.

Stilpii se vor planta in fundatii turnate.

Racordul de medie tensiune subteran proiectat, realizat pentru racordarea PTA 1 nou, L =

900 m.

Din separatorul vertical tip STE2APn 24 kV/400A/50 A montat pe stilpul din beton centrifugat precomprimat nr.2 se va racorda un cablu subteran proiectat tip A2XS(FL)Y 1x150/16 mmp pina la separatorul orizontal tip STE2MPno 24 kV/400A/31,5 A montat pe stilpul nr. 3 de derivatie al PTA 1 nou.

Pentru protectia liniei subterane se vor monta doua seturi de descarcatoare si prize de pamint.

Montarea cablurilor se va realiza pe urmatoarele tronsoane, conform planului de situatie, astfel:

- tronson 1 -2 amplasat linga gard si protejat in tub PVC

- tronson 2-3, 4-5 amplasat linga gard si paralel cu DN 10,

- tronson 3-4 amplasat linga gard si paralel cu DN 10 si protejat in tub PVC

- tronson 5-6, amplasat linga gard

Cablul se va poza linga gard, conform cu planul de situatie.

Cablu este tip A2XS(FLY)Y 3x1x150/16 mmp cu conductor din aluminiu rotund, multifilar, compactizat, cu izolatie din polietilena reticulata, ecran din fire de cupru 16 mmp, manta exterioara de polietilena, pozat in sant pe pat de nisip.

Raza minima de curbura este 15 d ( anexa 5 din NTE 007 ), unde d = diametrul cablului (40 mm) sau cea indicata de furnizorul de cabluri.

Conectarea cablului se va realiza prin capete terminale de exterior Postul de transformare PTA 1 nou amplasat in domeniu public se va realiza in varianta aeriana, utilizand un stalp special din beton centrifugat tip TCP 15014-120 plantat in fundatie turnata.

Se va echipa cu:

-cadru pentru sigurante fuzibile de exterior, cu descarcatoare cu oxid de zinc incluse, tip DRV-ZnO-24 kV

- stelaj metalic de sustinere a transformatorului si transformator de putere TTU- ONAN - 20/0,4 kV, 100 kVA, In = 2.89/144.5 A

-cutie de distributie, tip CD 1 -4, echipata cu intrerupator automat tripolar In= 160 A, masura generala prin montarea unui contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu reductori de curent, 3x150/5 A.

-priza de pamint de protectie ( zincata ) cu trei contururi, 4 raze si 4 electrozi, a carei rezistenta de dispersie va fi mai mica sau egala cu valoarea Rd < 4 Q.

Linia electrica aeriana joasa tensiune are o lungime de 6400 m si este realizata pe stalpi din beton si lemn.

Reteaua de joasa tensiune se va reconfigura ca urmarea a realizarii a unui nou de transformare, prin sectionarea retelei realizind 4 noi circuite aeriene de joasa tensiune . Lucrari necesare

- Se vor schimba o parte din stilpi si conductoare pe o lungime de 6400 m Stalpii SE 4 stilpii din lemn care sint terminali sau in colt se vor inlocui cu stilpi noi SE 10 si SE 11 plantati in fundatii turnate pentru cei speciali iar stilpii vechi si uzati se vor inlocui cu stilpi noi SE 4, SE10, SE 11 SL10M.

Se vor monta un numar de 12 stilpi din lemn Se vor monta un numar de 45 stilpi din beton

-Se va realiza circuit nou pe o lungime de 600 m Se vor monta un numar de 22 stilpi din beton

Conductoarele vor fi izolate si prinse pe stalpi cu elemente specifice retelelor torsadate: legaturi de sustinere in aliniament, legaturi de intindere si legaturi terminale pe stalpii speciali.

Se vor realiza prize de pamant noi pe circuitele proiectate cu Rp<4 Q,

Se vor monta seturi de conectori/scurtcircuitoare, descarcatoare de joasa tensiune la primii stalpi dupa postul de transformare, pe fiecare circuit de joasa tensiune pentru alimentarea consumatorilor.

Se vor reinscriptiona instalatiile electrice conform prescriptiilor si normelor Tn vigoare. Conductorul utilizat pentru realizarea retelei de joasa tensiune este conductor torsadat tip T2X 50 OlAl+3x50 mmp T2X 50 OlAl+3x70 mmp, T2X 50 OlAl+3x95 mmp. Derivatiiile se vor realiza cu cleme de derivatie tip CDD 160.

PTA 0525 se va reconfigura reteaua de jt si se vor realiza 3 circuite de joasa tensiune PTA 1 se va reconfigura reteaua de jt si se vor realiza 3 circuite de joasa tensiune PTA 0527 se va reconfigura reteaua de jt si se vor realiza 2 circuite de joasa tensiune

Varianta 1

Bransamentele electrice in numar de 272 bransamente monofazate si 6 bransamente trifazate se vor moderniza.

Se vor schimba stilpii intermediari de bransament, se vor schimba conductoarele si se vor monta blocuri de masura si protectie.

La fiecare bransament se va realiza o priza de pamint de protectie mai mica de 166 Q, cu un electrod, si o priza de pamint auxiliara mai mica de 1500 Q Bransamentul se va realiza cu cablu T2X 16+25 mmp, T2X 3x16+25 mmp pozat intre stilp retea si stilp intermediar.

Bransamentul se va realiza cu conductor coaxial ACCBYY 16 + 16 mmp pozat intre stilp retea sau intermediar si tablou abonat.

Blocul de masura si protectie

Blocul de masura si protectie asigura protectia la suprasarcina, scurtcircuit, curenti diferentiali reziduali IA=300 mA, supratensiuni de frecventa industriala.

-Intreruptorul ( disjunctor ) de bransament monofazat sau trifazat va avea curent nominal : 32 A monofazat, 16 A trifazat

Carcasa blocului de masura va fi dimensionata pentru montarea in viitor a contoarelor inteligente pentru transmiterea de date.

Blocurile de masura de la bransamentele existente se vor inlocui deoarece acestea nu permit montare de contoare inteligente.

Blocul de masura se va monta pe cladire Coloana electrica

Coloana electrica pentru bransamente dintre blocul de masura si tabloul electric al abonatului se va realiza cu cablu din aluminiu AFY 2x10 Al+1x6 Cu mmp, AFY 4x10 Al+1x6 Cu montat in tub pvc pozat aparent pe zid.

Varianta 2

Bransamentele electrice in numar de 272 bransamente monofazate si 6 bransamente trifazate se vor moderniza.

Se vor schimba stilpii intermediari de bransament, se vor schimba conductoarele si se vor monta blocuri de masura si protectie.

La fiecare bransament se va realiza o priza de pamint de protectie mai mica de 166 Q,

cu un electrod, si o priza de pamint auxiliara mai mica de 1500 Q

Bransamentul se va realiza cu cablu ACYAbY 2x25 mmp ACYAbY 4x25 mmp pozat pe

stilp si in sant pina la abonat

Blocul de masura si protectie

Blocul de masura si protectie asigura protectia la suprasarcina, scurtcircuit, curenti diferentiali reziduali IA=300 mA, supratensiuni de frecventa industriala.

-Intreruptorul ( disjunctor ) de bransament monofazat sau trifazat va avea curent nominal : 32 A monofazat, 16 A trifazat

Carcasa blocului de masura va fi dimensionata pentru montarea in viitor a contoarelor inteligente pentru transmiterea de date.

Blocurile de masura de la bransamentele existente se vor inlocui deoarece acestea nu permit montare de contoare inteligente.

Blocul de masura se va monta la limita de proprietate pe un soclu din beton Coloana electrica

Coloana electrica pentru bransamente dintre blocul de masura si tabloul electric al abonatului se va realiza cu cablu din aluminiu ACYAbY 2x10 Al+1x6 Cu mmp, ACYAbY 4x10 Al+1x6 Cu montat in tub pvc pozat aparent pe zid si in sant pina la cladire.

ILUMINATUL PUBLIC

Pe toata lungimea retelei electrice de joasa tensiune, circuitele de iluminat public stradal sunt realizate in acelasi fascicul, cu conductoare izolate de 16 mm2 Se vor realioza puncte de aprindere noi, cu BMP si punct de aprindere.

DEMONTARE

Se vor realiza urmatoarele lucrari de demontare:

Echipamentul din PTA

Conductoarele neizolate existente pe intreaga retea de jt modernizata.

Se va realiza demontarea prealabila a legaturilor de sustinere si de intindere. Se vor lua masuri pentru asigurarea stabilitatii mecanice a stalpilor prin ancorare. Se vor ancora stalpii de intindere inspre panoul in care se lucreaza.

Cand se vor efectua lucrari simultane in doua panouri adiacente , se vor ancora stalpii de intindere corespunzatori dintre panourile adiacente, in aliniament, pe ambele directii, iar cei ce marginesc panourile se ancoreaza in directia panourilor la care se lucreaza. Demontarea stalpilor se va realiza conform “Instructiunii tehnice de demontare” .Stalpii de beton aflati prin proprietati particulare se vor demonta inclusiv cu fundatiile aferente.

Restul stalpilor se vor taia cu flexul , dupa spargerea prealabila a betonului fundatiilor. Fundatiile de beton ale stalpilor care se inlocuiesc se vor sparge, iar molozul rezultat va fi transportat rn zona extravilana indicata de Consiliul Local.

Bransamentele existente se vor demonta in totalitate.

Masuri de protectie a instalatiilor

Protectia Tmpotriva supratensiunilor, a supratensiunilor atmosferice §i de comutatie

Protectia retelei electrice de j.t. la supratensiuni atmosferice se realizeaza cu ajutorul descarcatoarelor pentru linii electrice de joasa tensiune, conf. 1.RE-I 226/2002 - Instructiuni de realizare a protectiilor impotriva supratensiunilor in instalatii electrice de joasa tensiune. Descarcatorii se vor monta la fiecare post, pe primii stalpi de iesire a circuitelor de jt, si vor fi racordati la o priza de pamant cu rezistenta de dispersie de

40.

Protectia la suprasarcina $i scurtcircuit

Se respecta prevederile 1 RE-Ip45-90- Indreptar de proiectare a protectiei prin relee si sigurante fuzibile in posturile de transformare si in reteaua de M.T.

Protectia trafo de putere de 100 kVA, 160 kVA, se realizeaza prin sigurantele fuzibile tripolare de interior- FEn 20kV, 4 A, 6 A.

Sigurantele au fost calibrate corespunzator curentului nominal pe partea de m.t. al trafo, cu asigurarea selectivitatii fata de protectiile din amonte (conform indicatiilor din schemele monofilare anexate) .

Pentru protectia transformatorului de putere 1 00 kVA, 160 kVA, proiectat pe partea de joasa tensiune, in cutia de distributie a posturilo trafo proiectate , se va monta un intreruptor automat tripolar (In=160 A, 250 A, Irt=(0,4-1)In A, Iem=(2-10)In).

Protectia circuitelor de jt se realizeaza prin sigurante fuzibile tip MPR montate pe socluri tip SIST, in cutia de distributie a posturilor trafo. Sigurantele au fost calibrate pe baza curentului maxim admisibil in regim permanent al conductoarelor protejate, fiind sensibile la defectele mono, bi si trifazate situate la punctul terminus al conductoarelor pe care le protejeaza, asigurandu-se respectarea functionarii selective fata de cele de pe partea de medie tensiune.

Pe circuitele proiectate se vor monta seturi de sigurante MPR 50 A, 63A ,-SIST 201, conform schemelor monofilare si a tabelelor de calcul atasate.

Protectia coloanei de alimentare a abonatului la suprasarcina si scurtcircuiteste asigurata de intreruptorul de jt din BMP propriu fiecarui abonat.

Reglajul intreruptorului de jt se va face astfel incat sa se asigure declansarea acestuia inaintea sigurantelor din celula trafo.

Aparatele de protectie au fost alese pe baza parametrilor nominali si a relatiilor de calcul din indreptarele de proiectare.

Dupa adjudecarea lucrarii, constructorul de specialitate este cel ce va comanda, la diversi furnizari/fabricanti atestati in domeniu, elementele ce compun postul de transformare si care intra in analiza selectivitatii protectiei.

Protectia Tmpotriva atingerilor indirecte

Protectia contra tensiunilor accidentale se realizeaza, conform I7/2011, prin legarea la priza de pamant a partilor metalice, care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot ajunge in mod accidental.

In retelele de joasa tensiune cu sistem de protectie cu legare la nul de protectie “TN”, legarea la pamant trebuie folosita ca masura suplimentara impotriva electrocutarilor

prin atingere indirecta ( masura suplimentara la intreruperea nulului sau a inversarii fazei cu nulul).

La BMP, pentru protectia in cazul aparitiei unei tensiuni accidentale pe conductoarele PEN sau PE, UAn >50 V, se va asigura protectia de neutru. Aceasta este asociata protectiei cu DDR din firida. Conductorul PE va fi racordat la o priza de pamant artificiala , Rpa<1500 Q, ce va fi livrata de catre producatorul BMP impreuna cu acesta

LEA-LES 20 kV : S-au prevazut prize de pamant cu valori ale rezistentei de dispersie care sa asigure respectarea tensiunilor de atingere si de pas maxim admise.

Protectia Tmpotriva atingerilor directe

In conformitate cu normativul I.7/2011, toate materialele si echipamentele electrice trebuie sa aiba asigurata protectia impotriva atingerii directe a partilor active.

Protectia impotriva atingerilor directe trebuie sa se realizeze prin una din urmatoarele masuri:

-izolarea partilor active;

-prevederea de carcase in interiorul carora sa se gaseasca partile active; -amplasarea partilor active in afara zonei de accesibilitate.

Masurile impuse prin I7/2011, se vor realiza astfel :

- toate elementele metalice proiectate (bratari metalice montate pe stalpii de retea) vor fi legate la armatura stalpului;

- conductorul principal de protectie este legat la pamant in apropierea postului de transformare, la o distanta mai mare de 20 m de trafo si la capatul liniei aeriene ;

- pe reteaua de joasa tensiune proiectata , la iesirea circuitului din PTA se va realiza priza de pamant.

Masurile luate impotriva socurilor electrice datorate atingerii directe sunt indeplinite prin utilizarea echipamentelor care nu permit accesul direct la partile active , cat si prin amplasarea lor la inaltimi corespunzatoare.

Pentru toate categoriile de instalatii proiectate, masurile luate impotriva socurilor electrice datorate atingerii directe constau in legarea la pamant a tuturor partilor metalice ale instalatiilor care nu fac parte din circuitul activ. Toate elementele metalice de pe stalpi, care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental , in cazul unor defecte de izolatie , pot ajunge sub tensiune, se vor lega obligatoriu la bornele superioare de legare la pamant ale stalpilor, pentru a fi conectate la priza naturala/ artificiala a stalpilor( console, suport cadru sig.+desc., suport trafo, cuva trafo putere, armaturi legaturi, bratari, etc.)

Incrucisari si apropieri fata de liniile de telecomunicatii

Conform SR 6290/2004 - « Incrucisari intre linii de energie electrica si liniile de telecomunicatii » la incrucisarea intre o LEA cu tensiunea sub 1 kV si o linie de telecomunicatii se vor respecta urmatoarele distante minime :

-distanta pe orizontala dintre cel mai apropiat element LTc si cel mai apropiat conductor LEA : 2m ;

-distanta pe orizontala dintre cel mai apropiat punct al traversei stalpului LEA si cel mai apropiat element LTc : 2m

-distanta pe verticala intre cel mai apropiat conductor al LEA si cablu Tc, pe stalpi comuni sau in incrucisare libera, cand una din linii este neizolata : 0,60 m;

-distanta pe verticala intre cel mai apropiat conductor al LEA si cablu Tc, pe stalpi comuni sau in incrucisare libera, cand ambele linii sunt izolate si au fost luate masuri de evitare a frecarii accidentale intre conductoarele izolate : 0,05m.

Coexistenta pe stalpi comuni cu LTc si CATv

Instalatiile LTc si CATv de pe stalpii retelei j.t. se vor monta in noua varianta cu respectarea prevederilor SR 831/2002-« Utilizarea in comun a stalpilor pentru linii de energie electrica, instalatii de telecomunicatii, retele de televiziune prin cablu CATv si alte utilitati » si in prezenta reprezentantilor detinatorilor de instalatii Tc si CATv.

Regimul de coexistenta cu drumurile

LEA proiectata va fi paralela cu strazile si cu aleile adiacente .Stalpii proiectati se vor amplasa de-a lungul drumurilor din localitate, pe domeniul public

Bransamentele proiectate se realizeaza din reteaua aeriana existenta , din stalpii de retea sau cei de bransament aflati pe aceeasi parte cu casele.

Distantele pe verticala, minime admisibile, intre racordul de bransament si sol sunt urmatoarele:

-5 m in cazul curtilor accesibile vehiculelor;

-4 m in cazul curtilor inaccesibile vehiculelor.

Masuri la paralelisme cu linii Tc si alte instalatii:

In ceea ce priveste LES MT proiectate se vor respecta prevederile normativelor si STAS- urilor in vigoare privind paralelismul si intersectiile cu instalatiile edilitare coexistente pe traseu.

Se vor respecta prevederile normativelor si STAS-urilor in vigoare privind paralelismul si intersectiile cablurilor proiectate cu instalatiile edilitare coexistente pe traseu.

In cadrul efectuarii releveelor pe teren nu se poate determina pozitia instalatiilor subterane de utilitati existente in zona. La executie, prin sondaje, se vor identifica pozitiile instalatiilor electrice si edilitare existente in zonele de pozare a cablurilor electrice proiectate. De asemenea , se va tine cont de pozitia instalatiilor semnalate in avizele si acordurile emise pentru executia lucrarii, de la toti cei ce detin instalatii in zona de pozare. Daca la executie se constata abateri fata de pozitia instalatiilor semnalate in avizele si acordurile primite de la detinatori, beneficiarul va emite dispozitii de santier , in urma verificarilor concrete din teren, pentru remedierea acestor situa

Prin sondaje, se vor identifica pozitiile instalatiilor electrice si edilitare existente in zonele de pozare a cablurilor electrice proiectate. La pozarea cablurilor pe trasee paralele sau in zonele de intersectii cu diverse retele ( apa , canal, gaze, telefoane, termoficare) sau fundatii cladiri , se vor respecta distantele minime admise de normativele in vigoare :

- la intersectii (in plan vertical):

- cu conducte de apa - 0,25 m

- cu conducte canalizare - 0,25 m

- cu conducte gaze - 0,25 m, conducta de gaze deasupra; in caz contrar, cablul se pozeaza in tub de protectie, pe lungimea de 0,8 m de-o parte si de alta a intersectiei, tub prevazut cu rasuflatori la capete.

- cu alte cabluri electrice - 0,5 m ( distanta se poate reduce la 0,25 m in cazul protejarii mecanice a cablului traversat pe distanta de 0,5 m de fiecare parte a traversarii )

-             cu cabluri telefonice - 0,5 m

- la paralelism (in plan orizontal):

- cu conducte apa - 0,5 - 0,6 m

- cu conducte canalizare - 0,5 - 0,6 m

- cu alte cabluri electrice - 0,07 m ( intre cabluri trifazate)

- cu cabluri telefonice - 0,5 m

- cu conducte gaze - 0,6 m . In cazul protejarii cabluriulor in tuburi, distanta se mareste la - 1,5 m fata de conducte de gaze pentru presiune joasa, intermediara sau redusa;

- 2 m fata de conducte de gaze pentru presiune medie -cu fundatii cladiri - 0,6 m

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: în faza de organizare de șantier, alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se va realiza din surse amenajate, resursele naturale utilizate la implementarea proiectului sunt nisip, prietris, piatra, asigurate de executant din statii se sortare autorizate. Se va utiliza apa pentru udarea pamantului in timpul compactarii umpluturii la santuri.

d) producţia de deşeuri:

-  deșeurile menajere vor fi colectate în europubele și preluate de un serviciu autorizat;

-  deșeurile rezultate din execuția lucrărilor vor fi colectate selectiv și preluate în vederea valorificării –  eliminării prin societăți autorizate;

- deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasament vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane) şi anume: apele menajere generate din realizarea proiectului vor fi colectate în toaletă ecologică în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: materialele utilizate vor fi depozitate în spaţii special amenajate, protejate de intemperii .

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: domeniul public;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în arie naturală protejată;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare:

- situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului nu se află în nicio zonă protejată; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran, și nu este necesară reglementarea din punct de vedere  a gospodăririi apelor, conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în imediata vecinătate a zonei rezidențiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor și respectă prevederile normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere emis de Direcția Județeană pentru Cultură;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut, durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria orașului Nehoiu) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul proiectului nu se află în nicio zonă protejată;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă, sunt următoarele:

- nu este necesară reglementarea din punct de vedere a gospodăririi apelor, conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița.

Condiții pentru realizarea proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- in calitate de titular al proiectului aveti obligatia să asigurati colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minim 70% începând cu anul 2020.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, astfel încât nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, să nu depăşească valoarea admisibilă.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizateiar cele care nu prezintă potential de valorificare, vor fi transportate în zona indicată de primărie;

f) Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

g) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv,

Florin Diaconu

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                           Întocmit,

Mirela Marin                                                 Dorina - Desdemona - Tamara Drăghici