DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 71 din data de: 22.05. 2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC LICIU CON SRL, cu sediul în mun. Buzău, str.Mesteacănului, nr. 6, jud Buzău înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 3835 din 06.03.2020,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 28.04.2020 că proiectul: : ,,Înființare amenajre piscicolă simplă cu exploatarea și valorificarea nisipului și pietrisului”,  propus a fi amplasat în satul Cândești, com.Vernești, T17, P520, 530, N.C. 25213, jud. Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău.

nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la pct. 2, lit a);

b)  proiectul se încadrează în prevederile art. 48 şi art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

c) din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completarea listei de control s-a concluzionat că  lucrările propuse a se realiza  nu au un impact  semnificativ asupra factorilor de mediu;

d) în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect;

d) proiectul  nu intră  sub incidenţa prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi a completările ulterioare deoarece lucrările nu se vor desfășura în sau vecinatatea siturilor de importanta comunitara;

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul prevede lucrări de exploatare a nisipurilor și  pietrișurilor din terasa râului Buzău mal  drept amplasat în extravilanul  satului Cândești, com.Vernești, T17, P520, 530, N.C. 25213, jud. Buzău - de pe o suprafaţa de 29.584 mp, din care vor fi afectaţi de exploatare cca. 22.530 mp,  propusa a se exploata in cca 2 ani.

Excavarea materialului atat deasupra cat si sub nivelul acviferului freatic, transportul la statia de sortare, profilarea si nivelarea suprafetelor limitrofe, a taluzelor, pana la limita apei, realizarea de umpluturi, fertilizare si inierbare si folosirea ulterioara a terenului ca bazin piscicol.

Zona în care se vor efectua lucrările de exploatare a agregatelor minerale de râu( nisip şi pietriş) este situată în terasa mal drept a râului Buzău, în extravilanul comunei Vernești într-un teren proprietate a societații,  situat pe malul drept al râului Buzău.

Terenul este incadrat in categoria de folosinţă-arabil , fiind situat în satul Cândești, com.Vernești, T17, P520, 530, N.C. 25213, jud. Buzău.

Extracţia agregatelor se va face cu respectarea stricta a pilierilor de protecţie a de 5 m pe toate laturile perimetrului, iar pentru LEA de joasa tensiune din partea de nord est o zona de protectie de minim 40 m.

Nu se vor desfăşura activităţi de exploatare a balastului în pilierii de siguranţa menţionaţi, aceştia se vor supraveghea şi reface în permanenţă. Perimetrul de exploatare va fi bornat în teren, conform legislaţiei.

Coordonatele de delimitare ale perimetrului de exploatare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Nr. pct. | Coordonate |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 419.662 | 634.054 |
| 2 | 419.860 | 634.227 |
| 3 | 419.767 | 634.266 |
| 4 | 419.590 | 634.111 |

Amplasamentul se afla la cca. 150 m de baza taluzului Canalului hidroenergetic apartinand S.C. Hidroelectrica SA - S.H. Buzau si cca. 750 m aval de Barajul Berca.

Accesul în zona amplasamentului, se realizează pe DN 10 Buzau – Brasov, la limita sudica a localitatii Candesti, unde se afla statia de sortare apartinand societatii, de unde se accede un drum de exploatare pe cca. 1,2 km si apoi pe drumul tehnologic ce duce spre barajul Berca si care dupa cca. 5,0 km ajunge in partea nordica a terenului proprietate.

Proiectul se va implementa prin desfășurarea activităților de excavare a agregatelor din terasa râului Buzău, pe o grosime de cca. 10,0 m,  în scopul utilizării ca  balast şi ca sorturi folosite în lucrările de refacere a drumurilor din judeţ, precum şi în construcţii,  după care zona va fi redata ca bazin piscicol.

Perimetrul de exploatare este situat la o distanță de aproximativ  240 m față de cele mai apropiate situri de interes comunitar, ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, desemnate prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007, cu modificările și completările ulterioare respectiv HG nr. 663/2016.

Amenajarea obiectivului presupune realizarea etapizata a următoarelor lucrări tehnologice, dimensionate după scopul urmărit si anume:

- trasarea zonei de excavare, conform planului de situaţie si materializarea lui pe teren prin bornare;

- decopertarea cu ajutorul buldozerului din dotare si haldarea lui in apropiere.

- excavarea propriu-zisa in cadrul fâşiilor a agregatelor, pe direcţie generala de avansare de la vest la est.

- incarnarea agregatelor in autobasculante si transportul la beneficiari sau la propria staâie de sortare spălare agregate minerale;

Caracteristicile geometrice, topometrice si hidrometrice proiectate ale excavatiilor sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Caracteristici excavatii | Bazin piscicol |
| --- | --- |
| Suprafata bazin (mp) | 22.530 |
| Suprafata luciu apa (mp) | 12.016 |
| Suprafata taluze si berme (mp) | 10.514 |
| Volum total sapatura (mc) | 173.000 |
| Volum apa bazin (mc) | 40.000 |
| Cota medie teren natural (mdMN) | 137,50 |
| Cota fund bazin (mdMN) | 127,50 |
| Cota nivel hidrostatic (mdMN) | 131,00 |
| H med.sapatura (m) | 10,00 |
| H med apa bazin (m) | 3,05 |

Activitatea de exploatare si realizare bazin piscicol in cadrul perimetrului analizat presupune realizarea urmatoarelor lucrari:

### Lucrari de deschidere

Accesul se va realiza pe drumul de exploatare existent in zona de sud vest a perimetrului, din care se va amenaja drumul ce accede la fasia de excavare. Deplasarea utilajelor de transport catre frontul de exploatare se va realiza ulterior pe suprafata decopertata a perimetrului.

Lucrarile de deschidere presupun si realizarea si intretinerea drumurilor de acces la zona de exploatare (cailor de transport).

Pentru accesul la zona de excavare se va amenaja drumul de exploatare de pe latura nordica a perimetrului, pentru accesul la zonele de excavare din partea nord estica, de unde  va incepe exploatarea.

Pentru intretinerea drumului principal de acces si a dumului de exploatare agricola existent, pe perioada derularii lucrarilor de exploatare, se va utiliza buldozerul, pentru nivelerea si uniformizarea patului de rulare, dupa care se vor executa operatii de balastare. In perioada de iarna se va indeparta stratul de zapada sau gheata cu buldozerul sau alt utilaj echipat pentru astfel de activitate.

Lucrari de pregatire

Pentru pregatirea resursei la nivelul frontului de exploatare sunt necesare lucrari de decopertare. Tehnologia de decopertare presupune decaparea solului fertil si a sterilului, depunerea (haldarea) si redistribuirea totala a acestuia in suprafata excavata tine seama de:

grosimea copertei (sol vegetal + steril) de 1,80 - 2,00 m;

- grosime medie util de  8,00 m;

- exploatarea agregatelor minerale in trei trepte;

Tehnologia de decopertare consta in decaparea solului fertil cu excavatorul, in fasii cu latimea de cca. 10,0 m, pe directie sud est – nord vest.

Tehnologia de haldare a sterilului va tine cont de limitele resurselor si solutia aleasa pentru reconstructia ecologica, materialul rezultat din decopertare urmand a fi depozitat in halde interioare sau exterioare.

Amplasamentul zonelor de haldare se va alege in stransa concordanta cu metodologia de exploatare aleasa, tinand cont de urmatoarele criterii:

- sa nu imobilizeze rezervele  de aggregate

- distanta mica de deplasare a materialului

- acces usor pentru utilajele folosite la  decopertare si transportul sterilului

- evitarea alunecarilor de teren

- sa nu afecteze procesul tehnologic de exploatare

- sa nu afecteze drumurile de acces

- sa asigure o scurgere a apelor pluviale

- sa asigure utilizarea in bune conditii a materialului la reconstructia ecologica

Pentru perioada urmatoare volumul de decoperta a fost apreciat la cca. 44.500 mc (pentru o suprafata de cca. 22.530 mp).

Cea mai mare parte a sterilului si anume cca. 38.500 mc va fi incarcat in autobasculanate si depozitat in cadrul unei excavatii realizate de titular in zona satului Vernesti, pentru impermeabilizare si apoi umplere cu apa din Iazul Morilor.

Diferenta de cca. 6.000 mc  se va halda in zonele marginale sudica, nordica si estica.  Se vor crea astfel depozite (halde temporare) marginale in zona pilierilor, de unde ulterior acestea vor fi utilizate pentru a asigura reconstructia ecologica.

### Lucrari de exploatare

Metodologia de exploatare este cea a fâşiilor cu lungime de până la 90 m (latimea medie a zonei de excavare), lăţimea de pana la 10 m (functie de raza de actiune a utilajului de extractie) şi adâncimea de pana la 10,0 m (8,0 m in util), in cadrul a trei treptre. Direcţia de exploatare in cadrul fasiilor va fi alternativa, de la  nord vest la sud est si retur.

Exploatarea se va realiza mecanizat cu ajutorul Excavatorului Komatsu cu cupa de 1,5 mc aflat în dotarea titularului care va executa si operatia de incarcare.

Exploatarea se va dezvolta in cadrul a trei felii orizontale si anume – coperta si agregate minerale (nisip si pietris). Lucrarile de exploatare se vor desfasura in cadrul a trei trepte descendente de 4,0 m, 2,0 m si respectiv 4,0.

Elementele geometrice ale carierei si treptei de exploatare sunt prezentate in cele ce urmeaza:

Treapta 1 superioara

| - inaltime treapta | = 4,0 m (2,0 m in steril – 2,0 m in util) |
| --- | --- |
| - unghiul de taluz in lucru | = 700 |
| - unghiul de taluz final | = 270 |
| - berma siguranta | = 4,0 m |

Treapta 2 mediana

| - inaltime treapta | = 2,0 m (2,0 m in util) |
| --- | --- |
| - unghiul de taluz in lucru | = 700 |
| - unghiul de taluz final Treapta 3 inferioara | = 450 |
| - inaltime treapta | = 4,0 m (4,0 m in util) |
| - unghiul de taluz in lucru | = 700 |
| - unghiul de taluz final | = 270 |

Excavatia se va realiza de asa maniera incat sa se asigure unghiul de taluz stabil al versantilor si pentru a asigura o panta de scurgere aproximativ egala cu unghiul de taluz natural al pietrisurilor.

Materialul exploatat se va valorifica sub formă de balast brut şi prin prelucrare sub formă de sorturi.

Nu sunt prevăzute lucrări de regularizare a albiei cursului de apa din zonă

Extracţia agregatelor se va face cu respectarea stricta a pilierilor de protecţie a zonelor  învecinate și a tehnologiei  de exploatare;

Beneficiarul este obligat sa nu deterioreze prin activitatea de exploatare a balastului din terasa râului Buzău obiectivele social - economice, construcţiile hidrotehnice situate în zonă sau terenurile riverane din proprietatea publică sau privată.

Pentru prevenirea poluării apelor subterane şi de suprafaţă precum si a solului , schimburile de ulei şi alimentarea cu carburanţi a utilajelor se vor efectua numai în locuri special amenajate.

Perimetrul Cândești  nu se suprapune peste zonele de protecţie sanitară cu regim sever sau cu restricţii ale surselor de alimentare cu apă din zonă.

Pentru reconstructia ecologica s-a solicitat utilizarea materialului excavat din coperta la nivelarea si compactarea taluzelor si la umpluturi.

Lucrarile de excavatie se vor executa la un unghi de taluz de cca. 270 , respectiv 450  taluz pe care se vor executa lucrări de terasare și umpluturi pentru stabilizare.

Aceste lucrari se vor executa etapizat, o parte in timpul exploatarii si alta la finele activitatii de exploatare a agregatelor.

Pentru executarea acestor umpluturi se vor utiliza materialele rezultate din excavatii(steril din decoperta). Umplutura pe taluze si berme va avea o grosime medie de cca. 0,60 m (0,30 m steril si 0,30 m fertil), dupa compactare, pastrandu-se unghiul de taluz..

Taluzarile si umplutura pe berme se vor compacta acolo unde este posibil cu buldozerul sau manual, straturile de umplutura urmand a avea un grad de compactare minim de 90%, similar cu depozitele initiale.

Volumul terasamentelor si umpluturilor interioare a fost estimat prin metoda sectiunilor verticale, rezultand un volum de cca. 6.000 mc, proveniti în totalitate din decoperta.

Excedentul de material steril si anume cca. 38.500 mc va fi incarcat in autobasculanate si depozitat in cadrul unei excavatii realizate de titular in zona satului Vernesti, pentru impermeabilizaree si apoi umplere cu apa din Iazul Morilor.

Suprafetele taluzate, pe intreaga circumferinta a excavatiei si umpluturile de pe bermele de circulatie vor fi fertilizate si insamantate cu iarba, pentru a nu fi erodate de apa si precipitatii.    Oportunitatea amplasării  unui punct de extracţie de agregate minerale în terasă mal drept  a râului Buzău, în perimetrul Cândești  este motivată  de  următoarele:

-    terenul  are rezerve de nisip şi pietriş  ce pot fi exploatate în limitele  prevăzute de lege;

-  terenul în prezent este agricol,  societatea intentionează exploatarea agregatelor minerale pe întreaga  suprafaţă cu amenajare de bazin piscicol.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: lucrarile de excavare se vor efectua pe o  suprafafață de S= 22.530 mp, într-o zona în care se realizează și alte exploatări de agregate minerale de diverse societăți.

Lucrările de excavare se vor realiza  cu respectarea vecinătăților și cu respectarea tehnologiei de exploatare stabilita de autoritațile competente.

Orice modificare / extindere care va fi adusă  după realizarea acestui proiect se va face numai  după consultarea și cu acordul vecinilor.

Societatea comercială SC LICIU CON SRL va desfăşura pe suprafaţa perimetrului, lucrări de extragerea nisipului şi pietrişului, în condițiile în care societatea respecta  adâncimea de exploatare și pilierii de siguranță impuși.

c) utilizarea resurselor naturale:   In cadrul obiectivului, pentru obtinerea produsului minier, reprezentat de agregatele minerale, nu se utlizeaza nici o materie prima.

In cadrul activitatilor desfasurate se va utiliza insa combustibili si lubrefianti pentru functionarea utilajelor de extractie.

Alimentarea cu carburanti (motorina) se va asigura de la unitatile specializate in distributia acestor produse.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Functionarea obiectivului nu presupune utilizarea apei in scop tehnologic, obiectivul in sine avand rolul de a tranzita debitele raului  Buzau.

Apa potabila va fi asigurata din comert (apa minerala sau plata in peturi) sau din surse autorizate din punct de vedere sanitar.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Se vor păstra căile de acces existente şi vor fi întreţinute corespunzător pe toată durata realizării lucrărilor.

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi depozitate in spații special amenajate la stația de sortare spălare a societății si apoi preluate de operatori autorizaţi. Deşeurile menajere se vor colecta în pubele şi vor fi eliminate prin operatori autorizaţi, pe bază de contract.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Activitatea de exploatare a agregatelor minerale nu va avea nici un impact asupra calităţii apelor de suprafaţă. Lucrările de exploatare a agregatelor minerale care sunt generatoare de pulberi şi noxe rezultate din arderea carburanţilor în motoarele utilajelor nu produc cantităţi mari de poluanţi care să determine modificarea caracteristicilor fizico-chimice şi biologice ale apelor de suprafaţă sau subterane.

Având în vedere această caracteristică şi procesul tehnologic care se va desfăşura pe amplasament, se apreciaza că prin exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se produce poluarea solului, atât pe amplasament cât şi în vecinătăţi. Accidental solul adiacent căilor de acces poate fi afectat prin scurgeri de produse petroliere (uleiuri, motorină) de la utilajele de exploatare şi de la mijloacele de transport.

Cantităţile de hidrocarburi şi uleiuri minerale care pot ajunge în mod accidental în sol provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel încât nu vor provoca impurificări semnificative ale factorului de mediu sol.

Deoarece în zonă nu există surse care să producă poluări semnificative ale aerului atmosferic şi datorită condiţiilor de relief de largă deschidere cu o rapidă disipare a eventualelor noxe provenite din activitatea de extracţie sau de la mijloacele de transport, se apreciaza calitatea aerului ca fiind bună.

În perioada derulării lucrărilor prevăzute în proiect (extracţie şi transport) SC LICIU CON SRL are obligaţia de a întreţine drumul de exploatare, iar în perioada caldă  va stropi căile de acces din pământ cu utilajele din dotare ori de câte ori este nevoie pentru a evita antrenarea pulberilor acestora în atmosfera. De asemeni mijloacele de transport se vor deplasa cu viteze reduse.

Principale surse de zgomot și vibrații în timpul execuției sunt  utilajele de excavare şi transport.  Nu sunt necesare măsuri de protecţie deoarece exploatarea este amplasată la peste  500 m faţă de orice zonă locuită astfel încât funcţionarea utilajelor nu va constitui un factor de stres pentru populaţia umană. De asemenea deschiderea largă a reliefului din zonă permite disiparea rapidă a zgomotului fără a se realiza propagarea direcţionată la distanţe mari.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: Deoarece in perioada de executare a lucrarilor  nu se folosesc si nu rezulta substante sau compusi periculosi, sunt posibile numai poluari accidentale ale factorului de mediu. Eventualele poluari accidentale  ale solului de pe amplasament nu produc impurificari majore aleacestuia,deoarece cantitatile  de carburanti stocate in rezervoarele si mecanismele utilajelor, sunt reduse.

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:  proiectul se va implementa pe teren  cu functiunea arabil,  proprietate privata a societații și consta în realizarea lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale de râu şi de extragere a balastului în terasa mal drept al râului Buzău. Proiectul se va implementa in baza Certificatului de urbanism emis de   UAT Vernești.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: se va respecta metoda de exploatare si condițiile  stabilte prin Avizul de gospodarirea apelor si prin Permisul de exploatare;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : exploatarea de agregate se desfășoara cu respectarea pilierilor de siguranță;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:  nu este cazul lucrările proiectului nu se vor desfășura în interiorul siturilor de importanță comunitară, amplasamentul proiectului este situat la aproximativ 240 m de cele mai apropiate  situri de interes comunitar   ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică, lucrările proiectului nu se vor desfășura în interiorul siturilor de importanță comunitară, amplasamentul proiectului este situat la aproximativ 240 m de cele mai apropiate  situri de interes comunitar   ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului nu se află amplasat  în zonă locuită.

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monument istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: lucrările propuse prin proiect nu se încadrează în activităţile care pot cauza un impact transfrontalier negativ semnificativ asupra mediului şi care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: proiectul se va implementa într-o zona în care se realizează și alte exploatări de agregate minerale de diverse societăți. Lucrările de excavare se vor realiza  cu respectarea vecinătăților și cu respectarea tehnologiei de exploatare stabilita de autoritațile competente.

Orice modificare / extindere care va fi adusă  după realizarea acestui proiect se va face numai  după consultarea și cu acordul vecinilor.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: proiectul propune masuri de reducere a impactului potenţial.

Impactul indirect asociat lucrarilor propuse se datoreaza functionarii unor utilaje in zona proiectului si a transportului de material, prin zgomotul si praful eliberat in atmosfera. Deoarece utilajele sunt conform cerintelor legale,  poluatii emisi in aer, inclusiv zgomotul se vor incadra in valorile legale. Pe timp uscat, drumurile de acces catre perimetrul de exploatare,  vor fi stropite cu apa ori de cate ori este nevoie.

Impactul pe termen scurt, se va manifesta in zona perimetrului de exploatare.

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria comunei Vernești) şi publicate în presă anunţurile publice privind decizia revizuirii  etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

- Perimetrul de exploatare este situat la aproximativ  240 m  de cele mai apropiate  situri comunitare ROSCI0103  și ROSPA0160 Lunca Buzăului,   situri  desemnate  prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile, nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,  cu modificările și completările ulterioare , respectiv   prin HG nr. 663/2016

- lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: nu este cazul. Titularul detine Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 59/08.05.2020.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă-( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,

Florin DIACONU

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                      Întocmit,

Mirela MARIN                                                                              ing. Elena BADII