Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 07 din data de 17.01.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE BUZAU prin Director Carpen Claudiu, cu sediul în municipiul Buzau, str. Frasinet, nr. 2, judetul Buzau, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 6484 din 20.04.2021, lîn baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 19.10.2021, că proiectul ,,Reabilitarea amenajarii de irigatii Câmpia Buzăului-CANAL EST, judetul Buzau” propus a fi amplasat în comuna Mărăcineni, comuna Săpoca, comuna Poșta Câlnău, comuna Vadu Pașii, judetul Buzau,

- se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) - proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 13, lit. a (orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului);

b)  - alimentarea cu apa a sistemului de irigaţii Câmpia Buzăului - Canal Est, judetul Buzau se realizeaza din canalul de aductiune a apei la C.H.E. Simileasca, aflat pe malul drept al raului Buzau;

c) - proiectul intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

d) proiectul intră sub incidența art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011, însă, după parcurgerea etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată, s-a concluzionat că lucrările propuse nu vor conduce la deteriorarea habitatelor,  perturbarea speciilor și nu vor afecta în mod negativ integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar intersectate  ROSCI0103 și ROSPA0160 ,,Lunca Buzăului”.

e) - în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect;

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

- prin prezentul proiect se doreste reabilitarea infrastructurii de irigaţii Câmpia Buzăului - Canal Est care se realizează pe amplasamentul actual al schemei hidrotehnice nefunctionale. Conform proiectului nu se executa construcţii noi si nici solicitare de majorare a debitului fata de cel aprobat iniţial’ pentru care s-a dimensionat întreaga amenajare.

| Denumirea derivaţiei | Lucrări de reabilitare propuse |
| --- | --- |
| Reabilitarea staţiei de amorsare a conductei, amplasata pe malul drept al râului Buzău, ce supra- traversează râul Buzău | - prevederea a 2 electropompe de amorsare (1+1) cu parametrii: Qp = 700 mc/h, Pres = 160 mmHg, P motor = 22 kW - prevederea instalațiilor aferente (rezervor inel lichid, țevi, robinete de izolare, etc) - reabilitarea clădirii în care se amplasează instalația de amorsare (refacere hidroizolație, refacere tencuieli interioare și exterioare, zugrăveli interior și exterior, prevederea jgheaburilor și burlanelor, prevederea unei usi și a unei ferestre) - refacere linie racord electric peste canal hidroenergetic dintr-un post de transformare aerian 20/0.4KV - instalatii electrice de joasa tensiune in stația de amorsare. |
| Reabilitarea subtraversarii raului Buzau. | - Lucrări provizorii de apărare pentru protecţia frontului de lucru a execuţiei pilelor nr. 4 si 5, constând in: - curatarea zonei de lucru de resturile de beton ramase nedislocate din albie, după inundaţii; - întreţinerea drumului de acces adiacent malului drept al Canalului C Est Lunca, de la localitatea Mătesti pana la zona de refacere a supratraversarii; - asigurarea legăturii dintre drumul de acces si suprafaţa destinata depozitarii materialelor necesare refacerii structurii supratraversarii; Amplasarea organizării de şantier nu se va realiza in albia minora a râului Buzău, - Lucrări de construcţii, constând in: -Refacerea pilelor distruse, repararea podului existent şi a pragului de fund, pentru care se vor executa următoarele lucrări: • Executarea pilelor P5 si P6 ale podului prin: - demolarea şi transportarea elementelor de beton căzute în albia minora; - executarea de coloane ф 1,08 m - 2 x 6 buc, L coloană = 20 m; - realizarea din beton armat a radierelor şi elevaţiilor pilelor noi; - protecţia betoanelor la pilele noi. • Refacerea suprastructurii podului pe zona prăbuşită prin: - Confecţionarea, transportul si montarea la lucrare a structurilor metalice ale tablierelor noi; - Procurarea aparatelor de reazem din neopren; - Realizarea dalei superioare din beton armat ale tablierelor metalice noi, - Realizarea si protecţia hidroizolatiei pe tablierele metalice noi, Protecţia betonului din dala superioara si protecţia betonului din hidroizolatie; - Confecţionarea, transportul si montarea parapetului metalic pietonal; - Confecţionarea, transportul si montarea traverselor metalice pentru sprijinirea conductelor tip PAFSIN cu Dn 1400 mm. • Repararea podului existent -ranforsarea fundaţiilor pilelor P4 si P7 ale podului existent prin¬- realizarea unor coloane noi, amonte si aval, in vecinătatea radierelor existente; - executarea unor ancore in betonul radierelor existente' - realizarea de radiere din beton armat pentru ranforsarea fundaţiilor pilelor P4 si P7; -demolarea protecţiei hidroizolatiei si a hidroizolatiei propriu-zise a podului existent; -realizarea unei noi hidroizolatii a podului existent; |
|  | -repararea si protejarea suprafeţelor din beton vizibile ale podului existent; - confecţionarea, transportul si montarea parapetului metalic pietonal pe podul existent; -realizarea a doua reazeme din beton in spatele culeelor pentru sprijinirea conductelor noi; -confecţionarea, transportul si montarea traverselor metalice pentru sprijinirea conductelor noi tip PAFSIN. • Refacere/reparatie prag de fund existent reparaerea pereului degradat prin executarea de dale din beton noi; lucrări de terasamente in vederea îndepărtării materialelor ramase după executarea lucrărilor de la prag, in vederea asigurării scurgerii corespunzătoare debitelor de apa pe râul Buzău în aval de pragul de fund; completarea rizbermei cu umplutură de piatră brută; -Lucrări de reabilitare a conductei sifonate: Inlocuirea conductei metalice DN 2400 mm cu 2 conducte de tip PAFSIN – Dn 1400pe lungime de 290 m, pentru realizarea unei fractionari a debitului prelevat din canalul energetic corelat cu debitele necesare in canalul C Est; Prelevarea pe fiecare conducta sifonata, pentru izolarea, a unui ansamblu compensor de montaj Dn 1400 si a unei vsane fluture Dn 1400, cu actionare electrica. |
| Reabilitarea subtraversarii paraului Calnau | Subtraversarea paraului Calnau se va face prin înlocuirea conductei existente cu o conducta din PAFSIN cu Dn 1500 mm, care se va îngloba intr-o caseta din Beton va fi la 3,50 m fata de cota talvegului paraului Calnau. Gestionarea superiora a casetei din beton va fi la 1,30 m fata de cota talvegului cursului de apa. Se prevede o conducta metalica cu Dn 1000 mm pentru asigurarea scurgerilor eventualelor debite pe pârâul Calnau. După finalizarea lucrarilor propuse, profilul albiei va fi adus la starea iniţiala. |
| Reabilitarea canalului Est-Lunca | - refacerea secțiunii de scurgere a canalului pe lungimea de 1190 m prin lucrări de decolmatare și curățare a vegetației lemnoase și ierboase, - decolmatarea conductei Dn 2000 în lungime de 121,5 m care subtraversează DJ 203 K - refacerea impermeabilizării pe o suprafață de 1720 mp. |
| Reabilitare stație de repompare SRPA Mătești | - reabilitare clădire stație: - refacere tencuieli interior și exterior - refacere hidroizolație acoperis - înlocuirea ușilor și ferestrelor - zugrăveli interior și exterior - înlocuirea celor 4 agregate de pompare de tip 24 NDS cu electropompe cu ax orizontal, dublu flux, cu parametrii hidraulici: Qp = 1578 l/sec (5680 mc/h), H p = 40,0 m, P motor = 800 (900) kW, tens. alim. 6 kV, (2 agregate cu refulare stg. și 2 agregate cu refulare dr.) - înlocuirea instalațiilor hidromecanice, armături și confecții metalice: - compensatori de montaj Dn 800 mm; - robineți tip fluture Dn 800 mm, acționare electrică tip AUMA sau similar cu cofret de comandă locală și la distanță; - compensatori de montaj Dn 600 mm; - robinet de reținere cu contragreutate Dn 800 mm - confecții metalice pe circuitul de aspirație și refulare (ștuțuri de țeavă, reducții, coturi, etc) - refacerea instalație de epuisment: - prevederea a 1+1 electropompe de epuisment cu parametrii: Qp = 220 mc/h, Pres. = 160 mmHg, P motor = 11 kW - înlocuirea tuturor armăturilor, conductelor, a rezervorului pentru inel de lichid - reabilitarea instalație de ridicat de tip pod rulant manual tip bi - grindă cu sarcină maximă de 12,5 t - refacerea împrejmuirii stației de repompare pe 250 ml |
|  | - reabilitarea bazinului de aspirație și de refulare al stației de repompare - refacere impermeabilizare - înlocuirea conductei de refulare metalice cu Dn 1800 mm și L = 275 ml cu conductă de tip Poliester Armat cu Fibră de Sticlă și Inserție de Nisip (PAFSIN) - prevederea unui debimetru cu ultrasunete montat pe conducta de refulare Dn 1800 m, in caminul de vane, care se va executa in incinta statiei de pompare SRPA Matesti; |
| eabilitarea canalului Est - Terasa: | -Tronson 1- km 0+000 + km 3+768 - refacerea secțiunii de scurgere a canalului pe lungimea de 3768 m, prin lucrări de decolmatare și curățare a vegetației lemnoase și ierboase, - refacerea impermeabilizării pe o suprafață de 2893 mp (stabilirea zonelor pe care se va executa refacerea impermeabilizării se va stabili la execuție de comun acord beneficiar, executant și proiectant) - Sifon Valea Largă – L = 284 m - reabilitare stavile (4 buc) - înlocuirea celor 2 fire de tuburi IPREROM Dn 1500 mm pe lungimea de 284 ml cu conductă Poliester Armat cu Fibră de Sticlă și Inserție de Nisip (PAFSIN) Dn 1500 mm. - Tronson 2 – km 3+768 – km 4+918 - refacerea secțiunii de scurgere a canalului pe lungimea de 1150 m, prin lucrări de decolmatare și curățare a vegetației lemnoase și ierboase, - refacerea impermeabilizării pe o suprafață de 660 mp (stabilirea zonelor pe care se va executa refacerea impermeabilizării se va stabili la execuție de comun acord beneficiar, executant și proiectant) - Sifon Valea lui Pătrașcu – L = 172 m - înlocuirea celor 2 fire de tuburi IPREROM Dn 1500 mm pe lungimea de 172 ml cu conductă Poliester Armat cu Fibră de Sticlă și Inserție de Nisip (PAFSIN) Dn 1500 mm. - Tronson 3 – km 4+918 – km 5+918 - refacerea secțiunii de scurgere a canalului pe lungimea de 100 m, prin lucrări de decolmatare și curățare a vegetației lemnoase și ierboase, - refacerea impermeabilizării pe o suprafață de 921 mp. - Reabilitarea nodului de captare – alimentare sifon Câlnău: - înlocuirea celor 8 conducte metalice Dn 1000 mm, care preiau apa din canalul Est – Terasă (tronson 3) - înlocuirea robineților tip fluture cu acționare manuală, Dn 1000mm, - refacerea pereului după înlocuirea conductelor de aspirație - Sifon Câlnău – L = 858 m - înlocuirea firului IPREROM Dn 1500 mm pe lungimea de 858 ml cu conductă Poliester Armat cu Fibră de Sticlă și Inserție de Nisip (PAFSIN) Dn 1500 mm. - prevederea organelor de închidere (robineți fluture cu acționare manuală Dn 1600) amonte și aval de subtraversare DN 2 - Executie cămin amonte DN 2 și reabilitare cămin de vane existent pentru derivații - prevederea organelor de închidere (robineți fluture cu acționare manuală Dn 1600) pe cele două derivații |
| Reabilitare deviatie 1 C Est | Derivaţia 1 C Est se va reabilita până in dreptul staţiei de pompare de punere sub presiune SPP10, respectiv pe lungimea de 1480 m, si se vor avea în vedere următoarele lucrări: -înlocuirea tuburilor de beton armat cu Dn 1500 mm, pe lungimea de 1480 ml, cu conductă de tip PAFSIN Dn 1000; -reabilitare cămin de racord la SPP10(camlnul va fi prevăzut pe conducta de alimentare a SPP10 in lungime de 300 m cu vana fluture cu acţionare manuala Dn 800, iar pe conducta ramasa Dn 1000, care nu este funcţionala, se va prevedea pentru închidere un capac din tabla pentru închidere). |
| Reabilitare Deviatie 2 C Est | Lucrările de reabilitare a derivaţiei 2 C Est vor avea în vedere următoarele: înlocuirea tuburilor din beton armat cu Dn 1500 mm, pe lungimea de 6199 m, pana la SPP12, cu conductă de tip PAFSIN Dn 1500. pe zona de subtraversare a caii ferate CFR se va prevedea, în locul conductei existente, o conducta metalica Dn 1400 cu lungimea L - 70 m |

Amplasarea organizării de şantier se face pe terenul aferent statiei de pompare SRPA Matesti.

Pentru depozitarea materialelor si echipamentelor, care se vor utiliza pentru executarea lucrărilor de reabilitare si modernizare, se vor folosi spatiile aflate in administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare-Filiala Teritoriala de îmbunătăţiri Funciare Buzău.

- Alimentarea cu apa potabila se va asigura prin racord la reţeaua existenta sau prin achiziţionare din comerţ;

- Se vor folosi toalete ecologice mobile; apele uzate fecaloid-menajere vor fi preluate prin firme specializate.

Alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport utilizate pentru aprovizionare cu materie primă cât și a celor pentru livrarea produselor nu se realizează pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin bransament la reteaua LEA din zona (daca este cazul);

Energia termică: nu este cazul.

Canalizarea menajeră: toalete ecologice cu vidanjare de catre o societate autorizata in preularea lor cu descarcare intr-o statie de euprare;

Coordonatele  geografice ale amplasamentului proiectului, care sunt  prezentate sub formă  de vector în format digital cu referință  geografică, în sistem de proiecție  naționala  Stereo 1970:

| Nr crt. | Denumirea obiectivului | Coordonate de inceput | Coordonate de sfarsit |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *[m] | Y[m] | X [m] | Y fml |
| 1 | Statia de amorsare si traversare a râului Buzău cu conducta metalica DN 2400 | 412439,306 | 637972,091 | 412628,631 | 638242,654 |
| 2 | Canal Est - Lunca | 412628,631 | 638242,645 | 413527,178 | 639098 005 |
| 3 | SRPA Matesti-Sifon +Conducta de refulare dn 1800 | 413541,282 | 639112,598 | 413756,054 | 639340,354 |
| 4 | Canal Est -Terasa Tronson I | 413756,054 | 639340.354 | 415127.272 | 642767 005 |
| 5 | Sifon Valea Larqa | 415127,272 | 642767,005 | 415234 624 | 643032,940 644140,303 |
| 6 7 | Canal Est - Terasa Tronson II | 415234,624 | 643032,940 | 415021,955 |  |
|  | Sifon Valea lui Patrascu | 415021,955 | 644140,303 | 414976,254 | 644308 682 |
| 8 | Canal Est - Terasa Tronson III | 414976,254 | 644308,682 | 414670,931 | 645253 501 |
| 9 | Sifon Calnau | 414670,931 | 645253,501 | 414380,271 | 646034 959 |
| 10 | Subtraversare parau Calnau | 414527,169 | 645582,844 | 414517,298 | 645610 127 |
| 11 | Derivaţia 1 C Est | 414380,271 | 646034,959 | 411669,853 | 644729 565 |
| 12 | Derivaţia 2 C Est | 414380,271 | 646034,959 | 412033,874 | 651663,301 |

Amplasamentul studiat se afla pe domeniul public, în intravilanul si extravilanul mai multor comune vecine.

Vecinatățile amplasamentului sunt:

  - Nord – teritoriul administrative al com Posta Calnau;

  - Sud – raul Buzau;

  - Est - teritoriul administrative al comuneler Vadu Pasii si Sageata

  - Vest – comuna Sapoca

Perioada de execuție a proiectului:  perioada de executie este de 36 luni;

Valoarea investiției ( fără TVA):  costul total al investiției pentru obiectivul „Reabilitarea amenajării de irigații Câmpia Buzăului – Canal Est, jud. Buzău” este de 66.430,668 mii lei, fără TVA din care construcții montaj 51.144,010 mii lei fără TVA..

## Justificarea necesității proiectului.

Investiția este oportuna deoarece urmărește diminuarea neajunsurilor cu care se confrunta beneficiarii de apa din amenajare:

- amenajarea are o pondere apreciata in totalul capacitaților generatoare de venituri, are utilizatori de apa eligibili si sursa de apa asigurata.

- amenajarea se afla in zona cu incidenta crescuta a secetei

- realizarea lucrărilor de reabilitare va elimina efectele negative ale pierderilor de apa si va asigura o distribuție mai corecta a volumelor de apa, având ca efect creșterea eficientei in exploatare a amenajării.

Investiția este necesara deoarece conduce la:

- creșterea eficientei activității agricole

- diminuarea riscului si incertitudinii in agricultura prin reducerea incidentei fenomenelor de seceta

- creșterea veniturilor organizației utilizatorilor de apa pentru irigații

- creșterea fiabilității în funcționarea agregatelor de pompare si reducerea costurilor cu energia electrica.

- reducerea cheltuielilor de întreținere si exploatare

- ameliorarea calității mediului si diminuarea surselor de poluare

- realizarea investiției de reabilitare, va face viabila amenajarea de irigații din punct de vedere economic.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: Obiectivul de investiții „Reabilitarea amenajării de irigații Câmpia Buzăului – Canal C Est, jud. Buzău” se realizează din fonduri de la bugetul de stat in cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania aprobat prin HG nr. 793/26.10.2016

Distrugerea podului si a conductei de supratraversare s-a datorat unor cauze de forța majoră (coborârea fundului albiei râului Buzău si a inundațiilor repetate in aceasta zona)

Restul construcțiilor care compun Amenajarea de irigații C Est nu au fost afectate de forță majora.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:  În timpul lucrărilor de reabilitare a amenajării de irigatii Câmpia Buzăului CEst sunt folosite şi resurse naturale, specifice activităţii de construcţii, şi anume:

	apa pentru eventuala stropire a frontului de lucru, ;

	piatră și balast pentru consolidare taluze;

	pământ pentru umpluturi în corpurile canalelor;

Pentru reducerea consumului de resurse naturale pământul, betonul (concasat) și molozul (mărunțit) rezultate din lucrările de reabilitare vor fi utilizate pentru umplerea golurilor rezultate din tasările existente pe fundul canalelor.

	agregate naturale pentru prepararea betonului. Acestea vor fi furnizate de balastiere autorizate şi transportate cu mijloace auto în staţiile centralizate de prepare.

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Lucrările ce se vor executa în cadrul proiectului „Reabilitarea amenajării de irigații Câmpia Buzăului – Canal Est, jud. Buză ” cuprind, pentru fiecare obiect al reabilitării generarea următoarelor tipuri de deșeuri, în cantitățile estimate mai jos:

- Lucrările de construcții aferente stațiilor de pompare generează următoarele tipuri de deșeuri:

Tabel cu Deșeuri rezultate din lucrările de construcții la stațiile de pompare

| Nr. | Cod | Denumirea deșeului | Cantitate generată (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. Deșeuri din construcţii și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 1 | 17 01 01 | beton | 2,3 |
| 2 | 17 04 05 | fier și oţel | 7,25 |
| 3 | 17 02 01 | lemn | 0,1 |
| 4 | 17 02 02 | sticlă | 0,5 |
| 5 | 17 08 02 | materiale de construcţie pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 | 0,9 |
| 6 | 17 05 04 | pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 1,9 |
| 7 | 17 02 03 | materiale plastice | 0,2 |
| 8 | 17 06 01* | materiale izolante cu conţinut de azbest | 0,05 |
| 16. Deșeuri nespecificate în alta parte |
| 9 | 16 02 14 | deșeuri de la echipamente electrice și electronice provenite de la echipamente casate | 4,5 |

- Lucrările de construcții aferente retelei de canale de  irigatii generează următoarele tipuri de deșeuri:

Tabel cu Deșeuri rezultate din lucrările de construcții la conductele principale si la antenele de irigatii

| Nr. | Cod | Denumirea deșeului | Cantitate generată (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. Deșeuri din construcţii și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 1 | 17 01 01 | beton | 1,5 |
| 2 | 17 04 05 | fier și oţel | 0,5 |
| 3 | 17 05 04 | pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 288,5 |

Toate materialele valorificabile (fier, sticlă, echipamente electrice și electronice) vor colectate prin grija antreprenorului și predate beneficiarului (ANIF Filiala Teritorială Buzău) care va valorifica prin firme specializate în colectarea și valorificarea materialelor reciclabile.

Modul de gospodărire a deşeurilor

Manevrarea, stocarea şi eliminarea corectă a deşeurilor are un rol vital în prevenirea poluării amplasamentului. Antreprenorul lucrărilor se va asigura că nu există scăpări de sub control ale deşeurilor şi că acestea ajung direct la o operatorul autorizat, conform cerintelor legale in vigoare. Deșeurile menajere se depozitează temporar în containere (pubele) etanșe în locuri special amenajate si sunt preluate periodic de firme autorizate.

Deșeurile rezultate din activitate vor fi  colectate separat, pe fiecare tip de deșeu.

Toate categoriile de deșeuri vor fi depozitate  în recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzător codului deșeului.  La predarea deșeurilor se vor solicita și vor fi păstrate conform legislației, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase.

Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sănătatea umană și ar dauna mediului înconjurător (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de incendiu pentru vecinătăți). Transportul deșeurilor se va realiza  numai de către operatori economici care dețin autorizație de mediu conform legislației in vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare in baza HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. De asemenea, societatea care realizează lucrările  de contruire deține contractele cu toți colectorii autorizați să preia deșeurile generate și autorizațiile de mediu ale acestora. Gestiunea tuturor tipurilor de deșeuri atât în perioada de construire cât și în perioada de funcționare se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

Ierarhia gestionării deşeurilor

Operatorul va aplica ierarhia gestionării deşeurilor în toate fazele de activitate desfasurate pe amplasament. Va fi analizată posibilitatea reutilizării, reciclării/ valorificării deșeurilor înainte de a se pune problema eliminării acestora.

Stocarea deşeurilor

Managementul deşeurilor este direct legat de efectele de poluare a mediului pe care acestea le pot genera şi de dificultatea de a fi depozitate. Planul de management a deşeurilor evidențiază modul în care deşeurile generate vor fi stocate, reciclate sau eliminate de pe amplasament.

Toate deşeurile vor fi depozitate în zone special destinate, izolate de scurgeri de suprafaţă. Containerele de deşeuri vor fi acoperite, pentru a împiedica antrenarea eoliană a prafului şi gunoaielor şi acumularea de ape pluviale şi vor fi controlate regulat şi înlocuite în momentul umplerii. Ori de cate ori va fi necesar, vor fi aduse bene speciale pentru ca deşeurile să poată fi separate în vederea reciclării sau eliminării și pentru a preveni contaminarea încrucişată.

### Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Pe amplasament nu se produc substanțe și amestecuri de substanțe chimice periculoase.

Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor:

-	gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică) și eliminarea;

-	gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

o	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

o	fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

o	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-	toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați și etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat;

-	se va asigura în cadrul organizărilor de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor;

-	deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă;

-	se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;

-	evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

-	toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens;

-	transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României;

-	pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: conform punctului de vedere emis de DSP Buzau si inregistrat cu nr. 17332/09.12.2021, beneficiarul respecta normele sanitare in vigoare;

2.  Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul lucrărilor prevăzute prin proiect se situează pe teritoriul administrativ al județului Buzău.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (piatră spartă, balast, nisip, pietriș, metal, etc.);

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: beneficiarul si constructorul sunt obligaţi ca, pe întreaga perioada de execuţie a lucrărilor sa asigure in albia râului Buzău curgerea normala a apelor.

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul proiectului se suprapune parțial cu ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0103 și ROSPA0160 ,,Lunca Buzăului” desemnate prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 663/2016;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în     conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul proiectului intersectează pe o lungime de aproximativ 300 m  ariile natural protejate de interes comunitar ROSCI0103 și ROSPA0160 ,,Lunca Buzăului”; proiectul nu este amplasat în rezervațiile de interes național înscrise în anexa nr. 1 a Legii nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: conform punctului de vedere emis de DSP Buzau si inregistrat cu nr. 17332/09.12.2021, beneficiarul respecta normele sanitare in vigoare;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului în zonă nu exista în derulare sau avizare alte proiecte;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Maracineni, Sapoca, Posta Calnau, Vadu Pasii) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Conform listei de control elaborată pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată și a Punctului de vedere nr. 944/STBZ/12.11.2021 emis de A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, administratorul ariei naturale protejate, s-a decis că nu este necesară trecerea la etapa de realizare a studiului de evaluare adecvată, deoarece:

- în interiorul siturilor de interes comunitar, lucrările constau în reabilitarea supratraversării râului

Buzău existentă, degradată de viituri, pe o lungime de aproximativ 300 m ;

-  conform planului de management în zonă nu au fost identificate/cartate habitate și specii de interes conservativ, fiind o zonă inundabilă;

- lucrările de reabilitarea a se vor realiza pe o perioadă scurtă de timp;

- nu  se va realiza organizarea de șantier, în interiorul ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- pentru implementarea proiectului nu vor fi realizate noi căi de acces și nici nu vor fi modificate cele existente;

- lucrările nu se vor desfășura în mediul acvatic;

- nu vor fi exploatate din zonă resurse naturale care să afecteze starea de conservare a speciilor și habitatelor;

- implementarea proiectului nu va afecta în mod negativ integritatea siturilor de interes comunitar intersectate, deoarece:

- nu va conduce la fragmentarea , deteriorarea  sau pierderea de habitate de interes comunitar;

- nu va afecta habitatele folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a speciilor de interes comunitar;

- nu va perturba semnificativ speciile de interes comunitar ce au stat la baza desemnării siturilor;

- nu va avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare;

- nu va produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura și funcţiile ariilor naturale protejate;

- prin proiect, pentru toate etapele sale (construcţie, funcţionare, dezafectare), au fost stabilite în sarcina titularului măsuri pentru menţinerea condiţiilor de protecţie şi conservare pe termen lung a speciilor determinante.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. 185/10.12.2021 – emis de A.B.A. Buzau Ialomița, fara a fi necesara parcurgerea procedurii SEICA, titularul avand obligatia respectarii urmatoarelor conditii din act:

- Beneficiarul este obligat sa obţină toate avizele, acordurile si autorizaţiile prevăzute de legislaţie inainte de începerea execuţiei lucrărilor avizate prin prezentul act de reglementare;

- înainte de inceperea execuţiei, beneficiarul va incheia cu reprezentantul Sistemu Gospodărire a Apelor Buzău procesul verbal de predare/orimire a tronsonului de albie vor fi executate lucrările, in care se va menţiona si fluxul informaţional in caz de ¡nu poluări accidentale, cat si lucrările de redare a albiei minore la starea iniţiala.

-	Lucrările de construcţii vor fi executate in afara perioadelor de ape mari.

-	La inceperea execuţiei, şi ulterior periodic pe tot parcursul execuţiei, beneficiar si constructorul vor solicita la Administraţia Bazinala de Apa Buzău - Ialomiţa si la Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău informări zilnice referitoare la debitele care se vor înregistra pe cursurile de apa, langa care/pe care se realizează lucrări.

-	Pe toata perioada execuţiei, beneficiarul si constructorul au obligaţia punerii in siquranta a construcţiei si a materialelor. Administraţia Bazinala de Apa Buzau-lalomita nu isi asuma raspunderea in situaţia calamitarii obiectelor investiţiei oe perioada execuţiei.

- este interzisa amplasarea organizării de şantier in albiile minore ale râului Buzău respectiv parau! Calnau, sau in zona inundabila a cursurilor de apa;

-	Nu se vor depozita in albia râului Buzău materialele rezultate/foloslte la execuţia lucrărilor.

- se vor respecta conditiile impuse prin avizul nr. 15/2021, emis de către SPEEH HIDROELECTRICA cu privire la prelevarea debitului de 7.200 l/s din canalul enerqetic Candesti - Similesca si efectuarea lucrărilor din zona construcţiilor hidrotehnice apartinand SPEEH HIDROELECTRICA necesare reabilitării amenajării de irigaţii Campia Buzaului- Canal Est;

-	Este interzisa execuţia de lucrări care sa afecteze construcţiile hidrotehnice din zona de incidenţa a proiectului. Beneficiarul răspunde de eventualele pagube produse riveranilor sau lucrărilor hidrotehnice existente în zona.

-	Se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea poluării apelor subterane si de suprafaţa, pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate, masuri de prevenire si combatere a poluărilor accidentale si de aparare împotriva inundaţiilor.

- Beneficiarul răspunde de realizarea corespunzătoare a obiectivului conform prezentului aviz de urmărirea si prevenirea poluărilor apelor subterane si de suprafaţa si de anunţare in caz de poluare accidentala, a Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău si a Administraţiei Bazmale de Apa Buzau-lalomita. Beneficiarul prezentului aviz si constructorul obiectivului de investiţie răspund pentru poluarea apelor subterane si de suprafaţa, suoortand intenrai cheltuielile generate in caz de poluare. Beneficiarul si constructorul sunt obligaţi ca, pe întreaga perioada de execuţie a lucrărilor sa asigure in albia râului Buzău curgerea normala a apelor.

- Este interzisa utilizarea agregatelor minerale din albia minora a cursurilor de aoa fara actele de reglementare prevăzute de legislaţia in domeniul gospodăririi apelor.

-Orice lucrare in albia râului Buzău, respectiv drumuri de trecere, diguri de deviere, etc. care nu a fost prevăzută in proiectul de execuţie reglementat prin prezentul aviz, se va face numai cu acordul Administraţiei Bazinale de Apa Buzau-lalomita.

La finalizarea lucrărilor se va incheia procesul verbal de predare/nrimire a tronsonului de albie intre reprezentantul Sistemului de Gospodărire a Aoelor Ruran beneficiarul si constructorul lucrării,

consemnând realizarea lucrărilor de redare a albiei minore a râului Buzău la starea iniţiala.

-Agenţia Naţionala de îmbunătăţiri Funciare-Filiala Teritoriala de îmbunătăţiri Funciare Buzău se va supune noilor acte de reglementare pe care Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor In funcţie de acestea se vor aplica prevederile Ordinului ministrului apelor si pădurilor nr. 891/2019 privind procedura si competentele de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizaţiilor de gospodărire a apelor.

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor cat si prevenirea poluarilor accidentale;

- se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte;

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

c) conform prevederilor O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aveți următoarele obligații:

- titularul autorizației de construire/desființare are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7);

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier (imprejmuire cu panouri,  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor,  WC-uri ecologice etc.);

- se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut;

- prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii;

- prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

d) Pentru protecția ariilor natural protejate de interes comunitar, este obligatorie respectarea condițiilor impuse de administratorul ariilor naturale protejate, A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, prin Avizul nr. 1/14.01.2022, titularul având totodată și următoarele obligații:

• Să respecte toate condițiile și măsurile de diminuare a potențialului impact negativ asupra factorilor de mediu stabilite în documentația tehnică care a stat la baza emiterii actului de reglementare.

• Să desfășoare lucrările doar pe suprafețele de teren descrise în proiect, să nu defrișeze vegetația și să nu ocupe cu utilaje, materiale de construcții și/sau deșeuri alte terenuri în interiorul ariilor naturale protejate.

- Să nu realizeze organizări de șantier pe terenuri din interiorul ariilor naturale protejate.

• Traversarea cu autovehicule a ariilor naturale protejate să se realizeze doar pe drumurile existente.

• Pe perioada derulării lucrărilor, să monitorizeze impactul proiectului asupra habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate și să informeze cu celeritate pe administratorul acestora (ANANP– Serviciul Teritorial Buzău) cu privire la orice incident care ar putea să aibă impact negativ asupra acestora.

• Să instruiască personalul și să se asigure că sunt respectate următoarele interdicții (potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2007, art. 33):

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- este interzisă deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură, chiar dacă sunt goale;

- este interzisă perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

• În cazul în care personalul de execuție/întreținere observă exemplare rănite sau cadavre de păsări sau animale din speciile strict protejate, prevăzute în anexele 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, titularul are obligația să declare evenimentul la comisariatul județean la Gărzii Naționale de Mediu și la agenția judeteană pentru protecția mediului, să participe la activitatea de preluare a exemplarelor de specii capturate sau ucise accidental şi să completeze declarația prevăzută în anexa nr. 2 a H.G. nr. 323/2010.

• În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor, titularul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu.

Pe toata durata realizării lucrarilor se vor respecta următoarele prevederi legale:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Ordonanta de Urgenta  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

-  Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României ;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.

- Legea 86/10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005 ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare,

titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

h) se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și următoarele condiții:

- în cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele,  vegetația și să suporte toate costurile aferente (Legea nr. 24/2007, art. 9).

- titularul proiectului este obligat:

să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv,

Mădălina-Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                          Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu,

Mirela MARIN                                                       Sanda-Cătălina POSTOLACHE

Întocmit,

Simona PĂUNA

Ioana DIACONESCU