PROIECT DE DECIZIE A ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat în data de 17.06.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ANDRUTA TRANS S.R.L, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 3917 din 13.03.2024,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 04.06.2024 că proiectul ”Desfiintare corp C1 anexa (cabina operator si panou afisaj), relocare corp C2 anexa (sistem distributie gaze petroliere lichefiate tip SKID/GPL), construire statie mixta destributie carburanti (benzina, motorina, GPL)”, propus a fi amplasat în comuna Unguriu, sat Ojasca, str. Soseaua Buzaului, nr. 74, judetul Buzau,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

  - proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr. 2 la pct. 13, lit. a (orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului);

  - proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 48, alin. lit. e din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr. 9330/ML/20.05.2024, emisa de A.B.A. Buzau – Ialomita;

  - proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011;

  - în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect; la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Caracteristicile proiectului

  - dimensiunea și concepția proiectului;

Proiectul presupune desfiintarea cabinei actuale ale operatorului Skidului (corp C1), panoului afisaj, de asemenea se doreste relocarea corpului C2 anexa – SKID GPL, uremarindu-se pozitionarea lui in raport cu obiectivele noi propuse (daca poate fi mentinuta pozitia actuala sau se repozitioneaza, conform planului tehnologic), iar elementele noi aparute sunt urmatoarele:

- elementele componente ale statiei, destinate descarcarii, depozitarii si distribuţiei benzinei si motorinei sunt constituite de un rezervor bicompartimentat ( 15 + 25 ) mc, cilindric orizontal, cu pereti dubli, amplasat subteran.

- Compartimentul pentru depozitarea benzinei, 1x 15 mc, va fi dotat cu echipamente si dispozitive adecvate in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din descarcarea si depozitarea benzinei.

- Pentru distributia benzinei si motorinei va fi prevazut un distribuitor multiprodus cu doua pistoale de distributie, livrarea benzinei fiind prevazut a se efectua cu recuperarea vaporilor de benzina.

- Prin statie se estimeaza a fi tranzitate cantitati de benzina mai mari decat 500 mc/an.

- Gurile de descarcare si recuperare vapori sunt prevazute cu cuplaje rapide etanse.

CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

In incinta viitoarei statii de distributie carburanti vor fi amplasate urmatoarele obiecte :

-	C1 cabina operator + grup sanitar  72,45 mp

-	C2 copertina pompe  15 m x 8 m,

-	Rezervor carburanti subteran  bicompartimentat de 15 + 25 mc – 1 buc.

-	Recipient stocare GPL suprateran tip SKID,

-	Loc de parcare personal de servire

-	Loc parcare clienti 6 locuri

-	Zona descarcare carburanti (loc stationare auutocisterna pe perioada descarcarii)

-	Ziduri antifoc/anntiexplozie (H minim 2 m),

-	Separator hidrocarburi cu rigole de preluare ape de pe amplasament;

-	Platforma carosabila,

-	Spatii verzi

Zona nu este imprejmuita.

Lucrarile de desfiintare si repozitionare sunt realizate in scopul adaugarii unor elemente noi care sa defineasca o statie de carburanti mixta: benzina, motorina, GPL, in în comuna Unguriu, sat Ojasca, str. Soseaua Buzaului, nr. 74, judetul Buzău.

Accesul auto şi pietonal se practică prin racord existent la drum carosabil public situat la aliniament respectiv str. Şoseaua Buzăului/DN10.

Pe amplasament, in momentul de fata exista edificate urmatoarele constructii:

- recipient de stocare GPL cilindric, orizontal, suprateran capacitate 5000 l, amplasat pe cadru metalic, echipat cu racorduri, aparatura de măsură şi control şi armături de siguranţă;

- 1 pompa de livrare; platforma tehnologica betonata;  peron de distributie; drum de acces; cladire operator cu comercializarea produselor din categoria accesoriilor pentru autovehicule, fosa vidanjabila; spaţiu special amenajat  pentru deşeurile menajere.

De asemenea, SKIDUL GPL format din:

  - rezervor 5000 l, T. min./max.: -20/+500C, P. Min./max.: 18/27 bar;

  - Pompa transvazare;

  - pompa distributie GPL - Q=5/50 l/min., P. max.= 25 bar,

- Platforma alimentare – platforma betonata pe care sunt amplasate pompele pentru distributie carburanti;

- Conducte de descarcare carburanti;

- Caminul gurilor de descarcare;

- Conducte de aspiratie pompe, conducte de aerisire a rezervoarelor (conducte pentru vapori de benzina cu opritor de flacari si supape de respiratie, conducte pentru vapori de motorina prevazuta cu guri de aerisire si opritor de flacari);

- Bazin betonat vidanjabil V= 12 mc, iar bazinul este vidanjat ori de cate ori este necesar,de catre operatori de salubritate abilitati si in final apele uzate ,vor fi descarcate intr-o statie de epurare autorizata;

- Recipiente pentru ulei uzat si pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor;

- Platforma depozitare temporara deseuri;

- Platforma betonata si parcare;

- Spatii verzi;

- Totem publicitar amplasat la DN 2B;

Amplasamentul detine in prezent, Autorizaţie de Mediu Nr. 49 din 16.04.2019 pentru urmatoarele coduri CAEN:  staţie distribuţie carburanţi (GPL)

- 4730 - comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (GPL);

- 4671 - comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

Elemente de modernizare prevazute in proiect pentru statie.

Viitoarea statie, dupa modernizare va fi o statie cu vanzare mixta de carburanti (benzina, motorina, GPL) si magazin cu produse alementare si nealimentare, accesorii auto.

Statia va fi o constructie noua care va dispune de un rezervor bicompartimentat ( 15 + 25 ) mc, cilindric orizontal, cu pereti dubli, amplasat subteran. (15 mc pentru benzina si 25 mc pentru motorina).

Compartimentul pentru depozitarea benzinei, 1x 15 mc, va fi dotat cu echipamente si dispozitive adecvate in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din descarcarea si depozitarea benzinei.

Pentru distributia benzinei si motorinei va fi prevazut un distribuitor multiprodus cu doua pistoale de distributie, livrarea benzinei fiind prevazut a se efectua cu recuperarea vaporilor de benzina.n.

Gurile de descarcare si recuperare vapori sunt prevazute cu cuplaje rapide etanse.

Se vor utiliza echipamente noi cu performante tehnice de nivel actual;

Solutia tehnologica aleasa de proiectant (distribuitoare benzina cu recuperare de vapori) este conforma cu cerintele Legii nr. 264 din 20 decembrie 2017;

Echipamente si dispozitive: Gurile de descarcare a produselor petroliere si gura de recuperare vapori benzina, blocul gurilor de aerisire si distribuitoare de carburanţi.

Sunt prevazute guri de aerisire la 4,0 m peste nivelul solului;

Aceste instalatii, echipamente si dispozitive vor asigura :

- descarcarea , depozitarea şi livrarea carburanţilor în deplină siguranţă;

- menţinerea caracteristicilor fizico chimice ale carburanţilor depozitaţi şi controlul privind cantitatea şi calitatea acestora;

- exploatarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă pentru personal, clienţi şi mediu;

- reducerea gradului de poluare al mediului înconjurător;

Capacitatea de depozitare a produselor petroliere în vrac, ce se vor livra prin pompe, va fi 40 m3.

Îmbunătăţirea fluxului tehnologic, consta in folosirea unui sistem de recuperare şi colectare a vaporilor de benzina degajaţi în timpul încărcării spatiilor de depozitare a benzinei;

Vaporii de benzină dezlocuiţi în procesul de descărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare sunt returnaţi în containerul mobil din care se descarcă benzina, conform cerintelor tehnice prevazute de Legea nr. 264 din 20 decembrie 2017, Anexa nr. 3;

BILANT SUPRAFETE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI- SDC 810 mp: 743 MP TEREN INTRAVILAN SI 67 MP TEREN EXTRAVILAN.

Modernizarea statiei va avea loc pe terenul intravilan, unde in prezent se afla un SKID GPL,

Folosinţa actuală a terenului - arabil în extravilan 67,00mp;

- arabil în intravilan 438,00mp;

- curţi construcţii în intravilan 305,00mp.

În prezent, la nivelul parcelei funcţionează staţie de distribuţie GPL, cu dotările:

- corp C1 anexă - cabină operator şi panou afişaj;

- corp C2 anexă - sistem de distribuţie gaze petroliere lichefiate (recipient de stocare GPL tip SKID capacitate 5000l);

- una pompă livrare GPL amplasată pe platformă betonată + peron de distribuţie;

- platformă betonată racordată la nivel cu drum public situat la aliniament (Şoseaua Buzăului/DN10), prin două artere de acces (intrare/ieşire);

- spaţii verzi;

- platformă depozitare temporară deşeuri;

- sistem de alimentare cu apă - branşament la reţeaua publică a localităţii;

- sistem de avacuare a apelor uzate menajere - bazin vidanjabil de incintă;

- alimentare cu energie electrică - racord la reţeaua electrică publică din zonă;

- energie termică/încălzirea cabinei operatorului - cu echipamente electrocasnice.

Bilanţ privind ocupările de teren - situaţia existentă

|  | suprafaţa construită - mp | suprafaţa constr. desfăşurată - mp | platforme, trotuare - mp | supraf. sp.verzi/ folosinţe agr. - mp | nr. locuri parcare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| existent | 36,00 | 36,00 | 269,00 | 505,00 | 1 |
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 269,00 | 505,00 | 1 |
| S teren = 810,00mp |
| POT existent - 4,4%; CUT existent - 0,04; |

Descrierea lucrărilor aferente proiectului

Lucrări de desfiinţare/dezafectare clădiri şi echipamente existente

Corpurile de clădire C1 (cabină operator şi panou afişaj) şi C2 (sistem de distribuţie gaze petroliere lichefiate tip SKID/GPL) propuse spre desfiinţare reprezintă construcţii anexe aferente funcţiunii de bază (staţie distribuţie GPL), edificate în anul 2013 în baza autorizaţiei de construire nr.18/26.10.2012, conform planurilor tehnice elaborate cu prevederi specifice funcţiunii.

Lucrări de desfiinţare corp C1

Clădirea prezintă regim de înălţime parter; suprafaţa construită/desfăşurată 26,00mp.

Destinaţia spaţiilor - cabină operator, panou afişaj, spaţiu pentru comercializarea produselor din categoria accesoriilor pentru autovehicule.

La nivelul incintei clădirea este amplasată în regim izolat, nu prezintă cuplare sau alipire la calcan cu construcţii situate pe parcele învecinate.

Accesul în construcţie se realizează direct de la nivelul incintei.

Construcţia nu prezintă elemente patrimoniale sau decorative care ar urma a se preleva, nu prezintă elemente ce ar determina încadrarea într-un stil architectonic, nu prezintă caracteristici funcţionale care să răspundă cerinţelor actuale ale beneficiarului.

Elemente de construcţie - fundaţie beton armat, schelet metalic, închideri panouri termoizolante, acoperiş şarpantă metal+învelitoare panouri termoizolante, tâmplărie metal.

Dotare cu utilităţi - alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

Nu sunt justificate cheltuieli pentru lucrări de consolidare, reparare sau modificare a elementelor de construcţie.

Lucrările de desfiinţare a construcţiei vor cuprinde următoarele faze:

-  eliberarea spaţiului de obiectele existente;

- dezechiparea construcţiei prin desfacerea şi demontarea elementelor de instalaţii;

- demontarea părţilor şi elementelor de construcţie;

- dezmembrarea părţilor şi a elementelor de construcţie, a instalaţiilor demontate, recuperarea componentelor şi produselor refolosibile şi sortarea lor pe categorii;

- înlăturarea deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile prin servicii de specialitate.

Lucrări de dezafectare corp C2 (SKID distribuţie GPL) în vederea reamplasării

În contextul extinderii activităţii existente, este necesară reamplasarea instalaţiilor şi a echipamentelor ce reprezintă corpul C2 (SKID distribuţie GPL) existent, fapt ce impune în primă etapă lucrări de dezafectare a actualului SKID.

Tipul sistemului - instalaţie monobloc montată suprateran (tip SKID) în cadrul staţiei fiind proiectat şi realizat integral de producător.

Componente specifice - recipient sub presiune cu capacitate de stocare 5000l GPL cilindric, orizontal, amplasat pe cadru metalic, echipat cu pompă/un furtun distribuţie pentru alimentarea autovehiculelor, pompă transvazare, racorduri, aparatură de măsură şi control.

Fundaţiile de aşezare a cadrului metalic - beton armat.

Utilajele, echipamentele specifice sunt amplasate în regim izolat, sunt accesibile direct de la nivelul incintei.

Suprafaţa construită/desfăşurată - 10,00mp.

Dotare cu utilităţi - alimentare cu energie electrică.

Lucrările de dezafectare a instalaţiei vor cuprinde următoarele faze:

- scoaterea de sub tensiune a consumatorilor electrici;

- golirea instalaţiilor de GPL şi evacuarea carburanţilor din incintă;

- suflarea/spălarea conductelor astfel încât să nu mai existe carburanţi sau reziduuri;

- demontarea elementelor componente ale instalaţiei (demontarea distribuitoarelor, a tronsoanelor de conducte şi a racordurilor la recipient);

Lucrările se vor efectua prin personal autorizat; se vor asigura mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor corespunzător lucrărilor şi pericolului acestora.

Elementele şi materialele refolosibile vor fi depozitate în locuri prestabilite, care să nu impieteze asupra lucrărilor, sau se evacuează în afara staţiei; componentele demontate care vor fi refolosite se recondiţionează în ateliere specializate.

Elementele demontate care nu vor fi reutilizate vor fi predate unităţilor specializate.în vederea evacuării din staţie.

Lucrări de construire

Se propun lucrări de construire în scopul relizării unei staţii mixte de distribuţie carburanţi (benzină/motorină, GPL) pentru extinderea activităţii existente desfăşurată în prezent la nivelul parcelei ce face obiectul proiectului.

Principalele obiective propuse:

- construire corp C1 (cabină staţie) şi corp C3 (copertină peron pompe de distribuţie benzină/motorină);

- amplasare bazine îngropate (rezervor carburanţi bicompartimentat);

- relocare/reamplasare corp C2 existent anexă (sistem de distribuţie gaze petroliere lichefiate tip SKID/GPL).

Bilanţ teritorial comparativ - existent+propus

|  | suprafaţa construită mp | suprafaţa constr. desfăşurată mp | platforme, trotuare mp | supraf. spaţii verzi/folosinţe agricole mp | nr. locuri de parcare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| existent | 36,00 | 36,00 | 269,00 | 505,00 | 1 |
| propus spre desfiinţare/dezafectare | 26,00 | 26,00 | ----- | 505,00 | ----- |
| menţinut | 10,00 | 10,00 | 269,00 | ----- | ----- |
| propus spre construire/amenajare | 181,10 | 200,00 | 171,00 | 160,00 | ----- |
| TOTAL | 191,10 | 200,00 | 440,00 | 160,00 | 1 |
| S teren = 810,00mp |
| POT: existent - 4,4%; propus - 26% CUT: existent - 0,04; propus - 0,26. |

Încadrarea lucrărilor în clasa și categoria de importanță

În funcţie de consecinţele umane şi consecinţele economice care pot fi provocate de un hazard natural sau/şi antropic major, precum şi de rolul acestora în activităţile de răspuns post-hazard ale societăţii, clădirile se încadrează în clasa de importanţă „III”, respectiv clădiri de tip curent (indicativ CR 0-2012).

În funcţie de destinaţie, clădirile se încadrează în categ. de importanţă „C” - construcţii de importanţă normală/construcţii cu funcţii obişnuite a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate şi natură (H 261/1994 Anexa nr. 2a).

Caracteristici gabaritice specifice construcţiilor propuse

Corp C1 cabină staţie

Regim de înălţime -  parter.

H maxim: la cornişă - 3,70m;  la coamă - 4,65m.

Suprafaţa construită desfăşurată - 100,00mp.

Corp C3 copertină peron pompe de distribuţie benzină/motorină

Regim de înălţime -  parter; H maxim 5,50 - 6,50m.

Suprafaţa construită desfăşurată - 100,00mp.

Bazine îngropate (rezervor carburanţi)

În cadrul incintei se va amplasa 1 rezervor cilindric orizontal, neizolat termic, confecţionat din tablă, cu pereţi dubli, cu două compartimente de stocare benzină/motorină.

Capacitatea compartimentelor rezervorului: - motorină - 20000 litri;

- benzină - 12000 litri.

Relocare/reamplasare corp C2 (SKID/GPL)

Se va proceda la reamplasarea elementelor şi a materialelor refolosibile (recipient stocare GPL, cadrului metalic de susţinere) rezultate în urma lucrărilor de dezafectare a actualului SKID.

Capacitatea rezervorului - 5000 litri.

La minim 1m distanţă faţă de rezervor se vor realiza ziduri antifoc/antiexplozie din zidărie de cărămidă (minim 37cm grosime zid) sau din beton armat (minim 20cm grosime zid); înălţimea zidurilor - minim 2,50m (se va avea în vedere ca înălţimea totală a zidurilor să fie cu minim 50cm peste supapa de siguranţă de pe recipientul GPL).

Regim de înălţime copertină de protecţie a peronului - parter; H maxim 5,50 - 6,50m.

Suprafaţa construită/desfăşurată - 10,00mp.

Obiectivele propuse vor fi amplasate în limitele terenului intravilan aferent parcelei.

Corpurile de clădire C1 propus şi C3 propus vor fi amplasate alipit, la rost.

Cota ( 0,00 (168,45 prin raportare RMN) a corpului de clădire C1 propus (cabină staţie) va fi situată la 10cm deasupra terenului amenajat.

Cota ( 0,00 (168,55 prin raportare RMN) a corpului de clădire C3 propus (copertină peron pompe distribuţie benzină, motorină) este situată la nivelul terenului amenajat.

Retrageri minime faţă de limitele de proprietate:

- C1 propus: faţă de limita NE a parcelei - retragere de 1,40m; faţă de limita intravilanului - retragere de 0,50m; faţă de limita E - retragere minimă de 3,50m;

- C3 propus: faţă de limita S la aliniament - retragere de 2,50m; faţă de limita E - retragere minimă de 5,30m.

Coordonatele  geografice ale amplasamentului proiectului, care sunt  prezentate sub formă  de vector în format digital cu referință  geografică, în sistem de proiecție  naționala  Stereo 1970:

| COORDONATE |
| --- |
| Nr. crt. | X | Y |
| 1. | 421350 | 628600 |

Asigurearea utilitatilor:

Alimentarea cu apa: Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar si tehnologic necesara pentru investiţiile propuse va fi obtinuta prin - branşament la reţeaua publică a localităţii Unguriu.

Evacuarea apelor uzate: Apele uzate menajere si tehnologice vor fi evacuate intr-un bazin etanş vidanjabil. Vidanjarea se va realiza periodic, pe baza de contract incheiat cu o societatea autorizata. Apele pluviale căzute de pe acoperişuri vor fi colectate prin sistemul de jgheaburi şi burlane şi drenate către spatiile verzi din incinta.

Apele pluviale provenite de pe suprafaţa parcărilor se vor descarcă prin intermediul unei rigole intr-un bazin betonat separat, după trecerea printr-un separator de hidrocarburi, dimensionat in funcţie de suprafaţa aleilor carosabile si parcărilor.

Este interzisă evacuarea apelor uzate produse pe amplasament, inclusiv a celor meteorice, în cursuri de apă.

Alimentarea cu energie termica: energie termică/încălzirea cabinei operatorului - cu echipamente electrocasnice.

Alimentarea cu energie electrica: pentru alimentarea cu energie electrică se va realiza branşament la reţeaua Electrica.

  - cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

  - utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

-  nu este cazul;

  - cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Principalele deşeuri codificate conform HG 856/2002 care pot rezulta în urma lucrărilor de construcție sunt redate în tabelul 1.

| Sursele de deşeuri (etapele proiectului) | Codurile deşeurilor | Denumirea deşeului generat | Mod de depozitare temporară | Modalităţile propuse de gestionare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de realizare a investiției |  |  |  |  |  |
|  | 15 01 01 | Ambalaje de hartie şi carton | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 17 04 05 | Deseuri metalice | Depozitare temporară în recipienţi etanşi | Valorificare prin firme autorizate | Nepericuloase |
|  | 20 03 01 | Deşeuri menajere generate de activitatea personalului | Colectare în pubele ecologice | Eliminare prin firmă de salubritate | Nepericuloase |

Modul de gospodărire a deşeurilor

Prin modul de gestionare a deşeurilor, se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin evacuare la depozitele de deşeuri.

Vor fi respectate prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare şi va fi păstrată evidenţa cantităţilor de deşeuri generate în conformitate cu prevederile din HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Pentru colectarea separată, stocarea şi eliminarea deşeurilor rezultate în etapa de construcție, se vor amenaja facilităţi corespunzătoare.

Deseurile menajere produse în perioada de construcție vor fi depozitate în containere specializate şi se vor prelua de catre operatorul de salubritate din zona, cu care se va incheia un contract. Daca vor rezulta deseuri de hartie, metal sau plastic, firma care va construi va trebui să predea aceste deseuri unei firme specializate.

Pentru înlăturarea poluărilor accidentale care pot apărea în perioada de construcție prin pierderi de carburanti, care mai apoi pot ajunge în reteaua de canalizare, titularul se va asigura că poate avea la dispoziţie, în cel mai scurt timp posibil, material absorbant şi baraje absorbante.

De asemenea, deşeurile rezultate în timpul realizării obiectivului şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect în organizarea de șantier,  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de șantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate (spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

  - poluarea și alte efecte negative:

lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: in proximitate nu exista obiective industriale care s-ar putea constitui în surse importante de poluare a aerului. Nu au fost identificate surse potentiale de impact asupra factorului de mediu aer pe care implementarea și functionarea proiectului le-ar putea implica.

În vederea prevenirii și reducerii impactului asupra factorului de mediu apă trebuie luate o serie de măsuri în perioada de realizare a investiţiei:

- evitarea contactului unor deşeuri rezultate (deşeuri menajere, deşeuri metalice, etc) cu solul sau direct cu elemente ale componentei hidrice;

- atenție sporită privind activitățile care ar putea afecta funcțiile ecosistemului de (depozitare de deșeuri).

Avand în vedere ca proiectul presupune nu propune schimbări care ar putea afecta calitatea apei, se consideră că impactul asupra factorului de mediu apa va fi nesemnificativ.

Măsuri de prevenire/reducere a impactului:

- depozitele temporare de materiale de construcţie vor fi amplasate în locuri special amenajate pentru  a  evita  poluările  accidentale  ale  solului;

- protejarea solului și subsolului în perioada de execuţie este sarcina titularului care trebuie să respecte măsurile propuse;

- respectarea limitelor amplasamentului;

- colectarea  selectivă  a  deşeurilor  rezultate (deşeuri de construcţii  şi  deşeuri  menajere) şi depozitarea  temporară  în  spaţii  special  amenajate  până  la  valorificarea  lor  prin  societăţi autorizate;

- materialele ce vor fi utilizate în cadrul lucrărilor nu prezintă risc major de poluare pentru sol.

- în faza de funcţionare, protecţia solului  şi a  subsolului  se va  realiza  în primul rând printr-o gestiune corespunzătoare a deșeurilor.

  - riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

Contribuţia la schimbările climatice prin emisii de gaze cu efect de seră, pe perioada execuției investiţiei va fi minor la nivel local. Dată fiind tipologia lucrărilor de executat și amplasamentul lucrărilor, se consideră că riscul pe care îl presupun variațiile extreme de temperatură poate fi exclus.

g. riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: lucrările ce se vor executa  nu  prezintă  nici  un fel de elemente funcţionale sau de altă natură care ar  putea prejudicia obiective de  interes  public.

Avand în vedere ca lucrarile se deruleaza departe de zona locuita si dupa un program bine stabilit si ca lucrarile sunt aduse la cunostinta locuitorilor, se estimeaza ca disconfortul pe care activitatea de santier l-ar putea genera asupra populatiei va fi moderat si limitat. În ceea ce priveşte afectarea populaţiei în timpul execuţiei lucrărilor, se apreciază că acest tip de impact este nesemnificativ, desfăşurându-se departe de zone locuite si doar pe perioada şantierului.

Măsuri de prevenire/reducere a impactului

În  perioada  de  execuţie  și funcționare a  proiectului  pentru  a  nu fi produse  perturbări  ale  aşezărilor  umane și ale  altor obiective  de  interes public  este necesar ca lucrările să se efectueze astfel încât să nu fie afectată populaţia din zonă.

De asemenea, managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;

- Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul prezinta regim juridic curti – constructii si arabil, intravilan si extravilan; Amplasamentul detine in prezent, Autorizaţie de Mediu Nr. 49 din 16.04.2019 pentru urmatoarele coduri CAEN:  staţie distribuţie carburanţi (GPL)

- 4730 - comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (GPL);

- 4671 - comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: pe perioada executării lucrărilor pentru realizarea investiţiei, resursele sunt cele uzuale necesare realizării unei astfel de modernizari;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

      - zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

      - zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

      - zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

      - arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

      - zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică;

      - zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

      - zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în zona de intravilan, aproape de locuinte, dar impactul este doar pe perioada desfarurarii lucrarilor si dupa un program stabilit;

      - peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

- Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată: nu, populaţia nu va fi afectată nici direct, nici indirect;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a drumurilor modernizate, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: impactul cumulativ, zona  nu este protejată in vederea conservării biodiversității, cu toate acestea proiectul aduce îmbunătățiri în ceea ce privește conservarea biodiversității, respectiv habitatele de turbărie, care sunt de interes comunitar, chiar dacă nu au regim de protecție;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- Proiectul Deciziei etapei de încadrare a fost publicat pe pagina proprie de internet a A.P.M. Buzau http://apmbz.anpm.ro în data de 17.06.2024

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Unguriu) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată și completată prin Legea 49/2011 şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele: nu este necesar obtinerea avizului de gospodarire a apelor, conform conform adresei nr. 9330/ML/20.05.2024, emisa de A.B.A. Buzau – Ialomita;

b) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

c) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul ethnic;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare;

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz;

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor;

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

d) Se vor respecta conditiile prevazute in actul/actele de reglementare emise de  Administratia Bazinala Buzau – Ialomita;

d) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

e) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

f) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

g) Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

h) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

i) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventve şi reparatorii.

j) la finalizarea investiției, titularul are obligatia sa solicite efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, potrivit prevederilor art. 43, alin. 3 şi alin. 4 din Legea 292/2018.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului (art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului). În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                        Întocmit,

Mirela MARIN                                                           Simona PĂUNA