PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

AFISAT IN 17.08.2022

Nr. din 09.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC NIC NEXT VISION SRL cu sediul în sat Sapoca ,  comuna Sapoca str.Principala 35, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 10378 din 22.07.2022,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 16.08.2022, că proiectul  „Infiintare unitate de  productie brichete ” –construire hala productie,cu amplasamentul în sat Sapoca ,  comuna Sapoca str.Principala 35, județul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a);

- Justificarea necesitatii proiectului

Politica de dezvoltare rurală a Uniunii Europene a evoluat continuu pentru a răspunde noilor provocări legate de zonele rurale, respectiv securitatea alimentară, schimbările climatice, creșterea economică și crearea de locuri de muncă în mediul rural.

Prin prezentul proiect de investiţii, SC NIC NEXT VISION SRL. îşi propune înfiinţarea unei unităţi de producţie peleti din biomasa si o hala cu dimensiunile 12 m x 25 m regim de inaltime parter.Capacitatea de productie va fi de 352240 kg/an iar la incarcarea previzionata de 80% se estimeaza ca se vor produce 281792 kg intr-un an complet de functionare. In primul an se va produce 70.448 kg in anul al doilea se va produce 281.792 kg, iar in
anul al treilea se propune creşterea productivităţii cu 10%, ceea ce s-ar traduce intr-o
cantitate de 309971,2 kg.

Valoarea investitiei-Valoarea investitiei ~ 70000 euro

Perioada de implementare propusa-Perioada de implementare: 33 luni

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: - proiectul prevede infiintarea unei unitati de productie peleti din biomasa. Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- Profilul şi capacităţile de producţie;

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiții, in suprafața de 2588  mp, este situat in intravilanul localitatii Sapoca str. Principala nr.35, jud. Buzau,

Vecinatatile amplasamentului sunt:

    - Nord: curti constructii;

    - Sud: curti constructii;

    - Est: str.Principala;

    - Vest: curti constructii.

Investitia propusa de catre 	 NIC NEXT VISION SRL  consta in urmatoarele:

- Lucrari de constructii si instalatii, respectiv:

- Lucrari de constructii pentru obiectul „Unitate productie”;

- Lucrari de constructii pentru platforma carosabila.

- Asigurarea cu utilitatile necesare functionarii investitiei;

- Achizitionarea  echipamentului de productie peleti;

- Dotarea cu utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii;

- Linie de brichetare

- presa pentru brichetare a 450 kg/ora.

Fluxul tehnologic aferent Fabricii de peleti cuprinde urmatoarele etape:

- asigurarea materiei prime

- pregatirea materialului vegetal

- separarea si macinarea materialului vegetal

- peletizarea

- racirea peletilor

- ambalarea

- depozitarea

Fluxul tehnologic pentru producţia de brichete, combustibilul ecologic regenerabil al viitorului, porneşte de la rumeguş, crengi, curpeni, biomasa vegetala ca materie prima si parcurge mai multe etape pana la distribuirea si utilizarea acestor combustibili către consumatorul final, după cum urmeaza:

- Aprovizionarea cu materie prima se va realiza de la furnizori persoane juridice, respectiv fabrici de mobila, exploataţii forestiere, culturi agricole, in baza unor contracte încheiate in prealabil.

Materia prima (baloti din paie de grâu, orz sau răpită, resturi vegetale ramase in urma recoltării culturilor de porumb sau floarea soarelui) se va procura de la fabrici de mobila, exploataţii forestiere, fermele sau agricultorii din zona cu factura fiscala sau fila carnet de comercializare. In preţul acestora va fi inclus si transportul pana la zona de producţie, iar perioada de aprovizionare va fi in lunile iunie si iulie.

- Furnizorii vor fi cei pentru materia prima (rumeguş, resturi vegetale etc), ambalaje, echipamente, utilaje, hala de producţie, curierat, contabilitate, consultanta, promovare etc.

-Stocarea si transportul materiei prime, reprezintă o faza importanta in orice flux tehnologic pentru corelarea funcţionarii in mod continuu a diferitelor echipamente tehnologice.

Se propune ca prin finanţarea proiectului sa fie achizitionata întreaga linie de producţie brichete.

- Materia prima (baloti din paie de grâu, orz sau răpită, resturi vegetale ramase in urma recoltării culturilor de porumb sau floarea soarelui) este maruntita pana la granulatia maxima de 2 cm, granulatie necesara maşinii de brichetat.

- După maruntire, tocătorul transporta pneumatic materia prima in ciclon unde se face separarea prafului.

- Din ciclon, materia prima este transferata in buncărul maşinii de brichetat unde se face dozarea acesteia pentru camera de formare. In camera de formare conica materia prima

este presata la o temperatura de 250-310 grade. Din camera de formare a maşinii, brichetele urmeaza cursul jghebului de răcire.

- La ieşirea din jgheabul de răcire, brichetele sunt taiate automat, după o lungime prestabilita, de către tăietorul de brichete automatizat.

- In urma tăierii automatizate, rezulta brichete avand o densitate de 900-1400 kg/metrul cub (in funcţie de densitatea materiei prime).

- Brichetele sunt puse in saci de rafie, cântărite si vor fi duse la locul de depozitate.

Pentru întreaga gestiune a companiei vom folosi desktop si softurile de gestiune.

- Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

| Tip | Denumire | Incadrare | Destinatie/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | biomasa | Materii prime | In activitatea desfasurata, propusa | baloti | - |
| Alte materii | energia electrica | Altele | In activitatea desfasurata, propusa | Bransament la reteaua electrica | - |
| Alte materii | saci | Altele | In activitatea desfasurata, propusa | Depozit | - |

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor naţionale in vigoare, precum si legislaţia si standardele naţionale armonizate cu legislaţia UE.

Pentru realizarea investiţiei se vor folosi materii prime si materiale precum: beton, agregate, profite metalice, cherestea, sticla, aluminiu, placi ceramice, achiziţionate de pe piaţa interna, de la distribuitori autorizaţi, de ¡nalta calitate.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil din staţiile de distribuţie carburanţi autorizate. Nu se vor realiza depozite de carburanţi in cadrul organizării de şantier.

Ca şi resurse naturale în construcţia imobilului se va folosi apă, nisip, pietriş, pamant natural în fundaţii. Betonul va fi adus cu cifele de la staţiile de betoane.

- Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Construcţia ce urmeaza a se realiza, va beneficia de următoarele utilităţi:

- alimentarea cu energie electrică -branşament la reţeaua de joasă tensiune stradală a localităţii;

- alimentarea cu apă potabilă - branşament la reţeaua stradală a localităţii.

- evacuarea apelor menajere -branşament la reţeaua de canalizare

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Lucrările se vor executa numai pe terenul proprietate a beneficiarului.

- La finalizarea lucrărilor se vor îndepărta toate resturile de materiale rămase în urma activităţii de construire şi se va proceda la valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul, platforma carosabila propusa pentru circulatiile din incinta va avea acces din partea de est a amplasamentului, din Drum.

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt:

  - piatră, nisip, lemn – folosite in constructie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului;

  - apă – resursa folosita constructie.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: Prin prezentul proiect de investiții se propune îmbunătățirea competitivităţii economice la nivelul societatii prin creșterea valorii adăugate a produselor agricole realizate la nivel de societate prin activități de fabricare a peletilor.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Tinand cont de specificitatea proiectului si de locatia propusa pentru amplasarea sa, nu s-a pus problema luarii in calcul a unor alternative din punctul de vedere al amplasamentului si al desfasurarii activitatii.

- Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Proiectul nu prevede alte activitati de tipul extragerii de agregate, surse sau linii de transport a energiei sau cresterea numarului de locuinte.

Alimentarea cu apa – Investitia nu necesita alimentare cu apa.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin bransament existent la reteaua nationala de

electricitate.

Evacuarea apelor uzate – Proiectul nu genereaza ape uzate.

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu e cazul

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi preluate de operatori autorizaţi în vederea eliminării/valorificării acestora; In perioada de executie, majoritatea deşeurilor de construcţie vor avea un impact relativ redus asupra mediului, în condiţiile unei gestionări conforme cu cerinţele legale şi aplicării de măsuri de minimizare/eliminare a impactului.

Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel:

  - impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii;

  - impactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea.

In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate din perioada de executie (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) şi opţiunile de depozitare temporara.

| Nnr. crt | cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Sstarea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 01 01 | Beton | Întreaga unitate | 1 mc | ssolida | Cifa |
| 2 | 17 04 05 | Fier şi otel | Întreaga unitate | 50 kg | ssolida | Containere |
| 3 | 17 04 07 | Amestecuri metalice | Întreaga unitate | 50 kg | ssolida | Containere |
| 4 | 17 02 01 | Deşeuri de lemn | Întreaga unitate | 0,50 t | ssolida | Containere |
| 5 | 17 02 03 | Materiale plastice | Întreaga unitate | 100 kg | ssolida | Containere |
| 6 | 15 01 01 | Ambalaje de hartie şi carton | Întreaga unitate | 50 kg | ssolida | Containere/saci plastic |
| 7 | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Întreaga unitate | 50kg | ssolida | Containere/saci plastic |
| 8 | 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate din activitatea personalului | Întreaga unitate | 50kg | ssolida | Containere/saci plastic |

Deşeurile rezultate din perioada de executie se stochează in containere /saci din plastic, in locuri special amenajate si sunt preluate pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

In perioada de functionare

Ca urmare a activității prevazuta in proiect se estimează a rezulta următoarele tipuri si cantități de deşeuri:

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 03 01 | Deseuri menajere | Din activitatea personalului angajat | 1 | t/an | 20 03 01 |
| 2 | 15 01 09 | Ambalaje din materiale textile | Din fluxul tehnologic | 0,25 | t/an | 15 01 09 |
|  | 02 03 99 | Alte deseuri nespecificate | Din fluxul tehnologic | 1 | t/an | 02 03 99 |

Deşeurile menajere si asimilabile provenite de la salariaţii societăţii, inclusiv cele rezultate din activitatea de întreţinere a curăţeniei în incinta, se stochează în pubele si saci de plastic, in locuri special amenajate si sunt preluate ritmic, pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

Dezinsectia se face de catre o firma autorizata pe baza de contract.

- Programul de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri generate

Angajatii unitatii vor fi instruiti pe parcursul exploatarii pentru a reduce cantitatile de deseuri generate.

- Planul de gestionare a deseurilor;

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.

In perioada de executie

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Se vor contracta de catre prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile in depozite de deşeuri.

Substantele reziduale-fecaloide din WC-ul ecologic, se vor vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

In perioada de functionare

In perioada de functionare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Deseurile reciclabile (hartie/carton, plastic, metal, sticla) vor fi colectate selectiv, in vederea valorificarii prin agenti economici autorizati si reglementati din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp - pe perioada normata a Autorizatiei de Construire.

Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe santier se va produce local si temporar.

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor nici in etapa de constructie si nici in cea de functionare a proiectului.

In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

Amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar, astfel nu va exista un impact asupra speciilor si habitatelor protejate. Pe suprafaţa amplasamentului nu se regasesc specii sau habitate de importanta comunitara. De asemenea, impactul proiectului asupra biodiversitatii este minor si limitat in timp si ca suprafata.

Asupra solului si subsolului se va manifesta in principal un impact fizic datorat lucrarilor efective de terasamente ce urmeaza a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare, prin modificarea configuratiei amplasamentului.

De asemenea, impactul asupra solului, subsolului si apelor subeterane se poate manifesta si ca urmare a producerii unor situatii accidentale, datorita unor scurgeri de combustibili sau lubrifianti utilizati in functionarea mijloacelor de transport/utilajelor.

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei. De asemenea, nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului.

Avand in vedere dimensiunea investitiei se estimeaza ca impactul emisiilor in faza de constructie va fi redus ca intensitate, suprafata si in timp.

In timpul functionarii, avand in vedere natura proiectului, nu vor exista surse de zgomot.

Colectarea deseurilor se va face in recipiente etanse cu capac (pubele). Din aceste pubele, deseurile vor fi preluate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Impactul asupra faunei si florei - biodiversitatea

Impactul proiectului asupra biodiversității este minor si limitat ca timp si arie. Nu sunt necesare masuri suplimentare, pentru protecția acestui parametru de evidențiere ecologica a zonei. Nu se pune problema afectării zonelor protejate, având in vedere faptul ca amplasamentul studiat nu se afla in apropierea unei astfel de zone.

Impactul asupra solului

Impactul asupra solului pe perioada de executie a proiectului este redus si temporar si poate fi cauzat, in situatii accidentale, de depozitari necontrolate a deseurilor rezultate, a evacuarilor necontrolate de ape uzate sau scurgerilor de combustibil/uleiuri de la utilajele de constructie si mijloacele de transport.

In condiții normale de funcționare, impactul asupra solului este redus si doar in cazuri accidentale cauzat de:

- scurgeri accidentale de ape uzate cauzate de avarii la rețeaua de canalizare interna;

- pierderi ale etanșeității vidanjei de transport.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului. Obiectivul nu va modifica regimul de curgere al apelor de suprafata si subterane sau debitul acestora.

Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor in faza de execuție va fi redus ca intensitate, in timp si in spațiu. In scopul eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci când este cazul.

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea halei, echipamente ce includ dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera, impactul asupra aerului al activităților desfășurate pe amplasament, in timpul funcționarii, este redus.

Clima

Elementele climatice ale zonei difera in functie de forma de relief si de altitudine.

Cel mai important element climatic este temperatura.

Regimul eolian este influentat de relief.

Datele fenologice sunt influentate de altitudine, expozitia versantilor, panta, temperatura, cantitatea de precipitatii, geneza vânturilor.

Calitatea aerului

La nivelul judetului Buzau masuratorile sistematice privind concentratiile de poluanti in atmosfera se efectueaza cu ajutorul unei retele de monitorizare, calitatea aerului din zona, nefiind monitorizata.

In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor in faza de execuție va fi redus ca intensitate, in timp si in spațiu. In scopul eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor, atunci când este cazul.

In perioada de funcționare impactul asupra aerului este reprezentat de:

- pulberi rezultate din procesul de descărcare/depozitare al materiei prime in procesul de fabricare;

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea investitiei, ce includ dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera, impactul asupra aerului al activităților desfășurate pe amplasament, in timpul funcționarii, este redus.

Zgomote si vibratii

Nu este cazul. In vecinătatea amplasamentului nu sunt receptori sensibili.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Proiectul propus nu prezintă elemente funcționale sau de alta natura care ar putea sa aducă prejudicii peisajului din zona. Implementarea proiectului nu va afecta contextul existent si urmărește sa se încadreze in zona.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona organizarii de santier.

Impactul pozitiv: reusita proiectului de investitii va genera un impact pozitiv extins prin replicabilitatea investitiei realizata de catre alti investitori din zona;

Impact negativ: in situatia putin probabila a unor defectiuni la sistemul de colectare a apelor menajere in activitatea propusa impactul eventualelor deversari nu va afecta din punct de vedere al contaminarii solului proprietatile invecinate, singurul disconfort posibil fiind de ordin olfactiv.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Avand in vedere faptul ca investitia propusa nu este de o complexitate ridicata apreciem faptul ca magnitudinea si complexitatea impactului asupra mediului sunt reduse.

- probabilitatea impactului;

Solutiile tehnice constructive propuse pentru realizarea obiectivului de investitii au urmarit respectarea exigentelor prevazute de legislatie in vigoare astfel incat eventualiatea unor deficiente de proiectare este putin probabila. Totodata, se va urmari executia obiectivului in toate etapele de lucrari si in exploatare astfel incat toate deficientele survenite sa fie remediate in timp util.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Impact temporar, pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie. In utilizare nu s-a prognozat impact.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : Folosinta actuala: arabil intravilan;

Regim tehnic propus prin proiect: arabil intravilan cu destinația terenului stabilită prin DUAT– zona unități agricole.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de ABA Buzău-Ialomița;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află la distanță de zona rezidenţială, iar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, conform punctului de vedere emis de DSP Buzau;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Comunei Sapoca) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele: conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău - Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, nefiind necesar obținerea din partea AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița a avizului de gospodărire a apelor;

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor;

Titularul autorizației de construire are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7).

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) titularul proiectului are obligația sa respecte prevederile legale  privind categoria de folosinta a terenului si sa reglementeze terenul  din punct de vedere cadastral conform prevedrilor  OUG 34/2013 (daca este cazul) , inainte de obtinerea autorizatiei de construire.

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupramediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezent decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mădălina Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                        Întocmit,                                                                                                                                                                                                   biolog Mirela MARIN                                                                Mirela MARIN