Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

AFISAT IN DATA DE 17.11.2022

Nr.        din data de 28.11.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. VIS CAMPI  S.R.L., cu sediul în comuna Amaru,sat Dulbanu nr.264 ., jud. Buzau, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 14239 din 24.10.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, avand in vedere adresa ANPM nr.1/3546/LAF/19.10.2022 - Circulara privind tratarea  cu celeritate a solicitarilor beneficiarilor de obtinere a actului de reglementare d.p.d.v al protectiei mediului pentru investitiile  finantate prin Programul de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul agricol

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 15.11.2022, că proiectul ,,Construire fermă de reproducție adulte pui” propus a fi amplasat în comuna Glodeanu Silistea, nr. Cad.26675 T8 P 37, judetul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. II la pct. 1, 1. Agricultură, silvicultură și acvacultură:○ e) instalații pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa nr. 1.capacitate  59000 capete adulte pui. În Anexa nr. II la Lege sunt prezentate proiectele pentru care trebuie analizată necesitatea evaluării impactului asupra mediului.

b) – In conformitate cu prevederile Ordinului 269/2020-Ghidul privind instalații pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă,inclusiv a păsărilor de carne, păsărilor ouătoare, porcilor și scroafelor, din 20.02.2020:” proiectele care se încadrează în prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,nu se supun obligatoriu evaluării impactului asupra mediului. Pragurile din Anexa nr. I a Legii EIM sunt mai mari decât pragurile din Anexa nr. I a Legii nr. 273/2013. Astfel, un proiect de fermă cu o capacitate de 50000 locuri pentru păsări de curte generează o activitate care se încadrează în Anexa nr. I a Legii nr. 278/2013 însă nu se supune obligatoriu evaluării de impact deoarece nu atinge pragul de 85000 locuri pentru a fi încadrat în Anexa nr. I a Legii EIM. Proiectul va fi supus etapei de încadrare și se va stabili necesitatea EIM.Un alt aspect important referitor la aceste proiecte este definirea termenilor și implicit încadrarea proiectelor în diverse prevederi.”

c. Proiectul este depus pentru finantare conform ORDIN nr. 249 din 18 august 2022 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 463/2019 si se incadreaza in obiectivele pentru perioada 2021-2024 ale Programului de guvernare -SECTOR AVICOL - echilibrarea balanței comerciale pe segmentul carne de pasăre și ouă de consum. În prezent, producția internă de carne de pasăre realizată, nu acoperă necesarul de consum al populației, valoarea importurilor fiind mult superioară exporturilor, .Producția de ouă consum este deficitară în fermele comerciale, numărul de găini ouătoare crescut în fermele comerciale raportat la numărul de locuitori din țara noastră, reprezintă 0,45 găini/cap locuitor, față de 0,78 găini/cap locuitor, media UE. Pentru producția realizată în fermele comerciale și pentru gospodăriile populației, din cauza lipsei de capacități de reproducție, în anul 2019, s-a importat un număr de 129 milioane capete pui carne de o zi și cca. 60 milioane ouă de incubație. Pentru a acoperi acest deficit este necesar să se crească efectivele de găini de reproducție cu cca. 850.000 capete. Astfel, lipsa capacităților de reproducție face ca necesarul de material biologic destinat fermelor de creștere să fie asigurat din producția națională în proporție de cca. 60 – 70 % din necesar. Astfel  în vederea echilibrării balanței comerciale aferente sectorului avicol este necesara creșterea numărului de găini de reproducție în vederea acoperirii necesarului de ouă de incubat prin măsuri specific si anume  înființarea de ferme noi de reproducție, extinderea capacității de reproducție din fermele existente, înființarea de stații de incubație noi, în scopul accelerării și creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene

c) - proiectul intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

d) - din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completarea listei de control si din comparatia cu tehnicile BAT , in conformitate cu prevederile Ordinului 269/2020-Ghidul privind instalații pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă,inclusiv a păsărilor de carne, păsărilor ouătoare, porcilor și scroafelor, din 20.02.2020 , efectul lucrărilor propuse a se realiza nu pot avea un efect  semnificativ; sunt respectate tehnicile BAT privind amplasarea proiectului la distanta de areale sensibile,managementul dejectiilor-prin faptul ca dejectiile nu se depoziteaza pe amplasament ,nu vor fi generate mirosuri provenite de la depozitarea dejectiilor,(compostarea si imprastierea acestora in sol se va efectua de societatea prestatoare de servicii,cu care ferma va incheia un contract ferm).  Ferma este proiectata la distanta fata de receptorii sensibili- zona locuita la cca. 2400m.Pe amplasamentul fermei nu se vor depozita dejectiile provenite din asternutul de pasari. Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii a unei societati din cadrul grupului de firme din care ferma face parte,fara a fi depozitate pe amplasament, in vederea compostarii.Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei

| Preverile concluziilor privind cele mai bunte tehnici disponibile BAT | Tehnici aplicate in cadrul fermei |
| --- | --- |
| 1. CONCLUZII GENERALE PRIVIND BAT |
| 1.1. Sisteme de management de mediu BAT 1. Pentru a îmbunătati performanta de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare si aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare: 1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; 2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătatirea continuă a performantei de mediu a instalatiei; 3. planificarea si stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor si a tintelor, în corelare cu planificarea financiară si cu investitiile; 4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atentie specială: (a)structurii si responsabilitatii; (b)formării, constientizării si competentei; (c)comunicării; (d)implicării angajatilor; (e)documentatiei; (f)controlului eficient al proceselor; (g)programelor de întretinere; (h) pregătirii si interventiei în caz de urgenta; (i) garantării conformitatii cu legislatia in domeniul mediului; 5. verificarea performantei si luarea de măsuri corective, acordând o atentie specială: (a)monitorizării si măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referinta al JRC privind monitorizarea emisiilor în aer si în apă provenite de la instalatiile IED - ROM); (b)măsurilor corective si preventive; (c)păstrării evidentelor; (d)auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozitiile prevăzute si dacă acesta a fost pus în aplicare si mentinut în mod corespunzător; 6. revizuirea de către conducerea superioară a EMS si a conformitatii, a adecvării si a eficacitatii continue a acestuia; 7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; 8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalatiei încă din etapa de proiectare a unei noi instalatii si pe tot parcursul perioadei sale de functionare; 9. aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referinta EMAS). În mod specific pentru sectorul de crestere în sistem intensiv a păsărilor sau a porcilor, BAT trebuie să includă, de asemenea, următoarele elemente în sistemul de management de mediu: 10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9); 11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 12). | Activtatea pe care societatea.,o va desfasura se va face cu respectarea cerinţelor privind: - efectuarea analizei iniţiale de mediu; - conformarea cu legislaţia privind protecţia mediului, - performanţa de mediu şi îmbunătăţirea continuă a acesteia, - comunicarea externă, prin punerea la dispoziţia publicului a declaraţiei de mediu, - implicarea angajaţilor. |
| 1.2. Buna organizare interna BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a îmbunătati performanta globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. a). Amplasarea corespunzătoare a instalatiei/fermei si o bună amenajare spatială a activitatilor pentru: - a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusive a dejectiilor animaliere); - a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au nevoie de protectie; - a lua în considerare conditiile climatice existente (de exemplu vântul si precipitatiile); - a lua în considerare capacitatea potentiala de dezvoltare ulterioară a fermei; - a preveni contaminarea apelor. b). Educarea si formarea personalului, în special pentru: - reglementări relevante, cresterea animalelor, sănătatea si bunăstarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranta lucrătorilor; - transportul si împrastierea pe sol a dejectiilor animaliere; - planificarea activitatilor; - planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta; - repararea si întretinerea echipamentelor. c). Pregătirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: - un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare si sursele de apă/efluenti; - planuri de actiune pentru interventie în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejectii lichide sau prăbusirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejectii animaliere, scurgeri de combustibil); - echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea santurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). d). Verificarea, repararea si întretinerea periodică a structurilor si a echipamentelor, cum ar fi: - depozitele de dejectii lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; - pompele pentru dejectii lichide, dispozitive de amestec, separatoare si irigatoare; - sistemele de aprovizionare cu apă si furaje; - sistemul de ventilatie si senzorii de temperatură; - silozurile si echipamentele de transport (de exemplu, supape, tevi); - sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspectii periodice). Acestea pot include curatenia fermei si gestionarea dăunătorilor. e). Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | Ferma este proiectata la distanta de 2413 m fata de receptorii sensibili (zona locuita). Ferma a fost proiectata la distanta fata de cursurile de apa de suprafata si tinand cont de directia predomintanta a vantului, astfel incat emisiile generate de ferma nu sunt directionate de vant catre localitatea Glodeanu Silstea. Instruirea personalului va fi lunară in ceea ce priveste aspectele de siguranta a mediului. Evidenta instruirilor se vor tine prin fisele individuale de instructaj periodic. Instructajul periodic se va realizeaza la toate nivelele si consta in prezentarea problemelor care pot aparea atat la operarea normala a instalatiilor, precum si in conditii anormale de functionare. La nivelul fermei vor exista: plan de intretinere si reparatii, program de combatere a efectelor poluarilor accidentale la sursa de apa, planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. La nivelul fermei vor exista: un plan de amplasament, care cuprinde sistemul de canalizare si sursa de apa; planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;, precum si materiale absorbante. La nivelul fermei va exista: plan de intretinere si reparatii, precum si un program de deratizare. Animalele moarte se vor colecta si se vor depozita temporar într-o incintă special amenajată, dotată cu instalație frigorifică şi se predau unui operator autorizat,din grupul de firme al societatii. |
| 1.3. Managementul nutritional BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar si în aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. a). Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili. b). Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimen¬tar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. d). Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. | Compozitia furajelor pentru puii de came trebuie optimizata pentru a raspunde cerintelor nutritive din fiecare faza de crestere, astfel incat sa se asigure eficienta si profitabilitate, fara a pune in pericol bunastarea pasarilor. Cele 4 retete administrate pe durata ciclului de crestere - prestarter, starter, de crestere, de finisare se alcatuiesc in functie de necesarul puilor, varsta si stadiul de dezvoltare. Ultima reteta, cea de finisare, nu trebuie sa contina coccidiostatice sau antibiotice si trebuie administrata cu suficient timp inainte de sacrificare, pentru a evita riscul de reziduuri in carne. In exploatatia propusa se va adopta reteta de furajare de baza a puilor din rase de carne, preluata din literatura de specialitate si confirmata de catre crescatori ca fiind cea mai eficienta: porumb 22%, grau 31%, soia 35%, faina de peste si uleiuri, acestea fiind variabile in functie de varsta puilor. |
| BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar si în aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. a). Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui re¬gim alimentar adaptat cerintelor specifice ale pe-rioadei de productie. | Compozitia furajelor pentru puii adulti trebuie optimizata pentru a raspunde cerintelor nutritive din fiecare faza de crestere, astfel incat sa se asigure eficienta si profitabilitate, fara a pune in pericol bunastarea pasarilor. Cele 4 retete administrate pe durata ciclului de crestere - prestarter, starter, de crestere, de finisare se alcatuiesc in functie de necesarul puilor, varsta si stadiul de dezvoltare. Ultima reteta, cea de finisare, nu trebuie sa contina coccidiostatice sau antibiotice si trebuie administrata cu suficient timp inainte de sacrificare, pentru a evita riscul de reziduuri in carne. In exploatatia propusa se va adopta reteta de furajare de baza a puilor din rase de carne, preluata din literatura de specialitate si confirmata de catre crescatori ca fiind cea mai eficienta: porumb 22%, grau 31%, soia 35%, faina de peste si uleiuri, acestea fiind variabile in functie de varsta puilor. |
| 1.4. Utilizarea eficientă a apei BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. a). Mentinerea unei evidente a utilizării apei. b). Detectarea si repararea scurgerilor de apă. c).Utilizarea aparatelor de curatare cu înaltă presiune pentru curatarea adăposturilor pentru animale si a echipamentelor. d).Selectarea si utilizarea echipamentului corespunză-tor (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpă-tori circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e). Verificarea si (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | Adăparea puilor se face cu adăpători tip picurător. Adăpătorile asigură permanent apa proaspătă adecvată, temperatura apei fiind cuprinsă între 18 – 20 grade, în primele 5 zile. Distanţa maximă pe care o parcurge un pui până la adăpători nu trebuie să depăşească 2m. După golirea halelor urmează operaţia de măturare si spălare mecanica cu apa sub presiune. Pentru utilizarea eficienta a apei sunt effectuate urmatoarele operatiuni: - calibrarea regulata a instalatiilor pentru apa de baut pentru evitarea pierderilor prin scurgere. - tinerea de inregistrari referitor la consumul de apa prin folosirea contoarelor de apa. - detectarea si repararea scurgerilor. |
| 1.6. Utilizarea eficientă a energiei BAT 8. Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a). Sisteme de încălzire/răcire si de ventilatie cu eficienta ridicată. b). Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire si de ventilatie si gestionarea acestora, în special în ca-zul în care se utilizează sisteme de purificare a ae-rului. c). Izolarea peretilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. d). Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. | Pentru controlul temperaturii si ventilatiei in cadrul fermei peretii sunt izolati precum si tavanul halei Asigurarea microclimatului optim se realizează printr-un sistem computerizat care comandă pornirea si oprirea automată a ventilatoarelor si a admisiilor de aer laterale, inclusiv in condiţii de turaţie variabilă si geometrie diferenţiată a paletelor, adaptată după viteza acestora. |
| 1.7. Emisii de zgomot. BAT 9. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau în elaborarea si punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) si care include următoarele elemente: (i) un protocol care confine actiunile si calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare si/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor sonore anterioare si a măsurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele sonore. | Nu e cazul. Nu a fost dovedita o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili. |
| BAT 10. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a). Asigurarea unor distante adecvate între instalatie/ fermă si receptorii sensibili. b). Amplasarea echipamentelor c). Măsuri operationale d). Echipamente silentioase c) Echipamente de control al zgomotului. | Ferma este proiectata la distanta fata de receptorii sensibili- zona locuita la cca. 2413 m. Amplasarea silozurilor cu furaje s a realizat, astfel încât să se reducă la minimum circulatia vehiculelor în cadrul fermei. Pentru reducerea nivelului de zgomot, sunt aplicate urmatoarele masuri operationale: - închiderea usilor si a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, - utilizarea echipamentului de către personal cu experienta; - evitarea activitatilor generatoare de zgomot în timpul noptii si la sfârsit de săptămână, - măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activitatilor de întretinere: Conducere preventiva a autovehiculelor grele (conducerea calma creeaza mai putin zgomot decat frecventele schimbari de acceleratie si frana); Cand se curate halele de crestere a pasarilor, apare zgomotul in interiorul adaposturilor. Manipularea si manevrarea dispozitivelor de incarcare a remorcilor din afara cladirii ar trebui organizate astfel incat sa se reduca amploarea operarii masinilor. Reducerea vitezei autovehiculelor grele in zonele mai „sensibile” (viteza scazuta poate reduce nivelul de zgomot cu pana la 5dB); |
| 1.8. Emisii de pulberi BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate cresterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinatie între următoarele teh-nici: 1. utilizarea unui material de asternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumegus în loc de paie tăiate); 3. alimentarea ad libitum; 5. montarea unor separatoare de pulberi în depo-zitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. | Sistemul de racire , va avea ca si componenta partea de racire prin spayere /panouri evaporative cu suprafata totala minima de 20 mp pentru a permite ca, odata cu racirea sa se efectueze si pulverizarea de substante de dezinfectie. In acest fel se diminueaza concentratia de microorganisme existente in asternutul uzat,reducandu-se riscul aparitiei imbolnavirilor si totodata, se poate reduce nivelul de antibiotice administrat pasarilor, cu efecte pozitive in calitatea productiei de carne. Se asigura astfel o temperatura optima la nivelul pasarilor, cu variatii minime, implicand costurile cele mai mici. Efectele sunt benefice totodata si asupra calitatii factorilor de mediu, diminuandu-se concentratia de amoniac atat in spatiul de viata al pasarilor cat si in atmosfera: caldura constanta distribuita de sub nivelul pardoselii traverseaza permanent stratul de asternut uzat, acesta se mentine la un nivel scazut de umezeala, iar amoniacul este eliminat continuu, fara a se acumula in concentratie mare. |
| 1.9. Emisiile de mirosuri BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare si revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente: (i) un protocol care confine actiunile si calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire si eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare si/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri si a măsurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele în materie de mirosuri. | Nu e cazul. Nu au fost dovedite neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili.Societatea va intocmi un plan de gestionare a mirosurilor provenite din activitate,dar distanta mare fata de zona locuita face ca acest factor sa nu fie o problema. |
| BAT 13. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos: a). Asigurarea unei distante adecvate între fermă/instalatie si receptorii sensibili. e). Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de de-pozitare a dejectiilor animaliere sau a unei combi-natii a acestora: 2. Amplasarea depozitului, luând în considerare directia generală a vântului si/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul si deasupra depozitului (de exemplu copaci, ba-riere naturale); f). Prelucrarea dejectiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la mi¬nimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înain-tea) împrastierii pe sol: 2). Compostarea dejectiilor solide; | Ferma este proiectata la distanta fata de receptorii sensibili- zona locuita la cca. 2413m. Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei. Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii,in afara fermei,la o societate din cadrul grupului de firme care are ca obiect de activitate depozitarea si valorificarea dejectiilor din cadrul grupului de firme , in vederea compostarii. |
| 1.10. Emisiile provenite din depozitarea dejectiilor solide. BAT 14. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a). Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul grămezii de dejectii solide. | Nu se vor depozita dejectii pe amplasamentul fermei Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii,in afara fermei,la o societate din cadrul grupului de firme care are ca obiect de activitate depozitarea si valorificarea dejectiilor din cadrul grupului de firme , in vederea compostarii. |
| BAT 15. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol si apă provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos, în următoarea ordine de prioritate. c). Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere si re-zervor de captare a scurgerilor. d). Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejectiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împras-tierea pe sol a acestora. | Nu se vor depozita dejectii pe amplasamentul fermei Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii,in afara fermei,la o societate din cadrul grupului de firme care are ca obiect de activitate depozitarea si valorificarea dejectiilor din cadrul grupului de firme , in vederea compostarii. |
| 1.12. Prelucrarea dejectiilor animaliere în ferme BAT 19. În cazul în care se utilizează prelucrarea în ferme a dejectiilor animaliere, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri si organisme patogene microbiene în aer si apă si pentru a facilita depozitarea dejectiilor animaliere si/sau împrastierea pe sol, BAT constau în prelucrarea dejectiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. f). Compostarea dejectiilor solide. | Nu se vor depozita dejectii pe amplasamentul fermei Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii,in afara fermei,la o societate din cadrul grupului de firme care are ca obiect de activitate depozitarea si valorificarea dejectiilor din cadrul grupului de firme , in vederea compostarii. |
| 1.13. Împrastierea pe sol a dejectiilor animaliere BAT 20. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor si organisme patogene microbiene în sol si apă provenite din împrastierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. a). Evaluarea terenului pe care sunt împrastiate dejectiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: - tipul de sol, conditiile si panta terenului; - conditiile climatice; - drenarea si irigarea terenului; - rotatiile culturilor; - resursele de apă si zonele de apă protejate. b) Mentinerea unei distante suficiente între terenurile pe care sunt împrastiate dejectiile animaliere (lăsând o fasie de teren netratată) si: 1. zonele în care există un rise de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puturi etc.; 2. proprietatile învecinate (inclusiv împrejmuirile). c). Evitarea împrastierii pe sol a dejectiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejectiile animaliere nu se aplică atunci când: 1. terenul este inundat saturat de apa, înghetat sau acoperit de zăpadă; 2. conditiile solului (de exemplu saturatia apei sau tasarea) în combinatie cu panta terenului si/sau dre- narea terenului sunt de asa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3. scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitatiile preconizate. d). Adaptarea frecventei de împrastiere pe sol a dejectiilor animaliere, luând în considerare continutul de azot si fosfor al dejectiilor animaliere si caracteristicile solului (de exemplu continutul de nutrienti), ce-rintele privind culturile sezoniere si conditiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. e). Sincronizarea împrastierii pe sol a dejectiilor animaliere cu cererea de nutrienti a culturilor. f). Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrastiate dejectiile animaliere pentru a identi-fica orice semn de scurgere si interventia corespunzătoare atunci când este necesar. g).Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejectii animaliere si efectuarea în mod eficace a încărcării dejectiilor animaliere fără a avea loc scurgeri. h). Verificarea utilajelor pentru împrastierea pe sol a dejectiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de functionare si să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. | Nu se vor depozita dejectii pe amplasamentul fermei Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii,in afara fermei,la o societate din cadrul grupului de firme care are ca obiect de activitate depozitarea si valorificarea dejectiilor din cadrul grupului de firme , in vederea compostarii. |
| BAT 22. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrastierea pe sol a dejectiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejectiilor animaliere în sol cât mai repede posibil. Descriere Încorporarea dejectiilor animaliere împrastiate pe suprafata solului se realizează fie prin arare, fie prin utilizarea altor echipamente pentru cultivare, cum ar fi grape cu dinti sau cu discuri, în functie de tipul si de conditiile solului. Dejectiile animaliere sunt amestecate complet cu solul sau sunt îngropate în acesta. Împrastierea dejectiilor solide se efectuează cu un dispozitiv de împrastiere adecvat (de exemplu un dispozitiv de împrastiere rotativ, un dispozitiv de împrastiere cu descărcare prin partea din spate, un dispozitiv de împrastiere dublu). Împrastierea pe sol a dejectiilor lichide se efectuează conform BAT 21. | Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii,in afara fermei,la o societate din cadrul grupului de firme care are ca obiect de activitate depozitarea si valorificarea dejectiilor din cadrul grupului de firme , in vederea compostarii. |
| 1.14. Emisiile provenite din întregul proces de productie BAT 23. Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de productie pentru cresterea porcilor (inclusiv scroafe) sau păsări de curte, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de productie care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei. |  |
| 1.15. Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces BAT 24. BAT constau în monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultată din dejectiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, eel putin cu frecventa indicată mai jos. a). Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentară, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor si performanta animalelor. | In cadrul fermei, o data pe an, se va calcula prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentară, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor si performanta animalelor. |
| BAT 25. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, eel putin cu frecventa indicată mai jos. a). Estimare prin utilizarea bilantu-lui masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amonia-cal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejectiilor animaliere. | In cadrul fermei, o data pe an, se va calcula utilizarea bilantu-lui masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejectiilor animaliere. |
| BAT 26. BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer. Descriere Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate prin utilizarea: Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentratia de mirosuri). În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde nationale sau alte standarde internationale care asigură furnizarea de date de o calitate stiintifică echivalentă. | Nu e cazul. Nu au fost dovedite neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. |
| BAT 27. BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, eel putin cu frecventa indicată mai jos. |  |
| BAT 29. BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel putin o dată pe an. a). Consumul de energie electrică b). Consumul de combustibil. c). Generarea de dejectii animaliere d). Consumul de furaje. e). Numărul de animale care intră si ies, inclusiv nasterile si mortalitatile în cazul în care este relevant. | In cadrul fermei vot fi monitorizate/inregistrate lunar: a). Consumul de energie electrică b). Consumul de combustibil. c). cantitatea de dejectii d). Consumul de furaje e). Numărul de animale care intră si ies, mortalitatile . |
| 3. CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU CRESTEREA ÎN SISTEM INTENSIV A PAsARILOR DE CURTE 3.1. Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru păsări de curte 3.1.2. Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru pui de carne BAT 32. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru pui de carne, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a). Ventilatie fortată si un sistem de adăpare anti-scur-gere (în cazul unei podele solide cu asternut adânc). | Societatea va desfasura in cadrul amplasamentului din comuna Glodeanu Silistea activitatea de crestere intensiva a puilor adulti folosind tehnologia de crestere la sol pe asternut permanent de resturi vegetale si sistem de ventilatie fortata. |
| 4.DESCRIEREA TEHNICILOR 4.1.Tehnici de reducere a emisiilor provenite din apele uzate Reducerea la minimum a consumului de apă. 4.2. Tehnici de utilizare eficientă a energiei Izolarea peretilor, a podelelor si/ sau a plafoanelor adăposturilor Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. 4.3. Tehnici de reducere a emisiilor de pulberi Ceata de apă 4.4. Tehnici de reducere a emisiilor de mirosuri Asigurarea unor distante adecvate între instalatie/fermă si receptorii sensibili. Compostarea dejectiilor solide. 4.5. Tehnici de reducere a emisiilor provenite din depozitarea dejecțiilor solide Depozitarea dejectiilor solide pe o podea impermeabilă echipată cu un sistem de scurgere si un rezervor de captare a scurgeri-lor. Alegerea unei instalatii de depo-zitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejectiile anima¬liere pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrastie-rea acestora pe sol. 4.7. Tehnici de prelucrare a dejecțiilor animaliere în cadrul fermei Compostarea dejectiilor animaliere solide. | Reducerea consumului de apa in cadrul fermei se realizeaza prin : - curatarea halelor si a utilajelor cu apa sub presiune; - calibrarea permanenta a instalatiilor pentru apa de baut pentru evitarea pierderilor prin scurgere; - utilizarea contoarelor de apa; - detectarea si repararea scurgerilor; - colectarea separata a apei de ploaie si utilizarea ei pentru curatire. Se va folosi un sistem de iluminat artificial, prevazut cu becuri economice, un sistem de ridicare in tavan a sistemului de iluminat si un mecanism de reglare a intensitatii luminoase. Pentru perioada foarte calda (calduri extreme): Sistemul de racire va avea ca si componenta partea de racire prin spayere /panouri evaporative cu suprafata totala minima de 20 mp pentru a permite ca, odata cu racirea sa se efectueze si pulverizarea de substante de dezinfectie.De asemeni acest sistem de racire va diminua si cantitatea de praf in suspensie din aerul eliminat. Ferma este amplasata la distanta fata de receptorii sensibili- zona locuita la cca. 2413m. Nu au fost dovedite neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii,in afara fermei,la o societate din cadrul grupului de firme care are ca obiect de activitate depozitarea si valorificarea dejectiilor din cadrul grupului de firme , in vederea compostarii. Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii,in afara fermei,la o societate din cadrul grupului de firme care are ca obiect de activitate depozitarea si valorificarea dejectiilor din cadrul grupului de firme , in vederea compostarii. Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii,in afara fermei,la o societate din cadrul grupului de firme care are ca obiect de activitate depozitarea si valorificarea dejectiilor din cadrul grupului de firme , in vederea compostarii. . |
| 4.9. Tehnici de monitorizare 4.9.1. Tehnici de monitorizare a excretiei de azot si fosfor Calculare prin utilizarea unui bi-lant masic al azotului si fosforu-lui bazat pe ratia alimentară, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor si performanta animalelor. | In cadrul fermei, o data pe an, se va calcula prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentară, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor si performanta animalelor. |
| 4.9.2. Tehnici de monitorizare a amoniacului și a pulberilor Estimare - prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe nitrogenul (sau azotul amo-niacal) total prezent în fiecare etapă de gestionare a dejectiilor animaliere | In cadrul fermei, o data pe an, se va calcula utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejectiilor animaliere. |
| 4.10. Managementul nutritional 4.10.1. Tehnici de reducere a emisiilor de azot excretat Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice pe-rioadei de productie. 4.10.2. Tehnici de reducere a fosforului excretat Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice pe-rioadei de productie. | Compozitia furajelor pentru puii de came trebuie optimizata pentru a raspunde cerintelor nutritive din fiecare faza de crestere, astfel incat sa se asigure eficienta si profitabilitate, fara a pune in pericol bunastarea pasarilor. Cele 4 retete administrate pe durata ciclului de crestere - prestarter, starter, de crestere, de finisare se alcatuiesc in functie de necesarul puilor, varsta si stadiul de dezvoltare. Ultima reteta, cea de finisare, nu trebuie sa contina coccidiostatice sau antibiotice si trebuie administrata cu suficient timp inainte de sacrificare, pentru a evita riscul de reziduuri in carne. In exploatatia propusa se va adopta reteta de furajare de baza a puilor din rase de carne, preluata din literatura de specialitate si confirmata de catre crescatori ca fiind cea mai eficienta: porumb 22%, grau 31%, soia 35%, faina de peste si uleiuri, acestea fiind variabile in functie de varsta puilor. |

| Cerintele Deciziei de stabilire a concluziilor BAT | Aplicabilitate in cadrul fermei |
| --- | --- |
| Conform “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs”.tabel 3.11Consumul de apă al diferitelor specii de păsări de curte pe ciclu și pe an Consumul de apa este de 4,5-11 l/pasare/ciclu Conform tabel 3.12 Utilizarea estimată a apei pentru curățare 0.085-0.0105 mc/mp/an | Societatea se conformeaza prevederilor BAT tinand cont de consumul inregistrat la nivelul fermei: |
| Conform” Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs” In tabelul 3.3.Aprecierea nivelurilor de proteine ​​și lizină și a domeniului de aplicare pentru soldurile recomandate pentru aminoacizi Faza 1 Proteina – 20-24 % lizina – 1.1-1.5% Faza 2 : Proteina – 18-22% lizina – 1.0-1.3% Faza 3 : Proteina – 17-21% lizina – 0,9-1.2% Conform tabelului 3.2.Indicarea ratei de conversie a hranei pentru animale și a consumului de furaje pe categoria de păsări 2,4 -5.7 kg/pasare/ciclu. | Puii sunt hraniti dupa retete diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala. Se utilizeaza nutret combinat Faza 1(1 – 10 zile): Proteina – 21-22 % Fosfor total – 0,70% Lizina 1.44% Faza 2 (11 – 29 zile): Proteina – 21,3 % Fosfor total – 0,65% Lizina 1.29% Faza 3 (30 – 112 zile): Proteina – 20% Fosfor total – 0,60% Lizina 1.16% Se utilizeaza retete adaptate etapelor de crestere. Se conformeaza |
| Conform Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pag 163 tab 3.21 Niveluri indicative de utilizare a energiei în fermele de păsări din Marea Britanie :electricitate 0,4-0,7 kwh/pasare | Alimentarea cu energie electrica realizeaza pe baza de contract. Energia este folosita pentru sistemul de iluminat, climatizare,ventilatie si functionare a instalatiilor pentru halele de crestere a pasarilor. Se conformeaza |

In vederea utilizarii eficiente a energiei se vor aplica urmatoarele masuri recomandate BAT:

- Izolarea corespunzatoare a cladirilor;

- Functionarea optima a sistemului de climatizare a aerului in halele de crestere a pasarilor;

- Curatarea regulata a sistemelor de ventilatie, pentru a evita infundarea;

- Iluminarea spatiilor cu sisteme de iluminat care asigura un consum redus de energie;

- Contorizarea consumului, inregistrarea, in vederea analizei periodice a eficientei energetice.

Documentul de referinta BREF, Codul bunelor practici agricole precum si legislatia privind reducerea poluarii cu nitrati:

- Ord. 242/2005 pentru aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

- Ord.296/2005 – Programul cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, stabilesc criterii pentru reducerea emisiilor in domeniul managementului dejectiilor.

Dejectiile uscate de pasare au urmatorul continut de nutrienti (Documentul BREF, tab. 3.26):

| Specia | Sistemul de adapostire | Productia de dejectii Kg/loc/an | Nutrienti (%din greutatea uscata) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total N | NH4-N | Acid uric-N | P | K | Mg | S |
| Pui de carne | Asternut absorbant (5-8 serii) | 10-17 | 2,6-10,1 | 0,1-2,2 | <0,1-1,5 | 1,1-3,2 | 1,2-3,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,8 |

Pentru calculul emisiilor s-a folosit metodologia CORINAIR .

Factorii de emisie luati in considerare conform CORINAIR 2009, tab. 3.8 pentru amoniac:

| Cod | Tip animal | Perioada in adapost | Nex | Proportie din TAN | Tip dejectie | EF adapost | EF stocare | EF imprastiere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100908 | pui | 365 | 0,36 | 0,7 | solid | 0,28 | 0,17 | 0,66 |

TAN – total azot amoniacal

TAN = 0,36 x 0,7 = 0,252kg/an.

Azotul total excretat asociat BAT Parametru Categorie de animale Azot total excretat asociat BAT ( 1) ( 2) (kg de N excretat/spațiu pentru animal/an) Azotul total excretat, exprimat ca N Găini ouătoare 0,4-0,8 Pui de carne 0,2-0,6

Fosfor total excretat asociat BAT Parametru Categorie de animale Fosfor total excretat asociat BAT (1) ( 2) (kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an) Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 Găini ouătoare 0,10-0,45 Pui de carne 0,05-0,25

- Reducerea emisiilor de mirosuri

- Evitarea manipulării dejecţiilor in perioade defavorabile dispersiei(inversiuni termice, ceaţă), cand mirosul poate fi transportat pe distanţe lungi.

- Crearea unei perdele vegetale.

- Pentru  reducea mirosului peretii  utilizati pentru a imprejmui depozitul de dejectii vor  servi ca panouri anti-vant, cu deschiderea depozitului pe partea ferita de vant.

Mirosurile sunt generate in principal de:

- emisiile de amoniac din halele de productie;

- emisii secundare de H2S care, in adaposturi conforme cu cerintele BAT, sunt nesemnificative fiind sub limita de detectie chiar si in interiorul halelor.

Asigurarea monitorizării conținutului de azot și fosfor din dejecțiile rezultate, conform BAT 24, corelat cu regimul alimentar/strategia nutrițională aplicată în vederea conformării cu valorile de azot și fosfor totat excretat asociate BAT3 și BAT4 (conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 notificată cu numărul 0(2017)688);

| parametru | Categoria de animale | Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat/spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Azot total excretat, exprimat ca N | Gaini ouatoare | 0,4 - 0,8 |
| Azot total excretat, exprimat ca N | Pui de carne | 0,2 - 0,6 |
| parametru | Categoria de animale | Fosfor total excretat asociat BAT (kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an) |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Gaini ouatoare | 0,10 - 0,45 |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Pui de carne | 0,05 – 0,25 |

Impactul generat de mirosuri

Impactul advers cel mai frecvent incriminat in legatura cu fermele de cresterea animalelor este mirosul neplacut, datorat in special amoniacului dar si altor compusi ca de ex. hidrogenul sulfurat. In tara noastra nu exista inca legislatie pentru mirosuri. Ordinul nr. 119/2014 emis de Ministerul Sanatatii recomanda o distanta de minim 1,0 km intre localitati si fermele pasari,distanta care se respecta -2400 m pana la zona locuita.

Reducerea emisiilor de amoniac prin controlul umiditatii in hale, cat si prin dotarea acestora cu sisteme de ventilatie prevazute cu tubulaturi si ventilatoare de  exhaustare, cat si sistemul de incalzire hale, nu vor permite fermentarea dejectiilor in hale, conducand la reducerea concentratiei noxelor evacuate cu valori situate in limitele  impuse prin reglementarile in vigoare.

Mirosul rezultat din cresterea efectivului de pasari genereaza diferite componente, in conditii anaerobe fiind identificate peste 200 de substante precum acizi grasi volatili, alcooli, hidrogen sulfurat si derivati, amoniac si alti compusi cu azot. Exista o larga variatie in proportii si concentratii pentru fiecare substanta.

Se vor avea in vedere si prevederi  BREF pentru reducerea emisiilor de mirosuri

Nivelul mirosurilor este asociat cu nivelul concentratiilor de nutrienti din bălegar.

Un continut mare de nutrienti în dejectii determină valori ridicate ale mirosului.

Aplicarea unor tehnici nutritionale de reducere a continutului de azot si fosfor din bălegar conduc si la diminuarea nivelului mirosurilor din halele de crestere si din exteriorul acestora. Pentru ca mirosul emis  să fie cât mai putin perceput de receptorii din vecinătatea fermei, evacuarea aerului din hale trebuie să se facă pe directii si la înăltimi, fată de cota terenului, care să asigure o bună diluare a aerului evacuat din hale. Ecranele situate pe directia de evacuare a aerului din halele de crestere contribuie si ele, prin turbulentele pe care le generează, la o mai bună diluare a aerului evacuat.

La amplasarea halelor de crestere pe un teren, la orientarea halelor, respectiv la amplasarea ventilatoarelor cu care se face aerarea, este recomandat să se tină cont de existenta receptorilor care ar putea fi deranjati de mirosurile din halele de crestere si, implicit de directia predominantă a vântului.

Ventilarea fortată a halelor de crestere duce la o diluare a mirosurilor. Debitele prea mari de ventilare pot duce la cresteri semnificative ale concentratiilor de pulberi în aerul evacuat si la consumuri sporite de energie pentru ventilatie si pentru încălzirea halelor.

In cazul depasirii valorilor limita admise de legislatia in vigoare, cat si in cazul unor reclamatii se recomanda masuri suplimentare pentru diminuarea mirosului:

- acoperirea platformei de stocare dejectii;

- utilizarea aditivilor cu pondere in sezonul cald pentru reducerea emisiilor de compusi gazosi –amoniac si hidrogen sulfurat.

Prevederi ale BREF/BAT  pentru reducerea emisiilor pe sol, in subsol si in apa subterana

  - aplicarea unor tehnici nutritionale care să minimizeze cantitatea de fosfor si de azot din dejectii;

  - existenta pardoselilor impermeabile în halele de crestere a animalelor;

  - depozitarea dejectiilor solide în asa fel încât să se prevină umectarea acestora;

  - existenta unor bazine de colectare a exfiltratiilor din dejectiile solide depozitate si tratarea părtii lichide colectate;

  - planificarea operatiilor de verificare si întretinere/reparare a instalatiilor din fermă;

Sunt prevăzute măsuri mai severe de urmărire a calitătii solului în zonele în care există o densitate mare de ferme si în care s-a constatat o presiune a activitătilor de cresterea animalelor asupra calitătii factorilor de mediu. În aceste zone există obligativitatea ca fermierii să conducă un registru în care să fie consemnate cantitătile de azot si fosfor evacuate din ferme. Informatiile pot fi utilizate pentru optimizarea cantitătilor de minerale din hrana animalelor, în corelatie cu cantitătile de minerale din dejectii care ajung pe terenurile agricole.

În unele ferme se estimează cantitătile de nutrienti din sol, iar dejectiile se aplică în functie de cerintele solului si a culturilor practicate. Precizia acestei metode depinde de modul în care este evaluat continutul de nutrienti din sol si din dejectii, precum si de experienta celui care stabileste modul în care se fertilizează terenurile.

e) - în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect;

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

Principalele obiecte ale investitiei sunt:

- Hale: opt  hale de crestere adulte femele  cu dimensiuni maxime 14,8 m x 100 m si o suprafata construita de 1.480 mp /hala complet echipate pentru cresterea adulte.

- Filtru sanitar –destinat asigurarii biosecuritatii in ferma in ceea ce priveste accesul persoanelor. Filtru sanitar destinat biosecuritatii in ferma este de doua feluri:

      - Un filtru sanitar Uscat amplasat la intrarea in ferma, destinat schimbarii hainelor si incaltamintei de strada.

      - Doua filtre sanitare Umede amplasate la intrarea fiecarui sector de hale, destinat dusului si imbracarea echipamentelor dedicate pentru lucru in sector.

- Stocare furaje- 8 buc amplasate pe sectoare ( cate 4 pe sector) pe platforme betonate intre hale 1-2 si halele 3-4 cate un buncar mare pentru femele si un buncar mai mic pentru masculi.

- Remiza utilaje – destinata pastrarii echipamentelor zootehnice in perioadele de repaos;

- Platforme rezervoare GPL - necesare centralelor termice care asigura incalzirea apei folosite la  echipamentele ce asigura incalzirea halelor de crestere a pasarilor reproducatoare.

- Panouri fotovoltaice montate pe acoperisul halelor,pentru completarea ncesarului de energie,in sistem alternativ

Platforme carosabile, Alei pietonale, Imprejmuire si Bazin dezinfectant roti auto pentru asigurarea circulatiilor in incinta si a biosecuritatii in privinta accesului mijloacelor de transport. Pe amplasament se realizează platforme și alei carosabile, dimensionate corespunzător traficului auto și pietonal, și pentru evacuarea eficientă a apelor meteorice. Sunt propuse rigole și guri de preluare dimensionate conform cantității de ape normată.

Accesul și ieșirea autovehiculelor din incinta fermei se realizează numai prin sistemul de dezinfecție.

Pentru eliminarea apei de pe platformele carosabile, accesul carosabil și zona sistematizată au fost create pante pentru scurgerea apelor pluviale dinspre interiorul incintei spre drumurile laterale sau spre zonele verzi pentru infiltrare în sol.

- Sistematizare verticală

Lucrările de sistematizare verticală în vederea realizării de accese,  circulaţii pietonale şi carosabile optime în incinta fermei, a clădirilor și pentru evacuarea eficientă a apelor meteorice. Sunt propuse rigole și guri de preluare dimensionate conform cantității de ape normată. La elaborarea soluţiei de sistematizare verticală s-au avut în vedere următoarele criterii:

- Stabilirea pentru clădiri a unor cote verticale convenabile, corelate cu cele ale terenului amenajat

- Asigurarea de accese şi circulaţii pietonale şi carosabile fluente

- Reducerea volumului de lucrări de săpături şi sistematizare verticală a terenului, pe cât posibil

- Asigurarea pantelor necesare evacuării apelor de suprafaţă

- Imprejmuire: Ferma de Reproductie Adulte va fi imprejmuita cu gard incastrat in beton pe toata suprafata gardului.

- Filtru Rutier: Filtru Rutier amplasat la intrarea in ferma este compus din dezinfector rutier si Instalatie dezinfectie auto.

- Sala Necropsie si camera depozitare SNCU: Sala Necropsie si camera depozitare SNCU sunt amplasate la intrarea in ferma, la limita gardului  pentru a facilita transbordarea directa in afara fermei a cadravelor.

- Sala de necropsie este dotata cu chiuveta cu apa curenta, masa necropsie si instrumentar adecvat necesar.

- Camera de depozitare SNCU este amplasata imediat langa sala de necropsie si este dotata cu lada frigorifica.

- Gospodarie de apa – pentru asigurarea unei rezerve de apa necesara pentru adaparea efectivelor de pasari din ferma.

- Platforma grup electrogen - pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica in perioadele de avarie a retelei publice.

- Retele exterioare, respectiv retea de alimentare cu apa si put forat, retea de canalizare si retea de alimentare cu energie electrica.

- Echipamente si utilaje specific pentru desfasurarea activitatii in cadrul fermei zootehnice.

Principalele caracteristici ale etapei de functionare a proiectului

Regim de lucru

Ferma va funcţiona 24 h/zi, timp de 365 zile/an.

In cadrul fermei se vor desfăşoară următoarele activităţi:

»	procese biologice de creştere a greutăţii corporale a animalelor care se bazează pe procesele metabolice

»	activităţi de asistenta si suport a proceselor biologice care constau in:

-	adăpostire si curăţarea halelor

-	colectarea si transferul dejecţiilor

-	administrarea hranei

-	administrarea apei de băut

-    colectare/ livrare oua

-	asistenta medicala de specialitate

»	activităţi eliminare a dejecţiilor

Etapele fluxului tehnologic in ferma de creştere adulte  sunt:

-	aprovizionarea cu puicute de 20-24 saptamani de la ferma de tineret

-    aprovizionare cu furaje

-	creşterea pasărilor (îngrijirea zilnica a animalelor)

-	hrănire / administrare corecta a reţetei de furaje, in concordanta cu stadiul de dezvoltare a pasărilor (in funcţie de vârsta)

-	adăpare

-	supraveghere stare generala de sănătate a pasarilor

-	administrare vitamine

-	supraveghere sistem ventilaţie hala

-colectare oua in sistem organizat

-	pregătire depopulare hala la 308 zile/ciclu (44 saptamani)

-	supraveghere  evacuare dejecţii

-	transport pasări adulte varsta de 60-64 saptamani,dupa depopulare catre abatorizare

-	pregătire hala pentru un nou ciclu de producţie

-	curăţare, dezinfecţie, verificare funcţionare instalaţii.

Este necesara aplicarea cu atenţie a tehnologiei de creştere astfel încât sa se realizeze maximul de oua fertile cu un consum minim de furaje.

Halele de creştere a pasarilor se compun dintr-un coridor tampon la intrare, in care se va amplasa panoul de control instalaţii tehnice si sistem colectare oua după care urmează spaţiul de creştere propriu-zis. Acestea vor fi bine izolate termic pentru a evita pierderile inutile de energie termica, cât şi pentru menţinerea constantă a factorilor de microclimat.

Suprafeţele din interiorul halelor vor fi uşor lavabile pentru a permite o decontaminare uşoara şi eficientă a spaţiului.

Amenajarea adăpostului

Stabilirea sistemului de echipamente tehnice necesar s-a realizat in funcţie de mărimea adăpostului si ţinându-se cont de suprafaţa necesară de cazare. Acesta se compune din: sistem furajare in linie, sistem adăpare cu picurător, sistem transport de la buncăr la sistemul de furajare, stocare furaj (buncăr furaj), utilaje pentru încălzire si ventilaţie, precum si instalaţiile aferente.

Pentru asigurarea frontului de furajare si adăpare a pasarilor sunt necesare hrănitori si adaptori adecvate. Suprafaţa ocupata de hrănitori si adăpători este de cca. 15% din suprafaţa halei, diferenţa de spaţiu fiind alocata pasărilor.

Pregătirea adăpostului

Una din cele mai importante măsuri pentru menţinerea stării de sănătate a efectivelor de păsări este pregătirea adăpostului pentru populare.

In acest sens, cea mai importanta măsura profilactica nespecifică este decontaminarea adăpostului în perioada de odihnă a acestuia, respectiv intre seriile de pui.

In momentul efectuării curăţeniei si decontaminării nu vor fi omise tubulatura instalaţiei de admisie si evacuare a aerului din hala, pereţii si tavanul halei, toate componentele instalaţiilor de adăpare si hrănire, camera tampon, podeaua, perimetrul din exteriorul halei, controlul insectelor, etc.

Aplicarea aşternutului

Aşternutul are rolul de a nu permite contactul direct al pasarilor cu pardoseala, de a menţine o temperatura constanta si de a absorbi umiditatea provenita din dejecţii. Din punct de vedere calitativ trebuie sa fie curat si sa nu conţină germeni patogeni. De aceea, in adăpostul aerisit şi curat se va introduce un strat de aşternut de minimum 10 cm, pe toată suprafaţa halei. Acesta trebuie să fie întins uniform, curat, uscat, sa nu fie infectat cu mucegai si nici prea mărunt pentru a preveni ingerarea. Ca aşternut se va folosi rumeguşul de paie, cu o putere de absorbţie şi biodegradare bună si contaminare scăzută sau paie tocate.

Aşternutul se va introduce în adăpost cu cca. o săptămâna  înainte de populare in vederea decontaminării cu formol sub forma de aerosoli.

Microclimatul in adăpost

a. Ventilaţia, curenţii de aer, umiditatea

Circulaţia aerului în adăpostul de creştere se va face în presiune negativă, adică admisia liberă şi evacuarea forţată. La temperaturile situate în limitele confortului termic, curenţii de aer de o anumită viteză nu influenţează negativ sănătatea puilor.

Umiditatea relativă a aerului se va încadra în valorile de 60-70%. Umiditatea provine din respiraţia păsărilor, lichidele de spălare, materie fecală etc.

b. Temperatura în adăpost şi intensitatea luminoasă

Factorii de microclimat sunt deosebit de importanţi pentru obţinerea performanţei. Pentru economisirea resurselor energetice şi termice se va asigura automatizarea tuturor proceselor tehnologice. Căldura necesara pentru menţinerea temperaturii in limitele impuse de tehnologia de creştere se realizează cu ajutorul aparatelor de încălzit ce funcţionează cu apa calda si sunt complet automatizate.

c. Programul de lumină

Lumina are un rol deosebit in stimularea organismului. Pentru realizarea unui iluminat corect se vor avea in vedere următoarele: adăpătorile si hrănitorile sa fie iluminate foarte bine, iar fluxul luminos sa fie uniform la nivelul întregului adăpost. Asigurarea programului de lumina este complet automatizat prin echipamentele prevăzute in proiect.

Perioadele de creştere şi lucrările ce trebuie efectuate

- halele trebuie să fie curăţate, spălate, dezinfectate şi deratizate, iar utilajul de furajare, adăpare, ventilaţie şi iluminat să fie reasamblat;

- în hale trebuie să existe un strat de aşternut permanent, gros de 10cm;

- după introducerea aşternutului, halele se gazează cu vapori de formol;

- temperatura de sub eleveuze sau temperatura din hală trebuie să fie asigurată cu 24 de ore înainte de populare;

- pregătirea demarajului sub eleveuze se va face organizând ţarcul de demaraj

Oscilaţiile de temperatură nu trebuie să depăşească 70C, iar diferenţa între temperatura din hală şi temperatura din timpul nopţii să nu depăşească 100C. În acest caz, temperatura de operare în hală se determină ca temperatură minimă plus 2/3 din diferenţa dintre temperatura maximă şi temperatura minimă din hală.Temperatura minimă 160C;	Temperatura maximă 280C;	Temperatura de operare = 16  +  [2/3 x (28 -16) ] = 24 0C.

Umiditatea relativă (U%) trebuie să fie între 50 şi 60%. Umiditatea sub 40% în timpul perioadei de demaraj are efecte negative asupra dezvoltării, viabilităţii şi uniformităţii  puilor.

Pregătirea adăpostului

Înainte cu 48 de ore de populare adăpostul se va încălzi la temperatura de 22-24°C, iar înainte cu 4 ore de la populare se va pune apă în adăpători pentru ca temperatura acesteia in momentul popularii sa atingă temperatura aerului din hala. Pasarile consuma in fiecare zi o cantitate de apa mult mai mare in raport cu greutatea lor corporala, de aceea trebuie asigurat in permanenta consumul de apa atât cantitativ cat si calitativ. Din punct de vedere a calităţii apei trebuie urmărite doua direcţii si anume:

- caracteristicile chimice prin efectuarea analizelor la fiecare început de serie si, in mod obligatoriu, la deschiderea unei noi surse de apa;

- caracteristicile biologice care trebuie analizate la ieşirea din sursa, dar si la nivelul adăpătorilor din halele de producţie.

Apa necesara procesului de producţie va fi asigurata din putul forat existent pe amplasament.

Popularea adăpostului se va face cu puicute de 20-24 saptamani de la ferma tineret care vor fi exploatate pana la 60-64 saptamani -un ciclu de 44 saptamani,prin crestere la sol pe asternut.

Pentru toată perioada de ouat, deci şi pentru perioada de vârstă după 23 de săptămâni, se recomandă:

- densitatea păsărilor va fi corelată cu sistemul de întreţinere ; pentru creştere pe aşternut permanent se practică 3,5 - 5,5 cap/m2, iar pentru creştere pe aşternut permanent 40% şi paturi 60% se recomandă          4,8 - 6 cap/m2;

- frontul de furajare trebuie să fie de minim 15cm/cap de pasăre;

- frontul de adăpare va fi de minimum 2,5 cm/cap de pasăre. În cazul în care se folosesc nipluri, se va repartiza 1 niplu pentru 6 -10 cap, iar atunci când se folosesc cupe, o cupă se va repartiza pentru 15 -20 de păsări;

- cuibarele vor avea dimensiunea de 30cm lărgime, 35 cm adâncime şi 25 cm înălţime. Pentru fiecare 4 păsări se va repartiza 1 cuibar.

Perioada de creştere de la 23 la 30 de săptămâni este perioada în care femelele trebuie să continue creşterea şi să se înscrie pe curba de ouat. De asemenea, la vârsta de 30 de săptămâni, păsările trebuie să atingă maturitatea fiziologică. Pentru a realiza aceste obiective, păsările trebuie să fie corect stimulate prin programele de furajare şi de lumină.

Cheia succesului în această perioadă foarte importantă constă în corelarea evoluţiei greutăţii corporale, a uniformităţii lotului şi a stimulului furajer şi luminos. Păsările vor fi furajate în funcţie de valoarea coeficientului de variabilitate la 20 de săptămâni şi de procentul de ouat. Astfel, un lot uniform  la 20 de săptămâni va primi cel dintâi stimul furajer atunci când procentul de ouat este de numai 5%, pe când un lot neuniform la 20 de săptămâni, (CV>15%) va primi întâiul stimul furajer la un procent de ouat de 15 %.	Când lotul atinge vârful de ouat, păsările ar trebui să consume între           450-500 Kcal energie metabolizabilă în condiţiile unui microclimat optim.

FORMAREA LOTURILOR DE REPRODUCŢIE

Formarea loturilor de reproducţie se face la vârsta de 18 - 20 de săptămâni, odată cu transferul păsărilor din halele de tineret în halele de adulte. În situaţia în care se practică tehnologii monociclice (aceeaşi hală de la o zi la 64 săptămâni) cu prilejul formării loturilor de reproducţie se selectează pasăre cu pasăre şi se procedează la îmbunătăţirea calităţii aşternutului din hală. De asemenea, se dimensionează corect utilajul necesar perioadei de adult.

O atenţie deosebită se va acorda selecţiei masculilor, care trebuie să fie uniformi ca greutate corporală, cu picioare şi degete puternice, fără defecte de conformaţie şi penaj.

Pentru a asigura o bună fertilitate, este necesar să se asigure un raport de sexe corespunzător, care să fie corectat cu vârsta păsărilor. Firma Ross recomandă următorul raport de sexe (tab. 49).

### Tabelul 49

Raport de sexe practicat în perioada de ouat

| Vârsta în săptămâni | Număr de masculi / 100 femele |
| --- | --- |
| 20-22 | 9,0 - 8,5 |
| 30 | 8,5 - 8,0 |
| 35 | 8,0 - 7,5 |
| 40 | 7,5 - 7,0 |
| 45-50 | 7,0 - 6,5 |
| 55 | 6,5 - 6,0 |
| 60 | 6,0 - 5,5 |

Raportul de sexe  va trebui ajustat în funcţie de condiţiile locale şi de performanţele păsărilor.

Se  recomandă la vârsta de 20 săptămâni un raport de sexe de 8,5 - 9 masculi la 100 de femele iar la 25 de săptămâni, 8,5 masculi la 100 de femele se consideră suficienţi pentru o fertilitate corectă.

PERIOADA DE CREŞTERE 30 - 64 DE SĂPTĂMÂNI

Obiectivele acestei perioade sunt:

- Realizarea unei bune persistenţe a ouatului;

- Realizarea unor curbe bune de fertilitate şi eclozionabilitate;

- Realizarea unui procent bun de ouă incubabile.

Atingerea acestor obiective se poate face printr-o supraveghere corectă a furajării, atât din punct de vedere al calităţii cât şi al cantităţii de furaje administrate zilnic. Evoluţia greutăţii corporale şi a greutăţii oului sunt indicatori importanţi în obţinerea performanţelor dorite. 	După atingerea maturităţii fiziologice (30-31 săptămâni) păsările continuă să câştige în greutate, dar prin depunere de grăsime. Acest lucru este mai puţin dorit, deoarece influenţează negativ producţia de ouă după vârful de ouat, care se realizează la 30 -31 săptămâni. După atingerea vârfului de ouat, la 3-4 săptămâni (33-34 săptămâni) se realizează şi vârful masei-ou.

Transportul de la furnizor la ferma se va face cu mijloace de transport specializate si autorizate care sa asigure temperatura (28-300C ), ventilaţia si condiţiile de igiena necesare.

Se monitorizează fiecare transport cu privire la ferma de provenienţa, destinaţia si traseul mijlocului de transport.Descărcarea puilor din mijlocul de transport trebuie efectuata pe cat posibil pe întuneric, iar intensitatea luminii din zona de creştere si temperatura sa fie reglate corespunzător.

După trei ore de la populare va fi introdus şi furajul în hrănitori.

Mortalitatea normală variază între 1 şi 8 % din efectiv pe toată perioada de creştere dacă sunt respectate măsurile profilactice specifice si nespecifice sanitar – veterinare.

Cadavrele puilor morţi vor fi evacuate si colectate in dulapurile frigorifice pana la expedierea unitatile specializate si autorizate pentru valorificarea sau distrugerea lor.

- Aprovizionarea cu medicamente/dezinfectante:

Aprovizionarea se va face de la furnizorii autrizati in baza notei de comanda emis de medicul veterinar. Depozitarea produselor se va face intr-un loc special amenajat in incinta fermei.

- Microclimatul:

Microclimatul este asigurat cu suflante care functioneaza cu apa calda.

a. Pregătirea adăpostului

Hrănitorile şi adăpătorile sunt aceleaşi ca şi cele prezentate in perioada de demaraj.

b. Microclimatul

Temperatura, programul de lumină si intensitatea luminoasă recomandate in această perioadă sunt specificate în tabelul de mai jos.

Temperatura recomandata şi intensitatea luminoasă:

| Nr. crt. | Perioada (zile) | Intensitatea luminoasa (lucşi) | Temperatura °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140-308 | 20-30 | 21 |

Programul de lumină practicat, fie în perioada de creştere fie în perioada de adult, urmăreşte de fapt aceleaşi obiective şi anume:

- controlul maturităţii sexuale;

- asigurarea unei producţii cât mai mari;

- obţinerea unor ouă cu greutate optimă în vederea realizării unui procent maxim de ecloziune şi a unor pui de calitate şi greutate corespunzătoare.

Regulile de bază ale unui program de iluminat sunt:

- în perioada de creştere, programul de lumină să nu crească niciodată;

- în perioada de adult, programul de lumină să nu scadă niciodată;

- intensitatea luminoasă în perioada de adult să fie superioară perioadei de creştere.

Intensitatea luminoasă recomandată este de 20 lucşi/m2 pentru perioada 0 - 2 săptămâni, 5 lucşi/m2 de la 2 la 20 săptămâni şi 20-30 lucşi/m2 pentru perioada de adult.

Se recomandă însă, pentru perioada de adult, o intensitate mult mai mare, ajungând la 60 lucşi/m2, cu influenţă pozitivă asupra numărului de ouă şi activităţii masculilor.

Modificarea duratei zilei-lumină, pe toată perioada, de la o zi la 64 de săptămâni, este o problemă ce ţine de tipul hibridului şi nu vom insista asupra ei. Durata maximă a zilei lumină  în perioada de ouat nu trebuie să depăşească 15-15,5 ore/zi, pentru că lumina în exces s-a dovedit nebenefică.

c. Consum de apă şi nutreţ combinat

| Nr. Crt. | Categorie/Tip de consum | Nr. consumat | Debit specific [qs] | C o e f . | Coef. | Consum mediu zilnic | Consum maxim zilnic | Consum maxim orar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kzi | Kor | QZI MED | QZI MAX | QORAR MAX |
|  |  |  | L/OM ZI |  |  | MC/ZI | MC/ZI | MC/H |
| 1 | Tesa | 5 | 30 | 1.3 | 2.8 | 0.15 | 0.20 | 0.02 |
| 2 | muncitori - producţie | 5 | 75 | 1.3 | 2.8 | 0.375 | 0.49 | 0.06 |
| 3 | gaini | 59000 | 0.26 | 1.3 | 2.8 | 17.1054 | 22.24 | 2.59 |
| 4 | spălat suparfeţe/hala | 1 | 9092 | 1.3 | 2.8 | 9.092 | 11.82 | 1.38 |
| 5 | ă thnologic stropire/cura' | 1 | 4000 | 1.3 | 2.8 | 4 | 5.20 | 0.61 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 30.72 | 39.94 | 4.66 |
|  | TOTAL [l/s] |  |  |  |  | 0.36 | 0.46 | 1.29 |

Consumuri* de nutreţuri combinate pentru 1000 pui si per cap de pui in perioada de creştere

| Perioada | Tip furaj | Cantitatea | Kg. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | /1000 pui | /pui |
| Saptamana 20 Creştere | C.P.M.V. | 267 | 0.267 |
|  | Porumb | 770 | 0.770 |
|  | TOTAL | 1037 | 1,037 |
| Saptamana 30 crestere | C.P.M.V. | 373 | 0.373 |
|  | Porumb | 1065 | 1,065 |
|  | TOTAL | 1438 | 1,438 |
| Saptamana 40-44 | CPMV | 640 | 0.640 |
|  | Porumb | 1835 | 1,835 |
|  | TOTAL | 2475 | 2,475 |

*Componenta nutreţului combinat este de:  35% C.P.M. V  şi 65% porumb.

Perioada de finisare 308 zile

a. Pregatirea adapostului

Adăpostul se amenajează identic cu cel din perioada de creştere. Hrănitorile şi adăpătorile sunt aceleaşi ca şi in perioada de creştere.

În această perioada nu se vor efectua tratamente decât daca este absolut necesar.

În caz de apariţie a unui caz de boala va fi contactat medicul veterinar.

Nutreţul combinat in aceasta perioada este conform normelor date de furnizorul de genetica.

b. Microclimat

Alimentaţia pasarilor reproducatoare:

Nutreţurile combinate ce se utilizează în alimentaţia acestei categorii de pasări trebuie să conţină substanţe nutritive necesare, la nivelul cerinţelor pasărilor, pentru a se obţine un procent de oua

Furajarea împreună a masculilor şi femelelor din categoria găinilor pentru carne afectează negativ atât consumul de furaje cât şi performanţele de reproducţie. Masculii cu genele lor direcţionate pentru viteză de creştere şi cu apetit foarte dezvoltat, sunt predispuşi la îngrăşare, cea ce creează numeroase probleme, cum ar fi:

- apariţia pododermatitelor;

- probleme fiziologice;

- boli ale inimii şi ficatului (ficatul gras);

- neuniformitatea lotului.

Toate aceste probleme conduc la creşterea mortalităţii, scăderea fertilităţii şi creşterea consumului de furaj.

Pentru a împiedica apariţia acestor aspecte,. a fost pusa la punct o nouă tehnică de furajare a păsărilor de reproducţie rase grele, prin furajarea separată a masculilor şi femelelor. În principiu, tehnica de furajare separată a celor două sexe constă în asigurarea unor echipamente adecvate pentru a evita ca masculii să consume din linia de furajare a femelelor şi invers. Modalitatea de realizare a acestor echipamente poate lua diverse forme, în funcţie de posibilităţile financiare ale fiecărei ferme. Pentru masculi se folosesc, de regulă, hrănitori tip tronconic, reglate la o înălţime la care să nu ajungă femelele. Pentru fiecare tronconic se recomandă un număr de 10 masculi. Dispozitivul de restricţie pentru masculi acţionează la dimensiunea capului - masculii nu pot pătrunde cu ciocul în hrănitorul femelelor, având capul mai mare decăt femelele (o pot face doar când au vârste mici). La vârsta de 26 săptămâni, peste 90% din cocoşi trebuie să mănânce din sistemul de furajare separată.

Pentru acest sistem de furajare se recomandă ca masculii să fie transferaţi cu 5-7 zile înaintea femelelor. Dacă există posibilitatea, se pot administra reţete speciale pentru masculi, care să conţină 0,9% calciu şi 12% proteină. Furajarea specială a masculilor urmăreşte, de fapt, menţinerea greutăţii masculilor în limite tehnologice, cu efecte benefice după vârsta de 40 de săptămâni, asupra curbei de fertilitate. Menţinerea greutăţii corporale la nivel optim, pentru maximizarea fertilităţii, se face de cele mai multe ori prin reducerea cantităţii de furaje pe cap de mascul, deci, limitarea consumului la o cantitate recomandată de tehnologie şi corelată cu evoluţia greutăţii corporale.

Perioada de productie este de 308 zile

Livrarea PASARILOR REPRODUCATOARE

La sfârşitul perioadei de finisare, respectiv 64 săptămâni (308 de zile), gainile isi incheie perioada de exploatare  si  se livrează către abatorizare.Se asigura condiţii optime pe durata transportului efectuat cu mijloace de transport specializate si autorizate. Astfel, se încheie ciclul de producţie si se încep pregătirile necesare pentru reluarea unui nou ciclu de producţie.In vederea reluării ciclului de producţie se îndepărtează aşternutul permanent in amestec cu dejecţiile, după care se recurge la aplicarea si respectarea tuturor operaţiunilor tehnologice in succesiunea descrisa anterior.

Evacuarea aşternutului

Din punct de vedere al evacuării aşternutului (amestecat cu dejecţii) acesta se va scoate mecanizat din adăpost cu ajutorul încărcătorul frontal si va fi transportat la platforma de dejectii a societatii care detine platforma de compost situata in afara fermei ,cu ajutorul tractorului in tandem cu remorca.

Evacuarea aşternutului folosit se realizează la sfârşitul fiecărei serii, după care se reiau operaţiunile de amenajare si pregătire a adăpostului in vederea repopulării cu o noua serie de pui si respectiv reluarea ciclului de producţie.

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

| Nr. crt | Materii prime | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Energie electrica | Se preia din sistemul Energetic Naţional |
| 2 | Apa | Se preia din put forat |
| 3 | Motorina transport | Se preia de la distribuitori autorizati |

Consumurile de materii prime pentru proiectul propus:

| Nr crt | Specificare | Total necesar materii prime kg |
| --- | --- | --- |
|  |  | pe an |
|  |  | total | Achizitie terti |
| 1 | Porumb boabe | 497.802,94 | 497.802,94 |
| 2 | Grau comun | 348.462,06 | 348.462,06 |
| 3 | Premix | 49.780,29 | 49.780,29 |
| 4 | Soia | 49.780,29 | 49.780,29 |
| 5 | Floarea soarelui | 49.780,29 | 49.780,29 |
| TOTAL Materie prima (1-5) | 995.605,88 | 995.605,88 |

- Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

      - Alimentarea cu apă:

## Captarea apei - Put forat

Captarea apei se va realiza din puţ forat propus în incintă. Conform studiului hidrogeologic se recomandă executarea unui puţ cu adâncimea de cca. 50-60 m, 300 mm, (se recomanda încă un puţ forat pentru rezervă, în situaţii în care primul foraj prezintă disfuncţionalităţi). Puţul forat se va echipa cu o pompă submersibilă în funcţiune şi o rezervă agrementată pentru apă potabilă, ţevi de polietilena, debitmetru, vane de izolare, aerisitoare etc. Toate echipamentele vor fi montate într-o cămin îngropat, construită din beton.

Pompele au următoarele caracteristici:

- Debit: Q=0,5 m3/h

- Înălţime de pompare minimă: H= 70 mca

- Putere electrică: Pe=7 kW/ 400 V

- Racord pompă: G=2”

- Tablou electric de forţă şi automatizări

- Rezervorul de apă:

S-a prevăzut rezervor de apă pentru consum menajer respectiv tehnologic şi stingerea incendiilor cu hidranţi exteriori.

Durata de stingere cu apă de la hidranţi exteriori conform normativ P118/2-2013 cu modificărilor în vigoare, articol 6.19, litera b) este de 180 minute.

      - Alimentarea cu energie electrica:

Faza constructie

In faza de executie alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la tabloul electric general existent pe amplasament.

Faza exploatare

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea investiei la tabloul electric general existent pe amplasament, fiind completata cu energia obtinuta de la panourile fotovoltaice propuse prin proiect.

      - Evacuarea apelor uzate:

Faza constructie

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in bazin betonat vidanjabil  care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

Faza exploatare

Apele uzate provenite din igienizarea adaposturilor vor fi colectate si deversate prin curgere libera in bazinul vidanjabil construit propus prin proiect. Capacitate 100 mc

Apele uzate provenite de la lavoarele din filtre vor fi colectate si deversate in bazin vidanjabil ape menajere amplasate in imediata apropiere a filtrelor sanitare. Apele uzate menajere se stochează în bazin vidanjabil BV1 şi BV2 proiectate, cu volum de 15 m3 fiecare.

Apele uzate tehnologice se stochează în bazin vidanjabil BV3 proiectat, cu volum de 100 m3.

Apele meteorice se colectează prin intermediul burlanelor, a rigolelor de suprafaţă şi vor fi deversate spre şanţul din apropiere şi spaţiile verzi.

      - Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul:

Alimentarea cu apa pentru igienizarea adaposturilor se va realiza prin racordarea la gospodaria de apa de pe amplasament.

      - Asigurarea agentului termic:

Nu este cazul,  in faza de constructie .

In vederea asigurarii microclimatului din cadrul adaposturilor de pasari se folosesc echipamente de incalzire cu functionare pe centrale pe peleti.

      - Evacuarea dejectiilor animale:

Faza constructie

Nu este cazul.

Faza exploatare dejectiile se vor evacua la platforma de compost a altei societati din cadrul grupului de firme,nu se vor depozita pe amplasament

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria comunei Glodeanu Silistea din județul Buzau.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul pe amplasament se va face de pe limita de est a terenului, din Drum.

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

În perioada de construcţie se vor folosi agregate (nisip, pietriş) precum şi apă pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

Materii prime si auxiliare utilizate in perioada de functionare a investitiei:

  - pui

  - furaje

  - medicamente, antibiotice, vaccinuri

  - apa potabila

  - produse pentru igienizare adapost

- Metode folosite în construcţie/demolare

Sistemele constructive vor respecta normativele si legislatia in vigoare:

Constructorul va respecta in organizarea procesului de lucru normele de protectie a muncii in vigoare in Romania ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de aceasta.Lucrarile de constructie desfasurate nu vor avea un caracter special, constand in procese uzuale, specifice acestui tip de proiect.

Asigurarea respectarii cerintelor de calitate in constructii

Vor fi respectate prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin HG nr. 766/1997.

Siguranta la foc va fi satisfacuta prin respectarea criteriilor de performante generale existente in normele in vigoare (“Normativul de siguranta la foc a constructiilor – P 118 – 99” aprobat MLPAT cu Ordin nr. 27/N din 7 aprilie 1999).

In proiectarea obiectivului s-au luat in considerare normele cuprinse in Ordinul 381/1219/M.C. Ordin al Ministerului de Interne si a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Prin activitatea sa, obiectivul propus nu elimina noxe si substante nocive in atmosfera sau in sol. La proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de protectie a mediului prevazute de legislatia in vigoare pentru evitarea poluarii mediului.Nu vor fi executate lucrari de demolare.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Pe perioada executiei obiectivului se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivul propus cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului. Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform normelor in vigoare. Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor respecta prevederile proiectului de refacere a mediului.

Perioada de execuție a proiectului:  perioada de executie a lucrarilor va fi de cca. 18 luni aceasta perioada de executie se poate prelungi in functie de conditiile concrete din teren si de conditiile atmosferice.

Valoarea investiției ( fără TVA):  Valoarea lucrarilor propuse este de 4582530 euro, fara TVA

## Justificarea necesității proiectului.

Proiectul este depus pentru finantare conform ORDIN nr. 249 din 18 august 2022 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 463/2019 si se incadreaza in obiectivele pentru perioada 2021-2024 ale Programului de guvernare -SECTOR AVICOL - echilibrarea balanței comerciale pe segmentul carne de pasăre și ouă de consum. În prezent, producția internă de carne de pasăre realizată, nu acoperă necesarul de consum al populației, valoarea importurilor fiind mult superioară exporturilor, .Producția de ouă consum este deficitară în fermele comerciale, numărul de găini ouătoare crescut în fermele comerciale raportat la numărul de locuitori din țara noastră, reprezintă 0,45 găini/cap locuitor, față de 0,78 găini/cap locuitor, media UE. Pentru producția realizată în fermele comerciale și pentru gospodăriile populației, din cauza lipsei de capacități de reproducție, în anul 2019, s-a importat un număr de 129 milioane capete pui carne de o zi și cca. 60 milioane ouă de incubație. Pentru a acoperi acest deficit este necesar să se crească efectivele de găini de reproducție cu cca. 850.000 capete. Astfel, lipsa capacităților de reproducție face ca necesarul de material biologic destinat fermelor de creștere să fie asigurat din producția națională în proporție de cca. 60 – 70 % din necesar. Astfel  în vederea echilibrării balanței comerciale aferente sectorului avicol este necesara creșterea numărului de găini de reproducție în vederea acoperirii necesarului de ouă de incubat prin măsuri specific si anume  înființarea de ferme noi de reproducție, extinderea capacității de reproducție din fermele existente, înființarea de stații de incubație noi, în scopul accelerării și creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene

- Etapa de executie

Proiectul nu presupune lucrari de demolare.  Lucrarile de construire a obiectivului propus se vor desfasura pe o perioada estimata de 18 luni si vor consta in:

- Lucrari de sistematizare verticala

Lucrările de sistematizare verticală sunt necesare în vederea realizării de accese,  circulaţii pietonale şi carosabile optime în incinta fermei, a clădirilor și pentru evacuarea eficientă a apelor meteorice. Sunt propuse rigole și guri de preluare dimensionate conform cantității de ape normată. La elaborarea soluţiei de sistematizare verticală s-au avut în vedere următoarele criterii:

- stabilirea pentru clădiri a unor cote verticale convenabile, corelate cu cele ale terenului amenajat;

- asigurarea de accese şi circulaţii pietonale şi carosabile fluente;

- reducerea volumului de lucrări de săpături şi sistematizare verticală a terenului, pe cât posibil;

- 	asigurarea pantelor necesare evacuării apelor de suprafaţă.

În cadrul amplasamentului studiat s-a propus amenajarea de spaţii verzi în suprafaţa rămasă după amenajarea acceselor și a platformelor necesare traficului și clădirilor, spaţii ce se propun a fi însămânțate cu gazon rezistent la uzură.

- In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

- Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor in faza de execuție va fi redus ca intensitate, in timp si in spațiu. In scopul eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci când este cazul.

- Datorita echipamentelor performante propuse, echipamente ce includ dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera, impactul asupra aerului al activităților desfășurate pe amplasament, in timpul funcționarii, este redus.

- Lucrari de montaj si legaturi conducte

In cadrul lucrarilor de montaj si legaturi conducte se realizeaza:

- montaj utilaje/echipamente;

- executare de legaturi conducte pentru realizarea fluxului tehnologic şi asigurarea cu utilitati;

- interconectări conducte utilitati la retelele existente.

- Lucrari de automatizare

In cadrul lucrarilor de automatizare se realizeaza dotarea fermei cu:

- sistem de automatizare (pentru controlul sistemului de hranire, adapare, ventilatie, microclimat si iluminat);

- Lucrari de instalatii electrice

Prin proiect s-au prevazut lucrari de completare pentru:

- instalatie de alimentare cu energie electrica din reteaua existenta;

- instalatie de control al motoarelor pompelor;

- instalatie de iluminat pentru drumul de acces, hale productie,

- instalatie de legare la pamant a utilajelor, echipamentelor, structurilor metalice, conductelor tehnologice si de utilitati, precum si protectia impotriva descarcarilor electrice atmosferice (paratrazanet)

- panouri fotovoltaice amplasate pe acoperisul halelor

- Lucrări P.S.I.

Amplasamentul fermei  va fi deservit de o reteaua de hidranti, montati subteran sub adancimea de inghet, pe care sunt amplasati hidranti supraterani

- Lucrari de apa si canalizare

-	executia forajului  de alimentare cu apa;

- 	executia retelei de alimentare cu apa a obiectivelor din cadrul fermei;

- 	amplasare bazin vidanjabil pentru apa menajera capacitate 50 mc ;

-    executia retelei de canalizare industriala si menajera.

- Etapa de functionare

Functionarea fermei va influenta in primul rand calitatea aerului in zona amplasamentului, prin mirosurile pe care le genereaza adapostirea animalelor.Stocarea dejectiilor si imprastierea lor pe terenurile agricole nu se vor realiza in cadrul fermei . Dupa fiecare serie dejectiile sunt evacuate si transportate la platforma de dejectii a unei societati din cadrul grupului de firme din care ferma face parte,fara a fi depozitate pe amplasament, in vederea compostarii.Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor apartine altei societati autorizate din grupul de firme al societatii.Nu se depoziteaza dejectii pe amplasamentul fermei

Realizarea proiectului propus presupune insa un impact net pozitiv asupra mediului socio-economic al zonei, zona aflata in regers economic si social, pentru ca va conduce la crearea de noi locuri de munca si la dezvoltarea economica si sociala a zonei. Trebuie mentionata si nota generala favorabila conferita de contributiile financiare directe si indirecte la bugetul local.

Tinand cont de cele de mai sus, se poate aprecia ca nu vor exista efecte semnificativ negative asupra mediului in etapa de construire si in timpul functionarii proiectului propus.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: Obiectivul propus se afla in aceeasi  sfera de activitate cu Ferma de pasari aflata in teritoriul administrativ al comunei Glodeanu Silistea ,dar nu in imediata vecinatate a amplasamentului , apartinand aceleiasi societati situata in comuna Glodeanu Silistea care detine autorizatie integrata de mediu pentru ferma crestere pui.

Conform Autorizatiei integrate de mediu pe care aceasta o detine , sursele si emisiile de poluanti in cadrul fermei de crestere intensiva a pasarilor sunt reprezentate de:

- cresterea pasarilor in hale – emisii de NH3, H2S, pulberi;

- functionarea aerotermelor cu gaz– emisii de CO, SO2, NOx, pulberi;

- functionarea centralelor termice cu gaz – emisii de CO, NOx, SO2, pulberi;

- depozitarea temporara a dejectiilor – emisii de NH3, CH4, H2S, mirosuri.

Pentru reducerea emisiilor în aer şi diminuarea mirosurilor, in cadrul fermei se aplică urmatoarele:

- tehnici nutritionale acceptate la nivel national prin care sa se reduca cantitatile de nutrienti din dejectii si implicit a mirosului;

- controlul climatului in hale;

- tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrată ce permite rata de conversie optimă;

- întreţinerea corespunzătoare a sistemelor de climatizare a halelor;

- îndepartarea regulata a patului uzat cu continut de dejectii si resturi de furaje;

- evitarea depozitarii necorespunzatoare a dejectiilor in etapa de curatare a halelor si transportarea imediata a acestora cu monitorizarea cantitatilor;

- exploatarea la parametrii optimi a centralelor .

Conform  Autorizatiei integrate de mediu, din punct de vedere al emisiilor difuze şi al mirosurilor se apreciază că impactul produs de activitatea de crestere a pasărilor asupra populaţiei localităţilor este redus, datorita amplasării fermei intr-o zona deschisa departe de localitati, in care curentii de aer favorizeaza dilutia mirosurilor.

Functionarea obiectivului propus la distanta de ferma  de pasari existent nu  va conduce la cumularea principalelor emisii de poluanti rezultate din cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, reprezentate de amoniac si mirosuri de la depozitarea dejectiilor.

In anotimpul calduros, predominanta vantului este in directia opusa intravilanului celei mai apropiate localitati.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:  terenul pe care se va amplasa constructia ,va fi arabil extravilan,alimentarea cu apa se va realiza din foraj propriu,amplasamentul nu este propus a se amplasa in si nici in vecinatatea unor arii natural protejate

Etapa de functionare

Lucrarile de executie a obiectivului propus se vor desfasura strict pe terenul detinut de societate. Organizarea de santier se va amplasa in interiorul acestui teren .Metodele de constructie implica utilizarea de resurse naturale de tipul: nisip, pietris, apa. Solul fertil decopertat de pe suprafetele ocupate de constructii va fi utilizat pentru inierbarea suprafetei libere de teren ramasa la finalizarea obiectivului. Solul excavat va fi utilizat in limita necesarului pentru sistematizarea terenului.

Apa necesara in timpul executiei va fi procurata prin grija antreprenorului general al lucrarilor, din fondul pietii pentru apa potabila si prin amplasarea de cubitainere care vor fi umplute periodic cu cisterna, pentru lucrarile care necesita utilizarea apei, in scop igienico-sanitar si pentru umectarea suprafetelor in periodele secetoase sau cu vant puternic.

Practic, in perioada de executie nu vor fi utilizate resurse naturale de pe terenul pe care va fi amplasata ferma.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

# Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuarea si dispersia poluanților in mediu

- Protecția calitatii apelor

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Faza de constructive In perioada constructiei proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier

- orice evacuare de ape uzate neepurate pe sol de unde poate ajunge în apele subterane

In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier este strict interzisa evacuarea apelor reziduale pe sol.Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in bazin betonat vidanjabil care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.In cazul afectarii calitatii apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurării lucrarilor de organizare de santier, pentru prevenirea acestui tip de poluari accidentale vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control, respectiv:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

De asemenea depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, implicit apele subterane, de aceea ele trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii, in perioada exploatarii imobilului nu vor fi poluari accidentale ale apelor.

Faza de functionare Evacuarea apelor pluviale se va face prin jgheaburi si burlane la nivelul solului.

Apele pluviale de pe platforma carosabila propusa prin proiect se vor evacua la nivelul solului.

Apele uzate provenite din igienizarea adaposturilor vor fi colectate si deversate prin curegere libera in bazinul vidanjabil construit propus prin proiect cu capacitatea de 100 mc .Apele uzate provenite de la lavoarele din adaposturi vor fi colectate si deversate in bazinul vidanjabil.

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute statii si instalatii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

- Protecția aerului

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Faza de constructive In perioada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot). Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii/montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata, liniare.

O proportie insemnata lucrarilor include operatii care se constituie in surse de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase si a celorlalte materiale, precum sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura. O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier. Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule si hidrocarburi. Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de constructie vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de constructie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local şi de nivel redus.

Faza de functionare

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea fermei zootehnice, echipamente ce includ dotari corespunzatoare pentru retinerea/minimizarea poluantilor emisi in atmosfera, impactul asupra aerului al activitatilor desfasurate pe amplasament, in timpul functionarii, este redus.

In vederea neutralizarii gunoiului de grajd, societatea va valorifica gunoiul de grajd catre o societate cu platforma compostare gunoi. Acesta din urma va utiliza gunoiul de grajd ca si ingrasamant natural pentru fertilizarea culturilor proprii. Dejectiile nu se vor depozita pe amplasament.Platforma de dejecții asigura depozitarea dejecțiilor rezultate. După procedura de compostare, gunoiul fermentat/mineralizat poate fi administrat in teren agricol. Dejecțiile rezultate de la pasări sunt colectate cu ajutorul incarcatorului frontal iar apoi sunt transportate si stocate pe platforma compost a unei societati autorizate din cadrul grupului de firme. .

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;

Faza de constructive In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate.De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene/containere adecvate tipului de material transportat, etc.Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect, suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la construcţia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele nejustificate.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimează a fi necesare instalaţii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de şantier.

Faza de functionare

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea investitiei, echipamente ce includ dotari corespunzatoare pentru retinerea/minimizarea poluantilor emisi in atmosfera, impactul asupra aerului al activitatilor desfasurate pe amplasament, in timpul functionarii, este redus. Centralele care vor functiona pe GPLvor fi de ultima generatie,automatizate,.

- Protecția împotriva zgomotului sau vibrațiilor

- Sursele de zgomot si de vibratiii;

Faza de constructive In etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor anexe in functiune, ce deservesc lucrarile, si de la mijloacele de transport care tranziteaza incinta.Zgomotele si vibratiile se produc în situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului. Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse.In imediata vecinatate a amplasamentului nu exista zone rezidentiale.

Faza de functionare

Nivelul de zgomot la limita incintei se va incadra in valoarea admisa conform normelor in vigoare (SR 2017), respectiv 65 dB.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Nu este cazul. Atat in faza de construire cat si in faza de functionare, zgomotul si vibratiile se incadreaza in limitele normate.

- Protecția împotriva radiațiilor

- Sursele de radiatii;Nu este cazul. Proiectul nu genereaza radiatii.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu este cazul. Proiectul nu genereaza radiatii.

- Protecția solului si subsolului

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

Faza de constructive In cadrul lucrarilor de constructii/montaj desfasurate se manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce consta in lucrarile de terasamente ce urmeaza a fi efectuate (excavare, nivelare, compactare) pentru infrastructura si retelele aferente.Impactul asupra solului/subsolului se mai poate produce si ca urmare a aparitiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier.De asemenea, gospodarirea incorecta a deseurilor poate duce la poluarea solului, subsolului si apelor freatice.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

Faza de functionare

Deseurile menajere si asimilabile se vor pastra in containere speciale metalice si/sau din material plastic si in saci din material plastic pana in momentul preluarii pe baza de contract de catre firme specializate in acest sens. Natura si specificul procesului tehnologic nu presupune eliminarea de poluanti care poate ajunge în sol sau subsol.Sunt prevăzute cai de acces, platforme de manevra si spatii de aşteptare a mijloacelor de transport.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

Faza de constructive Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

- spalarea mijloacelor de transport specializate va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului.

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- stocarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin OUG 92/2021

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii). Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

Faza de functionare

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

- spalarea mijloacelor de transport specializate va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin OUG 92/2021

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

Nu se vor depozita dejectii si nici asternut in incinta fermei.Nu este prevazuta platforma de depozitare a dejectiilor,acestea vor fi transportate ,dupa terminarea seriei de crestere la o societate autorizata ,pentru compostare.

- Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu se pune problema afectării zonelor protejate, având in vedere faptul ca amplasamentul studiat nu se afla in apropierea unei astfel de zone.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Deşeurile rezultate de la lucrările de construire (moluz, pământ de la săpături, deşeuri metalice de la lucrările de montaj utilaj şi conducte etc.) se vor gestiona de către societate, conform aceloraşi principii şi metode.

Infrastructura de drumuri şi reţele cu care societatea este legată va permite preluarea fluxului de materiale şi va asigura desfăşurarea fără probleme a investiţiei. Mijloacele de transport utilizate vor fi inchise sau prevazute cu prelata.

- Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes pubic

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respective fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictive, zone de interes traditional si altele;

Faza de constructive In timpul constructiei, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al conditiilor de viata se poate lua in considerare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activitatii in zona si de desfasurarea efectiva a lucrarilor de constructii-montaj, insa avand in vedere amplasarea proiectului si faptul ca in imediata vecinatate nu exista zone rezidentiale (prima locuinta se afla la o distanta de 3 km), nu va exista un impact semnificativ asupra populatiei ca urmare a zgomotului produs in aceasta etapa.

Faza de functionare Procesul tehnologic nu este generator de aer viciat ce se evacueaza in atmosfera.

Activitatea desfășurata nu afectează așezările umane. Lucrarile care vor fi efectuate nu prezinta risc pentru asezarile umane. In zona nu exista obiective de interes public.Conform Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, capitolul 1, articolul 11, distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si fermele de păsări, cu o capacitate mai mare de 10.000 de capete, sunt de minim 1.000,00 m. Prima locuinta se afla la o distanta de 3  km fata de amplasamentul studiat.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Nu e cazul. Prima locuinta se afla la o distanta de 3 km fata de amplasamentul studiat.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea;

- Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

Faza de constructive In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deşeurilor de construcţie vor fi deşeuri, astfel, în condiţiile gestionării conforme cu cerinţele legale şi aplicării de măsuri de minimizare/eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel:

  - impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii;

  - impactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea.

In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate în etapa de construcţie/montaj (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) şi opţiunile de depozitare temporara.

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 01 01 | Beton | Întreaga unitate | 1 mc | solida | Cifa |
| 2 | 17 04 05 | Fier şi otel | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere |
| 3 | 17 02 01 | Deşeuri de lemn | Întreaga unitate | 0,50 t | solida | Containere |
| 4 | 17 02 03 | Materiale plastice | Întreaga unitate | 100 kg | solida | Containere |
| 5 | 20 01 01 | Hartie/carton | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 6 | 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate din activitatea personalului | Întreaga unitate | 50kg | solida | Containere/saci plastic |

Deşeurile rezultate din faza de constructie se stochează in containere /saci din plastic, in locuri special amenajate si sunt preluate pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

Faza de functionare Ca urmare a activității de crestere a pasarilor prevazuta in proiect se estimează a rezulta următoarele tipuri si cantități de deşeuri:

| Nr crt | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Mod de depozitare | Mod de valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 01 06 | Dejecții | Activitatea de creștere a pasărilor | Platforma de dejecții a unui operator autorizat | Livrare către producătorii agricoli pentru a fi utilizate ca fertilizant natural |
| 2 | 20 01 02 | Sticla | Întreaga unitate | Containere/saci plastic | Livrare către firme specializate in vederea valorificării |
| 3 | 20 01 01 | Hartie si carton | Întreaga unitate | Containere/saci plastic | Livrare către firme specializate in vederea valorificării |
| 4 | 15 01 | Ambalaje | Întreaga unitate | Containere/saci plastic | Livrare către firme specializate in vederea valorificării |
| 5 | 20 03 01 | Deseuri menajere si asimilabile | Personalul fermei | Containere/saci plastic | Livrare către firma salubritate locala in vederea eliminării prin depozitare |

Deşeuri menajere si asimilabile provenite de la salariaţii societăţii, inclusiv cele rezultate din activitatea de întreţinere a curăţeniei în incinta, se stochează în pubele si saci de plastic, in locuri special amenajate pe platforma de beton si sunt preluate ritmic, pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

Alte deseuri nespecifice, reprezentate de pulberile si corpurile straine nevalorificabile rezultate din procesul de conditionare si depozitare a cerealelor, ambalate in lazi sau saci, se stocheaza temporar pana la preluarea lor de catre firme specializate si autorizate, pe baza de contract.

Dezinsectia se face de catre o firma autorizata pe baza de contract.

- Programul de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri generate

Angajatii unitatii vor fi instruiti pe parcursul exploatarii pentru a reduce cantitatile de deseuri generate.

- Planul de gestionare a deseurilor;

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.

Faza de constructive Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati. Se vor contracta de catre prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile in depozite de deşeuri.Substantele reziduale-fecaloide din bazinul betonat vidanjabil se vor vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

Faza de functionare In perioada de functionare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Deseurile reciclabile (hartie/carton, plastic, metal, sticla) vor fi colectate selectiv, in vederea valorificarii prin agenti economici autorizati si reglementati din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

- Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Faza de constructive Pe perioada executiei constructiilor nu se vor produce substante si preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului. Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.

Faza de functionare Pe perioada de exploatare a obiectivului de fata nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Faza de constructive Pe perioada executiei constructiilor nu se vor produce substante si preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului. Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.

Faza de functionare Pe perioada de exploatare a obiectivului de fata nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase. Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase  (SEVESO III).

Instalația nu intră sub Directiva SEVESO.

Prin natura activităţii, în cadrul fermei pot apare situaţii de urgenţă generate de incendii, calamităţi, întreruperea energiei, îmbolnăviri în rândul păsărilor.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

# Operatorul va gestiona substanțele și produsele periculoase de pe amplasament conform fișelor tehnice de securitate ale acestora.

# Operatorul va întocmi Instrucțiuni pentru gestionarea substanțelor și produselor periculoase utilizate sau rezultate pe amplasament și va instrui personalul.

- Ferma nu intra in domeniul de aplicare a legislatiei privind  controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. În cazul extinderea capacitatii de depozitare şi depăşirea valorii prag pentru capacitatea de depozitare prevăzuta în anexa 1 partea 2 a Legii nr. 59/2016 titularul activităţii are obligaţia de a notifica APM Buzău în vederea respectării obligaţiilor ce îi revin din prevederile Legii nr. 59/2016 (verificarii incadrarii in prevederile Directivei SEVESO)

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: Amplasamentul este inconjurat de terenuri agricole, cea mai apropiata zona rezidentiala se afla la 2,5 km distanta sud-vest de limita terenului, fiind reprezentata de intravilanul localitatii Glodeanu Silistea.

In vecinatatea terenului nu exista zone rezidentiale si de agrement, cai ferate, cursuri de apa, arii naturale protejate si nici obiective care sa faca parte din patrimoniul culural. Mentionam ca in teritoriul administrativ al localitatii exista ferma de pasari si ferma de bovine apartinand SC VIS AGRI SRL ,precum si ferme de porci apartinand grupului de firme Fatrom dar nu se afla in vecinatatea acestui amplasament.

Societatea va elabora urmatoarele documente pentru respectarea procedurilor in caz de urgenta:

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- Plan de interventie in caz de incendiu

- Plan tehnic de inchidere si refacere a zonelor afectate

Prin elaborarea documentelor mai sus mentionate odata cu implementarea proiectului propus si respectarea tehnologiilor specifice, orice risc pentru sanatatea umana si mediu va fi identificat si gestionat corespunzator in conditii normale.

Conditiile anormale care pot genera riscuri in functionarea oricarui obiectiv sunt reprezentate de:

- 	riscul seismic;

-  	fenomenele geomorfologice de risc (tasari, scufundari, alunecari de teren);

- 	fenomene hidrice de risc (inundatii);

-	fenomene climatice de risc (ploi torentiale, temperaturi extreme, inversiuni termice, descarcari electrice, incendiile naturale.

Necesarul de apă pentru stingerea incendiilor cu hidranţi exteriori se prezintă astfel :

180 min pentru hidranţi exteriori : 5 l/s* 180*60 min =54.000,00 1=54,00 m3 Volumul de apa pentru stingerea incendiilor va fi păstrat întru-un rezervor de acumulare suprateran adiacent staţiei de pompe, fiind calculat in conformitate cu cerinţele STAS 1478 - 90. Caracteristicile rezervorului de apă:

- volum de apă necesar pentru consum menajer: 96,00 m3

- volum de apă necesar stingerii incendiilor cu hidranţi exteriori: 54,00 m3

- volum rezervor de apă: 100 m3 din care rezervă intangibilă pentru incendiu minim 54,00m3

- durata de refacere a rezervei de incendiu: max 6,75 ore

Conform P118/2-2013, tabel 12.1 timpul de refacere a rezervei de apă pentru construcţii de producţie şi depozitare cu risc mic, este de 48 ore, deci se verifică condiţia impusă de normativ.

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: Executia si functionarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei etc.). Obiectivul va fi amplasat la 2,4 km de limita intravilanului celei mai apropiate localitati, respectând prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat si completat cu Ordin nr. 994/2018  si anume 1000 m

Ferma va crea locuri de munca in zona, un numar semnificativ fata de populatia localitatii care au o populatie redusa si in scadere.

Din punct de vedere economic si social, functionarea fermei va genera avantaje evidente:

- crearea de noi locuri de munca pentru populatia locala, in conditiile in care comuna se afla in regres economic;

- aport la bugetul local prin cresterea veniturilor din impozite;

- stimularea initiativelor si a mediului de afaceri local.

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul lucrărilor prevăzute prin proiect se situează pe teritoriul administrativ al județului Buzău, comuna Glodeanu Silistea. Categoria de folosință a terenului: arabil,  proprietate privată;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (piatră spartă, balast, nisip, pietriș) pentru realizarea de lestări, ancoraje, fundații, ranforsări și alte structuri conexe;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele considerente:

- zona studiată, care inclue terenul pentru care se propune schimbarea funcțiunii în exploatatie agricola, este situată în comuna Glodeanu Silistea , în extravilanul localitatii, la o distanță de aprox. 13 km de situl de interes comunitar ROSPA0112 ”Câmpia Gherghiței”,

- schimbarea destinației terenului și activităţile care urmează să se desfăşoare nu pot avea un impact semnificativ asupra speciilor de păsări de interes comunitar pentru care a fost instituit regimul de protecție;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în     conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: nu e cazul-amplasamentul se afla la o distanta de 2,4 km fata de intravilanul localitatii si cca 3 km fata de zona locuita

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Glodeanu Silistea) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: proiectul se afla  la o distanta de aprox. 13  km de situl de interes comunitar ROSPA0112 ”Câmpia Gherghiței” si nu se incadreaza in procedura de evaluare adecvata;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) a fost emis proiectul Avizul de gospodarire a apelor  – emisa de A.B.A. Buzau Ialomița;, fara a fi necesara parcurgerea procedurii SEICA cu urmatoarele conditii…….

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- Pentru diminuarea impactului asupra mediului, pe parcursul lucrarii se vor respecta prevederile legale in domeniul gestiunii deseurilor, astfel:

- in calitate de titular al proiectului aveti obligatia să asigurati colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% începând cu anul 2020.

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

Obligații conform prevederilor O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor:

- titularul autorizației de construire/desființare are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7);

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

d) Se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier (imprejmuire cu panouri,  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor,  WC-uri ecologice etc.);

e) Se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut;

Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii;

Prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

După realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

Pe toata durata realizării lucrarilor se vor respecta următoarele prevederi legale:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Ordonanta de Urgenta  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

-  Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României ;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.

- Legea 86/10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005 ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare,

titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

h)se vor respecta conditiile din avizele:aviz sanitar veterinar de principiu nr.24114/15.11.2022;aviz-notificare DSP nr.7/13976/11.11.2022;aviz gospodarire a apelor nr......

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv,

Madalina Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                                      Întocmit,

Mirela MARIN                                                                              Mirela MARIN