PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 20.10.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. Comuna Gălbinași, cu sediul în sat Gălbinași, str. Profesor Tudor Gheorghe, nr. 5, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 4708 din 29.03.2022,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 12.07.2022, că proiectul ,, Construire și extindere sistem de canalizare în satele Gălbinași și Tăbărăști, comuna Gălbinași, județul Buzău” propus a fi amplasat în satele Gălbinași și Tăbărăști, comuna Gălbinași, judeţul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) și pct. 10, lit. b);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune extinderea rețelei de canalizare a apelor uzate menajere în sat Tăbărăști, comuna Gălbinași și deversarea acestora în stația de epurare existentă și construirea rețelei de canalizare a apelor uzate menajere în sat Bentu, comuna Gălbinași și deversarea acestora în stația de epurare existentă, prin:

- reţeaua de canalizare concepută în sistem separativ, pentru o perioadă de perspectivă de 25 de ani; reţeaua de canalizare publică proiectată va avea o lungime de cca 20776 m conducte PVC-KG, SN4, cu diametrul Dn250mm, respectiv PEID PE100, PN10, SDR 17 De250 mm, echipată cu cămine de vizitare, cămine de racord, stații de pompare a apelor uzate și conducte refulare ape uzate; având în vedere că străzile pe care urmează a se amplasa rețeaua de canalizare au fost asfalate după elaborarea studiului de fezabilitate, acestea fiind încă în garanție, seva  adopta o soluție de pozare a rețelei de canalizare prin care să fie afectată o suprafață de drum cât mai mică; rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere pe unele străzi din în satele Tăbărăști și Bentu se va executa prin foraj orizontal dirijat, pe tronsoane a căror lungime va fi de maxim 200 m.

Extinderea rețelei de canalizare ape uzate prevăzută constă în:

- 20776 m rețea canalizare ape uzate;

- 534 cămine de vizitare;

- 888 cămine de racord;

- 7 stații de pompare a apelor uzate;

- 4530 m conducte refulare ape uzate.

Pe traseul reţelei de canalizare s-au prevăzut 534 de cămine de vizitare amplasate la maxim 60 m distanţă între ele în aliniament, la schimbări direcţie, echipate cu capace carosabile, din material compozit și placă suport din beton armat.

Pe tronsoanele reţelei de canalizare proiectate s-au prevăzut, la limita proprietăţilor private, cămine de racord, ce oferă posibilitatea branşării gospodăriilor la colectorul stradal de canalizare. La nivelul extinderii rețelei de canalizare din comuna Gălbinași s-au prevăzut un număr de 888 cămine de racord. Acestea fac legătura între instalația de canalizare aferentă imobilelor și colectorul stradal de ape uzate. Pentru fiecare cămin de racord s-a prevăzut o lungime de conductă de racord de 3 m, din PVC-KG, SN4, De160mm, rezultând o lungime de 2664 m.

Branşarea se va realiza fie direct în căminul de vizitare amplasat pe reţeaua de canalizare fie direct în conductă, prin intermediul unor piese speciale.

Extinderea rețelei de canalizare ape uzate în satele Tăbărăști și Bentu, se prezintă astfel:

| Rețea canalizare propusă în sat Tăbărăști |
| --- |
| Denumire colector | Amplasat pe strada | Tronson | PVC-KG, SN4 (m) | PEID PE100,PN10, SDR17 (m) | CV (buc) |
| CMT1 | Poienarilor | CV1.1 - CV1.4 | 142 | - | 4 |
|  |  | CV1.4 - CV1.8-CVE1 | - | 182 | 4 |
| CMT2 | Poienarilor | CV2.1-CV2.4 | 139 | - | 4 |
|  |  | CV2.4-CV2.8-CV1.8 | - | 170 | 4 |
| CMT3 | Magnoliei | CV3.1-CV3.10-CV2.4 | - | 360 | 10 |
| CMT4 | Magnoliei | CV4.1-CV4.10-CV2.5 | - | 379 | 10 |
| CMT5 | Preot Constantin Stoicescu | CV5.1-CV5.3-CV1.5 | - | 140 | 3 |
| CMT6 | Preot Constantin Stoicescu | CV6.1-CV6.4-CV1.4 | - | 149 | 4 |
| CMT7 | Sportului | CV7.1-CV7.3-CV5.1 | 139 | - | 3 |
| CMT8 | Sportului | CV8.1-CV8.4-CV5.1 | 143 | - | 4 |
| CMT9 | Sportului | CV9.1-CV9.3-CV6.1 | 138 | - | 3 |
| CMT10 | Sportului | CV 10.1-CV10.4-CV6.1 | 146 | - | 4 |
| CMT11 | Preot Constantin Stoicescu | CV11.1-CV11.12-SPAU9 | - | 433 | 12 |
| CMT12 | Preot Constantin Stoicescu | CV12.1-CV12.11-CV14.11 | - | 415 | 11 |
| CMT13 | Preot Constantin Stoicescu | CV13.1-CV13.11-CV11.12 | - | 383 | 11 |
| CMT14 | Preot Constantin Stoicescu | CV14.1-CV14.11-CV11.12 | - | 367 | 11 |
| CMT15 | Toamnei | CV15.1-CV15.3-CV12.3 | 140 | - | 3 |
| CMT16 | Toamnei | CV16.1-CV16.3-CV12.4 | 135 | - | 3 |
| CMT17 | Toamnei | CV17.1-CV17.3-CV11.4 | 146 | - | 3 |
| CMT18 | Toamnei | CV18.1-CV18.2-CV11.5 | 127 | - | 2 |
| CMT19 | Rilea Eugen | CV19.1-CV19.3-CV12.7 | 130 | - | 3 |
| CMT20 | Rilea Eugen | CV20.1-CV20.4-CV12.8 | 135 | - | 4 |
| CMT21 | Rilea Eugen | CV21.1-CV21.3-CV11.8 | 144 | - | 3 |
| CMT22 | Rilea Eugen | CV22.1-CV22.3-CV11.9 | 152 | - | 3 |
| CMT23 | Revoluției | CV23.1-CV23.3-CV14.11 | 125 | - | 3 |
| CMT24 | Revoluției | CV24.1-CV24.3-CV14.10 | 126 | - | 3 |
| CMT25 | Revoluției | CV25.1-CV25.3-CV11.12 | 151 | - | 3 |
| CMT26 | Revoluției | CV26.1-CV26.4-CV13.11 | 158 | - | 4 |
| CMT27 | Columbelor | CV27.1-CV27.3-CV14.7 | 127 | - | 3 |
| CMT28 | Columbelor | CV28.1-CV28.3-CV14.6 | 130 | - | 3 |
| CMT29 | Columbelor | CV29.1-CV29.3-CV13.7 | 139 | - | 3 |
| CMT30 | Columbelor | CV30.1-CV30.3-CV13.6 | 139 | - | 3 |
| CMT31 | Teilor | CV31.1-CV31.2-CV14.3 | 106 | - | 2 |
| CMT32 | Teilor | CV32.1-CV32.3-CV14.2 | 123 | - | 3 |
| CMT33 | Teilor | CV33.1-CV33.3-CV13.3 | 132 | - | 3 |
| CMT34 | Teilor | CV34.1-CV34.3-CV13.2 | 135 | - | 3 |
| CMT35 | Luminii | CV35.1-CV35.7-CVE2 | - | 241 | 7 |
| CMT36 | General Dumitru Cristea-Umbrelor-Plantelor | CV36.1-CV36.14-CV35.1 | - | 297 | 14 |
| CMT37 | Plantelor | CV37.1-CV37.3-CV35.1 | - | 70 | 3 |
| CMT38 | Plantelor | CV38.1-CV38.13-CV43.11 | - | 536 | 13 |
| CMT39 | Plantelor | CV39.1-CV39.17-CV38.13 | - | 530 | 17 |
| CMT40 | General Dumitru Cristea | CV40.1-CV40.4-CVE3 | - | 120 | 4 |
| CMT41 | General Dumitru Cristea | CV41.1-CV41.5-CVE4 | - | 142 | 5 |
| CMT42 | General Dumitru Cristea | CV42.1-CV42.3-36.4 | - | 88 | 3 |
| CMT43 | General Dumitru Cristea | CV43.1-CV43.11-SPAU8 | - | 545 | 11 |
| CMT44 | General Dumitru Cristea | CV44.1-CV44.13-CV43.11 | - | 529 | 13 |
| CMT45 | Preot Gheorghe Anghel | CV45.1-CV45.26-CV44.13 | - | 992 | 26 |
| CMT46 | Preot Gheorghe Anghel | CV46.1-CV46.23-CV45.24 | - | 893 | 23 |
|  | TOTAL | 3547 | 7961 | 301 |

| Rețea canalizare propusă în sat Bentu |
| --- |
| Denumire colector | Amplasat pe strada | Tronson | PVC-KG, SN4 (m) | PEID PE100,PN10, SDR17 (m) | CV (buc) |
| CMB1 | Profesor Ioniță Stan | CV1.1-CV1.5-CV5.1 | 241 | - | 5 |
| CMB2 | Profesor Ioniță Stan | CV2.1-CV2.13-CV5.1 | 536 | - | 13 |
| CMB3 | Profesor Ioniță Stan | CV3.1-CV3.9-CV1.5 | 409 | - | 9 |
| CMB4 | Profesor Ioniță Stan | CV4.1-CV4.11-CV3.9 | 494 | - | 11 |
| CMB5 | Preot Constantin Mărgăritescu | CV5.1-CV5.10-SPAU10 | - | 160 | 10 |
| CMB6 | Preot Constantin Mărgăritescu | CV6.1-CV6.11-CV5.8 | - | 473 | 11 |
| CMB7 | Preot Constantin Mărgăritescu | CV7.1-CV7.11-CV5.9 | - | 469 | 11 |
| CMB8 | Preot Constantin Mărgăritescu | CV8.1-CV8.6-SPAU13 | 305 | - | 6 |
| CMB9 | Luceafărului | CV9.1-CV9.9-CV8.6 | 406 | - | 9 |
| CMB10 | Naturii | CV10.1-CV10.15-CV5.10 | 472 | - | 15 |
| CMB11 | Naturii | CV11.1-CV11.9-CV10.9 | 309 | - | 9 |
| CMB12 | Naturii | CV12.1-CV12.5-SPAU14 | 189 | - | 5 |
| CMB13 | Naturii | CV13.1-CV13.5-CV12.5 | 187 | - | 5 |
| CMB14 | Cuibul Berzei | CV14.1-CV14.10-CV13.1 | - | 357 | 10 |
| CMB15 | Molidului | CV15.1-CV15.9-CV14.5 | 330 | - | 9 |
| CMB16 | Molidului | CV16.1-CV16.11-CV15.9 | 340 | - | 11 |
| CMB17 | Cuibul Berzei | CV17.1-CV17.4-CV16.11 | - | 88 | 4 |
| CMB18 | Cuibul Berzei-Primăverii | CV18.1-CV18.9-SPAU12 | - | 338 | 9 |
| CMB19 | Cuibul Berzei | CV19.1-CV19.8-CV18.5 | - | 215 | 8 |
| CMB20 | Primăverii | CV20.1-CV20.4-CV19.8 | - | 113 | 4 |
| CMB21 | Primăverii | CV21.1-CV21.7-CV18.9 | - | 266 | 7 |
| CMB22 | Cuibul Berzei | CV22.1-CV22.4-SPAU11 | 131 | - | 4 |
| CMB23 | Culturii | CV23.1-CV23.4-CV22.4 | 191 | - | 4 |
| CMB24 | Culturii | CV24.1-CV24.14-CV2.10 | - | 663 | 14 |
| CMB25 | Culturii | CV25.1-CV25.13-CV2.9 | - | 653 | 13 |
| CMB26 | Orizontului | CV26.1-CV26.6-CV3.5 | 322 | - | 6 |
| CMB27 | Narciselor | CV27.1-CV27.6-CV3.3 | 324 | - | 6 |
| CMB28 | Zambilelor | CV28.1-CV28.5-CV3.1 | 287 | - | 5 |
|  | TOTAL | 5473 | 3795 | 233 |

* CV      – Cămin de vizitare pe conducta de canalizare proiectată;

* CVE    – Cămin de vizitare pe conducta de canalizare existentă;

* SPAU  – Stație pompare ape uzate.

Pe traseul colectoarelor de canalizare menajeră s-au prevăzut o serie de subtraversări la nivelul drumurilor locale și a drumului național DN2B. Subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, conducta fiind protejată într-o ţeavă de oţel cu diametrul Dn 406,4x8mm, cu lungimea totală de L=350m.

Subtraversările vor respecta reglementările prevăzute în STAS 9312-87 – Subtraversări de căi ferate și drumuri cu conducte care transportă lichide cu scurgere sub nivelul liber. Conductele de transport vor fi protejate în tub de protecţie din oţel cu diametrul Dn406,4x8mm (conform NP 133-2013 diametrul tubului de protecţie trebuie să fie de 1,5 ori diametrul conductei), care va fi mai lung decât lungimea obiectivului subtraversat cu cel puţin 1 metru de fiecare parte a acestuia, cu conducta pozată la o adâncime de minim 1,50m măsurată deasupra generatoarei superioare a tubului de protecţie.

Execuţia reţelei de canalizare se va desfăşura din aval spre amonte, de la punctul de descărcare în colectoarele existente de canalizare menajeră, astfel încât să se asigure scurgerea apelor din săpătură şi darea în folosinţă a porţiunilor executate. În cazuri speciale se poate stabili altă ordine de realizare a lucrărilor (STAS 3051-91).

Montarea conductelor prin săpătură deschisă

Săpătura se va face în şanţuri cu pereţi verticali sprijiniţi, 70% mecanic, 30% manual, având o lăţime de 1,00 m. În unele situații, din lipsa spațiului necesar debleului, conducta de refulare va fi pozată în aceeași tranșee cu conducta de canalizare ape uzate. Pentru a împiedica degradarea pereţilor şi alunecarea terenului din vecinătatea tranşeei, acestea se vor sprijini cu ajutorul unor dulapi și șpraițuri metalice reglabile.

Conducta se va poza pe un strat de nisip bine compactat de 10 cm și un strat de pietriș cu rol drenant de 15 cm. În jurul tubului pe o înălţime de 20 cm se va prevedea o umplutură de nisip, apoi umplutură din pământ sortat. Căminele de vizitare se vor amplasa pe un pat de balast de 15 cm, și vor fi prevăzute cu placă suport din beton armat și trepte din oțel.

Umplerea tranşeelor peste stratul de nisip se va face cu straturi de pământ de 20 cm grosime, compactate cu maiul (STAS 3051-91). Aceste straturi de umplutură se vor realiza din pământul aluvionar provenit din excavaţii, bine compactat, asigurându-se un grad de compactare Dmed = 95 % şi Dmin = 92%. Se va urmări ca stratul de sol vegetal să nu fie amestecat cu pământul aluvionar. El va putea fi folosit ca material de umplutură, doar la partea superioară a tranşeei, pentru refacerea orizontului vegetal superficial.

Compactarea nu trebuie să fie excesivă pentru a nu periclita stabilitatea tubului (GP 43-1999). Nu se admite folosirea echipamentelor de compactare medii sau grele decât pornind de la înălţimea de acoperire de 1 m (GP 43-1999).

Montarea conductelor prin foraj orizontal dirijat

Etapele specifice tehnologiei forării orizontale dirijate

Etapa I. Forajul pilot:

se marchează la suprafață poziția căminelor de vizitare care urmează a fi amplasate pe tronsonul în lucru, conform planului de situație;

se stabilește poziția gropii de lansare și a gropii de capăt pe tronsonul de rețea care urmează a fi executat. Pozițiile gropilor de lansare și de capăt vor coincide cu pozițiile căminelor de vizitare.

se execută  groapa de lansare pentru introducerea capului de forare dirijabil și groapa de capăt;

se începe forarea cu ajutorul unei suspensii introdusă prin jet de înaltă presiune, formând un tunel. Materialul dislocat este parțial înglobat în tunel, iar particulele mai fine sunt transportate de suspensia de forare în groapa de lansare.

Tehnica de locație: Prin localizarea tridimensională a capului de forare, se oferă permanent date despre poziția capului de forare putându-se astfel ocoli diferitele obstacole subterane. Localizarea se bazează pe emiterea de date (modulate pe semnalul de emisie) de către un emițător montat în capul de forare. Un receptor de date, recepționează semnalele emise de emițător. Informațiile se transmit prin teletransmisie către ecranul de vizualizare a datelor de pe receptor. Astfel se poate localiza exact adâncimea, poziția în axa longitudinală și înclinația capului de forare. Poziția conductei în cadrul subtraversărilor prin foraj orizontal proiectate este dirijată prin localizări electromagnetice ale capului de foraj, urmărind curba elastică a conductei. La stabilirea adâncimilor de subtraversare se au în vedere concluziile studiului geotehnic și respectiv asigurarea unei adâncimi adecvate față de talveg și săparea tunelului în straturi de sol stabile.

Etapa II. Forajul de lărgire:

se montează capul de lărgire corespunzător diametrului conductei. Prin rotirea și tragerea capului de lărgire înapoi prin tunelul pilot, acesta se lărgește la dimensiunea dorită. Diametrul tunelului de foraj trebuie să fie cu 30% mai mare decât diametrul conductei care urmează a fi pozată. După caz, se utilizează lărgiri succesive, cu diametre de lărgire din ce în ce mai mari.

materialul rezultat din operația de forare orizontală, în cantitate extrem de mică comparativ cu cea rezultată din tehnologia cu săpătură deschisă, se depozitează în apropierea gropii de lansare, pentru a fi refolosit la sfârșitul operațiunilor.

Tehnica forării prin injecție sub înaltă presiune: Suspensia de forare este o componentă importantă a sistemului. Ea dislocă pământul, transportă materialul dislocat în gropi, susține microtunelul și reduce frecarea dintre acesta și produs (conducte sau cabluri). Suspensia de forare se realizează dintr-un amestec de apă și bentonită (argilă naturală solubilă în apă) și este specifică fiecărui sol în parte.

Amestecul de apă și bentonită este legat de parametrii fizici ai solului, parametrii stabiliți prin cercetări geologice. Conducta este pozată (fără a fi supusă unor tensiuni suplimentare) într-o așa numită turtă de filtrare care înconjoară tubul. La suspensiile de forare se folosesc exclusiv produse care nu prezintă nici un pericol pentru mediul înconjurător.

Etapa III. Pozarea conductei

După finalizarea tunelului de foraj, conducta de canalizare realizată din PE100 PN10 De 250mm se prinde de capul de lărgire al instalației.

Materialul tubular utilizat la execuția lucrărilor prin foraj orizontal dirijat va fi achiziționat gata preizolat de la producătorul/furnizorul de țevi. Izolația acestui material tubular va fi protejată cu straturi de protecție mecanică din fibră de sticlă armată cu rășini epoxidice, care vor fi alese în așa fel încât aderența acestor straturi de protecție mecanică la stratul de izolație propriu-zis să fie cât mai bună.

Etapa IV. Pozarea căminelor de vizitare

După finalizarea lucrărilor de pozare a conductei se trece la executarea căminelor de vizitare. Pentru montarea acestora se va executa o groapă cu pereți sprijiniți având dimensiunile în plan 2,00x2,00m și o adâncime variabilă în funcție de cota radier a conductei de canalizare montată prin foraj orizontal.

Suprafaţa terenului va fi readusă la starea iniţială: vor fi refăcute pavajele, porţiunile asfaltate sau betonate, trotuarele şi zonele verzi.

Construcții acesorii pe rețeaua de canalizare

Pe traseul reţelei de canalizare s-au prevăzut 534 de cămine de vizitare amplasate la maxim 60 m distanţă între ele în aliniament, la schimbări de direcţie. Acestea vor fi pozate pe un pat de balast de 15 cm, și vor fi echipate cu capace carosabile, din material compozit, cu placă suport din beton armat și trepte din oțel. În funcţie de tip, căminele sunt împărţite pe categorii, astfel:

Cămine de vizitare (de trecere, capăt și intersecție)

Căminele de vizitare permit accesul în canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ şi calitativ al apelor.

Căminele de vizitare sunt realizate din tuburi de beton, cu cep şi buză, cuprinzând coşul de acces excentric şi camera de lucru cu diametrul interior de 100 cm. Îmbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu inele de etanșare din EPDM iar în interior căminele de vizitare vor fi rostuite cu mortar de ciment M100.

Elementul de bază al căminului va fi prevăzut cu cunetă.

Căminele vor fi prevăzute cu capace din material compozit, tip IV carosabil, cu dispozitiv antifurt. Rama capacului va fi încastrată în placă din beton armat  având diametrul D=1240mm și grosimea de 20cm.

Pentru îmbinarea corectă a plăcii de beton cu corpul căminului se va folosi mortar de ciment M100.

Căminele vor fi aduse la cota terenului cu ajutorul unei piese prefabricate.

Accesul în cămine se va face pe treptele de acces montate din 30 în 30 cm. Treptele vor fi

confecţionate din oţel beton Ø20 mm protejat împotriva coroziunii prin vopsire cu minium de plumb. Treptele vor fi dispuse pe două rânduri (aşezate alternativ) la distanţa de 5 cm. Găurile pentru fixarea treptelor în tuburile de beton vor fi executate cu îngrijire pe toată grosimea peretelui acestora.

Cămine de rupere de pantă

Căminele de rupere de pantă sunt construcţii care permit disiparea energiei excedentare a apei, astfel încât viteza apei pe canal să nu depăşească valorile maxime admise. Astfel, pe traselui rețelei de canalizare s-au prevăzut cămine de rupere de pantă deoarece terenul prezintă denivelări importante şi panta terenului este mai mare decât panta admisibilă a canalului. Căminele de rupere vor fi asemănătoare constructiv celor de trecere (vizitare) cu deosebirea că intrarea colectorului în cămin este la o cotă mai superioară decât plecarea colectorului din cămin.

Căminele de rupere de pantă sunt realizate din tuburi de beton, cu cep şi buză, cuprinzând coşul de acces excentric şi camera de lucru cu diametrul interior de 100 cm. Îmbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu inele de etanșare din EPDM iar în interior căminele de vizitare vor fi rostuite cu mortar de ciment M100.

Elementul de bază al căminului va fi prevăzut cu cunetă.

Căminele vor fi prevăzute cu capace din material compozit, tip IV carosabil, cu dispozitiv antifurt. Rama capacului va fi încastrată în placă din beton armat  având diametrul D=1240mm și grosimea de 20cm.

Pentru îmbinarea corectă a plăcii de beton cu corpul căminului se va folosi mortar de ciment M100.

Căminele vor fi aduse la cota terenului cu ajutorul unei piese prefabricate.

Accesul în cămine se va face pe treptele de acces montate din 30 în 30 cm. Treptele vor fi confecţionate din oţel beton Ø20 mm protejat împotriva coroziunii prin vopsire cu minium de plumb. Treptele vor fi dispuse pe două rânduri (aşezate alternativ) la distanţa de 5 cm. Găurile pentru fixarea treptelor în tuburile de beton vor fi executate cu îngrijire pe toată grosimea peretelui acestora.

Cămine de spălare

Pentru porţiuni de canal în care, fie din cauza debitului redus, fie din cauza pantei mici, viteza de autocurăţare nu poate fi asigurată, canalul trebuie să fie spălat la anumite intervale cu apă sub presiune. Spălarea constă în trimiterea sub presiune a unui curent de apă, care antrenează depunerile ce s-au format pe radierul canalului. În acest sens, pe toată lungimea tronsoanelor de canalizare, s-au prevăzut cămine de spălare în punctele considerate critice din punct de vedere a pantelor, la o distanță de 150-200m între ele.

Căminele de spălare vor fi asemănătoare constructiv celor de trecere (vizitare) cu deosebirea că cele două capete ale canalului din cămin sunt închise cu clapeţi ce pot fi manevraţi prin intermediul unui lanţ, de la partea superioară.

Acumularea apei se face prin închiderea ambilor clapeţi, ulterior prin deschiderea clapetului de pe canalul de plecare şi golirea căminului se creează unda de spălare. Volumul de apă necesar pentru spălare este de aproximativ 2 – 4 mc.

Cămine de racord

Racordarea imobilelor se va efectua prin intermediul unor cămine de racord, 888 la număr, amplasate la limita proprietăţii private. Racordurile s-au calculat la o lungime medie de 3,00m rezultând o conductă din PVC SN4 Dn 160mm în lungime totală de 2664m.

Căminele de racord utilizate în această lucrare vor fi din material plastic cu diametrul bazei Dn400mm și înălţimi variabile între 1,50 și 2,00m.

Căminele de racord sunt compuse din baza căminului DN400 cu intrare/intrări și ieșire Dn

160mm, coloană PVC lis Dn400mm, garnitură tub telescopic, tub telescopic PVC Dn315mm și capac compozit carosabil pentru tubul telescopic Dn315mm. Capacul căminului se va încastra (turna) în beton armat, având dimensiuni Φxh = 60x10 cm. Capacul va fi cu mecanism de închidere. Etanşările între părţile componente se fac cu ajutorul inelelor de cauciuc livrate împreună cu tuburile.

Staţii pompare ape uzate pe traseul reţelei de canalizare

Având în vedere topografia terenului care nu permite pante semnificative de scurgere gravitaţională, pe traseul rețelei de canalizare s-au prevăzut 7 staţii de pompare pentru ape uzate menajere (SPAU8÷SPAU9 Tăbărăști și SPAU10÷SPAU14 Bentu), utilate cu pompe submersibile pentru ape uzate menajere şi conducte de refulare ape uzate aferente.

La alegerea amplasamentului staţiilor de pompare ape uzate (SPAU) s-a ţinut seama de:

condiţiile generale topografice şi de pantele disponibile ale sistemului de canalizare;

poziţia relativă a colectoarelor principale faţă de emisar;

tipul şi caracteristicile pompelor care vin în considerare;

existenţa surselor pentru alimentarea cu energie electrică a staţiei.

Din punct de vedere constructiv s-a optat pentru staţii de pompare ape uzate subterane, carosabile, din elemente din beton prefabricat.

Stații de pompare ape uzate proiectate în satele Tăbărăști și Bentu

| Sat | SPAU | Amplasare pe colectorul menajer/ Strada | Q (mc/h) | H pompare (mCA) | H cheson (m) | Diametru cheson (m) | Lungime refulare (m) | Colector menajer receptor/ Cămin de vizitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăbărăști | SPAU8 | CMT43 / General Dumitru Cristea | 6,56 | 8 | 5 | 2 | 465 | CM35/CV35.1 |
|  | SPAU9 | CMT11 / Preot Constantin Stoicescu | 4,93 | 7 | 4 | 1,5 | 590 | CM10/CV10.1 |
| Bentu | SPAU10 | CMB5/ Preot Constantin Mărgăritescu | 11,19 | 18 | 5 | 2 | 2280 | Conducta refulare din stația de epurare existentă/CVR4 |
|  | SPAU11 | CMB18/ Cuibul Berzei | 0,68 | 7 | 3 | 1,5 | 300 | CM24/CV24.1 |
|  | SPAU12 | CMB18/ Primăverii | 1,48 | 7 | 3 | 1,5 | 330 | CM24/CV24.2 |
|  | SPAU13 | CMB8/ Preot Constantin Mărgăritescu | 1,74 | 7 | 3 | 1,5 | 338 | CM14/CV14.7 |
|  | SPAU14 | CM12/ Naturii | 4,40 | 8 | 4 | 2 | 227 | CM11/CV11.1 |

Staţiile de pompare vor fi echipate cu:

Pompe submersibile  1A+1R  inclusiv accesorile (sistemul de ghidaj, cot de refulare şi set montaj cot, lanţ de ridicare pompă);

1 vană sertar cu corp plat Dn250mm montată în pământ;

1 tablou electric general şi de automatizare;

Plutitori cu contacte electrice pentru comanda pompelor;

Instalația hidraulică alcătuită din (conducte refulare, vane cu sertar pană şi corp plat și clapete de sens);

Set accesorii pentru fiecare pompă (sistemul de ghidaj, cot de refulare şi set montaj cot, lanţ de ridicare pompă);

Dispozitiv de ridicare pompe;

Filtru de reținere a mirosurilor.

Pentru transvazarea apelor uzate uzate se vor executa conducte de refulare în lungime totală de 4530 m din PEID PE100 SDR17 PN10 De110mm, în sat Tăbărăști 1055 m și în sat Bentu 3475m, montate atât prin săpătură deschisă cât și prin foraj orizontal, în zonele în care nu există spațiu pentru realizarea săpăturii aferentă șanțului de pozare și unde nu este posibilă desfacerea și refacerea carosabilului (asfalt). Pe traseul conductei de refulare SPAU10-CVR4 s-au prevăzut 4 cămine de vane.

Montarea conductelor de refulare prin săpătură deschisă

Conductele de refulare apă uzată vor fi din PEID 100, PN10, SDR 17, De110 mm, în lungime de 4536 m și vor fi pozate cu generatoarea superioară sub adâncimea de îngheţ de 0,7 – 0,8 m.

Săpătura se va face în şanţuri cu pereţi verticali sprijiniţi, 70% mecanic, 30% manual, având o lăţime de 0,80m. În unele situații, din lipsa spațiului necesar debleului, conducta de refulare va fi pozată în aceeași tranșee cu conducta de canalizare ape uzate.

Conducta se va poza pe un strat de nisip bine compactat de 10 cm. În jurul tubului pe o înălţime de 20 cm se va prevedea o umplutură de nisip, apoi umplutură din pământ sortat.

Umplerea tranşeelor peste stratul de nisip se va face cu straturi de pământ de 20 cm grosime, compactate cu maiul (STAS 3051-91). Aceste straturi de umplutură se vor realiza din pământul aluvionar provenit din excavaţii, bine compactat, asigurându-se un grad de compactare Dmed = 95 % şi Dmin = 92%.

Se va urmări ca stratul de sol vegetal să nu fie amestecat cu pământul aluvionar. El va putea fi folosit ca material de umplutură, doar la partea superioară a tranşeei, pentru refacerea orizontului vegetal superficial.

Compactarea nu trebuie să fie excesivă pentru a nu periclita stabilitatea tubului (GP 43-1999). Nu se admite folosirea echipamentelor de compactare medii sau grele decât pornind de la înălţimea de acoperire de 1 m (GP 43-1999).

Suprafaţa terenului va fi readusă la starea iniţială: vor fi refăcute pavajele, porţiunile asfaltate sau betonate, trotuarele şi zonele verzi.

La montarea conductelor de refulare prin foraj orizontal dirijat se vor respecta instrucțiunile prevăzute la rețeaua de canalizare menajeră.

Pe traseul conductelor de refulare s-au prevăzut o serie de subtraversări la nivelul drumurilor locale, a drumului național DN2B și  a unei viroage. Subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal dirijat, conducta fiind protejată într-o ţeavă de oţel cu diametrul Dn168,3x8mm cu lungimea totală de L=115m.

Subtraversările vor respecta reglementările prevăzute în STAS 9312-87 – Subtraversări de căi ferate și drumuri cu conducte care transportă lichide cu scurgere sub nivelul liber. Conductele de transport vor fi protejate în tub de protecţie din oţel cu diametrul Dn168,3x8mm (conform NP 133-2013 diametrul tubului de protecţie trebuie să fie de 1,5 ori diametrul conductei), care va fi mai lung decât lungimea obiectivului subtraversat cu cel puţin 1 metru de fiecare parte a acestuia, cu conducta pozată la o adâncime de minim 1,50m măsurată deasupra generatoarei superioare a tubului de protecţie.

Stațiile de pompare vor fi împrejmuite cu panouri din plasă bordurată 1,70m x 2.00m, montate pe stâlpi metalici cu fundații din beton, cu dimensiunile de 4m x 4m.

Instalația de ventilație

Pentru asigurarea protecţiei muncii în timpul intervenţiilor la instalaţiile hidromecanice, staţiile de pompare ape uzate s-a echipat cu instalaţii de ventilare naturală. Instalaţia de ventilare are ca scop reducerea concentraţiei de gaze nocive sub limita admisă în spaţiile de lucru.

La nivelul întregii investiții s-a prevăzut un ventilator mobil, ce va fi depozitat la sediul Primăriei.

Înaintea începerii intervenţiei în stația de pompare se va face o ventilare forțată cu un ventilator mobil și se va verifica obligatoriu concentrația de CH4 și CO2. Intervenția se va face obligatoriu în formaţie de cel puţin 2 muncitori. În permanenţă unul din muncitori se va afla deasupra pe placă. Se recomandă ca muncitorii care lucrează în staţie să fie legaţi cu centură şi frânghie la îndemâna celui rămas afară.

Pe conductele de aerisire de la nivelul stațiilor de pompare se va monta câte un filtru cu cărbune activ pentru reținerea mirosurilor neplăcute.

Alimentarea cu energie electrică a staţiilor de pompare ape uzate

Staţiile de pompare vor fi racordate la reţeaua electrică prin branşament la reţeaua stradală.

În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, SPAU-rile vor fi alimentate cu un generator mobil de 15KVA, care va fi depozitat la sediul Primăriei comunei Gălbinași.

Apele uzate menajere se deversează în stația de epurare existentă a comunei Gălbinași.

În localitatea Gălbinași este construită o stație de epurare, aceasta având capacitatea de a prelua debitul de apă uzat rezultat de la nivelul întregii populații a comunei (Q=450mc/zi).

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime principale:

- țeavă PVC-KG SN4 cu diametrul Dn 160 mm, L= 9020,00 m;

- țeavă PEID PE100,PN10, SDR17 cu diametrul De 250mm, L=11756,00 m

- ţeavă de oţel cu diametrul Dn 406,4x8 mm, cu lungimea totală de L=350m

- conductă de refulare din PEID PE100 SDR17 PN10 De110mm, L= 4530,00 m;

- ţeavă de oţel cu diametrul Dn168,3x8 mm cu lungimea totală de L=115m.

- agregate minerale;

- carburanți ( motorină, benzină);

- energie electrică

Valoarea investiției: 24.100.713,18 lei.

Perioada de execuție a proiectului propusă: 32 luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul va fi complementar sistemului de canalizare existent ( rețea de canalizare și stație de epurare în sat Gălbinași, comuna Gălbinași) nepus în funcțiune și sistemului de canalizare propus pentru extinderea rețelei de canalizare propusă prin prezentul proiect în satul Tăbărăști, comuna Gălbinași și extinderea rețelei de canalizare în satul Gălbinași, comuna Gălbinași, aflat în procedură de reglementare la APM Buzău;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului și desfășurare a activității pentru consumul potabil, menajer ( uz sanitar), inclusiv pentru stingerea incendiilor,  va fi asigurată prin branșament la rețelele existente; agregatele minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de betoane autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate existente şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deșeurile tehnologice rezultate din desfășurarea activității şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate existente și vor fi  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deșeurile deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice și deversate întro staţie de epurare autorizată; apele menajere generate în timpul desfășurării activității vor fi colectate în canalizarea menajeră propusă, cu deversare prin pompare în canalizarea municipală și în staţia de epurare a comunei Gălbinași;  utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere și evacuarea acestora în toalete ecologice,  în timpul realizării proiectului și în canalizarea propusă și existent, cu deversare în stația de epurare existent în timpul desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă și în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul de pompare a apelor uzate menajere conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este de zonă  de comunicații rutiere și amenajări aferente, zonă de construcții aferentă lucrărilor edilitare;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se în intravilanul satelor Gălbinași și Tăbărăști, comuna Gălbinași, la aproximativ 100 m față de siturile ROSAC0103 Lunca Buzăului (ROSCI0103 Lunca Buzăului) și ROSPA0160 Lunca Buzăului; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află într-o zonă de unități industriale și dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă și utilizarea în faza de desfășurare a activității a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Gălbinași) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se în intravilanul satelor Gălbinași și Tăbărăști, comuna Gălbinași, la aproximativ 100 m față de siturile ROSAC0103 Lunca Buzăului (ROSCI0103 Lunca Buzăului) și ROSPA0160 Lunca Buzăului;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, dar este necesară solicitarea, obținerea avizului de gospodărire a apelor și respectarea condițiilor impuse prin avizul de gospodărire a apelor nr. 176/19.10.2022 emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița și anume:

- - beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie.

- avizul de gospodărire a apelor s-a emis strict din punct de vedere al gospodaririi apelor.

-	lucrarile se vor realiza sub supravegherea Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău.

- beneficiarul răspunde de realizarea corespunzătoare a obiectivului conform avizului de gospodărire a apelor, de urmărirea şi prevenirea poluărilor apelor subterane şi de suprafaţă şi de anunţare în caz de poluare accidentală, a Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău şi a Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa.

- se vor respecta zonele de protectie sanitara cu regim server si cu restrictii si perimetru de protectie hidrogeologica ale sistemului de alimentare cu apa conform H.G. nr. 930/2005 si zonele de protectie ale cursului de apa Buzău, stabilit prin Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Termen: permanent.

- se vor respecta prevederile H.G. nr. 930/2005, art. 31 si 32, astfel încat conductele de canalizare se vor amplasa la minim 3,0 m distanta de conducta de alimentare cu apa. daca nu se poate respecta aceasta conditie, conducta de canalizare se va amplasa cu 0,40 m sub conducta de alimentare cu apa.

- nu se vor executa construcţii pe hotar.

- nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

-art. 51 ”Avizul de gospodarire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie respectate strict.

-art. 53, alin (1) “Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor respective nu a inceput in acest interval. Posesorul unui aviz de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentului, in scris, data de incepere a executiei, cu 10 zile inainte de aceasta.”

- conform Ordinului 828/2019 ”Avizul de gospodarire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrarilor inscrise in acesta. Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani daca executia lucrarilor nu a inceput in acest interval”.

- în situatia producerii unei poluari accidentale, COMUNA GĂLBINAŞI este integral responsabila si va suporta toate consecintele si cheltuielile, care decurg din aceasta.

- nu se vor exploata agregate minerale (nisip si pietris) pentru utilizarea în cadrul acestei investitii, fara acte de reglementare prevazute de legislatia in domeniu.

- pȃnă la finalizarea si punerea in functiune a lucrarilor, se va mări capacitatea de epurare a statiei cu unul sau doua module de epurare biologica.

- conform Legii apelor nr. 107/1997, cu modificările şi completările ulterioare, punerea în funcţiune şi exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătura cu apele, se poate realiza numai după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor sau a autorizaţiei modificatoare. Aceasta se va solicita la Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa pe baza unei documentaţii tehnice întocmite conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 891/2019, de un proiectant atestat de Ministerul Apelor şi Pădurilor.

- răspunderea privind informaţiile, datele, calculele şi piesele desenate, incorporate în solicitarea şi documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor revine integral elaboratorului documentaţiei, respectiv S.C. ALMA WATER PROIECT S.R.L. şi beneficiarului COMUNA GĂLBINAŞI (judeţul Buzău).

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcții și echipamentelor ce vor fi amplasate în hala existentă se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materialele de construcții și echipamentele ce vor fi folosite la realizarea proiectului;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă, etc.; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

Emisiile și/sau evacuările de la sursele care pot produce disconfort olfactiv trebuie reținute și dirijate către un sistem adecvat de reducere a mirosului.

Titularul de proiect care va desfășura activități în baza autorizației de mediu va fi obligat să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

În situația în care prevenirea emisiilor de substanțe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, titularul activității va fi obligat să ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

- indicatorii apelor uzate menajere colectate în canalizarea menajeră propusă, cu deversare în staţia de epurare existentă a comunei Gălbinași se vor încadra în limitele impuse prin autorizația de gospodărire a apelor emisă de ABA Buzău-Ialomița;

- după finalizarea proiectului, în timpul realizării probelor tehnologice, se va realiza un raport de încercare de către firme specializate autorizate pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate din stația de epurare în vederea încadrării în limitele impuse prin autorizația de gospodărire a apelor emisă de ABA Buzău-Ialomița; raportul de încercare se va depune la APM Buzău în termen de 10 zile de la realizare;

- se vor respecta regulamentele de întreţinere şi exploatare instalaţiilor de depoluare – ( stația de epurare existentă), a reţelelor de canalizare, astfel încât eventualele neetanşeităţi, avarii a sistemelor pentru controlul poluării apărute pe parcursul exploatării să fie depistate şi remediate rapid înainte de apariţia unei poluări accidentale a apei, solului şi apei subterane;

- se vor respecta  regulamentele de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de depoluare, în vederea încadrării în normele legale în vigoare privind protecţia sănătăţii populaţiei şi a factorilor de mediu;

- deşeurile tehnologice generate din activitatea de întreținere/reparații vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect/existente pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice autorizate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                              Întocmit,

Mirela MARIN                                                                       Titel  PENEŞ

# Având în