PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de: 25.11.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. Comuna Gălbinași, cu sediul în sat Gălbinași, str. Profesor Tudor Gheorghe, nr. 5, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 12959 din 26.09.2022,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 15.11.2022, că proiectul ,, Construire sistem alimentare, pompare și tratare apă în sat Tăbărăști, comuna Gălbinași, județul Buzău” propus a fi amplasat în sat Tăbărăști, comuna Gălbinași, T12, P902-909, nr. cad. 26344, judeţul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) și pct. 10, lit. b);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune realizarea unui sistem de alimentare cu apă în sat Tăbărăști, comuna Gălbinași în completarea celui existent aferent satelor Gălbinași și Tăbărăști, comuna Gălbinași, pentru asigurarea necesarului de apă de Q=4,7l/s în localitatea Tăbărăști, prin realizarea a următoarelor investiții:

- sursa de apă;

- gospodărie de apă;

- conductă de distribuție apă potabilă

Sursa de apă

Având în vedere că debitul sursei de apă existente de cca. 2-3 l/s nu asigură cerința de apă pentru localitatea Tăbărăști Qnecesar = 4,7 l/s se propune conform Studiului hidrogeologic preliminar elaborat de SC Alma Water Proiect SRL, execuţia unui foraj de explorare – exploatare cu adâncimea de H=100 m.

Principalele caracteristici ale captării de apă subterană:

- numărul puţurilor forate:                                     n = 1;

- indicativul puţului forat:                                      F1 Tăbărăști;

- adâncimea estimată a puţului forat:                     H ≈ 100,00 m;

- diametrul de exploatare:                                      Ø = 180mm;

- tipul coloanelor de exploatare:                            PVC rigid (R16);

- debitul de exploatare estimat:		           qm ≈4,7 l/s.

Stabilirea caracteristicilor hidrogeologice şi hidrochimice ale forajului se va face în etapele următoare de execuţie a captării, când odată cu definitivarea forajului se va completa şi documentaţia de specialitate a acestei captări.

Execuția forajului

Forajul propus va avea ca obiectiv captarea acviferelor de adâncime situate sub adancimea de 45 m, respectiv 55-65m, 70-76m, 80-87m, 90-95m.

Se vor izola prin cimentare/dop de argilă acviferele superioare celor captate pentru a se evita infiltrarea apelor reziduale de suprafață și a celor provenind din acviferele freatice cu nivel liber.

Având în vedere specificul zonei se propune executarea forajului (F1 Tăbărăști) având un caracter de EXPLORARE – EXPLOATARE acesta având următorul program de execuție:

- coloana de ghidaj recuperabilă având Φ= 508 mm din OL, cimentată în spate în intervalul 0,0 – 5,0 m, pentru a împiedica apele reziduale să contamineze acviferele interceptate;

- forat cu sapa lame/role având Φ= 444,5 mm pe intervalul 0 – 100;

- definitivat cu o coloană de PVC (R16) având Φ= 180 mm , pe intervalul 0 – 100 m;

- spaţiul inelar dintre pereţii găurii forate şi coloana definitivă va fi completat cu pietriş sort Φ= 3 - 7 mm (în zona filtrelor) respectiv cu pietriş sort Φ= 4 - 8 mm (în zona închisă) pe intervalul -100 ÷-45m, după care va fi etanşat printr-un dop de argilă și ciment pe intervalul -45 ÷ -2m.

În condițiile în care se vor respecta metoda de foraj propusă, diametrul sapei de foraj si diametrul coloanei definitive a forajului se estimează că se va obține un debit de 3-5 l/s, NHs=-7/-9m, NHd=-10/-13m.

Nivelul hidrostatic, hidrodinamic și adâncimea de instalare a pompei vor fi definitivate după elaborarea studiului hidrogeologic final.

Definitivarea forajului va fi stabilită de executantul forajului (inginer hidrogeolog) împreună cu proiectantul de specialitate, după corelarea diagrafiei electrice cu descrierea geologică a probelor de sită prelevate în timpul forajului.

Înainte de echipare și punere în exploatare a puțului realizat, se vor efectua lucrări de deznisipare și testări hidrodinamice în minim 3 trepte de debit pentru definitivarea condiţiilor de exploatare.

La sfârşitul executării pompărilor de explorare, se vor preleva probe de apă pentru determinarea caracteristicilor fizico-chimice și bacteriologice ale apei captate, la un laborator de specialitate, agrementat.

Debitul de exploatare a forajului va fi recomandat după executarea probelor de debit (minim 3 trepte de debit) și după calcululul principalilor parametri hidrogeologici stabiliți în urma elaborării Studiului hidrogeologic definitiv de către o firmă abilitată de MMAP.

În principiu, forajul se va echipa cu o pompă submersibilă având caracteristicile Q= 4,7 l/s, H = 25 mCA, aceste caracteristici fiind preliminare. Caracteristicile tehnice ale instalației hidraulice și a echipamentului de pompare aferent forajului se vor definitiva după finalizarea studiului hidrogeologic final.

Cabina puțului

Pentru protecția instalațiilor hidraulice și electrice aferente forajului se va construi o cabină din beton armat semiîngropată cu dimensiunile interioare (LxBxH)=2,0x1,5x3,00m.

Planșeul cabinei va fi prevăzut cu un gol de (1,00 x 1,00m) acoperit cu un chepeng metalic pentru a crea posibilitatea extragerii/introducerii pompei în foraj împreună cu tubulatura de refulare cât și pentru accesul personalului de exploatare. Cabina se va hidroizola, atât la interior cât şi la exterior.

Instalația hidraulică a puțului

Instalaţia hidraulică a forajului va cuprinde:

- casca puţului forat;

- pompa submersibilă având Q=4,7 l/s, H=25mca, P = 3,0 kW;

- debitmetru electromagnetic Dn80 mm PN10;

- filtru de impurități Dn80 mm PN10;

- vană sertar cu corp plat Dn80 mm PN10;

- manometru de control;

- presostat;

- robinet pentru prelevare probe;

- traductor de nivel a apei în foraj;

- refularea pompei până în cabina puțului se va realiza din conductă PEID cu mufă electrosudabilă având diametrul De90mm, iar în interiorul cabinei instalația va fi realizată din țeavă de oțel inox AISI 316L având diametrul Dn88,9x2mm.

Conducta de aducțiune

Pentru transvazarea apei brute de la foraj nou executat (F1 Tăbărăști) la bazinul de reacție V=30mc s-a prevăzut o conductă de aducțiune realizată din țeavă din polietilenă de înaltă densitate PEID PE100 SDR17 PN10 De 90mm, având lungimea de L =10m.

Pentru by-passarea stației de tratare respectiv a bazinului de reacție V=30mc s-a prevăzut o conductă realizată din țeavă de polietilenă PEID PE100 SDR17 PN10 De90 mm având o lungime de L=18 m care face legătura între foraj și rezervorul de înmagazinare (V=300mc).

Conducta de aducțiune apă se va poza în săpătură deschisă cu respectarea adâncimii minime de îngheț de 1,0 m peste generatoarea superioară.

Săpătura se va realiza 80% mecanizat şi 20% manual, având o lăţime de 0,80 m. După realizarea şi finisarea săpăturii se va aşeza un pat de nisip de 10 cm grosime peste care se va poza conducta din PEID. Spaţiul dintre conductă şi pereţii laterali ai şanţului se vor umple cu nisip, iar deasupra acestuia se va dispune un strat suplimentar de nisip cu grosimea de 20 cm.

Traseul conductelor va fi semnalizat cu bandă de marcaj din PVC cu inserţie metalică, aplicarea acesteia făcându-se la 50 cm peste conductă. Compactarea umpluturii de pământ se va face manual în proporţie de 20% şi mecanizat până la cota terenului amenajat.

La pozarea conductelor se va ţine seama de celelalte rețele edilitare existente (telefonice, electrice, etc. La definitivarea amplasării conductelor de apă se vor avea în vedere prevederile STAS 8591-97 privind reţelele edilitare subterane.

Proba de presiune a instalaţiei hidraulice

După montarea conductelor și a instalației hidromecanice, se trece la efectuarea testului de presiune conform SR 4163-3 și STAS 6819.

Înainte de toate, conductele se supun la următoarele verificări de presiune:

- încercarea pe tronsoane a conductelor;

- încercarea pe ansamblu a conductelor.

Se supun la probă numai conductelele care îndeplinesc următoarele condiții:

- au montate toate armăturile;

- s-a realizat o acoperire parțială a conductei lăsându-se îmbinările libere (pentru conductele subterane).

Timpul necesar probei de presiune va fi în funcție de recomandările producătorului de material.

Înainte de punerea în funcțiune, conductele se supun la încercări de etanșeitate. Pentru tronsoanele de conductă ce au o curgere liberă presiunea de încercare este de 1,5 ori presiunea de lucru din reţea (1bar x 1,5=1,5 bari). Pentru tronsoanele de conductă sub presiune, testul de etanșeitate va fi făcut cu 1,5x presiunea de lucru.

Zona de protecție

Stabilirea zonei de protecţie sanitară se face conform HG 950/2005, în condiţiile unui acvifer cu formaţiuni impermeabile în acoperiş, deci cu vulnerabilitate redusă la poluare.

În această situaţie, zona cu regim sanitar sever va avea o dimensiune radială de 10 m în jurul forajului.

Având în vedere ca puțul forat se va executa în incintă Gospodăria de apă Tăbărăști zona cu regim sanitar sever va fi  aceeași cu zona de protecție a gospodăriei de apă.

Instalația electrică și automatizare a puțului

Tabloul electric Foraj F1 (TEF1) ce va alimenta puțul va fi alimentat din tabloul electric general (TEG G.A.), amplasat în containerul stației de tratare.

Instalaţia electrică şi de automatizare a forajului va satisface următoarele cerinţe:

  - măsurarea continuă a nivelului apei în foraj, utilizând un traductor care are la bază măsurarea presiunii hidrostatice a coloanei de apă, inclusiv sesizarea a 4 trepte de nivel programabile (nivel minim avarie, nivel minim lucru, nivel maxim lucru, nivel maxim avarie), cu afişarea locală a valorii măsurate şi cu posibilitatea de transmitere a acesteia la dispecer;

  - măsurarea continuă a debitului pompat pe conducta de refulare, cu afișarea locală a valorii măsurate şi cu posibilitatea de transmitere a acesteia la dispecer;

  - acţionarea electrică manual-automat a pompei submersibile din puţ, conform necesităţilor de consum, respectiv comanda funcţionării pompei dacă nivelul din rezervor de înmagazinare din gospodăria de apă (V=300mc) a scăzut sub valoarea admisă (valoare programabilă), corelată cu oprirea pompei dacă nivelul din rezervoare a atins valoarea maximă (valoare programabilă);

  - acţionarea electrică a pompei submersibile din puţ, funcţie de nivelul apei din puţ, respectiv comanda opririi pompei dacă nivelul apei din puţ a scăzut sub o valoare admisă (valoare programabilă), corelată cu pornirea pompei dacă nivelul apei din puţ a atins o valoare de pornire (valoare programabilă);

  - semnalizare locală pe panou şi la dispecer a stării de funcţionare şi de avarie a pompei;

  - contorizarea orelor de funcţionare a pompei prin automatul programabil în tabloul aferent puţului;

  - protejarea forajului la descărcari electrice atmosferice (paratrăsnet sau alte tipuri de descărcări electrostatice, după caz);

Cabina forajului va fi prevăzută cu instalație de iluminat de 24 V iar la exterior, în interiorul zonei de protecţie sanitară a puţurilor se va monta un stâlp metalic pentru iluminat exterior.

Gospodăria de apă Tăbărăști

Coordonate STEREO 70 Gospodărie de apă

| Obiectiv | Coordonata X | Coordonata Y |
| --- | --- | --- |
|  | (Stereo 70) | (Stereo 70) |
| Împrejmuire incintă Gospodărie de apă | 399863.89 | 651190.87 |
|  | 399857.38 | 651195.25 |
|  | 399848.02 | 651207.42 |
|  | 399866.08 | 651220.73 |
|  | 399884.84 | 651201.87 |

În gospodăria de apă proiectată se propun următoarele obiective:

- Stație de tratare apă brută;

- Rezervor înmagazinare apă potabilă;

- Stație pompare apă potabilă;

- Cămin debitmetru ieșire spre consumatori;

- Conductă evacuare apă tehnologică

- Împrejmuire incintă;

- Sistematizare verticală și drum acces incintă;

- Alimentare cu energie electrică

1. Stație de tratare apă brută

Având în vedere că sursele de apă existente din comuna Gălbinași prezintă depășiri la unii parametri (fier, mangan, amoniac) se propune o stație de tratare cu capacitatea de Q=30mc/h.

Schema de tratare adoptată pentru tratarea apei va cuprinde următoarele componente:

1.1. Sistem de preclorinare cu soluție de hipoclorit de sodiu pentru oxidare;

1.2. Bazin de reacție V=30mc;

1.3. Grup de pompare alimentare cu apă filtre multimedia echipat cu (1A+1R) pompe având caracteristicile Qp= 30 mc/h, Hp= 45 mCA;

1.4. Filtre multimedia (filtru automat cu pat filtrant catalitic și filtru automat cu pat de cărbune activ);

1.5. Stație pompare pentru spălarea filtrelor multimedia echipată cu o pompă având caracteristicile: Qp=60mc/h, H=23mCA.

1.6. Sistem de postclorinare cu soluție de hipoclorit de sodiu;

1.7. Instalaţii auxiliare (conducte, armături,fitinguri etc.);

1.8. Instalații de electrice și de automatizare.

Notă: Construcția stației de tratare și achiziționarea echipamentelor din cadrul acesteia se va face numai după efectuarea și interpretarea buletinelor de analiză efectuate la forajul executat F1 Tăbărăști.

Descrierea procesului de tratare a apei

1.1. Sistem  de preclorinare cu soluție de hipoclorit de sodiu pentru oxidare

Pentru eliminarea fierului, manganului amoniacului, oxidarea substanțelor organice, oxidarea fierului, precum și realizarea dezinfecției primare s-au prevăzut două sisteme de preclorinare (câte un sistem pentru fiecare conductă de aducțiune) care va introduce în apa brută soluție de hipoclorit de sodiu.

Dozarea soluției de clor se va face cu ajutorul unei pompe dozatoare care injectează clor lichid în funcție de valoarea debitului de apă brută înregistrat de debitmetrul electromagnetic propus Dn80mm amplasat în cabina forajului propus pe circuitul de refulare al pompei.

Sistemul de preclorinare este compus din:

  - pompă de dozare cu membrană şi comandă electronică;

  - vas stocare hipoclorit 250 l.

Pompă dozatoare

Pompa dozatoare este echipamentul care asigură dozarea precisă (injecția) a soluției în apă în procesul de oxidare. Această pompă poate fi montată pe un perete sau pe o suprafață orizontală (pe vasul de stocare) prin intermediul suportului special.

Pompa va fi echipată cu fitinguri și tuburi pentru aspirație și injecție, șuruburi de fixare.

Funcționarea pompei dozatoare este asigurată de o diafragmă montată pe piston, care este pus în acțiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent. În faza de refulare pistonul înaintează, produce o presiune în capul pompei (în camera de pompare) cu o expulzare a lichidului, prin valva de refulare care se deschide. În faza de absorbție, la sfârșitul impulsului, arcul readuce pistonul în poziţia iniţială, valva de refulare închizându-se şi deschizându-se cea de absorbţie, prin care se reumple camera de pompare.

Caracteristici tehnice:

- Debit: 20-54 l/h;

- Presiune: 0,1-5 bar;

- Frecvență impulsuri: N = 300 imp/min;

- Conexiuni: Tub PE Φ8xΦ12;

- Dimensiune: 231x119x149;

- Alimentare: 220V / 50Hz;

- Tip dozare: constantă, proporțională 1 x n, n x 1, proporțională 4 – 20 mA, proporțională 1 x c

- Putere: P = 22.2 W;

- Accesorii: injector/sorb soluție, furtune legătură, cablu electric.

Vas stocare soluţie

Vasul de stocare este un recipient din polietilenă care are o construcţie specială, perfect adaptată la montarea unei pompe dozatoare.

Caracteristici tehnice:

- Volum: V = 250 litri;

- Dimensiuni Φ 610 x 870 mm.

1.2. Bazinul de reacție

Pentru realizarea procesului de oxidare a fierului și a altor substanțe organice s-a prevăzut un bazin de reacție cu un volum de 30mc, realizat din PAFS având diametrul de D=3000mm și H=4500mm. Bazinul de reacție va fi protejat termic prin izolație de 4 cm cu spuma poliuretanică de densitate 50, cu celule închise și se va proteja împotriva UV prin rașină lucido.

Bazinul se va monta suprateran pe o placă din beton armat cu D=3400mm amplasată în apropierea clădirii stației de tratare.

Bazinul de reacție va fi prevăzut cu:

- Circuit de alimentare

- Circuit de distribuție

- Circuit de preaplin/golire

- Circuitul de alimentare bazin

Alimentarea cu apă bazinului V=30mc se va face printr-o conductă având diametrul PEID PE100, PN10, De90mm.

Circuitului va fi echipat cu o vană cu plutitor din fontă având diametru Dn80mm.

Conduta se va monta atât subteran sub adâncimea de îngheț cât și aerian.

- Circuitul de distribuție apă

Din bazinul de reacție 30mc va pleca o conductă de apă realizată din PEID PE100mm PN10 De 110mm având o lungime de L=5m, către grupul de pompare (1A+1R) care alimentează în continuare filtrele multimedia. Conducta va fi echipată cu o vană fluture tip wafer din fontă PN10 Dn100mm amplasată în clădirea stației de tratare amonte de grupul de pompare.

Conduta se va monta subteran sub adâncimea de îngheț.

- Circuitul de preaplin/golire bazin

Preaplinul/golirea bazinului de reacție va fi racordat la căminul de canalizare CM1 printr-o conductă din PEID PE100mm PN10 De 110mm în lungime de L=15,0m.

Circuitul de golire va fi echipat cu o vană fluture tip wafer din fontă PN10 Dn80mm.

Conductele se vor monta atât subteran sub adâncimea de îngheț cât și aerian.

Notă:

Toate circuitele care se vor monta suprateran se vor termoizola cu vată minerală în grosime de 80mm și protejate cu tablă zincată de 0.3mm până la adâncimea de 1,2m.

1.3. Grup de pompare alimentare cu apă filtre multimedia

Din bazinul de reacţie apa este pompată către filtrele automate multimedia (Filtru automat cu pat filtrant catalitic pentru deferizare și filtru cu pat din cărbune activ) cu ajutorul unui grup de pompare echipat cu  (1A+1R) pompe  având caracteristicile Qp= 30 mc/h, Hp= 45 mCA.

Grupul de pompare va fi echipat cu:

- două pompe monoetajate din fontă/inox montate pe șasiu metalic

- distribuitor din oțel zincat;

- vane de sens pe fiecare pompă;

- robineți de izolare pe aspirația și refularea fiecărei pompe;

- tablou comandă și automatizare,

- senzor de presiune și manometru montati pe colectorul de refulare;

- senzor lipsa apa montat pe colectorul de aspiratie;

- vas de 24 litri pe fiecare pompa.

Grupul de pompare împreună cu celelalte componente ale stației de tratare (filtrele multimedia, pompele pentru spălare filtre) se vor amplasa în clădirea stației de tratare.

1.4. Filtre multimedia (filtru automat cu pat filtrant catalitic și filtru automat cu pat de        cărbune activ)

Scopul acestei etape este de a obține o apă cu caracteristici fizico-chimice și organoleptice ridicate. Această etapă este realizată cu două tipuri de filtre multimedia:

  - filtrul automat cu pat filtrant catalitic este destinat reținerii din apă a fierului și manganului oxidat, precum și a suspensiilor solide care dau turbiditate apei de tipul: nisip, mâl, rugină, etc.

  - filtrul cu pat din cărbune activ, este destinat îndepărtării fierului, substanțelor organice, precum și pentru îmbunățirea culorii, gustului și mirosului apei.

Filtru automat cu pat filtrant catalitic

Procesul de filtrare constă în trecerea apei, de sus în jos, printr-un mediu catalitic PYROLUSITE/CUARȚ aşezat pe un strat de nisip cuarţos.

Proprietăţile catalitice ale PYROLUSITE-ului duc la transformarea ionilor de fier şi mangan dizolvaţi în apă în precipitate insolubile, ce sunt reţinute în stratul filtrant.

Mediul filtrant este aşezat peste o placă cu crepine în interiorul recipientului, iar un ansamblu format din cinci vane fluture electrice asigură controlul funcţionării filtrului (sensul de circulaţie a apei în filtru).

Corpul filtrului este un recipient realizat din oţel carbon protejat anticoroziv la interior cu un strat de răşină epoxidică de uz alimentar, iar la exterior cu un strat de răşină poliuretanică rezistentă.

Parametrii de operare:

- Presiune de lucru 2.0 - 6.0 bari;

- Temperatura de lucru 5 - 40 ºC;

- Tensiune alimentare 230Vca – 50Hz;

- Viteza de filtrare 12,22 mc/h/mp;

- Racord IN/OUT: Flanşă DN80.;

- Diametru recipient: 1600mm;

- Înălțime recipient:2476mm.

Filtru automat cu pat de cărbune activ

Filtrele automate cu pat de cărbune activ sunt destinate îndepărtării din apă a substanţelor organice, a clorului şi pentru a îmbunatăţi gustul, culoarea şi mirosul apei.

Procesul de filtrare constă în trecerea apei, de sus în jos, prin trecerea acesteia printr-un pat filtrant format dintr-un strat de cărbune activ aşezat peste un strat de nisip selectat.

Mediul filtrant este aşezat peste o placă cu crepine în interiorul recipientului, iar un ansamblu format din cinci vane fluture electrice asigură controlul funcţionării filtrului (sensul de circulaţie a apei în filtru).

Corpul filtrului este realizat din oţel carbon protejat anticoroziv la interior cu un strat de răşină epoxidică de uz alimentar, iar la exterior cu un strat de răşina poliuretanică rezistentă.

Parametrii de operare:

- Presiune de lucru 2.0 - 6.0 bari;

- Temperatura de lucru 5 - 40 ºC;

- Tensiune alimentare 230 Vca – 50Hz;

- Timp de contact 4min: 30,16m3/h;

- Timp de contact 2min: 60,32m3/h;

- Racord IN/OUT: Flanşă DN100.

- Diametru recipient: 1600mm;

- Înălțime recipient:2476mm.

1.5. Stație pompare pentru spălarea filtrelor multimedia

Procesul de spălare inversă are ca scop refacerea eficienţei patului filtrant și constă în spălarea inversă a acestuia de jos în sus şi îndepărtarea precipitatorilor insolubili de fier şi mangan reţinuți.

Iniţierea procesului de spălare inversă poate fi setată la orice oră, dar numai de max. 2 ori pe zi şi/sau la atingerea unei căderi de presiune prestabilite IN/OUT.

Programatorul electronic digital permite setarea orei la care să se declanşeze procesul de spălare inversă a mediului filtrant, precum şi cât de des trebuie să se facă aceasta. Acesta permite setarea duratei tuturor fazelor procesului de spălare inversă în funcţie de specificul aplicaţiei.

După încheierea operaţiei de regenerare filtrul revine automat în starea de funcţionare.

Astfel, pentru realizarea procesului de spălare a filtrelor multimedia s-a prevăzut o pompă având Qp= 60mc/h și Hp=23 mcA.

1.6. Sistem de postclorinare cu soluție de hipoclorit de sodiu;

Dozarea soluției de clor se va face cu ajutorul unei pompe dozatoare care injectează clor lichid în funcție de valoarea debitului de apă tratată înregistrat de debitmetrul electromagnetic Dn80mm amplasat în clădirea stației de tratare pe circuitul de apă tratată.

Sistemul de postclorinare este compus din:

  - pompă de dozare cu membrană şi comandă electronică;

  - vas stocare hipoclorit 100 l.

Pompă dozatoare

Pompa dozatoare este echipamentul care asigură dozarea precisă (injecția) a hipocloritului de sodiu în apă în procesul de clorinare.

Această pompă poate fi montată pe un perete. Conectorii speciali permit modificarea conexiunilor electrice fără deconectarea pompei. Pompa va fi echipată cu fitinguri și tuburi pentru aspirație și injecție, șuruburi de fixare.

Funcționarea pompei dozatoare este asigurată de o diafragmă montată pe piston, care este pus în acțiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent. În faza de refulare pistonul înaintează, produce o presiune în capul pompei (în camera de pompare) cu o expulzare a lichidului, prin valva de refulare care se deschide. În faza de absorbție, la sfârșitul impulsului, arcul readuce pistonul în poziţia iniţială, valva de refulare închizându-se şi deschizându-se cea de absorbţie, prin care se reumple camera de pompare.

Caracteristici tehnice:

- Debit: 4-8 l/h;

- Presiune: 2-12 bar;

- Frecvență impulsuri: N = 160 imp/min;

- Conexiuni: Tub PE Φ6xΦ4;

- Dimensiune: 240x165x150;

- Alimentare: 220V / 50Hz;

- Tip dozare: constantă, proporțională 1 x n, n x 1, proporțională 4 – 20 mA, proporțională 1 x c

- Putere: P = 12.2 W;

- Accesorii: injector/sorb soluție, furtune legătură, cablu electric.

Vas stocare soluţie

Vasul de stocare este un recipient din polietilenă care are o construcţie specială, perfect adaptată la montarea unei pompe dozatoare.

Caracteristici tehnice:

- Volum: V = 100 litri;

- Dimensiuni Φ 500 x 680 mm.

Toate componentele stației de tratare cu excepția bazinului de reacție se vor amplasa într-o construcție tip containerizată, având dimensiunile: 6,0 x 5,00 x 2,70 m.

Containerul staţiei de tratare se va echipa cu: instalații de împământare, instalații de iluminat, instalaţie de ventilare şi încălzire electrică (radiator electric 2kW), conform fișelor tehnice atașate.

De asemenea, pentru evacuarea apei din interiorul containerului (provenită în caz de avarie), s-a prevăzut un sifon de pardoseală care se va racorda la căminul CM1 amplasat în incinta Gospodăriei de apă Tăbărăști, printr-un racord din PVC SN8 Dn 110mm, în lungime de L= 6,0m.

1.7. Instalaţii auxiliare

Circuitul de alimentare cu apă a pompelor pentru spălare filtre (rezervor V=300mc – stație pompare spălare filtre)

Apa pentru spălarea filtrelor multimedia va fi preluată din cuva rezervorului V=300mc printr-o conductă realizată din PEID PE100 SDR17 PN10 De125mm în lungime de L = 2m. Conducta se va echipa cu un sorb Dn100mm amplasat în rezervor și o vană fluture tip wafer Dn100mm amplasată în clădirea stației de tratare amonte de agregatul de pompare.

Circuit de distribuţie apă tratată (Filtre multimedia – rezervor V=300mc)

Apa tratată va fi transportată către rezervorul de înmagazinare V=300mc, printr-o conductă realizată din PEID PE100 SDR17 PN10 De90mm în lungime de L = 2m.

Conducta se va echipa cu un debitmetru electromagnetic Dn80mm și o vană fluture tip wafer Dn80mm amplasate în cladirea stației de tratare.

Circuitul de evacuare apă tehnologică

Apa uzată rezultată din procesul de spălare a filtrelor multimedia va fi descărcată printr-o conductă realizată din PEID PE100 SDR17 PN10 De110mm în lungime de L = 3m în căminul CM1 amplasat în incinta Gospodăriei de apă Tăbărăști.

Conductele care fac legătura între obiectele din cadrul gospodăriei de apă se vor poza în săpătură deschisă cu respectarea adâncimii minime de îngheț de 1,0 m peste generatoarea superioară.

Săpătura se va realiza 70% mecanizat şi 30% manual, având o lăţime de 0,70 m. După realizarea şi finisarea săpăturii se va aşeza un pat de nisip de 10 cm grosime peste care se va poza conducta din PEID. Spaţiul dintre conductă şi pereţii laterali ai şanţului se vor umple cu nisip, iar deasupra acestuia se va dispune un strat suplimentar de nisip cu grosimea de 10 cm.

Traseul conductelor va fi semnalizat cu bandă de marcaj din PVC cu inserţie metalică, aplicarea acesteia făcându-se la 50 cm peste conductă. Compactarea umpluturii de pământ se va face manual în proporţie de 20% şi mecanizat până la cota terenului amenajat.

La pozarea conductelor se va ţine seama de celelalte rețele edilitare existente din incinta gospodăriei de apă.

1.8. Instalații electrice și de automatizare

Tabloul electric şi de automatizare aferent echipamentelor staţiei de tratare (TAST), se va alimenta de la tabloul electric general (TEG G.A.), amplasat în clădirea stației de tratare.

2. Rezervor înmagazinare apă V=300mc

Conform breviarului de calcul, având ȋn vedere populaţia actuală şi de perspectivă, a rezultat o capacitate a rezervorului de V=300mc, asigurându-se astfel volumele de compensare, rezerva intangibilă de incendiu şi rezerva de avarie.

Rezervorul de înmagazinare este o construcție metalică supraterană, având un volum util de V= 300 mc  și dimensiunile Di=8470mm și Hi=6160mm.

Nivelele de apă din rezervor (Nmax =5,56m, Nmin=2,60m, Nri=1,85m) vor fi citite prin intermediul unui senzor de nivel.

Structural, pereții rezervorului sunt alcătuiți din panouri tip sandwich cu izolație termică, montat pe o structură de traverse zincate, conform STAS 10101/21-92.

Corpul rezervorului este format din plăci de oțel galvanizat cu dimensiunea de 1250x2500 mm, plus jumătăți sau sferturi. Virolele cilindrice sunt montate cu ajutorul unor cricuri hidraulice. Acoperirea anticorozivă este realizată prin zincare la cald, cu maxim 600g/mp Zn, conform BS EN10346 DX51D+ZNA600.

Izolația termică este aplicată în interiorul rezervorului metalic din plăci de polistiren expandat de o grosime de 50mm și panouri sandwich din poliuretan cu grosime 50mm.

Etanșeitatea rezervorului este datorată unei pungi Butyl care ține apa și care va fi croită inițial de producător și termosudată conform formei și dimensiunilor geometrice ale rezervorului comandat, aceasta fiind protejată printr-un geotextil amplasat între membrană și polistirenul expandat. Membrana trebuie să fie avizată sanitar de Ministerul Sănătății.

Acoperișul va fi din perete tip sandwich cu izolare termică, montat pe structură de traverse zincate conform STAS 10101/21-92.

Rezervorul se va comanda la furnizor complet echipat, conform datelor din proiect varianta suprateran şi echipat conform fişei tehnice cu:

- încălzitor electric de 3 kw, cu termostat inclus care porneşte când temperatura apei scade sub +5(C. Încălzitorul este montat pe peretele rezervorului în partea superioară în zona scării de acces și a vanei cu flotor;

- trapă de acces rectangulară pe acoperiş;

- scară de acces exterioară, din aluminiu, prevăzută cu crinolină;

- piese de fixare cu şuruburi, şaibe, piuliţe și garnitură de etanșare;

- sisteme de ranforsare a rezervorului;

- izolaţie termică;

- gol pentru conducta de alimentare Dn80mm;

- gol pentru conducta de distribuție Dn125mm (consum incendiu);

- gol pentru conducta de distribuție Dn100mm (consum normal);

- gol pentru conducta de alimentare PSI Dn100mm;

- gol pentru conducta de preaplin Dn100mm;

- gol pentru conducta de golire Dn80mm;

- indicator de nivel (manometru) cu glicerină;

- instalație de ventilație;

- sistem de ancorare excentric compus din piese de ancorare tip “potcoavă” + ancore mecanice/chimice;

Rezervorul va fi prevăzut cu următoarele circuite hidraulice:

- circuitul de alimentare cu apă;

- circuitul alimentare PSI;

- circuitul de distribuție apă potabilă;

- circuitul de golire și preaplin rezervor.

Circuite de alimentare, golire, preaplin

- Circuitul de alimentare rezervor

Alimentarea rezervorului V=300mc se va face printr-o conductă PEID PE100 PN10, De90mm, pâna în dreptul cuvei rezervorului după care se continuă pe verticală în interiorul rezervorului cu o conductă din oțel inox Dn 88,9x2mm. La capătul conductei de alimentare în cuva rezervorului se montează o vană cu plutitor Dn80mm.

- Circuitul de alimentare PSI

Pentru alimentarea PSI s-a prevăzut un circuit de apă separat, care se leagă direct la cuva rezervorului.

Circuitul de alimentare PSI va fi echipat cu: o vană  fluture tip wafer Dn 100mm și un racord înfundat tip A montat la capătul aval al circuitului de alimentare PSI.

- Circuitul de distribuție apă potabilă

Din cuva rezervorului vor pleaca două circuite de apă spre stația de pompare pentru distribuția apei către consumatorui. Cele două conducte se vor realiza din țeavă de oțel inox AISI316L având Dn 114.3x2 mm respectiv Dn 139.7 x 2mm , după cum urmează:

- o conductă Dn 114.3x2 mm care va alimenta grupul de pompare pentru consum menajer. Conducta se va echipa cu: un sorb din inox Dn100mm și o vană sertar Dn 100mm;

- o conductă Dn 139,7x2 mm care va alimenta grupul de pompare pentru incendiu. Conducta se va echipa cu: un sorb din inox Dn125mm și o vană sertar Dn 100mm;

- Circuitul de golire și preaplin rezervor

Din cuva rezervorului pleacă un circuit de golire apă, ce se va realiza din țeavă din oțel inox Dn114,3x2mm până la racordul cu circuitul de preaplin, după care se continuă cu o conductă realizată din PEID PE100 PN10, De 140mm până într-un cămin CM2 amplasat în incinta gospodăriei de apă.

Circuitul de golire va fi echipat cu o vană fluture tip wafer Dn100mm.

Circuitul de preaplin al rezervorului va fi realizat din țeavă oțel inox Dn139,7x2mm având la capăt o pâlnie realizată din oțel inox Dn 150/125mm.

3. Stație de pompare apă potabilă

Având în vedere că, cota rezervorului (CT=72,00m) nu poate asigura presiunea necesară în rețeaua de distribuție existentă din localitatea Tăbărăști, s-a prevăzut o stație de pompare echipată cu două grupuri de pompare după cum urmează:

- un grup de pompare GP1 pentru consum menajer  echipat cu 2 (1A+1R) pompe prevăzute cu convertizor de frecvență,  având caracteristicile Qpompă=6,7 l/s  și Hp = 42mca;

- un grup de pompare GP2 pentru consum menajer și incendiu echipat cu 3 (2A+1R) pompe,  având caracteristicile fiecarei pompe Qpompă=5,10 l/s (Qgrup = 10,2 l/s)  și Hp = 50mca;

Conductele de refulare de la cele două grupuri de pompare se vor racorda în clădirea stației de pompare, după care se continuă cu conducta realizată din PEID PE 100, De 125mm, PN 10 până în căminul debitmetru din incinta gospodăriei de apă.

Fiecare circuit de refulare va fi echipat după cum urmează:

- Circuit refulare aferent grupului  de pompare GP1se va echipa cu:

- o vană sertar cu corp plat Dn 100mm pe colectorul de refulare;

- clapet antiretur Dn100mm pe colectorul de refulare;

- Circuit de incendiu aferent grupului  de pompare GP2 se va echipa cu:

- o vană sertar cu corp plat Dn 100mm pe colectorul de refulare;

- clapet antiretur Dn100mm pe colectorul de refulare;

- vas de expansiune V=1000l pe colectorul de refulare ale celor două grupuri de pompare.

Cele două grupuri de pompare inclusiv instalațiile hidraulice aferente vor fi montate într-o construcţie tip container cu pereţi din panouri termoizolante cu dimensiunile exterioare de 6,00 m x 2,43m şi înălţime H = 2,55m, container montat pe o platformă de beton armat cu dimensiuni de 7,20 m x 3,53 m.

Containerul staţiei de pompare se va echipa cu: instalații de împământare, instalații de iluminat, instalaţie de ventilare şi încălzire electrică (radiator electric 2kW), conform fișelor tehnice atașate. De asemenea, pentru evacuarea apei din interiorul containerului (provenită în caz de avarie), s-a prevăzut un sifon de pardoseală care se va racorda la căminul CM2 amplasat în incinta Gospodăriei de apă Tăbărăști, printr-un racord din PVC SN8 Dn 110mm, în lungime de L= 6,0m.

4. Cămin debitmetru ieșire spre consumatori

Pe conducta de distribuție spre consumatori realizată din PEID PE100 PN10 De 125mm, s-a prevăzut un cămin debitmetru echipat cu o vană sertar cu corp plat Dn100mm, un debitmetru electromagnetic Dn100mm.

Constructiv, căminul debitmetru este realizat din beton armat având dimensiunile interioare în plan LxlxH (1,4m x 1,1m x2,0m) fiind echipat cu un capac de acces securizat DN600mm.

Pentru ventilaţia naturală a căminului debitmetru s-au prevăzut două tuburi de ventilaţie din oțel zincat Dn 100mm montate în planșeul căminului.

- Conductă evacuare apă tehnologică

Pentru evacuarea apelor uzate tehnologice rezultate în urma procesului de tratare, preaplinul și golirea rezervoarelor se va realiza o rețea de canalizare realizată din tuburi PVC-SN8 Dn160 și Dn200mm în lungime totală de L=103,0m echipată cu 4 cămine de vizitare din beton având diametrul Dn 1000mm care se va racorda la sistemul de canalizare menajeră din localitatea Tăbărăști aflat în curs de execuție.

Săpătura se va face în şanţuri cu pereţi verticali sprijiniţi, 70% mecanic, 30% manual, având o lăţime de 1,0 m. Pentru a împiedica degradarea pereţilor şi alunecarea terenului din vecinătatea tranşeei, acestea se vor sprijini cu ajutorul unor dulapi și șpraițuri metalice reglabile.

După realizarea şi finisarea săpăturii se va aşeza un strat de pietriș, cu rol drenant, de 15 cm, apoi un pat de nisip de 10 cm grosime peste care se va poza conducta din PVC. În jurul tubului și pe o înălţime de 20 cm se va prevedea o umplutură de nisip, apoi umplutură din pământ sortat.

Compactarea nu trebuie să fie excesivă pentru a nu periclita stabilitatea tubului (GP 43-1999). Nu se admite folosirea echipamentelor de compactare medii sau grele decât pornind de la înălţimea de acoperire de 1 m (GP 43-1999).

Verificări la etanşeitate.

Verificarea calităţii căminelor de vizitare şi proba de etanşeitate se vor face concomitent cu verificarea şi proba canalelor, ţinând seama de condiţiile de exploatare ale acestora.

Probele de etanşeitate se vor efectua pe tronsoane cu lungimea maximă de 250m

Pentru efectuarea probei, extremităţile se închid cu capace metalice etanşate cu garnituri de cauciuc. Umplerea cu apă a canalului se face prin extremitatea aval a tronsonului. Tronsonul nu trebuie să fie mai lung de 250m.

Pentru efectuarea unei probe se parcurg următoarele etape:

• Se blindează cu dop gonflabil conducta spre amonte din căminul amonte (cap amonte de probă);

• Se blindează cu obturator gonflabil conducta spre aval din ultimul cămin din aval (cap aval probă);

• Se umple cu apă, din cisternă sau altă sursă, căminul din aval (cap aval probă);

• Se verifică dacă apa a pătruns până ȋn căminul din amonte;

• Se ţine sistemul plin cu apă circa 4 ore şi dacă se constată că nivelul nu a scăzut se consideră proba reuşită.

Nu se vor efectua probe de etanşeitate la temperaturi sub 0oC.

6. Împrejmuire incintă

La stabilirea zonei de protecţie sanitară s-au avut în vedere specificațiile HG 950/2005.

Împrejmuirea gospodăriei de apă se va realiza cu stâlpi metalici cu fundații izolate și plasă de sârmă zincată sudată având H=1,7 m. Lungimea totală de împrejmuire va fi de 96 m. Porțile de acces cu lungimea de 3,5m se vor realiza din țeavă rectangulară metalică și plasă de sârmă zincată sudată.

Zona care se va împrejmui şi se va marca cu plăcuţe avertizoare.

Accesul în gospodăria de apă va fi permis numai persoanelor autorizate, porţile incintei și uşile de acces ale obiectivelor vor fi ținute permanent închise.

7. Sistematizare verticală și drum acces

După încheierea fazei de construcție, se vor efectua lucrări de amenajare împrejurul obiectivelor.

În incinta gospodăriei de apă s-a prevăzut o platformă carosabilă cu suprafața de  S=132mp realizată din pavele aublocante având grosimea de 10cm.

Pe zonele neamenajate se va aduce pământ vegetal, vor fi nivelate și înierbate. Pe zona paralelă cu strada Stadionului, pentru stabilizarea terenului, se va construi un zid de spijin.

Pentru accesul auto către incinta gospodăriei de apă Tăbărăști s-a prevăzut un drum de acces în lungine de L=50m realizat din: 20 cm piatră spartă, 25 cm balast.

8.  Alimentare cu energie electrică

Pe amplasamentul propus pentru noua Gospodarie de apă există o rețea aeriană LEA de 20 KV care alimentează un post de TRAFO de 250 kVA al localității Tăbărăști.

Pentru realizarea obiectivelor din cadrul Gospodăriei de apă este necesară relocarea a 2 stâlpi electrici din beton și a rețelei aeriane LEA de 20 KV.

Astfel, pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din cadrul gospodăriei de apă având o putere instalată de Pi = 57,40 kW (pompă puț, stație de tratare, rezervor, stații de pompare apă potabilă, ventilatoare, instalații de automatizare, iluminat și incălzire), se va prevedea un branșament electric care se va racorda la firida postului TRAFO 250 kVA existent.

În interiorul gospodăriei de apă se vor realiza instalaţiile electrice interioare de iluminat, prize, forţă, iluminat exterior, protecţie şi automatizare necesare funcţionării, precum şi pentru intervenţia în condiţii de siguranţă a personalului de întreţinere.

Pentru funcționarea echipamentelor din cadrul gospodăriei de apă în caz de avarii la rețeaua electrică, s-a prevăzut un grup generator fix având o putere de 63 kVA, care să asigure:

- alimentarea cu energie electrică a puțului forat;

- alimentarea cu energie electrică a stației de tratare;

- alimentarea cu energiei electrică a rezervorului;

- alimentarea cu energiei electrică stației de pompare apă ptabilă;

- iluminatul de urgență.

Conducta de distribuție

Pentru racordarea gospodăriei de apă propuse la rețeaua de distribuție existentă din localitatea Tăbărăști s-a prevăzut o conductă de distribuție apă potabilă realizată din polietilenă de înaltă densitate PEID PE100 PN10, cu diametrul exterior De125mm având lungimea de L=87m. În punctul de racord cu rețeaua existenta de distribuție s-a prevăzut un camin de vane, realizat din beton armat având dimensiunile (LxBxH) – 1,5m x 1,2m x 2,0m echipat cu:

-  două vane cu corp plat și sertar cu cauciuc având diametru Dn100mm, pentru secționare transon;

Conducta de distribuție apă se va îngropa cu respectarea adâncimii minime de îngheț de 1,0 m peste generatoarea superioară, cât și cu respectarea distanțelor minime față de rețelele subterane existente (gaze, cabluri electrice, telefonice, etc.).

Săpătura se va realiza 80% mecanizat şi 20% manual, având o lăţime de 0,80 m. După realizarea şi finisarea săpăturii se va aşeza un pat de nisip de 10 cm grosime peste care se va poza conducta din PEID. Spaţiul dintre conductă şi pereţii laterali ai şanţului se vor umple cu nisip, iar deasupra acestuia se va dispune un strat suplimentar de nisip cu grosimea de 20 cm.

Traseul conductelor va fi semnalizat cu bandă de marcaj din PVC cu inserţie metalică, aplicarea acesteia făcându-se la 50 cm peste conductă. Compactarea umpluturii de pământ se va face manual în proporţie de 20% şi mecanizat până la cota terenului amenajat.

La pozarea conductelor se va ţine seama de celelalte rețele edilitare existente (telefonice, electrice, etc.), amplasarea acestora urmând a fi determinate de către proprietarii acestora, pe planul coordonator. La definitivarea amplasării conductelor de apă se vor avea în vedere prevederile STAS 8591-97 privind reţelele edilitare subterane.

Proba de presiune a instalaţiei hidraulice

După montarea conductelor și a instalației hidromecanice, se trece la efectuarea testului de presiune conform SR 4163-3 și STAS 6819.

Înainte de toate, conductele se supun la următoarele verificări de presiune:

- încercarea pe tronsoane a conductelor;

- încercarea pe ansamblu a conductelor.

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime principale:

- coloană de PVC (R16) având Φ= 180 mm

- țeavă PVC-KG SN4 cu diametrul Dn 160 mm;

- țeavă PEID PE100,PN10, SDR17 cu diametrul De 90 mm, 125 mm, 140 mm

- țeavă PVC-SN8 Dn160 și Dn200mm

- țeavă de oțel inox AISI316L, Dn 114.3x2 mm și Dn 139.7 x 2mm

- conductă din oțel inox Dn 88,9x2mm

- pompe, vane, robineți, etc.;

- agregate minerale;

- carburanți ( motorină, benzină);

- energie electrică

Valoarea investiției: 7.563.656,27 lei lei.

Perioada de execuție a proiectului propusă: 48  luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul va fi complementar sistemului de alimentare cu apă existent ( sursă de alimentare, gospodărie de apă, rețea de distribuție) aferent satelor Gălbinași și Tăbărăști pus în funcțiune și reglementat din punct de vedere al protecției mediului prin emierea autorizației de mediu de APM Buzău;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului și desfășurare a activității pentru consumul potabil, menajer ( uz sanitar), inclusiv pentru stingerea incendiilor,  va fi asigurată prin branșament la rețelele existente; agregatele minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de betoane autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate existente şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deșeurile tehnologice rezultate din desfășurarea activității şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate existente și vor fi  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deșeurile deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice și deversate întro staţie de epurare autorizată; apele menajere generate în timpul desfășurării activității vor fi colectate în canalizarea menajeră propusă, cu deversare în staţia de epurare a comunei Gălbinași; apele uzate tehnologice rezultate în urma procesului de tratarea a apei (procesul de spălare a filtrelor multimedia), preaplinul și golirea rezervoarelor se vor colecta întro canalizare propusă care se va racorda la sistemul de canalizare menajeră din localitatea Tăbărăști propus a se realiza și reglementat din punct de vedere al protecției mediului; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere și evacuarea acestora în toalete ecologice,  în timpul realizării proiectului și în canalizarea propusă împreună cu apele uzate tehnologice rezultate în urma procesului de tratarea a apei (procesul de spălare a filtrelor multimedia), preaplinul și golirea rezervoarelor, cu deversare în rețeaua de canalizare propusă și stația de epurare existentă în timpul desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă și în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul de pompare a apelor uzate menajere conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este de zonă  de spații plantate agreement, sport-teren sport ( conform prevederilor C.U. nr. 45/22.09.2022) iar prin punctul de vedere emis de Consiliul Județean Buzău se confirmă că C.U. nr. 45/22.09.2022 emis de către Primăria comunei Gălbinași este emis în baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții și în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism, faza PUG, aprobată prin HCL Gălbinași;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă mici și în faza de desfășurare a activității a unei cantități  de apă reglementată de autoritatea competentă pentru gospodărirea apelor, nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se în intravilanul satului Tăbărăști, comuna Gălbinași, la aproximativ 2800 m față de siturile ROSAC0103 Lunca Buzăului (ROSCI0103 Lunca Buzăului) și ROSPA0160 Lunca Buzăului; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află într-o zonă de unități industriale și dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă și utilizarea în faza de desfășurare a activității a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Gălbinași) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se în intravilanul satelor Gălbinași și Tăbărăști, comuna Gălbinași, la aproximativ 2800 m față de siturile ROSAC0103 Lunca Buzăului (ROSCI0103 Lunca Buzăului) și ROSPA0160 Lunca Buzăului;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, dar este necesară solicitarea, obținerea avizului de gospodărire a apelor și respectarea condițiilor impuse prin avizul de gospodărire a apelor nr. 196/24.11.2022 emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița și anume:

- avizul de gospodărire a apelor s-a emis pentru investiţiile: ’’Construire sistem de alimentare, pompare şi tratare apă sat Tăbărăşti, comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău”.

- Beneficiarul este obligat sa obţină toate avizele, acordurile si autorizaţiile prevăzute de legislaţie.

- avizul de gospodărire a apelor s-a emis strict din punct de vedere al gospodăririi apelor.

- Autoritatea publica locala are obligaţia înfiinţării si actualizării unui registru de evidenta a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea si/sau epurarea apelor uzate din unitatea administraţiei teritoriala conform H.G. nr. 714/2022, art. 10 alin. (1) - (5), acolo unde nu exista reţea de canalizare.

- Sistemele individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate vor respecta prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7 alin. (1), alin. (2) si alin. (3).

- Lucrările se vor realiza sub supravegherea Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău.

- Beneficiarul răspunde de realizarea corespunzătoare a obiectivului conform avizului de gospodărire a apelor, de urmărirea şi prevenirea poluărilor apelor subterane şi de suprafaţă şi de anunţare în caz de poluare accidentală, a Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău şi a Administraţiei Bazinale de Apă Buzău- lalomiţa.

- Se vor institui si respecta zonele de protecţie sanitara cu regim server si cu restricţii si perimetru de protecţie hidrogeologica ale sistemului de alimentare cu apa conform H.G. nr. 930/2005. Termen: permanent.

- De asemenea, se vor respecta zonele de protecţie ale cursului de apa Buzău, stabilit prin Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare. Termen: permanent.

- Se vor respecta prevederile H.G. nr. 930/2005, privind amplasarea conductelor, astfel:

- art. 31

(1) La intersecţia aductiunilor de apa potabilă sau de ape minerale pentru cura interna ori pentru imbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aductiunile de apa potabilă, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanta între ele de minimum 0,40 m pe verticala.

(2) în zonele de traversare prevăzute la alin. (1) aductiunile se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de intersecţie.

- art. 32

(1) în cazul în care reţelele de apa potabilă se intersectează cu canale sau conducte de ape uzate industriale sau când situate la mai puțin de 3 m de acestea, rețeua de apa potabilă se va aşeza totdeauna mai sus decât aceste canale ori conducte, cu condiţia de a se realiza adâncimea minima pentru prevenirea îngheţului.

(2) Atunci când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevăzute la alin. (1), se vor lua măsuri speciale care sa prevină exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate.

- art. 33 - La proiectarea şi execuţia reţelelor de apa potabilă se vor avea în vedere evitarea oricăror legături între acestea şi reţelele de apa nepotabila, precum şi realizarea şi menţinerea în timp a etanseitatii.

- art. 34 - Se interzice trecerea conductelor de apa potabilă sau de ape minerale prin cămine de vizitare a reţelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc.

- Nu se vor executa construcţii pe hotar.

- Nerespectarea prevederilor avizului de gospodărire a apelor atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

- art. 51 ’’Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie respectate strict.

- art. 53, alin (1) "Avizul de gospodărire a apelor isi pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, daca execuţia lucrărilor respective nu a început in acest interval. Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligaţia sa anunţe emitentului, in scris, data de începere a execuţiei, cu 10 zile inainte de aceasta.”

- Conform Ordinului 828/2019 ’’Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toata perioada de realizare a lucrărilor înscrise in acesta. Avizul de gospodărire a apelor isi pierde valabilitatea după 2 ani daca execuţia lucrărilor nu a inceput in acest interval”.

- în situaţia producerii unei poluări accidentale, COMUNA GĂLBINAŞI este integral responsabila si va suporta toate consecinţele si cheltuielile, care decurg din aceasta.

- Organizarea de şantier nu se va amplasa in zonele inundabile ale cursului de apa sau in albia minora a râului Buzău.

- Nu se vor exploata agregate minerale (nisip si pietriş) pentru utilizarea în cadrul acestei investiţii, fara acte de reglementare prevăzute de legislaţia in domeniu.

- Până la finalizarea si punerea in funcţiune a lucrărilor, se va mări capacitatea de epurare a statiei cu unul sau doua module de epurare biologica.

- Conform Legii apelor nr. 107/1997, cu modificările şi completările ulterioare, punerea în funcţiune şi exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătura cu apele, se poate realiza numai după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor sau a autorizaţiei modificatoare. Aceasta se va solicita la Administraţia Bazinală de Apă Buzău-lalomiţa pe baza unei documentaţii tehnice întocmite conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 891/2019, de un proiectant atestat de Ministerul Apelor şi Pădurilor, la care se vor prezenta/anexa buletine de analiza apa si fisa forajelor cu coloana litologica.

- Răspunderea privind informaţiile, datele, calculele şi piesele desenate, incorporate în solicitarea şi documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor revine integral elaboratorului documentaţiei, respectiv S.C. ALMA WATER PROIECT S.R.L. şi beneficiarului COMUNA GĂLBINAŞI (judeţul Buzău).

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcții și echipamentelor ce vor fi amplasate în hala existentă se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materialele de construcții și echipamentele ce vor fi folosite la realizarea proiectului;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

- titularul autorizației de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă, etc.; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

Emisiile și/sau evacuările de la sursele care pot produce disconfort olfactiv trebuie reținute și dirijate către un sistem adecvat de reducere a mirosului.

Titularul de proiect care va desfășura activități în baza autorizației de mediu va fi obligat să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

În situația în care prevenirea emisiilor de substanțe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, titularul activității va fi obligat să ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

- indicatorii apelor uzate menajere și tehnologice colectate în canalizarea menajeră propusă, cu deversare în staţia de epurare existentă a comunei Gălbinași se vor încadra în limitele impuse prin autorizația de gospodărire a apelor emisă de ABA Buzău-Ialomița;

- exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune, înmagazinare, tratare şi distribuţie se va face în conformitate cu regulamentul de întreţinere exploatare avizat de autoritatea de gospodărire a apelor; calitatea apei potabile livrată consumatorilor se va reglementa de către autorităție compentente din subordinea Ministerului Sănătății pe baza analizelor de laborator specifice.

- se vor lua toate măsurile specifice, impuse prin legislaţia în vigoare, pentru evitarea contaminării sau impurificării apelor în zonele de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- clorinarea apei cu hipoclorit de sodiu se va face conform regulamentului de întreţinere exploatare şi instrucţiunilor autorităţii locale de sănătate publică;

- păstrarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a hipoclorit de sodiu se va face astfel încât să se evite pierderile accidentale  în mediul de lucru sau în mediul acvatic.

- se va respectarea planul de prevenire  a situaţiilor  de urgenţă  şi intervenţie în cazul poluării cu hipoclorit de sodiu, anexat documentaţiei tehnice.

- se va respectarea instrucţiunilor emise de producător, privind manipularea şi utilizarea hipocloritului de sodiu la staţia de clorinare a apei;

- în cazul pierderilor la foraje, pe aducţiunile din fronturile de captare sau reţele de distribuţie la consumatori, defecţiunile vor fi izolate  prin robineţii vană şi se vor lua măsuri de remediere urgentă.

- întreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune înmagazinare, tratare şi distribuţie în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă şi protecţiei sănătăţii populaţiei;

- întreţinerea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă se va realiza în astfel de condiţii încât, apa distribuită  să se încadreze în parametrii de calitate impuşi prin legislaţia în vigoare.

- se va asigura permanent integritatea şi salubrizarea zonelor de protecţie sanitară în jurul forajelor şi elementelor sistemului de alimentare cu apă ( aducţiuni şi gospodării de apă)  în conformitate cu HG nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică .

- deşeurile tehnologice generate din activitatea de întreținere/reparații vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect/existente pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice autorizate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                              Întocmit,

Mirela MARIN                                                                       Titel  PENEŞ

# Având în