PROIECT  DE REVIZUIRE A  DECIZIEI  ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 118 din 21.11.2019

Afişat în data de: 12.07.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC EST DANYSERV TRUKS & TRANS SRL, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 7624 din 24.05.2023,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 11.07.2023, că proiectul: ”Lucrări  de excavare agregate, extravilan Vernești, județul Buzău cu obligația de a  aduce terenul la stare initială”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Vernești,  N.C. 1592, 5204, T82, jud. Buzău.

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la pct. 2, lit a);

b)  proiectul se încadrează în prevederile art. 48 şi art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

c) din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completarea listei de control s-a concluzionat că  lucrările propuse a se realiza  nu au un impact  semnificativ asupra factorilor de mediu;

d)în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect;

d) proiectul  nu intră  sub incidenţa prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi a completările ulterioare

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:  proiectul presupune  realizarea lucrărilor de exploatarea și valorificarea agregatelor minerale pe un teren aflat în proprietatea titularului, fiind dobândit in baza Contractului de constituire a dreptului de superficie nr. 547/23.03.2019 si 2596/16.08.2021, pentru suprafaţa de 72.101 mp, contracte încheiate intre S.C. DANYSERV TRUK & TRANS S.R.L. si persoane fizice Stanciu Vasile si Stanciu Aurica, precum si a Actului de alipire nr 639/21.03.2023, prin care dreptul de superficie constituit in favoarea S.C. DANYSERV TRUK & TRANS S.R.L. se extinde pe toata suprafaţa terenului cu nr. cadastral 30.692, în continuarea amplasamentului pentru care titularul a obținut Decizia etapei de încadrare  nr. 118 din 21.11.2019  şi autorizaţia de mediu nr. 67 din   15.04. 2020

La data inceperii activității , suprafaţa zonei este slab accidentată, cu cote absolute ale terenului de 109,50 -111,50 mdMN.

În cadrul amplasamentului apar o serie de denivelări antropice cu amplitudini de până la 1,0 m și lăţimi de 10- 15 m, pe latura vestica și central sudică.

Terenul, pe care vor fi amplasate lucrările proiectate se afla in extravilanul comunei Vernesti, sat Bradeanca judeţul Buzău in terasa din malul drept al râului Buzău.

- Terenul  initial cu suprafaţa totala de 35.188 mp, din care perimetrul de exploatare de 34.559mp, este amplasat in Tarlaua 82 - Numare cadastrale 24.168 si 21717, cu destinaţia actuala agricol si se învecinează cu:

- la nord : drum exploatare

- la sud: drum exploatare si LEA110 Kv

- la est: proprietate privata nr. cadastral 21017;

- la vest: rezeva CI Vernesti nr. cadastral 25385

Coordonatele de delimitare ale perimetrului de exploatare sunt prezentate in tabelele de mai jos:

| Nr. punct | Coordonate STEREO 70 | Nr. punct | Coordonate STEREO 70 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | x | Y |  | X | Y |
| 1 | 411.000 | 637.884 | 8 | 410.500 | 638.294 |
| 2 | 411.007 | 637.902 | 9 | 410.656 | 638.143 |
| 3 | 411.006 | 637.903 | 10 | 410.741 | 638.079 |
| 4 | 411.014 | 637.926 | 11 | 410.875 | 637.956 |
| 5 | 410.531 | 638.322 | 12 | 410.915 | 637.937 |
| 6 | 410.513 | 638.308 | 13 | 410.938 | 637.925 |
| 7 | 410.516 | 638.306 |  |  |  |

- Terenul actual este constituit din 4 (patru) loturi - Lotul 1 in suprafaţa de 6.300 mp, cu nr. cadastral 28.114, Lotul 2 in suprafaţa de 11.500 mp, cu nr. cadastral 28.115, Lotul 3 in suprafaţa de 44.588 mp, cu nr. cadastral 29.517 si Lotul 4 in suprafaţa de 27.513 mp, cu nr. cadastral 29.677, loturi care au fost alipite prin Actul de alipire nr. 639/21.03.2023, când i-a fost atribuit numărul cadastral 30.692.

Vecinătăţile amplasamentului nou sunt următoarele:

- la sud: drum exploatare - nr. cad. 28.132;

- la nord : drum exploatare - nr. cad. 28.142;

- la est nr. cad. 28108;

- la vest: drum exploatare - nr. cad. 28.120

Terenul se afla in proprietatea titularului, fiind dobândit in baza Contractelor de constituire a dreptului de superficie nr. 547/23.03.2019 si 2596/16.08.2021, pentru suprafaţa de 72.101 mp, contracte încheiate intre S.C. DANYSERV TRUK & TRANS S.R.L. si persoane fizice Stanciu Vasile si Stanciu Aurica, precum si a Actului de alipire nr 639/21.03.2023, prin care dreptul de superficie constituit in favoarea S.C. DANYSERV TRUK & TRANS S.R.L. se extinde pe toata suprafaţa terenului cu nr. cadastral 30.692.

Coordonatele de delimitare ale perimetrului de exploatare, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Nr.pct | Coordonate | Nr.pct | Coordonate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 411.025,035 | 637.958,905 | 18 | 410.592,205 | 638.341,591 |
| 2 | 411.028,062 | 637.969,183 | 20 | 410.575,027 | 638.349, |
| 9 | 411.049,600 | 638.023,008 | 21 | 410.571,107 | 638.351,149 |
| 10 | 411.050,706 | 638.025,852 | 22 | 410.568,058 | 638.349,670 |
| 11 | 410.843,140 | 638.179,356 | 23 | 410.562,985 | 638.347,210 |
| 12 | 410.828,793 | 638.185,598 | 28 | 410.500,742 | 638.297,916 |
| 13 | 410.618,025 | 638.359,802 | 32 | 410.922,602 | 638.933,399 |
| 14 | 410.610,950 | 638.354,049 | 35 | 410.933,198 | 637.880,197 |
| 16 | 410.600,319 | 638.345,473 | 37 | 411.010,922 | 637.925,434 |
| 17 | 410.599,178 | 638.344,559 | 38 | 411.016,784 | 637.940,397 |

S perimetru exploatare ~ 89.902,82 mp

Activitatea de exploatare agregate în cadrul perimetrului analizat presupune realizare următoarelor lucrări:

Lucrări de deschidere

Pentru accesul la zona de excavare se va amenaja un drum interior prin decapare sterilului pe          cca. 0,80 m, pe o lungime de 95 m și lățimea de 5 m.

Acesul se va realiza pe drumul de exploatare existent în zona de nord a perimetrului, din care s-a amenajat drumul ce acede la fâsia de excavare. Deplasarea utilajelor de transport catre frontul de exploatare se va realiza ulterior pe suprafaţa decopertată a perimetrului.

Lucrările de deschidere presupun și realizarea si întreţinerea drumurilor de acces la zonă de exploatare (cailor de transport).

Pentru întreţinerea drumului principal de acces și a dumului de exploatare agricol existent, pe perioada derulării lucrărilor de exploatare, se va utiliza buldozerul, pentru nivelere și  uniformizarea patului de rulare, după care se vor executa operaţii de balastare. In perioada c iarna se va îndepărtă stratul de zapada sau gheata cu buldozerul sau alt utilaj echipat penti astfel de activitate.

Lucrări de pregătire

Pentru pregătirea resursei la nivelul frontului de exploatare sunt necesare lucrări de decopertare. Tehnologia de decopertare presupune decaparea solului fertil si a sterilului, depunerea (haldarea) și redistribuirea totala a acestuia pe suprafaţa excavata la finalul exploatării.

Tehnologia de decopertare constă în decaparea solului fertil cu lama buldozerului, pe o grosime de 0,30 m, în fâșii cu lățimea de cca. 5,0 m, pe direcţie est - vest, pentru realizarea de depozite pe latura estică și vestică  perimetrului. Sterilul va fi excavat cu excavatorul cu cupa, în fâșii de până la 10 m în acelaşi sens, materialul fiind încărcat în autobasculante și depozitat în zonele libere de la nord și sud. Se vor crea astfel depozite (halde temporare) marginale în zona pilierilor pentru solul fertil și în zonele libere pentru steril, de unde ulterior acesta va fi utilizat pentru a asigura reconstrucţia ecologică.

Lucrări de exploatare

Metodologia de exploatare este cea a fâşiilor cu lungime de până la 50 m (lăţime medie a zonei de excavare), lăţimea de pana la 10 m (funcţie de raza de acţiune a utilajului d extracţie) şi adâncimea de pana la 6,0 m (5,0 m in util), în cadrul a doua treptre. Direcţia de exploatare în cadrul fâşiilor va fi alternativa, de la vest la est și retur.

Exploatarea se va realiza mecanizat cu ajutorul excavatorului Komatsu cu cupa de 1, mc aflat în dotarea titularului care va executa și operaţia de încarcare. Exploatarea se va dezvolta în cadrul a doua felii orizontale și anume - coperta și agregate minerale (nisip pietriş). Lucrările de exploatare se vor desfasura în cadrul a doua trepte descendentee de 1,0 m, respectiv 5,0 m, situate intre cotele medii de + 109,50 si + 103,50 în nord și + 111,50 si + 105,5 în sud.

Elementele geometrice ale carierei și treptei de exploatare:

Treapta 1 superioara

- înălțime treapta	                                           = 1,0 m (1,0 m în steril);

- unghiul de taluz în lucru	= 70°;

- unghiul de taluz final	= 45°;

Treapta 2 inferioara

inaltime treapta                                                 = 5,0 m (5,0 m în util);

unghiul de taluz in lucru                                   = 70°;

unghiul de taluz final                                        = 45°;

lăţime vatra excavatie finala                             = 40 m.

Excavația se va realiza, astfel încât să se asigure unghiul de taluz al versantilor care va fi de 45° pentru a asigura o panta de scurgere aproximativ egala cu unghiul de taluz natural al pietrişurilor.

Amenajarea obiectivului presupune realizarea etapizata a următoarelor lucrări tehnologice:

- trasarea zonei de excavare, conform planului de situaţie si materializarea lui pe teren prin bornare;

- decopertarea cu ajutorul buldozerului din dotare si haldarea lui în apropiere;

- excavarea propriu-zisa in cadrul fâşiilor a agregatelor, pe direcţie generală de avansare de la sud la nord;

- încarcarea agregatelor in autobasculante si transportul la beneficiari;

Lucrări de umpluturi și terasamente

Pentru reconstrucţia ecologica se utilizează materialul excavat din coperta la nivelarea și compactarea taluzelor și la umpluturi.

Lucrările de excavație se vor executa la un unghi de taluz de cca. 45° ,taluz pe care se vor executa lucrări de terasare si umpluturi pentru stabilizare.

Pentru executarea acestor umpluturi se vor utiliza materialele rezultate din excavaţii, (steril din decoperta)

Umplutura pe taluze va avea o grosime medie de cca. 1,20 m (0,90 m steril si 0,30 m fertil), după compactare, rezultând un unghi de taluz de 27° (panta 1:2) spre interiorul excavației. Umplutura pe fundul excavației va avea o grosime medie de cca. 1,00 m, după compactare, din care 0,70 m steril și 0,30 m fertil.

Taluzările și umplutura pe fundul excavației se vor compacta acolo unde este posibil cu buldozerul sau manual, straturile de umplutură urmând a avea un grad de compactare minim de 90°/o, similar cu depozitele iniţiale.

Volumul terasamentelor si umpluturilor interioare a fost estimat prin metoda secţiunilor verticale, rezultând un volum de cca. 20.000mc, proveniţi în totalitate din decopertă.

La finalul lucrărilor de reconostructie ecologica, terenul va fi coborât cu cca. 5,00 m fata de cota iniţiala.

Lucrări de fertilizare si inierbare

Suprafeţele taluzate, pe întreaga circumferinţa a excavației și umpluturile de pe fundul acesteia vor fi fertilizate și însămânțate cu iarba, pentru a nu fi erodate de apa și precipitaţii.

În cazul exploatării de agregate minerale din perimetrul Vernesti, T82, nu sunt necesare lucrări de regularizare a râului pentru a se asigura curgerea normala a apelor și protejarea balastierei împotriva inundaţiilor.

Volumul de nisipuri și pietrişuri propus a se exploata de pe suprafaţa de 34559 mp este de 82500 mc balast în perioada 2019-2020.

Accesul  în zona amplasamentului, se realizează pe DN 10 Buzău - Braşov, până la intrarea în comuna Vernești, de unde se accede drumul de exploatare, care duce spre canalul hidroenergetic și care după cca. 300 m ajunge în partea nordica a terenului proprietate.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: terenul pe care se va implementa proiectul este într-o zonă în care  nu au  fost reglementate din punct de vedere al protecției mediului  alte proiecte.

c) utilizarea resurselor naturale: se va exploata un volum de 82500 mc balast în perioada 2019-2020 de nisip  si pietriş după metoda stabiltă prin Avizul de gospodarirea apelor și prin Permisul de exploatare .

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate în urma lucrărilor prevăzute prin proiect vor fi colectate selective si depozitate în spații special amenajate în perimetru  și  apoi vor  fi valorificate/ eliminate de operatori autorizaţi.

Deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport sau pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți  pe amplasament proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate întro toaleta ecologică; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului: folosința actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  realizarea lucrărilor de exploatarea și valorificarea agregatelor minerale pe un teren situat   terasa râului Buzău, pe malul drept cu categoria de folosință teren agricol, se afla în extravilanul comunei Vernesti, sat Bradeanca judeţul Buzău, tarlaua 82,fiind în proprietatea titularului  dobândit în baza Contractelor de constituire a dreptului de superficie nr. 547/23.03.2019 si 2596/16.08.2021, pentru suprafaţa de 72.101 mp, contracte încheiate intre S.C. DANYSERV TRUK & TRANS S.R.L. si persoane fizice Stanciu Vasile si Stanciu Aurica, precum si a Actului de alipire nr 639/21.03.2023, prin care dreptul de superficie constituit in favoarea S.C. DANYSERV TRUK & TRANS S.R.L. se extinde pe toata suprafaţa terenului cu nr. cadastral 30.692.

Terenul, pe care vor fi amplasate lucrările proiectate se afla in terasa din malul drept al râului Buzău.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, international;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică:  perimetrul Vernesti T82-situat în terasa mal drept a râului Buzău, jud. Buzău, nu se suprapune peste zonele de protecţie sanitara cu regim sever și cu restricţii ale surselor de alimentare cu apa din apropiere sau peste perimetrele de protecţie hidrogeologica ale forajelor aflate în exploatare , în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 167/07.11.2019 emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița ;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului nu se află amplasat  în zonă locuită.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monument istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria comunei Vernești) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

b) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

c) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu agregate ;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul şi apoi  transportate la stația de sortare spalare din vecinatatea perimetrului , de unde vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, titularul va trece la executarea lucrărilor de închidere  în vederea aducerii terenului la starea inițială dar la o cota mai joasă,  care presupun: depozitarea stratului vegetal în zona amanajată, prin împingerea din lateral, transportul, depunerea și nivelarea materialului de umplutură, transportul, depunerea stratului vegetal pe toată suprafața perimetrului(min. 30 cm grosime), geometrizarea gropii de exploatare-refacere unghiuri de taluz asigurarea stabilității acestora.

Acopertarea se va face  cu levigabilul rezultat din spălarea sorturilor și depunerea stratului de sol vegetal, a  intercalațiilor  de argilă care au putut fi selectate în procesul de extracție, a altor materiale de umplutură fără conținut de substanțe periculoase, precum și a  stratului provenit din coperta zăcământului.

d) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

e) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

f) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

  - nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

  - în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

  - deşeurile tehnologice  și levigabillul rezultat din spălarea sorturilor, se vor folosi ala acopertarea perimetrului și la intretinerea  drumurilor de acces la perimetru.

  - Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

g) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale , dar la o cota mai joasă,  în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

i) Proiectul va respecta condiţiile impuse în actele de reglementare emise de de  instituţiile   de  avizare  prevăzute în Certificatul de Urbanism ;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: - nu e cazul, în conformitate Avizul de Gospodărire a apelor nr. 167/07.11.2019 emis de  ANAR ABA Buzau Ialomița, lucrările investiției propuse se pot realiza făra a fi  necesară studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si cu respecatea următoarelor condiții:

- In cazul agregatelor minerale din perimetrul Vernesti T82, nu sunt necesare lucrări de regularizare a râului pentru a se asigura curgerea normala a apelor si protejarea balastierei la inundaţii.

- Pentru reconstrucţia ecologica se utilizează materialul excavat din coperta la nivelarea si compactarea taluzelor si la umpluturi.

- Lucrările de excavatie se vor executa la un unghi de taluz de cca. 45° ,taluz pe care se vor executa lucrări de terasare si umpluturi pentru stabilizare.

- Pentru executarea acestor umpluturi se vor utiliza materialele rezultate din excavaţii, (steril din decoperta).

- Umplutura pe taluze va avea o grosime medie de cca. 1,20 m (0,90 m steril si 0,30 m fertil), după compactare, rezultând un unghi de taluz de 27° (panta 1:2) spre interiorul excavatiei. Umplutura pe fundul excavatiei va avea o grosime medie de cca. 1,00 m, după compactare, din care 0,70 m steril si 0,30 m fertil.

- Taluzarile si umplutura pe fundul excavatiei se vor compacta acolo unde este posibil cu buldozerul sau manual, straturile de umplutura urmând a avea un grad de compactare minim de 90°/o, similar cu depozitele iniţiale.

- Volumul terasamentelor si umpluturilor interioare a fost estimat prin metoda secţiunilor verticale, rezultând un volum de cca. 20.000mc, proveniţi în totalitate din decoperta.

- La finalul lucrărilor de reconostructie ecologica, terenul va fi coborât cu cca. 5,00 m fata de cota iniţiala.

- Perimetrul de exploatare nu se afla in zone de protecţie sanitara cu regim sever sau cu restricţii si nici in perimetrul hidrogeologic ale surselor de alimentare cu apa din zona.

- Activitatea de exploatare a agregatelor minerale nu constituie in sine o sursa de poluare directa a apelor de suprafaţa si subterane.

- Alimentarea cu carburanţi si intervenţiile tehnice la utilaje se vor face numai in locuri amenajate corespunzător.

- Permanent, pe parcursul exploatării, beneficiarul va urmări eventuala influenta

a balastierei asupra terenurilor riverane. În acest sens tirularul va lua toate masurile, si va realiza lucrările necesare pentru protejarea obiectivelor si terenurilor riverane care ar putea fi afectate de balastiera, se va  institui.un pilier de siguranţa de minim 5 m fata de acestea.

La terminarea exploatării de agregate minerale, beneficiarul are obligaţia de a efectua lucrările de reconstrucţie ecologica .

Nu se vor executa construcţii (clădiri, instalaţii de orice fel, imprejmuiri, anexe, etc.) in zona de protecţie(pilieri de siguranță  adiacenta infrastructurii de imbunatatiri funciare.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare si de certificatul de urbanism.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă-( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Mirela MARIN

Întocmit,

Elena BADII

../AppData/Local/Microsoft/Modele acte reglementare_antet MMP/Ordin EIA 135-2010 MO mod 1.doc - ###../AppData/Local/Microsoft/Modele acte reglementare_antet MMP/Ordin EIA 135-2010 MO mod 1.doc - ###

# Având în