PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE DIN 19.03.2024

Nr. 11 din  data de: 19.02.2014

Revizuită  în data de:27.11.2017

Revizuită  în data de: 23.03. 2020

Revizuita in data de :28.04.2022

Revizuita in data de :24.06.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC NIKOST IMPEX  SRL, cu sediul în Comuna Maracineni , jud. Buzău înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 3128/29.02.2024,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 19.03.2024  că proiectul: „ Exploatare nisip și pietris în Perimetrul Gura Câlnăului, T85, NC 30951, extravilan, com . Vadu Pașii , județul Buzău, cu refacerea terenului prin aducerea la o cotă mai joasă”  extravilanul satului Gura Calnaului, T 85,comuna Vadu Pașii jud. Buzău  de revizuire a deciziei  nr.11/2014 revizuita in 2022 nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la pct. 2, lit a);

b)  proiectul se încadrează în prevederile art. 48 şi art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

c) din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completarea listei de control s-a concluzionat că  lucrările propuse a se realiza  nu au un impact  semnificativ asupra factorilor de mediu;

d) în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect;

d) proiectul  nu  intră  sub incidenţa prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi a completările ulterioare deoarece lucrările se vor desfășura la o distanță de aproximativ 650 m față de cele mai apropiate situri de importanță comunitară ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzaului ;In conformitate cu lista de control si avizul ANANP –ST Buzau  nr.                      lucrarile propuse prin proiect  nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariilor naturale protejate ,nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar,nu va influenta semnificativ obiectivele de conservare  specifice  si masurile minime de conservare ale ariilor naturale protejate ,nu va influenta  semnificativ prevederil din Planul de Management si Regulamentul ariei naturale protejate si nu produce modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura  si/sau functia ariilor naturale protejate de interes comunitar din zona proiectului.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: Terenul este incadrat in categoria de folosinta-neproductiv, fiind situat in Tarlaua 85.

Terenul avand o S=4,6 ha este  situat în terasa râului Buzău, mal stâng, avand urmatoarele vecinatati:

-N- izlaz comunal;

-S- raul Buzau;

-E- comuna Vadu Pasii;

-V- comuna Vadu Pasii.

Suprafaţa concesionata este de S= 50 000 mp,suprafaţa in care se va lucra efectiv( pentru protejarea terenurilor adiacente s-au lasat pilieri de siguranţa de 4 m, mai puţin pe latura 3-4, dearece in aceasta zona s-au efectuat tot de

S = 47 232,perimetrul fiind cuprins intre urmatoarele puncte topografice:

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 409 321.265 | 646 042.764 |
| 2 | 409 073.429 | 646 467.782 |
| 3 | 408 990.498 | 646 419.424 |
| 4 | 409 238.335 | 645 994.405 |

Accesul in perimetru se face din DJ Buzau-Maracineni-Vintila Voda , pe un drum de exploatare amenajat pana in dreptul statiei de sortare apartinand S.C. Conprif SA Buzau in lungime de cca 1,5  Km.

NE- terenul cu nr. cadastral 30 932;

51'V- terenul cu nr. cadastral 30 438, 30952;

SE- terenul cu nr. cadastral 30 952;

NNW- terenul cu nr. cadastral 30 952;

Amplasamentul este in Tarlaua 85, NC 30951 P 922;P924;P928;P933;P937;P943;P954;P954/1,P958.Terenul se invecineaza limitrof cu terenul concesionat pentru care s-a obtinut decizia etapei de incadrare nr.11/2014 revizuita in 2022

S.C. Nikost Impex S.R.L. Maracineni detine documente legale privind suprafata de teren ce va fi ocupata de viitoarea exploatare-respectiv Contractul de concesiune,nr.105 din 23.05.2022, care se ataseaza.

S.C. NiKost Impex  S.R.L. Maracineni  pana in prezent a mai desfasurat activitati de exploatare  de nisip si pietris, sau activitati de prelucrare prin spalare- sortare si valorificare a nisipului si pietrisului, insa o parte din personalul societatii a desfasurat acest gen de activitati la alte societati de profil.

De asemenea,  firma are capacitatea tehnico – organizatorica si dotarea materiala necesara executarii si monitorizarii acestui tip de lucrari.

Punctul de lucru  Gura Calnau T85 va fi coordonate de specialist cu pregatire tehnica  si va fi deservit de urmatoarea sistema de masini:

Lista utilajelor din dotare si capacitatea lor tehnica nominala este urmatoarea:

-excavator tip Caterpillar si un excavator tip Hanomag  cu cupa inversa, capacitatea cupei de 1,2 mc;

-buldozer tip S 1500 – pentru intretinerea drumului de acces, decoperta, nivelari, executie pat inaintare;

-incarcator tip Hanomag,-3 buc  cu cupa de 4.2 mc-pentru incarcat;

-autobasculante :3 MAN de 28 t;

O serie de sondaje executate anterior  in zona au  indicat faptul sunt rezerve de nisip si pietris situate in general, incepand de  la adancimi mai mari de 0,50 m fata de suprafata solului, grosimea medie copertii zacamantului fiind 0.50 m.

c).  Valoarea investiției

Limita de adancime s-a stabilit conform datelor geologice si hidrogeologice, iar extinderea in suprafata pe baza conturului perimetrului de exploatare, coroborat cu situatia topografica a terenului.

Evaluarea volumelor de nisip si pietris s-a facut cu ajutorul urmatoarelor relatii de calcul:

Suprafata (mp) sectiunea de curgere proiectata ce delimiteaza unitatile de calcul;

Distanta(m) intre doua sectiuni succesive  sau de la sectiune la marginea perimetrului

Volumul determinat prin relatia:

VB=(S1+S2)/2  x  d

unde                     VB                volum unitate de calcul (m3)

S1+S2          suprafata sectiunilor de delimitare (m2)

d                distanta intre sectiuni (m)

Volumul total al resurselor  a fost determinat cu relatia :

n

V= Σ VB

1

unde n = numarul blocurilor

Volumul de util (nisip si pietris) poate fi incadrat in categoria  de “resurse minerale posibile”.

Extractia agregatelor minerale se va realiza  pastrandu-se un pilier de siguranta de 5 m fata de proprietatile din jur.

Nu se va incepe exploatarea decat dupa obtinerea tuturor aprobarilor legale si dupa bornarea perimetrului si a celor 9 profile caracteristice.

Suprafaţa totala a terenului închiriat S= 50 000 mp = 5.00 ha.;

Suprafaţa terenului in care se vor desfasura activitatea de exploatare aggregate minerale S= 47 232 mp=

4.72 ha.

Restul suprafeţei va fi ocupat de către pilieri de siguranţa, de berma de la cota 82, 50 mdM de 1.5-2 m lăţime , precum si taluzelc care vor fi amenajate sub un unghi de 45°.

Indicatori fizici:

P O T = - Ae = 47 232/50 000 X 100 = 95%;

Steren	*

Ad

CUT = —	= 47 232/50 000	=0,95.

S teren	’

Fata dc terenurile adiacente se vor păstră pilieri de siguranţa de S m, mai puţin pe latura 3-4.

Exploatarea se va face in 2 treapte de exploatare, de 4 m adâncime, respective 1.50 m la aceasta adaugandu-se coperta a cărui grosime medie este de 0.50 m. cota de fund proiectata 81 mcL\f( cu cel puţin 1 m deasupra nivelului hvdrostatic). in funcţie de cota terenului natural.

Pentru punctul de extracţie agregate minerale din terasa “ Gura Calnau T85, NC 30 951 ” este amenajat prin balastare si compactare drumul de acces, acesta fiind utilizat in anii precedenţi si de catre firma S.C. Conpril S.A. Buzău.

Pentru utilizarea drumului de acces fata de statia de sortare mobila, in lungime de cea 1 500 m fata de DE 85 Bucureşti- Buzau-Suceava exista acceptul Consiliului local Vadu Paşii.

întreţinerea drumului de acces se face prin lucrări de astupare a gropilor aparute, volume mai mari de piatra si balast fiind puse in opera in special toamna si primavara.

Pentru începerea lucrărilor de exploatare se va sapa o tranşee de atac incepand cu latura 3-4 a perimetrului.

Materialul exploatat se va valorifica sub forma de balast brut si prin prelucrare sub forma de sorturi.

Sortarea materialului excavat se cu ajutorul unei statii mobile, procesul tehnologic incluzând si spalarea agregatelor minerale,

In ceea ce priveşte alimentarea cu apa potabila a personalului aceasta se va face momentan prin aprovizionarea cu apa îmbuteliata la PET sau cu bidoane.

Lucrări pregătire necesare

Pentru exploatarea zacamantului sunt necesare lucrări de decopertare a stratului superficial -g=0,50 m si de inlaturare a vegetaţiei, acestea avand o pondere de cca 5 % din volumul total de excavaţii.

Materialul provenit din decopertare va fi depus separat, pentru a fi utilizat la acopertarea finala a zonei de lucru pentru redarea folosinţei iniţiale a terenului.

Metoda de ex'ploatarc

Extracţia se va face dintr-un panou cu o suprafaţa de 0.047 Kmp, in care se va lucra pe parcursul a

2 ani.

Perimetrul propus are o forma unui poligon avand L=490 m, 1= 96 m si S= 47 232 mp.

Lucrurile proiectate, de exploatare de agregate minerale precum si lucrările de refacere a suprafeţei de teren afectate, prin acopertarea suprafeţei afectate de lucrările de exploatare utilizând lentilele de steril intalnite, levigabil provenit de la statia de sortare, steril provenit din alte perimetre, precum si a stratului provenit din coperta zacamantului se vor derula pe o perioada de 2 ani, dupa obţinerea actelor de reglementare legale.

Suprafaţa perimetrului de exploatare este de 47 232 m2, rezervele geologice fiind de 240 100 mc.

Metoda cadru de exploatare consta in extracţia nisipului si pietrişului in 2 trepte cu adâncimi de 4.00 m si 1,50 m, lara a lua in calcul si grosimea medie a copertei zacamantului, incadrabila in normele de protecţia muncii in exploatări miniere la zi.

In stabilirea elementelor geometrice ale treptelor se va tine cont de inaltimea utilajului folosit -Excavator Caterpillar cu capacitate de 1.5 mc, de dezvoltarea tabulara a zacamantului si de natura rocii.

La stabilirea bermei se va lua in calcul gabaritul mijlocului de transport, al încărcătorului, la care se vor adauga 3 m siguranţa, in acest mod latimea bermei de lucru atingând 10 m.

Unghiul de taluz va fi de 45°.

Exploatarea se va face numai deasupra nivelului hidrostatic.

Se va acţiona pentru prevenirea surpării sau a alunecărilor de teren.

Suprafaţa va fi impartita in fasii paralele cu latura 1-2, latimea acestora fiind de 10 m.

Atacarea fâşiilor se va face in felii excavate dinspre aval catre amonte.

Punctul de lucru Gura Calnau T85, NC 30 951 va fi coordonate de specialist cu pregătire tehnica si va fi deservit de următoarea sistema de maşini:

Lista utilajelor din dotare si capacitatea lor tehnica nominala este următoarea:

- 2 excavator cu cupa inversa de tip Caterpillar

- 2 încărcător pe pneuri tip Caterpillar;

- 7 autobasculante - Volvo 8 X4

- statie sortare mobila-1 buc.

d).  Perioada de implementare propusă

Se preconizeaza ca intreg volumul de agregate minerale sa fie exploatat pe perioada unui an calendaristic

e).  Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice  suprafață de  teren solicitată   pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente).

Se anexează memoriului planul de situație, planul de încadrare, certificatul de urbanism nr.31 din 27.02.2024.

f).   Descrierea  caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului

Terenul cu suprafata de S=4,7 ha este  situat în terasa râului Buzău si este detinut de catre titularul proiectului in baza unui contract de concesiune cu primaria comunei Vadu Pasii.

-S totala teren= 4,7 ha(teren neproductiv);

-S perimetru=4,7;

Unghiul de taluz  pentru accesul auto  in zona de exploatare  -   45 grade.

Latimea  bermei de  siguranta este de  3,0  m si va fi realizata la cota 94.40 mdM, cota actuala a terenului rezultata prin excavatiile din anii anteriori.

Nivelul hidrostatic  in  aceasta zona  se afla la cota 93,00 mdM , cu cca  1,3 - 1.4 m mai jos, fata de cota actuala a terenului.

Principalele lucrari care se vor executa in etapa finala  sunt:

-geometrizarea gropilor de exploatare;

-taluzarea malurilor,  asternerea stratului fertil pe taluze,  in vederea insamantarii cu iarba;

-redarea terenului la starea initiala ,la o cota mai joasa

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției:

- profilul și capacitățile de producție;

Profilul de activitate: „ Extracţia pietrişului şi nisipului –Cod Caen 0812, precum si Aquacultura in ape dulci-cod CAEN 0332.

Pana in prezent firma, a mai desfasurat activitati de exploatare  de nisip si pietris, precum si activitati de prelucrare prin spalare- sortare si valorificare a nisipului si pietrisului, in alte perimetre.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Tehnologia de lucru utilizata va consta din:

- trasarea perimetrului, conform planului de situatie si materializarea lui pe teren prin bornare;

- delimitarea fâsiilor de exploatare(paralele cu latura 10-11), conform cu metodologia de exploatare si caracteristicile tehnice ale utilajelor;

- extractia se va face cu excavator cu cupa inversa cu capacitatea cupei de 1.20 mc  pentru excavarea în uscat si sub nivelul hidrostatic. Pentru lucrari speciale de decopertare sau împingere a materialului în gramezi se utilizeaza buldozerul din dotare.

- încarcarea în mijloace auto a balastului extras se face direct din fasia de lucru, cu  utilaje de extractie, iar transportul  catre punctele de lucru, cu autobasculante de 16 to.

Agregatele minerale vor fi valorificate fie în stare bruta, fie prelucrate cu ajutorul statiei de spalare sortare, în functie de cerintele beneficiarilor.

Pierderile de transport sunt practic nule datorita distantei de transport.

Respectand conditiile de mai sus exploatarea zacamantului se va face pe intreaga grosime, in conditii de siguranta si eficienta economica maxima.

Exploatare respectand conditiile de mai sus va conduce la exploatarea zacamantului pe intreaga grosime, in conditii de siguranta si eficienta economica maxima.

Principalele lucrari care se vor executa in etapa finala  sunt:

-geometrizarea gropilor de exploatare;

-taluzarea malurilor,  asternerea stratului fertil pe taluze,  in vederea insamantarii cu iarba;

-redarea terenului la functiunea  initiala ,la o cota mai joasa.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Tehnologia de extractie

Metoda cadru de exploatare  consta  in extractia nisipului si pietrisului  in intr-o singura   cu adancimea maxima de  5,40 m, incadrabile in normele de protectia muncii in exploatari miniere la zi.

La cota  94,40 mdM se va amenaja o berma de 3 m latime.

Unghiul de taluz va fi de 45 0.

Extractia se va face cu excavator cu cupa inversa cu capacitatea cupei de 1.20 mc- tip Caterpillar.

Metoda de exploatare va fi prin fasii paralele cu  latura 10-11,  cu latimea de maxim 10.00 m, directia    NE -SW intr-o treapta  de exploatare:

In timpul excavarii se va acorda o mare atentie respectarii cu strictete a limitelor pentru zona de extractie propusa. In scopul respectarii limitelor de extractie se vor avea în vedere pilierul de siguranta de siguranta.

Tehnologia de lucru utilizata va consta din:

- trasarea perimetrului, conform planului de situatie si materializarea lui pe teren prin bornare;

- delimitarea fâsiilor de exploatare(paralele cu latura 10-11), conform cu metodologia de exploatare si caracteristicile tehnice ale utilajelor;

- extractia se va face cu excavator cu cupa inversa cu capacitatea cupei de 1.20 mc  pentru excavarea în uscat si sub nivelul hidrostatic. Pentru lucrari speciale de decopertare sau împingere a materialului în gramezi se utilizeaza buldozerul din dotare.

- încarcarea în mijloace auto a balastului extras se face direct din fasia de lucru, cu  utilaje de extractie, iar transportul  catre punctele de lucru, cu autobasculante de 16 to.

Agregatele minerale vor fi valorificate fie în stare bruta, fie prelucrate cu ajutorul statiei de spalare sortare, în functie de cerintele beneficiarilor.

Pierderile de transport sunt practic nule datorita distantei de transport.

Respectand conditiile de mai sus exploatarea zacamantului se va face pe intreaga grosime, in conditii de siguranta si eficienta economica maxima.

Exploatare respectand conditiile de mai sus va conduce la exploatarea zacamantului pe intreaga grosime, in conditii de siguranta si eficienta economica maxima.

Necesar de personal: 1 operator + 1 tehnician, respectiv un contract de service separat pentru instalatii (electrice, pompe etc). Se va lucra in trei schimburi de 8 ore, 7 zile pe săptămană.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

Pentru desfășurarea activității, se utilizează următoarele resurse :

- combustibili (motorina) pentru alimentarea utilajelor din dotarea obiectivului;

- ulei mineral;

Aprovizionarea cu combustibil  a autobasculantelor se va face direct la statiile PECO de distribuție, iar pentru utilajele care nu se pot deplasa, cu canistre metalice.

Alimentarea cu carburanți și lubrifianti a mijloacelor de transport și a utilajelor se va face numai în incinta organizării de șantier, într-un spațiu amenajat corespunzător, luându-se toate măsurile de prevenire a poluărilor accidentale cu produse petroliere.

În perioada de extracţie a agregatelor minerale se va utiliza motorină .

În cazul unor deversări accidentale aceste substanţe pot determina impurificarea factorilor de mediu sol şi apă. Cantităţile de carburanţi din rezervoarele utilajelor sunt reduse şi nu pot produce poluări majore ale mediului înconjurător.

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau a preparatului chimic | Cantitatea anuală/existentă în stoc | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau a preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie | Periculozitate | Faze de risc HG 1408/2008 |
| Motorină | 5 t/an – nu sunt stocuri pe amplasament | P | Inflamabilă Risc de explozie | R10 - Inflamabil. R11 - foarte inflamabil. R22 - nociv prin îngiţire R43-poate provoca sensibilizare în contact cu pielea R54/55/56-toxic pt fauna, flora, organisme din sol |
| Ulei hidraulic | 4 l/an - nu sunt stocuri pe amplasament | P |  | R22 - nociv prin inghitire R43-poate provoca sensibilizare în contact cu pielea R54/55/56-toxic pt fauna, flora, organisme din sol |
| Ulei de transmisie | 7 l/an - nu sunt stocuri pe amplasament | P |  | R10 - Inflamabil. R11 - foarte inflamabil. R22 - nociv prin inghitire R43-poate provoca sensibilizare în contact cu pielea R54/55/56-toxic pt fauna, flora, organisme din sol |

Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări accidentale.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Activitatea de implementare a proiectului nu implică racordarea la rețeaua de apă, de electricitate sau de gaze naturale.

Pentru procesul tehnologic de exploatare a nisipului şi pietrişului nu este necesară alimentarea cu apă. Pentru apa potabilă societatea va asigura apa plată necesară îmbuteliată în recipiente adecvate.

Pentru asigurarea apei menajere utilizate pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice ale angajaţilor care vor fi permanent prezenţi la nivelul amplasamentului societatea va instala toalete ecologice în terasă, care vor fi vidanjate periodic.

Intreținerea drumului de acces se face prin lucrări de astupare a gropilor apărute, volume mai mari de piatră și balast fiind puse în activitatea de refacere toamna și primăvara. Pentru transport se vor utiliza numai drumurile pentru care exista acordul Primariei Vadu Pasii, fiind interzisă orice deviere de la traseele stabilite sau lățiri ale carosabilelor pe anumite porțiuni deteriorate.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Proiectul tehnic de refacere a mediului în intervalul de valabilitate al permisului de

exploatare prevede lucrări de refacere a mediului reprezentate de:

- impermeabilizarea taluzelor cu material argilos;

- copertarea taluzelor cu sol vegetal;

- însămânţarea  de  gazon  pe  suprafaţa  taluzelor  şi  plantarea  puieţilor  de arbori.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul in perimetru se face din DJ Buzau-Maracineni-Vintila Voda , pe un drum de exploatare amenajat pana in dreptul statiei de sortare apartinand S.C. Conprif SA Buzau in lungime de cca 1,5  Km.

Lucrari de refacere a mediului

- Lucrari pentru stabilizarea versantilor naturali, a taluzelor de cariera/halda

Taluzele de cariera vor fi amenajate la dimensiunile stabilite in proiectul tehnic.

- Lucrari de rambleere a excavatiilor

Materialul steril si solul fertil decopertate prin lucrarile de pregatire si depozitate pe marginea perimetrului in depozitul temporar, vor fi utilizate la rambleerea partiala a spatiului excavat si refacerea taluzului definitiv al carierei .

- Lucrari pentru ecologizarea haldelor de steril

Halda de steril temporara va fi desfiintată în totaliatate. Terenul aferent va fi nivelat si redat in circuitul agricol.

- Managementul apelor (colectare, drenare, epurare, deversare)

Apele pluviale se infitreaza in sol si acviferul cu nivel liber.

Nu sunt necesare lucrari de epurare.

- Lucrari de decontaminare a terenurilor

La incheierea lucrarilor de exploatare, terenurile vor fi curatate de marerialele si fragmentele de roci ramase.

In cazul contaminarii unor portiuni din acestea cu uleiuri sau combustibili, materialul contaminat va fi excavat si inlocuit.

- Lucrari de resolificare a terenurilor

Suprafetele taluzelor si bermelor vor fi acoperite cu steril si sol vegetal si arate.

- Lucrari pentru refacerea vegetatiei (plantari, inierbari)

Nu este cazul.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nisipurile si pietrisurile exploatate vor putea fi valorificate in stare bruta in vederea utilizarii in lucrarile de refacere a drumurilor comunale si judetene precum si sub forma de sorturi in lucrari de constructii.In vecinatatea amplasamentului,limitrof titularul a exploatat nisip si pietris  iar statia de sortare proprie este in vecinatate.Dupa realizarea exploatarii si a lucrarilor de refacere titularul are intentia de a executa o amenajare piscicola pe intreaga suprafata  exploatata in decursul anilor.

- alternativele care au fost luate în considerare

ALTERNATIVA 0 – mentinerea  amplasamentului în stadiul de folosinta actual.

ALTERNATIVA I – excavarea agregatelor minerale cu umplerea excavatiilor si nivelarea pana la o  cota mai joasa ca a terenurilor învecinate.

ALTERNATIVA 0 – mentinerea  amplasamentului în stadiul de folosinta actuala.

În acest caz terenul îsi va mentine încadrarea în cadrul functionalitatii zonale ca suprafata teren arabil.

ALTERNATIVA I – excavarea agregatelor minerale cu umplerea excavatiilor si nivelarea  pana la o cota mai joasa ca a terenurilor învecinate.

Valorificarea agregatelor minerale duce la dezvoltare economica a zonei, inclusiv prin crearea de noi locuri de munca.

Dupa finalizarea exploatarii si nivelarea terenului, pe suprafata acestuia se va dezvolta o asociatie vegetala alcatuita din ierburi xeroterme asemanatoare suprafetelor învecinate. Plantarea unor specii de arbori si arbusti pe suprafata perimetrului dupa readucerea sa la nivelul terenurilor din zona este ineficienta deoarece zona prezinta un deficit sever de umiditate în tipul verii.

IMPACTUL ALTERNATIVELOR ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU:

| Obiective de mediu | Alternative |
| --- | --- |
|  | 0 | I |
| Protectia calitatii aerului | Zona saraca în vegetatie mentine un aer uscat cu posibilitatea antrenarii particulelor de nisip în perioada vanturilor puternice | Va fi emanata o cantitate de noxe de la utilaje si pulberi prin lucrarile de excavare si acoperire a excavatiei si tasare a materialelor de umplutura (temporar). |
| Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane | Mentinerea starii actuale | Materialele de umplutura pot afecta negativ starea apelor subterane. |
| Protectia calitatii solului | Mentinerea utilizarii terenului la o categorie economica inferioara Lipsa unei vegetatii normale duce la eroziune eoliana | Posibilitati de poluare accidentala cu lubrifianti si combustibili de la utilaje. Modificari ale structurii solului datorita materialelor de umplutura |
| Sanatatea populatiei | Mentinerea starii actuale | Spatiu verde suplimentar dupa refacere |
| Zgomot si vibratii | Mentinerea starii actuale | Impact negativ în perioada de exploatare si de umplere cu steril a excavatiilor |
| Asigurarea protectiei peisajului natural, cultural si istoric | Pe terenul neproductiv structura vegetatiei este mult simplificata, favorizand instalarea speciilor alohtone, fara posibilitatea refacerii habitatelor caracteristice luncii Buzaului | Peisajul natural se deterioreaza în perioada executiei lucrarilor. Dupa terminare peisajul va fi acelasi |
| Aspecte socio - economice | Mentinerea starii actuale | Impact pozitiv prin crearea de noi locuri de munca atat în zona cat si în general în constructii. Formarea unei concurente reale la nivel zonal între societatile care excaveaza balast cu impact pozitiv asupra pietii materialelor de constructii. Asigurarea necesarului de nisip si pietris la nivel local. |
| Biodiversitatea | Mentinerea starii actuale | Decopertarea temporara a unei suprafete acoperite cu vegetatie ierboasa. Impact negativ redus si temporar asupra unui numar mic de specii. |
| Impact transfrontalier | Nu este cazul | Nu este cazul |

Cea mai eficienta din atat din punct de vedere economic cat si a protectiei mediului este alternativa I.

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Stare fizica | Depozitare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri menajere | Angajati | 0,5 | t/an | solida | Saci menajeri/ eliminare operatori autorizati |
| 20 01 01 20 01 39 | Deseuri de ambalaje | Angajati | 0,1 | t/an | solida | Containere colectare selectiva |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | Utilaje si mijloace de transport | 8 | Buc/an | solida | Magazie de materiale la sediul societatii/ Operatori autorizati |
| 13 02 08 | Uleiuri uzate | mijloace de transport | 0,20 | t/an | lichida | Magazie de materiale la sediul societatii/ Operatori autorizati |
| 16 06 05 | Baterii uzate | Utilaje si mijloace de transport | 3 | Bucati/an | solida | Magazie de materiale la sediul societatii/ Operatori autorizati |

gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

Cantitatile de substante periculoase utilizate in procesul de productie si depozitate sunt urmatoarele:

-	Motorina;

-	ulei mineral;

Aprovizionarea cu combustibil se va face direct la statiile PECO de distributie, iar pentru autovehiculele care nu se pot deplasa, cu canistre metalice.

Alimentarea cu carburanti si lubrifianti a mijloacelor de transport si a utilajelor se va face numai in incinta organizarii de santier, intr-un spatiu amenajat corespunzator, luandu-se toate masurile de prevenire a poluarilor accidentale cu produse petroliere.

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

Programul   de   prevenire   si   reducere   a   cantitatilor   de   deseuri   este   in   conformitate   cu planul de management al deseurilor.

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatia din zona si limitarea cantitatilor de deseuri .

Se va avea  in  vedere  posibilitatea  recuperarii  si valorificarii  a cat  mai  multor  materiale;

Pamantul care va rezulta in urma lucrarilor de excavare va fi depozitat in zona de lucru, urmand ca la final sa fie utilizat in totalitate la amenajarea taluzelor.

Deseurile generate pe amplasament vor fi colectate si stocate temporar, pe categorii, acordandu-se o atentie deosebita deseurilor periculoase ce nu vor trebui amestecate cu cele nepericuloase.

Toate deseurile vor fi preluate  prin  intermediul  unor  operatori  autorizati  pentru  colectarea/  valorificarea/ depozitarea  fiecarui  tip  de  deseu,  pe  baza  de  contracte.

Nu se vor  depozita deseuri direct pe sol.

- planul de gestionare a deseurilor.

Pe toata perioada executarii lucrarilor este necesar sa fie urmarite si respectate urmatoarele obiective:

-	reducerea la sursa si colectarea selectiva a deseurilor;

-	cunoasterea cantitatilor si tipurilor de deseuri, gestionarea corespunzatoare a acestora, planificarea inca din fazele initiale si organizarea lucrarilor;

-	dezvoltarea interesului si a responsabilitatii pentru mentinerea unui mediu natural echilibrat si curat.

In urma desfasurarii activitatilor vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

-	deseurile tehnologice din activitatea de productie sunt reprezentate de stratul decoperta indepartat de pe suprafata amplasamentului;

-	deseurile menajere generate pe amplasament in perioada excavarii provenite de la personalul care exploateaza utilajele;

Deseuri rezultate din activitatea desfasurata in perioada de construire si de functionare.

Ca urmare a decopertarii fasiilor de exploatare rezulta pamant vegetal.

Cantitatile rezultate vor fi depozitate pe lateralele amplasamentului fiind ulterior utilizate la amenajarea taluzurilor si acoperirea acestora cu sol vegetal. Coperta si sterilul rezultate din decopertari nu reprezinta deseuri miniere haldate, ele fiind utilizate in totalitate pentru amenajarea taluzelor.

Ca urmare a folosirii utilajelor terasiere si a autocamioanelor pentru excavarea si respectiv, transportul agregatelor minerale pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

-	uleiuri uzate;

-	baterii uzate ;

Uleiurile uzate nu vor fi stocate la nivelul amplasamentului deoarece schimburile de uleiuri din angrenajele utilajelor vor fi efectuate la unitati specializate si autorizate care vor asigura eliminarea acestor deseuri conform legislatiei in vigoare.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Activitatea de exploatare a agregatelor minerale nu va avea nici un impact asupra calităţii apelor de suprafaţă. Lucrările de exploatare a agregatelor minerale care sunt generatoare de pulberi şi noxe rezultate din arderea carburanţilor în motoarele utilajelor nu produc cantităţi mari de poluanţi care să determine modificarea caracteristicilor fizico-chimice şi biologice ale apelor de suprafaţă sau subterane.

Având în vedere această caracteristică şi procesul tehnologic care se va desfăşura pe amplasament, se apreciaza că prin exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se produce poluarea solului, atât pe amplasament cât şi în vecinătăţi. Accidental solul adiacent căilor de acces poate fi afectat prin scurgeri de produse petroliere (uleiuri, motorină) de la utilajele de exploatare şi de la mijloacele de transport.

Cantităţile de hidrocarburi şi uleiuri minerale care pot ajunge în mod accidental în sol provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel încât nu vor provoca impurificări semnificative ale factorului de mediu sol.

Deoarece în zonă nu există surse care să producă poluări semnificative ale aerului atmosferic şi datorită condiţiilor de relief de largă deschidere cu o rapidă disipare a eventualelor noxe provenite din activitatea de extracţie sau de la mijloacele de transport, se apreciaza calitatea aerului ca fiind bună.

În perioada derulării lucrărilor prevăzute în proiect (extracţie şi transport) S.C. NIKOST IMPEX  S.R.L are obligaţia de a întreţine drumul de exploatare, iar în perioada caldă  va stropi căile de acces din pământ cu utilajele din dotare ori de câte ori este nevoie pentru a evita antrenarea pulberilor acestora în atmosfera. De asemeni mijloacele de transport se vor deplasa cu viteze reduse.

Principale surse de zgomot și vibrații în timpul execuției sunt  utilajele de excavare şi transport.  Nu sunt necesare măsuri de protecţie deoarece exploatarea este amplasată la peste  1000 m faţă de orice zonă locuită astfel încât funcţionarea utilajelor nu va constitui un factor de stres pentru populaţia umană. De asemenea deschiderea largă a reliefului din zonă permite disiparea rapidă a zgomotului fără a se realiza propagarea direcţionată la distanţe mari.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: Deoarece in perioada de executare a lucrarilor  nu se folosesc si nu rezulta substante sau compusi periculosi, sunt posibile numai poluari accidentale ale factorului de mediu. Eventualele poluari accidentale  ale solului de pe amplasament nu produc impurificari majore aleacestuia,deoarece cantitatile  de carburanti stocate in rezervoarele si mecanismele utilajelor, sunt reduse.

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor Zona perimetrului propusa pentru realizarea obiectivului sus amintit este situată din punct de vedere administrativ – teritorial pe teritoriul comunei VADU PASII  jud. Buzau.

Zona in care se vor efectua lucrarile de exploatare a agregatelor minerale de rau (nisip  si pietris)  este situata in terasa mal stang a raului Buzau, in extravilanul comunei Vadu Pasii, intr-un teren  concesionat de la primaria locala, pe teritoriul  administrativ al  comunei  Vadu Pasii, la S de satul Gura Calnau,  judetul  Buzau.

Terenul este incadrat in categoria de folosinta-neproductiv, fiind situat in Tarlaua 85.

Terenul avand o S=4,6 ha este  situat în terasa râului Buzău, mal stâng, avand urmatoarele vecinatati:

-N- izlaz comunal;

-S- raul Buzau;

-E- comuna Vadu Pasii;

-V- comuna Vadu Pasii.

a fost emis certificat de urbanism nr.31 din 27.02.2024de catre comuna Vadu Pasii

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: se va respecta metoda de exploatare si condițiile  stabilite prin Avizul de gospodarirea apelor  modificator si prin Permisul de exploatare emis de ANRM ; Capacitatea de extractie nu va depasi un volum mai mare de nisipuri si pietrisuri decat cel stabilit de Directia Apelor Buzau-Ialomita (conform preliminarului de exploatare), iar extractia se va desfasura cu intermitenta în functie de :

• conditiile meteo, respectiv sezonul rece, cand se ating temperaturi negative;

• perioadele cu viituri cand utilajele tehnologice vor fi îndepartate de pe amplasament;

Nu exista consum de apa tehnologica si resurse de biodiversitate.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : exploatarea de agregate se desfășoara cu respectarea pilierilor de siguranță;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:  amplasamentul suprafetei  de cca 5 ha in care se va desfasura activitatea in perioada 2024-2026 se afla la o distanta de aproximativ 650 m fata de ariile speciale de conservare ROSAC0103 si ROSPA0160 Lunca Buzaului, desemnate prin HG nr. 685/2022 respectiv HG nr. 663/2016.

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică, lucrările proiectului nu se vor desfășura în interiorul siturilor de importanță comunitară, amplasamentul se afla la o distanta de aproximativ 650 m fata de ariile speciale de conservare ROSAC0103 si ROSPA0160 Lunca Buzaului, desemnate prin HG nr. 685/2022 respectiv HG nr. 663/2016.

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului nu se află amplasat  în zonă locuită.

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monument istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: lucrările propuse prin proiect nu se încadrează în activităţile care pot cauza un impact transfrontalier negativ semnificativ asupra mediului şi care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: proiectul se va implementa într-o zona în care se realizează și alte exploatări de agregate minerale de aceeasi societate  . Lucrările de excavare se vor realiza  cu respectarea vecinătăților și cu respectarea tehnologiei de exploatare stabilita de autoritațile competente.

Orice modificare / extindere care va fi adusă  după realizarea acestui proiect se va face numai  după consultarea și cu acordul vecinilor.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: proiectul propune masuri de reducere a impactului potenţial.

Impactul indirect asociat lucrarilor propuse se datoreaza functionarii unor utilaje in zona proiectului si a transportului de material, prin zgomotul si praful eliberat in atmosfera. Deoarece utilajele sunt conform cerintelor legale,  poluatii emisi in aer, inclusiv zgomotul se vor incadra in valorile legale. Pe timp uscat, drumurile de acces catre perimetrul de exploatare,  vor fi stropite cu apa ori de cate ori este nevoie.

Impactul pe termen scurt, se va manifesta in zona perimetrului de exploatare.

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria comunei Vadu Pasii ) şi publicate în presă anunţurile publice privind decizia revizuirii  etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

- Perimetrul de exploatare in care se va executa exploatarea in perioada 2024-2026 este situat la circa 650 m fata de  cele mai apropiate  situri comunitare ROSCI0103  și ROSPA0160 Lunca Buzăului,   situri  desemnate  prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile, nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,  cu modificările și completările ulterioare , respectiv   prin HG nr. 663/2016;

- lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

- A fost transmis avizul nr.12 din 11.03.2024 emis de ANANP ST BUZAU

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: titularul are obligația de a solicita obținerea  avizului de gospodărirea apelor modificator emis de ANAR ABA Buzău Ialomița, pentru realizarea proiectului. In cazul în care după avizului de gospodărirea apelor care apar modificării, fată de prezentul proiect, prezenta decizie se va revizui . Din punctul de vedere emis de ANAR ABA Buzău Ialomița, pentru proiectul propus nu e necesar elaborare SEICA.

S-a obtinut avizul de gospodarire a apelor nr.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă-( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,

Madalina Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Mirela MARIN

Întocmit,

ing. Elena BADII

# Text boxes

mp.