PROIECT AFISAT IN 29.11.2022

ACORD DE MEDIU

Nr.     din 09.12.2022

Ca urmare a cererii adresate de GENETIK PORK HUB SRL cu sediul  în BUCURESTI SECTOR 1  STR.GHE.LAZAR NR.6, pentru proiectul: „ Infiintare ferma reproductie suine propus a fi amplasat in extravilan sat Stalpu com.Stalpu tarla 5 parcela 35 nr,cad.22133 jud.Buzau, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 14381 din 27.10.2022 în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, avand in vedere adresa ANPM nr.1/3546/LAF/19.10.2022 - Circulara privind tratarea  cu celeritate a solicitarilor beneficiarilor de obtinere a actului de reglementare d.p.d.v al protectiei mediului pentru investitiile  finantate prin Programul de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul agricol după caz, se emite:

# ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: „ Infiintare ferma reproductie suine propus a fi amplasat in extravilan sat Stalpu com.Stalpu tarla 5 parcela 35 nr,cad.22133 jud.Buzau în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. I la pct. 17, lit.  b, c) – (Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte sau a porcinelor având cel puțin: 3.000 de locuri pentru creșterea porcilor mai mari de 30 kg sau 900 de locuri pentru scroafe);

b) - activitatea prevazuta de implementarea proiectului se incadreaza in prevederile  Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1,  pct 6.6, lit. c (750 de locuri pentru scroafe), proiectul având o capacitate de 1500 scroafe și 10 vieri pentru care se va emite Autorizaţia Integrată de Mediu;

c) - proiectul intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

- Proiectul va fi edificat pe o suprafață totală de 13570 mp, din o suprafață de 32500 mp înscrisă în CF cu nr. 22133. Investiția „Infiintare ferma reproducție suine” se va amplasa în extravilan, com. Stâlpu,  județul Buzău, pe terenul proprietate a  beneficiarului S.C. GENETIC PORK HUB S.R.L., în com. Stalpu, tarla 5, parcela 40/1, Nr. Cad. 22133.Terenul este arabil. Vecinătățile suprafeței propuse pentru implementarea proiectului sunt terenuri agricole și unități agrozootehnice.

În vecinătatea amplasamentului nu există locuințe distantele  pănă la cele mai apropiate localilități fiind următoarele:

- 4120 m față de Municipiul Buzău;

- 3950 m față de localitatea Stâlpu;

- 2740 m față de localitatea Spătaru;

2090 m față de localitatea Lipia.

Amplasamentul proiectului nu este situat în nici o zonă naturală protejată, distanța față de ariile naturale protejate fiind de:

- 1,70 km față de Rezervația Naturală Pădurea Spătaru;

- 3,87 km față de ROSPA0145 și ROSCI 0259 Valea Călmățuiului;

- 6,80 km față de ROSCI0103  și ROSPA0160 Lunca Buzăului.

Pentru implementarea proiectului analizat nu va fi exploataă biodiversitatea naturală a zonei.

Coordonatele în sistem STEREO 70  ale amplasamentului

| Nr. pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 403252.422 | 637888.957 |
| 2 | 403250.699 | 637910.177 |
| 3 | 403237.763 | 637930.693 |
| 4 | 403228.357 | 637938.621 |
| 5 | 403204.736 | 637947.896 |
| 6 | 402743.565 | 638008.282 |
| 7 | 402652.347 | 638019.872 |
| 8 | 402629.080 | 638012.487 |
| 9 | 402613.694 | 637972.593 |

BILANȚ TERITORIAL PROPUS PENTRU INCINTA PROPRIETATE

S.C. GENETIC PORK HUB S.R.L.

| Nr. Crt. | ZONE FUNCTIONALE | PROPUNRERE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Suprafata mp | Procent % |
| 1 | CONSTRUCȚII | 9.003,50 mp | 25,36 % |
| 2 | ZONA SPAȚII VERZI | 17.931.50 mp | 56,15 % |
| 3 | CIRCULAȚII PIETONALE + ACCESE (SPATII BETONATE) | 6.565,00 mp | 18,49 % |
|  | TOTAL INCINTĂ | 32. 500,00 mp | 100 ,00 % |

Proiectul propusa a se realiza, este constituit astfel:

- Hale fermă având următoarele corpuri:

  - HALA 1 -  Corp gestaţie (individuală și comună) scroafe și vieri

  - HALA 2 - Corp maternitate și creșă

2. Corp administrativ și filtru sanitar

3. Silozuri de stocare furaj animalier

4. Fosă septică

5. Platformă betonată

6. Împrejmuire

7. Filtru auto

8. Post transformare – racordare electrică

9. Cabina puț și puț forat

10. Camera necropsie și frig

11. Bazine stocare dejecții și laguna

Clădirile propuse, cu regimul de înălțime parter caracteristicile prezentate în cele ce urmează.

HALA 1

Corp gestaţie (individuală și colectivă) scroafe și vieri

Intreaga construcție este calculată pentru un număr de 1500 scroafe și 10 vieri. Tineretul porcin se va vinde către membrii asociați sau alte companii.

Corpul de gestatie face parte din corpul de clădire denumit hala 1, și are regim de înălţime parter, având dimensiunile în plan de 18,52 m lățime x 192,52 m lungime, cu o arie construită de 3603,97 mp. Înălţimea la streaşină a construcţiei este de aproximativ +2,30 m, iar la coamă de + 4,25 m.

Corpul de gestație are mai multe zone de boxe, iar între boxe sunt prevăzute culoare de circulaţie. Corpul astfel construit va caza 428 scroafe în gestație individuală, 10 vieri pentru reproducție cazați în boxe vieri, și 896 scroafe cazate în 64 boxe de gestație comună. Tot aici se afla și o cameră de recoltare material seminal de la vieri. Boxele sunt pardosite cu elemente prefabricate de beton armat, aşezate peste canalele de colectare a dejecţiilor, conform standardelor româneşti şi UE.

Sub clădire sunt prevăzute canale de colectare a dejecțiilor care fac legatura cu bazinul de depozitare dejecții de sub HALA 2 iar de aici prin canal de scurgere dejectiile se vor duce și depozita într-o lagună în spatele celor două hale.

HALA 2

Corp maternitate și creșă

Corp de maternitate și cresă face parte din corpul de clădire denumit hala 2, și are regim de înălţime parter, având dimensiunile în plan de 18,52 m lățime x 255,52 m lungime, cu o arie construită de 4783,33 mp. Înălţimea la streaşină a construcţiei este de +2,30 m, iar la coamă de + 4,25 m. Corpul astfel construit este format din 8 camere maternitate cu câte 52 boxe fiecare (416 boxe cazare scroafe în maternitate) și din 8 camere creșă (2142 mp).

Sub clădire este prevăzut un bazin dejectii  cu înălțimea de 2 metri și 18 m lățime și 256 m lungime (aceeași dimensiune ca și cladirea) iar de aici dejecțiile sunt direcționate într-o laguna în spatele celor două hale.

Apele uzate rezultate după spălarea adăposturilor sunt evacuate în canalele de colectare a dejecțiilor.

Corp administrativ și filtru sanitar  este o constructie modulară din panouri termoizolante ce alcătuiesc partea de vestiar intrare, filtru sanitar, vestiar iesire, spațiu administrativ doctor veterinar, sală de mese, laborator. Construcția astfel realizată se va amplasa pe o platformă betonată. Suprafața clădirii este de 6 m lățime x 15 m lungime.

Pentru preluarea dejecţiilor de la grupul sanitar, este prevăzută şi realizarea unui bazin vidanjabil.

În cadrul fermei, în scopul prevenirii oricărei forme de contaminare şi îmbolnăvire a porcilor, circulaţia între compartimente ce o compun se realizează prin 3 holuri între cele două hale. Accesul în fiecare compartiment se realizează printr-o ușă industrilă termoizolată.

Pentru ferma propriu-zisă este prevăzut un drum de acces executat din beton. Circulaţia auto se desfăşoară în afara zonei împrejmuite. Aprovizionarea silozurilor cu hrană se face prin intermediul unor tubulaturi speciale de descărcare cu presiune de aer.

Accesul în hale se face numai pietonal, prin filtru sanitar prevăzut cu cabina de duş.

Toate construcţiile, cu excepţia corpului administrativ și filtru sanitar, sunt prevăzute a fi realizate cu structură din lemn, având închiderile laterale din panouri sandwish. Şarpanta este prevăzută din ferme de lemn iar învelitoare din tablă cutată prevopsită, planşele rezultate din talpa inferioară a fermelor de lemn sunt prevăzute cu tavane din panouri sandwish.

Toate închiderile exterioare sunt prevăzute a se realiza din panouri sandwish. Totodată sunt prevăzute goluri în pereţi, atât pentru accesul pietonal, dar şi goluri tehnologice, rezultate din montarea ventilatoarelor, a încălzitoarelor, a prelatelor. Pentru mărirea suprafeţei de ventilare sunt prevăzuţi pereţi  închişi doar cu o prelată specială. Deasemenea sunt prevăzute goluri tehnologice în acoperisul fermei în vederea montarii ventilatoarelor de plafon.

În jurul fermei se va realiza un trotuar de gardă cu înclinaţia de 1%, lat de 1,00 m, lăţime masurată de la soclul clădirii.

Silozurile de stocare a furajului animalier  în număr de 6 bucăți sunt amplasate în fața halelor. Silozurile de stocare cereale sunt realizate din tablă galvanizată și sunt dotate cu sisteme de aerare și sistem de încărcare. Din acestea pleaca spre corpul care îl deserveste sisteme de transport furaj animalier în vederea descărcării acestuia în hrănitoarele din boxe.

Silozurile sunt amplasate pe platformă betonată de 20 cm grosime care se află în fața celor două hale.

Fosa septică este creată special pentru apele uzate menajere. Acestea sunt transportate printr-o rețea de canalizare cu Dn 110 mm în acest bazin colector din beton, vidanjabil, cu volumul de max 4 mc. Acest bazin este vidanjat și apele uzate menajere vor fi transportate la cea mai apropiată stație de epurare.

În fața fermei se afla o platformă betonată de circa 920 mp. Pe aceasta suprafață au loc manevrele de întoarcere ale autocamioanelor cu furaje și camioanele de transport animale. Construcție din beton armat turnat monolit, cu armături independente.

Legatura dintre intrarea principală și silozuri se face pe drumuri pietruite între diferite corpuri de clădiri. Întrega suprafață destinată proiectului propus va fi împrejmuită cu gard protector de plasă împletită, ancorată pe stâlpi metalici încastrați în beton.

Filtrul auto se află la intrarea în fermă format din beton armat prin acesta trecând mijloacele de transport care deservesc ferma.

Post transformare – racordare electrică este format dintr-o platforma betonata pe care se instalează cutia de legatură la rețeaua electrică și mijlocul de înregistrare.

Cabina puț și puțul forat este realizat dintr-un foraj de adâncime (circa 30 m) și o cabină aflată deasupra forajului construită din panouri sandwich.

Camera necropsie și frig este executată pe platformă betonată, construită din panouri sandwich cu uși termoizolate. Aici sunt amplasate o ghiuvetă cu apă curentă și o lada frigorifică unde se vor păstra animalele moarte până la ridicarea lor de către o societate autorizată în acest sens.

Bazinele stocare dejecții și laguna sunt două bazine formate din beton armat în care se depozitează pe termen de 6 luni dejecțiile apoi acestea se vor descarcă în laguna de dejectii,  timp în care acestea devin bazice și se pot împrăștia pe terenurile agricole.

Investiția constă în:

- lucrări de construcție a halelor, filtrului sanitar, camera pentru necropsie, lagunelor pentru depozitarea temporara a dejecțiilor lichide, platformei pentru depozitarea dejecțiilor solide (prezentate în subcap I.4.2.,), gospodăriei de apa, rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, electricitate;

- achiziționarea și montarea unor echipamente specifice tehnologiei de creștere a porcilor (adăpare, hrănire, iluminare, climatizare).

- amenajare căi de acces.

În vederea executării obiectivului se vor realiza următoarele lucrări:

- lucrări de decopertare pe suprafața de 9003,50 m2 – destinată realizării obiectivelor proiectului;

- lucrări de excavare pentru amplasarea lagunei semiîngropate de stocare a dejecțiilor – pe o suprafață 612,5m2 și bazinului de stocare a apelor uzate menajere – pe o suprafață de cca 5 m2;

- săpături mecanizate și manuale pentru amplasarea rețelelor de apă și canalizare - suprafață ocupată temporar cu săpături – se încadrează în limitele amplasamentului analizat;

- lucrări de fundare stâlpi aferență structurilor de rezistență ale construcțiilor;

- lucrări de compactare a solului pe suprafața aferentă realizării construcțiilor 9003,50 m2;

- realizare foraj pentru alimentare cu apă la adâncimea maximă de 30 m;

- montarea stâlpilor metalici ancoraţi de fundaţii prin plăci de bază metalice prevăzute cu rigidizări (gușee) care asigură transmiterea presiunilor la fundaţii şi la şuruburile de ancoraj;

- realizare structuri metalice hale – asamblarea laminatelor conform planurilor anexate prin sudare și fixare cu elemente de îmbinare;

- pentru spațiul tehnic – pe fundație și planșeul betonat va fi ridicată structura de zidărie;

- vor fi realizate acoperișurile de tip fermă;

- montarea învelitorii din țiglă metalică pe clădiri;

- montarea elementelor de închidere – panori tip sandwich,

- montarea dotărilor.

În cadrul proiectului de propune realizarea construcțiilor pe o suprafață de 9003,50 m2 care va fi ocupată definitiv pe terenul deținut de titularul proiectului. Pentru realizarea lucrărilor de construcție va fi ocupată temporar o suprafață de cca 3001,16 m2 – ca urmare a manevrării utilajelor implicate în realizarea proiectului și a depozitării temporare a unor cantități reduse de materiale de construcție.

În perioada de construcție va fi ocupată temporar o suprafață de 250 mp pentru stocarea materialelor pământoase rezultate din săpături și decopertări și 300 m2 pentru organizarea de șaTitularul proiectului îşi propune să înființeze o fermă de reproducție suine - având capacitatea maximă de 1500 scrofiţe şi 10 vieri care să asigure condițiile necesare în vederea reproducției şi să scoată la vânzare mai apoi purceluşii.

Sistemul modern de creştere şi îngrijire, adaptat la necesitățile suinelor din fermă, va asigura 2 serii de grăsuni anual, rezultați din 2 cicluri de fătare.

#### I.5.2.2. Capacitatea de producţie a punctului de lucru

Sistemul modern de creștere şi îngrijire, adaptat la necesităţile suinelor din fermă, va asigura 2 serii de grăsuni anual, rezultaţi din 2 cicluri de fătare – circa 34500 purceluși.

| Categorie | Nr zile/ciclu | Nr. cicluri | Nr de animale |
| --- | --- | --- | --- |
| Scroafe în refacere la montă și gestante | 114 | 2 | 1000 |
| Scroafe în fătare | 6 | 2 | 1000 |
| Scroafe în maternitate | 28 | 2 | 1000 |
| Tineret | 37 | 2 | 34500 |
| Vieri | 360 | 1 | 10 |
| Total |  |  |  |

#### Fluxul tehnologic

## În procesul de producţie dintr-o ferma de reproducţie şi selecţie a porcinelor cu circuit închis, livrarea purceilor constituie faza finală a fluxului tehnologic.

Etapele fluxului tehnologic sunt:

1)  Aprovizionarea:

    - material genetic;

    - furaje;

    - premixuri şi medicamente;

    - materiale destinate laboratorului de însămânţări artificiale;

2)  Managementul de reproducţie:

- asigurare material seminal

- control stare fiziologica scroafe si efectuare însămânţări artificiale

3)  Managementul îngrijirii porcinelor:

- Asigurarea microclimatului din hală

      - temperatura / umiditatea

      - acumulări noxe

      - curenţi de aer

      - acumulări de praf

- Furajarea

      - supravegherea activităţii curente bucătăriei furajere;

      - hrănire şi administrare corecta a reţetelor furajare în concordanţă cu categoria de producţie a animalului, stadiul de dezvoltare, stare fiziologica, sex, anotimp;

- Adăpare

- Măsuri sanitar veterinare

      - supravegherea stării generale de sănătate a animalelor;

      - administrarea tratamentelor curative si preventive;

4)  Supravegherea evacuaţii dejecţiilor;

5)  Pregătirea popularii şi depopulării halelor;

- Pregătirea halei pentru un nou ciclu de producţie:

- Curăţare, decontaminare, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare;

- Verificare funcţionare instalaţii.

Fluxul tehnologic cuprinde înseminarea scroafelor, creșterea purceilor până la greutatea de 25 kg și la final livrarea purceilor către fermele de îngrășare a porcilor.

Ciclul de productie cuprinde următoarele etape:

- monta - 6 zile;

- gestație individuală - 30 zile;

- gestatie grup – 85 zile;

- maternitate – 28 zile;

tineret – 70 zilentier și depozitarea temporară a materialelor utilizate în construcții.

Procesele operaționale din cadrul fermei de porci pot fi împărțite în următoarele  secvențe:

- populare cu animale (scrofițe și vieri la 95 kg) aduse din alte ferme și instalarea acestora în hală (la începerea procesului de producție și ori de câte ori este necesară reîmprospătarea lotului de reproducători din fermă);

- înseminarea scroafelor și creșterea purceilor până la greutatea de livrare la îngrășătorii;

- activități de asistență și suport pentru procesele biologice de creștere a greutății corporale a animalelor:

- adăpostire, constând din: 2 hale compartimentate, în care sunt desemnate sectoare separate cu diverse destinații, cu pardoseala realizată în mare din grătare, sisteme de colecare a dejecțiilor, ventilație naturală și artificială;

- furnizare hrană, constând din: aprovizionarea cu mijloace auto; descarcarea în silozurile aplasate în exteriorul halei și administrarea din silozuri, prin rețeua de distribuție, la fiecare boxă;

- alimentare cu apă, prin sistem automatizat cu adăpătoare cu suzete;

- curațarea adăposturilor, prin spălarea periodică a boxelor cu apă sub presiune, respectiv cu mașini de curațat la sfârșitul fiecărui ciclu de producție; această secvență include colectarea și evacuarea dejectiilor, în amestec cu apa de spălare, din hala către lagune;

- asistența veterinară de specialitate.

Montă și gestație individuală

Pe amplasament va fi amplasată care va cuprinde sectoarele: montă, gestație individuală, gestație comună și vieri cu suprafața de 3603,97 m2 (Hala 1).

În acest sector sunt aduse scrofițele depistate la al II-lea ciclu de călduri, femelele însămânțate și reintrate în călduri și femelele după înțărcare. Se face stimularea căldurile cu ajutorul vierului încercător.

Pe amplasament va fi amplasată care va cuprinde sectoarele: montă, gestație individuală, gestație comună și vieri cu suprafața de 3603,97 m2 (Hala 1).

În boxele de gestație individuală sunt transferate femelele montate la sala de montă. Zilnic se face controlul cu vierul încercător în vederea depistării femelelor care revin în călduri după montă. Acestea sunt extrase din lot și sunt însămânțate din nou (nu mai mult de două ori).

Femelele stau în aceast sector 30 de zile, perioadă în care se face controlul ecografic al sarcinii iar cele negestante sunt însămânțate din nou (nu mai mult de două ori).

În acest compartiment hrănirea scroafelor se face de două ori pe zi cu ajutorul sistemului de furajare și a vasului din inox. Adăparea se va face prin adapator pentru fiecare boxă. Dejecțiile vor fi eliminate prin fantele grătarelor de beton, în canalul de sub hale și apoi în bazinele de stocare. Ventilația se va realiza, în funcție de anotimp, prin intermediul prelatei, vetilatoarelor, gurilor de admisie, în zilele caniculare va fi folosit sistemul cu celule de răcire montat pe peretele exterior al halei. Încălzirea se va face în funcție de condițiile climatice exterioare cu ajutorul aerotermelor pe bază de apă caldă.

Gestație comună

După 30 de zile petrecute în compatimentul de gestație individuală, scroafele gestante sunt lotizate în funcție de vârta sarcinii și sunt mutate în compartimentul de gestație în comun în grupuri de 12 animale. Lotizarea în funcție de vârsta sarcinii se face în vederea furajării diferențiate.

În acest sector animalele petrec o perioadă de până la 85 de zile, furajarea se va asigura prin sistemul de distribuție furaj. Adăparea se va face din adăpător automat. Dejecțiile vor fi eliminate prin fantele grătarelor de beton, în canalul de sub hale și apoi în bazinele de stocare. Ventilația se va realiza, în funcție de anotimp, prin intermediul prelatei, vetilatoarelor, gurilor de admisie, în zilele caniculare va fi folosit sistemul cu celule de răcire montat pe peretele exterior al halei. Încălzirea se va face în funcție de condițiile climatice exterioare cu ajutorul aerotermelor pe bază de apă caldă.

Maternitate

Pe amplasament va fi amplasată o hală care va include sectoare maternitate și tineret, construcția va avea suprafața de 4783,34 m2 (Hala 2).

Scroafele pregătite de fătare sunt mutate din boxele de gestație omună în cele de maternitate  cu câteva zile înainte de termen. Perioada de prealăptare fiind de cca. 7 zile. Pe durata șederii li se face tratamentul antiparazitar și sunt observate pentru depistarea semnelor premergătoare fătării.

După fătare, femelele împreună cu purceii vor sta în maternitate 28 de zile, după care urmează înțărcarea, femelele fiind transferate în sectorul de gestație individuală, iar purceii în boxele din hala de tineret.

După înțărcare urmează o perioadă de 10 zile, intervalul înțărcare – montă (majoritatea scroafelor intră în călduri după 4-5 zile de la înțărcare, dar un procent de 10 % pot să nu intre la primul ciclu și să mai întârzie 21 de zile).

În maternitate există 5 compartimente care sunt folosite conform principiului “totul plin, totul gol”, după fiecare ciclu compartimentul fiind curațat riguros și dezinfectat, iar apoi este lăsat gol 5 zile, pentru a asigura vidul sanitar.

Furajarea va fi realizată prin intermediul sistemului de furajare cu spiră sau lanț, fiecare scroafă va beneficia de un dozator de furaj care va distribui nutrețul în hrănitoarea din inox. Adăparea se va face individual la scroafe prin adăpători automate și la purcei prin intermediul suzetelor. Încăzirea se va realize în funcție de condițiile climatic și cuprinde două sisteme: un sistem local pentru fiecare boxă (lampe cu infraroșu + podea încălzită) și generalizat (aeroterme). Ventilația este una bazată pe presiune negativă cu admisii de aer prin tavan pentru perioada de iarnă și pe peretele lateral pentru tot restul anului și ventilatoare din pereții laterali.

Total ciclu/scroafă

30 zile (boxe gestație individuală) + 85 zile (boxe de gestație comună) + 7 zile (perioda de prealăptare) + 28 zile (maternitate) +10 zile (intervalul înțărcare – montă) = 160 zile

Număr de cicluri /an

365 : 160 zile = 2,28 cicluri/an

Laboratorul de însămânțări artificiale

Aflat în apropierea vierilor, laboratorul va prelua materialul seminal recoltat de la aceștia, după care se va analiza la microscop.

În funcție de mai multe caracteristici ale materialului seminal (volum, număr de celule spermatice, procentul de celule spermatice viabile, motilitatea etc.) acesta se diluează și se pune în mai multe doze care se depozitează la o temperatura de 17-18 ºC pentru a fi mai apoi distribuite scroafelor ce trebuiesc însămânțate.

Dotarea laboratorului: baie marină (pentru menținerea temperaturii constante a dozelor), termostat (17-36 ºC) pentru menținerea temperaturii dozelor, o mașina de ambalat doze, fotodensimetru sperma, microscop, manechin reglabil pentru colectare spermă, frigider de laborator.

Genetica

Efectivul de animale va fi împărțit în două linii: linia maternă și linia paternă. Linia maternă, va fi formată din 12 % din scroafe materne li 5 vieri rasă maternă. Restul de 88 % din efectivul de scroafe vor fi F1 (produsul rezultat din încrucișarea scroafelor de rasă maternă și a vierilor materni).

Halele de tineret

După ce au stat în boxele de maternitate 28 de zile purceii sunt mutați în compartmentele de tineret. Purcei vor sta în camere de tineret, în 6 boxe cu capacitatea de 45 purcei fiecare. Pentru fiecare compartiment se va respecta principiul totul plin, totul gol.  Astfel purceii dintr-un compartiment de maternitate vor intra într-un compartiment de tineret. Pe amplasament sectorul de tineret va fi amplasat în Hala 2 – zona creșă.

Purceii vor sta în hala de tineret 70 de zile, până vor atinge cca 25 kg, după care vor fi livrați către fermele de îngrășare. Furajarea se face automat în hrănitori din inox cu 5 și 6 locuri pe fiecare parte. Adăparea se face cu ajutorul adăpătoarelor cu cupă. Ventilația este bazată pe peresiune cu admisii de aer de tavan, admisii de aer în peretele lateral și ventilatoare exhaustoare în pereții laterali. Încălzirea va fi realizată, în funcție de condițiile climatice, cu ajutorul aerotermelor.

Sistemele de boxare din hale

Boxele folosite și dotările acestora în halele din ferma analizată sunt prezentate mai jos.

- Sectorul vieri (până la 10  capete cameră separată în Hala 1)

- boxe vier  H = 1 m; L x l: 3.00 x  2,50 	- 10 buc

- hrănitor SAF 15 46 vieri simplu 430		- 10 buc

- adapator inox automat 			- 10  buc

- linie adapare					- 10  buc

- cărucior transport furaj (110 KG)		-    1 buc

- medicator D25RE2				-    1  buc

- conexiune pt contor de apa   			-    1  buc

- recipient mixare medicament			-    1  buc

Grătarele care vor fi utilizate în hală vieri vor fi:gratare din beton pentru vieri: grătar 3,00 x 1,22  fantă până la 20 mm.

- Sector crantină (amplasată în hala 1, zona de carantină va avea până la 80 de locuri pe camere împărțite în 4 boxe cu hrănire individuală, sunt până la 20 capete animale pe boxă, suprafața totală boxa 52 m², suprafața utilă de 2,25 m²/cap x 20 cap = 45m).

- boxe galvanizate   dimensiune 8,00 x 6,50 m		-   4 buc

- adapator automat					- 16  buc

- linie adapare 						- 16  buc

- medicator						-    1  buc

- conexiune pt contor de apă				-    1  buc

- recipient mixare medicament				-    1  buc

Grătarele care vor fi utilizate în hală de carantină vor fi:  grătar 3,00 x 1,22  fantă până la 18 mm.

C. Sector  de gestație comună (se va asigura un minim de 2,25 m2/cap animal, va fi amplasat în hala 1)

- boxare galvanizată aferentă scroafe 21,50 x17,40		-  3 buc

- hrănitor inox  dublu  lungime 9,00-9,50 ml 			-    12 buc

- adapator automat (10/boxa)					-    30 buc

- linie adăpare							-    60  buc

- medicator							-      1  buc

- conexiune pt contor de apă   					-      1  buc

- recipient mixare medicament					-      1  buc

Grătarele care vor fi utilizate în sectorul de gestație comună vor fi:

- grătare din beton pentru suine reproducție cu fanta de până la 20mm  (se pun peste cele canalele transversale care asigură scurgerea dejecțiilor)

D. Sector de gestație individuală (se va asigura un minim de 2,25 m2/cap animal, , va fi amplasat în hala 1)

- boxare galvanizată aferentă scroafe  			-  440 buc

- boxare galvanizată  aferentă vieruși 			-       2 buc

- hrănitoare din inox			 		-     10 buc

- hrănitor inox simplu  lungime  42,38 ml 		-       4 buc

- kit linie adăpare					-   440 buc

- hrănitor SAF 15 46 vieri simplu 430			-       1 buc

- adapator						-       3  buc

- medicator						-       1  buc

- conexiune pt contor de apă   				-       1  buc

- recipient mixare medicament				-       1  buc

Grătarele care vor fi utilizate în sectorul de gestație individuală vor fi: grătare din beton pentru porc gras cu fanta de până la 20 mm  (se pun peste cele canalele transversale care asigură scurgerea dejecțiilor)

E. Sector de maternitate – va fi amplasat în  Hala 2,  dimensiunea asigurate pentru fiecare animal fiind  de peste 4,68 m² (2,60 x1,80)

- Kit boxe fătare 2,60 m x 1,80 m, divizoare boxe din PVC și stâlpi inox

Zona de alee este monolizata 100% cu beton.

- boxă fătare internațională PKG (Zn)				- 1000 buc

- kit boxare inox și panou PVC					- 360 buc

- hrănitoare inox purceluși cu prindere podea			- 360 buc

- bec infraroșu 175 W, roșu					- 360 buc

F. Sector tineret - sector amplasat în camere separate în incinta halei 2, fiecare cameră cu un numar de 40 boxe galvanizate pentru suine, se asigură necesarul pentru puceii rezultați din fătare, spațiul de 0,35 m2 /cap asigură o populare de până la 40 cap/boxă.

- boxare galvanizată aferentă zonă tineret  3,60 x 4,15 (40 cap) 	-   60 buc

- hrănitor								-     30 buc

- adăpător (4/boxa)							-   240 buc

- kit linie adăpare							-   240 buc

- medicator								-       3 buc

- conexiune pt contor de apă   						-       3 buc

- recipient mixare medicament						-       3 buc

Grătarele care vor fi utilizate în sectorul tineret vor fi:

- grătar plastic tineret MIK CHESS 600 x 600 mm (albastru)

- grătar plastic tineret 400 x 600 mm (rubin 600), albastru

- profil DELTA DUO XL - 500 cm

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Materiile prime si materialele auxiliare utilizate in procesul de reproductie si crestere suine sunt expuse in tabelul urmator:

Furajarea în sectorul de creștere al tineretului porcin  se va face automat din silozurile capăt de hală, prin intermediului unui sistemului cu spiră și lanț.  Fiecare siloz va fi dotat cu un sistem de distribuție și omogenizare furaj. Hrana va fi distribuită prin hrănitori.

## Estimarea situației efectivelor de animale din fermă (anual)

| Categorie | Număr locuri | Număr mediu de animale |
| --- | --- | --- |
| Scroafe | 1500 | 1500 |
| Vieri | 24 | 5 |
| Tineret | 34500 | 34500 |

Consum estimat de furaje

| Categorie | Nr zile/ciclu | Nr. cicluri | Nr de animale | Indice consum furaje kg/cap/zi | Consum anual furaje t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scroafe în refacere la montă și gestante | 114 | 2 | 1500 | 3 | 1010 |
| Scroafe în fătare | 6 | 2 | 1500 | 3 | 54 |
| Scroafe în maternitate | 28 | 2 | 1500 | 6 | 500 |
| Tineret | 37 | 2 | 34500 | 1,2 | 3000 |
| Vieri | 365 | 1 | 24 | 3,4 | 15 |
| Total |  |  |  |  | 4580 |

Se vor consuma anul 4580 t nutrețuri combinate și premixuri.

Consum estimat de apă pentru metabolism

| Categorie | Nr zile/ciclu | Nr. cicluri | Nr de animale | Indice consum apă l/cap/zi | Consum anual apă mc/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scroafe în refacere la montă și gestante | 114 | 2 | 1500 | 8,5 | 2900 |
| Scroafe în fătare | 6 | 2 | 1500 | 10 | 180 |
| Scroafe în maternitate | 28 | 2 | 1500 | 35 | 2900 |
| Tineret | 37 | 2 | 34500 | 4,2 | 10700 |
| Vieri | 365 | 1 | 24 | 9,6 | 42 |
| Total |  |  |  |  | 16722 |

## Necesarul de apă pentru metabolism

## Qmed an = 16750 m3/an

## Necesarul de apă pentru igienizare hale

## Qmed an = 9500 m2 x 5 l x 2 spălari/an = 92 m m3/an

## Necesarul de apă evacuare dejecții

## Qmed an = 0,25 m3/cap/an x 36000 animale = 9000m3/an

## Necesarul de apă nevoi igienico sanitare

## Qmed an = 50l/zi/om x 7 persoane x 365 zile  = 127,75  m3/an

## Necesarul de apă spălare platformă

## Qmed an = 1,5 l/m2 x 5 ori/an x 3500 mp = 50  m3/an

## Necesarul total de apa al folosinței anual este = 26019 m3/an

## Combustibil pentru centrală (lemn)

Pentru asigurarea agentului termic prin intermediul centralei cu funcționare pe lemne și puterea de 200 kW vor fi utilizate anual  27 t peleți de lemn/lemn de foc.

Materiale dezinfectante

Dezinfecția se va face cu lapte de var sau zeamă bordeleză, aceasta din urma fiind soluția optimă de dezinfectare. Opțional vor fi utilizate produse aotorizate Ecocid S; TH5.

Varul sau oxidul de calciu se folosește numai ca suspensie de var proaspăt stins, sub forma de lapte de var (10-20%). Laptele de var proaspăt este un bun decontaminant față de majoritatea microorganismelor care se găsesc în adăposturile animalelor, indiferent de specie.

Sulfatul de cupru  (piatra vânată) are efect fungicid și deodorizant. Se utilizează în concentrație de 5% pentru decontaminarea frigiderelor și camerelor frigorifice. Pentru dezinfectarea halelor poate fi folosit sulfatul de cupru în concentrație de 10%.

Se estimează folosirea unei cantități de cca 300 kg substanțe dezinfectante anual.

Materiale folosite în laboratorul de însămânțări artificiale

- extender pentru diluţia materialului seminal;

- doze de stocare a materialului seminal;

- pungi de colectare a materialului seminal;

- mănuşi pentru colectarea materialului seminal;

- cuvete pentru determinarea densităţii de celule spermatice;

- catetere pentru însămânţări artificiale;

- gel lubrifiant pentru însămânţări artificiale si control gestaţie.

Materiale de uz veterinar

- vaccinuri;

- ace pentru seringi;

- alte medicamnte;

- crotalii pentru purcei.

Alte materiale:

- detergenți, dezinfectanți, deratizanți: materiale cu destinație pentru uz veterinar; acestea vor fi utilizate în conformitate cu instrucțiunile înscrise în fișele de securitate  corespunzătoare;

Materiile prime, substanţele şi preparatele chimice

utilizate în perioada de funcţionare

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau a preparatului chimic | Cantitatea anulă/existentă în stoc | Clasificarea substanţelor sau a preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Faze de pericol conform Regulamentului (CE) 1272/2008 |
| Furaje (cereale și premixuri) | 4580 t/an | Nepericulos |
| Substanţe dezinfectante | 300 kg/an | Lapte de var Ca (OH)2 H315: Cauzeaza iritatii ale pielii H318: Cauzeaza vatamarea grava a ochilor H335: Poate cauza iritatii respiratorii Sulfatul de cupru CuSO4 H302: Toxicitate acută (orală) H318: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor H400: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut H410: Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic |
| Medicamente | 150 kg/an | Nepericulos |

Cerealele folosite la prepararea hranei vor fi aprovizionate de la FNC-uri autorizate si vor fi furnizate in retete gata preparate.

Preparatele chimice utilizate intr-o ferma sunt de tipul raticide, biocide, insecticide, dezinfectanti, detergenti,  produse care sunt nocive si/sau periculoase pentru mediu.

Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua nationala de distributie a energiei electrice.

Necesarul de energie electrica estimat pentru functionarea fermei este de 600 MW/an.

Resursele naturale utilizate in perioada de executie a obiectivului propus sunt cele specifice activitatii de constructii - montaj, respectiv nisip, pietris, apa. Carburantul utilizat pentru functionarea autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor va fi motorina, aprovizionata de la statii de distributie carburanti.

Ferma va fi dotată cu un puţ de adâncime, pompă submersibilă, bazin de stocare și hidrofor pentru asigurarea presiunii atât în hale, cât și în filtrul sanitar.

Puțul forat cu o adâncime de cca. 30 m este amplasat în incinta fermei, asigurându-se perimetru de protecție sanitară cu regim sever conform H.G. nr. 930/2005.

Calitatea va fi identică cu cea a apei pentru consumul uman.

Consumul zilnic de apă în perioada în care ferma este populată este de cca. 34 mc/zi.

## Combustibil pentru centrală (lemn)

Pentru asigurarea agentului termic prin intermediul centralei cu funcționare pe lemne și puterea de 200 kW vor fi utilizate anual  27 t peleți de lemn/lemn de foc.

#### Instalațiile care vor deservi amplasamentul

- instalaţii electrice de iluminat, priză forţă, semnalizare şi automatizări;

- captarea de apă şi gospodăria de apă;

- instalații sanitare;

- instalaţii pentru asigurarea temperaturii;

- centrala termică;

- instalaţii de ventilaţie;

- sistem de furajare;

- stocarea dejecțiilor;

- instalații de monitorizare.

- INSTALAŢIA ELECTRICĂ DE ILUMINAT, PRIZĂ, FORŢĂ, SEMNALIZARE ŞI AUTOMATIZĂRI

Cerințele de lumina ale suinelor sunt stabilite de Directiva 91/630/EEC, unde se precizează că animalele nu trebuie ținute permanent în întuneric, ele având nevoie de lumina comparabilă cu cea naturală din orele de zi. Lumina trebuie să fie disponibilă pentru controlarea animalelor, ea neavând nici o influenţă negativă asupra producției porcilor.Pentru iluminat vor fi utilizate lămpi cu led. Ferma urmează a beneficia de două tipuri de iluminat:

- iluminat natural prin faptul ca în lateralele halelor sunt ferestre;

- iluminat artificial ambiental suficient pentru asigurarea operațiunilor de întreținere a echipamentelor din hale chiar şi în timpul nopţii.

Tabloul general va fi punctul central de distribuție a energiei electrice către consumatorii din fermă. Se vor amenaja  panouri tip dulap, care vor deservi toate tipurile de consumatori electrici din fermă. Circuitele de lumină, prize, forţă, semnalizare şi automatizări se vor realiza cu cabluri din Al şi Cu şi vor fi protejate in tuburi metalice, ţevi de PVC sau racorduri flexibile. Acestea se vor monta aparent pe pereţi, sub planşee sau peste planşee. Toate tablourile electrice şi toate utilajele electrice vor fi legate la o centură interioară de împământare. Iluminatul artificial va fi realizat astfel prin linii de lampi cu led, dimabile, suspendate pe cabluri din inox.  Fiecare lampă are un consum maxim de 7 W.

B. CAPTARE APĂ ŞI GOSPODĂRIRE APĂ

Obiectivul proiectat va fi un consumator de apă potabilă, aceasta fiind necesară pentru:

- Grupurile / filtrele sanitare ale personalului angajat;

- Consumuri tehnologice;

- Consum suine;

- Rezerva de incendiu.

Captare apă – printr-un puţ forat de adâncime cca 30 m

Puţul va fi echipat cu o pompă submersibilă având următoarele caracteristici:

Q = 15 mc/h, H = 80 mc H2O, P = 7,5 kW, N = 2900 rot/min

C. INSTALAŢII SANITARE

Rețeaua de aducțiune apă dintre put și hidrofor se va realiza cu conducte din polietilenă de înaltă densitate Pn=10 at cu lungimea de aproximativ 10 m. Pozarea traseului se face conform planșelor anexate.

Rețeaua de distribuție a apei constă din tronsonul de conductă ce se va realiza între stația de hidrofor a gospodăriei de apă și consumatorii din fermă.

Rețeaua de distribuție a apei se va realiza cu conducte din polietilenă de înaltă densitate ( = 40 x 6,3 mm, Pn=6 at cu lungimea de 300 m. Pe traseul rețelei de distribuție a apei se vor monta ți hidranti exteriori de suprafață pentru a se asigura posibilitățile de racordare în caz de incendiu la obiectiv.

Amplasarea rețelei de distribuție a apei reci (instalația interioară) se va face aparent, la partea superioară a încăperilor, iar în exterior rețeaua va fi îngropată. Va fi executată din țeavă de polipropilenă Pn 6 bar.

Rețeau de distribuție exterioară va fi executată din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEHD, iar conductele vor fi montate îngrobat.

Contorizarea apei reci consumate se va realiza printr-un contor general montat in statia hidrofor a gospodariei de apa

D. ASIGURAREA TEMPERATURII

Temperatura din hale este unul din cele mai importante componente din mediu, aşa cum este de altfel şi unul din factorii cei mai importanți care afectează fiziologia, comportamentul şi productivitatea porcinelor. În prezent este acceptat ca temperatura optimă pentru maximizarea performantelor zootehnice la porcine este de între 18° C si 25° C.

Temperatura optimă în adăpostul de suine

| Faza | Greutatea corporală (Kg) | Temperatura (° C) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura optima |  |
|  |  | La nivelul animalului | In mediu ambiant | Variaţiile temperaturii (+/-) |
| Purcei sugari < 2 săpt | 2-5 | 33 | 28 | 1 |
| Purcei sugari > 2 săpt | 5-7 | 30 | 24 | 1 |
| Creşa (prima fază) | 7-15 | 30 | 24 | 1 |
| Creşa (a doua fază) | 15-25 | 24 | 21 | 1,5 |
| Creştere | 25-50 | 21 | 20 | 2 |
| Scroafe, vieri | >50 | 18 | 16 | 2,5 |

Umiditatea relativă a aerului influențează performantele de producție ale porcinelor în strânsă interdependență cu temperatura. În condiții normale de creștere, umiditatea relativă a aerului trebuie să fie cuprinsă între 60-70 %.

Umiditatea ridicată sau prea scăzută influențează negativ starea de sănătate, mai ales dacă temperatura este prea mare sau prea mică.

Încălzirea halelor urmează a se realiza prin două modalități: natural şi artificial.

Încălzirea naturală a halelor se realizează în condițiile populării lor cu animale, care degajă o temperatura suficientă pentru menținerea unui climat propice în hale (în condițiile unei temperaturi exterioare încadrată între 5 şi 20oC).

Încălzirea artificială a halelor va fi realizată prin calorifere. Agentul termic care va asigura încălzirea este apa caldă. Apa va fi încăzită de o centrală termică cu puterea de  230 kw și de un sistem de panouri solare montate pe acoperișurile halelor.

Pentru menținerea temperaturii în hale pe timpul verii sunt necesare și sisteme de răcire. În ferma propusă sitemele de răcire sunt următoarele:

- prelate amplasate la fiecare hală;

- celule răcire prin evaporare.

E. CENTRALA TERMICĂ

Centrala termică va funcţiona în sistem ecologic, şi care va avea următoarele caracteristici: cazan din oțel 230 KW cu funcţionare pe peleţi de lemn, peleţi de tărâţe, resturi de măsline, boabe de porumb, biomasă granulară. Pereţii camerei de combustie sunt construiţi din oţel. Centrala va fi dotată cu un panou de comandă automat pentru comanda cazanului, cât şi a modulelor anexă. Alimentarea va fi automată, cu combustibil, sistem cu şnec comandat de modulul de automatizare şi cu un schimbător de siguranţă pentru protecţia cazanului la supratemperatură.

Alimentarea cu combustibil se realizează în mod automat: un temporizator electronic comandă electromotorul care acţionează şnecul de alimentare în funcţie de puterea termică necesară.  Modularea funcţionării este dată de ventilatorul cu două viteze care va aspira aer proaspăt în raport cu cererea de energie calorifică din instalaţie.

F. INSTALAŢII DE VENTILAŢIE

Pe timp de iarna – admisia aerului proaspăt se face prin intermediul admisiilor din tavan.

Pe timp de vara – admisia se face prin intermediul admisiilor din pereţii laterali – ridicarea prelatelor.

Exhaustarea – se face prin intermediul ventilatoarelor.

G. SISTEM DE FURAJARE

Sistemul de furajare la nivelul fiecărui sector este alcătuit din silozuri de cereale și sisteme de furajare cu lanț și spiră. Sistemul de furajere aferent fiecărui siloz este dotat cu sistem de cântărire furaj.

Resturile de furaj din linie sunt reciclate cu un sistem de recuperare şi sunt transportate înapoi la silozuri, astfel se evită încărcarea unităţii motrice. De sub silozuri furajul este distribuit uniform în transportor cu un şnec dozator, evitând astfel suprasolicitarea sistemului şi garantând o durată de viaţă lungă a transportorului.

Furajele vor fi încărcate pneumatic, astfel încât sistemul constructiv să nu permită antrenarea pulberilor în mediu în momentul încărcării.

Echipamentul de umplere pneumatică a silozului

Tubul de umplere al silozului asigură conectarea la cisterna de alimentare cu furaj, iar coșul de decompresie  asigură eliminarea curentului de aer.

Coșul de decompresie are un diametru mai mare decât tubul de umplere asigurând o reducere semnificativă a vitezei curentului de aer la ieșire. De asemenea coturile pe care atât tubul de umplere cât și sistemul de decompresie la formează în partea superioară a silozului determină reținerea particulelor în instalație. La capatul coșului de decompresie sunt atașați saci pentru reținerea pulberilor. Sacii vor fi curățați periodic.

###### H. STOCAREA DEJECŢIILOR

Sub Hala 1 sunt prevăzute canale de colectare a dejecțiilor care fac legatura cu bazinul de depozitare dejecții de sub hala 2 iar de aici prin canal de scurgere dejectiile se vor duce și depozita într-o lagună în spatele celor două hale.

Sub hala 2 este prevăzut un bazin dejecții cu înălțimea de 2 metri și 18 m lăime și 256 m lungime (aceeași dimensiune ca și clădirea) iar de aici dejecțiile sunt direcționate într-o lagună în spatele celor două hale. Laguna va avea pereții din beton armat şi va fi prevăzută cu hidroizolaţie protejată cu membrană cu crampoane. Dejecțiile vor ajunge în lagune prin pompare. Dimensiunile lagunei vor fi: 35 m lungime x 17,5 m lățime cu o suprafață construită de  612,5 m2.

Perioada de execuție a proiectului:  perioada de executie a lucrarilor va fi de cca. 16 de luni; aceasta perioada de executie se poate prelungi in functie de conditiile concrete din teren si de conditiile atmosferice.

Valoarea investiției ( fără TVA):  Valoarea lucrarilor propuse este de 4310110 euro fara TVA –constructii si instalatii

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului:

- Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament sunt următoarele:

Proiectul este depus pentru finantare conform ORDIN nr. 239 din 16 august 2022 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 420/2019 si se incadreaza in obiectivele pentru perioada 2021-2024 ale Programului de guvernare -SECTOR SUINE - Creșterea numărului de scroafe cu cel puțin 100.000 capete în vederea acoperirii necesarului de purcei pentru îngrășare. Măsuri specifice: • înființarea de ferme noi de reproducție, inclusiv relocarea (estimat a se realiza 65.000 locuri de cazare în intervalul 2021-2022) - capacitatea fermelor nou înființate minim 1.000 locuri de cazare-maxim 3.000 de locuri de cazare  • extinderea capacității de reproducție din fermele existente (estimare: 30.000 de locuri) - extinderea capacității fermelor de minim 300 locuri de scroafă până la maxim 3.000 locuri de scroafă; • refacerea capacităților de reproducție dezafectate sau aflate în conservare, sau reconversia fermelor de îngrășare în ferme de reproducție (20.000 de locuri); refacerea sau reconversia fermelor până la o capacitate de minim 750 de locuri de scroafe și maxim 2.000 locuri de scroafe. B. Întărirea măsurilor de biosecuritate la nivelul exploatațiilor de suine. C. Investiții în exploatații de creștere și îngrășare a suinelor. Măsuri specifice: - Înființarea de exploatații noi - de minim 1.500 locuri de cazare porc gras; - Extinderea exploatațiilor - la o capacitate de minim 1.500 locuri de cazare porc gras; - Refacerea și modernizarea capacitaților de producție existente în vederea creșterii eficienței energetice, a biosecurității și a îmbunătățirii condițiilor de bunăstare a animalelor - pentru ferme de minim 1.500 locuri de cazare porc gras și care au mai mult de 10 ani de la intrarea în producție; D. Continuarea măsurii de bunăstare în sectorul suine 2021-2023. în scopul accelerării și creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene

- procesul tehnologic, sistemul de reproducție propus, tipurile de echipamente şi modul de colectare, evacuare şi tratare a dejecţiilor sunt în concordanţă cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în documentele de referinţă BAT/BREF;

- încadrarea consumului de apă în cerinţele BAT/BREF;

- încadrarea consumului de energie electrică în cerinţele BAT/BREF;

- sunt respectate cerinţele Directiva 2010/75/UE (IED) privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

- tehnicile de nutriţie propuse respectă cerinţele BAT/BREF în acest fel asigurându-se dejecţii cu un conţinut scăzut de azot şi fosfor.

    - Încadrarea în BAT, BREF/ conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile: Sistemul de creştere şi adăpostire, modul de colectare, evacuare şi tratare a dejecţiilor respectă cerinţele BAT/BREF. Ferma de reproductie suine Stalpu  se incadreaza si respecta Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, conformandu-se la concluziile generale privind BAT: a adoptat Sisteme de management de mediu, detine o buna organizare internă, managementul nutrițional, utilizarea eficientă a apei, monitorizare emisii provenite din ape uzate, utilizarea eficientă a energiei, emisii de zgomot, emisii de pulberi, emisiile de mirosuri, emisiile provenite din întregul proces de producție, monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces;

Conform  Deciziei de punere în aplicare 2017/302 (UE) a comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici diponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European șia Consiliului, pentu creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor cerințele sunt cuprinse în tabelel de mai jos.

BUNA ORGANIZARE INTERNĂ

Conform  Deciziei de punere în aplicare 2017/302 (UE) a comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici diponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European șia Consiliului, pentu creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor cerințele sunt cuprinse în tabelel de mai jos.

| CERINȚE BAT | S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L. |
| --- | --- |
| Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; a preveni contaminarea apelor. | este amplasată la peste 1000 m față de cel mai apropiat receptor sensibil; au fost luate în considerare condițiile climatice atât pentru amplasarea fermei cât și pentru funcționare (ferma fiind dotată cu instalații de asigurare a temperaturii pe timp de vară – resăpectiv vetilație, și pe timp de iarnă – respectiv instalații de încălzire; suprafața deținută de S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L. este de 32500,00 mp din care vor fi realizate construcții și căi de acces pe 15568,5mp; au fost prevăzute instalații de canalizare și stocare a apelor uzate și dejecțiilor, structuri etanșe care vor fi verificate și, eventual, reparate periodic. |
| Educarea și formarea personalului, în special pentru: reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; planificarea activităților; planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; repararea și întreținerea echipamentelor. | În fermă vor fi respectate: reglementările pentru creșterea și bunăstarea animalelor, gestonarea dejecțiilor; în ceea ce privește transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere vor fi respectate normele prevăzute în Codul bunelor practici agricole; vor fi întocmite documentații privind SSM ȘI ISU conform legislației în vigoare; periodic toate instalațiile fermei vor fi inspectate în vederea identificării defecțiunilor și realizării reparațiilor, de asemeni conform manulaleor de utilizare pentru fiecare instalației vor fi efectuate lucrări de mentenanță. |
| Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile | Deșeurile determinate de mortalități vor fi stocate în lada frigorifică și eliminate prin contract cu o firmă specializată pentru gestionarea acestui tip de deșeuri. |
| Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi: depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare; sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecții periodice). Acestea pot include curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor. | Pe amplasamentul fermei vor fi periodic verificate toate instalațiile și structurile de stocare a dejecțiilor, precum și instalațiile de asigurare a temperaturii, umidității, etc. |

Ferma propusă de S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L. respectă prevederile BAT în ceea ce privește buna practică internă.

SISTEMUL DE ADĂPOSTIRE

| CERINȚE BAT | S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L. |
| --- | --- |
| pentru sectoarele Gestație, Scrofițe, Vieri și Tineret: dușumea cu grătare sub care se află o placă (beton sau alt material). Placa are o pantă de cel puțin 12° spre groapa centrală pentru mixtură de dejecții, care este conectată cu sistemul de canalizare. Mixtura de dejecții este îndepărtată săptămânal într-un depozit, prin pompare sau gravitațional. Grătare din fier sau plastic. | 2 hale cu radier din beton armat sub pardoselile din grătare, pe care se sprijină o placă de beton și canal central pentru eliminarea dejecțiilor. |

Ferma propusă de S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L. respectă prevederile BAT în ceea ce privește sistemul de adăpostire al animalelor.

BUNA PRACTICĂ PENTRU AGRICULTURĂ

Aceasta include următoarele:

- alegerea amplasamentului pentru fermă astfel încât să se reducă la minimum efectele negative asupra vecinătăţilor, cum ar fi transportul, mirosurile, zgomotele şi activităţile generale. De asemenea trebuie amplasată la o distanţă potrivită faţă de habitatele de vegetaţie sau animale sălbatice şi cursuri de apă;

- educarea şi formarea personalului, în ceea ce priveşte tehnicile, resursele şi mediul atât la locul de muncă cât şi în exterior;

- planificarea corespunzătoare a tuturor activităţilor, în vederea reducerii deşeurilor, pierderilor, accidentelor precum şi a activităţilor care pot fi nocive pentru animale;

- monitorizarea intrărilor şi deşeurilor, în vederea utilizării adecvate a intrărilor,

- reducerii deşeurilor şi manipulării corespunzătoare a deşeurilor inevitabile,

- proceduri scrise de intervenţie în caz de urgenţă (emisii neplanificate şi incidente), cunoscute de toţi angajaţii şi exersate de personal;

- păstrarea înregistrărilor consumului de apă şi energie, a cantităţilor de hrană pentru animale, a deşeurilor apărute şi a aplicărilor pe câmpuri a dejecţiilor;

- implementarea şi monitorizarea programelor de reparaţii şi întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a structurilor şi echipamentelor.

Compararea proiectului propus cu cerinţele BAT indică că ferma propusă prin proiect va respecta tehnologiile BAT în ceea ce priveşte buna practică agricolă.

UTILIZAREA APEI

În creşterea porcilor, apa este utilizată pentru activităţile de curăţire şi pentru adăparea animalelor. Utilizarea rațională a apei este considerată parte a bunei practici și cuprinde următoarele acțiuni:

- utilizarea unor dispozitive de spălare cu presiune mare pentru curățirea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor la finalul fiecărei serii;

- calibrarea cu regularitate a instalaţiilor de apă potabilă pentru a preveni pierderile prin scurgere;

- ţinerea unei evidenţe a consumului de apă prin măsurarea consumului specific fiecărei hale în parte;

- depistarea și remedierea scurgerilor.

Pentru porci sunt aplicate trei tipuri de sisteme de băut:

- dispozitive de băut cu diuză în rezervor sau jgheab;

- jgheaburi cu apă;

- diuze cu acționare prin mușcare.

În ferma analizată vor fi amplasate adăpători cu cupă, suzete și nipluri.

| CERINȚE BAT pentru folosirea apei | S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L. |
| --- | --- |
| apa de băut |
| Reducerea consumului de apa al animalelor nu este considerat a fi o măsură practică. Acesta va varia în concordonță cu dieta lor iar alimentarea permanentă cu apă este o obligație pentru asigurarea bunăstării animalelor. Conform BAT, secțiunea 3.2.2.2.1. Animals' water consumption tabelul 3.13 consumul mediu de apă de băut: purcei: 5,4 – 14 l/loc/zi; scroafe gestante: 60 – 70 l/ loc /zi; scroafe maternitate: 14 – 26 l/ loc /zi; vieri: 2,7 – 3,3 l/cap/zi; | instalația de adăpare va cuprinde în fiecare hală: linii de adăpare dotate cu regulatoare de presiune și senzori, kituri de adăpare și adăpători cu cupă. în fermă consumul specific este: purcei: 4,2 l/cap/zi; vieri: 4,8 l/cap/zi; scroafe gestante (până în ziua 85): 8,5 l/cap/zi; scroafe gestante (ziua 85– fătare): 10 l/cap/zi; scroafe maternitate: 35 l/cap/zi. |
| Curățarea și igienizarea boxelor |
| Curățirea cu apă sub presiune după fiecare ciclu de producție (5.1.4 Efficient use of water). Consumul mediu de apă pentru curățenie/ciclu: 0,087 – 0,340 m3/cap/an (BAT cap. 3.2.2.2.2., tabl. 3.16). | compartimentele din fermă se vor spăla cu apă sub presiune și dezinfectanți. activitatea din fermă va urmări încadrarea consumului de apă în prevederile BAT pentru curățenie; consumul de apă pentru spălare în fermă va fi de 0,25 m3/cap/an; |
| Monitorizarea consumului de apă |
| Monitorizarea consumului de apă (5.1.4 Efficient use of water). Detectarea și repararea scurgerilor (5.1.4 Efficient use of water). | apometre pentru controlul furnizării apei de băut -monitorizarea consumului de apă; scurgerile se detectează prin control vizual şi eventualele defecţiuni se remediază în cel mai scurt timp posibil. |

Ferma propusă de S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L. respectă prevederile BAT în ceea ce privește utilizarea apei necesare în procesul de producție.

Decizia de punere în aplicare 2017/302 (UE) a comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici diponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European șia Consiliului, pentu creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor prevede:

- menținerea unei evidențe a utilizării apei;

- detectarea și repararea scurgerilor de apă;

- utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor;

- selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum);

- verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile.

Aspectele menționate anterior se vor regăsi în funcționarea fermei dereproducție a suinelor propusă de S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L.

UTILIZAREA ENERGIEI

BAT este reducerea energiei utilizate prin aplicarea unui bune practice în fermă începând cu proiectul adăpostului pentru animale şi prin operarea adecvată şi întreţinerea adăpostului şi  echipamentului.

Reducerea consumului de energie se poate realiza prin optimizarea următoarelor sisteme:1. încălzire;2. ventilaţie;3. iluminat;4. preparare hrană.

| CERINȚE BAT pentru UTILIZAREA ENERGIEI | S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L. |
| --- | --- |
| Ventilația |
| Conform BAT 5.1.6 Efficient use of energy reducerea consumului de energie se poate face prin: aplicarea unei ventilații naturale prin proiectarea adecvată a construcției; optimizarea sistemului de ventilație mecanic în fiecare hală pentru a obține un control eficient al temperaturii și un minim de ventilație iarna; evitarea rezistenței mecanice în sistemele de ventilație mecanică prin inspecții frecvente, curățarea conductelor, ventilatoarelor și suflantelor; utilizarea de ventilatoare cu profil conic din plastic; Conform BAT cap. 2.3.2.2. fermele situate în zonele unde temperaturile pe timp de vară sunt foarte ridicate, utilizează sisteme de răcire pe bază de evaporare pentru scăderea temperaturii în interiorul adăpostului. Ventilaţia de evacuare se realizează prin amplasarea unor ventilatoare pe pereţii laterali ai adăpostului sau în acoperiș. Ferestrele sau deschiderile reglabile pentru ventilaţie, permit atragerea către interior a aerului curat. Ventilatoarele evacuează aerul la exterior. Acest proces generează sub-presiune şi crează fluxuri de aer curat în clădire prin gurile de admisie. Acestea din urmă se găsesc de obicei pe perete, aproape de tavan, sau chiar în tavan, astfel încât aerul încălzit trece dinspre zona aflată între acoperiş şi tavan către gurile de evacuare. Este normal pentru un sistem de ventilaţie prin evacuare ca presiunea din interiorul clădirii să fie mai scăzută decât cea de la exterior. Ventilaţia prin evacuare se foloseşte atunci când temperatura externă este mai ridicată. La fermele de porci folosirea ventilaţiei prin evacuare menţine relativ scăzute costurile aferente încălzirii, condiţia firească în acest sens fiind reglarea adecvată a sistemului. | În funcție de compartiment, în hale vor fi amplasate sisteme de ventilație mecanică și naturală. Pe timp de iarna – admisia aerului proaspăt se face prin intermediul admisiilor din tavan. Pe timp de vara – admisia se face prin intermediul admisiilor din pereţii laterali – ridicarea prelatelor. Exhaustarea – se face prin intermediul ventilatoarelor. În ferma analizată vor fi montate ventilatoare pe pereții laterali și pe coama halelor. Pentru menținerea temperaturii în hale pe timpul verii sunt necesare și sisteme de răcire. În ferma propusă sitemele de răcire sunt următoarele: prelate amplasate la fiecare hală; celule răcire prin evaporare. La finalizarea fiecărui ciclu de producție pe fiecare compartiment vor fi verificate componentele sistemului de ventilație astfel încât acestea să nu fie murdare, blocate sau înfundate. |
| Încălzirea |
| Conform BAT 4.5.4.1.2. câteva posibilităţi pentru reducerea consumului de energie sunt: optimizarea poziţiei şi ajustarea echipamentelor de încălzire; luarea în consideraţie de recuperării de căldură; luarea în consideraţie a utilizării boilerelor de înalt randament în noile sisteme de adăposturi; la adăpostirea scroafelor, este instalat un sistem de încălzire zonală pentru încălzirea ariei cu purcei mici; O altă posibilitate de reducere a consumului de energie electrică este izolarea clădirilor. | Încălzirea halelor urmează a se realiza prin două modalități: natural şi artificial. Încălzirea naturală a halelor se realizează în condițiile populării lor cu animale, care degajă o temperatura suficientă pentru menținerea unui climat propice în hale (în condițiile unei temperaturi exterioare încadrată între 5 şi 20oC). Încălzirea artificială a halelor va fi realizată prin calorifere. Agentul termic care va asigura încălzirea este apa caldă. Apa va fi încăzită de o centrală termică cu puterea de 230 kw și de un sistem de panouri solare montate pe acoperișurile halelor. Încălzirea electrică prin pardoseală cu plăci de încălzire – soluție folosită în halele maternitate - permite o reducere a consumului de energie cu 30 %, comparativ cu încălzirea completă a pardoselii. Pereții halelor vor fi executați din panouri termoizolante de 15 cm grosime iar învelitorile din panouri termoizolante de 8 cm grosime. |
| Iluminat |
| Utilizarea unui iluminat eficient din punct de vedere energetic (BAT cap. 5.2.4.) | în cadrul fermei vor fi utilizate lămpile cu led dimabile deoarece se asigură o o reducere a consumului de energie cu până la 80%. |
| Preparare hrană |
| consumul de energie pentru prepararea hranei poate fie redus cu aproximativ 50 % când hrana este transferată mecanic, şi nu pneumatic (suflată) din moară la dozator sau în deposit. | în cadrul fermei distribuția hranei în hale se va face din silozuri de la capătul halelor prin intermediul unor sistem ede transport cu spiră și lanț – trasportul hranei fiind mecanic. |

Decizia de punere în aplicare 2017/302 (UE) a comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici diponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European șia Consiliului, pentu creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, la capitolul utilizarea eficientă a energiei, prevede:

- sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată;

- optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului;

- izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale;

- utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic;

- utilizarea schimbătoarelor de căldură, poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apă; 3. aer-sol;

- utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii;

- recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck”);

- utilizarea ventilației naturale.

Dintre aceste prevederi în cadrul fermei propuse vor fi implementate:

- sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată;

- optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora;

- izolarea pereților,adăposturilor pentru animale;

- utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic;

- utilizarea schimbătoarelor de căldură - aer-apă - toate halele sunt dotate cu sisteme de răcire tip COOLING PAD – care constă în celule de răcire amplasate pe pereții halelor;

- utilizarea ventilației naturale.

Compararea proiectului propus cu cerinţele BAT indică că ferma propusă de S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L. și analizată în prezentul studiu va respecta tehnologiile BAT în ceea ce priveşte utilizarea energiei.

FURAJAREA

Furajarea porcilor se face cu furaje speciale furnizate. Cantitatea și compoziția furajului administrat sunt diferențiate pe faze de creștere.

Pentru depozitarea furajelor, se vor monta în exteriorul halelor de producție silozuri cu o capacitate de 19,94 tone fiecare distribuite la capătul haleleor (sistemul de furajare a fost prezentat în subcapitolul I.5.2.4. Instalațiile care vor deservi amplasamentul).

Furajele sunt distribuite în interiorul halei de instalații pe spiră și lanț către fiecare compartiment.

Furajul este distribuit uniform la hrănitori prin tuburi de aducere a hranei dotate cu dozatoare de furaj fiind astfel  posibilă ajustarea rației.

| CERINȚE BAT pentru FURAJARE | S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L. |
| --- | --- |
| Tehnici de nutriție |
| BAT (5.4.10.2 Techniques for reducing phosphorus excreted) este alimentarea animalelor cu diete succesive – alimentarea în faze – cu conținuturi reduse de proteină brută, aceste diete trebuie să se bazeze pe alimentarea optimă cu aminoacizi (lizină, metionină, trenină, triptofan); Conform BAT sunt două tipuri de tehnici: îmbunătățirea hranei (de ex. prin aplicare de nivele joase de proteine, utilizarea de amino acizi şi compuşi înrudiţi, etc) și formularea unei reţete de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pe fosfor şi amino acizi digerabili. Conform BAT utilizarea aditivilor (enzime, stimulatori de creştere) în hrană pot crește eficienţa în hrană, astfel crescând reţinerea nutrientului şi reducând cantitatea de nutrienţi rămasă în dejecţi | animalele sunt hrănite în funcție de faze și categorii biologice; sectoare de din fermă sunt alimentate de la un silozuri separate situate în capătul halelor (1 siloz la hala de vieri, 1 siloz la hala de carantină, 1 siloz pentru hala de gestație individual, câte un siloz la cele două hale pentru gestație comună, câte 5 silozuri aferente halelor de maternitate și 8 silozuri la capetele halelor de tineret) – astfel în ferma analizată, pentru fiecare sector, se vor distribui rețete diferențiate pe faze; se utilizează nutreț pe bază de cereale, șrot, ulei, PVM – 5 % (premix vitamine + aminoacizi), sare, CaCO3; furajul folosit va avea în componență: lizină: 6%; metilcisteină: 2%; vitamina A: 12.000 IU/kg; vitamina D3: 2000 IU/kg; vitamina E: 150 IU/kg, fofor: 0,8 %; calciu: 1 %. |
| Consum de nutreț |
| Conform BAT subcap. 3.2.1.2, tabelul 3.6 și 3.7, cantitatea medie de furaj consumată este: 2,4 – 5 kg/cap/zi pentru scroafe în gestație; 2,4 – 7,2 kg/cap/zi pentru scroafe în maternitate; 1,2 – 1,5 kg/cap/zi pentru purceii de 30 kg. | În ferma propusă consumurile de furaj vor fi următoarele: 3 kg/cap/zi pentru scroafe în gestație; 6 kg/cap/zi pentru scroafe în maternitate; 1,2 kg/cap/zi pentru purceii de 30 kg. |

Ferma propusă de S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L. respectă prevederile BAT în ceea ce privește furajarea.

Decizia de punere în aplicare 2017/302 (UE) a comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici diponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European șia Consiliului, pentu creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor prevede hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție – aspect luat în considerare în ferma analizată.

GESTIONAREA DEJECȚIILOR

În cadrul fermei boxele nu sunt igienizate zilnic. Periodicitatea operaţiilor de curăţare/spălare a halei depinde de faza de creştere în care se găseşte acesta. Pentru operațiile de curățenie se va utiliza apa sub presiune la temperatura naturală și materiale de dezinfecție.

Colectarea dejecţiilor se face sub podeaua halei de creştere, în canale comune cu reţeaua de canalizare a apelor uzate rezultate de la igienizarea halei.

Dejecţiile colectate în canalele de sub pardoseala halei de creştere sunt îndepărtate din canalele colectoare doar în perioadele de spălare a halei, transportul dejecţiilor fiind asigurat de o pernă de apă.

În canalele colectoare de sub pardoseala halei de creştere se colectează atât fecalele cât şi urina animalelor, în aceste canale fiind colectate şi pierderile de apă de la sistemele de adăpare, precum şi eventualele pierderi de furaj.

Aple uzate provenite de la hale se vor colecta în canale din beton sub hale de unde prin sifoane de pardoseală vor fi dirijate către rețeaua exterioară – un canal colector prevăzut cu cămine de vizitare și de aici gravitațional către bazine intermediare. De aici, prin prin intermediul unor pompe de drenaj către bazinele de stocare a dejecțiilor. Pompele pentru dejecții vor fi submersibile cu tocător pentru dejecții.

Lagunele de stocare a dejecțiilor sunt vidanjabile, golirea lor făcându-se de două ori pe an, dejecțiile fiind preluate și folosite la fertilizarea terenurilor agricole, conform condițiilor din  Ordinului comun al MMGA nr. 242/2005 și MAPDR nr.197/2005, privind aprobarea organizării Sistemului național de monitorizare integrată a solului, de supraveghere, control, decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați.

Cantități de dejecții produse în fermă

| Categorie | Nr zile/ciclu | Nr. cicluri | Nr de animale | Producție kg/cap/zi | Producție m3/zi/cap | Producție m3/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scroafe în refacere la montă și gestante | 114 | 2 | 1500 | 7,40 | 0,006 | 2052,00 |
| Scroafe în fătare | 6 | 2 | 1500 | 12,50 | 0,013 | 234,00 |
| Scroafe în maternitate | 28 | 2 | 1500 | 12,50 | 0,013 | 1092,00 |
| Tineret | 37 | 2 | 34500 | 1,50 | 0,003 | 7659,00 |
| Vieri | 365 | 1 | 10 | 2,00 | 0,0015 | 5,475 |
| Total |  |  |  |  |  | 11042,47 |

| CERINȚE BAT pentru managementul dejecțiilor | S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L. |
| --- | --- |
| Colectarea și depozitarea dejecțiilor |
| Șlamurile sunt pompate din groapa de șlam sau din canalul de șlam din interiorul clădirii către un depozit exterior. Șlamul este transportat printr-o linie de conducte sau rezervor de șlam și poate fi stocat în tancuri de șlam amplasate sub pământ sau deasupra solului (BAT subcap. 2.6.4.). BAT (subcapitolul 5.2.5.) pentru stocarea șlamului într-un rezervor de beton sau oțel cuprinde următoarele: un rezervor stabil capabil să reziste influențelor mecanice, termice și chimice; baza și pereții rezervorului sunt impermeabile și protejate impotriva coroziunii; depozitul este golit regulat pentru inspecție și mentenanță, de preferat în fiecare an; supape duble sunt utilizate la fiecare ieșire prevăzută cu supapă a depozitului nămolul este agitat doar înainte de a goli rezervorul pentru aplicarea pe teren. BAT este acoperirea rezervoarelor de nămol utilizând una din urmatoarele opțiuni: un capac rigid, acoperiș sau o structură de cort un acoperiș plutitor precum paiele tocate, crusta naturală, pânza, folia, turba și argila ușor expandată (LECA) sau polistirenul expandat (EPS). | Sub Hala 1 sunt prevăzute canale de colectare a dejecțiilor care fac legatura cu bazinul de depozitare dejecții de sub hala 2 iar de aici prin canal de scurgere dejectiile se vor duce și depozita într-o lagună în spatele celor două hale. Sub hala 2 este prevăzut un bazin dejecții cu înălțimea de 2 metri și 18 m lățime și 256 m lungime (aceeași dimensiune ca și clădirea) iar de aici dejecțiile sunt direcționate într-o lagună în spatele celor două hale. Bazinul de sub hala 2 va avea un volum de stocare de 9216,00 m3. Laguna va avea pereții din beton armat şi va fi prevăzută cu hidroizolaţie protejată cu membrană cu crampoane. Dejecțiile vor ajunge în lagune prin pompare. Dimensiunile lagunei vor fi: 35 m lungime x 17,5 m lățime cu o suprafață construită de 612,5 m2 și o adâncime de cca 5 m, volumul de stocare asigurat de lugană va fi de 3062,50 m3. Laguna și bazinul de sub hala 2 asigură un volum de stocare de 12278,5 m3 ceea ce va acoperi producția de dejecții și apă utilizată la curățire pe o durată de 6 luni care va fi de 11043,57 m3 dejecții la care se adaugă o cantitate de 9000 m3. Cantitatea de dejecții stocată pentru o perioaă de 6 luni fiind 10021,785 m3. Bazinele vor fi golite de 2 ori/an astfel că se va asigura menținerea dejecțiilor pentru mineralizare o perioada de 6 luni. După golire bazinelor se va face inspecția și eventualele reparații. |
| Niveluri de dejecții |
| Conform BAT subcap. 3.3.1.2, tabelul 3.39 cantitatea medie de șlam gunoi este: 5,2 – 9 kg/cap/zi pentru scroafe în gestație; 10,9 – 15,9 kg/cap/zi pentru scroafe în maternitate; 1,4 – 2,3 kg/cap/zi pentru porci reproducție (vieri); 3,6 pentru scroafe tinere; 3.6 pentru tineret. | În ferma propusă cantitățile medie de șlam gunoi vor fi următoarele: 7,4 kg/cap/zi pentru scroafe în gestație; 12,5 kg/cap/zi pentru scroafe în maternitate; 2,0 kg/cap/zi pentru porci reproducție (vieri); 3,4 pentru scroafe tinere; 1,50 kg/cap/zi tineret. |
| Tratarea dejecțiilor pe amplasament |
| Conform BREF ILF subcap. 2.6.6 în tratarea dejecțiilor pe amplasament pot fi utilizați agenți biologici printre care se numără și bioenzimele pentru reducerea cantității de CH4 produs. | Tratarea șlamului cu bioenzime care prezintă avantajul reducerii emisiilor atmosferice. |
| Aplicarea dejecțiilor |
| BAT este (Sectiunea 5.1): cantitatea de dejecții aplicată trebuie să țină cont de necesitățile prognozate ale culturilor în ce privește azotul și fosforul precum și de aportul acestora din sol și îngrășămintele aplicate; trebuie să se țină cont de caracteristicile terenului: pantă, tipul de sol, condiții climatice, ploaie, irigații, practici agricole și de folosire a terenului, asolament; dejecțiile nu vor fi aplicate pe teren atunci când câmpul este saturat cu apă, inundat, înghețat, acoperit cu zăpadă; dejecțiile nu vor fi aplicate pe terenuri cu pantă accentuată sau pe cele din apropierea cursurilor de apă; aplicarea dejecțiilor trebuie să țină cont de vecinătăți pentru a evita neplăcerile din cauza mirosurilor (să nu se aplice în timpul zilei, să se evite zilele de weekend și de sărbătoare, să se țină cont de direcția vântului. | Nu este o activitate a fermei. |

Ferma propusă de S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L. respectă prevederile BAT în ceea ce privește managementul dejecțiilor.

Ferma propusă respectă cerințele obligatorii cuprinse în Decizia de punere în aplicare 2017/302 (UE) a comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici diponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European șia Consiliului, pentu creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

Sisteme de management de mediu

## Buna organizare internă

Analiza conformarii cu prevederile BAT 2

| BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; a preveni contaminarea apelor. | Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/fermelor existente. | Amenajarea spatiala a activitatilor pe amplasament a avut in vedere reducere distantelor si a numarului de transporturi necesare. Terenul pe care se va amplasa ferma se situeaza la peste 2 km de limita intravilanului. Organizarea activitatilor pe amplasament si in afara acestuia se face tinand cont de conditiile climatice existente si de intervalul din zi,astfel incat disconfortul olfactiv si/sau fonic sa fie minim. In vecinatatea amplasamentului nu exista ape de suprafata. Prin proiect sunt prevazute amenajari si dotari in sensul eliminarii riscului de contaminare a apelor subterane, mai ales ca alimentarea cu apa a fermei va fi asigurata din sursa proprie subterana. |
| b. | Educarea și formarea personalului, în special pentru: - reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; - transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; - planificarea activităților; - planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; - repararea și întreținerea echipamentelor. | General aplicabilă | In cadrul fermei, personalul este instruit pentru exploatarea instalatiilor de alimentare cu utilitati, sistemelor de hranire, adapare si microclimat . Mangerul zonal raspunde de instruirea angajatilor cu privire la normele de protectia muncii. Sunt intocmite planuri pentru activitatile specifice, de ex.: - Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (prezentat anexat solicitarii); - Plan de management al dejectiilor animaliere; - Program de intretinere a instalatiilor care prevede masurile curente si planificate de intretinere a utilajelor, curatire periodica a halelor si igienizare a acestora intre ciclurile de productie. Echipamentele sunt permanent inspectate, iar defectiunile se remediaza imediat de catre personalul fermei sau de către echipa externă de mentenanţă (in funcţie de amploarea intervenţiei). |
| c. | Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenți; planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora - N/A, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere – N/A, scurgeri de combustibil); echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). | General aplicabilă | In etapa de autorizare a functionarii fermei vor fi intocmite urmatoarele documente necesare: - Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; - Plan de situatie care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă; - Planuri de acţiune pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns; - Plan de contingenţă în cazul suspiciunii de pestă porcină clasică sau în cazul mortalităţilor crescute; - Plan de intervenţie în caz de epizootii. Prin proiect s-au prevazut amenajari specifice pentru a preveni producerea si propagarea unor poluari accidentale si/sau pentru indepartarea, fara consecinte semnificative asupra mediului, a scurgerilor care ar putea produce o poluare. Ferma va avea in dotare materiale si mijloace de interventie rapida in cazul producerii de poluari accidentale si situatii de urgenta (incendii, cutremure). |
| d. | Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi: - sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; - sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; - silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); - sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecții periodice). Acestea pot include curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor. | General aplicabilă | Echipamentele si structurile vor fi permanent inspectate, iar defectiunile se vor remedia imediat de catre personalul fermei sau de către echipa externă de mentenanţă (in funcţie de amploarea intervenţiei). se vor intocmi Planuri pentru efectuarea reviziilor pentru toate utilajele şi instalaţiile care deservesc ferma, pentru curatirea periodica a halelor si igienizare a acestora intre ciclurile de productie. |
| e. | Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | General aplicabilă. | Mortalitatile vor fi colectate zilnic/ de mai multe ori pe zi, daca este cazul, si vor fi stocate in spatiul frigorific special amenajat, dupa care vor fi incinerate.. |

## Managementul nutrițional

Analiza conformarii cu prevederile BAT 3

| BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. | General aplicabilă. | Sistemul de hranire adoptat este diferentiat pe categorie d eanimale si faza biologica. Furajele vor fi furnizate gata preparate, de la FNC-uri autorizate. În realizarea furajelor in FNC-uri autorizate se utilizează conceptul de proteină ideală, echilibrată la nivel de aminoacizi esenţiali (lizina, metionina, cistina, treonina şi triptofan) cu raport optim între nivelul proteinei digestibile şi energia netă, prin aceasta realizîndu-se o excreţie minimă de azot prin fecale. La întocmirea reţetelor de nutreţuri combinate destinate furajării animalelor se utilizează un program de optimizare nutrițională automat, denumit BEST MIX. Programul permite ca pe baza cunoaşterii necesarului de principii nutritivi şi a valorilor nutritive ale materiilor prime şi a aditivilor furajeri, utilizaţi în compoziţia reţetelor, să se realizeze reţete optime, ca valoare nutritivă şi preţ. Astfel se asigură o hrană echilibrată adaptată nevoilor fiecărei categorii de animal şi stare fiziologică, la un cost cât mai redus (având în vedere că din totalul cheltuielilor de producţie furajele ocupă ponderea cea mai mare) şi cu pierderi minime de elemente nutritive prin dejecţii. |
| b. | Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | General aplicabilă. | Hrănirea se face cu furaj adaptat necesităţilor fiziologice ale fiecărei etape de dezvoltare, pe categorie de animal. |
| c. | Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. | Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul în care furajele cu un conținut scăzut de proteine nu sunt accesibile din punct de vedere economic. Aminoacizii sintetici nu se utilizează în cazul producției animaliere ecologice. | Regimul alimentar este completat cu cantitati foarte mici de aminoacizi sintetici, astfel încât să nu existe nicio deficiență în profilul aminoacizilor. |
| d. | Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. | General aplicabilă. | Se utilizeaza aditivi furajeri; hrana este apropiată de necesarul animalului la diferite etape de producţie, reducând astfel excreţia de nutrient în dejecţii. |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 4

| BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | General aplicabilă. | Porcii sunt hraniti dupa retete diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala. |
| b. | Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază). | Este posibil ca fitaza să nu se aplice producției animaliere ecologice. | Se utilizeaza aditivi furajeri (fitaza) in scopul reducerii fosforului din dejectii. |
| c. | Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. | General aplicabilă în limitele impuse de disponibilitatea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare. | Se utilizeaza fosfati anorganici (fosfat monocalcic) cu grad ridicat de digerabilitate pentru inlocuirea surselor de fosfor in furaje. |

## Utilizarea eficientă a apei

Analiza conformarii cu prevederile BAT 5

| BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Menținerea unei evidențe a utilizării apei. | General aplicabilă. | Se va asigura evidenţă săptămânală, lunară şi anuală, pentru verificarea încadrării în normele reglementate. |
| b. | Detectarea și repararea scurgerilor de apă. | General aplicabilă. | Se va proceda la verificarea zilnică a instalaţiilor de alimentare cu apă (cu ocazia activităţilor curente din fermă) şi se va interveni operativ. |
| c. | Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. | Nu se aplică instalațiilor avicole care utilizează sisteme de curățare uscată. | Spălarea halelor se va face cu ajutorul aparatelor de curățare cu înaltă presiune. |
| d. | Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). | General aplicabilă. | Utilizarea adăpătorilor tip boluri cu suzetă, care permit animalelor acces nelimitat la apă, dar fără risipă. |
| e. | Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | General aplicabilă. | Se asigură verificarea şi ajustarea periodică a presiunii apei pe coloana de distribuţie internă. |
| f. | Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. | Este posibil să nu se aplice fermelor existente, din cauza costurilor ridicate. Aplicabilitatea poate fi limitată de riscurile în materie de biosecuritate. | Nu este cazul. Zona din ferma in care nu se vor desafsura activitati productive va fi inierbata cu gazon, iar apele din precipitatii se vor infiltra in sol. |

## Emisii provenite din ape uzate

Analiza conformarii cu prevederile BAT 6

| BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. | General aplicabila. | Zonele posibil sa fie murdarite sunt betonate si curatate ori de cate ori este necesar. |
| b. | Reducerea la minimum a consumului de apă. | General aplicabila. | Spălarea halelor se face cu ajutorul aparatelor de curățare cu înaltă presiune. |
| c. | Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Este posibil să nu fie aplicabilă fermelor existente. | Apele uzate menajere sunt transferate prin sistemul de canalizare constand din conducte subterane de PVC la bazinele vidanjabile de stocare, fara posibilitate de contact cu apele meteorice. Apele de spalare si dejectiile sunt evacuate printr-un sistem separat de canalizare in laguna de depozitare dejectii. Integritatea sistemului de canalizare este asigurata de inspectiile periodice si de vizualizarea nivelului apelor uzate din bazinele vidanjabile. Apele meteorice sunt colectate prin rigole perimetrale cu debusare pe terenul liber al fermei precum şi in canalele ANIF invecinate. Apele uzate de la camera frigorifica si de la spatiul de necropsie sunt colectate intr-un bazin vidanjabil impreuna cu apele menajere, avand o pondere cantitativa redusa. bazinul va fi vidanjat de cate ori este necesar prin societatii autorizate in colectarea/epurare lor. |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 7

| BAT 7. Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide. | General aplicabila. | Apele uzate rezultate de la igienizarea halelor de productie sunt evacuate impreuna cu dejectiile in cuve de colectare cu planie de admisie situate sub hale si sunt evacuate in laguna de stocare dejectii. |
| b. | Epurarea apelor uzate. | General aplicabila. | Apele uzate tehnologice sunt evacuate in laguna de stocare dejectii, unde are loc epurarea prin decantare. Apele uzate menajere sunt colectate separat in bazin vidanjabil amplasat in zonele de generare, bazin care va fi vidanjat de cate ori este necesar, de catre societati autorizate. |
| c. | Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere. | Aplicabilitatea poate fi limitată din cauza gradului scăzut de disponibilitate a terenurilor adecvate adiacente fermei. Aplicabilă numai pentru apele uzate cu un nivel de contaminare scăzut dovedit. | Apele uzate tehnologice (igienizare spatii productie) sunt evacuate impreuna cu dejectiile in laguna de stocare dejectii , de unde vor fi valorificate ca fertilizant natural de catre prorietarii terenurilor agricole din zona. Metoda uzuala de aplicare pe solul zonei este utilizarea injectorului cu bara de imprastiere. |

## Utilizarea eficientă a energiei

Analiza conformarii cu prevederile BAT 8

| BAT 8. Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. | Este posibil ca aceasta să nu fie aplicabilă instalațiilor existente. | Sistemul de incalzire utilizeaza aeroterme cu ardere completa si sisteme de ventilatie si admisie a aerului proaspat dimensionate prin proiectare pentru eficienta maxima. |
| b. | Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. | General aplicabilă. | Acţionarea cortinelor, a sistemului de venilaţie şi a încălzirii halelor este coordonată prin calculatoare de proces, care ţin cont de temperatura exterioară şi de necesităţile de producţie. |
| c. | Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. | Este posibil să nu fie aplicabile instalațiilor care utilizează ventilația naturală. Este posibil ca izolarea să nu fie aplicabilă în cazul instalațiilor existente, din cauza restricțiilor structurale. | Plafoanele/acoperişurileşi pereţii adăposturilor sunt realizate în sistem tip sandwich, care asigură izolaţia adecvată. |
| d. | Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. | General aplicabilă. | Instalatia de iluminatdin hale este cubevuri tip LED. Iluminatul este selectiv şi temporizat pentru a răspunde cerinţelor animalelor. Iluminatul exterior este fluorescent acţionat de senzori crepusculari.Se vor monta panouri fotovoltaice pe acoperis pentru compensarea necesarului de energie |
| e. | Utilizarea schimbătoarelor de căldură. Poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apă; 3. aer-sol. | Schimbătoarele de căldură aer-sol sunt aplicabile numai în cazul în care există spațiu disponibil, din cauza faptului că au nevoie de o suprafață mare. | Nu este cazul. Sistemele de microclimat si iluminat adoptate prin proiect nu impun masuri suplimentare, care presupun ocuparea altor suprafete de teren si costuri ridicate. |
| f. | Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii. | Aplicabilitatea pompelor de căldură pe bază de recuperare a căldurii geotermale este limitată în cazul în care se utilizează țevi orizontale din cauza faptului că au nevoie de spațiu. | Nu este cazul. Tehnica poate funcționa prin absorbția căldurii din: sistemele de răcire a dejecțiilor lichide, energia geotermală, apa utilizată pentru spălare, reactoare pentru tratarea biologică a dejecțiilor lichide sau gazele de evacuare ale motorului cu biogaz. Nici una din aceste surse nu se regaseste in ferma. Incalzirea halelor se realizeaza numai in perioadarece a anului. |
| g. | Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck”). | Aplicabilitatea depinde de posibilitatea de a se instala depozite subterane închise pentru circularea apei. | Nu este cazul.Nu se utilizeaza podele cu asternut, ci pardoseli cu gratare. |
| h. | Utilizarea ventilației naturale. | Nu este aplicabilă instalațiilor cu un sistem de ventilație centralizat. În instalațiile avicole, aceasta poate să nu fie aplicabilă: - în cursul etapei inițiale de creștere, cu excepția producției de rațe; - din cauza unor condiții climatice extreme. | Se asigură tiraj natural sau forţat prin acţionarea clapetelor de admisie din peretii laterali, în funcţie de necesităţi (temperatura exterioră, vârsta animalelor). |

## Emisii de zgomot

Analiza conformarii cu prevederile BAT 9

| BAT 9: Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) și care include următoarele elemente: | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
|  | un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; un protocol pentru monitorizarea zgomotului; un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate; un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; o analiză a incidentelor sonore anterioare și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele sonore. | BAT 9 sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizează și/sau s-a dovedit o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili. | In cazul incare, dupa punerea in functiune a fermei se va semnala disconfort privind poluarea fonica la nivelul receptorilor sensibili , se va lua in considerarea intocmirea unui plan de gestionare a zgomotului. |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 10

| BAT 10: Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnică | Descriere | Aplicabilitate |  |
| a. | Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili | În etapa de planificare a instalației/fermei, distanțele adecvate dintre instalație/fermă și receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distanțelor standard minime. | Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente. | Amplasamentul se afla la peste 2 km distanta de limita intravilanului localitatilor din vecinatate,respectand prevederile Ordinului MS 119/2014. . |
| b. | Amplasarea echipamentelor | Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: (i)mărirea distanței dintre emițător și receptor (prin amplasarea echipamentelor cât mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii țevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum circulația vehiculelor în cadrul fermei. | În cazul instalațiilor existente, relocarea echipamentelor poate fi limitată de lipsa de spațiu sau de costurile excesive. | i) Amenajarea spatiala a activitatilor pe amplasament a avut in vedere marirea distantei dintre echipamentele generatoare de zgomot si receptorii sensibili (ex. amplasarea halelor, bunkerelor), reducerea distantelor si a numarului de transporturi necesare in cadrul fermei. ii)Silozurile de furaje sunt amplasate in exteriorul halelor de productie, in imediata lor apropiere, astfel incat lungimea transportorului de la siloz in hale este minima. iii) Silozurile de furaje sunt amplasate intre hale si calea de acces in ferma, marginita de latura estica a terenului, astfel incat circulatia este redusa la minim. |
| c. | Măsuri operaționale | Acestea includ măsuri cum ar fi: (i) închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; (ii)utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; (iii)evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; (iv) măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; (v) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; (vi)efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. | General aplicabilă. | Vor fi aplicate masuri operationale menite sa reduca nivelul de zgomot atunci cand este generat: i)inchiderea in timpul spalarii halelor cu apa sub presiune; ii) ferma va fi deservita de personal calificat; iii) planificarea activitatilor generatoare de zgomot in afara weekend-ului si a orelor de noapte/ de odihna, etc. Organizarea activitatilor pe amplasament si in afara acestuia se face tinand cont de conditiile climatice existente si de intervalul din zi, astfel incat disconfortul fonic sa fie minim. |
| d. | Echipamente silențioase | Acestea includ echipamente cum ar fi: (i)ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (ii) pompe și compresoare; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). | BAT 10.d.iii este aplicabilă numai instalațiilor destinate porcilor. Alimentatoarele ad libitum pasive sunt aplicabile numai în cazul în care echipamentul este nou sau este înlocuit sau în cazul în care animalele nu au nevoie de o rație de hrană. | Sunt utilizate doar echipamente cu nivel redus de zgomot: i)ventilatoarele prevazute au o eficienta ridicata, de 94% si functioneaza in paralel cu sistemul de ventilatie naturala a halelor, numai atunci cand este necesar ; ii) pompele si compresoarele utilizate sunt echipamente moderne, care asigura un nivel scazut de zgomot, sub 85 dB si functionarea lor nu este continua ; iii)modalitatea de hranire adoptata este ad libitum, astfel incat mancarea este la discretie si nu este necesara pornirea sistemelor de hranire decat atunci cand se termina mancarea. |
| e. | Echipamente de control al zgomotului. | Acestea includ: (i) reductoare de zgomot; (ii) izolarea surselor de vibrații; (iii)amplasarea în spații închise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); (iv) izolarea fonică a clădirilor. | Aplicabilitatea poate fi limitată din cauza cerințelor de spațiu și a aspectelor legate de sănătate și siguranță. Nu este aplicabilă materialelor care absorb zgomote și care împiedică curățarea eficace a instalației. | i)toate motarele echipamentelor prevazute prin proiect sunt echipate cu reductoare de zgomot, astfel incat sa asigure un nivel de zgomot < 85 dB ; ii)echipamentele producatoare de vibratii vor fi montate pe fundatii prevazute cu elemente de amortizare a vibratiilor, se vor utilzia racorduri elastice intre gurile de aspiratie, respectiv evacuare ale ventilatoarelor, se vor utiliza garnituri cu mare capacitate de amortizare a vibratiilor (pasla, cauciuc, etc.). iii)toate echipamentele producatoare de zgomot si vibratii vor fi montate in interiorul halelor de productie. iv)prin proiect sunt prevazute amenajari ale halelor de productie cu pereti din zidarie cu termosistem de polistiren expandat cu grosimea de 10 cm, care asigura si izolarea fonica. |
| f. | Reducerea zgomotului. | Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițători și receptori. | Este posibil să nu fie general aplicabilă din motive de biosecuritate. | Propagarea zomotului este redusă de distanţa la care este amplasat obiectivul faţă de receptorii sensibili. |

## Emisii de pulberi

Analiza conformarii cu prevederile BAT 11

| BAT 11: Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: |  |  |
| I. | 1. utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); | Paiele lungi nu sunt aplicabile în sistemele bazate pe dejecții lichide. | Nu se aplică, se vor utiliza pardoseli cu gratare. |
|  | 2. aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); | General aplicabila. | Nu se aplică, se vor utiliza pardoseli cu gratare. |
|  | 3. alimentarea ad libitum; | General aplicabila. | Furajarea si adaparea se vor face ad libidum, adaptat cerinţelor etapei de dezvoltare. |
|  | 4. utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; | General aplicabila. | Se utilizeaza furaje la granulatii care nu genereaza pulberi. |
|  | 5.montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. | General aplicabila. | Silozurile se încarcă, din maşinile de transport furaje,pe la partea superioară printr-un sistem tip şnec şi sunt prevazute cu capace de închidere. |
|  | 6. proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. | Aplicabilitatea poate fi limitată de considerente care țin de bunăstarea animalelor. | Atunci cand este posibil, viteza de operare a ventilatoarelor se reduce pentru a scadea intensitatea emisiilor. |
| b. | Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: |  |  |
|  | 1. ceață de apă; | Aplicabilitatea poate fi limitată de senzația termică scăzută percepută de animal în timpul formării ceții, în special în etapele sensibile ale vieții animalului și/sau în zonele cu climat rece și umed. De asemenea, aplicabilitatea poate fi limitată pentru sistemele de dejecții solide utilizate la sfârșitul perioadei de creștere ca urmare a emisiilor ridicate de amoniac. | Fiecare hală este prevazuta cu un sistem automatizat care, in zilele caniculare, controleaza temperatura si umiditatea cu o instalatie speciala de umidifiere si racire a aerului cu ceata de apa. |
|  | 2. pulverizarea cu ulei; | Aplicabilă numai instalațiilor avicole în care trăiesc păsări având peste 21 de zile. Aplicabilitatea în cazul instalațiilor destinate găinilor ouătoare poate să fie limitată din cauza riscului de contaminare a echipamentului prezent în cuști. | Nu se aplica in ferma. |
|  | 3. ionizare. | Este posibil nu fie aplicabilă instalațiilor pentru porcine sau instalațiilor avicole existente din motive tehnice și/sau economice. | Nu se aplica in ferma. |
| c. | Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: |  |  |
|  | 1. captator de apă; | Aplicabilă numai instalațiilor cu un sistem de ventilație de tip tunel. | Nu se aplica in ferma. |
|  | 2. filtru uscat; | Aplicabilă numai instalațiilor avicole cu un sistem de ventilație de tip tunel. | Nu se aplica in ferma. |
|  | 3. epurator de apă; | Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. | Nu se aplica in ferma. |
|  | 4. epurator umed cu acid; |  | Nu se aplica in ferma. |
|  | 5. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); |  | Nu se aplica in ferma. |
|  | 6. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; |  | Nu se aplica in ferma. |
|  | 7. biofiltru | Aplicabilă numai instalațiilor pe bază de dejecții lichide. Este necesar un spațiu suficient în afara adăpostului pentru animale în vederea amplasării ansamblurilor de filtre. Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. | Nu se aplica in ferma. |

## Emisiile de mirosuri

Analiza conformarii cu prevederile BAT 12

| BAT 12: Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente: | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
|  | un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri. Monitorizarea aferentă este prevăzută în BAT 26. | BAT 12 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. | Ferma nu este pusa in functiune; in cazul in care se vor inregistra sesizari privind disconfortul olfactiv generat de activitatile din fermă, se va intocmi “Planul de gestionare a mirosurilor” care va cuprinde masuri, printre care: se verifică sursa (ferma sau activitatea de fertilizare); se verifică dacă aplicarea fertilizantului s-a realizat conform Planului de fertilizare; se verifică activitatea prestatorului; se stabilesc măsuri suplimentare pentru reducerea mirosului faţă de cele aplicate deja, dacă sesizarea este justificată. |

Tabel 13: Analiza conformarii cu prevederile BAT 13

| BAT 13: Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili. | Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor/ fermelor existente. | Pentru ferma a fost ales un amplasament situat la distanta de peste 2 km de intravilanul celei mai apropiate localitatii, respectandu-se astfel prevederile OMS 119/2014. Prin proiect s-au amplasat halele de productie, sistemul de depozitare dejectii in partea terenului care este opusa intravilanului, astfel incat distantele dintre principalele surse de mirosuri si zona rezidentiala sunt mai mari de 2 km. |
| b. | Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: -menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); - reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); - evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; - reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; - scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; -menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. | Scăderea temperaturii mediului interior, a fluxului și a vitezei aerului pot să nu fie aplicabile din considerente care țin de bunăstarea animalelor. Evacuarea dejecțiilor lichide prin spălarea sub presiune nu este aplicabilă fermelor de porcine situate în apropierea receptorilor sensibili din cauza mirosurilor puternice. | Sistemul de adapostire este prevazut cu pardoseli cu gratare, care asigura: mentinerea suprafetelor uscate si curate; reduecera suprafetei emitatoare a dejectiilor animaliere. Dejectiile sunt evacuate gravitational catre laguna de stocare dejectii. |
| c. | Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. | Alinierea axei coamei acoperișului nu este aplicabilă instalațiilor existente. | Ventilatoarele exhaustoare sunt ampalsate la nivelul acoperisului halelor. Gurile de aspirație și ventilatoarele sunt prevăzute cu un sistem de deschidere în caz de urgență, controlat termic, iar deschiderea se va face gradual în funcție de temperatură. |
| d. | Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); 2. biofiltru: 3. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape. | Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. Un biofiltru este aplicabil numai instalațiilor pe bază de dejecții lichide. Pentru un biofiltru, este necesar un spațiu suficient în afara adăpostului destinat animalelor în vederea instalării ansamblurilor de filtre. | Nu se aplica in ferma. |
| e. | Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: |  |  |
|  | 1.acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; | A se vedea aplicabilitatea BAT 16.b pentru dejecțiile lichide. A se vedea aplicabilitatea BAT 14.b pentru dejecțiile solide. | Laguna de stocare dejectii va fi acoperita cu membrana geotextila termosudata, rezistenta la ultraviolete, cu grosimea de 2 mm. |
|  | 2. amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); | General aplicabilă. | Depozitul de dejecţii este amplasat la peste 2000 m fata de limita intravilanului localitatilor din vecinatate |
|  | 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | General aplicabilă. | Amestecarea (omogenizarea) dejecţiilor se realizeză doar în perioada de aplicare a fertilizantului organic (3-4 zile/campanie) |
| f. | Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol: |  |  |
|  | 1. fermentarea aerobă (aerarea) dejecțiilor lichide; | A se vedea aplicabilitatea BAT 19.d. |  |
|  | 2. compostarea dejecțiilor solide; | A se vedea aplicabilitatea BAT 19.f. | In bazinele de stocare si in laguna |
|  | 3. fermentarea anaerobă. | A se vedea aplicabilitatea BAT 19.b. |  |
| g. | Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: |  |  |
|  | 1.împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; | se vedea aplicabilitatea BAT 21.b, BAT 21.c sau BAT 21.d. | În funcţie de umiditatea terenului pe care se aplică fertilizantul organic, împrăştierea se face cu injectoare (cu fantă deschisă) sau aplicare la suprafaţă (împrăştiere la presiune scăzută) şi încorporare prin discuire sau arătură cât mai repede posibil. |
|  | 2. utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. | A se vedea aplicabilitatea BAT 22. | Dupa perioada de mineralizare |

Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor solide

Analiza conformarii cu prevederile BAT 14

| BAT 14: Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide. | General aplicabilă. | Dejectiile sunt evacuate in laguna . |
| b. | Acoperirea grămezilor de dejecții solide. | General aplicabilă în cazul în care dejecțiile solide sunt uscate sau uscate în prealabil în adăposturile pentru animale. Este posibil să nu fie aplicabilă dejecțiilor uscate solide în cazul în care au loc adăugări frecvente la grămadă. | Nu este cazul, dejectiile nu sunt uscate in prealabil. |
| c. | Depozitarea dejecțiilor uscate solide într-un hambar. | General aplicabilă. | Nu este cazul, dejectiile nu sunt uscate in prealabil. |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 15

| BAT 15: Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Depozitarea dejecțiilor uscate într-un hambar. | General aplicabilă. | Nu este cazul. |
| b. | Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejecțiilor solide. | General aplicabilă. | Nu este cazul. |
| c. | Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. | General aplicabilă. | Inn bazinele de stocare de sub hale si in laguna. |
| d. | Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. | General aplicabilă. | Laguna are o suprafat de 612,5 mp si o capacitate de 3062,50 m3.. |
| e. | Depozitarea dejecțiilor solide în grămezi amplasate pe câmp, departe de cursurile de ape de suprafață și/sau subterane în care s-ar putea scurge fracțiunea lichidă. | Aplicabilă numai pentru grămezile amplasate temporar pe câmpuri, a căror locație este schimbată anual. | Nu este cazul. |

Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor lichide

Analiza conformarii cu prevederile BAT 16

| BAT 16: Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin utilizarea mai multor tehnici prezentate mai jos: |  |  |
|  | 1. reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejecții lichide. | Este posibil ca aceasta să nu fie general aplicabilă depozitelor existente. Este posibil să nu fie aplicabilă depozitelor de dejecții lichide excesiv de mari din cauza costurilor ridicate și a riscurilor de siguranță aferente. | Laguna are o suprafat de 612,5 mp si o capacitate de 3062,50 m3.. |
|  | 2. reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejecțiilor lichide prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere. | Este posibil ca aceasta să nu fie general aplicabilă depozitelor existente. | Nu este cazul, laguna este acoperita cu membrana geotextila termosudata. |
|  | 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide | General aplicabilă. | Amestecarea (omogenizarea) dejecţiilor se realizeză doar în perioada de aplicare a fertilizantului organic (3-4 zile/campanie). |
| b. | Acoperirea depozitului de dejecții lichide. În acest scop se poate utiliza una dintre următoarele tehnici: |  |  |
|  | 1. acoperitoare rigidă; | Este posibil să nu fie aplicabilă instalațiilor existente din motive economice și din cauza limitărilor structurale de a suporta o sarcină suplimentară. | Nu se aplica |
|  | 2. acoperitori flexibile; | Acoperitorile flexibile nu sunt aplicabile zonelor în care condițiile meteorologice predominante pot afecta structura acestora. | Nu se aplică |
|  | 3. acoperitori plutitoare, cum ar fi: — pelete de plastic; — materiale vrac ușoare; — acoperitori flexibile plutitoare; — plăci geometrice din plastic; — acoperitori gonflabile; — crustă naturală; — paie. | Utilizarea peletelor din plastic, a materialelor vrac ușoare și a plăcilor geometrice din plastic nu este aplicabilă dejecțiilor lichide care formează o crustă în mod natural. Agitarea dejecțiilor lichide în timpul amestecării, umplerii sau golirii poate face imposibilă utilizarea anumitor materiale plutitoare, care pot cauza sedimentări sau blocări ale pompelor. Formarea crustei naturale poate să nu fie aplicabilă în zonele cu climat rece și/sau pentru dejecțiile lichide cu un conținut scăzut de materie uscată. Crusta naturală nu este aplicabilă depozitelor în care amestecarea, umplerea și/sau descărcarea dejecțiilor lichide contribuie la instabilitatea crustei naturale. | Laguna de stocare dejectii lichide este prevazuta a fi acoperita cu membrana geotextila termosudata, rezistenta la ultraviolete, cu grosimea de 2 mm. Laguna va fi prevăzută cu supape pentru eliminarea gazelor acumulate sub geomembrană și un sistem de drenaj și monitorizare a scurgerilor. |
| c. | Acidifierea dejecțiilor lichide. | General aplicabila. | Nu se aplică. Tehnica de acidifiere nu se poate aplica deoarece instalația nu a fost proiectată pentru un astfel de proces. Aplicarea de dejecții cu pH acid este neacceptată de deținătorii de terenuri, fiind necesar a se aplica substanțe pentru corectarea acidității. |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 17

| BAT 17: Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite dintr-un depozit îngropat (lagună) de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | General aplicabilă. | Nu este cazul, laguna de depozitare dejectii nu este prevazuta cu sistem permanent de amestecare. Pentru evitarea colmatării lagunei, înainte de alimentarea cisternei de transport se va efectua omogenizarea conţinutului acesteia folosind un sistem de barbotare din conducta PE 80, DN 160. |
| b. | Acoperirea depozitelor îngropate de dejecții lichide (lagune) cu o acoperitoare flexibilă și/sau plutitoare, cum ar fi: — folii de plastic flexibile; — materiale vrac ușoare; — crustă naturală; — paie. | Este posibil ca foliile de plastic să nu fie aplicabile lagunelor de mari dimensiuni existente din considerente structurale. Este posibil ca paiele și materialele vrac ușoare să nu fie aplicabile lagunelor de mari dimensiuni unde curenții de aer nu permit menținerea acoperirii integrale a suprafeței lagunei. Utilizarea materialelor vrac ușoare nu este aplicabilă dejecțiilor lichide care formează o crustă în mod natural. Agitarea dejecțiilor lichide în timpul amestecării, umplerii sau golirii poate face imposibilă utilizarea anumitor materiale plutitoare, care pot cauza sedimentări sau blocări ale pompelor. Formarea crustei naturale poate să nu fie aplicabilă zonelor cu climat rece și/sau dejecțiilor lichide cu un conținut scăzut de materie uscată. Crusta naturală nu este aplicabilă lagunelor în care amestecarea, umplerea și/sau descărcarea dejecțiilor lichide au ca efect instabilitatea crustei naturale. | Laguna va fi acoperita cu membrana geotextila electrosudabila, rezistenta la ultraviolete, cu grosimea de 2,5 mm. Laguna va fi prevăzută cu supape pentru eliminarea gazelor acumulate sub geomembrană și un sistem de drenaj și monitorizare a scurgerilor. |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 18

| BAT 18: Pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice. | General aplicabilă. | Proiectarea tuturor structurilor pentru depozitarea dejectiilor lichide, inclusiv laguna, a fost facuta de proiectanti de specialitate, avand la baza si informatiile din Studiul geotehnic si Studiul hidrogeologic. |
| b. | Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. | General aplicabilă. | Capacitatea utila de stocare dejectii lichide in laguna este de 3062,50 m3..si asigura spatiul de depozitare pentru cca 5,8 luni. Durata preconizată de stocare corespunde BATeste o perioadă de minim 4 luni (cf. Măsurii 147 din Codul celor mai bune practici agricole). |
| c. | Construirea de instalații etanșe și echipament pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de scurgere, stații de pompare). | General aplicabilă. | Sub hala 2 este prevăzut un bazin dejecții cu înălțimea de 2 metri și 18 m lățime și 256 m lungime (aceeași dimensiune ca și clădirea) iar de aici dejecțiile sunt direcționate într-o lagună în spatele celor două hale. Bazinul de sub hala 2 va avea un volum de stocare de 9216,00 m3. Laguna va avea pereții din beton armat şi va fi prevăzută cu hidroizolaţie protejată cu membrană cu crampoane. Dejecțiile vor ajunge în lagune prin pompare. Dimensiunile lagunei vor fi: 35 m lungime x 17,5 m lățime cu o suprafață construită de 612,5 m2 și o adâncime de cca 5 m, volumul de stocare asigurat de lugană va fi de 3062,50 m3. Laguna și bazinul de sub hala 2 asigură un volum de stocare de 12278,5 m3 ceea ce va acoperi producția de dejecții și apă utilizată la curățire pe o durată de 6 luni care va fi de 11043,57 m3 dejecții la care se adaugă o cantitate de 9000 m3. Cantitatea de dejecții stocată pentru o perioaă de 6 luni fiind 10021,785 m3. |
| d. | Depozitarea dejecțiilor lichide în depozite îngropate (lagune) care au baza și pereții impermeabili, de exemplu acoperiți cu argilă sau un strat de plastic (sau un strat dublu). | General aplicabilă lagunelor. | Laguna pentru stocare dejecţii va fi realizată prin excavarea cavităţii principale şi prin crearea rambleului perimetral cu pământul excavat. După realizarea taluzului din pământ compactat în straturi succesive, se va realiza o protecţie a cuvei interioare prin crearea unui strat de nisip cu grosimea de 5 cm. Laguna va fi etanşeizata prin folosirea unei membrane geotextile electrosudabilă cu grosime de circa 2,5 mm. |
| e. | Instalarea un sistem de detectare a scurgerilor, constând, de exemplu într-o geomembrană, un strat de drenare și un sistem de țevi de drenare. | Aplicabilă numai instalațiilor noi. | Laguna va fi prevăzută cu supape pentru eliminarea gazelor acumulate sub geomembrană și un sistem de drenaj și monitorizare a scurgerilor. Pentru a supraveghea zona de depozitare dejectii si zona halelor de crestere, prin proiect sunt prevazute 2 foraje de monitorizare, executate la adancimea H = 10m, echipate cu coloana PVC – R10, Dn = 160 mm. |
| f. | Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an. | General aplicabilă. | Integritatea structurală a lagunei de stocare dejecţii si a bazinelor intermediare se verifică periodic după ce sunt golite de dejecţii. |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 19

| BAT 19: În cazul în care se utilizează prelucrarea în ferme a dejecțiilor animaliere, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri și organisme patogene microbiene în aer și apă și pentru a facilita depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea pe sol, BAT constau în prelucrarea dejecțiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Separare mecanică a dejecțiilor lichide. Aceasta include, de exemplu: - separator cu presă cu filet; - separator cu decantor și centrifugă; - coagulare-floculare; - separare prin site; - filtru-presă. | Aplicabilă numai în cazul în care: -este necesară reducerea cantității de azot și fosfor din cauza terenului disponibil limitat pentru aplicarea dejecțiilor animaliere; - dejecțiile animaliere nu pot fi transportate pentru împrăștierea pe sol a acestora la un preț rezonabil. Utilizarea poliacrilamidei ca agent de floculare poate să nu fie aplicabilă din cauza riscului de formare a acrilamidei. | Dejectiile semilichide colectate in cadrul fermei vor fi separate in fractie lichida si fractie solida, iar fractia lichida va fi evauata in laguna de depozitare, unde continua procesul de decantare. |
| b. | Fermentarea anaerobă a dejecțiilor animaliere într-o instalație de biogaz. | Este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. | Nu este cazul |
| c. | Utilizarea unui tunel extern pentru uscarea dejecțiilor animaliere. | Aplicabilă numai dejecțiilor animaliere provenite de la instalațiile destinate găinilor ouătoare. Nu este aplicabilă în cazul instalațiilor existente fără benzi pentru dejecții animaliere. | Nu este cazul |
| d. | Fermentarea (aerarea) a dejecțiilor lichide. | Aplicabilă numai în cazul în care reducerea agenților patogeni și a mirosurilor este importantă înainte de împrăștierea pe sol. În climatele reci, poate fi dificil să se mențină nivelul necesar de aerare pe timpul iernii. | Nu este cazul |
| e. | Nitrificarea – denitrificarea dejecțiilor lichide. | Nu este aplicabilă instalațiilor/fermelor noi. Aplicabilă numai instalațiilor/fermelor existente atunci când eliminarea azotului este necesară din cauza terenului disponibil limitat pentru împrăștierea pe sol dejecțiilor animaliere. | Nu este cazul. |
| f. | Compostarea dejecțiilor solide. | Aplicabilă numai în cazul în care: - dejecțiile animaliere nu pot fi transportate pentru împrăștierea pe sol a acestora la un preț rezonabil; - reducerea agenților patogeni și a mirosurilor este importantă înainte de împrăștierea pe sol ; - există destul spațiu în cadrul fermei pentru utilizarea unor mașini de greblat. | Nu este cazul. Ferma este ampalsata intr-o zona cu intinse suprafete agricole, iar dejectiile vor fi utilizate ca fertilizant organic. |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 20 - aplicabila numai in cazul in care managementul societatii hotaraste ca acest serviciu sa fie asigurat de catre personalul fermei

| BAT 20: Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica |  |
| a. | Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: — tipul de sol, condițiile și panta terenului; — condițiile climatice; — drenarea și irigarea terenului; — rotațiile culturilor; — resursele de apă și zonele de apă protejate. | In aceasta etapa a proiectului, beneficiarul nu a stabilit solutia finala pentru valorificarea dejectiilor care vor fi generate in ferma, posibilitatile fiind de a asigura acest serviciu de imprastiere pe terenuri agricole pentru diversi proprietari, cumpararea de terenuri agricole/arendarea lor sau livrarea gunoiului de grajd catre diversi beneficiari care sa se ocupe de aplicarea pe terenuri agricole. In oricare dintre situatii, proprietarii terenurilor pe care va fi valorificat gunoiul de grajd ca fertilizant natural au obligatia de a intocmi Studii agrochimice si pedologice care sa stabileasca pretabilitatea terenurilor la aplicarea fertilizantului organic, astfel incat sa fie respectate prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole referitoare la: calitatea terenului pe care se aplica fertilizantul; calendarul de interdictie a aplicarii ingrasamintelor organice; planurile de fertilizare. |
| b. | Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) și: 1. zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; 2. proprietățile învecinate (inclusiv împrejmuirile). | In cazul in care se hotaraste ca aplicarea dejecțiilor sa fe facuta cu personalul fermei, acesta va fi supravegheată permanent de către personalul desemnat al societății din departamentul Agricultură. |
| c. | Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejecțiile animaliere nu se aplică atunci când: 1. terenul este inundat saturat de apa, înghețat sau acoperit de zăpadă; 2.condițiile solului (de exemplu saturația apei sau tasarea) în combinație cu panta terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat;3. scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate. | Nu se fac imprastieri pe sol ale dejectiilor animaliere atunci cand conditiile climatice nu sunt favorabile; capacitatea de depozitare este suficienta pentru a permite stocarea dejectiilor cand nu este posibila aplicarea in sol. Se respectă perioadele de interdicție privind aplicarea dejecțiilor. |
| d. | Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. | Frecventa si cantitatea de dejectii aplicata sunt stabilite prin Planul de fertilizare. Functie de culturile planificate si continutul de nutrienti in sol, Planul stabileste cantitatea aplicabila de fertilizatori organici. Pentru a respecta doza de substanță activă (N, P, K) recomandată prin planul de fertilizare, înainte de începerea aplicării efective, dejecțiile sunt analizate de către OSPA. Pe baza acestor rezultate de conținut în elemente nutritive, se calculează cantitatea de dejecții, în mc, care se aplică la hectar. |
| e. | Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor. |  |
| f. | Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere și intervenția corespunzătoare atunci când este necesar. | Aceasta recomandare va fi respectata in cazul in care aplicarea fertilizantului se va face cu personalul fermei, pe terenuri proprietate sau arendate. |
| g. | Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor animaliere fără a avea loc scurgeri. | Accesul la depozitul de dejectii a fost amenajat odata cu platforma de încărcare. Incarcarea va fi supravegheata. |
| h. | Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. | Aceasta recomandare va fi repsectata in cazul in care aplicarea fertilizantului sa va face cu personalul fermei. |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 21 – aplicabila numai in cazul in care managementul societatii hotaraste ca acest serviciu sa fie asigurat de catre personalul fermei

| BAT 21: Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Diluarea dejecțiilor lichide, urmată de tehnici cum ar fi sistemul de irigare cu presiune scăzută a apei. | Nu este aplicabilă culturilor care urmează să fie consumate crude din cauza riscului de contaminare. Nu este aplicabilă în cazul în care tipul de sol nu permite infiltrarea rapidă în sol a dejecțiilor lichide diluate. Nu este aplicabilă în cazul în care culturile nu au nevoie de irigare. Aplicabilă terenurilor care sunt ușor conectate la fermă prin conducte. | Nu se aplică. |
| b. | Dispozitiv de împrăștiere în fâșii, prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 1. rampă orizontală cu furtunuri; 2.rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică. | Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul în care cantitatea de paie din dejecțiile lichide este prea ridicată sau în cazul în care conținutul de materie uscată din dejecțiile lichide este mai mare de 10 %. Rampa orizontală cu duze de stropire la înălțime mică nu este aplicabilă culturilor arabile cultivate în rânduri apropiate. | Nu se aplică |
| c. | Injector cu brazdă de suprafață (deschisă). | Nu este aplicabilă solului pietros, puțin adânc sau compact, unde este dificil să se obțină o pătrundere uniformă. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul în care culturile pot fi distruse de utilaje. | În funcţie de umiditatea terenului pe care se aplică fertilizantul organic, împrăştierea se face cu injectoare (cu fantă deschisă) sau aplicare la suprafaţă (împrăştiere la presiune scăzută) şi încorporare prin discuire sau arătură cât mai repede posibil. |
| d. | Injector cu brazdă de adâncime (închisă). | Nu este aplicabilă solului pietros, puțin adânc sau compact, unde este dificil să se obțină o pătrundere uniformă și o închidere eficace a brazdei. Nu este aplicabilă în timpul perioadei de vegetație a culturilor. Nu este aplicabilă pășunilor, cu excepția conversiei în teren arabil sau în momentul reînsămânțării. | Adoptarea tehnicii de imprastiere pe sol in fasii, cu injector cu brazda de adancime, care asigura incorporarea rapida a dejectiilor in sol. |
| e. | Acidifierea dejecțiilor lichide. | General aplicabilă. | Nu se aplică. Tehnica de acidifiere nu se poate aplica deoarece instalația nu a fost proiectată pentru un astfel de proces. Aplicarea de dejecții cu pH acid este neacceptată de deținătorii de terenuri, fiind necesar a se aplica substanțe pentru corectarea acidității. |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 22

| BAT 22. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Încorporarea dejecțiilor animaliere împrăștiate pe suprafața solului se realizează fie prin arare, fie prin utilizarea altor echipamente pentru cultivare, cum ar fi grape cu dinți sau cu discuri, în funcție de tipul și de condițiile solului. Dejecțiile animaliere sunt amestecate complet cu solul sau sunt îngropate în acesta. Împrăștierea dejecțiilor solide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat (de exemplu un dispozitiv de împrăștiere rotativ, un dispozitiv de împrăștiere cu descărcare prin partea din spate, un dispozitiv de împrăștiere dublu). | Nu este aplicabilă pășunilor și aratului de conservare, cu excepția conversiei în teren arabil sau în momentul reînsămânțării. Nu este aplicabilă terenului pe care sunt culturi care pot fi afectate de încorporarea dejecțiilor animaliere. | Dejecțiile animaliere sunt încorporate în sol prin injectare sau sunt îngropate în acesta după aplicare la suprafaţă. Împrăștierea dejecțiilorlichide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat ataşat la cisterne de cca 20 mc. Pe păşuni aplicarea se face la suprafaţă. |

## Emisiile provenite din întregul proces de producție

Analiza conformarii cu prevederile BAT 23

| Index | BAT 23 | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- | --- |
|  | Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție pentru creșterea porcilor (inclusiv scroafe) sau păsări de curte, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei. | Emisiile de amoniac care vor fi generate in ferma au fost estimate/ calculate tinand cont de BAT puse in aplicare in cadrul fermei. |

## Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces

Analiza conformarii cu prevederile BAT 24

| BAT 24: BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Frecventa | Aplicabilitate |  |
| a. | Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | General aplicabilă. | Nu s-a realizat pana in prezent, ferma nu a fost pusa in functiune. |
| b. | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. |  |  | Se va introduce in planul de monitorizare. Analiza dejecţiilor se va realizează înainte de fiecare campanie de fertilizare (1-2 ori/an) |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 25

| BAT 25. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Frecventa | Aplicabilitate |  |
| a. | Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | General aplicabilă. | Se va aplica tehnica c. |
| b. | Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | De fiecare dată când au loc modificări semnificative pentru cel puțin unul dintre următorii parametri: (a) tipul de animale crescute în fermă; (b) sistemul de adăpostire. | Aplicabilă numai pentru emisiile provenite din fiecare adăpost pentru animale. Nu este aplicabilă instalațiilor cu sistem de curățare a aerului. În acest caz, se aplică BAT 28. Din cauza costurilor generate de măsurători, este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă. | Se va aplica tehnica c. |
| c. | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | General aplicabilă. | Emisiile de amoniac din ferma se vor estima prin utilizarea factorilor de emisie si se vor raporta anual în cadrul E-PRTR. |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 26

| BAT 26. BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Aplicabilitate |  |
| a. | Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate prin utilizarea: - Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri). - În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. | BAT 26 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/ sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. . | Avand in vedere masurile de prevenire aplicate, nu se preconizeaza ca vor exista neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. Monitorizarea mirosurilor se va realiza in situatia inregistrarii unor reclamatii. In astfel de situatii, se va solicita sprijinul autoritatii pentru protectia mediului in recomandarea laboratoarelor acreditate pentru realizarea acestei monitorizari. |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 27

| BAT 27. BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica | Frecventa | Aplicabilitate |  |
| a. | Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | O dată pe an. | Aplicabilă numai pentru emisiile de pulberi provenite din adăposturile pentru animale. Nu este aplicabilă instalațiilor cu sistem de purificare a aerului. În acest caz, se aplică BAT 28. Din cauza costurilor generate de măsurători, este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă. | Se va aplica tehnica b. |
| b. | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | O dată pe an. | Din cauza costurilor de stabilire a factorilor de emisie, este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă. | Emisiile de particule (PM10) din ferma se estimeaza prin utilizarea factorilor de emisie si se raporteaza anual în cadrul E-PRTR. |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 28

| BAT 28: BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac, pulberi și/sau mirosuri generate de fiecare adăpost pentru animale echipat cu un sistem de purificare a aerului, prin utilizarea tuturor tehnicilor următoare, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica (1) | Frecventa | Aplicabilitate |  |
| a. | Verificarea performanței sistemului de purificare a aerului prin măsurarea amoniacului, a mirosurilor și/sau a pulberilor în condițiile practice din fermă și conform unui protocol de măsurare prevăzut și prin utilizarea metodelor de standard EN sau a altor metode (ISO, naționale ori internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | O singura dată. | Nu este aplicabilă în cazul în care sistemul de purificare a aerului a fost verificat în combinație cu un sistem de adăpostire similar și în condițiile de funcționare. | Nu este cazul, adaposturile nu sunt echipate cu sistem de purificare a aerului. Se va realiza monitorizarea imisiilor la limita amplasamentului si in zona de stocare dejectii. |
| b. | Controlul eficienței funcționării sistemului de purificare a aerului (de exemplu prin înregistrarea în mod continuu a parametrilor de funcționare sau prin utilizarea unor sisteme de alarmă). | Zilnică | General aplicabila. | Nu este cazul, adaposturile nu sunt echipate cu sistem de purificare a aerului. |

Analiza conformarii cu prevederile BAT 29

| BAT 29: BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Parametru | Descriere | Aplicabilitate |  |
| a. | Consumul de apă. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Principalele procese consumatoare de apă din adăposturile pentru animale (curățarea, hrănirea etc.) pot fi monitorizate separat. | Este posibil ca monitorizarea în mod separat a principalelor procese consumatoare de apă să nu fie aplicabilă în cazul fermelor existente, în funcție de configurația rețelei de aprovizionare cu apă. | Evidenţele, pe baza citirii apometrelor, se vor inregistra săptămânal, lunar şi anual. Înregistrările nu se fac pe procese. Consumul anual se raportează în RAM. |
| b. | Consumul de energie electrică. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Consumul de energie electrică al adăposturilor pentru animale este monitorizat separat de cel al altor instalații din fermă. Principalele procese consumatoare de energie din adăposturile pentru animale (încălzire, ventilație, iluminat etc.) pot fi monitorizate separat. | Este posibil ca monitorizarea în mod separat a principalelor procese consumatoare de energie electrică să nu fie aplicabilă în cazul fermelor existente, în funcție de configurația rețelei de aprovizionare cu energie. | IEvidenţele, pe baza citirii contoarelor, se vor inregistra săptămânal, lunar şi anual. Consumul anual se raportează în RAM. |
| c. | Consumul de combustibil | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. | General aplicabila. | Consumul de combustibil lichid (motorina) se evidenţiază pe baza documentelor de intrare şi orelor de funcţionare a instalaţiei. Evidenţele se ţin săptămânal, lunar şi anual. Consumul anual se raportează în RAM. |
| d. | Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. |  | Se va inregistra numarul de anumale care intra (materie prima) si cel al porcilor care ies (productie) si se raporteaza anual (in RAM). De asemenea, se vor inregistra mortalitatile si se vor raporta anual (in RAM). |
| e. | Consumul de furaje. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente. |  | Se vor inregistra consumul de furaje si reteta acestuia corespunzatoare perioadei de crestere si se raporteaza anual (in RAM). |
| f. | Generarea de dejecții animaliere. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. |  | Se vor inregistra toate cantitatile de dejectii generateşi valorificate si se vor raporteaza anual. |

# CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU CREȘTEREA ÎN SISTEM INTENSIV PORCILOR

## Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru porci

Analiza conformarii cu prevederile BAT 30

| BAT 30: Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- |
| Index | Tehnica (1) | Categorie/ Aplicabilitate |  |
| a) | Una dintre următoarele tehnici, care aplică unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: reducerea suprafeței emițătoare de amoniac; (ii) creșterea frecvenței de transportare a dejecțiilor lichide (dejecții animaliere) către depozite externe; (iii) separarea urinei de materiile fecale; (iv)păstrarea așternutului curat și uscat. |  | pardoseli cu gratare; dejectiile semilichide sunt colectate in cuve betonate cu palnie de admisie si sunt evacuate gravitational in sistemul de colectare dejectii; se procedeaza la separarea dejctiilor lichide de cele solide. |
|  | O fosă adâncă (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare) numai în cazul în care este utilizată în combinație cu o măsură de reducere suplimentară, de exemplu: -o combinație de tehnici de management nutrițional; - un sistem de purificare a aerului; - reducerea pH-ului dejecțiilor lichide; - răcirea dejecțiilor lichide. | Toti porcii/ Nu este aplicabilă instalațiilor noi, cu excepția cazului în care o fosă adâncă este utilizată în combinație cu un sistem de purificare a aerului, răcirea dejecțiilor lichide și/sau reducerea pH-ului dejecțiilor lichide. | Se aplica tehnici de management nutritional diferentiat pe categorie de animal si etapa de dezvoltare biologica. |
|  | 1.Un sistem de aspirat pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Toti porcii / Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice. | Cuve betonate prevazute cu palnie de admisie pentru asigurarea unei goliri complete. |
|  | 2. Pereți înclinați ai canalului pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). |  | Rețeaua de canalizare este pozată în pantă continuă de 5‰ (5 mm/m) către căminele de racord. |
|  | 3. O racletă pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). |  | Nu se aplică |
|  | 4.Evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide prin spălare sub presiune (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Toti porcii / Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice. În cazul în care fracțiunea lichidă a dejecțiilor lichide se utilizează pentru spălarea sub presiune, este posibil ca această tehnică să nu fie aplicabilă fermelor aflate în apropierea receptorilor sensibili ca urmare a mirosurilor puternice emanate în timpul spălării sub presiune. | Evacuarea dejecțiilor prin spălare sub presiune se realizează după fiecare ciclu de producție. Numărul de cicluri de spălare este în concordanță cu regimul de exploatare al fermei (tineret, creștere-îngrășare, îngrășare) |
|  | 5. Fosă pentru dejecții animaliere de dimensiuni reduse (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Scroafe in calduri si gestante/ Porci pentru ingrasare/ Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice. | Exista din proiectare cuve betonate cu palnie de admisie si rețea de conducte PVC sub fiecare hală. |
|  | 6. Sistem de așternut complet (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton). | Scroafe aflate în perioada de împerechere și scroafe gestante/ Purcei înțărcați/ Porci pentru îngrășare/ Sistemele de dejecții solide nu sunt aplicabile noilor instalații, cu excepția cazului în care pot fi justificate de motive legate de bunăstarea animalelor. Este posibil să nu fie aplicabilă instalațiilor ventilate în mod natural din zone cu climat cald și instalațiilor existente cu ventilație forțată pentru purcei înțărcați și porci pentru îngrășare. BAT 30.a7 poate necesita disponibilitatea unui spațiu de dimensiuni mari. | Nu se aplică |
|  | 7. Cuști sau padocuri (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare). |  |  |
|  | 8. Sistem de așternut cu paie (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton). | Purcei înțărcați/ Porci pentru îngrășare/ Sistemele de dejecții solide nu sunt aplicabile noilor instalații, cu excepția cazului în care pot fi justificate de motive legate de bunăstarea animalelor. Este posibil să nu fie aplicabilă instalațiilor ventilate în mod natural din zone cu climat cald și instalațiilor existente cu ventilație forțată pentru purcei înțărcați și porci pentru îngrășare. | Nu se aplică. Se aplică așternut absorbant de tip mineral. |
|  | 9. Podea convexă și canale separate pentru apă și dejecții animaliere (în cazul boxelor cu podele prevăzute parțial cu grătare). | Purcei înțărcați/ Porci pentru îngrășare/ Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice. | Nu este cazul, podeaua este integral cu gratare. |
|  | 10. Boxe cu așternut cu generare combinată de dejecții animaliere (dejecții solide și lichide). | Scroafe care alăptează/ Nu este aplicabilă instalațiilor existente fără podele cu suprafață solidă din beton. | Nu este cazul, sunt prevazute pardoseli cu gratare. |
|  | 11. Hrănire/odihnă pe podea solidă (în cazul boxelor cu așternut). | Scroafe aflate în perioada de împerechere și scroafe gestante/ Nu este aplicabilă instalațiilor existente fără podele cu suprafață solidă din beton. | Nu se aplica. |
|  | 12. Bazin pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Scroafe care alăptează/ General aplicabilă. | Cuve betonate de colectare a dejectiilor sub fiecare hala. |
|  | 13. Colectarea dejecțiilor animaliere în apă. | Purcei înțărcați/ Porci pentru îngrășare/ Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice. | Ultima apă de spălare rămâne în canale(pernă de apă) |
|  | 14. Benzi pentru dejecții animaliere în formă de „V” (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare). | Porci pentru îngrășare/ Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice. | Nu este cazul. |
|  | 15. O combinație de canale pentru apă și pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral cu grătare). | Scroafe care alăptează/ Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice. | Nu este cazul. |
|  | 16. Alee acoperită cu așternut situată în exterior (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton). | Porci pentru îngrășare/ Nu este aplicabilă climatelor reci. Este posibil să nu fie general aplicabilă instalațiilor existente din considerente tehnice și/sau economice. | Nu este cazul. |
| b) | Răcirea dejecțiilor animaliere. | Toti porcii/ Nu este aplicabilă în cazul în care: — nu este posibilă reutilizarea căldurii; — se utilizează un așternut. | Nu se aplică |
| c) | Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3.epurator biologic (sau filtru „biotrickling”) | Toti porcii/ Este posibil să nu fie general aplicabilă din cauza costurilor ridicate de punere în aplicare. Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. | Nu se aplică |
| d) | Acidifierea dejecțiilor lichide. | Toti porcii/ General aplicabila. | Nu se aplică Tehnica de acidifiere nu se poate aplica deoarece instalația nu a fost proiectată pentru un astfel de proces. Aplicarea de dejecții cu pH acid este neacceptată de deținătorii de terenuri, fiind necesar a se aplica substanțe pentru corectarea acidității. |
| e) | Utilizarea unor bile plutitoare în canalul pentru dejecții animaliere. | Porci pentru îngrășare/ Nu este aplicabilă instalațiilor cu fose care au pereți înclinați și în cazul instalațiilor care utilizează spălarea sub presiune pentru evacuarea dejecțiilor lichide. | Nu se aplică |

    - Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională:

Atat la nivel de proiectare, cat si la nivel de executie se respecta prevederile legislatiei nationale care transpun legislatia europeana privind protectia calitatii factorilor de mediu, respectiv actele normative ale Comunitatii Europene:

•	Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării),

Proiectul prevede generarea unei activități care se încadrează astfel, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: „6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacităţi de peste:c) 750 de locuri pentru scroafe;

•	Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

Proiectul NU generează activități care să SE ÎNCADREZE în prevederile Legii 59/2016, care transpune Directiva SEVESO III.

Pe toată durata realizării proiectului şi a desfăşurării activităţii se vor respecta prevederile următoarelor acte normative: acte normative care sunt în concordanță cu Directivele Uniunii Europene:

•	O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

•	Legea nr. 278/2014 privind emisiile industriale;

•	Ordinul M.A.P.A.M. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

•	Ordinul M.A.P.A.M. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat prin Ordinul M.M.G.A. nr.1158/2005 şi Ordinul MAPAM nr. 3970/2012;

•	Legea nr. 219/15.11.2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG  nr. 195/2005 privind protecția mediului;

•	Ordinul MMAP nr. 1150/ 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

•	Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu;

•	H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

•	O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 105/2006;

•	O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu O.U.G. nr. 15/2009;

•	OUG 92/2021  privind regimul deșeurilor;oug 2/2021 privind depozitarea deseurilor

•	Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind  evaluarea poluării mediului;

•	H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

•	•	H.G. nr. 1l32/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor care contin substante periculoase, rnodificata si completată de H.G. nr. 1079/2011;

•	H.G. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

•	Ordinul M.M.P. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi  deşeuri de ambalaje;

•	Legea nr.  249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de  ambalaje;

•	Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

•	Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

•	Ordonanta nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările ulterioare;

•	Ordonanta nr 24/2016  privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, modificata si completata de Legea nr. 55 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

•	Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

•	Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

•	Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

•	STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate;

•	Ordonanţa Guvernului nr. 9/2011 aprobata prin Legea nr. 252/2011  privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului  ( CE ) nr. 1005 / 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon;

•	Ordinul M.M.G.A. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

•	SR ISO 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

•	Hotărârea nr. 674/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;

•	Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare;

•	Legea nr. 458/02.07.2002 privind calitatea apei potabile, republicată în 2011;

•	H.G. nr. 188/2002  privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor, cu modificările ulterioare;

•	H.G. nr. 53/2009 completată cu H.G. nr. 449/2013 privind Planul de protectie a apelor subterane;

•	H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi  proveniţi din surse agricole, modificată şi completată de H.G. nr. 1360/2005;

•	Ordinului MMGA nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață;

•	H.G. nr. 930 /2005 privind aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

•	H.G. nr. 930/2005  pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitara şi hidrogeologică;

•	Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;

•	Ordinul M.M.G.A./M.A.P.D.R. nr. 344/708/2004 pentru aprobarea normelor tehnice  privind  protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările ulterioare;

•	Ordinul M.M.G.A. nr. 242/2005 comun cu Ordinul MAPDR nr. 197/2005 privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

•	Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

•	H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

•	O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

•	Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei, cu modificările ulterioare;

•	Ordinul M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de  depozit de deşeuri;

•	Ordinul Autoritatii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor;

•	H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare activității de transport rutier de mărfuri periculoase in Romania;

•	Ordinul M.M.P. nr. 3299 / 2012  pentru aprobarea metodologiei  de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti în atmosferă;

•	Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora;

•	H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

•	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

•	H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

•	Ordinul M.A.P.M nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului;

•	Regulamentul CE 1069/2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1774/2002 ( Jurnalul Oficial al UE 300/14.11.2009 );

•	Regulamentului CE nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 1069/2009 (Jurnalul Oficial al UE 54/26.02.2011);

•	Documentul de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile pentru creşterea intensivă a păsărilor şi porcilor (BREF/BAT ediția 2017);

•	Codul bunelor practici agricole pentru  protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole aprobat prin Ordinul M.M.G.A. / M.A.P.D.R. nr. 1182/1270/2005;

•	Codul bunelor practici în fermă aprobat prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1234/2006.

•	Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 din 15.02.2017 a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

•	Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului privind disconfortul olfactiv

    - Cum răspunde/respectă zonele de protecție sanitară, obiectivele de protecție a mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.;

Conform Ordinului MS nr. 119/2014, distanta zonei de protectie sanitara intre teritoriile protejate si complexurile de porci intre 1.000 -10.000 capete este de 1000 m. Distanta intre limita amplasamentului si limita intravilanului localitatilor limitrofe  este de peste 1000 m

5.    Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a siturilor Natura 2000:

o	Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele considerente:

- zona studiată, care inclue terenul pentru care se propune schimbarea funcțiunii în curți- construcții, este situată în comuna Stalpu în extravilanul satului Stalpu, la o distanță de aprox. 4,4  km de situl de interes comunitar ROSPA0112 ”Câmpia Gherghiței”;

- schimbarea destinației terenului și activităţile care urmează să se desfăşoare nu pot avea un impact semnificativ asupra speciilor de păsări de interes comunitar pentru care a fost instituit regimul de protecție.

6.  Proiectul a luat în considerare impactul direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă, având în vedere modelarea dispersiei poluanţilor atmosferici proveniţi din activitatea fermei de crestere si reproductiei suinelor din sat Stalpu, judeţul Buzău şi ţinând cont de tipul, capacitatea şi valoarea emisiei de amoniac din activitatea  fermelor zootehnice din zona comunei Stâlpu, judetul Buzău.

Cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente si/sau aprobate

În zona propusă pentru implementarea proiectului analizat există următoarele proiecte:-fermă suine aparținând SC VP NATURAL PORK SRL în imediata apropiere;

-În fază de construire  se află ”Autostrada Ploiești - Buzău” pentru care s-a emis Acordul de mediu nr. 1/05.01.2022. Acest proiect se află la o distanță de cca 1009 m față de ferma analizată în prezentul studiu.

| Proiecte exitente | Factori de mediu potențial a fi afectați | Potențial impact cumulat | MASURI DE REDUCERE A IMPACTULUI CUMULAT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aer | Apă | Sol | Zgomot | Bio diversitate | Sănătatea populației |  |  |
| fermă suine aparținând SC VP NATURAL PORK SRL | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Negativ prin cumularea emisiilor generate în atmosferă de cele două ferme | • utilizarea de procedee de producţie, a mijloace tehnice adecvate (automatizări, etanşeizări, echipamente individuale de protecţie) şi respectarea tehnologiei de hrănire a suinelor (respectarea compoziţiei şi cantităţii de furaje oferite, respectarea proiectului în ceea ce priveşte stocarea şi eliminarea de pe amplasament a gunoiului); • aplicarea tehnicilor BAT |
| Autostrada Ploiești - Buzău | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Negativ prin cumularea emisiilor generate în atmosferă de ferma propusă prin prezentul proiect și lucrările generate de construcția și traficul din perioada de funcționare a autostrăzii Buzău – Focșani. | • utilizarea de procedee de producţie, a mijloace tehnice adecvate (automatizări, etanşeizări, echipamente individuale de protecţie) şi respectarea tehnologiei de hrănire a suinelor (respectarea compoziţiei şi cantităţii de furaje oferite, respectarea proiectului în ceea ce priveşte stocarea şi eliminarea de pe amplasament a gunoiului); • aplicarea tehnicilor BAT; Respectarea măsurilor de reducere, evitare și compensare a impactul cuprinse în Acordul de mediu nr. 1/05.01.2022 |

- la nivel local: proiectul propus vine in intampinarea obiectivelor majore stabilite la nivel local, de catre Primaria Comunei Stalpu , prin Planul de actiuni al unitatilor administrativ-teritoriale ale judetului Buzau. O parte din obiectivele propuse cu care proiectul relationeaza sunt:

- infiintarea si modernizarea fermelor agricole;

- cresterea valorii adaugate a produselor agricole;

- imbunatatirea si perfectionarea competentelor profesionale a persoanelor adulte care activeaza in domeniul agriculturii si industriei agro-alimentare;

- calificarea si recalificarea, instruirea si perfectionarea persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta;

- prevenirea cresterii numarului de persoane implicate in agricultura de subzistenta.

- sustinerea initiativelor asociative pentru cresterea eficientei economice a exploatatiilor agricole, cresterea puterii de negociere pe pietele de desfacere si a capacitatii de valorificare superioara a productiei.

- la nivel judetean si regional: in vederea adoptarii solutiei optime in derularea proiectului propus si pentru a evita aparitia unor stari teritoriale conflictuale la nivelul arealului de impact al proiectului, au fost analizate planurile si programele de dezvoltare din aceeasi arie de interes cu cea a proiectului analizat la nivelul judetului Buzau. Astfel, au fost urmarite corelatiile si interferentele cu Strategia si planul de dezvoltare durabila a judetului Buzau .Conform strategiei de dezvoltare judeteana ,obiectivul  general este „cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de  viata a comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciiilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic”. Viziunea strategica se bazeaza pe recunoasterea faptului ca fiecare regiune trebuie sa isi maximizeze potentialul economic si social de dezvoltare astfel incat sa contribuie la cresterea economica nationala. Dezvoltarea socio-economica a regiunilor trebuie sa se construiasca pe experienta si cunostintele existente la nivel local/regional, precum si pe intelegerea nevoilor si a prioritatilor locale, in functie de potentialul si resursele proprii fiecarei regiuni (in sensul valorificarii experientei acumulate deja).

Proiectul este depus pentru finantare conform ORDIN nr. 239 din 16 august 2022 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 420/2019 si se incadreaza in obiectivele pentru perioada 2021-2024 ale Programului de guvernare -SECTOR SUINE - Creșterea numărului de scroafe cu cel puțin 100.000 capete în vederea acoperirii necesarului de purcei pentru îngrășare. Măsuri specifice: • înființarea de ferme noi de reproducție, inclusiv relocarea (estimat a se realiza 65.000 locuri de cazare în intervalul 2021-2022) - capacitatea fermelor nou înființate minim 1.000 locuri de cazare-maxim 3.000 de locuri de cazare  • extinderea capacității de reproducție din fermele existente (estimare: 30.000 de locuri) - extinderea capacității fermelor de minim 300 locuri de scroafă până la maxim 3.000 locuri de scroafă; • refacerea capacităților de reproducție dezafectate sau aflate în conservare, sau reconversia fermelor de îngrășare în ferme de reproducție (20.000 de locuri); refacerea sau reconversia fermelor până la o capacitate de minim 750 de locuri de scroafe și maxim 2.000 locuri de scroafe. B. Întărirea măsurilor de biosecuritate la nivelul exploatațiilor de suine. C. Investiții în exploatații de creștere și îngrășare a suinelor. Măsuri specifice: - Înființarea de exploatații noi - de minim 1.500 locuri de cazare porc gras; - Extinderea exploatațiilor - la o capacitate de minim 1.500 locuri de cazare porc gras; - Refacerea și modernizarea capacitaților de producție existente în vederea creșterii eficienței energetice, a biosecurității și a îmbunătățirii condițiilor de bunăstare a animalelor - pentru ferme de minim 1.500 locuri de cazare porc gras și care au mai mult de 10 ani de la intrarea în producție; D. Continuarea măsurii de bunăstare în sectorul suine 2021-2023. în scopul accelerării și creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene

7.     Evaluarea Impactului

- Singurul impact potential semnificativ este cel asupra calitatii aerului si se datoreaza in special emisiei de amoniac din halele de productie şi din stocarea dejectiilor. Pe langa efecte asupra sanatatii receptorilor umani, amoniacul conduce si la producerea mirosurilor neplacute. Datorita amplasarii fermei, la 2 km de sat (departe de zonele locuite), impactul asupra calitatii aerului in zonele locuite este nesemnificativ. Ca urmare a crearii de noi locuri de munca si crearea unor oportunitati de dezvoltare ulterioara a unor alte proiecte, impactul construirii fermei este unul pozitiv.

- În faza de construcţie se vor genera niveluri reduse de pulberi şi zgomot. Impactul unitatii analizate asupra poluarii fonice este nesemnificativ. Se apreciaza ca nivelul sonor in jurul perimetrului se inscrie in prevederile SR ISO 10.009/2017.

- Nu vor fi afectate apele de suprafaţă şi subterane, atât în perioada de construcţie cât şi după punerea în exploatare, nu vor exista surse dirijate de poluanţi pentru apele subterane şi de suprafaţă;

- Emisiile rezultate de la motoarele utilajelor implicate în lucrările de realizare a obiectivelor nu vor implica depăşirea concentraţiilor maxime admisibile pentru zonele protejate;

- Din modelarea dispersiei poluanţilor atmosferici proveniţi din activitatea fermei a rezultat că nivelurile de concentraţii generate de ferma propusă împreună cu celelalte ferme existente în comuna Stalpu, se vor situa sub valoarea limită de emisie. Concentraţia maximă de NH3 în aer calculată se va situa sub valoarea limită de emisie de 100 µg/mc.

- Impactul fermei asupra solului si subsolului este pozitiv in conditiile:

- etanseizarii retelei de canalizare, rezervoarelor de depozitare a dejectiilor;

- folosirii dejectiilor ca ingrasamant natural numai dupa fermentare;

- analizarii dejectiilor inainte de a fi folosite ca ingrasamant pentru a vedea pentru ce tipuri de culturi si terenuri se preteaza;

- efectuarii unui studiu pedologic pe terenurile unde urmeaza a fi aplicate ingrasaminte naturale.

- Proiectul propus nu va avea un impact asupra vegetației, peisajului și asupra așezărilor umane.

  - Impactul acestei investiţii în ceea ce priveşte mediul social şi economic va fi pozitiv, se vor crea noi locuri de munca.

- In etapa de executie a proiectului impactul este redus, temporar si local, tinand cont de specificul activitatilor (constructii-montaj) si de locatie, care se afla la distante mari de zone rezidentiale. Nu se impune monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie, decat daca vor exista sesizari referitoare la un posibil disconfort cauzat.

- In etapa de functionare a obiectivului propus se apreciaza ca impactul se va manifesta difetit asupra factorilor de mediu:

- aer – influenta negativa de nivel mediu asupra aerului din zona amplasamentului,   principalele surse de poluare fiind adapostirea animalelor si depozitarea dejectiilor;

- apa – influenta negativa de nivel redus, manifestata asupra regimului cantitativ al apei subterane, prin executia si exploatarea puturilor de alimentare cu apa;

- sol, subsol – influenta negativa de nivel redus, manifestata prin ocuparea definitiva a unor suprafete de teren;

- biodiversitate – nu va fi influentata, terenul nu prezinta elemente valoroase de biodiversitate;

- mediul socila si economic – influenta pozitiva de nivel mediu, prin crearea a 45 locuri de munca intr-o zona slab dezvoltata economic.

- In vecinatatea amplasamentului exista ferma de crestere intensiva a porcilor ,care nu a fost populata in ultimii doi ani si este in curs de obtinere a autorizatiei integrate de mediu ., situatie care creeaza premisele manifestarii unui impact cumulat, in special asupra caliattii aerului din zona.

- Monitorizarea factorilor de mediu se va realiza conform reglementarilor in vigoare si prevederilor referitoare la cele mai bune tehnici BAT.

- Se recomanda respectarea masurilor si prevederilor referitoare la tehnologii si protectia mediului si sanatatii adoptate prin proiectul tehnic si recomandate de studiile de specialitate.

8. Avizele favorabile emise de celelalte autorităţi: Certificatul de Urbanism nr. 47/18.10.2022 –referat de expertiza hidrogeologica emis de ANAR INHGA;Notificarea nr. 7/13931/04.11.2022, emisă de Direcţia de Sănătate Publică Buzău, ,Aviz sanitar veterinar –Notificare  nr. 400/08.11.2022, emis de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău pentru investitia construire ferma, Avizul de Gospodărire a Apelor, emis de Administraţia Bazinală de Apă Buzău Ialomiţa, aviz nr.28/01.11.2022 –serviciul de gospodarie comunala Stalpu Aviz privind prestarea serviciilor de salubritate , , Acord tehnic ANIF nr. 107/10.11.2022, Aviz de amplasament favorabil nr. 3030221111070/2022, emis de DEER SUC BUZAU, Aviz nr. emis de Ministerul agriculturii si Dezvoltarii durabile, ADRESA NR.20406/CCR/2022 ANAR ABA BUZAU IALOMITA-nu e necesara SEICA

III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului

Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

măsuri pentru factorul de mediu aer

În etapa de construcţie – realizarea construcţiei, titularul proiectului trebuie să ia măsuri pentru reducerea emisiilor în aer.

Măsurile pentru controlul emisiilor de particule sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse. În ceea ce priveşte emisiile generate de sursele mobile acestea trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

- Se recomandă efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, acestea să se încadreze în prevederile legale.

- Gestionarea conformă a deşeurilor pentru a evita depozitarea deşeurilor menajere pe suprafaţa amplasamentului sau pe suprafeţele adiacente şi fermentarea acestora cu eliberarea de compuşi volatili în atmosferă.

În etapa de funcţionare – vor fi luate următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor în aer.

- utilizarea de procedee de producţie, a mijloace tehnice adecvate (automatizări, etanşeizări, echipamente individuale de protecţie) şi respectarea tehnologiei de hrănire a suinelor (respectarea compoziţiei şi cantităţii de furaje oferite, respectarea proiectului în ceea ce priveşte stocarea şi eliminarea de pe amplasament a gunoiului);

- aplicarea tehnicilor BAT:

- proiectarea sistemului de adăpostire conduce la reducerea emisiilor de amoniac față de sistemul de referință cu 25% pentru secțiunile Gestație, Tineret, Vieri, Scrofițe (BREF ILF, tabelul 4.21 si 4.23) și cu 52% pentru sectiunea Maternitate (BREF ILF, tabelul 4.22);

- hrănirea în faze diferențiate pe faze de creștere în funcție de greutatea corporală a animalului (BREF ILF sectiunile 5.2.1 si 4.2.2);

- acoperirea lagunei de depozitare a dejectiilor lichide cu un strat de paie tocate pentru reducerea emisiilor (BREF ILF, sectiunea 5.2.5).

- hrănirea diferenţiată pe etape de creştere are ca efect scăderea emisiilor de azot;

- măsuri organizatorice (întreţinerea în bună stare de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice şi de ventilaţie, evitarea împrăştierii pulberilor);

- ferma va fi amplasată în extravilanul localităţii la o distanţă de peste 1000 m faţă de cea mai apropiată locuinţă va avea ca scop protejarea zonelor cu locuinţe;

- pentru reducerea emisiilor din timpul stocării dejecţii vor fi realizate rigole se scurgere a apei de infiltraţie; de asemeni șlamul va fi trat cu bioenzime pentru reducerea emisiilor atmosferice în perioada depozitării;

- curăţarea căilor de acces pentru a evita producerea prafului;

- ventilarea corespunzătoare a halelor porci;

- reducerea emisiilor de amoniac din hale prin controlul umidităţii cu ajutorul sistemelor de ventilaţie şi de încălzire;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi materiilor prime astfel încât prin descompunere anaerobă să nu producă gaze cu efect poluant;

- menţinerea curăţeniei la nivelul amplasamentului pentru a evita antrenarea în atmosferă de compuşi gazoşi rezultaţi din fermentarea gunoiului depozitat neconform;

- plantarea unei perdele de vegetaţie care să înconjure perimetrul fermei care are ca scop reducerea cantităţilor de poluanţi care sunt eliminaţi de pe suprafaţa amplasamentului;

- eliminarea la interval de  6 luni conform Codului bunelor practici agricole a gunoiului de pe platformă în vederea asigurării spaţiului de depozitare pentru cantităţile rezultate din fluxul tehnologic;

- încorporarea în sol a gunoiului după împrăştierea pe terenurile agricole reduce eliminarea de NH4, CH4 şi miros.

- Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer

In perioada de executie:

- stropirea cu apa a cailor de circulatie folosite in timpul executiei lucrarilor ;

- umectarea periodica a materialelor cu continut pulverulent depozitate vrac ;

- se va evita ca lucrarile cu potential ridicat de generare a prafului (excavare, sapatrura, manipulari de materiale pulverulente) sa nu fie realizate in zilele cu vant puternic ; se vor programa lucrarile in functie de prognoza meteo ;

- mijloacele de transport materiale generatoare de pulberi vor fi acoperite cu prelata;

- utilajele folosite in activitatea de demolare trebuiesc sa fie moderne, intretinute corespunzator si verificate din punct de vedere al noxelor ;

- activitatile se vor desfasura in intrevalul orar 8 - 18, cu respectarea programului de sfarsit de saptamana si a sarbatorilor legale;

- se vor stabili trasee circulabile cat mai scurte si se vor impune limite de viteza pentru reducerea antrenarii pulberilor.

In perioada de functionare:

- adoptarea celor mai bune tehnici disponibile in domeniu aplicabile sistemului de reproductie si crestere intensiva a suinelor;

- utilizarea de furaje gata preparate, diferentiate pe categorii de animale si faza biologica;

- transportarea si descarcarea furajelor in sistem inchis, pneumatic;

- asigurarea hranei in functie de necesitati, prin senzori de capacitate;

- asigurarea unui sistem de ventilatie si microclimat corespunzator dimensionat, cu functionare integrata si control automatizat, in functie de necesitatile animalelor (temperatura, umiditate);

- acoperirea depozitului de dejectii lichide;

măsuri pentru factorul de mediu apă

În vederea eliminării riscului apariției  impactului implementării proiectului asupra factorului de mediu apă vor fi aplicate următoarele măsuri:

- Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor pe amplasament, colectare selectivă, transportul şi eliminarea în conformitate cu reglementările în vigoare şi prin operatori economici specializaţi şi autorizaţi, atât în perioada de construcţie cât şi în perioada de funcţionare.

- În perioada de construcţie pământul rezultat din excavaţiile realizate pe suprafaţa amplasamentului va fi depozitat astfel încât să nu fie antrenat de apele pluviale.

- Amplasarea unei toalete ecologice în perioada de construcţie a fermei.

- Utilajele care vor realiza construcţia obiectivelor au obligaţia efectuării cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice,  astfel încât să se încadreze în prevederile legale privind emisiile și funcționarea.

- Monitorizarea cantităţilor de apă prelevate din forajul care asigură alimentarea.

- Verificarea etanşeităţii conductelor de aducţiune a apei şi reglarea sistemului de adăpare pentru a preveni pierderile de apă.

- Realizarea unui sistem de colectare, transport şi stocare a apelor menajere etanş.

- Vidanjarea bazinelor de stocare a apelor uzate menajere ori de câte ori este necesare în baza unui contract de prestări servicii cu firme autorizate.

- Asigurarea etanșeității sitemului de colectare și stocarea a dejecțiilor, realiarea de revizizii și eventuale reparații ale structurilor sale, respectiv: bazinul de stocare vidanjabil, bazin colector și lagună pentru a asigura stocarea timp de 6 luni a dejecțiilor

- În cazul în care datorita întreruperii etanşeităţii sistemului de transport şi stocare a apelor uzate menajere pot să apară potenţiale poluări ale corpurile de apă subterane care pot fi impurificate prin antrenarea poluanţilor miscibili cu apă prin straturile de sol de către apele meteorice. Pentru a reduce impactul poluărilor accidentale trebuie luate următoarele masuri:

- închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei poluate şi a cantităţilor deversate;

- colectarea poluantului, în măsura în care aceasta este posibil;

- limitarea întinderii poluării, prin mijloace specifice.

11. Menţinerea zonelor de protecţie sanitară faţă de obiectivele reţelei de alimentare cu apă de pe suprafaţa amplasamentului fermei:

- în jurul forajului, pe o raza de 10 m, se va institui o zona de protecţie sanitară cu regim sever;

- zona de protecţie sanitara cu regim sever pentru staţia de pompare de 10 m;

- zonele de protecţie vor fi instituite înainte de funcţionarea obiectivului.

12. Pentru a evita poluarea corpurilor de apă supraterană şi subterană, în conformitate cu „Codul bunelor practici agricole” privind împrăştierea pe terenurile agricole a fertilizanţilor naturali vor fi luate următoarele măsuri:

- pentru a reduce riscul de poluare a apelor subterane, îngrăşămintele organice de la animale şi alte deşeuri organice trebuie aplicate la o distanţă de 50 m de izvoare, fântâni sau foraje din care se alimentează cu apă potabilă sau pentru uzul fermelor de animale. În anumite situaţii această distanţă trebuie să fie mai mare, în special dacă izvorul este pe pantă sau fântâna este puţin adâncă (la suprafaţă). Trebuie avute în vedere toate sursele de apă din vecinătatea terenului (proprietăţii).

- terenurile pe care se aplică îngrăşăminte organice trebuie alese astfel încât să nu se producă băltiri sau scurgeri în cursuri de apă. Riscul de producere a scurgerilor de suprafaţă pe un teren pe care s-a aplicat un îngrăşământ organic variază cu tipul de îngrăşământ, fiind mai mare în condiţii similare la cele sub formă lichidă. Îngrăşămintele organice lichide, dacă nu sunt aplicate corect, pot produce poluare în mod direct. Orice ploaie intervenită curând după aplicarea lor va mări riscul de poluare.

- se va evita administrarea fertilizantului rezultat prin fermentarea gunoiului din hale pe timp de ploaie, ninsoare şi soare puternic şi pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă, de asemeni nu se recomandă să fie aplicarea fertilizantului lichid dacă:

    - solul este puternic îngheţat;

    - solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură;

    - câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni.

    - pentru aplicarea fertilizanţilor pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a  captărilor de apă se impune păstrarea unei fâşii de protecţie faţă de aceste ape, late de cel puţin 30 m pentru cursuri de apă şi de 100 m pentru captări de apă potabilă;

    - în zonele de protecţie sanitară nu se aplică şi nu se vehiculează îngrăşăminte.

Pentru monitorizarea calității apei freatice vor fi executat 2 foraje de observație în primul strat acvifer, unul situat amonte de fermă și altul aval, pe direcția de curgere a pânzei freatice. Unul dintre foraje va fi amplasat în vecinătatea lagunei.

- Măsuri de prevenire a efectelor negative asupra apelor freatice

In perioada de executie:

- aducerea materialelor de constructie pe amplasament gata preparate, in masura posibilitatilor ; asigurarea de containere sanitare si toalete ecologice in cadrul organizarii de santier, pentru activitatile igienico-sanitare ale personalului executant;depozitarea deseurilor generate pe amplasament in timpul lucrarilor de executie separat, pe tipuri de deseuri, in recipienti corespunzatori si evacuarea periodic prin societati specializate, in functie de metoda adoptata (valorificare/eliminare);

- indepartarea imediata a scurgerilor accidentale de carburanti/lubrifianti de la echipamentele si utilajele folosite in executia lucrarilor, care ar putea fi antrenate de apele din precipitatii,  cu materiale absorbante, prin grija societatii executante.

In perioada de functionare:

- colectarea separata a apelor uzate generate pe ampalsament;adoptarea unui sistem etans si impermeabil de colectare, tratare si depozitare a dejectiilor in cadrul fermei;dimensionarea corespunzatoare a structurilor de depozitare temporara a apelor uzate si dejectiilor;adoptarea unui sistem de detectare a scurgerilor din structurile de depozitare dejectii;adoptarea unui sistem de monitorizare a acviferului freatic in zona de depozitare dejectii, cat si pentru intreaga ferma.

În cazul unei exploatări normale, în care se respectă procesul tehnologic şi ansamblul de măsuri de protecţie, efectul acestei activităţi asupra factorului de mediu apă este nesemnificativ. Se conservă situaţia existentă, a stării de calitate a apei şi nu vor exista surse dirijate de poluare a apei, iar în caz de avarii, probabilitatea de poluare a apelor este redusă, impactul fiind diminuat prin aplicarea măsurilor menţionate anterior.

măsuri pentru factorul de mediu sol

În perioada de construcţie vor fi luate următoarele măsuri pentru reducerea impactului asupra solului:

- respectarea cotelor de fundare şi de amplasare a reţelelor de utilităţi stabilite prin proiect;

- respectarea planului de execuţie în vederea limitării suprafeţelor afectate de excavaţiei şi decopertări;

- materialul pământos rezultat din lucrările de excavare şi decopertare va fi utilizat la amenajarea spaţiilor verzi din incintă;

- gestionarea deşeurilor rezultate în această perioadă pentru a nu produce poluări ale suprafeţelor de pe amplasament sau de pe terenurile învecinate;

- depozitarea judicioasă a materialelor de construcţii cu ocuparea unei suprafeţe cât mai reduse sol;

- stabilirea de trasee pentru deplasarea utilajelor şi autocamioanelor în perioada de construcţie pentru a reduce suprafaţa afectată de traficul greu.

Pentru a evita poluarea solului cu ape uzate, dejecţii de animale sau deşeuri, în perioada de funcţionare vor fi luate următoarele măsuri pentru reducerea impactului asupra solului:

- realizarea unor îmbinări etanşe ale tronsoanelor care alcătuiesc reţeaua de canalizare;

- asigurarea etanşeităţii sistemului de stocare a apelor uzate;

- asigurarea etanşeităţii bazinului vidanjabil care deserveşte  pavilionul administrativ;

- asigurarea vidanjării în condiţii bune pentru a evita eventualele scurgeri ale apelor uzate pe suprafeţele betonate şi de aici pe terenurile învecinate;

- colectarea deşeurilor produse pe suprafaţa fermei în europubele etanşe;

- se vor respecta perioadele de aplicare a îngrăşămintelor organice;

- gunoiul de grajd nu va fi distribuit pe sol îngheţat sau cu exces de umiditate;

- înainte de administrarea de gunoi de grajd pe terenurile agricole vor fi efectuate analize pedologice şi va fi obţinută aprobarea OSPA

- Măsuri de prevenire a efectelor negative asupra solului

In perioada de executie, probabilitatea producerii unui impact negativ asupra solului poate fi diminuata in continuare prin adoptarea urmatoarelor masuri:

- deseurile rezultate din activitatea de constructie trebuie colectate in containere si pubele, amplasate in locuri special destinate acestui scop, pe platforme betonate, si evacuate periodic;

- nu se permite stocarea in vrac, in gramezi deschise, decat a deseurilor nepericuloase si stabile, precum: betoane, moloz, deseuri metalice;

- toate deseurile periculoase, daca se vor genera, vor fi stocate in spatii betonate, acoperite, in containere adecvate;

- se va evita imprastierea deseurilor rezultate din demolari  si constructii pe suprafata solului;

- gramezile de deseuri de constructii cu continut de produse pulverulente vor fi stropite periodic pentru evitarea agrenarii de pulberi;

- in cazul producerii de scurgeri de ulei/carburanti/alte produse chimice se va actiona imediat cu mijloace absorbante;

- apele uzate rezultate din cadrul organizarii de santier se vor evacua periodic prin grija furnizorului de containere sanitare.

In perioada de functionare, pe langa respectarea tehnologiilor adoptate, se recomanda:

- verificarea periodica a integritatii structurilor subterane si supraterane, a retelelor de canalizare, cu efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere;

- monitorizarea permanenta a scurgerilor din sistemele de colectare si stocare dejectii;

- evitarea oricaror deversari accidentale de dejectii, ape uzate, deseuri care pot polua solul;

- in cazul producerii acestor deversari accidentale, se impune eliminarea imediata, indepartarea efectelor acestora si retsabilirea conditiilor anterioare producerii poluarii;

- aprovizionarea cu cantitati suficiente de materiale si substante de absorbtie pentru interventia imediata si eficienta in cazul producerii de scurgeri poluante.

măsuri pentru diversitatea biologică

Amplasamentul nu este situat în sau în vecinătatea ariilor de protecţie şi conservare a florei şi faunei sălbatice dar vor fi respectate prevederile O.U.G. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B din OUG 57/2007, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afară lor, sunt interzise:

- orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Speciile de păsări prevăzute în anexa nr. 6 sunt acceptate la vânătoare, în afara perioadelor de reproducere şi creştere a puilor şi pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit. Pentru a reduce impactul asupra speciilor din flora şi fauna spontană nu vor fi distruse prin (ardere, tăiere sau impurificare cu deşeuri) suprafeţele învecinate acoperite cu vegetaţie natură arbustivă.Pentru a reduce emisiile de amoniac în atmosferei se va respecta cu tehnologia BAT/BREF de-a lungul procesului tehnologic.

măsuri pentru pEIsaj

Următoarele măsuri ce trebuie luate în timpul fazei de construcţie vor fi specificate în contracte şi monitorizate:

- se va evita împrăştierea materialelor de construcţie atât pe amplasament cât şi în vecinătate;

- se va urmări limitarea ariei de lucru la suprafeţele specificate în proiectul tehnic;

- săpăturile vor fi controlate pentru a evita împrăştierea prafului;

- se vor acoperi camioanele care transportă materiale;

- se va curăţa zona după încheierea lucrărilor;

- deşeurile generate în perioada de construcţie vor fi depozitate şi eliminate de pe amplasament conform legislaţiei în vigoare,

- pentru integrarea armonioasă în peisaj  a fermei se va acorda o atenţie deosebită alegerii materialelor folosite pentru realizarea finisajelor exterioare.

La finalizarea perioadei de construcţie vor fi amenajate spaţii verzi şi va fi plantată o perdea perimetrală de arbori.

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Impactul potential se manifesta prin:

- modificarea peisajului la scara locala prin modificarea raportului dintre peisajul natural si cel antropizat;

- modificarea raportului dintre categoriile de folosinta in zona si implicit, modificarea valorii estetice a peisajului, care este in fapt redusa, fiind teren agricol.

Odata cu realizarea obiectivului propus, schimbarea peisajului caracteristic terenului agricol va fi partiala, cca. 49% din teren ramanand spatiu verde.

Se poate aprecia astfel ca impactul va fi redus prin armonizarea arhitecturii obiectivului cu cadrul natural si prin amenajari peisagistice.

- Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

In zona in care se va realiza investitia nu sunt semnalate valori arheologice, istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de lucrarile executate.

măsuri pentru sănătatea populației

Pentru a evita impactul asupra populației vor fi respectate măsurile care vizează calitatea factorilor de mediu prezentate în subcapitolele anterioare. De asemenea vor fi respectate normele sanitar veterinare aflate în vigoare.

- Masuri de reducere a zgomotelor şi vibraţiilor produse pe amplasament

In perioada de executie, se recomanda adoptarea urmatoarelor masuri:

- operatiunile necesare construirii fermei in ansamblul sau se vor realiza cu utilaje si echipamente moderne, prevazute cu sisteme de atenuare a zgomotului;

- activitatile se vor desfasura in intrevalul orar 8 - 18, cu respectarea programului de sfarsit de saptamana si a sarbatorilor legale;

- in perioadele de stationare in santier, autovehiculele si utilajele vor avea motorul oprit ;

- se va adopta o viteza de rulare redusa in incinta si in santier.

In perioada de functionare :

- adoptarea prin proiect de echipamentele si tehnologii care asigura un nivel minim al zgomotului in ferma ;

- adoptarea tehnicilor BAT aplicabile pentru reducerea nivelului de zgomot si vibratii.

- Zgomote si vibratii

In zona în care este propusa investiţia nu sunt zone protejate (rezervaţii, parcuri naturale, zone tampon, zone rezidentiale, etc.) şi zone naturale folosite în scop recreativ cum ar fi păduri, campinguri, zone verzi, parcuri, aceasta fiind o zona agricola.

Impactul negativ datorat zgomotului din activitatea de realizare a investitiei propuse nu va avea caracter permanent, se va manifesta la nivelul amplasamentului si strict de durata lucrarilor de executie.

In perioada de functionare se poate aprecia ca impactul produs de obiectiv in ansamblul sau va fi moderat, tinand cont de distanta fata de zona rezidentiala (2 km), distanta care respecta prevederile OMS nr. 119/2014.

- Impactul asupra interactiunilor dintre elementele de mai sus

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) - nu este cazul

- Magnitudinea şi complexitatea impactului - minima

- Probabilitatea impactului – medie

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului – termen lung, frecventa redusa, reversibil.

Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra mediului:

- 	respectarea proiectului tehnic de executie, a tehnologiilor de constructie si functionare si recomandarilor facute in studiile de specialitate;

- 	verificarea periodica a starii tehnice a echipamentelor si utilajelor implicate in activitatile desfasurate, atat in perioada de excutie, cat si in timpul functionarii;

- 	exploatarea echipamentelor conform cartilor tehnice si tehnologiei din proiect;

- 	gestionarea deseurilor in conformitate cu legislatia in vigoare.

- Natura transfrontiera a impactului – nu este cazul, datorita distantei mari fata de granite, nici una din activitatile din lista anexata Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera nu se intersecteaza cu lucrarile prevazute in proiectul propus.

d)  Propunerile privind aspectele relevante pentru protectie mediului:

- descrierea eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra mediului:

- Prognozarea impactului asupra factorului de mediu apa

In perioada de executie impactul se apreciza ca fiind nesemnificativ, constand in principal in scurgeri accidentale de carburanti/lubrifianti care pot fi antrenate de apa din precipitatii in sol si apa subterana. Acestea pot fi imediat indepartate cu materiale absorbante, pe care antreprenorul general al lucrarilor trebuie sa le asigure in incinta organizarii de santier.

In perioada de functionare impactul poate fi evaluat ca fiind redus, in conditiile in care pentru alimentarea cu apa, evacuarea apelor uzate si gestionarea dejectiilor se adopta si se aplica cele mai bune tehnologii si solutii in sensul protejarii acestui factor de mediu.

Cel mai important aspect este modificarea regimului cantitativ al acviferului freatic prin captarea in scopul alimentarii cu apa a obiectivului.

- Prognozarea impactului asupra factorului de mediu aer

In perioada de executie a lucrarilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la utilajele implicate in executia lucrarilor, mijloacele de transport si de pulberile rezultate in urma manipularii materialelor necesare realizarii proiectului. In scopul eliminarii posibilitatii dispersiei pulberilor se vor lua masuri pentru umezirea suprafetelor atunci cand este cazul. Impactul va fi redus, temporar si de scurta durata, tinand cont ca operatiunile specifice nu se desfasoara simultan si continuu.

Functionarea obiectivului propus va produce, probabil, un impact negativ moderat asupra calitatii aerului in zona, care va fi redus semnificativ in conditiile in care la proiectarea obiectivului se adopta cele mai bune tehnici in domeniu (BAT) si tehnologiile cele mai putin poluatoare.

- Prognozarea impactului asupra factorului de mediu sol

In perioada executiei, impactul asupra solului si subsolului se va resimti prin inlaturarea solului vegetal si subsolului din suprafetele care vor fi ocupate definitiv: zona de fundare a constructiilor supraterane si subterane, drumurile de acces si platformele betonate.

Zonele ocupate temporar - cele afectate de organizarea de santier si lucrarile de protectie a conductelor subterane, retele de cabluri electrice, fibra optica, etc., pot fi redate circuitului natural prin refacerea paturii de sol cu brazdele indepartate initial.

Functionarea obiectivului propus implica colectarea si depozitarea dejectiilor in incinta fermei, in vederea valorificarii lor ca fertilizant organic pe terenuri agricole. Aceasta se poate constitui intr-o sursa potentiala de poluare a solului pe amplasament, daca sistemul de colectare si depozitare dejectii nu va fi prevazut cu toate amenajarile corespunzatoare protectiei solului si apelor subterane sau nu este dimensionat corespunzator ca si capacitate de depozitare.

Respectarea tehnologiilor in domeniu si a celor mai bune tehnici referitoare la gestionarea dejectiilor, precum si utilizarea unor materiale de calitate vor asigura un impact redus spre nesemnificativ pentru sol.

- Prognozarea impactului asupra biodiversitatii zonei

Amplasamentul nu se afla in arie naturala protejata si nu are in vecinatate arii protejate de orice natura. Pe suprafaţa amplasamentului nu sunt specii sau habitate prioritare, aria fiind reprezentată de teren agricol.

In perioada de executie, cat si in cea de functionare, impactul asupra florei si faunei pe amplasament se va manifesta prin:

- modificarea suprafetelor biotopurilor;

- modificari asupra populatiilor de plante;

- alterarea speciilor si populatiilor de nevertebrate, reptile, mamifere, pasari.

Factorul antropic introdus in amplasamentul studiat va avea un impact negativ care poate fi diminuat prin adoptarea de masuri specifice de reducere, cum este pastrarea vegetatiei pe cat de mult posibil si amenajarea de spatii verzi.

- Prognozarea impactului asupra populaţiei si sănătăţii umane

Executia si functionarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei etc.). Obiectivul va fi amplasat la 2 km de limita intravilanului satului Stalpu  care este cea mai apropiata localitate, respectând prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat si completat cu Ordin nr. 994/2018 (art. 11, lit. 16. Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete....1.000 m).

Ferma de crestere intensiva a suinelor va crea e locuri de munca in zona, in localitati  care au o populatie redusa si in scadere.

Din punct de vedere economic si social, functionarea fermei va genera avantaje evidente:

- crearea de noi locuri de munca pentru populatia locala, in conditiile in care comuna se afla in regres economic;

- aport la bugetul local prin cresterea veniturilor din impozite;

- stimularea initiativelor si a mediului de afaceri local.

- Prognozarea impactului asupra climei

Activitatea de crestere intensiva a porcilor este o sursa de protoxid de azot prin utilizarea fertilizantului natural pe terenurile agricole. Protoxidul de azot este un gaz cu efect de sera, dar cu contributia cea mai mica la fenomenul de incalzire globala.

In acest context, se poate aprecia ca nu exista vulnerabilitate a proiectului la schimbarile climatice.

- descrierea măsurilor vizate pentru evitarea, prevenirea ori reducerea și, dacă este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In zona amplasamentului si in vecinatatea sa nu exista areale protejate din punct de vedere biotic si nici arii de protectie speciala.

In acest context se poate aprecia ca nu exista impact asupra biodiversitatii zonei si nu se impun masuri de protectie in acest sens.

- Protectia mediului social și economic

In perioada de executie, consideram respectarea recomandarilor pentru reducerea impactului asupra calitatii aerului si reducerea zgomotului si vibratiilor in santier vor asigura protectia asezarilor umane.

In perioada de functionare, tinand cont de faptul ca Proiectul tehnic va lua in considerare cele mai bune tehnici BAT aplicabile, iar echipamentele si amenajarile corespunzatoare acestor tehnici vor asigura un nivel maxim de protectie impotriva zgomotului si mirosurilor, consideram ca operarea instalatiilor din ferma conform regulamentelor de exploatare sunt suficiente .

Având în vedere distanța relativ mare față de zonele locuite, se așteaptă ca influența functionarii fermei asupra acestora să fie minimă.

In ceea ce priveste situatiile de risc, operatorul fermei va intocmi documente pentru respectarea procedurilor in caz de urgenta:

- Plan de interventie in caz de incendiu

- Plan tehnic de inchidere si refacere a zonelor afectate

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- Regulament de functionare si exploatare a folosintei de apa

- Manual de operare a instalatiilor

Operatorul este obligat sa anunte imediat orice poluare sau situatie accidentala care pot afecta sanatatea populatiei si/sau mediul. De asemenea, se vor face raportari anuale privind calitatea factorilor de mediu pe amplasament si lunare pentru investitiile efectuate, astfel incat orice situatie de risc sa poata fi identificata imediat si prevenita/combatuta.

Modalitatea de raspuns in cazul unor accidente de natura sa afecteze sanatatea personalului si/sau mediul va fi documentata prin procedurile interne din cadrul Sistemului integrat calitate –mediu si a Sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale.

Protectia peisajului

Odata cu realizarea obiectivului propus, schimbarea peisajului caracteristic terenului agricol va fi partiala, cca. 49% din teren ramanand spatiu verde.

Se poate aprecia astfel ca impactul va fi redus prin armonizarea arhitecturii obiectivului cu cadrul natural si prin amenajari peisagistice.

Prezentarea modului de gestionare a deseurilor generate

In perioada de executie:

- 	colectarea separata a acestora si depozitarea temporara pe categorii, in  siguranta pe amplasament, pana la ridicarea lor de catre firme autorizate, prin grija antreprenorului general al lucrarilor;

- 	utilizarea, in masura posibilitatilor, a solului excavat, pietrelor si deseurilor din beton, ca material de umplutura/terasamente pe amplasament.

- 	valorificarea prin societati autorizate a deseurilor metalice, materialelor izolante, uleiurilor uzate.

In perioada de functionare:

- deseurile generate de activitatea fermei vor fi colectate separat si stocate controlat, in vederea eliminarii finale in facilitati conforme cu prevederile legale;

- amenajarea mai multor zone de depozitare temporara, amplasate in imediata vecinatate a surselor de generare, in vederea evitarii sau diminuarii distantelor de transport intern;

asigurarea unei evidente a gestiunii deseurilor in conformitate cu HG nr. 856/2002.

Evolutia probabila a calitatii mediului in alternativa „0” si in alternativa realizarii proiectului

| Factor de mediu | Situatia actuala | Situatie propusa prin proiect | Efecte in cazul neimplementarii – alternativa „0” | Efecte posibile in cazul implementarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa | Apa subterana prezenta la adancime mica, Infiltrarea apelor din precipitatii in sol, cu cresterea nivelului apei subterane in perioadele ploioase si aparitia fenomenului de baltire. | Amenajarea unei surse subterane de adancime pentru captarea apei Evacuarea apelor menajere in bazine vidanjabile Evacuarea dejectiilor in laguna impermeabilizata, cu separarea fazelor si valorificarea ca fertilizant agricol. | Apa subterana ramane stabilizata la adancime mica. Regimul cantitativ si calitatea apelor subterane nu se modifica. Infiltrarea apelor din precipitatii in sol, cu cresterea nivelului apei subterane in perioadele ploioase si aparitia fenomenului de baltire. | Nivelul acviferului de suprafata nu se modifica. Regimul cantitativ al acviferului de adancime interceptat de cele 3 foraje de alimentare cu apa se modifica. Calitatea apei subterane nu va fi inluentata de stocarea dejectiilor, in conditiile in care se respecta strict proiectul si tehnologia de impermeabilizare. Apele din precipitatii vor fi colectate si evacuate in laguna de stocare dejectii. |
| Aer | Calitatea aerului in zona este apreciata ca fiind buna. Exista posibile influente ale fermei de porci aflata in apropiere a amplasamentului, | Sistem de asigurare a energiei termice cu centrale cu combustibil solid. Sisteme de evacuare a aerului din hale (ventilatoare exhaustoare), bazine subterane etanse de colectare dejectii, laguna de stocare dejectii acoperita Este respectata distanta de 1000 m prevazuta de OMS nr.119/2014 fata de intravilanul satului Stalpu Obiectivele din cadrul fermei care se constituie in surse potentiale de poluare a aerului sunt amplasate in cadrul terenului astfel incat distantele fata de intravilanul satelor din vecinatate sunt mai mari de 1000 m. Acces auto pe drum de exploatare ce va fi amenajat carosabil. | Calitatea aerului se va mentine in starea actuala | Activitatea fermei in ansamblu sau pot deprecia calitatea aerului in zona amplasamentului, inconjurat de terenuri agricole, dar este putin probabil sa influenteze negativ zona rezidentiala – intravilanul localitatii celei mai apropiate Prin proiect sunt prevazute dotari la standarde europene pentru protectia aerului, fiind utilizate cele mai bune tehnici BAT. |
| Sol | Soluri incadrate in grupa miosolurilor, tipul cernoziom levigat, caracterizat printr-o cantitate mare de acizi humici cu fertilitate ridicata. Teren stabil, neafectat de fenomene de alunecare, eroziune sau alte fenomene geologice. |  | Solurile isi vor mentine incadrarea actuala | Solul va fi afectat definitiv pe suprafata construita. In restul suprafetei solurile isi mentin incadrarea actuala. Terenurile agricole din zona vor benefica de fertilizant natural generat de ferma. |
| Biodiversitate | Flora si fauna caracteristice pasunilor si terenurilor agricole de campie Nu exista areale protejate in vecinatate amplasamentului. | Flora si fauna prezente vor fi afectate strict pe suprafata construita s cea ocupata de cai de comunicatie si platforme carosabile. Se mentine spatiu verde pe 79% din suprafata terenului. | Biodiversitatea amplasamentului si a zonei se mentine neschimbata. | Disparitia vegetatiei pe suprafata construita. Refacerea vegetatiei pe restul suprafetelor afectate de investitie, prin repozitionarea paturii de sol. Perturbarea faunei pe intreaga suprafata a amplasamentului. |
| Riscuri naturale | Teren stabil, neafectat de fenomene de alunecare, eroziune sau alte fenomene geologice. Prezente fenomene de baltire. | Amenajarea terenului pe verticala in scopul scurgerii apelor pluviale Colectarea si retentia apelor pluviale sau dirijarea in sol | Accentuarea in timp a fenomenului de baltire. . | Stabilizarea generala a terenului Diminuarea riscului de baltire |
| Conservarea resurselor naturale | Inexistenta exploatarii resurselor naturale pe amplasament | Bune practici de dezvoltare durabila prin conservarea resurselor | Situatie neschimbata, nu se exploateaza resurse naturale de tipul agregatelor, gazelor, titeiului | Situatie schimbata, nu se exploateaza alte resurse naturale decat apa |
| Zonarea teritoriala | Suprafata se afla in extravilanul comunei Stalpu si are destinatia: zona exploatatii agricole | Pastrarea destinaţiei de “zona unitati agricole” | Teren agricol si pasune pe intreaga suprafata | Respectarea indicatorilor prevazuti prin PUG Pastrarea terenului agricol pe 79% din suprafata terenului. |

IV. Condiţii care trebuie respectate

1. In timpul realizării proiectului

- Respectarea condiţiilor tehnice din proiect care respectă cerinţele BAT/BREF: podea perforată, sistem de evacuare a dejecţiilor şi sistem de bazine pentru stocarea temporară a dejecţiilor cu utilizarea acestora ca fertilizant în agricultură.

- Condiţii de realizare a bazinelor de stocare temporara a dejecţiilor

- bază betonată şi pereţi din beton;

- capacitate suficientă de stocare pentru cel puţin 6 luni;

- nu se vor amplasa în vecinătatea cursurilor de apă, pădurilor, surselor de apă sau pe teren cu apa freatică la mică adâncime;

- căi de acces corespunzătoare.

- Condiţii necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- organizarea de şantier se va realiza pe o perioadă scurtă de timp şi pe o suprafaţă limitată;

- organizarea de şantier se va amplasa în incinta fermei la o distanţă cât mai mare faţă de zonele rezidenţiale;

- organizarea de şantier nu se va amplasa în zonele de protecţie sanitară a forajelor de alimentare cu apă;

- se vor folosi materiale şi utilaje care au agrement tehnic de specialitate;

- circulaţia cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;

- operaţiile de întreţinere, alimentare cu combustibil sau curăţare a vehiculelor şi utilajelor nu se vor efectua pe amplasament, ci numai în locaţii cu dotări adecvate;

- muncitorii vor locui în barăci, iar încălzirea acestora se va realiza electric pentru a nu exista emisii de poluanţi în aer;

- barăcile vor fi aşezate pe suprafeţe betonate, deşeurile menajere vor fi precolectate în europubele, apele uzate menajere se vor colecta în toalete ecologice cu bazine vidanjabile;

- titularul are obligaţia de a lua măsuri de prevenire a evacuărilor necontrolate de ape uzate în perioada de execuţie a investiţiei;

- vor fi luate măsuri de depozitare separată a substanţelor periculoase (uleiuri, lubrifianţi) care să asigure managementul eficient al acestora şi protecţia mediului;

- se va evita decopertarea solului şi îndepǎrtarea vegetaţiei pe o suprafaţǎ mai mare decât cea strict necesară;

- gestiunea deşeurilor se va realiza cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.

- Planul de monitorizare a mediului

- modul de transport al materialelor pulverulente;

- modul de gestionare a deşeurilor rezultate.

2. În timpul exploatării proiectului

- Condiţii necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice

- activitatea se va desfăşura cu respectarea cerinţelor BAT/BREF cu privire la modul de hrănire, de adăpare, de asigurare a microclimatului şi de gestionare a dejecţiilor;

- gestionarea dejecţiilor, a apelor tehnologice uzate se va realiza în conformitate cu prevederile:

- fertilizarea terenurilor agricole se va realiza pe baza studiului OSPA şi a Planului de fertilizare;

- titularul de proiect are obligaţia ca la autorizarea activităţii sa prezinte suprafeţele de teren care să asigure aplicarea întregii cantităţii de dejecţii rezultate din activitate, conform normelor în vigoare;

- titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a asigura teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor şi de a încheia contract cu OSPA, în vederea cartării pedologice şi agrochimice a terenurilor şi realizării planului de fertilizare;

- se vor respecta perioadele şi condiţiile optime de împrăştiere stabilite în Codul de bune practici agricole:

- generatorul de dejecţii are obligaţia să furnizeze utilizatorului de dejecţii, cu regularitate, informaţii privind disponibilul de dejecţii şi caracteristicele dejecţiilor, conform indicatorilor de caracterizare prevăzuţi în Ord. MMGA nr. 344/2004, cu modificările ulterioare şi să realizeze studiul OSPA  pentru terenul pe care se vor dejecțiile;

- generatorul de dejecţii are obligaţia să realizeze analiza dejecţiilor şi a fracţiei lichide înainte de împrăştierea acestora pe terenurile agricole;

- generatorul de dejecţii va deţine un borderou pentru fiecare livrare externa a dejecţiilor, care sa cuprindă producătorul, destinatarul, cantitatea livrata, tipul si provenienţa dejecţiilor, data livrării (Ordin comun MMGA/MAPDR 296/2005, privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, art. 2.1.).

IV. Conditii si măsuri prevazute în Avizul de gospodarire a apelor, emis de Administraţia Naţională ’’APELE ROMÂNE” - Administraţia Bazinală de Apă BUZĂU – IALOMIŢA:

Dotările hidroedilitare:

IV. 1. În timpul realizării proiectului:

In cadrul organizarii de santier se vor amplasa 2 containere cu destinatia administrativ si sanitar. Containerul sanitar va fi echipat cu toaleta ecologica.

Utilitatile necesare in perioada de excutie vor fi asigurate in regim propriu de catre antreprenorul general al lucrarilor.

Accesul mijloacelor de transport si utilajelor folosite la executia lucrarii se va face pe drumul european E 85  si pe drumul de exploatare existent care se desprinde pe partea dreapta, drum care va fi modernizat.

Depozitarea brazdelor de sol fertil decopertate se va face organizat, in zona de vest a terenului, in scopul utilizarii ulterioare pentru nivelarea terenului si refacerea suprafetelor afectate de lucrarile de executie temporare.

Depozitarea pamantului rezultat din sapaturi/excavare se va face organizat, in gramezi cu volume si forme care sa impiedice deplasarea pamantului sub actiunea precipitatiilor. Volumul de sol excavat va fi utilizat in cat mai mare masura la refacerea amplasamentului, la sfarsitul lucrarilor.

La sfarsitul lucrarilor de executie, pe suprafata terenului ramas liber se vor planta spatii verzi joase (gazon rezistent la uzaura). Pe langa imprejmuirea obiectivului se va realiza o perdea de protectie din plantatii inalte, in latime de 5 m.

Precizam ca terenul este liber de constructii si nu sunt necesare lucrari de demolare.

Pe toată durata execuției lucrărilor până la recepția finală, constructorului îi revine ca obligație  protejarea  materialelor  și a lucrărilor realizate  cu  respectarea  tehnologiei de  execuție, a prevederilor din caietele de sarcini în scopul asigurării parametrilor proiectați și calității lucrărilor. În acest scop constructorul va lua măsuri deosebite privind:

- depozitarea materialelor de constructii în zone special amenajate;

- depozitarea deseurilor in mod selectiv, in recipienti corespunzatori fiecarui tip de deseu si in zone special amenajate;

- transportul și punerea în operă, în timp optim;

- respectarea unor măsuri impuse de furnizorul de materiale;

- aprovizionarea  cu  utilaje  în  timp  util  astfel  încât   să   nu  fie împiedecată execuția lucrărilor și predarea, în termen, a investiției.

Se vor lua toate măsurile pentru realizarea curățeniei și a reducerii la minimum a factorilor de disconfort pentru vecinătăți (zgomot, praf, fum etc.), colectarea și evacuarea deșeurilor făcându-se în condițiile respectării calității mediului. La terminarea lucrărilor, zona trebuie  să  se  găsească în stare  de  curățenie.

IV. 2. În timpul exploatarii proiectului:

  - nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluantii care pot fi emisi în cantitati semnificative;

Conform Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor (BREF 2017) si deciziei de punere in aplicare (UE) 2017/302 din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind BAT in domeniu, emisiile generate in cadrul unei ferme de crestere intensiva a porcilor sunt:

- Adapostirea animalelor

- Emisii de amoniac

Conform  Concluziilor BAT in domeniul cresterii intensive a porcilor si pasarilor, emisiile de la adaposturile de porci sunt:

- 	scroafe aflate in calduri si scroafe gestante	0,2 -2,7 kg NH3/spatiu ptr. animal/an;

- 	scroafe care alapteaza, inclusiv purcei	0,4 – 5,6 kg NH3/spatiu ptr. animal/an;

- 	purcei intarcati			0,03 – 0,53 kg NH3/spatiu ptr. animal/an;

- 	porci pentru ingrasare			0,1 – 2,6 kg NH3/spatiu ptr. animal/an.

- Emisii de metan

Conform Documentului BREF referitor la cresterea intensiva a pasarilor si porcilor (tabelul 3.56), factorii de emisie pentru CH4 de la sistemele de adapostire a porcilor raportate de statele membre UE sunt:

- 	scroafe si scroafe gestante			18,2 – 21,1 kg CH4/spatiu animal/an;

-	purcei intarcati				0,28 – 5,98 kg CH4/spatiu animal/an.

Documentul mentionat nu furnizeaza informatii pentru emisiile de CH4 de la scroafele care alapteaza, inclusiv purceii, astfel incat nu este posibila o estimare corecta a acestor emisii.

- Emisii de pulberi

Conform Documentului BREF referitor la cresterea intensiva a pasarilor si porcilor (tabelul 3.56), factorii de emisie pentru pulberi PM10 de la sistemele de adapostire a porcilor raportate de statele membre UE sunt:

- 	scroafe si scroafe gestante			0,035 –0,22 kg PM10/spatiu animal/an;

- 	scroafe care alapteaza, inclusiv purcei	0,03 – 0,16 kg PM10/spatiu animal/an;

-	purcei intarcati			0,006 – 0,132 kg PM10 /spatiu animal/an.

- Emisii de mirosuri

Conform Documentului BREF referitor la cresterea intensiva a pasarilor si porcilor (tabelul 3.56), factorii de emisie pentru miros de la sistemele de adapostire a porcilor raportate de statele membre UE sunt:

- 	scroafe si scroafe gestante				1,3 – 57 ouE/s/animal;

- 	scroafe care alapteaza, inclusiv purcei		5,6 – 100 ouE/s/animal;

-	purcei intarcati					1,1 –12,1 ouE/s/animal.

- Emisii de amoniac din depozitarea dejectiilor in cadrul fermei

Conform Documentului BREF referitor la cresterea intensiva a pasarilor si porcilor, factorii de emisie pentru amoniac pentru depozitarea dejectiilor de la porci raportate de statele membre UE sunt:

-	scroafe gestante, scrofite			14,4 kg NH3/spatiu animal/an;

-	scroafe care alapteaza			2,05 – 6,82 kg NH3/spatiu animal/an;

- 	purcei 6-20kg 				0,15 – 1,07 kg NH3/spatiu animal/an;

- 	purcei tineri					0,6 – 2,62 kg NH3/spatiu animal/an.

Dejectiile mixte din cadrul fermei vor fi colectate si separate in parte lichida si parte solida. Partea lichida va fi pompata intr-o laguna de stocare dejectii lichide , iar partea solida va fi depozitata pe platforma betonata a separatorului de dejectii.

Laguna de stocare dejectii lichide are o suprafata utila de 612,5 mp, , avand o capacitate de cca. 3000 mc, care sa asigure stocarea pe o perioada de minim 5,8 luni.

- Emisii din imprastierea dejectiilor pe sol

Conform Documentului BREF referitor la cresterea intensiva a pasarilor si porcilor, factorii de emisie pentru amoniac la imprastierea gunoiului de grajd pe sol sunt:

- 	porci de ingrasat		0,56 – 1,47 kg NH3/spatiu animal/an;

-	scroafe			1,45 – 3,65 kg NH3/spatiu animal/an.

Conform Documentului BREF referitor la cresterea intensiva a pasarilor si porcilor, factorul de emisie pentru protoxidul de azot la imprastierea gunoiului de grajd pe sol este de 0,12 – 2,95 % din azotul total execrat sau 0,4 – 2,51 kg/ha.

Deoarece in aceasta etapa nu se cunoaste suprafata de teren pe care se va imprastia fertilizantul natural, emisiile nu se pot estima decat in legatura cu azotul excretat.

Conform Concluziile BAT, azotul total excretat asociat BAT este:

- 	purcei intarcati			1,5 - 4,0 kg N excretat/spatiu ptr. animal/an;

-	porci ptr. ingrasare			7,0 - 13,0 kg N excretat/spatiu ptr. animal/an;

-	scroafe, inclusiv purcei		17 - 30 kg N excretat/spatiu ptr. animal/an.

## Azot total excretat și fosfor total excretat asociat BAT

Azotul total excretat asociat BAT:

| Parametru | Categorie de animale | Azot total excretat asociat BAT(1) (kg de N excretat/spaţiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Azotul total excretat, exprimat ca N | Purcei înţărcaţi | 1,5 - 4,0 |
|  | Porci pentru îngrăşare | 7,0 - 13,0 |
|  | Scroafe (inclusiv purcei) | 17 - 30 |

Fosfor total excretat asociat BAT:

| Parametru | Categorie de animale | Fosfor total excretat asociat BAT(1) (kg de P2O5 excretat/spatiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Purcei întărcati | 1,2 - 2,2 |
|  | Porci pentru îngrăsare | 3,5 – 5,4 |
|  | Scroafe (inclusiv purcei) | 9,0 – 15,0 |

- Emisii de gaze de ardere de la centralele termice

  - In cadrul fermei se vor utiliza centrala termica pe combustibil solid cazan pe bază de combustibil solid, respectiv, lemn cu ardere prin gazeificare. Cazanul va fi cu tiraj natural, cu puterea termică de 23 Kw și va fi racordat la un coș de fum din inox dublu izolat (izolație din vată minerală), cu pălărie antivânt,  L = 7,5 m, D = 350 mm.

Emisiile rezultate în urma arderii combustibilului solid la centrala termică  ,  se vor înscrie în valori limita admise impuse conform Ordinului nr. 462 / 1993 , al MAPPM:

–	VLE pulberi totale   100 mg /Nm3 ;–	VLE CO                   250 mg /Nm3;–	VLE Sox                 2000 mg /Nm3 ; –	VLE Nox                  500 mg /Nm3 ;–	VLE substante organice ( exprimate in carbon total)  50 mg/Nm3 ; Mărime de referinţă : valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de  6%;

-  alţi poluanţi se admit conform valorilor din Ordinul MAPPM nr. 462/1993..

Conform Ghidului privind instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma, inclusiv a pasarilor de carne, pasarilor outoare, porcilor si scroafelor, in cadrul fermelor de crestere intensiva a porcilor exista mai multe surse potentiale de poluare pentru aerul din zona amplasamentului:

  - Adapostirea animalelor – emisii de amoniac, metan, oxid de azot, dioxid de carbon, pulberi, miros;Depozitarea dejectiilor – emisii de amoniac, metan, oxid de azot, pulberi, miros ;Imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere – emisii de amoniac, metan, oxid de azot, pulberi, miros;Arderea combustibilului solid in centrala termica – emisii de gaze de ardere (SOx, NOx, CO si pulberi)

.Sursele de miros identificate:activitatea din adăposturiie(hale) de animale

- depozitarea dejecțiilor în rezervoarele(bazinele) supraterane

CONDIȚIE:operatorul instalației va gestiona activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, inând seama și de condițiile atmosferice pentru a preveni creșterea intensității mirosului sau ransportul mirosului la distanțe mari

Tehnica recomandată BAT: olfactometria dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru teterminarea concentrației de mirosuri - frecvența ANUALĂ.

CONDIȚIE:Se vor aplica tehnici nutriționale conform BAT, prin care să se reducă nutrienții din dejecțiile de porc, n vederea scăderii nivelului emisiilor de mirosuri din halele de creștere a porcilor-D. Valorile limită de emisie de la halele(adăpostun) de animale

| Specia | Valori limită de emisie poluant specific (kg/animal/an) |
| --- | --- |
|  | nh3 | ch4 | N2O |
| Porci la în | grășat >30 kg | 2,4 | 11,1 | 3,44 |
| Scroafe | Perioada de montă și gestante | 4,2 | 21,1 | - |
|  | Care au fătat, perioada de lactație | 9,0 | - | - |
| Purcei înțărcați <30 kg | 0,8 | 3,9 | - |

c. Valorile limită de emisie de la stocarea exterioară a dejecțiilor

| Tipul de stocare | Valori limită de emisie poluant specific NH3 (kg/animal/an) |
| --- | --- |

Dejecții în rezervoare(bazine) supraterane |	2,1

Pentru minimizarea emisiilor se vor aplica următoarele măsuri:

- hrănirea pe faze de creștere;

- aplicarea unor diete bazate pe nutrienți digerabili, cu conținut redus de proteine fosfor, c adaos de aminoacizi și fitaze sau fosfați anorganici înalt asimilabili, conform BAT specific;

- stocarea temporară a dejecțiilor în rezervoare( bazine) supraterane pentru dejecții care pot acoperite cu un strat natural sau artificial de materiale în suspensiețprecum materia granulate, paie tocate)

- amenajarea de plantații pe amplasamentul instalației atât în incintă cât și la limita acestuia

- umplerea bazinelor de stocare a dejecțiilor de jos în sus prin pompare

- amestecarea dejecțiilor maturate doar înainte de vidanjare

- trasportul și aplicarea pe sol a dejecțiilor ca îngrășămînt organic, cu respectarea celor m bune practici agricole.

- manipularea furajelor către și din depozitele amenajate se va realiza cu emisii reduse c pulberi.

- Materialele sub forma de pulberi vor fi depozitate în construcții metalice închise

- Personalul va fi instruit în legătură cu măsurile ce trebuie luate în vederea reducerii emisiilor

- Nicio emisie nu trebuie să depășească valorile limita admise, conform prezentei autorizații. N trebuie să existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu.

- Titularul activității are obligația de a lua toate măsurile care se impun conform legii nr. 104/201 orivind calitatea aerului înconjurător. în vederea limitării emisiilor de poluanti în atmosferă

Pentru a supraveghea zona de depozitare dejectii si zona halelor de crestere, prin proiect sunt prevazute 2 foraje de monitorizare,

Forajele vor fi executate la adancimea H = 10m, fiind echipate cu coloana PVC – R10, Dn = 160 mm.Zona de amplasare a fermei se suprapune peste corpul de apa ROIL 12 Campia Gherghitei, pentru care sunt urmarite concentratiile de NO2, NO3, PO4, NH4, fenoli si alcalinitate.

RISCURI DE ACCIDENTE MAJORE

Aplasamentul fermei de reproductie si crestere suine nu se incadreaza in prevederile Legii nr.59/2017 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase si nici in prevederile Legii nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile de risc sunt reprezentate de:

8.1.	Riscuri naturale

In general, factorii naturali care pot genera dezastre sunt determinati de: potentialul seismic corelat cu traseul principalelor falii tectonice, reteaua hidrografica, clima, gradul de acoperire cu vegetatie, compozitia solului si dispunerea straturilor geologice.

Riscurile naturale pot fi determinate din analiza implicarii celor doua mari categorii de hazarde naturale:

a) endogene:

- eruptiile vulcanice (nu este cazul);

- cutremurele (activitate intensa in zona).

b) exogene:

- biologice (epidemii, invazii de insecte si rozatoare): potential moderat;

- geomorfologice (deplasari in masa, eroziuni): nu a fost identificat un astfel de potential pe amplasment sau in zonele adiacente;

- astrofizice: neaplicabil;

- hidrologice (inundatiile): nu este cazul;

- climatice: nesemnificativ;

- biofizice (focul): potential moderat.

8.2.	Accidente potentiale

S-au identificat urmatoarele zone unde pot aparea sau se poate produce un impact asupra factorilor de mediu in perioada functionarii fermei de crestere a porcilor:

1.	Laguna de stocare dejectii lichide

In situatia in care nu se va asigura un volum efectiv necesar pentru stocarea dejectiilor sau vor exista deteriorari ale taluzelor, vor exista deversari pe terenurile adiacente, cu efecte directe asupra solului, subsolului si panzei freatice.

2.	Sistemul de colectare a apelor uzate tehnologice si a dejectiilor si a apelor uzate menajere

Aparitia unor fisuri in conductele de colectare si transport, la peretii si radierul bazinelor de stocare, radierului si taluzurilor lagunei si/sau a geomembranei care ii imbraca pot duce la aparitia unor infiltratii cu efecte directe asupra solului, subsolului si panzei freatice.

3.	Transformatoarele si instalatiile electrice.

In situatia aparitiei unui incendiu, factorii de mediu afectati pot fi aerul, solul si sanatatea salariatilor.

4.	Zona de depozitare a deseurilor.

Aceasta poate reprezenta un risc numai la depunerea necontrolata a deseurilor, factorii de mediu afectati fiind solul, subsolul, apa de suprafata si eventual apa freatica.

Cauzele principale ale producerii unor accidente in cadrul fermei sunt reprezentate in principal de: eroarea umana, avarii ale instalatiilor si/sau a componentelor tehnologice, operarea incorecta a instalatiilor sau a componentelor tehnologice sau ca urmare a unor calamitati naturale.

8.3.	Analiza posibilitatii aparitiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului

In etapa de executie a lucrarilor nu s-au identificat situaţii de risc potenţial de afectare a mediului înconjurător. Nu exista posibilitatea apariţiei de fenomene adverse.

În cazul apariţiei apariţiei accidentelor neprevăzute datorate antreprenorului şi la terminarea lucrărilor de constructii - montaj toate amplasamentele ocupate se vor aduce la forma iniţiala.

Refacerea planului general va reveni ca obligaţie a firmei constructoare, cu termen de finalizare cel al predării investiţiei către beneficiar.

In etapa de functionare, avand in vedere profilul activitatii care se va desfasura pe amplasamentul fermei, tehnicile aplicate, substantele si cantitatile utilizate, tipurile de deseuri care rezulta din activitate si modul de gestionare a acestora, recomandarile facute prin studiile de specialitate, se poate afirma ca probabilitatea producerii unui accident industrial cu impact semnificativ asupra mediului este foarte redusa.

Totusi, cel mai grav accident care s-ar putea produce in cadrul fermei poate fi reprezentat de evacuarile si/sau deversarile necontrolate in cazul aparitiei ploilor torentiale de lunga durata sau a unui cutremur care sa afecteze lor stabilitatea si integritatea constructiilor din sistemul de colectare si stocare dejectii, situatii care pot conducela contaminarea solului, subsolului si  freaticului pe amplasament.

In situatii speciale, cum ar fi imbolnaviri masive in randul porcilor, cantitatile de deseuri de origine animala care depasesc capacitatea incineratorului vor fi eliminate prin societati autorizate.

8.4.	Planuri pentru situatii de risc

Operatorul fermei va intocmit Planul de prevenire a poluarilor accidentale si interventie in cazul poluarilor accidentale, in care vor fi prevazute o serie de masuri care vor trebui luate pentru asigurarea interventiei rapide si eficiente in cazul producerii unui evenimet care sa conduca la poluarea apelor subterane. Va include necesarul de echipament de interventie si personal de interventie si vor fi stabilite responsabilitatile persoanelor abilitate sa intervina.

Operatorul va intocmi documente pentru respectarea procedurilor in caz de urgenta:

	Plan de interventie in caz de incendiu

	Plan tehnic de inchidere si refacere a zonelor afectate

	Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

	Regulament de functionare si exploatare a folosintei de apa

	Manual de operare a instalatiilor

Operatorul este obligat sa anunte imediat orice poluare sau situatie accidentala care pot afecta sanatatea populatiei si/sau mediul. De asemenea, se vor face raportari anuale privind calitatea factorilor de mediu pe amplasament si lunare pentru investitiile efectuate, astfel incat orice situatie de risc sa poata fi identificata imediat si prevenita/combatuta.

Modalitatea de raspuns in cazul unor accidente de natura sa afecteze sanatatea personalului si/sau mediul va fi documentata prin procedurile interne din cadrul Sistemului integrat calitate –mediu si a Sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitare a terenului în vederea utilizării ulterioare şi efectul implementării acestora.

Se va elabora Planul de închidere a instalaţiei în vederea aducerii amplasamentului la stadiul de funcţionalitate avut anterior, bazat pe următoarele elemente:

- punerea în siguranţă a instalaţiei;

- oprirea alimentării cu energie electrică, apă, etc.;

- golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

- demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane;

- la demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- evitarea traseului de transport a materialelor de construcţii sau a deşeurilor generate în urma activităţii de dezafectare în interiorul localităţii, în zona locuită;

- anunţarea oricărui eveniment la A.P.M. Buzău şi G.N.M.- Comisariatul Judeţean Buzău.

V. Informații cu privire la procesul de consultare a autorităților cu responsabilități în domeniul protecției mediului (participante în comisiile de analiza tehnică):

- în vederea formularii din partea membrilor comisiei de analiza tehnica (etapa de definire a domeniului), A.P.M. Buzau a transmis in format electronic in data de 27.10.2022, memoriul tehnic de prezentare; -proiectul fiind incadrat in anexa 1 a Legii 292/2018 etapa de definire a doemniului coincide  în vederea consultarii si desfasurarii etapei de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului de mediu), A.P.M. Buzau a informat electronic, in data de 27.10.2022, membrii comisiei de analiza tehnica despre disponibilitatea documentatiilor aflate pe site-ul institutiei, in vederea formularii unor puncte de vedere asupra acestora; proces verbal nr. 14662/02.11.2022;puncte de vedere favorabilE de la membrii CAT

- de asemenea, au fost informati de continutul Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, afisat pe site-ul institutiei, in vederea formularii puncteler de vedere;

- titularul proiectului a transmis catre membrii C.A.T., Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, cat si invitatiile de participare la dezbatere publica,; Proces verbal nr. /28.11.2022 – dezbatere publica –la A.P.M. Buzau;

- de etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului si a deciziei de emitere a acordului de mediu, membrii C.A.T. au fost informati prin convocator in 25.11.2022; Proces verbal nr. /29.11.2022

- pe toata perioada desfasurarii procedurii in vederea emiterii actului de reglementare, consulatrea membrilor C.A.T. s-a realizat electronic, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii comisiei,

VI. Informaţii cu privire la participarea publicului în procedura derulată:

- Anunţul privind depunerea solicitării a fost afişat la sediul Primăriei comunei Stalpu judeţul Buzău inregistrat cu nr. 6570/28.10.2022 şi publicat în ziarul “Viata Buzaului” din data de 28.10.2022

- Anunţul privind şedinţa de dezbatere publică a fost afişat la sediul Primăriei comunei Stalpu, judeţul Buzău inregistrat cu nr. 6650/01.11.2022 şi publicat în ziarul “Viata Buzaului” din data de 04.11.2022

- Anunţul privind emiterea acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Viata Buzaului” din data de 30.11.2022 şi a fost afişat la sediul Primăriei comunei Stalpu, judeţul Buzău înregistrat cu nr. /29.11.2022.

- APM Buzău a publicat pe site-ul propriu anunţurile privind:

  - depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu în data de 28.10.2022;

  - punere la dispoziţie a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului în data de 01.11.2022, anunt desfăşurare a şedinţei de dezbatere publică în data de 01.11.2022

  - emiterea acordului de mediu în data de 29.11.2022

- Raportul privind impactul asupra mediului a fost afişat pe site-ul A.P.M. Buzău începând cu data de 01.11.2022

- Nu au fost înregistrate propuneri/observaţii ale publicului interesat pe întreaga perioadă de derulare a etapelor procedurale de evaluare a impactului asupra mediului.

- În conformitate cu prevederile

-Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,i,A I pct 17, lit C)art 9 alin 5 si art 10 din Procedura alin 8 si 9 si anume: (8) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege se supun încadrării numai din punctul de vedere al aspectelor privind evaluarea adecvată și al impactului asupra corpurilor de apă.(9) Proiectele prevăzute la alin. (8) pot face obiectul definirii domeniului la această etapă.

- Ordinului nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului ı̂n context transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte,

- -proiectul  a fost supus  etapei de definire a domeniului ,fara a parcurge etapa de incadrare si a fost analizat cu celeritate avand in vedere Adresa ANPM nr.1/3546/LAF/19.10.2022 - Circulara privind tratarea  cu celeritate a solicitarilor beneficiarilor de obtinere a actului de reglementare d.p.d.v al protectiei mediului pentru investitiile  finantate prin Programul de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul agricol

VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere: nu este cazul

VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

- Măsuri în timpul realizării proiectului

- Masuri de prevenire si reducere a poluarii

a.1. Emisii in aer

- In perioada de executie, pentru diminuarea cat mai mult posibil a oricaror eventuale emisii se recomanda urmatoarele:

- stropirea cu apa a cailor de circulatie folosite in timpul executiei lucrarilor ;

- umectarea periodica a materialelor cu continut pulverulent depozitate vrac ;

- se va evita aruncarea elementelor de constructie de la inaltime, pentru a nu se imprastia pe paviment si genera astfel cantitati suplimentare de praf;

- deseurile se vor depozita separat, in mod corespunzator tipului de deseu (diversi recipienti, vrac, acoperit, etc.)

- deseurile vor fi evacuate cat mai repede de pe amplasament;

- se va evita ca lucrarile cu potential ridicat de generare a prafului (demolare, manipulari de materiale pulverulente) sa fie realizate in zilele cu vant puternic ; se vor programa lucrarile in functie de prognoza meteo ;

- mijloacele de transport moloz si alte materiale generatoare de pulberi vor fi acoperite cu prelata;

- utilajele folosite in activitatea de demolare trebuiesc sa fie moderne, intretinute corespunzator si verificate din punct de vedere al noxelor ;

- se vor stabili trasee circulabile cat mai scurte si se vor impune limite de viteza pentru reducerea antrenarii pulberilor.

- In perioada de functionare, consideram ca respectarea tehnologiilor, managementul nutritional adecvat, gestionarea corespunzatoare a dejectiilor si deseurilor generate sunt suficiente pentru ca activitatea fermei sa influente cat mai putin calitatea aerului in zona.

Amenajarile si masurile prevazute prin proiect, precum si tehnicile BAT adoptate in cadrul proiectului au ca scop functionarea fermei la standarde europene.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri :

- daca exista reclamatii referitoare la disconfort olfactiv din zona rezidentiala a satului Stalpu dupa inceperea activitatii fermei, atunci se recomanda plantarea unei perdele de protectie verzi pe latura de sud-est a amplasamentului (cea mai apropiata de intravilan) ;

- aplicarea dejectiilor pe terenurile agricole in vederea fertilizarii acestora astfel incat sa nu creeze disconfort olfactiv locuitorilor din zona, recomandandu-se respectarea distantei de1 km fata de limita intravilanului, a perioadelor de interdictie din calendarului de aplicare a ingrasamintelor organice si a tehnicilor de incorporare rapida in sol a dejectiilor aplicate ;

- adoptarea unui management nutritional adecvat in vederea reducerii mirosurilor ;

- evitarea planificarii activitatilor din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, plafon jos de nori), pentru a evita transportul poluantilor pe distante mari ;

- instruirea personalului pentru a desfasura activitatile astfel incat nivelul emisiilor sa fie cat mai redus.

a.2. Zgomot si vibratii

- In perioada de executie, se recomanda adoptarea urmatoarelor masuri:

- operatiunile necesare construirii fermei in ansamblul sau se vor realiza cu utilaje si echipamente moderne, prevazute cu sisteme de atenuare a zgomotului;

- in perioadele de stationare in santier, autovehiculele si utilajele vor avea motorul oprit ;

- se va adopta o viteza de rulare redusa in incinta si in santier.

- In perioada de functionare, prin echipamentele si tehnologiile propuse se asigura un nivel minim al zgomotului in ferma. Au fost adoptate toate tehnicile BAT aplicabile pentru reducerea nivelului de zgomot si vibratii, astfel incat consideram ca nu sunt necesare masuri suplimentare.

a.3. Emisii in apa

- In perioada de executie a lucrarilor, apa va avea o utilizare limitata, deoarece cea mai mare parte a materialelor de constructie vor fi preparate in afara amplasamentului, iar apa utilizata pentru prepararea unor materiale de constructie la fata locului va fi inglobata in aceastea, astfel ca din aceasta activitate nu vor rezulta ape uzate.

Activitatile igienico-sanitare ale personalului executant din amplasament se vor desfasura in cadrul organizarii de santier; se vor amplasa containere sanitare si toalete ecologice.

In aceasta situatie, se pot face urmatoarele recomandari:

- scurgerile accidentale de carburanti/lubrifianti de la echipamentele si utilajele folosite in executia lucrarilor, care ar putea fi antrenate de apele din precipitatii, vor fi indepartate imediat cu materiale absorbante, prin grija societatii executante.

- toate deseurile rezultate din activitatea de constructie/demolare vor fi depozitate separat in cadrul organizarii de santier, pe tipuri de deseuri, in recipienti corespunzatori si vor fi evacuate periodic prin societati specializate, in functie de metoda adoptata (valorificare/eliminare), prin grija antreprenorului general al lucrarilor.

- organizarea de santier si stocarea deseurilor din constructii in vrac nu se va realiza in aporpierea santurilor de garda si a gurilor de colectare ape pluviale.

- In perioada de functionare, in conditii normale de functionare si exploatare, impactul asupra calitatii apelor este minim. Pentru prevenirea poluarii apelor subterane, se recomanda:

- initierea unui program de testare si verificare a tuturor structurilor si conductelor subterane, cel putin o data la trei ani;

- toate sistemele de imbinare de pe conductele de suprafata care transporta dejectii si ape uzate sa fie verificate zilnic, in scopul monitorizarii eventualelor scurgeri;

- forajele de monitorizarea a apei subterane din amplasament sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de suprafata;

- reteaua de canalizare, bazinele de colectare, stocare si prelucrare dejectii, precum si laguna de depozitare vor fi verificate periodic, iar lucrarile de intretinere vor fi planificate si executate la timp.

a.4. Emisii pe sol/subsol

- In perioada de executie, singurele potentiale surse de poluare pentru sol sunt scurgerile accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la autovehiculele si utilajele din santier si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate.

In aceste conditii, probabilitatea producerii unui impact negativ asupra solului este redusa si poate fi diminuata in continuare prin adoptarea urmatoarelor masuri:

- deseurile rezultate din activitatea de constructie trebuie colectate in containere si pubele, amplasate in locuri special destinate acestui scop, pe platforme betonate, si evacuate periodic;

- nu se permite stocarea in vrac, in gramezi deschise, decat a deseurilor nepericuloase si stabile, precum: betoane, moloz, deseuri metalice;

- toate deseurile periculoase, daca se vor genera, vor fi stocate in spatii betonate, acoperite, in containere adecvate;

- se va evita imprastierea deseurilor rezultate din demolari  si constructii pe suprafata solului;

- gramezile de deseuri de constructii cu continut de produse pulverulente vor fi stropite periodic pentru evitarea agrenarii de pulberi;

- in cazul producerii de scurgeri de ulei/carburanti/alte produse chimice se va actiona imediat cu mijloace absorbante;

- apele uzate rezultate din cadrul organizarii de santier se vor evacua periodic prin grija furnizorului de containere sanitare.

- In perioada de functionare, pe langa respectarea tehnologiilor adoptate, se recomanda:

- verificarea periodica a integritatii structurilor subterane si supraterane, a retelelor de canalizare, cu efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere;

- monitorizarea permanenta a scurgerilor din sistemele de colectare si stocare dejectii;

- evitarea oricaror deversari accidentale de dejectii, ape uzate, deseuri care pot polua solul;

- in cazul producerii acestor deversari accidentale, se impune eliminarea imediata, indepartarea efectelor acestora si retsabilirea conditiilor anterioare producerii poluarii;

- aprovizionarea cu cantitati suficiente de materiale si substante de absorbtie pentru interventia imediata si eficienta in cazul producerii de scurgeri poluante.

Deșeurile generate  Obiectivele şi măsurile care trebuie urmărite şi respectate în aceeaşi măsură pe toată perioada executării lucrărilor trebuiesc să se concretizeze prin:

- reducerea la sursă şi colectarea selectiva a deşeurilor;

- cunoaşterea cantităţilor şi tipurilor de deşeuri, şi gestionarea corespunzătoare a  acestora planificarea încă din fazele iniţiale şi organizarea lucrărilor;

- dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat şi curat.

Pe suprafaţa propusă prin proiect se vor desfăşura iniţial activităţi de îndepărtare a copertei de sol de pe suprafaţa propusă pentru excavare în vederea realizării lucrărilor de fundare pentru amplasarea construcţiilor, betonare suprafeţe platforme,  realizare marcaje de semnalizare în incinta fermei.

În urma implementării proiectului pe suprafaţa amplasamentului vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:în perioada de construcţie

  - 17 05 04  - sol rezultat din lucrări de excavare în vederea realizării fundaţiilor și amplasării conductelor de canalizare și alimentare cu apă, amplasării lagunelor;

  - 17 04.07 - deşeuri metalice rezultate din realizarea construcţiilor;

  - 17 01 01 - şlamuri de beton din perioada de construcţie;

  - 20 03 01 - deşeuri menajare generate de personalul care va lucra la implementarea investiţiei;

  - 15 01 10* - recipiente vopseluri;

  - 08 01 11* -  deşeuri de vopsele şi lacuri;

  - 17 04 02 - țiglă metalică;

  - 17 04 11 - cabluri electrice;

  - 17 02 03 - materiale plastice;

  - 17 02 01 – deșeuri de lemn;

  - 17 01 03 – gresie/faianță (materiale ceramice).

  - în perioada de funcţionare:

  - 20 03 01 – deșeuri municipale amestecate cu deşeuri menajere diverse - deşeuri care sunt preluate periodic de către societăţi de salubritate. Acest tip de deşeuri vor fi depozitate în container tip europubelă amplasat în zonă special amenajată (platformă betonată şi împrejmuită) care sunt periodic golite de către serviciul de salubritate cu care societatea are contract conform Hotărârii Guvernului României nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, deşeurile menajere se încadrează în categoria 20 (produse pe care deţinătorul nu le mai utilizează);

- 15 01 01 și 15 01 02 – ambalaje de hârtie, plastic vor fi colectate selectiv şi valorificate prin societăţi de profil;

- 15 02 03 - absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecţie – echipamente de protecție folosite de angajați (mănuși, salopete, măști, etc);

- cod 15 01 10* – deşeuri de ambalaje provenite de la substanţele ce vor fi folosite pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare (DDD);

- deşeuri rezultate din activitatea de asistenţă veterinară: obiecte ascuţite: cod 18 01 01; deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor: cod 18 02 02* (ambalaje de la antibiotice, seruri); deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor: cod 18 02 03 (ambalaje); medicamente: cod 18 02 08;

  - 02 01 02 – cadavrele vor fi preluate din ferma de o societate specializată sau vor fi transportate la un incinerator autorizat de pe raza judeţului. Acestea vor fi depozitate pe perioada menţinerii în fermă într-o cameră prevăzută cu o ladă frigorifică;

  - 20 03 04 –  nămol de la curăţarea bazinelor vidanjabile;

  - 02 01 06 – dejectii animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afarã incintei – dejecții suine – stocate în bazine, utilizate ca fertilizant natural după mineralizare;

  - 20 01 21* –  tuburi fluorescente;

  - 16.01.17 – deșeuri metalice rezultate ca urmare a reparațiilor în perioada de funcționare;

  - 10.01.03 – cenușă zburătoare de la arderea turbei și lemnului netrat.

Deşeurile rezultate pe amplasament

| Denumire deşeu | Cantitatea generată | Starea fizică | Cod deşeu | Sursa | Managementul deşeurilor Cantitatea prevăzută a fi generată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificat | Eliminat | Stoc |
| Perioada de construcţie |
| gunoi menajer | 0,13 t/an | solid | 20 03 01 | personalul implicat în construcţie |  | 0,13 t/an | - |
| sol rezultat din lucrări de excavare | 6300 mc | solid | 17 05 04 | săpături |  | 6300 mc |  |
| deşeuri metalice | 880 kg | solid | 17 04 07 | lucrări de construcţie | 880 kg |  |  |
| şlamuri de beton | 12 t | solid | 17 01 01 | lucrări de construcţie |  | 12 t |  |
| recipiente vopseluri | 6 kg | solid | 15 01 10* | finisări |  | 6 kg |  |
| deşeuri de vopsele, grund şi lacuri | 1,50 kg | solid | 08 01 11* | finisări |  | 1,50 kg |  |
| deșeuri de lemn | 70 t | solid | 17 02 01 | cofraje și acoperiș | 70 t |  |  |
| cabluri electrice | 4 kg | solid | 17 04 11 | rețea energie electrică | 4 kg |  |  |
| materiale plastice | 15 kg | solid | 17 02 03 | rețele utilități |  | 15 kg |  |
| gresie (materiale ceramice) | 30 kg | solid | 17 01 03 | realizare finisaje | 30 kg |  |  |
| Perioada de funcţionare |
| gunoi menajer | 12 t/an | solid | 20 03 01 | personalul fermei |  | 12 t/an | - |
| dejecţii de la suine | 11042,47 m3/an | semilichid | 02 01 06 | suinele din adăpost | 11042,47 m3/an |  |  |
| deşeuri metalice | 0,10 t/an | solid | 16.01.17 | activitatea de întreţinere si reparaţii | 0,10 t/an |  |  |
| deşeuri de ambalaje (hârtie, carton plastic) | 0,5 t/an | solid | 15 01 01 15 01 02 | hale | 0,5 t/an |  |  |
| cadavre de animale | 338 kg/an | solid | 02 01 02 | hale | 338 kg/an |  |  |
| deşeuri rezultate din activitatea de asistenţă veterinară | 75 kg/an | solid | 18 01 01 18 02 02* 18 02 03 18 02 08 | tratamente preventive şi curative |  | 75 kg/an |  |
| deşeuri de ambalaje provenite de la substanţele ce vor fi folosite pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare | 35 kg/an | solid | 15 01 10* | activități de dezinfecție |  | 35 kg/an |  |
| deșeuri de echipamente de protecție | 45 kg/an | solid | 15 02 03 | personalul fermei |  | 45 kg/an |  |
| nămol de la curăţarea bazinelor vidanjabile | 8 mc/an | solid | 20 03 04 | stocarea apelor uzate |  | 8 mc/an |  |
| tuburi fluorescente | 3 kg/an | solid | 20 01 21* | instalația de iuluminat |  | 3kg/an |  |
| cenușă zburătoare de la arderea turbei și lemnului netratat | 1,4 t/an | solid | 10.01.03 | cazan ardere |  | 1,4 t/an |  |

- Evidenţa gestiunii deşeurilor va ţinută de către titularii proiectului  conform H.G. nr. 856/2002 pentru Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase este obligatorie menţinerea unei evidenţe a deşeurilor pentru toţi agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane juridice sau fizice.

Gospodărirea deşeurilor

Gospodărirea deşeurilor rezultate din perioada de construcţie  se va face astfel:

- deşeurile menajere (cod deşeu 20 03 01) vor fi colectate europubele destinate acestui tip de deşeu, situate pe amplasamentul fermei - vor fi colectate selectiv în europubele amplasate pe o platformă betonată şi vor fi preluate de către o firmă specializată în baza contractului de prestări servicii încheiat.

- deşeuri metalice (cod deşeu 17 04 02 și 17 02 07) rezultate de la realizarea acoperişurilor – vor fi colectate selectiv şi predate unei unităţi specializate în reciclarea metalelor feroase şi neferoase;

- şlamuri de beton (cod deşeu 17 01 01) – care se vor depozita temporar pe o platformă betonată după care se vor utiliza la amenajarea drumurilor interioare iar surplusul se evacuează împreună cu deşeurile menajere prin contractul cu serviciul de salubritate;

- solul rezultat din lucrări de excavare (cod deșeu 17 05 04) va fi utilizat la amenajări pe amplasament sau va fi depozitat în zone indicate de primăria comunei Râmnucu Sărat;

- recipiente vopseluri  (15 01 10*) și deşeuri de vopsele, grund şi lacuri (08 01 11*) – vor fi eliminate prin contract cu o firmă specializată în colectarea deșeurilor periculoase;

- deșeuri de lemn  (17 02 01) – vor fi comercializate către comunitatea locală ca lemn de foc;

- cabluri electrice (17 04 11) – vor fi colectate selectiv și eliminate prin intermediului unui operator economic specializat în gestiunea unuinui asfel de deșeu;

- materiale plastice  (17 02 03) – vor fi colectate selectiv și eliminate prin intermediului unui operator economic specializat în gestiunea unui asfel de deșeu;

- gresie (materiale ceramice) (17 01 03) – eliminate prin similarea cu deșeuri din construcții și demolări conform legislației în vigoare.

Gospodărirea deşeurilor rezultate din perioada de funcționare  se va face astfel:

- deşeurile menajere (cod deşeu 20 03 01) - vor fi colectate selectiv în europubele amplasate pe o platformă betonată, amenajată în incinta fermei, şi vor fi preluate de către o firmă specializată în baza contractului de prestări servicii încheiat;

- deşeuri metalice (16.01.17) – vor fi colectate selectiv şi predate unei unităţi specializate în reciclarea metalelor feroase şi neferoase;

- deşeuri de ambalaje (hârtie, carton plastic) (15 01 01 și 15 01 02) – vor fi colectate selectiv şi predate unei unităţi specializate în gestionarea acestei categorii de deșeuri;

- cadavre de animale (02 01 02) – eliminate prin contract cu un operator economic autorizat pentru gestionarea acestor deșeuri – stocare temporară pe amplasament într-o ladă frigorifică cu capacitatea de 1000 l;

- deşeuri rezultate din activitatea de asistenţă veterinară (18 01 01, 18 02 02*, 18 02 03 ȘI 18 02 08) – în situația în care se va opta pentru contractarea serviciului de asistență veterinară aceste deșeuri vor fi eliminate de firma care asigură prestarea serviciului în situația în care va fi angajat un medic veterinar atunci deșeurile vor fi eliminate de pe amplasament prin intermediul unui operator economic autorizat să preia aceste deșeuri, pe baza unui contract de prestări servicii încheiat cu S.C. GENETIK PORK HUB S.R.L.;

Potrivit prevederilor Regulamentului (CE) 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, „gunoiul de grajd” destinat utilizării în agricultură, inclusiv prin aplicarea pe soluri fără prelucrare, ca fertilizator organic/ameliorator despre care autoritatea competentă nu consideră că prezintă un risc de răspândire a oricăror boli transmisibile grave, este subprodus de origine animală și intră sub incidența Regulamentului, fiind încadrat ca material de categoria 2.

Subprodusele de origine animală generate pe amplasament vor fi gestionate în conformitate cu Regulamentul 1069/2009 și cu normele de aplicare ale acestuia, inclusiv în ceea ce privește colectarea, depozitarea, utilizarea/eliminarea și asigurarea trasabilității de la locul de generare la locul de utilizare finală/eliminare.

Încadrarea dejecțiilor animaliere ca subproduse de origine animală se poate face numai în condițiile utilizării certe a acestora în agricultură, fără prelucrare, ca fertilizatori organici/amelioratori de sol, în baza documentelor emise de autoritatea competentă pentru aplicarea prevederilor regulamentelor din domeniul suproduselor animaliere care atestă conformitatea cu cerințele acestora și cu respectarea prevederilor BAT 19÷22 (stabilite prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor).

În toate cazurile, aplicarea pe sol a dejecțiilor animaliere ca fertilizatori organici/amelioratori de sol se poate face numai în condițiile conformării cu reglementările privind bunele practici în agricultură, în vigoare (respectiv cu Ordinul Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr. 1.182/1.270/2005 completat și modificat prin Ordinul nr. 990/1809/2015, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole).

Operatoul colectează, identifică și transportă subprodusele de origine animală fără întârzieri nejustificate, în condiţii care să prevină riscurile pentru sănătatea publică și animală și/sau efecte potenţial dăunătoare asupra mediului.

În situațiile în care dejecțiile solide și lichide provenite de la animale de fermă sunt incinerate/coincinerate, depozitate în depozite de deșeuri sau utilizate într-o instalaţie de producere a biogazului ori a compostului, atunci când aceste materii au fost contaminate astfel încât prezintă riscuri pentru sănătatea publică și animală și/sau efecte potenţial dăunătoare asupra mediului, precum și în cazurile în care nu există/nu au fost emise documentele specifice pentru încadrarea acestora ca subproduse de origine animală, acestea vor fi încadrate/clasificate și gestionate ca deșeuri, potrivit legislației specifice.

Dejecțiile solide și lichide provenite de la animalele de fermă utilizate în agricultură ca fertilizatori organici / amelioratori de sol vor fi încadrate ca subproduse de origine animală, în condițiile furnizării probelor corespunzătoare cu privire la utilizarea certă și conformă cu prevederile Regulamentului (CE) 1069/2009 (contracte şi planuri de împrăştiere dejecţii pe baza planurilor de fertilizare şi a studiilor pedologice întocmite pentru terenurile pe care se aplică dejecţiile) și a documentelor emise de autoritatea competentă pentru aplicarea Regulamentului (CE) 1069/2009 (DSVSA).

Aceasta incadrare se face in conditiile furnizarii probelor corespunzatoare cu privire la utilizarea certa si conforma (contracte si planuri de imprastiere dejectii pe baza planurilor de fertilizare si a studiilor pedologice intocmite pentru terenurile pe care se aplica).

Diferentele dintre gunoiul de grajd generat si cantitatile utilizate ca fertilizatori in agricultura vor fi incadrate/ clasificate si gestionate potrivit legislatiei in domeniul deseurilor, astfel:

- Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat – cod 02 01 06. Provin din procesul de reproductie, crestere si ingrasare porci si sunt colectate in bazinele de sub halele de productie. De aici sunt evacuate gravitational in chesonul statiei de pompare, de unde sunt vidanjate periodic si descarcate in laguna de depozitare, care are o capacitate de 3062,5 mc.Periodic, la cca. 4-6 luni, dejectiile sunt vidanjate si imprastiate pe terenuri agricole ca fertilizant natural.

- deşeuri de ambalaje provenite de la substanţele ce vor fi folosite pentru dezinfecţie,  dezinsecţie, deratizare (15 01 10*) - vor fi eliminate prin contract cu o firmă specializată în colectarea deșeurilor periculoase;

- deșeuri de echipamente de protecție (15 02 03) – vor fi eliminate prin contract cu o firmă specializată;

- nămol de la curăţarea bazinelor vidanjabile (20 03 04) – nămolul din bazinele de stocare a dejecțiilor va fi eliminat odată cu acestea și va fi gestionat în acelașii mod;

  - tuburi fluorescente (20 01 21*) – eliminate prin contract cu o societate comercială care are ca scop gestionarea deșeurilor DEEE;

  - cenușă

  - la arderea turbei și lemnului netrat (10.01.03), stocare pe amplasament în container – eliminare ca deșeu nepericulos.

Precolectarea primară a deşeurilor se va realiza în recipiente etanşe de dimensiuni mici, amplasate în zonele de producere (birouri, ateliere).

Precolectarea secundară se va realiza în pubele acoperite amplasate pe o platformă betonată şi îngrădită.

Deşeurile curente, cât şi cele specifice vor fi precolectate şi depozitate pe o platformă amenajată. Platforma va fi parţial betonată şi parţial acoperită cu un strat de balast. Deşeurile vor fi depozitate pe sorturi şi vor fi predate periodic, pe bază de contract, agenţilor economici atestaţi pentru acest gen de activitate (colectare şi preluare).

Din activitatea care va fi realizată în fermă va rezulta o cantitate de 11042,47 m3/an dejecţii de la suine (cod 02 01 06). Structurile prevăzute pentru gestionarea pe amplasament a acestor dejecții sunt:

- Sub hala 2 este prevăzut un bazin dejecții cu înălțimea de 2 metri și 18 m lățime și 256 m lungime (aceeași dimensiune ca și clădirea) iar de aici dejecțiile sunt direcționate într-o lagună în spatele celor două hale. Bazinul de sub hala 2 va avea un volum de stocare de 9216,00 m3.

- Laguna va avea pereții din beton armat şi va fi prevăzută cu hidroizolaţie protejată cu membrană cu crampoane. Dejecțiile vor ajunge în lagune prin pompare. Dimensiunile lagunei vor fi: 35 m lungime x 17,5 m lățime cu o suprafață construită de  612,5 m2 și o adâncime de cca 5 m, volumul de stocare asigurat de lugană va fi de 3062,50 m3.

- Laguna și bazinul de sub hala 2 asigură un volum de stocare de 12278,5 m3 ceea ce va acoperi producția de dejecții și apă utilizată la curățire  pe o durată de 6 luni care va fi de 11043,57 m3 dejecții la care se adaugă  o cantitate de 9000 m3. Cantitatea de dejecții stocată pentru o perioaă de 6 luni fiind 10021,785 m3.

Conform codului de bune practici agricole după perioada de fermentare și mineralizare dejecțiile vor fi utilizate ca fertilizant pe terenuri agricole.

Conform codului de bune practici agricole aprobat prin Ordinul nr. 1182/2005, în vederea realizării instalaţiilor şi spaţiilor de depozitare este necesar să se respecte următoarele condiţii:

- amplasamentul şi zona în care se construieşte se aleg în funcţie de reţeaua hidrografică din vecinătate şi de prezenţa pădurilor;

- spaţiile de depozitare să fie situate în apropierea terenurilor agricole;

- capacitatea pentru depozitare să fie proiectată în funcţie de numărul existent de animale;

- asigurarea unei etanşeităţi perfecte a spaţiilor pentru depozitare, a instalaţiilor, a reţelelor de pompare şi mijloacelor de transport;

- materialele utilizate la construcţie să fie corespunzătoare, iar instalaţiile să fie fiabile şi de calitate.

Evidenţa gestiunii deşeurilor va ţinută de către şeful de fermă. Conform H.G. nr. 856/2002 pentru Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase este obligatorie menţinerea unei evidenţe a deşeurilor pentru toţi agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane juridice sau fizice.

Deşi este considerat deşeu, materialul organic rezultat din dejecţiile suinelor este, în realitate, o materie primă secundară - rezultată din tehnologia de creştere a păsărilor - utilizabilă, cu bune rezultate, atât ca îngrăşământ organic de calitate bună cât şi pentru obţinerea biogazului.

Limita de ȋncărcare pentru terenurile arabile după decembrie 2010 este de 170 kg/ha. Conform Ordinului MMGA nr. 1182/2005 unde în anexa 8 este indicat numărul de animale de diferite specii care produc anual o cantitate de dejecţii corespunzătoare la 170-210 kg N, suprafaţa de teren (ha) necesară pentru un animal crescut ȋn sistem intensiv este de 0,0588 ha pentru scroafe gestante; 0,2222 ha pentru scroafe cu purcei; 0,0669 ha pentru vieri și 0,0649 pentru porci. Necesarul de teren agricol pentru împrăștierea dejecţiilor produse de fermă într-un an este de 1143,88 ha. Suprafața va fi asigurată prin contracte de fertilizare

b). Monitorizarea

b1. Monitorizarea in perioada de executie

In timpul lucrarilor de constructie se va urmari modul de transport al agregatelor si materialelor pulverulente (ciment, var, nisip), dotarea organizarii de santier cu facilitati igienico-sanitare si, nu in ultimul rand, gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate.

Se va monitoriza refacerea amplasamentului organizarii de santier, indepartarea diferitelor resturi de materiale de constructie care vor rezulta in urma lucrarilor de constructie.

Pentru un management bun al lucrarilor, in cadrul organizarii de santier se va impune adoptarea urmatoarelor masuri:

- Marcarea limitelor cadastrale ale amplasamentului in vederea respectarii perimetrului afectat de constructie.

- Amenajarea corespunzatoare a drumurilor de acces la santier.

- Semnalizarea lucrarilor inainte de zona santierului cu panouri de avertizare, obligand conducatorii auto sa reduca viteza si sa acorde o atentie speciala circulatiei in zona.

- Elaborarea de planuri si grafice de lucru care sa tina cont de timpii de rulare si punere in opera a materialelor de acoperire (beton, ciment) corelandu-se programele de lucru ale bazelor de productie cu cele ale utilajelor din amplasamentul lucrarilor.

De asemenea, se va tine seama de prognoza meteo pentru zona respectiva, dat fiind schimbarile de clima si conditii atmosferice inregistrate pe teritoriul Romaniei in ultimii 15 ani. Se va elimina astfel posibilitatea rebutarii sarjelor de material deja preparat ca urmare a descarcarii acestuia si nepunerii in opera in timp util.

- Asigurarea pazei si securitatii utilajelor si instalatiilor din cadrul organizarii de santier.

- Asigurarea utilitatilor necesare bunei desfasurari a lucrarilor (sursa de alimentare cu apa potabila,  locuri pentru servirea mesei,  grupuri sociale,  containere pentru strangerea deseurilor).

- Pentru autovehiculele care asigura transportul pamantului, al betoanelor sau altor materiale, se vor prevedea puncte de curatire manuala sau mecanizata a pneurilor de pamant sau a altor reziduuri din santier.

- Procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va realiza o umectare

mai intensa a suprafetelor. O atentie deosebita se va acorda punerii in opera a stratului de forma in cazul pulverizarii de var praf.

- La sfarsitul unei saptamani de lucru, se va efectua curatenia fronturilor de lucru, cu care ocazie se vor evacua deseurile, se vor stivui materialele, se vor alinia utilajele.

- Se recomandă să se realizeze verificarea pulberilor în suspensie şi a pulberilor sedimentabile, precum şi a zgomotului.

- Se va asigura o supraveghere permanentă a lucrărilor de execuţie pentru sesizarea eventualelor poluări accidentale şi acţionarea rapidă în caz de incident pentru eliminarea pericolelor de poluare a solului şi subsolului.

- Eventualele preparate periculoase vor fi depozitate in locuri special amenajate, pentru a reduce la minim riscul producerii unei poluari accidentale a mediului acvatic.

- Se recomanda refacerea amplasamentului/amplasamentelor care vor fi eliberate de constructii, umplerea cu pamant a gropilor rezultate si nivelarea terenului, unde va fi posibil terenul liber se va insamanta cu gazon.

b2. Monitorizarea in timpul functionarii pe factori de mediu: aer, apa, sol/subsol, deseuri.

- Monitorizarea factorilor de mediu

- Emisii in aer din surse dirijate (functionarea centralei termice)

- punct de prelevare: cosul de evacuare gaze arse;

- indicatori monitorizati: CO, SO2, NOx, pulberi;

- valori limita la emisie: cf. Ordinului MAPPM nr.462/1993;

- frecventa: anuala.

- Emisii difuze in aer si mirosuri

- punct de prelevare: la limita halelor si la limita lagunei de depozitare dejectii, spre intravilan, pe directia predominanta a vantului;

- indicatori monitorizati: NH3, CH4;

- 	valori limita la emisie: conform Concluziilor BAT 2017 in domeniul cresterii intensive a porcilor si pasarilor:

- 	frecventa: anuala.

- Apa uzata (menajera)

- puncte prelevare: bazin vidanjabil ape menajere;

- indicatori monitorizati: conform contract operator;

- valori limita: prevederile HG 352/2005 (NTPA 002/2005 si contract operator;

- frecventa: la fiecare vidanjare.

- Apa subterana				.

- puncte prelevare:2 foraje monitorizare;

- indicatori monitorizati: pH, azot amoniacal, azotati, azotiti, cloruri;

- valori limita: valorile probelor martor de la punerea in functiune a forajelor;

- frecventa: semestrial.

- Sol

- punct prelevare: 2 puncte in vecinatatea lagunei de depozitare dejectii;

- indicatori monitorizati: Cu, Zn, N total, P total;

- frecventa: anual.

- Zgomot

- punct prelevare: limita de sud-est a incintei, spre intravilanul satului Stalpu;

- indicatori monitorizati: nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A;

- frecventa: anual.

- Monitorizarea parametrilor de proces

Monitorizarea activitatii se va desfasura prin urmatoarele masuri:

- Se vor inregistra datele privind activitatea de reproductie si crestere a purceilor referitoare la: numarul de animale, cresterea in greutate, consumul de hrana, compozitia hranei, medicamente, vaccinuri, combustibili, consumul de apa, consumul de energie elctrica, cantitatile de deseuri generate.

- Se va tine evidenta iesirilor: porci, ape uzate vidanjate, dejectii, deseuri preluate.

- Se vor monitoriza parametrii de proces ai sistemului automatizat pentru asigurarea microclimatului in halele de productie.

- Se va tine evidenta reviziilor si reparatiilor efectuate in instalatii.

- Se va monitoriza sistemul de drenaj al lagunei de depozitare dejectii lichide.

- Monitorizarea factorilor de mediu se va realiza cu laboratoare specializate si acreditate RENAR.

Pentru eficienţă energetică

- izolarea corespunzătoare a  clădirilor;

- optimizarea funcţionării sistemului de ventilare din hală;

- aplicarea iluminării cu energie redusa.

Pentru siguranţa instalaţiei.

Societatea va  întocmi Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

In cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNN – C J Buzău, APM Buzău.

- Niciun material utilizat/deşeu generat în activităţile de pe amplasament să nu ajungă pe sol sau în apele de suprafaţă, ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi apelor subterane.

- Depozitarea temporară a deşeurilor generate şi a altor materiale, în locurile special amenajate prin proiect, se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele

- meteorice şi ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a aerului, solului, subsolului şi a apei subterane ;

- Este strict interzisă aruncarea deşeurilor generate pe sol sau în cursurile de apă; acestea vor fi colectate selectiv în locurile special amenajate prin proiect şi vor fi evacuate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate, ceea ce va conduce la un risc minim de poluare a solului, subsolului şi apelor subterane.

- Dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri - scăpaţi accidental de la autovehiculele de transport materii prime şi materiale şi deşeurile rezultate din activitate - şi utilizarea acestora în caz de nevoie, ceea ce va conduce la un risc minim de poluare a solului, subsolului şi apelor subterane.

- Utilizarea unor utilaje şi transport moderne, fără grad de uzură avansat, care vor avea o stare tehnică corespunzătoare, cu revizia tehnică efectuată în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii poluante în gazele de eşapament, fără scurgeri accidentale de motorină şi lubrifianţi conduce la un efect pozitiv asupra calităţii solului, subsolului şi a apei subterane ;

- Utilizarea unor utilaje şi transport moderne, fără grad de uzură avansat, care vor avea o stare tehnică corespunzătoare, cu revizia tehnică efectuată în ceea ce priveşte nivelul de zgomot va conduce la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor;

- Circulaţia rutieră se va desfăşura cu respectarea restricţiilor de viteză şi tonaj impuse de indicatoarele rutiere aflate pe acest traseu pentru atenuarea vibraţiilor  datorate traficului existent pe perioada  desfăşurării activităţii; se va urmări – permanent – ca deplasările autovehiculelor grele să se facă numai în intervalul orar de 7-19; se va limita viteza de deplasare a vehiculelor grele pe străzile localităţii la 15 km/h, iar în incinta amplasamentului la 5 km/h; se vor monta indicatoare de circulaţie/avertizoare cu limitare de viteză pe tot parcursul menţionat, ceea ce va conduce la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor;

- Se va urmări – permanent – starea/integritatea caselor, a gardurilor şi a drumului aflate pe traseul pe care sunt făcute deplasările auto grele şi se vor face intervenţii prompte ori de câte ori nivelul vibraţiilor pot – potenţial - influenţa în mod negativ integritatea/calitatea construcţiilor si a drumurilor.

- Utilajele de transport  vor fi dotate cu prelate de protecţie, contra antrenării pulberilor de materii prime şi materiale; Circulaţia rutieră se va desfăşura cu respectarea  restricţiilor de viteză  pentru a respecta  nivelul de zgomot echivalent măsurat conform SR ISO 10009/2017 corabotat cu Ordinul nr. 119/2014;

- Spălarea utilajelor sau a autovehiculelor se va face numai în unităţi autorizate, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane;

- Repararea şi întreţinerea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei, se va face numai în locuri special amenajate sau în unităţi autorizate, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane;

- Respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane şi la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor;

- Operaţiile de întreţinere şi alimentare a vehiculelor se vor efectua pe amplasament în locaţii cu dotări adecvate, ceea ce va  conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane.

- Stocarea motorinei sau a uleiurilor proaspete şi uzate se va face numai în recipienţi omologaţi şi depozite amenajate, ceea ce va  conduce la diminuarea riscului de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane;

- Evitarea antrenării pulberilor în timpul operaţiilor de descărcare a materiei prime şi înfiinţarea şi întreţinerea unei perdelei vegetale de arbori şi arbuşti, conduce la un risc minim de poluare a aerului;

- Elaborarea unor instrucţiuni de exploatare la darea în folosinţă a fermei şi instruirea personalului, cu prevederea soluţiilor de intervenţie în caz de accidente sau defecţiuni, conduce la diminuarea riscului de poluare a aerului, solului, subsolului, apelor de suprafaţă  şi a apei subterane şi la un risc minim de poluare privind nivelul zgomotului şi al vibraţiilor;

În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

Prevederile prezentului act se pot revizui în condiţiile specificate în art. 41 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei notificări.

La finalizarea lucrărilor, titularul proiectului notifică A.P.M. Buzău în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentului acord de mediu. Procesul-verbal încheiat de A.P.M. Buzău la verificarea respectării prevederilor prezentului acord de mediu se anexează şi face parte din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Înainte de punerea în funcţiune a investiţiei, titularul este obligat să depună la A.P.M. Buzău solicitarea  şi să obţină autorizaţie integrată de mediu conform prevederilor art. 14, alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul acord de mediu  nu dă dreptul beneficiarului să înceapă activitatea. Efectuarea activităţii se va realiza numai în condiţiile solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu.

Prezentul acord de mediu  nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare si in Raportul la studiul de impact revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul acord  este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului,  inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul acord de mediu conţine 105 pagini.

Director Executiv,

Madalina Elena ION

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                                      Întocmit,

Mirela MARIN                                                                              Mirela MARIN