Propunerea privind aspectele relevante

pentru protecția mediului

Propunerea privind aspectele relevante pentru protecția mediului, care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată și studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Denumirea proiectului

“Decolmatare si reprofilare albie minora rau Buzau, prin excavarea agregatelor-Perimetrul Verguleasa  Aval”.

Titular:

a). denumire titular;

S.C. SOFAN HOLDING AG SRL

b). adresa titularului, telefon, fax, adresă e-mail;

Municipiul Slobozia, Sos. Brailei nr. 1, judetul Ialomita

Numar telefon: 0752266551

c) Cod de înregistrare  la Registrul de la Oficiul Comertului: J21/695/25.10.2019

d)Cod Unic de Inregistrare: RO 30758849

c). reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare;

Vizuroiu Marius

1. DESCRIEREA PROIECTULUI

- amplasarea proiectului:

Perimetrul de exploatare Verguleasa Avaleste situat din punct de vedere administrativ – teritorial pe raza Comunei Vadu Pasiisi a Mun. Buzau, judetul Buzau, în albia minora a râului Buzau.

Scopul lucrarilor iI constituie crearea unei nou traseu al vaii Buzau, care sa indeparteze cursul de malurile inalte precum si decolmatarea unei meandre, la o raza de curbura care sa nu modifice panta raului. Lucrarile proiectate vor avea ca scop final protejarea terenurilor si obiectivelor din malurile si albia raului.

Din punct de vedere al Cadastrului apelor, perimetrul este situat în albia  râului Buzau, afluent de ordinul I al vaii Siret, cod cadrastral XII – 1.82.

S.C. SOFAN HOLDING AG S.R.L. detine Contractul de inchiriere nr. 8446T/2021 incheiat cu Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita,  pentru suprafata de 15346 mp din albia minora a raului Buzau.

Accesul în zona perimetrului de exploatare, se realizează de la statia de sortare a societatii din localitatea Galbinasi, pe drumurile de exploatare de pe malul drept al raului, pe langa statia de sortare a S.C. ROTARU SI FII S.R.L., drumuri care dupa cca.2,5 km ajung in zona din aval a perimetrului.

Legatura cu zona de exploatare se face pe drumuritemporare amplasate in albia minora si majora a raului Buzau.

Coordonatele de delimitare a perimetrului de exploatare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Nr. punct | Coordonate STEREO 1970 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| amonte | 401.587 | 655.217 |
| amonte | 401.737 | 655.280 |
| aval | 401.397 | 655.860 |
| aval | 401.384 | 655.744 |

Lucrarile proiectate sunt dirijate in sensul protejarii terenurilor si constructiilor hidroedilitare din zona, senalul permitand tranzitarea debitelor cu asigurarea de 50% ale raului si indepartarea cursului de malurile inalte.

In zona de extracţie a balastului nu sunt obiective de interes social şi lucrări care trebuie protejate. Senalul de decolmatare si reprofilare fost proiectat de la axul central al albiei spre malul stang, pentru a indeparta cursul de malul drept si atragerea catre centrul albiei.

Pentru a preveni deteriorarea zonei adiacente cursului de apa se va pastra o zona de protectie de minim 10 m fata de malurile raului. In zona pilierilor de siguranta se vor lua masuri de stabilizarea prin  depunere de material rezultat din decoperta, in punctele expuse la eroziune.

Activitatea care se va desfasura in perimetrul Verguleasa Aval, impune urmatoarele lucrari:

Lucrari de decolmatare (excavare agregate)

Fluxul tehnologic are in componenta urmatoarele operatii:

• trasarea perimetrului, conform planului de situatie si materializarea lui pe teren prin bornare;

• delimitarea fasiilor longitudinale si transversale, conform cu morfologia terenului si caracteristicile tehnice ale utilajelor;

• extractia balastului din rau se face cu ajutorul excavatorului Komatsu si/sau Wolla, acolo unde extractia se face exclusiv deasupra nivelului hidrostatic. Pentru lucrari speciale de decopertare sau impingere a materialului in gramezi se va utilizeaza buldozerul.

• incarcarea in mijloace auto a balastului extras se face  direct din fasia de lucru, cu utilajele de extractie, iar transportul cu autobasculante.

Lucrari de transport si valorificare

Incarcarea materialului util derocat se face cu utilajul de exploatare, excavatorul cu cupa inversa, direct din frontul de lucru. Avand in vedere caracteristicile tehnice ale utilajului, aceste operatii necesita un spatiu de manevra de pana la 10 m.

Transportul materialului cu basculantele de 18 tone (10 mc) sau 25 t (15 mc) catre statia de sortare, se face pe traseul – front de lucru – pat de inaintare – drum secundar – drum principal, pe o distanta de cca. 3,5 km.

Propuneri privind aspectele relevante pentru protecția mediului, care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată și studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă:

- DESCRIEREA EVENTUALELOR EFECTE SEMNIFICATIVE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI:

- Prognozarea impactului asupra factorului de mediu apa;

- Prognozarea impactului asupra factorului de mediu aer;

- Prognozarea impactului asupra factorului de mediu sol;

- Prognozarea impactului asupra biodiversitatii, avand in vedere faptul ca amplasamentul proiectului este inclus în situl de importanţă comunitară, ROSCI0103 Lunca Buzăului, sit desemnat prin Ordinul ministerului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, modificat şi completat prin ordinele 2387/2011, respectiv Ordinul 46/2016.

De asemenea amplasamentul proiectului este inclus în ROSPA0160 Lunca Buzăului, sit desemnat prin HG nr. 663 din 14.09.2016, privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

- DESCRIEREA MĂSURILOR VIZATE PENTRU EVITAREA, PREVENIREA ORI REDUCEREA ȘI, DACĂ ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI;

- Măsuri de prevenire a efectelor negative asupra apelor freatice şi de suprafaţă în timpul excavării agregatelor minerale;

- Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer;

- Măsuri de prevenire a efectelor negative asupra solului în timpul excavării agregatelor minerale;

- Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversitatii:

- in timpul desfasurarii lucrărilor de pregătire,

- in timpul desfasurarii lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale,

- in timpul desfasurarii lucrărilor de închidere.

- Modalitatea de reducere a zgomotelor şi vibraţiilor produse pe amplasament.

- Protectia mediului social și economic

- Protectia peisajului

- Prezentarea modului de gestionare a deseurilor generate.

- DESCRIEREA ALTERNATIVELOR REZONABILE EXAMINATE DE TITULARUL PROIECTULUI, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PROIECT, ȘI CARACTERISTICILE SALE SPECIFICE, PRECUM ȘI O EXPUNERE A PRINCIPALELOR MOTIVE CARE STAU LA BAZA ALEGERII SALE, ȚINÂND SEAMA DE EFECTELE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI;