CĂTRE,

AGENȚA PENTRU PROTECȚA MEDIULUI BUZĂU

Vă transmitem prin prezenta propunerile privind aspectele relevante pentru protecția mediului care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului, în funcție de natura, dimensiunea și localizarea proiectului	„Extindere  ferma creștere pui de carne” comuna Țintești, județ Buzău” titular S.C. AVIS MUNTENIA TOTAL S.R.L..

Investiția presupune înființarea unei ferme de reproducție suine cu un grad crescut de competitivitate economică, datorat atât valorificării superioare a cerealelor produse în zonă, cât şi a cererii crescute de purcei de calitate, destinați vânzării în vederea îngrășării pe piața internă.

Terenul a fost dobândit de societatea S.C. AVIS MUNTENIA TOTAL S.R.L. prin cumpărare.

Pe terenul care face obiectul prezentului proiect există un ansamblu de construcții anexe și hale pentru creștere pui de carne, în prezent terenul având destinația curți-construcții și teren arabil, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului și are următoarele vecinătăți:

- Nord – Teren proprietate privată;

- Sud  – Teren proprietate privată;

- Est  – Teren proprietate privată și drum de acces;

- Vest –  Teren proprietate privată.

Lucrările propuse în vederea edificării investiției:

- documentații obținere avize conform Certificatului de urbanism și Autorizației de construcție;

- construirea și dotare cu echipament hale de reproducţie;

- construirea și dotare cu echipament hale hale de tineret;

- construirea unor clădiri anexe pentru buna funcţionare a fermei: filtru sanitar, spaţiu tehnic, cameră de necropsie;

- amenajare căi de acces, alei și platforme betonate;

- realizare îmrejmuire;

- racordarea la utilități;

- achiziţia de scroafe şi vieri.

Alcătuire constructivă și caracteristici tehnice construcții

- Sistem constructiv: structură metalică cu închideri din panouri termoizolante.

- Fundații: - beton armat

- Pereți exteriori: - panouri termoizolante 60 mm

- Pereti interiori: - nu este cazul

- Acoperiș și învelitoare: - tablă cutată T35 placată cu spumă poliuretanică de 20 mm la  interior, panouri termoizolante la interior 50 mm

- Finisaje exterioare: panouri termoizolante.

- Finisaje interioara: ciment sclivisit protecție șapă de pantă.

- Tâmplarie: metalică + P.V.C.

- Împrejmuire: panouri cu plasă metalică pentru întreaga fermă.

În prezent, ferma este compusă din urmatoarele construcții, respectiv lucrări de branșare existente, necesare bunei funcționări:

- 4 hale de producție pe structură metalică cu pereți și acoperiș din panouri termoizolante;

- platformă de gunoi ;

- depozit de așternut;

- cabina poartă și cameră frigorifică;

- gospodărie de apă subterană;

- realizare infrastructură și imprejmuire;

- bazin retenție ape tehnologice;

- puț forat existent– necesar alimentării cu apă;

- sistem canalizare existent;

- evacuarea apelor uzate și a celor pluviale în sistemul de colectare a apelor tehnolgice;

- alimentare cu energie electrică – branșament existent;

- bazin vidanjabil;

- dezinfector rutier;

- cântar auto;

- infrastructura și imprejmuire.

Halele de producție pentru creșterea puilor de carne, propuse spre construire în proiectul curent au următoarele caracteristici:

În cadrul proiectului de extindere fermă de pui de carne se urmărește construcția a:

- 7 hale de producție pe structură metalică și cu acoperiș din panouri termoizolante cu dimensiunile la sol de: 110,60 m x 14,73 m;

- o platforma de gunoi: Sc = 1457,8 mp;

- un depozit de așternut: Sc = 350,61 mp;

- un puț forat propus – necesar alimentării cu apă;

- realizare platforme betonate pentru acomodarea extinderii;

- tehnologizare hale pentru creșterea puilor de carne.

Prin proiect se propune realizare în cadrul fermei a 7 hale cu suprafața utilă pe hala de: 110,0 m x 14,18 m; rezultând o suprafață utilă pe hală de 1559,80 mp.

- Suprafața construită a halei de creștere: 1.629,14 mp/hală.

- Suprafața utilă a halei de creștere : 1.559,80 mp/hala.

- Densitatea populare: 20 cap/mp.

- 1,559,80 mp/hala x 7 hale x 20 cap/mp = 218.372 cap/serie

- Având în vedere faptul ca se vor popula 6 serii pe an:

- 218.372 cap/seria x 6 serii = 1.310.232 cap/an

- Număr mediu de capete este :

- 1.310.232 cap/an x 2 luni (perioada serie)/12 luni = 218.372 număr mediu capete

- Prin proiect dimensiunea economică a halelor ce urmează a se construi este de:

- 218.372 nr mediu cap/luna   x 473,59 SO : 100 = 1,034,187.95 SO

Creşterea puilor de carne în cadrul halelor propuse prin proiectul iniţiat de S.C. AVIS MUNTENIA TOTAL S.R.L. se va realiza pe principiul „totul plin – totul gol”. Fluxul tehnologic cuprinde realizarea a 6 serii de creştere pe an, fiecare serie cu o durată de 50 de zile  din care 37 de zile pentru creştere.

O serie de creştere cuprinde următoarele etape:

  - creşterea puilor,

  - livrarea puilor la abator,

  - evacuarea aşternutului cu dejecţii,

  - măturarea pardoselilor,

  - spălarea, clătirea şi dezinfecţia halei,

  - verificarea sterilităţii şi igienizarea halei,

  - introducerea aşternutului şi stropirea acestuia cu dezinfectanţi,

  - realizarea vidului sanitar.

Conform tehnologiei de creştere puii de o zi după 37 zile vor ajunge la o greutatea de 1,9 kg în funcţie de densitate. Pentru aducerea puilor la greutatea de 1,9 kg/cap se urmăreşte obţinerea unui consum specific redus de 1,68 kg furaj/kg livrat la abator. Fluxul tehnologic de creşterea a puilor de carne cuprinde următoarele etape:

- popularea halelor;

- perioada de creştere propriu-zisă;

- aspecte veterinare;

- depopularea;

- curăţenia, dezinfectarea şi pregătirea halelor pentru populare.

Raportul privind impactul asupra mediului va analiza şi descrie în detaliu următoarele aspecte, pentru fiecare etapă de realizare:

- Modul de încadrare al proiectului în planul de amenajare a teritoriului: suprafeţe, folosința actuală şi planificată a terenului aferent proiectului, folosința actuală a terenurilor învecinate, distanţele faţă de zonele locuite, relaţia proiectului cu alte proiecte/activităţi existente, sau propuse în zonă; alte activităţi sau proiecte care pot apărea ca urmare a implementării proiectului propus; identificarea arealelor posibil afectate de proiect având în vedere folosinţa actuală a terenului;  rute noi dacă este cazul (căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente), s.a.;

- Descrierea proiectului: date referitoare la amplasament, mărimea proiectului, etc.; estimarea pe tipuri şi cantităţi a deşeurilor rezultate din realizarea proiectului şi a emisiilor rezultate (poluare în apă, aer  şi sol, zgomot şi vibraţii etc.);

- Prezentarea impactului proiectului asupra factorilor de mediu pentru perioada de construcției, în perioada de funcționare și în perioada de refacere a amplasamentului, se va face prin identificarea şi caracterizarea surselor de poluanţi pentru fiecare factor de mediu cu stabilirea măsurilor de evitare, reducere sau ameliorare a impactului produs pentru realizarea/funcţionarea proiectului pe componente de mediu:

- impactul proiectului asupra factorului de mediu apă: vor fi precizate  măsurile şi dotările de protecție pentru a nu afecta calitatea apelor de suprafaţă şi nici a celor subterane;

- impactul proiectului asupra factorului de mediu sol: lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului, etc.;

- impactul proiectului asupra factorului de mediu aer: nivelul de poluare al aerului ambiental în zona de construire/funcționare a proiectului; impactul datorat intensificării traficului în timpul lucrărilor de construcție și funcționare; calitatea aerului la nivel local inclusiv schimbări climatice şi diminuarea stratului de ozon;

- impactul proiectului prin producerea de zgomot şi vibraţii: sursele de zgomot şi vibraţii; amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor de la utilajele folosite, cât şi datorită intensificării traficului;

- proiectul ar putea să afecteze resursele  la nivel local: -  resurse regenerabile/neregenerabile;

- impactul proiectului asupra biodiversității: tipuri de impact, perioadele de manifestarea a impactului, durata, estimarea intensității impactului asupra arii naturale protejate, măsuri de reducere a impactului;

- Gestionarea deșeurilor generate: prezentarea tuturor tipurilor şi cantităţilor de deşeuri generate pe amplasament şi modul de gospodărire a acestora;

- Descrierea măsurilor/dotărilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi de prevenire şi stingerea incendiilor;

- Evaluarea situaţiilor de risc (catastrofe naturale, accidente tehnice majore, etc.) şi măsurile ce vor fi adoptate pentru prevenirea și reducerea consecinţelor acestor situații;

- Condiţii care trebuie respectate în timpul realizării proiectului, în timpul exploatării şi în timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere.

Cu deosebită considerație,

S.C. AVIS MUNTENIA TOTAL S.R.L.